建设项目环境影响报告表

项 目 名 称： 家具及配件生产项目（重新报批）（报批稿）

建设单位（盖章）：      江苏澳凡家具有限公司

编制日期：2019年5月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 家具及配件生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏澳凡家具有限公司 |
| 法人代表 | 肖岳华 | 联系人 | 冒总 |
| 通讯地址 | 江苏海安市老坝港滨海新区家具产业园滨海北路16号 |
| 联系电话 | 13861915217 | 传真 | / | 邮政编码 | 226633 |
| 建设地点 | 江苏海安市老坝港滨海新区家具产业园 |
| 立项审批部门 | 海安市发展和改革委员会 | 批准文号 | 海发改投资[2015]21号 |
| 建设性质 | 改扩建（重新报批） | 行业类别及代码 | 木质家具制造[C2110] |
| 占地面积 (平方米) | 98692 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 30000 | 其中：环保投资 (万元) | 700 | 环保投资占总投资比例 | 2.3% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 | / |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量 原辅材料：本项目主要原辅材料见表1-1，水性漆及固化剂组分见表1-2，原辅材料理化性质见表1-3。 表1-1 项目主要原辅材料清单一览表 序号 原料名称 成分规格 年耗量 最大存储量 包装方式 存储位置 1 黑胡桃木 木材 11100m3 2000m3 散装 原料仓库 2 白橡木 木材 240m3 50m3 散装 3 白蜡木 木材 90m3 20m3 散装 4 杨木 木材 70m3 20m3 散装 5 拼板胶 乙酸乙烯酯共聚物、碳酸钙、水 30t 3t 20kg/塑料桶 水性漆仓库 6 拼板胶用固化剂 多亚甲基多异氰酸酯、二异氰酸酯 4.5t 0.6t 20kg/塑料桶 7 修色液 聚氨酯丙烯酸乳液、二丙二醇丁醚、乙醇、增稠剂、杀菌剂和水 10t 2t 20kg/铁桶 8 水性底漆 水性丙烯酸乳液、消泡剂、润湿剂、流变助剂、粉料、二丙二醇甲醚、二丙二醇丁醚、乙二醇醚及其脂类和水 60t 6t 20kg/铁桶 9 水性面漆 水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯乳液、消泡剂、润湿剂、流变助剂、消光粉、二丙二醇甲醚、二丙二醇丁醚、乙二醇醚及其脂类和水 70t 5t 20kg/铁桶 10 固化剂 异氰酸酯均聚物（固份）80%、丙二醇甲醚醋酸酯20% 19.5t 5t 20kg/铁桶 11 水性色精 染料（固份）、水 1t 0.2t 10kg/铁桶 12 木蜡油 梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素 2t 0.4t 10kg/铁桶 表1-2 水性漆及固化剂组分表 序号 名称 组分 百分含量（%） 1 修色液 固体份 聚氨酯丙烯酸乳液、消泡剂、润湿剂、流变助剂、粉料 40 挥发份 二丙二醇甲醚、二丙二醇丁醚、乙二醇醚及其脂类 20 水 水 40 2 水性单组份白底漆* 固体份 水性丙烯酸乳液、消泡剂、润湿剂、流变助剂、粉料 55 挥发份 二丙二醇甲醚、二丙二醇丁醚、乙二醇醚及其脂类 10.5 水 水 34.5 3 水性单组份白面漆* 固体份 水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯乳液、消泡剂、润湿剂、流变助剂、消光粉 45 挥发份 二丙二醇甲醚、二丙二醇丁醚、乙二醇醚及其脂类 12.2 水 水 42.8 4 固化剂 固体份 异氰酸酯均聚物（固份） 80 挥发份 丙二醇甲醚醋酸酯 20 5 水性色精 固体份 染料（固份） 25 水 水 75 **注：根据企业提供的由上海嘉宝莉涂料有限公司委托国家建筑装修材料质量监督检验中心出具的检验报告，有机挥发份是以水性漆密度1.3kg/L折算。 表1-3 主要原辅材料理化性质 序号 名称 理化性质 危险性 毒性 1 水性丙烯酸聚合物(C3H4O2)n 丙烯酸及其系列多种单体，加入助剂聚合成为乳液。固体含量约45%，水分含量约49%，残留单体分子、助剂约6%。 / 无资料 2 二丙二醇甲醚C7H16O3 无色透明液体，醚味，低毒性，低粘度，熔点-83℃，沸点187.2℃，闪点82℃，与水和多种有机溶剂混溶，遇明火、高热可燃。 / LD50:5500 mg/kg(大 鼠经口) 3 二丙二醇丁醚 C10H22O3 无色液体，溶于水。沸点222-232℃，密度0.913g/mLat25°C，闪点205°F，可用作涂料助剂。 / LD50:1620mg/kg(大鼠经口) 4 水性聚氨酯 不含有乳化剂的聚氨酯，其粒径在0.001-0.1μm，外观半透明，粘附力强，能提高涂料配方性能。固体含量约50%，水分含量约48%，助剂含量约2%。 / 无资料 5 异氰酸酯均聚物 (C3H4O2)n 无色有强烈气味液体，密度1.13，闪点50℃，溶于酯类、酮类、芳烃类溶剂 / 无资料 6 丙二醇甲醚醋酸酯C6H12O3 无色吸湿液体，有特殊气味，是一种高级溶剂，溶于水。相对密度0.96，熔点-87℃，沸点146℃，闪点42℃（开杯），高于42℃能与空气形成爆炸性混合物 / LD50：5620 mg/kg(大鼠经口)；LC50：5760mg/m3，8小时(大鼠吸入) 7 聚乙酸乙烯酯 CAS 号为9003-20-7，分子式为C4H6O2，醋酸乙烯酯经聚合生成的聚合物。是无定形聚合物，外观透明、溶于苯、丙酮和三氯甲烷等溶剂。密度（g/mL,25/4℃）：1.191, 熔点（ºC）：60, 加热到250℃以上会分解出醋酸。 可燃 大鼠经口LD50：>25mg/kg 8 多亚甲基多异氰酸酯 浅黄色至褐色粘稠液体．有刺激性气味。相对密度(20℃/20 ℃)1．2，燃点218℃。凝固点<10℃。黏度(25℃)200~1000mPa.s。溶于氯苯、邻二氯苯、甲苯等。 / 无资料 9 二异氰酸酯 异氰酸酯是异氰酸的各种酯的总称.根据－NCO 基团的数量分类，包括单异氰酸酯R－N=C=O 和二异氰酸酯O=C=N－R－N=C=O 及多异氰酸酯等。CAS号:75-13-8，分子式:CHNO，分子量:43.0247，密度:1.04g/cm3，沸点:39.1℃，闪点:<-15℃(闭杯)，自燃点:534℃，蒸汽压:6750mmHg at 25°C，外观:无色清亮液体, 有强刺激性。 / 无资料 本项目主要生产设备见表1-4。本项目所有设备均已建成。 表1-4 项目主要生产设备及数量一览表 序号 车间 设备名称 规格、型号 数量 单位 1 车间B 手压砂 国产 3 台 2 抛光机 国产 1 台 3 松泰伟业抛光机 国产 1 台 4 砂光机 国产 1 台 5 单立轴 国产 1 台 6 震荡砂 国产 3 台 7 直线仿形砂 国产 4 台 8 异形砂 国产 4 台 9 定厚砂 国产 4 台 10 截断锯 国产 1 台 11 五轴加工中心 国产 1 套 12 布袋除尘器 国产 1 套 13 水喷淋处理装置 国产 1 套 1 车间C 砂光机连线 国产 1 台 2 平面砂光机 国产 1 台 3 燕尾榫机 国产 1 台 4 双端截断锯 国产 1 台 5 镂铣机 国产 1 台 6 台镂 国产 1 台 7 钻 国产 1 台 8 四面刨 国产 1 台 9 梳齿开榫机 国产 1 台 10 单片锯 国产 1 台 11 双头钻 国产 1 台 12 推台锯 国产 1 台 13 拓达雕刻机 国产 1 台 14 四头雕刻机 国产 1 台 15 精琢雕刻机 国产 1 台 16 推台锯 国产 1 台 17 排钻 国产 1 台 18 平面砂光机 国产 1 台 19 排钻 国产 1 台 20 自动双端做榫机 国产 1 台 21 多头钻 国产 1 台 22 双头钻 国产 1 台 23 角木钻 国产 1 台 24 双头钻 国产 1 台 25 铰链孔机 国产 1 台 26 台镂 国产 1 台 27 镂铣机 国产 1 台 28 梳齿开榫机 国产 1 台 29 双头钻 国产 1 台 30 台钻 国产 1 台 31 前上料电子开料锯 国产 1 台 32 推台锯 国产 1 台 33 砂光机 国产 1 台 34 前上料电子开料锯 国产 1 台 35 推台锯 国 1 台 36 布袋除尘器 国产 2 套 1 车间D 卧式带锯 国产 1 台 2 细木工带锯 国产 1 台 3 平刨 国产 1 台 4 断料锯 国产 4 台 5 单片锯 国产 4 台 6 推台锯 国产 3 台 7 双面刨 国产 8 台 8 风车拼板机 国产 6 台 9 双面液压拼板机 国产 2 台 10 高频拼板机 国产 1 台 11 优选锯 国产 1 台 12 NP330电子锯 国产 1 台 13 NP330H电子锯 国产 1 台 14 EB95电子锯 国产 1 台 15 NP330F电子锯 国产 1 台 16 优选锯 国产 2 台 17 多片锯 国产 2 台 18 布袋除尘器 国产 1 套 1 车间E 双边磨 国产 1 台 2 震荡砂光机 国产 1 台 3 手押砂 国产 1 台 4 履带输送机 国产 8 台 5 履带送料机 国产 1 台 6 粉尘清扫机 国产 3 台 7 单辊上色机 国产 2 台 8 毛刷擦色机 国产 1 台 9 干燥烘道 国产 1 个 10 双棍UV滚涂机 国产 2 台 11 双灯干燥机 国产 2 台 12 UV往复喷涂机 国产 1 台 13 30米烘干通道 国产 1 台 14 异型砂磨机 国产 4 台 15 三棍UV滚涂机 国产 1 台 16 三灯干燥机 国产 1 台 17 水喷淋处理装置 国产 2 套 18 水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱 国产 2 套 1 车间F 粉尘清扫机 国产 2 台 2 UV往复喷涂机 国产 2 台 3 30米烘干通道 国产 2 个 4 异型砂磨机 国产 3 台 5 履带输送机 国产 2 台 6 风冷机 国产 1 台 7 载物盘 国产 1 个 8 底油水帘喷台 国产 7 台 9 水帘喷台 国产 8 套 10 面油水帘喷漆机 国产 2 台 11 水喷淋处理装置 国产 1 套 12 水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱 国产 6 套 13 活性炭吸附箱 国产 1 套 |
| 水及能源消耗量 名称 消耗量 名称 消耗量 新鲜水（吨/年） 22250 燃油（吨/年） — 电（万度/年） 500 燃气（Nm3/年） 250000 蒸汽（吨/年） — 生物质燃料（吨/年） — 废水（工业废水 、生活污水 ）排水量及排放去向 本项目实行“雨污分流，清污分流”制度。雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网。喷漆废水每天采用漆雾凝聚剂（AB剂）捞渣处理后循环使用，每5天进厂内水处理一体机处理后回用于水帘柜，不外排；打磨、白磨、油磨除尘废水每5天进厂内水处理一体机处理后回用于水帘柜，不外排；喷淋塔废水每5天排入厂内水处理一体机处理后回用于喷淋塔，不外排。生活污水经化粪池预处理后接管至上海电气南通国海水处理有限公司（滨海新区污水处理厂）集中处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后，排入环港南河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1. 项目由来 江苏澳凡家具有限公司位于海安市老坝港滨海新区家具产业园，厂区总占地面积约为98692平方米，总投资30000万元从事家具及配件生产，年生产家具及配件42万件。《江苏澳凡家具有限公司家具及配件生产项目环境影响报告表》于2015年6月17日获得海安县环保局的批复（批复文号：海环管（表）[2015]06035号），项目于2016年12月开始运行投产，正式投产运营后企业生产工艺发生较大变动，且原辅材料由油性漆改为水性漆，造成实际建设情况与环评批复不符，未开展项目竣工环境保护验收工作。因此重新编制江苏澳凡家具有限公司家具及配件生产项目环境影响报告表，并重新报请海安市环保局审批。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部44号令）等环境保护的有关规定，江苏澳凡家具有限公司委托江苏环保产业技术研究院股份公司（以下简称“环评单位”）承担本项目的环境影响评价报告表编制工作。环评单位接到委托后，在现场踏勘调查、资料收集的基础上编制完成了本环境影响报告表。 2. 分析判定情况 （1）产业政策相符性分析 本项目为澳凡家具制造项目，属于国民经济行业分类中的C2110（木质家具制造）。对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》2013年修正版，本项目不属于限制和淘汰类，属于允许类。同时，本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修订）中限制和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年）中限制类和淘汰类项目，亦不属于《南通市化工产业导向目录（2007年本）的通知》（通政办发[2011]168）中限制和淘汰类项目，属于允许类。项目不属于《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012 年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012 年本）〉的通知》(国土资源部、国家发展和改革委员会，2012 年5 月23日)中的限制类和禁止类；不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止发展的项目。 此外，建设项目位于江苏海安市老坝港滨海新区家具产业园滨海北路16号，不属于国土资源部《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏经信产业[2013]183号）中的限制用地、禁止用地项目；亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。 因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策。 （2）规划相符性分析 ①海安市城市总体规划（2012-2030） 根据海安市城市总体规划（2012-2030），角斜镇（老坝港滨海新区）职能：海安东部经济增长极，新兴临港产业基地、休闲度假的滨海旅游区、高效生态的水产养殖观光区。本项目所在地为海安市老坝港滨海新区家具产业园内，而家具产业园位于新兴临港产业基地内，因此本项目的建设与海安市城市总体规划相符。 ②海安市滨海新区新城区控制性详细规划 本项目所在地为海安市滨海新区新城区家具产业园内，用地规划为工业用地；规划指出海安市滨海新区新城区的五大主导产业中包括以海洋科技研发生产、新能源和新材料为重点的临港型工业（主要发展石材加工、家具产业、海洋生物产业、光伏新能源、轻纺服装等），本项目为家具及配件生产项目，行业类别为木质家具制造[C2110]，符合海安市滨海新区新城区控制性详细规划中的产业定位。因此，本项目与海安市滨海新区新城区控制性详细规划相符，选址可行。 （3）与江苏省人民政府关于印发《两减六治三提升专项行动方案》的通知（苏发[2016]47号）相符性 根据中共江苏省委江苏省人民政府关于印发《两减六治三提升专项行动方案》的通知（苏发[2016]47号）中江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案，“2017 年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂……家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料”，建设项目使用水性漆，属于低VOCS含量的水性涂料，满足《两减六治三提升专项行动方案》的通知（苏发[2016]47号）的要求。 （4）与南通市“两减六治三提升”专项行动实施方案相符性 《南通市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（通政办发[2017]055）中指出： 2017年底前，印刷包装、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂（重点企业名单见附表）。集装箱制造行业在整箱打砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。交通工具制造行业使用高固体分、水性、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。家具制造行业使用水性、紫外光固化等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。。 本项目属于家具行业，使用的油漆全部使用水性漆，并配有废气收集和处理设施，项目喷漆房和烘/晾干房废气采用“水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱”措施处理，因此符合《南通市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（通政办发[2017]055）的要求。 （5）与苏环办[2014]128号、苏环办[2014]148号等大气污染防治相关的政策的相符性 对照《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号文）相关要求： a. 鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂浸胶工艺人溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。 b. 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放；项目使用低VOCs含量的水性漆和胶黏剂，符合其要求； c. 表面涂装行业VOCs排放指南，鼓励使用水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低VOCs 含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料，其中汽车制造、家具制造、电子和电器产品制造企业环保型涂料使用比例达到50%以上；喷漆室、流平室和烘干室应设置成完全封间的围护结构体，配备有机废气收集和处理系统，原则上禁止露天和敞开式喷涂作业；喷漆废气应先采用干式过滤高效除漆雾、湿式水帘十多级过滤等工艺进行预处理，再采用转轮吸附浓缩+高温焚烧方式处理，小型涂装企业也可采用蜂窝活性炭吸附催化燃烧、填料塔吸收、活性炭吸附等多种方式净化后达标排放； 本项目全部使用水性漆，喷漆房和烘干房均为密闭房间，并配有废气收集和处理设施，废气收集效率能达到80%以上，项目喷漆房和烘/晾干房废气采用“水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱”措施处理，废气处理效率能达到90%以上，满足《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号文）要求。 本报告还要求企业大气污染物总量平衡时SO2、NOX、颗粒物和VOC总量中，新增的量实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代，符合《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）的要求。 （6）与《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122 号政策的相符性 对照《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122 号）相关要求： a. 严控“两高”行业产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。本项目属于家具生产项目，符合该项要求。 b. 实施VOCs 专项整治方案，重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。本项目使用水性涂料，符合该项要求。 （7）与《海安县废铝再生加工、废橡胶再生加工、废油加工、家具行业清理整顿实施方案》（海政办发[2018]67号文）政策的相符性 对照《海安县废铝再生加工、废橡胶再生加工、废油加工、家具行业清理整顿实施方案》（海政办发[2018]67号文），项目属于家具行业，位于江苏海安市老坝港滨海新区家具产业园，属于海安市规划的家具产业园区，项目距离最近的生态红线保护区——如东县沿海生态公益林距离为5.6km，不在其范围内；项目涉及涂装工艺，含有涂装工艺的车间周边100m卫生防护距离内无敏感目标，项目满足卫生防护距离设置要求。 （8）与“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 本项目选址于海安市老坝港滨海新区家具产业园内，根据《江苏省生态红线区域保护规划》，本项目所在地不在《江苏省生态红线区域保护规划》划定的管控区内，距离最近的生态红线区域为如东县沿海生态公益林，最近约5.6km。拟建项目不会导致辖区内生态红线区域生态服务功能下降。因此，拟建项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》。本项目周边生态红线区域图见附图1。 ②环境质量底线 根据《南通市环境状况公报》（2017），2017年海安镇主要空气污染物指标监测结果中PM10和PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；根据南通市2017年区域空气质量现状评价表（见表3-2），基础数据为2017年南通市全年每天检测数据，数据来源为中国空气质量在线监测分析平台，SO2、PM10、CO相关指标符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2日均值第98百分位数浓度、PM2.5的年均浓度和日均值第95百分位数浓度、O3的8小时平均第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，因此判定为非达标区。为了打好蓝天保卫战，海安市人民政府持续深入开展大气污染治理。实施燃煤控制，在用煤量实现减量替代的前提下，扩建热电项目，加强供热管网建设。治理工业污染，实施超低排放改造，以家具制造行业为重点进行整治，推进油烟净化和在线监控设施建设。防治移动污染源，推广使用200辆新能源汽车，淘汰500辆高污染车辆。划定禁止高排放非道路移动机械使用区域。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，海安市大气环境质量状况可以得到进一步改善。 地表水环港南河各监测断面中pH、COD、氨氮、总磷和BOD5各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中IV类水质标准的要求，SS能达到《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准。噪声现状监测值均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类声环境功能区要求 ③资源利用上线 项目位于海安市老坝港滨海新区家具产业园内，项目用水来源于市政自来水，使用量较小，当地自来水厂能够满足本项目的新鲜水使用要求；项目用电量约为500万kwh/a，园区电网能够满足拟建项目需求。因此，拟建项目用水、用电均在园区供应能力范围内，不突破区域资源上线。 ④环境准入负面清单相符性 本项目为家具及配件生产项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额（2015年本）》、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》、《产业转移指导目录（2012年本）》等产业指导目录中限制、禁止和淘汰类，满足国家和地方的相关环保政策；拟建项目不属于海安市老坝港滨海新区新城区规划环境影响报告书中指出的禁止引进的项目；拟建项目不属于海安市投资项目负面清单；拟建项目使用的涂料均为水性，与江苏省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》和《南通市“两减、六治、三提升”专项行动实施方案》的通知中强制使用水性涂料的要求相符。因此，本项目与环境准入负面清单相符合。 3. 项目概况 项目名称：家具及配件生产建项目 项目性质：改扩建 建设单位：江苏澳凡家具有限公司 建设地点：江苏海安市老坝港滨海新区家具产业园 占地面积：约98692m2 投资总额：30000万元 环保投资：700万元，占总投资比例为2.3% 职工人数：200人 工作制度：每天工作时间8h，年工作时间300天，单班制，年生产时间为2400h 4. 建设内容及规模 本项目产品方案见表1-5。项目建成后，主要产品为玄关柜、沙发、茶几、角几、电视柜、沙发背柜、单人椅、餐桌、餐椅、酒柜、餐边柜、书桌、书椅、书柜、双人床、床头柜、电视柜、衣柜、梳妆台、梳妆凳等，年产家具及配件共42万件。 表1-5 产品方案及生产规模表 工 名称 类别 设计能力（万件/年） 年运行时间 定制家具生产线 客厅系列 玄关柜 2.1 2400h/a 沙发 4.2 茶几、 几、电视柜、沙发背柜、单人椅、餐桌、餐椅、酒柜 餐边柜 10.5 书房系列 书桌、书椅、书柜 12.6 卧室系列 双人床、床头柜、电视柜、衣柜、梳妆台、梳妆凳 12.6 合计 42 本项目主体工程见表1-6。本项目所有主体工程均已建成。 表1-6 建设项目主体工程 类别 建设名称 设计能力 备注 主体工程 车间A（原材料车间） 占地面积7000m2 1层，木材原材料车间 车间B（木工车间） 占地面积7000m2 1层，木工车间 车间C（机加工车间） 占地面积7000m2 1层，机加工车间 车间D（备料车间） 占地面积7000m2 1层，备料车间 车间E（擦色、底漆车间） 占地面积7000m2 1层，擦色、底漆车间 车间F（修色、面漆车间） 占地面积7000m2 1层，修色、面漆车间 成品仓库 占地面积7000m2 1层，成品仓库车间 综合楼 占地面积1200m2 办公 门卫 占地面积10m2 门卫 配电房 占地面积100m2 配电 一般固废间 占地面积100m2 一般固废堆放场所 危废仓库 占地面积100m2 危险废物堆放场 卫生间 占地面积100m2 — 水性漆仓库 占地面积100m2 水性漆仓库 天然气锅炉间 占地面积1300m2 燃料为天然气 5. 公用工程及辅助工程 本项目使用厂内配套公共设施、设备（供水系统、变压器、配电房、消防设施等）。建设项目公用及辅助工程见表1-7。 （1）给水 本项目用水量为22250t/a，包括生活用水6000t/a，调漆用水20t/a，喷枪清洗水6t/a，水帘用水576t/a，打磨、白磨、油磨水帘柜用水288t/a，喷淋塔用水15360t/a，由市政供水管网直接供给。 （2）排水 本项目实行“雨污分流，清污分流”制度。雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网。喷漆废水每天采用漆雾凝聚剂（AB剂）捞渣处理后循环使用，每5天进厂内水处理一体机处理后回用于水帘柜，不外排；打磨、白磨、油磨除尘废水每5天进厂内水处理一体机处理后回用于水帘柜，不外排；喷淋塔废水每5天排入厂内水处理一体机处理后回用于喷淋塔，不外排。生活污水经化粪池预处理后接管至上海电气南通国海水处理有限公司（滨海新区污水处理厂）集中处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后，排入环港南河。 （3）供电 建设项目用电量为500万kWh/a，来自市政电网。 （4）消防系统 消防用水来自市政给水管网，在市政供水管上引入，管径200mm。消防供水管在厂区内形成环网供水，水压0.30MPa。消火栓流量按照20L/s，各建筑物设置有移动式灭火器。 （5）贮存 项目设原材料仓库（7000m2）、成品仓库（7000m2）、水性漆等化学品存放区（100m2），并做好防潮、防火措施，原辅料、成品分类堆放，防止混淆。 表1-7 主体及公辅工程 类别 建设名称 设计能力 备注 贮运工程 原材料仓库 7000m2 位于车间A一层 成品仓库 7000m2 位于成品仓库车间一层 水性漆存放区 100m2 位于水性漆仓库，厂区东侧 公用工程 供水系统 22250t/a 来自市政自来水管网 排水系统 4800t/a 接入上海电气南通国海水处理有限公司（滨海新区污水处理厂） 供电 10KV变电所接入 来自市政电网 消防 消防泵站、水池、管网、灭火器 / 绿化 / / 环保工程 废气处理装置 直排+15m高排气筒（1#） 用于排放天然气锅炉燃烧废气 布袋除尘系统+15m高排气筒（2#～5#） 用于处理木工加工产生的木屑粉尘 水喷淋除尘系统+15m高排气筒（6#～8#、14#） 用于处理打磨、白磨、油磨产生的粉尘 水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱+15m高排气筒（9#～13#、15#～17#） 用于处理喷漆产生的漆雾及有机废气 活性炭吸附箱+15m高排气筒（18#） 用于处理产品烘干废气 废水处理装置 化粪池 生活污水化粪池预处理后接管至滨海新区污水处理厂 水处理一体机及配套工程 用于处理水帘排水 噪声 降噪量约20dB(A) 选取低噪设备、合理布局；局部消声、隔音；厂房隔声等 固废暂存场 危险固废仓库100m2，一般固废仓库100m2 事故应急池 100m3 6. 厂区平面布置图 6.1 场地地理位置 本项目位于江苏海安市老坝港滨海新区家具产业园滨海北路16号，项目总占地面积98692m2，总建筑面积78855.6m2。建设项目位于锦绣路以北，滨海北路以南，泰安路以西，昌吉路以东地块。周边2.5km内无居民点、医院、学校等环境敏感目标。 本项目所在地理位置见附图2。周边环境概况详见附图3。 6.2 厂区平面布置图 本项目规划占地面积约为98692平方米，从北到南、从西到东主要布置六个家具生产车间、锅炉房、综合楼、成品仓库等。根据生产功能需要，厂区平面布置分工基本明确，功能合理，主要装置分布合理，各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原辅材料和产品的运输。从生产工艺、运输、卫生及环保等方面综合考虑，本项目平面布置合理，项目平面布置图见附图4。 6.3 项目土地利用情况 本次调查对目标场地周边地块的使用情况进行了调查，目标场地位于江苏海安市老坝港滨海新区家具产业园滨海北路16号，属于工业用地，符合用地规划。本项目所在地用地规划图见附图5。 7. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 企业目前已建成投产，但并未对废气及废水、噪声进行监测。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 海安市地处江苏省中南部，地处北纬32°34′，东经120°27′，坐落于长江三角洲东北翼，西接姜堰市，东临南黄海，北接东台市，南与泰兴市、如皋市、如东县毗连，地理位置优越。204 国道、328 国道和202 省道贯穿全境，通扬运河和通榆运河畅流其间，新长铁路（江苏新沂至浙江长兴）和宁启铁路（南京至启东）在此交汇，建设中的通盐高速公路和规划中的扬州至海安高速公路在此连接。海安火车站集客运站、货运站、机务段、编组站为一体，是苏中地区最大的二级编组站。区内交通十分发达，是苏中东部地区重要的交通枢纽。 2、地形地貌 海安市为平原地带，地形坦荡，河道稠密。通扬运河、串场河以东为河东地区，是苏中—苏北滨海平原的最高处，为海相沉积物盐碱地区，海拔3.6~5米，成陆距今4600~20年历史，愈往海边成陆愈晚。原北凌乡海拔3.5~4米，东部在3.5米以下。通扬运河以南以西地区为河南地区，是长江冲积平原的一部分（古代长江口在扬州一带）。平均海拔4~5米。串场河以西、通扬运河以北为河北地区，属里下河低洼圩田平原区，北部南莫、白甸、墩头、仇湖、吉庆海拔1.6~3.5米，南部章郭、双楼、胡集、海安镇北部、古贲等海拔在4米左右，该地区土地肥沃。 根据国家地震局、建设部“关于发布《中国地震烈度区划图(1990)》及《中国地震烈度区划图(1990)使用规定》的通知(震发办[1992]160号)”，确定海安市50年超过概率10%的烈度值为Ⅵ度。 3、气候气象 海安市位于北亚热带湿润季风气候区，四季分明。 多年平均气温14.6℃。1月最冷，月平均1.5℃。7、8两月最热，平均气温27.2℃。年最高平均气温19.5℃，年最低平均气温10.6℃，年极端最低气温-12℃（1969），年极端最高气温39.4℃（1959）。年平均蒸发量为1360mm。无霜期一般为222.6天，年降水量平均1021.9mm，年雨日平均117天，年日照平均时数2176.4小时，年平均日照率为49％。 常年主导风向为东南风，风频9％。4~8月主导风向为东南风，2~3月和9~10月主导风向为东北风，11月至翌年1月为北风和西北风，年平均风速3.3m/s，最大风速13.4m/s。 4、水文水系 海安市西向来水来自姜黄河各支流及新通扬河等，南向来水来自长江引水。 海安市地处江淮平原、滨海平原和长江三角洲交汇之处。全县河道以通扬公路、通榆公路为界，划分为长江和淮河两大水系。因县境地势平坦，高差甚小，河道之间又相互贯通，两大水系之间并无截然分界，现为了保护江水北调输水通道通榆河和新通扬运河，由涵闸控制，使新、老通扬河分开，域内河道正常流向均为自南向北，自西向东。 （1）长江水系 通扬公路以南、通榆公路以东属长江水系，总面积703.8km2，平均水位2.01m，最高水位4.49m，最低水位0.08m。主要河流有通扬运河、栟茶运河、如海河、焦港河、丁堡河、北凌河等。焦港、如海运河、通扬运河、丁堡河为引水骨干河道，南引长江水；栟茶运河、北凌河为排水骨干河道，东流至小洋口闸入海。栟茶运河贯通河南、河东两地区，横穿焦港、如海运河、通扬运河、丁堡河等河道，兼起着调度引江水源的作用。 ① 老通扬运河 老通扬运河由西往东流经曲塘、双搂、胡集、海安、城东5个集镇与栟茶运河在城东镇四叉港汇合后南至如皋市，是长江—淮河两大水系的分界河流，在海安境内全长33.85km。 老通扬运河海安段河床比降小，水流缓慢，流向基本为自西向东，但因受上下游闸坝控制，常会出现滞流或倒流的现象。 老通扬运河既是海安水路交通的主要通道，又是工业生产和农业灌溉的重要水源和纳污水体。 ② 栟茶运河 栟茶运河由泰州市塔子里入境，由西往东，途径海安市雅周、城东、李堡镇、角斜镇等4个乡镇。出境经如东小洋口入海。是海安市高沙土片和河东盐碱片东区的主要干河，境内总长度53.64km，沿河两岸有不少工业废水及生活废水排入，污染较重的通扬运河在城东镇出境时，与拼茶运河交汇，也对其水质产生一定影响。 栟茶运河海安段河床比降小，水流缓慢，流向基本上是由西往东，但因受小洋口闸坝控制，常会出现滞流或倒流的现象。栟茶运河主要功能为工业和农业用水。 ③ 如海运河、焦港河 如海运河和焦港河均为南北向的河流，也是连接长江、淮河两大水系的南北枢纽，分别由如皋市柴湾和夏堡入境，县内长度为13km和22km，两条河流均从长江引水，向北输送，是栟茶运河、通扬运河的补水河，水流方向基本由南向北，沿河工业污染源较少。如海运河、焦港河主要功能为工业和农业用水。 ④ 北凌河 北凌河位于海安市境北部地区，西至海安贲家集与串场河相接，东至海安北凌新闸，流经大公、北凌、韩洋、西尝李堡、曹元、角斜、等乡镇（现有部分乡镇已合并）和国营海安农尝县种畜尝县蚕种场及如东县栟北垦区，全长44.7km，其中海安市境内长38.6km，是引淡、排咸、排涝入海的主要河流。 （2）淮河水系 通扬公路以北、通榆公路以西为里下河地区，属淮河水系，总面积422.4km2，平均水位1.34m，最高水位3.57m，最低水位0.32m。主要河流有新通扬运河、通榆运河、串场河等。新通扬运河为江水北调引水骨干河道，通榆运河、串场河为输水骨干河道。 新通扬运河—通榆运河，新通扬运河从泰州市经海安市章郭乡入境，途径双搂、胡集至海安镇，与通榆运河相接，境内全长20.7km，水流常年流向由西往东；通榆运河由海安镇向北入盐城市，经内全长7.8km，水流常年流向由南往北，新通扬运河—通榆河是海安境内主要水路交通通道，同时也是海安境内工业、农业、城镇饮用水源。 北凌河水位比通榆河高1.2m，两河不连通，通过提水站提水，北凌河水进不了通榆河。 5、地下水 海安市地下水类型可分为松散岩类孔隙水、碳酸盐类裂隙岩溶水和基岩隙水三种基本类型。其中以松散岩类孔隙水最为发育，含水岩组由第四系砂和砂砾石层、第三系半胶结砂砾层组成，具有结构松散、厚度大、颗粒粗、分布广的特点。在广大平原、山间盆地、河谷地带广泛分布了水量丰富、水质良好的地下水。 6、自然资源 土地资源：海安境内土壤主要分为草甸土、滨海盐土、水稻土（潴育型、潜育型、脱潜型）3个类型。河北地区为水稻土地区，主要分布着缠夹沙、缠沙土、缠脚土、灰土、勤泥土等；河南地区为高沙土地区，主要分布着泡沙土、板而沙、夹沙土等，其北缘及村镇附近夹沙土占较大比重，其余则以板而沙为主；河东地区为潮盐土地区，除近海的老坝港外，大部分土壤发展为潮土类灰潮土亚类、脱盐土，主要分布着夹沙土、板而沙、黏土等。 矿产资源：域内矿产资源主要有黏土矿、石油、地热资源。境内的黏土主要用于制作砖瓦，资源浪费大，利用价值低。油气资源丰富，是江苏油气建设的重点区域，其中李堡地区地下探明储量可开采20多年。地热资源丰富。海安区域地层中地热水温达45℃～52℃，单井出水量一般大于每日1000立方米，水质优良，富含多种有益人体健康的矿物元素。 水资源：全县水域总面积98.32平方公里，水资源总量（包括地表水、地下水及入境水）年平均6.0亿立方米。地跨江淮两个水系，以通榆公路为界。通扬公路以北，通榆公路以西属淮河水系，总面积420.3平方公里，区内正常河网水位1.2米。通扬公路以南，通榆公路以东属长江水系，总面积723.9平方公里，区内正常水位2.50米。1980—2008年降水资料统计，全县年平均降水量1001.59毫米，年平均径流量（即地表水量）2.77亿立方米；浅层地下水平均地下水资源量约为1.11亿立方米。全年平均降水入渗补给量1.59亿立方米，田间入渗补给量0.35亿立方米，浅层地下水补给量1.94亿立方米。 7、生态环境概况 海安市境内生物资源丰富。植物方面，落叶阔叶树有麻栎、枹树、黄连木、山槐、枫杨等；常绿阔叶树有青风栎、苦楮、石楠等。药用植物有700多种。引进的树种有黑松、杉木、泡桐等。动物方面，鱼类资源丰富，青、草、鲢、鲤等淡水养殖鱼类和鲍、鲶、鳝等非人工养殖鱼类均有大量出产。境内长江鱼类有90多种，其中刀、鲥、鳗、鱼 回、河豚是名贵品种；白鳍豚、中华鲟等是我国珍稀动物。全县有鸟类100多种，其他野生动物20多种。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1. 空气环境质量 （1）环境质量达标区判定 本项目使用2017年南通市全年每天监测数据作为本项目所在地基本污染物质量现状的评价依据，数据来源为中国空气质量在线监测分析平台，南通市2017年区域空气质量现状评价见表3-1。SO2、PM10、CO相关指标符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2日均值第98百分位数浓度、PM2.5的年均浓度和日均值第95百分位数浓度、O3的8小时平均第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。 因此区域属于不达标区，具体大气污染物目标分解计划根据《南通市2018年大气污染防治工作计划》执行。 该地区产业结构做出如下调整： ①制定非电行业淘汰落后产能实施方案和年度计划，完成省下达的化解产能任务； ②推进城市主导风向上风向的大气重污染企业搬迁、改造； ③2018年全市煤炭消费总量比2016年减少155 万吨； ④加快推进重点行业清洁生产审核和改造，提高企业清洁生产审核中、高费方案实施率，推进节能减排工作。 表3-1 2017年区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（µg/m3） 标准值/（µg/m3） 占标率% 超标频率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 21.16 60 35.27 0 达标 24小时平均第98百分位数 40 150 26.67 0 达标 NO2 年平均质量浓度 37.88 40 94.70 0 达标 24小时平均第98百分位数 87 80 108.75 4.38 不达标 PM10 年平均质量浓度 63.67 70 90.96 0 达标 24小时平均第95百分位数 122 150 81.33 0 达标 PM2.5 年平均质量浓度 38.72 35 110.63 / 不达标 24小时平均第95百分位数 86 75 114.67 8.49 不达标 CO 年平均质量浓度 0.848 -- -- / / 24小时平均第95百分位数 1.4 4 35.0 0 达标 O3 年平均质量浓度 114.67 -- -- / / 8小时平均第90百分位数 185 160 115.63 18.08 不达标 （2）其他污染物环境质量现状评价 为了解工程所在地区的环境质量现状，本项目大气环境监测数据引用自《江苏叶茂家具有限公司家具及配件生产项目环境影响评价报告书》检测报告中环境空气监测数据。江苏叶茂家具有限公司离本项目所在地500m，监测时间为三年以内的监测数据，且区域污染源未发生较大变化，其有效性符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，具有可行性。该项目在评价区域内共布设2个大气监测点。各监测点名称及监测项目见表3-2。 表3-2 大气环境监测点位 序号 测点名称 与本项目的方位与距离 监测项目 G1 环港南河北（滨海旅游度假区） SW，800m TVOC G2 环港北河北岸（东台地界） NW，1800m ①监测时段、采样频率 监测因子：TVOC。 监测频率：连续监测7天，监测时间为2016年10月10日~16日以及2016年10月14~20日。监测因子1小时浓度监测值获取02，08，14，20时4个小时质量浓度值。 ②监测结果 表3-3 评价区环境空气质量现状监测结果 监测点位 监测项目 取值类型 浓度范围（mg/m3） 最大占标率 %） 超标率（%） 达标 情况 最小值 最大值 G1 环港南河北（滨海旅游度假区） TVOC 1小时平均 0.057 0.218 36.3 0 达标 G2 环港北河北岸（东台地界） TVOC 1小时平均 0.07 0.236 39.3 0 达标 从表3-3监测结果可知，结果表明监测点中TVOC小时平均浓度均可达到参照浓度限值要求，因此项目所在区域空气质量良好。 2. 地表水环境质量现状 本项目地表水环境质量现状数据引用自《海安县老坝港滨海新区规划修编环境影响评价报告书》。 （1）监测断面布设 本次地表水监测在环港南河上设2个监测断面，具体位置见表3-4。 表3-4 水质监测断面布设 河流名称 序号 测点名称 监测项目 环港南河 W1 污水处理厂排污口下游500米 pH、COD、氨氮、总磷、SS、BOD5 W2 污水处理厂排污口下游2000米 （2）监测频次 监测时间为2016年10月15日至2016年10月17日，每天采样2次。 （3）监测结果 表3-5 地表水质断面监测数据统计及评价表(mg/L，pH除外) 断面 项目 pH COD 氨氮 总磷 SS BOD5 W1 最小值 7.37 26.3 0.6 1.39 19 5.2 最大值 7.56 28.6 0.9 1.48 27 6.0 平均值 7.44 27.5 0.762 1.43 23 5.7 污染指数 0.22 0.92 0.51 0.95 0.38 0.95 超标率% 0 0 0 0 0 0 W2 最小值 7.35 23.5 0.32 1.39 18 5.3 最大值 7.50 28.4 0.51 1.49 26 5.8 平均值 7.42 26.9 0.419 1.437 22 5.6 污染指数 0.21 0.90 0.28 0.96 0.36 0.93 超标率% 0 0 0 0 0 0 IV类标准值 6~9 30 1.5 0.3 60 6 由表3-5可知，环港南河各监测断面中pH、COD、氨氮、总磷和BOD5各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中IV类水质标准的要求，SS能达到《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准。 3. 声环境质量现状 本项目委托江苏华夏检验股份有限公司进行声环境质量现状监测，泰科检测科技江苏有限公司于2019年4月22日对本项目所在地环境噪声现状进行监测（报告编号：SNPT（1904）0485），具体监测结果见下表。 ①监测点位 本次环境噪声监测共设置4个监测点，具体位置见表3-6。 表3-6 环境噪声测点布置 编号 监测点位 N1 东厂界外1m N2 南厂界外1m N3 西厂界外1m N4 北厂界外1m ②监测项目 监测项目：昼、夜等效连续A声级 ③监测时间及频次 监测时间分为昼夜监测，监测1天，每天2次。 ④评价标准 项目位于海安市老坝港滨海新区家具产业园，项目所在地噪声功能区划为3类，故本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 ⑤监测结果 监测结果见表3-7。 表3-7 本项目厂界噪声情况 测点位置 等效声级值dB (A) 2019年4月22日 2019年4月23日 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 Z1 59 49 58 46 南厂界 Z2 57 46 56 47 西厂界 Z3 58 47 56 46 北厂界 Z4 59 48 57 47 标准 65 55 65 55 达标情况 达标 达标 达标 达标 由表3-5可知，本项目各监测点位均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，本项目所在地声环境质量较好。 4、周边污染情况及主要环境问题 项目所在区PM10、PM2.5、NO2、O3超标，因此判定为非达标区。为了打好蓝天保卫战，海安市人民政府持续深入开展大气污染治理。实施燃煤控制，在用煤量实现减量替代的前提下，扩建热电项目，加强供热管网建设。治理工业污染，实施超低排放改造，以家具制造行业为重点进行整治，推进油烟净化和在线监控设施建设。防治移动污染源，推广使用200辆新能源汽车，淘汰500辆高污染车辆。划定禁止高排放非道路移动机械使用区域。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，海安市大气环境质量状况可以得到进一步改善。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经现场踏勘、调查分析，项目主要环境保护目标见表3-8。拟建项目位于海安市老坝港滨海新区家具产业园，西侧为石材产业园，东侧为生物产业园，项目目前2.5km范围内没有居民，但在项目南侧900m距离处有家具产业园员工宿舍、西南侧2500m距离处有规划居民区，拟建项目所在地与东台市搭界范围内经调查亦无居民。项目敏感目标分布图具体见附图6。 表3-8（1） 拟建项目主要环境保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） X Y 大气 环境 E120°55′19.39″ N32°37′39.63″ 家具产业园员工宿舍 / 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 S 900 E120°53′51.97″ N32°37′25.36″ 园区规划居住用地 / SW 2500 表3-8（2） 拟建项目主要环境保护目标 类别 保护对 名称 与本项目方位 与本项目距离（m） 规模 环境质量 水环境 环港南河 S 1500 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 环港北河 N 300 小型 声环境 项目厂界 — — — 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 生态 环境 如东县沿海生态公益林 E 5600 19.85km2 海岸带防护 李堡镇蚕桑种质资源保护区 W 7500 19.33km2 种质资源保护 如东小洋口国家级海洋公园 E 5800 21.25km2 自然与人文景观保护

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1. 大气环境质量标准 本项目所在地空气质量功能区为二类区。执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，TVOC参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中TVOC相关标准，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物 名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 NOX 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 TVOC 8小时均值 600 μg/m3 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 表D.1 2. 地表水环境质量标准 拟建项目生活废水经化粪池处理后排入上海电气南通国海水处理有限公司（滨海新区污水处理厂）进行统一处理，处理达标后排入环港南河。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），环港南河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，SS执行《地表水资源质量标准》SL63-94四级标准，具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 项目 Ⅳ类标准值（mg/L） 标准来源 pH（无量纲） 6~9 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）表1中的IV类标准 COD ≤30 BOD5 ≤6 NH3-N ≤1.5 TP ≤0.3 SS 60 《地表水资源质量标准》SL63-94四级标准 3. 声环境质量标准 本项目建设地为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 |
| --- | --- |

| 污染物排放标准 | 1. 废气排放标准 生产工艺过程颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放浓度限值要求；VOCs执行《江苏省表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表1排气筒排放限值和表2无组织排放浓度限值要求；天然气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3排放浓度限值。具体见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒高度（m） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放浓度限值 标准来源 监测点 浓度（mg/m3） 颗粒物(染料尘) 18 15 0.51 厂界 肉眼不可见 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 颗粒物（其他） 120 15 3.5 1.0 颗粒物 20 15 / / 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3排放浓度限值 SO2 50 15 / / NOx 150 15 / / TVOC 40 15 2.9 2.0 《江苏省表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016） 2. 废水排放标准 本项目产生的生活污水经化粪池处理后接入市政管网，排入滨海新区污水处理厂进行处理。滨海新区污水处理厂接管污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，详见表4-5，污水处理厂处理后的尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入环港南河，具体见表4-6。回用水水质标准执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中洗涤用水水质标准，具体见表4-7。 表4-5 废水接管标准（单位：mg/L） 项目 COD SS 氨氮 总磷 BOD5 工业废水接管浓度 500 400 35 2 150 生活废水接管浓度 350 300 30 5 150 表4-6 污水处理厂尾水排放标准（mg/L，pH除外） 污染物 标准限值（mg/L） 标准来源 pH（无量纲） 6~9 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 COD 50 BOD5 10 NH3-N 5（8） TP 0.5 SS 10 表4-7 回用水水质标准（单位：mg/L） 项目 COD SS 氨氮 总磷 BOD5 洗涤用水 / 30 / / 30 3. 噪声排放标准 项目厂房边界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表4-8和表4-9。 表4-8 营运期噪声排放标准（单位：dB（A）） 类别 昼间 夜间 标准来源 3类 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 表4-9 建筑施工厂界环境噪声排放标准 噪声限值 昼间 夜间 70 55 4. 固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 项目建成后污染物排放总量见表4-10。 表4-10 建设项目污染物排放总量表 类别 污染物 产生量（t/a） 消减量（t/a） 接管量 （t/a） 进入环境量（t/a） 废气 有组织 SO2 0.1 0 — 0.1 NOx 0.468 0 — 0.468 VOCs 20.328 18.295 — 2.033 颗粒物(粉尘) 84.184 77.597 — 6.587 无组织 VOCs 1.449 0 — 1.449 颗粒物(粉尘) 1.888 0 — 1.888 废水 废水量 4800 0 4800 4800 COD 1.92 0.48 1.44 0.24 SS 1.44 0.72 0.72 0.048 氨氮 0.12 0 0.12 0.024 总磷 0.0192 0.0048 0.0144 0.0024 固废 危险固废 266.675 266.675 — — 一般固废 1867.708 1867.708 — — 废气：本项目废气污染物排放量为：SO2 0.1 t/a、NOx 0.468 t/a、VOCs 2.033t/a、颗粒物(粉尘) 6.587t/a。原环评批复量：粉尘1.436 t/a、甲苯1.04t/a、二甲苯0.725t/a、乙苯0.252t/a、醋酸丁酯0.315t/a。因此，本次需要申请废气污染物排放量为：SO2 0.1 t/a、NOx 0.468 t/a、颗粒物(粉尘) 5.151t/a。 废水：本项目废水污染物接管排放至滨海新区污水处理厂，废水接管量为4800t/a，COD 1.44t/a、SS 0.72t/a、氨氮0.12t/a、总磷 0.0144t/a；废水最终排放量为4800t/a，COD 0.24t/a、SS 0.048t/a、氨氮0.024t/a、总磷 0.0024t/a。原环评批复中接管考核量（最终排放量）：废水量为6000t/a，COD 2.1t/a（0.3t/a）、SS 1.2t/a（0.06t/a）、氨氮0.12t/a（0.03t/a）。因此，本次需申请废水接管考核量（最终排放量）为：总磷 0.0144t/a（总磷 0.0024t/a）。 固废：0。 本项目VOCs、颗粒物(粉尘)总量需向海安市环保局申请，在海安市范围内平衡；水污染物中废水量、COD、氨氮总量在上海电气南通国海水处理有限公司（滨海新区污水处理厂）总量内平衡；固废外排量为0，不需申请。 |

# 五、建设项目工程分析

一、施工期主要工艺流程及主要污染工序： 本项目已建好，因此无施工期及污染工序。 二、营运期主要工艺流程： 本项目运营期主要生产工艺流程见图5-1： 图5-1 家具生产工艺流程图 生产工艺流程描述： （1）烘干 原料板材外购之后，进入锅炉烘干房进行烘干处理，烘干采用热空气加热，锅炉燃料为天然气，天然气燃烧过程会产生废气G1。 （2）刨料 将不平整的板材刨平，此工序会产生G2粉尘废气和S1边角料。 （3）开毛 将刨料后板材表面毛刺进行刨平，此工序会产生G3粉尘废气和S2边角料。 （4）优选 将开毛后板材进行优选，此工序会产生G4粉尘废气。 （5）拼板 使用拼版胶等将优选后的板材进行拼接，此工序会产生G5拼板VOCs无组织废气及S3废胶桶。 （6）开精料 拼版后板材按要求通过自动开料机开精料，得到符合尺寸要求的木料，此工序会产生G6粉尘废气和S4边角料。 （7）精压 开精料后板材按要求进行精压，此工序会产生G7粉尘废气和S5边角料。 （8）砂光 用砂光机砂光加工精压后的板材，使其表面光滑，此工序会产生G8粉尘废气和S6边角料。 （9）精切 对砂光后板材进行精切，此工序会产生G9粉尘废气和S7边角料。 （10）排孔 对精切后板材进行排孔，此工序会产生G10粉尘废气和S8边角料。 （11）铣型 通过铣床对排孔后的板材进行切削，此工序会产生G11粉尘废气和S9边角料。 （12）组装 将上述半成品按要求使用进行装配，组装过程用到组装胶。此工序会产生G12拼板VOCs无组织废气及S10废胶桶。 （13）加工 对组装后半成品进行加工，此工序会产生G13粉尘废气和S11边角料。 （14）砂边 对加工后半成品进行砂边，此工序会产生G14粉尘废气和S12边角料。 （15）砂光 用砂光机砂光加工砂边后的半成品，使其表面光滑，此工序会产生G15粉尘废气和S13边角料。 （16）组装 将上述半成品按要求使用进行装配，组装过程用到组装胶。此工序会产生G16拼板VOCs无组织废气及S14废胶桶。 （17）打磨 通过主切直研磨机、手提打磨机加工原木表面，使其光滑、平整，以利于后续喷漆加工，此工序过程中将产生G17粉尘废气和W1除尘废水。 （18）白磨 对打磨后半成品进行白磨，此工序会产生G18粉尘废气和W2除尘废水。 白磨好的半成品，根据产品要求不同，分别进行不同喷漆作业工序。 （19）擦色 对白磨后的半成品按照客户定制的颜色采用修色液进行擦色处理。此工序过程中将产生VOCs废气G19、G22、G30，水帘废水W3、W6、W13，废漆桶S15、S19、S25。 废气采用“水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱”处理，水帘废水每天添加漆雾絮凝剂（AB剂）撇渣处理后循环使用，每5天排入气浮沉淀池处理后回用于水帘用水。喷枪清洗水可作为稀释剂用于调漆，不外排。 （20）喷底漆 喷底漆的目的是在基体材料表面形成有机覆层来进行材料保护，延长使用期限。本项目喷涂为水性漆喷涂。在喷漆房内人工操作将水性底漆、固化剂和水按照1:0.15:0.2 比例调配混匀。喷底漆过程产生过喷废气G20、G23、G26、G31，采用“水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱”处理。此外还产生喷漆废水W4、W7、W9、W10、W14和废漆桶S16、S20、S22、S26。水帘废水每天添加漆雾絮凝剂（AB剂）撇渣处理后循环使用，每5天排入气浮沉淀池处理后回用于水帘用水。喷枪清洗水可作为稀释剂用于调漆，不外排。 （21）修色 修色也叫喷色漆，色漆喷涂的色漆是水性面漆、固化剂、水和色精按照1:0.15:0.2:0.05的比例配比而成。修色过程产生过喷废气G21、G28、G33，采用“水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱”处理。此外还产生喷漆废水W5、W11、W15和废漆桶S17、S23、S27。水帘废水每天添加漆雾絮凝剂（AB剂）撇渣处理后循环使用，每5天排入气浮沉淀池处理后回用于水帘用水。喷枪清洗水可作为稀释剂用于调漆，不外排。 （22）面漆 采用水性面漆对半成品进行面漆喷涂，本项目所用水性面漆事先与固化剂和水按一定比例调配好。喷涂过程产生过喷废气G29、G34，采用“水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱”处理。此外还产生喷漆废水W12、W16和废漆桶S24、S28。水帘废水每天添加漆雾絮凝剂（AB剂）撇渣处理后循环使用，每5天排入气浮沉淀池处理后回用于水帘用水。喷枪清洗水可作为稀释剂用于调漆，不外排。 （23）油磨 通过主切直油磨机加工产品表面，使其光滑、平整，此工序过程中将产生G24、G27、G32粉尘废气和W8除尘废水。 （24）木蜡油 采用木蜡油对半成品进行底漆喷涂，由于木蜡油为梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素等高沸点物质组成，因此本项目认为其不具有挥发性物质。刷木蜡油过程产生废漆桶S18。 （25）烘干 将上述喷涂操作后的产品进行烘干处理，产生烘干废气G35。 （26）包装 经过用纸箱包装好的产品入库。 主要产污环节分析： 生产主要产污环节及污染因子见表5-1： 表5-1 主要产污环节及排污特征 类型 产 车间 产污环节 编号 污染物名称 主要污染因子 废水 B车间（木工车间） 打磨 W1 除尘废水 COD、SS E车间（擦色、底漆车间） 水帘柜、喷枪清洗 W2、W3、W6~W9 喷漆废水 COD、SS、有机物质 F车间（修色、面漆车间） 水帘柜、喷枪清洗 W4、W5、W10~W15 喷漆废水 COD、SS、有机物质 废气 天然气锅炉车间 天然气燃烧过程 G1 燃烧废气 SO2、NOX、颗粒物 D车间（备料车间） 刨料、开毛、优选、开精料、精压过程 G2~G4、G6、G7 粉尘 颗粒物 拼板过程 G5 有机废气 VOCs C车间（机加工车间） 砂光、精切、排孔、铣形、加工过程 G8~G11、G13 粉尘 颗粒物 拼板过程 G12 有机废气 VOCs B车间（木工车间） 砂边、砂光、打磨过程 G14、G15、G17 粉尘 颗粒物 拼板过程 G16 有机废气 VOCs E车间（擦色、底漆车间） 白磨、油磨过程 G18、G24、G27 粉尘 颗粒物 擦色、底漆过程 G19、G20、G22、G23、G25、G26、G30 有机废 颗粒物、VOCs F车间（修色、面 车间） 修色、面漆过程 G21、G28、G29 有机废气 颗粒物、VOCs F车间地线、吊线 油磨过程 G32 粉尘 颗粒物 擦色、底漆、修色、面漆过程 G31、G33、G34 有机废气 颗粒物、VOCs 烘干过程 G35 有机废气 VOCs 固体废物 D车间（备料车间） 刨料、开毛、开精料、精压过程 S1、S2、S4、S5 废边角料 木材 拼板过程 S3 废胶桶 树脂类 C车间（机加工车间） 砂光、精切、排孔、铣形、加工过程 S6、S7、S8、S9、S11 废边角料 木材 组装过程 S10 废胶桶 树脂类 B车间（木工车间） 砂边、砂光过程 S12、S13 废边角料 木材 组装过程 S14 废胶桶 树脂类 E车间 喷漆过程 S15、S19、S25、S16、S20、S21、S22、S26 废胶桶 树脂类 F车间 喷漆过程 S17、S23、S27、S24、S28、S18 废胶桶 树脂类 噪声 生 车间 各类生产设备 N 机械噪声 Leq(A)

项目喷涂漆量和作业时长： 表5-2 建设项目喷涂参数表 涂层 涂料用 含固量 喷涂面积 漆膜厚度 漆膜密度 漆膜重量 上漆率 水性底漆* 81t/a 49.63% 40万m2/a 47.4μm 1.06 t/m3 20.1t/a 50% 水性色漆* 28t/a 41.61% 40万m2/a 13.6μm 1.07 t/m3 5.825t/a 50% 水性面漆* 67.5t/a 42.22% 40万m2/a 33.9μm 1.05 t/m3 14.25t/a 50% *注：指调配后的漆，即添加了固化剂和水的漆。 ①水性底漆喷一道，喷涂面积400000m2/a，喷涂厚度约为47.4μm左右，底漆漆膜密度1.06 t/m3，漆膜重量=喷涂厚度×喷涂面积×漆膜密度，则漆膜重量20.1t/a。上漆率取50%，则调配好的底漆（包括底漆、固化剂、水）中固份40.2t/a。 水性底漆用量为60t/a、固化剂9t/a、水12t/a，不考虑调漆废气挥发，调好的底漆81t/a，底漆含固49.63%，即为40.2t/a，与喷底漆工段计算的固体组份相符。 ②水性色漆喷一道，喷涂面积400000m2/a，喷涂厚度约为13.6μm左右，色漆漆膜密度1.07 t/m3，漆膜重量=喷涂厚度×喷涂面积×漆膜密度，则漆膜重量5.825t/a。上漆率取50%，则调配好的色漆（包括色漆、固化剂、水、色精）中固份11.65t/a。 水性色漆为水性面漆、固化剂、水、色精按照1:0.15:0.2:0.05的比例调配而成，水性色漆用量为20t/a、固化剂3t/a、水4t/a、色精1t/a，不考虑调漆废气挥发，调好的色漆28t/a，色漆含固41.61%，即为11.65t/a，与喷色漆工段计算的固体组份相符。 ③水性面漆喷一道，喷涂面积400000m2/a，喷涂厚度约为33.9μm左右，面漆漆膜密度1.05 t/m3，漆膜重量=喷涂厚度×喷涂面积×漆膜密度，则漆膜重量14.25t/a。上漆率取50%，则调配好的面漆（包括面漆、固化剂、水）中固份28.5t/a。 水性面漆用量为50t/a、固化剂7.5t/a、水10t/a，不考虑调漆废气挥发，调好的面漆67.5t/a，面漆含固42.22%，即为28.5t/a，与喷面漆工段计算的固体组份相符。 喷枪工作时间计算： 本项目E车间（擦色、底漆车间）西北侧设置1擦色房，1个工位，共设置2把喷枪，喷枪口径为1.5mm，平均流速为0.1kg/min，本项目修色液（即擦色漆）用量为10t/a，得出擦色喷枪工作时间为2.78h/d、年工作300天、834h/a。 本项目E车间（擦色、底漆车间）东北侧设置1个底漆房，3个工位，设置3把喷枪；F车间（修色、面漆车间）南侧设置1个底漆房，3个工位，设置3把喷枪。全厂共设置6把喷枪，喷枪口径为1.5mm，平均流速为0.1kg/min，本项目调好的底漆用量为81t/a，得出底漆喷枪工作时间为7.5h/d、年工作300天、2250h/a。 本项目F车间（修色、面漆车间）北侧设置2个修色房，5个工位，设置5把喷枪；F车间（修色、面漆车间）南侧设置1个修色房，1个工位，设置1把喷枪。全厂共设置6把喷枪，喷枪口径为1.5mm，平均流速为0.1kg/min，本项目调好的修色漆用量为28t/a，得出修色漆喷枪工作时间为2.59h/d、年工作300天、778h/a。 本项目F车间（修色、面漆车间）北侧设置1个面漆房，2个工位，设置4把喷枪；F车间（修色、面漆车间）南侧设置1个面漆房，1个工位，设置2把喷枪。全厂共设置6把喷枪，喷枪口径为1.5mm，平均流速为0.1kg/min，本项目调好的面漆用量为67.5t/a，得出面漆喷枪工作时间为6.25h/d、年工作300天、1875h/a。 因此，项目喷枪设置合理。 本产品所用水性漆物料平衡表见表5-3~表5-6，物料平衡图见图5-2~图5-5。 表5-3 建设项目修色液物料平衡表（单位t/a） 序号 投入 产出 物料名称 数量 类别 名称 数量 1 修色液 固份 4 产品附着 固份 2 2 TVOC 2 废气 有组织 漆雾颗粒 0.196 3 水 4 TVOC 0.196 H2O 0.196 5 无组织 漆雾颗粒 0.04 6 TVOC 0.04 7 H2O 0.08 8 固废 漆渣 1.764 9 活性炭吸附箱 1.764 0 废水 除雾器除水 3.724 合计 10 合计 10 表5-4 建设项目水性底漆物料平衡表（单位t/a） 序号 投入 产出 物料名称 数量 类别 名称 数量 1 水性底漆 固份 33 产品附着 固份 20.1 2 TVOC 6.3 废气 有组织 漆雾颗粒 1.97 3 水 20.7 TVOC 0.794 4 固化剂 固份 7.2 H2O 1.602 5 TVOC 1.8 无 织 漆雾颗粒 0.402 6 水 12 TVOC 0.162 7 H2O 0.654 8 固废 漆渣 17.728 9 活性炭吸附箱 7.144 10 废水 除雾器除水 30.444 合计 81 合计 81 表5-5 建设项目修色漆平衡表（单位：t/a） 序号 投入 产出 物料名称 数量 类别 名称 数量 1 修色漆 固份 9 产品附着 固份 5.825 2 TVOC 2.44 废气 有组织 漆雾颗粒 0.571 3 水 8.56 TVOC 0.298 固化剂 固份 2.4 H2O 0.652 5 TVOC 0.6 无组织 漆雾颗粒 0.117 6 色精 固份 0.25 TVOC 0.06 7 水 0.75 H2O 0.266 8 水 4 固废 漆渣 5.137 9 活性炭吸附箱 2.682 10 废水 除雾器除水 12.392 合计 28 合计 28 表5-6 建设项目水性面漆平衡表（单位：t/a） 序号 投入 产出 物料名称 数量 类别 名称 数量 1 水性面漆 固份 22.5 产品附着 固份 14.25 2 TVOC 6.1 废气 有组织 漆雾颗粒 1.397 3 水 21.4 TVOC 0.745 4 固化剂 固份 6 H2O 1.539 5 TVOC 1.5 无组织 漆雾颗粒 0.285 6 水 10 TVOC 0.152 7 H2O 0.628 8 固废 漆渣 12.568 9 活性炭吸附箱 6.703 10 废水 除雾器除水 29.233 合计 67.5 合计 67.5 图5-2 本产品修色液平衡（t/a） 图5-3 本产品底漆平衡（t/a） 图5-4 本产品修色漆平衡（t/a） 图5-5 本产品面漆平衡（t/a） 主要污染工序： 一、运营期 1、废气 拟建项目废气主要为烘干过程废气（G1），刨料、开毛、优选、拼板、开精料、精压、砂光、精切、排孔、铣形、组装、加工、砂边、砂光、组装、打磨、油磨工序中产生的粉尘（G2~G18、G25、G28、G31、G34），以及拼板、组装、擦色、底漆、修色、擦木蜡油、面漆工序中产生的VOCs（G5、G12、G16、G19~G24、G26~G27、G29~G30、G32~G33、G35~G36）。 （1）天然气燃烧废气 建设项目板材加工之前要先进行烘干处理，烘干过程采用天然气进行加热，天然气使用量为25万Nm3/a，工业废气量、SO2、NOX产污系数按工业污染源产排污系数手册计算。按GB17820-2012中规定的二类商品气的含硫量为200mg/m3计，SO2产污系数按0.02S千克/万立方米原料计算，则产生SO2 100kg/a；NOX产污系数按18.71千克/万立方米原料计算，则产生NOX 467.75kg/a；完全燃烧产生的废气量按136259.17标立方米/万立方米原料计，则产生燃烧废气3406479.25m3/a，颗粒物产生浓度类比类似项目，其产生浓度为10mg/m3，则产生颗粒物34kg/a。天然气属于清洁能源，燃气锅炉燃烧废气通过一根15m高1#排气筒直排。颗粒物、SO2、NOX满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3要求的20mg/m3、50mg/m3、150mg/m3燃气锅炉标准限值。 （2）D车间废气（备料车间） D车间所有产生粉尘废气的设备均设抽风系统，将刨料、开毛、优选、开精料、精压过程产生的粉尘抽吸(G2~G4、G6、G7)，通过管道抽到中央集尘系统的末端袋式除尘系统处理，经袋式除尘后排放，除尘灰收集处理。项目原板材年用量为11500m3/a，密度约为0.60t/m3，则木材用量约为6900t/a。根据同类项目类比，刨料、开毛、优选、拼板、开精料、精压工序中粉尘的产生量为使用量的0.2%，经计算本车间粉尘产生量总计约为13.8t/a。废气收集效率以90%计，粉尘的处理效率为95%，处理完后通过1根15m高2#排气筒排出。未被收集的粉尘量为1.38t/a，其中80%自然沉降到地面，定期收集与除尘灰一起处置。 此外，D车间拼板采用拼板胶进行拼板，胶水中的有机成分在涂胶及固化过程中挥发产生有机废气（G5）。D车间胶水使用过程中需加入固化剂，调配比例为100：15，D车间拼板胶用量为10t/a，拼板胶专用固化剂用量为1.5t/a，胶水总挥发性有机物总量约3%，则VOCs产生量约为0.345t/a，在生产车间内无组织排放。 （3）C车间废气（机加工车间） C车间内主要产生粉尘废气的工序为砂光、精切、排孔、铣形、加工(G8~G11、G13)，以上工序对应的设备均设抽风系统，产生的粉尘废气通过管道抽到中央集尘系统的末端袋式除尘系统处理，经2套袋式除尘后排放，除尘灰收集处理。根据同类项目类比，刨料、开毛、优选、拼板、开精料、精压工序中粉尘的产生量为使用量的0.2%，经计算本车间粉尘产生量总计约为13.8t/a。废气收集效率以90%计，粉尘的处理效率为95%，处理完后分别通过2根15m高的3#、4#排气筒排出。未被收集的粉尘量为1.38t/a，其中80%自然沉降到地面，定期收集与除尘灰一起处置。 此外，C车间拼板采用拼板胶进行组装，胶水中的有机成分在涂胶及固化过程中挥发产生有机废气（G12）。C车间胶水使用过程中需加入固化剂，调配比例为100：15，C车间拼板胶用量为10t/a，拼板胶专用固化剂用量为1.5t/a，胶水总挥发性有机物总量约3%，则VOCs产生量约为0.345t/a，在生产车间内无组织排放。 （4）B车间废气（木工车间） B车间内主要产生粉尘废气的工序为砂边、砂光、打磨(G14、G15、G17)，其中砂边、砂光产生的粉尘废气(G14、G15)通过管道抽到中央集尘系统的末端袋式除尘系统处理，经1套袋式除尘后排放，除尘灰收集处理。根据同类项目类比，砂边、砂光工序中粉尘的产生量为使用量的0.2%，经计算本车间粉尘产生量总计约为13.8t/a。废气收集效率以90%计，粉尘的处理效率为95%，处理完后通过1根15m高5#排气筒排出。未被收集的粉尘量为1.38t/a，其中80%自然沉降到地面，定期收集与除尘灰一起处置。 B车间内打磨在打磨房内工作台进行，使用人工气磨进行打磨。打磨过程中产生的粉尘（G17）经负压抽风收集，在风机（20000m3/h）的作用下进入风管，然后进水喷淋处理，最后通过1根15m高6#排气筒达标排放。根据同类项目类比，打磨工序产生的粉尘量(G17)参考《第一次全国污染源普查》，打磨粉尘产生系数约0.321kg/立方米产品，项目产品约为4830t/a，板材平均密度为0.60t/m3，则产品约为8050m3/a，则打磨过程中颗粒物产生量约为2.584t/a。粉尘的收集效率为90%，去除率为90%。则有组织排放量为0.233t/a，未收集到的粉尘于车间内无组织排放。 此外，B车间拼板采用拼板胶进行组装，胶水中的有机成分在涂胶及固化过程中挥发产生有机废气（G16）。B车间胶水使用过程中需加入固化剂，调配比例为100：15，B车间拼板胶用量为10t/a，拼板胶专用固化剂用量为1.5t/a，胶水总挥发性有机物总量约3%，则VOCs产生量约为0.345t/a，在生产车间内无组织排放。 （5）E车间废气（擦色、底漆车间） E车间内主要产生粉尘废气的工序为白磨、油磨（G18、G24、G27），以上工序对应的设备均设抽风系统，其中白磨产生的粉尘废气G18经水喷淋处理后经1根15m高7#排气筒排放，油磨产生的粉尘废气G24、G27经水喷淋处理后经1根15m高8#排气筒排放，除尘灰收集处理。 类比打磨工序粉尘产生量，白磨过程中颗粒物产生量约为2.584t/a。粉尘的收集效率为90%，去除率为90%，则有组织排放量为0.233t/a，未收集到的粉尘于车间内无组织排放。 油磨产生的粉尘，类比南通众和家具有限公司（企业生产规模为年产家具九万件。环保手续齐全，环保设备齐全，管理得当），产生量约为工件底漆固份的5%，根据水性漆平衡可知，喷底漆后产品固份共20.1t/a，则E车间油磨粉尘产生量为0.503t/a（E车间与F车间地线和吊线油磨粉尘产生量按1:1计算，则F车间地线和吊线油磨粉尘产生量为0.503t/a）。粉尘的收集效率为90%，去除率为90%。则有组织排放量为0.045t/a，未收集到的粉尘于车间内无组织排放。 E车间内主要产生VOCs废气的工序为擦色、底漆（G19、G20、G22、G23、G25、G26），其中擦色工序产生的VOCs废气（G19、G22、G30）经1套“水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱”系统处理后通过1根15m高度的9#排气筒排放；底漆工序产生的VOCs废气（G20、G23、G25、G26）经1套“水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱”系统处理后通过1根15m高度的10#排气筒排放。本项目修色液（擦色漆）10t/a含固量40％；调配好的底漆81t/a（水性底漆、固化剂和水按照1:0.15:0.2的比例调配）含固量49.63％（E车间与F车间地线和吊线用量按1:1计算）。擦色和喷底漆过程产品表面水性漆附着率取50%，剩50%散发在空气中形成过喷废气。擦色漆过喷废气5t/a（漆雾颗粒2t/a，VOCs 1t/a，水2t/a），底漆过喷废气40.5t/a（漆雾颗粒20.1t/a，VOCs 4.05t/a，水16.35t/a）。过喷废气经“水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱”处理，捕集效率约98%，未收集的2%无组织排放，“水帘柜+水喷淋”对漆雾颗粒的处理效率取90%，除雾器对水的处理效率取95%，活性炭吸附箱去除效率取90%。 （6）F车间废气（修色、面漆车间） 项目F车间内修色过程产生的废气G21、G28经收集后通过2套“水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱”处理后的尾气分别通过2根15m高度的11#、12#排气筒排放；面漆过程产生的废气G29经收集后通过1套“水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱”处理后的尾气通过1根15m高度的13#排气筒排放。调配好的修色漆28t/a（修色漆、固化剂、水和色精按照1:0.15:0.2:0.05的比例调配）含固量41.61％；调配好的面漆67.5t/a（水性面漆、固化剂和水按照1:0.15:0.2的比例调配）含固量42.22％（与地线和吊线用量按1:1计算）。修色和喷面漆过程产品表面水性漆附着率取50%，剩50%散发在空气中形成过喷废气。修色漆过喷废气14t/a（漆雾颗粒5.825t/a，VOCs 1.52t/a，水6.655t/a），面漆过喷废气33.75t/a（漆雾颗粒14.25t/a，VOCs 3.8t/a，水15.7t/a）。过喷废气经“水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱”处理，捕集效率约98%，未收集的2%无组织排放，“水帘柜+水喷淋”对漆雾颗粒的处理效率取90%，除雾器对水的处理效率取95%，活性炭吸附箱去除效率取90%。 F车间内另设有地线和吊线生产线各一条，生产工序为：底漆、油磨、修色、面漆工序（G31、G32、G33、G34）。其中，油磨产生的粉尘废气（G32）经水喷淋处理后经1根15m高14#排气筒排放，除尘灰收集处理。根据前述可知，地线和吊线油磨粉尘产生量为0.503t/a。粉尘的收集效率为90%，去除率为90%。则有组织排放量为0.045t/a，未收集到的粉尘于车间内无组织排放。 地线和吊线生产线底漆、修色、面漆工序废气G31、G33、G34经收集后通过3套“水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱”处理后的尾气分别通过3根15m高度的15#、16#、17#排气筒排放。根据前面水性漆物料平衡可知，地线和吊线生产线喷底漆过程漆雾颗粒、VOCs产生量分别为9.849t/a、1.985t/a；地线和吊线生产线修色过程漆雾颗粒、VOCs产生量分别为2.854t/a、0.745t/a；地线和吊线生产线喷面漆过程漆雾颗粒、VOCs产生量分别为6.983t/a、1.862t/a。废气经“水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱”处理，“水帘柜+水喷淋”对漆雾颗粒的处理效率取90%，除雾器对水的处理效率取95%，活性炭吸附箱去除效率取90%。 产品喷完面漆后转入烘干房内进行烘干，烘干过程废气收集效率为98%，废气通过1套“活性炭吸附箱”设备处理后的尾气通过1根15m高度的18#排气筒排放。根据前面水性漆物料平衡可知，烘干过程VOCs产生量为10.163t/a。 本项目有组织产生及排放情况见表5-7，无组织废气产生及排放情况见表5-8。

表5-7  建设项目有组织废气产排情况

| 排放源 | 编号 | 废气量 | 污染物名称 | 产生情况 | 治理措施 | 处理效率 ％ | 排放情况 | 执行标准 | 排放源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 | 速率 | 产生量 |  |  | 浓度 | 速率 | 排放量 | 浓度 | 速率 | 高度 | 直径 | 温度 |
|  |  | m3/h |  | mg/m3 | kg/h | t/a |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a | mg/m3 | kg/h | m | m | ℃ |
| 锅炉车间 | 天然气锅炉废气G1 | 1420 | SO2 | 29.58 | 0.042 | 0.100 | 直排 | 0 | 29.58 | 0.042 | 0.100 | 50 | / | 15（1#） | 0.2 | 100 |
|  |  |  | NOx | 137.32 | 0.195 | 0.468 |  | 0 | 137.32 | 0.195 | 0.468 | 150 | / |  |  |  |
|  |  |  | 粉尘 | 10 | 0.014 | 0.034 |  | 0 | 10 | 0.014 | 0.034 | 20 | / |  |  |  |
| D车间 | 刨料等工序废气G2~G4、G6、G7 | 40000 | 粉尘 | 129.38 | 5.175 | 12.42 | 布袋除尘 | 95 | 6.48 | 0.259 | 0.621 | 120 | 3.5 | 15（2#） | 1.0 | 25 |
| C车间 | 砂光等工序废气G8~G11、G13 | 20000 | 粉尘 | 129.4 | 2.588 | 6.21 | 布袋除尘 | 95 | 6.50 | 0.130 | 0.311 | 120 | 3.5 | 15（3#） | 0.8 | 25 |
|  |  | 20000 | 粉尘 | 129.4 | 2.588 | 6.21 | 布袋除尘 | 95 | 6.50 | 0.130 | 0.311 | 120 | 3.5 | 15（4#） | 0.8 | 25 |
| B车间 | 砂边、砂光废气G14、G15 | 20000 | 粉尘 | 258.75 | 5.175 | 12.42 | 布袋除尘 | 95 | 12.95 | 0.259 | 0.621 | 120 | 3.5 | 15（5#） | 0.8 | 25 |
|  | 打磨废气G17 | 16000 | 粉尘 | 60.56 | 0.969 | 2.326 | 水喷淋 | 90 | 6.06 | 0.097 | 0.233 | 120 | 3.5 | 15（6#） | 0.6 | 25 |
| E车间 | 白磨废气G18 | 16000 | 粉尘 | 60.56 | 0.969 | 2.326 | 水喷淋 | 90 | 6.06 | 0.097 | 0.233 | 120 | 3.5 | 15（7#） | 0.6 | 25 |
|  | 油磨废气G24、G27 | 16000 | 粉尘 | 11.81 | 0.189 | 0.453 | 水喷淋 | 90 | 1.19 | 0.019 | 0.045 | 18 | 0.51 | 15（8#） | 0.6 | 25 |
|  | 擦色废气G19、G22、G30 | 40000 | 漆雾颗粒 | 58.83 | 2.353 | 1.96 | 水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱 | 90 | 5.88 | 0.235 | 0.196 | 18 | 0.51 | 15（9#） | 1.0 | 25 |
|  |  |  | VOCs | 29.4 | 1.176 | 0.98 |  | 90 | 2.95 | 0.118 | 0.098 | 40 | 2.9 |  |  |  |
|  | 底漆废气G20、G23、G25、G26 | 40000 | 漆雾颗粒 | 109.43 | 4.377 | 9.849 | 水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱 | 90 | 10.95 | 0.438 | 0.985 | 18 | 0.51 | 15（10#） | 1.0 | 25 |
|  |  |  | VOCs | 22.05 | 0.882 | 1.985 |  | 90 | 2.2 | 0.088 | 0.199 | 40 | 2.9 |  |  |  |
| F车间 | 修色废气G21、G28 | 40000 | 漆雾颗粒 | 45.85 | 1.834 | 1.427 | 水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱 | 90 | 4.6 | 0.184 | 0.143 | 18 | 0.51 | 15（11#） | 1.0 | 25 |
|  |  |  | VOCs | 11.98 | 0.479 | 0.373 |  | 90 | 1.2 | 0.048 | 0.037 | 40 | 2.9 |  |  |  |
|  |  | 40000 | 漆雾颗粒 | 45.85 | 1.834 | 1.427 | 水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱 | 90 | 4.6 | 0.184 | 0.143 | 18 | 0.51 | 15（12#） | 1.0 | 25 |
|  |  |  | VOCs | 11.98 | 0.479 | 0.373 |  | 90 | 1.2 | 0.048 | 0.037 | 40 | 2.9 |  |  |  |
|  | 面漆废气G29 | 40000 | 漆雾颗粒 | 93.10 | 3.724 | 6.983 | 水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱 | 90 | 9.30 | 0.372 | 0.698 | 18 | 0.51 | 15（13#） | 1.0 | 25 |
|  |  |  | VOCs | 24.83 | 0.993 | 1.862 |  | 90 | 2.48 | 0.099 | 0.186 | 40 | 2.9 |  |  |  |
|  | 吊线、地线油磨废气G32 | 16000 | 粉尘 | 11.81 | 0.189 | 0.453 | 水喷淋 | 90 | 1.19 | 0.019 | 0.045 | 18 | 0.51 | 15（14#） | 0.6 | 25 |
|  | 吊线、地线底漆废气G31 | 40000 | 漆雾颗粒 | 109.43 | 4.377 | 9.849 | 水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱 | 90 | 10.95 | 0.438 | 0.985 | 18 | 0.51 | 15（15#） | 1.0 | 25 |
|  |  |  | VOCs | 22.05 | 0.882 | 1.985 |  | 90 | 2.20 | 0.088 | 0.199 | 40 | 2.9 |  |  |  |
|  | 吊线、地线修色废气G33 | 40000 | 漆雾颗粒 | 91.7 | 3.668 | 2.854 | 水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱 | 90 | 9.15 | 0.366 | 0.285 | 18 | 0.51 | 15（16#） | 1.0 | 25 |
|  |  |  | VOCs | 23.95 | 0.958 | 0.745 |  | 90 | 2.4 | 0.096 | 0.075 | 40 | 2.9 |  |  |  |
|  | 吊线、地线面漆废气G34 | 40000 | 漆雾颗粒 | 93.10 | 3.724 | 6.983 | 水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱 | 90 | 9.30 | 0.372 | 0.698 | 18 | 0.51 | 15（17#） | 1.0 | 25 |
|  |  |  | VOCs | 24.83 | 0.993 | 1.862 |  | 90 | 2.48 | 0.099 | 0.186 | 40 | 2.9 |  |  |  |
|  | 烘干废气G35 | 15000 | VOCs | 282.33 | 4.235 | 10.163 | 活性炭吸附箱 | 90 | 28.2 | 0.423 | 1.016 | 40 | 2.9 | 15（18#） | 0.6 | 25 |

表5-8  项目无组织废气产排情况表

| 排放源 | 污染物名称 | 污染物排放情况 | 面源参数 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 速率 | 排放量 | 长度 | 宽度 | 高度 |  |
|  |  | kg/h | t/a | m | m | m |  |
| D车间 | 粉尘 | 0.115 | 0.276 | 140 | 50 | 10 | 无组织排放 |
|  | VOCs | 0.144 | 0.345 | 140 | 50 | 10 |  |
| C车间 | 粉尘 | 0.115 | 0.276 | 140 | 50 | 10 |  |
|  | VOCs | 0.144 | 0.345 | 140 | 50 | 10 |  |
| B车间 | 粉尘 | 0.181 | 0.434 | 140 | 50 | 10 |  |
|  | VOCs | 0.144 | 0.345 | 140 | 50 | 10 |  |
| E车间 | 粉尘 | 0.179 | 0.429 | 140 | 50 | 10 |  |
|  | VOCs | 0.042 | 0.101 | 140 | 50 | 10 |  |
| F车间 | 粉尘 | 0.197 | 0.473 | 140 | 50 | 10 |  |
|  | VOCs | 0.130 | 0.313 | 140 | 50 | 10 |  |

2、废水 本项目运营期废水主要有喷漆废水（W2～W15）、喷枪清洗废水及生活污水等。 本项目设备及车间地面均不冲洗，故无清洗废水。 （1）喷漆水帘废水 水帘柜用水：本项目水帘除尘用水经喷漆循环水处理机处理后循环使用，定期补充损耗。单个水帘柜循环水量为3t/h，本项目共设置8台水帘柜，每套日工作8h，则8个水帘柜的循环水量为57600t/a。使用过程中，按1%损耗计算，则水帘柜每年补充水量576t。循环水中添加漆雾凝聚剂（AB剂），凝聚剂在喷涂前加入，下班时捞渣。A剂用于去除落在水中的树脂的粘性，B剂可使水与树脂渣分离，将树脂渣凝悬浮起来便于打捞，净化后的水循环使用，每5天排一次，每个水帘柜每次排水量为3t，年排废水1440t/a，排出的水进入气浮沉淀处理后用于水帘柜补充用水。 （2）喷淋废水 本项目设置8台喷淋塔，喷淋塔液气比约2L/m3，喷淋塔气为8×40000m3/h，循环水量为8×80m3/h，1536000m3/a，循环水损失量为循环水量的1%，则损失量为6.4m3/h，15360m3/a；喷淋塔每5天排一次水，每次排水量为30m3，则废水产生量为14400m3/a，经过絮凝、气浮、沉淀处理后循环使用不外排。 本项目喷漆废气中携有水分，喷淋塔顶有除雾装置，废气中水汽在喷淋塔内凝结落入塔中，则去除的废气中的水量为75.793t/a。该部分水直接作为喷淋塔补充水。 （3）打磨、白磨、油磨水帘废水 本项目产品打磨、白磨、油磨采用水帘装置处理打磨粉尘，单个水帘柜循环水量为3t/h，本项目共设置4台水帘柜，水帘柜年工作2400h，则4个水帘柜的循环水量为28800t/a。使用过程中，按1%损耗计算，则水帘柜每年补充水量288t。水帘柜装置每5天排水一次，每次排水3t，年排废水720t/a，经过絮凝、气浮、沉淀处理后循环使用不外排。 （4）喷枪清洗废水 全厂共设置20把喷枪，喷枪不作业时浸泡在水中，每天喷涂结束后清洗喷枪，单把喷枪清洗用水1L，每天需清洗20把喷枪，使用新鲜水20L/天，即6m3/a，喷枪清洗水可作为稀释剂用于调漆，不外排。 （5）生活污水 本项目职工200人，年工作300天，生活用水量以100L/人·d 计，则生活用水的用水量为6000t/a，产物系数以0.8计，则污水排放量为4800t/a。生活污水中主要污染物为：COD：400mg/L、SS：300mg/L、氨氮：25mg/L、TP：4mg/L，则本项目生活废水的污染物产生量为COD：1.92t/a、SS：1.44t/a、NH3-N：0.12t/a、TP：0.019t/a。生活污水经化粪池预处理达到接管标准后排入滨海新区污水处理厂。 （6）调漆用水 本项目使用水性漆，以自来水作为稀释剂，根据企业提供资料，底漆、面漆均按漆、固化剂和水按照1:0.15:0.2的比例调配，修色漆、固化剂、水和色精按照1:0.15:0.2:0.05的比例调配。本项目水性漆用量130t/a，则调漆用水量为26t/a，新鲜用水量20t/a。调漆用水全部蒸发，不外排。 拟建项目废水产生、排放及治理情况见表5-9，水平衡图见图5-6。 表5-9 本项目废水产生、排放情况表 种类 废水量 m3/a 污染物名称 污染物产生量 治理措施 污染物排放量 排放方式 与去向 浓度 g/L 产生量 t/ 浓度mg/L 排放量 t/a 生活污水 4800 COD 400 1.92 经化粪池预处理 300 1.44 滨海新区污水处理厂 SS 300 1.44 150 0.72 氨氮 25 0.12 25 0.12 TP 4 0.0192 3 0.0144 图5-6 建设项目水平衡图 3、固废 （1）建设项目固废产生情况分析 本项目固体废物主要有木材边角料、漆渣、灰渣、除尘灰、废包装桶、废活性炭、废抹布、手套及生活垃圾等。 废木料 根据企业提供资料，本项目木材利用率为70%，有26%的木料作为边角料处理，本项目木料使用量为6900t/a，则木料边角料产生量约为1794t/a，统一收集后外卖处理。 漆渣、污泥 根据水性漆平衡，可知漆渣中固份量为37.197t/a，絮凝剂投加量为漆渣量的20%，絮凝剂总用量为7.439t/a，经压滤后漆渣含水量约为70%，则漆渣、污泥产生量为 148.787t/a，应委托有资质单位处置。 除尘灰 利用布袋除尘器处理木工粉尘，产生除尘灰渣，约35.396t/a；未被收集的粉尘量为4.14t/a，其中80%自然沉降，沉降量3.312t/a，总的木工粉尘量为38.708t/a，统一收集后外卖处理。 打磨、白磨、油磨灰渣 利用水帘柜收集处理粉尘，产生除尘灰渣5.002t/a，经压滤机压滤后，含水量以70%计，则木粉尘渣产生量为16.673t/a，委托有资质单位处置。 废包装桶 本项目水性漆包装规格均为20kg/桶，包装桶重量约1kg/个，年使用水性漆140吨，产生废漆桶7t/a。本项目固化剂、拼板胶包装规格均为20kg/桶，包装桶重量约1kg/个，年使用固化剂24吨、拼板胶30吨，共产生废包装桶2.7t/a。本项目色精包装规格为10kg/桶，包装桶重量约0.5kg/个，年使用色精1吨，共产生废包装桶0.05t/a。以上废包装桶均委托有资质单位处置。 ⑥废活性炭 本项目使用活性炭吸附箱处理有机废气，通常每吨活性炭可吸附0.2t有机废气，本项目被吸附的有机废气约18.293t/a，则废活性炭产生量91.465t/a，应委托有资质单位处置。 ⑦废劳保用品 建设项目在机加工过程中产生废劳保用品，约为5t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年）废劳保用品全过程不按危险废物管理，可混入生活垃圾，建设项目废劳保用品由环卫部门统一处理。 ⑧生活垃圾 生活垃圾产生量以每人0.5kg/d估算，本项目定员200人，全年工作300天，共产生生活垃圾30t/a，委托环卫部门清运。 （2）固体废物属性判定 按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求，依据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，对项目产生的固体废物属性进行判定，判定依据及结果见表5-10。 表5-10 本项目固废物产生情况汇总表 序 名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判定 1 废木料 木工加工 固态 木材、板材等 1794 √ × 《国家危险废物名录》（2016本）、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017》 2 漆渣、污泥 喷漆、废水 处理 固态 颜料、污泥等 料等固分 148.787 √ × 3 除尘灰 除尘 固态 木屑等 38.708 √ × 4 打磨、白磨、 油磨灰渣 除尘 固态 灰渣 16.673 √ × 5 废包装桶 / 固态 水性漆类 9.75 √ × 废活性炭 废气处理 固态 活性炭 91.465 √ × 7 废劳保用品 / 固态 含油抹 布、手套 5 √ × 8 生活垃圾 办公生活 固态 纸屑、果 皮等 30 √ × （3）固体废物产生情况汇总 根据《国家危险废物名录》（2016年）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》以及危险废物鉴别标准，对项目产生的固体废物危险性进行判定，营运期固体废物分析结果汇总见表5-11、5-12。本项目产生的危废已与有资质单位签订处理合同，见附件5。 表5-11 危险废物产生与处置情况汇总表 序号 名称 危险废 类别 废物代码 产 量（t/a） 产生工序 形态 主 成分 有害成分 产废 周期 危险特性 处置方法 1 废活性炭 HW 49 900-041-49 91.465 废气处理 固体 活性炭、有机物 有机物 连续 T/In 委托有 质单位处理 2 漆渣、污泥 HW12 900-252-12 148.787 喷涂、打磨 固体 树脂、有机物 有机物 连续 T/In 3 打磨、白磨、油磨灰渣 HW12 900-252-12 16.673 打磨、白磨、油磨 固 有机物 有机物 连续 T/In 4 废包装桶 装桶 HW49 900 041-49 9.75 原 包 固体 塑料、树脂 有机物 连续 T/In 表5-12 一般固废产生与处置情况汇总表 序号 名称 产生工序 形态 主要成分 产生量（t/a） 处置方法 1 废木料 木工加工 固态 木材、板材等 材等 1794 外售综合利用 2 除尘灰 除尘 固态 木屑等 38.708 3 废劳保用品 / 固态 含油抹布、手套 5 环卫清运 4 生活垃圾 办公生活 固态 纸屑、果皮等 30 *注：根据《国家危险废物名录》（2016），危险废物豁免管理清单，900-041-49废弃的含油抹布、劳保品全部环节豁免，全过程不按危险废物管理。 4、噪声 拟建项目主要噪声源为生产设备，噪声源强约75~85dB（A），噪声设备声压级见5-13。建设方拟采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、合理布局等措施减少对周围环境干扰。 表5-13 噪声污染源强、治理及排放情况 序号 车间 噪声源 数量 （台/套） 源强 dB(A) 距厂界最近距离(m) 拟采取措施 降噪量dB(A) 1 车间B 手压砂 3 75 40 室内、减震垫， 厂房隔声 20 2 抛光机 1 85 30 20 3 松泰伟业抛光机 1 85 50 20 4 砂光机 1 85 45 20 5 震荡砂 3 75 38 20 6 直线仿形砂 4 75 38 20 7 异形砂 4 75 35 20 8 定厚砂 4 75 35 20 9 截断锯 1 85 35 20 10 废气处理风机 2 85 26 消声、减震垫 30 1 车间C 砂光机连线 1 85 40 室内、减震垫， 厂房隔声 20 2 平面砂光机 2 85 30 20 3 双端截断锯 1 85 40 20 4 镂铣机 2 85 38 20 5 钻机 1 85 28 20 6 四面刨 1 80 35 20 7 单片锯 1 85 35 20 8 双头钻 4 85 35 20 9 推台锯 3 85 46 20 10 排钻 2 80 48 20 11 多头钻 1 80 40 20 12 角木钻 1 80 48 20 13 前上料电子开料锯 2 85 40 20 14 砂光机 85 48 20 15 废气处理风机 2 85 42 消声、减震垫 30 1 车间D 卧式带锯 1 85 34 室内、减震垫， 厂房隔声 20 2 细木工带锯 1 85 45 20 3 平刨 1 80 37 20 4 断料锯 4 85 29 20 5 单片锯 4 85 42 20 6 推台锯 5 85 35 20 7 双面刨 8 80 32 20 8 优选锯 1 75 38 20 9 NP330电子锯 1 75 34 20 10 NP330H电子锯 1 75 40 20 11 EB95电子锯 1 75 36 20 12 NP330F电子锯 1 75 39 20 13 多片锯 2 75 52 20 14 废气处理风机 1 85 58 消声、减震垫 30 1 车间E 双边磨 1 75 30 室内、减震垫， 厂房隔声 20 2 震荡砂光机 1 85 48 20 3 手押砂 1 75 50 20 4 粉尘清 机 3 75 48 20 5 异型砂磨机 4 75 46 20 6 废气处理风机 4 85 40 消声、减震垫 30 1 车间F 粉尘清扫机 2 75 40 室内、减震垫， 厂房隔声 20 2 异型砂磨机 3 85 52 20 3 风冷机 1 80 44 20 4 废气处理风机 7 85 55 消声、减震垫 30

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | P1 | SO2 | 29.58 mg/m3 | 0.100 t/a | 29.58 mg/m3 | 0.100 t/a |
|  |  | NOx | 137.32 mg/m3 | 0.468 t/a | 137.32 mg/m3 | 0.468 t/a |
|  |  | 粉尘 | 10 mg/m3 | 0.034 t/a | 10 mg/m3 | 0.034 t/a |
|  | P2 | 颗粒物（粉尘） | 129.38 mg/m3 | 12.42 t/a | 6.48 mg/m3 | 0.621 t/a |
|  | P3 | 颗粒物（粉尘） | 129.4 mg/m3 | 6.21 t/a | 6.50 mg/m3 | 0.311 t/a |
|  | P4 | 颗粒物（粉尘） | 129.4 mg/m3 | 6.21 t/a | 6.50 mg/m3 | 0.311 t/a |
|  | P5 | 颗粒物（粉尘） | 258.75 mg/m3 | 12.42 t/a | 12.95 mg/m3 | 0.621 t/a |
|  | P6 | 颗粒物（粉尘） | 60.56 mg/m3 | 2.326 t/a | 6.06 mg/m3 | 0.233 t/a |
|  | P7 | 颗粒物（粉尘） | 60.56 mg/m3 | 2.326 t/a | 6.06 mg/m3 | 0.233 t/a |
|  | P8 | 颗粒物（粉尘） | 11.81 mg/m3 | 0.453 t/a | 1.19 mg/m3 | 0.045 t/a |
|  | P9 | 颗粒物 | 58.83 mg/m3 | 1.96 t/a | 5.88 mg/m3 | 0.196 t/a |
|  |  | VOCs | 29.4 mg/m3 | 0.98 t/a | 2.95 mg/m3 | 0.098 t/a |
|  | P10 | 颗粒物 | 109.43 mg/m3 | 9.849 t/a | 10.95 mg/m3 | 0.985 t/a |
|  |  | VOCs | 22.05 mg/m3 | 1.985 t/a | 2.2 mg/m3 | 0.199 t/a |
|  | P11 | 颗粒物 | 45.85 mg/m3 | 1.427 t/a | 4.6 mg/m3 | 0.143 t/a |
|  |  | VOCs | 11.98 mg/m3 | 0.373 t/a | 1.2 mg/m3 | 0.037 t/a |
|  | P12 | 颗粒物 | 45.85 mg/m3 | 1.427 t/a | 4.6 mg/m3 | 0.143 t/a |
|  |  | VOCs | 11.98 mg/m3 | 0.373 t/a | 1.2 mg/m3 | 0.037 t/a |
|  | P13 | 颗粒物 | 93.10 mg/m3 | 6.983 t/a | 9.30 mg/m3 | 0.698 t/a |
|  |  | VOCs | 24.83 mg/m3 | 1.862 t/a | 2.48 mg/m3 | 0.186 t/a |
|  | P14 | 颗粒物 | 11.81 mg/m3 | 0.453 t/a | 1.19 mg/m3 | 0.045 t/a |
|  | P15 | 颗粒物 | 109.43 mg/m3 | 9.849 t/a | 10.95 mg/m3 | 0.985 t/a |
|  |  | VOCs | 22.05 mg/m3 | 1.985 t/a | 2.20 mg/m3 | 0.199 t/a |
|  | P16 | 颗粒物 | 91.7 mg/m3 | 2.854 t/a | 9.15 mg/m3 | 0.285 t/a |
|  |  | VOCs | 23.95 mg/m3 | 0.745 t/a | 2.4 mg/m3 | 0.075 t/a |
|  | P17 | 颗粒物 | 93.10 mg/m3 | 6.983 t/a | 9.30 mg/m3 | 0.698 t/a |
|  |  | VOCs | 24.83 mg/m3 | 1.862 t/a | 2.48 mg/m3 | 0.186 t/a |
|  | P18 | VOCs | 282.33 mg/m3 | 10.163 t/a | 28.2 mg/m3 | 1.016 t/a |
| 水污 染物 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 接管浓度及接管量 |  |
|  | 生活污水 | 水量 | 4800m3/a | 废水量 | 4800m3/a |
|  |  | COD | 400mg/L | 1.92t/a | COD | 300mg/L | 1.44t/a |
|  |  | SS | 300mg/L | 1.44t/a | SS | 150 mg/L | 0.72t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L | 0.12t/a | 氨氮 | 25mg/L | 0.12t/a |
|  |  | 总磷 | 4mg/L | 0.0192t/a | 总磷 | 3mg/L | 0.0144t/a |
| 固体 废物 | 排放源 | 污染物名称 | 废物类别及代码 | 产生量 | 去向 |
|  | 废气处理 | 危险废物 | 废活性炭 | HW49 900-041-49 | 91.465 t/a | 交有资质单位处理 |
|  | 喷涂、打磨 |  | 漆渣、污泥 | HW12 900-252-12 | 148.787 t/a |  |
|  | 打磨、白磨、油磨 |  | 打磨、白磨、油磨灰渣 | HW12 900-252-12 | 16.673 t/a |  |
|  | 原料包装 |  | 废包装桶 | HW49 900-041-49 | 9.75 t/a |  |
|  | 木工加工 | 一般固废 | 废木料 | / | 1794 t/a | 外售综合利用 |
|  | 除尘 |  | 除尘灰 | / | 38.708 t/a |  |
|  | / |  | 废劳保用品 | / | 5 t/a | 环卫部门处理 |
|  | 办公生活 |  | 生活垃圾 | / | 30 t/a |  |
| 噪声 | 本项目噪声源为喷淋装置、钻床、磨光机、泵机组等，噪声源声级范围为75~85dB(A)。 |
| 其他 | / | / | / | / |
| 主要生态影响：无 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目已建好，因此无施工期环境影响分析。

运营期环境影响简要分析 1. 废气 本项目大气污染物主要为天然气锅炉燃烧废气、木工粉尘、调漆废气、擦色过喷废气、底漆过喷废气、修色过喷废气、面漆过喷废气、烘干废气、打磨粉尘、白磨粉尘、油磨粉尘等。 （1）有组织废气 ①天然气燃烧废气 建设项目板材加工之前要先进行烘干处理，烘干过程采用天然气进行加热，天然气使用量为25万Nm3/a，工业废气量、SO2、NOX产污系数按工业污染源产排污系数手册计算。按GB17820-2012中规定的二类商品气的含硫量为200mg/m3计，SO2产污系数按0.02S千克/万立方米原料计算，则产生SO2 100kg/a；NOX产污系数按18.71千克/万立方米原料计算，则产生NOX 467.75kg/a；完全燃烧产生的废气量按136259.17标立方米/万立方米原料计，则产生燃烧废气3406479.25m3/a，颗粒物产生浓度类比类似项目，其产生浓度为10mg/m3，则产生颗粒物34kg/a。天然气属于清洁能源，燃气锅炉燃烧废气通过一根15m高1#排气筒直排。颗粒物、SO2、NOX满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3要求的20mg/m3、50mg/m3、150mg/m3燃气锅炉标准限值。 ②木工粉尘 建设项目木材和板材下料、精加工过程产生粉尘，采用布袋除尘系统收集处理粉尘，木工粉尘通过不同的集尘管道、风阀、支管，在风机的吸引下进入同一主风管，然后进布袋除尘器处理，最后通过15m高排气筒（2#、3#、4#、5#）达标排放。2#、3#、4#、5#排气筒粉尘排放浓度、排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级限值要求。 ③建设项目打磨、白磨、油磨产生粉尘，打磨、白磨、油磨房均设置16个工位，每个工位的设计风量1000m3/h，总设计风量为16000m3/h，负压抽风收集，打磨粉尘在风机（16000m3/h）的吸引下，进入风管，然后进水喷淋处理，最后通过15m高排气筒（6#、7#、8#、14#）达标排放。6#、7#、8#、14#排气筒粉尘排放浓度、排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级限值要求。 ④漆雾、有机废气 水性漆调漆、喷漆及烘干过程中产生的喷漆废气和烘干废气经有效收集后，并采取“水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱”处理后由排气筒（9#、10#、11#、12#、13#、15#、16#、17#）排放；烘干废气采取“活性炭吸附箱”处理后由18#排气筒排放。漆雾颗粒物和TVOC排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《江苏省表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）中的相关要求。 （2）无组织废气 本项目无组织排放的废气主要为木工工艺过程产生的未被收集的粉尘，喷漆过程中未收集的过喷废气，拼板胶挥发产生的有机废气，以及打磨、白磨、油磨未收集的粉尘。 通过对同类企业的调查可知，在不重视预防的情况下，无组织排放的废气对环境的影响比有组织排放的废气对环境的影响大，因此，为减少废气污染物的排放，特别是无组织废气的排放量，本项目应特别注意无组织废气的防治。主要有以下建议： ①加强设备的维护，定期检查设备、集气罩等的性能，保证各项设备和收集装置可正常运行，减少装置老化等因素引起的废气无组织排放量； ②加强人员培训教育，严格操作规范，控制工艺温度和压力参数，确保废气处理设施正常工作，减少因操作失误或废气处理设备异常引起的废气无组织排放； ③加强车间通风，避免废气在车间内累积，加速无组织废气的扩散排放。 通过以上措施，可有效降低车间无组织粉尘、有机废气和漆雾的影响。在有效落实以上防治措施后，本项目无组织废气对外界大气环境影响较小。 图7-1 全厂废气收集、治理走向图 （3）废气措施可行性分析 ①废气收集措施 A．木工粉尘收集措施 经集尘系统收集后通过脉冲袋式除尘器处理。集尘系统，即粉尘产生点→吸尘软管→风量调节阀→车间吸尘主管→离心风机→除尘设备。集尘气筒的最大特点为在车间内铺设吸尘主管，然后从主管上分设多条支管至作业点，这样就实现了各作业点产生的粉尘可统一收集至除尘设备。根据同类企业生产经验，集尘系统收集效率可达90%。 经中央集尘系统收集后通过脉冲袋式除尘器处理。中央集尘系统，即粉尘产生点→万向吸尘软管→风量调节阀→车间吸尘主管→离心风机→除尘设备。中央集尘系统的最大特点为在车间内铺设吸尘主管，然后从主管上分设多条支管至作业点，这样就实现了各作业点产生的粉尘可统一收集至除尘设备。 主管道配置火花探测器、喷淋熄火、隔爆阀、清灰口、泄爆口等。管道进入除尘器风管连接为焊接不漏气，强度大于除尘器本体，除尘器进风管不直通建筑物内部，进风管设置在与进入建筑物内部的外墙保持90°夹角的除尘器侧面，设置在与建筑物的外墙面夹角呈180°的除尘器的正面位置。在除尘器进风管弯管处设置泄爆装置，泄爆口不朝向厂房建筑物内部、设备、人员方向，木材加工系统的除尘器进风管，设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的50%（20g/m3）计算，且不小于20m/s。在水平风管每间隔6m处，以及风管弯管夹角大于45°的部位设置清灰口，风管非清理状态时清灰口应封闭，其设计强度大于风管的设计强度。工位吸尘罩或吸尘柜连接除尘器进风主风管的支风管长度小于3m可采用软管连接。 根据同类企业生产经验，中央集尘系统收集效率可达90%。本项目中央集尘收集措施工艺参数见下表7-1。 表7-1 中央除尘系统参数表 工 名称 支管直径（mm） 支管数量（个） 支管设计风速（m/s） 支管风量(m3/h) 主管尺寸 （mm） 风机风量(m3/h) 主管风速（m/s） D车间 Φ100 60 22 37320 Φ800 40000 22.1 C车间 Φ100 30 22 18660 Φ500 20000 28.3 Φ100 30 22 18660 Φ500 20000 28.3 B车间 Φ100 30 22 18660 Φ500 20000 28.3 中央除尘系统设置合理性分析： 木工粉尘采用中央除尘系统收集，根据生产设备特点和木工粉尘产生特点，配备了相应规格大小的集尘管道，管道设定风速高于规范要求20m/s，能够有效吸除粉尘，可保障粉尘不在支管及主管内停留沉降。本项目中央除尘系统设置合理。 B．喷漆、晾干废气收集措施 建设项目E车间设置1个擦色房、1个底漆房；F车间设置2个修色房、1个面漆房和1个烘干房；F车间地线和吊线设置1个底漆房、1个面漆房。底漆房、面漆房和晾干房废气收集措施设置合理性分析： E车间1个擦色房设置2个水帘柜，尺寸均为4m×2.5m，设计风速0.38-0.67m/s，计算风量13680-24120m3/h，选用1台40000m3/h风机，风机设置合理；1个底漆房设置2个水帘柜，尺寸均为4m×2.5m，设计风速0.38-0.67m/s，计算风量13680-24120m3/h，选用1台40000m3/h风机，风机设置合理。 F车间2个修色房设置2个水帘柜，尺寸均为8m×2.5m，设计风速0.38-0.67m/s，计算风量27360-48240m3/h，选用2台40000m3/h风机，风机设置合理；1个面漆房设置1个水帘柜，尺寸为8m×2.5m，设计风速0.38-0.67m/s，计算风量27360-48240m3/h，选用1台40000m3/h风机，风机设置合理。 F车间地线和吊线1个底漆房设置2个水帘柜，尺寸均为4m×2.5m，设计风速0.38-0.67m/s，计算风量13680-24120m3/h，选用1台40000m3/h风机，风机设置合理；1个修色房设置2个水帘柜，尺寸均为4m×2.5m，设计风速0.38-0.67m/s，计算风量13680-24120m3/h，选用1台40000m3/h风机，风机设置合理；1个面漆房设置2个水帘柜，尺寸均为4m×2.5m，设计风速0.38-0.67m/s，计算风量13680-24120m3/h，选用1台40000m3/h风机，风机设置合理。 1个烘干房15m×8m×5m，按20次/h换风量计算，则计算风量12000m3/h，本项目烘干房设计风量为15000m3/h。 综上所述，本项目E车间和F车间擦色房、底漆房、修色房、面漆房和烘干房废气收集措施设置合理。 ②废气处理措施 A.脉冲袋式除尘器 脉冲喷吹袋式除尘器是以压缩空气为清灰动力，利用脉冲喷吹机构在瞬间放出压缩空气，诱导数倍的二次空气高速射进滤袋，使滤袋急剧膨胀，依靠冲击振动很反向气流而清灰的袋式除尘器。脉冲喷吹袋式除尘器是一种新型高效除尘净化设备，采用脉冲喷吹的清灰方式，具有清灰效果好、净化效率高、处理气量大、滤袋寿命长、维修工作量小、运行安全可靠等优点。除尘系统运行时，各扬尘点所产生的粉尘将被捕集并经吸尘管网输送进入恒压沉降输送槽。粗重料块将沉降至槽底，由恒压沉降槽卸料系统排出进入单链刮板，轻细粉尘则进入袋滤式除尘器进行再次分离。而经脉冲除尘器过滤后的洁净空气，则由引风机排入大气。被阻留过滤分离出来的粉尘则被沉降至除尘器下锥体，由卸料系统排出并汇入单链刮板输送系统，由单链刮板输送进入圆形储料仓。然后可以打包装袋处理。 根据《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》（第一批），袋式除尘器的除尘效率通常可以达到95%以上。而且项目排放的工业粉尘为常温排放，不会对设备的正常运行造成损害。 B.水帘柜、喷淋塔 建设项目喷漆工序使用水帘除尘去除喷漆过程中产生的漆雾。水帘柜系统包括水槽、不锈钢水帘板、水循环系统、水气分离装置、除渣系统及抽风过滤系统。加工操作过程中产生的废气随气流吸引至水帘，含有颗粒物的空气在与水帘撞击后，穿过水帘进入气水通道，与通道里的水产生强烈的混合，当进入集气箱后，流速突然降低，气水分离；而被分离的水在集气箱汇集后流入溢水槽，水从溢水槽溢流到泛水板上形成水帘，流回沉淀池，与加入漆雾凝聚剂（AB剂）形成漆渣从而完成漆雾净化目的，经除渣系统除渣后的水循环使用。本项目使用的喷淋塔为外向型旋流板塔，常用于除雾与除尘，旋流板塔通常为圆柱形塔体，塔内装有旋流塔板，工作时，废气由塔底向上流动，由于切向进塔，尤其是塔板叶片的导向作用而使气体旋转上升，在塔板上将逐板下流的液体喷成雾滴，使气液间有很大的接触面积；液滴被气流带动旋转，产生的离心力强化气液间的接触，最后甩到塔壁上下流到下一层塔板上，再被气流雾化而进行气液接触。液体在与气体充分接触后又能有效的分离，避免雾沫夹带。废气中的尘粒与雾滴受离心力甩到塔壁后，粘附在塔壁上而被除去，从而达到除尘及除雾的效果。 颗粒物主要在水帘和喷淋塔去除，去除效率可达90%左右。排气筒颗粒物排放浓度、排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。因此，建设项目漆雾采用水帘柜+喷淋塔处理措施可行。 C．湿式打磨柜 该设备的粉尘净化系统为：水槽与水帘纸联合处理。该净化系统位置处在底台系统上面。经高压水泵把水依次循环冲洗粉尘。在风机的牵引下，粉尘随气流进入粉尘处理，在百叶风机牵引力作用下，气流压力高速提升，在粉尘处理内原本平静的水面随之迅速掀起层层波浪，波浪与高压喷淋形成无缝夹角，对粉尘进行夹击.挤压冲洗粉尘迅速儗华成尘粒，从而做到既环保空气又节约能源。水帘纸采用100mm 厚多层玻纤纹维贴合物湿帘，高压喷头用于过滤粉尘。粉尘去除效率取90%。 D 活性炭吸附箱装置 活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂，活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，其实质是一个吸附浓缩的过程，是一个物理过程。 根据《大气中TVOC的污染现状及治理技术研究进展》（环境科学与管理，2012年第37卷第6期）中数据，蜂窝状活性炭对TVOC去除效率可达90%。本项目使用的蜂窝状活性炭装置主要由稳压箱、活性炭吸附装置组成，各车间一共设置9套，具体参数见表7-2。 表7-2 活性炭吸附装置技术参数一览表 序号 项目 技术指标 1 配套风机风量（m3/h） 20000/40000 粒度（目）/规格 12~40 3 比表面积（m2/g） 900~1600 4 总孔容积（cm3/g） 0.81 5 水分 ≤5% 6 单位体积重（kg/m3） 500 7 着火力 >500 8 吸附阻力 700 9 结构形式 抽屉式 10 填充量（t/次） 15.244 11 吸附效率% 90 12 吸附容 0.2g/g 13 更换周期 2个月 14 吸附污染物量（t/a） 18.293 9#～13#、15#～18#排气筒TVOC排放浓度、排放速率均能满足《江苏省表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）中的相关要求。因此，本项目有机废气采用活性炭吸附箱吸附处理措施可行。 ③排气筒设置 项目排气筒设置见表7-3。 表7-3 项目排气筒设置情况一览表 位置 排气筒编号 排放源参数 排放污染物 高度（m） 内径（m） 风量（m3/h） 风速（m/s） 生产车间 1# 15 0.2 1420 12.56 SO2、NOx、粉尘 2# 15 1.0 40000 14.15 粉尘 3# 15 0.8 20000 11.05 粉尘 4# 15 0.8 20000 11.05 粉尘 5# 15 0.8 20000 11.05 粉尘 6# 15 0.6 16000 15.72 粉尘 7# 15 0.6 16000 15.72 粉尘 8# 15 0.6 16000 15.72 粉尘 9# 15 1.0 40000 14.15 漆雾颗粒、TVOC 10# 15 1.0 40000 14.15 漆雾颗粒、TVOC 11# 15 1.0 40000 14.15 漆雾颗粒、TVOC 12# 15 1.0 40000 1 .15 漆雾颗粒、TVOC 13# 15 1.0 40000 14.15 漆雾颗粒、TVOC 14# 15 0.6 16000 15.72 粉尘 15# 15 1.0 40000 14.15 漆雾颗 、TVOC 16# 15 1.0 40000 14.15 漆雾颗粒、TVOC 17# 15 1.0 40000 14. 5 漆雾颗粒、TVOC 18# 15 0.6 15000 14.74 TVOC 本项目各车间各排气筒高度均设置为15米，排放高度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的有组织排放相关要求，排气筒风速基本都符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中流速宜取10m/s~15m/s，因此，本项目排气筒的设置是合理的。 （4）大气环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，大气环境影响评价等级根据主要污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%确定。其中Pi定义为： 式中： — 第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； — 采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； — 第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 C0i一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。评价工作等级按表7-4的分级判据进行划分，如污染物i大于1，取P值中最大者（Pmax）和其对应的D10%。 判别依据 表7-4 评价工作等级判据 评级工作等级 评价工作分级依据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 污染源分析 根据工程分析的内容，本项目大气污染物产生和排放情况详见工程分析表5-5和表5-6。根据项目特点，选取SO2、NOx、颗粒物、VOCs作为评价因子。 采用估算模式计算结果及等级确定 根据排放参数，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式- Aerscreen进行估算。估算模式预测参数见表7-5，各污染物的最大影响程度和最远影响范围估算结果见表7-6所示。由表可知，本项目正常工况下主要污染物排放中，F车间无组织排放的颗粒物占标率最大为9.71%，未超过10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中评价工作分级方法，本项目大气环境影响评价因为二级，大气环境影响评价范围边长取5km。 表7-5 计算模型参数表 参 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 / 人口数（城市选项时） / 最高环境温 /℃ 40.11℃ 最低环境温度/℃ -11.30℃ 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率/m 90m 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 表7-6 本项目主要污染物Pi值、Di值计算结果 污染源 污染因子 最大落地浓度 (mg/m3) 占标率(%) 最大浓度落地点(m) 评价标准(mg/m3) D10%(m) 推荐评价等级 P1 SO2 0.00299 0.6 230 0.50 / 三级 NOx 0.01388 6.94 0.20 / 二级 颗粒物 0.000997 0.22 0.45 / 三级 P2 颗粒物 0.003858 0.86 1153 0.45 / 三级 P3 颗粒物 0.002919 0.65 293 0.45 / 三级 P4 颗粒物 0.002919 0.65 293 0.45 / 三级 P5 颗粒物 0.005816 1.29 293 0.45 / 二级 P6 颗粒物 0.00218 0.48 980 0.45 / 三级 P7 颗粒物 0.00218 0.48 980 0.45 / 三级 P8 颗粒物 0. 00427 0.09 980 0.45 / 三级 P9 颗粒物 0.0035 0.78 1153 0.45 / 三级 VOCs 0.001758 0.29 0.6 / 三级 P10 颗粒物 0.0 6524 1.45 1153 0.45 / 二级 VOCs 0.001311 0.22 0.6 / 三级 P1 颗粒物 .002741 0.61 1153 0.45 / 三级 VOCs 0.00071 0.12 0.6 / 三级 P12 颗粒物 0.002741 0.61 1153 0.45 / 三级 VOCs 0.000715 0.12 0.6 / 三级 P13 颗粒物 0.005541 1.23 1153 0.45 / 二级 VOCs 0.001475 0.25 0.6 / 三级 P14 颗粒物 0.000427 0.09 980 0.45 / 三级 P15 颗粒物 0.0065 4 1.4 1153 0.45 / 二级 VOCs 0.001311 0.22 0.6 / 三级 P16 颗粒物 0.005452 1.21 1153 0.45 / 二级 VOCs 0.00143 0.24 0.6 / 三级 P17 颗粒物 0.005541 1.23 1153 0.45 / 二级 VOCs 0.001475 0.25 0.6 / 三级 P18 VOCs 0.009747 1.62 966 0.6 / 二级 D车间 粉尘 0.02551 5.67 294 0.45 / 二级 VOCs 0.03194 5.32 0.6 / 二级 C车间 粉尘 0.02 51 5.67 294 0.45 / 二级 VOCs 0.03194 5.32 0.6 / 二级 B车间 粉尘 0.04015 8.92 294 0.45 / 二级 VOCs 0.03194 5.32 0.6 / 二级 E车间 粉尘 0.03971 8.82 294 0.45 / 二级 VOCs 0.009317 1.55 0.6 / 二级 F车间 粉尘 0.0437 9.71 294 0.45 / 二级 VOCs 0.02884 4.81 0.6 / 二级 大气环境影响预测与评价 a.模式选取 由以上分析结果可知，本项目大气环境评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，本报告将不进行大气环境影响预测，而直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。 b.预测因子 本次评价选取SO2、NOx、颗粒物、VOCs等作为预测因子。 c.预测范围 以项目厂址为中心区域，5 km*5 km范围作为本次项目的大气预测。 d.预测内容 本项目采用由环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室提供的预测软件用估算模式分别计算各污染物的下风向最大落地浓度和距离。 e.源强排放参数 点源参数见表7-7，面源源强参数见表7-8。 表7-7 点源参数表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速 /（m3/h） 年排放小时数/h 排放 工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y SO2 NOx 粉尘 VOCs P1 锅炉废气 120°55′17.96″ 32°38′26.17″ 0 15 0.2 1420 2400 正常 0.042 0.195 0.014 — P2 刨料废气 120°55′19.14″ 32°38′21.60″ 0 15 1.0 40000 2400 正常 — — 0.259 — P3 砂光废气 120°55′19.91″ 32°38′21.89″ 0 15 0.8 20000 2400 正常 — — 0.130 — P4 120°55′21.76″ 32°38′22.36″ 0 15 0.8 20000 2400 正常 — — 0.130 — P5 砂边废气 120°55′26.92″ 32°38′23.63″ 0 15 0.8 20000 2400 正常 — — 0.259 — P6 打磨废气 120°55′28.45″ 32°38′24.04″ 0 15 0.6 16000 2400 正常 — — 0.097 — P7 白磨废气 120°55′28.72″ 32°38′22.10″ 0 15 0.6 16000 2400 正常 — — 0.097 — P8 油磨废气 120°55′26.79″ 32°38′21.62″ 0 15 0.6 16000 2400 正常 — — 0.019 — P9 擦色废气 120°55′25.32″ 32°38′23.11″ 0 15 1.0 40000 834 正常 — — 0.235 0.118 P10 底漆废气 120°55′27.93″ 32°38′23.73″ 0 15 1.0 40000 2250 正常 — — 0.438 0.088 P11 修色废气 120°55′30.78″ 32°38′24.46″ 0 15 1.0 40000 778 正常 — — 0.184 0.048 P12 120°55′34.57″ 32°38′25.39″ 0 15 1.0 40000 778 正常 — — 0.184 0.048 P13 面漆废气 120°55′33.89″ 32°38′25.23″ 0 15 1.0 40000 1875 正常 — — 0.372 0.099 P14 油磨废气 120°55′31.11″ 32°38′22.69″ 0 15 0.6 16000 2400 正常 — — 0.019 — P15 吊线、地线底漆废气 120°55′31.67″ 32°38′22.82″ 0 15 1.0 40000 2250 正常 — — 0.438 0.088 P16 吊线、地线修色废气 120°55′32.58″ 32°38′23.11″ 0 15 1.0 40000 778 正常 — — 0.366 0.096 P17 吊线、地线面漆废气 120°55′33.24″ 32°38′23.23″ 0 15 1.0 40000 1875 正常 — — 0.372 0.099 P18 烘干废气 120°55′33.16″ 32°38′25.03″ 0 15 0.6 15000 2400 正常 — — — 0.423 表7-8 矩形面源参数表 编号 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放 工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 粉尘 VOCs 1 D车间 120°55′18.10″ 32°38′21.32″ 0 10 2400 正常 0.115 0.144 2 C车间 120°55′17.61″ 32°38′23.41″ 0 10 2400 正常 0.115 0.144 3 B车间 120°55′23.31″ 32°38′24.85″ 0 10 2400 正常 0.181 0.144 4 E车间 120°55′24.04″ 32°38′22.82″ 0 10 2400 正常 0.179 0.042 5 F车间 120°55′29.91″ 32°38′24.28″ 0 10 2400 正常 0.197 0.13 本项目有组织废气估算模式计算结果见表7-9，无组织废气估算模式计算结果见表7-10。 表7-9（1） 本项目有组织废气估算模式计算结果表 下风向距离/m 1#排气筒 2#排气筒 3#排气筒 SO2 NOx 粉尘 粉尘 粉尘 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 50 0.000615 0.12 0.002857 1.43 0.000205 0.05 9.84E-05 0.02 2.27E-04 0.05 75 0.001796 0.36 0.008339 4.17 0.000599 0.13 0.000992 0.22 1.37E-03 0.3 100 0.002524 0.5 0.01172 5.86 0.000841 0.19 0.002257 0.5 0.002227 0.49 200 0.002888 0.58 0.01341 6.7 0.000963 0.21 0.003438 0.76 0.002758 0.61 300 0.002712 0.54 0.01259 6.29 0.000904 0.2 0.003641 0.81 0.002916 0.65 400 0.002589 0.52 0.01202 6.01 0.000863 0.19 0.003511 0.78 0.002802 0.62 500 0.002446 0.49 0.01136 5.68 0.000816 0.18 0.00325 0.72 0.002627 0.58 600 0.00217 0.43 0.01008 5.04 0.000723 0.16 0.003045 0.68 0.002424 0.54 700 0.002024 0.4 0.009398 4.7 0.000675 0.15 0.002967 0.66 0.002388 0.53 800 0.001926 0.39 0.008944 4.47 0.000642 0.14 0.003177 0.71 0.002471 0.55 900 0.001924 0.38 0.008933 4.47 0.000641 0.14 0.003551 0.79 0.002616 0.58 1000 0.001944 0.39 0.009025 4.51 0.000648 0.14 0.003791 0.84 0.002671 0.59 1100 0.001913 0.38 0.008882 4.44 0.000638 0.14 0.003851 0.86 0.002629 0.58 1200 0.001862 0.37 0.008644 4.32 0.000621 0.14 0.003853 0.86 0.002561 0.57 1300 0.001798 0.36 0.00835 4.17 0.0006 0.13 0.003814 0.85 0.00249 0.55 1400 0.001729 0.35 0.008027 4.01 0.000576 0.13 0.003747 0.83 0.002551 0.57 1500 0.001657 0.33 0.007692 3.85 0.000552 0.12 0.00366 0.81 0.002584 0.57 1600 0.001585 0.32 0.007357 3.68 0.000528 0.12 0.003738 0.83 0.002595 0.58 1700 0.001514 0.3 0.007028 3.51 0.000505 0.11 0.003801 0.84 0.002587 0.57 1800 0.001445 0.29 0.006711 3.36 0.000482 0.11 0.003837 0.85 0.002566 0.57 1900 0.00138 0.28 0.006407 3.2 0.00046 0.1 0.003851 0.86 0.002534 0.56 2000 0.001318 0.26 0.006118 3.06 0.000439 0.1 0.003847 0.85 0.002495 0.55 2100 0.001259 0.25 0.005846 2.92 0.00042 0.09 0.003807 0.85 0.002441 0.54 2200 0.001204 0.24 0.005591 2.8 0.000401 0.09 0.003761 0.84 0.002386 0.53 2300 0.001153 0.23 0.005353 2.68 0.000384 0.09 0.003708 0.82 0.00233 0.52 2400 0.001105 0.22 0.005129 2.56 0.000368 0.08 0.003651 0.81 0.002274 0.51 2500 0.00106 0.21 0.00492 2.46 0.000353 0.08 0.003591 0.8 0.002218 0.49 下风向最大质量浓度及占标率 0.00299 0.6 0.01388 6.94 0.000997 0.22 0.003858 0.86 0.002919 0.65 最大浓度距离/m 230 1153 293 表7-9（2） 本项目有组织废气估算模式计算结果表 下风向距离/m 4#排气筒 5#排气筒 6#排气筒 7#排气筒 8#排气筒 粉尘 粉尘 粉尘 粉尘 粉尘 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 50 2.27E-04 0.05 4.52E-04 0.1 1.41E-04 0.03 1.41E-04 0.03 2.75E-05 0.01 75 1.37E-03 0.3 0.00273 0.61 0.0009128 0.2 0.0009128 0.2 1.79E-04 0.04 100 0.002227 0.49 0.004437 0.99 0.001545 0.34 0.001545 0.34 0.0003027 0.07 200 0.002758 0.61 0.005494 1.22 0.001931 0.43 0.001931 0.43 0.0003782 0.08 300 0.002916 0.65 0.005811 1.29 0.002045 0.45 0.002045 0.45 0.0004006 0.09 400 0.002802 0.62 0.005582 1.24 0.001974 0.44 0.001974 0.44 0.0003866 0.09 500 0.002627 0.58 0.005235 1.16 0.001825 0.41 0.001825 0.41 0.0003575 0.08 600 0.002424 0.54 0.004829 1.07 0.00171 0.38 0.00171 0.38 0.000335 0.07 700 0.002388 0.53 0.004759 1.06 0.001885 0.42 0.001885 0.42 0.0003693 0.08 800 0.002471 0.55 0.004923 1.09 0.002073 0.46 0.002073 0.46 0.0004061 0.09 900 0.002616 0.58 0.005213 1.16 0.002161 0.48 0.002161 0.48 0.0004234 0.09 1000 0.002671 0.59 0.005321 1.18 0.002179 0.48 0.002179 0.48 0.0004268 0.09 1100 0.002629 0.58 0.005237 1.16 0.002126 0.47 0.002126 0.47 0.0004164 0.09 1200 0.002561 0.57 0.005102 1.13 0.002056 0.46 0.002056 0.46 0.0004027 0.09 1300 0.00249 0.55 0.00496 1.1 0.002067 0.46 0.002067 0.46 0.0004048 0.09 1400 0.002551 0.57 0.005083 1.13 0.002101 0.47 0.002101 0.47 0.0004116 0.09 1500 0.002584 0.57 0.005149 1.14 0.002114 0.47 0.002114 0.47 0.000414 0.09 1600 0.002595 0.58 0.005169 1.15 0.002109 0.47 0.002109 0.47 0.0004131 0.09 1700 0.002587 0.57 0.005155 1.15 0.002092 0.46 0.002092 0.46 0.0004097 0.09 1800 0.002566 0.57 0.005113 1.14 0.002065 0.46 0.002065 0.46 0.0004044 0.09 1900 0.002534 0.56 0.005049 1.12 0.00203 0.45 0.00203 0.45 0.0003977 0.09 2000 0.002495 0.55 0.00497 1.1 0.00199 0.44 0.00199 0.44 0.0003899 0.09 2100 0.002441 0.54 0.004864 1.08 0.001942 0.43 0.001942 0.43 0.0003803 0.08 2200 0.002386 0.53 0.004754 1.06 0.001892 0.42 0.001892 0.42 0.0003707 0.08 2300 0.00233 0.52 0.004642 1.03 0.001843 0.41 0.001843 0.41 3.61E-04 0.08 2400 0.002274 0.51 0.00453 1.01 0.001794 0.4 0.001794 0.4 3.51E-04 0.08 2500 0.002218 0.49 0.004418 0.98 0.001746 0.39 0.001746 0.39 3.42E-04 0.08 下风向最大质量浓度及占标率 0.002919 0.65 0.005816 1.29 0.00218 0.48 0.00218 0.48 0.000427 0.09 最大浓度距离/m 293 293 980 980 980 表7-9（3） 本项目有组织废气估算模式计算结果表 下风向距离/m 9#排气筒 10#排气筒 11#排气筒 漆雾颗粒 VOCs 漆雾颗粒 VOCs 漆雾颗粒 VOCs 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 50 8.93E-05 0.02 4.48 E-05 0.01 0.0001664 0.04 3.34E-05 0.01 6.99E-05 0.02 1.82E-05 0 75 0.000901 0.2 0.0004522 0.08 0.001678 0.37 0.0003372 0.06 0.000705 0.16 1.84E-04 0.03 100 0.002048 0.46 0.001028 0.17 0.003816 0.85 0.0007668 0.13 0.001603 0.36 4.18E-04 0.07 200 0.00312 0.69 0.001566 0.26 0.005815 1.29 0.001168 0.19 0.002443 0.54 0.0006372 0.11 300 0.003304 0.73 0.001659 0.28 0.006158 1.37 0.001237 0.21 0.002587 0.57 0.0006749 0.11 400 0.003186 0.71 0.0016 0.27 0.005937 1.32 0.001193 0.2 0.002494 0.55 0.0006507 0.11 500 0.002949 0.66 0.001481 0.25 0.005496 1.22 0.001104 0.18 0.002309 0.51 0.0006022 0.1 600 0.002763 0.61 0.001387 0.23 0.00515 1.14 0.001035 0.17 0.002163 0.48 0.0005644 0.09 700 0.002692 0.6 0.001352 0.23 0.005017 1.11 0.001008 0.17 0.002108 0.47 5.50E-04 0.09 800 0.002882 0.64 0.001447 0.24 0.005372 1.19 0.001079 0.18 0.002257 0.5 5.89E-04 0.1 900 0.003222 0.72 0.001618 0.27 0.006006 1.33 0.001207 0.2 0.002523 0.56 6.58E-04 0.11 1000 0.00344 0.76 0.001727 0.29 0.006412 1.42 0.001288 0.21 0.002694 0.6 0.0007027 0.12 1100 0.003494 0.78 0.001754 0.29 0.006512 1.45 0.001308 0.22 0.002736 0.61 0.0007137 0.12 1200 0.003496 0.78 0.001755 0.29 0.006516 1.45 0.001309 0.22 0.002737 0.61 7.14E-04 0.12 1300 0.003461 0.77 0.001738 0.29 0.00645 1.43 0.001296 0.22 0.00271 0.6 7.07E-04 0.12 1400 0.0034 0.76 0.001707 0.28 0.006336 1.41 0.001273 0.21 0.002662 0.59 6.94E-04 0.12 1500 0.003321 0.74 0.001668 0.28 0.00619 1.38 0.001244 0.21 0.0026 0.58 6.78E-04 0.11 1600 0.003391 0.75 0.001703 0.28 0.006321 1.4 0.00127 0.21 0.002655 0.59 0.0006927 0.12 1700 0.003449 0.77 0.001732 0.29 0.006428 1.43 0.001291 0.22 0.0027 0.6 7.04E-04 0.12 1800 0.003482 0.77 0.001748 0.29 0.006489 1.44 0.001304 0.22 0.002726 0.61 7.11E-04 0.12 1900 0.003494 0.78 0.001755 0.29 0.006513 1.45 0.001309 0.22 0.002736 0.61 7.14E-04 0.12 2000 0.00349 0.78 0.001752 0.29 0.006505 1.45 0.001307 0.22 0.002733 0.61 7.13E-04 0.12 2100 0.003455 0.77 0.001735 0.29 0.006439 1.43 0.001294 0.22 0.002705 0.6 7.06E-04 0.12 2200 0.003412 0.76 0.001713 0.29 0.00636 1.41 0.001278 0.21 0.002672 0.59 6.97E-04 0.12 2300 0.003364 0.75 0.001689 0.28 0.006271 1.39 0.00126 0.21 0.002634 0.59 6.87E-04 0.11 2400 0.003313 0.74 0.001663 0.28 0.006175 1.37 0.001241 0.21 0.002594 0.58 6.77E-04 0.11 2500 0.003258 0.72 0.001636 0.27 0.006073 1.35 0.00122 0.2 0.002551 0.57 6.66E-04 0.11 下风向最大质量浓度及占标率 0.0035 0.78 0.001758 0.29 0.006524 1.45 0.001311 0.22 0.002741 0.61 0.000715 0.12 最大浓度距离/m 1153 1153 1153 表7-9（4） 本项目有组织废气估算模式计算结果表 下风向距离/m 12#排气筒 13#排气筒 14#排气筒 漆雾颗粒 VOCs 漆雾颗粒 VOCs 粉尘 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 50 6.99E-05 0.02 1.82E-05 0 0.0001413 0.03 3.76E-05 0.01 2.75E-05 0.01 75 0.000705 0.16 1.84E-04 0.03 0.001425 0.32 0.000379 0.06 1.79E-04 0.04 100 0.001603 0.36 4.18E-04 0.07 0.003241 0.72 0.000863 0.14 0.000303 0.07 200 0.002443 0.54 0.000637 0.11 0.004938 1.1 0.001314 0.22 0.000378 0.08 300 0.002587 0.57 0.000675 0.11 0.00523 1.16 0.001392 0.23 0.000401 0.09 400 0.002494 0.55 0.000651 0.11 0.005043 1.12 0.001342 0.22 0.000387 0.09 500 0.002309 0.51 0.000602 0.1 0.004667 1.04 0.001242 0.21 0.000358 0.08 600 0.002163 0.48 0.000564 0.09 0.004374 0.97 0.001164 0.19 0.000335 0.07 700 0.002108 0.47 5.50E-04 0.09 0.004261 0.95 0.001134 0.19 0.000369 0.08 800 0.002257 0.5 5.89E-04 0.1 0.004563 1.01 0.001214 0.2 0.000406 0.09 900 0.002523 0.56 6.58E-04 0.11 0.005101 1.13 0.001357 0.23 0.000423 0.09 1000 0.002694 0.6 0.000703 0.12 0.005446 1.21 0.001449 0.24 0.000427 0.09 1100 0.002736 0.61 0.000714 0.12 0.005531 1.23 0.001472 0.25 0.000416 0.09 1200 0.002737 0.61 7.14E-04 0.12 0.005534 1.23 0.001473 0.25 0.000403 0.09 1300 0.00271 0.6 7.07E-04 0.12 0.005478 1.22 0.001458 0.24 0.000405 0.09 1400 0.002662 0.59 6.94E-04 0.12 0.005382 1.2 0.001432 0.24 0.000412 0.09 1500 0.0026 0.58 6.78E-04 0.11 0.005257 1.17 0.001399 0.23 0.000414 0.09 1600 0.002655 0.59 0.000693 0.12 0.005368 1.19 0.001429 0.24 0.000413 0.09 1700 0.0027 0.6 7.04E-04 0.12 0.005459 1.21 0.001453 0.24 0.00041 0.09 1800 0.002726 0.61 7.11E-04 0.12 0.005512 1.22 0.001467 0.24 0.000404 0.09 1900 0.002736 0.61 7.14E-04 0.12 0.005531 1.23 0.001472 0.25 0.000398 0.09 2000 0.002733 0.61 7.13E-04 0.12 0.005525 1.23 0.00147 0.25 0.00039 0.09 2100 0.002705 0.6 7.06E-04 0.12 0.005469 1.22 0.001455 0.24 0.00038 0.08 2200 0.002672 0.59 6.97E-04 0.12 0.005401 1.2 0.001437 0.24 0.000371 0.08 2300 0.002634 0.59 6.87E-04 0.11 0.005326 1.18 0.001417 0.24 3.61E-04 0.08 2400 0.002594 0.58 6.77E-04 0.11 0.005244 1.17 0.001396 0.23 3.51E-04 0.08 2500 0.002551 0.57 6.66E-04 0.11 0.005158 1.15 0.001373 0.23 3.42E-04 0.08 下风向最大质量浓度及占标率 0.002741 0.61 0.000715 0.12 0.005541 1.23 0.001475 0.25 0.000427 0.09 最大浓度距离/m 1153 1153 980 表7-9（5） 本项目有组织废气估算模式计算结果表 下风向距离/m 15#排气筒 16#排气筒 漆雾颗粒 VOCs 漆雾颗粒 VOCs 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 50 0.000166 0.04 3.34E-05 0.01 0.000139 0.03 3.65E-05 0.01 75 0.001678 0.37 0.000337 0.06 0.001402 0.31 0.000368 0.06 100 0.003816 0.85 0.000767 0.13 0.003189 0.71 0.000837 0.14 200 0.005815 1.29 0.001168 0.19 0.004859 1.08 0.001274 0.21 300 0.006158 1.37 0.001237 0.21 0.005146 1.14 0.00135 0.23 400 0.005937 1.32 0.001193 0.2 0.004961 1.1 0.001301 0.22 500 0.005496 1.22 0.001104 0.18 0.004592 1.02 0.001204 0.2 600 0.00515 1.14 0.001035 0.17 0.004303 0.96 0.001129 0.19 700 0.005017 1.11 0.001008 0.17 0.004192 0.93 0.0011 0.18 800 0.005372 1.19 0.001079 0.18 0.004489 1 0.001177 0.2 900 0.006006 1.33 0.001207 0.2 0.005019 1.12 0.001316 0.22 1000 0.006412 1.42 0.001288 0.21 0.005358 1.19 0.001405 0.23 1100 0.006512 1.45 0.001308 0.22 0.005442 1.21 0.001427 0.24 1200 0.006516 1.45 0.001309 0.22 0.005445 1.21 0.001428 0.24 1300 0.00645 1.43 0.001296 0.22 0.00539 1.2 0.001414 0.24 1400 0.006336 1.41 0.001273 0.21 0.005295 1.18 0.001389 0.23 1500 0.00619 1.38 0.001244 0.21 0.005172 1.15 0.001357 0.23 1600 0.006321 1.4 0.00127 0.21 0.005282 1.17 0.001385 0.23 1700 0.006428 1.43 0.001291 0.22 0.005371 1.19 0.001409 0.23 1800 0.006489 1.44 0.001304 0.22 0.005423 1.21 0.001422 0.24 1900 0.006513 1.45 0.001309 0.22 0.005442 1.21 0.001427 0.24 2000 0.006505 1.45 0.001307 0.22 0.005436 1.21 0.001426 0.24 2100 0.006439 1.43 0.001294 0.22 0.00538 1.2 0.001411 0.24 2200 0.00636 1.41 0.001278 0.21 0.005314 1.18 0.001394 0.23 2300 0.006271 1.39 0.00126 0.21 0.00524 1.16 0.001374 0.23 2400 0.006175 1.37 0.001241 0.21 0.00516 1.15 0.001353 0.23 2500 0.006073 1.35 0.00122 0.2 0.005075 1.13 0.001331 0.22 下风向最大质量浓度及占标率 0.006524 1.45 0.001311 0.22 0.005452 1.21 0.00143 0.24 最大浓度距离/m 1153 1153 表7-9（6） 本项目有组织废气估算模式计算结果表 下风向距离/m 17#排气筒 18#排气筒 漆雾颗粒 VOCs VOCs 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 50 0.000141 0.03 3.76E-05 0.01 0.0007364 0.12 75 0.001425 0.32 0.000379 0.06 0.004453 0.74 100 0.003241 0.72 0.000863 0.14 0.007242 1.21 200 0.004938 1.1 0.001314 0.22 0.008968 1.49 300 0.00523 1.16 0.001392 0.23 0.009484 1.58 400 0.005043 1.12 0.001342 0.22 0.009112 1.52 500 0.004667 1.04 0.001242 0.21 0.008544 1.42 600 0.004374 0.97 0.001164 0.19 0.007882 1.31 700 0.004261 0.95 0.001134 0.19 0.008535 1.42 800 0.004563 1.01 0.001214 0.2 0.009335 1.56 900 0.005101 1.13 0.001357 0.23 0.009691 1.62 1000 0.005446 1.21 0.001449 0.24 0.009734 1.62 1100 0.005531 1.23 0.001472 0.25 0.009475 1.58 1200 0.005534 1.23 0.001473 0.25 0.009144 1.52 1300 0.005478 1.22 0.001458 0.24 0.009278 1.55 1400 0.005382 1.2 0.001432 0.24 0.009412 1.57 1500 0.005257 1.17 0.001399 0.23 0.00945 1.57 1600 0.005368 1.19 0.001429 0.24 0.009415 1.57 1700 0.005459 1.21 0.001453 0.24 0.009323 1.55 1800 0.005512 1.22 0.001467 0.24 0.009189 1.53 1900 0.005531 1.23 0.001472 0.25 0.009025 1.5 2000 0.005525 1.23 0.00147 0.25 0.008839 1.47 2100 0.005469 1.22 0.001455 0.24 0.008615 1.44 2200 0.005401 1.2 0.001437 0.24 0.00839 1.4 2300 0.005326 1.18 0.001417 0.24 0.008165 1.36 2400 0.005244 1.17 0.001396 0.23 0.007944 1.32 2500 0.005158 1.15 0.001373 0.23 0.007726 1.29 下风向最大质量浓度及占标率 0.005541 1.23 0.001475 0.25 0.009747 1.62 最大浓度距离/m 1153 966 7-10（1） 本项目无组织废气估算模式计算结果表 下风向距离/m D车间 C车间 B车间 粉尘 VOCs 粉尘 VOCs 粉尘 VOCs 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 50 0.01367 3.04 0.01712 2.85 0.01367 3.04 0.01712 2.85 0.02151 4.78 0.01712 2.85 75 0.01705 3.79 0.02135 3.56 0.01705 3.79 0.02135 3.56 0.02683 5.96 0.02135 3.56 100 0.01993 4.43 0.02496 4.16 0.01993 4.43 0.02496 4.16 0.03137 6.97 0.02496 4.16 200 0.02517 5.59 0.03152 5.25 0.02517 5.59 0.03152 5.25 0.03961 8.8 0.03152 5.25 300 0.02549 5.66 0.03192 5.32 0.02549 5.66 0.03192 5.32 0.04012 8.92 0.03192 5.32 400 0.02369 5.26 0.02967 4.95 0.02369 5.26 0.02967 4.95 0.03729 8.29 0.02967 4.95 500 0.02477 5.5 0.03102 5.17 0.02477 5.5 0.03102 5.17 0.03899 8.66 0.03102 5.17 600 0.02343 5.21 0.02934 4.89 0.02343 5.21 0.02934 4.89 0.03688 8.2 0.02934 4.89 700 0.02127 4.73 0.02663 4.44 0.02127 4.73 0.02663 4.44 0.03348 7.44 0.02663 4.44 800 0.01905 4.23 0.02386 3.98 0.01905 4.23 0.02386 3.98 0.02999 6.66 0.02386 3.98 900 0.01703 3.78 0.02133 3.55 0.01703 3.78 0.02133 3.55 0.02681 5.96 0.02133 3.55 1000 0.01526 3.39 0.0191 3.18 0.01526 3.39 0.0191 3.18 0.02401 5.34 0.0191 3.18 1100 0.01374 3.05 0.0172 2.87 0.01374 3.05 0.0172 2.87 0.02162 4.8 0.0172 2.87 1200 0.01243 2.76 0.01556 2.59 0.01243 2.76 0.01556 2.59 0.01956 4.35 0.01556 2.59 1300 0.0113 2.51 0.01415 2.36 0.0113 2.51 0.01415 2.36 0.01778 3.95 0.01415 2.36 1400 0.01031 2.29 0.01291 2.15 0.01031 2.29 0.01291 2.15 0.01623 3.61 0.01291 2.15 1500 0.009457 2.1 0.01184 1.97 0.009457 2.1 0.01184 1.97 0.01488 3.31 0.01184 1.97 1600 0.008704 1.93 0.0109 1.82 0.008704 1.93 0.0109 1.82 0.0137 3.04 0.0109 1.82 1700 0.008039 1.79 0.01007 1.68 0.008039 1.79 0.01007 1.68 0.01265 2.81 0.01007 1.68 1800 0.007454 1.66 0.009334 1.56 0.007454 1.66 0.009334 1.56 0.01173 2.61 0.009334 1.56 1900 0.006938 1.54 0.008687 1.45 0.006938 1.54 0.008687 1.45 0.01092 2.43 0.008687 1.45 2000 0.006477 1.44 0.00811 1.35 0.006477 1.44 0.00811 1.35 0.01019 2.26 0.00811 1.35 2100 0.006073 1.35 0.007604 1.27 0.006073 1.35 0.007604 1.27 0.009558 2.12 0.007604 1.27 2200 0.005713 1.27 0.007154 1.19 0.005713 1.27 0.007154 1.19 0.008992 2 0.007154 1.19 2300 0.005389 1.2 0.006747 1.12 0.005389 1.2 0.006747 1.12 0.008481 1.88 0.006747 1.12 2400 0.005094 1.13 0.006379 1.06 0.005094 1.13 0.006379 1.06 0.008018 1.78 0.006379 1.06 2500 0.004827 1.07 0.006044 1.01 0.004827 1.07 0.006044 1.01 0.007597 1.69 0.006044 1.01 下风向最大质量浓度及占标率 0.02551 5.67 0.03194 5.32 0.02551 5.67 0.03194 5.32 0.04015 8.92 0.03194 5.32 最大浓度距离/m 294 294 294 表7-10（2） 本项目无组织废气估算模式计算结果表 下风向距离/m E车间 F车间 粉尘 VOCs 粉尘 VOCs 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 50 0.02128 4.73 0.004992 0.83 0.02342 5.2 0.01545 2.57 75 0.02653 5.9 0.006226 1.04 0.0292 6.49 0.01927 3.21 100 0.03102 6.89 0.007279 1.21 0.03414 7.59 0.02253 3.76 200 0.03918 8.71 0.009192 1.53 0.04312 9.58 0.02845 4.74 300 0.03968 8.82 0.00931 1.55 0.04367 9.7 0.02882 4.8 400 0.03688 8.2 0.008653 1.44 0.04059 9.02 0.02678 4.46 500 0.03856 8.57 0.009048 1.51 0.04244 9.43 0.02801 4.67 600 0.03647 8.1 0.008557 1.43 0.04014 8.92 0.02649 4.41 700 0.03311 7.36 0.007769 1.29 0.03644 8.1 0.02405 4.01 800 0.02966 6.59 0.006959 1.16 0.03264 7.25 0.02154 3.59 900 0.02651 5.89 0.006221 1.04 0.02918 6.48 0.01925 3.21 1000 0.02374 5.28 0.005571 0.93 0.02613 5.81 0.01724 2.87 1100 0.02138 4.75 0.005017 0.84 0.02353 5.23 0.01553 2.59 1200 0.01935 4.3 0.004539 0.76 0.02129 4.73 0.01405 2.34 1300 0.01759 3.91 0.004126 0.69 0.01935 4.3 0.01277 2.13 1400 0.01605 3.57 0.003765 0.63 0.01766 3.92 0.01165 1.94 1500 0.01472 3.27 0.003454 0.58 0.0162 3.6 0.01069 1.78 1600 0.01355 3.01 0.003179 0.53 0.01491 3.31 0.009839 1.64 1700 0.01251 2.78 0.002936 0.49 0.01377 3.06 0.009087 1.51 1800 0.0116 2.58 0.002722 0.45 0.01277 2.84 0.008426 1.4 1900 0.0108 2.4 0.002534 0.42 0.01188 2.64 0.007842 1.31 2000 0.01008 2.24 0.002366 0.39 0.0111 2.47 0.007322 1.22 2100 0.009453 2.1 0.002218 0.37 0.0104 2.31 0.006865 1.14 2200 0.008893 1.98 0.002087 0.35 0.009787 2.17 0.006458 1.08 2300 0.008387 1.86 0.001968 0.33 0.009231 2.05 0.006091 1.02 2400 0.007929 1.76 0.001861 0.31 0.008727 1.94 0.005759 0.96 2500 0.007513 1.67 0.001763 0.29 0.008268 1.84 0.005456 0.91 下风向最大质量浓度及占标率 0.03971 8.82 0.009317 1.55 0.0437 9.71 0.02884 4.81 最大浓度距离/m 294 294 大气环境防护距离及卫生防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。经计算，拟建项目无需设置大气环境防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）推荐的计算公式，计算拟建项目无组织排放的卫生防护距离。 式中：Cm——标准浓度限值，mg/Nm3； QC——工业企业有害气体排放量可以达到的控制水平，kg/h； L——工业企业所需卫生防护距离，m； γ——有害气体排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——计算系数。 根据拟建项目无组织排放的情况，由公式计算确定无组织排放污染物需要设置的卫生防护距离见表7-11。 表7-11 卫生防护距离计算参数及计算结果 污染源位置 污染物 排放速率 （kg/h） 长度（m） 宽度（m） 高度（m） 小时标准（mg/m3） 计算值 卫生防护距离（m） D车间 粉尘 0.115 140 50 10 0.45 4.882 50 VOCs 0.144 140 50 10 0.6 4.531 50 C车间 粉尘 0.115 140 50 10 0.45 4.882 50 VOCs 0.144 140 50 10 0.6 4.531 50 B车间 粉尘 0.181 140 50 10 0.45 8.372 50 VOCs 0.144 140 50 10 0.6 4.531 50 E车间 粉尘 0.179 140 50 10 0.45 8.262 50 VOCs 0.042 140 50 10 0.6 1.045 50 F车间 粉尘 0.197 140 50 10 0.45 9.258 50 VOCs 0.130 140 50 10 0.6 4.012 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T1301-91），“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。”本次评价考虑到该项目多种无组织排放气体的卫生防护距离为50米，在同一级别，因此该项目该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级，D车间、C车间、B车间、E车间、F车间外各设置100米卫生防护距离，综合考虑，决定在厂界外设置100米卫生防护距离。目前卫生防护距离内目前无居民等敏感保护目标，今后也不得新建敏感保护目标。 污染物排放量核算 本项目有组织和无组织废气排放情况分别见表7-12和7-13。 表7-12 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量（t/a） 主要排放口 1 P2 颗粒物 6.48 0.259 0.621 2 P3 颗粒物 6.50 0.130 0.311 3 P4 颗粒物 6.50 0.130 0.311 4 P5 颗粒物 12.95 0.259 0.621 5 P6 颗粒物 6.06 0.097 0.233 6 P7 颗粒物 6.06 0.097 0.233 7 P8 颗粒物 1.19 0.019 0.045 8 P9 颗粒物 5.88 0.235 0.196 VOCs 2.95 0.118 0.098 9 P10 颗粒物 10.95 0.438 0.985 VOCs 2.2 0.088 0.199 10 P11 颗粒物 4.6 0.184 0.143 VOCs 1.2 0.048 0.037 11 P12 颗粒物 4.6 0.184 0.143 VOCs 1.2 0.048 0.037 12 P13 颗粒物 9.30 0.372 0.698 VOCs 2.48 0.099 0.186 13 P14 颗粒物 1.19 0.019 0.045 14 P15 颗粒物 10.95 0.438 0.985 VOCs 2.20 0.088 0.199 15 P16 颗粒物 9.15 0.366 0.285 VOCs 2.4 0.096 0.075 16 P17 颗粒物 9.30 0.372 0.698 VOCs 2.48 0.099 0.186 17 P18 VOCs 28.2 0.423 1.016 主要排放口合计 颗粒物 6.553 VOCs 2.033 一般排放口 18 P1 SO2 29.58 0.042 0.100 NOx 137.32 0.195 0.468 颗粒物 10 0.014 0.034 一般排放口合计 SO2 0.100 NOx 0.468 颗粒物 0.034 有组织排放总计 有组织排放总计 SO2 0.1 NOx 0.468 颗粒物 6.587 VOCs 2.033 表7-13 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 D车间 原料使用过程 颗粒物 —— 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《江苏省表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016） 1.0 0.276 VOCs 2.0 0.345 2 C车间 颗粒物 1.0 0.276 VOCs 2.0 0.345 3 B车间 颗粒物 1.0 0.434 VOCs 2.0 0.345 4 E车间 颗粒物 1.0 0.429 VOCs 2.0 0.101 5 F车间 颗粒物 1.0 0.473 VOCs 2.0 0.313 无组织排放总计 颗粒物 1.888 VOCs 1.449 本项目大气污染物年排放量核算情况见表7-14。 表7-14 项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 SO2 0.1 2 NOx 0.468 3 颗粒物 8.475 4 VOCs 3.482 大气影响评价自查 表7-15 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级( 二级( 三级( 评价范围 边长=50km( 边长=5~50km( 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a( 500~2000t/a( <500t/a( 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 包括二次PM2.5( 其他污染物（TVOC） 不包括二次PM2.5√ 评价标准 评价标准 国家标准√ 地方标准( 附录D( 其他标准( 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区( 评价基准年 （2017）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源( 拟替代的污染源( 其他在建、拟建项目污染源( 区域污染源( 大气环境影响预测与评价 （不适用） 预测模型 AERMOD ( ADMS ( AUSTAL2000 ( EDMS/AEDT( CALPUFF( 网格模型 ( 其他 ( 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km( 边长=5km( 预测因子 预测因子（ ） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率>100%( 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%( C本项目最大占标率>10%( 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率>30%( 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长（ ）h C非正常占标率≤100%( C非正常占标率>100%( 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标( C叠加不达标( 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%( k>-20%( 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（TVOC、颗粒物） 有组织废气监测√ 无监测( 无组织废气监测√ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受( 大气环境防护距离 距（ / )厂界最远（ / ）m 污染源年排放量 SO2:（0.1）t/a NOx:（0.468）t/a 颗粒物:（6.587）t/a VOCs:（2.033）t/a 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 2. 废水 （1）废水排放情况 建设项目实行雨污分流、清污分流。项目生活污水4800t/a经化粪池预处理后排入上海电气南通国海水处理有限公司（滨海新区污水处理厂）集中处理，尾水排入环港南河 污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-16。 表7-16 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生产废水 COD、SS 经厂内水处理一体机处理后回用至生产中，不外排 连续排放，流量稳定 / 水处理一体机 气浮+沉淀+深度处理" / / / 2 生活污水 COD、SS、氨氮、总磷 接管滨海新区污水处理厂处理 间断排放，排放期间流量不稳定 / 生活污水处理站 化粪池 / 是 企业总排 本项目废水排放口基本情况见表7-17。 表7-17 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 / / / 0.48 经化粪池处理后接管滨海新区污水处理厂处理 连续排放，流量稳定 / 滨海新区污水处理厂 COD SS 氨氮 总磷 50 10 5 0.5 本项目废水污染物排放执行标准见表7-18。 表7-18 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 1 / COD 接管标准 350 2 / SS 接管标准 300 3 / 氨氮 接管标准 30 4 / 总磷 接管标准 5 本项目废水污染物排放信息见表7-19。 表7-19 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 / COD 300 0.0048 1.44 2 / SS 150 0.0024 0.72 3 / 氨氮 25 0.0004 0.12 4 / 总磷 3 0.000048 0.0144 全厂排放口合计 COD 1.44 SS 0.72 氨氮 0.12 总磷 0.0144 （2）评价等级 本项目废水经过预处理后接管污水处理厂，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，本项目评价等级为三级B，本项目位于受纳水体环境质量达标区域。 （3）废水治理措施简述 ①生产废水 本项目设一套水处理一体机用于处理喷漆水旋排水和湿式打磨柜排水。设计处理能力10t/h。采用“气浮+沉淀+深度处理”的组合处理工艺形式，保证废水处理后水质稳定达标。 本项目水帘柜用水循环使用，通过在沉淀池中投加絮凝剂进行絮凝沉淀。絮凝剂A剂是一种分解及去除各类漆雾黏性的处理药剂，利用油和水的密度差及油水不相容性进行分离，因为空气微泡由非极性分子组成，能与疏水性的油结合在一起，使其分为非溶剂型有机化合物，能分解去除漆渣，并有效控制循环水的生物活性，维持水质。絮凝剂B 剂是一种特殊的高分子聚合物，配合漆雾絮凝剂A剂于循环水系统中，使被去除的粘性水性漆颗粒被悬浮分离，上浮在水面形成浮渣。 气浮法利用悬浮物表面有亲水和憎水之分。憎水性颗粒表面容易附着气泡，因而可用气浮法去除。亲水性颗粒用适当的化学药品处理后可以转为憎水性。水处理中的气浮法，常用混凝剂使胶体颗粒结成为絮体，絮体具有网络结构，容易截留气泡，从而提高气浮效率。再者，水中如有表面活性剂（如洗涤剂）可形成泡沫，也有附着悬浮颗粒一起上升的作用。 企业定期排放的喷漆废水、打磨柜废水、喷淋塔废水自流至集水池，在集水池中去除较大悬浮颗粒，然后由泵进入气浮池。在气浮池中加入混凝剂进行混凝反应，主要去除水体中大部分的悬浮物和COD，出水进入混凝沉淀池，在混凝沉淀池中进一步去除废水中的悬浮物、COD，最后废水通过砂滤罐过滤，保证废水稳定达标排放。气浮池浮渣及沉淀池污泥由泥浆泵或气动隔膜泵泵入板框压滤机压泥脱水，泥饼外运并安全处置。上清液回流至前端集水池。集水池中的固体泥渣由人工定期清理至污泥池。 图7-2 水处理一体机废水处理流程 ②生活污水 生活污水经化粪池预处理后排入上海电气南通国海水处理有限公司（滨海新区污水处理厂）集中处理，尾水排入环港南河。 （4）废水接管可行性 ①海安滨海新区污水处理厂概况 滨海新区污水处理厂负责收集处理老坝港滨海新区的工业企业及居民的污水，一期规模为0.5万吨/天，远期规模为2万吨/天，目前一期已建设完成。污水处理厂处理工艺为多模式A/A/O生物池+深度处理工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，尾水排口设置在环港南河，采取岸边排放。 滨海新区污水处理厂处理工艺流程如下图所示。 图7-3 滨海新区污水处理厂处理工艺流程 收集的污水经过粗格栅通过提升泵池再通过细格栅到沉砂池，然后进入A2O生物池，通过沉淀、过滤、消毒排出。污泥经过脱水后运出污水处理厂。缺氧池、厌氧池为完全混合式，具有良好的抗冲击负荷能力；好氧池为推流，出水水质好，且溶解氧含量适度，可有效避免沉淀池漂泥。 一般情况下，以多点进水倒置A/A/O模式运行。缺氧池在前，厌氧池在后，50-70%污水进入缺氧池，30-50%污水进入厌氧池，好氧池混合液及沉淀池污泥军回流至缺氧池，回流比分别为50-150%、50-100%。其特点是能够充分利用原水中碳源进行反硝化和释磷，保持严格的缺氧、厌氧环境进行生物脱氮除磷，除磷脱氮效果好。 通过进水渠道、污泥回流渠道上闸门的切换，将进水、回流污泥泵引入厌氧池，关闭厌氧池至生物池的闸门，开启缺氧池至好氧池套筒阀，即可实现传统A2O运行模式。如果需要强化脱氮或进水中磷含量低，可通过闸门的切换使厌氧区变为缺氧区，实现A/O运行模式，提高系统脱氮能力；亦可开启缺氧池至好氧池回流，可实现UCT方式运行，通过调整缺氧池至厌氧池的混合液回流比适应进水中氮磷及营养物质的比例；如果进水中碳源严重不足，可在曝气池中关闭部分曝气器，多点配水实现多段A/O的运行方式，进一步强化脱氮效果。 ②接纳本项目废水可行性分析 a. 接管范围 上海电气南通国海水处理有限公司（滨海新区污水处理厂）服务范围为老坝港滨海新区的工业企业及居民的污水。本项目位于老坝港滨海新区家具产业园内，项目所在地属于污水处理厂收水范围之内。 b. 水量和水质 本项目建成后，无生产废水排放，生活污水接管滨海新区污水处理厂处理，预计废水接管排放总量约为4800t/a，即16m3/d。滨海新区污水处理厂远期总规模4.8万m3/d，其中一期规模0.5万m3/d，目前接管量约为3000m3/d，有足够余量能够满足本项目接管污水量要求。 本项目接管滨海新区污水处理厂废水的主要污染物为COD、SS、氨氮和总磷，水质简单，对照接管标准可知，本项目排放废水水质均能够满足滨海新区污水处理厂接管要求。 综上所述，本项目排放废水水质能够满足滨海新区污水处理厂接管要求，污水处理厂有余量接纳本项目废水水量。因此，本项目污水接入滨海新区污水处理厂进行集中处理是切实可行的。 （5）地表水环境影响评价自查表 表7-20 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型 (；水文要素影响型 ( 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 (；其他 □ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物(；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 ( 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ( 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 ( 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类口；Ⅲ类 (；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 (；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 (；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 (；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 ( 不达标区 □ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （COD） （SS） （氨氮） （TP） （0.24） （0.048） （0.024） （0.0024） （350） （150） （25） （3） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 (；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 □ 手动 □；自动 □；无监测 □ 监测点位 （ ） （ ） 监测因子 （ ） （ ） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受 (；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 3. 地下水防渗漏措施 针对工厂生产过程中废水及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水的污染。本项目可能对地下水造成污染途径的主要有生产车间、固废堆场等污水下渗对地下水造成的污染。 正常情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。若水性漆原料发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小。根据《江苏叶茂家具有限公司家具及配件生产项目》场地地质与水文地质条件调查结果可知：①拟建场地26.45m以浅土层呈水平成层分布，土层稍有起伏；②拟建场地勘探深度内地下水主要为孔隙潜水，赋存于浅部粘性土及②～⑤中，各土层间水力联系密切，可视为同一含水层，富水性及透水性由上往下渐好，其主要补给来源为大气降水入渗和地表水侧向径流补给，以大气蒸发、侧向补给地表河水及民井抽取为排泄方式，受季节影响明显，年变幅约2m左右。③浅层地下水的补给以垂直向为主，主要补给源为大气降水，其次为地表水；深层含水层主要受侧向径流补给，开采时，在水头差的趋动下，浅层地下水通过越流对其补给。④潜水主要为蒸发排泄，另一种排泄方式是渗入补给浅层含水层和水平径流排入地表水体；浅层含水层和深层含水层主要排泄方式均为人工开采。拟建项目所在地区域水文地质剖面图见图7-4。 图7-4 区域水文地质剖面图 因此，拟建项目存在造成地下水污染的可能性，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水资源，将拟建项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取相关措施。 （1）源头控制：新建项目输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应严格废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的正常运行。污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。用于污水处理的沉淀池定期进行检查，不能在污水处理的过程中有太多的污水泄露。 （2）末端控制：分区防控。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控。 本项目生产、仓储集中在多个车间内，车间防渗级从严执行重点防渗。项目地下水污染防渗分区见表7-21。 表7-21 项目厂区地下水污染防渗分区 序号 名称 污染控制难易程度 天然包气带防污性能分级 污染物类型 防渗分区 防渗技术要求 1 危险固废堆场 难 中 持久性有机污染物 重点防渗区 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s 2 生产车间 易 中 其他类型 一般防渗区 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s 3 一般固废 堆场 易 中 其他类型 一般防渗区 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s 4 水性漆存放区 难 中 持久性有机污染物 重点防渗区 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s 5 办公楼 易 中 其他类型 简单防渗区 一般地面硬化 图7-5 建设项目危废库实际建设情况图 图7-6 建设项目水性漆存放区实际建设情况图 经现场查验，厂区目前危废暂存库尚未完全按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单，危废库内未设置泄漏液体收集装置，地面仅进行了铺设瓷砖的硬化处理，未设置地面防渗措施。因此，企业对现有危废暂存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单内容进行标准化改造。此外，水性漆存放区也未设置地面防渗措施，应按重点防渗区进行改造。 项目废水收集管道通过地下管廊通至化粪池，地下管廊设置地坑，如发生管道泄漏，通过地坑收集，由地坑泵抽至应急池。厂区内的危险废物仓库采用环氧地坪，周围设置围堰和地沟用于收集渗漏液，对所在场地的土壤和地下水的造成的影响极小。 若厂区发生火灾，产生的消防废水也有可能对地下水和土壤环境造成影响。企业拟设置100m3事故池，发生火灾后消防废水等将全部引入事故池，非正常排放的可能极小，对地下水及土壤影响不大。 4. 固废 （1）一般固废处理措施分析 项目产生的一般固体废物为废木料、除尘灰、生活垃圾及废劳保用品等。产生量为1867.708t/a。生活垃圾及废劳保用品35t/a，交由环卫部门统一收集后处理；除尘灰、废木料1832.708t/a，外售综合利用。 本项目固废统一收集、分类存放。固废暂存区按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）和“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环保部公告2013年36号文）”等规定要求设计。采用以上处置措施后，固废全部得到妥善处置，不会产生二次污染。 （2）危险废物收集、暂存、处理污染防治措施分析 项目危险固废有废包装桶、漆渣及污泥、废活性炭等。 根据2016年8月1日起实施的《国家危险废物名录》（部令第39号）规定，项目产生废物中属名录中的危险废物有废包装桶、废活性炭（HW49）、漆渣、水处理污泥、打磨除尘灰（HW12）等。 1）危险废物收集污染防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位及自建焚烧炉处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照江苏省环保厅（苏环控[1997]134号文）《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 2）危险废物暂存污染防治措施分析 危险废物在满足条件的情况下应尽快送往委托单位处理，确需暂存的，应做到以下几点： ①存场所应符合GB18597-2001 规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志。 ②贮存区内禁止混放不相容危险废物。 ③贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 ④贮存区符合消防要求。 ⑤贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 ⑥照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 本项目危废暂存场所基本情况详见表7-22。 表7-22 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废堆场 废活性炭 HW49 900-041-49 厂房东侧 100m2 袋装 16t 2月 2 漆渣、污泥 HW12 900-252-12 袋装 25t 2月 3 打磨、白磨、油磨灰渣 HW12 900-252-12 袋装 6t 4月 4 废包装桶 HW49 900-041-49 桶装 3t 3月 3）危险废物运输污染防治措施分析 对于委托处理的危险废物，运输中应做到以下几点： ①该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。 5. 噪声 建设项目噪声源主要设备运行噪声，噪声源强约为75~85dB（A），拟采用的噪声 治理措施包括选用低噪声设备、将所有噪声源放于室内、采用减振效果好的材质、通过墙体隔声、距离衰减等措施达到降噪效果。噪声防治措施技术较成熟，且效果较明显。经衰减计算噪声级可降低20~30dB(A)。根据《风机噪音分析及降噪的措施》（全国乙烯工业协会），风机在采用安装消音装置和减振后可降低噪声25分贝。 根据资料和建设项目声环境现状，以常规的噪声衰减和叠加模式进行预测计算与评价。计算中考虑了隔声、吸声、绿化及距离衰减等因素，预测了在正常生产条件下生产噪声对厂界的影响值。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 预测点的预测等效声级 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 应用上述预测模式计算厂界处的噪声排放声级，并且与噪声现状值相叠加，预测其对声环境的影响，计算结果见表7-23。 表7-23 各测点声环境质量预测结果 测点 序号 昼 间dB(A) 夜 间dB(A) 背景值 新增值 预测值 评价结果 背景值 新增值 预测值 评价结果 Z1 58.5 55.4 60.2 达标 47.5 0 47.5 达标 Z2 56.5 57.9 60.3 达标 46.5 0 46.5 达标 Z3 57 56.3 59.7 达标 46.5 0 46.5 达标 Z4 58 59.9 62.1 达标 47.5 0 47.5 达标 注：本项目夜间不生产。 由表7-23可知，本项目各高噪声设备经过采取有效控制措施后，厂界各测点噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 6 环境风险影响分析 环境风险评价工作等级 危险物质数量与临界量比值（Q） 本项目涉及的危险物质在厂界内的最大存量及临界量见表7-24。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。 当存在多种危险物质时，按照下列公式计算危险物质数量与临界量比值（Q）。 式中：q1、q2、qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、Qn——各危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表7-24 本项目Q值确定表 序号 风险物质 CAS号 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t Q值 1 拼板胶（乙酸乙烯酯）1 / 3 5 0.6 2 拼板胶用固化剂（二异氰酸酯）1 / 0.6 5 0.12 3 修色液（乙二醇醚及其酯类）1 / 2 5 0.4 4 水性底漆（乙二醇醚及其酯类）1 / 6 5 1.2 5 水性面漆（乙二醇醚及其酯类）1 / 5 5 1 6 固化剂（丙二醇甲醚醋酸酯）1 / 5 5 1 7 水性色精（染料）1 / 0.2 5 0.04 8 木蜡油（梓油、亚麻油、苏子油等）1 / 0.4 5 0.08 9 废活性炭 / 91.465 / / 10 漆渣、污泥2 / 25 100 0.25 11 打磨、白磨、油磨灰渣 / 16.673 / / 12 废包装桶 / 9.75 / / Q值合计 4.69 备注： 1：参照健康危险急性毒性物质（类别1）的临界量计 2：参照危害水环境物质（急性毒性类别1）的临界量计 经识别，本项目Q值为4.69，在1≤Q＜10范围内。 行业及生产工艺识别（M） 本项目所属行业及生产工艺识别见表7-25。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中表C.1所示，本项目属于其他行业类别，涉及危险物质使用、贮存，共计分值为5分，属于M4类。 表7-25 本项目M值确定表 序号 行业 评估依据 M分值 1 其他（喷漆单元） 涉及危险物质使用、贮存的项目 5 危险物质及工艺系统危险性分级 根据表7-24和表7-25，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中表C.2要求，确定本项目危险物质及工艺系统危险性等级（P）为P4等级，见表7-26。 表7-26 本项目危险物质及工艺系统危险性等级判断表 危险物质数量与临界量比值（Q） M1 M2 M3 M4 Q≥100 P1 P1 P2 P3 10≤Q＜100 P1 P2 P3 P4 1≤Q＜10 P2 P3 P4 P4 环境敏感程度（E）分级 拟建项目环境敏感特征详见表7-27。 表7-27 环境风险评价范围内主要环境保护目标表 类别 环境敏感特征 环境空气 厂址周边5km范围内 序号 敏感目标名称 相对方位 距离/m 属性 人口数 1 如东县沿海生态公益林 E 5600 海岸带防护 / 厂址周边500m范围内人口数小计 500m范围内人数＜500 厂址周边5km范围内人口数小计 5km范围内人数＜1万 大气环境敏感程度E值 E3 地表水 受纳水体 序号 受纳水体名称 排放点水域环境功能 24h内流经范围/km 1 环港南河 IV类 其他 2 环港北河 IV类 其他 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 序号 敏感目标名称 环境敏感特征 水质目标 与排放点距离/m 1 如东小洋口国家级海洋公园 S2 二类 5800 地表水敏感程度E值 E3（考虑到本项目废水事故流出厂区可能性极低） 地下水 序号 环境敏感区名称 环境敏感特征 水质目标 包气带防污性能 与下游场结厂界距离/m 1 上述地区之外的其他地区G3 / / 区域场地包气带岩（土）层单层厚度Mb＞1.0m；场地垂向渗透系数4.83×10-4cm/s，因而为D1 / 地下水敏感程度E值 E2 本项目环境风险潜势划分为II级潜势，见表7-28。 拟建项目危险物质及工艺系统危险性等级判定为P4，各要素环境风险潜势判定如下： ①大气环境敏感程度为E3，环境风险潜势为I。 ②地表水环境敏感程度为E3，环境风险潜势为I。 ③地下水环境敏感程度为E2，环境风险潜势为II。 因而，拟建项目环境风险潜势综合等级为II。 表7-28 环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） IV＋ IV III III 环境中度敏感区（E2） IV III III II 环境低度敏感区（E3） III III II I 评价工作等级划分详见表7-29。 拟建项目各要素评价工作等级判定如下： 大气环境风险潜势为I，评价等级为简单分析。 地表水环境风险潜势为I，评价等级为简单分析。 地下水环境风险潜势为II，评价等级为三级。 表7-29 环境风险评价工作等级 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析 环境风险识别 1、主要危险物质及分布情况 对照《建设项目环境风险评级技术导则》（HJ169-2018），建设项目所涉及到的化学品生产场所最大储存量（临时）、储存方式及储存位置见表7-30。 表7-30 建设项目涉及的危险物料最大使用量及储存方式 序号 名称 成分 最大储存量t 储存方式 储存位置 1 拼板胶 乙酸乙烯酯共聚物、碳酸钙、水 3 桶装 涂料仓库 2 拼板胶用固化剂 多亚甲基多异氰酸酯、二异氰酸酯 0.6 桶装 3 修色液 聚氨酯丙烯酸乳液、二丙二醇丁醚、乙醇、增稠剂、杀菌剂和水 2 桶装 4 水性底漆 水性丙烯酸乳液、消泡剂、润湿剂、流变助剂、粉料、二丙二醇甲醚、二丙二醇丁醚、乙二醇醚及其脂类和水 6 桶装 5 水性面漆 水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯乳液、消泡剂、润湿剂、流变助剂、消光粉、二丙二醇甲醚、二丙二醇丁醚、乙二醇醚及其脂类和水 5 桶装 6 固化剂 异氰酸酯均聚物（固份）80%、丙二醇甲醚醋酸酯20% 5 桶装 7 水性色精 染料（固份）、水 0.2 桶装 8 木蜡油 梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素 0.4 桶装 9 漆渣、污泥 漆渣、污泥 25 袋装 危废库 可能影响环境的途径 ①向环境转移途径 向环境转移的主要途径为：挥发的有毒有害气体和火灾爆炸事故过程中化学品燃烧产生的有毒有害气体进入到大气中，对局部大气环境造成污染。泄漏物料如经雨水管道进入外环境，将污染周边地表水体。泄漏液体如控制不当渗入地下，有可能污染地下水和土壤。 ②伴生/次生污染 建设单位厂区发生火灾爆炸时，可能产生的次生污染为火灾消防液、消防土及燃烧废气。在贮存区仓库或罐区发生火灾爆炸时，有可能引燃周围易燃物质，产生的伴生事故为其它易燃物质的火灾爆炸，产生的伴生污染为燃烧产物，参考物质化学组分，燃烧产物主要为一氧化碳、二氧化碳等。储存单元泄漏发生爆炸事故时，有可能发生连锁。另外在厂区发生火灾、爆炸事故时，其可能产生的次生污染包括火灾消防液、消防土及燃烧废气等，这些物质可能会对周围地表水、土壤、大气等造成一定的影响。 环境风险影响分析 废气处理设施故障影响分析 项目采用市政电网供电系统，系统停电概率较小，一旦停电，生产设备及配套设置的废气处理设备（中央除尘系统、水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱等）将立即停止运转，造成工艺废气无法处理直接超标排放，部分废气无组织排放，但这种事故排放的影响时间较短，随着生产设备停止工作，废气超标排放或无组织排放的现象将逐渐减少。 泄漏事故影响分析 由上述分析内容可知，判定本项目环境风险潜势为Ⅰ。由于项目涉及的风险物质的毒性较小，在发生泄漏风险的情况下，企业应尽可能的及时堵住泄漏源，类比同类企业，本项目泄漏事故对大气环境风险的影响是可以接受的。 ③化学品存储区火灾事故伴生/次生CO影响分析 在水性漆、胶水发生火灾时，容器内可燃液体泄出后而引起火灾，同时容器中大量液体或气体向外环境溢出或散发出。其可能产生的次生污染为火灾消防液、消防土及燃烧废气。 在发生火灾时，有可能引燃周围易燃物质，产生的伴生污染为燃烧产物，参考物质化学组分，燃烧产物主要为一氧化碳、二氧化碳和水蒸汽。 类比同类企业，项目胶水火灾发生后10分钟内，不完全燃烧次生的CO，在最不利气象条件1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%，F稳定度条件下出现半致死浓度范围在项目厂区内，主要为企业职工，建设单位应制定该影响范围人员疏散方案，最大程度减少项目风险对厂内职工及临近企业职工生命安全影响。 企业针对泄漏、火灾事故设置应急预案，及时汇报并采取应急措施，减轻事故带来的不利影响。 同时，火灾发生时，应及时组织疏散、撤离。依据可能发生事故的场所、设施和周围情况，化学事故的性质和危害程度，当时的风向等气象特征确定撤离路线。根据事故影响范围，由总指挥决定是否向周边敏感点居民发布信息，并与政府有关部门联系，组织周边敏感点居民撤离。 环境风险分析结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。 本项目环境风险简单分析内容见表7-31。 表7-31 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 江苏澳凡家具有限公司家具及配件生产项目 建设地点 江苏海安市老坝港滨海新区家具产业园滨海北路16号 地理坐标 E120°55′28.45″ N32°38′24.04″ 主要危险物质及分布 见表1-1 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 本项目泄漏事故对大气环境风险的影响是可以接受的；火灾事故不完全燃烧次生的CO，在最不利气象条件下出现半致死浓度范围在项目厂区内，对大气环境风险的影响也较小。建设单位在发生泄漏事故、火灾爆炸事故时，将所有废水废液妥善收集，引入事故池暂存，待事故结束后，对事故池内废水进行检测分析，根据水质情况拟定相应处理、处置措施，可有效防止污染物最终进入水体。项目设有事故池，且厂区采取分区防渗措施，当厂区内各项工程达到本评价报告要求的防渗要求时，项目地下水、土壤环境风险影响较小。 风险防范措施要求 为了防范事故和减少危害，项目从污染治理系统事故运行机制、水环境的防范措施、事故废水收集截断措施、风险处理应急措施、等方面编制了详细的风险防范措施，并根据有关规定制定了企业的环境突发事件应急救援预案，并定期进行演练。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 分析结论：在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。 环境风险防范措施 根据环发〔2012〕98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》和环发〔2012〕77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，通过对污染事故的风险评价，各有关企事业单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施及突发事故应急处理办法等。 安全环保机构根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定公司的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 ①环保措施的风险防范 a、废气环保措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废气等环保治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若环保治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 b、为确保处理效率，在车间设备检修期间，环保处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 c、制定严格的废水排放制度，确保清污分流。 ②水环境的防范措施 参考石油化工企业发生火灾爆炸或者泄漏等事故时，消防废水是一个不容忽视的二次污染问题，由于消防水在灭火时产生，产生时间短，产生量巨大，不易控制和导向，一般进入火灾厂区雨水管网后直接进入市政雨水管网后进入外界水体环境，从而使带有化学品的消防废水对外界水体环境造成的严重的污染事故，根据这些事故特征，本评价提出如下预防措施： （1）在厂区边界预先准备适量的沙包，在厂区灭火时堵住厂界围墙有泄漏的地方，防止消防废水向场外泄漏； （2）设置事故应急池，建设单位在厂区设置100m3事故池，经计算，项目事故池能够承受本项目事故产生的废水和废液，另外事故应急池要做好防渗措施，事故应急池平时空置。 ③事故废水收集截断措施 为了最大程度降低建设项目事故发生时对水环境的影响，建设项目将设置足够容量的废水事故池用于贮存生产事故废水和消防废水等。 本项目储存的固化剂、木材等为可燃品，一旦遇到明火、高热，就会发生燃烧事故。当发生火灾时，为迅速控制火势，消防设施用水进行灭火，将产生消防废水。本项目打算再设置一个事故池，以容纳一旦发生事故时产生的事故废水及消防废水。根据《水体污染防控紧急措施设计导则》，事故池总有效容积： V 总=（V1+V2-V3）max +V4+V5 注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1—收集系统范围内发生事故的储罐或装置的物料量（注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计）；本项目不设置储罐，V1=0； V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，本项目消防用水量按25L/s，消防用水延续时间按1h计，则本项目消防废水产生量V2=90m3。 V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；本项目发生事故时，无可以传输的设施。V3＝0m3 V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；本项目无生产废水产生，发生事故时仍必须进入该系统的废水量V4＝0。 V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；降雨量按照15min计算为7.76m3。 通过以上基础数据可计算得本项目的事故池容积约为： V总＝（V1+V2-V3）max +V4+V5＝0 +90-0+0+7.76＝97.76m3 根据计算，要求企业建设不小于97.76m3事故应急池一座。根据企业设计，项目厂区设置100m3事故水池一座，可满足防火和消防需要；事故池可满足事故废水容纳需要，事故池容积设计合理。事故池采取钢筋混凝土结构，采用相应的防渗措施。且事故池设在厂区地势最低处，发生事故时，废水可自流进入事故池，完全可满足本项目事故废水的收集。 本项目在厂区内设置100m3事故池，建设单位日常生产过程仅处理达标的生活污水外排，项目厂房周围和仓库均设置污水沟渠，一旦发生事故，消防废水经沟渠自流进入事故废水收集池，在事故池内暂存，待事故得到控制后对事故废水进行检测，委外处理。 ④风险处理应急措施 为预防事故风险和风险应急处理后对环境造成的污染影响，必须采取积极主动的防范措施。 消防系统： a、根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。 b、消防水是独立的稳高压消防水管网，消防水管道沿装置及辅助生产设施周围布置，在管道上按照规范要求配置消火栓及消防水炮。一旦发生火灾，需使用泡沫或干粉灭火器材，消防用水仅对燃烧区附近的容器作表面降温处理。车间地面为水泥地面，不易渗水，消防水经生产装置周边的地沟进入事故池而不设排放口。 c、火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至消防站。消防泵房与消防站设置直通电话。根据需要设置火灾自动报警装置。 个体防护设备：根据保障现场职工安全及卫生的需要，厂区应按照《工业企业设计卫生标准》的要求配备了相应的劳动防护用品，存放位置根据其工作活动范围合理布置。 风险应急预案 通过类比事故调查，结合该厂生产工艺、管理水平和自然灾害等因素，事故风险主要来自于物料危险性和生产装置、储存装置的危险性，危害其安全的潜在危险因素主要有违反操作规程、设备缺陷、防护装置缺陷、保险装置缺陷、自然灾害、腐蚀环境、设计及施工问题等。 针对上述风险事故，本项目制定了一系列事故应急预案和响应计划，并定期演练，以减少对生命、财产、公众和环境的危害。 ①应急计划区 建设单位将根据所发生的事故类型，对应相应级别的预案，并开启同级别的相应程序，应急计划区也将随之有所变化。根据本项目的实际情况和区位特点，应急计划区由小到大依次为：事故现场区、工厂及其周边区域。 ②应急组织机构、人员 厂区紧急事故的组织系统机构指由关键人员组成的采取规范化行动处理紧急事故的人员和活动系统。由于建设单位人员较少，因此由生产负责人统一组织应急小组，主要职责为负责现场抢险工作的指挥。同时兼任抢险救援、通讯联络、物资调度等工作。 ③预案分级响应条件 根据项目可能发生的风险事故严重性作出分级预案：日常应急救援预案、严重事故应急预案、特大事故应急预案。对日常操作事故，现场人员应当机立断，迅速的在车间内直接处理或由日常应急救援办公室负责处理，防止事故扩大，并向总指挥部汇报；对于厂内严重事故，应向总指挥部和现场指挥部及时汇报，由总指挥部协调处理，严防事故扩大，迅速遏制泄漏源扩散、流失；在发生特大事故，应立即启动应急预案，迅速准确的报警、报告地方政府和环保机构和相关主管部门，并根据实际情况，请求应急救援，统一现场指挥。 ④应急状态分类及应急相应响应程序 a、三级风险防控体系 本项目根据可能发生的事故具体情形分为三级防控体系，详细分类见下表： 表7-32 事故风险应急三级防控体系一览表 等级 一级防控体系 二级防控体系 三级防控体系 其他 负责人 总经理 车间主任 担当人 其他细分/由现场管理者执行判断解决 应急范围 全公司 车间 相关部门 火灾、爆炸情形 需要消防队支援，有向厂外扩散可能，火灾发生后5分钟灾情继续扩大 车间救援组启动，可在5分钟内灭火，无车间污染及扩散的可能 可用灭火器 灭火 伤亡 死亡事故/重大伤亡人员 工伤 轻伤 环境事故 环保设备运行中断涉及 厂区以外/舆论 环境设备受损/部分中断 系统运行中断 局部污染物 外泄 停电事故 全厂停电 局部停电 瞬间停电 b、应急响应程序 在生产过程中，生产车间和储存区发生小规模火灾事故后，岗位操作人员应立即向生产主管、值班长、厂部值班人员汇报并采取相应措施，予以处理。 当处理无效，火势扩大趋势时，应及时向公司主管报告；公司主管在接到报告后，下达按应急救援预案处置的指令，立即通知公司应急救援领导小组成员到达现场，并迅速成立应急指挥部，各专业组按各自职责开展应急救援工作。 当发生重大事故，难以控制时，指挥部成员通知各自所在部门，按专业对口迅速向工业集中区区安全部门以及当地安监局、公安局、环保局、卫生局等上级领导机关报告事故情况。 ⑤应急设施、设备、材料 根据项目可能发生的风险事故，在厂内配备各种生产性卫生设施、个人防护用品，如：灭火器、劳保用品，保证应急预案实施的物质条件。 ⑥应急通讯、通知和交通 厂内公布负责人的紧急通讯号码，确保事故讯息的快速上报。调度或总机在接到报警后按照预案通知应急救援指挥部，并通知各专业队各司其责，火速赶赴现场。指挥部成员根据事故类别迅速向总公司主管部门、公安、劳动等上级领导机关报告。 成立交通警戒组，负责布置安全警戒，配备传呼系统，在事故发生时，及时通知警戒组负责部门。禁止无关人员和车辆进入危险区域。负责厂区内交通管制；负责对现场及周围人员进行防护指挥；负责指引社会援助消防车辆。 ⑦应急环境监测 针对可能产生的污染事故、逐步制定或完善各项《环境监测应急预案》，对环境污染事故做出响应。 a、监测因子 环境空气：根据事故类型和排放物质确定。企业的大气事故因子主要包括：颗粒物、非甲烷总烃、CO。 地表水：根据事故类型和排放物质确定。 事故现场监测因子应根据现场事故类型和排放物质确定。 b、监测区域 大气环境：企业上风向处、环境风险事故发生处和下风向最易于受到影响的环境敏感保护目标处； 水环境：根据事故类型和事故废水走向，确定监测范围。主要监测点位为：应急事故池内、厂区雨水总排放口、厂区废水总排放口、受影响水体排入口的上游和下游处。 c、监测频率 环境空气：事故初期，采样1次/30min；随后根据空气中有害物质浓度降低监测频率，按1h、2h等时间间隔采样。 地表水：采样1次/30min。 d、监测报告 事故现场的应急监测机构负责每小时向海安市环保局等提供分析报告，由海安市环境监测站负责完成总报告和动态报告的编制、发送。值得注意的是，事故后期应对可能受污染的土壤和地下水进行环境影响评估和修复。 环境风险评价自查 表7-33 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风 险 调 查 危险物质 名称 拼板胶 拼板胶用固化剂 修色液 水性底漆 水性面漆 固化剂 水性色精 木蜡油 漆渣、污泥 存在总量/t 3 0.6 2 6 5 5 0.2 0.4 25 环境敏感性 大气 500 m 范围内人口数＜500人 5 km 范围内人口数＜1万人 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大） 人 地表水 地表水功能敏感性 F1 □ F2 □ F3 ( 环境敏感目标分级 S1 □ S2 ( S3 □ 地下水 地下水功能敏感性 G1 □ G2 □ G3 ( 包气带防污性能 D1 □ D2 ( D3 □ 物质及工艺系统危险性 Q 值 Q＜1 □ 1≤Q＜10 ( 10≤Q＜100 □ Q＞100 □ M 值 M1 □ M2 □ M3 □ M4 ( P 值 P1 □ P2 □ P3 □ P4 ( 环境敏感程度 大气 E1 □ E2 □ E3 ( 地表水 E1 □ E2 □ E3 ( 地下水 E1 □ E2 □ E3 ( 环境风险潜势 Ⅳ+ □ Ⅳ □ Ⅲ □ Ⅱ □ I ( 评价等级 一级 □ 二级 □ 三级 □ 简单分析( 风 险 识 别 物质危险性 有毒有害 □ 易燃易爆( 环境风险类型 泄漏 □ 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放( 影响途径 大气( 地表水( 地下水 □ 事故情形分析 源强设定方法 计算法 □ 经验估算法 □ 其他估算法 □ 风 险 预 测 与 评 价 大气 预测模型 SLAB □ AFTOX □ 其他 □ 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m 地表水 最近环境敏感目标 ，到达时间 h 地下水 下游厂区边界到达时间 d 最近环境敏感目标 ，到达时间 d 重点风险防范措施 为了防范事故和减少危害，项目从污染治理系统事故运行机制、水环境的防范措施、事故废水收集截断措施、风险处理应急措施、等方面编制了详细的风险防范措施，并根据有关规定制定了企业的环境突发事件应急救援预案，并定期进行演练。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 评价结论与建议 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 7 环境管理与例行监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。 在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ⑥企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 ⑦规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求张贴标识。 （2）例行监测计划 建设单位定期委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。监测计划如下： 大气污染源监测 按照相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。本项目设置18个排气筒，每个排气筒一年监测一次，1#排气筒监测项目为SO2、NOX、颗粒物，2#～8#、14#排气筒监测项目为颗粒物，9#～13#、15#～17#排气筒监测项目为颗粒物、TVOC，18#排气筒监测项目为TVOC。另需根据废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点，监测项目为颗粒物、TVOC。 水污染源监测 根据江苏省排污口规范化设置要求，对建设项目废水接管口的主要水污染物和雨水排放口水污染物定期进行监测，并在接管口附近醒目处，设置环境保护图形标志牌。 噪声污染源监测 定期对厂界进行噪声监测，每年开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表7-34 本项目例行监测计划 环境要素 监测位置 监测项目 监测频率 废气 有组织 P1排气筒 SO2、NOX、颗粒物 一年一次 P2排气筒 颗粒物 P3排气筒 颗粒物 P4排气筒 颗粒物 P5排气筒 颗粒物 P6排气筒 颗粒物 P7排气筒 颗粒物 P8排气筒 颗粒物 P9排气筒 颗粒物、VOCs P10排气筒 颗粒物、VOCs P11排气筒 颗粒物、VOCs P12排气筒 颗粒物、VOCs P13排气筒 颗粒物、VOCs P14排气筒 颗粒物 P15排气筒 颗粒物、VOCs P16排气筒 颗粒物、VOCs P17排气筒 颗粒物、VOCs P18排气筒 VOCs 无组织 厂界下风向 颗粒物、VOCs 噪声 厂界外1米 连续等效A声级 废水 污水接管口 pH、COD、SS、氨氮、总磷 雨水接管口 pH、COD、SS、氨氮、总磷 （3）应急监测计划 本次环评过程中提出该项目发生风险事故后可能需要监测的因子，但在实际操作过程中应根据事故类型等因素确定最终的监测因子，风险应急监测方案如下： 1）大气环境监测 监测因子：颗粒物、VOCs。 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能设置1个测点，厂界设监控点。 8 经济可行性论证 根据“三同时”原则，“三废”与噪声治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时运行。本工程的环境保护设施主要包括：脉冲袋式除尘器、水喷淋、“水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱”以及水处理一体机、清污分流管网建设、环境风险防范与应急措施等，总计约700万元。运行期环保投资包括上述各项环保设施正常运转的维护费用和维护人员工资等方面。据估算，本项目三废处理的年运行总费用约为200万元，主要是能耗费、维修费、折旧费、药剂费及人员工资。本项目总投资30000万，环保设施投资占2.3%，且采用的污染防治措施运行维护成本较低，不会对企业年利率造成影响，从项目盈利的经济角度分析，本项目有能力保证环保设施的正常运行。 （1）环保投资的环境效益分析 拟建项目环保设施投资的环境效益主要体现在对“三废”的综合利用和能源的回收利用。项目木工工序产生的废边角料外售处理，水帘柜、喷淋塔使用的水经处理后循环使用。以上综合利用措施不但降低了单位产品的物耗，降低了单位产品成本，而且减少了向环境中排放污染物的量。 本项目的环保设施实施后，能有效地控制和减少生产过程中的污染物，实现污染物的达标排放。 可见项目环保投资的环境效益是巨大的，项目环保设施的正常运行必将大大减少污染物的排放。 如果考虑由于减少污染物排放量而减少对自然生态环境造成的损失、厂区绿化带来的环境效益、多项资源和能源综合利用收入而减少潜在的环境污染和资源破坏效应等方面，本项目的环境是收益的，因此从环境损益分析的角度分析本项目是可行的。 （2）环保投资的经济效益分析 建设项目环保措施主要是体现国家环保政策，贯彻“达标排放”、“总量控制”的污染控制原则，达到保护环境的目的。该项目的环保措施主要体现在废气、废气预处理系统和设备先进上。通过三废治理措施，在确保污染物达标排放的基础上，尽可能减小污染物的排放，对附近地区的环境污染影响相应较小。 考虑由于各环保措施收集出售的木工废边角料、木粉尘所得约91.64万元/年（目前市场价约0.5元/公斤），并考虑通过三废治理而减少的排污收费或罚款等，本项目的环保投资是收益的，因此从环保投资经济效益的角度分析本项目是可行的。 综上所述，结合本项目的经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析得出，项目在创造良好经济效益的同时，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受程度。因此，本项目可以实现经济效益与环境效益的相统一。 9 项目“三同时”验收一览表 根据建设项目建设的情况，项目的主要环保设施包括废水处理、废气处理、防噪处理及固废分类收集等，其“三同时”验收内容见表7-35。 表7-35 建设项目三同时验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 环保投资（万元） 验收内容及要求 完成时间 废水 生活污水 COD、SS、氨氮、总磷 化粪池预处理 5 满足滨海新区污水处理厂接管标准 同时设计、同时施工、同时投产使用 喷漆废水、打磨柜废水、喷淋塔废水 COD、SS 水处理一体机处理 45 回用于水帘柜及喷淋塔，不外排 废气 1#排气筒 SO2、NOx、粉尘 水膜除尘 10 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3排放浓度限值 2#排气筒 粉尘 布袋除尘 20 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 3#排气筒 粉尘 布袋除尘 20 4#排气筒 粉尘 布袋除尘 20 5#排气筒 粉尘 布袋除尘 20 6#排气筒 粉尘 水喷淋 10 7#排气筒 粉尘 水喷淋 10 8#排气筒 粉尘 水喷淋 10 9#排气筒 漆雾颗粒、VOCs 水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱 50 满足《江苏省表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 10#排气筒 漆雾颗粒、VOCs 水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱 50 11#排气筒 漆雾颗粒、VOCs 水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱 50 12#排气筒 漆雾颗粒、VOCs 水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱 50 13#排气筒 漆雾颗粒、VOCs 水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱 50 14#排气筒 粉尘 水喷淋 10 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 15#排气筒 漆雾颗粒、VOCs 水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱 50 满足《江苏省表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 16#排气筒 漆雾颗粒、VOCs 水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱 50 17#排气筒 漆雾颗粒、VOCs 水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱 50 18#排气筒 VOCs 活性炭吸附箱 20 满足《江苏省表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016） 噪声 各类产噪的生产设备 连续等效 A声级 基础减振、厂房隔声 20 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固体废物 危险废物 废活性炭、漆渣、污泥、灰渣、废包装桶等 危废暂存场所 20 执行《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单中的有关规定 一般固废 废木料、除尘灰、废劳保用品、生活垃圾 固废临时堆存场所 10 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单中的有关规定 生活垃圾 食品废物、纸、纺织物 垃圾桶 / 环卫处统一收集后进行卫生填埋 绿化 / / / 环境风险及事故应急 100m3事故应急池 20 确保事故状态的环境与人员安全 确保设计和施工质量；做好防腐防渗工作；加强管理，定期检查，及时排除险情；制定详细的应急预案，组建事故应急救援组织体系 10 发生事故后及时救援 环境管理 环保机构 依托现有，设置环保科，具备常规的环境监测能力，配备一般监测器材 / 具备一定的常规监测和应急监测能力 排污口规范化 ①废水总排口及各废气排气筒设置取样口，并具备采样监测条件，同时根据当地环保部门要求安装污染物在线监测仪器。②各个排污口处树立环保图形标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由当地环保部门签发。 20 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）要求 合计 / 700 /

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#排气筒 | SO2、NOx、粉尘 | 水膜除尘 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3排放浓度限值 |
|  | 2#排气筒 | 粉尘 | 布袋除尘 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 |
|  | 3#排气筒 | 粉尘 | 布袋除尘 |  |
|  | 4#排气筒 | 粉尘 | 布袋除尘 |  |
|  | 5#排气筒 | 粉尘 | 布袋除尘 |  |
|  | 6#排气筒 | 粉尘 | 水喷淋 |  |
|  | 7#排气筒 | 粉尘 | 水喷淋 |  |
|  | 8#排气筒 | 粉尘 | 水喷淋 |  |
|  | 9#排气筒 | 漆雾颗粒、VOCs | 水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱 | 满足《江苏省表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 |
|  | 10#排气筒 | 漆雾颗粒、VOCs | 水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱 |  |
|  | 11#排气筒 | 漆雾颗粒、VOCs | 水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱 |  |
|  | 12#排气筒 | 漆雾颗粒、VOCs | 水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱 |  |
|  | 13#排气筒 | 漆雾颗粒、VOCs | 水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱 |  |
|  | 14#排气筒 | 粉尘 | 水喷淋 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 |
|  | 15#排气筒 | 漆雾颗粒、VOCs | 水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱 | 满足《江苏省表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 |
|  | 16#排气筒 | 漆雾颗粒、VOCs | 水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱 |  |
|  | 17#排气筒 | 漆雾颗粒、VOCs | 水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱 |  |
|  | 18#排气筒 | VOCs | 活性炭吸附箱 | 满足《江苏省表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016） |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 化粪池预处理 | 满足滨海新区污水处理厂接管标准 |
|  | 生产废水 | COD、SS | 水处理一体机处理 | 回用于水帘柜及喷淋塔，不外排 |
| 固体废物 | 危险废物 | 废活性炭、漆渣、污泥、灰渣、废包装桶等 | 危废暂存场所 | 全部得到合理处置 |
|  | 一般固废 | 废木料、除尘灰、废劳保用品 | 固废临时堆存场所 | 全部得到合理处置 |
|  | 生活垃圾 | 食品废物、纸、纺织物 | 环卫部门及时清运 | 无害化处置 |
| 噪声 | 项目运营期噪声源主要为砂光机、钻机、风机等，噪声源强约为75~85dB(A)。经过采取一定的降噪措施后，预计项目边界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对环境影响较小。 |
| 生态保护措施预期效果 无 |

# 九、结论与建议

一、结论 1. 项目概况 项目名称：家具及配件生产项目 项目性质：改扩建 建设地点：江苏海安市老坝港滨海新区家具产业园 占地面积：98692m2 投资总额：30000万元 环保投资：700万元，占总投资比例为2.3% 职工人数：200人 工作制度：每天工作时间8h，年工作时间300天，单班制，年生产时间为2400h 建设内容及规模：项目建成后，主要产品为玄关柜、沙发、茶几、角几、电视柜、沙发背柜、单人椅、餐桌、餐椅、酒柜、餐边柜、书桌、书椅、书柜、双人床、床头柜、电视柜、衣柜、梳妆台、梳妆凳等，年产家具及配件共42万件。 2. 项目建设符合产业政策 对照《产业结构调整指导目录》（2011年本）和《关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》和《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》，本项目不属于其规定的鼓励类、淘汰类和限制类项目，为允许类，本项目符合国家和地方产业政策。 对照《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏政办[2014]128号）中表面涂装行业VOCs排放控制指南，本项目属于家具制造业，使用的涂料全部为鼓励的水性涂料，喷漆室和烘干室均为封闭结构并配备有机废气收集和处理系统，本项目木材喷漆线喷漆工序废气采用“水帘柜+水喷淋+除雾器+活性炭吸附箱”工艺处理，因此，本项目的建设与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏政办[2014]128号）相符合。 对照《中共江苏省委江苏省人民政府关于印发两减六治三提升专项行动方案的通知》（苏发[2016]47号），本项目使用的涂料全部为鼓励的水性涂料，符合文件中“强制使用水性涂料”的要求。因此本项目的建设与照《中共江苏省委江苏省人民政府关于印发两减六治三提升专项行动方案的通知》（苏发[2016]47号）相符合。 对照《海安县废铝再生加工、废橡胶再生加工、废油加工、家具行业清理整顿实施方案》（海政办发[2018]67号文），项目属于家具行业，位于江苏海安市老坝港滨海新区家具产业园，属于海安市规划的家具产业园区，项目距离最近的生态红线保护区——如东县沿海生态公益林距离为5.6km，不在其范围内；项目涉及涂装工艺，含有涂装工艺的车间周边100m卫生防护距离内无敏感目标，项目满足卫生防护距离设置要求。 对照《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122 号）相关要求： a. 严控“两高”行业产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。本项目属于家具生产项目，符合该项要求。 b. 实施VOCs 专项整治方案，重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。本项目使用水性涂料，符合该项要求。 3. 项目符合相关规划 ①海安市城市总体规划（2012-2030） 根据海安市城市总体规划（2012-2030），角斜镇（老坝港滨海新区）职能：海安东部经济增长极，新兴临港产业基地、休闲度假的滨海旅游区、高效生态的水产养殖观光区。本项目所在地为海安市老坝港滨海新区家具产业园内，而家具产业园位于新兴临港产业基地内，因此本项目的建设与海安市城市总体规划相符。 ②海安市滨海新区新城区控制性详细规划 本项目所在地为海安市滨海新区新城区家具产业园内，用地规划为工业用地；规划指出海安市滨海新区新城区的五大主导产业中包括以海洋科技研发生产、新能源和新材料为重点的临港型工业（主要发展石材加工、家具产业、海洋生物产业、光伏新能源、轻纺服装等），本项目为家具及配件生产项目，行业类别为木材加工及家具制造业[C2110]，符合海安市滨海新区新城区控制性详细规划中的产业定位。因此，本项目与海安市滨海新区新城区控制性详细规划相符，选址可行。 ③《江苏省生态红线区域保护规划》 本项目选址于海安市老坝港滨海新区家具产业园内，根据《江苏省生态红线区域保护规划》，本项目所在地不在《江苏省生态红线区域保护规划》划定的管控区内，距离最近的生态红线区域为如东县沿海生态公益林，最近约5.6km。拟建项目不会导致辖区内生态红线区域生态服务功能下降。因此，拟建项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》。 4. 环境质量现状 （1）环境空气 本项目监测点位TVOC监测因子均满足相应的环境空气质量标准要求。 （2）地表水 环港南河各监测断面中pH、COD、氨氮、总磷和BOD5各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中IV类水质标准的要求，SS均能达到《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准。 （3）声环境 本项目各监测点位均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，本项目所在地声环境质量较好。 5. 污染物排放稳定达标 （1）废气 项目产生的木工粉尘经除尘器处理，打磨、白磨、油磨粉尘经水喷淋处理，喷漆废气经“水帘柜+水喷淋塔+除雾器+活性炭吸附箱”处理，烘干废气经活性炭吸附箱处理后可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《江苏省表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）中相关标准限值要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）确定厂界外不设置大气环境防护区域。厂界外设置100m卫生防护距离。目前该范围内无居民、学校、医院等敏感目标，今后也不得在此范围内设置敏感目标。本项目运营期废气对周边大气环境影响较小。 （2）废水 本项目运营期水帘柜、水喷淋塔排水通过水处理一体机处理后回用，不外排。 本项目实行雨污分流、清污分流。雨水经厂内雨水管网就近排入周边水体。生活污水4800m³/a经化粪池预处理接管滨海新区污水处理厂，尾水排入环港南河，本项目废水对地表水的影响较小。 （3）固废 本项目运营期产生固废主要有废木料、漆渣、污泥、除尘灰、打磨灰渣、废包装桶、废活性炭、废抹布、手套及生活垃圾等。废木料、除尘灰外售综合利用，废抹布、手套及生活垃圾由环卫部门统一处理，漆渣、污泥、打磨灰渣、废活性炭、废包装桶委托有资质的单位处理。本项目产生的固废均得到了有效处置，不会对周围环境造成二次污染，可以做到固废零排放。 （4）噪声 本项目运营期噪声主要为生产设备的运行噪声，噪声源强为75~85dB（A），通过减振降噪、厂房隔声等治理措施后，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，对周边声环境影响较小。 6. 总量控制 废气：本项目废气污染物排放量为：SO2 0.1 t/a、NOx 0.468 t/a、VOCs 2.033t/a、颗粒物(粉尘) 6.587t/a。原环评批复量：粉尘1.436 t/a、甲苯1.04t/a、二甲苯0.725t/a、乙苯0.252t/a、醋酸丁酯0.315t/a。因此，本次需要申请废气污染物排放量为：SO2 0.1 t/a、NOx 0.468 t/a、颗粒物(粉尘) 5.151t/a。 废水：本项目废水污染物接管排放至滨海新区污水处理厂，废水接管量为4800t/a，COD 1.44t/a、SS 0.72t/a、氨氮0.12t/a、总磷 0.0144t/a；废水最终排放量为4800t/a，COD 0.24t/a、SS 0.048t/a、氨氮0.024t/a、总磷 0.0024t/a。原环评批复中接管考核量（最终排放量）：废水量为6000t/a，COD 2.1t/a（0.3t/a）、SS 1.2t/a（0.06t/a）、氨氮0.12t/a（0.03t/a）。因此，本次需申请废水接管考核量（最终排放量）为：总磷 0.0144t/a（总磷 0.0024t/a）。 固废：0。 本项目VOCs、颗粒物(粉尘)总量需向海安市环保局申请，在海安市范围内平衡；水污染物中废水量、COD、氨氮总量在上海电气南通国海水处理有限公司（滨海新区污水处理厂）总量内平衡；固废外排量为0，不需申请。 本项目符合国家产业政策，选址合理可行，符合国家清洁生产要求，所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放，排放的污染物对周围环境影响较小。从环保角度，该项目建设可行。 二、建议及要求 1. 建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。 2. 加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放，避免污染事故发生。 3. 完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。环境管理专职人员应落实、检查环保设施的运行状况，保证装置长期、安全、稳定运行，配合当地环保部门做好本项目的环境管理、验收、监督和检查工作。 4. 项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日

注 释 附件： 附件1 建设项目环评委托书 附件2 水性漆涂料检验报告 附件3 建设项目备案通知 附件4 噪声监测报告 附件5 危废处置协议 附件6 废水接管协议 附件7 建设项目原有环评批复 附件8 修改清单 附图 附图1 项目周边生态红线区域图 附图2 项目地理位置图 附图3 项目周边现状图（含卫生防护距离包络线） 附图4 项目平面布置图 附图5 项目所在地用地规划图 附图6 项目周边敏感目标分布图 附图7 项目全本公示