磁翻板液位计

1.应 用
     AMKUHZ系列磁性浮子液位计是基于磁耦合原理实际的新一代液位计，可以在高温、高压、高粘度和强腐蚀条件下，安全可靠地测量液位，读数直观，显示醒目，测量范围大。配上磁性开关和液位远传变送器，可以实现液位（界位）的上、下限报警和控制及远距离检测和控制。该系列产品广泛应用于电力、石油、化工、医药、冶金、环保、建筑、食品等行业工业过程中的液位测量和控制，可以直观显示各种塔、罐、槽、球形容器和锅炉设备内介质的液位。

2.特性及优势
 1.可进行连续液位、界面测量，并提供用于监视和控制的模拟信号输出的极高精度的测量仪表；
 2.独特的压磁传感器比传统的簧片发讯器的感应分辨率提高10倍以上；
 3.基本结构包括装有信号处理的电子转换部件和装在不锈钢管内或非磁性材料管内的感应电子元件；
 4.仪表可以整体安装在罐的顶部或通过罐侧引出管安装在它的上部；
 5.感应电子元件可以测出由于液位变化而使磁性浮子上升或下降的位置；而由电子转换部件经微处理器处理成
   二线制模拟信号输出；
 6.因为装有电子部件的壳体安装在传感器管的末端并具有特殊的装配结构形式可在高温下应用；
 7.输出标准的二线制4～2omA信号，用户很容易通过仪表上的三个按钮在现场调校液位实际的测量范围；
 8.智能化的变送器被设计成很容易使用和校验。

| 3.基 本 参 数 |
| --- |
| 精 度 | ±10mm | 介质粘度 | ≤0.4Pa·S |
| 介质密度 | 0.5～2.0g/cm3 | 介质密度差 | ≥0.15g／cm3（测量界位） |
| 工作压力 | -0.1～16MPa | 工作温度 | -80～400℃ |
| 量 程 | 200～6000mm，对超过6000mm 的或运输条件不允许超过长度的液位计可采用分段制造 |
| 过程连接 | 法兰通径为DN20～DN50，法兰标准采用化工部1998 年最新颁布的HG20592～206 35-97 法兰标准，其它法兰标准(如GB、JB/T、HGJ、ANSI、DIN 等标准) 请用户在订货时注明。 |
| 主导管材质 | 1Cr18Ni9Ti；304SS；316SS；316L |
| 浮子材质 | 1Cr18Ni9Ti；304SS；316L；钛 |

4. 产品选型对照表

| 4.UHZ- 系列 产品选型对照表 |
| --- |
| 型号UHZ-Ｃ 测装磁翻柱液位计 |
| 型号UHZ-Ｄ 顶装磁翻柱液位计 |
| 远传变送器 | B1 | 配AMK-M变送器，输出4～20mA 二线制 |
|  | B2 | 配AMK-M变送器，输出4～20mA 二线制，带HART 协议 |
| 防 爆 |  | A | 标准型(非防爆) |
|  |  | Ｂ | 本安型 |
|  |  | G | 本安型+隔爆型 |
| 接液材质 |  |  | B | 1Cr18Ni9Ti 或304SS |
|  |  |  | L | 316SS 或316L |
|  |  |  | F | 内衬四氟 |
| 过程连接 |  |  |  | １ | 法兰 DN20 |
|  |  |  |  | ２ | 法兰 DN25 |
|  |  |  |  | ３ | 法兰 DN65 |
|  |  |  |  | ４ | 法兰 DN65 |
|  |  |  |  | □ | 特殊约定 |
| 压力等级 |  |  |  |  | A | 法兰公称压力1.0MPa |
|  |  |  |  |  | B | 法兰公称压力1.6MPa |
|  |  |  |  |  | C | 法兰公称压力2.5MPa |
|  |  |  |  |  | □ | 特殊约定（最大25MPa） |
| 工作温度 |  |  |  |  |  | 1 | -３0～80℃ |
|  |  |  |  |  |  | 2 | -３0～130℃ |
|  |  |  |  |  |  | 3 | -３0～200℃ |
|  |  |  |  |  |  | 4 | -３0～400℃ |
| 伴热选项 |  |  |  |  |  |  | R1 | 蒸汽加热夹套 |
|  |  |  |  |  |  |  | R2 | 循环水加热夹套 |
|  |  |  |  |  |  |  | R3 | 真空夹套 |
|  |  |  |  |  |  |  | R4 | 电伴热装置温度不可调 温度60度左右 |
|  |  |  |  |  |  |  | R5 | 电伴热装置温度可控温度范围0~120度 |
| 报警开关 |  |  |  |  |  |  |  | B | BK 型凸轮磁驱动式液位开关 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C | CK 型干簧式液位开关 |
| 开关点数 |  |  |  |  |  |  |  |  | K□ |  |
| 介质密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M□ |  |
| 安装高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H□ |  |
| 量 程mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L□ |  |
| 例：UHZ-Ｃ | C2 | Ａ | Ｂ | １ | A | １ | Ｒ1 | Ｂ | K□ | M□ | H□ | L□ |  |