- 臭 氧 发 生 器

HF-20G

操

作

说

明

书

青岛鸿帆净化设备有限公司

- 设备技术参数

规格型号：HF—20G           外型尺寸：700*380*280mm

臭氧产量：20g/h              臭氧浓度：   8  mg/l

输入电源：220V±5%、50Hz     整机额定功率：300W

冷却方式：风冷               冷却水量：

灭菌效率

- 大肠杆菌，大肠菌群，杀灭率≥99.99%

- 杂菌，霉菌，真菌，乙肝病毒杀灭率≥99.99%

- 设备特点：

- 采用中频电源，电耗低

- 控制系统采用全自动CPU定时控制系统，一天之中可分多个时段进行控制，例如：可以设定12：00开始消毒，定时30分钟，12：30消毒自动停止，使用简单无须人工看护，加有电保护系统，性能安全可靠。（详见时控开关操作说明）

- 臭氧发生单元为不锈钢材质

- 内置电磁式空压机.

四．产品注意事项

1.正常工作环境条件：

□相对湿度：≤80%（温度为25℃时）

□环境温度：5℃～40℃

□环境条件：周围无易燃易爆、腐蚀性气体或导电尘埃。

□设备条件：必须接地

2.本机制备的的臭氧气体不可保存,现制备现用。

3.切记！本机工作时机器内有高压，切勿自行拆装,以防电击伤人。如有故障请与生产单位联系。

五．设备组成

1.不锈钢外壳SUS304   2.电磁式空气压缩机   3.空气干燥器   4.高压放电室

5.高压电源            6.微控开关           7.散热风机

六．操作说明

1.开机：(手动)

(1).按时控开关“自动/手动”键,调至“开”状态.

(2).5分钟后开“臭氧”开关.

2.关机: (手动)

(1).关“臭氧”开关.

(2).5分钟后按时控开关“自动/手动”键,调至“关”状态.

3.自动开关

调节好时控开关后, 开“臭氧”开关即可.(附时控开关使用说明书)

七.本公司出厂产品，属设备质量问题，一年保修终身维修

八.售后服务电话：

Tel：86-0532-87700251 手机：15853273025

Fax：86-0532-87700251

时 控 开 关 操 作 说 明

- 使用时打开侧面电池开关。

- 不操作键盘时25秒自动上锁，左下角显示标志∂。

- 开锁：连按4次"取消/恢复"键，自动开锁。

- 分别按"星期、时、分"，调整北京时间。

- 设定开关时间：

| 步骤 | 按键 | 设定项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按（手动） | 使显示器在显示"自动"位置 |
| 2 | 按（设定） | 进入定时开设定（显示1on） |
| 3 | 按（星期） | 设定每天相同，每天不同，星期一至星期五相同，或星期六至星期日相同 |
| 4 | 按（时）（分） | 设定开的时间 |
| 5 | 按（设定） | 进入定时关设定显示（1off） |
| 6 | 按（时）（分） | 设定关的时间 |
| 7 | 重复2--6 | 设定第2-16次开关的时间 |
| 8 | 按（时钟） | 结束时间设定 |

※ 如不需16个开关时按（时钟）键，返回实际时间。

※ 如设定错误或取消设定按（取消）键。再按一次恢复原来的设定。

※ 无设定时显示（——：——）。

6、检    查： 按（设定）键检查所设定的时间是否准确。

7、修    改： 请在该设定处按（取消）键，然后重新设定该定时开关的时间及星期。

8、结束检查： 按（时钟）结束检查及设定，显示时钟。

9、手动控制： 按（手动）键，即可实现随意的开和关或自动运行。

※ 参考使用

- 例如控制器每天下午6点自动打开电源，到夜里2点关闭电源，按以下操作。

- 调好时候后按一下“设定键”显示器上显示如（图1），按住“时键”显示器如（图2）。再按一下“设定键”显示器显示如（图3），按住“时键”显示器显示如（图4）。以上调整完再按一下“时钟”键显示器恢复显示北京时间。再按“手动”可以直接把电路（开、自动、关）运行。

| ——：—— 1on 自动 |  | 一 二 三 四 五 六 日 18：00 1on 自动 |
| --- | --- | --- |

(图1)                                      （图2）

| ——：—— 1on 自动 |  | 一 二 三 四 五 六 日 2：00 1on 自动 |
| --- | --- | --- |

（图3）                                     （图4）