是浩辉仪表研制的其中一款8路温控仪， 8路温度仪表可配8路温度传感器测量8路独立的温度，独立显示自整定模式和独立的PID参数，同时控制8路温度，可以每路配报警输出，仪表万能信号输入，同时可做继电器输出，固态继电器输出，可控硅输出，整机控制性能精确可靠。

输入传感器类型：CU50（-50.0～150.0℃）、Pt100（-19.9～600.0℃）、K（0～1300℃）、E（0～700.0℃）、J（0～900.0℃）、S（0～1600℃）

控制方式：二位式控制、PID控制

输出方式：继电器、固态继电器、可控硅

测量精度：±0.5F·S±1字，附加冷端补尝误差±1℃

工作电源：AC220V  50Hz  功耗：小于4W

工作环境：0~50℃，相对湿度≤85％RH，无腐蚀性及无强电磁辐射场合

外型尺寸： 160×80×110   开孔尺寸：156×76

余姚市浩辉仪表有限公司

销售电话：0574-62559291

移动电话：13056937766

传  真 ：0574-62517025

地址:余姚兰江街道工业园区