苏州市“技联哈工大”产学研对接合作会

企业技术需求汇总

苏州市科学技术局

2018年8月

目    录

1. 新材料	1

2. 新能源	11

3. 机器人和智能制造	13

4. 电子信息	19

新  材  料

| 序号 | 一级领域 | 标 题 | 详 情 | 需求公司 | 是否高企 | 企业规模（2017年销售收入， 单位：亿） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新材料 | 合金铁路贯通地线 | 本项目旨在寻找一种同时具备上述性能的合金材料或高导电非金属材料，产品具体性能指标要求：材料体积电阻率≤0.031Ω·mm2/m，盐雾试验、通常凝露条件下的二氧化硫腐蚀试验≥7级，材料试验室均匀腐蚀试验≤0.05mm/a。 | 江苏亨通线缆科技有限公司 | 是 | 28.66 |
| 2 | 新材料 | 高纯特种石墨材料国产化项目 | 目前国内高纯石墨生产企业主要为日本和欧美企业，包括日本东洋碳素、新日本碳素、东海碳素、德国SGL、法国Mersen。一般采用等静压工艺制备，最大尺寸达到800*800*500mm，主要关键指标有： 预期指标 密度 硬度 抗折强度 抗张强度 电阻率 热膨胀系数 导热率 杂质含量单位 Mg/m3 肖氏D MPa MPa µΩ·m 1X10-6K-1 W/(m·K) ppm 目标值 ≥1.75 ≥50 ≥40 ≥80 ≤12 ≤5.5 ≥80 ≤20 | 江苏亨通光纤科技有限公司 | 是 | 20.81 |
| 3 | 新材料 | 高端铝合金焊材用5000系铝合金杆的研发及产业化 | 通过技术研发，成功研制出高端铝合金焊材用5000系铝合金杆，如5356、5183、5087等，并实现工艺成熟、质量优异的稳定生产，满足客户各项使用要求，最终实现系列产品的产业化，进入高端铝合金焊材市场，赢得竞争优势。 | 江苏亨通电力特种导线有限公司 | 是 | 13.75 |
| 4 | 新材料 | 联合循环余热锅炉国产化关键热工问题研发及应用 | 攻克联合循环余热锅炉典型热工问题，实现余热锅炉设计过程智能化、绿色化、成套装备国产化；（1）建立余热锅炉模块化结构热经济学优化模型，对比分析不同结构形式下的技术、经济和环保指标确定整体结构形式（2）基于痈分析和遗传算法，通过建模方法研究适宜余热锅炉结构和操作参数；（3）基于热工参数优化的锅炉本体设计，开展以热工参数优化的余热锅炉典型产品热力计算软件； | 苏州海陆重工股份有限公司 | 是 | 8.6 |
| 5 | 新材料 | 航天铝合金大型构件的焊接成套技术 | 1）指导本企业掌握航天高强铝合金大型构件生产技术和质量检测技术，并具备航天产品制造的管理能力；2）建立基于立式原位航天大型铝合金结构件的焊接生产装备、成套工艺和质量监控等新技术的制造基地；3）形成大型航天铝合金贮箱焊接结构部件的工程样机，为批量制造奠定充分的技术与人员基础。 | 苏州海陆重工股份有限公司 | 是 | 8.6 |
| 6 | 新材料 | 超高分子量阴离子聚丙酰胺 | 目前国内阴离子聚丙烯酰胺普遍分子量不高，难以适应油田行业高温高盐工况的要求，现需开发分子量超过2000万，不溶物小于0.3%，溶解时间小于20min的超高分子量阴离子聚丙烯酰胺。 | 江苏富淼科技股份有限公司 | 是 | 8.3 |
| 7 | 新材料 | 电子浆料用纳米银粉的开发 | 目前市场上的电子浆料用银粉粒径D50一般在1-3微米，银粉粒径大，比表面能较小，相互之间不容易烧结，延长烧结时间，而且离子间间隙较大，烧结成电极不够致密。对于正银，电池接触电阻较大，电极机械性能也不理想，有研究表明粒径过大容易增加反向电流，增大PN结烧穿可能。我们需求适用于晶硅太阳能电池正面电极银浆的纳米银粉。技术要求： 粒径小于30nm；抗氧化能力强； 高烧结活性；在有机体系中易于分散，不团聚。 | 苏州晶银新材料股份有限公司 | 是 | 7.72 |
| 8 | 新材料 | 陶瓷与金属烧结技术 | 1、陶瓷与金属结合的承压技术； 2、陶瓷与金属细长空间灌胶技术，高温承压胶230℃，140MPa 3、陶瓷局部上釉（透明）技术，承受1000℃烧结温度。 | 苏州华旃航天电器有限公司 | 是 | 7.62 |
| 9 | 新材料 | 防透视轻薄面料的开发 | 现有轻量、舒适的、抗紫外面料市场上不少见，但其防透视效果不理想，特别是在雨淋后的防透视效果不好。我司意在开发面料平方米克重小于50克、轻量、紫外线防护系数UPF大于40、透气好、吸湿快干、雨淋后仍防透视的化纤长丝面料。 | 吴江福华织造有限公司 | 是 | 7.24 |
| 10 | 新材料 | 高频高速电子级薄膜开发 | 由于本项目使用氟材料和LCP等，因材料特性，加工成膜工艺复杂，设备需要特殊定制。同时需要对材料的厚度均一性、CTE、附着力有严格的要求。基于上述原因，目前只有日本一家公司有类似的产品经验。本项目在国内属于创新项目，需要有相关材料、产品开发研究的院所合作。 | 张家港康得新光电材料有限公司 | 是 | 6.9 |
| 11 | 新材料 | 堆焊技术及其应用 | 为了有效发挥堆焊层的作用，实现优质、高效、低稀释率的堆焊技术，希望堆焊后的含铁量控制在5%以内，但目前的堆焊技术含铁量严重超标，影响产品质量和竞争力。希望引进堆焊技术或堆焊技术员。 | 苏州道森钻采设备股份有限公司 | 是 | 5.42 |
| 12 | 新材料 | 小口径焊管去内毛刺装置 | 小口径焊管，内毛刺在管内很难通过常规的吹气和通管去除，需求一种技术或装置可以高效的去除内毛刺。 | 江苏华程工业制管股份有限公司 | 是 | 4.9 |
| 13 | 新材料 | 纳米功能差异化羊毛混纺纱线针织品 | 通过对羊绒、羊毛等天然纤维进行改性技术纳米微晶处理，并通过自主研发技术对纳米晶固着在纤维微孔内，进行升温膨胀，保证针织品功能具有高效和持久性，功能性纳米材料永不脱落。 | 江苏联宏纺织有限公司 | 是 | 4.84 |
| 14 | 新材料 | 纳米防腐新材料 | 基于洗衣机传动部分的纳米防腐新材料的研发，提高原材料的防腐蚀功能，延长使用寿命。 | 苏州阿罗米科技有限公司 | 是 | 4.65 |
| 15 | 新材料 | 满足CPR燃烧要求的PVC电缆料的开发 | 本项目的产品是根据欧盟CPR法规EN50575标准的规定而研发，按照对电线电缆燃烧方式，以及燃烧时候的热释放量、燃烧破坏长度以及燃烧时的产烟量作了划分，分别为Aca、B1ca、B2ca、Cca、Dca、Eca、Fca这七个等级，本项目的研发目标为满足Eca级的聚氯乙烯阻燃绝缘和护套，燃烧长度＜425mm，pH大于4.3。 | 中广核三角洲（江苏）塑化有限公司 | 是 | 3.6 |
| 16 | 新材料 | 无溶剂无挥发绝缘浸渍树脂的开发 | 无溶剂无挥发绝缘浸渍树脂要求能在150~160℃固化，固化物击穿强度大于25MV/m，固化无挥发或者微挥发；水性表面覆盖漆要求粘结性好，无卤阻燃，干燥速度快，8h实干，附着力好，绝缘性能强。 | 苏州太湖电工新材料股份有限公司 | 是 | 3.2 |
| 17 | 新材料 | 新型非离子型缓蚀剂的冷却液 | 本公司需要开发一种适用于氢燃料电池的冷却液，该项冷却液对电导率要求要小于2 us/cm，同时还需满足液体的储备碱度大于3，属于全新的非离子型冷却液。根据冷却液的特性，需要采用不同于以往的添加剂，主要是属于非离子型缓蚀剂。目前对非离子型缓蚀剂的选择是车用冷却液重点技术研发的突破口，也是该项目的主要内容。 | 张家港迪克汽车化学品有限公司 | 是 | 3.17 |
| 18 | 新材料 | 高耐磨性无溶剂TPU复合材料研发及产业化 | 随着科技的不断进步，人们对于产品的性能要求也越来越高，因此TPU复合材料的无溶剂生产技术的理念由此诞生，而目前国内各厂家所采用无溶剂生产技术所制得的产品在其物理性能方面还略有不足，经多方测试，传统的产品基本均只能承受 500 转左右的TABE 耐磨测试即会产生破裂，并且据市场调查结果，同类产品在实际的使用过程中被更换的原因为表面耐磨性不足的比例占 75%，因此急需对 TPU 复合材料的制备技术进行进一步研发。 | 华伦皮塑（苏州）有限公司 | 是 | 3.16 |
| 19 | 新材料 | 车用轻量化聚丙烯 | 聚丙烯树脂具有优良的性能，如密度低、强度高、良好的耐高温性，且其价格低廉、经济等，故其在汽车行业具有广泛的应用。微泡聚合物的特点是在保证材料原有性能的情况下, 减少材料的消耗, 使产品具有质轻、隔音、隔热、减震、经济等特性。因此在汽车领域，微发泡聚丙烯材料越来越受到人们重视。目前，微发泡聚丙烯材料成型的方法很多，比如模压成型、挤出成型、注塑成型、自由发泡法，然而汽车领域选择的微发泡聚丙烯材料在降低聚丙烯材料重量的同时，还要求其具有高冲击强度要求、高拉伸强度。针对汽车用微发泡聚丙烯的特点，目前使用注塑方法得到的微发泡丙烯是最优的加工方法，然而微孔发泡注射成型制备的产品品质不稳定,主要是由于影响注射成型发泡的因素复杂,注塑工艺(如喷嘴温度、注射速度、注射压力、注射量等) 的变化都将明显地改变注塑制品中的泡孔平均直径、孔径尺寸分布和泡孔密度。这就使得大量工业化此类产品技术瓶颈非常之高。本项目技术需求如何控制聚丙烯材料的熔体强度、发泡倍率，发泡剂和矿粉填料的分散，使得制成的部件：1、表面无气痕；2、部件表面无虎皮纹；3、部件表面无目视白点。4、部件发泡效果指标：a、部件中间层气孔为10-100微米之间的均匀封闭微孔；b、部件减重为20-40%之间。 | 苏州润佳工程塑料股份有限公司 | 是 | 3.04 |
| 20 | 新材料 | 低温爆破聚丙烯 | 聚丙烯材料本身具有低温发脆老化，性能大大降低的缺点，用聚丙烯材料作为汽车内饰使用材料，一定要考虑材料的耐低温性，因为汽车不仅要在气候炎热的夏天使用，还要在严寒的冬天使用，当然在一年大部分时间寒冷的北方更要考虑材料的耐低温性，要确保聚丙烯在低温使用时既不能发脆，又要具有很好的冲击性能，同时在爆破时又不能有碎片飞出（防止造成人员伤亡）。目前，现在的企业主要通过加一些耐候剂或多加一些增韧剂来改善材料的耐温性，提高材料的低温冲击性能，但是这些方法虽对聚丙烯材料的耐低温性有所改善，但是不明显，没有彻底解决该问题。 所以本项目技术需求寻找的一种简单便捷的方法彻底改善聚丙烯材料低温发脆老化的同时，又要同时要在爆破的时候无碎片飞出，充分拓展聚丙烯材料的使用范围是未来发展的趋势。技术要求：采用ISO179标准 常温 缺口冲击强度≥45kJ/m2，-30℃ 缺口冲击≥45kJ/m2，-30℃ 低温爆破实验：无碎片飞出。 |  | 是 | 3.04 |
| 21 | 新材料 | 低后收缩ABS及其合金 | ABS及其合金材料注塑前，ABS及其合金分子链就如一根根卷曲的弹簧相互缠绕，进入料筒加热熔融后，分子链解缠，散开，并在注塑压力推动下伸展开来，沿着压力方向向前流动直至冷却固化；冷却固化后，分子链在失去注塑压力推动下，又会发生卷曲，这个分子链卷曲的现象反映到注塑件表观上，就是注塑件的收缩。 ABS及其合金分子链在第一次注塑成型冷却过程被冻结，涂装受热状态下发生松弛，并在随后的冷却过程中继续回弹卷曲，反映到零件表观上就是进一步的收缩。 从分子运动的松弛性质可知，同一个力学松弛现象，即可在较高的温度下、较短的时间内观察到，也可以在较低的温度、较短的时间内观察达。 所以ABS及其合金材料存在后收缩，并因后收缩产生的一系列问题（翘曲、变型、收缩等），在很多情况下，限制了材料的正常使用。 因此，开发出低后收缩ABS及其合金材料可以大大拓宽ABS及其合金的使用范围，具有良好的社会效益和经济效益。1、主要技术指标： 缺口冲击≥40kJ/m2，弯曲强度≥65MPa，维卡≥120℃，密度1.12，后收缩率≤0.12%2、部件表观质量指标：1、部件表面无气痕；2、部件无翘曲；3、部件无变形。 |  | 是 | 3.04 |
| 22 | 新材料 | 低密度聚丙烯 | 聚丙烯材料为结晶性材料，成型过程中，材料由熔融态向固态转变时，分子链段有序排列，导致部品尺寸变小。另外，聚丙烯材料而变形温度、刚性和耐热性不高，影响材料应用范围。通常，人们通过填充改性（滑石粉、碳酸钙、云母、硅灰石等）解决这些问题。 但是，加入填充物后，材料的密度会大幅上升，材料流动性能下降。针对这种情况，本项目技术要求开发低填充、低密度改性聚丙烯材料：在聚丙烯材料中加入低份数填充物，达到高填充聚丙烯材料的尺寸稳定性、物理性能及耐热等性能，替代高填充聚丙烯时，可以达到减重的目的。技术要求：密度 0.92-0.96，熔融指数 20g/10min，弯曲模量1800MPa，缺口冲击强度（23℃）25kJ/m2，收缩率0.9-1.1% |  | 是 | 3.04 |
| 23 | 新材料 | 低气味、低VOC挥发性有机物排放气体聚丙烯复合材料 | 车用改性材料的气味控制对于改善车内空气质量具有重要的意义。车用改性材料气味的形成来源于一下几个方面：1、原材料在聚合过程当中所残留的未反应物、微量催化剂及其溶剂，如未聚合的单体、聚合溶剂、催化剂残留、低聚物；2、车用改性材料改性过程中所添加一些辅助材料和添加剂，如矿物填料、玻璃纤维、相容剂、过氧化物、抗氧剂等，这些组分的加入会由于本身的气味或者加工过程中的高温、高剪切造成气味生成；3、材料在加工（共混及注塑）受热时产生的微量分解物，如降解所形成的低分子、酮类、醇、烯烃等化合物； 因此，产生这些气味的物质主要包括：小分子类污染物、胺类、羰基化合物、烃类化合物、硫类及硫醇类等物质，现有技术中有不少改善车用改性材料气味的方法，可以概括为如下三类：遮蔽型、物理吸附型及化学反应型。目前主要思路是通过物理或化学吸附的方法来解决，但这些方法各自都有缺陷，无法形成真正的产品应用；也有成本问题。可以说，目前无论国内外，尚未有哪家公司推出能完全符合上述要求的理想材料产品。 因此，本项目技术需求为开发低气味、低VOC车用改性材料是当前占领中高端汽车内饰材料市场的关键及热点，具有良好的社会效益和经济效益。1、主要技术指标： 可冷凝组分≤2mg；总碳散发量≤50μgC/g；气味等级≤3.5级； 2、部件表观质量指标：1、部件表面无气痕；2、部件表面无虎皮纹；3、部件表面无目视白点。 |  | 是 | 3.04 |
| 24 | 新材料 | 低取向挤出级ABS | ABS一直在汽车部件生产中起着重要作用。PP虽然在汽车配件生产中后来居上，但是ABS在高档轿车部件中的贵族地位是PP无法撼动和完全取代的。ABS的贵族地位是与ABS良好的特性相关的：热塑性ABS树脂被广泛认可为是一种可以自由设计的工程材料，具有突出的美学、流动、韧性、尺寸稳定性和高耐热性。ABS可以提供宽范围的牌号选择，包括低气味ABS、耐热ABS、消光ABS、电镀级ABS和耐候ABS，ABS在汽车的内外饰部件上有广泛的应用。在内饰上，ABS可以用于生产门板、仪表板饰框、手套箱、中控仪表板、空调出风口等。在外饰上，ABS用于制造散热格栅、镜框、牌照板、饰标等。ABS在挤出成型时，取向较大，从而导致材料的力学性能分布不均，尤其材料的流动方向的无缺口冲击性能远大于垂直方向，大大限制了材料的应用，而国内外也没有很好的方法解决这些问题，本项目技术需求通过添加合适的助剂，克服上述缺点，大大拓宽ABS的应用范围。技术指标：垂直向的无缺口冲击提高20% |  | 是 | 3.04 |
| 25 | 新材料 | 抗翘曲玻纤增强聚丙烯 | 聚丙烯( 简称PP)具有密度小、耐化学药品性好、力学性能高等优点,但存在成型收缩率大、低温脆性、热变形温度低等缺点。而玻璃纤维(简称玻纤，GF)的加入则可以降低PP的成型收缩率,提高其热变形温度,同时能改善其力学性能，比如：提高材料的拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量等。 然而，由于我们通常使用的GF的截面为圆形，长径比大，使得GF在材料中的取向度比较高，因此玻纤增强聚丙烯复合材料具有典型的各向异性的特点，如，用30%的玻纤增强的聚丙烯复合材料，横向的收缩率为0.9，纵向的收缩率为0.4。由于材料的这种各向异性，从而导致了材料发生翘曲变形。因此本项目技术需求寻找一种低取向的玻璃纤维，不仅可以增强聚丙烯的拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量，而且可以解决其带来的翘曲变形问题。技术要求：拉伸强度70MPa，弯曲强度90MPa，弯曲模量3800MPa，老化时间600H，无翘曲。 |  | 是 | 3.04 |
| 26 | 新材料 | 抗应力发白聚丙烯 | 传统的聚丙烯材料具有价格便宜、比重低、良好加工性能、优良的抗吸湿性及耐化学腐蚀性等优点，在汽车内饰材料中得到广泛应用，但是随着改性聚丙烯材料的使用越来越广，其注塑成型的零部件在实际使用过程中出现受力泛白的现象也越来越严重。首先在零件从模具型腔取出时因为顶杆力泛白，其次在运输过程中因为放置不当局部受力导致泛白，再有就是零件在装配过程中导致的泛白现象。所以，目前急需一种新型的抗应力发白材料能够解决这一问题，满足市场需求。技术指标为：1、落球冲击：无白印，灰度等级＞4.5，无发粘和析出现象，耐刮痕≤1.5，光照PV1303 360小时无老化，400小时（150℃）无老化。 |  | 是 | 3.04 |
| 27 | 新材料 | 汽车用薄壁注塑PP材料 | 薄壁注塑技术是一种建立在普通注塑成型基础上针对薄壁塑料成型的技术。薄壁注塑成型的塑料件壁厚变薄，一方面可节约原材料、降低生产成本的同时，另一方面可提高生产效率和减轻塑件重量，成为汽车零部件加工的主要发展趋势。薄壁注塑成型过程中需要在短时间内提高注塑压力和注塑速度，以避免熔体在未充填完成时就固化，另外由于薄壁注塑成型后塑料件厚度变薄使得材料刚性降低，所有就需要一种既有高流动性，又具有一定刚性的聚丙烯复合材料，保证材料流动性又使注塑出的薄壁材料具有一定的刚性，符合汽车行业材料标准。 另外，国内外学者还集中精力研究如何控制薄壁注塑过程中制品的流痕及虎皮纹、缩壁、翘曲问题；注塑模具的设计问题及加工工艺问题，从而缩短制品的成型周期、提高制品外观质量；据国外资料介绍，采用高流动PP树脂可使制品加工成型周期缩短20％。达到降低制品生产总成本的目的，这也正是目前国际注射成型的一种新的发展趋势。 本项目技术要求开发出的高流动性高刚性聚丙烯复合材料是一种可用于汽车用薄壁注塑的聚丙烯复合材料，其流动性大于35g/10min，模量大于1900MPa，抗冲性能大于25kJ/m 2 。 其可用于设计多功能、形状复杂、大型薄壁化产品，其具有柔软性，手感好、噪声低、价格低、容易回收等特点。在生产过程中可缩短加工周期，降低加工温度，降低注射压力和能耗，具有加工性好，优良的充模性及可减少产品翘曲变形的优点。 |  | 是 | 3.04 |
| 28 | 新材料 | 永久抗静电聚丙烯材料 | 聚丙烯（简称PP）是高绝缘性材料，体积电阻率一般为1016 ~ 1018Ω·m，表面电阻率为1016 ~1017Ω·m ，在摩擦、剥离或感应过程下表面会产生静电荷。由于PP本身表面电阻率与体积电阻率较高，所以无法转移所产生的静电荷, 当表面静电荷积累到一定程度后，就会吸附灰尘,影响了材料的美观，使PP在汽车用塑料的使用受到了质疑和考验。 目前为了消除PP表面产生的静电荷，主要的方法分为两方面：一是通过降低摩擦系数来抑制和降低静电的产生；二是将PP表面产生的静电荷导走。在第一方面，具体是通过加一些润滑剂，赋予材料表面一定的润滑性，降低PP表面的摩擦系数，从而抑制和减少静电的产生；在第二方面，具体是通过加一些导电填料或抗静电剂的方法，在材料表面形成导电层，降低其表面电阻率，使产生的静电荷迅速导走从而达到抗静电的效果。 综上所述，目前使用的抗静电剂有它们不错的抗静电一面，同时也存在很大的局限性，要么使用的时效性差，要么有发粘和气味问题，要么影响其它的物性指标，要么使用受颜色限制，要么成本较高，很难工业生产，要么受到相容性的限制，还有很多受到空气湿度的影响，所以本项目技术要求开发出一种既能降低静电产生，又能消除产生的静电，而且能克服上述问题的助剂才是理想的抗静电剂。技术要求：表面电阻率≤1010Ω |  | 是 | 3.04 |
| 29 | 新材料 | 高导热微纳米复合绝缘材料 | 超高导热环氧树脂微纳米复合材料，热导率>4W/m∙K(平板热流法测量)，高比例微纳米导热填料填充(90-95wt%)，低粘度(室温<100Pa∙s，80℃<15Pa∙s)，填料结构设计，填料与液晶取向调控； | 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 | 是 | 2.88 |
| 30 | 新材料 | 颜料表面改性及纳米级颜料色浆的制备 | 现有喷墨打印墨水性能与进口墨水的差距较为明显，其重要原因在于喷墨打印墨水用色浆制备技术的落后，如何制备稳定性好、与纤维亲和力高的纳米级颜料色浆是制备高品质喷墨打印墨水的主要难题之一。 技术指标：粒径分布D50≤80nm，D90≤150nm；干、湿摩擦牢度≥4-5级；常温储存180天，色浆着色力变化≤0.2%；经济指标：销售喷墨印花墨水色浆50吨，实现销售收入400万元。 | 苏州世名科技股份有限公司 | 是 | 2.64 |
| 31 | 新材料 | 焊接工艺的改进及材料研究 | 公司主要生产发电机机座等大型工程机件。由于焊缝较长，焊点较多，对焊接各应力点需要进行系统的CAE模拟研究，对焊接变形残留需进行系统性分析。 | 苏州巨能发电配套设备有限公司 | 是 | 2.1 |
| 32 | 新材料 | 无纺布及汽车天窗面料 | 1、SUV型汽车已占乘用车市场份额约45%，SUV车型均配置有行李厢遮物帘，目前国内市场遮物帘面料一般采用PVC皮革，而PVC皮革很难达到主机厂VOC/气味的环保要求，可采用无纺布替代PVC皮革，目前国内没有达到主机厂要求的无纺布材料，只能进口。2、汽车天窗高档布帘面料一般有进口，布帘面料国产化可大幅降低材料成本。技术指标：1、苯≤20μg，甲苯≤150μg，乙苯≤100μg，二甲苯≤150μg，苯乙烯≤50μg，甲醛≤60μg，乙醛≤32μg，丙烯醛≤25μg。2、气味满足满足Q/JLY J7111031A-2016中表1对于行李舱后窗台中的其他系列要求：干态≥6级 3、拉伸负荷：标距100mm，拉伸速度300mm/min，经向≥400N，纬向≥350N。 | 昆山誉球模塑有限公司 | 是 | 1.92 |
| 33 | 新材料 | 微波介质陶瓷材料的研发 | 研发介电常数从8到150的系列微波介质陶瓷材料，通过结构协调实现性能协调的目标，使该陶瓷的频率温度系数在-0.8℃～+0.5ppm /℃之间实现正负可调，提高陶瓷材料的致密度，提高Q值。使器件达到小型化(高介电常数)、高稳定性(接近于零的频率温度系数)、低损耗(高品质因子Qu)等特点。 | 张家港保税区灿勤科技有限公司 | 是 | 1.05 |
| 34 | 新材料 | 高性能防护工装用面料的精细化、时尚化 | 1、面料外观的提升。目前所生产的工装面料风格比较粗犷、毛羽多、折痕恢复性差，没有像时装那样滑腻的手感，细腻的外观；后期需要从纱线的定纺工艺，织造工艺配置等多方面进行改进，以使面料获得良好的外观质量。2、性价比的提升。针对每个不同行业的特性，选择适合的高性能纤维进行搭配，提高防护性能的同时兼顾防护的多样性，并以人为本，重点考虑穿着者的舒适度及操作的方便性。3、搭配的精细化。针对色泽的搭配，辅料定向配套，结合我公司小批量多品种的实际生产模式，做到定织、定染，不仅节约成本，产品质量也可得到有效的保证。4、产品的推广。国外高性能防护工装起步较早，有较多的竞争对手，想要打通国外市场，不仅需要熟练的掌握市场行情，对公司产品熟悉，精通英语，还得精通各个国家的语言和风俗民情，如西班牙、法国、北美、南非等。 | 常熟市宝沣特种纤维有限公司 | 是 | 0.95 |
| 35 | 新材料 | 动车组闸片 | 动车组闸片动车组闸片是应用在动车组制动系统上关键消耗件，动车组闸片与高铁制动盘摩擦制动的作用。要求时速250公里，时速300公里，时速350公里的制动距离适中，静摩擦系数大于0.35。 | 苏州东南佳新材料股份有限公司 | 是 | 0.32 |
| 36 | 新材料 | 聚氨酯凝胶垫片 | 常规硅凝胶导热片，存在硅油渗出问题，且硅胶成本较高，机械强度低于聚氨酯。需求开发一款聚氨酯凝胶垫片，可以加入85%重量比的球形氧化铝填料，制成硬度在邵00硬度50左右的导热凝胶垫片 | 昆山市中迪新材料技术有限公司 | 是 | 0.3 |
| 37 | 新材料 | 钢管制备过程中的酸洗磷化过程替代工艺研究 | 钢管制备过程中需要酸洗-磷化工艺，以除去氧化层生成磷化层，为后续的冷拔工艺提供润滑和保护条件，但是酸洗和磷化过程产生大量的含磷污水，对环境造成危害，因此寻求酸洗磷化过程替代工艺。 | 常熟市创富管业 | 是 |  |
| 38 | 新材料 | 后角柱线无人化自动线 | 后角柱线包括工件自动上料、传输、自动焊接和校正、堆放。整条线实现无人化操作或减人化操作。在方案设计过程中需要考虑整条线的物流方式、预存量等。项目需求企业是太仓中集特种物流装备有限公司。 | 太仓中集集装箱制造有限公司 | 是 |  |
| 39 | 新材料 | 新型超滤膜及反渗透膜的研发与产业化 | 本项目研究内容主要包括：PVDF、PAN、PES、PS等材质超滤平板膜的实验室研发制备及量产开发，聚酰胺反渗透膜的实验室研发制备及量产开发，基于超滤膜及反渗透膜的应用工艺的研究开发等工作。 | 苏州普希环保科技有限公司 | 否 |  |
| 40 | 新材料 | 防寒服防水透湿面料的制备研究项目 | 研制一种可用于防寒服制备的防水透湿面料，该面料能够达到以下要求： 1、面料透湿量为每小时每平方米100g；2、防水压可达2000mm水柱3、长期使用温度为：-30--120℃发挥博士后工作站和工程技术中心的作用，提高产品科技附加值。 | 波司登国际控股有限公司 | 否 |  |
| 41 | 新材料 | 光伏用新型高阻隔透明导电材料 | 开发新型光伏如有机光伏和钙钛矿光伏用高等级水分／氧气阻隔膜，在高阻隔性膜的基础上发展透明导电薄膜，可用于光伏器件的电极。将高阻隔性透明导电材料封装光伏器件，并研究该新型透明导电阻隔基底对光伏产品的效率、寿命，以及机械性能的影响。最终研制出一种专门用于光伏的高阻隔性透明导电材料，该款薄膜材料具有光透过率高、阻隔性能高，耐老化耐候性能优越，并且导电效率高，可以使电池组件在封装后再室外工作效率稳定持久。 | 太仓斯迪克新材料科技有限公司 | 否 |  |
| 42 | 新材料 | 静电喷雾干燥技术包覆(金属)颜料 | 1.实验室制备出平均粒径在20-50微米左右的粉末涂料直接包覆的原材料微粒（原材料可以是金属颜料，普通颜料，难以分散的助剂等等）；2.包覆颗粒中金属含量高于40%；3.微粒总体不发生团聚（团聚微粒不超过25%）；4.核算生产能耗成本，不能大大高于传统粉末涂料生产；5.设备安全问题，生产安全问题评估；6.生产效率问题，评估静电喷雾干燥技术每小时的产量。 | 老虎表面技术新材料（苏州）有限公司 | 否 |  |
| 43 | 新材料 | 新型活性染料用印花糊料的开发 | 开发适合棉织物活性染料用的印花糊料产品，用于替代或者部分替代海藻酸钠印花糊料，成本比海藻酸钠降低30%以上，并建立相应的产品生产工艺及产品应用评价方案。 | 昆山京昆油田化学科技有限公司 | 否 |  |
| 44 | 新材料 | 一种使金属切面更光滑的技术或设备 | 我单位在铝板加工时，雕刻机对10mm厚5m或6米的铝板表面铣面、镂空、雕刻，希望能有一种技术或者设备在后期打磨时，能使被铣面、切割面更光滑无毛刺，并且更省时省力。 | 苏州发特金属制品有限公司 | 否 |  |
| 45 | 新材料 | CTM光学损失模拟 | 需求说明: 建立光学模型，模拟电池绒面结构与不同组件BOM材料的光学匹配损失，为电池绒面结构和组件BOM优化及组件CTM提升提供方向性指导。 | OTEC海外人才网 | 否 |  |
| 46 | 新材料 | 功能纤维、纳米纤维材料的产业化 | 地平线控股集团是从事家纺产品设计、生产、供应链管理、贸易、自营品牌一体化的集团公司。2017年销售额1.4亿美金，净利润6000万。其中自行设计开发的功能纤维（冷感、吸湿发热、保温）产品在日本、美国等地区深受欢迎。地平线集团技术中心未来主要在功能纤维研发及产品上通过内部研发、外部合作的方式推陈出新。集团2018年收购日本品牌Zetta公司，开始纳米纤维的批量生产，未来将大力投入纳米纤维的生成及二次开发。目前纳米纤维可以稳定做到20-50nm尺寸，并实现低成本大规模生产。 | 地平线控股（苏州）有限公司 | 否 |  |

新  能  源

| 序号 | 一级领域 | 标 题 | 详 情 | 需求公司 | 是否高企 | 企业规模（2017年销售收入， 单位：亿） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源 | HBC结构太阳电池的研发 | HJT结构太阳电池依靠优异的钝化效果，优良弱光响应，实现效率提升；IBC结构太阳电池完全避免了正面消光损失，保证更多的光吸收，进而实现效率提升。结合两者优势，研发HBC结构太阳电池，可结合HJT和IBC电池优势叠加，实现更高的电池效率。 | 苏州腾晖光伏技术有限公司 | 是 | 70 |
| 2 | 新能源 | 锂离子动力电池系统集成及管理关键技术 | 通过电芯一致性、温度适宜性等标准化轻量化设计方法研究，设计开发标准化、轻量化电芯结构。根据模块化设计及整车总布置的要求对系统结构进行优化设计，得到最优串并联电芯数及连接方式。设计具备独立供电的电池模组串并联结构，通过采集电池模块电压和温度信息，控制各并联电池查块的通断状态，使电池系统具有更高的使用安全性和稳定性、研究开发电池系统的高压安全防护技术，具备包括密封、绝缘和漏电保护等功能。 | 江苏索尔新能源科技股份有限公司 | 是 | 2 |
| 3 | 资源与 环境 | 绞吸挖泥及污泥快速脱水技术 | 该技术将用于公司研制的全自动绞吸挖泥船的技术研发或产品升级。在小型特种工程船上配备绞吸式挖泥装置，主要用于河道疏浚作业，将污泥和水吸上后，进行快速脱水，方便污泥的转运。 | 苏州飞驰环保科技股份有限公司 | 是 | 1 |
| 4 | 资源与 环境 | 研发特种应急救援车辆用的环保型洗消剂 | 特殊（化学事故）救援过程中，需要采用物理或化学的方法，通过专用的洗消设备对一般毒物污染的人员、装备及事故区域进行喷淋冲洗，从而达到消除化学事故污染的后果。现有洗消剂有氧化剂(如次氯酸钙、漂白粉等)、表面活性剂(如卜二烷基笨磺酸钠、六偏磷酸钠等)、溶剂(如水、酒精、汽汕等)，基本都能满足应急洗消的要求，但仍存在着腐蚀性大、污染大、战勤保障负担重等问题。需要开发新型环保型洗消剂，具有快速反应能力，减少消毒剂用量，提高洗消效率，低腐蚀、避免本身对车辆装备的腐蚀性以及对环境质量的损害。同时，需要相应的自动化、高效率的洗消手段。 | 江苏振翔车辆装备股份有限公司 | 是 | 1 |
| 5 | 新能源 | 商用储能技术-锂电子动力电池及储能电站及电解液制造项目 | 1． 研发新型高密度多工况适应的电解液配方； 2． 试制“秒充式”电池及产品服务； 3． 行成一条新的生产线。 | 苏州华一新能源科技有限公司 | 是 | 0.8 |
| 6 | 能源动力与装备 | 锂电池生产设备行业技术标准制定及新技术开 | "技术需求背景描述： ①锂电池生产设备行业技术标准不确定，致行业技术方向多元化，资源浪费；②锂电池生产设备与国外技术的差距，部分企业选择国外技术，长此以往，中国将失去此领域的交易装备可话语权，如晶圆核心装备。技术需求现状描述： 国内锂电池生产设备设备在速度和良率上提升，部分核心部件国产化。预期达到的技术、经济指标： 锂电池生产设备 不良率小于6PPM，效率提升1.5倍。" | 昆山华誉自动化科技有限公司 | 是 | 0.1 |
| 7 | 资源与 环境 | 高效清除VOCs和恶臭污染的等离子体协同 | 本项目VOCs净化处理设备作为密闭涂装作业区域，不使涂装作业中产生的漆雾、废气外溢到周边空气中；通过吸风口及管道捕集棚内中、低浓度，常温的VOCs废气并送至净化处理设备进行处置，先将有机废气浓缩以减少需处理的有机废气总量。采用吸附法（活性碳）对中、低浓度常温喷漆废气进行吸附，用高温气体脱附，浓缩的废气原采用催化燃烧的方法（改成等离子体协同催化技术）进行处理，达标后经排气筒排出。 | 苏州源申涂装净化设备有限公司 | 是 | 0.1 |
| 8 | 新能源 | 多电机的新型高功率密度驱动电机 | 1、电机和电机控制器一体化设计 （1）电机控制器与电机防电磁干扰设计；（2）电机控制器输出与驱动电机电极集成设计；（3）电机控制器与电机结构连接设计。 2、扁线绕组结构设计 3、冷却热管理系统设计 | 苏州阿福机器人有限公司 | 是 | 0.0913 |
| 9 | 新能源 | 智能化工厂建设项目 | 红壹佰智能工厂建设项目，主要通过建造现代化车间、构建智能化生产系统、网络化分布生产设施，引进全自动机器人设备实现生产过程的智能化。 | 红壹佰照明有限公司 | 否 |  |
| 10 | 新能源 | 燃料电池膜电极关键技术商业化项目 | 质子膜燃料电池电堆的核心是膜电极（MEA组件），MEA组件国产化技术目前仍比较薄弱，关键性能指标与国外公司差距较大。本项目重点拟通过技术集成创新以满足PEMFC商业化对膜电极高活性、高功率、长耐久性和低成本的需求，并实现商业化。 | 中材科技（苏州）有限公司 | 否 |  |
| 11 | 资源与 环境 | 废气处理中臭气浓度控制工艺的研发 | 废水处理产生的废气臭味浓度控制技术，现有工艺和设备效率低下，现在寻求大专院校合作方，合作研发新型处理工艺和设备技术 | 苏州森荣环保处置有限公司 |  |  |

机器人和智能制造

| 序号 | 一级领域 | 标 题 | 详 情 | 需求公司 | 是否高企 | 企业规模（2017年销售收入， 单位：亿） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端装备制造 | 家庭服务机器人视觉研究 | 特定物体识别、检测、分割，视频摘要，家庭异常情况提醒，RGBD：3D-slam 三维室内场景建模；语义slam， | 科沃斯机器人股份有限公司 | 是 | 34 |
| 2 | 高端装备制造 | 基于色散共焦测量技术的高精度检测 | 本项目应用高精度色散共焦测量技术，重点研发五轴联动、几何误差补偿及热补偿技术，开发气浮测量运动机构、动磁式长行程超精密直线电机。目标实现：分辨率达到0.01μm，综合测量精度达到8μm，测量采样周期达到20-500微秒，可满足飞机叶片检测，芯片触电检测，微阵列光学镜片检测，以及3D曲面玻璃检测。项目产品填补国内空白，相关技术达到国际先进水平。 | 博众精工科技股份有限公司 | 是 | 17 |
| 3 | 高端装备制造 | 面向“一带一路”的冷链物流多式联运智能装备 | 目标产品是面向“一带一路”的冷链物流多式联运智能装备，服务于全球范围的公路、铁路、海洋等物流运输项目，实现诸如果蔬运输催熟、鲜花、肉类、水产品等各种易腐物品以及精密仪器、医疗、危化品的公铁、海陆多式联运。实现易腐物品从产地到销售点，实现“国到国”/“门对门”的高效直达运输。解决长途运输存在的气候环境恶劣、运输工况复杂多变、能源供给不足等难题，实现在线监测与远程维护功能 | 太仓中集冷藏物流装备有限公司 | 是 | 11 |
| 4 | 高端装备制造 | 扫地机器人的智能控制系统 | 研发扫地机器人的智能控制方案。目前的扫地机器人存在的问题：每个家庭面积不一、形状不一、家具数量摆放不一，造成有的地方重复扫、有的地方扫都不扫，另外，还有可能造成机器缺电时，回不到自动充电的位置。 要求：研发高、中、低3种控制方案，均需要有自动回充、断电续扫、防撞感应、自动脱困、防跌落等，高、中款可以手机控制，低款可以遥控控制。做到不乱跑、不漏扫、低重复率。预期目标：对标市场前列的高中低3款产品。 | 苏州市春菊电器有限公司 | 是 | 9 |
| 5 | 高端装备制造 | 港口起重机自动化系统开发 | 为满足市场需求，使轮胎式集装箱起重机达到远程操作的目的，需要对轮胎式集装箱起重机的大车行走自动纠偏系统、防集卡吊起系统及防碰箱系统进行开发，该类自动化系统主要采用激光扫描的方式，结合设备运行状态信息的获取，对设备运行过程中即将出现的各类偏差进行分析及纠正，保证码头作业的安全和提高作业的效率。 | 润邦卡哥特科工业有限公司 | 是 | 6 |
| 6 | 高端装备制造 | 智能识别与物料搬运设备的开发 | 开发完成物料集成搬运系统，在控制系统、电机控制方式、位置采集、监控系统、视频识别系统、二维码识别系统、控制精度、工况模拟等几个方面进行改进与升级，实现车间、仓库、生产线间的全自动物料智能搬运。 位置采集方面：搭车、小车、起升机构的位置数据实时反馈； 监控系统：重要的信号状态，通信状态，脉冲形式，数据显示在监控系统上； 控制精度：起升机构正负2mm，小车机构正负2.5mm，大车机构正负2.5mm，行车与地面AVG小车能完全关联，准备完成吊重货物的交接 | 法兰泰克重工股份有限公司 | 是 | 5 |
| 7 | 高端装备制造 | 汽车底盘系统转向节加工项目 | 汽车底盘项目加工是属于汽车核心零部件及安全件的加工项目，产品的材料属于球磨铸铁，硬度高，切削力大，加工难度高。 1、加工精度高，部分尺寸精度为0.005mm,通过对镗铰组合刀具的运用，在进给量和转速上进行试验，很多保证了产品加工的精度，目前能够达到0.002mm. 产品装夹采用了柔性快速换夹具，提高了生产加工的效率，通过有线元分析，优化了产品的夹紧方案，减少了产品装夹的变形。 | 昆山恒源机械制造有限公司 | 是 | 5 |
| 8 | 高端装备制造 | 智能车间改造 | 通过智能设备、数控机床、自动化技术、自动识别技术、AGV等技术的应用，实现实体设备的自动控制和运转，通过信息技术的数据采集、智能分析、信息传递、指令下达、监控和广播等技术的应用，实现对实体设备的控制及各个业务环节的联动，进而实现将整个车间建设成一台结构合理、动力充沛的自动运转的机器的智能车间建设目标 | 苏州荣文库柏照明系统有限公司 | 是 | 4 |
| 9 | 高端装备制造 | 新能源汽车空调压缩机电机与控制器的设计开发 | 进行新能源电动汽车空调压缩机控制器与电机的产品开发与制造。控制器的研发与制造需要配备相关软件和硬件技术人员、研发设备、试验设备、生产设备以及测试设备来完成各项研究、样品开发与试制（手工及OTS样件）、批量生产、测试。掌握相关软件开发、电机控制技术、汽车电子、CAN通讯、SMT生产等技术后，公司可拓展汽车电子技术领域的业务（如汽车空调控制器，电机变频控制器），为公司提供一个可持续发展奠定汽车电子的研发、生产基础。 | 苏州新智机电工业有限公司 | 是 | 3 |
| 10 | 高端装备制造 | 苏州明志科技有限公司 | 设备故障及工艺过程远程诊断及控制 1. 故障信息的远程采集，显示到远程服务器，web方式，进行分析，给出诊断及控制； 2. 设备关键工艺曲线的远程监控，分析及管理，给出工艺改善建议； 3. 重要处理信息发布到设备主管手机上，以便及时协调处理。 | 苏州明志科技有限公司 | 是 | 3 |
| 11 | 高端装备 | 高功率激光加工成套装备研发 | 该装备跨度为2m到3.5m，适用于不同型号。整体重量控制在250kg以下。可以满足双边驱动达到2.5G加速度。横梁上需要放置移动负载约60-70kg。在保证最高加速度的同时，梁的变形挠度控制在0.05mm以内。采用焊接结构。 考虑加工过程的温度漂移补偿和环境温湿度变化等因素，可以在1天标定一次的情况下，稳定工作。响应频率（信号反馈）应在1kHz以上，以保证其快速响应性能。通过数据分析，可及时输出断线、碰撞报警等信号。 可以检测反馈镜片的温度变化，设定阀值予以报警。检测镜片的曲率变化，进行反馈。检测激光的反射能量，进行反馈。因为激光加工头内部空间有限，要求整体机构尽量小型化。 | 苏州领创激光科技有限公司 | 是 | 3 |
| 12 | 高端装备制造 | 研发、生产、销售电子连接器与线缆组件 | 高压连接系统(如充电枪)温升问题：大电流在充、放电时，时间长、外部环境温度高、电流大等都会造成连接器温度过高，从而导致产品寿命下降、产生爆燃风险、密封性下降、产生熔断风险等问题，这也是目前行业内普遍的难题之一。 | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 | 是 | 2 |
| 13 | 高端装备制造 | LCP功能材料及基板技术研究 | 实现LCP基板层间对位精度优于±100μm；阻抗控制精度达到±7%，满足无铅焊接要求；设计并加工毫米波曲面传输线路，其弯曲前损耗不大于3.5dB/100mm，弯曲后损耗不大于4dB/100mm；热应力测试满足内层无分层、起泡、孔壁断裂及孔壁脱离。建设形成应用于高频高速传输的LCP封装基板10000平方米/年的产能，实施周期内实现新增销售额超过600万元。 | 安捷利电子科技（苏州）有限公司 | 是 | 2 |
| 14 | 高端装备制造 | 连续纤维增强热塑性材料 | 连续纤维增强热塑性材料具有高模量、高强度、耐腐蚀和密度低等特性，通过开发替代汽车内金属结构件的工艺，可以达到轻量化和节能减排的效果。目前拟开发方向有：座椅底盘、金属支架、新能源车的电池盒等，未来则能在防撞梁、前端模块、踏板变速箱盖板等汽车零部件上大规模应用。 | 常熟市汽车饰件股份有限公司 | 是 | 2 |
| 15 | 高端装备制造 | 高能量密度锂离子电池硅碳负极材料的产业化开发 | 为了实现300Wh/Kg锂离子电池的产业化，需要高硅含量的负极材料。此负极材料可以是硅材料和碳材料的混合物，这样既提高了材料的克容量，又保证了负极的低成本和高循环性能。 要求目标材料的整体克容量≥600Ah/Kg，半电池的循环寿命≥1000次时容量仍大于初始值的80%，成本低于200元/Kg，且有可行的产业化方案。 | 苏州宇量电池有限公司 | 是 | 2 |
| 16 | 高端装备制造 | 超超临界1100MW核电发电机座研发 | 生产的产品具有安全系数高、生产过程无污染、焊缝紧密型高、使用过程无漏氢、漏水现象，能量转化效率高等综合性能，可促进超超临界水氢氢大型发电机组和国内电力市场的发展，进而实现使用清洁能源而减少对环境的压力。 | 苏州巨能发电配套设备有限公司 | 是 | 2 |
| 17 | 高端装备制造 | 人造大理石在轧辊磨床上面的应用 | 主要是对现有大理石床身的热敏感性、抗震性等性能的分析与优化设计，并对华辰即将开发的用于高速磨削的大理石床身进行性能分析、提出整改意见。 精度指标——大理石床身导轨面热变形量：最大热变形量（沿Z轴方向）——0.01mm/全长7M,0.002mm/m。 | 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 | 是 | 2 |
| 18 | 高端装备制造 | 智能安全推车项目 | 1、目标研发智能安全系列推车，从而把荟智打造成像沃尔沃一样最安全的推车品牌。 2、折叠打开智能显示、安全显示、避免误操作导致伤害，让消费者直观感受安全。 3、设计多模块、匹配多种车型，适用性、通用型强。 | 江苏小小恐龙儿童用品集团有限公司 | 是 | 2 |
| 19 | 高端装备 | 智能化服装设计、裁剪、缝纫生产线 | 目前服装生产是传统手工密集型生产方式，人员的频繁流动、造成质量的不稳定，工资成本的增长对产业的发展造成很大困扰。因此企业准备进行技术改造，引进先进的智能化服装设计生产线及相关技术，以保证服装产品质量，提高劳动生产率40%以上，降低生产成本20%以上(含人力成本），同时要求产品质量不影响，或稳步提升。在服装设计方面建立（真丝面料）服装库，便于设计师调用已存款式信息进行再次设计，提出进一步创新；建立服装打版打样、放码自动化系统，并开发针对特殊人体尺寸的个性化设计、自动放码、打样系统，既提高生产率又可克服目前人工放码严重依赖经验的问题；建立能够衔接打样-裁剪-缝制各个环节的材料传送系统，从而解放技术含量低的人力成本。 | 江苏华佳丝绸股份有限公司 | 是 | 2 |
| 20 | 高端装备 | 新型防爆电器设备研发及产业化 | 防爆电器行业经历了“十二五”的黄金发展期后进入了平稳发展阶段，市场集中度大幅提高，市场竞争日益激烈。“十三五”期间防爆电器行业要实现由量的扩张向质的提高的转变，积极应用现代信息化技术、智能化技术提升产品水平，开发智能化、可通讯、网络化、高可靠性产品，促使我国由防爆电器制造大国向防爆电器制造强国的转变。 围绕这一目标，公司产品的主要研究方向包括： 方向1：基于物联网技术的防爆电器智能控制技术； 方向2：防爆通信装置、控制设备和技术； 方向3：高效节能、环保型防爆电气设备和技术 | 新黎明科技股份有限公司 | 是 | 2 |
| 21 | 高端装备制造 | 新型缓冲隔震桥梁支座的结构设计与产品开发 | 本项目将建立桥梁支座结构关键零部件与整体性能的理论分析模型，构建支座性能评估方法；在此基础上研发一种新型缓冲隔震桥梁支座，最终形成产品推向市场；在此过程中，公司将建立起复杂工况下桥梁支座抗震性能的试验测试平台，研发在行业内具有国内领先水平的具有特定表面形貌的关键抗震零部件加工制造与表面处理工艺，全面提升公司产品的竞争力与研发团队的创新能力。 | 江苏万宝桥梁构件有限公司 | 是 | 1 |
| 22 | 高端装备制造 | 智能制造全面升级 | 淘汰高耗能设备，引进工业机器人和现代化的生产流水线，尽量减少用工成本，提升产品质量，降低产品成本，提升产能，降低用工量。实现智能化生产车间。 | 联禾厚普（太仓）精密机械有限公司 | 是 | 1 |
| 23 | 高端装备制造 | 视觉检测在自动化设备上的应用 | 公司自动化系统需要一个通用、可编辑的集成视觉系统，具体需求如下：1、瑕疵检测（FPC表面、脏污、刮伤等）；2、PCB零件组装后检测（GAP、缺失等）；3、手机面板划痕、明暗度等；4、运动捕捉（运动中画面分析）；5、3D相机的应用（检测）。 | 昆山鸿仕达智能科技有限公司 | 是 | 1 |
| 24 | 高端装备制造 | 玻璃模具新智能自动线 | 本项目提供的产线模式需要白天针对性调试，且上下道周转节拍吻合，使用国际标准化料库及供料装置，晚间开始无人化不停机生产。并且利用加工设备的多轴化一次装夹完成多道复杂工序确保模具质量的批量统一性。 | 苏州东方模具科技股份有限公司 | 是 | 1 |
| 25 | 高端装备制造 | 水域治理工程船的相关技术 | 研发项目说明: 1、用于小型工程船舶的液压回转螺旋桨研究和技术应用；2、明轮推进相关设计与制造技术；3、大型垃圾收集船上收集的水面漂浮生活垃圾压缩打包装置（船上功能装置）及技术，4、水陆两用打捞收集装置（船），适用于城市小型河道中及湿地中使用的集水体漂浮垃圾收集、水草水葫芦收割、清淤、挖掘功能为一体的设备及技术；5、小型铝合金工程船体（双体船）的设计及焊接制造技术；6、高效电动推进的小型工程船技术。 | 苏州飞驰环保科技股份有限公司 | 是 | 0.9 |
| 26 | 高端装备制造 | 模内注塑 | IMD作为电镀产业的替代工艺，因其环保的特性，所以在全球范围内被一些高端的汽车主机厂所采用，但是因为其对于生产环境及生产设备要求很高，所以该工艺的高层次的技术一直被外国企业所垄断，我公司通过几年时间的自行摸索，对于该技术已经入门，但是如果要进一步的提高，让产品有国际竞争力，则需要有该技术的团队继续研发，让产品能够被高端的客户所认可。 | 太仓天丝利塑化有限公司 | 是 | 0.8 |
| 27 | 高端装备制造 | 妇产科类医疗器械、适老辅具及康复设备的研发及推广应用 | 针对我司两大类主导产品——妇产科类医疗器械、适老辅具及康复设备，通过设计开发新产品、以及对现有设备的智能控制系统、电子电路设计开发及配套软件开发、物联网信息等方面的应用，达到设备与先进技术的整体融合，实现核心竞争力的整体升级。 | 太仓市康辉科技发展有限公司 | 是 | 0.5 |
| 28 | 光机电一体化 | 机器人系统工程 | 昆山艾博机器人系统工程有限公司（以下简称艾博机器人）致力于机器人系统应用，自动化设备的研发和生产，以及提供相关的系统技术和系统服务的高科技公司。艾博机器人拥有核心的技术团队和先进的系统服务理念。着力为企业提供机器人应用系统的方案设计、系统仿真、生产调试和人员培训等服务；公司同时提供各种非标自动化设备的研发、制造、和安装调试。艾博机器人雄厚的技术力量和全方位、高品质的服务，帮助客户和合作伙伴取得最大的成功。如果学校有对应我公司在自动化设备产品上的技术成果和国内有优势产品，本公司愿与校方洽谈合作事项。 | 昆山艾博机器人系统工程有限公司 | 是 | 0.3 |
| 29 | 高端装备制造 | 高灵敏度化合物半导体霍尔传感芯片的应用 | 项目旨在开发高灵敏度化合物半导体芯片在不同应用场景下的应用，开发新型霍尔传感器件。预期目标有：开发多功能单芯片技术。采用灵敏度及线性度优异的砷化镓霍尔元件，以及与硅基温度补偿及放大电路相结合的技术，开发多功能单芯片；研制多精度、多量程等级霍尔磁传感器芯片，基于硅基可编程放大电路，进一步优化霍尔磁传感器芯片性能；研究开发3D霍尔技术。 | 苏州矩阵光电有限公司 | 是 | 0.036 |
| 30 | 高端装备制造 | 苏州协同创新医用机器人研究院 | 亟需突破手术机器人创新机构设计、力反馈控制、影像中间与术中实时导航、康复辅助设备人机协作控制、IVD系统研发等关键技术问题。 本项目需求国内外优秀的手术机器人、康复辅助机器人、数字化医疗装备、智慧医疗等医疗器械领域的创业团队及技术团队，进行全方位的合作。 | 江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司 | 否 |  |
| 31 | 高端装备制造 | 固废垃圾预处理成套环保设备及智能分选系统项目 | 研发制造固废垃圾焚烧、填埋、生物质等预处理各项核心破碎系统，加入智能分选系统及成套环保装备系统工程。为国内外环保产业客户提供环境资源再利用的最佳解决方案，满足客户的各种需求。 利用环境和再生利用技术，给地球一片蓝天白云。 | 太仓金马智能装备有限公司 | 否 |  |
| 32 | 高端装备制造 | 低温多效海水淡化项目的研发 | 研发项目说明: a、方箱壳体-“薄墙板”焊接、焊接变形控制（材质：双相钢）；b、钛换热管（薄壁0.4-0.6、有缝）的胀接试验；c、内部导流板t=1mm双相钢焊接；f、换热管胀接质量检测-气密性试验的实施；g、设备酸洗钝化及清洗后清洁度控制。 | 张化机（苏州）重装有限公司 | 否 |  |
| 33 | 高端装备制造 | DCT380 （SH38D7） | 项目从2017年8月份启动，目前已经完成DL3-2、DL3-3的手工样件制作，预计在2018年9月底交付OTS产品、2019年4月进入PPV阶段、2019年9月进行PPAP交样。后续批产后达钢产能为LCR500。定点产品：从动一档齿总成；从动二档齿总成；从动七档齿总成；145R轴；主动三档齿；主动五七档齿。要求顺利完成全部样品制作，实现PPAP交样。 | 太仓南雁新能源传动有限公司 | 否 |  |
| 34 | 高端装备制造 | 智能气体传感器 | 本项目所要解决的技术问题是可实现智能气体传感器独立批量标定后，用在防爆的仪器仪表上无需再次标定的问题，即真正意义上的实现即插即用，传感器单独标定，整机免标定的功能。从而提高传感器及仪器仪表整机的产品性能、同时也能实现为满足后续呈指数增长市场需求的量产化。 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 否 |  |
| 35 | 高端装备制造 | 弹用发动机整体叶盘自适应CAM系统研发及应用 | 本项目以提升整体叶盘五轴数控加工的效率和精度为目标，围绕其中的关键技术展开研究：研究刀具与工件的相互作用机理，开发摆线铣等高效侧铣加工工艺方法，提高加工效率；研究面向机床动力学性能的加工刀路规划和刀轴优化方法，以提高加工精度和工件表面质量；研究基于测量-补偿的自适应加工方法；开发整体叶盘专用CAM系统，用于整体叶盘加工的自动数控编程。研究成果将应用于型号整体叶盘加工，并最终形成整体叶盘五轴数控加工工艺规范。 | 苏州千机智能技术有限公司 | 否 |  |
| 36 | 高端装备 | 锂电池制造方向的激光焊接技术合作开发 | 我公司想通过技术合作，达到以下目标：1、能够达到能量密度高、焊接变形小、热影响区小；2、可以有效地提高制件精度，焊缝光滑无杂质、均匀致密、无需附加的打磨工作；3、聚焦光点小，高精度定位，配合机械手臂易于实现自动化，提高焊接效率。 | 苏州力神电池有限公司 | 否 |  |
| 37 | 高端装备 | 化妆棉等相关设备提速、包装自动化 | 1、裁断机的提速； 2、怎样提高原材料在裁断等生产过程中的利用率； 3、怎么解决梳棉克重分布不均匀； 4、包装流水线自动化效率的提升。 | 苏州铃兰卫生用品有限公司 | 否 |  |

电 子 信 息

| 序号 | 一级领域 | 标 题 | 详 情 | 需求公司 | 是否高企 | 企业规模（2017年销售收入，单位：亿） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子信息 | XGPON(10G EPON / 10G GPON) | 【市场需求】：XGPON属于G(E)PON的下一代接入速率 ，中国移动、电信、联通有较大的集采需求。中国电信：10GEPON OLT(包括对称和非对称)、10GEPON MDU(包括LAN和DSL)、10GEPONMTU; XG-PON OLT、XG-PON MDU(包括LAN和DSL)。中国移动：XG-PON MDU设备；XGS-PON智能家庭网关设备等。 【要求及目标】：形成完整的产品及解决方案，在运营商集采中中标并顺利交付。2018年12月30日之前发布样机。2019年3.30之前可以支持运营商测试。成本控制目标：销售价格比华为低10%的情况下，制造毛利保持在25%以上。 | 通鼎互联信息股份有限公司 | 是 | 27 |
| 2 | 电子信息 | 智能超声传感器 | 本项目研究开发的300K左右频率的超声波传感器，实现微距离检测功能要求。主要研发匹配层材料及封装工艺，使其具有高灵敏度，小盲区等特点。配上智能传感、无线遥感等功能，能使用在机器人、智能装备上，微距离识别方面可靠性和性能一致性良好，达到产业化要求。 | 苏州易德龙科技股份有限公司 | 是 | 8 |
| 3 | 电子信息 | SFP28-LR 25G单模光收发模块 | SFP28 LR光模块特点如下：①工作波长为1310nm的DFB激光器与PIN探测器②SFP28接口、支持热插拔与数字诊断功能③传输速率为24.3-25.87125Gbps④传输距离大于10km⑤电气接口为20pin⑥光接口采用双工LC⑦内置CDR时钟数据恢复单元⑧光功耗小于1.5W ⑨3.3V工作电压⑩工作温度：-40℃to 85℃。产品的具体参数与特性参考标准《IEEE Std 802.3by™ Standard for Ethernet Amendment 2》。 | 江苏亨通光网科技有限公司 | 是 | 4 |
| 4 | 电子信息 | 数控加工智能化升级 | 目前数控加工以人工上下料、人工控制为主，生产过程中的不可控因素造成产品质量难以稳定。希望与高校或科研院所联合研究数控加工智能化升级技术，开发机器人在数控加工过程中智能上下料、智能感知、智能监控系统及装备，实现数控加工的智能化升级。 | 苏州恒辉科技有限公司 | 是 | 1 |
| 5 | 电子信息 | 全国教育云服务平台 | 推出了“平台+课堂+服务”的整体解决方案：全国教育云服务平台，产品通过了中央电教馆组织的专家组鉴定，其中智慧课堂专利技术填补了国内空白，并已在全国31省市中小学教室开展常态化授课应用，拥有安徽省在线课堂、天津市校际同步网络课堂等省级平台等16个省级平台应用案例。目前阔地正向着智慧教育方向进一步发展，拟推出集人工智能和大数据技术融合的智慧教育解决方案。 | 阔地教育科技有限公司 | 是 | 0.83 |
| 6 | 电子信息 | AI+智慧交通感知与管控平台 | 1、轨道交通智慧安防系统的研究。利用最新的物联网、大数据和AI技术，克服现有监控方案的技术缺陷，变传统“被动监视”为“主动预警”，研发新一代轨道交通安全监控技术；2、电子车牌的研究。研究基于无源超频射频识别技术（UHF RFID）的车辆身份自动识别系统；3、智能交通大数据管控系统。利用大数据技术，及时、准确获取交通数据并构建交通大数据处理模型，将采集的多源异构海量交通传感数据和交通业务数据进行处理和分析。 | 苏州希格玛科技有限公司 | 是 | 0.8 |
| 7 | 电子信息 | 基于多图层GIS的姑苏区智慧城管网格化管 | 姑苏区智慧城管系统在现有基础上，深入探索城市管理网格化，打造多网融合的统一平台，实现管理力量大整合、社会服务大集中、矛盾隐患大排查、社会治安大联防、行政执法大联动，构建集综合服务、综合管理、综合执法为一体的新格局。1、根据苏州市姑苏区在2017年对片区、街道和新城的重新划分和调整，以片区、社区、基础网格三级为单位建立和实行网格化管理，建设片区网格化管理三级平台。2、根据对各部门的调研和需求了解，城市管理需要整合姑苏区城管委内业务系统，整合城管、执法、环卫、市容市政、安监业务，建立大城管基础数据库平台，同时与综合执法系统进行联动。3、基于规建局现有的城市规划综合地理信息平台进行共享搭建，实现“一站式”在线地理信息协同服务机制，为政府宏观决策、社会应急管理、网格化管理提供在线地图与地理信息服务。4、实现片区网格化管理，将各片区划分网格，分别制定不同的任务书，实现“管理精细到网格”；科学合理地统筹配置各类管理力量，实现“人员下沉到网格”；依托直属中队，开展人员培训，将环保、市容市政、安监、市场监管等多项管理职能并入网格，及时发现各类问题线索，实现“综合管理在网格”，“事件化解在网格”。5、实现市容市政网格化管理子系统，包括基础台账管理、市容任务处置、工作人员监督考评。6、实现环卫网格化管理子系统，特别采用长效整治和突击清洗相结合的工作机制，将马路摊点和夜排挡较多的庄先湾、上塘街等道路列入油污清洗计划。针对巡查发现、群众举报的道路油污带，第一时间响应，组织机动作业车辆及时清理到位。7、支持手机APP，并从安全性方面考虑，用SSL VPN方式替代外网映射，大大提升系统安全性，方便各个工作人员利用沟通，协同处置各项任务。8、利用计算技术和通信设备，通过传输信道在两点或多个地域之间建立可视通信实现数据、语音、图像的多方互动。支持PC、智能终端(Android/iOS)、会议室白板、智能交互大屏等各种终端。 | 苏州希格玛科技有限公司 | 是 | 0.8 |
| 8 | 电子信息 | 信用联合奖惩管理系统 | 信用联合奖惩管理系统需要建立政府社会法人、自然人联合奖惩应用平台。建立统一规范、统分结合、各司其职的市场主体联合监管制度，对各业务部门汇集共享的联合奖惩信息进行统一的分类汇总与统计。信用联合奖惩管理系统需要实现联合奖惩对象管理、联合奖惩监管、联合奖惩业务管理、联合监管追踪监测系统几个重要功能。（1）联合奖惩对象管理系统。联合奖惩对象管理系统是负责进行失信/守信信息认定、奖惩数据管理的业务系统，是信用联合奖惩管理系统的基础业务系统。奖惩对象管理系统包括失信/守信对象信息报送和采集、失信/守信信息认定、人工数据干预和奖惩对象管理等功能。（2）建设联合奖惩监管系统。联合奖惩监管系统是执行平台联合监管部门开展联合监管的业务应用系统，系统通过参与联合监管的成员部门进行失信/守信信息情况查询、失信/守信对象信息推送、信用公示发布、奖惩情况反馈、信用提醒、红黑名单管理等应用。（3）建设联合奖惩业务管理系统。联合奖惩业务管理系统是提供平台联合监管机制建立、监管规则设定、联合奖惩监管体系维护等功能及用户管理、日志审计等辅助管理的业务管理平台。（4）建设联合奖惩追踪监测系统。联合奖惩追踪监测系统是对体系内各部门联合奖惩进行管理追踪、事后监测分析决策的业务系统，通过该系统反馈个案联合监管执行情况、监测联合奖惩执行状况、联合奖惩机制效果评价、部门联合奖惩执行绩效等方面信息，同时为进一步开展深入社会联合奖惩政策规划和研究提供决策参考。 | 苏州希格玛科技有限公司 | 是 | 0.8 |
| 9 | 电子信息 | 姑苏区经济产业库基础库支撑平台建设 | 信息化是现代化的核心，姑苏区通过建设产业经济数据库使领导及时准确了解姑苏区经济发展数据，全面深入了解经济发展情况；各处室从大量的报表统计工作中解放出来，有更多精力进行姑苏区经济的分析与服务工作；从而进一步加强各处室、局办间协同办公能力，提升为企业机构服务价值，促使政府完善对内、对外各方面的服务，形成一个高效的办公机制。 以财政局税保平台为基础，搭建经济产业库基础库支撑平台。各组织机构之间可以通过系统来交流情况，并及时反馈相关信息，满足多方协同管理的业务整合需求。经济数据枢纽平台是集决策、管理控制的集约化管理信息系统，是局办各级管理人员处理日常业务的工作平台，系统应用促进局办管理的规范化和标准化，适应政府服务不断改进的需要。 具体需求重点：1、专题数据。系统通过宏观经济数据汇集系统，整合了统计局、互联网宏观经济和聚源等多种来源数据，建立居民收入、价格指数、景气指数、固定资产投资、对外经济贸易、金融财政、工业能源等专题宏观经济指标。 2、主题分析。主题分析主要是对出口经济形式出口、投资形式分析、消费形式分析、财政形式分析、金融形式分析等经济主题进行分析。通过宏观警情指数、总量指标、相对指标、平均指标等各项总体指标进行层层分解，使之成为一个个具体的分部指标，通过对比这些分部指标的变动情况，从一个个不同的侧面来反映经济运行的内在规律，并根据这一规律预测未来的经济形势。 3、景气预警。景气预警是对宏观经济进行总体的、综合的、全面的、系统的分析与判断，通过对表征经济活动过程和现状的一系列指标进行的监督和量测，从监测结果出发，根据过程规律性的认识，对经济活动未来可能发生的转折和重大变化提出警报，是利用一系列经济指标建立起来的宏观经济“晴雨表”和“报警器”。 4、预测模拟。预测模拟是利用关联分析工具，基于ARIMA平均模型、线性回归、指数平衡、趋势外推法、分布式滞后模型、季节因素模型、协整模型等算法对宏观经济对象过去和现在的发展作了全面分析。预测模拟主要内容包括季度预测、年度预测以及政策模拟预测等，可快速观测到过去到现在的整体趋势以及未来走向，同时也可以将结果自动生成报告。 | 苏州希格玛科技有限公司 | 是 | 0.8 |
| 10 | 电子信息 | 面向姑苏区基础人口库的自动数据清洗工具 | 为实现姑苏区基础人口库的大数据集成，需要开发自动化的人口数据清洗工具，该工具需要完成： （1）通过姑苏区政务网，定期获取苏州市人口库中姑苏区范围的相关数据，包括常住人口、流动人口、标准街路巷地址及代码、数据字典、人员社保信息、教育信息、医疗信息、民政信息等。 （2）针对人口库信息中的人口姓名、居住地址、身份证号码、手机号码、户籍类型、居住类型等关键信息进行数据清洗比对。以身份证号码为唯一主索引，清洗来自公安、民政、社保、教育、医疗等部门的人口专题数据，实现人口数据的相互关联；以公安标准街路巷地址为标准，清洗居民的居住地址；依据公安户籍变动更新信息，更新清洗各个来源信息中的户籍类型、居住类型以及人员生存状态等信息。 （3）设计人口数据清洗的标准和接口规范，实现自动同步、自动清洗的功能。并对难以进行自动清洗的部分数据实现手工比对接口。 （4）对数据对接过程进行监控，并对数据清洗进行分析。监控接口的运行情况、对接数据量情况；分析各个清洗工具自动清洗的数据量，人工清洗的数据量以及无法清洗的数据量。 综上，通过数据清洗工具以及人工清洗比对功能，以居民身份证为唯一主索引，实现多主题人口数据的关联管理；实现数据自动对接姑苏区人口库系统，把经过清洗的数据实现自动传输到姑苏区人口库系统，并通过姑苏区人口库系统实现对姑苏区各局办单位的信息化支撑；实现数据清洗、对接、传输过程中的监控和分析。 | 苏州希格玛科技有限公司 | 是 | 0.8 |
| 11 | 电子信息 | 软件开发 | 1、飞机发动机中钛合金、高温合金等难加工材料构件的五轴联动数控电火花加工技术及软件开发。2）钛合金、高温合金等难加工材料电火花防电解（消除电加工重熔层）脉冲电源研制。3）超硬及难加工材料的激光技术研究。4）线切割机床五轴联动数控系统软件开发。5）智能工厂工业互联网E-Link硬件技术和产品的研制。6）智能工厂工业互联网E-Link系统与各个数控设备信息交互、控制的底层软件开发。 7）机器视觉及机器人运动控制联动技术研制和软件开发 | 苏州新火花机床有限公司 | 是 | 0.3 |
| 12 | 电子信息 | 大数据分析 | 1、大数据处理平台以Hadoop为主。2、大数据处理技术复杂。3、Hadoop尚难成为公共云服务。综上三点目前大数据的现状，我们可以看出，大数据处理系统的技术门槛很高，从自备发电机到公共电网还有很长的路要走。而市场则需要安全性、可用性、数据正确性都有保障，并且功能完整的一体化大数据处理服务。 | 昆山必捷必信息技术有限公司 | 是 | 0.1 |
| 13 | 电子信息 | 基于工业大数据及区块链技术的企业信用评估系统 | 1.研发项目说明：本项目主要是基于工业互联网技术的核心应用技术的研究和开发。包括工业自动化信息化，工业大数据，工业算法建模等。核心的几个研究方向包括（1）基于工业大数据及区块链技术的数据金融服务开发；（2）工业互联网平台Pass平台建设；（3）设备全生命周期管理系统开发；（4）智能制造，工业大数据等相关方面的科研团队或专业技术人才。2.项目难点和需求：目前既懂工业机理的还懂互联网，大数据，人工智能等技术的复合型人才及科研团队非常稀缺，急需此类人才和团队进行合作。 | 紫光云引擎科技（苏州）有限公司 | 否 |  |
| 14 | 电子信息 | 智能水检测系统的产业化开发 | 1.研发项目说明：项目主要围绕纳米电子传感器和自主创新的半导体分子芯片技术, 实现从芯片设计、仿真、流片、二次加工、封装以及后续功能膜和防水膜处理，以及各类智能硬软件设计的全流程贯通，实时环境检测及疾病基因测序等。项目通过采用先进的集成电路传感器芯片技术，断崖式减低检测成本，实现“高而不贵”的检测芯片产品，打造国际首创、并用于水质监测及基因测序领域的“中国芯”。公司已累计投入研发资金1800余万元，目前已完成开发的产品有半导体基因芯片及小型便捷式基因测序系统、国际首款半导体水质传感芯片、智能水球等，并与基因测序龙头美国赛默飞世尔(Thermo Fisher)、物联网龙头美国AT&T及国内美的、上海三信等公司在基因测序及水质检测等领域开展合作。生物传感器产业市场2017年预计达到合840亿元，其中食品、环境、流程工业、研究市场的全球市场容量将达到265亿元，项目产品市场广阔。 2.项目难点：缺乏具有丰富传感器及基因测序等技术背景的专家推动项目产业化进展，制约企业快速成长。 3.项目合作需求：急需先进创新技术背景的合伙人级别人才，具备芯片传感器、基因测序、及数字PCR等丰富开发经验的高端技术专家。希望与全职或兼职专家合作，指导项目实现高品质高良率的产品量产，包括医疗设备的体系建立和SFDA认证的申请。 | 张家港万众一芯生物科技有限公司 | 否 |  |
| 15 | 电子信息 | 半导体测试和供应链服务管理项目 | 项目基于创始团队丰富的专业领域知识和行业技术积累。目标客户为中等以上的芯片设计公司。为他们提供最专业化的量产测试，品质控制和运营管控。公司预计投入三年达到1亿元人民币，预计2018年实现营业收入2000万元、2019年实现营业收入5000万元、2020年实现营业收入1亿元。 | 昆山芯信安电子科技有限公司 | 否 |  |
| 16 | 电子信息 | 海洋动态缆及拖曳缆 | 海洋动态缆及拖曳缆分别为海洋浮台类（含石油平台）系统、海洋拖曳探测系统用缆，用于传输电力和信号（电信号或光信号）及系留作用，由于其使用方式为长期动态使用，比常规静态使用的线缆在设计、加工、检测等方面更为复杂、困难，具有很高的技术要求，并随具体应用而变化。属于线缆类的高端产品，核心技术主要掌握国外大公司手中，目前国内只能研发相对简单的产品。我司希望此项目的开发，掌握这类产品的核心技术，实现国产化，打破国外垄断。 | 江苏亨通海洋光网系统有限公司 | 否 |  |
| 17 | 电子信息 | 人工智能医疗影像自动阅片云计算服务系统开 | 开发人工智能医疗影像自动阅片云计算服务系统，能够实现眼科图像辅助诊断与管理、冠脉计算机断层扫描图像辅助分析、肺癌人工智能分析等功能。 技术要求： （1） 断层扫描切片三维合成时间T≤60s； （2） 肺癌人工智能辅助分析准确率D≥70%； （3） 漏检率在L≤30%； （4） 前后台同步时延t≤30s" | 苏州体素信息科技有限公司 | 否 |  |
| 18 | 电子信息 | 通信基站设备研发项目 | 1）由于通讯材料热胀冷缩导致电气性能变化。希望与高校或科研院所联合研发膨胀系数低、成本低的材料，或引进相关材料或技术。 2)目前通讯设备以传统加工工艺方式为主，产品质量不稳定。希望与高校或科研院所联合研发通讯设备高效加工工艺，或引进高效自动化生产设备及自动化生产线，实现通讯设备的自动化生产。 | 苏州波发特电子科技有限公司 | 否 |  |
| 19 | 电子信息 | 大数据分析系统 | 把我们每天时时采集的纺织生产数据 建模型，根据公司盈利模式去分析、市场动向分析、纺织行情趋势分析等等。全部自动生成。 | 苏州巨细信息科技有限公司 |  |  |