证书编号：国环评证乙字第3239号

审批编号:

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表

项 目 名 称 ：          精密模具与设备制造项目

建设单位(盖章)：       青岛普思特机械科技有限公司

编制日期：2017年11月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。本表一式四份，一律打印填写。

2、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文段作一个汉字）。

3、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

4、行业类别——按国标填写。

5、总投资——指项目投资总额。

6、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

7、结论与建议——给出该项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明该项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

8、预审意见——由行业主管部门填写意见，无主管部门的项目，可不填。

9、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 精密模具与设备制造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 青岛普思特机械科技有限公司 |
| 法人代表 | 刘龙江 | 联系人 | 朱雪峰 |
| 通讯地址 | 胶州市洋河镇洋河汽配园西段 |
| 联系电话 | 15376795588 | 传真 | — | 邮政 编码 | 266000 |
| 建设地点 | 胶州市洋河镇洋河汽配园 |
| 立项审批 部门 | 胶州经济技术开发区经济发展局 | 批准文号 | 2017-370281-35-03-000014 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | C3523塑料加工专用设备制造 |
| 占地面积 (平方米) | 26668 | 绿化面积 （平方米） | 50 |
| 总投资 (万元) | 15000 | 其中：环保 投资（万元） | 100 | 环保投资占总投资比例 | 0.7% |
| 评价经费 (万元) | 1.3 | 预计投产日期 | 2017年12月 |
| 工程内容及规模： 项目由来 青岛普思特机械科技有限公司拟于胶州市洋河镇洋河汽配园西段投资15000万元人民币建设精密模具与设备制造项目。该项目主要进行精密模具和注塑设备的生产，其中项目生产的精密模具全部用于项目本身注塑设备零件CNC加工过程。项目已完成厂房建设，拟于2017年12月建成投产。投产后，具有年生产精密模具300台套、注塑设备200台的生产能力。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年）及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令1998年第253号）的有关规定，该项目需编制环境影响报告表。我公司受青岛普思特机械科技有限公司的委托，承担该项目的环境影响评价工作。在实地踏勘、收集有关资料的基础上，编制了《青岛普思特机械科技有限公司精密模具与设备制造项目环境影响报告表》。 2.地理位置 项目租赁洋河镇人民政府土地进行项目建设，位于胶州市洋河镇洋河汽配园西段北侧，项目具体地理位置详见附图1。 项目周边东侧和西侧为闲置厂房，南侧和北侧为空地。项目周边环境概况详见附图2，项目周边敏感点目标示意图详见附图3。 3.建设内容与规模 项目总占地面积26000m2，总建筑面积为20000m2，构筑物主要为1座1F的西生产车间以及1座1F局部2F的西生产车间，东车间内进行注塑设备生产，西车间进行模具生产。 西车间1F主要分为铸造区、机加工区、组装区和原材料区：铸造区位于车间北部，机加工区位于铸造区南侧，组装区位于机加工区南侧，原材料区位于组装区的南侧，2F分别建设在东车间的东北侧和东南侧，东北侧2F为木板存放区，东南侧2F为办公区； 东车间主要分为钢板区、下料区、机加工区、焊接区、装配区以及成品区。钢板区位于车间北侧，下料区位于钢板区南侧、机加工区位于下料区东侧，焊接区位于下料区南侧，装配区位于焊接区南侧，成品区位于装配区南侧。项目车间平面布置情况详见附图4。 4.项目组成 项目组成情况见表1。 表1 项目组成一览表 工程分类 项目名称 建设内容及规模 主体工程 东车间 下料区 下料区位于钢板区北侧，主要用于钢板原料的切割打磨。 机加工区 位于下料区西侧，主要用于注塑设备配件的加工。 焊接区 位于下料区南侧，主要用于注塑设备配件的焊接组装。 装配区 位于焊接区南侧，主要用于注塑设备的组装。 西车间 铸造区 位于车间北侧，主要进行铝锭熔炼铸造。 机加工区 位于铸造区南侧，主要进行铝材的机加工生产。 组装区 位于机加工区南侧，主要进行模具的组装。 木板区 位于车间北侧2F，用于木板模具的打磨生产。 辅助工 办公区 位于东车间东南侧，2F。 贮存区 东车间北侧钢板区和南侧成品区分别用于原材料和注塑设备成品存放。 西车间原料存放区位于组装区南侧，用于铝材、木材原料存放。 公用工程 供电 由胶州市市政电网供电。 供水 由胶州市市政给水管网供水，年用水量750t。 排水 项目废水主要为生活废水，排放量约为637.5t/a，进入厂区化粪池，定期清运肥田。 环保工程 废气 电炉熔化烟尘 于电炉上方设置集气罩，废气经旋风除尘器处理后通过一根高约15m排气筒排放。 等离子 割烟尘 等离子切割烟尘经1套滤筒式除尘器处理后于车间内无组织排放 焊接烟尘 项目焊接过程产生的烟尘通过移动式焊接烟尘净化器收集处理后于车间内无组织排放。 喷漆、固化废气 底漆、面漆喷漆废气经一套“水帘净化装置+过滤棉”装置除漆雾后与固化废气一起进入同一套“光催化氧化+活性炭吸附装置”处理后经一根15m高排气筒排放。 抛丸粉尘 抛丸粉尘经抛丸机上方集气罩收集后进入一套袋式除尘器处理后通过一根高约15m排气筒排放。 废水 项目废水主要为职工生活污水，进入厂区化粪池，定期清运外运肥田。 噪声 选用低噪声设备、采取相应的减振降噪措施。 固废 金属下脚料 由相关单位回收利用。 木屑 油漆桶、漆渣 项目于西车间北侧建设1间危废暂存间，建筑面积约20m2。 分类收集后统一委托有危险废物处理资质的单位处置。 废机油 废活性 含油抹布 由当地环卫部门定期清运。 生活垃圾 5. 主要生产设备 项目主要生产设备和位置见表2。 表2 主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量 型号 备注（位置和用途） 1 西车间 龙门铣 2 - 西车间机加工区，模具加工 2 数控龙门 1 - 3 数控钻孔设备 1 - 4 立式加工中心850 1 - 5 立式加工中心1370 2 - 6 飞鹤数控 1080 3 - 7 加工中心 1 HONGYE900 8 激光雕刻机 1 - 西车间模具加工 9 雕刻机 3 10 3040摇臂钻床 1 模具机加工 11 车床 1 - 12 方向摇臂钻 4 - 13 摇臂万能铣床 3 14 300kg电炉 2 熔炼 15 东车间 数控等离子切割机 - 下料切割 16 抛丸机 2 - 喷漆前表面处理 17 二保焊机 4 - 焊接 1 龙门加工中心 1 - 配件机加工 19 剪板机 1 - 下料加工 20 折弯机 1 - 21 卷筒机 1 - 22 车床 1 - 配件机加工 23 喷漆房 1 - 配件喷漆 24 摇臂钻床 2 - 配件机加工 6. 原辅材料 项目主要原材料种类及用量见表3。 表3 主要原辅材料用量表 序号 名称 状态 用量（t/a） 存放位置 用途 1 钢板 固体 250 东车间钢板区 注塑机零部件加工 2 铝型材 固体 50 西车间原材料区 铸铝模具加工 3 木材 固体 2 西车间二楼原料区 木模加工 4 焊材 固体 2 东车间钢板区 注塑零部件加工 5 底漆 液体/桶装 0.2 东车间钢板区 注塑零部件喷漆 6 面漆 液体/桶装 0.2 东车间钢板区 注塑零部件喷漆 7 稀释剂 液体/桶装 0.2 东车间钢板区 注塑零部件喷漆 8 铝锭、铝材 固体 200 西车间原材料区 模具制造 9 钢管 固体 50 东车间钢管区 注塑零部件加工 10 红砂 固体 10 西车间原材料区 砂模制作 11 聚氨酯板 固体 0.4 西车间二楼原料区 砂模制作 红砂：外购，二氧化硅79.4%，三氧化铁1.48%，三氧化二铝10.55%，氧化钙0.85%，氧化镁0.52%，耐火度1440，含泥量3.06%，烧失量1.98%。 表4 底漆、面漆、稀释剂固体分、挥发分比例一览表 物料 固体份 挥发份 富锌底漆 比例 ≥75% ≤25% 组分 环氧树脂、聚酰胺 二甲苯15-25% 丁醇2-6% 丙烯酸聚氨酯面漆 比例 ≥60% ≤40% 组分 丙烯酸聚氨酯 二甲苯25-35% 乙酸丁酯4-8% 丙烯酸稀释剂 比例 ≥60% ≤40% 组分 / 二甲苯25-35% 乙酸丁酯4-8% 富锌底漆：以环氧树脂为基料，聚酰胺为固化剂，超细锌粉为主要防锈颜料，加入了一定量 的铝银浆和氧化铁红，可以增加耐热性能，防止锌盐的产生，环氧富锌底漆施工比无机富锌底漆要方便，当然它的施工温度与其他环氧富锌树脂涂料一样有一定限制。有极好的阴极保护作用，极好的防腐性能,干燥快，附着力强，良好的抗冲击耐磨性，很好的可气割性和可焊接性。 丙烯酸稀释剂：无色透明液体，危规号:32198. 蒸气能与空气形成爆炸性混合物，遇明火极易燃烧。燃烧时放出有害气体。流速过快，容易产生和积聚静电。遇氧化剂剧烈反应。吸入高浓度蒸气能引起麻醉症状，闪点(℃):≤23。 二甲苯：无色透明液体；二甲苯具特臭、易燃，与乙醇、氯仿或乙醚能任意混合，在水中不溶。沸点为137～140℃。二甲苯毒性低等，美国政府工业卫生学家会议(ACGIH)将其归类为A4级，即缺乏对人体、动物致癌性证据的物质。 红砂：外购，二氧化硅79.4%，三氧化铁1.48%，三氧化二铝10.55%，氧化钙0.85%，氧化镁0.52%，耐火度1440，含泥量3.06%，烧失量1.98%。 7. 主要产品 该项目产品为精密模具和注塑设备，项目生产的精密模具为铸铝模具，全部用于项目自身注塑设备的零件生产。项目产品方案详见表5。 表5 项目产品及产能一览表 序号 产品类型 产量/a 工艺 存放位置 1 精密模具 300套 模型制作→铸造→机加工→组装→模具 包装区域 2 注塑设备 200台 下料→焊接→CNC加工→抛丸→喷漆→组装→设备 包装区域 8.职工人数及工作制度 项目职工定员50人，年工作时间300天，单班8h工作制。项目不设置食宿。 9.公用工程 1）给水 项目用水由胶州市市政供水管网统一供给。用水主要是职工生活用水、除漆雾水帘定期补充用水和红砂制模用水。生活用水量约为750t/a，水帘定期补充用水2t/a，红砂制模用水约为0.5t/a。总用水量约为752t/a。 2）排水 项目排放的污水主要为职工生活污水，总排放量约为637.5t/a。职工生活污水进入厂区化粪池，定期清运外运肥田。水帘除漆雾废水产生量2.0t/a，作为危废处理。 3）供电 项目用电由胶州市供电部门统一供给，年用电量约为10万KWh。 4）供热与制冷 项目车间不设置采暖和制冷。 |
| 与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目位于胶州市洋河镇洋河汽配园，用地周边主要与空地和企业相邻，目前，项目所在地及周边地区环境质量状况良好。项目为新建项目，租赁现有厂房进行建设，处于设备安装阶段，无原有环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形、地质、地貌 胶州市位于山东半岛西南隅，胶州湾西北岸，地处东经119°37’～126°12’、北纬36°～36°30’，总面积1210km2。海岸线全长25.49km。胶州市坐落在胶潍河盆地的南缘，地貌形态为冲积平原，其整个地势是由西南向东北逐渐倾斜，海拔高度由229.2m降至3m，西南、东北之相对高度差为226.2m，依次分布着丘陵、平原、洼地及沿海滩涂四大地貌类型。低山丘陵占全市总面积的37.1%、平原地占29.2%、洼地占30.8%、沿海滩涂占11.4%。 2、气候、气象 胶州市所在地区属暖温带半湿润大陆性气候，受海洋气候影响，具有海洋性气候特征，湿润度适宜，雨热同季，四季分明；春季干旱多风，夏季高温多雨，秋季清爽偏旱，冬季严寒干燥，少雨雪。冬夏持续时间长，春秋季节短。年平均气温12.6℃，全年主导风向为南、东南风，次主导风向为北、西北风，风向随季节变化，年平均风速2.5m/s，年平均降雨量725mm。年平均气压1005hPa。平均相对湿度71%。平均无霜期为200天，年平均日照时数2573h，最大冻土深度0.5m，地震烈度为6度。 3、水文条件 胶州市境内有大沽河等六条河流横贯东西。全市地表水总量为1.8亿立方米，地下水资源1.5亿立方米。全市一般年份水资源可利用量为1.4亿立方米。河流水系中最大的水系为大沽河，流域面积为433.6平方公里；另有洋河水系，流域面积为303平方公里。胶州市海岸长25.49公里。胶州市大部分地下水水质很好，东部近海一带的盐碱地则含盐较高。 4、植被及生物多样性 全市土壤分为棕壤、潮土、沙姜黑土、盐土和水稻土五个土类，八个亚类，十三个土属。农作物以小麦、地瓜、玉米、大豆为主要粮食作物，兼种高粱、谷子等多种粮食作物和瓜类、甜菜、大椒等经济作物。除粮食作物外，还有棉槐、果树等人工植被。无珍稀野生动植物种类。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状 根据青岛市城市空气环境质量状况发布胶州市2#环境监测子站2017.06.19-2017.06.25监测数据，主要大气污染物24小时平均浓度值SO2在4μg/m3~17μg/ m3之间，NO2在13μg/m3~28μg/m3之间，PM10在94μg/m3~142g/m3之间，PM2.5在10μg/m3~51μg/m3之间，SO2、NO2、PM10、PM2.5 24小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，大气环境质量现状良好。 2、声环境质量现状 项目周边无强噪声源，该项目地区噪声现状可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求，所在地声环境质量良好。 3、地表水质量现状： 项目所在区域地表水为石湾河水库，未进行地下水功能区划分，其地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求。 4、地下水质量现状： 项目所在地的地下水环境较好，地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中的Ⅲ类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于胶州市洋河镇洋河汽配园，其周围主要为企业和空地。目前厂区周围环境质量状况良好。因此，本评价的环境控制目标是不因本项目的建设而使周边环境质量有所下降。项目废水主要为职工生活污水，废水进入厂区化粪池，定期外运肥田。 项目周围敏感保护目标详见表6和附图3。 表6 项目主要环境保护目标、规模 保护目标 相对项目方位 距离 规模（人） 功能 保护项目及级别 河西郭村 S 350m 2100 人居 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 河西李村 S 720m 850 人居 河西范村 S 950m 700 人居 东小夼 NW 1000 610 人居 前夼村 NW 1150m 630 人居 崔家小庄村 SW 810m 1050 人居 后夼村 NW 1350m 1350 人居 仉村 E 1750m 1500 人居 石湾河水库 NE 550m / / 《地表水质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准 地下水 评价区域 《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中的Ⅲ类标准

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准； 3、地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)中Ⅲ类标准； 4、地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T 14848－1993）中Ⅲ类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 营运期： 1、废气 喷漆、固化过程产生的有机废气（非甲烷总烃、二甲苯）有组织排放浓度和排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级相关标准要求； 焊接烟尘、电炉熔化烟尘以及切割粉尘中颗粒物排放浓度执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013)重点控制区大气污染物排放浓度限值要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放要求；无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 2、噪声 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 3、固体废物 生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的规定；一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 项目废水中进入厂区化粪池，定期清运肥田。 非甲烷总烃排放量0.03t/a，二甲苯排放量0.027t/a。 |

# 建设项目工程分析

| 主要原材料用量 | 名 称 | 年用量 （吨/年） | 有 毒 原 料 用 量 | 名 称 | 年用量 （吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钢板、钢管 | 300 |  | 底漆 | 0.2 |
|  | 铝锭 | 100 |  | 面漆 | 0.2 |
|  | 铝材 | 100 |  | 稀释剂 | 0.1 |
|  | 木材 | 10 |  |  |  |
| 生产工艺流程简要说明或简图： 1.生产工艺 项目有模具制造和注塑设备制造两道生产工艺，主要产品包括精密模具和注塑设备，企业西车间生产的模具全部用于东车间注塑设备的零部件CNC生产加工过程，其生产工艺流程图详见图5、图6。 （1）模具制造 项目年生产精密模具约300套。具体生产工艺流程见图5。 图5 模具生产流程及产污环节示意图 模具生产流程简述： 项目精密模具制造流程分为三个部分：1）聚酯模雕刻、木模制造、涂砂制模；2）铝锭熔炼；3）铝材机加工。机加工后的铝材与熔炼脱模后的铝锭组装得注塑零件模具。 1）聚酯模雕刻、木模制造、制砂模 企业外购聚氨酯板、木板存放于西车间东北侧二楼原料区，用于制造砂模原型，聚氨酯板用于雕刻制造较为复杂的模具，木板用于拼装较为简单的模具。 ①聚氨酯模雕刻 聚氨酯板于西车间东北侧加工区密闭车间进行雕刻加工，经雕刻机雕刻成型。聚氨酯板雕刻过程中会产生聚氨酯板碎屑，车间设有布袋除尘器进行粉尘收集。 ②木板制模 外购的木板主要进行简单模具的制造，根据需要于西车间东北侧加工区密闭车间进行切割，然后进行组装，切割过程有少量木屑产生，木板切割量及切割频次较少，切割木屑于封闭的切割车间内无组织排放，自然沉降后集中收集作为一般固废处理。 ③木板填砂制模 最终浇筑所用模具为对称形状，涂砂制模所用的材料为铸造红砂，添加少量清水增加红砂塑性，红砂：水=20:1，将制作好的木模倒置放入砂箱，填砂，紧固抹平，将砂箱翻转，取出木模。重复一次，将两次填砂得到的砂模组合即得砂模。 ④聚氨酯板制砂模 聚氨酯板模具制模流程与模板填砂制模工艺相同。 2）铝锭熔炼 ①熔炼浇铸 铝锭经电炉熔化后，转注浇包，通过砂模冒口将熔化的铝锭注入砂制模具，铝锭熔炼过程中会产生电炉熔化烟尘。 ②冷却脱模 熔炼浇铸后置于车间模具摆放区自然冷却后脱模，脱模过程通过小型起吊机将冷却后的铸铝模具从砂模中上提，砂模即破碎散落，散落砂土收集后回用于生产。 ③切割去冒 通过小型切割机将铸铝模具多余冒口切除，用砂轮略作打磨得到铸铝磨具，切割去冒过程主要产生金属下脚料，收集后回用于铝锭熔炼。 3）铝材机加工 项目对外购的铝型材于西车间经铣床、钻床进行机加工。 4）组装 机加工后的铝材与熔炼脱模后的铝锭进行组装，得到项目注塑设备零件生产所需的模具。 （2）注塑设备制造： 年生产注塑设备约300套，具体生产工艺及图6。 注塑设备制造流程简述： 1）下料 生产加工所需的钢板、钢管存放于东车间的钢板区和钢管区，通过叉车运送到下料区根据产品需要进行剪板、折弯以及等离子切割，等离子切割过程会产生少量烟尘。 2）机加工 切割下料后的钢板和钢管，根据需求通过车床以及自动加工中心进行钻、刨、铣等工序，获得零件毛坯。本项目西车间生产的精密模具此处用于机加工过程的加工模具。 3）焊接 机加工后的零件毛坯根据产品要求，部分零件需要进行焊接，焊接过程使用二保焊机，会有少量焊接烟尘产生。 4）抛丸 零件毛坯焊接后需要进行喷漆，喷漆前需要进入抛丸间进行抛丸处理，抛丸间封闭设计，设有两台抛丸机，人工将零件投入到抛丸机内，抛丸过程会产生抛丸粉尘，通过抛丸机自带的布袋除尘器收集处理后通过一根高约15m排气筒排放。 5）喷底漆 项目设有一间喷漆房和一间烘干房，面漆底漆喷漆均于同一间喷漆房内进行，喷漆房密闭建设；底漆、面漆烘干均于同一间烘干房进行，烘干房密闭建设。 抛丸处理后的设备零件经人工挂件，首先进入喷漆房进行人工喷漆，项目设有一间喷漆房，用于底漆及面漆喷漆。运输廊道及喷漆房均为封闭建设，喷漆所用底漆为环氧富锌底漆，着漆率约为70%，喷漆过程会产生漆雾和有机废气，喷漆室下方设有循环水帘，用于吸收落地漆雾，喷漆废气经喷漆室集气系统收集后进入过滤棉去除漆雾然后进入一套“活性炭吸附+UV光氧处理”装置处理，通过一根高15m排气筒排放。 6）底漆烘干固化 零件底漆喷涂后经密闭廊道进入烘干房进行固化烘干，烘干房密闭建设，采用电加热进行烘干，烘干过程漆料中的挥发分挥发产生有机废气，有机废气经廊道内设置的及集气装置收集后与喷漆废气进入同一套“活性炭吸附+UV光氧处理”装置处理后通过一根高15m排气筒排放。 7）喷面漆 底漆烘干完成后零件通过密闭运输廊道进入喷漆房，进行人工喷漆，喷漆房密闭建设，着漆率约为70%，喷漆过程会产生漆雾和有机废气，面漆喷漆废气与底漆喷漆废气一同处理。 8）面漆烘干固化 零件面漆喷涂后经密闭廊道进入烘干房进行固化烘干，烘干房密闭建设，采用电加热进行烘干，烘干过程漆料中的挥发分挥发产生有机废气，面漆烘干废气与底漆烘干废气一同处理。 9）装配 零件加工完成后于装配区进行组装，组装所用零件部分为外购，组装得到注塑设备成品，运送至成品区存放待售。 2.产污环节 ①废气 本项目废气主要为喷漆过程产生的铸造过程产生的电炉熔化烟尘、等离子切割烟尘、抛丸过程产生的粉尘、焊接过程产生的焊接烟尘、底漆面漆喷漆废气以及烘干固化过程产生的烘干废气。 ②废水 该项目无生产废水产生，废水主要是职工生活污水。 ③噪声 本项目主要噪声源来自生产过程中的风机、车床、抛丸机等生产设备。 ④固废 本项目营运期固废主要为生产过程中产生的金属下脚料、木屑、聚氨酯板粉尘、废油漆桶、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废含油抹布、废机油以及职工生活垃圾。项目危险废物汇总详见表7。 表7 项目危险废物汇总 序号 危险废物名 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 产废周期 危险特性 污染物防治措施 1 漆渣、废油漆桶、废过滤棉 HW13 00-015-13 1.5 喷漆 固态 油 半年 危废 暂存于危废暂存区，委托有危废处理资质的单位进行处置 2 废活性炭 HW06 900-406-06 0.9 废气处理 固态 有机废物 三个月 危废 3 废机油 HW08 900-214-08 0.05 设备运转 液态 机油 半年 危废 4 含油废抹布 豁免类 900-406-06 0.05 设备维护 固态 机油 半年 豁免类 与生活垃圾一同处置 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目已完成厂房建设，现处于设备的安装与调试阶段，施工期间噪声主要来源于车间内部生产设备的安装过程。建议项目在生产设备安装过程中应采取如下噪声防护措施： ①选择低噪声设备及噪声低的施工工艺和技术，设备注意适时维护，避免部件松动等情况使噪声增强； ②对车间外围进行适当围挡，尽可能降低设备安装对周围环境的影响； ③设备安装期间要严格执行青岛市有关防噪规定，合理安排时间，文明施工； ④运输车辆进入设备安装车间低速行驶，减少鸣笛。 项目所在地无原有环境问题，周边主要为空地和工业厂房，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，设备安装结束后，其影响基本可消除。

营运期环境影响分析： 1.大气环境影响分析 （1）电炉熔化烟尘 本项目设有1台电炉，铝锭在熔化过程中产生少量的烟尘，企业拟在电炉上方设置集气罩，集气罩收集后进入“单旋风除尘器+喷淋式吸收塔”二级除尘处理后通过一根高约15m排气筒排放（P1）。 电炉年生产300天，每天工作8h，铝锭年用量约为100t。熔炼烟尘产生量类比《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第9分册中“3591钢铁铸件制造业产排污系数表（续8）”中的相关数据，详见表8，烟尘产生系数为1.5kg/t·（产品），则本项目电炉熔化烟尘产生量约为0.15t/a。 表8 3591钢铁铸件制造业产排污系数表 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 铸铝件 结构材料：铝锭、铝合金锭、铝中间合金锭 工艺材料：脱模剂（水性、醇性）、精炼剂、变质剂等 燃气炉/感应炉熔化，压铸/低压/金属型工艺-浇铸–清理 –热处理–浸漆/刷漆 ＞5000吨/年 烟尘 千克/吨-产品 1.5 ≤5000吨/年 烟尘 千克/吨-产品 2 集气罩收集效率约90%，除尘设备处理效率90%，风机风量为10000m3/h，则电炉熔化烟尘排放浓度为6.25mg/m3，排放速率为0.0625kg/h，排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013)重点控制区大气污染物排放浓度限值要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放要求。 （2）等离子切割烟尘 项目切割下料过程中，等离子切割机工作产生烟尘，通过经1套滤筒式除尘器处理后于车间内无组织排放，等离子切割烟尘收集效率95%，处理效率99%切割工序年工作时间为1200h。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中P41中钢压延加工行业无组织排放主要污染源排放系数表，切割过程烟尘排放系数为0.1~0.6kg/t钢，根据企业提供资料，等离子切割过程用钢材约为300t，项目切割烟尘按最大排放系数计算，则等离子切割烟尘产生量为0.18t/a。 根据以上分析，项目切割工序烟尘产生、治理及排放情况见表9。 表9 项目切割工序烟尘产生、治理及排放情况一览表 产污环节 污染物 产生量(t/a) 治理措施(净化效率) 排放量(t/a) 等离子切割 颗粒物(工业粉尘) 0.18 滤筒式 尘 (收集效率95%，净化效率99%) 0.0017(收集治理后排放量) 0.009(未被收集治理排放量) 根据上表，项目切割烟尘无组织排放量为0.0107t/a，排放速率为0.009kg/h （3）焊接烟尘 本项目采用CO2气体保护焊机，焊接过程中会产生少量焊接烟气，主要污染因子是颗粒物。根据建设单位提供材料，项目焊接年用焊条约为5t，年焊接时间约1200h。 根据《焊接技术手册》（河南科学技术出版社，王文翰主编，2000年版）数据：CO2气体保护焊机采用实心焊丝，发尘量为5～8g/kg，本次评价取8g/kg，则CO2气体保护焊烟尘产生量为0.04t/a。 项目产生的焊接烟尘由焊接设备自带移动式焊烟净化器处理后于车间内无组织排放，焊接烟尘的捕集效率约为80%，捕集后的净化效率约为90%，处理后焊接烟尘在车间内无组织排放，经移动式焊接烟尘净化器处理后排放量为3.2kg/a，未经收集焊接烟尘量约为4kg/a，总计7.2kg/a。 （4）抛丸粉尘 项目机加工后的零部件喷漆前需要进行抛丸处理。项目设有1台抛丸机，抛丸粉尘收集后经风机引至设备自带布袋除尘设施进行处理，经处理后的粉尘通过1支15m高排气筒排放（P2）。 经类比同类项目可知，抛丸工序室体内的抛丸粉尘平均起尘量约为600mg/m3，风机风量约为5000m3/h，布袋除尘器除尘效率约为99%，则本项目粉尘产生速率为2.4kg/h。根据项目现有生产情况，抛丸机的使用频率为每天使用2h，则粉尘产生量约为1.44t/a。抛丸粉尘经布袋除尘器处理后排放量约为0.0144t/a、排放速率约为0.028kg/h、外排环境浓度约为5.6mg/m3。颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013)重点控制区大气污染物排放浓度限值要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放要求。 （5）底漆喷漆废气、面漆喷漆废气、底漆面漆烘干废气 项目底漆、面漆喷漆于同一间喷漆房进行，底漆、面漆喷漆废气经水帘吸收部分漆雾后通过喷漆房内集气装置收集进入同一套“过滤棉”进一步去除漆雾，然后与烘干房废气一起进入同一套“活性炭吸+UV光氧装置”处理后通过一根高约15m排气筒排放（P3），喷漆房喷漆废气中漆雾颗粒经过水帘吸收及过滤棉吸附后近似全部去除，喷漆废气及烘干房有机废气收集效率约为95%，活性炭吸附+光催化氧化装置对有机废气净化效率约为90%。 根据企业资料，底漆中固体分占比75%，挥发分占比25%（二甲苯约占15~25%，取25%）；稀释剂与底漆面漆配比均为1：2，稀释剂中固体分含量约为60%，挥发分含量约为40%（二甲苯35%）；面漆中固体分占比60%，挥发分含量约为40%（二甲苯35%）；着漆率70%。挥发分VOCs以非甲烷总烃计，项目漆料产排污平衡详见表10，表11。 表10 底漆物料平衡表单位：kg/a 投入 产出 漆料 用量 成分 使用量 产出 产生量 底漆 200 固体份 150 进入产品 105 进入漆雾处理系统 45 挥发份(二甲苯) 50(50) 废气 无组织非甲烷总烃(二甲苯) 2.4 有组织非甲烷总烃 (二甲苯) 4.75 被处理装置吸收 42.75 稀释剂 100 固体份 60 废气 进入产品 42 进入漆雾处理系统 18 挥发份(二甲苯) 40(35) 无组织非甲烷总烃(二甲苯) 2（1.75） 有组织非甲烷总烃(二甲苯) 3.8(2.85) 被处理装置吸收 34.2（30.4） 有机废气总计 / / 120(105) 无组织非甲烷总烃(二甲苯) 4.4（4.15） 有组织非甲烷总烃(二甲苯) 8.55（7.6） 表11 面漆物料平衡表单位：kg/a 投入 产出 漆料 用量 成分 使用量 产出 产生量 面漆 200 固体份 120 进入产品 84 进入漆雾处理系统 36 挥发份(二甲苯) 80(70) 废气 无组织非甲烷总烃(二甲苯) 4(3.5) 有组织非甲烷总烃(二甲苯) 7.6（6.65） 被处理装置吸收 68.4(59.85) 稀释剂 100 固体份 60 废气 进入产品 42 进入漆雾处理系统 18 挥发份(二甲苯) 40(35) 无组织非甲烷总烃(二甲苯) 2（1.75） 有组织非甲烷总烃(二甲苯) 3.8(2.85) 被处理装置吸收 34.2（30.4） 有机废气总计 / / 120(105) 无组织非甲烷总烃(二甲苯) 6（5.25） 有组织非甲烷总烃(二甲苯) 11.4（9.5） 综上，项目底漆、面漆喷漆和固化废气经处理后通过同一跟P3排气筒排放，喷漆房年工作1200h，风机风量10000m3，则非甲烷总烃排放速率约为0.0166kg/h，其中二甲苯排放速率约为0.01425kg/h，非甲烷总烃排放浓度约为1.66mg/m3，其中二甲苯排放浓度约为1.425mg/m3。非甲烷总烃和二甲苯排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级相关标准要求。喷漆室底部配套1个1m3的循环水池，当循环水水质不满足要求时更换新鲜水，约半年更换一次；过滤棉装置定期更换过滤棉，约两个月更换一次。 （6）无组织排放废气 生产过程中产生的无组织排放废气主要为未经收集的电炉熔化烟尘以及喷漆房和烘干房未经收集的有机废气，用HJ/T2.2-2008《环境影响评价技术导则 大气环境》中推荐的估算模式预测项目厂界浓度达标情况。将项目车间均作为面源进行预测，源强参数见表12。 表12 项目主要废气无组织排放源强参数表 名称 排放量(kg/a) 排放速率（kg/h） 排放高度 (m) 面源长度(m) 面源宽度(m) 电炉熔炼 颗粒物 5.0 0.0042 10 60 40 焊接（东车间） 3.2 0.0027 10 60 40 等离子切割（东车间） 10.7 0.0089 10 60 40 喷漆、烘干 非甲烷总烃 10.4 0.0087 10 60 40 二甲苯 9.4 0.0078 10 60 40 预测结果见表13。 表13 项目厂界废气预测结果表 名称 预测参数 东 西 南 北 距源的距离（m） 60 10 30 30 西车间 （mg/m3） 颗粒物 0.0009 0.00014 0.0005 0.0005 东车间 距源的距离（m） 10 60 30 30 （mg/m3） 非甲烷总烃 0.00029 0.0019 0.001 0.001 二甲苯 0.00026 0.0017 0.0009 0.0009 颗粒物 0.00039 0.0025 0.0013 0.0013 厂界 叠加值（mg/m3） 颗粒物 0.00129 0.00294 0.0018 0.0018 经预测，厂界颗粒物浓度最大值为0.00294mg/m3，出现在西厂界；非甲烷总烃浓度最大值为0.0019mg/m3，出现在西厂界；二甲苯浓度最大值为0.0017mg/m3，出现在西厂界。厂界处颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。本项目无组织排放废气对周围环境影响不大。 1）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，需要对本项目无组织排放的非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物做大气环境防护距离分析。大气环境防护距离参数取值及结果详见表14。 表14 大气环境防护距离参数以及计算结果 产污单元 污染物 污染物排放速率，kg/h 评价标准，mg/m3 面源有效高度，m 面源宽度，m 面源长度，m 环境防护距离，m 喷漆、烘干 非甲烷总烃 0.0087 2.0 10 40 60 无超标点 喷漆、烘干 二甲苯 0.0078 0.2 10 40 60 无超标点 焊接、切割、熔炼 颗粒物 0.0158 1.0 10 40 60 无超标点 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式计算，本项目无组织排放废气无超标点，故无需设置大气环境防护距离。 2）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的有关规定，计算卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r——有害气体无组织排放源所在生产单位的等效半径（m）； L——工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定，采用 Screen3 估算软件对项目污染物的排放进行估算，结合项目实际情况选取估算参数。 根据拟建项目无组织排放的各种污染物情况，由公式计算确定项目无组织排放污染物需要设置的卫生防护距离见表15。 表15 卫生防护距离计算参数以及计算结果 排放源 排放因子 无组织排放量kg/h 占地面积m2 近五年平均风速m/s 环境质量标准mg/m3 卫生防护距离（m） 计算值 定值 喷漆、烘干 非甲烷总烃 0.0087 2400 3.4 2.0 0.594 50 喷漆、烘干 二甲苯 0.0078 2400 3.4 0.2 1.4 50 焊接、切割、熔炼 颗粒物 0.0158 2400 3.4 1.0 0.330 50 通过以上计算，本次评价确定拟建工程的卫生防护距离为100m，以项厂区为面源，距项目最近的村庄河西郭村距离约为350m，满足卫生防护距离的要求。 综上所述，本项目无组织排放非甲烷总烃对周围环境影响不大。 2.水环境影响分析 项目生产废水为水帘定期跟换的除漆雾废水，作为危险废物处理。排放的污水主要为职工生活污水。 项目员工共50人，生活用水量按50L/（人•d）计，总用水量约为750t/a。污水产生量以用水量的85%计，职工生活污水排放量约为637.5t/a，根据同类项目类比调查，混合废水中主要污染物源强为：CODCr≤450mg/L、BOD5≤250mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤30mg/L，排放量为：CODCr≤0.287t/a、BOD5≤0.159t/a、SS≤0.127t/a、氨氮≤0.019t/a。项目废水进入厂区自建的化粪池，定期清运外运肥田。 采取以上措施后，项目废水不会对周围水环境造成不利影响，不会对周边地表水环境造成影响。 3.噪声环境影响分析 本项目主要噪声源主要来自生产过程中的风机、机床以及抛丸机等生产设备。噪声功率级在70~85dB（A）左右。为了最大限度减小营运期产生的噪声，生产车间内设备应合理布置，尽量选用低噪声设备，设备安装时加装防振垫；对噪声较大的设备设置隔声装置，减低噪声源强；做好设备的维护，保证其正常运行，避免突发性强噪声的产生。 经采取降噪措施，项目各厂界昼间噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准(昼间60dB(A))要求，夜间不运营。该项目产生的噪声对周围环境影响较小。 综上所述，该项目产生的噪声对周围环境影响较小。 4.固体废物影响分析 本项目营运期固废主要为生产过程中产生的金属下脚料、木屑、废聚氨酯板渣、废砂土、漆渣、废活性炭、废油漆桶、废含油抹布、废机油以及职工生活垃圾。 （1）金属下脚料 铝锭熔炼、零件机加工过程会产生金属下脚料，产生量约为5t/a，由相关生产单位回收利用。 （2）木屑、废聚氨酯板渣 木模加工过程中会产生木屑，产生量约为0.01t/a；聚氨酯板雕刻过程，废聚氨酯板渣产生量约为0.01t/a，由相关生产单位回收利用。 （3）漆渣、废过滤棉、废油漆桶 喷漆及烘干过程产生的废油漆及其包装物、除漆雾废水、漆渣、废过滤棉。漆渣及其包装物产生量约为0.05t/a；废过滤棉产生量约为0.01t/a；除漆雾废水为水帘定期排污水，产生量约2.0t/a，根据《国家危险废物名录》(2016版)，油漆桶及其包装物、废过滤棉、漆渣属于危险废物，危险废物类别HW12,代码为900-252-12，暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位进行处置。 （4）废活性炭 项目有机废气经活性炭吸附装置处理后通过排气筒排放，根据工程经验，每100kg活性炭吸附20kg有机物即达到饱和状态，项目设置一台活性炭吸附装置，每台活性炭装填量200kg。 喷漆烘干工序中进入到活性炭装置的非甲烷总烃处理总量约179.55kg/a，喷漆房年工作时间1200h，即活性炭装置工作约75天达到饱和，活性炭更换总量约0.9t/a，属于危险废物，类别为HW06，代码为900-406-06，收集后暂存于危废暂存间，统一委托有危险废物处理资质的单位进行处置。 （5）废含油抹布 含油废手套、抹布产生量约为0.05t/a，属于豁免类危险废物，编号900-041-49，与生活垃圾一同处置。 （6）废机油 机加工过程产生废机油，产生量约0.05t/a，根据《国家危险废物名录》(2016版)，废机油属于危险废物，危险废物类别HW08，代码为900-214-08，暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位进行处置。 项目危废暂存间位于西车间北侧，其面积约为20 m2。危险废物暂存间的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改）相关标准要求，做好防渗措施，贴好危废暂存标识，确保危险废物暂存场所满足危险废物“防风、防雨、防晒”的三防要求，并与相关危险废物处理处置的单位签署危险废物处置协议。确保危险废物安全贮存去向合理的前提下，不会对周围环境产生污染影响。项目危险废物贮存场所基本情况详见表16。 表16 项目危险废物贮存场所基本情况 序号 危险废物名称 位置 占地面积 m2 贮存方式 贮存容积 m3 贮存周期 1 漆渣、废油漆桶 厂区西侧 7 危废暂存间 14 半年 2 废活性炭 8 16 三个月 3 废机油 5 10 半年 4 含油废抹布 / 垃圾桶 / / （7）生活垃圾 生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计算，职工人数为50人，则生活垃圾产生量为7.5t/a，收集后由当地环卫部门定期清运。 综上所述，项目各固体废物均得到有效处置，项目产生的固体废物不会对周围环境产生影响。 5.环境风险分析 环境风险是项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响及损害。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）等相关资料，项目运行过程中产生的废活性炭等属于危险废物。 （1）风险识别 依照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）等相关资料，本项目原材料中所用底漆、面漆的闪点：23℃≤闪点＜61℃，属于易燃液体，贮存场所临界量为5000t，本项目油漆用量远低于5000t/a；稀释剂的闪点＜23℃为高度易燃液体，贮存场所临界量为1000t，本项目稀释剂用量远低于1000t/a；另外本项目生产过程中产生的废活性炭、油漆桶、漆渣等废物属于危险废物，贮存量较少，不构成重大危险源，统一收集后存放于危险废物暂存间，委托有危废处理资质单位处理。项目所在区域非环境敏感区，本项目只进行环境风险分析评价。 （2）环境风险类型 在本项目中主要是油漆、稀释剂等泄漏引发火灾形成危险源，由于油漆、稀释剂的储存量较小，发生泄漏时单桶泄漏量很小，不会对附近河流造成污染；但其中挥发出的有机废气，有机废气中甲苯及二甲苯均属于有毒有害物质，在未及时采取对策措施的情况下对周围环境有一定的影响。 （3）风险管理 ① 建筑防范措施 化学品库、危废暂存间等全部进行防渗、防漏处理，修筑防火堤墙，确保事故状态下，也不会有污染物向外泄漏，对外界环境造成污染。 仓库内严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。 ② 废气处理装置故障事故应急措施 喷漆车间在生产过程中，废气处理装置发生故障时导致有机废气排放浓度变化明显，将会对大气环境造成一定影响。对于此类事故，采取以下应急措施： 1、启动车间紧急停车程序； 2、立即通知相关部门请求支援，协助救灾疏散； 3、紧急通知并疏散受污染范围内人员； 4、车间内开门、开窗或采取强制性通风； 5、向主管部门上报事故原因、损害情况、人员健康与环境风险、解救对策和方法。 6、查明事故工段，并派专业维修人员进行维修。 ③ 泄漏风险防范措施 化学品库设置事故围堰，防止外溢；加絮凝剂形成漆渣后作危废处理。切断火源。建议应急处理人员戴口罩或自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。 防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 ④ 火灾风险防范措施 油漆、稀释剂完全燃烧的产物是CO2和H2O，不完全燃烧的产物有CO等气体，当达到一定的浓度时，会影响人的造血功能及神经系统功能。所以，应加强防护措施和应急处理设施。 预防措施：经常检查，及时处理、加强原料存储区管理，油漆以及木材、成品存放区配备适当数量的灭火器材，防止火灾事故发生。 应急处理：当发生火灾时，应组织人员灭火；火势较大时，迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，油漆小泄漏时隔离50米，大泄漏时隔离150米，严格限制出入，同时拨打119，并积极配合消防人员灭火。对于应急处理人员应配戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。 防护措施：空气中浓度超标时，建议佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴氧气呼吸器。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入高浓度区作业，须有人监护。 急救措施 急救方法：当人体吸入有毒气体引起中毒，须迅速脱离现场至空气新鲜处；情节严重的要立即就医。 灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119。 （4）应急预案 企业应建立周密的紧急应变体系，具体如下： （1）指挥机构 企业成立危险源事故应急救援指挥领导小组，由企业法人及生产、安全环保、设备、保卫、卫生等部门负责人成立事故应急救援指挥部，负责一旦发生事故时全厂应急救援的组织和指挥，企业法人任总指挥，若企业法人不在时，应明确有关副职领导全权负责应急救援工作。 （2）组织机构 组织机构包括应急救援指挥部、应急救援工作组、检修组、现场保卫组、后勤保障组等。 （3）处置方案 根据重大危险源目标模拟事故状态，制定出各种事故状态下的应急处置方案，如火灾、爆炸、职业中毒等。 （4）处置程序 企业应制定事故处置程序图，要明确规定各部门、人员的职责任务，并加强宣传和培训，一旦发生重大危险源事故，做到指挥不乱。 建设单位只要完善本次评价提出的环境风险防范措施，并严格按所提措施及要求进行管理，在采取有效的环境风险防范措施后，事故发生率、损失和环境影响方面达到可接受水平。 6.产业政策符合性 根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2011年）（修正）》，项目为“鼓励类 机械 20、耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸锻件”不属于“限制类”和“淘汰类”，属于“鼓励类”建设项目，企业建设符合产业政策。 7.监测计划 该项目环境监测计划详见表17。 表17 项目污染源监测计划 类型 产污环节 监测点位 监测项目 监测频次 废气 有组织 电炉熔炼 排气筒P1 颗粒物 每半年一次 抛丸粉尘 排气筒P2 颗粒物 喷漆工序 排气筒P3 非甲烷总烃、二甲苯、 固化废气 排气筒P3 无组织 焊接烟尘 厂界外 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯 每半年一次 抛丸粉尘 电炉熔炼 粉碎工序 喷漆烘干 废水 生活污水 排污口 CODCr、BOD5、NH3-N、SS 每半年一次 噪声 厂界噪声 厂界外1m处 Ld、Ln 每半年一次 8.环境保护“三同时”验收一览表 环境保护“三同时”验收一览表见表18。 表18 环境保护“三同时”验收一览表 项目 污染源 治理措施 治理标准 废气 电炉熔炼烟尘 经集气罩收集后通过旋风除尘器处理后经高约15m排气筒（P1）排入大气 排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013)重点控制区大气污染物排放浓度限值要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放要求 抛丸粉尘 经集气罩收集后通过袋式除尘器收集后经一根高约15m排气筒（P2）排入大气 底漆面漆喷漆、烘干废气 喷漆废气进入一套过滤棉+水帘装置去除漆雾后与烘干废气一起进入同一套“活性炭吸+UV光氧装置”处理后通过一根高约15m排气筒排放（P3） 非甲烷总烃、二甲苯排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放要求；非甲烷总烃、二甲苯无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求 焊接烟尘、切割烟尘 颗粒物经袋式除尘器收集后于车间内无组织排放 颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求 废水 职工生活污水 废水进入厂区自建化粪池，定期外运肥田 对接管网后，需满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级要求 噪声 噪声设备 低噪声设备、减振、隔声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 固体废物 生活垃圾 由当地环卫部门定期清运 不外排 金属下脚料 收集后由相关单位回收利用 废木屑、废聚氨酯板渣 废含油抹布 由当地环卫部门定期清运 废机油 分类收集于危废暂存间暂存，统一委托有危险废物处理资质的单位进行处置 漆渣、废过滤棉、油漆桶 废活性炭 9.选址可行性分析 本项目位于胶州市洋河镇洋河汽配园西段，项目租赁现有厂房进行建设，周边主要为厂房和空地，项目用地性质为工业用地，符合青岛市用地规划，满足项目需要，本项目选址可行。

污染物排放分析

| 废 水 | 新鲜水总用量 | 750t/a | 排放去向 | 直接 | 厂区化粪池 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水排放量 | 675.5t/a |  | 最终 | 外运肥田 |
|  | 产生污染的工艺 装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名 称 | 产生量 (吨/年) | 排放量 (吨/年) |
|  | 职工生活 | CODcr BOD5 SS 氨氮 | 0.287 0.159 0.127 0.019 | 0 0 0 0 |
| 废 气 | 工 艺 过 程 废气排放量 (标·立方米/年) | 3.24×107 | 排气筒高度 | 15m |
|  | 产生污染的工艺装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名称 | 产生量 (吨/年) | 排放量 (吨/年) |
|  | 电炉熔炼烟尘 | 烟尘 | 0. 15 | 0.0285 |
|  | 抛丸粉尘 | 粉尘 | 1.44 | 0.0144 |
|  | 喷漆、烘干废气 | 非甲烷总烃 （二甲苯） | 0.21 （0.19） | 0.03 （0.027） |
| 固 废 | 主要的污染物 | 排放去向 |
|  | 名称 | 产生量 (吨/年) | 排放量 (吨/年) |  |
|  | 生活垃圾 | 7.5 | 0 | 由当地环卫部门定期清运 |
|  | 木屑、废聚氨酯板渣 | 0.1 | 0 | 收集后由相关生产单位回收利用 |
|  | 金属下脚料 | 5.0 | 0 | 收集后交由相关生产单位回收利用 |
|  | 漆渣、废过滤棉、废油漆桶 | 1.5 | 0 | 统一委托有危险废物处理资质的单位进行处置 |
|  | 废活性炭 | 0.9 | 0 |  |
|  | 废机油 | 0.05 | 0 |  |
|  | 废含油抹布 | 0.05 | 0 | 由当地环卫部门定期清运 |
| 噪 声 | 主要噪声源 | 等效声级dB(A) |
|  | 生产过程中的电炉、机床、切割机、风机等生产设备 | 70~85dB(A) |
| 其 它 | —— |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 电炉 | 烟尘 | 经集气罩收集后通过旋风除尘器处理后经高约15m排气筒（P1）排入大气 | 达标 |
|  | 抛丸机 | 粉尘 | 经集气罩收集后通过袋式除尘器收集后经一根高约15m排气筒（P2）排入大气 | 达标 |
|  | 喷漆、烘干废气 | 非甲烷总烃 （二甲苯） | 底漆、面漆喷漆废气进入一套过滤棉+水帘装置处理后与烘干废气一起进入同一套“活性炭吸+UV光氧装置”处理后通过一根高约15m排气筒排放（P3） | 达标 |
| 水 污 染 物 | 职工生活污水 | CODcr BOD5 SS 氨氮 | 生活污水进入厂区自建化粪池，定期清运外运肥田 | 达标 |
| 固 体 废 物 | 机加工 | 废金属下脚料 | 收集后由相关单位回收利用 | 达标 |
|  | 模具制作 | 木屑、废聚氨酯板渣 | 收集后由相关单位回收利用 |  |
|  | 设备维护 | 含油废抹布 | 当地环卫部门定期清理 |  |
|  | 设备运行 | 废机油 | 统一委托有危险废物处理资质的单位进行处置 |  |
|  | 喷漆 | 漆渣、油漆桶、废过滤棉 |  |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由当地环卫部门定期清运 |  |
| 噪 声 | 主要来自生产过程中的机床、抛丸机、机床、切割机等生产设备。噪声源强在70~85dB(A)之间。机械选用低噪声设备，安装时加防振垫，尽量远离厂界，并加强设备维护。经厂区围墙隔音、距离衰减后，厂界外1m处的噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中的2类标准对周围环境影响较小。 |
| 其 它 | 无 |

污染物增减情况表

| 污染物 名称 | 原有 排放量 (1) | 新建部分 产生量 (2) | 新建部分 削减量 (3) | 以新带老 削减量 (4) | 排放 增减量 (5) | 排放 总量 (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 0 | 0.06755 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| CODCr | 0 | 0.287 | 0.287 | 0 | +0 | 0 |
| BOD5 | 0 | 0.159 | 0.159 | 0 | +0 | 0 |
| SS | 0 | 0. 127 | 0.127 | 0 | +0 | 0 |
| NH3-N | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | +0 | 0 |
| 废气 | 0 | 3.24×107 | 0 | 0 | +3.24×107 | 3.24×107 |
| 非甲烷总烃 | 0 | 0.21 | 0.18 | 0 | +0.03 | 0.03 |
| 二甲苯 | 0 | 0.19 | 0.163 | 0 | +0.027 | 0.027 |
| 工业固废 | 0 | 0.00151 | 0.00151 | 0 | 0 | 0 |

注：

- 单位：废气量  标米3/年；废水、固体废物  万吨/年；一类污染物  千克/年；其他 吨/年。

- “污染物名称”一栏的空格处填写该项目的特征污染物。

- 逻辑关系：(5)=(2)-(3)-(4)；(6)=(2)-(3)+(1)-(4)。

- (5)≥0时，取正值；(5)≤0时，取负值。

生态影响分析

一、主要生态影响（不够可另附页） 项目位于胶州市洋河镇洋河汽配园西段，所在地经开发建设，自然植被已基本被破坏，自然生态环境已发生变化。项目租赁现有厂房进行装修建设，项目建设对周边生态环境造成影响较小。

二、生态保护措施及预期效果 建设项目厂区及周边应加强绿化，广植树木花草，提高绿化率。并且加强管理，常浇水、喷水、撒水，能起到降尘、减噪、美化环境的作用，能大大改善周围环境。

# 结论与建议

一、环境影响评价结论 1、选址可行性结论 该项目位于胶州市洋河镇洋河汽配园西段，项目用地为工业用地。职工生活污水进入厂区化粪池，定期清运外运肥田。项目建设符合相关用地政策，项目选址可行。 2、环境现状结论 根据青岛市环境空气自动监测系统胶州市子站的监测数据，2017年6月20日~24日，该区域主要大气污染物浓度PM10为0.039~0.029mg/m3、SO2为0.007~0.006mg/m3、NO2为0.014~0.012mg/m3、PM2.5为0.010~0.012 mg/m3，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，大气环境质量现状良好。 项目周边无强噪声源，项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 3、营运期环境影响分析 （1）废气 本项目废气主要漆过程产生的铸造过程产生的电炉熔化烟尘、等离子切割烟尘、抛丸过程产生的粉尘、喷漆废气、烘干固化过程产生的烘干废气以及焊接过程产生的焊接烟尘。 电炉熔化烟尘经集气罩收集后通过旋风除尘器处理后经高约15m排气筒（P1）排入大气；抛丸机粉尘经集气罩收集后通过袋式除尘器收集后经一根高约15m排气筒（P2）排入大气；底漆、面漆喷漆废气进入同一套过滤棉+水帘装置处理后与烘干房烘干废气一起进入同一套“活性炭吸+UV光氧装置”处理后通过一根高约15m排气筒排放（P3）。颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013)重点控制区大气污染物排放浓度限值要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放要求；颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；非甲烷总烃和二甲苯排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级相关标准要求。 因此，本项目废气对周边大气环境影响较小。 （2）废水 项目废水主要为职工生活污水，废水排放量约为675.5t/a，职工生活污水进入厂区自建化粪池定期清运肥田。 采取以上措施后，项目废水不会对周围水环境造成不利影响，不会对周边地表水环境造成影响。 （3）噪声 本项目主要噪声源主要来自生产过程中的抛丸机、机床、切割机等生产设备。噪声功率级在70~85dB（A）左右。尽量选用低噪声设备，设备安装时加装防振垫；对噪声较大的设备设置隔声装置，减低噪声源强；做好设备的维护，保证其正常运行，避免突发性强噪声的产生。 经采取降噪措施，项目各厂界昼间噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准(昼间60dB(A))要求，夜间不运营。该项目产生的噪声对周围环境影响较小。 （4）固废 本项目营运期固废主要为生产过程中产生的金属下脚料、木屑、废聚氨酯板渣、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废油漆桶、废含油抹布、废机油以及职工生活垃圾。 项目生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；金属下脚料、木屑、废聚氨酯板渣、废砂土收集后由相关生产单位回收利用；漆渣、废过滤棉、废油漆桶、废活性炭属于危险废物，统一委托有危险废物处理资质的单位进行处置；含油废抹布与生活垃圾一同处置，由环卫部门定期清运。 项目各固体废物均得到有效处置，不会对周围环境产生影响。 二、建议 1）项目的环保防污措施要与项目同时建设、同时运行，确保各项防治措施落实到位，实现经济效益、社会效益与环境效益的统一与协调发展； 2）项目投产营运后，加强管理，使各污染因素降低到最低程度； 3）加强职工的环保教育，增强职工环保意识。 综上所述，在确保上述各项污染防治措施及建议落实到位的情况下，从环境效益、经济效益和社会效益三统一的角度出发，该项目选址与建设是可行的。

# Text boxes

组装

木板

雕刻粉尘

切割拼装

铝锭

计量、组合

熔炼铸造

聚氨酯板

电炉废气

聚酯模雕刻

制砂模

木屑

自然冷却

脱模

金属下脚料

金属下脚料

切割去冒

机加工（铣、钻）

铝型材

模具

等离子切割烟尘

钢板、钢管

喷底漆废气

抛丸

焊接

机加工（钻、刨、铣）

喷底漆

烘干固化

装配

下脚料、废机油、含油抹布

成品

粉尘

焊接烟尘

切割下料

50%

50%

底漆烘干废气

喷面漆

烘干固化

喷面漆废气

面漆烘干废气

图6    注塑设备制造流程及产污环节图