# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 安徽省粮食产后服务中心体系建设项目杨村镇区域建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 凤台县陈雷农机服务专业合作社 |
| 法人代表 | / | 联系人 | 杨春 |
| 通讯地址 | 淮南市凤台县杨村镇 |
| 联系电话 | 15155430766 | 传真 | -- | 邮政编码 | 232000 |
| 建设地点 | 淮南市凤台县杨村镇境内 |
| 立项审批部门 | 凤台县发展和改革委员会 | 批准文号 | 发改投资[2019]25号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | A0514 农产品初加工活动 |
| 占地面积 （平方米） | 4100 | 绿化面积 （平方米） | -- |
| 总投资 （万元） | 461 | 其中：环保投资（万元） | 23.2 | 环保投资占总投资比例 | 5.03% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019.05 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 凤台县陈雷农机服务专业合作社建设的安徽省粮食产后服务中心体系建设项目杨村镇区域建设项目，位于淮南市凤台县杨村镇杨村村、前圩村。该项目于2019年1月18日经凤台县发展和改革委员会凤发改投资[2019]25号文批复。本项目总投资461万元，占地面积4100平方米，新建包括建设烘干车间、仓库及其他配套设施，用于粮食烘干仓储，服务于杨村镇杨村村、前圩村。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法规，项目需开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单，项目类别为“二、农副食品加工业”中“2 粮食及饲料加工”，属于“报告表”类别，应编制环境影响报告表。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的规定，凤台县陈雷农机服务专业合作社委托安徽全方环境科技工程股份有限公司对该项目进行环境影响评价工作。 接受委托后，我单位组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 2、编制依据 2.1国家法律、法规及政策 （1）中华人民共和国主席令第9号：《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行； （2）中华人民共和国主席令第31号：《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日施行； （3）中华人民共和国主席令第87号：《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行； （4）中华人民共和国主席令77号：《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日施行； （5）中华人民共和国主席令第58号：《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》，2016年11月7日修订； （6）中华人民共和国主席令48号：《中华人民共和国环境影响评价法（修订）》，2016年9月1日施行； （7）中华人民共和国国务院令第682号：《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日施行； （8）生态环境部令第1号：《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修正），2018年4月28日； （9）国务院（国发[2013]37号）：《关于印发〈大气污染防治行动计划〉的通知》，2013年9月10日； （10）国务院国发[2015]17号：《关于印发水污染防治行动计划的通知》，2015年4月2日； （11）国务院国发[2016]31号：《土壤污染防治行动计划》，2016年5月28日； （12）国务院国发〔2018〕22号：《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，2018年6月27日； （13）安徽省人民代表大会：《安徽省大气污染防治条例》，2015年3月1日起施行； （14）2017年11月17日安徽省第十二届人民代表大会常务委员会第四十一次会议：《安徽省环境保护条例》，2018年1月1日施行； （15）安徽省人民政府（皖政秘〔2018〕120号）：《安徽省生态保护红线》，2018年6月； （16）安徽省人民政府（皖政〔2018〕83号）：《关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》，2018年9月27日； （17）安徽省人民政府（皖发〔2018〕21号）：《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》，2018年6月27日； （18）淮南市人民政府淮府[2003]94号文：关于印发《淮南市水环境功能区划》和《淮南市饮用水源地环境保护区划》的通知，2003年9月10日； （19）淮南市人民政府（淮府[2014]11号）：《关于印发淮南市大气污染防治行动计划实施方案的通知》，2014年3月26日。 2.2评价技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》，HJ2.1-2016，2017年1月1日； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》，HJ2.2-2018，2018年12月1日； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》，HJ2.3-2018，2019年3月1日； （4）《环境影响评价技术导则 生态影响》，HJ19-2011，2011年9月1日； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》，HJ610-2016，2016年1月7日； （6）《环境影响评价技术导则 声环境》，HJ2.4-2009，2010年4月1日； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ169-2018，2019年3月1日； 3、项目概况 （1）项目名称：安徽省粮食产后服务中心体系建设项目杨村镇区域建设项目 建设单位：凤台县陈雷农机服务专业合作社 （3）建设地点：淮南市凤台县杨村镇境内，项目东侧、北侧为空地，南侧为农村道路，西侧为086乡道，项目地理位置见附图1。 （4）建设性质：新建 （5）项目总投资：461万元 （6）建设用地：项目建设用地总面积6.16亩（约4100m2） （7）建设内容：项目建设烘干车间、仓库及其他配套设施，用于粮食烘干，服务于杨村镇杨村村、前圩村。建设内容包括：项目新建设粮食储备仓1800m2，水泥场地道路等240m2。新建烘干机罩棚及配套设施，并配套建设环保、给排水及供电等辅助设施；购置烘干机8台套，粮食清选设备2套、装运车2辆及地磅2套等设施；项目建成后日收储及烘干能力达200吨。 4、建设内容与规模 建设项目主要工程组成内容，见表1-1。 表1-1 建设项目组成一览表 类别 工程名称 建设规模及内容 备注 主体工程 烘干罩棚区 建筑面积400m2，设置烘干生产线1条，位于厂区烘干间内，主要生产设备为烘干机、热风炉等。共计日烘干粮食200t。 新建 辅助工程 办公室 1处，占地面积约40m2，用于单位人员办公 新建 储运工程 标准化仓库 1座，主要用于粮食存放，建筑面积约1800m2 新建 公用工程 供水 由自来水厂供给 新建 排水 项目生活污水经化粪池收集后用于周边农田施肥，不外排 新建 供电 由乡镇电网引入 新建 环保工程 废水防治 项目生活污水经化粪池收集后用于周边农田施肥，不外排 新建 废气防治 投料、烘干粉尘 投料、烘干的粉尘经布袋除尘器处理后经15m高1#排气筒高空排放； 新建 热风炉废气 生物质热风炉废气经旋风除尘+水膜除尘器处理后经15n高2#排气筒高空排放； 新建 噪声防治 优先选择低噪声设备、减振减噪；加强设备的日常检修，避免设备运转不正常时产生的高噪影响；生产厂房采取隔声措施 新建 固废防治 设置一般固废暂存场，分类收集，合理处置；生活垃圾由环卫部门统一收集处理 新建 表1-2 项目经济技术指标一览表 序号 项目 数值 计量单位 1 建设用地面积 6.16 亩 2 总建筑面积 2240 m2 其中 标准化仓库 1800 m2 烘干罩棚区 400 m2 办公室 40 m2 3 水泥场地及道路 240 m2 4 总投资 461 万元 5、总平面布置 本项目在力求布置紧凑，流程合理的前提下，满足国家防火、环保、安全、卫生等方面规范规定，同时结合项目组成、场地现状条件，厂房内的平面布置主要分为烘干区、仓储区。厂房内部人流、物流分布清晰，互不干扰。烘干 综上所述，本项目总图布置基本合理。 6、产品方案 本项目建成后产品方案见下表。 表1-3 项目产品产量一览表 序号 产品名称 设计生产能力 年工作时间 1 粮食烘干仓储 200t/d 60d 7、主要设备 本项目主要生产设备见下表。 表1-4 主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 1 投料坑格栅 3x3m 个 1 2 入筛斗提机 DTG26/23 台 1 3 移动式清理筛 -- 台 2 4 斗式提升机 TDTG36/28 台 2 5 移动式皮带输送机 HZ型,Q=100t/h 台 1 6 闸门 TZMD30x30 台 1 7 谷物烘干机 5HXW-21 台 8 8 出料皮带机 TDSL-500 台 1 9 生物质热风炉 5L-40 台 1 10 风机 4-72-8C 台 2 11 地磅 / 台 2 12 装运车 / 辆 2 8、主要原辅材料与能耗 建设项目能源资源消费情况，见表1-5。 表1-5 原辅材料与能耗情况 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 粮食 t/a 12000 外购 1 水 m3 27 乡镇供水 2 电 Kw·h 20000 乡镇供电 3 生物质颗粒 t/a 240 成型颗粒 9、公用工程 给排水 本工程给水源接自乡镇给水管网。 排水采用雨、污分流制，办公生活污水经化粪池处理后，人工清掏施肥。 供电 该项目电源引自园区供电系统，设备电压为380V/220V，由厂区配电室经配电柜分路送至各用电区。 消防 消防给水共设三个系统：室外消火栓系统，室内消火栓系统，自动喷水灭火系统。消防给水系统各地块独立设置，在建筑各层相应部位设置相应手提式灭火器。 10、工作制度与定员 建设项目劳动定员5人，1班，每班工作时间8小时，年工作60天，项目不设食堂住宿。 11、产业政策合理性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》中的规定，本项目不属于“鼓励类”、“ 限制类”和“淘汰类”，属“允许类”建设项目，故项目的建设符合国家产业政策要求。 12、规划选址及环境相容性分析 本项目位于凤台县杨村镇境内，该项目用地选址不占用基本农田，符合杨村镇土地总体规划。 项目区域基础配套设施基本齐全，同时周边主要为当地住户及农田为主，根据现场勘查，评价范围内无自然保护区，风景名胜区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，外环境关系相对较为简单，外环境制约因素小，与周边环境是相容的。本项目周边没有对项目有影响和限制性的企业，污染物相对简单，在落实本次环评提出的相关污染防治措施，并认真履行“三同时”制度后，各污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境功能级别，对区域环境影响较小。根据《粮油加工环境要求》（GB/T26433-2010）“厂址应位于居民区及对空气含尘量有严格要求的单位主导风向的下风侧，在全年主导风向不明的地区，以夏季主风向为全年主导风向；原理易燃易爆及其他污染源，并避开其主导风向的下风侧。具备满足生产、生活及发展规划所需的给水、排水、供电、供热、通讯等基础设施”。本项目位于村庄的下风向，具备满足生产和生活要求的给水、排水、供电等基础设施区域。因此本项目规划选址基本可行。 13、与《安徽省人民政府关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》相符性分析 根据《安徽省人民政府关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（皖政〔2018〕83号），打赢蓝天保卫战，是党的十九大作出的重大决策部署，事关满足人民日益增长的美好生活需要，事关全面建成小康社会，事关经济高质量发展和美丽中国建设。蓝天保卫战“重点区域范围”主要为京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域，其中长三角地区，包含上海市、江苏省、浙江省、安徽省。本项目位于安徽省淮南市凤台县杨村镇境内，属于蓝天保卫战“重点区域范围”。 根据《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》中第（七）条——深化工业污染治理，持续推进工业污染源全面达标排放，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。本项目粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及无组织排放浓度限值要求，项目生物质热风炉产生燃烧废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中“其他炉窑”二级排放标准，并且本项目不属于“两高”产业。综上所述，本项目与《关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》是相符的。 14、与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发〔2018〕21号）相符性分析 根据《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发〔2018〕21号），全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带，奋力在推动长江经济带高质量发展中走在前列。“意见”中也指出，淮河流域、新安江流域也要按照“意见”中要求落实，为全面建设现代化五大发展美好安徽谱写最美篇章。 本项目位于淮南市凤台县杨村镇境内，距淮河干流31.8km。本项目为粮食产品配套服务设施建设项目，不属于“两高”产业，也不在1公里禁建范围内，本项目选址符合要求。 综上所述，本项目与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》是相符的。 15、“三线一单”符合性分析判定 本项目与“三线一单”的相符性分析如下： ①生态保护红线 根据安徽省人民政府2018年6月发布的《安徽省生态保护红线》，生态保护红线主要包括重点生态功能区、生态敏感区/脆弱区、禁止开发区、其他区域，本项目属于规划的集体建设用地，项目建设不涉及生态保护红线。 ②环境质量底线 本项目废气、废水、噪声均可以达标排放，固废可以得到合理处置，对区域环境影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。 ③资源利用上线 本项目用水来自自来水，用电由农村电网供给，因此，项目用水、用电、用地均不会达到资源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目属于粮食加工类项目，符合相关规划，不属于环境准入负面清单项目。 综上，本项目建设符合“三线一单”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目所在厂区主要用于粮食产生，没有遗留的主要环境问题，项目周围主要为居民居住用地，没有对项目有影响和限制性的企业。本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 凤台县位于安徽省中部偏北，淮河中游，北纬32°33′~33°、东经116°21′~116°56′，古称州来，又谓下蔡。清雍正十年（公元1732年）置县，沿革至今。东临淮南市区，北依蒙城县，西接颍上县，南隔淮河与寿县相望。县域呈东南、西北斜形，南北长50km，东西宽约42km，总面积1000km2。 建设项目所在地位于淮南市凤台县杨村镇境内，交通十分便利。 2、地形地貌 凤台县位于江淮丘陵与黄淮平原交界处，属华北地层大区-晋冀鲁豫区-徐淮分区-淮南小区，发育上太古界-上元古界-下古生界-中生界-新生界，地质构造单元属中朝准地台-淮河台坳-淮南陷褶断带，呈西北东南向斜，海拔17~26m，坡降1/7000~1/10000。因古地质演变、交互沉积与黄淮侵蚀和人为活动影响，形成“大平小不平”地貌。淮河以北地势平坦，淮河与西淝河-花家湖两岸汛期沉积形成0.5~2km河漫滩；西淝河-花家湖入淮口处受淮河洪峰顶托影响，形成东风湖“河口湾地”；淮河泛滥土化积物包围阻隔，形成焦岗湖洼地；焦岗湖以南为自然坡堤，属淮河泛滥沉积缓岗。 3、水文状况 凤台县地表水系属淮河流域，淮河1~3级支流10条、湖泊3处，其中：跨界淮河干支流5条、跨界淮河旁侧湖泊2处；此外，还有新集、张集、顾桥矿区采煤塌陷水域，总积水面积105.84km2。 ——淮河：淮河由陆家沟口入凤台县境，至永幸河闸口以下分南北岔，北岔入市境潘集区，南岔入市境八公山区，境内长32.6km（总长37.7km），平均河宽420m，南岔平均河宽330m，北岔平均河宽310m。淮南市辖淮河入境鲁台孜水文站，1960年前最低水位14.68m（1953年6月19日）、最高水位26.00m（1954年7月27日），1961~2000年最低水位15.1m（1978年11月8日）、最高水位26.00m（1991年7月13日），最大流量12800m3/s（1950年7月18日），最小流量0（1979年1月1日）。市辖淮河干流，90%保证率，多年平均流量300m3/s，多年最枯月平均流量20m3/s；多年平均含砂量0.581kg/m3，最大含砂量17.2kg/m3，最小含砂量0.002kg/m3。 ——茨淮新河：淮河一级支流，人工河流，上起沙颍河茨淮铺，由西向东于荆山口上游入淮河，流经阜阳、利辛、蒙城、凤台、淮南、怀远四县两市，全长 134.2km，流域总 面积 7127km2；凤台县流经长 31.12km，境内河宽 225~375m，1995~2004年最枯月平 均流量 1.98m3/s。 ——西淝河：淮河一级支流，全长 178km，凤台县辖 55.3km；流域面积 4100km2， 1972年茨淮新河开通后，实际汇水面积 1609km2，平均河宽 250m；历史最高水位：闸上24.82m（1954年7月29日），闸下25.38m（1954年7月27日）；历史最低水位： 闸上14.22m（1953年6月21日），闸下13.96m（1958年7月3日）；最大流量1360m3/s，多年最枯月平均流量 1.32m3/s。 4、气候、气象 凤台县地处亚热带与温暖带过渡区，属暖温带半湿润大陆性季风气候区，基本特征是：春暖、夏热、秋凉、冬冷，四季分明，气候温和，光照充足，热量丰沛，无霜期长，季风显著，雨热同季。1950~2008年，凤台县多年平均气温15.2℃，历史极端最高气温41.4℃（1959年9月24日），历史极端最低气温-21.7℃（1969年1月31日）；多年平均降水量879mm，历年最大降水量1573.1mm（1991年），历年最小降水量441.9mm（1966年），日最大降水量320.4mm，小时最大降水量75.3mm；降水主要集中6~8月份，约占全年降水量51%；年平均蒸发量1225mm，枯水年份蒸发量1331mm，特枯水年份蒸发量1562mm；常年最多风向东风，最大频率38%；年内冬季最多风向东风，春季最多风向东南偏东风，夏秋季东南偏东风向东风和东北偏东风过渡；近五年，平均风速1.6m/s。 5、植被、生物 县境属于落叶阔叶林带，长期以来由于人工开发利用等因素，一些早期的古老原始植被已很难见到。现今所见到的多为人工植被，大部分以落叶阔叶树种为主。县境地处北亚热带向暖温带过渡的湿润地区，有利于植物生长。但经长期不合理砍伐，到建国初期，境内只有少数小块次森林和零星古老的单株树木生长，覆盖率为7.99%。解放后，大兴植树造林，以针叶树和落叶阔叶树为主。落叶阔叶树种有山槐、刺槐、谷种杨树、苦楝、川楝、白榆、泡桐等50余种。针叶树主要有马尾松、黑松、火炬松、池杉、侧柏、千头松等20余种。常见的风景观赏树种有雪松、龙柏、广玉兰、白玉兰、黄杨、桂花等10种。经济林有14科、16属，主要有银杏、桃、李、桑、枣、荆条、紫穗槐等60余种。河湖滩地以芦苇群落为主，分布在沿河两岸、湖泊低洼地。水生植被常见的有金色藻、黑藻及菱、藕、芡实、浮萍、紫萍等浮水植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据《2017 年淮南市环境质量状况公报》可知，2017 年淮南市环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）年平均值分别为 18 微克/立方米、31 微克/立方米、107 微克/立方米、62 微克/立方米、0.831 毫克/立方米和 109 微克/立方米，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 0.53 倍和 0.77 倍。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域附近水体为西淝河，地表水数据引用自《凤台县友鼎建材有限公司7000m2/d大理石加工项目》监测报告，监测数据见表3-1。 表3-1 西淝河断面水质监测结果表 采样点名称 监测时间 项目 pH 无量纲 DO mg/L BOD5 mg/L 高锰酸盐指数 mg/L NH3-N mg/L 西淝河 2017-3-25 监测值 7.95 4.7 5.3 6.7 0.385 超标倍数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2017-3-26 监测值 7.86 5.1 4.8 6.2 0.375 超标倍数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 GB3838-2002 Ⅳ类 6~9 ≥3 ≤6 ≤10 ≤1.5 由上表可见，在监测时段内，西淝河断面的各项监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类要求，监测时段内水质较好。 3、声环境质量现状 为了解项目声环境质量现状，特委托安徽普惠检测技术有限公司宿州分析测试中心于2019年1月25日~1月26日对建设项目周边进行声环境现状监测。监测结果如下表。 （1）监测布点 声环境现状监测在本项目厂址边界布置4个测点。具体布设点详情见表3-2。 表3-2 噪声现状监测布点一览表 类别 编号 监测点位 厂界噪声 1# 东界 2# 南界 3# 西界 4# 北界 （2）监测时段和频率 连续监测2d，每天昼夜各1次，测量时间安排在昼间（06:00～22:00）和夜间（22:00～06:00）进行。 根据现场监测，其结果如下表3-3： 表3-3 声环境现状监测结果 单位：dB（A） 类别 监测时间 1#（东界） 2#（南界） 3#（西界） 4#（北界） 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 2类 1.25 54.8 41.6 54.7 40.6 54.7 42.2 54.6 42.3 1.26 53.9 40.8 55.1 41.4 56.3 41.5 55.8 41.6 根据以上监测结果，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，不会因项目的实施而改变区域环境现有功能。 根据现场调查，项目周边主要环境敏感点分布情况见表3-4，周边环境现状见附图3。 表3-4 本项目环境保护目标一览表 环境要素 环境保护 目标名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 环境空气 杨村 SE 40 约80户/320人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级 杨村小学 N 320 约400师生 地表水 西淝河 S 500 小型河流 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 声环境 杨村 SE 40 约80户/320人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 厂界外1m （GB3096-2008）2类

# 评价适用标准

| 环 境质量标准 | 1、环境空气质量标准 该项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 2、地表水环境质量标准 建设项目区域地表水体西淝河水质评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（不含pH值） 水体 类别 pH值 高锰酸盐指数 NH3-N 溶解氧 西淝河 Ⅳ类 6~9 ≤10 ≤1.5 ≥3 3、声环境质量标准 项目属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 区域类别 昼 间 夜 间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染物排放标准 | 大气污染物排放标准 项目生物质热风炉燃烧生物质颗粒的过程中会产生燃烧废气，产生烟尘参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中“其他炉窑”二级排放标准，其中NOx参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值，具体标准值见下表。 表4-4 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） 类别 污染物名称 排放浓度（mg/m3） 评价区域功能类别 热风炉 颗粒物 200 全部区域 SO2 850 全部区域 NOX 200 全部区域 烟气黑度 1（格林曼级） 全部区域 本项目大气污染物粉尘等执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准和无组织排放监控浓度限值的要求。具体标准值见表4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许 排放浓度 (mg/m3) 最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放监测浓度限值(mg/m3) 排气筒(m) 二级 监控点 浓度(mg/m3) 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 水污染物排放标准 本项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不排入水体。 3、噪声排放执行标准 建设项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声评价，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 时期 噪声限值 昼间 夜间 施工期 70 55 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 时期 功能区类别 噪声限值 昼间 夜间 营运期 2 60 50 4、固废排放执行标准 一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准。 |
| 总量控制指标 | 项目生活污水经化粪池收集后农用，不外排。 根据项目工程分析，总量排放控制指标如下：颗粒物：0.19t/a、二氧化硫0.12t/a、氮氧化物0.245t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期工艺流程 本项目施工主要流程有以下几个阶段：基础工程、主体工程、设备安装工程、工程验收直至使用。施工期建设流程及产污环节见下图。 图5-1 施工建设流程及产污环节示意图 2、运营期工艺流程 本项目运营期粮食烘干工艺流程及产污环节如下： 图5-2 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 新收购的谷物初始水分在17%以上，则需烘干至13-15%。收购的湿稻谷，经铲车投入投料坑，再经密闭提升机输送入滚筒清理筛清理杂质，清理后的稻谷再经密闭提升机输送入循环式烘干机进行烘干，烘干后的稻谷经密闭皮带输送机送入农产品仓库。本项目不涉及粮食熏蒸工序。 此工艺流程的排污节点为：投料、烘干等工序产生的含尘废气；热风炉产生的烟气；生产工序无废水产生；各类机械设备产生的机械噪声；清理工序产生的杂质；布袋除尘器收集的除尘灰；旋风及水膜除尘系统收集的灰渣；热风炉产生的灰渣。

主要污染工序： 1、施工期污染源分析 1.1 废气 施工期的大气污染源主要为进行场地开挖、平整和物料装卸、运输等施工活动时排放的含NOX、CO的废气和扬尘。 （1）车辆行驶动力扬尘 在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况，可按以下经验公式计算： 式中：Q—汽车行驶的扬尘量，kg/km·辆； V—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，吨； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-1为一辆10吨卡车，通过一段长为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表5-1 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘量 单位：kg/km·辆 清洁 车速 0.1 (kg/m2) 0.2（kg/m2） 0.3 （kg/m2） 0.4 （kg/m2） 0.5 （kg/m2） 1.0 （kg/m2） 5（km/h） 0.0511 0.0859 0.1164 0.1444 0.1707 0.2871 10（km/h） 0.1021 0.1717 0.2328 0.2888 0.3414 0.5742 15（km/h） 0.1532 0.2576 0.3491 0.4332 0.5121 0.8613 25（km/h） 0.2553 0.4293 0.5819 0.7220 0.8536 1.4355 从上面的公式以及上表可见，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。 （2）风蚀扬尘 施工扬尘的另一来源是建材的露天堆放、裸露场作业的风力扬尘，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响，一般情况下，施工工地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 堆场扬尘量的经验计算公式为： 式中：Q—起尘量，kg/t.a； V50—距地面50m处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水量，%。 起尘风速与粒径和含水量有关，粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表。 表5-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径(μm) 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度(m/s) 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粉尘粒径(μm) 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度(m/s) 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粉尘粒径(μm) 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度(m/s) 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 由表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。据类比调查，在大风情况下施工现场下风向1m处扬尘浓度可达到3mg/m3以上，25m处为1.5mg/m3，下风向60m内TSP超标。 （3）汽车尾气 项目施工期间车辆主要负责运输建筑原材料，其产生的汽车尾气对环境影响较小。 1.2 废水 施工阶段的废水主要为施工人员的生活污水和建筑废水。施工人员高峰时约有25人，用水量按50L/人·d（根据《给排水设计手册》）测算，生活污水产生量按日用水量的80%计，则生活污水最大排放量为1m3/d。建筑废水来自砂石冲洗、混凝土养护、设备车辆冲洗等，据类比调查，废水产生量约为20m3/d。 生活污水中的主要污染物为COD、SS、氨氮和动植物油，主要污染物的排放浓度为COD：200mg/L，BOD5：150mg/L，SS：100mg/L，氨氮：30mg/L，动植物油：30mg/L，污染物排放量初步估算为：COD：0.20kg/d、BOD5：0.15kg/d、SS：0.10kg/d、氨氮：0.03kg/d、动植物油：0.03kg/d。施工人员生活污水利用化粪池处理后清掏施肥。 建筑废水中含有大量的泥沙与悬浮颗粒物，另有少量油污，基本无有机污染物，经施工现场临时设置的排污沟收集，沉淀池处理后，处理后的废水用于施工现场洒水降尘，不外排。 1.3噪声 施工噪声主要噪声源为施工机械、车辆运输，分别产生于基础建设及设备安装阶段包括场地平整、基础开挖、结构施工和设备安装等工程，主要设备声源强度介于84～96dB之间。另外包括运输车辆所产生的噪声影响。 表5-3 土建施工阶段机械噪声值 声源 打夯机 运输车辆 水泥震器 噪声值 〔dB(A)〕 距机械5m处 96 90 91 距机械10m处 90 84 85 1.4 固体废物 施工阶段的固废主要为施工人员产生的生活垃圾和施工过程产生的建筑垃圾等。 生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计算，施工期人数以25人计，则生活垃圾产生量为12.5kg/d，由环卫部门统一收集进行处理。 根据同类施工统计资料，施工现场产生钢材、碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾，施工期建筑垃圾的产生量约为6t，需按建筑垃圾有关管理要求及时清运出场并进行处置。 2、运营期污染源分析 2.1废气 （1）投料、烘干工序粉尘 本项目设8台烘干机。项目投料后粮食烘干在烘干机内进行，清选、烘干工序均为全封闭式作业，清选出来的粮食由提升机送入烘干机内进行烘干。清选、烘干工序产生的粉尘由设备自带的布袋除尘器处理(设计最大风量为8000m3/h)。本项目年生产60d，生产时数为480h，布袋除尘器设计最大风量为8000m3/h。计算可知，清选、烘干工序废气总量为384万m3/a。 根据参考《工业污染源产排污系数手册》中“谷物磨制行业排污系数表”，大米加工粉尘直排产污系数为0.015kg/t-原料。类比大米加工项目粉尘排放系数，本项目年烘干粮食12000t，清选、烘干工序粉尘排放量为0.18t/a、排放浓度为46.8mg/m3。根据推算，清选、烘干工序粉尘产生总量为1.8t/a，产生浓度为2340mg/m3。 具体粉尘产生及排放情况见表如下： 表5-4 清选、烘干等工序粉尘产生及排放情况一览表 污染源 废气量 (m3/a) 产生情况 排放情况 除尘 效率 (%) 排气筒参数 浓度 mg/m3 产生速率kg/h 产生量 t/a 浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 高度m 直径m 清选、烘干工序 384万 2340 18.75 9 46.8 0.375 0.18 98 15 0.3 （2）热风炉燃烧废气 本项目采用燃料为生物质颗粒，根据厂家提供资料，热风炉每日启用时间约8小时，每年使用约480h，则生物质颗粒年用量约240t/a，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产污系数手册》“工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系表-生物质锅炉”见下表： 表5-5 工业锅炉热力生产和供应行业产排污系数表 产品名称 原料名称 工艺名称 污染物指数 单位 产污系数 末端治理技术名称 排污系数 蒸汽/热水/其他 生物质（木材、木屑、甘蔗渣压块等） 层燃炉 工业废气量 标立方米/吨-原料 6240.28 直排 6240.28 有末端治理 6552.29 二氧化硫 千克/吨-原料 17S 直排 17S 烟尘 千克/吨-原料 0.5 湿式除尘法 0.065 氮氧化物 千克/吨-原料 1.02 直排 1.02 注：表中S表示二氧化硫的产排系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量本分数的形式表示。 根据上表计算： 项目工业废气年产生量为：6240.28m3/t×240t=149.77万m3（热风炉风量3120m3/h） 烟尘年产生量为：0.5kg/t×240t=0.12t，烟尘产生浓度为80.12mg/m3 二氧化硫年产生量为：17Skg/t×240t=0.12t（燃烧生物质成型燃料含硫率取0.03%），二氧化硫产生浓度为80.12mg/m3 氮氧化物年产生量为：1.02kg/t×240t=0.245t；氮氧化物产生浓度为163.4mg/m3 生物质热风炉产生的燃烧废气通过旋风除尘+水膜除尘器处理后，二氧化硫和氮氧化物不变，烟尘处理效率约为87%，处理后烟尘排放浓度为10.42mg/m3，排放量为0.016t/a。 表5-6 热风炉污染物产生及排放情况一览表 污染物 废气量 m3/h 产生情况 排放情况 排放 速率 kg/h 除尘 效率 (%) 排气筒参数 浓度 mg/m3 产生量 t/a 浓度mg/m3 排放量 t/a 高度m 直径m SO2 3120 80.12 0.12 80.12 0.12 0.26 0 15 0.3 NOx 163.4 0.245 163.4 0.245 0.5104 0 烟尘 80.12 0.12 10.42 0.016 0.0333 87 热风炉污染物排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级排放标准要求。 （3）粉尘无组织排放 本项目无组织废气主要来自烘干车间投料时产生的无组织粉尘。项目拟采取以下粉尘控制措施： ①项目烘干车间投料区设置集尘罩收集投料粉尘； ②生产环节：烘干生产线设置在车间内，且车间内配备有收尘装置及沉降室降尘、布袋除尘措施； ③物料贮存环节：烘干后的稻谷经密闭皮带输送机送入封闭仓库内； ④物料输送环节：投料坑、清理筛及烘干机之间采用密闭提升机输送； ⑤干稻谷装车时，采用低落差落料，在落料口设置落料袋连接到货车，并在落料点产尘部位设置移动式集尘罩收集落料粉尘，收集的粉尘经布袋除尘后排放。 由于项目拟采取各类无组织排放控制措施，烘干车间投料区无组织粉尘产生量较小，类比同类型企业，投料区无组织粉尘排放量约为0.2t/a。 2.2废水 本项目产生的废水主要为职工生活污水。 （1）生活污水 本项目定员5人，职工均为当地人，厂内不提供食堂和住宿，根据《安徽省行业用水定额》（DB 34/T 679-2014），职工日人均用水量按50L估算。则生活用水的总用水量约为0.25m3/d，即15m3/a。根据《环境统计手册》，生活污水的排水量取用水量的80%，则生活污水排放量约为0.2m3/d，12m3/a（全年工作日按60天计算）。主要污染物浓度为COD：300mg/L，BOD5：180mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：25mg/L，污染物产生量为COD：0.004t/a，BOD5：0.002t/a，SS：0.0024t/a，NH3-N：0.0003t/a。经化粪池处理后，委托人工清掏施肥。 （2）水膜除尘器定期补充水 本项目水膜除尘器定期补充水量约为0.2t/d，即12t/a（按60天计）。水膜除尘器用水循环使用，不外排。 综上，建设项目总用水量27m3/a，废水产生量为0.2m3/d，12m3/a。 建设项目水平衡图见图5-3。 图5-3 项目水平衡图 单位：m3/d 2.3噪声 本项目运营期噪声主要为提升机、移动式清理筛、烘干机等设备运行时产生的机械噪声，运输车辆进出厂区产生的交通噪声等，其噪声强度值在60～85dB(A)之间。主要设备噪声声级值如下： 表5-7 主要设备噪声声级值一览表 序号 设备名称 噪声源（dB(A)） 单位 数量 1 入筛斗提机 75~80 台 1 2 移动式清理筛 65~70 台 2 3 斗式提升机 65~70 台 2 4 移动式皮带输送机 75~80 台 1 5 谷物烘干机 75~80 台 8 6 出料皮带机 60~65 台 1 7 生物质热风炉 75~80 台 1 8 风机 80~85 台 2 2.4固体废物 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、烘干清粮工序中收集的稻壳等杂质、生物质热风炉燃烧后产生的灰渣等。 （1）职工生活垃圾：按 0.4kg/人·d计算，本项目职工5人，年工作日60天，则本项目生活垃圾产生量约0.12t/a，属于一般固废，集中收集并由环卫部门定期清运。 （2）烘干清粮工序中收集的稻壳等杂质：杂质为直径较大的有机质颗粒物固废产生量约为10t/a，可外售综合利用。 （3）生物质热风炉燃烧后产生的灰渣：根据本项目生物质颗粒成分可知，生物质灰分为15%，项目共燃烧240t/a生物质燃料，因此燃料生物质灰渣量为36t/a，经对照《国家危险废物名录》可知，该炉渣为不属于危险废物，可外售综合利用。 （4）水膜除尘产生的沉淀物：产生量约为0.2t/a，可交环卫部门统一处理。 （5）除尘粉尘：废气经除尘器处理后收集粉尘量约为19t/a，可交环卫部门统一处理。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 投料及烘干粉尘 | 粉尘 | 2340mg/m3，9t/a | 46.8mg/m3，0.18t/a |
|  | 燃烧烟气 | SO2 | 80.12mg/m3，0.12t/a | 80.12mg/m3，0.12t/a |
|  |  | NOx | 163.4mg/m3，0.245t/a | 163.4mg/m3，0.245t/a |
|  |  | 烟尘 | 80.12mg/m3，0.12t/a | 10.42mg/m3，0.016t/a |
|  | 无组织粉尘 | 粉尘 | 0.2t/a | 0.2t/a |
| 水污染物 | 生活污水12m3/a | COD | 300mg/L、0.004t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 180mg/L、0.002t/a | 0 |
|  |  | SS | 200mg/L、0.0024t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 25mg/L、0.0003t/a | 0 |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.12t/a | 统一收集后交由环卫部门处理 |
|  | 加工 | 杂质 | 10t/a | 外售综合利用 |
|  |  | 灰渣 | 36t/a |  |
|  |  | 沉淀物 | 0.2t/a | 收集后交由环卫部门处理 |
|  |  | 除尘粉尘 | 19t/a |  |
| 噪声 | 本项目运营期噪声主要为提升机、移动式清理筛、烘干机等设备运行时产生的机械噪声，运输车辆进出厂区产生的交通噪声等，其噪声强度值在60～85dB(A)之间。 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 本项目建成后运营过程中产生的各种污染物通过切实有效的治理措施，对周围生态环境造成的影响不大。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 施工期对环境的影响主要是仓库等土建施工、物料运输过程中产生的地面扬尘；施工机械产生的噪声，其次是施工人员产生的生活废水和生活垃圾以及部分建筑安装废料。这些影响是属于局部的、可恢复性的，随施工期结束其影响也随之结束。 1、大气环境影响分析 建设项目在其施工建设过程中，大气污染物主要是扬尘，其主要来源于以下几方面： ①场地平整等过程产生的扬尘； ②建筑材料以及土方等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染； ③运输车辆往来造成地面扬尘； ④施工垃圾堆放及清运过程中产生扬尘。 施工期间产生的扬尘污染主要取决于施工作业方式及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。本项目施工期间，伴随着土方的挖填、装卸和运输等施工活动，其扬尘将给周围大气环境带来不利影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。根据《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》、《安徽省大气污染防治条例》、《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（皖政[2013]89号）、《防治城市扬尘污染技术规范》、《淮南市扬尘污染防治办法》和《淮南市扬尘污染防治管理办法》中的相关要求，本项目施工扬尘污染治理措施主要对策有： 本项目施工期扬尘采取的主要防治措施有： ①将施工扬尘污染治理纳入建筑工地安全生产标准化年度考核； ②施工现场设置2.5m高围挡，进行开挖作业及装卸易产生扬尘的物料时，对作业面及物料适当喷水，使其保持一定湿度，尽可能缩短基层施工和面层施工之间的时间，控制施工扬尘产生量； ③运输土方、粉状物料等易产生扬尘污染的车辆，装载高度不得超过车辆护栏，并采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，易产生扬尘的路段车辆应慢速行驶，保持车辆进出施工现场出入口路面清洁、湿润，同时在车辆出入口竖立减速标牌，限制行车速度； ④施工场地设置冲洗轮机和冲洗池。车辆出工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身， 不得带泥上路。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土长度不得超过10米，污染路面应及时清扫冲洗； ⑤施工材料应集中堆放，以缩小扬尘影响范围，土方及时回填减小扬尘影响时间。 ⑥施工时开挖的土方不能及时回填时，在有风或大雨天气应采取临时遮盖措施，避免或减少因工程施工引起的扬尘对周围环境的不利影响； ⑦工程完工后应及时清理施工场地，减缓扬尘污染； ⑧合理安排车辆运输时间和运输路线，运输过程中应尽量避开敏感路段及敏感时段； ⑨当风速过大时，应停止施工作业，并进行洒水抑尘，对堆存易产生扬尘的施工材料采取遮盖措施； ⑩将施工期防尘污染防治费用纳入项目预算，施工现场设置的围挡、物料堆放及运输遮盖、出入车辆冲洗等防治措施纳入“三同时”日常监管。 ⑪施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施。风速5级以上天气，停止土方作业，在作业处覆盖防尘网； 综上所述，本项目施工期通过采取上述防治措施，可有效控制施工扬尘对周围环境及保护目标的影响，扬尘排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的标准限值，对周围环境影响较小。且随着施工期的结束，该影响也会随之消失 2、地表水环境影响分析 施工过程中产生的废水主要有：施工生产废水，包括开挖土方产生的泥浆水和施工机械运转的冷却和洗涤用水，主要含有大量泥沙和少量油污；生活污水、施工人员洗涤、食堂及卫生废水，主要含有一些动植物油和耗氧污染物；现场和车辆清洗水，主要含有泥沙和油污。施工期废水量虽不大，但也不能任其流淌危害环境。 根据环保主管部门的要求，施工场地应设有污水收集和简易处理设施，将建筑废水全部收集后经简易处理设施（沉淀池）处理后用于施工现场的洒水降尘，生活污水经化粪池处理后清掏施肥，对附近水体影响较小。 3、噪声环境影响分析 施工阶段的主要噪声设备有打夯机、运输车辆等设备，噪声源强一般在84~96dB（A）之间。 由于施工时间较短，建筑物较少，采取在高噪声设备周围加设掩蔽物，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业等措施，严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)进行施工作业，施工期对区域周围声环境影响较小。 为进一步减轻施工噪声对周围环境影响，建议采用如下措施控制施工噪声： ①制定科学的施工计划，合理安排； ②同时尽量采用低噪声设备； ③施工场地周围建筑物外围设围挡； ④加强管理，施工及来往运输车辆禁止鸣笛； ⑤合理安排施工时间，夜间22：00～次日6：00时段内，禁止施工；如确因工艺要求必须连续施工时，应报建设主管部门审批，获得批准后报县环境保护局备案，并提前5天公告周围居民及单位，方可夜间连续施工； ⑥日常应注意对施工设备的维修、保养、使各种施工机械保持良好的运行状态。 经采取上述措施可将施工噪声对周围环境影响降至最低，施工期影响是短暂的，随着施工期的结束，施工噪声影响随之消失。 4、固体废物环境影响分析 施工期间的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等杂物。生活垃圾主要包括厨房和施工人员用餐后的废弃饭盒、塑料袋等。建筑垃圾若不妥善处理，容易引起扬尘等环境问题。生活垃圾若不及时处理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭和传播疾病等。 应采取的固体废弃物污染防治措施如下： （1）建筑垃圾中的砂土应最大限度用于回填，其它建筑垃圾必须集中堆放、及时清运处置，防止露天长期堆放可能产生的二次污染； （2）生活垃圾应定点收集，不得任意堆放和丢弃； （3）建筑材料运输时应限时限量、封闭式运输，防止沿途洒落； （4）围墙四周未硬化的裸土空地应设置绿化。 采取上述措施，可有效减小固体废弃物对外环境的影响，则施工产生的固体废弃物对外环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目营运期废气主要为投料、烘干工序粉尘、热风炉燃烧废气以及无组织排放粉尘。 1.1大气污染评价等级判定 （1）评价因子 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子 采用标准值（μg/m3） 标准来源 PM10 450 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 SO2 500 NOx 200 注：PM10采用日均值3倍。 表7-2 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村 城市/农村 农村 人口数 61.89万 最高环境温度/℃ 41.4 最低环境温度/℃ -12.1 土地利用类型 农村用地 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/。 / （2）预测源强 本项目的大气污染物有组织排放污染源强见表7-3；无组织排放污染源参数见表7-4。 表7-3 有组织点源排放源强 排放源 污染 物 废气量（m3/h） 排放源强 （kg/h） 排气筒 高度（m） 内径（m） 温度（℃） 1#排气筒 颗粒物 8000 0.375 15 0.3 25 2#排气筒 SO2 3120 0.26 15 0.3 40 NOx 0.5104 颗粒物 0.0333 表7-4 无组织排放污染源强 污染源 污染物名称 面源有效高度（m） 排放源 面源长度（m） 面源宽度（m） 源强（kg/h） 车间 颗粒物 8 90 20 0.41 （3）评价等级的判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： 式中： Pi—第i 个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第 i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表7-5 评价工作等级 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax<10% 三级 Pmax<1% （4）评价结果 本项目大气预测结果如下： 表7-6 大气环境影响评价工作等级判别 排放源 污染物 最大排放浓度(mg/m3) Pi（%） D10% 最远距离 /m 评价等级 点源 排气筒1# 颗粒物 2.87E-04 0.06 70 二级 排气筒2# SO2 2.03E-03 0.41 70 NOx 5.97E-03 2.39 颗粒物 4.48E-03 1.0 面源 车间 颗粒物 6.81E-03 0.76 32 综上所述，经估算模式预测，本项目排放污染物下风向最大质量浓度占标率1%≤Pmax<10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级为二级，大气环境影响评价范围边长取5km，经预测，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响较小，项目大气污染物排放方案可行。 1.2大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.7.5大气环境防护距离要求”，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 由预测结果可知，项目无组织废气排放厂界外均没有出现超标点，本项目不需设置大气环境防护距离。由于本项目为粮食烘干加工及仓储，建议本项目设置20m大气环境防护距离，防护距离内禁止新建对本项目有污染等工业企业，以及新建学校、医院及居民点等敏感目标。 为了减少无组织废气对周围环境和员工身体健康的影响，仍需采取相应的防治措施。根据工程和工艺特点，评价建议采取以下防治措施： 完善员工安全制度，在无组织废气产生比较集中的区域，员工必须佩带防尘口罩，定期清洁保持设备和地面清洁，从而减少对员工身体健康的影响； 增加绿化，不仅要考虑美化效果，还必须考虑在吸收有害气体等方面的作用，有效地减轻项目无组织废气对环境的影响。 采取上述防护措施后，评价认为项目废气排放对周围环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目产生废水主要有职工生活废水，项目生活污水产生量约为0.2t/d（12t/a）。 生活污水中主要污染物为COD、氨氮，生活污水经化粪池处理后，能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准，可用于周边农田灌溉。本项目对区域 地表水水体影响较小。 项目没有生产废水排放，项目产生的污水是生活污水，产生量较小，且项目基本没有污水管网，因此项目排水对地下水环境基本没有影响。 3、噪声环境影响分析 本项目运营期噪声主要为提升机、烘干机、风机等设备运行时产生的机械噪声，运输车辆进出厂区产生的交通噪声等，其噪声强度值在60～85dB(A)之间。 表7-7 主要设备噪声情况一览表 序号 设备名称 噪声源（dB(A)） 单位 数量 降噪措施 降噪效果 1 入筛斗提机 75~80 台 1 经隔声、减震、消声 噪声衰减约25dB(A) 2 移动式清理筛 65~70 台 2 3 斗式提升机 65~70 台 2 4 移动式皮带输送机 75~80 台 1 5 谷物烘干机 75~80 台 8 6 出料皮带机 60~65 台 1 7 生物质热风炉 75~80 台 1 8 风机 80~85 台 2 为降低噪声对周边环境的影响，项目通过采取以下综合降噪措施： (1)从源头控制噪声源，设备选型上选择环保高效的低噪声设备，从声源上降低噪声影响； (2)风机等设备基础采取设置减振基座、安装减振垫圈等减振、隔振措施；风机进出风口设置消声器，风机和风机支架之间加垫橡胶减振垫，采用柔性铜片连接，减少变震动传递到其它电力设备上而引起共振产生噪声； (3)加强对产噪设备的管理和维护，并增加相关操作岗位工人的个体防护； (4)加强车辆管理，出口和进口分开，并设置明显的进出口标志，避免车辆不必要的怠速、制动、起动甚至鸣号； (5)加强厂区四周及道路两侧绿化带的建设，种植适宜生长的乔木、灌木等植被。 经采取上述降噪措施后，噪声衰减约25dB(A)，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式。 a、声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 b、预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 c、户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 本项目夜间不生产，噪声源对各预测点的影响预测结果如下： 表7-8 噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 编号 监测点位 贡献值 标准限值（昼间） 是否达标 1# 东厂界外1m处 52.1 60 达标 2# 南厂界外1m处 50.7 60 达标 3# 西厂界外1m处 50.5 60 达标 4# 北厂界外1m处 51.6 60 达标 由上表可知，运营期项目厂界外1m处昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周围声环境质量影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、烘干清粮工序中收集的稻壳等杂质、生物质热风炉燃烧后产生的灰渣等。 （1）职工生活垃圾：按 0.4kg/人·d计算，本项目职工5人，年工作日60天，则本项目生活垃圾产生量约0.12t/a，属于一般固废，集中收集并由环卫部门定期清运。 （2）烘干清粮工序中收集的稻壳等杂质：杂质为直径较大的有机质颗粒物固废产生量约为10t/a，可外售综合利用。 （3）生物质热风炉燃烧后产生的灰渣：根据本项目生物质颗粒成分可知，生物质灰分为15%，项目共燃烧240t/a生物质燃料，因此燃料生物质灰渣量为36t/a，经对照《国家危险废物名录》可知，该炉渣为不属于危险废物，可外售综合利用。 （4）水膜除尘产生的沉淀物：产生量约为0.2t/a，可交环卫部门统一处理。 （5）除尘粉尘：废气经除尘器处理后收集粉尘量约为19t/a，可交环卫部门统一处理。 本次环评要求设置一个固体废物暂存室，建议位于烘干车间角落处，面积约20m2。主要用于存放本项目产生的固体废物，本项目产生的固体废物为一般固废，不涉及危险固体废物。 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》：贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施；为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠；为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施，即防扬散、防雨、防流失。企业在固体废物的临时贮存过程中，要加强管理，并按以上固体废物临时储存要求实施后对周围环境不会产生二次污染。本项目建成后固体废物处理处置率达100％，固废实现零排放，在收集和处置中不会产生二次污染。因此，采取以上措施后对环境影响很小。 5、环境风险分析 5.1、环境风险因素识别 本项目存在的环境风险因素主要有以下几点： （1）原料、产品在储运及生产过程中发生火灾及爆炸的风险： 项目厂区内存放有稻谷等易燃物质，只要这些危险源遇到足够能量的火源，则火灾事故就可能发生。虽然发生火灾概率很低，但一旦发生，将对环境、周围人群安全造成极大的影响。 同时生产过程中有机粉尘产生，有机粉尘漂浮在空气中达到一定的比例遇到明火会引起爆炸事故的发生 （2）废气治理设施运行故障分析 项目生产过程中粉尘处理设施正常运行时，可以保证车间粉尘即使处理，当处理设施发生故障时，会造成含大量粉尘的废气进入空气净化系统中，对净化设备及环境空气造成较大的影响。 导致废气治理设施运行故障的原因主要有：抽风设备故障、人员操作失误等。 5.2、风险预防措施 提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 突发性污染事故，特别是重大事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，此外还将造成直接或间接的巨大经济损失，以及造成社会不安定因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有限的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。 针对项目的情况，本次报告提出以下风险防范措施： （一）火灾及爆炸事故的防范措施 （1）产品在储运过程中在包装上标识是否为易燃物体；仓库设置防火、禁止吸烟等标志；成品要注意防潮、远离热源、火种。各建（构）筑物之间的防火间距、消防通道等满足消防规范的要求。在仓库设置足够的消防器械。 （2）严格控制火源：严禁在仓库附近吸烟和违章用火；防止金属撞击及静电火花发产生；定期测试线路绝缘防止线路老化着火；电气设施要符合防爆等级要求等，这些都是预防火源产生的措施。 （3）不得将原料或产品堆放于道路上，必须确保消防通道畅通及消防设施的完好可靠。 （4）火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至消防局。根据需要设置报警装置。火灾报警信号报至中心控制室，再由中心控制室报至消防局。 （二）废气处理设施故障防范措施 （1）加强除尘器的设计审查 设计审查应严格按照除尘器技术规程执行。结构不合理和安全附件设计不齐的加热炉应不予审查，使加热炉的事故隐患消除在设计阶段。 （2）培训教育应加强 按规定对加热炉专职管理人员进行安全技术教育。工人、水化验员经培训持证上岗，并按规定进行复审，不断提高技术水平和责任心。 项目生产过程中存在的风险物质尚未构成重大危险源。建设单位采用严格的国际通用的安全防范体系，设立一套完整的管理规程、作业规章和应急计划，可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人们生命财产的损失。环境风险主要是人为事件，完全可以通过政府各有关职能部门加强监督指导，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，从而最大限度地减少可能发生的环境风险。 综上所述，采取以上风险防范措施和安全措施后，可将事故风险降至最低，最大可信事故发生环境风险的概率很小，危害程度低，环境风险处于可接受水平。 6、环境管理与监测计划 6.1环境管理 本项目建成后应强化环境管理，确保项目运营不影响环境，不扰民。应针对项目特点，建立噪声、污水、垃圾、绿化、大气等管理相应的环境管理制度，且应有专人分管环境保护工作，赋予其执行职能和权力，关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民、单位的反馈意见，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，接受当地环境保护部门的监督和管理；必须定期或不定期对大气污染物和厂界噪声进行监测，监测可委托有资质的监测单位进行。 为确保全区环境质量不断提升，根据国家相关环境政策法规要求，企业必须加强日常环境管理，依法接受市（县）环保行政主管部门的监督管理，认真履行社会责任。针对该公司生产管理实际，建立完整的“环境管理制度”，并结合“设备运行控制程序”严格管理，做到文明生产，把环境影响降至最低。在此基础上，还要办好两件事： （1）切实加强除尘器等环保设备的日常维护和定期清理，使除尘器等稳定运行，确保除尘达到预期效果。 （2）进一步加强厂区环境卫生管理，建立相关环境卫生管理制度，指定专人负责，厂区严禁乱扔垃圾，教育职工自觉做到文明生产。 6.2环境监测计划 （1）废气监测计划 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）等规定的监测分析方法对污染源进行日常例行监测，设置环境保护图形标志牌，有关废气污染源监测点、监测项目及监测频次见表7-9。 表7-9 废气污染源监测计划 监测项目 监控内容 监测频次 实施单位 1#排气筒 颗粒物 2次/年 委托有资质的单位监测 2#排气筒 SO2、NOx、颗粒物 2次/年 厂界无组织 颗粒物 2次/年 （2）水污染源监测 根据排污口规范化设置要求，采用雨污分流，设置环境保护图形标志牌。 （3）噪声污染源监测 定期监测厂界四周噪声，监测频率为每年一次，每次昼、夜各监测一次，必要时另外加测。监测内容主要为厂界噪声和环境噪声，同时为加强厂区环境管理。 （4）固体废物 固体废物排放情况应向相关固废管理部门申报，按照要求安排处置，必要时取样分析。 若企业不具备监测条件，须委托得到环境管理部门认可的具有监测资质的单位进行监测，监测结果以报告形式上报当地环保部门。 7、排污口规范化设置 本项目应尽快完成各排污口规范建设，同时各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志——排污口（源）》（GB15563.1-1995），见表7-10所示。要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。废气和污水处理设施应设专人管理，保证处理效率。 表7-10 各排污口环境保护图形标志 排放口名称 图形标志 形状 背景颜色 图形颜色 污水排口 提示标志 正方形边框 绿色 白色 噪声源 提示标志 正方形边框 绿色 白色 固废暂堆场所 警告标志 三角形边框 黄色 黑色 废气排放口 提示标志 正方形边框 绿色 白色 8、污染物排放清单 项目运营期主要环境保护措施及其运行参数、污染物种类、排放浓度、执行环境标准见下表。 表7-11 污染物排放清单一览表 类别 污染物种类 处理措施及运行参数 排放浓度/排放速率 执行标准 废气 投料及烘干粉尘 布袋除尘器，15m高排气筒（1#）风量为8000m3/h，废气处理效率可达98% 0.375kg/h 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准 燃烧烟气 旋风除尘+水膜除尘器，15m高排气筒（2#），风量为3120m3/h，处理效率为87% SO2:0.82mg/m3 NOx:163.4mg/m3 颗粒物:10.42mg/m3 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级排放标准 废水 COD、 BOD5、SS、 NH3-N 化粪池 / 满足农罐标准要求 噪声 等效连续A声级Leq（A） 消声，隔声，减震 / （GB12348-2008）中2类标准 固废 一般固废 一般固废堆场 / （GB18599-2001）及其修改单要求 生活垃圾 生活垃圾箱 / 卫生处置 9、环境保护措施及投资估算 建设项目总投资461万元，其中：环境保护投资约为23.2万元，占总投资的5.03%（见下表）。 表7-12 环保投资一览表 序号 类别 环保防治措施 环保投资 费用（万元） 1 废气防治 集齐罩，1套布袋除尘器+15m排气筒（1#） 8 1套旋风除尘+水膜除尘器+15m 排气筒（2#） 10 2 废水防治 化粪池 1 3 噪声防治 采取隔声、减振等综合降噪措施 2.0 4 固废防治 设置一般固废收集箱、生活垃圾箱 0.2 5 环境管理、排污口规范 厂区全部硬化或绿化，设置环保标识牌 2.0 合计 23.2

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 投料及烘干 | 粉尘 | 布袋除尘器+15m排气筒 | 达标排放 |
|  | 燃烧烟气 | SO2、NOx、颗粒物 | 旋风除尘+水膜除尘器+15m排气筒 | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池处理后定期清掏外运 | 零排放 |
| 固体废物 | 加工 | 杂质 | 外售综合利用 | 符合环保要求 |
|  |  | 灰渣 |  |  |
|  |  | 沉淀物 | 收集后交由环卫部门处理 |  |
|  |  | 除尘粉尘 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 设备选择低噪声设备；对噪声值较大的设备采取减振、隔声等综合降噪措施；车辆限速，禁止鸣笛等管理措施；加强对设备的日常管理和维护等综合降噪措施。项目噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果： 在项目正式运营之后，对项目内产生的各种污染物均采取了相关的措施进行处置，对外界环境影响较小，不会改变项目区的环境功能。 环保“三同时”验收 根据建设项目环境保护管理制度的规定，建设项目污染治理设施必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”。 环保“三同时”验收一览表具体见表8-1。 表8-1 环保“三同时”验收一览表 序号 类别 污染源 环保措施 治理效果 备注 1 废水 污水 化粪池、沉淀池 零排放 与建设项目“同时设计、同时施工、同时投产” 2 废气 投料及烘干 粉尘 集齐罩，1套布袋除尘器+15m排气筒（1#） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准和无组织排放监控浓度限值的要求 燃烧烟气 SO2、NOx、 颗粒物、烟气黑度 1套旋风除尘+水膜除尘器+15m 排气筒（2#） 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级排放标准 3 噪声 噪声 减震垫基础减振、加强机械保养、种植树木 达GB12348-2008中2类要求 4 固废 一般固废 固废暂存场20m2 满足（GB18599-2001）及修改中要求 生活垃圾 垃圾箱若干 环卫部门清运 5 环境管理、排污口规范 厂区全部硬化或绿化，设置环保标识牌 满足环保要求 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 凤台县陈雷农机服务专业合作社建设的安徽省粮食产后服务中心体系建设项目杨村镇区域建设项目，位于淮南市凤台县杨村镇杨村村、前圩村。项目建设烘干车间、仓库及其他配套设施，用于粮食烘干等。建设内容包括：项目新建设粮食储备仓2座共1800m2，水泥场地道路等240m2。新建烘干机罩棚及配套设施，并配套建设环保、给排水及供电等辅助设施；购置烘干机8台套，粮食清选设备2套、装运车2辆及地磅2套等设施；项目建成后日收储及烘干能力达200吨。 2、产业政策合理性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》中的规定，本项目不属于“鼓励类”、“ 限制类”和“淘汰类”，属“允许类”建设项目，故项目的建设符合国家产业政策要求。 3、规划选址符合性分析 本项目位于凤台县杨村镇杨村村、前圩村，该项目用地选址不占用基本农田，符合杨村镇土地总体规划。 项目区域基础配套设施基本齐全，同时周边主要为当地住户及农田为主，根据现场勘查，评价范围内无自然保护区，风景名胜区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，外环境关系相对较为简单，外环境制约因素小，与周边环境是相容的。本项目周边没有对项目有影响和限制性的企业，污染物相对简单，在落实本次环评提出的相关污染防治措施，并认真履行“三同时”制度后，各污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境功能级别，对区域环境影响较小。根据《粮油加工环境要求》（GB/T26433-2010）“厂址应位于居民区及对空气含尘量有严格要求的单位主导风向的下风侧，在全年主导风向不明的地区，以夏季主风向为全年主导风向；原理易燃易爆及其他污染源，并避开其主导风向的下风侧。具备满足生产、生活及发展规划所需的给水、排水、供电、供热、通讯等基础设施”。本项目位于村庄的下风向，具备满足生产和生活要求的给水、排水、供电等基础设施区域。 因此本项目规划选址基本可行。 4、“三线一单”符合性分析判定 本项目与“三线一单”的相符性分析如下： ①生态保护红线 根据《安徽省生态保护红线》，生态保护红线主要包括重点生态功能区、生态敏感区/脆弱区、禁止开发区、其他区域，本项目属于规划的集体建设用地，项目建设不涉及生态保护红线。 ②环境质量底线 本项目废气、废水、噪声均可以达标排放，固废可以得到合理处置，对区域环境影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。 ③资源利用上线 本项目用水来自自来水，用电由农村电网供给，因此，项目用水、用电、用地均不会达到资源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目属于粮食加工类项目，符合相关规划，不属于环境准入负面清单项目。 综上，本项目建设符合“三线一单”要求 5、环境质量现状 项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求；声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准限值要求；西淝河等水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅳ类水质要求。 6、环境影响评价结论 （1）废气 投料、烘干工序粉尘：项目运营期粮食除杂采用清选筛清选，烘干采用烘干机烘干，均为全封闭式作业。清选、烘干工序粉尘经布袋除尘器净化处理后，除尘效率达到98%以上，净化后的尾气经15m高排气筒以有组织形式排放。颗粒物浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的排放标准。 热风炉燃烧废气：项目采用生物质热风炉对粮食进行烘干，产生的燃料废气经水膜除尘器处理后，经过15m排气筒高空排放，排放浓度能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中相关标准。 （2）废水污染防治对策结论 本项目仅有生活废水产生，生活污水产生量约为12t/a，生活污水经化粪池处理后，能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准，可用于周边农田灌溉。 （3）噪声污染防治对策结论 通过对产噪设备采取合理布设、减振安装、厂房隔声等措施，再经过距离衰减后，项目厂界昼间、夜间噪声能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中厂界外声环境功能区2类排放标准要求。 （4）固废污染防治对策结论 项目固体废物主要包括：清理工序产生的稻穗等杂质、布袋除尘器产生的除尘灰、热风炉产生的灰渣，热风炉烟气除尘产生的灰渣及员工生活垃圾等。 稻穗等杂质外售饲料厂；除尘灰用于场地填充；草木灰作农家肥用于肥田；灰渣，作农家肥用于肥田；生活垃圾由环卫部门收集后集中处置。 7、总结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策要求，选址合理。本项目营运期产生的废水、废气、噪声、固体废物均采取有效治理措施和防范措施后，对周围环境影响较小。建设单位只要严格落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施和环境管理要求，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，确保各项污染物达标排放或综合利用的前提下，对当地及区域的环境质量影响较小。从环境评价的角度考虑，本项目的建设是可行的。 二、建议 为确保项目建成运营后达到相关环境保护要求，提出以下建议与要求： 1、加强环境监测，防止污染物超标排放；加强对环保设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 2、应切实做好隔声降噪措施，尽量减少对周边企业的影响。 3、固体废物做到分类收集，分类处置。 4、生活垃圾定点存放，分类收集，日产日清，生产垃圾定点放置，及时处理。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

注 释 一、本报告应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反应行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价： 1 大气环境影响专项评价 2 水环境影响专项评价 3 生态环境影响专项评价 4 声环境影响专项评价 5 土壤环境影响专项评价 6 固体废弃物环境影响专项评价 7 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

消耗0.05

化粪池

0.2

生活用水

0.25

水膜除尘器补水

0.2

消耗0.2

循环

新鲜水

0.45

人工定期清掏施肥