中山鑫太玻璃喷砂机专业生产厂家

环保型喷砂机  |  塑胶喷砂机  |  液体喷砂机、   |  自动喷砂机  |  手动喷砂机  |  普压喷砂机  |  高压喷砂机  |  加压式玻璃喷砂机  |  移动式喷砂机  |  箱式玻璃喷砂机  |  湿式喷砂机  |  干式喷砂机  |  滚筒式喷砂机  |  玻璃喷砂机  |  开放式喷砂机  |  管道式喷砂机  |  自循环喷砂机  |  其它喷砂机

鑫太玻璃喷砂机械有限公司成立于1998年是一家制造及开发设计喷砂机，抛丸机，喷砂房，聚氨酯，除尘箱等设备的企业.。拥有一批经验丰富的设计工程师和技术精良的售后服务团队，一直处于国内表面处理行业领先者。

喷砂机名称：喷砂机|喷砂设备|喷砂机械|手动喷砂机|自动喷砂机|开放式喷砂机|移动开放式喷砂机|干喷砂机|箱式喷砂机|小型喷砂机|环保喷砂机|液体喷砂机|湿喷砂机|水喷砂机|普压干湿喷砂机|加压喷砂机|分体喷砂机|模具喷砂机|玻璃喷砂机|眼镜喷砂机|人工回收式喷砂房|自动回收式喷砂机房|滚筒式自动喷砂机|滚筒喷砂机|履带式自动喷砂机|履带喷砂机|转盘喷砂机|转盘式自动喷砂机|输送式喷砂机|输送式自动喷砂机|间歇式自动喷砂机|间歇喷砂机|抛丸机|履带式抛丸机|吊钩式抛丸机|通过式抛丸机|输送式抛丸机。
喷砂机配件：喷嘴，喷砂枪，喷砂手套,喷砂服，喷砂砂管，喷咀。 
喷砂机砂料：玻璃砂-金刚砂-钢砂-棕刚玉-碳化硅-白刚玉-不锈钢丸-钢丸-陶瓷丸-玻璃珠

主营产品有：喷砂机，手动玻璃喷砂机，干式玻璃喷砂机，箱体玻璃喷砂机，加压玻璃喷砂机，小型笔式喷砂机，移动开放式喷砂机，玻璃喷砂机，自动喷砂机，半自动喷砂机，全自动喷砂机，推车转盘式喷砂机，转盘式自动喷砂机，履带式自动喷砂机，玻璃自动喷砂机，输送式自动喷砂机，间歇式自动喷砂机，滚筒式自动喷砂机，喷砂房，大型喷砂房，小型喷砂房，经济型喷砂房，人工回收式喷砂房，自动循环回收式喷砂房，环保喷砂房，履带式自动抛丸机，滚筒式自动抛丸机，吊钩式抛丸机，通过式抛丸机，除尘箱，聚氨酯设备等系列工程。 
   提供各种喷砂配件和耗材，玻璃珠，白刚玉，棕刚玉，金刚砂，钢丸，钢砂，不锈钢丸，不锈钢砂，陶瓷丸等砂料，喷砂枪，喷枪，铝合金喷枪，双进风喷枪，钨钢喷嘴，碳化硼喷嘴，手套，砂管，调温器，过滤器，内壁喷砂枪，喷砂服等。

鑫太公司介绍：

主要客户群：鑫太喷砂机械有限公司成立于2001年是一家制造及开发设计喷砂机，抛丸机，喷砂房，聚氨酯，除尘箱等设备的企业.。拥有一批经验丰富的设计工程师和技术精良的售后服务团队，一直处于国内表面处理行业领先者。

专业生产各种喷砂机械设备，主营产品有：喷砂机，手动喷砂机，干式喷砂机，箱体喷砂机，加压喷砂机，小型笔式喷砂机，移动开放式喷砂机，玻璃喷砂机，自动喷砂机，半自动喷砂机，全自动喷砂机，推车转盘式喷砂机，转盘式自动喷砂机，履带式自动喷砂机，玻璃自动喷砂机，输送式自动喷砂机，间歇式自动喷砂机，滚筒式自动喷砂机，喷砂房，大型喷砂房，小型喷砂房，经济型喷砂房，人工回收式喷砂房，自动循环回收式喷砂房，环保喷砂房，履带式自动抛丸机，滚筒式自动抛丸机，吊钩式抛丸机，通过式抛丸机，除尘箱，等系列工程。 
   提供各种喷砂配件和耗材，玻璃珠，白刚玉，棕刚玉，金刚砂，钢丸，钢砂，不锈钢丸，不锈钢砂，陶瓷丸等砂料，钨钢喷嘴，碳化硼喷嘴，手套，砂管，喷砂服等。
   所有电器控制元件及主要零件均采用进口制造。质量稳定、操作简便、售后服务完善。喷砂机是新型的表面处理加工设备，广泛应用于机械、锁具、电子钟表、眼镜、五金工具、模具、玻璃、陶瓷、工艺品、医疗器械等行业，可清除铸件毛坯、锻、冲压、焊、热处理及机加工零件的氧化皮、残渣和毛刺、玻璃立体雕刻、喷花等工艺。对钟表、眼镜等装饰物表面起到仿合金的美观效果。是目前较为理想的表面加工及处理设备。多年以来，本产品均得到欧美、东南亚及国内用户的一致好评。欢迎国内外经销商和广大用户咨询、洽谈选购。本公司将提供完善的售后服务。 　　 
经过近十年的努力，鑫太人用自己的心血和专注，已开发出一系列完善的表面处理设备，满足了广大用户的不同需求，取得了行业的领先地位，并通过ISO9001：2000认证。

产品包装：产品采用木箱包装，硬盒纸加薄膜。

● 产品免费质量保证一年（易损件除外），产品终身维护。    
● 用户维修，全国范围内48小时到达现场进行维修。     
● 提供产品更新、功能改进的专业咨询服务。     
● 建立表面处理设备及产品零部件备仓库，满足用户在维护中更换零部件的需要

五金配件厂，电镀厂，钢结构，船厂，玻璃厂，木材厂，石材厂，机电厂，汽配厂，阀门厂，机械厂，涂装厂，服装厂，电子仪器厂等等。

喷砂机的工作原理： 
　　喷砂机是采用压缩空气为动力，以形成高速喷射束将喷料（喷丸玻璃珠、钢丸、钢砂、石英砂、金刚砂、铁砂、海砂）高速喷射到被需处理工件表面，使工件表面的外表面的机械性能发生变化，由于磨料对工件表面的冲击和切削作用，使工件的表面获的一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善，因此提高了工件的抗疲劳性，增加了它和涂层之间的附着力，延长了涂膜的耐久性，也有利于涂料的流平和装饰，把表面的杂质、杂色及氧化层清除掉，同时使介质表面粗化，使基材表面残余应力和提高基材表面硬度的作用。 
　　 
　　喷砂机的用途： 
　　1.工件表面的清理 
　　热处理后的氧化皮、残盐、残油等；黑（有）色铸造件的氧化皮、型砂等；无余量加工精密铸件的氧化皮、型砂等；机械加工件的残留物、微毛刺等；焊接件的氧化皮、焊渣等；冷、热轧钢板（型钢）的氧化皮、锈蚀层等；各种模具型腔的脱模剂、沉积物等；陶瓷元件表面的烧结残留物；塑料成型件的飞边；物体表面的放射性元素；桥梁、水电站闸板、船舶、建筑物；机场跑道的橡胶附着层；火车车厢；各种管道和容器罐；旧机件的油污、附着物等；集装箱的残漆、锈蚀层和附着物等；瓷器上错误的烧结层；装饰表面的划伤……。 
　　2.工件表面涂覆前的前处理 
　　喷漆、烤漆前；喷塑前；金属喷涂前；镀锌、铬、镍前；氧化处理前；探伤前…… 
　　3.改变工件的物理机械性能提高或降低表面粗糙度；变表面拉应力为压应力；提高表面的润滑状态；降低偶件的运动噪音；提高表面的摩擦系数…… 
　　4.工件表面的光饰加工 
　　金属外装饰表面的抛光；获得亚光或漫反射表面；木器制品表面的抛光…… 
　　喷砂机的优点： 
　　［1］1.喷砂机金属零件的基本不受损坏，尺寸精度不会改变； 
　　2.零件表面不受污染，磨料不会与零件的材为发生化学反应； 
　　3.喷砂机可以很容易的处理凹槽，凹等难以接触的部位，多种粒度的磨料可以选择使用； 
　　4.处理成本大幅度降低，主要体现在喷砂机工作效率的提高，能满足各种各样的表面光整要求； 
　　5.能耗低，费用省； 
　　6.喷砂机不污染环境，省去了环境治理费用； 
　　 
　　简介：1；本机型应用范围最为广泛； 
　　2；本机型的工作主机、除尘箱有机结合为一体，操作简单易学； 
　　3；使用砂料类别：金刚砂、棕刚玉、白刚玉、玻璃珠、树脂砂、碳化硅等等。 
　　特点：1、设计新颖，操作方便，节省占地面积，消除环境污染； 
　　2、加工效能好，能源消耗低； 
　　3、自动回砂，降低磨料消耗； 
　　4、主要部件采用优质进口件，使用寿命长。 
　　 
　　适应范围： 
　　各种塑料、工艺品、五金装饰品表面光饰、去除划痕、提升粗糙度、清理表面；筑造件、冲压件、热处理件去氧化皮、除锈、零件翻新；光饰及哑光、所有金属制品、玻璃、塑料工艺品、首饰、眼镜、钟表的表面处理。

预付订金，根据不同机种来定

货运至需方当地货运部

喷砂机分为手动和自动：

手动喷砂机一般称为：手动喷砂机，喷砂机，喷沙机，打沙机，除锈喷砂机，小型喷砂机，干式喷砂机，箱式喷砂机，加压喷砂机，转盘喷砂机，普压喷砂机，移动喷砂机，开放式喷砂机，玻璃喷砂机，模具喷砂机，液体喷砂机，湿喷砂机，水喷砂机，五金喷砂机，眼镜喷砂机等。

自动喷砂机分为：间歇式自动喷砂机，转盘式自动喷砂机，履带式自动喷砂机，输送式自动喷砂机，滚筒式自动喷砂机，可根据客户产品要求定做。

喷砂机原理：是一种能使用磨料（金属磨料和非金属磨料）借助压缩空气动力，喷射到工件表面的一种机械设备。将磨料喷射到工件表面进行冲击研磨，把表面的杂质、杂色及氧化层清除掉，同时使介质表面粗化，使基材表面残余应力和提高基材表面硬度的作用。

| 产品名称： | 喷砂机 | 颜色 | 灰带蓝 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品类别： | 手动干式喷砂机 | 材质 | 冷轧钢 |
| 产品型号： | XT-6050A | 重量 | 0.36T |

一:适用范围:

A:本机能完成清里模具，锻铸件、焊接件、热处理件、冲压件及机械加工件的
      B:粗糙表面、去氧化皮、残盐和毛刺、用于喷涂、电镀前的预处理工序.除碳化物,光饰处理
     C:本机还用作喷玻璃丸、塑料砂、强化光饰零件表面.
     D:本机适用于中、小零件单件批量生产

二:性能特点:

A：设计新颖，操作简单方便；

B：加工效能好，能源消耗低；

C:自动回砂，旋风分离器能将尘砂分离，降低磨料消耗；

D:主要部件采用优质进口件，使用寿命长；

E：整机保修一年（除易损件外），让您无后顾之忧；

F:可根据客户要求进行定做

三:技术参数;

| 设备外形尺寸 | 950mm长X600mm宽X1580mm高 |
| --- | --- |
| 设备工作室内尺寸 | 500mm长X600mm宽X600mm高 |
| 除尘箱 | 冲脉除尘,气流控制 |
| 除尘风机 | 0.37KW. 220V 50HZ |
| 分离器尺寸 | 750高mmX250mm直径 |
| 照明灯 | 18W日光灯1只 |
| 枪的数量 | 1只(铝合金带碳化硼喷嘴) |
| 外壳 | 2.2mm冷扎钢板焊接制成 |
| 工作台开孔 | 2个,共1双手套 |
| 侧门 | 320mm高X600mm宽 |
| 空气压力 | 5 bar (kg/cm2 |
| 总功率 | 0.38KW左右 |

广东中山鑫太机械专业生产销售各种，手动，自动喷砂机，抛丸机，聚氨酯设备，喷砂机配件，喷砂枪，喷砂服，钨钢喷嘴，碳化硼喷嘴，喷砂手套，喷砂磨料，玻璃珠，白刚玉，棕刚玉，金刚砂等等。价格优惠，售后服务好，东莞市内送货上门。

联系电话：0760-87907141  （0760-22581058）

尹先生： 15113389886

诚信通：http://xtjx88.com

地址：中山市小榄镇小榄大道南20号。

鑫太喷砂机械有限公司成立于2001年是一家制造及开发设计喷砂机，抛丸机，喷砂房，聚氨酯，除尘箱等设备的企业.。拥有一批经验丰富的设计工程师和技术精良的售后服务团队，一直处于国内表面处理行业领先者。

本公司主营产品有：机械设备，喷砂机，打沙机，喷沙机，手动喷砂机，小型喷砂机，笔式喷砂机，干式喷砂机，箱式喷砂机，普压喷砂机，玻璃喷砂机，除锈喷砂机，转盘喷砂机，转台喷砂机，加压喷砂机，自动喷砂机，全自动喷砂机，履带式自动喷砂机，输送式自动喷砂机，间歇式自动喷砂机，转盘式自动喷砂机，滚筒式自动喷砂机，抛丸机，喷砂房，聚氨酯，除尘箱，。

本公司客户遍布广东，广州，深圳，珠海，中山，东莞，佛山，惠州，江门，汕头，汕尾，韶关，潮州，湛江，肇庆，河源，揭阳，茂名，梅州，清远，阳江，云浮，福建，江苏，四川，安徽，重庆，四川，广西，海南，河北，河南，湖北，湖南，山东，山西，苏州，天津，新疆等地区，

所有电器控制元件及主要零件均采用进口制造。质量稳定、操作简便、售后服务完善。喷砂机是新型的表面处理加工设备，广泛应用于机械、锁具、电子钟表、眼镜、五金工具、模具、玻璃、陶瓷、工艺品、医疗器械等行业，可清除铸件毛坯、锻、冲压、焊、热处理及机加工零件的氧化皮、残渣和毛刺、玻璃立体雕刻、喷花等工艺。对钟表、眼镜等装饰物表面起到仿合金的美观效果。是目前较为理想的表面加工及处理设备。多年以来，本产品均得到欧美、东南亚及国内用户的一致好评。欢迎国内外经销商和广大用户咨询、洽谈选购。本公司将提供完善的售后服务。 　　 
经过近十年的努力，百辉人用自己的心血和专注，已开发出一系列完善的表面处理设备，满足了广大用户的不同需求，取得了行业的领先地位，并通过ISO9001：2000认证。 

● 产品免费质量保证一年（易损件除外），产品终身维护。    
● 用户维修，全国范围内48小时到达现场进行维修。     
● 提供产品更新、功能改进的专业咨询服务。     
● 建立表面处理设备及产品零部件备仓库，满足用户在维护中更换零部件的需要

有需要以上设备的朋友可致电来我们公司咨询！