螺杆式空压机余热利用节能方案

一、螺杆空压机余热节能利用技术方案介绍：

正值党中央提出建设“资源节约型、环保友好型”和谐社会之际，我们成功开发出：节能环保的螺杆式空压机余热利用工程，作用于企业职员福利生活热水加热，不需运行费用，一次投资就可以得到取之不尽的生活热水。

螺杆式空压机长期连续的运行过程中，把电能转换为机械能，机械能转换为热能，在机械能转换为热能过程中，空气得到强烈的高压压缩，使之温度骤升，这是普通物理学机械能量转换现象，机械螺杆的高速旋转，同时也摩擦发热，这些产生的高热由空压机润滑油的加入混合成油/气蒸汽排出机体，这部分高温油/气流的热量相当于空压机输入功率的1/4，它的温度通常在80℃（冬季）－100℃（夏秋季），这些热能都由于机器运行温度的要求，都被无端地废弃排往大气中，即空压机的散热系统来完成机器运行的温度要求。

螺杆式空压机余热利用工程并非简单和传统的冷热交换形式，采用同程截流式反串使冷热交换效果大增到1.8－2.0倍。余热工程产出的企业职员生活福利热水，严冬也可加热到≥50℃，夏秋季节≥65℃。从而解决了企业主为福利生活热水长期经济支付的沉重负担。

在没有安装应用空压机余热利用工程的企业，多数必不可少的生活热水都采用燃油锅炉供应热水，而且必须是限量定时供给。从调查二十几家企业的供水资料显示：就是采用节能型的燃油锅炉烧水，人均每天的热水费用是：冬天0.8元/人，夏天0.5元/人，平均为：0.65元/人，月支付19.5元/人，热水供应期按每年8个月算，一名职员的年供热费用是：156.00元/人8个月，一个1000人的企业光供热水一项经济支付就达156000元。使用空压机余热利用工程，从而可以得到方便可观的经济实用价值。

二、使用螺杆空压机余热利用节能技术您可收到的八大优势：

1、零运行成本：不烧油、煤，不耗电，利用螺杆空压机余热热能，完全没有运行成本（公司研发专利技术）。

2、低成本投入：安装螺杆空压机余热利用工程马上见效，无需投入其它热水设备，从你的决定开始，省钱马上变成现实。

3、不受天气影响：只要空压机运行，即可供应热水。

4、降低空压机运行成本，提高空压机运行效率：减少空压机散热风扇运行电耗，延长空压机保养周期，提高空压机的使用寿命，。

5、效益顯著：1台30HP螺杆式空压机可解决（150-400）人的热水供应，1台50HP螺杆式空压机可解决（200-600）人的热水供应，1台100HP螺杆式空压机可解决（500-1200）人的热水供应，完全没有后需运行成本。

6、符合环保要求：节能、安全、卫生、方便。

7、性能及优点：不烧油、不烧电、环保、节能、降耗。

8、产品用途：工业生产上热水供应及工厂职员生活上的热水供应。

深圳市信德昌机电设备工程有限公司

德国艾德螺杆式空压机---中国总经销

地址：深圳市石岩街道北环路（宝燃油站对面）崇基工业园2幢

電話：0755-27359801、27359802、27359500  傳真: 0755-27359803

E-mail： edeair@126.com    www.edeair.com    www.德国空压机.cn

三、使用螺杆式空压机余热利用节能五大特点：

1、节能、安全、卫生、方便、实用，完全没有运行成本：螺杆空压机余热利用工程与燃油锅炉比较，无污染、一氧化碳、二氧化硫、黑烟和噪音、油污对大气环境的污染。一旦安装投入使用，只要空压机在运行，企业职员就随时可以提取到热水使用。不必定时定量供应，系统较大的企业还可以满足企业职员在冬季使用热水来洗涮衣服、被褥。为创建资源节约型环境友好型企业奠定基础。

2、经济运行，提高空压机的运较效率，实施空压机的经济运转：多数空压机制造厂家出厂机组设定风扇运转温度为85℃启动散热。安装余热回收系统后设定的运行温度在85℃以内，可以降低散热风扇运转时间。一般风冷空压机都在80－96℃间运行，空压机余热利用工程足可以使空压机温度降8－12℃其降幅都在4－8%，夏天更徍，为此它的经济效益就更显著了。

空压机散热风扇每天可节省电费图表：

| 空压机/风扇功率 KW/HP KW | 产气量m3/min | 风扇功率KWH/天 | 85℃以内节省电度KWH/天 | 0.65元/KWH 电费（元）/天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/20 1.1 | 2.4 | 26.4 | 26.4 | 17.16 |
| 22/30 1.1 | 3.5 | 26.4 | 26.4 | 17.16 |
| 30/40 1.5 | 5.1 | 36.0 | 36.0 | 23.4 |
| 37/50 1.5 | 6.2 | 36.0 | 36.0 | 23.4 |
| 45/60 2.2 | 7.5 | 52.8 | 52.8 | 34.32 |
| 55/75 2.2 | 10.0 | 52.8 | 52.8 | 34.32 |
| 75/100 3.0 | 13.0 | 72.0 | 72.0 | 46.80 |

3、空压机工作温度的降低，减少了机器的故障，延长了设备的使用寿命，降低了维修保养成本，增大了机油、机油隔、油气分离器更换时限，相应延长更换期限：螺杆空气压缩机的主要费用，一是运行费用，属于高成本设备，其次是耗材的更换（机油、机油格、油气分离器）。例如：一台37KW/50HP螺杆式空压机的保养一次耗材费用大约4700元，使用周期为3000H，耗材费用1.56元/小时。在80－84℃间运行的空压机，耗材的使用同期可延长35%，即4050H，延期后的耗材费用是1.16元/h。空压机在85℃内运行，防止机油乳化、积碳现象降低，二者是严重影响油格、油气分离器寿命性能的致命因素。如果乳化，碳化颗粒超常将堵塞机油隔、油气分离器，严重影响机器的运行，使内压剧增，电机功率超负荷，机体温度超高，后果是多耗电能，机器烧毁和引发火灾。

4、余热回收系统可安装于任何螺杆式空压机，对空压机的运行维护保养无影响：

空压机余热回收系统参数

设计运行耐压：油/气侧：10.0kg/cm2；水侧：22.0 kg/cm2

设计试验压力：油/气侧：20.0kg/cm2；水侧：30.0 kg/cm2

深圳市信德昌机电设备工程有限公司

德国艾德螺杆式空压机---中国总经销

地址：深圳市石岩街道北环路（宝燃油站对面）崇基工业园2幢

電話：0755-27359801、27359802、27359500  傳真: 0755-27359803

E-mail： edeair@126.com    www.edeair.com    www.德国空压机.cn

设计耐热温度：油/气侧：160℃；水侧：100℃设计水温热度：55-70℃

5、其它说明：

A、热水供应采用中央集中自动控制系统，实现水温、水位、补水、供水等的全

自动控制，无人值守运行，使用维护管理非常简单。

B、保温水箱要求保温效果良好，24小时降温小于10℃。

四、螺杆空压机余热利用系统与其它热水系统经济效益对比（500人用水为例）

| 供热方式效用 | 空压机余热利用 | 太阳能（配空气源热泵辅助） | 燃油锅炉 | 电热水器 | 空气源热泵 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用水人数/用水量 | 500人，10吨/天 | 500人，10吨/天 | 500人，10吨/天 | 500人，10吨/天 | 500人，10吨/天 |
| 规格 | 总功率为80匹的空压机，10立方米水塔 | 112平方米，10立方米水塔 | 60KW，5立方米水塔 | 20万大卡，5立方米水塔 | 10HP，10立方米水塔 |
| 一次投资 | 25000 | 135000 | 50000 | 25000 | 60000 |
| 供热程度 | 不定时不限量 | 定时、限量 | 定时、限量 | 定时、限量 | 定时、限量 |
| 运行费用/年 | 0.00 | 15000（电费0.9元计算） | 100800(油费6.2元计算) | 138000(电费0.9元计算) | 34600(电费0.9元计算) |
| 对比总结 | 空压机余热相对于太阳能，有投资低且无运行费用的优势；相对于燃油锅炉和电锅炉，则在不超过半年的时间内收回投资；相对于空气源热泵，可在不超过一年的时间内收回投资。在收回投资以后的时间内，贵公司每年都可节约大量的资金，从而解决了企业为福利生活热水长期经济支付的沉重负担。 |

五、空压机余热利用的技术参数及热水产量表：

| 空压机功率KW/HP | 油/气流量 L/min | 水流量L/H 入口水温℃ | 交换器出水温度℃ | 出水 温度℃ | 可产热水 L/使用人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/20 | 40 | 500 | 20 | 55-65 | 42-45 | 4000/100-300 |
| 22/30 | 58 | 700 | 20 | 55-65 | 42-45 | 5600/150-400 |
| 30/40 | 80 | 800 | 20 | 55-65 | 42-45 | 6400/160-450 |
| 37/50 | 98 | 1000 | 20 | 55-68 | 42-46 | 8000/200-600 |
| 45/60 | 120 | 1300 | 20 | 55-68 | 42-46 | 10400/260-750 |
| 55/75 | 146 | 1600 | 20 | 55-70 | 42-50 | 12800/320-900 |
| 75/100 | 200 | 2500 | 20 | 55-70 | 42-50 | 20000/500-1200 |

六、螺杆空压机余热利用工程系统原理图（一）

螺杆式空压机余热利用工程系统原理图（一）