制药专用硅胶钢丝软管,生物制药软管,食品硅胶软管厂家批发

四川成都富汇管业有限公司是国内生产规模最大的硅胶钢丝软管,生物制药软管,食品硅胶软管联系人：王经理 电话：15914079881全国服务热线：028-69183009硅胶钢丝软管,生物制药软管,食品硅胶软管公司官网：http://www.spgsrg.com  http://www.fhspg.com  http://www.hgfhrg.com   http://www.spgjrg.com

织物: 涤纶织物四层
钢丝:单层304不锈钢线，间距10mm
内壁: 透明光滑
外壁: 透明光滑
标准长度: 4米/包,可订做,符合美国FDA级标准。
耐温: -40°C~220°C；
适用范围: 普通压力传输流体,如牛奶,饮料,水，酒类等；
快速接头: 可选配.材料316L；

硅胶钢丝软管,生物制药软管,食品硅胶软管主要特点：
胶管光滑和褶皱外壁都可以使用；低分解率硅胶适合制药、生物医疗、化妆品和食品加工的应用。内管由高纯度铂金硫化所列硅胶材料制成；硬度70A；可用于完全真空度；抗破裂，耐扭结；耐久，承受压力强。半透明允许视觉监察介质流动；可利用两种类型：光滑外壁或用于更高弹性的褶皱外壁；通常的工作温度范围：从-100° F (-73.3° C) 到400° F (204.4° C)；可通过CIP、SIP或射线灭菌或高压灭菌；耐受极限温度、压缩、化学品、臭氧、射线、潮湿和环境暴露；对溶液介质不分解任何气味和味道；库存为6米长度；在紧密控制的环境中和严格的良好制造程序下生产出来；生产中为保清洁，密封在透明聚乙烯袋中；深圳鑫鸿胶管达到USP Class VI、FDA CFR 177.2600、ISO 10993, NSF 51、欧洲药典 3.1.9和3A的标准。