年产500吨无纺布项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:	新乡市智联科技有限公司

建设单位:	新乡市智联科技有限公司

2019年01月

建设单位法人代表:	（签字）

编制单位法人代表:	（签字）

项目负责人:方焕平

填表人：方焕平

建设单位：新乡市智联科技有限公司（盖章）

电话：13949622388传真:          /

邮编：453800地址：获嘉县产业集聚区凤鸣路中段路北

编制单位：新乡市智联科技有限公司（盖章）

电话：13949622388传真:          /

邮编：453800地址：获嘉县产业集聚区凤鸣路中段路北

表一

| 建设项目名称 | 年产500吨无纺布项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 新乡市智联科技有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建技改迁建 |
| 建设地点 | 获嘉县产业集聚区凤鸣路中段路北 |
| 主要产品名称 | 无纺布 |
| 设计生产能力 | 500吨无纺布/年 |
| 实际生产能力 | 500吨无纺布/年 |
| 建设项目环评时间 | 2013-7-31 | 开工建设时间 | 2018-01-10 |
| 调试时间 | 2018-11-25~2019-1-24 | 验收现场监测时间 | 2018-12-12~2018-12-14 |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 新乡市环境保护科学设计研究院 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算 | 200万 | 环保投资总概算 | 6万 | 比例 | 3% |
| 实际总概算 | 200万 | 环保投资 | 6万 | 比例 | 3% |
| （一）建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度 1）《中国人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； 2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）； 3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日）； 4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； 5）国务院令第682号修正《建设项目环境保护管理条例》； 6）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 7）《河南省建设项目环境保护条例》。 8）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018修订） 9）《中华人民共和国水污染防治法》（2017修订） （二）建设项目竣工环境保护验收技术规范； 1）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）； |
| 2）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办【2015】113号）； 3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号） 4）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单 |
| 验收监测依据 | （三）建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定： 1）《新乡市智联科技有限公司年产500吨无纺布项目环境影响报告表》，新乡市环境保护科学设计研究院，2013.07； 2）《新乡市智联科技有限公司年产500吨无纺布项目环境影响报告表》的审批意见（新环监（2013）186号），新乡市环境保护局，2013.8.13。 （四）监测报告 1）河南松筠检测技术有限公司出具的本项目的检测报告，河南松筠检测字（ 2018）第L086号。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | （一）噪声 项目运营期厂界噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表1噪声执行标准单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别 昼间 夜间 2 60 50 （二）固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单。 （三）废水 获嘉县集聚区污水处理厂收水标准见下表。 表2 获嘉县集聚区污水处理厂收水标准 单位：dB(A) CODcr SS NH3-N TP 420 200 40 4.0 |

表二

工程建设内容： （一）地理位置及周边环境 该项目选址位于获嘉县产业集聚区凤鸣路中段路北，租赁标准厂房面积为1000m2。项目四周环境为：东临空地，西临机加工厂、北邻鸿翔塑胶钢膜有限公司、南邻凤鸣路；周围环境示意图见图1。 图1 项目周围环境示意图 （二）工程建设情况 项目产品及设计生产规模为：500吨无纺布/年。本项目工程建设情况相符性如下表所示。 表3项目工程建设情况相符性 序号 项目 批复建设内容 实际建设内容 数量、规模或要求 相符性 1 主体 工程 生产车间 生产车间 1座，面积652m2 相符 2 办公楼 办公楼 3层，面积357m2 相符 3 公共 工程 锅炉及水泵房 水泵房 20m2 不符 5 供水 供水 厂区地下水 相符 由以上表格内容可知，环境影响报告表及其审批部门审批决定建设内容与实际建设内容基本相同，环评批复建设内容有锅炉房，实际未建设，原因为烘干工序直接使用电磁加热器加热烘缸，电磁加热器将热源传递至烘缸将纤网匀速的烘干成网布，温度130℃左右。 （三）主要生产设备变化情况 本项目主要生产设备及环评批复与实际建设情况如下表所示。 表4主要生产设备一览表 序号 名称 型号 数量（台/个） 一致性 环评批复 实际建设 1 无纺布生产线 WF1092 一条 一条 一致 2 制浆池 4m×3m×4m 3 3 一致 3 贮浆池 4m×3m×4m 1 1 一致 4 原浆罐 2m3 1 1 一致 5 真空泵 / 1 1 一致 6 水泵 / 5 5 一致 7 取样器 / 1 1 一致 8 导热油炉 1.5T 1 电磁加热器2台 不一致 由上表可知，该项目主要生产设备由导热油炉改为电磁加热器，其它设备与原环评基本一致，经核算，产能没有发生变化。 （四）环保设施“三同时”落实情况 本项目环评批复的总投资为200万元，环保投资为6万元，环保投资占总投资的3％。 本项目实际建设的总投资为200万元，环保投资为6万元，环保投资占总投资的3％。 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表5项目环保治理设施一览表 序号 污染源 产污环节 数量 实际投资 环评批复 实际建设 1 废气 / 8m高排气筒 无 0 2 废水 职工生活 化粪池1座，容积5m3 化粪池1座，容积5m3 1 3 固废 不合格产品 原辅材料包装物 无 一般工业固废堆场，面积不小于10m2 1 4 噪声 生产车间、锅炉房 减振、隔音等措施 减振隔音等措施 2 5 绿化 / / 种植绿色植物 2 合计 / / / 6 本项目主要与原环评相比变化为： 1、烘干工序提供热源的方式由原环评批复为导热油炉，实际建设为电磁加热器，无SO2、NOx产生，不再建设8m高排气筒。 2、企业实际建设一般固废暂存间一座面积不小于10m2，暂存不合格产品、原辅材料包装物暂存于一般固废暂存间，定期出售。 该项目不属于环保部印发制浆造纸等14个行业建设项目重大变动清单（试行）规定范畴，该建设项目的性质、规模、地点采用的生产工艺或者防治污染的措施均未发生变动，纳入验收。

原辅材料消耗及水平衡： （一）主要原辅材料及消耗量见下表。 表6主要原辅料消耗一览表 序号 原料名称 用量（t/a） 备注 1 聚丙烯酰胺 0.6 助剂 2 ES纤维 501 主要原材料 （二）水平衡 本项目配浆使用的原料为洁净度较高的化学纤维（具有不溶于水、不沉淀、不易散，不流失等特点），助剂为聚丙烯酰胺（做为絮凝剂），成网过程中化学纤维和绝大多数聚丙烯酰胺进入成品中，因此成网时的过滤水中含有极少量的聚丙烯酰胺，水质较好，收集于回水池内可作为冲网、冲毯及配浆的补充用水，此部分过滤水循环使用不外排。烘干工段有部分水分散失，每天需补充新鲜水5t。 生产水水平衡示意图如下。 图2生产水水平衡示意图 单位：t/d

主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 本项目工艺流程如下： 图3生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 1、制浆：ES纤维用水浸泡至原浆罐，通过管道分别输送至3个配浆池，配浆比例为：14kg纤维：30m3水，池中需添加少量聚丙烯酰胺（1kgPAM：1t浆），聚丙烯酰胺作用是使纤维单体粘连、聚合、增稠，形成胶体，同时用高速空气搅拌机搅拌20min即可完成配浆，配后的浓浆进贮浆池存放； 2、成网：从贮浆池中通过泵抽取浆液由管道输送至圆网机成网，原理：浆液通过旋转作用被牵引至圆网外部，大部分水经规格为60-80目的圆网网孔流至回水池，圆网上的纤维被毯布承载送烘干工序，在输送过程中需用真空泵抽去毯布中多余的水分和空气，纤维浆含水率降至35%时送烘缸进行烘干。企业设回水池收集过滤水，过滤水可回用于配浆及原浆罐补水，该工艺不需洗浆及磨浆工艺，且使用的纤维属化纤材质，不易发生生化反应，水体不易变质，过滤水可做到回用，不外排。1-3号配浆池交替使用，使生产连续进行。 3、烘干：成网后的纤网含一定水份，需进行烘干，项目使用电磁加热器提供热源，将热源传递至烘缸将纤网匀速的烘干成网布，温度130℃左右。 4、收卷：利用收卷机将烘干后的布进行收卷，收卷后即为成品待销。

主要污染工序： 项目产污环节见下表。 表7产污环节一览表 污染因素 产污环节 污染物 污染防治措施 废水 生活污水 COD、SS、氨氮 排入化粪池后经管网排入产业集聚区污水处理厂 固废 生产过程 不合格产品 原辅材料包装物 一般固废暂存间临时存放，定期出售 噪声 风机、水泵、机械设备 噪声 设备安装减振基础、厂房隔音、距离衰减

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、废气 本项目实际使用电磁加热器替代原环评中导热油炉作为烘干工序热源，无废气产生。 2、废水 （1）生产废水 本项目配浆使用的原料为洁净度较高的化学纤维（具有不溶于水、不沉淀、不易散，不流失等特点），助剂为聚丙烯酰胺（做为絮凝剂），成网过程中化学纤维和绝大多数聚丙烯酰胺进入成品中，因此成网时的过滤水中含有极少量的聚丙烯酰胺，水质较好，收集于回水池内可作为冲网、冲毯及配浆的补充用水，此部分过滤水循环使用不外排。烘干工段有部分水分散失，每天需补充新鲜水5t。 （2）生活污水 该项目员工15人，不设食堂及水冲式厕所。由于职工大多为当地村民，不在此食宿。现场厂区总排放口检测数据为：化学需氧量浓度169-186 mg/m3、悬浮物浓度106-117 mg/m3、氨氮浓度15.4-16.6 mg/m3、总磷浓度0.13-0.24 mg/m3，能够满足获嘉县产业集聚区南区香山家园污水处理厂COD 420mg/L、SS 200 mg/L、氨氮40 mg/L、总磷4.0 mg/L收水标准的要求。监测期间厂区总排口无明显流量，总量核算按环评报告中108t/a计算。 3、噪声 该项目高噪声主要为锅炉风机、水泵等生产设备，声源强度在80～85dB（A）之间，经过减振措施、厂房密闭隔音、距离衰减等措施后，本项目厂界噪声实测为昼间50.3-54.6dB(A)、夜间40.1-44.4 dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的限值要求。噪声监测点位示意图见附图四。 4、固废 项目固废主要为生产过程中产生的无纺布不合格产品，产生量共计2t/a，企业收集后作为廉价产品出售，原辅材料包装物1t/a，均属于一般工业固废，暂存于一般固废暂存间定期出售。 企业新建一般工业固废暂存间1座，面积不小于10m2，暂存间满足《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013修改单的要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： （一）环境影响报告表主要结论与建议 一、结论 1、该项目产品属于《产业结构调整指导目录》（2011年修正本）中鼓励类项目，已经获嘉县发改委备案，符合国家产业政策。 2、项目厂址位于获嘉县产业集聚区凤鸣路中段路北，根据获嘉县城乡规划局证明显示，该项目选址符合获嘉县城市总体规划，选址可行（证明附后）。 3、项目营运期产生的各项污染物均能达标排放，固废处置措施可行。 （一）、废水： 项目无生产废水排放，过滤水可回用于配浆等工序，循环使用不外排。 现场检测数据显示，项目产生的生活污水经粪池处理后水质为COD250mg/L、SS220mg/L、氨氮25mg/L，符合获嘉县集聚区污水处理厂收水标准，经污水管网排入获嘉县集聚区污水处理厂集中处置。COD、NH3-N排放量分别为0.027t/a和0.003t/a。 评价提出如该项目投产后该污水处理厂仍未投产使用，项目产生的生活污水应经化粪池处理后定期清运，不得排入环境；待获嘉县集聚区污水处理厂建成后进该污水处理厂集中处理。 （二）、废气： 项目导热油炉使用的燃料为天然气，废气污染物主要SO2和NOX，经计算SO2和NOX排放浓度为能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）Ⅱ时段二类区SO2100 mg/m3、NOX 400 mg/m3的标准要求，尾气经8m高烟囱排放。废气污染物排放量为NOX排放量为SO20.05t/a、NOX0.23t/a。 （三）、噪声： 项目高噪声设备锅炉风机、水泵等生产设备经减振、厂房隔音及距离衰减后，各厂界噪声值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB（A）的标准要求。 （四）、固废： 项目固废主要为生产过程中产生的无纺布不合格产品，产生量为2t/a，企业将其收集后作为廉价产品出售，不外排。 4、项目总量控制建议指标： 污染物排放量为：COD：0.027t/a；NH3-N：0.003t/a；SO2：0.05t/a；NOX：0.23t/a。 5、环保投资 项目设置环保资金6万元，其中废气治理1万元，废水治理1万元，噪声治理2万元，生态绿化2万元，环保投资占总投资3％。 二、建议 （1）建设单位应加强日常环境管理工作，提高职工的环保意识和自身素质。贯彻清洁生产理念，增强循环利用意识，节约用水、用电，达到经济效益最大化。 （2）加强厂区及周围的绿化，植树种草以美化环境，改善厂区内生态环境，减少建设项目对环境地影响。 三、环评总结论 该项目为新建项目，符合国家产业政策要求，项目营运过程中产生的废气、废水和噪声等经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行；营运期对周围环境影响不大。评价认为，从环境保护角度看，该项目可行。 新乡市环境保护科学设计研究院 2013年7月31日 （二）审批部门审批决定 新乡市环境保护局以新环监（2013）186号文对该项目进行了批复，原文如下： 根据环评结论，经研究，批复如下： 一、同意获嘉县环保局审查意见，原则批准《新乡市智联科技有限公司年产500吨无纺布项目环境影响报告表》，同意新乡市智联科技有跟公司在获嘉县产业集聚区凤呜路中段路北，建设年产500吨无纺布项目。 二、建设单位要认真落实环评中提出的工程污染防治措施和环境保护投资，确保各类污染物实现达标排放。 （一）生产过滤废水回用于配浆等工序，循环使用不外排。生活污水经化粪池处理后定期清运，不得直接排入地表水体。待获嘉县产业集聚区污水处理厂建成投运后生活污水采用化粪池处理后经管网排入产业集聚区污水处理厂。 （二）燃气导热油炉烟气经不低于8米高排气筒囱排放，SO2、NOx排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2、表4二级的标准要求。 本项目完成后总量控制指标SO20.05t/a、NOx 0.23t/a、COD0.027t/a、氢氮0.003t/a。 （三）对高噪声设备要采取减振、隔音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 （四）一般固态废物全部处置或综合利用。一般固废临时贮存按《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单进行控制，避免对环境造成二次污染。 三、本项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目建成后须向我局申请试生产；试生产三个月内经我局验收合格后，方可正式投入生产，该项目由获嘉县环保局负责日常监督管理，市环境监察支队对项目执行“三同时”情况按规定进行监督检查。 四、本批复下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。 经办人：李强 2013年8月13日

表五

验收监测质量保证及质量控制： （一）监测分析方法及检测仪器 表8监测分析方法及使用仪器 检测类别 检测项目 检测标准（方法） 检测仪器 检出限 废水 悬浮物 《水质悬浮物的测定重量法》GB/T 11901-1989 电子分析天平ES-E120BⅡ 4mg/L 化学需氧量 《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》HJ 828-2017 50mL酸式滴定管 4mg/L 氨氮 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 双光束紫外可见分光光度计 TU-1900 0.025mg/L 总磷 《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989 双光束紫外可见分光光度计 TU-1900 0.01mg/L 噪声 等效声级 《声环境质量标准》声级计法GB 3096-2008 多功能声级计 AWA6228+ / （二）各环境要素分析过程中的质量保证和质量控制 （1）检测：所有项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制。 （2）检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经过考核并持有合格证书。 （3）所有检测仪器经过计量部门检定合格并在有效期内。 （4）检测数据严格实行三级审核。

表六

验收监测内容： 表9监测内容一览表 监测类别 采样点位 监测项目 监测频次 废水 厂区总排放口 COD、SS、NH3-N、TP 连续检测2天，4次/天 噪声 厂区四厂界 等效声级 连续检测3天，每天昼夜各一次

表七

验收监测期间生产工况记录： 河南松筠检测技术有限公司受新乡市智联科技有限公司的委托，于2018年12月12日～12月14日对该公司所在地的废水、噪声进行了现场采样并检测。检测期间，12月12日运营负荷达到83.8%；12月13日运营负荷达到82.7%；12月14日运营负荷达到86.1%；各工段生产工况稳定，配套的环保设施均运行正常。符合验收监测期间对生产工况的要求。

验收监测结果： （一）废水 本项目废水为生活污水，废水检测结果如下： 表10废水检测结果表 采样点位 采样时间 频次 化学需氧量 （mg/L） 悬浮物 （mg/L） 氨氮 （mg/L） 总磷 （mg/L） 厂区总排放口 2018.12.12 第一次 179 109 15.5 0.16 第二次 180 114 15.8 0.13 第三次 169 108 16.3 0.19 第四次 174 106 15.4 0.22 2018.12.13 第一次 177 112 16.5 0.15 第二次 186 114 16.0 0.20 第三次 174 117 16.6 0.24 第四次 179 113 15.7 0.19 由上表监测结果可知，验收监测期间，化学需氧量浓度169-186 mg/m3、悬浮物浓度106-117 mg/m3、氨氮浓度15.4-16.6 mg/m3、总磷浓度0.13-0.24 mg/m3，能够满足获嘉县产业集聚区南区香山家园污水处理厂COD 420mg/L、SS 200 mg/L、氨氮40 mg/L、总磷4.0 mg/L收水标准的要求。监测期间厂区总排口无明显流量，总量核算按环评报告中108t/a计算。 （三）噪声 本项目各个厂界处的噪声检测结果如下： 表11噪声检测结果表 采样点位 昼间［测量值dB（A）］ 夜间［测量值dB（A）］ 2018.12.12 2018.12.13 2018.12.14 2018.12.12 2018.12.13 2018.12.14 东厂界 53.2 52.9 51.3 42.2 40.7 41.6 西厂界 54.6 53.7 52.9 43.6 43.2 41.8 南厂界 53.7 51.5 53.2 44.4 41.5 43.2 北厂界 51.8 50.3 51.1 42.8 40.7 40.1 由监测结果可知，验收监测期间，项目各厂界处噪声为昼间50.3-54.6 dB（A）、夜间40.7-44.4 dB（A），监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)标准限值要求。 （四）污染物排放总量核算 本项目环评批复文件中总量控制指标为SO20.05t/a、NOx 0.23t/a、COD0.027t/a、氢氮0.003t/a。 本项目实际建设总量控制指标为：SO20 t/a、NOx 0 t/a、COD：0.019t/a；NH3-N：0.0017t/a。 实际建设总量控制指标小于环评批复文件中总量控制指标，满足要求。

表八

验收监测结论： （1）验收监测期间，生产负荷满足验收期间生产负荷≥75%的要求。 （2）项目平面布置未发生改变。 （3）验收监测期间，生活污水经化粪池处理后，能够满足获嘉县产业集聚区南区香山家园污水处理厂COD 420mg/L、SS 200 mg/L、氨氮40 mg/L、总磷4.0 mg/L收水标准的要求。 （4）验收监测期间，本项目东、南、西、北厂界昼间、夜间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 （5）营运期产生的不合格品、原辅材料包装物堆存于一般固废暂存间，定期出售，满足环保验收要求。 （6）验收期间，本项目实际建设总量控制指标为：SO20 t/a、NOx 0 t/a、COD：0.019t/a；NH3-N：0.0017t/a。本项目环评批复文件中总量控制指标为SO20.05t/a、NOx 0.23t/a、COD0.027t/a、氢氮0.003t/a。实际建设总量控制指标小于环评批复文件中总量控制指标，满足要求。 （7）环保手续与“三同时”执行情况 企业建设前进行了环境影响评价，建设中履行了“三同时”制度。 （8）环境管理制度及执行情况 企业按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：新乡市智联科技有限公司填表人（签字）：项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 年产500吨无纺布项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 获嘉县产业集聚区凤鸣路中段路北 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 20纺织品制造 | 建设性质 | √新建 □ 改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | E 113.646106 N 35.246742 |
|  | 设计生产能力 | 500吨无纺布/年 | 实际生产能力 | 500吨无纺布/年 | 环评单位 | 新乡市环境保护科学设计研究院 |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市环境保护局 | 审批文号 | 新环监（2013）186号 | 环评文件类型 | 一般项目环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | / | 竣工日期 | 2018-11-20 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 新乡市智联科技有限公司 | 环保设施监测单位 | 河南松筠检测技术有限公司 | 验收监测时工况 | 设计生产负荷的75%以上 |
|  | 投资总概算（万元） | 200 | 环保投资总概算（万元） | 6 | 所占比例（%） | 3 |
|  | 实际总投资 | 200 | 实际环保投资（万元） | 6 | 所占比例（%） | 3 |
|  | 废水治理（万元） | 1 | 废气治理（万元） | / | 噪声治理（万元） | 2 | 固体废物治理（万元） | 1 | 绿化及生态（万元） | 2 | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 4800 |
| 运营单位 | 新乡市智联科技有限公司 | 运营单位社会统一信用代码 （或组织机构代码） | 91410724076835012A | 验收时间 | 2018-12-12~2018-12-14 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | 0 | 0 | 0 | 0.0108 |  | 0.0108 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.0108 |
|  | 化学需氧量 | 0 | 177.25 | 420 | 0 |  | 0.0190 |  |  | 0.0190 |  |  | 0.0190 |
|  | 氨氮 | 0 | 15.98 | 40 | 0 |  | 0.0017 |  |  | 0.0017 |  |  | 0.0017 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 烟尘 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 工业粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 工业固体废物 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升