中国重汽自卸车

| 公告型号 | ZZ3257N3847D1 |
| --- | --- |
| 驱动形式: | 6×4 |
| 车身外廓尺寸 （长×宽×高）米: | 8.545×2.496×3.45 |
| HW76驾驶室 |
| 新款座椅 | 带靠背腰部气囊、靠背中上班调节装置 |
| HW76驾驶室内高： | 1.6米 |
| 单卧铺（长×宽）米 | 2.1×0.7 |
| 仪表： | 德国威迪欧仪表 |
| 暖风： | 欧式新型整体暖风 |
| 空调： | 空调控制面板为带LED照明的液晶显示屏，效果更好 |
| 门窗玻璃 | 可装电动升降门窗玻璃 |
| 巡航 | 可装 |
| 货箱参数 |
| 车厢内部尺寸（长×宽×高）米: | 5.6×2.3×1.1，特殊情况可加活板 |
| 车厢开门方式 | 后翻自卸式 |
| 油缸 | 180前顶，中顶稳定性较差，只有在载重较少时使用 |
| 车厢结构 | 田字格 |
| 纵梁 | 四纵梁 |
| 底板和边板 | 加强型 |
| 货箱其他优点 | 承载能力强，低重心，稳定性能好，合理布局，便于维修车辆 |
| 发动机 |
| 发动机： | 中国重汽D10.38-40，博世共轨系统 |
| 最大马力： | 380 |
| 最大输出功率： | 249KW |
| 最佳经济转速: | 1100 ~ 1500 |
| 最大扭矩转速: | 1200 ~ 1500RPM |
| 扭矩: | 1900N.M |
| 额定转速： | 1900RPM |
| 发动机形式： | 直列六缸、四冲程、水冷、增压中冷、高压共轨 |
| 节能开关： | 四档节能开关 |
| 汽缸数： | 6 |
| 燃油种类： | 柴油 |
| 排量： | 9.726L |
| 排放标准： | 国四/欧四 |
| 尾气后处理技术: | 中国重汽SCR，使用尿素，可以加装尿素加热系统 |
| 排气制动： | 有中国重汽专业排气制动EVB |
| 变速箱 |
| 变速箱: | 中国重汽HW19710 |
| 前进档位数： | 10 5个高速档，5个低速档，低速档用于爬坡和重载 |
| 倒档档位数： | 2 |
| 底盘性能参数 |
| 前桥： | HR9，9吨 盘式刹车。 |
| 后桥： | AC16双级减速铸造桥，16吨承载能力，速比4.77 |
| 弹簧片数： | 前10片，后12片，加强型双骑马螺栓 |
| 最高车速（km/h）: | 75 |
| 经济车速（km/h）: | 60 |
| 最小转弯直径: | 16米 |
| 车架断面高度（毫米）: | 300 |
| 轴距（单位：米）: | 3.825+1.350 |
| 轮距（前/后）（毫米）: | 2022 1830/1830 |
| 接近角: | 19 度 |
| 离去角: | 23 度 |
| 产地: | 济南 |
| 轮胎 |
| 轮胎规格： | 中国重汽12.00R20，可提供工程花纹轮胎以及多种品牌 |
| 轮胎数： | 原车共带11条，含一条备胎 |
| 钢圈： | 中国重汽专业加强钢圈，不同于其他车型钢圈 |
| 油箱 |
| 油箱容量： | 300L此配置为黄金配置，油箱较大，会缩短离地间隙，影响车辆通过 |
| 油箱材质： | 铝 |
| 质量参数 |
| 最大总重量： | 25吨 |
| 整车重量： | 12.27吨 |
| 额定载重： | 12.6吨 |