# 建设项目环境影响报告表

(试行)

项目名称：        木制家具生产项目

建设单位(盖章)：  江苏卓朗家具有限公司

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别……按国标填写。

4、总投资……指项目投资总额。

5、主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议……给出建设项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明建设项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 木制家具生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏卓朗家具有限公司 |
| 法人代表 | 王泽东 | 联系人 | 王泽东 |
| 通讯地址 | 启东高新技术产业开发区海鸥路23号 |
| 联系电话 | 13311675375 | 传 真 | / | 邮政编码 | 226236 |
| 建设地点 | 启东高新技术产业开发区海鸥路23号 |
| 立项审批 部门 | 启东市近海镇人民政府 | 批准文号 | 2017-320681-21-03-536945 |
| 建设性质 | √新建□改扩建□技术改造 | 行业类别 及代码 | 木制家具制造 |
| 占地面积 (平方米) | 14802.06 | 绿化面积 （平方米） | 依托租用厂区现有 |
| 总投资 （万元） | 105000 | 其中：环保投资（万元） | 30 | 环保投资占总投资比例（%） | 0.03 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投 产日期 | 2018.9 |
| 主要原辅材料（包括名称、用量)及设施规格、数量(包括锅炉、发电机等） 本项目主要原辅材料详见表1-3，主要设备设施详见表1-4。 |
| 水及能源消耗 |
| 名 称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水(吨/年) | 1800 | 燃油(吨/年) | / |
| 电(千瓦时/年) | 60万 | 燃气(标立方米/年) | / |
| 燃煤(吨/年) | / | 其 它 | / |
| 污水（工业废水□、生活污水√）排放量及排放去向 |
| 本项目采用“雨污分流”制度，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网，本项目产生的生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，送启东滨海工业园污水处理厂处理后达标排放，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮、总磷执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准，本项目的废水排放量为1620t/a，全部为生活污水。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 本项目不使用有放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |
| 1.1 工程内容及规模 1.1.1 项目由来 江苏卓朗家具有限公司主要经营家具、木制品、金属制品制造、销售，租赁启东高新技术产业开发区海鸥路23号启东荣凯机械设备有限公司厂房，建设“木制家具生产项目”，项目总投资105000万元。 项目已于2017年8月2日取得启东市近海镇人民政府启东高新技术产业开发区启东市近海镇人民政府投资项目登记备案通知书（备案号：2017-320681-21-03-536945），项目符合地方产业政策。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目需编制环境影响评价文件，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号），本项目属于木制家具制造，无油漆，因此需编制环境影响报告表。因此江苏卓朗家具有限公司委托我单位对本项目进行环境影响评价工作。我单位在接受委托后，进行现场踏勘，并对项目周边的环境质量现状进行了调查，根据国家、省市的有关环保法律、法规及相关技术导则，完成了“木制家具生产项目项目环境影响报告表”，以报环保主管部门审批。 1.1.2 建设内容及规模 本项目在启东高新技术产业开发区海鸥路23号租用启东荣凯机械设备有限公司厂房面16618m2,拟实施“木制家具生产项目”。 项目投入运营后，年生产实木餐厅家具2500套/a、实木客厅家具500套/a、实木卧室家具1000套/a，本项目主要建筑物经济技术指标及建筑功能一览表详见表1-1；本项目产品方案及生产规模详见表1-2。 表1-1 本项目主要建筑物经济技术指标及建筑功能一览表 序号 主体建筑物 名称 层数 结构形式 建筑面积(m2) 功能/生产产品 备注 1 车间一 1 框架结构 3559.36 生产车间（含恒温室） 租赁 2 车间二 1 框架结构 3559.36 生产车间 租赁 3 研发车间 3 框架结构 609.9 办公室 租赁 4 门卫 1 框架结构 76.44 门卫 租赁 合计 7805.06 表1-2 本项目产品方案及生产规模一览表 工程名称 产品名称 设计能力 年运行时数 备注 生产车间内 实木餐厅家具 2500套/a 2400h / 实木客厅家具 500套/a 2400h / 实木卧室家具 1000套/a 2400h / 1.1.3 产业政策相符性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订)中的鼓励类、限制类、淘汰类目录，故属于允许类项目。 本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)及《关于调整<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)>部分条目的通知》(苏经信产业[2013]183号)和《南通市工业结构调整指导目录》（南通市发改委，2007年）的鼓励类、限制类、淘汰类目录，故属于允许类项目。 本项目已经由启东市近海镇人民政府备案。 因此，本项目符合国家和地方产业政策。 1.1.4 规划相容性分析 本项目选址位于启东市滨海工业园海鸥路，所在地块已规划为工业用地，且已取得相关土地、规划手续；所从事行业符合滨海工业园产业规划，且项目所在区域具备污水纳管条件。因此，本项目符合区域总体规划、环保规划等相关规划要求。 1.1.5 主要原辅料及生产设备 主要原辅材料消耗见表1-3。 表1-3 本项目主要原辅料消耗一览表 序号 原辅料名称 单位 用量 备注 1 黑胡桃木 m³/年 2500 外购 2 赛鞋木豆 m³/年 2500 外购 3 榆木 m³/年 2500 外购 4 短盖豆 m³/年 5000 外购 5 代德苏木 m³/年 2500 外购 6 虎斑楝 m³/年 1000 外购 7 爱里古夷苏木 m³/年 1500 外购 8 柚木 m³/年 500 外购 9 水基胶 t/a 60 外购 10 机油 t/a 0.1 外购 11 润滑油 t/a 0.05 外购 1.1.6项目主要设备 主要生产设备情况见表1-4。 表1-4 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格 单位 设备数量 备注 1 金华强劲双面刨 2200*610*1760 台 1 全自动送料 2 金华强劲双面刨 额定功率：9kw 最大加工尺寸：700*620*1360 重量：2000kg 台 1 3 立式单轴杠铣床 外形尺寸：1130*670*1060（mm） 切削尺寸： 2600*3100*80（mm） 台 5 4 浙江金龙排锯 1380*620*1200 台 4 5 上海坚卓拼板机 3060*1400*1680 台 3 全自动上板下板 6 华洲上下多片锯 1920*680*1560 台 2 全自动送料 7 南兴镂铣机 型号：mx506 功率：4kw 工作台尺寸：980*680 台 2 自动送料 8 R-RP630刨砂机 1680*2100*1390 台 4 9 锐匠中央除尘系统 / 套 2 火星感应，自动喷淋 10 推台锯 功率：6.6kw 重量：700kg 最大切削长度、厚度：3120mm、80mm 台 2 11 带锯 / 台 2 12 单头铣床 / 台 5 13 潘特尔砂光机 型号：ptms-s302u2p2 外形尺寸：680*155*150 台 2 14 液压拼板机 / 台 3 15 电控系统 电器原件，电缆，传感器 套 5 1.1.7公用工程及辅助设施 ⑴给水 本项目给水来自市政自来水管网。项目用水主要为生活用水。 本项目员工120人，生活用水量按50L/人·d计算，日最大用水量为6t/d，年总用水量为1800t/a。 ⑵排水 本项目采用“雨污分流”，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网，废水排放全部为生活污水，生活污水按总用水量的90%计算，则排水量为1620t/a。本项目产生的生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，送启东滨海工业园污水处理厂处理后达标排放，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮、总磷执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准。 ⑶供电 本项目用电量60万度/年，来自当地市政电网。 ⑷贮运 本项目原辅材料及产品进出厂均使用汽车运输，原辅料及产品置于生产车间内。 ⑸消防：本项目场区建筑物四周设计有消防车道，以方便消防作业与救护，建筑物内设置干粉灭火器，严格执行动火管理条例，贴挂防火标志等。严格按照《建筑设计防火规范GBJ16-87》进行设计。 1.1.8环保工程及投资 本项目总投资44000万元，其中环保投资30万元，占总投资的0.68％，具体环保投资情况见表1-5。 表1-5 本项目环保投资一览表 污染源 环保设施名称 环保投资 （万元） 数量 处理能力 进度 营 运 期 废气 防爆除尘器 20 - - 与建设项目同时设计、同时施工、建成后同时投入使用 布袋除尘系统 活性炭吸附装置 废水 化粪池、雨污分离管网、规范化接管口 2.0 1套 2700t/a 噪声 消声、隔声及减振设施 2.0 － 降噪25dB(A) 固体废物 固废暂存场、回收 2.0 1座 － 生活垃圾箱 1.0 － － 危废暂存间 3.0 20m3 － 合计 30 － － 1.1.9 四周环境概况及总平面布置 (1)四周环境概况 本项目位于启东滨海工业园海鸥路23号，其四周环境概况如下： 东面：相邻为沪东机械制造厂区； 南面：相邻为中力路； 西面：相邻为百特电器厂区； 北面：相邻为海鸥路。 (2)总平面布置 本项目所租用厂房为启东荣凯机械设备有限公司四栋现有车间。建筑物之间的间距较宽，可供运输车辆运输使用。西北角设有一个固体废物垃圾房，该堆场作为固体废物的临时贮存使用。整个厂区设一个出入口，位于北侧海鸥路一侧。整个厂区地势平坦，布局呈矩形，详见总平面布置图。 1.1.10 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员120人，无宿舍，工作日300天，8小时/班。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 无。 |

# 二、建设项目所在地自然环境和社会环境简况

2.1自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 2.1.1地理位置 启东市位于江苏省南通市东部，东经121°25′40″-121°54′30″，北纬 31°41′06″-32°06′19″，地处苏北平原的东南犄角之端。东、北濒临浩瀚的黄海，南临绵亘的长江，西与海门市毗邻。 启东市滨海新城位于启东市东部，黄海之滨，是启东经济开发区的新拓展区。滨海新城东至黄海新海堤，西至海防公路，北至新塘芦港，南至协兴港，总用地面积29.71km2。 本项目厂址位于启东滨海工业园海鸥路23号。具体地理位置详见附图。 2.1.2地形、地貌、地质 启东市地处以长江冲积成土为主，浅海相成土为次的河海相沉积平原，地形平坦，地表无基岩出露，均为第四纪松散堆积物。整体上属沿海低平面的启海平原区。地形呈北高南低、西高东低，由内圩向海滨倾斜态势。境内地势平坦，地面平均标高 2.5m左右(黄海高程)。 该地区结晶基底埋深较大，其岩性较软弱，具有柔性，难具备大震活动的岩石条件，新生代以来，坳陷作用占主导地位，表现了大规模的沉降运动，形成盆地和平原，地层可塑性大，破裂变形弱，由于新生代以来的活动断裂，多为同沉积断裂，能量易释放而不易积聚，升降运行有明显振荡性，因此该地区不易孕育大震。从历史地震资料看，启东境内仅发生了3级左右的小地震。 2.1.3气候、气象 启东市属北亚热带季风气候区，全年气候温和、四季分明，雨水充沛，具有明显的海洋性气候特征。但因地处中纬度沿海，受冷暖气流影响，气候变化多，灾害性气候频繁，春季常遇阴雨；夏季多发台风、暴雨，间有伏旱、高温、秋雨，局部地区还会出现龙卷风和冰雹,冬季时有强寒流侵袭。 启东市年平均气温为16.8℃，最高气温为39.3℃，最低气温为-8.2℃；无霜期210d， 年平均日照1580h，年平均无霜期226d；年均降水量1154mm，年均蒸发量为1343.1mm；年平均气压1016.4hpa。年平均风速2.1m/s，最大风速15m/s，常年主导风向为ESE。大气层结稳定度以中性状态为主，D类稳定度出现频率约占 38.25%。 根据南通市气象局统计资料，最近30年来，南通市(包括各县市)年平均气温在15℃左右，年平均日照时数达2000-2200h，年平均降水量1000-1100mm，且雨热同季，夏季雨量约占全年雨量的40-50%。常年雨日平均120d左右，6月-7月常有一段梅雨。 气温、气压、湿度、降水量、蒸发量等根据南通气象台 1951～2007年资料统计如下： ①气压(Pa) 历年平均气压： 101630 ②气温(℃) 历年平均气温: 15.3 极端最高气温： 38.5(1995年9月7日) 极端最低气温： -10.8(1969年2月6日) 历年平均最高气温： 19.2 历年平均最低气温： 11.9 历年最热月平均气温： 27.3(7月) 历年最冷月平均气温： 3.0(1月) 历年最热月最高气温平均： 34.5(1994年7月) ③绝对湿度(Pa) 历年平均绝对湿度： 1600 最大绝对湿度： 4190(2002年7月16日) 最小绝对湿度： 90(1977年3月4日) ④相对湿度(%) 历年平均相对湿度： 79 最小相对湿度： 6(1963年1月22日) ⑤降水量(mm) 历年平均降水量： 1089.7 历年最大年降水量： 1626.8(1991年) 历年最大月降水量： 604.6(1970年 7月 ) 历年最大一日降水量： 287.1(1960年 8月 4日 ) 历年最大一小时降水量： 98.5(1985年 9月 8日 ) 历年最长一次降水量： 420.0(1970年 7月 11～ 18日 ) ⑥蒸发量(mm) 历年平均蒸发量： 1357.0 历年最大蒸发量： 1582.1(2001年) ⑦日照 历年平均日照时数： 2104.9 h 历年最多年日照时数： 2461.8(1971年) 历年平均日照百分率： 48 % ⑧雷暴(d) 历年平均雷暴日数： 32.4 最多雷暴日数： 53(1963年) ⑨历年最大积雪深度： 17cm(1984年1月19日) ⑩最大冻土深度： 12cm(1977年1月17日) 2.1.4水文、水系 (1)长江 启东市境内长江岸线长67.5km。其所处的长江口区北支为潮汐河段，一日两潮，最高潮位在8～10月，最低潮位在12月至次年2月。近年来平均涨潮量981亿m3，平均落潮量1351亿m3。净泄量370亿m3，年平均流量1173m3/s。历年最高潮位6.68m，最低潮位1.2m，最大潮差4.48m，枯水期平均潮差2.04m，涨落潮历时平均为12时25分。项目所在的长江启东段无饮用水取水口及相应的水源保护区域。 表2-1 评价江段各水期近岸300m潮流特征统计表 水期 历时(时分) 潮差(m) 平均流速(m/s) 最大流速(m/s) 平均单宽流量(m3/s) 涨潮 落潮 涨潮 落潮 涨潮 涨潮 落潮 涨潮 落潮 涨潮 丰水期 2:51 9:54 1.85 2.24 -0.41 2:51 9:54 1.85 2.24 -0.41 平水期 3:38 8:44 1.69 2.08 -0.37 3:38 8:44 1.69 2.08 -0.37 枯水期 4:33 6:48 1.20 1.47 -0.25 4:33 6:48 1.20 1.47 -0.25 (2)内河 全市共有干、支河道70多条(段)，总长约853.9km，可分为四个水系，其中拟建项目所属的南部入江水系，由灯竿港河、三和港河、红阳河、头兴港河、三条港河、五效河等八条入江河及老三和港、丁仓港、南引河、中央河等12条河道组成。主要河流如下： 灯杆港河：位于启东最西部，南起长江，北至通启河止，全长12.3km，流经北新、决心、聚南三镇，受益面积8万亩。 三和港河：位于启东西部，南起长江，北至通吕运河，全长27.3km，为通吕运河特辟引江、通航配套干河。该河形笔直，面宽水深，是全市4个长江通航港口之一，北口衔接通吕运河，为三和港引水通航门户。 川洪港河：为启东市内最短的三级河道。位于启东西南部的北新镇境内。南起长江江堤，北至南引河，全长2.23km。 北新河：位于启东西南部北新镇境内，南起老启东港码头河，北至南引河，全长3.5km。 港水道：位于精细化工园区中部，北至长江二道堤，南至长江头道堤，全长750m，为园区雨水排放至长江的通道。 (3)地下水 启东市地下水分为四层，常年地下水位1.0-1.6m。潜层含水层埋深较浅，已与地表水联成一体；第一、二承压含水层埋深在110m左右，水质较差，水量也不够丰富；第三承压含水层埋深在220-250m，水质较好，水量丰富，是主要的开采层，可以饮用和农田灌溉。 土壤、植被项目所在区域土壤基本为壤性盐潮土，质地为中性、微碱性轻、中壤和重壤土及轻粘土，土壤有机质含量为1.5-2.0%。 评价区内天然木本植物缺乏，在堤岸边、路边、宅边仅见少数人工栽培的刺槐、苦楝、柏树等树木。常见的草本植物有芦苇、盐蒿、小蓟、葎草、狗尾草、牛筋草等。野生动物有蛙类、鸟类、蛇类及黄鼠狼等。 该地区农作物复种指数较高，地面裸露时间较短。农业栽培植被有三麦、玉米、油菜、蚕豆、黄豆、花生以及蔬菜、瓜果、湖桑等。 图2-1 风玫瑰图

# 三、评价适用标准

| 环境质量标准 | (1)环境空气 根据空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，SO2、NO2、TSP执行《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二级标准，具体标准限值见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 单位：ug/Nm3 序号 污染物 取值时间 浓度限值 标准来源 1 SO2 年均值 60 GB3095-2012 二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 2 NO2 年均值 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 TSP 年平均 200 24小时平均 300 (2)地表水环境 本项目区域主要水体通启运河近海大桥段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，标准值见表3-2。 表3-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH除外 项目 标准限值 标准来源 pH 6～9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准 CODcr ≤20 氨氮 ≤1.0 总磷（以P计） ≤0.2 石油类 ≤0.05 (3)声环境 本项目所在地为声环境功能区3类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，标准值见表3-3。 表3-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 厂界 昼间 夜间 标准来源 项目四周厂界 65 55 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3类标准 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标准 | (1)废气 本项目生产过程中产生的颗粒物、染料尘废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；TVOC参照《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）中表1和表2的浓度限值；恶臭污染物排放参照执行《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016），详见表3-4； 表3-4工艺废气污染物排放标准 项目 最高允许 排放浓度 (mg/m3) 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度 标准来源 排气筒高度(m) 二级 (kg/h) 监控点 浓度 (mg/m3) 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 GB16297-1996 染料尘 18 15 0.51 肉眼不可见 非甲烷总烃 120 15 10 4.0 TVOC 40 15 2.9 浓度限值 2.0 臭气浓度 1500（无量纲） 15 / 浓度限值 20（无量纲） DB32/3151-2016 ⑵废水 废水：本项目污水接管排入启东滨海工业园污水处理厂处理后排入振海河，最终汇入黄海，污水接管标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，其中氨氮、总磷执行《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准，具体见表3-5。 启东滨海工业园污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，具体值见表3-6。 表3-5 污水综合排放标准 单位：mg/L 项目 浓度限值 标准来源 COD 500 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准 SS 400 石油类 20 氨氮 45 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1A等级标准 总磷(以P计) 8 表3-6 污水处理厂尾水排放标准 单位：mg/L，pH除外 污染物名称 最高允许排放限值 标准来源 COD 50 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1 一级A标准 氨氮 5（8）* 总磷 0.5 pH（无量纲） 6～9 SS 10 石油类 1 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 ⑶噪声： 营运期厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放限值，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。 ⑷固体废物 固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单(公告2013年第36号）。 危险废物厂内贮存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）及其修改单(公告2013年第36号)。 |

# 四、环境质量状况

建设项目所在地区域及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 为了解项目区域空气质量现状，本环评引用《托伦斯精密机械启东有限公司半导体设备、激光设备的研发及生产项目环境影响报告表》的空气质量监测数据。 监测点位：G1本项目南侧300m托伦斯现状空地，G2本项目西南侧1.8km建东村 监测因子：SO2、NO2、TSP。其监测监测点分布情况详见表4-1。 表4-1 空气环境质量现状监测点位设置情况 编号 监测点位 监测项目 监测频次 G1 南侧300m托伦斯现状空地 SO2、NO2、TSP 监测7天， SO2、NO2测小时值，TSP侧日均值 G2 西南侧1.8km建东村 监测及评价结果见表4-2。 表4-2 建设项目附近环境空气质量现状 单位：mg/m3 项目 监测点 二氧化硫(SO2) 二氧化氮(NO2) 总悬浮颗粒(TSP) 浓度范围 浓度范围 浓度范围 监测数据 0.022-0.040 0.013-0.032 0.100-0.122 二级标准 0.15 0.12 0.30 由上表可知，项目附近环境空气中SO2、NO2、TSP小时浓度范围符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。说明区域空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 为了解项目区域附近地表水环境质量现状，本环评引用无锡诺信安全科技有限公司于2018年5月19日~20日对项目附近区域地表水的相关监测数据[NX-BG-HJ2018051072]进行分析评价。其监测结果详见表4-3。 表4-3 监测断面水质监测结果 单位：mg/L 监测断面 监测结果(单位：mg/L，除pH外) pH DO COD NH3-N TP 石油类 SS 园区污水处理厂排放口上游500m 5.19 上午 6.92 5.72 12 0.746 0.15 0.01 24 下午 6.88 5.94 14 0.773 0.15 0.02 28 5.20 上午 6.74 5.83 12 0.764 0.14 0.02 22 下午 6.94 5.95 13 0.886 0.16 0.02 20 园区污水处理厂排放口下游1500m 5.19 上午 7.71 6.33 18 0.623 0.17 0.04 22 下午 7.28 6.02 16 0.653 0.16 0.03 20 5.20 上午 7.45 6.21 17 0.528 0.16 0.04 25 下午 7.02 6.16 18 0.549 0.16 0.04 23 Ⅲ类标准 6~9 ≥5 ≤20 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 ≤30 由监测数据可知，振海河各地表水监测断面水质因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准。 3、声环境质量现状 依据谱尼测试集团江苏有限公司2017年8月28日~8月29日现场噪声监测结果，详见表4-4，监测报告见附件。 表4-4 建设项目周围环境噪声 单位：dB(A) 测点编号 检测位置 采样时间 检测结果dB（A） 昼间 夜间 N1 厂界东 2017.8.28 52.3 43.4 N2 厂界南 50.7 42.6 N3 厂界西 51.4 41.5 N4 厂界北 52.5 43.0 N1 厂界东 2017.8.29 53.1 42.6 N2 厂界南 52.4 41.5 N3 厂界西 52.7 42.9 N4 厂界北 53.5 43.4 由上表可知，项目四周厂界环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。

主要环境敏感保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于启东滨海工业园海鸥路23号，其四周环境概况如下： 东面：相邻为洋明有限公司； 南面：相邻为海燕河； 西面：相邻为滨江大道； 北面：相邻为海鸥路。 本项目300m范围环境示意图详见附图。 保护要求： 环境空气质量：达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 环境噪声：达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准； 地表水：振海河段水质维持现状。 本项目主要环境敏感保护目标见表4-5。 表4-5 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距项目最近距离 规模 环境功能 环境空 协兴闸村 西南 1.5km~3km 178户，约534人 二级标准 农场村 西 1.0km~3km 182户，约550人 建东村 西南 .0km~3km 210户，约672人 地表水环境 海燕河 南 2m 小河 Ⅲ类水标准 东珠河 东 100m 小河 振海河 西北 2700m 大河 声环境 区域声环境 四周 / / 3类区标准 本项目位于启东高新技术产业园(滨海工业园区内)，附近水体无饮用水取水口。

# 五、建设项目工程分析

5.1 施工期工程分析 本项目厂房为租赁，施工期仅为设备安装，施工期较短，本次评价对施工期不做重点分析。 5.2 营运期工程分析 5.2.1 生产工艺流程及说明 项目生产工艺流程及产污环节见图5-1。 图5-1 生产工艺流程及产污环节 原木切割：外购的原木，根据要求通过电子锯进行开料，得到符合尺寸要求的木板，本项目所有产品均涉及到各类型的原木，根据用量进行分配，期间将产生机加工粉尘G1、边角料S1和噪声； 恒温处理：由于原木较潮湿，需对切割后的木板进行恒温干燥处理，通过天然气燃烧器加热换热管保持恒温室温度30-45度，将板材原料静置于恒温室内24h。 板方切割、二次恒温处理：恒温处理后的板材通过电子锯进行切割下料成一定规格尺寸，后将切割好的板材放置在恒温室内24h干燥处理，期间将产生机加工粉尘G1、边角料S1和噪声； 拼接：由于板方宽度较小，需经干燥后的板方使用胶粘剂拼接在一起，形成所需规格的木板； 三次恒温处理：将拼接后的木板放置在机加工车间恒温室内进行干燥处理，期间将产生胶合废气G2； 导形初步铣形、木板精确成型：根据产品所需要的形态，将拼接干燥后的木材利用四面刨、加工中心等加工为精确尺寸，期间将产生机加工粉尘G1、边角料S1和噪声； 砂光：利用砂光线对精确成型的木材表面进行砂光去毛疵，期间将产生机加工粉尘G1； 排孔、夹框及二次排孔、导形精铣：利用数控站、封边机和加工中心对砂光后的板材进行排孔及铣边，期间将产生机加工粉尘G1、边角料S1和噪声； 打磨：利用打磨来消除木材表面的颗粒、粗糙和不平整度，以获得平滑的表面，期间将产生打磨粉尘G3、噪声； 成品恒温处理：对打磨后的成品再次进行恒温干燥备用，期间将产生燃气废气G3； 产生以下污染： ⑴废气：机加工粉尘、打磨粉尘、胶合废气； ⑵污水：职工生活污水； ⑶噪声：主要来自各类机加工设备噪声及交通噪声； ⑷固废：生产过程中产生的边角料、不合格产品、职工生活垃圾、废机油、废润滑油。 5.2.2 污染源强 5.2.1.1 废气 （1）机加工粉尘G1 本项目采用德国先进设备对原木进行切割、机加工等。根据企业提供的数据估算，本项目实木用量为18000m3/a，约14400t/a，根据同类型企业类比调查、设备参数和环保实用数据手册，机加工粉尘产生量按原材料用量的0.15%计，则木工粉尘总产生量为21.6t/a。 企业拟对产尘量较大的开料锯、加工中心、砂光线等设备设置大口径集气管，1#、3#车间平均放置上述产尘设备，并在1#、2#、车间各设置2套模块组合式防爆除尘器，每个车间2套模块组合式防爆除尘器合并一根排气筒排放，1#车间机加工粉尘经模块组合式防爆除尘器处理后通过1#排气筒排放，2#车间机加工粉尘经模块组合式防爆除尘器处理后通过2#排气筒排放。每套模块组合式防爆除尘器的风量为48000m3/h，收集效率按95%计，除尘效率按 99%计，每天工作时间为8h，每年工作300d，则机加工粉尘产生及排放情况详见表5-2。 表5-2 机加工粉尘产生及排放情况一览表 排放源 污染物 产生情况 有组织排放情况 无组织排放情况 去除率 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 1#排气筒/1#车间 粉尘 10.8 4.5 0.1026 0.042 0.54 0.225 99% 2#排气筒/2#车间 粉尘 10.8 4.5 0.1026 0.042 0.54 0.225 99% （2）胶合废气G2 本项目木材使用水基胶进行拼接，拼接后的木板放置在1#、2#车间的恒温室内进行干燥处理。根据企业提供的水基胶主要成分，涉及的挥发性部分主要为助剂，水基胶用量为60t/a，助剂含量为10%，以最不利情况助剂全部挥发，以VOC来计，则胶合废气产生量为6t/a。 拼接后的木板放置在1#、2#车间恒温室干燥，胶合废气负压收集通过设置在1#、2#车间的2套活性炭吸附装置处理后通过3#、4#排气筒排放，风机风量为8000m3/h，收集效率按95%计，有机废气处理效率以90%计，每天工作时间为6h，每年工作300d，则胶合废气产生及排放情况详见表5-3。 表5-3 胶合废气产生及排放情况一览表 排放源 污染物 产生情况 有组织排放情况 无组织排放情况 去除率 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 3#排气筒/1#车间 VOC 3 1.665 0.285 0.1584 0.15 0.1667 90% 4#排气筒/2#车间 VOC 3 1.665 0.285 0.1584 0.15 0.1667 90% （3）打磨粉尘G3 根据企业提供的数据估算，本项目原木用量约18000t/a，在喷涂前需对板材表面进行打磨来消除木材表面的颗粒、粗糙和不平整度，此打磨过程在2#车间3间打磨房进行。打磨过程中粉尘产生量按原木用量的0.015%计，则打磨粉尘产生总量为2.7t/a。 打磨粉尘经2#车间换气后通过3套布袋除尘系统净化后合并通过5#排气筒排放。其中布袋除尘系统的风量为6000m3/h。各车间换气效率按95%计，除尘效率按 99%计，每天工作时间为8h，每年工作300d，打磨粉尘平均分布在各个打磨区域，则打磨粉尘产生及排放情况详见表5-4。 表5-4 打磨粉尘产生及排放情况一览表 排放源 污染物 产生情况 有组织排放情况 无组织排放情况 去除率 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 5#排气筒/2#车间 粉尘 2.7 1.124 0.0256 0.0108 0.136 0.056 99% 5.2.1.2 废水 ⑴项目废水产生情况 本项目厂区排水实行“雨污分流”，雨水经雨水管网收集后就近排入附近水体。本项目生产时无生产废水产生。本项目废水主要是职工的生活污水，排水量为1620t/a。主要污染因子为CODCr、BOD5、SS和NH3-N；类比同类项目，各污染物浓度CODCr为400mg/L，BOD5为280mg/L，SS为350mg/L、NH3-N为30mg/L。生活污水经化粪池处理。一般化粪池的去除效率：CODCr为30%、BOD520%、SS30%、NH3-N5%。生活污水产排情况见下表5-5。

表5-5 项目废水产排情况一览表 污染物 产生浓度（mg/L） 产生量 （t/a） 治理措施 去除率（%） 排放浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） CODCr 400 0.648 化粪池 30 280 0.453 BOD5 280 0.453 20 224 0.362 SS 350 0.567 30 105 0.170 NH3-N 30 0.048 5 28.5 0.046 本项目废水主要为生活污水，排水量为1620t/a，,生活污水经化粪池处理水质满足纳管要求后接入园区污水管网，最终排入启东滨海工业园污水处理厂集中处理达标后排放。 5.2.1.3 噪声 噪声设备主要为金华强劲双面刨、浙江金龙排锯等，厂区内噪声产生情况见表5-6。 表5-6 本项目高噪声设备噪声源强一览表 序号 设备名称 数量（台） 距离设备1m处测得 源强dB（A） 所在位置 1 金华强劲双面刨 1 80 生产车间内 2 金华强劲双面刨 1 85 3 立式单轴杠铣床 5 85 4 浙江金龙排锯 4 85 5 上海坚卓拼板机 3 75 6 华洲上下多片锯 2 80 7 南兴镂铣机 2 85 8 R-RP630刨砂机 4 85 9 锐匠中央除尘系统 2 85 10 推台锯 2 80 11 带锯 2 85 12 单头铣床 5 85 13 潘特尔砂光机 2 85 14 液压拼板机 3 80 5.2.1.4 固体废物 本项目固废主要为切割、机加工等产生的边角料，各除尘系统收集的粉尘，废气处理产生的废活性炭，机器润滑产生的废机油和废润滑油以及员工生活垃圾。 ①开料和机加工产生边角料，产生量按照原材料的30%计，则产生量约5400t/a，收集后出售给物资回收公司进行综合利用。 ②中央除尘器除尘收集的粉尘：产生量约24.3t/a，收集后出售给物资回收公司进行综合利用。 ③本项目需活性炭吸附的有机废气量为6t/a，按1kg活性炭可以吸附0.2kg的有机废气核算，需要活性炭约30t/a，加上吸附的有机废气量，废活性炭产生量为36t/a。 ④胶粘剂储运后产生的废包装桶，产生量约1.4t/a，收集后委托有资质的单位进行处置。 ⑤机器润滑产生的废机油0.1t/a、废润滑油0.05t/a，收集后委托有资质的单位进行处置。 ⑥生活垃圾：拟建项目劳动定额为200人，生活垃圾产生量按1kg/人·d 计，则生活垃圾产生量为60t/a，定期委托环卫部门进行清运处置。 本次环评对企业现有项目产生的副产物、危险废物和固废产生情况进行判定及汇总。 建设项目副产物产生情况汇总表详见表5-7。 表5-7 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（吨/年） 1 边角料 开料、机加工 固体 木材 5400 2 木粉 除尘收集 固体 木材 24.3 3 废活性炭 废气处理 固体 活性炭、有机物等 36 4 废包装桶 储运 固体 水性漆、胶水、桶 1.4 5 废机油、润滑油 机器润滑 固体 矿物油 0.15 6 生活垃圾 员工生活 固体 纸、果皮 60 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定对上述副产物的属性进行判定，本项目固体废物属性判定详见表5-8。 表5-8 副产物属性判定表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 是否属固体废物 判定依据 1 边角料 开料、机加工 固体 木材 固体废物 生产中的废弃物 2 木粉 除尘收集 固体 木材 固体废物 生产中的废弃物 3 废活性炭 废气处理 固体 活性炭、有机物等 固体废物 生产中的废弃物 4 废包装桶 储运 固体 胶水、桶 固体废物 生产中的废弃物 5 废机油、润滑油 机器润滑 固体 矿物油 固体废物 生活中的废弃物 6 生活垃圾 员工生活 固体 纸、果皮 固体废物 生活中的废弃物 对于建设项目产生的固废，根据《国家危险废物名录》（2016版）以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果详见表5-9。 表5-9 危险废物属性判定表1 序号 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物代码 1 边角料 开料、机加工 否 / 2 木粉 除尘收集 否 / 3 废活性炭 废气处理 是 HW49 900-041-49 4 废包装桶 储运 是 HW49 900-041-49 5 废机油、润滑油 机器润滑 是 HW08 900-249-08 6 生活垃圾 员工生活 否 / 本项目固体废物分析结果汇总表详见表5-10。 表5-10 本项目固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 属性 废物代码 预测产生量（吨/年） 1 边角料 开料、机加工 固体 木材 一般工业废物 / 5400 2 木粉 除尘收集 固体 木材 一般工业废物 / 24.3 3 废活性炭 废气处理 固体 活性炭、有机物等 危险废物 HW49 900-041-49 36 4 废包装桶 储运 固体 胶水、桶 危险废物 HW49 900-041-49 1.4 5 废机油、润滑油 机器润滑 固体 矿物油 危险废物 HW08 900-249-08 0.15 6 生活垃圾 员工生活 固体 纸、果皮 生活废物 / 60 注： “危险特性”是指腐蚀性(Corrosivity, C)、毒性(Toxicity, T)、易燃性(Ignitability, I)、反应性(Reactivity, R)和感染性(Infectivity, In)。

# 六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 机加工 | 粉尘 | 有组织20.52t/a 无组织1.08t/a | 有组织0.2052t/a 无组织1.08t/a |
|  | 胶合工序 | 非甲烷总烃 | 有组织5.7t/a 无组织0.3t/a | 有组织0.57t/a 无组织0.3t/a |
|  | 打磨 | 粉尘 | 有组织2.632t/a 无组织0.068t/a | 有组织0.0256t/a 无组织0.068t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 1620t/a | 1620t/a |
|  |  | CODcr | 400mg/L，0.648t/a | 280mg/L，0.453t/a |
|  |  | BOD5 | 280mg/L，0.453t/a | 224mg/L，0.362t/a |
|  |  | SS | 350mg/L，0.567t/a | 105mg/L，0.170t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.048t/a | 28.5mg/L，0.046t/a |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |
| 固体 废物 | 一般工业固废 | 边角料 | 5400t/a | 0 |
|  |  | 木粉 | 24.3t/a | 0 |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 36t/a | 0 |
|  |  | 废包装桶 | 1.4t/a | 0 |
|  |  | 废机油、润滑油 | 0.15t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 60 t/a | 0 |
| 噪 声 | 噪声源主要为生产设备产生的噪声，其噪声值为75～85dB(A)，噪声设备经减振措施、厂房隔声后，以及距离衰减后，降噪效果达到30dB(A)以上，其厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，对周围声环境影响较小。 |
| 其它 | 无。 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目营运厂房为已建成的工业用房，施工期主要为设备安装及调试。施工期较短，且对周围环境没有较大的影响。设备安装完毕后，则影响消失。本项目建设完毕后，“三废”经各项污染防治措施处理后均能达标排放，固废外排量为零，对周围生态环境影响较小。 |

# 七、环境影响分析

7.1 施工期环境影响分析 本项目厂房为租赁，施工期仅为设备安装，施工期较短，本次评价对施工期不做重点分析。 7.2 营运期影响分析 7.2.1大气环境影响分析 （1）机加工粉尘G1 本项目采用德国先进设备对原木进行切割、机加工等。根据企业提供的数据估算，本项目实木用量为18000m3/a，约14400t/a，根据同类型企业类比调查、设备参数和环保实用数据手册，机加工粉尘产生量按原材料用量的0.15%计，则木工粉尘总产生量为21.6t/a。 企业拟对产尘量较大的开料锯、加工中心、砂光线等设备设置大口径集气管，1#、3#车间平均放置上述产尘设备，并在1#、2#、车间各设置2套模块组合式防爆除尘器，每个车间2套模块组合式防爆除尘器合并一根排气筒排放，1#车间机加工粉尘经模块组合式防爆除尘器处理后通过1#排气筒排放，2#车间机加工粉尘经模块组合式防爆除尘器处理后通过2#排气筒排放。每套模块组合式防爆除尘器的风量为48000m3/h，收集效率按95%计，除尘效率按 99%计，每天工作时间为8h，每年工作300d，则机加工粉尘产生及排放情况详见表7-1。 表7-1 机加工粉尘产生及排放情况一览表 排放源 污染物 产生情况 有组织排放情况 无组织排放情况 去除率 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 1#排气筒/1#车间 粉尘 10.8 4.5 0.1026 0.042 0.54 0.225 99% 2#排气筒/2#车间 粉尘 10.8 4.5 0.1026 0.042 0.54 0.225 99% （2）胶合废气G2 本项目木材使用水基胶进行拼接，拼接后的木板放置在1#、2#车间的恒温室内进行干燥处理。根据企业提供的水基胶主要成分，涉及的挥发性部分主要为助剂，水基胶用量为60t/a，助剂含量为10%，以最不利情况助剂全部挥发，以VOC来计，则胶合废气产生量为6t/a。 拼接后的木板放置在1#、2#车间恒温室干燥，胶合废气负压收集通过设置在1#、2#车间的2套活性炭吸附装置处理后通过3#、4#排气筒排放，风机风量为8000m3/h，收集效率按95%计，有机废气处理效率以90%计，每天工作时间为6h，每年工作300d，则胶合废气产生及排放情况详见表7-2。 表7-2 胶合废气产生及排放情况一览表 排放源 污染物 产生情况 有组织排放情况 无组织排放情况 去除率 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 3#排气筒/1#车间 VOC 3 1.665 0.285 0.1584 0.15 0.1667 90% 4#排气筒/2#车间 VOC 3 1.665 0.285 0.1584 0.15 0.1667 90% （3）打磨粉尘G3 根据企业提供的数据估算，本项目原木用量约18000t/a，在喷涂前需对板材表面进行打磨来消除木材表面的颗粒、粗糙和不平整度，此打磨过程在2#车间3间打磨房进行。打磨过程中粉尘产生量按原木用量的0.015%计，则打磨粉尘产生总量为2.7t/a。 打磨粉尘经2#车间换气后通过3套布袋除尘系统净化后合并通过5#排气筒排放。其中布袋除尘系统的风量为6000m3/h。各车间换气效率按95%计，除尘效率按 99%计，每天工作时间为8h，每年工作300d，打磨粉尘平均分布在各个打磨区域，则打磨粉尘产生及排放情况详见表7-3。 表7-3 打磨粉尘产生及排放情况一览表 排放源 污染物 产生情况 有组织排放情况 无组织排放情况 去除率 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 5#排气筒/2#车间 粉尘 2.7 1.124 0.0256 0.0108 0.136 0.056 99% ①估算模式 本项目采用大气导则中推荐的SCREEN3估算模式进行预测。 ②预测分析 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》HJ2.2-2008 中推荐的大气估算模式估算其最大落地浓度。计算结果如下： 表7-4 点源大气环境影响估算结果 距源中心下风向距离D(m) 1#排气筒 2#排气筒 5#排气筒 3#、4#排气筒 颗粒物 颗粒物 颗粒物 VOC 下风向预测浓度(mg/m3) 浓度占标率（%） 下风向预测浓度(mg/m3) 浓度占标率（%） 下风向预测浓度(mg/m3) 浓度占标率（%） 下风向预测浓度(mg/m3) 浓度占标率（%） 100 7.80E-01 77.98 7.80E-01 77.98 7.80E-01 77.98 6.47E-01 16.18 200 7.50E-01 75.01 7.50E-01 75.01 7.50E-01 75.01 6.07E-01 15.18 300 6.35E-01 63.47 6.35E-01 63.47 6.35E-01 63.47 5.72E-01 14.29 400 4.97E-01 49.68 4.97E-01 49.68 4.97E-01 49.68 4.43E-01 11.07 500 4.38E-01 43.77 4.38E-01 43.77 4.38E-01 43.77 3.41E-01 8.52 600 4.49E-01 44.88 4.49E-01 44.88 4.49E-01 44.88 2.68E-01 6.69 700 4.29E-01 42.93 4.29E-01 42.93 4.29E-01 42.93 2.61E-01 6.54 800 3.96E-01 39.61 3.96E-01 39.61 3.96E-01 39.61 2.61E-01 6.54 900 3.62E-01 36.22 3.62E-01 36.22 3.62E-01 36.22 2.54E-01 6.35 1000 3.30E-01 33.02 3.30E-01 33.02 3.30E-01 33.02 2.43E-01 6.06 1100 3.01E-01 30.13 3.01E-01 30.13 3.01E-01 30.13 2.29E-01 5.73 1200 2.76E-01 27.56 2.76E-01 27.56 2.76E-01 27.56 2.16E-01 5.39 1300 2.53E-01 25.29 2.53E-01 25.29 2.53E-01 25.29 2.02E-01 5.06 1400 2.33E-01 23.27 2.33E-01 23.27 2.33E-01 23.27 1.90E-01 4.75 1500 2.15E-01 21.49 2.15E-01 21.49 2.15E-01 21.49 1.78E-01 4.46 1600 1.99E-01 19.91 1.99E-01 19.91 1.99E-01 19.91 1.68E-01 4.19 1700 1.85E-01 18.50 1.85E-01 18.50 1.85E-01 18.50 1.58E-01 3.94 1800 1.72E-01 17.24 1.72E-01 17.24 1.72E-01 17.24 1.49E-01 3.72 1900 1.61E-01 16.10 1.61E-01 16.10 1.61E-01 16.10 1.40E-01 3.51 2000 1.51E-01 15.09 1.51E-01 15.09 1.51E-01 15.09 1.33E-01 3.31 2100 1.42E-01 14.20 1.42E-01 14.20 1.42E-01 14.20 1.26E-01 3.14 2200 1.34E-01 13.40 1.34E-01 13.40 1.34E-01 13.40 1.19E-01 2.98 2300 1.27E-01 12.67 1.27E-01 12.67 1.27E-01 12.67 1.13E-01 2.83 2400 1.20E-01 12.01 1.20E-01 12.01 1.20E-01 12.01 1.08E-01 2.70 2500 1.14E-01 11.40 1.14E-01 11.40 1.14E-01 11.40 1.03E-01 2.58 下风向最大浓度 8.40E-01 83.97 8.40E-01 83.97 8.40E-01 83.97 7.02E-01 17.54 最大浓度出现距离（m） 122 122 134 由表7-4预测结果可知，1#、2#、5#排气筒颗粒物下风向最大落地浓度为8.40E-01mg/m3，占标率83.97%；3#、4#排气筒VOC下风向最大落地浓度为7.02E-01mg/m3，占标率17.54%；由此可见各污染源污染物下风向最大落地浓度占标率均小于10%，说明正常排放时，排放的废气对环境影响较小。 ③本次预测选取本项目大气污染源强面源调查参数见表7-5。 表7-5 本项目大气污染物面源源强调查参数 面源名称 面源 长度m 面源 宽度m 面源初始 排放高度m 年排 放小时h 排放 工况 源强 1#车间 78.40 45.40 10 2400 正常 机加工粉尘、胶合废气 2#车间 78.40 45.40 10 2400 正常 机加工粉尘、打磨粉尘、胶合废气 无组织大气污染物排放影响： 7-6 无组织排大气污染物影响估算结果表 距源中心下风向距离D(m) 1#车间 2#车间 颗粒物 VOC VOC 颗粒物 下风向预测浓度(mg/m3) 浓度占标率（%） 下风向预测浓度(mg/m3) 浓度占标率（%） 下风向预测浓度(mg/m3) 浓度占标率（%） 下风向预测浓度(mg/m3) 浓度占标率（%） 100 7.62E-01 76.22 6.94E-01 17.35 6.94E-01 17.35 7.62E-01 76.22 200 7.37E-01 73.73 6.75E-01 16.87 6.75E-01 16.87 7.37E-01 73.73 300 6.29E-01 62.93 6.02E-01 15.06 6.02E-01 15.06 6.29E-01 62.93 400 4.70E-01 47.04 4.58E-01 11.44 4.58E-01 11.44 4.70E-01 47.04 500 3.95E-01 39.48 3.49E-01 8.72 3.49E-01 8.72 3.95E-01 39.48 600 3.92E-01 39.19 2.91E-01 7.26 2.91E-01 7.26 3.92E-01 39.19 700 3.86E-01 38.58 3.04E-01 7.60 3.04E-01 7.60 3.86E-01 38.58 800 3.62E-01 36.23 2.97E-01 7.42 2.97E-01 7.42 3.62E-01 36.23 900 3.36E-01 33.57 2.83E-01 7.07 2.83E-01 7.07 3.36E-01 33.57 1000 3.09E-01 30.91 2.67E-01 6.66 2.67E-01 6.66 3.09E-01 30.91 1100 2.84E-01 28.42 2.49E-01 6.23 2.49E-01 6.23 2.84E-01 28.42 1200 2.62E-01 26.15 2.32E-01 5.81 2.32E-01 5.81 2.62E-01 26.15 1300 2.41E-01 24.11 2.17E-01 5.42 2.17E-01 5.42 2.41E-01 24.11 1400 2.23E-01 22.29 2.02E-01 5.05 2.02E-01 5.05 2.23E-01 22.29 1500 2.07E-01 20.65 1.89E-01 4.72 1.89E-01 4.72 2.07E-01 20.65 1600 1.92E-01 19.19 1.77E-01 4.42 1.77E-01 4.42 1.92E-01 19.19 1700 1.79E-01 17.88 1.66E-01 4.14 1.66E-01 4.14 1.79E-01 17.88 1800 1.67E-01 16.70 1.56E-01 3.89 1.56E-01 3.89 1.67E-01 16.70 1900 1.56E-01 15.64 1.46E-01 3.66 1.46E-01 3.66 1.56E-01 15.64 2000 1.47E-01 14.67 1.38E-01 3.45 1.38E-01 3.45 1.47E-01 14.67 2100 1.38E-01 13.83 1.30E-01 3.26 1.30E-01 3.26 1.38E-01 13.83 2200 1.31E-01 13.07 1.24E-01 3.09 1.24E-01 3.09 1.31E-01 13.07 2300 1.24E-01 12.38 1.17E-01 2.93 1.17E-01 2.93 1.24E-01 12.38 2400 1.17E-01 11.74 1.12E-01 2.79 1.12E-01 2.79 1.17E-01 11.74 2500 1.12E-01 11.16 1.06E-01 2.66 1.06E-01 2.66 1.12E-01 11.16 下风向最大浓度 8.27E-01 82.65 7.64E-01 19.11 7.64E-01 19.11 8.27E-01 82.65 最大浓度出现距离（m） 122 131 131 122 由估算结果可知，本项目无组织排放的机加工粉尘、打磨粉尘、VOC在厂界能达标排放，其最大落地浓度的占标率小于其相应标准的10%，本项目无组织排放的污染物对周围大气环境影响较小，不会改变周围大气环境功能。 大气防护距离 本环评采用HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式，计算本项目各无组织排放源的大气环境防护距离，具体计算结果见下表。 表7-7 大气环境防护距离计算结果 污染源 排放面 源长度 (m) 排放面 源宽度 (m) 面源有 效高度 (m) 污染物 名称 无组织排 放速率 (kg/h) 环境标准 (mg/m3) 大气防护距离 (划分值)m 生产车间 1#车间 78.40 45.40 10 颗粒物 0.225 0.9 0 VOC 0.166 2.0 0 2#车间 78.40 45.40 10 颗粒物 0.225 0.9 0 VOC 0.166 2.0 0 根据上述计算结果，本项目废气无组织排放在厂界外均无超标点，无需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB3840－91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm ——标准浓度限值（mg/m3） Qc ——有害化学药品气化后可以达到的控制水平（kg/h） A、B、C、D——卫生防护距离计算系数 r ——排放源所在生产单元的等效半径（m） L ——卫生防护距离（m） 表7-8 卫生防护距离计算结果 污染源 污染物名称 Qc (kg/h) Cm (mg/m3) 卫生防护距离计算结果(m) 提级后结果(m) 1#车间 颗粒物 0.225 0.9 18.50 100 VOC 0.166 2.0 3.72 3#车间 颗粒物 0.225 0.9 18.50 100 VOC 0.166 2.0 3.72 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中的规定，产生有害气体无组织排放单元的防护距离小于100m时，其级差为50m，并且当有两种污染物单独计算并确定的卫生防护距离相同，则提一级。根据上表的计算结果，根据卫生防护距离的确定原则，最终以各工段分别设置卫生防护距离，以1#车间外100m范围内、2#车间外100m范围内设置卫生防护距离。拟建项目卫生防护距离内无居民等敏感保护目标，在今后引进项目时，卫生防护距离内不适宜建设居住点、学校、医院等对外环境敏感的项目。 项目产生的废气对周围环境影响较小。 7.2.2地表水环境影响分析 本项目采用“雨污分流”，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网，废水排放量为2700t/a，生活污水经化粪池预处理后达《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准后接入市政污水管网，最终送入启东滨海工业园污水处理厂处理后达标排放。 7.2.2.1接管可行性分析 根据滨海工业园规划，本项目北侧黄海路已开通了市政污水管网，园区的污水管网规划：污水管网以通明河—振海河为界，分两片布置。西片排水方向以江滨路为界，路北地区为由北向南，路南地区为由南向北接至江滨路污水主干管，向东进入污水处理厂集中处理；东片排水方向以黄海路为界，路北地区为由北向南，路南地区为由南向北接至黄海路污水主干管，经污水提升泵站后以压力管道进入污水处理厂集中处理。出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准后，尾水经DN1200mm压力管向东排至园区边界振海河。 故本项目建成后污水能够排入市政污水管网。 7.2.2.2 对内河水质影响分析 要求本项目做到雨污分流，在正常情况下，生活污水全部进入厂内污水处理设施处理，只要本项目做好污水的收集，严格执行雨污分流，做好污水收集池的防渗防漏工作，防止污水进入内河，则对内河水质基本无影响。 7.2.3噪声环境影响分析 7.2.3.1 噪声预测模式 本项目生产过程中产生的噪声源主要集中在生产车间。预测采用整体声源模型，其基本思路是：将整个车间看成一个整体声源，然后计算整体声源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的衰减，最后求得预测受声点的噪声级。 (1)整体声源计算模式为： Lp＝Lw-ΣAi (1) 式中：Lp──受声点的声级，dBA； ΣAi──声源在传播过程中的衰减之和，dBA； Lw＝Lpi＋10Lg(2S) (2) Lpi＝LR－ΔLR (3) ΔLR＝10Lg(l/τ) (4) 式中：Lpi──各测点声压级的平均值，dBA； LR──车间的平均噪声级，dBA； ΔLR──车间平均屏蔽减少量，dBA； S──拟建车间的面积，m2； τ──厂房围护结构的平均透声系数。 噪声在传播过程中的衰减ΣAi包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减，由于后二项的衰减值很小，可忽略，故： ΣAi＝Aα＋Ab 距离衰减：Aα＝10Lg(2πr2) (5) 其中：r──整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab按经验值估算，当声源与受声点之间有厂房或围墙阻隔时，其衰减量为：一排厂房降低3～5dBA，两排厂房降低6～10dBA，三排或多排厂房降低10～12dBA，普通砖围墙按2～3dBA考虑，为了简化计算并保证一定的安全系数，预测中只考虑有声源厂房围护结构的衰减因素，不考虑无声源建构筑物的屏蔽效应及树木的吸声、隔声作用，因此，本次评价中取Ab＝3dBA。 (2)点声源计算模式为： Lp＝Lo－20Lgr－Ab (6) 式中：Lp──距车间外边界为r米处的声压级，dBA； Lo──距车间外边界为l米处的声源压级，dBA； Lo＝LR－TL (7) 式中：LR──车间内的平均声压级，dBA； TL──车间围护结构的平均隔声能力取5dBA； Ab──噪声传播过程中的屏障衰减，dBA，同整体声源。 (3)多个声源的迭加计算 当有N个噪声源时，它们对同一个受声点的声压级贡献应按下式进行计算： Lpi──第i个噪声源对某一受声点的声级贡献值，dBA。 7.2.3.2预测结果及评价结论 (1)预测参数 将项目生产车间作为一个整体声源进行预测，为减轻项目噪声对周围环境的影响，要求企业生产车间采用隔声墙和隔声门窗，隔声量取25dB。各设备噪声源强参数详见表7-9。 表7-9 本项目高噪声设备噪声源强一览表 序号 设备名称 数量（台） 距离设备1m处测得 源强dB（A） 防治措施 1 金华强劲双面刨 1 80 隔声、减振 2 金华强劲双面刨 1 85 隔声、减振 3 立式单轴杠铣床 5 85 隔声、减振 4 浙江金龙排锯 4 85 隔声、减振 5 上海坚卓拼板机 3 75 隔声、减振 6 华洲上下多片锯 2 80 隔声、减振 7 南兴镂铣机 2 85 隔声、减振 8 R-RP630刨砂机 4 85 隔声、减振 9 锐匠中央除尘系统 2 85 隔声、减振 10 推台锯 2 80 隔声、减振 11 带锯 2 85 隔声、减振 12 单头铣床 5 85 隔声、减振 13 潘特尔砂光机 2 85 隔声、减振 14 液压拼板机 3 85 隔声、减振 (2)预测结果 经计算，厂界噪声预测结果见表7-10，企业夜间不生产，故本环评不对夜间噪声进行预测。 表7-10 厂界噪声预测结果 单位：dB 项 目 1#东厂界 2#南厂界 3#西厂界 4#北厂界 整体贡献值 44.75 41.45 44.75 40.55 评价标准 昼间 65 65 65 65 夜间 55 55 55 55 超标值 昼间 0 0 0 0 夜间 0 0 0 0 从表7-10可见，该项目投产后，各预测点噪声将有不同程度的增加，但由于本项目主要生产设备放在车间内，车间隔声效果较好，再经距离衰减后，可得噪声预测贡献值不大，各厂界预测点昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。且厂区位于工业区内，周围300m范围内无敏感点，因此本项目建成后噪声对外环境的影响相对较小。本项目夜间不生产，因此无夜间噪声影响。 7.2.3固体废物环境影响分析 （1）固废分析 ①开料和机加工产生边角料，产生量按照原材料的30%计，则产生量约5400t/a，收集后出售给物资回收公司进行综合利用。 ②中央除尘器除尘收集的粉尘：产生量约24.3t/a，收集后出售给物资回收公司进行综合利用。 ③本项目需活性炭吸附的有机废气量为6t/a，按1kg活性炭可以吸附0.2kg的有机废气核算，需要活性炭约30t/a，加上吸附的有机废气量，废活性炭产生量为36t/a。 ④胶粘剂储运后产生的废包装桶，产生量约1.4t/a，收集后委托有资质的单位进行处置。 ⑤机器润滑产生的废机油0.1t/a、废润滑油0.05t/a，收集后委托有资质的单位进行处置。 ⑥生活垃圾：拟建项目劳动定额为200人，生活垃圾产生量按1kg/人·d 计，则生活垃圾产生量为60t/a，定期委托环卫部门进行清运处置。 （2）厂内暂堆场影响 各种固体废物在厂内堆放和转移运输过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。 建设项目固体废物处置及处理率100%，不直接向外界环境排放，对周围环境不会产生二次污染。 本项目固体废物利用处置方式见表7-11。 表7-11 本项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生工序 属性 废物代码 产生量(t/a) 利用处置方式 处置量(t/a) S1 边角料 开料、机加工 一般工业 固体 废物 82 5400 出售给物资回收公司综合利用 5400 S2 木粉 除尘收集 82 24.3 出售给物资回收公司综合利用 24.3 S3 废活性炭 废气处理 危险废物 HW49 900-041-49 36 委托有资质单位处理 36 S4 废包装桶 储运 HW49 900-041-49 1.4 委托有资质单位处理 1.4 S5 废机油、润滑油 机器润滑 HW08 900-249-08 0.15 委托有资质单位处理 0.15 S6 生活垃圾 员工生活 一般固废 99 60 定期委托环卫部门进行清运处置 60 7.2.5排污口规范化 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环[1997]122号）要求规范化设置各类排污口和排污口标志牌，废水排口需安装流量计、pH等在线监测监控设备，并确保与环保部门在线监控系统实时联网。 本项目污水接管口应符合“一明显，二合理，三便于”的要求，即环保标志明显；接管口设置合理，排污去向合理；便于采集样品、便于监测计算、便于公众参与监督管理。 必须按照国家环保局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则》(国家环境保护局环监[1996]463号)的规定，设置与接管口相应的环境保护图形标志牌。 7.2.6厂区绿化 要求企业对照《江苏省城市居住区和单位绿化标准》要求，加强项目区域绿化建设。 7.3本项目“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》的规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。建设项目应在试生产阶段申请环保部门进行“三同时”验收，具体实施计划为： 1、建设单位向当地环保主管部门（启东市行政审批局）申请试运营。 2、建设单位请有资质的环境监测部门对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 3、建设单位向当地环保主管部门（启东市行政审批局）申请“三同时”验收 本项目环保投资及“三同时”验收一览表，详见表7-12。

表7-12  本项目“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施(建设数量、规模、处理能力等) | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 环保投资(万元) | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 机加工工序 | 粉尘 | 集气后由模块组合式防爆除尘器处理后通过1#、2#排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中要求 | 20 | 与建设项目主体工程同时设计、同时开工同时建成运行 |
|  | 打磨粉尘 | 粉尘 | 集气后由布袋除尘系统处理后通过5#排气筒排放 |  |  |  |
|  | 胶合工序 | VOC | 胶合废气负压收集通过设置在1#、2#车间的2套活性炭吸附装置处理后通过3#、4#排气筒排放 |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD、SS、氨氮 | 规范化接管口 | 达到要求 | 2.0 |  |
|  |  |  | 雨污管网敷设 |  |  |  |
|  |  |  | 化粪池 | 达标排放 |  |  |
| 噪声 | 高噪声设备等 | — | 设备减振+厂房隔声 | 场界达标 | 2.0 |  |
| 固废 | 固废堆场 | 一般固废 | 一般固废暂存 | 安全处置 | 2.0 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 安全处置 | 1.0 |  |
|  |  | 危险废物 | 危废暂存间 | 安全处置 | 3.0 |  |
| 绿化 | — | — | — |  |
| 环境管理(机构、监测能力等) | — | — | — |  |
| 排污口规范化设置(流量计、在线监测仪等) | — | — | — |  |
| “以新带老”措施 | 无 | — |  |
| 总量平衡具体方案 | 大气：无；废水：水污染物总量在启东滨海工业园污水处理厂总量内平衡；固废排放量为零。 | — |  |
| 区域解决问题 | — | — |  |
| 卫生防护距离设置 | 1#车间外100m范围内、2#车间外100m范围内设置卫生防护距离 | — |  |
| 环保投资合计 | 30 |  |

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 机加工工序 | 粉尘 | 集气后由模块组合式防爆除尘器处理后通过1#、2#排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2“新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准 |
|  | 打磨粉尘 | 粉尘 | 集气后由布袋除尘系统处理后通过5#排气筒排放 |  |
|  | 胶合工序 | VOC | 胶合废气负压收集通过设置在1#、2#车间的2套活性炭吸附装置处理后通过3#、4#排气筒排放 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4 三级标准，其中氨氮、总磷执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准 |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 一般工业固体废物 | 边角料 | 出售给物资回收公司综合利用 | 有效处置 |
|  |  | 木粉 | 出售给物资回收公司综合利用 |  |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 废包装桶 | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 废机油、润滑油 | 委托有资质单位处理 |  |
|  | 一般固废 | 生活垃圾 | 定期委托环卫部门进行清运处置 |  |
| 噪声 | 噪声源主要为生产设备产生的噪声，噪声值为75～85dB(A)，噪声设备经减振措施、厂房隔声后，以及距离衰减后，降噪效果达到30dB(A)以上，其厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，对周围声环境影响较小。 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目营运厂房为已建成的工业用房，施工期主要为设备安装及调试。施工期较短，且对周围环境没有较大的影响。设备安装完毕后，则影响消失。本项目建设完毕后，“三废”经各项污染防治措施处理后均能达标排放，固废外排量为零，对周围生态环境影响较小。 |

# 九、结论和建议

9.1 结论 9.1.1工程概况 江苏卓朗家具有限公司主要经营家具、木制品、金属制品制造、销售，租赁启东高新技术产业开发区海鸥路23号启东荣凯机械设备有限公司厂房，建设“木制家具生产项目”，项目总投资105000万元。项目投入运营后，年生产实木餐厅家具2500套/a、实木客厅家具500套/a，实木卧室家具1000套/a。 9.1.2 产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订)中的鼓励类、限制类、淘汰类目录，故属于允许类项目。 本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)及《关于调整<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)>部分条目的通知》(苏经信产业[2013]183号)和《南通市工业结构调整指导目录》（南通市发改委，2007年）的鼓励类、限制类、淘汰类目录，故属于允许类项目。 因此，本项目符合国家和地方产业政策。 9.1.3 区域规划符合性分析 本项目选址位于启东市滨海工业园，所在地块已规划为工业用地，且已取得相关土地、规划手续；所从事行业符合滨海工业园产业规划，且项目所在区域具备污水纳管条件。因此，本项目符合区域总体规划、环保规划等相关规划要求。 9.1.4 环境质量现状 本项目附近环境空气中SO2、NO2和TSP浓度范围均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准；振海河地表水监测断面符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准；项目边界环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 9.1.5营运期环境影响分析 9.1.5.1大气环境影响分析 （1）机加工粉尘G1 本项目采用德国先进设备对原木进行切割、机加工等。根据企业提供的数据估算，本项目实木用量为18000m3/a，约14400t/a，根据同类型企业类比调查、设备参数和环保实用数据手册，机加工粉尘产生量按原材料用量的0.15%计，则木工粉尘总产生量为21.6t/a。 企业拟对产尘量较大的开料锯、加工中心、砂光线等设备设置大口径集气管，1#、3#车间平均放置上述产尘设备，并在1#、2#、车间各设置2套模块组合式防爆除尘器，每个车间2套模块组合式防爆除尘器合并一根排气筒排放，1#车间机加工粉尘经模块组合式防爆除尘器处理后通过1#排气筒排放，2#车间机加工粉尘经模块组合式防爆除尘器处理后通过2#排气筒排放。每套模块组合式防爆除尘器的风量为48000m3/h，收集效率按95%计，除尘效率按 99%计，每天工作时间为8h，每年工作300d，则机加工粉尘产生及排放情况详见营运期工程分析。 （2）胶合废气G2 本项目木材使用水基胶进行拼接，拼接后的木板放置在1#、2#车间的恒温室内进行干燥处理。根据企业提供的水基胶主要成分，涉及的挥发性部分主要为助剂，水基胶用量为60t/a，助剂含量为10%，以最不利情况助剂全部挥发，以VOC来计，则胶合废气产生量为6t/a。 拼接后的木板放置在1#、2#车间恒温室干燥，胶合废气负压收集通过设置在1#、2#车间的2套活性炭吸附装置处理后通过3#、4#排气筒排放，风机风量为8000m3/h，收集效率按95%计，有机废气处理效率以90%计，每天工作时间为6h，每年工作300d，则胶合废气产生及排放情况详见营运期工程分析。 （3）打磨粉尘G3 根据企业提供的数据估算，本项目原木用量约18000t/a，在喷涂前需对板材表面进行打磨来消除木材表面的颗粒、粗糙和不平整度，此打磨过程在2#车间3间打磨房进行。打磨过程中粉尘产生量按原木用量的0.015%计，则打磨粉尘产生总量为2.7t/a。 打磨粉尘经2#车间换气后通过3套布袋除尘系统净化后合并通过5#排气筒排放。其中布袋除尘系统的风量为6000m3/h。各车间换气效率按95%计，除尘效率按 99%计，每天工作时间为8h，每年工作300d，打磨粉尘平均分布在各个打磨区域，则打磨粉尘产生及排放情况详见营运期工程分析。 9.1.5.2水环境影响分析 本项目采用“雨污分流”，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网，废水排放量为1620t/a，生活污水经化粪池预处理后达《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准后接入市政污水管网，最终送入启东滨海工业园污水处理厂处理后达标排放。 9.1.5.3声环境影响分析 本项目投产后，各预测点噪声将有不同程度的增加，车间噪声经隔声后各厂界预测点昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。且厂区位于工业区内，周围300m范围内无敏感点，因此本项目建成后噪声对外环境的影响相对较小。本项目夜间不生产，因此无夜间噪声影响。 9.1.5.4固体废物环境影响分析 （1）边角料、木粉出售给物资回收公司综合利用； （2）废活性炭、废包装桶、废机油、润滑油经收集后委托有资质单位处理； （3）生活垃圾由环卫部门统一清运处置。 建设项目固体废物处置及处理率100%，不直接向外界环境排放，对周围环境不会产生二次污染。 9.1.7总结论 综上所述，本项目选址可行，符合国家、地方产业政策，符合土地利用规划、环境功能区划。本项目符合清洁生产、循环经济的理念，本项目采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对评价区域环境影响较小。本报告表认为，在拟建项目投产后全面落实各项污染防治措施、落实污水接管处理、废气达标排放、固废合理处置，从环保角度讲，本项目的建设是可行的。 9.2 建议与要求 ⑴建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”，确保治理资金的落实和到位。 ⑵加强管理，严格岗位责任制，确保污染治理设施长期、稳定、有效的运行。 ⑶合理设置高噪声设备的位置，确保厂界噪声达标。 ⑷加强环保治理设施的管理，保证生活污水接管，严禁超标排放或直排，做好厂内各项保护工作。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 登记备案通知书 附件3 营业执照复印件 附件4 法人身份证复印件 附件5 房产证 附件6 土地证 附件7 租赁协议 附件8 申请 附件9 承诺书 附件10 检测报告 附件11 技术咨询合同书 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目周边环境状况图 附图4 项目周边水系图