压铸模温机 镁合金压铸模温机 压铸高温油温机

产品说明：

压铸模温机 镁合金压铸模温机 压铸高温油温机

模温机;压铸模温机;合金压铸模温机
DC系列压铸模温机(铝合金压铸模温机);合金压铸模温机，使用工作温度高达350℃，采用当今世界最先进的流程设计，控温精度高，导热速度快，高效节能。并可配置自动吸出回油、全负压运转、RS485通讯等功能，完全可与当今代表最高水准的欧洲进口模温机相媲美。

压铸模温机 镁合金压铸模温机 压铸高温油温机

压铸专用模温机〔镁合金压铸模温机〕特点：

- 最高使用温度350℃
2.微电脑触摸式控制
3.开机自动排气
4.模具回油、泵返抽功能
5.OMRON、FUJI、TE控制零件
6.欧洲蝶阀或法兰球阀
7.泵马力及加热器能量可订作
8.多机并联机PLC控制可订作
9.故障显示、维修不用专业人员

10.进口无轴封磁力泵,永不漏油

安全保护及指示系统
1.电源欠相保护
2.防漏电保护开关
3.泵反转保护及指示灯
4.泵过载保护及指示灯
5.过热保掮主指示灯
6.热油BY-PASS泄压回路
7.回油温度显示表
8.异常警报蜂鸣器
9.缺油保护及指示灯

压铸模温机 镁合金压铸模温机 压铸高温油温机

| 机型 | Model | 单位Unit | RSTDC-18 | RSTDC-36 | RSTDC-48 | RSTDM18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温控范围 | Controlrange | ℃ | 350℃ |
| 温控精度 | Temp.controlaccuracy | ℃ | ±1℃ |
| 电源 | Power |  | AC3∮380V 50HZ |
| 传热媒体 | Heattransfermedium |  | 导热油HEAT TRANSFER FLUID |
| 冷却方式 | Coolingmethod |  | 间接冷却(INDIRECT COOLING) |
| 加热能量 | Heatingcapacity | KW | 9+9 | 12＊3 | 12＊4 | 18+18 |
| 泵浦马力 | Pumppower | HP | 1 | 2 | 3 | 1+1 |
| 最大泵浦流量 | Max.Pumpfolw | L/MIN | 30 | 60 | 100 | 30 |
| 最大泵浦压力 | Max.Pump pressure | KG/CM2 | 5 | 5 | 9 | 5 |
| 最大电力消耗 | Powersupply | KW | 19 | 38 | 52 | 38 |
| 储油量 | Expansion tank capacity | LITER | 30 | 35 | 55 | 64 |
| 警报功能 | Alertfunction |  | 缺相/缺水/超温/过载 |
| 冷却水配管 | Coolingwaterpipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 循环水配管 | Circulationwaterpipe | INCH | 3/4 | 3/4 | 1 | 3/4 |
| 外型尺寸 | LxWxH | MM | 1100＊440 ＊1250 | 1100＊440 ＊1250 | 1100＊550 ＊1250 | 1100＊550 ＊1250 |
| 重量 | Weight | KG | 120 | 150 | 180 | 220 |

我司是国内最早生产模温机，制冷设备的专业厂家之一。一直从事着温控设备的设计、制造工作，公司汇集国内温控设备制造业众多技术精英，特别是所拥有的高温模温机工艺装备、技术、研发能力均居国内领先水平。凭借专业的制作经验、领先的制作技术、优秀的产品质量、诚信的经营理念，在国内温控设备制造行业享有很高的声誉，是众多企业首选的温控设备制造商。

本公司的产品种类齐全，已成系列，还可为用户提供各类非标产品。多年来，公司全体员工经不懈的努力和竭诚的服务，赢得了广大用户的信赖，赢得了市场。现在我们的产品在射出成型．导光板．连接器．DVD光碟．镁铝合金压铸．化工．印染．车轮加温．反应釜．轮胎．押出．汽车配件，手机外壳，挤出模头．万马力等行业得到广泛的应用。产品远销欧洲,中东,东南亚等国家和地区。

主营业务：

一、模温机：压铸高温油温机 |锌合金压铸模温机 | 镁合金压铸模温机 |铝合金压铸模温机 | 350°C油温机/高温油温机/高温模温机 蒸汽辅助注塑模温机 蒸汽注塑（高光）模温机 | 蒸汽辅助模温机 | 蒸汽辅助注塑模温机 | 无熔痕高光模温机 | 快速变温模温机 | 蒸汽高光模温机 | 高光成型模具控温机 | 高光注塑模温机 | 速冷速热高光模温机 |W系列水温机 180℃（度）水温机 | 40HP水温机 | 120℃（度）水温机 | 水循环模温机 | 运水式模温机 | 水加热器 |O系列油温机 350℃（度）高温油温机 | 油温机 | 200℃（度）油温机 | 油循环模温机 | 运油式模温机 | 油加热器 | E系列高温模温机 180℃（度）高温水温机 | 350℃（度）高温油温机 | 180℃（度）高温水循环模温机 | 180℃（度）高温模温机 | 350℃（度）高温油循环控温机 | 350度超高温模温机 | 久阳超高温水温机 | 超高温油温机 | 超高温模温机 |久阳 180°C水温机/高温水温机/高温模温机

二、冷水机：风冷冷水机/水式冷水机/5度冷水机/-30度冷水机/螺轩式冷水机/大型开放式冷水机/全触摸电脑板式冷水机/冷热一体机等

三、干燥机/粉碎机/上料机/混色机/三机一体式等全自动设备。

欢迎来电订购，15050202586魏先生