宁波博菱电器股份有限公司1000万台家用电器（技改）项目环境影响评价审批前公示

一、建设项目概况及污染源分析

项目名称：1000万台家用电器（技改）项目

项目性质：技改

建设单位：宁波博菱电器股份有限公司

建设地点：北仑大港六路77号

项目概况：宁波博菱电器股份有限公司（原名宁波博菱电器有限公司）成立于2007年，位于北仑大港六路77号。2017年7月31日经宁波市北仑区人民政府新碶街道办事处立项备案登记（仑新碶技改备〔2017〕052号），宁波博菱电器股份有限公司拟投资120万元，利用北仑大港六路77号的厂房（建筑面积82786.02m2），新增的丝印设备进行家用于电器生产，建成后预计家用电器年产量为1000万台，主要生产工艺为组装、焊接、测试、丝印及烘干、检验。

二、项目建设可能对环境造成的影响

1、施工期

本项目厂房已建，故施工期污染可忽略。

2、营运期

1）废气

本项目生产过程中产生的废气主要为焊接烟尘、油墨废气、擦拭废气、食堂油烟。

（1）焊接烟尘

本项目焊接主要包括手工焊接和超声波焊接。

①手工焊接

手工焊接时将焊丝和被焊金属熔化形成焊缝的一种焊接方法。在本工序会有焊接烟尘产生。根据国内对各种焊接方法施焊烟尘的研究结果，实芯焊丝焊接的发尘率约为8g/kg，本项目焊丝消耗量为4.2t/a，则焊接烟尘产生量为33.6kg/a，由于源强较小，通过加强车间通风将废气排出车间，对周边环境空气影响较小。

②超声波焊接

超声波焊接超声波焊接是利用高频振动波传递到两个需焊接的物体表面，在加压的情况下，使两个物体表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合，焊接过程中污染物产生量较小，通过加强车间通风将废气排出车间，对周边环境空气影响较小。

（2）油墨废气

本项目油墨废气主要包括油墨调和，丝印、烘干过程中挥发的有机废气。

根据企业提供的MSDS报告油墨中的有机溶剂主要为环已酮、异氟尔酮、酯系溶剂和芳香烃溶剂，其在调和、丝印及烘干过程中易挥发，主要污染因子为按非甲烷总烃计。本项目丝印时间约为8h/d，则年工作时间为2400h计。本项目兑和后的油墨年用量为2.2t/a，其中挥发分的比例占45.5%，按100%挥发计，则非甲烷总烃产生量为1t/a（0.42kg/h）。

企业拟在丝印机上方设置集气罩，废气经集气罩收集后再经活性炭吸附装置处理后于15m高的排气筒排放。根据设计方案提供的资料，废气的收集效率为90%，处理效率为90%，配套风机总风量为15000m3/h。其中油墨废气有组织和无组织排放情况分别见下表。

表5-2油墨废气主要污染物有组织排放及达标排放一览表

| 污染物名称 | 排放量 (t/a) | 排放速率 (kg/h) | 风机风量 (m3/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放标准 (mg/m3) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 0.09 | 0.038 | 15000 | 2.53 | 120 | 达标 |

表5-3 油墨废气主要污染物无组织排放量一览表

| 污染物名称 | 无组织排放量(t/a) | 无组织排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 0.1 | 0.042 |

（3）擦拭废气

本项目擦拭废气主要为丝印机在使用一定时间后需要将网板擦拭干净之后再行使用，本项目主要用擦拭布蘸取少量洗网水对网板进行擦拭。项目所使用的洗网水主要成分均为易挥发有机溶剂，其主要污染因子为二甲苯和非甲烷总烃。

根据业主提供的资料，本项目网板擦拭时间约5次/d，10min/次计，则年工作时间为250h计。本项目洗网水年用量为0.4t/a，其中挥发分的比例占100%，按100%挥发计，则非甲烷总烃产生量为0.34t/a（1.36kg/h），二甲苯产生量为0.06 t/a（0.24kg/h）。

鉴于项目网板擦拭在丝印机上进行，故企业拟在丝印机上方设置集气罩，废气经集气罩收集后再经活性炭吸附装置处理后于15m高的排气筒排放。根据设计方案提供的资料，废气的收集效率为90%，处理效率为90%，配套风机总风量为15000m3/h。其中擦拭废气有组织和无组织排放情况分别见下表。

表5-4擦拭废气主要污染物有组织排放达标分析

| 污染物名称 | 排放量 (t/a) | 排放速率 (kg/h) | 风机风量 (m3/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放标准 (mg/m3) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 0.031 | 0.124 | 15000 | 8.3 | 120 | 达标 |
| 二甲苯 | 0.0054 | 0.0216 |  | 1.44 | 70 | 达标 |

表5-5擦拭废气主要污染物无组织排放量核算

| 污染物名称 | 无组织排放量(t/a) | 无组织排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 0.034 | 0.136 |
| 二甲苯 | 0.006 | 0.024 |

（4）食堂油烟

本项目依托现有食堂解决用餐，用餐职工人数新增30人，每日两餐。食堂设双眼灶1台，本项目不新增灶眼，每个灶眼排风量按2000m3/h，油烟产生浓度小于5mg/m3，产生量为0.02kg/h，预计经油烟净化器（去除率≥60%）处理后油烟排放浓度小于2mg/m3，排放量为0.008kg/h，通过排气筒高于食堂所在楼楼顶排放，对周边大气环境影响较小。

2）废水

本项目无生产废水产生。新增的废水主要为生活污水，根据企业提供的资料，本项目共需新增劳动人员30人，生活用水按每人150L/d计，生活用水量为4.5m3/d（即1350m3/a），排水量以用水量的80%计，则生活污水产生量为3.6m3/d（即1080m3/a）。主要污染物为COD、BOD5、氨氮，水质一般为COD300~400mg/L，BOD5200~300mg/L，氨氮30~40mg/L，主要污染物产生量分别为COD0.432t/a、氨氮0.0432t/a。生活污水经化粪池预处理后（其中食堂废水先经隔油池处理）排入市政污水管道，最终经岩东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排海，排放量分别为COD0.033t/a、氨氮0.0033t/a。

3）噪声

本项目噪声源主要为丝印流水线、超声波焊接机、风机等设备加工过程产生的噪声，类比同类设备，噪声源强见下表。

表5-6  噪声源及源强一览表

| 序号 | 噪声源 | 单位 | 数量 | 单个声源源强（dB(A)） | 发声特点 | 噪声防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丝印流水线 | 条 | 3 | 65~75 | 连续 | 环保电机、隔音板、减震基础 |
| 2 | 超声波焊接机 | 台 | 9 | 70~75 | 间歇 |  |
| 3 | 手工组装焊接流水线 | 台 | 20 | 65~75 | 间歇 |  |
| 4 | 风机 | 台 | / | 70~90 | 连续 |  |

为确保厂区边界噪声达标排放，建议企业进一步采取以下降噪措施：

①购买低噪声设备；

②合理布置生产区域，噪声较大生产设备尽量远离厂区边界布置，并借助厂房墙体及设置隔声门窗，加强隔声效果；

③加强设备维护，保持其良好的运行效果。

4）固体废物

本项目固体废物主要包括废弃零部件、含油墨废物、废活性炭、生活垃圾。

（1）废弃零部件

主要为产品性能测试、品质测试过程中的不合格品经拆除、维修后仍无法再利用的废弃零部件，包括刮花的塑料配件、发钝刀具等，产生约为8t/a。经收集暂存后外售综合利用。

（2）含油墨废物

主要为网板擦拭工程中产生的含油墨废物，预计产生量约为1.5t/a，收集暂存后委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置。

（3）废活性炭

废气处理装置里的活性炭吸附饱和后需定期更换，本项目有机溶剂挥发废气的产生量为1.4t，根据企业提供设计方案，活性炭填装量为0.4t，本环评要求每个月更换一次，则产生量约为6.2t/a，该废活性炭收集暂存后委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置。

（4）废油墨桶

主要为油墨、开油水等的空桶，产生量约0.5t/a，收集暂存后委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置。

（5）废版

主要为丝印过程中跟换下来的版，产生量约为0.5t/a，收集暂存后委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置。

（6）生活垃圾

本项目劳动定员30人，按每人0.5kg/d计，则产生量约4.5t/a，收集后委托当地环卫部门统一清运。

三、建设项目环境影响分析

1、施工期

本项目厂房已建，故施工期污染可忽略

2、营运期

1）大气环境影响分析

本项目生产过程中产生的废气主要为焊接烟尘、油墨废气、擦拭废气、食堂油烟。

1）焊接烟尘

本项目在焊接过程中有废气产生，但产生量较小，经车间机械通排风设施排放出车间，对周边环境空气影响不大。

2）油墨废气

本项目油墨废气主要包括油墨调和，丝印、烘干工程中油墨的挥发废气。油墨中的有机溶剂主要为环已酮、异氟尔酮、酯系溶剂和芳香烃溶剂，其在调和、丝印及烘干过程中易挥发，主要污染因子为非甲烷总烃。该废气经集气罩收集后，通过管道收集至一套活性炭吸附装置处理，然后通过15m高的排气筒排放。根据工程分析结果，非甲烷总烃最大排放量为0.038kg/h，排放浓度为2.53mg/m3。对照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物二级排放标准（排放速率10kg/h，排放浓度120mg/m3），可以实现达标排放。

3）擦拭废气

本项目擦拭废气主要为丝印机在使用一定时间后需要将网板擦拭干净之后再行使用，本项目主要用擦拭布蘸取少量洗网水对网板进行擦拭。项目所使用的洗网水主要成分均为易挥发有机溶剂，其主要污染因子为二甲苯和非甲烷总烃。该废气经集气罩收集后，通过管道收集至一套活性炭吸附装置处理，然后通过15m高的排气筒排放。根据工程分析结果，非甲烷总烃最大排放量为0.124kg/h，排放浓度为8.3mg/m3，二甲苯最大排放量为0.0216kg/h，排放浓度为1.44mg/m3，对照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物二级排放标准（非甲烷总烃排放速率10kg/h，排放浓度120mg/m3；二甲苯排放速率1.7kg/h，排放浓度70mg/m3），可以实现达标排放。

4）食堂油烟

食堂厨房油烟废气经脱排罩收集，再经油烟净化器处理后油烟排放浓度小于2mg/m3，排放量为0.008kg/h，通过排气筒高于食堂所在楼楼顶排放，对周边环境影响较小。

2）水环境影响分析

本项目产生的废水主要为生活污水。

生活污水排放量为3.6m3/d（即1080m3/a），经化粪池预处理（其中食堂废水先经隔油池处理）达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（该标准中未规定氨氮、总磷浓度限值，氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准后经化粪池预处理后排入市政污水管道，最终经岩东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排海，对纳污海域水环境影响较小。

3）声环境影响分析

本项目噪声源主要为丝印流水线、超声波焊接机、风机等设备加工过程产生的噪声，类比同类资料，噪声源强为65~90dB（A）。

表2-12  噪声影响预测结果

| 类别 | 厂界 |
| --- | --- |
| 预测点 | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 贡献值（dB） | 45.6 | 43.5 | 45.1 | 45.3 |
| 环境背景值（dB） | 52.4 | 51.8 | 52.6 | 52.3 |
| 预测值（dB） | 53.22 | 52.4 | 53.31 | 53.09 |
| 标准值（dB） | 昼间 | 65 |

根据上表预测结果可知，项目噪声经本环评提出的隔声降噪措施以及厂房墙体隔声和距离衰减后，厂界昼间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周边环境影响较小。

为确保厂区边界噪声达标排放，建议企业进一步采取以下降噪措施：

（1）购买低噪声设备；

（2）合理布置生产区域，噪声较大生产设备尽量远离厂区边界布置，并借助厂房墙体及设置隔声门窗，加强隔声效果；

（3）加强设备维护，保持其良好的运行效果。

通过上述措施，确保项目厂界噪声达标排放。

4）固体废物处置与影响分析

由上表分析，本环评要求危险废物（含油墨废物、废活性炭、废空桶、废版）委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置；一般废物（废弃零部件）外售进行资源综合利用，生活垃圾委托环卫部门清运处理，则本项目产生的固体废物均可以得到妥善处理。

四、环境影响评价结论

本项目符合环境功能区划的要求。各污染物均可实现达标排放，满足总量控制要求。本项目采取环保防治措施后，所排污染物控制在允许排放范围之内，对环境的影响在可接受范围之内。由此可见，本项目的实施从环保角度来看是可行的。