产品名称：水质分析仪/联氨分析仪 货 号：19988 产品型号：HAD-BT-99 水质分析仪/联氨分析仪 型号;HAD-BT-99 HAD-BT-99型系列水质分析仪是一种采用先进光电子技术设计制造的智能型专用光度计检测仪，它适用于高纯水及超纯水中微量及痕量硅酸根、磷酸根、铜、铁、联氨等元素的定量测定。是火力发电厂除盐水、蒸汽、凝结水、炉水及化工、制药、化纤、半导体行业高纯水中这几种元素测量必备的检测仪器。先进的技术、独特的设计，使用户享受到一种全新的工作理念。 HAD-BT-99型系列水质分析仪根据不同的测量用途，共分为以下五种： HAD-BT-99 型硅酸根分析仪 HAD-BT-99 型磷酸根分析仪 HAD-BT-99 型铜离子分析 HAD-BT-99 型铁离子分析仪 HAD-BT-99 型联氨分析仪 主要技术指标 : 测量范围： 硅酸根： 0 ～ 100 微克 / 升； 0 ～ 2000 微克 / 升 磷酸根： 0 ～ 5 毫克 / 升； 0 ～ 10 毫克 / 升； 0 ～ 20 毫克 / 升 铜： 0 ～ 100 微克 / 升 铁： 0 ～ 100 微克 / 升 联氨： 0 ～ 100 微克 / 升 测量精度： ± 2 ％（满量程） 测量溶液体积： ≥ 50 毫升 电源： AC220V ± 10 % 50 Hz功率5 W 外形尺寸：主机270 mm（宽）× 200 mm （深）× 90 mm （高） 测量杯65 mm（直径）× 260 mm （高） 重量：3Kg 网址：www.51658042.com 〖 关闭 〗