名称:防爆分体天井式空调机

型号:

类别:防爆暖通系列

详细介绍：

一、产品概述：

1. 适用范围：

1.1本产品适用于石油化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程及军工等爆炸性环境中，有温度控制要求的场所；

1.2  1区、2区危险气体场所

1.3  IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；

1.4  环境温度：—5℃~+43℃。

2. 技术特点：

2.1 采用国际名牌滚动转子压缩机，低噪音防爆风机，运行平稳、省电，使用寿命长。

2.2 采用高效多折式散热器，确保冷媒通过时与空气的充分接触，大幅提高空调的制冷制热效果；能够自动判断和运行，制冷、制热、除湿，送风任意选择，可进行四方位风向调节。外表美观、操作方便、节省空间、易于安装；

2.3 电源为220V/50Hz、115V/60Hz、220V/60Hz多种，安全可靠。

2.4 防爆标志：Exdmib IIBT4；

型号含义：

BFKT   □

制冷量：数字×kW

防爆分体（F）式空调（KT）代号

二、参数表：

天井式

| 型 号 | BFKT-3.5 | BFKT-4.5 | BFKT-5.0 | BFKT-6.0 | BFKT-7.0 | BFKT-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功 能 | 冷 暖 | 冷 暖 | 冷 暖 | 冷 暖 | 冷 暖 | 冷 暖 |
| 制冷量(kW) | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 12 |
| 制热量(kW） | 4 | 5.1 | 6.2 | 7 | 8.9 | 14.6 |
| 电源 | 220V/50Hz | 380V/50Hz |
| 制冷/制热额定功率(kW) | 1.5/1.9 | 1.68/1.98 | 2.0/2.6 | 2.38/2.48 | 2.7/4.0 | 4.9/6.4 |
| 制冷/制热额定电流(A) | 5.9/7.68 | 7.8/9.13 | 9.5/12.4 | 11.7/12 | 12.5/18.5 | 8.5/11.0 |
| 循环风量(m3/h) | 520 | 600 | 680 | 1050 | 1180 | 1860 |
| 冷媒及注入量 | R22 1.20 | R22 1.40 | R22 2.15kg | R22 2.25kg | R22 7.7kg | R22 10kg |
| 净重(室内/室外)(kg) | 32/47 | 35/55 | 38/84 | 40/84 | 43/95 | 51/125 |
| 外形尺寸 | 主体84×84×19 | 主体84×84×24 | 主体84×84×32 |
| (宽×高×深)(cm) | 面板95×95×6 | 面板95×95×6 | 面板95×95×6 |
|  | 室外75.5×54.0×25.4 | 室外95×70×41.2 | 室外100.3×124.5×35.5 |
| 适用面积(m2) | 16－24 | 21－31 | 25－34 | 30—40 | 31—48 | 41—60 |