商洛市亮山混凝土有限公司丹凤分公司

年产30万立方米混凝土项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：       商洛市亮山混凝土有限公司丹凤分公司

编制单位：      商洛市亮山混凝土有限公司丹凤分公司

2018年9月21日

建设单位：商洛市亮山混凝土有限公司丹凤分公司

单位负责人：刘宏伟

编制单位：商洛市亮山混凝土有限公司丹凤分公司

项目负责人：刘宏伟

参加人员： 刘宏伟   徐斐   刘建康   谢建荣    李军民    许珊珊

建设单位及编制单位：商洛市亮山混凝土有限公司丹凤分公司

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	2

3 工程建设情况	3

3.1 项目简介	3

3.2 建设内容	3

3.3 主要工艺设备及原辅材料	4

3.4 生产工艺流程	6

4环境保护设施	8

4.1污染物治理/处置措施	8

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况	9

5 建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定	11

5.1 建设项目环评报告书的主要结论及建议	11

5.2 审批部门审批决定	11

6 验收评价标准	13

6.1 污染物排放评价标准	13

7 验收监测内容	14

7.1 水质监测内容	14

7.2环境废气监测内容	14

7.3厂界噪声监测内容	14

7.4固体废弃物调查内容	14

7.5环境管理检查内容	14

8 质量保证和质量控制	15

8.1 监测依据及监测分析方法	15

8.2气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	15

8.3噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	15

9 验收监测结果	16

9.1  验收监测工况	16

9.2  环境保护设施调试效果	16

10 环境管理检查	18

10.1环保审批手续及“三同时”执行情况	18

10.2环保措施监督管理情况	18

11 验收监测结论及建议	19

11.1 验收监测结论	19

11.2建议及要求	20

附图：

附图1   项目地理位置图；

附图2   平面布置及监测点位示意图；

附件：

附件1  丹凤县环境保护局《关于对商洛市亮山混凝土制品有限公司丹凤

分公司年产30万立方米商品混凝土项目环境影响评价执行标准的函》（丹环标函〔2016〕15号） ；

附件2   丹凤县环境保护局《关于对商洛市亮山混凝土制品有限公司丹凤

分公司年产30万立方米商品混凝土项目环境影响报告表的批复》（丹环批复〔2016〕87号）。

附件3   监测报告

# 1 验收项目概况

商洛市亮山混凝土有限公司于2016年1月在丹凤县设立商洛市亮山混凝土有限公司丹凤分公司，并在丹凤县商镇保定村投资2000万建设年产30万立方米商品混凝土项目。项目占地5336平方米，建设有混凝土生产线两条（均为成套设备），设计年生产商品混凝土30万立方米。环保投资122万元，资金来源为自筹。

河南金环环境影响评价有限公司于2016年12月编制完成了《商洛市亮山混凝土有限公司丹凤分公司年产30万立方米商品混凝土项目建设项目项目环境影响报告表》；2016年12月30日，丹凤县环境保护局下发了《关于对商洛市亮山混凝土有限公司丹凤分公司年产30万立方米商品混凝土项目建设项目环境影响报告表的批复》（丹环批复〔2016〕87号））。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，商洛市亮山混凝土有限公司丹凤分公司委托陕西阔成检测服务有限公司对该项目进行了竣工环境保护验收的现场监测，我公司根据本次监测和现场调查的结果编制了项目竣工验收监测报告。

2 验收监测依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017.11.20）；

（3）国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2017.10.01）；

（4）《商洛市亮山混凝土制品有限公司丹凤分公司年产30万立方米商品混凝土项目环境影响报告表》（河南金环环境影响评价有限公司编制，2016.10）；

（5）丹凤县环境保护局《关于商洛市亮山混凝土制品有限公司丹凤分公司年产30万立方米商品混凝土项目环境影响评价执行标准的函》（丹环标函〔2016〕15号）；

（6）丹凤县环境保护局《关于对商洛市亮山混凝土制品有限公司丹凤分公司年产30万立方米商品混凝土项目环境影响报告表的批复》（丹环批复〔2016〕87号）；

（7）商洛市亮山混凝土有限公司丹凤分公司提供的其他资料。

3 工程建设情况

## 3.1 项目简介

项目名称：年产30万立方米商品混凝土项目建设项目

工程建设内容：项目占地5336平方米，建设有混凝土生产线两条（均为成套设备），设计年生产商品混凝土30万立方米。

建设性质： 新建项目

建设投资：工程总投资2000万元人民币，其中环境保护投资122.1万元人民币，占总投资的6.1%。

地理位置及平面布置：陕西省商洛市丹凤县商镇镇保定村，具体地理位置见附图1-建设项目地理位置图；项目西侧为碾麻路，南侧为荒地，东侧和北侧为拟建长川村移民安置点，具体见附图2-建设项目四邻关系图。

## 3.2 建设内容

项目建设内容主要包括一套HZS120和一套HZS90混凝土搅拌站，整套设备包括双卧强制式轴搅拌机、配料机、水泥仓和皮带输送机，微机控制室。厂房为钢框架结构，同时建设办公楼、实验室及相关储运设施。

项目建设情况见下表3-1。

表3-1  该项目主要建设内容

| 主体 工程 | 混凝土生产区： 包括搅拌站、骨料堆场、筒仓，配料系统，计量装置等。设计生产能力30×104m3/a。 | 混凝土搅拌站2套，两条生产线共包括： 1）5个水泥罐，3个粉煤灰罐； 2）封闭搅拌楼（内设2台搅拌机）； | 噪声、粉尘 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 砂石堆场一个，占地面积约1000m2 | 粉尘 |
|  |  | 上料仓两个，占地面积约200m2 | 粉尘、噪声 |
|  |  | 配料机械输送系统，成品骨料计量斗分配、半封闭式皮带输送 | 粉尘 |
| 辅助工程 | 原料输送设备系统 | 粉料自动输送（厂内不储存，每日水泥车输送密闭上料）；骨料自卸车输送。 | 粉尘 |
|  | 实验室 | 建筑面积120 m2，主要对产品进行测试、检验 | 废水、固废 |
|  | 配电室、机修间 | 设置一个配电室、机修间，建筑面积150 m2，主要承担简单设备检查维修及场内配电工作 | 含油废棉纱手套 |
|  | 双车位双搅拌废水回收利用系统 | 生产废水回收利用系统，用于处理项目产生的废水、固废回收砂石料 | 固废 |
|  | 办公室 | 建筑面积200 m2，为管理人员办公室 | 生活垃圾、生活污水 |
|  | 宿舍/食堂 | 建筑面积200 m2，为员工宿舍及食堂 | 生活垃圾、生活污水、油烟废气 |
|  | 门房 | 位于厂区西北侧入口，设有门卫室、磅房，建筑面积120 m2 | 生活垃圾、生活污水 |
| 公用 工程 | 供电系统 | 由城镇供电管网供给 | / |
|  | 给水 | 生活用水使用村镇供水管网、生产用水使用井水 | / |
|  | 排水 | 雨污分流 | 废水 |
|  | 采暖 | 分体式空调 | / |
|  | 制冷 | 分体式空调 | / |
| 环保 工程 | 废水 | 搅拌机清洗废水、车辆内外冲洗水、实验室废水 | 砂石分离机 | 已建成 |
|  |  |  | 三级沉淀池 | 已建成 |
|  |  | 生活污水 | 20m3化粪池 | 已建成 |
|  | 废气 | 粉料筒仓粉尘 | 每个筒仓顶部安装14个滤芯进行过滤,仓顶废气经净化后排出 | 自带设施，已建成 |
|  |  | 搅拌楼粉尘 | 搅拌楼密闭,进料口产生的粉尘安装袋式除尘器 | 已建成 |
|  |  | 食堂废气 | 安装油烟净化器对产生的油烟进行净化处理后经专用烟道于屋顶排放 | 已建成 |
|  |  |  | 食堂燃料使用液化气、电作为能量来源 | 已建成 |
|  |  | 砂石堆场粉尘 | 原料堆场修建围挡及顶棚，定期洒水 | 已建成 |
|  |  | 砂石上料、输送粉尘 | 上料仓采用封闭式，仅留有出料口；砂石采用全封闭皮带输送机输送至搅拌机；砂石定时洒水，含水率高 | 已建成 |
|  |  | 车辆运输粉尘 | 厂区及出厂道路硬化 | 已建成 |
|  |  |  | 车辆出厂区应设沉淀池，对其外部进行冲洗 | 已建成 |
|  |  | 食堂 | 员工食堂安装油烟净化器 | 已建成 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 设置生活垃圾收集桶若干个 | 已建成 |
|  |  | 隔油池废油 | 环保部门规定的单位清运 | 已建成 |
|  |  | 砂石分离机 | 处理不合格砂石料、沉淀池沉渣 | 已建成 |
|  | 绿化 | 增加厂区外围绿化面积 | 已建成 |

## 3.3 主要工艺设备及原辅材料

本项目主要工艺设备和原辅材料分别见表3-2、表3-3。

表3-2     本项目主要工艺设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌楼成套设备 | HZS12和HZS120 | 2 |
| 2 | 砼泵车 | ZLJ5121THB | 3 |
| 3 | 砼车载泵 | ZLJ5121THB | 3 |
| 4 | 装载机 | ZL50 | 1 |
| 5 | 砼运输车 | / | 12 |
| 6 | 皮卡车 | / | 1 |
| 7 | 砂石分离机 | / | 1 |
| 8 | 实验室设备 | 成套 | 1 |

表3-3      主要原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 原料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | t | 84277.80376 | 外购（罐车） |
| 2 | 机砂 | t | 265770.112 | 外购 |
| 3 | 公厘石 | t | 295710 | 外购 |
| 4 | 粉煤灰 | t | 24150.08888 | 外购（罐车） |
| 5 | 外加剂(聚羧酸) | t | 258.474 | 外购 |
| 6 | 水（全厂区） | t | 61443 | 井水、外运的泉水 |

## 3.4 生产工艺流程

工艺流程简介：

（1）骨料称量：将工程所需骨料分别用装载机装入砂石料堆，分别对砂子和石子按配比重量称量，称好的骨料由皮带输送机输送到骨料过渡仓，由过渡仓开门落至搅拌机内搅拌。

（2）粉料称量（水泥、粉煤灰）：所需的粉料由空压机通过压缩空气泵打入立式筒仓，开启蝶阀，粉料再输送到称量斗称量，称量按骨料的配比误差进行扣称，称好的水泥（粉煤灰）由水泥（粉煤灰）称量斗下的气缸开启蝶阀滑入搅拌机搅拌。

（3）水称量：所需的水由水泵把水池的水抽入称量箱称量，称好的水由泥浆泵抽出经喷水器喷入搅拌机。

（4）外加剂称量：所需的添加剂由自吸泵从添加剂箱内抽至称量箱称量，称好的添加剂喷水器喷入搅拌机。

（5）搅拌：骨料、粉料、水及外加剂是按照设定的时间投入搅拌机的，进入搅拌机的物料在相互反转的两根搅拌轴上的双道螺旋叶片的搅拌下，使物料产生挤压，磨擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺合，搅拌时间到时，由搅拌机开门装置的气缸将门打开，由叶片将已搅拌好的混凝土推到等待在此搅拌机下的混凝土罐车（再进入运输车之前先取一部分搅拌好的混凝土进行抽测试验，检验是否满足要求），合格后全部推出后关门进入下一个搅拌循环，成品料运往施工现场。不合格的在对其进行调制、搅拌，直至合格为止。

4环境保护设施

## 4.1污染物治理/处置措施

4.1.1废气

本项目主要大气污染物为混凝土原辅材料装卸时产生的粉尘、粉料筒仓产生的粉尘，运输投料产生的粉尘及运输产生的粉尘。

本项目主要废气污染因子为粉尘，通过采取在筒仓顶部设置布袋除尘器，及时在厂区内地面进行洒水降尘，堆料场覆盖防尘网并定期洒水，砂子和石子运输车辆严密遮盖，粉料采用密封罐车运输并且严格控制车辆速度等措施减少粉尘的产生。

4.1.2废水

本项目污水主要包括生产废水和生活污水。本项目生产废水主要为搅拌机冲洗水、罐车罐内冲洗水和罐车表面清洗水。罐车冲洗水收集池位于南厂界边。沉淀池废水采用砂石清洗分离机，经分离后废水全部回用，砂石回收作为原料；生活废水排放至厂县西侧旱厕，定期清掏，综合利用于附近农田，不外排。其他废水进入沉淀池，沉淀后回用。

4.1.3噪声

噪声源主要是装载机、搅拌楼、运输车辆、水泵、物料传输装置生产过程中生产的噪声等。本项目采取设备均选用低噪音设备，并安装减震垫，同时高噪音设备尽量封闭作业，夜间不进行作业，严格控制车辆运输速度并禁止鸣笛等措施减少噪声对周边环境的影响。

4.1.4固体废弃物

本项目生产固废主要来源有不合格的混凝土、混凝土试块、地面清扫收集的混凝土及料筒仓顶部收集的粉尘、冲洗废水沉淀池沉渣及生活垃圾等。其中不合格的混凝土、地面清扫收集的混凝土及料筒仓顶部收集的粉尘、冲洗废水沉淀池沉渣均回收利用，生活垃圾分类收集，定期由城管清运部门处置。固体废物均得到妥善处置，符合环保要求。

## 4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

河南金环环境影响评价有限公司于2016年12月编制完成了《商洛市亮山混凝土有限公司丹凤分公司年产30万立方米商品混凝土项目环境影响报告表》；2016年12月30日，丹凤县环境保护局以《关于对商洛市亮山混凝土有限公司丹凤分公司年产30万立方米商品混凝土项目建设项目环境影响报告表的批复》（丹环批复〔2016〕87号）对该项目环境影响报告表予以批复。

该项目于2017年1月建成投产。

商洛市亮山混凝土有限公司丹凤分公司年产30万立方米商品混凝土项目落实环境保护“三同时”制度情况见表4-1。

表4-1   项目落实环境保护“三同时”制度情况一览表

| 项目 | 环评批复 | 环评要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 运营期间要确保环保设备正常运行，运输车辆要进行覆盖、严禁冒尖、抛洒，进出厂区要冲洗降尘，附近运输道路要定期洒水；食堂应使用清洁能源，确保废气达标排放；油烟须经净化装置处理并达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）后排放，并且排气烟筒必须高于楼顶至少3米； | 粉尘经过滤、布袋除尘器、喷淋装置等处置后，能够达标排放。项目卫生防护距离为50米，卫生防护距离内无居民居住县，本项目的建设不会对周围大气环境造成影响。食堂油烟经油烟净化装置净化处理后，能够达标排放，对外环境影响较小。 | 每个筒仓顶部设有布袋除尘器；砂石输送皮带廊上全封闭，堆料厂表面加盖防尘网，并及时洒水；运输车辆严格封闭，并在厂县内地面洒水降尘。 |
| 废水 | 运营期间的生产废水经沉淀后循环利用，严禁外排；生活废水要经化粪池处理后，用于施肥等综合利用，严禁外排； | 生活污水经化粪池处理后还田综合利用，不外排。本项目各类清洗水送至砂石分离系统，该部分废水中含有水泥、砂石等物质，通过砂石清洗分离机分离固态物料后，废水进入废水回收利用池，再进入三级沉淀系统，上清液排入洗车净水池，全部回用于厂区生产用水，砂石送回砂石料棚作为原料继续使用，废水和砂石均不外排。 | 生活废水经收集后排入西厂界旱厕，委托当地村民定期清掏用于灌溉；生产废水经沉淀池澄清沉淀后全部循环使用，不外排。 |
| 噪声 | 要采取有效措施防止噪声污染，以免影响周围群众生活，严禁夜间施工作业（夜间22:00—6:00），确需夜间施工的，要报经县环保局批准后，方可进行； | 本项目对生产过程中产生的噪声通过降噪措施处理后，产生的噪声对外环境贡献值较小，噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 | 设备均选用低噪音设备，并安装减震装置，同时高噪音设备尽量封闭作业，夜间不进行作业。 |
| 固废 | 生产期固废应按要求分类处置；生活垃圾要定点堆放，及时清运； | 不合格砂石和沉渣连同沉淀池废水全部进入砂石清洗分离机，分离出的砂石全部回用作原料。生活垃圾由环卫部门统一处置，运至当地生活垃圾填埋场填埋。食堂废油脂由资质单位统一清运。含机油的废抹布和废手套由维修单位带走妥善处置，不得随意丢弃。 | 全部落实 |
| 环境管理 | 加强日常环境管理，确保环保设施正常运行。 | 在采取环评提出的各项环境保护措施后，运营期废水、废气、固废、噪声对环境影响较小。 | 专人负责环保管理工作，并建有环保设施运行台账，各项污染指标都达标排放。 |

# 5 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1 建设项目环评报告表的主要结论及建议

（一）环境影响评价主要结论

商洛市亮山混凝土有限公司丹凤分公司混凝土搅拌站项目建设符合国家产业政策，本项目运营期排放的污染物在采取本环评要求的措施后可以满足相应的排放标准。从环保角度讲，项目的建设是可行的。

项目运行时，在采取环评要求的各项污染治理措施的前提下，对外界环境影响较小，从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

（二）主要要求及建议

- 严格执行“三同时”制度，确保项目运营过程中各项污染指标都达标排放。

- 恢复施工时期破坏的植被，搞好厂县绿化，美化环境，降低噪声。

（3）加强设备的日常维护管理，避免因设备运转不正常时噪音增高。及时妥善处理固体废物，做到厂县无堆存，避免产生二次污染。

## 5.2 审批部门审批决定

丹凤县环境保护局

关于对商洛市亮山混凝土制品有限公司丹凤

分公司年产30万立方米商品混凝土项目

环境影响报告表的批复

商洛市亮山混凝土制品有限公司丹凤分公司：

你公司报我局的《关于申请办理年产30万立方米商品混凝土建设项目环评文件的请示》收悉，经我局研究，原则同意报告表的结论及建议，批复意见如下：

一、该项目位于丹凤县商镇保定村，主要建设年产30万立方米商品混凝土项目，建设混凝土生产线2条，占地5336平方米，总投资2000万元，其中环保投资124.1万元。评价表明，该项目在全面落实报告表提出的污染防治措施后，环境不利影响能得到有效缓解和控制。因此，我局同意你公司按照报告表中所列建设项目地点、性质、规模及环境保护措施进行建设。

二、项目建设必须确保环保投资，严格执行环保设施与主体工程同时设计，同时施工，同时运行的“三同时”制度，确保各项污染物达标排放。在建设和运营过程中应重点做好以下工作：

1、要做好建筑扬尘防治工作，场地沙、土、水泥堆放要有防护措施，场县道路要洒水抑尘；

2、要采取有效措施防止噪声污染，以免影响周围群众生活，严禁夜间施工作业（夜间22:00—6:00），确需夜间施工的，要报经县环保局批准后，方可进行；

3、运营期间的生产废水经沉淀后循环利用，严禁外排；生活废水要经化粪池处理后，用于施肥等综合利用，严禁外排；

4、运营期间要确保环保设备正常运行，运输车辆要进行覆盖、严禁冒尖、抛洒，进出厂县要冲洗降尘，附近运输道路要定期洒水；食堂应使用清洁能源，确保废气达标排放；油烟须经净化装置处理并达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）后排放，并且排气烟筒必须高于楼顶至少3米；

5、生产期固废应按要求分类处置；生活垃圾要定点堆放，及时清运；

6、加强日常环境管理，确保环保设施正常运行。

三、该项目建设和运营期间的环境监督管理工作由丹凤县环境监察大队负责，并及时将有关情况报我局备案。

四、项目竣工后必须按规定程序向我局申请竣工环境保护验收，验收合格后方可投入运行。

6 验收评价标准

根据丹凤县环境保护局《关于年产30万立方米商品混凝土项目建设项目环境影响评价执行标准的函》（丹环标函〔2016〕15号），同时参照《商洛市亮山混凝土有限公司丹凤分公司年产30万立方米商品混凝土项目建设项目环境影响报告表》中评价标准，确定本次竣工验收执行标准。

## 6.1 污染物排放评价标准

（1）废气

废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）相关标准。

（2）废水综合利用。

（3）厂界环境噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（4）固体废弃物

一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告[2013]36号）中的相关规定。

本项目竣工验收监测评价执行标准及浓度限值见表6-1。

表6-1  竣工验收监测评价执行标准及浓度限值

| 类 别 | 标准名称 及级(类)别 | 污染 因子 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单 位 | 数 值 |
| 废气 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） | TSP | 大气污染物 无组织排放限值 | mg/m3 | 0.5 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 | 厂界噪声 | dB（A） | 昼间：60 |
|  |  |  |  | 夜间：50 |

# 7 验收监测内容

本项目依据《商洛市亮山混凝土有限公司丹凤分公司年产30万立方米商品混凝土项目建设项目环境影响报告表》中环境保护验收清单确定了本次验收监测内容。在验收监测期间，各类环保设施正常运营，可以保证监测数据的可靠性。

## 7.1 水质监测内容

本项目废水主要为生产废水和生活废水。其中生产废水全部回用于生产；生活废水排放至厂区西侧旱厕，定期清掏，综合利用于附近农田，不外排。故本次验收监测不对水质进行监测。

## 7.2环境废气监测内容

监测点位：厂界上风向布设1个监测点位，下风向布设2个监测点位，共设3个监测点位；

- 监测因子：TSP；

- 监测频次：连续2天，每天3次。

## 7.3厂界噪声监测内容

- 监测点位：厂界东南西北外1米各设一个点，共4个点位；

- 监测频次：连续监测2天，每天2次，昼夜各一次。

## 7.4固体废弃物调查内容

主要包括：

- 调查该项目产生的各种固体废弃物种类和最终处置去向等；

- 调查是否按照环评要求的处置方式进行处置。

## 7.5环境管理检查内容

- 建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况；

- 环境影响评价文件及初步设计说明书中要求建设的环保设施的实际完成情况；

- 环评批复及环评结论、建议的落实情况；

- 环保设施的运行及维护情况。

# 8 质量保证和质量控制

## 8.1 监测依据及监测分析方法

废气监测严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）进行；厂界噪声监测严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行。

项目监测分析方法见表8-1。

表8-1   竣工验收监测分析方法一览表

| 监测项目 | 分析方法 | 检出限 | 仪器型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 重量法 GB/T 15432-1995 | 0.001mg/m3 | FA2104型电子 分析天平 | SHP0200575861 |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 0.1dB（A） | HS6288E多功能 噪声仪 | LBJC-ZD-036 |

## 8.2气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气监测严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）进行。样品分析严格按照我公司认证有效方法进行。监测仪器和分析均符合国家有关标准或技术要求，监测前按规定对采样系统的气密性进行检查，对监测使用的仪器进行流量校准。

## 8.3噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）监测时应使用经计量部门检定、并在有效适用期内的声级计。监测应在声源正常运行工况，无风雨或风速5m/s以下、无雷电气象条件下进行；监测仪器应设在厂界外1米处，距地面高度1.2m以上或高于围墙0.5m以上位置。

（2）测量前后应对声级计进行效准，前后误差不大于0.5dB(A)。

# 9 验收监测结果

## 9.1  验收监测工况

在验收监测期间，企业正常运作，各类环保设施正常运营，可以保证监测数据的可靠性。

## 9.2环境保护设施调试效果

### 9.2.1 污染物达标排放监测结果

## 9.2.1.1 废气监测结果及评价

我公司于2018年6月20日-21日连续2天对该项目厂界上、下风向总悬浮颗粒物进行监测，每天四次，颗粒物（TSP）监测结果见表9-1。

表9-1  无组织排放颗粒物监测结果

| 监测 日期 | 监测 项目 | 监测点位及频次 | 1# 参照点 （上风向） | 2# 监控点 （下风向） | 3#监控点 （下风向） | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 月 21 日 | 颗粒物 | 02:00 | 0.185 | 0.0.192 | 0.201 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013) 标准限值：0.5mg/m3 |
|  |  | 08:00 | 0.196 | 0.2014 | 0.213 |  |
|  |  | 14:00 | 0.220 | 0.223 | 0.229 |  |
|  |  | 20:00 | 0.215 | 0.219 | 0.221 |  |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 6 月 22 日 |  | 02:00 | 0.180 | 0.188 | 0.185 |  |
|  |  | 08:00 | 0.192 | 0.195 | 0.205 |  |
|  |  | 14:00 | 0.218 | 0.226 | 0.224 |  |
|  |  | 20:00 | 0.206 | 0.208 | 0.216 |  |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 | 项目单位为mg/m3。 |

由表9-1可知，在验收监测期间，厂界废气无组织排放的颗粒物浓度均低于《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013)中颗粒物无组织排放浓度限值，排放达标。

## 9.2.1.2 噪声监测结果及评价

我公司于2018年6月20日-21日，连续2天对该项目厂界噪声进行监测，在厂东、南、西、北界外一米处各设一个点位，昼间、夜间各监测一次，每次5min，计算Leq( dB（A）)值，其监测结果见表9-2。

表9-2    厂界噪声监测结果一览表

| 监测点位 | 监测日期 | 监测结果 单位：dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 排放标准 |
|  |  | 监测值 | 监测值 |  |
| 东厂界 | 6月20日 | 57.8 | 46.8 | 厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（标准限值：昼间，60；夜间，50） |
|  | 6月21日 | 58.1 | 46.6 |  |
| 南厂界 | 6月20日 | 56.1 | 46.2 |  |
|  | 6月21日 | 56.6 | 46.2 |  |
| 西厂界 | 6月20日 | 58.3 | 48.2 |  |
|  | 6月21日 | 57.0 | 47.1 |  |
| 北厂界 | 6月20日 | 55.7 | 45.6 |  |
|  | 6月21日 | 55.4 | 45.4 |  |

由表9-2可知：监测期间，厂界四周昼夜噪声均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类县标准。

# 10 环境管理检查

## 10.1环保审批手续及“三同时”执行情况

建设项目执行了环境影响评价制度，河南金环环境影响评价有限公司于2016年12月编制完成了《商洛市亮山混凝土有限公司丹凤分公司年产30万立方米商品混凝土项目建设项目项目环境影响报告表》。2016年12月30日，丹凤县环境保护局下发了《关于对商洛市亮山混凝土有限公司丹凤分公司年产30万立方米商品混凝土项目建设项目环境影响报告表的批复》（（丹环批复〔2016〕87号））对该项目环境影响报告表予以批复。

项目在建设过程中执行了“三同时”制度，基本做到了环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

## 10.2环保措施监督管理情况

监测期间，该企业环保设施运行正常，各项环保措施基本落实到位，能保证厂县各类污染物达标排放，对周边环境影响较小。

# 11 验收监测结论及建议

## 11.1 验收监测结论

## 11.1.1项目概况

商洛市亮山混凝土有限公司于2016年1月在丹凤县设立商洛市亮山混凝土有限公司丹凤分公司，并在丹凤县商镇镇保定村投资2000万建设年产30万立方米商品混凝土项目。项目占地5336平方米，建设有混凝土生产线两条（均为成套设备），设计年生产商品混凝土30万立方米。环保投资122万元，资金来源为自筹。

## 11.1.2 验收监测结论

根据监测和调查结果，具体结论如下：

## 水污染物

废水均综合回收利用，不外排。

## （2）大气污染物

商洛市亮山混凝土有限公司丹凤分公司主要废气污染因子为粉尘，通过采取在筒仓顶部设置布袋除尘器，及时在厂县内地面进行洒水降尘，堆料场覆盖防尘网并定期洒水，砂子和石子运输车辆严密遮盖，粉料采用密封罐车运输并且严格控制车辆速度等措施减少粉尘的产生。

根据监测结果可知：监测期间厂县的废气无组织排放的粉尘浓度均低于《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013)中颗粒物无组织排放浓度限值，排放达标。

## （3）厂界噪声

监测期间，厂界四周昼间和夜间噪声均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类县标准，昼间Leq≤60dB（A），夜间Leq≤50dB（A）。

## （4）固体废物

本项目固体废物均得到妥善处置，符合环保要求。

（5）环境管理检查

该项目履行了环境影响审批手续，并落实了“三同时”制度；设有专人负责公司日常环境管理工作；根据环境影响评价和评价批复的要求，基本按照项目设计进行了环保设施的建设。

综上所述，商洛市亮山混凝土有限公司丹凤分公司年产30万立方米商品混凝土项目建设项目各项审批手续完备。在验收监测期间的工况和环保设施正常运行的状态下，废气、废水、噪声均符合相应排放标准；固体废物处置合理符合环保要求。该项目基本满足环保竣工验收要求。

## 11.2建议及要求

（1）建立健全环境管理制度，明确环保管理人员职责，并严格落实岗位责任制。

（2）定期对厂区污染物进行监测，发现问题，及时采取有效环保措施。

（3）硬化厂县道路，对厂界进行种植绿化，减少噪声、粉尘对周边居民和环境的影响。

（4）加强对各项环保设施进行日常检查、维护，确保正常运行。

（5）完善相关设施，禁止露天堆放砂石、粉料，减少扬尘。

（6）企业尽可能减少夜间作业，防止扰民。

（7）建议规范废水沉淀池。规范罐车冲洗段汛期废水收集设施，防止废水流入河道。

# Text boxes

砂石料棚

砂石料棚

储罐

储罐

储水池

外加剂罐

砂子

石子

水泥

粉煤灰

水泵

外加剂

计量

计量

计量

计量

计量

计量

搅拌机

输

送

带

输

送

带

放

料

阀

放

料

阀

混凝土罐车

出料门

混凝土试验

微机控制

系统

G

G

G

G

N

N

N

S

W

、

N

、

G

运输至工地

S————固废

G————废气

W————固废

N————噪声

图3-1 工艺流程及产污环节示意图