圣亚达移动式滤筒烟尘净化器
圣亚达环保系列净化器是一流先进的烟尘滤筒式净化器，主要针对治理在焊接、打磨、机械加工、装料时，产生在空气中大量悬浮对人体有害的细小金属颗粒而设计的。由于采用了效果优良的阻燃滤筒，这种烟尘净化器可使您的工作环境变得更清洁更安全。
青岛圣亚达环保技术有限公司
 联系人：祝凤
 联系方式：0532-58731552/18954201776

结构特点
a. 整机由离心风机、滤筒过滤室、预过滤器、集尘抽屉、净化器室体、脉冲清灰系统、电控装置及带吸尘罩柔性吸气臂组成。
b. 净化器采用滤筒为过滤器，过滤面积大，单位面积过滤流速低，因而具有很高的过滤效率。
c. 净化器采用优化设计，采用进风均流导流技术，解决了一般布袋除尘器难避免的各室气流不均的现象。
d. 滤芯竖放，解决了滤芯横放上部粉尘难以清除的问题。
e. 净化器气流组织设计合理，阻力损失小，机器外形小巧，移动灵活在，操作简单，维护方便。
f. 滤筒采用高效过滤材料，过滤效率达99.9%滤筒的使用寿命比普通滤料在正常使用条件要长很多。
h. 因在精过滤器前采用一级初过滤，使精过滤器的寿命大大的延长。
i.  净化器配置的吸气臂可作360度旋转，并能上、下、左右移动，在空音任意位置自锁。
j.  因净化器在室体底部安有四个轮子，移动轻便，适用工作点经常变化助理须净化粉尘的领域。
k. 根据不同性质的粉尘，可配不同滤材的滤筒。
工作原理：
通过内机产生的负压烟尘由吸气罩吸入烟尘，经柔性吸气臂进入一级粗过滤段，大颗粒直径的粉尘被过滤下来，含微细粉尘的气流进入精过滤器，粉尘的过滤分离在净化室内通过滤芯的分离作用完成，烟尘则被滤芯阻拦在其表面上，净化后的空气经风机排出，当被阻拦的烟尘在滤芯表面不断沉积时，滤芯里外的压差也同时不断加在，这时开启脉清灰系统，将聚积滤筒外表面的粉尘清理下来。

常见问题与维修、注意事项 
异常情况及处理方法： 
异常情况 可能原因 处理方法 


焊烟净化器工作现场残留大量烟雾 焊烟净化器吸尘臂安放不到位 调整吸气臂的摆放位置 
现场单位时间产生的烟雾远大于净化器的单位时间理论吸收量 增加净化器数量或改用大功率的焊烟净化器 
工作后未及时清理导致吸气臂导气不畅 疏通吸气臂，保证吸气臂吸气通畅 

壁面积灰严重 壁面表面不光滑 处理内表面 
微细尘粒含量不够 定期导入含粗粒子气体擦清壁面 
气体中水汽冷凝，出现结露或结块 隔热保温或对器壁加热

技术参数 
外形尺寸（不含吸气臂）：600×650×1250(L×W×H) 
外壳材料：1．5mm冷轧铁板 
表面处理：静电喷塑 
风量：1500m3/h  
使用电压：380V/AC 50Hz 
风机功率：1.1kW 
净化效率： 90-99% 
过滤桶：1个 
操作按钮：1个 启动、停车按钮 
能补捉的烟气最小粒径：0.01uM 
排放浓度: ≦0．5mg/m3 
噪音：75dB