MC系列脉冲仓顶除尘器是一种利用布袋过滤原理将气灰分离、向外排除除乏气，使容器内保持常压的装置，脉冲除尘器适宜布置在各种粉料贮存库（仓）的顶部,特别适合用于气力输送工艺中的受料仓顶部。适用于自来水,污水,建筑,食品,环保,石油,矿石,化工,冶金等行业部门。MC系列脉冲仓顶除尘器采用脉冲反吹气源进行清理附着在布袋壁上的粉尘，它比一般电磁振打、电机振打清灰具有更高的可靠性。

结构及工作原理：  MC系列脉冲仓顶除尘器由上、中、下箱体，排灰系统及喷吹系统五部分组成。其中上箱体包括可掀起的盖板和出风口：中箱体内有多孔板、滤袋框架、滤袋及文氏管：下箱体由灰斗、进风口及检查门组成：喷吹系统包括控制阀、脉冲电磁阀、喷吹管和气包。　　其工作原理是含有粉尘的烟气由除尘器进风口进入中、下箱体的过程中，粉尘被吸附在除尘滤袋上，气体则通过滤袋经过文氏里管进入上箱体，从出风口排出，随着滤袋上粉尘的积累，滤袋压力损失逐渐增加，该压力损失由压力计反馈到控制仪。控制仪接收并发出指令，按顺序触发各脉冲电磁阀，使气包内的气体瞬时从喷吹管的各孔喷出，经文氏里管喷射到相应的滤袋内，滤袋在气流瞬时的反作用下急速膨胀，使积附在滤袋表面的粉尘脱落，滤袋得到再生重新使用。

MC系列脉冲仓顶除尘器具有有以下特点：压缩空气工作压力为0.4-0.7MP,可应用于仓顶粉尘粘性大,相对难于从滤袋表面驳离的除尘场所；处理高浓度（≦1000g/m?）的含烟尘,粉尘气体；通用性强,设计灵活多变；除尘效率高,可达99.9%以上,排放浓度在30mg/m?以下；喷吹宽度,喷吹间隔均由微机控制,自动进行,自动化程度高,可定时或定压清灰；滤袋长度一般不超过2.5m