# 广州初效空气过滤棉厂家哪家好，这要数深圳有进过滤器材有限公司了，公司专业生产初效过滤棉，技术成熟，对初效过滤棉的研发生产有着十几年的经验，质量更有保障，售后服务更到位，是你购买初效过滤棉的首选厂家。

初效过滤棉由密度逐级加高的合成纤维滤料，经济实用，初阻力低，容尘量高，有弹性，安全环保，使用方便，该系列产品主要用于净化系统的预过滤，是空气净化过滤中最常用，使用最普遍的过滤材料，以过滤大气中的≥5μm颗粒灰尘和悬浮物为主。

广州初效空气过滤棉厂家哪家好的产品参数

1、产品特性:

适用于过滤器需要经常清洗的地方，空气过滤系统预过滤。主要成分多为：PET(聚酯纤维)和PP（聚丙烯纤维），通常的生产工艺方法一般采用热风法和针刺法。

2、过滤效率：

过滤效率对于5μm的粒子分别为：40%、65%、80%、90%、欧洲规格标准G1、G2、G3、G4、EUROVENT4/5级别：EU1、EU2、EU3、EU4

3、类型：

过滤垫或过滤卷，可按照送风口的尺寸进行裁剪，直接安装到送风口，迎风面常规为白色，可加色，绿色、蓝色、黄色等；加防水处理后，具有可清洗功能。单面贴网、卷心加纸管后可以用于自动卷取式过滤机组。

4、使用条件：

温度：-10~~100℃，湿度：≤80%，微酸微碱的空气过滤，不易燃性，自动熄灭符合DIN53438阻燃标准：F1。

5、使用寿命

在额定风量使用条件下，可以正常使用1~2个月，即需更换过滤棉；或当过滤棉的阻力达到200Pa以上时，必须更换过滤棉；如过滤棉是可清洗的，则更换下的滤料，可以用清水或含有中性洗涤剂的溶液进行冲洗、压缩空气吹干或凉干，然后换上；最多允许清洗二次，即必须更换新的过滤棉，且每清洗一次，过滤效率会降低15%；如使用环境中含尘浓度较大，则此使用寿命周期还将减少。

6、使用范围：

使用于各种工业用途：如喷涂行业，电镀行业，表面处理，废气治理，建筑通风，防治污染，公共建设，空调业，家电业，汽车工业，摩托车制造，电子业，钟表业，制药厂，食品工业，包装材料，家具行业，装饰工程等通风空气调节系统各个空气净化领域。

7、常用规格

幅宽1m或2m，其他规格可根据要求订制，长度不限，一般为20m或40m，厚度0.5mm～50mm

广州初效空气过滤棉厂家哪家好的过滤棉材质分类

一、合成纤维过滤棉：

在一般的过滤环境下可全面替代无纺布及玻璃纤维覆盖粗、中、高效全系列过滤产品，是新兴的过滤材料，也是未来过滤材料的主要发展方向。和其他同级别的滤材相比具有阻力小、重量轻、容量大、环保（可焚烧）、价格适中等优点。 采用（聚酯纤维polyester fibre）为主要原材料，缩写简称：PET，聚酯纤维是用聚对苯二甲酸乙二醇酯制成的，又称之为合成纤维或涤纶。 聚酯纤维的比重为1.38;熔点255～260℃,在205℃时开始粘结，安全熨烫温度为135℃；吸水性差,仅为0.4%；长丝的断裂强度为4.5～5.5克/旦,短纤维为3.5～5.5克/旦；长丝的断裂伸长率为15～25%，短纤维为25～40%;高强型纤维强度可达7～8克/旦,伸长为7.5～12.5%。涤纶有优良的耐皱性、弹性和尺寸稳定性，有良好的电绝缘性能，耐日光，耐摩擦，不霉不蛀，有较好的耐化学试剂性能，能耐弱酸及弱碱。行业叫法为：化纤，化纤有大化纤和小化纤之分，大化纤是指用高质量的PET切片生产的涤纶纤维。 小化纤是指一些中小规模厂家用质量较差的回收料再生PET切片生产的纤维。

二、无纺布过滤棉：

学名聚酯纤维，俗称无纺布，无纺布具有使用广泛性、技术成熟性、稳定性好等技术特点，是我国目前初、中效板式、袋式过滤器的典型滤材。 制做工艺以熔喷、针刺、水刺、纺粘等工艺经多道工序制成，与其他同级别滤材相比具有质量稳定、容尘较大、耐湿性强、使用寿命长、经济耐用等优点。无纺布也是应用最早的过滤材料，技术发展成熟、生产成本低廉，近年来由于技术的不断进行，复合无纺布的出现大大改善无纺布的廉价低档的形象，在效率上已经可以达到亚高效。 同时，复合无纺布滤料也可用于空气洁净度相对要求高的场所的过滤。

三、玻璃纤维过滤棉：

玻璃纤维过滤棉主要由各种粗细、长短不一的玻璃纤维经特殊的加工工艺制成的。玻璃纤维以其稳定的性能，耐高温、高效率大容量、使用寿命长等特点。并且在某些特殊环境下也只有波线才能胜任。广泛应用于一般通风系统的初效过滤器、耐高温过滤器及高效过滤器，对空气过滤要求高的场所和环境中。

四、活性炭过滤棉：

活性炭的特点就是去除空气中的异味。 活性炭过滤棉是指合成纤维经过浸碳加胶处理。因为活性炭的作用就是除去异味，所以对过滤效率并不强调。在使用上。一般须配合独立的初、中效过滤器的使用。

广州初效空气过滤棉厂家哪家好产品性能

1、100%的相对耐湿度;

2、符合防火分类标准欧洲;

3、应用：装配车间、喷漆烤漆车间、表面整修、烤漆房等。

过滤棉产品一般用于表面涂装行业，专门为喷漆室末端过滤而设计，由抗断裂的合成纤维构成的高性能热熔法无纺布加工而成，采取递增的结构，就是往纯净空气方向的纤维密度逐渐增大，过滤效率也增大，使用寿命更长。

广州初效空气过滤棉厂家哪家好生产工艺

经开松、混合、梳理均匀成网再经热熔、冷却成型，成片或卷装。然后经后整理（如上胶，与布（网）贴合等），最后烘干定型制成的空气过滤棉，也叫热风棉。能够抵抗诸如化学溶剂、酸性烟雾等化学物质的影响；递增结构，利用逐渐加密多层技术，即可根据尘埃大小，被阻挡在不同密度的层次，更有效的容纳较多的尘埃；具有容尘量高和阻力低的特点，经过吸尘或清洗后可多次使用。

广州初效空气过滤棉厂家哪家好工艺流程

混棉-开松-二次开松-混棉箱-梳理-铺网-热风定型-冷却-切边卷曲

1、混棉：依照客户的不同要求，按照不同的比例来配比纤维的纤维棉，称初重量后倒入搅拌机由机器转动搅拌，目的是把各种原料搅拌均匀。

2、开松：将搅拌好的成团纤维，通过罗拉将均匀铺开的纤维团传送到刺辊装置，进行依次开送，纤维团经过强力的开松后，然后由风机送到二次开送装置。纤维团经过二次开送后由风机送到混棉箱，由毛斗震动进行混合。

3、梳理：由锡林和道夫梳理车工内厚薄均匀，分布均匀的棉层传送到上屏，再由摇屏铺成网。

4、铺网：由摇屏来回摆动，铺成均匀网层再由底屏送入烤箱。

5、热风定型：将均匀的棉层送入烤箱，在一定温度的烤箱低熔点纤维会将各种纤维抱合在一起从而形成合成纤维棉。

6、冷风定型、切边卷曲：合成纤维棉经过冷风定型后，再经过压轴确定厚度，然后再经过规定值的切边，当长度达到指定的值后由热熔丝切断，然后成卷。

广州初效空气过滤棉厂家哪家好的初效过滤棉的尺寸

:2m*50m*5mm,2m*20m*10mm,2m*20m*15mm,2m*20m*20mm,2m*20m*25mm
过滤棉特性：
◎ 过滤棉由高性能抗断裂的无矽合成纤维组成；
◎ 过滤棉利用逐级加密多层技术；
◎ 过滤棉符合防火分类标准欧洲DIN53438,F1及美国UL900,class2；
◎ 过滤棉耐湿度强,可达到100%相对湿度的耐湿性；
◎ 过滤棉耐高温达120。C；
◎ 过滤棉可成卷或切片供应。

过滤棉用途：
◎ 过滤棉适用於粗尘过滤,空气过滤系统预过滤,空调系统回风口过滤；
◎ 过滤棉适用於各种工业用途,如防止污染,空调业,工业废气,加工污雾等；
◎ 过滤棉特适用於喷漆系统,喷漆车间预过滤；
◎ 过滤棉可根据客户需求加工成初效板式或者初效袋式过滤网。
过滤棉标准尺寸：2m*20m*10mm/15mm/20mm/25mm,2m*50m*5m可按客户定制尺寸

如果你对广州初效空气过滤棉厂家哪家好还有不了解的可以来电咨询洽谈。