建设项目环境影响报告表

项目名称：  农业废弃物能源化利用项目（古马镇）项目

建设单位（盖章）：滦县天善高效立体生态循环农业有限公司

编制日期：2019年1月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 农业废弃物能源化利用项目（古马镇）项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦县天善高效立体生态循环农业有限公司 |
| 法人代表 | 董祥 | 联系人 | 董祥 |
| 通信地址 | 滦县古马镇兴隆庄村北 |
| 联系电话 | 13633363556 | 传真 |  | 邮政编码 | 063703 |
| 建设地点 | 滦县古马镇兴隆庄村北 |
| 立项审批部门 | 滦县发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字[2018]155号 |
| 建 设 性 质 | 新建 | 行业类别 及 代 码 | 42 废弃资源综合利用业 |
| 占 地 面 积 （平方米） | 10264 | 绿化面积 （平方米） |  |
| 总 投 资 （万 元） | 3550 | 其中：环保投资（万元） | 7 | 环保投资占 总投资比例 | 0.20% |
| 评 价 经 费 （万 元） |  | 预期投产日期 | 2019年5月 |
| 工程内容及规模： 1 项目背景 由于城镇化的发展和农民劳动力转向城市，农村树枝干大量被废弃，甚至在田间被大量焚烧，既恶化了环境空气，又浪费了巨大的资源。并且我国正在努力建设环境友好型，资源节约型社会，大力倡导发展节能降耗产业，鼓励资源回收利用，将树枝干制成木炭，并提取木醋液混合液和生物质燃气，让其在工业化生产和生活中得到广泛应用，又能节省大量的矿石能源，并减少因使用矿石能源而带来的二氧化硫和烟尘的排放，同时又能将废弃的树枝干产品化，变废为宝，节约能源。同时，随着我国工农业生产的迅速发展和人们生活水平的不断提高，对木炭的需求量日益增多，质量要求也更高，主要是要求木炭机械强度高、水分、杂质少。本项目以农林业剩余物为原料，不破坏森林资源，在市场上受到越来越多的重视。 鉴于木炭、木醋液混合液和生物质燃气具有广泛的用途，前景非常广阔，滦县天善高效立体生态循环农业有限公司拟投资3550万元在滦县经济开发区司家营东区建设农业废弃物能源化利用项目（古马镇）项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保政策法规要求，需对该项目进行环境影响评价。滦县天善高效立体生态循环农业有限公司于2018年6月委托我单位进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本项目厂址进行了现场踏勘，较详细地搜集了与本项目有关的技术资料，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《环境影响评价技术导则》的有关规定，编制完成了本项目环境影响报告表。 2 工程概况 ⑴项目名称：农业废弃物能源化利用项目（古马镇）项目 ⑵建设单位：滦县天善高效立体生态循环农业有限公司 ⑶占地面积：10264m2 ⑷建设性质：新建 ⑸生产规模：项目建成后年处理秸秆2万吨，可产生炭6600吨、炭基菌肥20000吨，木醋液混合液5400吨（含木醋酸液4400吨和木焦油1000吨）。 ①木醋液混合液 木醋液混合液：炭化炉和气化炉排出的气体经冷凝分离后可得到含有木醋液和木焦油的液体。年产生5400t，该液体除含有大量水分外，还含有有机酸、醇类、酮类、酯类等有机物。比重1.02~1.05，其中水分约占50%，有机物占50%，木醋液：木焦油为4.4：1。主要有以下作用：a.可以用作植物生长促进剂，直接施于土壤。b.用作防渗剂、防漏剂，在土壤中作杀虫剂或驱虫剂使用。c.也可适量加入其它材料，可制成超级活性肥。d.能提供作物生长过程所需的微量元素。e.能促进土壤生物的生态平衡、能保持肥效、调节土壤的PH值、保持土壤中的水分、增强土壤的透气性、使土壤颗粒化。f.与农家肥混合使用能提高肥效，防止农家肥对作物的伤害。g.减轻农作物根腐问题，防治地下病虫害。 木醋液是以醋酸为主要成分的酸性液体，与食醋的成分和色调极为相似，含有K，Ca，Mg，Zn，Ge，Mn，Fe等矿物质，此外还含有维他命B1和B2，可应用于农业、饲料、工业、商业等。还可以起到防菌杀菌的作用，可用于皮肤炎、脚气、瘙痒性疾病的治疗。止痒消炎效果显著。 木焦油是一种含烃类、酸类较高的有机化合物，加工后可获得杂酚油、抗聚剂、浮选起泡剂，木沥青等产品。也可用于医药、合成橡胶和冶金等部门。 外售方式：本项目产品为木醋液混合液，木醋液混合液收集池加盖密闭存储产品，外售时通过泵打入桶中或打入罐车中外售。 ②生物质燃气 生物质燃气：含有CO、CO2、H2、甲烷等物质的不能冷凝的气体，热值为 20~25MJ/m3，年产生量为1200万m3。 使用方式：项目生物质燃气暂存气柜后，全部用于发电。发电项目另行备案，不在本项目评价范围。 ③生物质炭 生物质炭：炭化后得到的固体产物为生物质炭，含炭量>85%，发热量>8千大卡，灰份<5%，挥发份<15% ，水份<4%，无杂质。主要有如下用途： a工业：木炭冶炼生铁含杂质少，适于生产优质钢，铸件紧密，没有裂纹；常用作表面助熔剂；制造二硫化碳等。 b农业：土壤中施加炭粉后，由于黑色炭粒吸收太阳热能，可提高地温促进种子发芽；改良土壤、保持土壤水分、作为农药或肥料的缓释剂、改变土壤酸碱等作用。 c生活：取暖，烧烤、火锅用的燃料；帮助保存食品，冰箱上用它作除臭剂， 清洁室内空气。 外售方式：项目生产的生物质炭暂存于车间，汽运外售。 ④炭基菌肥 项目秸秆和树枝干碳化得到的生物质炭与生物菌剂、粪肥混合制成炭基肥、微生物菌肥等系列有机肥产品。 外售方式：袋装存放于制肥车间内，汽运外售。 表1 产品产量统计表 产品名称 年产量 单位 备注 木醋液混合液 5400 t/a 木醋液混合液含木醋液4400吨和木焦油1000吨，木醋液混合液收集池加盖密闭存储产品 生物质燃气 900万 Nm3/a 暂存于气柜，全部用于发电 生物质炭 6600 t/a 不需包装，堆存于车间内待售 炭基菌肥 20000 t/a 为系列产品，根据产品类别按不同规格包装 ⑹工程投资：工程总投资3550万元，其中环保投资7万元，占总投资的0.20%。 ⑺劳动定员：工作人员共20人。 ⑻工作制度：本项目年工作300天，炭化车间每天3班，每班8小时；其它工序每天1班，每班10小时。 ⑼建设周期：预计本项目建设期为2个月，2019年3月至2019年5月。 ⑽建设内容及规模：项目占地面积10264m2（15.40亩），总建筑面积5596m2，新建原料库、成品库、炭化车间、净化车间、制肥车间、办公室等配套设施。项目组成见表2。建设项目主要经济技术指标见表3。 表2 项目组成一览表 工程项目 工程内容 备注 主体 工程 炭化车间 生物质炭生产，设有方型生物质炭化炉3台， 立式生物质气化炉1台 制肥车间 炭基肥、微生物菌肥等有机肥制备，设有制肥生产线1条 净化车间 生物质燃气、木醋液和木焦油的净化，设有净化生产线2条 辅助 工程 原料库 用于存放原料（原料汽运入厂卸入原料库） 成品库 用于存放生物质炭成品 木醋液混合液收集池 用于存放木醋液混合（由泵打入桶或罐车中外售） 气柜 用于暂存生物质燃气，全部用于发电 办公室 工作人员办公场所 公用 工程 供水 来自厂内自备井 排水 运营期间，无生产和生活废水排放 供气 项目不使用天然气 供电 由本地电网供给 供暖 生产区不采暖，办公室采用电暖气取暖 环保 工程 废气 制肥车间入料、破碎、包装废气经集气罩收集后引入 布袋除尘器处理后由15m排气筒排放 噪声 减震基础、厂房隔声 固废 除尘灰和除尘污泥收集作为原料回用于生产；生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运处理 表3 建设项目主要经济技术指标一览表 序号 指标名称 单位 数值 高度 备注 1 占地面积 m2 10263.8278 2 建筑面积 m2 5596 其中 炭化车间 m2 1081（20m×54.05m） 8m 1F轻钢结构 制肥车间 m2 1551（20m×77.55m） 8m 1F轻钢结构 净化车间 m2 1064（27.3m×39m） 8m 1F轻钢结构 原料库 m2 812（20.8m×39m） 8m 1F轻钢结构 成品库 m2 1088（20m×54.4m） 8m 1F轻钢结构 办公室 m2 650（13m×50m） 3m 1F砖混结构 附属设施 m2 20.5（5m×2.5m+4m×2m） 2.5m 1F砖混结构 3 劳动定额 人 20 4 年工作天数 天 300 5 用水量 m3/a 1080 厂内自备井 6 耗电量 kWh/a 5万 本地电网 7 项目总投资 万元 3550 ⑾主要生产设备 项目主要设备、设施见表4。 表4 项目主要设备、设施一览表 序号 名 称 单位 数量 规格型号 备注 1 原料库 1.1 手提据 台 1 2 炭化车间 2.1 方型生物质炭化窑 台 3 TSSW-THL12 2.2 立式生物质气化炉 台 1 TSSW-QHL2.5 3 净化车间 3.1 净化设备 套 2 3.2 木醋液混合液收集池 座 6 加盖密闭，5m×5m×5m/座 3.3 木醋液出料泵 台 6 3.4 冷却水池 座 2 加盖密闭，5m×5m×5m/座 4 制肥车间 4.1 配料系统 套 1 1.5 m×3m料仓1个， 1 m×1m料仓3个及提升机、计量皮带秤 存放原料，位于地下 4.2 破碎机 台 1 4.3 传送带 条 3 4.4 斗式提升机 台 1 4.5 包装机 台 1 4.6 布袋除尘器 套 1 5 其他 5.1 地磅 台 1 5.2 叉车 台 1 5.3 铲车 台 1 5.4 气柜 台 1 常压，容积1000m3 存放生物质燃气 ⑿主要原辅材料 项目所需的原材料按所需规格尺寸购买进厂，本项目只对部分树枝干采用手提锯进行切断。 农林业剩余物：主要为树枝干、秸秆等，树枝干尺寸为直径50~200mm左右，长度500~600mm；秸秆尺寸50~60mm；含水率为20%~30%。农林业剩余物用量共为20000t/a，汽运入厂堆存于原料库中，秸秆为袋装，其他原料为散装。 制肥原料主要为预处理过的动物粪便（猪粪、鸡粪、牛粪等）、草木灰、豆粕、骨粉等。 猪粪：含有有机质15%、氮0.5～0.6%、磷0.45～0.5%、钾0.35～0.45%。猪粪的质地较细，成分较复杂，含蛋白质、脂肪类、有机酸、纤维素、半纤维素以及无机盐。猪粪含氮素较多，碳氮比例较小(14：1)，一般容易被微生物分解，释放出可为作物吸收利用的养分。 鸡粪：含有丰富的营养成分，据有关测定：鸡粪中包含：干物质89.8%，粗蛋白28.8%，粗纤维12.7%，可消化蛋白14.4%，无氮浸出物28.8%，磷2.6%，钙8.7%，组氨酸0.23%，蛋氨酸0.11%，亮氨酸0.87%，赖氨酸0.53%，苯丙氨酸0.46%。通过适当的加工利用就可以成为非常好的绿色有机肥，或者鸡粪饲料。鸡粪作为农家肥料，比猪粪、牛粪等有更高的肥效。每吨粘湿鸡粪含有植物养分为氮11.35公斤、磷（P2O5）10.44公斤、钾（K2O）5.45公斤。鸡粪由于含有大量的有机物，还可用以制造沼气的原料，产生能量而被利用。 牛粪：含有机质14.5%，氮0.30～0.45%，磷0.15～0.25%，钾0.10～0.15%，是一种能被种植业用作土壤肥料来源的有价值资源。 草木灰：主要成分是碳酸钾（K2CO3），相对分子质量为138。草木灰肥料因草木灰为植物燃烧后的灰烬，所以是凡植物所含的矿质元素，草木灰中几乎都含有。其中含量最多的是钾元素，一般含钾6～12%，其中90%以上是水溶性，以碳酸盐形式存在；其次是磷，一般含1.5～3%；还含有钙、镁、硅、硫和铁、锰、铜、锌、硼、钼等微量营养元素。不同植物的灰分，其养分含量不同。在等钾量施用草木灰时，肥效好于化学钾肥。所以，草木灰是来源广泛、成本低廉、养分齐全、肥效明显的无机农家肥。 豆粕：豆粕是大豆提取豆油后得到的一种副产品。豆粕一般呈不规则碎片状，颜色为浅黄色至浅褐色，味道具有烤大豆香味。豆粕的主要成分为：蛋白质40%～48%，赖氨酸2.5%～3.0%，色氨酸0.6%～0.7%，蛋氨酸0.5%～0.7%。 骨粉：以畜骨为原料制成的粉状产品。可作家畜的矿物质饲料，质量较差者可作肥料。骨粉中含有丰富的矿物质，最主要的是羟磷灰石晶体[Ca10(PO4)6(OH)2]和无定型磷酸氢钙(CaHPO4)，在其表面还吸附了Ca2+、Mg2+、Na+、Cl-、HCO-、F-及柠檬酸根等离子。骨粉中含有12.0%~35.0%的蛋白质，其中含量最高的是组成胶原纤维的胶原蛋白。骨粉中含有合理的脂肪酸比例，主要的饱和脂肪酸有棕榈酸和硬脂酸，不饱和脂肪酸有油酸和亚油酸。另外，骨粉中还含有微量的豆蔻酸(14∶10)、豆蔻油酸(14∶1)、棕榈油酸(16∶1)、亚麻酸(18∶3)等脂肪酸。 经过多年实践证明，没有充分腐熟发酵的有机肥容易滋生病菌与虫害，导致植物病虫害的发生；因为发酵不彻底，会发生“二次发酵”的现象，引起“烧根、烧苗”，严重时会导致植株死亡；未腐熟的粪便在分解的过程中产生甲烷、氨等有害气体，使土壤和作物产生酸害和根系损伤；导致土壤缺氧，抑制作物生长；肥效明显缓慢，不能被作物直接吸收利用。 本项目使用的动物粪便均已经过处理，入厂前已由厂家用专用微生物发酵剂充分发酵腐熟、杀虫灭菌、彻底除臭，原料无臭味；其它辅料草木灰、豆粕、骨粉等均无臭味。 ⒀主要原辅料及能源消耗统计 项目运营期间，主要原辅料及能源消耗情况见表5。 表5 主要原辅料及能源消耗表 项目 名称 用量 备注 原料 农林业剩余物 20000t/a 主要为树枝干、秸秆，本地区购买，汽运入厂堆存于 原料库中 辅料 动物粪便 12000t/a 入厂前已经使用专用微生物发酵剂充分发酵腐熟、杀虫灭菌、彻底除臭处理，散装，含水率为25%左右 其它辅料 8000t/a 其它辅料主要为草木灰、豆粕、骨粉等，无臭气 生物菌剂 20t/a 袋装，颗粒状1-4mm 能源 水 1080m3/a 厂内自备井 电 5万kWh/a 本地电网 ⒁平面布置及周边关系 项目位于滦县古马镇兴隆庄村北（滦县经济开发区司家营东区内，钢联路北侧），厂区中心坐标北纬39°40′35.45″、东经118°41′42.66″。项目厂区出入口位于东侧，办公室位于厂区东南部，原料库位于厂区南部，原料库北部为净化车间，炭化车间及制肥车间位于厂区西部，成品库位于厂区北部。 项目北侧、南侧均为耕地，西侧为在建厂房和耕地，东侧为道路。项目最近敏感点为北侧420m处的柴各庄村。项目平面布置及周边关系图见附图2，项目平面布置见附图3。 3公用工程 ⑴给排水 项目用水包括生产用水和生活用水，由厂内自备井提供。 项目不设食堂、宿舍和浴室等设施，厂内设有防渗卫生旱厕，定期清掏，生活用水主要为员工饮用及盥洗用水，生活污水水量较小，水质简单，泼洒地面抑尘，无生活污水外排。 生产用水主要为冷却用水、出炭喷淋水、水浴除尘器补充水。其中，冷凝器用水为循环用水，按需补充。冷凝器其原理同换热器，冷却水与气体为间接接触，不直接接触，不产生废水，循环水量为40 m3/h，冷却水温生产时为40~50摄氏度左右，循环冷却水补水量为2m3/d（600m3/a）；生物质炭出炭时喷淋用水量为0.4m3/d（120m3/a），该部分水进入生物质炭内或蒸发，无废水外排；净化工序水浴除尘器用水为循环水，循环使用不外排，补充量为1m3/d（300m3/a）。因此，项目无废水排放。本项目水平衡图见图1。 图1 本项目水量平衡图 单位：m3/d ⑵供电 本工程用电由本地电网供给，年用电量为5万kWh/a。 ⑶采暖 冬季生产区不采暖，办公室采用电暖气取暖。 ⑷绿化硬化：根据中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市“散乱污”企业深度整治方案》的通知（唐办传〔2018〕47号），企业厂区环境应达到以下要求：厂区全面实施“两化”，即道路场地硬化、其他区域绿化，道路场地不能有扬尘；生产车间地面采取相应的防渗、防漏和防腐措施，车间实施干湿分离。 4物料平衡 本项目物料平衡见表6。 表6 本项目物料平衡表 输入 输出 名称 量（t/a） 名称 量（t/a） 农林业剩余物 20000 生物质炭 6600 动物粪便 12000 木醋液混合液 5400 其它制肥辅料 8000 生物质燃气 7980 生物菌剂 20 有机肥成品 20000 有组织废气 0.06 无组织废气 0.23 除尘灰 30 除尘污泥 1.8 其它 7.91 总量 40020 总量 40020 4 相关政策符合性 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类第三十八类“环境保护与资源节约综合利用” 第5条“区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材等资源循环利用基地建设”和第15条“‘三废’综合利用及治理工程”，且项目已取得企业投资项目备案信息（滦发改备字〔2018〕155号），项目符合产业政策。 5厂址选择合理性 ⑴规划相符性 根据河北滦县经济开发区管理委员会的证明可知，本项目选址位于河北省滦县经济开发区范围内，且符合园区的产业规划，企业已办理工商营业执照（见附件）；根据滦县国土资源局出具的《关于滦县天善高效立体生态循环农业有限公司农业废弃物能源化利用项目的用地情况说明》，本项目用地地类为规划建设用地，本项目占地符合用地要求。根据滦县城乡规划局的证明，项目不影响规划实施。因此，本项目用地符合滦县土地利用总体规划，符合园区产业规划。 ⑵环境相容性 根据现场勘查，本项目所处环境以工业企业为主，距离本项目最近的环境敏感点为北侧420m处的柴各庄村，项目评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。因此，本项目的建设与周边环境相容。 ⑶与基础设施适应性 根据调查，本项目所在地位于河北省滦县经济开发区，区域交通路网发达，有利于项目原料及产品的运输；项目所在地供电线路等已到位，能够为项目的正常生产提供必要的基础条件。因此，本项目所在区域的基础设施基本能够适应本项目的生产需求。 ⑷“三线一单”符合性判定 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）的符合性分析如下： ①生态保护红线 文件要求：除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于河北省滦县经济开发区内，选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施，不在生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。 ②环境质量底线 文件要求：环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。本项目的环境质量底线为： 大气环境：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 本项目无生产废水排放，只有少量职工盥洗废水，就地泼洒抑尘，不外排，废气能够达标排放，本项目生产的固废经妥善处理后对周围环境无影响；本项目产生的污染物采取上述措施后经预测满足区域环境质量标准，不会对环境质量底线产生冲击。 ③资源利用上线 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ④环境准入负面清单 根据经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。因此本项目符合环境准入负面清单相关要求。 本项目与《建设项目环境保护管理条例》第十一条规定的“五不批”情况进行比对，本项目不在“五不批”范围内。 综上，本项目选址合理。 6河北滦县经济开发区 河北滦县经济开发区于2016年由原滦县经济开发区和原滦县司家营经济开发区两个省级开发区整合而成，实行“一区两园”，总体规划面积45.3967平方公里。滦县人民政府分别于2008年和2010年成立了滦县司家营重化工产业（循环经济）园区和装备制造产业园区。其中重化工园区位于滦县东南，总规划面积28.98km2，重点发展铁矿采选、钢铁冶炼、精品钢铁产品深加工、煤化工和电力等产业，其规划环境影响报告书于2008年11月通过原河北省环境保护局审查（冀环评函[2008]405号）；装备制造园区位于滦县西南，总规划面积6.11km2，重点发展装备制造、轻工和物流等产业，其规划环境影响报告书于2011年5月通过唐山市环境保护局审查(唐环发[2011]137号)。经过近几年的发展，重化工园区已形成了以矿石采选、煤化工为主体的工业集群，并带动着区内装备制造、精细化工等产业的发展；装备制造园区则形成了以钢铁产业为主体的工业集群，并带动着区内钢材深加工、装备制造等产业的发展。 为实现滦县县域南部工业园区的统一管理，按照《关于印发全省部分省级经济开发区和省级工业聚集区规范整合方案的通知》(冀政办函[2014]14号)的要求，滦县人民政府于2014年将重化工园区和装备制造园区合并为“河北滦县司家营经济开发区”。新成立的开发区分为东西两区，规划总面积41.89km2，其中东区规划范围西起溯河、东至新滦河、北邻新城区，总面积约30.22km2；西区规划范围东至水曹铁路、南至滦县县界、西至滦县县界、北至东长坨村村南，总面积约11.67km2；规划重点发展生态矿山采选产业、精细化工产业、精品钢材产业、装备制造产业及新型建材产业，配套发展仓储物流产业；规划期限为2014年-2030年，以2013年为基础年，其中规划近期为2014年-2020年，规划远期为2021年-2030年。规划实施后近期（至2020年）实现增加值159.5亿元，规划远期（至2030年）实现工业增加值228.7亿元。 针对新的扩区方案，河北滦县司家营经济开发区管委会委托中国城市规划设计研究院区域所编制了《河北滦县司家营经济开发区总体规划（2013-2030）》。该规划环评已批复。根据河北省环保厅《关于转送河北滦县司家营经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（冀环评函 [2016] 535号）： 河北滦县司家营经济开发区规划概况一览表见表7。 表7 河北滦县司家营经济开发区总体规划基本情况概况一览表 序号 项 目 内 容 1 规划原则 坚持科学发展观，遵循可持续发展的原则；坚持城市总体规划、产业发展规划相协调的原则；利用区位和交通优势，强化产业型开发区；坚持生态与经济共赢的原则；坚持建设弹性化、提供弹性发展空间的原则；坚持环境保护政策的原则。 2 规划产业 重点发展生态矿山采选产业、精细化工产业、装备制造产业、精品钢材产业及新型建材产业，配套发展仓储物流产业。 东区：重点发展生态矿山采选产业、精细化工产业、配套发展仓储物流产业。 西区：重点发展装备制造产业、精品钢材产业及新型建材产业。 3 规划范围 全部位于滦县县域内，规划总面积41.89km2。 东区：规划范围西起溯河、东至新滦河、北邻新城区，总面积约30.22km2。 西区：规划范围东至水曹铁路、南至滦县县界、西至滦县县界、北至东长坨村村南，总面积约11.67km2。 4 用地规模 规划近期（至2020年），建设用地规划达到1064.31hk2，规划远期（至2030年），建设用地规划达到3541.69hk2。 东区：规划近期（至2020年），建设用地规划达到714.21hk2，规划远期（至2030年），建设用地规划达到2380.69hk2。 西区：规划近期（至2020年），建设用地规划达到350.10hk2，规划远期（至2030年），建设用地规划达到1167hk2。 5 规划期限 2014-2020年，以2013年为基准年。 6 发展定位 着力打造国内标杆性铁矿生态采选基地、省级循环经济产业园区、矿产资源富集区接续产业发展示范基地、环渤海地区大型装备基础部件生产基地。 7 规划目标 规划近期（至2020年），产值达到529.5亿元，实现增加值159.5亿元；规划远期（至2030年），产值达到760亿元，实现增加值228.7亿元。 东区：规划近期（至2020年），产值达到309.6亿元，实现增加值92.8亿元；规划远期（至2030年），产值达到460亿元，实现增加值138亿元。 东区：规划近期（至2020年），产值达到219.9亿元，实现增加值66.7亿元；规划远期（至2030年），产值达到300亿元，实现增加值90.7亿元。 8 人口规模 规划远期（至2030年）达到11.7万人 东区：规划远期（至2030年）达到8万人 西区：规划远期（至2030年）达到3.7万人 ⑴用地布局 河北滦县司家营经济开发区分为西区、东区两大片区，东区规划用地布局情况为：公共管理与公共服务用地51.29hm2、商业服务业设施用地30.15hm2、工业用地1498.8hm2、物流仓储用地372.9hm2、道路与交通设施用地203.82hm2、公用设施用地24.09hm2、采矿用地506.32hm2、绿化用地506.32hm2；西区规划用地布局情况为：商业服务业设施用地10.75hm2、工业用地974.09hm2、物流仓储用地182.26hm2、道路与交通设施用地17.89hm2、公用设施用地55.44hm2、绿化用地6.57hm2。 本项目位于河北滦县司家营经济开发区东区内，项目建设符合滦县经济开发区总体规划要求。 ⑵ 产业定位 ①产业定位 重点发展生态矿山采选产业、精细化工产业、装备制造产业、精品钢材产业及新型建材产业，配套发展仓储物流产业。 ②各区产业发展方向 开发区规划分为西区、东区两大片区。各区产业发展方向见表8。 表8 各区产业发展方向一览表 所属分区 规划产业 发展方向 东区 生态矿山采选区 生态矿山采选产业 规划现有五家矿山采选企业，完善矿产资源开发利用过程中环境保护、土地复垦、生态重建、安全生产等方面的保障措施，打造国家级标杆型矿山采选基地，并利用剥岩土等固体废物发展下游产业。 化工产业区 精细化工产业 现有焦化企业和拟入住焦化项目应尽快完善环保手续。除此之外不在扩大焦化产能，重点发展焦油深加工、煤气制甲醇、二甲醚、甲醇深加工等煤化工产业和精细化工产业。 精品钢材区 精品钢材产业 依托原规划300万吨钢铁项目，重点发展机械及基础部件用钢，主要包括精密冷轧带钢、冷弯型钢、轴类零件等。 矿山机械及配件区 装备制造产业 重点发展矿山机械及零部件制造 大型装备基础部件区 重点发展矿山机械等大型装备基础部件制造 新型建材区 新型建材产业 重点发展特种陶瓷、新型墙体材料、微晶玻璃等新型建材产品。 矿山物流区 仓储物流产业 依托唐山司曹铁路有限公司进行矿山固体废物的储存和转运。 现代物流区 依托迁曹铁路滦县货运站为化工产业区提供原煤转运。 西区 化工产业区 精细化工产业 现有焦化企业（滦县国创炼焦制气有限公司）应尽快完善环保手续。除此之外不在扩大焦化产能，重点发展焦油深加工、煤气制甲醇、二甲醚、甲醇深加工等煤化工产业和精细化工产业。 精品钢材区 精品钢材产业 保留现有500万吨钢铁联产能不在扩大，重点发展机械及基础部件用钢，主要包括精密冷轧带钢、冷弯型钢、轴类零件等。 装备制造区 装备制造产业 重点发展成套机械设备制造，节能环保设备制造，自动化控制设备的制造，金属制品制造及橡胶制品制造。 根据滦县国土资源局出具的《关于滦县天善高效立体生态循环农业有限公司农业废弃物能源化利用项目的用地情况说明》、滦县城乡规划局出具的《关于农业废弃物能源化利用项目的说明》及园区管委会出具的入园证明可知：本项目的建设符合规划区产业定位及布局。 ⑶河北滦县司家营经济开发区基础设施规划及建设情况 ①供热 东区：热源主要由化工产业区西北规划的滦县城区热电联产项目提供，最终设计供热能力400MW，规划供热形式采用高温两级供热，从热电站至用汽企业和换热站为蒸汽管网，从换热站至采暖用户为低温循环水供热管网，预测总热负荷为258MW。 西区：热源主要利用河北东海特钢集团有限公司和滦县国创炼焦制气有限公司余热，规划供热形式采用高温两级供热，从热电站至用汽企业和换热站为蒸汽管网，从换热站至采暖用户为低温循环水供热管网，预测总热负荷为122MW。 ②供水 河北滦县司家营经济开发区计划在东区经八路与纬一路交叉口建设一座供水厂，设计供水能力13.5万m3/d；并依托东区污水处理厂建设再生水装置，设计规模4万m3/d，规划配水管网结合近期规划，沿主要的道路布设给谁干管，形成以环枝状相结合的管网布置方式。 计划在西区唐山东海钢铁集团特钢有限公司厂区北侧、岳家河东侧各建设一座供水厂，设计供水能力9.5万m3/d；并依托西区污水处理厂建设再生水装置，设计规模4万m3/d，规划配水管网结合近期规划，沿主要的道路布设给谁干管，形成以环枝状相结合的管网布置方式。 本项目生产、生活用水由厂区自备井提供。 ③ 燃气工程 河北滦县司家营经济开发区计划在东区供水厂南侧设置一座天然气站，气源来自陕京二线天然气和焦炉煤气，总供气能力1.8亿m3/a。计划在西区污水处理厂东侧设置一座天然气站，气源为焦炉煤气、高炉煤气和转炉煤气，总供气能力2.0亿m3/a。 ④河北滦县司家营经济开发区污水处理厂及中水回用工程 其中东区污水处理厂经二级处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1二级标准，出水一部分回用，另一部分排入溯河。东区污水处理厂总设计规模为12万m3/d，污水处理厂分期建设，其中一期处理规模为6万m3/d，目前已经建成投入运行2万m3/d，并已经由滦县环境保护局进行了阶段性验收，验收文号：滦环验[2017]67号；其余4万m3/d已经建成。 本项目生产用水部分为循环水，按需补充新水，部分水进入生物质炭内或蒸发，因此无生产废水外排；生活用水主要为职工盥洗用水，水量少，产生的废水水质简单，就地泼洒地面抑尘，无生活污水外排。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地形地貌 滦县位于河北省东部，地理坐标位于东经118°14′～118°49′，北纬39°35′～39°58′之间。周边与九县区接壤，东临滦河，与昌黎、卢龙隔河相望，西临唐山市古冶区、开平区、新区、丰润区，南临滦南县，北接迁西县、迁安市，全县土地总面积1028.14km2，总人口534399人。1988年3月被国务院批准，列为沿海地区开放县。 滦县地处环渤海经济圈和京津唐秦的腹地，境内交通发达，有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越。205国道、102国道、平青省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 滦县境内地势由北向南逐渐倾斜，北部燕山余脉蜿蜒，山峦起伏，主要山峰有华山、成山、青龙山、榆山等，海拔200米左右，中部为丘陵。南部为滦河冲积平原，平原宽阔，占全县面积的78.3%。 滦县地处燕山沉降带南部，山麓冲击平原中部，属于滦河早期和中期冲击扇，其间分布剥蚀残丘。由于长期处于地壳上升阶段，大量的第四纪沉积物直接覆盖在古基岩上，在剥蚀残丘地带，基岩出露或浅埋，出路地表的基岩由奥陶系灰岩、石炭二叠系砂岩构成。 2、水文地质 地表水：滦县地处滦河中游，境内共有九条河流，分属三个水系：东部滦河水系，包括横河、沟酿河；中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河、溯河：西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、沙河、管河、龙湾河、横河是长年流水河，其中滦河、沙河为界河：溯河、沟酿河、小青龙河为季节河，夏秋有水，冬春干涸：岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。境内最大河流为滦河，南流至潘家口穿越长城，进入唐山市境内，流经迁西、迁安、卢龙、滦县、昌黎，在乐亭南篼网铺注入渤海。滦河至滦县进入冀东平原，海拔在20m以下，地势平坦、河谷宽展，河床宽2000～3000米，河道比降为1/4000，最大洪峰量曾达34000立方米/秒，多年平均径流量44.1亿立方米。滦河全长811公里，境内长41公里，流域面积55平方公里。 地下水：滦县地下水资源缺乏，据1994年统计地下水资源为1.48亿m3，因地形复杂，山区地下水资源量为3867.4m3，平原区地下水资源量为1.195亿m3，可开采量为1.31亿m3。滦县地下水分山区和平原两大水文地质区。山区水文地质区包括无水山区、山间盆地、山间平原及山间河流平地。平原水文地质区包括开阔平原水文地质区和河岸平地水文地质区。 3、区域水文地质概况 滦县分山区和平原两大水文地质区，本项目位于平原水文地质区。平原属滦河洪冲积扇，第四系含水层由上至下依次为第Ⅱ1 含水组上段，第Ⅱ2 含水组下端和第Ⅲ含水组。第Ⅱ1 含水组底板埋深为15～30m，由北向南缓倾斜，含水层岩性为细砂，水量较小，本层是该区域次要含水层；第Ⅱ2 含水组覆于第Ⅱ1 含水组之下，底板埋深40～80m，其岩性有砂、砾、卵石含水层，又有细砂、粉细砂、中细砂和中砂含水层，其富水性由较强变为较弱，为该地区主要含水层；最下层是第Ⅲ含水组，底板埋深70～200m 左右，含水层岩性以砂、砾、卵石为主，水量较丰。 4、气候气象 滦县属暖温带半湿润季风型大陆性气候。春季干旱多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜凉，冬季寒冷少雪。 年平均气温10.5℃，最冷在1月，平均-6.5℃，最热在7月，平均25.3 ℃。平均年较差31.9℃，年极端最高气温39.9℃（1961年6月10日），年极端最低气温-23.1℃（1978年11月29日），极端年温差63℃。 年平均降水量为680.2毫米，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。春季干旱少雨，降雨大部分集中在每年的6月至9月，汛期降雨量为542.5毫米，占年降水量的79.5%；其余各月降水量为139.5毫米，占全年总降水量的20.5%。 全年风向以东北偏北风与西北偏北风为主导风向，秋、东以西北风为主导风向，夏季以东南风为主导风向，春季与年频率相似。年平均风速2.6m/s，极端最大风速21m/s。 据近30年观测结果，滦县初霜期一般为10月12日，最早为9月8日（1975年），终霜期一般为4月20日，最晚为5月14日（1977年），全年无霜期为175天。 5、区域资源概况 土地资源：滦县土地总面积为1539748.8亩，其中农业用地占1039376.9亩，非农业用地占320059.7亩，交通用地占45777.4亩，未利用的土地为180312.2亩。 矿藏资源：滦县矿藏主要有铁矿、石灰岩、石英砂岩、伟晶岩、油石、大理石。其中铁矿占冀东铁矿储量的50%，是我国目前四大铁矿区之一，属鞍山式沉积变质铁矿。南以李兴庄乡铁石山为主要露头，北以何庄乡首阳山为主要露头，总储量21.7亿吨。 生物资源：滦县生物资源较为丰富。主要树种有杨、柳、刺槐、油松、柏树、紫穗槐等，全县林地面积293477万亩。草本植物主要有白羊草、狗尾草、蒿类等。野生植物资源也较为丰富，全县共58科246种。有用植物达160多种，其中野生中草药植物100多种，有利用价值的88种。野生兽类主要有狐狸、刺猬、黄鼠狼、野兔、獾等。禽类有18种。鱼类12科31种。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 ⑴项目所在区域达标判定 根据《2017年唐山市环境状况公报》 2017年均浓度值情况：二氧化硫年均浓度值为40微克/立方米，达到国家标准，比上年下降13.0%；二氧化氮年均浓度值为59微克/立方米，超过国家标准47.5%，比上年上升1.7%；一氧化碳年均浓度值为2.0毫克/立方米，比上年下降13.0%；臭氧日最大 8 小时年均浓度值为104微克/立方米，比上年上升10.6% (备注：一氧化碳和臭氧只有日均值标准，无年均值标准)；可吸入颗粒物年均浓度值为119微克/立方米，超过国家标准70.0%，比上年下降6.3%；细颗粒物年均浓度值为66微克/立方米，超过国家标准88.6%，比上年下降10.8%，较2013年下降42.6%，超额完成国务院“大气十条”到2017年下降33%的目标。具体情况见表9。 表9 区域环境空气现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值 （µg/m3） 占标率 /% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 40 60 66.67 达标 日平均质量浓度 -- 150 -- -- NO2 年平均质量浓度 59 40 147.5 超标 日平均质量浓度 -- 80 -- -- PM10 年平均质量浓度 119 70 170 超标 日平均质量浓度 -- 150 -- -- PM2.5 年平均质量浓度 66 35 188.57 超标 日平均质量浓度 -- 75 -- -- CO 年平均质量浓度 2000 -- -- -- 日平均质量浓度 -- 4000 -- 达标 O3 年平均质量浓度 -- -- -- -- 日最大8小时年均浓度 104 160 65 达标 由上表可知，项目所在区域臭氧日最大8小时年平均浓度值、一氧化碳年均浓度值、二氧化硫年均浓度值满足空气质量标准要求；二氧化氮、PM2.5、PM10超过环境质量标准要求，即项目所在区域为不达标区。 ⑵环境空气质量现状监测与评价 按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定，本评价选取滦县环境空气质量例行监测点2017全年（1月1日至12月31日）的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价，现状评价结果见下表。 表10 区域环境空气现状评价表 点位名称 污染物 年评价指标 评价标准（µg/m3） 现状浓度 （µg/m3） 占标率 /% 超标频率（%） 达标情况 唐山市滦县例行监测点 PM10 年平均值 70 136 194.25 100 超标 24小时平均第95百分位数值 150 262.6 175.07 33.97 PM2.5 年平均值 35 91 231.43 100 超标 24小时平均第95百分位数值 75 168.8 225.07 45.75 SO2 年平均值 60 52 86.67 0 达标 24小时平均第98百分位数值 150 105 70.00 0.27 NO2 年平均值 40 60 150.00 100 超标 24小时平均第98百分位数值 80 110.9 138.6 14.79 CO 24小时平均第95百分位数值 4000 3580 89.5 0 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值 160 184 155.00 16.16 超标 由上表可知，年评价指标中SO2年均值及24小时第98百分位数值、CO24小时平均第95百分位数值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准外，PM10和PM2.5年平均值及24小时平均第95百分位数值、NO2年平均值及24小时平均第98百分位数值、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2、声环境质量现状 根据2017年唐山市环境保护局发布的《唐山市环境质量公报》“区域环境噪声：监测网格数为208个，年监测均值为51.9分贝，比去年略有降低，达到省考核指标（56.0分贝），其中达标（监测值≤56.0分贝）网格数占总数的100%。” 项目所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 3、地下水环境 项目所在区域地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准的要求。 4、地表水环境质量现状 该区域主要河流为滦河。根据《2017唐山市环境质量公报》，滦河共设4个监测断面，分别为滦河共设四个监测断面，分别为：潘家口水库、大黑汀水库、滦县大桥、姜各庄。潘家口水库（全年监测12次）、大黑汀水库（全年监测11次，2月冰冻），监测结果均为Ⅲ类水质，滦县大桥（全年监测10次，1、2月冰冻）、姜各庄（全年监测7次，1、2月冰冻，3-5月断流），监测结果均为Ⅱ类水质，优于环境功能区划要求；满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。本项目无废水排放，对地表水影响很小。 5、生态环境现状 该区域内生态环境以平原农业环境为主，植被覆盖较好。该区域土壤分为潮土、褐土、水稻土及沼泽土三个土类。主要农作物有玉米、小麦、甘薯、谷子、高粱、大豆、水稻、花生等。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目厂区周围无饮用水保护区、重点文物、风景名胜等特殊保护区域，项目环境保护目标为周边居民区。评价范围内环境保护目标见表11。 表11 环境保护目标一览表 保护对象 坐标 方位 与厂界（生产厂房）距离 功能 规模 功能要求 环境 空气 柴各庄 N39°40'50.96" E118°41'39.81" N 420m（424m） 居住 1800人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二类区 克家庄村 N 39°40'42.44" E 118°42'16.18" E 792m（816m） 居住 1000人 兴隆庄一村 N 39°40'5.58" E 118°41'43.30" S 929m（956m） 居住 3000人 包麻子村 N 39°40'16.40" E 118°42'29.50" SE 1220（1264m） 居住 2000人 声环境 项目厂区周围声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准： PM10：24小时平均：150μg/m3；年平均：70μg/m3； PM2.5：24小时平均：75μg/m3；年平均：35μg/m3； SO2：1小时平均：500μg/m3；24小时平均：150μg/m3； NO2：1小时平均：200μg/m3；24小时平均：80μg/m3； CO：1小时平均:：10mg/m3；24小时平均：4mg/m3； O3：1小时平均:：200μg /m3；日最大8小时平均：160μg /m3； 2、《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准： 3类标准：昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间：70dB（A）；夜间：55dB（A）；营运期厂界噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A）； 2、营运期：制肥工序粉尘颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中 颗粒物最高允许排放浓度120 mg/m3，最高允许排放速率3.5 kg/h，无组织颗粒物周界外浓度最高点1.0 mg/m3的限值要求； 3、营运期：一般工业固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建议总量控制指标为：SO2：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。 项目有组织外排污染物为颗粒物，排放量0.06t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目以农林业剩余物（树枝干、秸秆等）为原料，采用生物质炭化技术生产木醋液混合液、生物质燃气和生物质炭，并对生物质炭进一步加工生产炭基肥。工艺流程具体说明如下： 1.炭化工艺流程 ⑴原料存储转运、加工 项目原料按所需规格尺寸要求购买进厂，本项目只对部分树枝采用手提锯进行切割。树枝干等为散装，秸秆为袋装。原料汽运入厂后直接卸于原料库内堆存，生产时通过铲车或叉车将原料运至炭化车间。 排污节点：原料存储转运产生的粉尘、切割产生的粉尘，手提锯产生的噪声。 ⑵上料（装料入炉） 项目原料不需要进行烘干处理。生产时方型炭化炉采用移动式皮带上料，炭化炉顶部设有入料口，树枝干和袋装秸秆用铲车或叉车送入炭化车间，人工拆袋后将树枝干和秸秆放至移动式上料皮带上，由皮带将原料输送至炭化炉内。立式气化炉底部设有上料斗，顶部设有入料口，入料口四面及顶部设有围挡，其中一面的围挡为活动式挡板。上料时，人工用手推车将原料（秸秆等，树枝干不使用气化炉炭化）放入上料斗内，上料斗提升至立式气化炉入料口入料。炭化炉和气化炉顶部设有盖板，不入料时炭化炉和气化炉为密闭状态。 排污节点：入料产生的粉尘。 ⑶炭化 根据曲伟业2011年6月发表在《黑龙江环境通报》上的文章《木炭窑废气治理方法研究》，研究表明木炭窑热解木材过程中会得到固体、液体（冷凝后）、气体3种产物： 固体产物：炭化后得到的固体产物为木炭。 液体产物：炭化窑排出的气体经冷凝分离后可得到含有木醋液和木焦油的液体。该液体除含有大量水分外，还含有有机酸、醇类、酮类、酯类等有机物。 气体产物（生物质燃气）：含有CO、CO2、H2、甲烷等物质的不能冷凝的气体，热值为 20~25MJ/m3。 炭化是将原料在无空气气氛情形下发生的不完全热降解，炭化过程在炭化炉和气化炉中进行。气化炉为连续生产，炭化炉为分批生产。过程如下： ①干燥阶段：从点火开始至炉温上升到160摄氏度，这时原料所含的水分主要依靠本身燃烧所产生的热量进行蒸发，热解速度非常缓慢，此阶段无化学变化，产生的水蒸汽进入净化装置被冷凝成水，此阶段在5-6个小时左右。 ②预炭化阶段：温度为150-250摄氏度，原料热分解反应比较明显，木质材料化学组成开始发生变化，其中不稳定的组分，如半纤维素分解生成二氧化碳、一氧化碳和少量醋酸等物质，气体可以回收，进入气体净化装置，此阶段在2-3个小时左右。 ③炭化阶段：炭化炉的温度为300-500摄氏度，气化炉的温度在700摄氏度左右。在这个阶段中，木质材料急剧地进行热分解，生成大量分解产物，如醋酸、木焦油、甲烷等等，有较大的回收价值。进入净化装置。此阶段在2-3个小时左右。炭化过程结束后，基本无气体产生，炉内剩余的固体即为生物质炭。 以上三个阶段，干燥阶段产生水蒸气、后两个阶段产生的气体由排气孔连接密闭管道进入净化装置。干馏炭化是对生物质在一个密闭缺氧状态下点火升温后的一个物理化学变化过程，不需要借用外界燃料，只在原料首次进入炉内进行点火，采用原料本身燃烧产生的热量。 ⑷出窑卸料 炭化结束后，通入冷却水，将炉内温度降低，从入料口进行喷水，将明火熄灭，生物质炭通过炭化炉下部的翻转卸料装置卸入炭化炉底部的方型料斗内，人工将料斗从炭化炉底部拉出，将生物质炭铲入铲车或小车内转运至制肥车间或成品库内；立式气化炉通过炉底部的封闭螺旋输送机卸入小车内转运至制肥车间或成品库内。 炭化工艺流程及排污节点见图2。 图2 炭化工艺流程及排污节点图 2、净化工艺 项目炭化过程中干燥阶段产生的水蒸汽及后两个阶段产生的烟气由炭化炉和气化炉的排气孔连接密闭管道进入净化装置。烟气中最重的物质是木焦油，较轻的物质是木醋液和水蒸气，最轻的部分是生物质燃气。项目方型炭化炉和立式气化炉炭化过程中产生的烟气分别进入一套净化装置进行木醋液、木焦油和生物质燃气的分离净化。 立式气化炉炭化产生的烟气首先经过过滤式除尘器和两级旋风除尘器去除烟气中的颗粒物，过滤式除尘器中设有2层陶瓷球填料，烟气中的颗粒物通过陶瓷球的空隙时被截流去除，陶瓷球填料定期更换。经净化后的烟气水浴除尘器去除烟气中的木焦油，水浴除尘器利用净化生产线产生的木焦油与烟气直接接触，将烟气中的木焦油进行冷却从而将木焦油从烟气中分离出来。然后烟气进入两级高效木醋液分离器，通过水间接冷却将烟气降温，并通过静止分层将木醋液和木焦油分离，从而将木醋液和木焦油从烟气中分离出来。之后烟气进入两级冷凝器通过水间接冷却将烟气中的木醋液和木焦油分析出来。为了降低烟气中的液滴对罗茨鼓风机的影响，采用高效焦油分离器分离出木焦油，高效焦油分离器内填充鹅卵石，烟气通过高效焦油分离器时气体中的木焦油液滴与鹅卵石碰撞积聚成液态木焦油。烟气通过罗茨鼓风机进入两级高效旋风除尘器进一步去除烟气中的杂质等，然后进入气水分离器通过分离器内叶轮的阻挡将烟气的流速降低，由于气体和液体比重不同，将气体中的木焦油和木醋液分离出来。烟气再进入高效过滤净化器，高效过滤净化器内设有活性炭填料，将气体中的木焦油进一步去除，活性炭定期更换，更换的活性炭进入炭化炉和气化炉，不外排。经过上述分离后的气体为生物质燃气，通过稳压净化器稳压后进入气柜储存，用于发电。 净化生产线分离出来的木醋液、木焦油和水的混合液进入净化设备下面的木醋液混合液收集池，定期外售。 由于方型炭化炉和立式气化炉炭化温度和运行方式不同，方型炭化炉产生的烟气先进入过滤式除尘器和一级旋风除尘器去除颗粒物后，再依次经过两级木醋液高效分离器、两级冷凝器、高效焦油分离器、罗茨鼓风机、两级高效旋风除尘器、气水分离器、高效过滤净化器、稳压净化器将木醋液、木焦油和生物质燃气分离净化。 排污节点：罗茨风机和泵类产生的噪声；除尘灰、除尘污泥。 净化车间生产工艺流程及排污节点见图3。 图例： 气体 木醋液混合液 水 3、制肥工艺 ⑴原料存储转运 制肥所用原料主要为发酵腐熟的动物粪便，辅料为草木灰、豆粕、骨粉、生物菌剂和包膜剂。生物质炭由炭化车间运至制肥车间内存放，生物菌剂和发酵腐熟的动物粪便和其它辅料进厂后在制肥车间内存放。动物粪便含水率约为25%，且已经过充分发酵腐熟、杀虫灭菌、彻底除臭处理。生产时动物粪便采用铲车送入料仓，其余物料人工用铁锹铲入料仓（1m×1m，位于地下），原辅料通过料仓底部的计量装置计量后由皮带输送机送入破碎机。 排污节点：原料存储转运、入料产生的粉尘。 ⑵破碎 原料通过皮带输送机送至破碎机内将原辅料粉碎成粉状。粉碎机整体布置在地下。破碎粉尘由集气罩收集后引入布袋除尘器处理后由15m排气筒排放。 排污节点：破碎机破碎粉尘，破碎机产生的噪声。 ⑶加菌 在破碎后的原料内加入生物菌剂。 ⑷包装入库 成品经传送带输送至斗式提升机后输送至成品料仓内，料仓下部为包装机的称量斗，包装袋由夹袋装置夹紧，然后打开包装机称量斗卸料门，成品进入包装袋中，然后进行封包送成品区待售。包装工序的粉尘经集气罩收集，布袋除尘器处理后经15m排气筒排放。 排污节点：斗式提升机产生的噪声。 制肥工艺流程及排污节点见图4。 图4 制肥工艺流程及排污节点图 主要污染工序： ⑴废水：冷却用水、出炭喷淋水、水浴除尘器用水及生活污水，不外排。 ⑵废气：本项目废气主要是原料存储转运及切割产生的粉尘；炭化炉、气化炉装料产生的粉尘；制肥车间入料、破碎和包装产生的粉尘。 ⑶噪声：本项目噪声主要来自于破碎机、包装机、风机、泵类等设备运行时产生的噪声，噪声源强为75-90dB(A)。 ⑷固体废物：主要为除尘器产生的除尘灰及职工生活垃圾。 表12 本项目排污节点及治理措施一览表 类别 产生点 主要 污染物 产生 特征 排放 去向 处理措施 废 气 原料存储 转运、切割 粉尘 间断 排入 空气 物料存储在库内进行 炭化炉、气化炉装料 粉尘 间断 装料在生产车间内进行 制肥工序入料、破碎、包装 粉尘 连续 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒排放 噪 声 手提锯 噪声 间断 排入 环境 框架结构车间内使用 破碎机 噪声 连续 框架结构车间内，安装减震基础 循环水泵 噪声 连续 框架结构车间内，安装减震基础 罗茨风机 噪声 连续 框架结构车间内，安装减震基础 除尘风机 噪声 连续 置于风机间内，安装减震基础 斗式提升机 噪声 连续 框架结构车间内，安装减震基础 包装机 噪声 连续 框架结构车间内 固 废 除尘器 除尘灰 间断 不外排 收集后作为原料回用 水浴除尘器 除尘污泥 间断 打捞后回用于生产 职工生活 生活垃圾 间断 集中收集，由环卫部门统一处理

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 (编号) | 污 染 物 名 称 | 处理前产生浓度 及 产 生 量 (单 位) | 排 放 浓 度 及 排 放 量 ( 单 位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料存储转运、装料 | 颗粒物 | 2t/a | 0.2t/a |
|  | 入料、破碎、包装粉尘 | 废气量 | 3600万m3/a | 3600万m3/a |
|  |  | 颗粒物 | 166.67mg/m3 6t/a | 1.67mg/m3 0.06t/a |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 污 染 物 | 除尘器 | 除尘灰 | 30t/a | 0 |
|  | 水浴除尘器 | 除尘污泥 | 1.8t/a | 0 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 1.8t/a | 0 |
| 噪 声 | 噪声源主要是破碎机、风机、泵类等设备运行时产生的噪声，噪声源强为75-90dB(A)。 |
| 其 它 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期主要建设生产车间、成品库、办公及附属设施，建设施工过程中主要污染有：施工设备运行噪声影响，施工扬尘影响，废水及固体废物影响。 1 噪声影响 施工期噪声主要为施工机械及运输车辆产生的噪声。根据类比监测资料，该项目各施工设备及运输车辆在施工阶段产生的噪声强度范围在75～80dB(A)之间。 施工机械噪声影响较大的范围主要在200m以内，项目200m范围内无声环境敏感点，为最大限度避免和减轻施工和交通噪声对周围环境的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求： ⑴施工单位所使用的主要施工机械应选用低噪声机械设备，如选择液压机械取代燃油机械等，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械。 ⑵推土机、挖掘机等设备运行噪声不可避免，因此基础开挖等作业必须在短期内完成，环评要求利用噪声衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备分散安排。 采取上述措施后可减轻施工期噪声对环境的影响。 2 扬尘影响 根据国家环境保护总局、建设部联合发出的《关于有效控制城市扬尘的通知》（环发[2001]56号）精神，以及《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》、《河北省建筑施工与城市道路扬尘整治三年作战计划》等，本工程施工过程中应采取如下防尘和抑尘措施： ⑴施工现场四周设置围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。围挡高度不低于2.5m。 ⑵使用商品混凝土，施工现场严禁搅拌混凝土。 ⑶遇有四级以上大风天气预报或市政府发布空气质量预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、材料切割或其他有可能产生扬尘的作业。 ⑷水泥、石灰粉等建筑材料存放应严密遮盖，严禁露天放置；沙、石、土方等散体材料需遮盖。 ⑸施工现场集中堆放的土方和裸露场地需采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 ⑹建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘。 ⑺建筑垃圾设置垃圾存放点，集中分类堆放，及时清运，堆放高度不得超出围堰高度，并进行苫盖；建筑垃圾在运输时应用苫布覆盖，避免沿途遗洒。 ⑻施工现场建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 ⑼施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 ⑽施工现场出入口需配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设有专人管理，严禁车辆带泥上路。 总之采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，使其对周围环境的影响较小。 3 废水 ⑴施工期废水类别 施工现场不设宿营地，废水有施工废水，主要有混凝土养护废水、主要污染物为SS。 ⑵影响分析 ①混凝土搅拌：本项目采用商品混凝土，不设搅拌站。 ②混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不再蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。 4 固体废物 本项目施工期固体废物主要来自于建筑垃圾。 施工期建筑垃圾以无机废物为主，如废弃的堆土、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。 上述垃圾成分较为简单，数量大，应集中处理，及时清运，根据不同的成分采用不同的处理方式： ⑴清场废物处置：对混凝土废料、含砖、石、砂的杂土及时清运到建设监管部门指定地点。施工时对表层土可集中堆存，用作绿化用土。不适于土地利用的表土可填筑低凹地，或作其它用土。 ⑵施工弃土处置：地基开挖的废土除部分回填外，应统一规划处置，对弃土应设立堆土场，进行集中处置。 ⑶施工生产废料处理：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到建设监管部门指定地点。 采取上述措施，施工期产生的各种固废都可得到合理处置，对外界环境影响较小。

营运期环境影响分析： 大气环境影响分析 1.1大气环境影响评价等级确定 本项目建成后产生的大气污染物主要为原料存储转运产生的粉尘、原料切割产生的粉尘；制肥工序入料、破碎、包装产生的粉尘。原料存储转运及原料切割在封闭车间内进行，粉尘无组织排放；入料、破碎、包装产生的粉尘经设备上方集气罩收集后引入布袋除尘器处理由15m排气筒排放。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，大气环境影响评价分级判据见表13。 表13 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax ≥10% 二级 1%≤Pmax<10% 三级 Pmax<1% ③估算模型参数及估算结果 按照导则要求，评价因子和评价标准表见表14，估算模型参数见表15，点源参数见表16，面源参数见表17，估算所得结果见表18。 表14 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/（µg/m3） 标准来源 PM10 1小时 450 《环境空气质量标准》（GB3096-2012）中PM10二级浓度限值： 24小时平均（日平均）浓度限值150µg/m3的3倍折算为1h平均浓度限值即450µg/m3 表15 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） -- 最高环境温度/℃ 39.6 最低环境温度/℃ -22.7 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 (否 地形数据分辨率/m 90 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 (否 岸线距离/m -- 岸线方向/° -- 表16 本项目点源参数表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放 工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 1 布袋除尘器排气筒 39.677001 118.694826 42 15 0.5 16.98 25 3000 正常 PM10 0.02 表17 本项目面源参数表 编号 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放 工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 原料库 1 无组织 39.675942 118.694972 39 21 39 12 8 7200 正常 PM10 0.028 制肥车间 1 无组织 39.676379 118.694883 42 78 20 78 8 3000 正常 PM10 0.01 表18 最大地面空气预测质量浓度及占标率 污染物 有组织 无组织 最大地面空气预测质量浓度Ci（µg/m3） 浓度占标率Pmax（%） 出现 距离 D10% 最大地面空气预测质量浓度Ci（µg/m3） 浓度占标率Pmax（%） 出现 距离 D10% 制肥车间 PM10 2.8377 0.6306 448m 未出现 31.41 6.98 29m 未出现 原料库 PM10 -- -- -- -- 9.9348 2.2077 60m 未出现 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响评价工作级别划分的规定进行分级，根据统计结果可知（见表19），本项目Pmax为6.98%，确定本项目大气环境评价等级为二级。二级评价范围为5km。二级评价项目可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 1.2污染物排放量核算 ⑴无组织废气 项目原料存储转运、炭化炉、气化炉装料、卸料时会产生粉尘，项目原料年用量为20000t，为棒状树枝干和秸秆等，粉尘产生量较小，少量原料需用手提锯切割。原料存储转运、装料过程产生粉尘量按原料用量的0.01%计算，则产生量约为2t/a，项目原料全部入库堆存，生产时上料和卸料工序在生产车间内进行，其中90%在厂房内自然沉降，粉尘无组织排放约0.2 t/a。通过估算模式AERSCREEN计算可知，原料库及车间外粉尘最大地面浓度为0.0099348mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准中颗粒物周界外浓度最高点1.0 mg/m3的限值要求。 ⑵制肥工序入料、破碎、包装产生的粉尘 ①项目制肥工序，入料、破碎机破碎和包装机包装均会有粉尘产生。项目年生产有机肥20000t，制肥车间入料、破碎、包装工序产生的粉尘量按原料用量的0.03%计算，产生量约为6t/a。设计在配料系统入料口、破碎机和包装机上方设置集气罩，经引风机引入布袋除尘器进行处理后经15m排气筒排放，可处理掉约99%的粉尘。设计烟气处理量为12000m3/h（3600万m3/a），排放量为0.06t/a（排放速率0.02kg/h），排放浓度为1.67mg/m3。排放浓度和排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中颗粒物最高允许排放浓度120 mg/m3，最高允许排放速率3.5 kg/h的限值要求。除尘器收集的除尘灰产生量为可继续作为原料回用于有机肥生产。 ②少量未被收集的粉尘在车间内无组织排放，排放量约为0.03t/a（排放速率0.01kg/h），通过估算模式AERSCREEN计算可知，车间外粉尘最大落地浓度0.03141mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准中颗粒物周界外浓度最高点1.0 mg/m3的限值要求。 项目大气污染物年排放量核算表见表19-表21。 表19 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度 （mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 1 布袋除尘器排气筒 入料、破碎、包装粉尘 颗粒物 1.67 0.02 0.06 有组织排放总计 颗粒物 0.06 表20 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染 防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 制肥车间 入料、破碎、包装 颗粒物 在封闭车间内进行 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1.0 0.03 2 原料库 原料储存转运 颗粒物 在封闭车间内进行 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1.0 0.2 无组织排放总计 颗粒物 0.23 表21 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.29 项目大气环境影响评价自查表见表22。 表22 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km( 评价 因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ ＜500t/a□ 评价因子 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价 标准 评价标准 国家标准( 地方标准□ 附录D□ 其他标准□ 现状 评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （1）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km( 预测因子 预测因子（） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （）h c非正常占标率≤100%□ c非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位数（） 无监测( 评价 结论 环境影响 可以接受(不可以接受□ 大气环境防护距离 距（）厂界最远（）m 污染源年排放量 SO2：（）t/a NOx：（）t/a 颗粒物：（0.29）t/a VOCs：（）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 2 声环境影响分析 ⑴噪声源种类和源强参数 该项目噪声主要为破碎机、风机、泵类等设备运行时的噪声，源强为75-90dB(A)。项目设计将生产设备均布置在生产车间内，除尘风机置于风机间（彩钢结构），车间为钢结构，可隔声10dB(A)，震动设备加装减震基础，可降噪5 dB(A)，可综合降噪15dB(A)。噪声源源强及治理措施见表23，室内噪声源距厂界距离见表24。 表23 噪声源及治理措施一览表 噪声源 数量 台 源强 dB(A) 运行 规律 运行 时数 声源种类 治理措施 破碎机 1 85 连续 10h/d 室内声源 封闭厂房，减震基础，降噪15dB(A) 斗式提升机 2 80 连续 10 h/d 室内声源 封闭厂房，减震基础，降噪15dB(A) 循环水泵 8 75 连续 24 h/d 室内声源 封闭厂房，减震基础，降噪15dB(A) 罗茨风机 2 90 连续 24 h/d 室内声源 封闭厂房，减震基础，降噪15dB(A) 除尘风机 2 80 连续 10 h/d 室内声源 风机间内，减震基础，降噪15dB(A) 表24 室内噪声污染源距厂界距离 单位：(m) 噪声源 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 破碎机 59 145 20 10 斗式提升机 64 120 15 33 循环水泵 34 47 33 92 罗茨风机 47 50 38 95 除尘风机 74 122 5 32 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。 ⑴室内声源等效室外声源计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2（T）=LP1（T）－(TL+6) 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ⑵噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti； 第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S； tj—在T时间内j声源工作时间，S； T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ⑶预测值的计算 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 预测结果见表25。 表25 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点 贡献值 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 47.0 45.6 65 55 达标 达标 南厂界 45.0 44.6 达标 达标 西厂界 50.3 40.1 达标 达标 北厂界 52.6 36.0 达标 达标 由表25可知，拟建项目投产后产噪设备对各厂界的噪声贡献值为昼间45.0～52.6dB(A)，夜间36.0～45.6dB(A)，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。对环境影响较小。 3 废水影响分析 ⑴地表水环境影响分析 本项目生产用水主要为冷却用水补充水、水浴除尘器补充水和少量出炭喷淋水。冷却水为循环冷却水，循环使用，按需补充新水；水浴除尘器用水为循环水，循环使用按需补充，不外排；出炭时少量喷淋水进入生物质炭内或蒸发，无废水外排。 生活用水主要为职工日常盥洗用水，用水量少，水质较简单，泼洒地面抑尘，不外排。 因此，项目无生产生活废水外排。 ⑵地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A，本项目属于地下水环境影响评价项目类别中的Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。 4 固体废物 项目产生的固体废物主要为除尘器产生的除尘灰、水浴除尘器产生的除尘污泥和职工生活产生的生活垃圾。具体情况如下： ⑴一般固废及生活垃圾 除尘灰和除尘污泥分别经收集及打捞后作为原料继续回用于生产。 本项目生活垃圾为职工办公生活垃圾，按每人0.3kg/d计，产生量1.8t/a。生活垃圾中废书报、纸质包装物、塑料、金属和玻璃瓶类等，很多可回收利用，其中的废纸和纸质包装箱等有回收利用价值的固废经收集整理后可出售。不能回收的生活垃圾倒入垃圾箱由环卫部门定期清运，送往垃圾处理场集中处理。 采取上述措施后，本项目固废对环境影响较小。固体废物产生量及处置措施见表26。 表26 固体废物产生量及处置措施 名称 来源 产生量（t/a） 处置方式 处理方式及 处置率 备注 除尘灰 除尘器 30 灰渣和除尘灰收集后作为原料回用于制肥工序，除尘污泥打捞后回用于生产 综合利用100％ 一般 固废 除尘污泥 水浴除尘器 1.8 生活垃圾 办公生活 1.8 环卫部门统一处理 处置率 100％ 一般 固废 5环境风险分析 ⑴ 生物质燃气的性质简介 含有 CO、CO2、H2、甲烷等物质的不能冷凝的气体，热值为 20~25MJ/m3，属于中热值可燃气。 ⑵ 风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1和《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009）有关规定，本项目生物质燃气最大存储量为0.9吨，远小于临界量10吨，不构成重大危险源。 ⑶ 事故预防措施分析 因操作不当，阀门封闭不严，管、罐腐蚀等造成的危险性物品泄漏，不仅污染环境，且可造成火灾、爆炸等事故。因此需采取必要的措施防止泄露发生火灾。应定期对管道进行维护，做气密检查，将潜在泄漏杜绝。安装避雷针和自动检测报警装置，一旦发生泄漏，能立即报警，并开启喷淋装置，进行喷淋处理，降低管道温度，防止燃爆事故发生。 综上所述，在严格落实风险防范措施后，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。 6 总量控制 本项目无废水排放， COD、NH3-N、SO2、NOx排放量均为0t/a；项目特征污染物为颗粒物，有组织排放量为0.06t/a。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求，总量控制的污染物为COD、NH3-N、SO2、NOx。本项目污染物总量控制建议指标如下： 废气：SO2：0t/a、NOx：0t/a； 废水：COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 项目有组织外排污染物为颗粒物，排放量0.06t/a。 7监测计划 根据本建设项目性质与实际情况，建议由当地环境监测部门承担本项目废气和噪声污染源的常规监测工作。监测计划见表27。 表27 全厂污染源监测计划一览表 项目 监测点位 监测项目 监测频次 废气 制肥车间布袋除尘器排气筒 颗粒物 1次/a 厂界 颗粒物 1次/a 噪声 东、南、西、北厂界外1m处 连续等效A声级 1次/a ⑴排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之一，必须实行规范化管理。 ⑵排污口的设置 废气：全厂共1个废气排放口，制肥车间布袋除尘器排气筒1个。 废水：全厂无废水排放口。 ⑶排污口管理的原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查。 ⑷排污口立标和建档 ①排污口立标管理 废气排放口和固体废物贮存场所应按《环境保护图形标志－排污口(源)》（GBl5562.1－1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。 ②排污口建档管理 使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类 型 | 排 放 源 （编号) | 污 染 物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 入料、破碎、包装 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m 排气筒 | 达标排放 |
|  | 原料库、生产车间 | 颗粒物 | 封闭厂房 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 除尘灰 | 集中收集后回用于制肥工序 | 不排放 |
|  | 水浴除尘器 | 除尘污泥 | 打捞后回用于生产 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门统一 清运处理 |  |
| 噪 声 | 生产设备布置在封闭车间内，车间为钢结构，震动设备加装减震基础，厂界噪声贡献值昼间45.0～52.6dB(A)，夜间36.0～45.6dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 |
| 其 它 |  |
| 生态保护措施及预期效果 |
| “三同时”环保设施验收一览表 项目 治理对象 治理措施 数量 处理能力 验收标准 投资 万元 废气 制肥入料、破碎、包装 颗粒物 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 1套 12000m3/h 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中颗粒物最高允许排放浓度120 mg/m3 2 生产车间 颗粒物 封闭厂房 -- -- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准中无组织颗粒物周界外浓度最高点1.0 mg/m3的限值 -- 固废 一般 固废 除尘灰 除尘灰和除尘污泥分别经收集和打捞后作为原料回用于生产 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单 -- 除尘污泥 生活垃圾 集中收集，由环卫部门统一清运处理 -- 噪声 车间 产噪设备置于封闭车间内，震动设备设置减震基础 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类： 昼间65dB（A）夜间55dB（A） 1 其他 根据中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市“散乱污”企业深度整治方案》的通知（唐办传〔2018〕47号），企业厂区环境应达到以下要求：厂区全面实施“两化”，即道路场地硬化、其他区域绿化，道路场地不能有扬尘；生产车间地面采取相应的防渗、防漏和防腐措施，车间实施干湿分离。 4 投资 占总投资的0.20% 7 |

结论与建议

一 结论 1 产业政策 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类第三十八类“环境保护与资源节约综合利用” 第5条“区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材等资源循环利用基地建设”和第15条“‘三废’综合利用及治理工程”，且项目已取得企业投资项目备案信息（滦发改备字〔2018〕155号），项目符合产业政策。 2 厂址选择的合理性分析结论 根据根据滦县国土资源局出具的《关于滦县天善高效立体生态循环农业有限公司农业废弃物能源化利用项目的用地情况说明》、滦县城乡规划局出具的《关于农业废弃物能源化利用项目的说明》及河北滦县经济开发区管理委员会出具的入园证明可知，本项目选址位于河北省滦县经济开发区范围内，占地面积15.4亩。项目符合开发区产业规划，符合“三线一单”要求。项目厂址无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区，项目建设与周边环境相容。因此，项目选址合理。 3环保措施可行性分析结论 ⑴废气： ①无组织废气 项目原料存储转运、炭化炉、气化炉装料、卸料时产生粉尘，项目原料全部入库堆存，生产时上料和卸料工序在生产车间内进行，其中90%在厂房内自然沉降，粉尘无组织排放约0.2t/a。通过估算模式可知，原料库和车间外粉尘最大地面浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准中颗粒物周界外浓度最高点1.0 mg/m3的限值要求。措施可行。 ②制肥工序入料、破碎、包装产生的粉尘 项目制肥工序，入料、破碎机破碎和包装机包装产生的粉尘经设备上方的集气罩收集，经引风机引入布袋除尘器进行处理后由15m排气筒排放，可处理掉约99%的粉尘。经预测，颗粒物排放浓度和排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中颗粒物最高允许排放浓度120 mg/m3，最高允许排放速率3.5 kg/h的限值要求。除尘器收集的除尘灰产生量为可继续作为原料回用于有机肥生产。少量未被收集的粉尘在车间内无组织排放，经预测，制肥车间外粉尘最大落地浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准中颗粒物周界外浓度最高点1.0 mg/m3的限值要求。措施可行。 ⑵废水： 项目生产用水主要为冷凝器用水、水浴除尘器用水和少量出炭喷淋水，冷凝器用水为循环冷却水，循环使用不外排，按需补充新水；水浴除尘器用水循环使用，定期补充，无废水排放；出炭时少量喷淋水进入生物质炭内或蒸发，无废水外排。项目无生产废水外排。 生活用水主要为职工日常盥洗水，水质较简单，浇洒厂区地面抑尘，不外排。 ⑶噪声： 生产设备布置在封闭车间内，震动设备加装减震基础。经预测，厂界噪声贡献值为昼间45.0～52.6dB(A)，夜间36.0～45.6dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。措施可行。 ⑷固体废物： ①除尘器产生的除尘灰、水浴除尘器产生的除尘污泥，分别经收集和打捞后作为原料继续回用于生产； ②生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。 固废均得到妥善处置，措施可行。 4 总量控制 建议总量控制指标为：：COD 0t/a、氨氮 0t/a、SO20t/a、NOx0t/a。项目有组织外排污染物为颗粒物，排放量0.06t/a。 工程项目可行性结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，厂址选择合理，环保措施可行。只要切实落实设计和环评规定的各项污染治理措施和评价中提出的建议，并做到“三同时”，从环境保护角度考虑是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污 口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目生产的污染及对环境造成的影 响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应 选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响 评价技术报告导则》中的要求进行。

# Text boxes

炭化炉

两级高效木醋液分离器

两级冷凝器

高效焦油分离器

罗茨鼓风机

两级高效旋风除尘器

气水分离器

2

图例

气

物料

废气、噪声

原料加工

炭化阶段

预炭化阶段

0.2

干燥阶段

净化装置

出窑卸料

存储转运

成品待售

原料

布袋除尘器+15m排气筒排放

噪声、固废

图3  净化车间生产工艺流程及排污节点图

气柜

稳压净化器

两级高效旋风除尘器

气水分离器

高效过滤净化器

罗茨鼓风机

噪声

过滤式除尘器

废气

入料

0.4

出炭喷淋水-0.4

新水2.6

部分用于制肥

废气、噪声

生物质炭成品入库、待售

1

噪声

高效焦油分离器

水浴除尘器循环水-1

两级高效木醋液分离器

两级冷凝器

水浴除尘器

两级旋风除尘器

旋风除尘器

冷却水池

木醋液混合液收集池

用于发电

气柜

废气

冷却水箱

存储转运

高效过滤净化器

木醋液混合液收集池

加菌

木醋液混合液收集池

废气

原料

装料入炉

冷凝器循环水-2

稳压净化器

生活用水 -0.2

入

窑

炭

化

废气、噪声

破碎

包装入库

废气

过滤式除尘器

噪声

气化炉