榆次宝成加油站原址改扩建项目

竣 工环境保护验收监测报告

建设单位：榆次宝成加油站

编制单位：山西嘉誉检测科技有限公司

二零一八年五月

建设单位：榆次宝成加油站

法人代表：吴宝成

编制单位：山西嘉誉检测科技有限公司

法人代表：姬瑞强

项目负责人：

单位名称：山西嘉誉检测科技有限公司

地    址：山西省太原市高新区学府街122号凯通大厦701

邮    编：030000

电    话：0351-7891552

目录

1验收项目概况	1

1.1项目概况	1

1.2验收工作由来	1

1.3验收工作的组织与启动时间	1

1.4验收范围与内容	2

1.5验收监测及验收报告形成过程	2

2验收依据	3

2.1法律法规	3

2.2技术规范	4

2.3工作依据	4

3工程建设情况	5

3.1地理位置与平面布置	5

3.2建设内容	6

3.3水源及水平衡	7

3.4生产工艺	8

3.4.1工艺流程	8

3.4.2主要生产设备	9

3.5项目变动情况	11

4环境保护设施	12

4.1污染物治理/处置设施	12

4.1.1废水	12

4.1.2废气	12

4.1.3噪声	12

4.1.4固体废物	12

4.2其他环保设施	13

4.2.1环境风险防范设施	13

4.2.2在线监测装置	13

4.2.3其他设施	13

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	13

4.3.1环保设施投资	13

4.3.2“三同时”落实情况	13

5建设项目环境影响报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	15

5.1环境影响评价文件提出的环保措施落实情况	15

5.2环评批复文件提出的环保措施落实情况	15

6验收执行标准	17

6.1标准的确定原则及确定依据	17

6.2执行标准	17

6.3总量要求	18

7验收监测内容	19

7.1环境保护设施调试效果	19

7.1.1废水	19

7.1.2废气	19

7.1.3厂界噪声监测	21

7.1.4固（液）体废物监测	22

8质量保证及质量控制	24

8.1监测分析方法	24

8.2监测仪器	24

8.3人员资质	24

8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	24

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	25

8.5.1 现场监测质量保证	25

8.5.2 监测仪器校准结果	25

9验收监测结论	26

9.1生产工况	26

9.2环境保护设施调试效果	26

9.2.1污染物达标排放监测结果	26

10验收结论	27

附件：

1、榆次区商务粮食局《关于榆次宝成加油站原址改扩建项目办理环评手续的函》（榆商粮函字[2015]19号）

2、晋中市环境保护局榆次区分局《关于榆次宝成加油站原址改扩建项目环境影响报告表的批复》榆环函[2016]20号

3、监测报告

附图：

附图1：地理位置图

附图2：四邻关系图

附图3：平面布置图

附表：

三同时竣工验收登记表

# 1验收项目概况

## 1.1项目概况

项目名称：榆次宝成加油站原址改扩建项目

建设性质：改扩建

建设单位：榆次宝成加油站

建设地点：榆次区经纬路西侧蕴华街79号

建设规模：年销售汽油140吨、柴油90吨

总投资：307.7万元

立项过程：榆次区商务粮食局于2015年12月7日以榆商粮函字[2015]19号同意该项目办理环评手续。

环评报告表编制单位：安徽省四维环境工程有限公司

环评报告表完成时间：2016 年1月

环评审批部门：晋中市环境保护局榆次区分局

环评审批时间及文号：2016年2月2日、榆环函[2016]20号

开工时间：2016年4月

竣工时间：2017年12月

调试时间：2018年2月

申领排污许可证情况：本项目不涉及排污许可证。

## 1.2验收工作由来

2017年12月，本项目已经基本建设完成，按照中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（2017.10.01）和中华人民共和国环境保护部国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017.11.22）的有关规定和要求，榆次宝成加油站启动项目环保验收工作，委托山西嘉誉检测科技有限公司编制了竣工环境保护验收监测报告。

## 1.3验收工作的组织与启动时间

2018年2月，榆次宝成加油站成立了榆次宝成加油站原址改扩建项目竣工环境保护验收工作领导小组，工作领导小组组长由站长担任，下设验收工作组办公室，加油站委托山西嘉誉检测科技有限公司承担竣工环境保护验收现场监测及编制竣工环境保护验收监测报告。

## 1.4验收范围与内容

根据2016年1月，安徽省四维环境工程有限公司编制的《榆次宝成加油站原址改扩建项目环境影响报告表（报批本）》及晋中市环境保护局榆次区分局榆环函[2016]20号“关于榆次宝成加油站原址改扩建项目环境影响报告表的批复”，本次验收范围为榆次宝成加油站原址改扩建项目，验收内容为加油站油罐区、加油枪、加油机及配套的公用及辅助设施。

## 1.5验收监测及验收报告形成过程

榆次宝成加油站委托山西嘉誉检测科技有限公司进行了榆次宝成加油站原址改扩建项目竣工环境保护验收监测工作。山西嘉誉检测科技有限公司对本次改扩建项目进行了现场探勘，查阅了相关资料，于2018年3月8日编制了竣工环境保护验收监测方案。

2018年3月10日～3月11日，山西嘉誉检测科技有限公司对该项目的环保设施进行了全面的现场监测和环境管理检查。

根据中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（2017.10.01）和中华人民共和国环境保护部国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017.11.22）的有关规定和要求，榆次宝成加油站委托山西嘉誉检测科技有限公司编制了《榆次宝成加油站原址改扩建项目竣工环境保护验收监测报告》，现提交环境保护主管部门和环保专家审查，并向社会公示。

# 2验收依据

## 2.1法律法规

1.《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1施行）；

2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1实施）；

3.《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订版，2018.1.1实施）；

4.《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1施行）；

5.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1施行）；

6.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7修订）；

7.《突发环境事件应急管理办法》（2015.6.5施行）；

8. 《建设项目环境保护管理条例》国务院(2017)第682号令；

9.《山西省泉域水资源保护条例》（2010.11.26修订）；

10.《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订版）；

11.《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号)；

12.《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修订本）（2013修订）；

13.《山西省环境保护条例》，2017.3.1施行；

14.《山西省地表水水环境功能区划》DB14/67-2014，2014.2.20实施；

15.山西省环保厅晋环发[2015]25号“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”，2015年2月28日；

16.山西省环保厅晋环发[2015]64号“关于印发《山西省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》的通知”，2015年5月15日；

17.山西省人民政府办公厅“关于印发山西省大气污染防治2016年行动计划的通知”，2016年4月15日；

18.“关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知”，晋环许可函[2018]39号，山西省环境保护厅，2018年1月17日；

19.“晋中市环境保护局关于转发省环保厅《关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》的通知”市环函[2018]61号，晋中市环境保护局，2018年2月5日。

## 2.2技术规范

1.中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017年10月01日；

2.中华人民共和国环境保护部国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》2017年11月22日；

3.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》。

## 2.3工作依据

1.榆次区商务粮食局《关于榆次宝成加油站原址改扩建项目办理环评手续的函》榆商粮函字[2015]19号（2015.12.07）；

2.安徽省四维环境工程有限公司《榆次宝成加油站原址改扩建项目环境影响报告表》（2016.01）；

3.晋中市环境保护局榆次区分局《关于榆次宝成加油站原址改扩建项目环境影响报告表的批复》榆环函[2016]20号（2016.02.02）。

# 3工程建设情况

## 3.1地理位置与平面布置

（1）地理位置

晋中市位于山西省中部，东依太行山与河北省相邻，西濒汾河与吕梁市相望，东北、西北分别是阳泉市、太原市相连，东南、西南分别与长治市、临汾市接壤，地理位置处于东经111°25′~ 114°08′、北纬36°40′~38°05′之间。

榆次区是晋中市行政经济中心所在地，距山西省会太原市28公里。西（北）与太原市、清徐县相接，东（北）寿阳毗邻，南与太谷县交界，东南与和顺县、榆社县相衔，辖区形态不规则。地理坐标：112°34′-113°07′，北纬37°23′-37°53′，东西宽49.9公里，南北长53.7公里，总面积约1328平方公里，其中平原322平方公里，丘陵539平方公里，山地466平方公里。

榆次区地理位置优越，同蒲和石太线铁路在此交汇，太焦线在修文交汇于南同蒲线上，为山西省铁路动脉枢纽之一。公路成网，太（原）旧（关）高速公路、108国道、榆（次）刑（台）公路、榆（次）寿（阳）公路定干线公路四通八达，衔接全省南北及晋中各县，境内公路总长280公里，交通便利。

本项目位于榆次区经纬路西侧蕴华街79号，地理坐标为东经37°41′22.27″，北纬112°42′9.61″，生产规模为年销售汽油140吨，柴油90吨。项目北侧为汽车装潢美容店和韵达快递，南侧为小公园，西侧为空地，东侧为经纬路。本项目地理位置图及四邻关系图见附图1和附图2。

本项目东南距潇河约6800m。本项目环境保护目标有今世阳光住宅小区（SE，260m）、启翔幼儿园（SE，350m）、晋中职业技术学院（E，620m）、韩村（NW，1200m）、领秀铭筑（SE，360m）。

（2）平面布置

本项目占地面积为1800m3，分为加油区、站房和洗车房，储油棚位于罩棚下的油罐区，加油机位于罩棚下；站房位于加油站西侧；洗车房位于加油站南侧。本项目建有3个30m3汽油罐，3个30m3的柴油罐，总储油量180m3，折合计算储油量150m3，本项目为二级加油站。本项目建构筑物为1034m2，钢罩棚275m2（按一般面积计），站房面积248.8m2，洗车房面积61.06m2。

本项目平面布置见附图3。

## 3.2建设内容

本项目主要建设内容包括埋地油罐、站房、加油罩棚、加油岛、洗车房及配套设施等。本项目主要建设内容见表3-1。

表3-1  主要建设内容

| 项目名称 | 环评中要求建设内容 | 实际建设内容 | 与环评对比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 埋地油罐 | 地下直埋式，铸钢混凝土，共6座，30m3柴油储罐2个，30m3车用汽油储罐3个，30m3的甲醇储罐1个。油罐设于地下6m深，拟设在加油站地下，通过管道给加油机泵油，储油罐从北到南依次为柴油罐、汽油罐、甲醇罐、汽油罐、汽油罐、柴油罐，每个油罐设置有2个人孔井，其中1个人孔盖上设有量油孔、液位仪孔、出油管线；另1个人孔盖上设有卸油油气回收口，油罐通气管口装有阻火器；储罐和埋地工艺管道外表面采用加强级防腐绝缘保护层，结构为：冷底子油-热沥青-玻璃布-热沥青-玻璃布-热沥青-聚氯乙烯工业膜，膜厚1.5mm。 | 地下直埋式，铸钢混凝土，单层罐加防渗池，共6座，30m3柴油储罐3个，30m3汽油储罐3个。油罐设于地下6m深，设在加油站地下，通过管道给加油机泵油，每个油罐设置有2个人孔井，其中1个人孔盖上设有量油孔、液位仪孔、出油管线；另1个人孔盖上设有卸油油气回收口，油罐通气管口装有阻火器；储罐和埋地工艺管道外表面采用加强级防腐绝缘保护层，结构为：冷底子油-热沥青-玻璃布-热沥青-玻璃布-热沥青-聚氯乙烯工业膜，膜厚1.5mm。 | 变更 |
|  | 加油罩棚 | 罩棚面积550m2，网架结构 | 罩棚面积550m2，网架结构 | 与环评一致 |
|  | 加油岛 | 2台双枪加油机和2台三枪加油机，共10枪 | 5台双枪加油机，共10枪，3把柴油枪，7把汽油枪 | 变更 |
| 辅助工程 | 站房 | 248.8m2，一层，砖混结构，由办公室、值班室、配电室、财务室、营业室等组成 | 248.8m2，一层，砖混结构，由办公室、值班室、配电室、财务室、营业室等组成 | 与环评一致 |
|  | 洗车房 | 拟设一台全自动汽车机 | 设有洗车设施 | 与环评一致 |
| 公用 工程 | 供水 | 榆次区自来水公司供给 | 榆次区自来水公司供给 | 与环评一致 |
|  | 供电 | 由榆次区供电局供给 | 由榆次区供电局供给 | 与环评一致 |
|  | 排水 | 洗车废水经隔油池沉淀处理后与生活污水一起进入化粪池（1个，16m3）预处理后排入加油站东侧的市政管网 | 洗车废水经沉淀处理后与生活污水一起进入化粪池预处理后排入加油站东侧的市政管网 | 与环评一致 |
|  | 供暖 | 电采暖 | 电采暖 | 与环评一致 |
|  | 消防 | 灭火器、灭火毯 | 灭火器、灭火毯 | 与环评一致 |
| 环保 工程 | 垃圾收集桶 | 若干个 | 若干个 | 与环评一致 |
|  | 卸油、加油油气回收系统 | 1套，2级油气回收，预留3次油气回收设备接口 | 1套1次油气回收，7套2级油气回收 | 变更 |
| 依托工程 | 供水 | 依托榆次区自来水公司供给 | 依托榆次区自来水公司供给 | 与环评一致 |
|  | 供电 | 由榆次区供电局供给 | 由榆次区供电局供给 |  |
|  | 排水 | 市政污水管网 | 市政污水管网 |  |

原有工程为三级加油站，设有4个地下直埋式储油罐：1个3.5m3的汽油储罐，1个11m3的汽油储罐，1个12m3的汽油储罐，1个5m3的柴油储罐。原有工程主要生产设备与本项目的依托关系见下表。

表3-2  原有工程主要设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单枪加油机 |  | 2台 | 全部拆除 |
| 2 | 双枪加油机 |  | 1台 | 全部拆除 |
| 3 | 汽油储罐 | 12m3 | 1个 | 拆除 |
| 4 | 汽油储罐 | 11m3 | 1个 | 拆除 |
| 5 | 汽油储罐 | 3.5m3 | 1个 | 拆除 |
| 6 | 柴油储罐 | 5m3 | 1个 | 拆除 |
| 7 | 8kg手提式干粉灭火器 |  | 12个 | 拆除 |
| 8 | 35kg干粉灭火器 |  | 2 | 拆除 |
| 9 | 消防沙 |  | 1 | 拆除 |

## 3.3水源及水平衡

（1）给水

本项目用水由榆次区自来水公司供给，用水主要为职工生活用水、洗车用水、道路洒水和绿化用水。

（2）排水

排水主要为职工生活污水和洗车废水。洗车废水经沉淀池处理后和其余废水一起进入化粪池处理后排入加油站东侧的市政管网，最终进入晋中市第二污水处理厂。

本项目水平衡图见图3-1。

图3-1  本项目水平衡图

## 3.4生产工艺

### 3.4.1工艺流程

加油站工艺流程图如下所示。

本项目采用的工艺流程是常规的自吸流程：成品油罐车来油先卸到地下直埋卧式储油罐中，加油机本身自带的泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油，其工艺流程如下图所示。

图3-2  工艺流程图

加油站设置了油气回收系统，包括一次油气回收系统，二次油气回收系统。

一次油气回收系统：卸油油气回收系统为将油罐汽车卸油时产生的油气，通过密闭方式收集进入油罐汽车罐内的系统。将埋地油罐的气相空间和汽车槽车的气相空间通过油气回收管线（埋地）及卸车软管连通，将原来油罐内散逸的油气收集至汽车槽车内，实现卸油与油气等体积置换，控制油气外排。

二次油气回收系统：二次回收是指加油机对汽车加油过程中，产生的油气通过安装油气回收设备的回收。

### 3.4.2主要生产设备

本项目主要生产设备见表3-3。

表3-3  主要生产设备

| 序号 | 环评中要求建设情况 | 实际建设情况 | 与环评对比 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |  |
| 主体设备 | 汽油油罐 | 30m3 | 3 | 汽油油罐 | 30m3 | 3 | 与环评一致 |
|  | 柴油油罐 | 30m3 | 2 | 柴油油罐 | 30m3 | 3 | 变更 |
|  | 甲醇储罐 | 30m3 | 1 |  |  |  | 取消 |
|  | 三枪加油机 |  | 2 |  |  |  | 取消 |
|  | 双枪加油机 |  | 2 | 双枪加油机 |  | 5 | 变更 |
|  | 全自动洗车机 |  | 1 | 洗车设施 |  | 1 | 与环评一致 |
| 辅助设备 | 潜油泵 |  | 1 | 潜油泵 |  | 1 | 与环评一致 |
|  | 液位仪 | TC41 6个探针、1套系统 | 1 | 液位仪 | TC41 6个探针、1套系统 | 1 |  |
|  | 静电接地报警仪 | HZSM-JOP | 1 | 静电接地报警仪 |  | 1 |  |
|  | 加油油气回收装置 |  | 1 | 加油油气回收装置 |  | 1 | 与环评一致 |
|  | 卸油油气回收装置 |  | 1 | 卸油油气回收装置 |  | 1 | 与环评一致 |
|  | 油气回收泵 | HSP01 | 2 | 油气回收泵 |  | 2 | 与环评一致 |
|  | 油气回收枪 |  | 2 | 油气回收枪 |  | 7 | 变更 |
|  | 油气分离接头 |  | 4 | 油气分离接头 |  | 4 | 与环评一致 |
|  | 拉断闸 |  | 10 | 拉断闸 |  | 10 |  |
|  | 一寸球阀 |  | 2 | 一寸球阀 |  | 2 |  |
| 公用设备 | 应急照明灯 |  | 4 | 应急照明灯 |  | 4 | 与环评一致 |
|  | 发电机 |  | 1 | 发电机 |  | 1 |  |

本项目消防设施见表3-4。

表3-4  消防设施一览表

| 序号 | 地点 | 环评中要求建设情况 | 实际建设情况 | 与环评对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消防器材名称 | 数量 | 消防器材名称 | 数量 |  |
| 1 | 油罐区 | 35kg推车式干粉灭火器 | 2台 | 35kg推车式干粉灭火器 | 2台 | 与环评一致 |
|  |  | 消防毯 | 5块 | 消防毯 | 5块 |  |
|  |  | 8kg手提式干粉灭火器 | 4具 | 8kg手提式干粉灭火器 | 4具 |  |
|  |  | 消防沙池 | 4m3 | 消防沙池 | 4m3 |  |
|  |  | 消防铲 | 2把 | 消防铲 | 2把 |  |
|  |  | 消防桶 | 2个 | 消防桶 | 2个 |  |
| 2 | 加油机 | 8kg手提式干粉灭火器 | 4具 | 8kg手提式干粉灭火器 | 4具 | 与环评一致 |

## 3.5项目变动情况

本项目建设过程中部分内容发生了变化，项目变动情况见表3-5。

表3-5 该项目实际建设变更一览表

| 类别 | 环评中工程内容 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 埋地油罐 | 地下直埋式，铸钢混凝土，共6座，30m3柴油储罐2个，30m3车用汽油储罐3个，30m3的甲醇储罐1个。 | 地下直埋式，铸钢混凝土，单层罐加防渗池，共6座，30m3柴油储罐3个（甲醇罐变更为柴油，容积不变），30m3汽油储罐3个。 |
|  | 加油岛 | 2台双枪加油机和2台三枪加油机，共10枪 | 5台双枪加油机，共10枪，3把柴油枪，7把汽油枪 |
| 环保工程 | 卸油、加油油气回收系统 | 1套，2级油气回收，预留3次油气回收设备接口 | 1套1次油气回收，7套2级油气回收 |

# 4环境保护设施

## 4.1污染物治理/处置设施

### 4.1.1废水

本项目运营期产生的废水为生活废水、洗车废水。

洗车废水经沉淀池处理后和其余废水一起进入化粪池处理后排入加油站东侧的市政管网，最终进入晋中市第二污水处理厂。

洗车废水处理后达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2间接排放标准，生活污水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准，一同排入市政污水管网，最终进入晋中市第二污水处理厂集中处理。厂区设有1个废水排口。

### 4.1.2废气

本项目产生的废气主要为卸油过程中大呼吸排放的非甲烷总烃；储油过程中小呼吸排放的非甲烷总烃；机动车加油过程排放的非甲烷总烃；作业跑冒滴漏过程排放的非甲烷总烃。

本项目设有油气回收系统，设有1套1次油气回收系统，7套2次油气回收系统。

### 4.1.3噪声

本项目运营后主要噪声源为机动车噪声和备用发电机噪声。在加油站出入口设警示牌，禁止车辆鸣笛，可有效减少车辆鸣笛产生的瞬时高噪音对周围环境的影响。备用发电机置于发电机房内，隔声减噪，基础减振。

### 4.1.4固体废物

本项目产生的固废主要为生活垃圾、储油罐定期清洁固废。

本项目年生活垃圾产生量约1.825t/a。生活垃圾运往环卫部门指定地点，由环卫部门统一收集处理，不会对环境产生影响。

储油罐定期清洁固废：储油罐清洁固体废物主要是清罐时产生的罐底淤积物，这些固体废物都属于危险废物。储油罐清理为5-8年一个周期，本项目共6个30m3油罐，总储罐容积为l80m3，则清洁固废产生量平均为1.44t/a，油罐清理委托有资质单位进行清理，站区不储存。

## 4.2其他环保设施

### 4.2.1环境风险防范设施

该加油站结合实际状况成立了以站长为组长的环保机构负责环境管理工作。本项目加油站项目油罐区、储油罐及输油管线已做防腐、防渗处理，并安装液位仪、防溢油装置及防雷、防静电装置。确保生产不会对地下水造成影响。

### 4.2.2在线监测装置

本工程不涉及固定且连续排放的污染源，所以不设置在线监测装置。

### 4.2.3其他设施

本项目站址周边进行了硬化及绿化。

## 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

### 4.3.1环保设施投资

本项目实际总投资为307.7万元，其中环保投资11.2万元，占实际建设总投资的3.64%，本项目环保投资情况见表4-1。

表4-1 环保投资一览表

| 类型 | 排放源 | 污染物 | 环评中环保措施 | 估计投资（万元） | 实际环保措施 | 实际投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 储油罐、加油机 | 非甲烷总烃 | 卸油油气回收系统 | 3.5 | 1套1次油气回收系统，7套2次油气回收系统 | 3.5 |
| 噪声 | 机动车、加油机、各种泵类、发电机等 | 噪声 | 购买低噪声设备，各类泵体安装于地下，发电机采取基础减震、置于室内，对进出车辆加强管理，限制鸣笛 | 5.0 | 选用低噪声设备，各类泵体安装于地下，发电机采取基础减震、置于室内，对进出车辆加强管理，限制鸣笛 | 5.0 |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶 | 0.4 | 设置垃圾桶 | 0.4 |
| 废水 | 洗车废水 | 废水 | 隔油沉淀池 | 2.3 | 沉淀池 | 1.3 |
| 绿化 | 3.5 | 站区进行了绿化 | 1 |
| 合计 |  | 14.7 |  | 11.2 |

### 4.3.2“三同时”落实情况

本项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价。项目建设后，公司为更好的执行“三同时”制度，积极与设计单位、施工单位沟通，在设计、施工阶段，落实环保设施同时设计、同时施工、同时投产运行，本项目环保设施在设计、施工阶段均按照环评要求进行了设计施工，较好的执行了环保设施“三同时”制度。

2015年12月7日，榆次区商务粮食局《关于榆次宝成加油站原址改扩建项目办理环评手续的函》（榆商粮函字[2015]19号）同意本项目办理环评手续；2016年1月，安徽省四维环境工程有限公司编制完成了《榆次宝成加油站原址改扩建项目环境影响报告表》；2016年2月2日，晋中市环境保护局榆次区分局《关于榆次宝成加油站原址改扩建项目环境影响报告表的批复》（榆环函[2016]20号）对其进行了批复。2016年4月本项目开始建设，2017年6月建设完成。目前该工程的主体工程及环保设施工程已完成。

# 5建设项目环境影响报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

### 5.1.1环评结论

1、产业政策

本项目属于成品油批发行业，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版），本项目不属于限制类和淘汰类。因此，本项目的建设符合国家的产业政策。

2、项目选址

本项目位于榆次区经纬路西侧蕴华街79号，在原厂址内进行改扩建；建设单位已于2005年9月8日取得了中华人民共和国集体土地使用证（市集用（2015）第012855号）。

项目周围无风景名胜区、文物保护单位等敏感目标制约本项目发展；符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）相关规定。

加油站属易燃易爆场所，本项目在工程设计上对风险防范考虑较为周全，具有针对性，可操作性强。这些措施只要切实落实和严格执行，能有效地降低风险。建设方如果能从降低环境风险的角度加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，则可使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上，本工程从环境风险上讲是可行的。

3、清洁生产

该加油站采用国内成熟的设备和工艺，突出经济性、合理性和先进性。该加油站产生的“三废”较少，大气污染物、噪声达标排放，废水、固废合理处置，降低了资源、能源消耗和污染物的产生量，达到了国内间类型加油站的一般水平，符合清洁生产相关要求。

4、达标排放

项目采用大小呼吸阀装置减少非甲烷总烃的排放，且安装加、卸油油气回收装置；且加油站位于道路边，站址开阔，空气流动性好，排放的烃类有害物质量小，经大气扩散后，对周围环境影响较小。废水主要为生活污水和洗车废水，产生的洗车废水经隔油沉淀池处理后与生活污水一起进入化粪池（1个，16m3）处理后排入加油站东侧的市政管网，最终进入晋中市第二污水处理厂。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类和4类标准。

5、总量控制

本项目供暖采用电采暖；废水主要为生活污水和洗车废水，产生的洗车废水经隔油沉淀池处理后与生活污水一起进入化粪池（1个，16m3）处理后排入加油站东侧的市政管网，最终进入晋中市第二污水处理厂。

因此本项目不设总量控制指标。

6、对区域环境的影响

本建设项目按照环评中规定的污染治理措施实施后，对周围环境影响较小，不会恶化当地的环境质量。因此通过本项目工程分析以及环境影响分析后认为，本项目各种污染物采取各项治理措施后对周围环境影响较小。

综上所述，榆次宝成加油站原址改扩建项目符合国家产业政策和环保政策，符合城市总体规划要求及土地利用政策，站址选择合理可行，在采取评价要求的各项环保措施后，对区域环境质量造成影响很小，从环境保护角度讲该项目的建设是可行的。

### 5.1.2本项目实际建设情况

由于实际建设内容较原环评基本一致，无重大变更，因此本次验收以环评报告书提出的环保措施进行调查。环评要求要求及落实情况见表5-1。

表5-1 环评的环保要求及实际完成情况一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物名称 | 环评要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 储油罐、加油机 | 非甲烷总烃 | 设大小呼吸阀装置减少非甲烷总烃的排放、设置1次油气回收装置，2次油气回收装置，预留三级油气同收设备接口 | 设大小呼吸阀装置减少非甲烷总烃的排放、设置1套1次油气回收装置，7套2次油气回收装置 |
|  | 甲醇储罐 | 甲醇 | 无组织排放 | 甲醇储罐取消，改为柴油罐 |
| 水污染物 | 办公生活、洗车 | 生活污水、洗车废水 | 产生的洗车废水经隔油沉淀池处理后与生活污水一起进入化粪池（1个，l6m3）处理后排入加油站东侧的市政管网，最终进入晋中市第二污水处理厂 | 产生的洗车废水经沉淀池处理后与生活污水一起进入化粪池处理后排入加油站东侧的市政管网，最终进入晋中市第二污水处理厂 |
| 固 体 废 物 | 储油罐 | 清洁固废 | 中国石油化工股份有限公司山西晋中石油分公司统一清理油罐以及废油处理 | 委托有资质单位进行清理，站区不储存 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 分类收集后由环卫部门统一处置 | 分类收集后由环卫部门统一处置 |
| 噪 声 | 过往车辆 | 噪声 | 加油站出入口设警示牌，禁止车辆鸣笛 | 加油站出入口设警示牌，禁止车辆鸣笛 |
|  | 备用发电机 | 噪声 | 发电机房，隔声降噪 | 发电机房，隔声降噪 |
| 绿化 | 站内可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物，站内地面全部硬化等 | 站内地面全部硬化，进行了绿化 |

## 5.2环评批复文件提出的环保措施落实情况

### 5.2.1审批部门审批决定

2016年2月2日，晋中市环境保护局榆次区分局《关于榆次宝成加油站原址改扩建项目环境影响报告表的批复》（榆环函[2016]20号）对其进行了批复，批复主要要求如下：

一、你单位拟在市城区经纬路西侧蕴华街7 9号原站址建设加油站改扩建项目。建设规模为二级加油站，设置6个地埋式储油罐。项目建设内容为拆除原有站房设施，改建油罐区、加油机罩棚及更新加油机等。总投资307.7万元，环保投资14.7万元。根据榆商粮函字[2015] 19号、专家评审意见以及《报告表》总结论，项目建设符合国家产业政策，在严格落实环评规定的各项环保对策措施和本批复要求的前提下，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。项目的建设及运营应按照国家有关政策规定依法办理发改、商务、国土、建设规划、消防、安监、质监等所涉及行政管理部门的相关行政许可手续。

二、在本项目设计和建设中，要重点做好以下工作：

1、本项目建设单位必须按照环评要求，严格落实改建施工期各项污染防治措施，重点是拆除的原废油罐交由资质单位安全处置，其拆除清理过程中产生的废油渣及含油棉纱等危险废物交由危废资质单位处置。

2、本项目洗车废水经隔油沉淀处理后与办公生活污水经防渗化粪池收集后全部排入城市污水管网，最终进晋中市第二污水处理厂集中处理；站区冬季采暖设施、饮用水设施和夏季制冷设施均采用电清洁能源；不得利用渗坑或向周边环境随意外排各类废水及自行建设使用燃煤锅炉。

3、本项目油罐区油罐、汽车卸油、车辆加油等作业过程中成品油会以气态形式逸出（非甲烷总烃），应按照环评要求合理配置油气一次、二次回收装置，确保油气排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）规定的排放限值；储油罐内外表面、输油管线、油罐罐池及罐区地面等均应做好防腐、防渗处理。

4、本项目主要噪声源为加油泵、发电机等设备。产噪设备应置于封闭空间内，并采取基础减振、隔声消音等防治措施，同时加强站区出入车辆的管理，确保站区噪声达标排放。

5、本项目储油罐定期清理时应聘请专业资质单位清理，清理产生的废油渣及含油的棉纱或锯末等危险废物送有相应危废处置资质的单位安全处置，不得违反国家规定随意排放、倾倒和处置，并严禁向无危废处置许可资质的单位或个人提供或委托其收集、贮存、利用、处置危险废物；生活垃圾等一般固废集中收集后送政府指定地点处置，

三、榆次宝成加油站做为项目责任主体，在项目按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）建设时必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工使用的环境保护“三同时”制度。在项目建成并落实环境风险专项评价中有关环境风险应急防范措施后，建设单位要及时按《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的有关规定办理竣工环境保护验收等手续，经验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、相关监察中队要按照工作职责负责对该项目“三同时”执行情况进行现场监督检查和日常管理工作。

### 5.2.2环评批复文件提出的环保措施落实情况

表5-2  环评审批要求及完成情况一览表

| 环评批复要求 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 本项目洗车废水经隔油沉淀处理后与办公生活污水经防渗化粪池收集后全部排入城市污水管网，最终进晋中市第二污水处理厂集中处理；站区冬季采暖设施、饮用水设施和夏季制冷设施均采用电清洁能源；不得利用渗坑或向周边环境随意外排各类废水及自行建设使用燃煤锅炉。 | 产生的洗车废水经沉淀池处理后与生活污水一起进入化粪池处理后排入加油站东侧的市政管网，最终进入晋中市第二污水处理厂；冬季采暖，夏季制冷采用电空调，饮用水采用电加热。 |
| 本项目油罐区油罐、汽车卸油、车辆加油等作业过程中成品油会以气态形式逸出（非甲烷总烃），应按照环评要求合理配置油气一次、二次回收装置，确保油气排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)规定的排放限值；储油罐内外表面、输油管线、油罐罐池及罐区地面等均应做好防腐、防渗处理。 | 设有1套1次油气回收系统，7套2次油气回收系统，确保油气排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)规定的排放限值；储油罐内外表面、输油管线、油罐罐池及罐区地面等均应做好防腐、防渗处理。 |
| 本项目主要噪声源为加油泵、发电机等设备。产噪设备应置于封闭空间内，并采取基础减振、隔声消音等防治措施，同时加强站区出入车辆的管理，确保站区噪声达标排放。 | 加油泵、发电机置于封闭空间内，并采取基础减振、隔声消音等防治措施，同时加强站区出入车辆的管理，确保站区噪声达标排放。 |
| 本项目储油罐定期清理时应聘请专业资质单位清理，清理产生的废油渣及含油的棉纱或锯末等危险废物送有相应危废处置资质的单位安全处置，不得违反国家规定随意排放、倾倒和处置，并严禁向无危废处置许可资质的单位或个人提供或委托其收集、贮存、利用、处置危险废物；生活垃圾等一般固废集中收集后送政府指定地点处置。 | 储油罐定期清理时委托有资质单位进行处理，清理产生的废油渣及含油的棉纱或锯末等危险废物由清理单位进行处理，站区不储存；生活垃圾等一般固废集中收集后送政府指定地点处置。 |

# 6验收执行标准

## 6.1标准的确定原则及确定依据

根据国家环保总局（1999）第3号令《环境标准管理办法》“建设项目设计、施工、验收及投产后，均应执行经环境保护行政主管部门在批准的建设项目环境影响报告书（表）中所确定的污染物排放标准”的要求，竣工验收执行环评批准标准。

该项目环境影响报告表批准日期为2016年2月，按环境空气质量功能区分类，该厂所在区域为二类区。

## 6.2执行标准

无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。

生活污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准。

洗车废水排放执行《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2间接排放标准。

运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值，厂界环境噪声排放限值为昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）；属于危险废物的应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）的规定处置。

执行标准限值见表 6-1~6-4。

表6-1  大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 厂界外浓度最高点 | 4.0 |

表6-2  污水排入城镇下水道水质标准 （单位：mg/L）

| 污染物 | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放浓度 | 500 | 350 | 400 | 45 |

表6-3  汽车维修业水污染物排放标准（单位：mg/L）

| 污染物 | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 石油类 | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放浓度 | 300 | 150 | 100 | 25 | 10 | 10 |

表6-4  工业企业厂界环境噪声排放标准  等效声级Leq：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4a类 | 70 | 55 |

## 6.3总量要求

本项目不涉及总量控制要求。

# 7验收监测内容

## 7.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染物治理设施去除率的监测，来说明环境保护设施调试效果。

本次监测期间，加油站正常运行。

### 7.1.1废水

本项目运营期产生的废水为生活废水、洗车废水。

洗车废水经沉淀池处理后和其余废水一起进入化粪池处理后排入加油站东侧的市政管网，最终进入晋中市第二污水处理厂。

### 7.1.2废气

山西嘉誉检测科技有限公司于2018年3月10-11日对厂界无组织废气进行了监测，监测项目为厂界无组织的非甲烷总烃排放浓度。监测频次为连续2天，每天3次。

7.1.2.1有组织排放

本项目无固定的废气污染源，所以未监测。

7.1.2.2无组织排放

1）监测内容

表7-1  监测点位、项目、频次一览表

| 监测类别 | 监测点名称 | 布点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染源 | 厂界无组织 | 上风向布设1个监测点位，下风向布设3个监测点位 | 非甲烷总烃 | 连续监测2天，每天监测3次 |

2）监测分析方法

监测分析方法见表7-2。

表7-2  监测分析方法一览表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 检出限 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | 0.02mg/m3 | HJ/T38-1999 |

3）监测点位

图7-1  厂界无组织监测点位图

4）监测结果

表7-3  厂界无组织废气监测结果

| 名称 | 监测日期 | 监测频次 | 监测项目 | 参照点1 | 监控点2 | 监控点3 | 监控点4 | 最大值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界无组织 | 3 月 10 日 | 1次 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 1.02 | 1.34 | 1.22 | 1.15 | 1.34 | 4.0 |
|  |  | 2次 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 1.10 | 1.32 | 1.38 | 1.18 | 1.38 | 4.0 |
|  |  | 3次 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 1.09 | 1.32 | 1.23 | 1.25 | 1.32 | 4.0 |
|  | 3 月 11 日 | 1次 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 1.02 | 1.26 | 1.34 | 1.26 | 1.34 | 4.0 |
|  |  | 2次 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 1.13 | 1.27 | 1.30 | 1.27 | 1.30 | 4.0 |
|  |  | 3次 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 1.14 | 1.29 | 1.17 | 1.38 | 1.38 | 4.0 |
| 备注 | 3月10日： 第1次：气压：93.5Kpa、气温：5.5℃ 风速：1.7m/s、风向：312° 第2次：气压：92.7Kpa、气温：13.2℃ 风速：2.3m/s、风向：327° 第3次：气压：92.4Kpa、气温：17.7℃ 风速：2.2m/s、风向：320° 3月11日： 第1次：气压：93.5Kpa、气温：6.2℃ 风速：1.8m/s、风向：326° 第2次：气压：92.6Kpa、气温：14.0℃ 风速：2.5m/s、风向：331° 第3次：气压：92.4Kpa、气温：18.5℃ 风速：2.1m/s、风向：308° |

监测结果表明：监测期间厂界无组织非甲烷总烃浓度达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准规定的要求，达标率为100%。

### 7.1.3厂界噪声监测

本次验收厂界噪声共监测2天，每天昼夜各测1次，监测点位设于厂界四周。

1）监测内容

表7-4  噪声监测内容一览表

| 监测类别 | 监测点名称 | 布点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 厂界四周 | 厂界四周 | L10、L50、L90及Leq | 连续监测2天，昼夜各监测1次 |

2）监测分析方法

监测分析方法见表7-5。

表7-5  监分析测方法一览表

| 类别 | 项目 | 监测分析方法 | 方法来源 | 方法最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | -- |

3）监测点位

图7-2 厂界噪声监测点位图

4）监测结果

表7-6  厂界噪声监测结果一览表

| 编号 | 监测地点 | 2018年3月10日 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
|  |  | Leq | L10 | L50 | L90 | Leq | L10 | L50 | L90 |
| 1 | 厂界 | 北1# | 57.8 | 60.8 | 56.8 | 52.2 | 47.5 | 48.6 | 47.4 | 45.8 |
| 2 |  | 西2# | 56.4 | 59.2 | 55.6 | 51.8 | 45.0 | 46.8 | 44.8 | 41.8 |
| 3 |  | 南3# | 59.3 | 62.6 | 58.2 | 50.2 | 47.9 | 49.2 | 48.2 | 45.2 |
| 4 |  | 东4# | 62.7 | 64.2 | 62.6 | 60.6 | 51.8 | 54.4 | 50.8 | 50.0 |
| 编号 | 监测地点 | 2018年3月11日 |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
|  |  | Leq | L10 | L50 | L90 | Leq | L10 | L50 | L90 |
| 1 | 厂界 | 北1# | 57.3 | 60.4 | 56.2 | 52.0 | 47.8 | 50.0 | 47.2 | 43.2 |
| 2 |  | 西2# | 55.5 | 58.8 | 54.4 | 47.0 | 45.4 | 48.6 | 43.2 | 40.6 |
| 3 |  | 南3# | 57.9 | 61.4 | 56.4 | 50.2 | 47.3 | 48.4 | 47.2 | 43.8 |
| 4 |  | 东4# | 61.7 | 64.2 | 61.4 | 57.8 | 52.3 | 55.0 | 51.6 | 46.2 |
| 标准值 | 1-3#：60 4#：70 | 1-3#：50 4#：55 |
| 达标率 | 100% | 100% |

监测结果表明：厂界噪声等效声级1#、2#、3#点：昼间55.5-59.3dB(A)，夜间45.0-47.9dB(A)，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。4#点：昼间61.7-62.7dB(A)，夜间51.8-52.3dB(A)，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。

### 7.1.4固（液）体废物监测

7.1.4.1 危险废物

本项目产生的固废为储油罐定期清洁固废。

储油罐定期清洁固废：储油罐清洁固体废物主要是清罐时产生的罐底淤积物，这些固体废物都属于危险废物。储油罐清理为5-8年一个周期，本项目共6个30m3油罐，总储罐容积为l80m3，则清洁固废产生量平均为1.44t/a，油罐清理委托有资质单位进行清理，站区不储存。不涉及监测。

7.1.4.2 一般固废

本项目产生的一般固废主要为生活垃圾。

本项目年生活垃圾产生量约1.825t/a。生活垃圾运往环卫部门指定地点，由环卫部门统一收集处理，不会对环境产生影响，不进行监测。

# 8质量保证及质量控制

本次验收监测，榆次宝成加油站委托山西嘉誉检测科技有限公司完成，为保证本次验收监测结果的准确性和代表性，《空气和废气监测分析方法（第四版）》、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关要求，结合本次监测工作内容，在监测人员、现场采样、监测分析及数据处理等方面制定了质量保证措施。

本次竣工验收监测时间为2018年3月10日～3月11日。

## 8.1监测分析方法

监测项目采样、分析所用方法采用国家标准方法或国家统一的方法，详见表8-1。

表8-1 监测分析方法

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 检出限 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | 0.02mg/m3 | HJ/T38-1999 |
| 噪声 | Leq、 L90、L50、L10、SD |  |  | GB12348-2008 |

## 8.2监测仪器

在监测之前对现场采样仪器进行了校准。

## 8.3人员资质

监测人员及持证上岗资格证号见表 8-3。

表 8-3 监测人员及持证上岗情况一览表

| 监测工作 | 朱之玉 | 王帅 | 霍鹏伟 | 李俊颜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上岗证号 | SHJY2017006 | SHJY2017010 | SHJY2016287 | SHJY2016286 |

## 8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

无组织废气：

（1）无组织废气严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）的有关规定要求进行采样点位的布设。

（2）采样前对采样系统的气密性进行认真检查，确认无漏气现象后方可进行采样。

（3）采样前对每台采样器进行流量计校准工作，流量误差应不大于5％，采样时流量应稳定。

## 8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

### 8.5.1 现场监测质量保证

1、厂界噪声的测量按照《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的国家标准方法进行，测点选在工业企业厂界外1米、高度1.2米以上。

2、每次测量前、后必须在测量现场进行声学校准，其前、后示值偏差不得大于0.5dB，否则测量结果无效。

3、测量应在无雨雪、无雷电天气、风速为5米/秒以下进行。

### 8.5.2 监测仪器校准结果

噪声监测仪器校准结果见表8-4。

表 8-4 噪声监测仪器校准结果

| 仪器名称及型号 | 仪器编号 | 校准项目 | 被校准仪器示值 | 允差 | 校准 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测试前 | 测试后 |  |  |
| AWA5688多功能声级计 | LYCZS-04 | 声学校准dB | 94.0 | 93.8 | 94.1 | ±0.5 | 合格 |

# 9验收监测结论

## 9.1生产工况

本次验收监测期间，加油站正常运行，环保设施运行正常，依据《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中要求的：验收监测应在工况稳定、全厂生产负荷达到设计的75%以上（含75%）、环境保护设施运行正常的情况下进行，公司生产工况符合验收监测条件。本次验收时加油站正常运行。

## 9.2环境保护设施调试效果

### 9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1废气

无组织排放废气：本次验收对厂界无组织污染进行了监测，主要监测内容包括非甲烷总烃的无组织排放。

监测结果表明：监测期间厂界无组织非甲烷总烃浓度达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准规定的要求，达标率为100%。

9.2.1.2厂界噪声

本次验收对厂界噪声进行了监测，本项目站址四周各设一个监测点，监测结果表明：厂界噪声等效声级1#、2#、3#点：昼间55.5-59.3dB(A)，夜间45.0-47.9dB(A)，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。4#点：昼间61.7-62.7dB(A)，夜间51.8-52.3dB(A)，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。

9.2.1.3污染物排放总量核算

本项目不涉及总量。

# 10验收结论

（1）废水

本项目运营期产生的废水为生活废水、洗车废水。

洗车废水经沉淀池处理后和其余废水一起进入化粪池处理后排入加油站东侧的市政管网，最终进入晋中市第二污水处理厂。

（2）废气

本项目产生的废气主要为卸油过程中大呼吸排放的非甲烷总烃；储油过程中小呼吸排放的非甲烷总烃；机动车加油过程排放的非甲烷总烃；作业跑冒滴漏过程排放的非甲烷总烃。

本项目设有油气回收系统，设有1套1次油气回收系统，7套2次油气回收系统。

无组织排放废气：本次验收对厂界无组织污染进行了监测，主要监测内容包括非甲烷总烃的无组织排放。

监测结果表明：监测期间厂界无组织非甲烷总烃浓度达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准规定的要求，达标率为100%。

（3）厂界噪声

监测结果表明：厂界噪声等效声级1#、2#、3#点：昼间55.5-59.3dB(A)，夜间45.0-47.9dB(A)，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。4#点：昼间61.7-62.7dB(A)，夜间51.8-52.3dB(A)，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。

（4）固体废物本项目产生的固废主要为生活垃圾、储油罐定期清洁固废。

生活垃圾运往环卫部门指定地点，由环卫部门统一收集处理，不会对环境产生影响。

储油罐定期清洁固废：储油罐清洁固体废物主要是清罐时产生的罐底淤积物，这些固体废物都属于危险废物。储油罐清理为5-8年一个周期，本项目共6个30m3油罐，总储罐容积为l80m3，则清洁固废产生量平均为1.44t/a，油罐清理委托有资质单位进行清理，站区不储存。