新疆ADSS自承式架空光缆

架空光缆，新疆ADSS，ADSS厂家

新疆ADSS自承式架空光缆，江苏兴海线缆有限公司是一家专业生产电力光缆（ADSS光缆、OPGW光缆、GYTA53光缆等）的生产型厂家，具有丰富的行业经验，专业的团队为您解决您的后顾之忧。不断发展中的兴海公司倾力打造一流的产品，一流的服务，更好的为国内外用户服务。

全介质自承式光缆（ADSS）

ADSS光缆采用松套层绞式结构，将250μm光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。松套管（和填充绳）围绕非金属中习加强芯（FRP）绞合成紧凑的缆芯，缆芯的缝隙充以阻水油膏。缆芯外挤制PE内护套，然后绞合在加强作用的芳纶，最后挤制PE外护套或耐电痕（AT）外护套。适用：自承式架空。

产品特点：

- 可不断电架设

- 采用AT护套，耐点蚀性能优越

- 重量轻、线缆小，减少了冰凌、风力影响和对塔架、支撑物的负荷

- 跨距大，最大跨距超过1000米

- 精确控制的芳纶跨装工艺大大提高了光缆的抗拉能力

- 精确控制的光纤余长和光缆绞合节距保证了光缆

- 具有优异的抗拉性能和温度特性

- 预期寿命大于30年

产品标准：

符合IEEE1222-2004技术标准，同时符合IED60794-1标准

我公司取得的入网证书

产品应用：

对于10Kv和35Kv的电力线路可采用PE外套；对于10Kv和220Kv的电力线路则必须通过计算电场场强分布采确定光缆挂点并采用耐点蚀（AT）外护套。同时，精心设计芳纶的用量和完善的绞合工艺以满足不同跨距的应用要求。