果汁机

| 故障现象 | 原因 | 维修方法 |
| --- | --- | --- |
| 不工作 | 电源线没有接好 | 正确接好电源线 |
|  | 电源开关没有打开 | 开启电源开关 |
|  | 总开关没有打开 | 开启总开关 |
|  | 保险座烧坏 | 更换保险座 |
| 单出水 | 果汁用完 | 更换果汁袋 |
|  | 管路堵塞 | 检查管路、清洗软管 |
|  | 果汁控制电磁阀损坏 | 更换电磁阀 |
| 单出果汁 | 出水控制电磁阀 | 更换电磁阀 |
| 不制冷 | 参数设置问题 | 检查参数设置 |
|  | 制冷或制冷系统故障 | 检查、维修系统 |
|  | 无制冷剂 | 添加制冷剂 |
| 蜂鸣报警 | 桶装水缺水 | 更换桶装水 |
|  | 直饮水缺水 | 检查直饮水开关、进水控制电磁阀 |
| LED灯箱不亮 | 灯箱开关，没有打开 | 打开灯箱开关 |
|  | LED灯损坏 | 更换LED灯 |
| 漏水 | 使用了蒸馏水 | 换掉蒸馏水 |
|  | 水管损坏 | 更换水管 |
|  | 水温探针失灵 | 检查、维修水位探针 |