液气分离器技术规格书

1、物资名称、规格型号：

| 序号 | 器材名称 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液气分离器 | Ф1000mm 1.6MPa |  |
| 2 | 液气分离器 | Ф1200mm 1.6MPa |  |
| 3 | 液气分离器 | Ф1400mm 1.6MPa |  |

2、产品总体设计要求：

2.1、供方必须具备相关压力容器生产制造资质。

2.2、节流管汇到液气分离器的进液管为DN100，通过变径接头和液气分离器的DN150 14MPa法兰接口相连。

2.3、液气分离器与节流管汇的4 1/16 ″-35MPa法兰连接。

2.4、配转换接头：6〃转8〃，6〃转10〃，8〃转10〃，见配置单。

2.5、液气分离器到固控及节流管汇的管线由供方制作，需方需提供液气分离器的安装位置。

2.6、 制作安装支架及铭牌。

3、产品设计、制造及验收标准规范：

3.1、SY/T0515-2007《分离器规范》

3.2、JB/T 4709-2000《钢制压力容器焊接规程》

4、产品使用环境要求：

液气分离器设计适于温度-29～82℃，相对湿度+20℃ ≤90℅，海拔高度≤1000m

5、产品技术参数：

设计工作压力：1.8MPa

最高工作压力：1.6MPa

强度试验压力：2.4MPa

适用温度：－29℃~121℃

分离器内径：Φ1000～1400

容积：  2.6m3  3.0m3   3.6m3

腐蚀裕度： 2

焊接系数 ：1.0

工作介质：清水、泥浆、原油、压裂液等

进液管尺寸：DN150 （6″）

出气管尺寸：DN200（8″）

出液管尺寸 ：DN250（10″）

气体处理量：15000m3/h、20000m3/h、23000m3/h

泥浆处理量：220m3/h、280m3/h、330m3/h

6、产品组成配置：

| 序号 | 器材名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分离器底座 |  | 套 | 1 | 标配 |
| 2 | 分离器 | 分离器内径：Φ1000～1400 | 套 | 1 | 标配 |
| 3 | 三通短节 | 6″ | 套 | 1 | 标配 |
| 4 | 法兰短节 | 6″ | 套 | 1 | 标配 |
| 5 | 三通旋塞阀 | X14W-16T | 套 | 1 | 标配 |
| 6 | 蝶阀 | 6″ | 套 | 1 | 标配 |
| 7 | 安全阀 | 1.6MPa | 件 | 1 | 标配 |
| 8 | 紫铜垫圈 |  | 件 | 2 | 标配 |
| 9 | 组合垫圈 |  | 件 | 1 | 标配 |
| 10 | 压力表接头 |  | 件 | 1 | 标配 |
| 11 | 压力表 | Y-150 0-2.5MPa | 件 | 1 | 标配 |
| 12 | 石棉橡胶垫 | 100-10RF | 件 | 2 | 标配 |
| 13 | 石棉橡胶垫 | 150-10RF | 件 | 27 | 标配 |
| 14 | 法兰弯管 | 6″ | 件 | 2 | 标配 |
| 15 | 转换接头 | 6″转8″ | 件 | 1 | 标配 |
| 16 | 转换接头 | 6″转10″ | 件 | 1 | 标配 |
| 17 | 转换接头 | 8″转10″ | 件 | 1 | 标配 |
| ◆说明：液气分离器其余进出口连接规格和数量按用户需要选配 |

7、备品备件：

| 序号 | 器材名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石棉橡胶垫 | 100-10RF | 件 | 1 | 标配 |
| 2 | 石棉橡胶垫 | 150-10RF | 件 | 4 | 标配 |
| 3 | 胶皮 | δ3 | m^2 | 0.2 | 标配 |

8、随机工具：

| 序号 | 器材名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺栓扳手 |  | 把 | 各1把 | 标配 |

9、产品图片：

10、随机交货资料：

中文全套技术说明书（各五套）

中文合格证和检测报告

电子版光盘说明书

按照要求制作技术证书和装箱清单

11、产品验收：需方负责按技术协议和相关标准验收。

12、质量责任：

供方对所提供产品（包括配套、外购产品）负有全面的质量责任。

质量保证期按产品总合同总装后出厂18个月或使用期为12个月，以先到者为准，在此期间，由于制造厂的原因，造成的质量问题，要负责“三包”。过后如发生非正常失效故事，供方仍须负责解决。

供方对需方在监督/检验过程中，所发现不符合项，供方必须认真纠正。

质量体系：供方要根据ISO9001系列标准要求建立质量体系，对产品质量进行控制，所有质量记录能接受需方和质量控制监督方的可跟踪复查。

供方提供的产品符合相应的API标准和技术文件的要求。

需方可派专人在供方进行产品验收。

供方指导现场安装，使产品符合业主井控要求。