报告表编号：

年

编号

# 建设项目环境影响报告表

项  目 名  称：       防伪包装薄膜项目

建设单位(盖章)：汕头市金信通新材料科技有限公司

编制日期: 2018年11月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本状况

| 项目名称 | 防伪包装薄膜项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 汕头市金信通新材料科技有限公司 |
| 法人代表 | 林铁佛 | 联 系 人 | 林铁佛 |
| 通讯地址 | 汕头市保税区广澳后江加工区一座四层411B房 |
| 联系电话 | 13809296839 | 传真 | -- | 邮政编码 | 515071 |
| 建设地点 | 汕头保税区B12-7地块 |
| 立项审批部门 | 汕头经济特区保税区管理委员会 | 批准文号 | 2017-440500-29-03-006757 |
| 建设性质 | ■新建□改扩建 □技改 | 行业类别 及代码 | 塑料薄膜制造 （C2921） |
| 占地面积 （平方米） | 15283.9 | 建筑面积 （平方米） | 21213.25 |
| 总投资 （万元） | 7200 | 其中：环保投资（万元） | 250 | 环保投资占总投资比例 | 3.47% |
| 评价经费 （万元） | 2 | 预期投产日期 | 2019年12月 |
| 工程内容及规模 1、项目概况 汕头市金信通新材料科技有限公司拟投资7200万元于汕头保税区B12-7地块建设防伪包装薄膜项目，项目占地面积15283.9平方米，建筑面积21213.25平方米，主要从事防伪包装薄膜加工生产，年产PET镭射镀铝膜900万平方米，OPP镭射镀铝膜2000万平方米。 项目主要外购一次性原料制造的成品塑料薄膜，然后进行涂布、真空镀铝、模压、分切，不涉及电镀和喷漆工艺。根据环境保护部2017 年第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起实施）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正）（2018年4月28日公布），本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业”中“47、塑料制品制造”——“其他”类别的项目，应编制环境影响报告表。建设单位委托重庆丰达环境影响评价有限公司承担了本项目的环境影响评价工作，并编制完成本项目环境影响报告表，供建设单位呈报环境保护主管部门审批，为项目的环境管理提供科学的依据。 |
| 2、项目地址及四至情况 建设项目位于汕头保税区B12-7地块，中心经纬度：北纬N23°14′44.17″ 东经E116°46′24.88″，具体地理位置见附图1。 项目选址北面隔达洋二街为汕头市紫光包装材料有限公司，东面为汕头市永固电热贸易有限公司，西面隔广通路为空地，南面为汕头市博弈软件开发有限公司，具体四至情况见附图2。 3、项目规划布局 项目拟建设1座3层生产厂房、1幢5层办公楼，厂区建筑物主要技术经济指标见表1，具体平面布置情况见附图。 表1 项目建设经济指标 序号 项目 单位 指标 备注 1 | 用地面积 m2 15283.9 2 实用地面积 m2 13219.4 3 总建筑面积 m2 21213.25 4 其中 厂房 m2 15971.75 5 办公楼 m2 5184 6 门房 m2 12.5 7 配电房 m2 45 8 计容总建筑面积 m2 21213.25 9 总基地面积 m2 6267.5 10 其中 厂房 m2 5220 11 办公楼 m2 990 12 门房 m2 12.5 13 配电房 m2 45 14 建筑密度 47.53% | 15 容积率 1.60 16 绿地率 11.23% 17 停车面积 m2 1321 表2主要建筑使用功能表 项目 数值 单位 使用功能 占地面积 15283.9 m2 -- 总建筑面积 21213.25 m2 -- 其 中 厂房 15971.75 m2 一层：生产车间、原料仓库、涂料溶剂仓、危险废物暂存间 二层：仓库 三层：仓库 办公楼 5184 m2 一层：食堂、办公室 二层：办公室、会议室 三层-五层：宿舍 门房 12.5 m2 门卫 配电房 45 m2 配电 4、项目生产内容及规模 ⑴项目生产内容： 项目主要从事防伪包装薄膜加工生产，年产PET镭射镀铝膜900万平方米，折合约195吨，OPP镭射镀铝膜2000万平方米，折合约340吨。 ⑵项目主要生产原材料用量： 项目使用原料主要为PET膜、OPP膜、水性丙烯酸涂料等，具体原辅材料使用情况见表3。 表3 主要生产原辅材料 单位：t/a 序号 原辅材料名称 形态 包装形式 年用量 最大存量 用途 1 PET膜 固体 卷捆 200 100 涂布 2 OPP膜 固体 | 卷捆 350 150 涂布 3 水性丙烯酸涂料 液体 桶装 60 5 涂布 4 乙酯 液体 桶装 0.5 0.25 设备清洗 5 正丙脂 液体 桶装 1.5 1 涂料稀释 6 乙醇 液体 桶装 1.5 1 涂料稀释 7 铝丝 固体 袋装 2.5 1 真空镀铝 图1 项目物料平衡图（单位：t/a） ⑶项目主要生产设备 项目拟配套的生产设备有：涂布机、镭射模压机、真空镀铝机、分切机、冷却塔等，项目配套设施设备详见表4。 表4主要生产设备 序号 设备名称 型号 数量 使用工序 1 涂布机 TB1650B 2条 涂布工序 2 真空镀铝机 B1350 2台 真空镀铝 3 镭射膜压机 1050 13台 模压 4 镭射膜压机 1410 1台 模压 5 分切机 1100 6台 分切 6 分切机 G2F-1450 2台 分切 7 冷却塔 MS-80 2台 ⑷项目主要生产原材料性质： ①PET膜 聚酯薄膜（PET）是以聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料，采用挤出法制成厚片，再经双向拉伸制成的薄膜材料，厚度为25um-125um，密度为1.35g/cm3，是一种无色透明、有光泽的薄膜，机械性能优良，刚性、硬度及韧性高，耐穿刺，耐摩擦，耐高温和低温，耐化学药品性、耐油性、气密性和保香性良好，是常用的阻透性复合薄膜基材之一。 ②OPP膜 OPP膜以聚丙烯为原料，采用挤出法制成厚片，再经双向拉伸制成的薄膜材料，厚度一般为0.25～0.45mm，密度为0.91g/cm3。OPP塑料薄膜是一种非常重要的软包装材料，OPP薄膜无色、无嗅、无味、无毒，并具有高拉伸强度、冲击强度、刚性、强韧性和良好的透明性。 ③水性丙烯酸涂料 项目使用水性丙烯酸涂料，主要成分为丙烯酸树脂、酒精和水，其中丙烯酸树脂占22%，酒精约占10%，其余为水。丙烯酸乳液是乳白(微蓝)乳状液体，固含量40±1%，PH值 2.0-4.0，凝聚极限50g/lcn，粘度 12±0.5秒(涂4号杯)，黏度：(CP25)300～1000，冰融稳定性：稳定。无毒、无刺激，对人体无害，非成膜高光树脂，具有优异的光泽与透明性,抗粘连性能好。 ④乙酯 乙酯（ethyl formate），又名甲酸乙酯（蚁酸乙酯），分子式C3H6O2，无色或微黄色透明液体，有果子香味。易溶于水，可混溶于多数有机溶剂，禁忌氧化剂、还原剂、酸类、碱。相对密度（水=1）：0.9236g/cm³，沸点：54.3℃，熔点-80.5℃，闪点-4℃，引燃点295℃。 ⑤正丙酯 正丙脂即乙酸丙酯，化学式：C5H10O2，分子量：102.13，无色澄清液体，有芳香气味，易燃，具刺激性，理化特性。熔点：-92.5℃。沸点：101.6℃。相对密度(水=1)：0.88。饱和蒸气压：5.33 kPa。燃烧热：2890.5 kJ/mol。临界温度：276.2℃。闪点：10℃。引燃温度：445℃。爆炸上限%：8.0 V/V。爆炸下限%：1.7 V/V。溶解性：微溶于水，溶于醇、酮、酯、油类等多数有机溶剂。 ⑥乙醇 乙醇（ethanol），有机化合物，分子式C2H6O，结构简式CH3CH2OH或C2H5OH，俗称酒精，是最常见的一元醇。乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度：0.816。熔点-114℃，沸点78℃，闪点13℃。 ⑦铝丝 铝丝为银白色轻金属，有延展性，在潮湿空气中能形成一层防止金属腐蚀的氧化膜。易溶于稀硫酸、稀硝酸、盐酸、氢氧化钠和氢氧化钾溶液，不溶于水，但可以和热水缓慢地反应生成氢氧化铝，相对密度2.70，弹性模量70Gpa，泊松比0.33。熔点660℃。沸点2327℃。以其轻、良好的导电和导热性能、高反射性和耐氧化而被广泛使用。 5、项目营运期员工工作制度 项目拟招员工50人，员工年工作日300天，每天3班，每班工作8小时。项目厂区配套有员工食堂和宿舍，食堂厨房配套基准炉头1个，为员工提供三餐。有30人在厂区留宿。 6、项目营运期给、排水、用电及用气情况 项目用水量约2256m3/a，水源来自汕头市市政自来水。 项目采取雨污分流：雨水经收集后由雨水管网排入市政雨水管网；项目营运期产生的生活废水、喷淋废水及少量的冷却废水，项目所在地属于汕头市南区污水处理厂濠江分厂的集污范围，项目产生的废水经预处理达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二类污染物（第二时段）最高允许排放浓度的三级标准后排入市政排污管网，经市政排污管网汇入污水处理厂处理达标后排入濠江。 项目用电来源于城市电网，年用电量约100万千瓦时，厂区不配套备用发电机。 表5 营运期能耗、水耗情况 序号 项目 年用量 1 生活用水量 1830m3/a 冷却塔补水 300m3/a 喷淋补水 126m3/a 2 用电量 100万度/a 图2 项目水平衡图 单位：t/a 7、项目投资情况 项目总投资7200万元，其中土建投资3000万元，设备投资1500万元（包括环保投资250万元），流动资金2700万元。 表6 环境保护投资明细表 单位：万元 序号 项目 内容 投资额 1 施 工 期 废气治理 建围墙、物料覆盖、施工场地出口设置浅水池、安装冲洗运输车辆车轮冲洗装置 10 2 废水治理 建设三级化粪池、隔油池、沉淀池等 10 3 噪声治理 设置临时隔声屏障，施工机械配套减振、消声等降噪设施 10 4 固体废物治理 建筑垃圾、施工人员生活垃圾收集、清运 10 5 水土流失防护 建挡土墙、截水沟、排水沟 10 7 营 运 期 废水治理 三级化粪池、隔油池、污水处理设施、排污管道建设 20 8 废气治理 风机、风管、有机废气处理装置、油烟净化器 100 9 噪声治理 各种电机设备噪声的治理 10 10 固体废物治理 危险废物暂存间设置、危险废物转移 10 11 绿化 绿化建设 10 12 环境风险防范 应急池、应急阀门等 50 8、项目施工期情况 ①项目施工期挖方土均用于场地回填及绿化用土，不存在挖方弃土去向问题。 ②项目施工期预计为250天，预计于2019年1月开工建设，于2019年10月完工。 ③项目施工高峰期每天施工人员约50人，施工营地设于项目用地内。 9、产业政策符合性及规划选址合理性分析 ⑴项目选址规划与城市总体规划符合性分析 项目位于汕头保税区B12-7地块，根据《汕头市城市总体规划（2002-2020年）（2017年修订）》，项目所在地属于“工业用地”。项目选址符合城市总体规划的要求。 ⑵产业政策符合性分析 项目主要从事防伪包装薄膜加工生产，不属于国家发展和改革委员会令2011年第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》、《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》和《广东省主体功能区产业准入负面清单（2018年本）》中限制类、淘汰类或禁止的生产项目。项目配套设备也不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》、《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》中限制类、淘汰类或禁止类的设备，因此项目的建设符合产业政策的有关规定。可见，本项目符合国家和广东省产业政策。 ⑶废气排放行业政策相符性分析 项目主要从事防伪包装薄膜加工生产，生产过程涂布会产生一定的有机废气，主要为VOCs。 根据《广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020年）》： “推广使用低毒、低(无)VOCs含量的涂布液”“采用车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，提高VOCs产生环节的废气收集率。因地制宜采用回收、焚烧等有机废气末端治理技术，确保稳定达标排放。” 项目涂布车间拟设置为密闭式车间，配套风机、风管对涂布产生的有机废气进行收集，有机废气收集后，采用“水喷淋法+光催化氧化法+低温等离子体法+活性炭吸附法”处理后高空排放，可以确保有机废气达标排放。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目位于汕头保税区B12-7地块，该地目前为未建的保税区工业用地，目前为空地，不存在跟项目有关的环境污染问题。 项目所在地目前主要的环境问题为周围工厂的废水、废气、固体废弃物和噪声的影响。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 项目位于汕头保税区B12-7地块，中心经纬度：北纬N23°14′44.17″ 东经E116°46′24.88″，距离后江湾直线距离约180米，距离濠江约2.7公里，距离省道S337线广达大道距离约450米。 2、地形、地貌、地质 濠江区属丘陵—海滩地带，地质地貌以丘陵为主，为燕山晚期侵入粗粒、中粗粒或斑状花岗岩结构，山不高峭，多怪石，海拔多为60—100米。北部是石山地，海拔196米的区内最高峰香炉山位于其中，自西北向东南延伸至埭头、东湖。西北部的叠石山，由众多巨石堆叠而成，形成螺旋状的天然石洞。东南部为广澳山地，东西走向，两端延至河渡、广澳入海。中部从猫山岭至河渡营盘山，东部从北洋大坑至葛洲，南部马凤南片区均是大片平地，平坦土地面积约70平方公里。沿海为第四纪全新纪以来河流冲积和海潮沉积相互交替作用下形成的海滩，标高一般在海拔4米以下。 3、气象 濠江区属南亚热带海洋性季风气候，气候温和，光照充足，年太阳总辐射量为124060卡/cm ，年日照总时数为2100小时，年均温度21.5℃，七月平均温度27.9℃，一月平均温度14.8℃，极端最高温为38.8℃，极端最低温为1.2℃。春暖早，冬寒迟（比汕头市北区早或迟15天左右）。每年十月至次年四月为东北季风，六月至八月为西南季风，五月及九月为东北与西南风过渡季节。年均出现五级以上强风39次，平均风力比市区大一级，全年的主导风向为东北风，夏季以西南风为主，年平均风速为2.7米/秒，最大风速达40米/秒。为多风易旱地区。年均降雨量1536毫米，集中在4-9月汛期，占全年总降雨量的80%。 4、土壤、植被 汕头保税区附近地区土壤为花岗岩上发育的赤红壤，多分布在丘陵地区，非地带性土壤有滨海砂土、滨海盐土，一般分布在海滨和濠江两岸，构成大小不一的小平原，耕地土壤可分为水稻土、滨海砂土和花岗岩赤红土。由于地处高温多雨的南亚热带地区，土壤受雨水淋浴多，土壤中碱金属和碱土金属元素的减失程度较高，土壤普遍呈酸性。 达濠岛地处亚热带，属亚热带常绿阔叶林带，自然植被以次生类型为主。由于阳光充足，雨量充沛，湿度较大，植物生长期长，植物资源丰富。以樟科、壳斗科、姚金娘科、桑科、藤黄科、茶科、茜草科、大戟科、柿科、芸香科、玄参科等为优势种群。当地植被状况良好，林地多以常绿阔叶针叶混交林为主，也有大量的热带常绿林木、林种，主要的植物有相思、马尾松、剑麻等，草本植物为芒萁、白芒、鹧鸪草为主。 5、水文 项目东侧后江湾海域湾内风浪较小，沙滩平躺，水深约7～8米。海湾临近汕头港口海域，海湾潮汐为不规则半日潮，涨潮历时大于退潮历时，退潮流速大于涨潮流速，潮流为不稳定的往复流。项目西侧为濠江，北端于磊口接榕江牛田洋，南端从河渡入企望湾，全长16公里，流域面积137km2。 濠江名为江实为海峡，濠江北窄南宽，珠浦段最窄处不足百米，下游水面宽阔，葛园段最宽达600米，达濠-马滘段水面宽200米，南段龟山处水面宽达800米。入海口东端为河渡，西端为东屿、西屿。濠江水随潮水的涨落而变化，潮流以往复流为主，为不规则半日潮流，平均潮差0.86米，最大潮差2.43米。落潮流速大于涨潮流速，流向与水道方向基本一致，余流量较少，以落潮方向为主。

6、项目所在区域市政污水处理设施概况 汕头市南区污水处理厂濠江分厂厂址位于广澳港西北侧，南临疏港路，西临濠江，总建设工程处理规模为36万m³/d，其中一期工程处理规模为10万m³/d，污水处理厂占地总面积26.28公顷（394.18亩），其中一期工程占地面积15.81公顷（237.17亩），一期工程估算工程投资9亿元，其中：污水处理厂工程投资1.9亿元，厂外收集系统工程投资4.8亿元，前期等其他费用2.3亿元。一期工程污水收集范围主要包括达濠片区和河浦片区共计约35km2范围，包括达濠片区的三联工业区、珠浦工业区、茂州次中心、濠城、保税区、规划临港工业区和广澳港等区域；以及河浦片区的河浦工业区、马滘街道和南山湾工业区。 汕头市南区污水处理厂濠江分厂一期工程一阶段项目（2.5万m³/d）已于2013年11月投入试产使用，2014年7月通过环保局的竣工验收（汕市环验〔2014〕40号），汕头市南区污水处理厂濠江分厂一期工程二阶段项目（2.5万m³/d）于2017年9月通过环保局的竣工验收（汕市环验〔2017〕34号）。目前，汕头市南区污水处理厂濠江分厂一期工程一、二阶段项目实际纳污范围包括：濠江以南、岗背村以东及疏港大道以北片区；马滘桥以东、濠江以北、磊广路以南、污水厂区以西片区；保税区。 本项目位于保税区内，项目产生的喷淋废水、生活污水经预处理达标后排入市政排污管网，通过市政管网汇入南区污水处理厂濠江分厂处理。

环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境等) 1、环境功能规划 本项目拟选址所在区域环境功能属性见下表7。 表7 区域环境功能属性表 编号 项 目 类 别 1 空气环境功能区 二类区，执行《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 及其修改单 （公告2018 年第29 号）二级标准 2 水环境功能区 濠江，执行《海水环境质量标准》(GB3097-1997)第三类标准 3 声功能区 3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 4 是否基本农田保护区 否 5 是否风景保护区 | 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否人口密集区 否 8 是否三河、三湖、两控区 是，酸雨控制区 9 是否水库库区 否 10 是否污水处理厂集水范围 是，汕头市南区污水处理厂濠江分厂 2、环境空气质量现状 根据《濠江区环境空气质量功能区划图》（2014年12月）的划分规定，项目所在区域空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单（公告2018 年第29 号）中的二类区标准。 根据《2017年汕头市环境状况公报》，2017年汕头市区主要空气污染物中，SO2年平均浓度为12μg/m3，NO2年平均浓度为21μg/m3，PM10年平均浓度为49μg/m3，PM2.5年平均浓度为29μg/m3，CO日平均浓度第95位百分位数为1.1mg/m3，O3日最大8小时平均浓度第90百分位数为140μg/m3。项目所在的区域主要空气污染物均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012 )二级标准。 根据《汕头保税区维泽医药化工原料有限公司苯扎氯铵原料合成厂项目环境影响报告书》（汕保环建[2018]10 号）中福建力普检测有限公司2017年8月15～21日对埭头村（距离项目2.8公里）和河渡村（距离项目2.2公里）TVOC的监测结果，河渡村监测点在项目大气评价范围内，可以用来评价项目所在地环境空气质量，则项目所在地TVOC8小时均值均浓度值在0.17~0.30mg/m3之间，符合《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准要求。 综上，项目所在区域各大气污染物指标均符合标准要求，属于环境空气质量达标区。 3、水环境质量现状 根据《汕头市近岸海域环境功能区划》和《广东省人民政府办公厅关于调整汕头市近岸海域环境功能区划有关问题的复函》（粤办函[2005]659 号）的划分规定，濠江水质执行海水第三类标准。 本环评引用《汕头市濠江区马滘综合体基础设施工程环境影响报告书》中委托广东中润检测技术有限公司于2016 年5 月13 日～2016 年5 月15 日在濠江的监测数据，主要监测范围和点位：濠江沈海高速桥下（W1）、濠江大桥下（W2）、濠江出海口附近（W3）3 个断面所圈定的水域。监测结果见表8。 表8 濠江的监测数据 单位：mg/L 监测项目 监测断面 pH 水温 BOD5 CODMn 无机氮 SS 挥发 酚类 活性磷酸盐 石油类 DO W1 13日 涨潮 | 7.39 23.4 2.78 3.05 1.58 11 ND 0.18 ND 4.3 退潮 7.25 23 2.84 3.17 1.66 13 ND 0.19 ND 4.1 14日 涨潮 7.32 23.2 2.65 2.98 1.48 10 ND 0.15 ND 4.4 退潮 7.29 22.9 2.73 3.06 1.54 11 ND 0.16 ND 4.3 15日 涨潮 7.31 23 2.6 3.11 1.5 12 ND 0.14 ND 4.2 退潮 7.28 22.8 | 2.76 3.24 1.8 15 ND 0.18 ND 4.1 W2 13日 涨潮 7.68 23.2 2.16 2.43 1.32 14 ND 0.17 ND 4.4 退潮 7.52 22.9 2.38 2.84 1.43 16 ND 0.2 ND 4.3 14日 涨潮 7.47 23.1 2.05 2.33 1.26 13 ND 0.15 ND 4.5 退潮 7.53 22.8 2.17 2.48 1.34 14 ND 0.16 ND 4.3 15日 涨潮 7.6 22.9 2.23 | 2.55 1.23 13 ND 0.16 ND 4.5 退潮 7.57 22.7 2.41 2.93 1.31 15 ND 0.18 ND 4.4 W3 13日 涨潮 8.05 23.1 1.43 1.47 0.452 17 ND 0.13 ND 4.9 退潮 8.13 22.8 1.62 1.95 0.499 19 ND 0.16 ND 4.8 14日 涨潮 8.01 23 1.36 1.56 0.421 15 ND 0.11 ND 4.9 退潮 8.06 22.8 1.51 | 1.79 0.476 18 ND 0.13 ND 4.9 15日 涨潮 8.11 22.8 1.33 1.54 0.434 15 ND 0.11 ND 4.8 退潮 8.16 22.8 1.68 1.86 0.479 17 ND 0.15 ND 4.7 平均值 7.65 22.96 2.15 2.46 1.12 14.33 ND 0.16 ND 4.49 监测结果表明，W1、W2、W3 三个监测点无机氮和活性磷酸盐均超标，其它监测指标均符合《海水水质标准》（GB3097-1997）三类标准，可见项目纳污水体濠江现状水质一般。无机氮和活性磷酸盐涨潮时的污染指数小于退潮时的污染指数，说明涨潮时的水质优于退潮时的水质。濠江无机氮超标现象主要是受沿岸养殖业和农业污染源的影响，大量的生活污水排入该水域，使该水域受到生活污水污染较为明显。随着汕头市南区污水处理濠江分厂二期工程远期污水管网的完善，使周边生活污水经收集处理达标后排放，将大大削减排入濠江的水污染物，有利于改善水质。 3、声环境质量现状 根据《濠江区声环境功能区划图》(2014年12月)对汕头市濠江区声功能区的划分的规定，项目所在区域属3类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准(GB3096-2008)》3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。 根据《2017年汕头市环境状况公报》，项目所在区域噪声等效声级平均值为57.1dB(A)，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准（昼间等效声级65dB(A)）。可见，项目所在区域声环境质量状况良好。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1、水环境保护目标 水环境保护目标是使周围的水体在本项目建成后水质不受明显的影响，特别是纳污水体濠江污水厂排放口附近海域的水质，使受纳水体不因本项目建设外排废水而发生明显的变化，保护该区域水环境质量符合《海水水质标准》(GB3097-1997)第三类标准的要求。 2、环境空气保护目标 环境空气保护目标是使项目周围地区的环境空气在本项目建成后不受明显影响，保护该区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018 年第29 号）二类标准。 3、声环境保护目标 声环境保护目标是确保该建设项目建成后其周围的地区有一个安静、舒适的工作和生活环境，其声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表9 项目主要环境保护目标 环境要素 保护目标 性质 距离 方位 保护级别 水环境 濠江 纳污水体 2700m W 《海水环境质量标准》(GB3097-1997)第三类标准 大气环境 广澳村 居民区 1000m S 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018 年第29 号）二类标准 河渡村 居民区 2200m W 三寮学校 学校 1300m WN 三寮村 居民区 1300m WN 溪头村 居民区 1900m WN |

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、水环境质量执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第三类标准。 表10 《海水水质标准》 单位：mg/L(除标明外) 项目 第三类 项目 第三类 pH值(无量纲) 7.8-8.5 非离子氨（以N计） ≤0.020 化学需氧量(COD) ≤4 活性磷酸盐(以P计) ≤0.030 五日生化需氧量(BOD5) ≤4 汞 ≤0.0002 无机氮（以N计） ≤0.40 石油类 ≤0.30 | 溶解氧 ＞4 硫化物（以S计） ≤0.10 六价铬 ≤0.020 挥发酚 ≤0.010 2、空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018 年第29 号）中的二级标准。TVOC参照执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的标准限值。 表11 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 单位：μg/m3 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 单位 SO2 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 | NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 表12 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的标准限值 序号 项目因子 浓度限值mg/m3 日均 小时平均 1 TVOC 0.6（8小时均值） / 3、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表13《声环境质量标准》 单位：等效声级Leq（dB(A)） 适用区域 昼间Leq 夜间Leq 3类 65 55 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期扬尘、施工机械尾气及油漆废气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监测点浓度限值。 表14《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监测点浓度限值 污染物名称 非甲烷总烃 CO NOx 颗粒物 甲苯 二甲苯 浓度限值（mg/m3） 4.0 8.0 0.12 1.0 2.4 1.2 项目工艺废气有组织排放参照执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/815-2010）》第Ⅱ时段排气筒VOCs排放限值及无组织排放监控点浓度限值。 表15 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》第Ⅱ时段限值 印刷方式 污染物 最高允许排放 浓度(mg/m3) 最高允许排放 速率(kg/h) 无组织监控点 浓度限值(mg/m3) 平版印刷（不含以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷） VOCs 80 5.1 2.0 备注：项目排气筒所在地周边200米范围内最高建筑为东北侧汕头市永固电热贸易有限公司办公综合楼，高度为24米，项目排气筒30米，可以超过该建筑5米以上。 营运期食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型标准。 表16 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）规模标准 规模 小型 基准灶头数 ≥1，＜3 对应排气罩灶面总投影面积（m2） ≥1.1，＜3.3 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（％） 60 |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 2、水污染物排放执行《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二类污染物（第二时段）最高允许排放浓度的三级标准。 表17 水污染物排放限值(第二时段)二级、三级标准 单位：mg /L 污染物 三级 污染物 三级 pH(无量纲) 6～9 CODcr 500 SS 400 BOD5 300 动植物油 100 氨氮 -- 3、施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 施工噪声排放限值；营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 表18《建筑施工场界环境噪声排放限值》 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 表19《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 3类 65 55 4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2001)》及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、本项目外排污水主要为生活污水和废气处理喷淋废水，本项目外排废水进入市政管网，水污染物总量控制指标纳入汕头市南区污水处理厂濠江分厂，故不单独推荐水污染物总量控制指标。 2、项目生产过程有废气产生，建议设置以下大气污染物总量控制指标： 废气量：14400万m3/a； VOCs：1.42t/a（其中有组织排放量0.97t/a，无组织排放量0.45t/a）。 |

建设项目工程分析

| 工艺流程简述(图示)： 1、施工期建设流程： 2、营运期生产工艺流程： 工艺流程说明： 项目外购薄膜后根据需要进行加工： 1、镭射膜：先将涂料和有机溶剂按比例配置完成后注入涂布机料槽，涂料辊筒转动将涂料均匀涂于薄膜表面，涂布后的薄膜经辊筒牵引进入隧道烘箱，隧道烘箱采用电加热产生热风进行烘干，涂布机热风机产生150℃左右的热风送至烘箱，薄膜涂层里的有机溶剂经热风加热后挥发，涂料中的树脂等固化停留在薄膜表面形成干涂层。涂布烘干固化后的薄膜收卷后运至模压车间。薄膜在模压机上是通过电热或压力作用，将模板上的全息图案印到薄膜表面，呈现出五彩缤纷的图案。模压后根据顾客需要再进行真空镀铝或直接进行分切和包装成品。 2、真空镀铝膜：将涂料通过涂布机均匀涂在薄膜上，然后进入真空镀铝机内镀铝，真空镀铝机将铝丝加热至1450℃融化，液态铝在真空镀膜机的真空室内蒸发成气体状，单分子铝层均匀地喷镀在薄膜上，镀铝后的薄膜进行分切再包装成品。 |
| --- |
| 主要污染工序： 一、施工期 1、水污染 项目施工期产生的废水主要为建筑施工废水和现场施工人员的生活污水。建筑施工废水主要来自地基工程开挖产生的泥浆废水、浇注砼产生的养护废水、雨天雨水冲刷施工区域内的泥沙和施工机械滴漏的油污形成地表径流污水等。 ①施工污水：根据《广东省用水定额》相关规定，按建筑面积为基数，以2.9L/m2·d计，项目新建建筑面积为21213.25m2，施工期约250天，则项目施工期用水量约15379.6t，产污系数按0.6计，则施工废水产生量约9228t，主要污染物为SS、石油类。施工废水应经三级沉淀池和隔油处理后回用于施工洒水抑尘或混凝土搅拌，不会对纳污水体产生较大影响。 ②施工期生活污水：在项目施工期间，施工人员日常生活会产生一定量的生活废水。项目施工期约250天，高峰期施工人数约为每天50人，施工人员生活用水量按150L/人·天计，生活污水量按用水量90%计算，则施工期生活废水产生量约1687.5m3，生活废水主要含有CODcr、BOD5、氨氮等。污染物产生浓度为CODcr：250mg/L，BOD5：150mg/L，氨氮：20mg/L，SS：220mg/L，动植油：220mg/L。施工人员生活废水经三级化粪池、三级隔油池处理达标后排入市政排污管网，后经市政排污管网排入汕头市南区污水处理厂濠江分厂处理达标后排入濠江口临海工业排污混合区，不会对纳污水体产生较大的影响。 2、大气污染 项目施工期大气污染物主要包括运输车辆行驶引起的扬尘，施工过程挖土作业、建筑材料的装卸、堆放和拌合的风力扬尘，各种施工机械在运行时排放出的机械尾气，装修过程中产生的油漆废气。 ①运输车辆行驶扬尘 项目施工期车辆运输原材料、机械设备等易产生扬尘。在限制车辆行驶速度、控制车辆装载量、保持路面洁净可以最大程度降低运输车辆引起的扬尘量，避免扬尘对周围大气环境造成较大影响。 ②风力扬尘 项目建设施工期，挖土、堆土作业以及建筑材料的装卸、堆放和拌合过程会产生一定量的扬尘。在采取维护措施及场地洒水抑尘的情况下，可将扬尘的影响程度降到最低，随着施工期结束，扬尘问题也逐渐减少直至消失，不会对周围环境造成较大影响。 ③机械尾气 项目施工过程运输车辆和大型施工机械均采用燃油为动力源，其作业过程排放的废气主要为CO、NOx、THC等污染物，在落实各项污染预防措施的前提下，减少机械尾气的排放量，则施工机械作业时产生的机械尾气对环境空气的不利影响较小，施工结束后，影响也将随之消失。 ④油漆废气 油漆废气主要来自于项目装修施工阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。本次评价只对该废气作一般性估算。根据调查，每150m2的房屋装修需耗15个组份的油漆 (包括地板漆、墙面漆、家具漆和内墙涂料等)，每组份油漆约4～10kg，取平均值进行计算，油漆消耗量为105kg。1t油漆在上漆后的有机溶剂挥发量平均为380kg，占油漆总量的38%，其中苯类溶剂挥发量为144kg，约占有机溶剂挥发量的38%。项目总装修面积按总建筑面积21213.25m2计算，油漆耗量约为14.85t，有机溶剂挥发量约为5.643t，向周围大气环境排放苯类溶剂约2.14t。通过加强新厂房的通风排气，油漆废气经空气逸散后，浓度较低，不会对周围环境产生较大的影响。 3、噪声 项目工程施工期产生的噪声主要可分为施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。其中影响最大的是施工机械噪声，主要由液压打桩机、混凝土搅拌机、砼振捣机、切割机等施工机械设备运行时产生的噪声；室内装修过程产生的零散的作业噪声；施工车辆往来运输建筑材料也会产生一定的噪声。 表20主要施工机械设备的噪声声源源强 单位: dB（A） 机械设备 声源距离 噪声级 机械设备 声源距离 噪声级 推土机 15m 77 混凝土运输车 5m 85 挖掘机 15m 76 翻斗车 5m 73 运输机械 5m 73 | 水泵 5m 68 砼输送泵 5m 68 砂轮机 5m 76 钢筋切割机 5m 93 电钻 5m 77 电焊机 5m 73 吊车 5m 65 振动棒 5m 89 切割机 5m 78 液压打桩机 10m 70 圆木锯 5m 75 4、固体废物污染 项目工程施工期产生的固体废弃物主要是施工过程产生的建筑垃圾、装修垃圾等固体废物以及施工人员日常生活产生的生活垃圾。 ①建筑垃圾 采用建筑面积发展预测建筑垃圾的产生量： JS=QS(CS 式中：JS：建筑垃圾总产生量（t）；QS：建筑面积（m2）；CS: 平均每m2建筑面积垃圾产生量，0.06t/m2。 项目新建建筑面积为21213.25m2，根据上述公式计算可得，建筑垃圾产生量约1272.8t。 ②装修垃圾 采用建筑面积发展预测装修废物的产生量： JS=QS(CS 式中：JS：装修垃圾总产生量（t）；QS：建筑面积（m2）；CS: 平均每m2建筑面积垃圾产生量，0.03t/m2。 项目新建建筑面积为21213.25m2，根据上述公式计算可得，装修垃圾产生量约636.4t。 ③生活垃圾 生活垃圾产生量采用人口发展预测法。预测模型为： 式中：WS—生活垃圾产生量（吨/日）；PS—人数（人）；CS—日人均生活垃圾产生量（吨/日·人）。 项目高峰期施工人数约为每天50人，施工期约250天，施工人员的生活垃圾每人产生量按0.6kg/d计，则项目施工期产生的生活垃圾量约7.5t。 |
| 二、营运期 1、水污染 项目营运期产生的污水主要为员工日常生活产生的生活污水、冷却塔产生的冷却废水，废气喷淋产生的喷淋废水。 ⑴冷却废水 项目配套有2台冷却塔对生产过程机械设备进行间接冷却，冷却塔循环水量为20m3/d，每天运行24小时，冷却水95%循环使用，每天4%蒸发损耗，1%排放，则项目冷却废水产生量约0.2m3/d，冷却塔每天补水量约1m3/d。冷却废水属于清净下水，达到工业废水排放标准，可直接排放，不计入排污总量。项目营运期产生的冷却水废水不会对纳污水体产生影响。 ⑵喷淋废水 项目涂布产生的废气收集后引至天面，采用“水喷淋法+光催化氧化法+低温等离子体法+活性炭吸附法”处理达标后排放，水喷淋处理过程会产生一定量的喷淋废水，项目废气排放量约20000m3/h，按照液气按1.3L/m3计算，喷淋水循环量为26m3/h，喷淋水循环周期设计为5分钟，则喷淋柜水箱体积约2.16m3。喷淋废水产生量约1.9m3。喷淋水循环使用，喷淋废水每5天更换一次，废水产生量约114 m3/a。 项目涂布废气污染物VOCs主要成分为乙醇、正丙酯，乙醇、正丙酯溶于水中后形成有机物，喷淋水主要污染物为CODcr和SS。类比同类喷淋废水，喷淋废水中污染物浓度为CODcr：3000mg/L，BOD5：500mg/L，SS：500mg/L。水污染物产生量为CODcr：0.342t/a、BOD5：0.057t/a、SS：0.057t/a。 项目所在地属于汕头市南区污水处理厂濠江分厂的纳污范围，建议建设单位配套废水处理设施，采用“芬顿氧化法+砂滤+碳滤”工艺对喷淋废水进行净化处理，喷淋废水经处理达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二类污染物（第二时段）最高允许排放浓度的三级标准后排放，不会对纳污水体产生较大影响。 ⑶生活污水 建项目拟招员工50人，员工年工作天数为300天，厂区配套有食堂和宿舍，有30人在厂区留宿。员工日常生活会产生一定量的生活污水。根据《广东省用水定额》(DB44/T 1461-2014)，留宿员工用水量按每人每天150L核算，其他员工用水量按每人每天80L核算，则项目员工每天生活用水量约6.1m3/d，合计约1830m3/a。生活污水新增产生量按用水量的90％计，则生活污水产生量约5.49m3/d，合计约1647m3/a。生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS、动植物油等。污染物产生浓度为CODcr：250mg/L，BOD5：180mg/L，氨氮：20mg/L，SS：220mg/L，动植油：100mg/L。水污染物产生量为CODcr：0.41t/a，BOD5：0.296t/a，氨氮：0.033t/a，SS：0.36t/a，动植物油：0.16t/a。 建设单位配套三级化粪池、三级隔油池，对生活污水进行净化处理。员工生活废水经三级化粪池处理，食堂油废水经三级隔油池处理达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二类污染物（第二时段）最高允许排放浓度的三级标准后排放，不会对纳污水体产生较大影响。 表21项目水污染物产生量及排放量 项目 CODcr BOD5 氨氮 SS 动植物油 生活污水产生量 产生浓度（mg/L） 250 180 20 220 100 1830m3/a 产生量（t/a） 0.41 0.296 0.033 0.36 0.16 生活污水产生量 排放浓度（mg/L） 234 167 20 100 50 1830m3/a 排放量（t/a） 0.38 0.275 0.033 0.16 0.08 喷淋废水产生量 排放浓度（mg/L） 3000 500 -- 500 -- 114m3/a 排放量（t/a） 0.342 0.057 -- 0.057 -- 喷淋废水排放量 排放浓度（mg/L） 480 80 -- 20 -- 114m3/a 排放量（t/a） 0.055 0.01 -- 0.002 -- 2、大气污染 项目建成投入运营后产生的废气主要为涂布机产生的有机废气，员工食堂产生的油烟废气。 ①涂布有机废气 项目主要配套有2台涂布机，涂布、烘干固化、设备清洗过程有机溶剂挥发会产生一定量的有机废气，项目所用有机溶剂不含苯系物，有机废气主要污染物为总VOCs。项目薄膜涂布使用水性涂料作为原料，水性涂料主要由水性丙烯酸涂料、乙醇、正丙酯按比例调配而成。项目水性丙烯酸涂料年用量约60吨，乙醇年用量约1.5吨，正丙酯年用量约1.5吨。水性丙烯酸涂料中有机溶剂成分含量约10%，涂布烘干过程涂料中的有机溶剂99%挥发，乙醇、正丙酯99%挥发，清洗过程乙酯20%挥发，则项目有机废气产生量约9.07t/a。 表22 有机废气产生量核算表 序号 原辅材料 年用量 VOCs含量 VOCs产生量 1 水性丙烯酸涂料 60t/a 6t/a 6t/a 2 乙醇 1.5t/a 1.5t/a 1.485t/a 3 正丙酯 1.5t/a 1.5t/a 1.485t/a 4 乙酯 0.5t/a 0.5t/a 0.1t/a 5 合计 9.07t/a 项目2台涂布机设置在封闭的车间内，采用负压抽风方式进行排气，涂布机烘干为隧道式烘干箱，烘干箱均配套有风机、风管，有机废气收集率约95%，有组织排放量约8.62t/a，无组织排放量约0.45t/a。项目年生产300天，每天生产24小时，2台涂布机排气量按20000m3/h计算，则涂布有机废气产生浓度约59.86mg/m3。 涂布产生的有机废气经风机、风管引至天面，拟配套“水喷淋+光氢离子净化器+低温等离子净化器+活性炭吸附装置”，采用“水喷淋法+光催化氧化法+低温等离子体法+活性炭吸附法”对有机废气进行净化处理，废气经净化处理达标后引高排放。项目排气筒所在地周边200米范围内最高建筑为东北侧汕头市永固电热贸易有限公司办公综合楼，高度为24米，项目排气筒应超过该建筑5米以上，则项目排气筒高度为30米。 根据广东省《印刷、制鞋、家具、表面涂装（汽车制造）行业挥发性有机物总量减排核算细则》，“水喷淋法” 对VOCs净化效率为5%-10%，“光催化氧化法” 对VOCs净化效率为50%-80%，“低温等离子体法” 对VOCs净化效率为50%-80%，“活性炭吸附法”对VOCs净化效率为45%-80%。根据《减排核算细则》的核算公式： 项目“水喷淋法”对VOCs净化效率按10%核算，“光催化氧化法”对VOCs净化效率按50%核算，“低温等离子体法”对VOCs净化效率按照50%核算，“活性炭吸附法”对VOCs净化效率按50%核算，则“水喷淋法+光催化氧化法+低温等离子体法+活性炭吸附法”对VOCs净化效率可达88.75%。涂布有机废气经净化处理后排放浓度约6.73mg/m3，年排放量约0.97t/a，排放速率约为0.135kg/h，低于《印刷行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/815-2010）》第Ⅱ时段排气筒VOCs排放限值。 ⑵油烟废气 项目厨房使用天然气作为燃料，天然气属清洁能源，使用过程排放的大气污染物对大气环境影响较小。食堂厨房产生的污染物主要为厨房烹饪食物产生的油烟废气，项目食堂为员工提供三餐，项目有员工50人，食用油用量按平均0.03kg/人•餐次计算，则每天用油约4.5kg。油品挥发率约占用油量的2.84%，则油烟产生量约为0.128kg/d，厨房每天烹炒高峰时间折合约5小时，厨房引风机的风量按2000m3/h核算，则油烟产生浓度约为12.8mg/m3。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）的要求，项目油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3，且净化设施去除效率不低于60%。项目应配套有静电油烟净化器对油烟废气进行净化处理，静电油烟净化器对油烟的净化率可达90%以上，油烟废气经净化处理后排放浓度约为1.28mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）油烟最高允许排放浓度的要求，油烟废气经净化处理达标后引至天面排放，不会对周围大气环境产生较大影响。 表23 项目废气产生和排放情况表 序号 项目 涂布VOCs 油烟废气 1 产生总量t/a 9.07 0.0384 2 有 组 织 排 放 有组织收集量t/a 8.62 0.0384 3 排气量m3/h 20000 2000 4 产生浓度mg/m3 59.86 12.8 5 产生速率kg/h 1.19 0.0256 6 排放浓度mg/m3 6.73 1.28 7 排放量t/a 0.97 0.00384 8 排放速率kg/h 0.135 0.00256 9 无组织 排放 排放量t/a 0.45 -- 10 排放速率kg/h 0.0625 -- 3、噪声 项目营运期的噪声主要为生产过程机械设备运行产生的噪声以及厂区配套排气扇等机械通排风设施运行产生的噪声。生产设备噪声的噪声值约为70～90dB(A)，机械通风排气设施运行产生噪声的噪声值约为60～80dB(A)。在落实各项消声减振措施，可使运营时厂界外1米外噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，不会对周围环境产生较大影响。 表24 项目主要生产设备噪声值 单位：dB(A) 序号 设备名称 噪声值 1 涂布机 75-80 2 真空镀铝机 70-75 3 膜压机 80-85 4 分切机 85-90 5 冷却塔 80-85 4、固体废弃物 项目建成投入营运后产生的固体废弃物主要为生产过程原料拆包和成品包装产生的废包装材料；成品分切产生的废薄膜边角料；成品检验产生的次产品；涂布产生的废涂料溶剂、废涂料溶剂空桶、废抹布；涂布机设备清洁会产生一定量的废乙酯溶剂；真空镀铝产生的废铝渣；喷淋废水处理产生的污泥；废气处理产生的废活性炭；员工日常生活产生的生活垃圾。 ①废包装材料：生产过程原料拆包和成品包装产生的废包装材料，类比同类项目，项目废包装材料年产生量约1t/a。 ②废薄膜边角料、次产品：项目成品分切会产生一定量的废薄膜边角料、成品检验会产生一定量的次产品，废薄膜边角料和次产品的产生量按原料量的5%计算，则次产品、废薄膜边角料产生量约29.975t/a。 ③废涂料溶剂：项目涂布机生产过程会产生一定量的废涂料和废溶剂，属《国家危险废物名录》编号为HW12的危险废物，项目涂料年用量约60吨，乙醇年用量约1.5吨，正丙酯年用量约1.5吨，生产过程和机台清洁过程产生的残余涂料溶剂按照原料用量的1%进行核算，则废涂料溶剂产生量约0.63t/a。 ④废乙酯溶剂：项目涂布机清洁采用乙酯溶剂进行清洁，会产生一定量的废乙酯溶剂，属《国家危险废物名录》编号为HW06的危险废物，项目乙酯年用量约0.5吨，则废乙酯溶剂产生量约0.4t/a。 ⑤废抹布：项目涂布生产过程，擦拭一些滴漏的涂料和设备维修擦拭会产生一定量的废抹布，这些废抹布沾有一定量的涂料、机油等，属于《国家危险废物名录》编号为HW49的危险废物，类比同类项目，废抹布产生量约0.1t/a。 ⑥废涂料溶剂空桶：项目涂料年用量约60吨，乙醇年用量约1.5吨，正丙酯年用量约1.5吨，乙酯年用量约0.5吨。涂料、溶剂均用100kg规格的塑料桶包装，则项目废涂料溶剂空桶产生量约635个。项目涂料、溶剂空桶用途单一，没有产生物料交叉，涂料溶剂空桶均由涂料溶剂供应商回收后，重新灌装对应的涂料、溶剂后运至项目厂区重复使用。个别破损无法继续使用的溶剂空桶，属于《国家危险废物名录》编号为HW49的危险废物，废涂料溶剂空桶约占产生个数的1%，约7个左右，每个空桶重量按照10kg/个进行核算，则废涂料溶剂空桶产生量约0.07t/a。 ⑦废机油及空桶：项目生产机械定期更换机油，会产生一定量的废机油及空桶，废机油及空桶属于属于《国家危险废物名录》编号为HW08和HW49的危险废物，废机油及空桶产生量约1t/a。 ⑧废铝渣：真空镀铝产生的废铝渣，项目铝丝年使用量2.5t/a，类比同类项目，废铝渣产生量按铝丝用量的5%核算，废铝渣产生量约0.125t/a。 ⑨污泥：项目废气处理喷淋水定期更换，喷淋废水采用“芬顿氧化法+砂滤+碳滤”工艺对喷淋废水进行净化处理。污水处理过程会产生一定量的污泥，芬顿氧化法以水中COD含量计算其投加量，则H2O2：COD的质量浓度为1：1，可先计算出所需双氧水投加量，项目COD去除量为0.287t/a，则H2O2投加量为0.318t/a。硫酸亚铁跟双氧水的投加比按Fe2+：H2O2=1:3的摩尔浓度进行投加，则Fe2+投加量为0.175t/a。Fe2+比最终以Fe(OH)3即形式沉淀为污泥，则Fe(OH)3产生量为0.3t/a。污水悬浮物去除量为0.055t/a，则项目污水处理污泥产生量约0.355t/a。 ⑩废活性炭：项目采用“水喷淋法+光催化氧化法+低温等离子体法+活性炭吸附法”对有机废气进行净化处理，会产生一定量的活性炭，活性炭吸附的VOCs的量约0.96t/a，活性炭的有效吸附量qe=0.24kg/kg-活性炭，则废气处理产生的废活性炭的量约4t/a。项目废水采用活性炭吸附对水中有机物进行吸附处理，活性炭吸附去除水中有机物量约0.0151t/a，则废水处理产生的废活性炭量约0.078t/a。项目废活性炭总产生量约4.078t/a。 ⑪员工日常生活产生的生活垃圾，项目营运期共有员工50人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，员工每人每日产生0.6千克生活垃圾，则项目营运期每天生活垃圾产生量为30kg/d，则年产生量为9t/a（按年工作300天计算）。 项目一般工业固体废物，能自行利用的回收利用，不能自行回收利用的应交专门的公司、厂家回收利用。危险废物，应分类定点密封存储，交有危险废弃物处理资质的单位妥善处理。生活垃圾交环卫部门统一处理，废油脂交有废油脂回收资质的单位回收处理。 落实各项固废处理处措施，确保固废得到妥善处理，则项目运营期产生的固体废物不会对周边环境产生较大影响。 表25 项目固体废弃物产生情况表 固废名称 产生量 性质 废包装材料 1t/a 一般固体废物 废薄膜边角料、次产品 29.975t/a 一般固体废物 废涂料溶剂 0.63t/a 编号为HW12，代码900-250-12的危险废物 废乙酯溶剂 0.4t/a 编号为HW06，代码900-404-06的危险废物 废涂料溶剂空桶 0.07t/a 编号为HW49，代码900-041-49的危险废物 废涂料抹布 0.1t/a 编号为HW49，代码900-041-49的危险废物 废机油及空桶 1t/a 编号为HW08，代码900-217-08的危险废物 编号为HW49，代码900-041-49的危险废物 污泥 0.355 t/a 编号为HW12，代码264-012-12的危险废物 废活性炭 4.078 t/a 编号为HW49，代码900-041-49的危险废物 废铝渣 0.125t/a 一般固体废物 生活垃圾 9t/a 一般固体废物 |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工扬尘 | TSP | 一定量 | 一定量 |
|  |  | 施工机械 | CO、NOx、THC | 少量 | 少量 |
|  |  | 施工装修 | 甲苯、二甲苯 | 2.14t | 2.14t |
|  | 营运期 | 涂布 | VOCs 有组织排放 | 59.86mg/m3 | 9.07t/a | 6.73mg/m3 | 0.97t/a |
|  |  |  | VOCs 无组织排放 | 0.45t/a | 0.45t/a |
|  |  | 厨房备餐 | 油烟废气 | 12.8mg/m3 | 0.0384t/a | 1.28mg/m3 | 0.00384t/a |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工污水 | SS、石油类 | 一定量 | 一定量 |
|  |  | 施工生活废水 (1687.5m3 ) | CODcr | 250mg/L | 0.422t | 234mg/L | 0.395t |
|  |  |  | BOD5 | 180mg/L | 0.303t | 167mg/L | 0.282t |
|  |  |  | 氨氮 | 20mg/L | 0.033t | 20mg/L | 0.033t |
|  |  |  | SS | 220mg/L | 0.371t | 100mg/L | 0.168t |
|  |  |  | 动植物油 | 220mg/L | 0.371t | 50mg/L | 0.084t |
|  | 营 运 期 | 员工生活污水 (1822.5m3/a) | CODcr | 250mg/L | 0.41t/a | 234mg/L | 0.38t/a |
|  |  |  | BOD5 | 180mg/L | 0.296t/a | 167mg/L | 0.275t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 20mg/L | 0.033t/a | 20mg/L | 0.033t/a |
|  |  |  | SS | 220mg/L | 0.36t/a | 100mg/L | 0.16t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 220mg/L | 0.36t/a | 50mg/L | 0.08t/a |
|  |  | 喷淋废水 (114m3/a) | CODcr | 3000mg/L | 0.342t/a | 480mg/L | 0.055t/a |
|  |  |  | BOD5 | 500mg/L | 0.057t/a | 80mg/L | 0.01t/a |
|  |  |  | SS | 500mg/L | 0.057t/a | 20mg/L | 0.002t/a |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 工程施工 | 建筑垃圾 | 约1272.8t | 零排放 |
|  |  |  | 装修垃圾 | 约636.4t |  |
|  |  | 施工员工生活 | 生活垃圾 | 约7.5t |  |
| 固 体 废 物 | 营 运 期 | 生产过程 | 废包装材料 | 约1t/a | 零排放 |
|  |  |  | 废薄膜边角料 次产品 | 约29.975t/a |  |
|  |  |  | 废涂料溶剂 | 约0.63t/a |  |
|  |  |  | 废乙酯溶剂 | 约0.4t/a |  |
|  |  |  | 废涂料溶剂空桶 | 约0.07t/a |  |
|  | 营 运 期 | 生产过程 | 废涂料抹布 | 约0.1t/a |  |
|  |  |  | 废铝渣 | 约0.125t/a |  |
|  |  | 废气处理 废水处理 | 废活性炭 | 约4.078t/a |  |
|  |  | 废水处理 | 污泥 | 约0.355t/a |  |
|  |  | 机械设备 | 废机油及空桶 | 约1t/a |  |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 约9t/a |  |
| 噪 声 | 施 工 期 | 施工机械噪声 | 约70～80.96dB(A) | 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) |
|  | 营 运 期 | 生产机械、备用发电机噪声 | 约70～90dB(A) | 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) |
|  |  | 通风排气设备运行噪声 | 约60～80dB(A) |  |
| 主要生态影响 本项目施工期间对生态的影响表现为项目工程施工时遇到雨季，项目施工时开挖、堆土会使地表土壤裸露，裸露地表遇到雨水淋溶和冲刷会引起水土流失。项目工程施工期遇到雨期，若不采取相应的措施，施工时裸露的表面经雨水冲刷将发生水土流失现象，这不仅对陆地生态系统及其稳定性产生一定影响，而且会对纳污水体的水生生物的正常生长繁殖带来影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析: ⑴大气环境影响分析 施工期大气污染物主要包括运输车辆行驶引起的扬尘，施工过程挖土作业、建筑材料的装卸、堆放和拌合的风力扬尘，各种施工机械在运行时排放出的机械尾气，装修过程中产生的油漆废气。 ①运输车辆行驶扬尘 项目施工期车辆运输原材料、机械设备等易产生扬尘。扬尘的产生量与运输车辆的车速、装载量、路况、风速、路面相对湿度等因素有关，其中起尘量与路面相对湿度呈负相关，而与车速、风速呈正相关。车辆行驶产生的扬尘占施工期扬尘总量的60%以上，影响范围主要集中在道路两侧的近距离区域内。 查阅相关资料得知：同一载重车辆在同样洁净程度路面下，车速越快，扬尘越大；而在同样车速情况下，路面粉尘量越大，则扬尘量越大，具体见表26。因此在限制车辆行驶速度、控制车辆装载量、保持路面洁净可以最大程度降低运输车辆引起的扬尘量，避免扬尘对周围大气环境造成较大影响。 表26 同样载重量在不同路面、车速下引起的扬尘 单位kg/辆·km 路面粉尘量 车速 0.1 (kg/m2) 0.2 (kg/m2) 0.3 (kg/m2) 0.4 (kg/m2) 0.5 (kg/m2) 1.0 (kg/m2) 5km/h 0.051 0.086 0.12 0.14 0.17 0.29 10 km/h 0.10 0.17 0.23 0.29 0.34 0.57 15 km/h 0.15 0.26 0.35 0.43 0.51 0.863 20 km/h 0.26 0.43 0.58 0.72 0.85 1.44 ②风力扬尘 项目建设施工期，挖土、堆土作业以及建筑材料的装卸、堆放和拌合过程会产生一定量的扬尘。扬尘量除与施工作业的形式有关外，与土方量、土质、土壤含水量以及空气湿度也有较大关系。工地临时堆放的建筑材料（如砂子，碎石，水泥等）缺乏覆盖，以及开挖地基使干燥松散的表土裸露，在天气枯燥及风力作用下，易产生扬尘。 查阅相关资料得知：当风速≥3.5m/s时，相对湿度≤60%施工扬尘影响和范围见表27。 表27 施工扬尘影响强度和范围 与现场距离 10m 20m 30m 50m 100m 扬尘浓度mg/m3 10.14 2.89 1.15 0.86 0.61 一般情况下，施工场地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。在施工期间对建筑材料及时适量的洒水和对进出工地车辆的车轮进行清洗，可使扬尘减少80%，施工场地洒水抑尘影响情况见表28。 表28 施工场地洒水抑尘后扬尘影响情况 与现场距离 10m 20m 30m 50m 100m 扬尘浓度mg/m3 2.01 1.40 0.67 0.27 0.21 在采取维护措施及场地洒水抑尘的情况下，可将扬尘的影响程度降到最低，项目施工区域外30米处扬尘可以达标，因此，项目经洒水抑尘后不会对周围敏感点产生较大的影响。随着施工期结束，扬尘问题也逐渐减少直至消失，不会对周围环境造成较大影响。 ③机械尾气 项目施工过程运输车辆和大型施工机械均采用燃油为动力源，其作业过程排放的废气主要为CO、NOx、THC等污染物，项目工程量较小，运输车辆和施工机械的使用量也较少，但是施工过程燃油机械为间断式作业，且主要集中在土石方施工阶段，注意在停止作业时，及时关闭燃油机械设备，减少机械尾气的排放量，则施工机械作业时产生的机械尾气对环境空气的不利影响较小，施工结束后，影响也将随之消失。 ④油漆废气 油漆废气主要来自于项目装修施工阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。项目总装修面积按总建筑面积21213.25m2计算，油漆耗量约为14.85t，有机溶剂挥发量约为5.643t，向周围大气环境排放苯类溶剂约2.14t。 ⑵大气环境污染防治措施 项目施工阶段产生的扬尘等大气污染物对当地的环境空气质量造成一定的影响，因此，必须对施工期间产生的大气污染物采取合理的防治措施，具体防治措施如下： ①施工期间，其边界应设置高度3米以上的围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。 ②建设单位应尽量提高重型机械设备使用效率，注意在停止作业时，及时关闭燃油机械设备，减少机械尾气的排放量。 ③施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网或防尘布，并定期进行清洗保洁。 ④土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时施工期间，主体建筑应设置防尘挡网。 ⑤施工过程中，水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料可采取密闭存储，设置围挡或堆砌围墙，采用防尘布苫盖等有效的防尘措施。此外建筑材料搬运时应轻举轻放，防止包装袋破裂产生扬尘。 ⑥施工期间尽量使用成品商品砼，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。 ⑦施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。 ⑧对于装运含尘物料的运输应采用封闭式或半封闭式车辆运输，半封闭车辆应对装载物进行遮盖，运输车辆严禁超载；限制施工区内运输车辆的速度，运输车辆上路行驶前，应通过车轮过水池，减少车轮携土上路。 ⑨装修阶段的油漆废气排放周期长，且作业点分散。因此，在装修时使用环保油漆作为原料，同时加强室内的通风换气。油漆作业完成后，应每天进行通风换气一至二个月后才能使用。由于油漆中含有的甲苯、二甲苯等有毒有害物质的挥发时间长，因此项目厂房建成投入使用后也要注意室内空气的流通。 落实以上措施，项目施工期间产生的废气对周围环境会造成一定的影响，但随着施工期结束后逐渐消失，在项目施工期结束后对周围大气环境不会造成较大的影响。 二、施工期水环境影响和防治措施分析 ⑴水环境影响分析 项目施工期产生的废水主要为建筑施工废水和现场施工人员的生活污水。 ①施工污水 建筑施工废水主要来自地基工程开挖产生的泥浆废水、浇注砼产生的养护废水、雨天雨水冲刷施工区域内的泥沙和施工机械滴漏的油污形成地表径流污水等。 项目地基工程开挖和钻孔会产生一定量的泥浆污水、浇注砼后冲洗会产生冲洗废水，泥浆废水和冲洗废水所含污染物主要为泥沙，废水中悬浮物的浓度较高。雨天雨水冲刷施工地面裸露的泥沙和施工机械滴漏的油污形成地表径流污水，这部分污水中主要含有泥沙及石油类物质。施工污水中含有的泥沙、石油类物质如果直接排入排水管道会引起淤积和堵塞，污水未经处理直排纳污水体会对水体造成一定的影响。 ②施工期生活污水 在项目施工期间，施工人员日常生活会产生一定量的生活废水，施工期生活废水产生量约1687.5m3，生活废水主要含有CODcr、BOD5、氨氮、SS、动植物油等。 ⑵水污染防治措施分析 项目施工期产生的施工废水和施工生活污水直接排入纳污水体会对纳污水造成一定的影响，建议建设方采取以下措施，降低施工期产生的污水对纳污水体的影响。 ①建议建设单位在施工区域建设围堰或挡水墙避免施工废水流入纳污水体。施工场地四周设置排水沟和三级沉淀池、隔油池，施工废水收集汇流入沉淀池、隔油池，施工废水经过静置沉淀、隔油处理后回用于场地洒水抑尘或混凝土的搅拌。 ②雨天减少避免地基开挖作业，雨前加强场地覆盖措施，避免雨水冲刷产生地表径流污水。 ③定期对施工机械进行检查修理，减少油污的滴漏，对施工清理施工场地泄漏的油分及时收集清理，避免油污因雨水冲刷进入纳污水体。 ④项目施工地点位于厂区范围内，项目施工营地应配套建设三级化粪池和三级隔油池，施工人员生活废水经三级化粪池和三级隔油池处理后排放。 综上所述，施工产生的废水经各项治理措施处理后回用或排放，项目施工产生的污水对受纳水体的影响不大。 三、施工期声环境影响和防治措施分析 ⑴施工期声环境影响预测 施工期的噪声主要可分为施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。其中影响最大的是施工机械噪声，主要由施工机械运行产生，如混凝土搅拌机、液压打桩机等。施工车辆往来运输建筑材料也会产生一定的噪声。 鉴于施工场地的开放性质及施工机械自身特点，不易进行噪声防治，只能从声源上控制和靠自然衰减，尽量降低对环境的影响。根据类比资料，各类建筑施工噪声级如表31所示。采用距离传播衰减模式对施工机械噪声的影响范围、程度进行预测(不考虑障碍物如场界围墙、树木等造成的噪声衰减)公式如下： 式中：——受声点P1处的声级； ——受声点P2处的声级； ——声源至P1的距离(m)； ——声源至P2的距离(m)。 各种施工机械噪声的预测结果见表29。 表29施工机械噪声预测结果dB(A) 机械设备 声源距离 噪声级 距声源不同距离处的噪声值 20m 40m 60m 80m 100m 150m 200m 300m 推土机 15m 77 74.5 68.48 64.96 62.46 60.52 57 54.5 50.98 运输机械 5m 73 60.96 54.94 51.42 48.92 46.98 43.46 40.96 37.44 砼输送泵 5m 68 55.96 49.94 46.42 43.92 41.98 38.46 35.96 32.44 钢筋切割机 5m 93 80.96 74.94 71.42 68.92 65.98 63.46 60.96 57.44 电焊机 5m 73 60.96 54.94 51.42 48.92 45.98 43.46 40.96 37.44 振动棒 5m 89 76.96 70.94 67.42 64.92 61.98 59.46 56.96 53.44 液压打桩机 10m 70 63.98 57.96 54.44 51.94 50.00 46.48 43.98 40.46 混凝土运输车 5m 85 72.96 66.94 63.42 60.92 57.98 55.46 52.96 49.44 翻斗车 5m 73 60.96 54.94 51.42 48.92 45.98 43.46 40.96 37.44 水泵 5m 68 55.96 49.94 46.42 43.92 41.98 38.46 35.96 32.44 砂轮机 5m 76 73.5 67.48 63.96 61.46 59.52 56 53.5 49.98 电钻 5m 77 74.5 68.48 64.96 62.46 60.52 57 54.5 50.98 吊车 5m 65 62.5 56.48 52.96 50.46 48.52 45 42.5 38.98 切割机 5m 78 75.5 69.48 65.96 63.46 61.52 58 55.5 51.98 由表29可见，项目周边已有建成投产的工程企业，项目施工噪声对周围工厂企业员工的日常生活和工作有一定影响，因此施工方应严格按照建筑施工环境管理的规定施工，并采取必要的防护措施以保护好周围的声环境质量。 ⑵ 噪声的防治措施分析 施工期噪声的特点是噪声源强声级高，虽然施工作业噪声不可避免，但工程施工方应积极采取措施，最大程度降低施工噪声对周围环境的影响。 ①选用低噪声的施工机械，对高噪声设备应安装消音装置，从源头上减少噪声的产生。在施工期应有专人对设备进行维修和养护，对作业人员进行必要的培训，并要求作业人员严格按规范进行操作。 ②合理安排施工计划和作业点位。施工单位在12:00至14:00，22:00至翌晨7:00，两个作息时段应无条件停止施工作业。 ③施工单位应增强作业人员的环境保护意识，施工过程应注意文明操作、文明施工，减少不必要的机械噪声，应避免同一时间大量机械同时施工，尽可能的采用单个施工机械进行施工，机械设备和车辆在未工作时应关闭。 ④施工阶段部分噪声较大的施工环节如钢筋切割机、钢筋成型机、混凝土运输车、翻斗车等设备均可安排在远离敏感点的位置，最大程度减少施工噪声对环境敏感点的影响。 ⑤加强对运输车辆的管理，出入施工场地时应减速慢行，禁鸣喇叭。 ⑥加快施工进度，尽量缩短工期，减少施工噪声对周围环境影响。 工程施工期不会持续特别长，各类施工机械使用时间也较短，经落实各措施后，可最大程度减少施工对周围声环境的影响。随着施工结束，施工噪声对周围环境的影响也将随之消失。建设单位应落实各项噪声防治措施并与周围公众建立畅通的交流渠道，及时充分吸纳公众提出的合理化建议，并付诸行动，以杜绝施工噪声污染事件发生，则项目施工期噪声对周围环境不会造成较大的影响。 四、施工期固体废物环境影响和防治措施分析 ⑴固体废物环境影响分析 项目工程施工期产生的固体废弃物主要是施工过程产生的建筑垃圾、装修垃圾等固体废物以及施工人员日常生活产生的生活垃圾。 ①建筑垃圾 项目建设期间在运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等）过程中以及在工程完成后，会残留不少废建筑材料及建筑垃圾，项目建筑垃圾产生量约1272.8t。建筑垃圾若随意倾倒，不仅占用土地资源，且会对大气环境和水体造成污染。 ②装修垃圾 项目装修过程会产生装修垃圾，包括漆渣、废漆桶，木材边角料、木材粉末，废玻璃，废塑料膜，胶片等等，装修垃圾产生量约636.4t。废装修垃圾若随意倾倒，不仅占用土地资源，且会对环境造成污染。装修垃圾循环利用率较高可进行回收利用，不能利用的应妥善处理。 ③施工生活垃圾 项目施工建设过程，施工人日常生活会产生一定量的生活垃圾。生活垃圾产生量约7.5t。施工人员生活垃圾若随意丢弃会对周围环境造成影响。 ⑵固体废物环境影响防治措施分析 根据施工期固体废物的特征，分别制定不同的处置方法，既能实现废物综合利用，又不会对环境造成较大的影响。 ①对于废建筑材料，可回收利用的材料综合回收利用，不可回收利用的混凝土块等，可用于场地回填或者清理运走。废建筑垃圾不得乱丢乱放，尽可能采用封闭式车辆运输到当地政府指定的合法堆放场所存放，若采用半封闭式车辆运输，则需要进行遮盖，以防物料散落。 ②装修垃圾循环利用率高可进行回收利用，应分类堆放，交由专门的公司、厂家进行回收利用。 ③施工方应在施工人员生活区内设置垃圾倾倒点，严禁生活垃圾乱丢乱倒，并与环卫部门协调，确保垃圾的日常清运，避免大量堆积，散发恶臭，滋生蚊蝇，还应定期组织人员在垃圾倾倒点及人员集中区域进行清洁杀毒。 落实以上措施，确保施工期产生的各种固体废弃物得到妥善处置的前提下，则项目施工期产生的固体废物对周围环境不会造成较大的影响。 五、施工期生态环境影响和防治措施分析 ⑴生态环境影响分析 在项目施工期会进行挖土、堆土等施工作业。工程施工过程，地表植被遭到破坏，土壤表层裸露，原来平衡的地表土石结构发生变化，遇到雨季，施工时造成裸露的地面遭雨水淋溶和地面径流冲刷会引起水土流失。施工期会进行挖土、堆土等作业活动，开挖出的这些松散的岩土，空隙大，结构稀疏，一遇到暴雨将不可避免地造成水土流失。 挖土时造成的水土流失量，主要同雨水径流量、土壤物理化学性质、挖土方式有关。堆土时造成的水土流失，主要是同土堆的形状，土堆的覆盖情况以及土壤的物理化学性质有关。若在雨季施工就可能会造成较为严重的水土流失情况。 选用国家环保总局所编制的“环境影响评价技术导则”所推荐的“美国通用土壤流失方程式”，目前一般计算年非沟蚀性水土流失均按此模式计算。此模式的表达式为： A=0.247Re·Ke·Li·Si·Ct·P 式中：A－为平均土壤流失量(T/ha)； Re－为年平均降雨侵蚀因子； Ke－土壤侵蚀因子； Li－坡长因子； Si－坡度因子； Ct－植物覆盖因子； 项目区域内多年平均雨量对应的水蚀因子R=337.0。本项目地处花岗岩赤红壤地区，土壤侵蚀因子Ke为0.27，坡长因子Li为3.14，坡度因子Si为0.08，植被因子Ct为1.0，侵蚀控制措施因子P为1.0。 根据以上选值，可计算得A=55.3t/ha/a=0.0055t/(m2·a)。根据本项目的建设规划，项目施工扰动土地面积约13219.4平方米，施工期内水土流失量约72.7t。 因此，项目工程施工过程应加强临时堆场以及施工场地的围护，采取合理的水土保持措施，将水土流失影响降低到最小，不会对周围的环境造成较大的影响。 ⑵水土保持措施分析 ①抓紧施工，必须在多雨水季节施工并有可能造成水土流失的，施工时应采取修筑截水沟、排水沟、挡土墙等有效的措施防止水土流失。 ②在雨季施工，应准备好适当的遮盖设施，在雨水来临前对堆土、建材进行适当的覆盖，减少雨水对堆土及裸露地表的冲刷。 ③尽可能提高施工进度，减少堆土及路面暴露的时间，施工时挖土和堆土应尽量采用合理的施工方式，尽可能将水土流失降低到最低程度。 ④对于临时堆场必须实行良好的维护，尽可能避免水土流失。在堆土时候，尽量采用逐段堆置方法，并及时进行压实和遮盖，尽可能避免造成水土流失。 ⑤施工时临时占地造成地面裸露的，应在施工期结束后立即进行植被恢复，种植花草或灌木。 落实以上措施，可最大程度避免施工时由于雨水冲刷以及施工排水造成水土流失，将水土流失影响降低到最小，不会对周围的环境造成较大的影响。 六、施工期影响结论 项目施工期会产生一些废水、废气、噪声和固体废物，施工期也会产生一定的社会影响，从而对周围的水环境、大气环境、声环境、土壤环境和社会环境造成一定的影响。但只要落实各项有效措施，施工期对环境的影响将会大大减轻。而且，随着施工期的结束，这些影响将逐渐减少直至消除。因此，在落实各项环保措施，确保施工期间污染物达标排放，杜绝施工污染扰民事件发生的前提下，项目施工期对施工场址周围的环境影响不大。

营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 项目营运期产生的污水主要为员工日常生活产生的生活污水、冷却塔产生的冷却废水，废气喷淋产生的喷淋废水。 ⑴冷却废水：项目营运期生产过程中对相关工序进行间接冷却，冷却塔冷却水循环使用，定期更换会产生少量冷却水废水，冷却废水属于清净下水，达到工业废水排放标准，可以直接排放，可不计入排污总量。项目营运期产生的冷却水废水不会对纳污水体产生影响。 ⑵喷淋废水 ①喷淋废水产生情况 项目涂布产生的废气收集后引至天面，采用“水喷淋法+光催化氧化法+低温等离子体法+活性炭吸附法”处理达标后排放，水喷淋处理过程会产生一定量的喷淋废水，喷淋水循环使用，喷淋废水每5天更换一次，废水产生量约114 m3/a。喷淋废水中污染物浓度为CODcr：3000mg/L，BOD5：500mg/L，SS：400mg/L。 ②喷淋废水处理工艺 建议建设单位配套废水处理设施，采用“芬顿氧化法+砂滤+碳滤”工艺对喷淋废水进行净化处理，污水处理设施处理能力不低于2m3/d。具体污水处理工艺流程如下： 喷淋废水汇入集水池，经过废水提升泵泵入反应池加入Fenton试剂、混凝剂、絮凝剂等药剂进行反应，废水中的漆渣等有机物质经氧化反应和絮凝反应后形成大块的絮状物，废水经过砂滤、碳滤后达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二类污染物（第二时段）最高允许排放浓度的三级标准排放，砂滤反洗产生的含泥废水经过板框压滤机干化处理交由资质单位妥善处置，滤液排回集水池重新处理。 ③废水处理可行性分析 喷淋废水COD浓度较高主要是含有有机溶剂等。项目污水处理可采用芬顿氧化法对水中的有机物进行氧化，Fenton试剂具有很强的氧化能力，当pH值较低时（控制在3左右），H2O2被Fe2+催化分解生成羟基自由基（•OH），并引发更多的其他自由基，从而引发一系列的链反应。通过具有极强的氧化能力的•OH与有机物的反应，使废水中的难降解有机物发生部分氧化、使废水中的有机物C—C键断裂，最终分解成H2O、CO2等，使CODCr降低。或者发生偶合或氧化，改变其电子云密度和结构，形成分子量不太大的中间产物，从而改变它们的溶解性和混凝沉淀性。同时，Fe2+被氧化生成Fe(OH)3在一定酸度下以胶体形态存在，具有凝聚、吸附性能，还可除去水中部分悬浮物和杂质。芬顿反应后污水加入絮凝剂、混凝剂使水中细微的悬浮物、漆渣等絮凝成大块的不溶物，废水经砂滤去除水中的不容物后再经过碳滤吸附去除部分有机物使水体达标排放。根据中国石油出版社出版的《乳状液与含油污水处理技术》中的介绍，芬顿氧化法对废水中有机物质的去除率可达80%，碳滤对有机物去除率至少20%，项目喷淋废水经加药反应、砂滤、碳滤可使各项指标达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二类污染物（第二时段）最高允许排放浓度的三级标准。 表30污水处理各处理单元预期效果一览表(单位：mg/L) 项目 CODcr BOD5 SS 原水 3000 500 500 加药反应池 出水浓度 600 100 1000 去除率 80% 80% -- 砂滤池 出水浓度 600 100 200 去除率 -- -- 80% 碳滤 出水浓度 480 80 20 去除率 20% 20% 90% 总去除率 84% 84% 96% 排放标准 500 300 400 项目所在地属于汕头市南区污水处理厂濠江分厂的纳污范围，喷淋废水经处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二类污染物（第二时段）最高允许排放浓度的三级标准后排放，不会对纳污水体产生较大影响。 ⑶生活污水：建项目拟招员工50人，员工年工作天数为300天，厂区配套有食堂和宿舍，有30人在厂区留宿。员工日常生活会产生一定量的生活污水，生活污水产生量约5.49m3/d，合计约1647m3/a。 建设单位应配套三级化粪池、三级隔油池，对生活污水进行处理。员工生活废水经三级化粪池处理，食堂油废水经三级隔油池处理达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二类污染物（第二时段）最高允许排放浓度的三级标准后方可排放。 项目所在地属于汕头市南区污水处理厂濠江分厂的集污范围，项目产生的生活污水经预处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二类污染物（第二时段）最高允许排放浓度的三级标准后，排入附近的市政排污管网，经市政排污管网汇入南区污水处理厂处理达标后排入濠江口临海工业排污混合区，不会对纳污水体产生较大影响。 2、环境空气影响分析 项目建成投入运营后产生的废气主要为涂布机产生的有机废气，员工食堂产生的油烟废气。 ㈠涂布有机废气 ⑴污染源强及废气处理可行性分析 项目主要配套有2台涂布机，薄膜涂布、烘干固化、设备清洗过程有机溶剂挥发会产生一定量的有机废气，项目所用涂料、溶剂不含苯系物，有机废气主要污染物为总VOCs，有机废气产生量约9.07t/a。 项目2台涂布机设置在封闭的车间内，采用负压抽风方式进行排气，涂布机烘干为隧道式烘干箱，烘干箱均配套有风机、风管，有机废气收集率约95%，有组织排放量约8.62t/a，无组织排放量约0.45t/a，涂布有机废气产生浓度约59.86mg/m3。 涂布产生的有机废气经风机、风管引至天面，拟配套“水喷淋+光氢离子净化器+低温等离子净化器+活性炭吸附装置”，采用“水喷淋法+光催化氧化法+低温等离子体法+活性炭吸附法”对有机废气进行净化处理，废气经净化处理达标后引高排放，排气筒高度30米。 ⑵废气处理可行性分析 水喷淋的原理是将水加压通过喷头喷射形成水幕，废气与水幕充分接触，一方面可以降低废气温度，一方面废气中可以乙醇、正丙酯等可溶或微溶于水的有机物可以溶于水中从而起到一定的净化效果。 光催化氧化法主要是利用人工紫外线灯管产生的真空紫外光来活化光催化材料，氧化吸附在催化剂表面的VOCs。真空紫外光（波长<200nm，VUV）光子能量高，光催化材料在紫外光的照射下产生电子和空穴，激发出“电子-空穴”（一种高能粒子）对，进而生成极强氧化能力的羟基自由基(•OH)活性物质，羟基自由基(•OH)是光催化反应的主要活性物质之一，羟基自由基的反应能高于有机物中的各类化学键能，如：C-C、C-H、C-N、C-O、H-O、N-H 等，因而能迅速有效地分解挥发性有机物。 低温等离子体法是通过高压放电，获得低温等离子体，即产生大量高能电子、离子和自由基等活性粒子可与各种污染物发生作用，转化为CO2、H2O等无害或低害物质，从而使废气得到净化。 活性炭是一种多孔性的含炭物质, 它具有高度发达的孔隙构造, 活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体充分接触，就像磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易将废气中的有机物吸引到孔径中，从而使废气得到净化。 “水喷淋法+光催化氧化法+低温等离子体法+活性炭吸附法”对VOCs净化效率可达88.75%。涂布有机废气经净化处理后排放浓度约6.73mg/m3，年排放量约0.97t/a，排放速率约为0.135kg/h，可以达到《印刷行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/815-2010）》第Ⅱ时段排气筒VOCs排放限值。 ⑶大气污染物排放影响分析 ①大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ⅰ、Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ⅱ、评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表31评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ⅲ、污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表32污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值 (μg/m3) 标准来源 TVOC 二类区 8小时 600.0 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D ⅳ、污染源参数 项目主要废气污染源排放参数见下表： 表33主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称 排气筒底部中心坐标(o) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物 名称 排放 速率 单位 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) 点源 116.774113 23.245609 6.0 30.0 0.6 40.0 15.4 VOCs 0.037 g/s 表34主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称 坐标 海拔高度/m 矩形面源 污染物 排放 速率 单位 X Y 长度 宽度 有效高度 矩形 面源 116.773945 23.245399 6.0 26.3 25.4 6.5 VOCs 0.01736 g/s ⅴ、项目参数 估算模式所用参数见表。 表35估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) 5579200 最高环境温度 38.8 °C 最低环境温度 1.2 °C 土地利用类型 城市 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 是 地形数据分辨率(m) 90 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 是 海岸线距离/m 180.0 海岸线方向/o 90.0 ⅵ、评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表36 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价 因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) 距离 (m) D10% (m) 矩形面源 VOCs 1200.0 104.35 8.695833 19 / 点源 VOCs 1200.0 2.9102 0.242517 28 / 表37 最大Pmax和D10%预测结果表 点源 矩形面源 下方向距离(m) 浓度(ug/m3) 占标率(%) 下方向距离(m) 浓度(ug/m3) 占标率(%) 50.0 1.8758 0.156317 50.0 42.027 3.50225 100.0 0.96764 0.080637 100.0 16.258 1.354833 200.0 1.0037 0.083642 200.0 6.2254 0.518783 300.0 0.94124 0.078437 300.0 3.5526 0.29605 400.0 0.95815 0.079846 400.0 2.3899 0.199158 500.0 0.9073 0.075608 500.0 1.7606 0.146717 600.0 0.8875 0.073958 600.0 1.3699 0.114158 700.0 0.84724 0.070603 700.0 1.1083 0.0924 800.0 0.77836 0.064863 800.0 0.92252 0.076877 900.0 0.70356 0.05863 900.0 0.78476 0.065397 1000.0 0.63924 0.05327 1000.0 0.6791 0.056592 1200.0 0.53448 0.04454 1200.0 0.52883 0.044069 1400.0 0.46568 0.038807 1400.0 0.42809 0.035674 1600.0 0.41584 0.034653 1600.0 0.35651 0.029709 1800.0 0.37631 0.031359 1800.0 0.30339 0.025282 2000.0 0.34258 0.028548 2000.0 0.26262 0.021885 2500.0 0.27532 0.022943 2500.0 0.1935 0.016125 下风向最大浓度 2.9102 0.242517 下风向最大浓度 104.35 8.695833 D10%最远距离 / / D10%最远距离 / / 根据表37可知，项目废气排放污染物的最大地面浓度占标率为P1max=8.69%，小于10%，根据评价等级判断标准，确定项目污染源的评价等级为二级。 ②环境空气质量现状 根据《2017年汕头市环境状况公报》，2017年汕头市区主要空气污染物中，SO2年平均浓度为12μg/m3，NO2年平均浓度为21μg/m3，PM10年平均浓度为49μg/m3，PM2.5年平均浓度为29μg/m3，CO日平均浓度第95位百分位数为1.1mg/m3，O3日最大8小时平均浓度第90百分位数为140μg/m3。项目所在的区域主要空气污染物均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012 )二级标准。 根据《汕头保税区维泽医药化工原料有限公司苯扎氯铵原料合成厂项目环境影响报告书》（汕保环建[2018]10 号）中福建力普检测有限公司2017年8月15～21日对埭头村（距离项目2.8公里）和河渡村（距离项目2.2公里）TVOC的监测结果，河渡村监测点在项目大气评价范围内，可以用来评价项目所在地环境空气质量，则项目所在地TVOC8小时均值均浓度值在0.17~0.30mg/m3之间，符合《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准要求。 综上，项目所在区域为环境空气质量达标区。 表38区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 （ug/m3） 标准值 （ug/m3） 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 12 60 20 达标 NO2 年平均质量浓度 21 40 52.5 达标 PM10 年平均质量浓度 49 70 70 达标 PM2.5 年平均质量浓度 29 35 82.85 达标 CO 日平均浓度第 95百分位数 1100 4000 30 达标 O3-8h 日最大8小时平均 浓度第90百分位数 140 160 98.125 达标 表39 基本污染物环境质量现状 点位名称 污染物 年评价指标 现状浓度 （ug/m3） 标准值 （ug/m3） 超标 频率% 达标情况 埭头村 TVOC 日最大8小时平均浓度 300 600 0 达标 河渡村 TVOC 日最大8小时平均浓度 170 600 0 达标 ③评价范围确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km，项目附近主要环境敏感点的分布情况见表40。 表40 项目大气环境影响评价范围内主要敏感点分布情况表 序号 敏感目标 与敏感点距离 性质 方位 1 广澳村 1100m 居民区 S 2 三寮学校 1400m 学校 WN 3 三寮村 1400m 居民区 WN 4 溪头村 2000m 居民区 WN 5 河渡村 2300m 居民区 W ④大气污染物排放对周边环境敏感点影响分析 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018），采用估算模式对大气污染物在敏感点处的落地浓度进行估算。 表41 有机废气有组织排放在敏感点有机废气最大落地浓度值及占标率(浓度单位：ug/m3) 序号 敏感目标 排气筒与敏感点距离 最大落地浓度 占标率% 1 广澳村 1110m 0.5708 0.0476 2 三寮学校 1370m 0.4740 0.0396 3 三寮村 1407m 0.4637 0.0386 4 溪头村 1960m 0.3492 0.0291 5 河渡村 2320m 0.2971 0.0248 表42有机废气无组织排放在敏感点最大落地浓度值及占标率(浓度单位：ug/m3) 序号 敏感目标 车间与敏感点距离 最大落地浓度 占标率% 1 广澳村 1100m 0.5959 0.0497 2 三寮学校 1400m 0.4281 0.0357 3 三寮村 1400m 0.4281 0.0357 4 溪头村 2000m 0.2626 0.0219 5 河渡村 2300m 0.2169 0.0181 表43有机废气在敏感点最大落地浓度叠加值及占标率(浓度单位：ug/m3) 序号 敏感目标 有组织排放最大落地浓度 无组织排放最大 落地浓度 背景值 浓度 叠加背景值 浓度 占标率 % 1 广澳村 0.5708 0.5959 300 301.1667 25.10 2 三寮学校 0.4740 0.4281 300 300.9021 25.08 3 三寮村 0.4637 0.4281 300 300.8918 25.07 4 溪头村 0.3492 0.2626 300 300.6118 25.05 5 河渡村 0.2971 0.2169 300 300.514 25.04 由表43预测结果可知，项目VOCs在各敏感点最大落点浓度值叠加后均能满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准限值。项目有机废气经收集和处理达标排放，不会对周边大气环境及环境敏感点产生较大影响。 ⑤污染物排放量核算 表44大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 主要排放口 1 排气筒 VOCs 6.73 0.135 0.97 主要排放口合计 VOCs 0.97 有组织排放口总计 有组织排放总计 VOCs 0.97 表45 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排污口 编号 产污 环节 污染物 污染物排放标准 年排放量 （t/a） 标准名称 浓度限值 1 涂布车间 涂布 VOCs 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010） 2.0 mg/m3 0.45 表46 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 VOCs 1.42 表47 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价 等级 范围 评价等级 一级□ 二级 √ 三级□ 评价范围 边长=50km □ 边长 5～50km □ 边长=5 km √ 评价 因子 SO2 +NOx排放量 ≥ 2000t/a □ 500 ~ 2000t/a □ ＜500 t/a √ 评价因子 基本污染物 (VOCs ) 其他污染物 ( ) 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5 √ 评价 标准 评价标准 国家标准 √ 地方标准□ 附录 D □ 其他标准□ 现 状 评 价 环境功能区 一类区□ 二类区 √ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2017）年 环境空气质量现 状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据√ 现状补充监测□ 现状评价 达标区√ 不达标区□ 污染 源调 查 调查内容 本项目正常排放源 √ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的 污染源□ 其他在建、 拟建项目 污染源□ 区域污染源□ 大 气 环 境 影 响 预 测 与 评 价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ 其他 √ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 预测范围 边长≥ 50km□ 边长 5～50km □ 边长 = 5 km √ 预测因子 预测因子( VOCs ) 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 √ 正常排放短期 浓度贡献值 C本项目 最大占标率≤100% √ C本项目 最大占标率＞100% □ 正常排放年均 浓度贡献值 一类区 C本项目 最大占标率≤10%□ C本项目 最大标率＞10% □ 二类区 C本项目 最大占标率≤30%√ C本项目 最大标率＞30% □ 非正常排放 1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常占标率≤100% □ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均 浓度和年平均 浓度叠加值 C 叠加 达标 √ C 叠加 不达标□ 区域环境质量的 整体变化情况 k ≤-20% √ k ＞-20% □ 环境 监测 计划 污染源监测 监测因子：(VOCs) 有组织废气监测 √ 无组织废气监测 √ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测 √ 评价 结论 环境影响 可以接受 √ 不可以接受□ 大气环境 防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:()t/a NOx:()t/a 颗粒物:()t/a VOCs:（1.42）t/a 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 ⑵油烟废气 项目厨房使用天然气作为燃料，天然气属清洁能源，使用过程排放的大气污染物对大气环境影响较小。食堂厨房产生的污染物主要为厨房烹饪食物产生的油烟废气，项目食堂为员工提供三餐，油烟产生浓度约为12.8mg/m3。项目应配套有静电油烟净化器对油烟废气进行净化处理，静电油烟净化器对油烟的净化率可达90%以上，油烟废气经净化处理后排放浓度约为1.28mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）油烟最高允许排放浓度的要求，油烟废气经净化处理达标后引至天面排放，不会对周围大气环境产生较大影响。 综上，在落实以上措施，确保各污染物达标排放的前提下，项目建成投入营运后产生的大气污染物对周围大气环境的影响不大。 3、噪声环境影响分析 项目营运期的噪声主要为生产过程机械设备运行产生的噪声以及厂区配套排气扇等机械通排风设施运行产生的噪声。生产设备噪声的噪声值约为70～90dB(A)，机械通风排气设施运行产生噪声的噪声值约为60～80dB(A)。项目所在地的声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。建设单位采取相应的消声减振措施使运营时厂界外1米外噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，具体消声减振措施如下： ①对于各种生产机械设备，应采取合理的安装，加装减振垫或消声器等，从源头减少噪声的产生。生产机械设备布置时合理布局噪声源，对产生噪声较大的生产机械设备尽量远离厂界放置，削弱噪声对周围环境的影响。 ②项目生产车间的门窗部位选用隔声性能良好的门窗，生产作业时车间及锅炉房门窗应紧闭，加上自然距离的衰减作用，使机械噪声得到有效的衰减，不致对周围声环境产生明显影响。 ③项目配套有冷却塔，建议将冷却塔合理设置，远离厂区边界，并配套隔声罩，削弱噪声的对外传播。 ④通风排气设备应该选用低噪声设备，并对通风排气设备采取隔音、消声、减振等处理措施，如通过安装减振垫、风口软接等消除因振动而产生的噪声。 ⑤建设单位加强厂区内外的绿化建设，选择降噪植物作为厂区绿化，利用绿色植物削弱噪声对外传播。 落实以上措施可降低项目营运产生的噪声，使项目营运期厂界外1米外噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，则项目投入营运后产生的噪声不会对周围环境造成较大影响。 4、固体废弃物对环境的影响分析 项目建成投入营运后产生的固体废弃物主要为生产过程原料拆包和成品包装产生的废包装材料；成品分切产生的废薄膜边角料；成品检验产生的次产品；涂布产生的废涂料溶剂、废涂料溶剂空桶、废抹布；涂布机设备清洁会产生一定量的废乙酯溶剂；真空镀铝产生的废铝渣；喷淋废水处理产生的污泥；废气处理产生的废活性炭；员工日常生活产生的生活垃圾。 ⑴项目废包装材料、废薄膜边角料、次产品、废铝渣属于一般工业固体废物，能自行利用的回收利用，不能自行回收利用的应交专门的公司、厂家回收利用。 ⑵废涂料溶剂、废涂料溶剂空桶、废乙酯溶剂、废抹布、废机油、废机油桶、污泥、废活性炭属于危险废物。应分类定点密封存储，交有危险废弃物处理资质的单位妥善处理，并建立管理台账。项目危险废弃物应设立专门的储存区，设置明显标志，并做好防渗、消防等防范措施，危险废物贮存场所的建设和维护应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）中的有关规定进行。对危险废物的收集、运输、贮存、处置过程中执行五联单制度，并按《广东省固体废物污染环境条例》中的有关规定进行处置。 ⑶员工生活垃圾应妥善处理，集中定点堆放，并每天由环卫部门清理运走。此外，应注意对垃圾堆放点进行定期的清洁消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，滋生蚊蝇，影响员工的日常工作和生活。 落实以上处理措施，确保各种固体废物得到妥善处置的前提下，项目运营期产生的固体废弃物不会对周围环境造成较大影响。 5、环境风险影响分析 项目存在的风险因素主要为涂料、溶剂贮存和使用过程发生火灾和泄漏事故以及危险废物贮存过程发生泄漏和遗失事故。 ㈠火灾和泄漏事故 ⑴风险源分析 项目生产过程用到正丙酯、乙醇作为溶剂，另外有使用乙酯作为设备清洗溶剂。正丙酯、乙醇、乙酯等属于危险化学品，根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)中的规定，各类危险化学品的性质和临界量见表48。 表48 主要药品试剂危险源辨识 序号 溶剂名称 性质 最大存量 临界量 Msds 1 乙酯 易燃液体 0.25 1000t 乙酯，又名甲酸乙酯，分子式C3H6O2，无色或微黄色透明液体，有果子香味。易溶于水，可混溶于多数有机溶剂，禁忌氧化剂、还原剂、酸类、碱。相对密度（水=1）：0.9236g/cm³，沸点：54.3℃，熔点-80.5℃，闪点-4℃，引燃点295℃。 2 正丙酯 易燃液体 1 1000t 正丙脂即乙酸丙酯，化学式：C5H10O2，分子量：102.13，无色澄清液体，有芳香气味，易燃，具刺激性，理化特性。熔点：-92.5℃。沸点：101.6℃。相对密度(水=1)：0.88。饱和蒸气压：5.33 kPa。燃烧热：2890.5 kJ/mol。临界温度：276.2℃。闪点：10℃。引燃温度：445℃。爆炸上限%：8.0 V/V。爆炸下限%：1.7 V/V。 3 乙醇 易燃液体 1 500t 乙醇（ethanol），有机化合物，分子式C2H6O，结构简式CH3CH2OH或C2H5OH，俗称酒精，是最常见的一元醇。乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶，相对密度：0.816。熔点-114℃，沸点78℃，闪点13℃。 因此根据下列公式进行计算，对项目存在的危险源进行判断。 qi/Qi =q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≧1 式中：q1，q2，…，qn—每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）； Q1，Q2，…，Qn——与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。 项目qi/Qi值=0.00325，因此项目不存在重大危险源。 ⑵环境风险类别 项目溶剂使用和存放过程，因为包装桶破损、设备老化可能会发生泄漏事故。溶剂存放地点人为因素或者其他因素导致溶剂遇到明火容易发生火灾事故。 ⑶最大可信事故概率确定 根据使用危险品的相近行业的有关资料对引发风险事故概率的介绍，主要风险事故的概率见表49。 表49主要风险事故发生的概率与事故发生的频率 事故名称 发生概率（次/年） 发生频率 对策反应 输送管、阀门等损坏泄漏事故 10-1 可能发生 必须采取措施 贮槽、贮罐等破裂泄漏事故 10-2 偶尔发生 需要采取措施 贮罐等出现重大火灾、爆炸事故 10-3~10-4 极少发生 关心和防范 重大自然灾害引起事故 10-5~10-6 很难发生 注意关心 钢瓶阀门损坏泄漏事故 4.7×10-4次/年/瓶 关心和防范 钢瓶大裂纹引起大量泄漏次/年/瓶 6.9×10-7次/年/瓶 从表49可见，贮槽、贮罐等破裂泄漏事故的概率相对较大，发生概率为10-2次/年，即每10年大约发生二次。 ⑷风险防范措施 为了避免各种环境事故的发生，降低项目存在的环境风险值，建设单位应采取相应的风险防范措施，使项目环境风险降到最低水平，具体风险防范措施如下： ①建设单位应强化安全、消防和环保管理，建立健全的管理机构，制定各项管理制度，加强日常监督检查，每天都应对溶剂存放点进行检查。 ②项目溶剂存放点应加强日常通风排气，并铺设消防供水管网，配套灭火系统。 ③建设项目溶剂存放点应设置围堰或截流沟，在发生泄漏事故时刻能够防止废液外流。 ④项目应建设事故应急池，收集泄漏的废液和火灾产生的消防废水。 根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）及《水体污染防控紧急措施设计导则》，本项目应急事故池容积按下式计算： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 式中：V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，本项目涂料最大贮存量约为5t，正丙酯最大贮存量约为1t、乙醇最大贮存量约为1t、乙酯最大贮存量约为0.25t，计得总物料体积为7.25m3； V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，按V2= Q消t消计算，Q消为发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，t消为消防设施对应的设计消防历时。根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）》：项目厂方应为甲类厂房，耐火等级为二级，根据《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》，Q消取35L/s，t消取3h计算，则V2消防水量为378m3； V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，本项目取0； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，本项目无生产废水产生，此处取0； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，由于项目危险化学品贮存间为室内贮存间，事故应急池为地下应急池，不具备收集降雨的客观条件，此处取0； 经计算得，本项目应急事故池总容积不得低于385.25m3。本评价建议事故应急池容积为400m3，尺寸为10.0m×10.0m×4.0m。事故应急池布置于危险化学品储存间南侧地下，用于收集事故状态下泄漏物。 ⑤建设单位应针对项目可能存在的火灾、泄漏事故，制定切实可行的《企业突发环境事件应急预案》，在事故发生时能启动应急预案，将事故造成的损害降到最低。 ⑥建设单位应设立厂内应急指挥小组，一旦发生事故能及时指挥现场人员积极采取有效的自救措施，进行全方位救援、抢险和处理，排除险情和抢救人员、财产，防止或延缓事故的蔓延、扩大。 ⑦建设单位应和当地事故应急救援部门及周围其他工厂、单位等保持联系，一旦事故超出自身可控制范围，需及时通知有关部门、工厂、单位进行协助救险，将事故造成的损害降到最低。 ㈡危险废物泄漏和遗失事故 本项目会产生一定量的危险废物，主要是废涂料溶剂、废涂料溶剂空桶、废乙酯溶剂、废抹布、废机油、废机油桶、废活性炭、污泥等。项目产生的危险废物有固体也有液体，危险废物管理不当容易发生废液泄漏和废物的遗失事故。项目危险废物产生量较多，发生泄漏和遗失的概率相对较大，但为了防止泄漏和遗失事故的发生，建议建设单位采取以下风险防范措施： ①建设单位应强化危险废物管理，建立健全的管理机构，制定各项危险废物管理制度，加强日常监督检查，每天都应对危险废物存放点进行检查。 ②危险废物宜采用结实的塑料容器进行收集和存放，液体危险废物除了采用密闭塑料容器存储，容器周边还应设置围堰或其他类似的围护措施，避免危险废物存储容器发生泄漏时废液外流。 ③危险废物存放点应按照规范设置标志牌，配备监控摄像和专人管理，建立台账，确保危险废物的进库和转移能进行监控和管理，一旦发生危险废物遗失时，可以进行跟踪寻回。 ④建设单位应针对项目可能存在的危险废物泄漏和遗失事故，制定切实可行的《企业突发环境事件应急预案》，在事故发生时能启动应急预案，将事故造成的损害降到最低。 在落实以上各项风险防范措施，加强厂区日常生产的管理，将环境风险降到最低水平，确保事故发生时能得到及时有效处理的前提下，项目存在的环境风险是可控的。 6、项目竣工验收一览表 序号 项目 环评时提出的环保措施 执行标准 1 有机 废气 采用“水喷淋法+光催化氧化法+低温等离子体法+活性炭吸附法”对有机废气进行净化处理，废气经净化处理达标后引高排放，排气筒高度为30米。 有机废气排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/815-2010）》第Ⅱ时段排气筒VOCs排放限值及无组织排放监控点浓度限值。 2 食堂 厨房 油烟废气经静电油烟净化器处理达标后排放。 油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准(试行）》(GB 18483-2001)的小型标准要求排放。 3 生活 废水 生活污水和食堂餐饮废水分别经三级化粪池和三级隔油池预处理后排入市政排污管网。 污水排放执行《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二类污染物（第二时段）最高允许排放浓度的三级标准排放。 4 喷淋废水 喷淋废水经污水处理设施处理达标后排入市政排污管网。 5 噪声 生产机械合理布局安装，通风排气设备选用低噪声设备并采取隔音、消声、减振等处理措施。 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 6 固废 废涂料溶剂、废涂料溶剂空桶、废乙酯溶剂、废抹布、废机油、废机油桶、废活性炭、污泥属于危险废物，应定点密封存储，交有危险废弃物处理资质的单位妥善处理，并建立管理台账。 《危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2001)》及2013年修改单。 项目废包装材料、废薄膜边角料、次产品、废铝渣属于一般工业固体废物，能自行利用的回收利用，不能自行回收利用的应交专门的公司、厂家回收利用。 《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单。 员工生活垃圾应妥善处理，集中定点堆放，并每天由环卫部门清理运走。 7 环境 风险 落实以上各项风险防范措施，加强厂区日常生产的管理，应按照规范制定《突发环境事故应急预案》。 -- 7、公众调查意见 在编制本项目环评之前，建设单位在第一环评网上征求公众意见，公示期为5个工作日（见附图），并公布了单位联系人、联系电话、传真、网上邮箱等联系方式。 项目进行公示期间，未收到反对该项目经营意见，可见本项目的建设基本得到公众的认可。建设单位应与周围公众建立畅通的交流渠道，及时充分吸纳公众提出的合理化建议，并付诸行动，切实落实各项污染防治措施，以杜绝污染扰民事件发生，保护好项目周围的环境质量。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

|  | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | TSP | 施工场地设置临时围挡及防尘网或防尘布；场地、物料定时洒水；不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等；及时清运建筑垃圾；运输车辆应采用封闭或半封闭方式运输，严禁超载，限制车速，在运输车辆出入处设置车轮过水池。 | 施工烟尘及废气预期达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）无组织排放监测点浓度限值排放。 |
|  |  | 施工机械 | 机械尾气 | 提高机械的使用效率，停工时及时关闭燃油机械设备。 |  |
|  |  | 施工装修 | 甲苯、二甲苯 | 使用环保油漆作为原料，同时加强室内的通风换气。 |  |
|  | 营运期 | 生产过程 | VOCs | 有组织排放：通过“水喷淋法+光催化氧化法+低温等离子体法+活性炭吸附法”处理达标后引高排放。 | 有机废气无组织排放预期达到《印刷行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/815-2010）》第Ⅱ时段排气筒VOCs排放限值及无组织排放监控点浓度限值。 |
|  |  |  |  | 无组织排放：加强车间通风排气。 |  |
|  |  | 食堂厨房 | 油烟废气 | 经油烟净化设备净化后排放。 | 油烟废气预期达到《饮食业油烟排放标准(试行）》(GB 18483-2001)的小型标准要求排放。 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工建设 | 建筑垃圾 | 对于废建筑材料，部分可回收的进行回收综合利用，不可利用部分用于回填。 | 零排放 |
|  |  | 建筑装修 | 装修垃圾 | 应分类堆放，交由专门的公司、厂家进行回收利用。 |  |
|  |  | 施工员工日常生活 | 生活垃圾 | 垃圾经收集后由环卫部门统一处理，日产日清。 |  |
|  | 营运期 | 员工生活 |  |  |  |
|  |  | 生产过程 | 废包装材料 | 应分类堆放，交由专门的公司、厂家进行回收利用。 |  |
|  |  |  | 废薄膜边角料 次产品 |  |  |
|  |  |  | 废铝渣 |  |  |
|  |  |  | 废涂料溶剂 | 收集后定点存放，交给有危险废物处理资质的单位妥善处置。 |  |
|  |  |  | 废乙酯溶剂 |  |  |
|  |  |  | 废涂料溶剂空桶 |  |  |
|  |  |  | 废抹布 |  |  |
|  |  | 机械设备 | 废机油 废机油空桶 |  |  |
|  |  | 废气处理 废水处理 | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废水处理 | 污泥 |  |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 水土流失 | SS 石油类 | 缩短地基开挖时间，雨天停止开挖，设置围堰或挡水墙，挖修排水沟收集施工废水，废水经沉淀处理后排放或回用于场地洒水。 | 污水排放预期达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二类污染物（第二时段）最高允许排放浓度的三级标准排放。 |
|  |  | 施工人员生活废水 | CODcr BOD5 氨氮、SS 动植物油 | 经三级隔油池和三级化粪池和污水处理设施处理达标后排放。 |  |
|  | 营运期 | 员工生 活污水 | CODcrBOD5 氨氮、SS 动植物油 | 生活污水和食堂餐饮废水分别经三级化粪池和三级隔油池预处理后排入市政排污管网。 |  |
|  |  | 喷淋废水 | COD、SS | 循环使用，水质变差更换时经物化加药处理达标后排入市政排污管网。 |  |
| 噪 声 | 施工期：采用性能先进的低噪声型施工设备，注意文明施工、文明操作，运输车辆禁鸣喇叭。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中施工噪声限值。 |
|  | 营运期：生产机械合理布局安装，通风排气设备选用低噪声设备并采取隔音、消声、减振等处理措施。 | 预期达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目工程施工过程应加强临时堆场以及施工场地的围护，采取合理的水土保持措施，将水土流失影响降低到最小，则不会对周围的环境造成较大的影响。具体水土保持措施如下： (1) 抓紧施工，必须在多雨水季节施工并有可能造成水土流失的，施工时应采取修筑截水沟、排水沟、挡土墙等有效的措施防止水土流失。 (2)在雨季施工，应准备好适当的遮盖设施，在雨水来临前对堆土、建材进行适当的覆盖，减少雨水对堆土及裸露地表的冲刷。 (3)尽可能提高施工进度，减少堆土及路面暴露的时间，施工时挖土和堆土应尽量采用合理的施工方式，尽可能将水土流失降低到最低程度。 (4)对于临时堆场必须实行良好的维护，尽可能避免水土流失。在堆土时候，尽量采用逐段堆置方法，并及时进行压实和遮盖，尽可能避免造成水土流失。 (5)在施工时临时占地造成地面裸露的，应在施工期结束后立即进行植被恢复，种植花草或灌木。 落实以上措施，可最大程度避免施工时由于雨水冲刷以施工排水造成水土流失，将水土流失影响降低到最小，不会对周围的环境造成较大的影响。 |

结论与建议

一、项目概况： 汕头市金信通新材料科技有限公司拟投资7200万元于汕头保税区B12-7地块建设防伪包装薄膜项目，项目占地面积15283.9平方米，建筑面积21213.25平方米，主要从事防伪包装薄膜加工生产，年产PET镭射镀铝膜900万平方米，OPP镭射镀铝膜2000万平方米。 二、环境质量现状结论： 1、环境空气质量现状 根据《濠江区环境空气质量功能区划图》（2014年12月）的划分规定，项目所在区域空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区标准。根据《2017年汕头市环境状况公报》，2017年项目所在区域主要空气污染物均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012 )二级标准。根据《汕头保税区维泽医药化工原料有限公司苯扎氯铵原料合成厂项目环境影响报告书》（汕保环建[2018]10 号）中福建力普检测有限公司VOCs的监测结果，项目所在地VOCs8小时均值均浓度值在0.17~0.30mg/m3之间，符合《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准要求。 2、水环境质量现状 引用《汕头市濠江区马滘综合体基础设施工程环境影响报告书》中委托广东中润检测技术有限公司于2016 年5 月13 日～2016 年5 月15 日在濠江的监测数据，监测断面无机氮和活性磷酸盐均超标，其它监测指标均符合《海水水质标准》（GB3097-1997）三类标准。 3、声环境质量现状 根据《濠江区声环境功能区划图》(2014年12月)对汕头市濠江区声功能区的划分的规定，项目所在区域属3类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准(GB3096-2008)》3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。 根据《2017年汕头市环境状况公报》，项目所在区域噪声等效声级平均值为57.1dB(A)，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准（昼间等效声级65dB(A)）。可见，项目所在区域声环境质量状况良好。 三、环境影响结论： 1、项目施工期环境影响结论 ①水环境影响分析结论：项目工程施工期产生的施工污水主要来自地基工程挖掘时产生的泥浆污水、浇注砼后的冲洗废水、雨天雨水冲刷施工路面的泥沙和施工机械滴漏的油污形成地表径流污水和现场施工人员的生活污水等。施工产生的施工污水在落实各项治理措施处理后回用于场地洒水抑尘，施工生活污水经三级化粪池及隔油池处理达标后排放，则项目施工期外排的污水对受纳水体的影响不大。 ②大气环境影响分析结论：项目工程施工中挖方作业及建筑材料的装卸、运输和拌合过程中会产生大量扬尘。各种施工机械运行时会产生机械尾气。装修会产生一定量的油漆废气。在严格落实各项对应的污染防治措施的前提下，项目施工产生的大气污染物对周围环境不会产生较大影响。 ③噪声环境影响分析结论：施工期的噪声主要可分为施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。其中影响最大的是施工机械噪声，主要由施工机械运行产生，如打桩机、混凝土搅拌机等。施工车辆往来运输建筑材料也会产生一定的噪声。鉴于施工场地的开放性质及施工机械自身特点，不易进行噪声防治，只能从声源上控制和靠自然衰减降低施工噪声对环境的影响。在落实各项噪声防治措施以及加强施工管理的前提下，随着施工的结束，施工噪声的影响亦消失，不会对周围环境产生较大影响。 ④固体废弃物对环境的影响分析结论：项目施工期产生的固体废物主要有施工产生的建筑垃圾、装修垃圾以及施工人员的生活垃圾等。施工产生的建筑垃圾可回用部分回收利用，不可回收部分用于项目场地回填；装修垃圾交专门厂家或公司回收利用；施工人员产生的生活垃圾交环卫部门处理，日产日清。在落实各项污染防治措施的前提下，则项目施工期产生的固体废弃物对周围环境影响不大。 ⑤生态环境影响分析结论：项目施工期会进行挖土、堆土等施工作业，遇到雨季，施工时造成裸露的地面遭雨水淋溶和地面径流冲刷会引起水土流失。在尽可能提高施工进度，雨季停止挖方作业，减少堆土及路面暴露的时间，加强施工场地和临时用地的围护和管理的前提下，可使项目施工期水土流失的影响降到最低，不会对周围环境产生较大的影响。 2、项目营运期环境影响结论 ①水环境影响分析结论：项目建成投产后产生的污水主要为员工日常生活产生的生活污水和冷却塔产生的冷却废水，废气处理喷淋产生的喷淋废水。冷却废水属于清净下水，可以直接排放；喷淋废水、生活污水经预处理达标后排放的前提下，则项目建成投入使用后外排的污水对纳污水体的影响不大。 ②大气环境影响分析结论：项目建成投入运营后产生的废气主要为涂布机产生的有机废气，员工食堂产生的油烟废气。在加强管理，落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，项目营运期产生的废气对周围环境的影响不大。 ③噪声环境影响分析结论：项目营运期的噪声主要为生产过程机械设备运行产生的噪声以及厂区配套排气扇等机械通排风设施运行产生的噪声。在落实各种隔音、消声、减振等处理措施，确保项目厂界外1米外噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求的前提下，项目投入营运后产生的噪声不会对周围环境造成较大的影响。 ④固体废弃物对环境的影响分析结论：项目建成投入营运后产生的固体废弃物主要为生产过程原料拆包和成品包装产生的废包装材料；成品分切产生的废薄膜边角料；成品检验产生的次产品；涂布产生的废涂料溶剂、废涂料溶剂空桶、废抹布；涂布机设备清洁会产生一定量的废乙酯溶剂；真空镀铝产生的废铝渣；喷淋废水处理产生的污泥；废气处理产生的废活性炭；员工日常生活产生的生活垃圾。在落实各项固废处理措施，确保各种固体废物得到妥善处理的前提下，则项目运营期产生的固体废弃物对周围环境不会造成影响。 ⑤环境风险影响分析结论：项目存在的风险因素主要为涂料、溶剂贮存和使用过程发生火灾和泄漏事故以及危险废物贮存过程发生泄漏和遗失事故。在落实各项风险防范措施，加强厂区日常生产的管理，制定切实可行的事故应急预案，将环境风险降到最低水平，确保事故发生时能得到及时有效处理的前提下，项目存在的环境风险是可控的。 3、项目环境影响评价公众参与结论 在编制项目环评之前，建设单位在网上征求公众意见。项目进行公示期间，未收到反对该项目建设及经营的意见，可见项目的建设基本得到公众的认可。 四、建议与要求： 1、建设单位应认真落实施工期废水、废气、噪声防治措施，确保施工期废水、废气、噪声达标排放。 2、建设单位应落实施工期生态保护措施，减少施工期水土流失。 3、建设单位应配套三级化粪池、三级隔油池，生活污水经处理达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二类污染物（第二时段）最高允许排放浓度的三级标准后方可排放。 4、建设单位配套废水处理设施，采用“芬顿氧化法+砂滤+碳滤”工艺对喷淋废水进行净化处理，污水处理设施处理能力不低于2m3/d，喷淋废水经处理达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二类污染物（第二时段）最高允许排放浓度的三级标准后方可排放。 5、项目2台涂布机应设置在封闭的车间内，采用负压抽风方式进行排气，配套“水喷淋+光氢离子净化器+低温等离子净化器+活性炭吸附装置”对有机废气进行净化处理，废气经净化处理达标后引高排放，排气筒高度30米。 6、建设单位对于各种生产机械设备，应采取合理的安装，加装减振垫或消声器等，从源头减少噪声的产生。生产机械设备布置时合理布局噪声源，对产生噪声较大的生产机械设备尽量远离厂界放置，削弱噪声对周围环境的影响。 7、项目生产车间的门窗部位选用隔声性能良好的门窗，生产作业时车间及锅炉房门窗应紧闭，加上自然距离的衰减作用，使机械噪声得到有效的衰减，不致对周围声环境产生明显影响。 8、项目配套有冷却塔，建议将冷却塔合理设置，远离厂区边界，并配套隔声罩，削弱噪声的对外传播。 9、通风排气设备应该选用低噪声设备，并对通风排气设备采取隔音、消声、减振等处理措施，如通过安装减振垫、风口软接等消除因振动而产生的噪声。 10、建设单位加强厂区内外的绿化建设，选择降噪植物作为厂区绿化，利用绿色植物削弱噪声对外传播。 11、项目废包装材料、废薄膜边角料、次产品、废铝渣属于一般工业固体废物，能自行利用的回收利用，不能自行回收利用的应交专门的公司、厂家回收利用。 12、废涂料溶剂、废涂料溶剂空桶、废乙酯溶剂、废抹布、废机油、废机油桶属于危险废物。应分类定点密封存储，交有危险废弃物处理资质的单位妥善处理，并建立管理台账。项目危险废弃物应设立专门的储存区，设置明显标志，并做好防渗、消防等防范措施，危险废物贮存场所的建设和维护应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）中的有关规定进行。对危险废物的收集、运输、贮存、处置过程中执行五联单制度，并按《广东省固体废物污染环境条例》中的有关规定进行处置。 13、员工生活垃圾应妥善处理，集中定点堆放，并每天由环卫部门清理运走。此外，应注意对垃圾堆放点进行定期的清洁消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，滋生蚊蝇，影响员工的日常工作和生活。 14、建设单位应强化安全、消防和环保管理，建立健全的管理机构，制定各项管理制度，加强日常监督检查，每天都应对溶剂存放点进行检查。 15、项目溶剂存放点应加强日常通风排气，并铺设消防供水管网，配套灭火系统。 16、建设项目溶剂存放点应设置围堰或截流沟，在发生泄漏事故时刻能够防止废液外流。 17、项目应建设事故应急池，收集泄漏的废液和火灾产生的消防废水。 18、建设单位应针对项目可能存在的火灾、泄漏事故，制定切实可行的《企业突发环境事件应急预案》，在事故发生时能启动应急预案，将事故造成的损害降到最低。 19、建设单位应设立厂内应急指挥小组，一旦发生事故能及时指挥现场人员积极采取有效的自救措施，进行全方位救援、抢险和处理，排除险情和抢救人员、财产，防止或延缓事故的蔓延、扩大。 20、建设单位应和当地事故应急救援部门及周围其他工厂、单位等保持联系，一旦事故超出自身可控制范围，需及时通知有关部门、工厂、单位进行协助救险，将事故造成的损害降到最低。 21、建设单位应强化危险废物管理，建立健全的管理机构，制定各项危险废物管理制度，加强日常监督检查，每天都应对危险废物存放点进行检查。 22、危险废物宜采用结实的塑料容器进行收集和存放，液体危险废物除了采用密闭塑料容器存储，容器周边还应设置围堰或其他类似的围护措施，避免危险废物存储容器发生泄漏时废液外流。 23、危险废物存放点应按照规范设置标志牌，配备监控摄像和专人管理，建立台账，确保危险废物的进库和转移能进行监控和管理，一旦发生危险废物遗失时，可以进行跟踪寻回。 24、建设单位应针对项目可能存在的危险废物泄漏和遗失事故，制定切实可行的《企业突发环境事件应急预案》，在事故发生时能启动应急预案，将事故造成的损害降到最低。 25、建设单位应加强环保设施设备的日常维护检修，确保环保设施设备正常运行，确保污染物处理达标排放，避免污染事故的发生。 26、建设单位应与周围公众建立畅通的交流渠道，及时充分吸纳公众提出的合理化建议，并付诸行动，切实落实各项污染防治措施，以杜绝污染扰民事件发生，保护好项目周围的环境质量。 五、总结： 综上所述，项目的建设选址、项目内容和建设规模基本可行，项目运营过程中产生的污染物在严格落实各项环保措施的前提下，对周围环境产生的影响较小。项目在严格现有申报的建设规模、运营模式的情况下，落实“三同时”和国家、省的有关环保法规以及本评价的建议、措施，项目工程竣工经验收合格后方可投入使用。如建设项目建设规模、运营规模等情况发生变化时，应按规定向环保主管部门报批环评。 在严格落实各项环境保护措施、确保污染物达标排放的前提下，项目的建设对周围环境的影响不大，从环境保护的角度而言，汕头市金信通新材料科技有限公司防伪包装薄膜项目在汕头保税区B12-7地块的建设是可行的。

建设单位声明（盖章）：本环境影响评价报告表中项目基本情况及工程分析所涉及的内容与本单位提供的资料一致。 单位法人代表或授权委托代理人(签章): 日 期:

预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 一、本报告表附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四至图 附图3 项目环境敏感点分布图 附图4 项目所在地环境空气质量功能区划图 附图5 项目所在地声环境功能区划图 附图6 汕头南区污水处理厂濠江分厂保税区管网图 附图7 汕头市城市总体规划图 附图8 项目平面布置图 附图9 项目监测点位布置图 附图10 项目网上公示截图 二、本报告表附件： 附件1 委托书 附件2 环保守法承诺书 附件3 营业执照 附件4 法人身份证 附件5 企业投资项目备案通知书 附件6 项目不动产权证书 附件7 项目规划总平面图的审查意见 建设项目环评审批基础信息表

# Text boxes

基础工程

主体工程

设备安装

装修工程

运行使用

施工生活废水

地基挖掘时的泥浆废水、浇注砼时的冲洗水、地表径流污水

噪声

扬尘

施工机械尾气

噪声

扬尘

噪声

扬尘

施工机械尾气

噪声

VOCs

建筑垃圾、装修垃圾

噪声

生活污水

生活垃圾

固体废物

废涂料：0.63

水蒸气：40.8

Fenton试剂

正丙酯：1.5

反洗

废边角料：25

次产品：4.975

废铝渣：0.125

有机废气：8.97

噪声

废包装材料

次产品

废边角料

噪声

噪声

有机废气

废涂料溶剂

废涂料溶剂空桶

噪声

废铝渣

分切

模压

涂布

真空镀铝

成品

包装

检验

薄膜

铝丝：2.5

分切

模压

涂布

真空镀铝

114

114

126

污水处理设施

蒸发：12

喷淋塔

2256

回用：5700

60

蒸发：240

300

冷却塔

1647

市政污水管网

1830

耗损：183

成品：535

包装

检验

薄膜：550

化粪池、隔油池

员工生活

新鲜用水

1647

乙醇：1.5

涂料：60

碳滤

砂滤

妥善处置

滤液

干污泥

板框压滤机

污泥

絮凝剂

混凝剂

达标排放

污泥池

反应池

集水池

喷淋废水