建设项目环境影响报告表

项目名称：灭菌检测专用耗材生产项目

建设单位(盖章)：烟台福如泰医疗器械有限公司

编制日期:2018年4月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称     指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点     指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别     按国标填写。

4、总投资     指项目投资总额。

5、主要环境保护目标     指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议     给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见     由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见     由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 灭菌检测专用耗材生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 烟台福如泰医疗器械有限公司 |
| 法人代表 | 刘全斌 | 联系人 | 刘全斌 |
| 通讯地址 | 烟台海阳市海阳路286号 |
| 联系电话 | 15065336511 | 传真 | —— | 邮政编码 | 265100 |
| 建设地点 | 烟台海阳市海阳路286号 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | C3589其他医疗设备及器械制造 C2319包装装潢及其他印刷 |
| 占地面积（平方米） | 682 | 绿化面积(平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 100 | 环保投资(万元) | 10 | 环保投资占总投资比例 | 10% |
| 评价经费（万元） |  | 投产日期 | 2018.6 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 烟台福如泰医疗器械有限公司成立于2018年，法人代表为刘全斌，经营范围为医用消毒设备和器具制造销售；批发、零售：一、二、三类医疗器械。公司拟投资100万元建设灭菌检测专用耗材生产项目。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令2017年第44号），本项目属于“十六、医药制造业”中“43卫生材料及医药用品制造”卫生材料及医药用品制造，涉及“十二、印刷和记录媒介复制业”中“30印刷厂；磁材料制品”中“全部”，因此，需要编制环境影响报告表。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号，烟台福如泰医疗器械有限公司委托我公司对本项目进行环境影响报告表的编制工作。我公司接受委托后，立即开展了详细的现场踏勘、资料收集工作，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了《灭菌检测专用耗材生产项目环境影响报告表》。 二、项目合理性分析 1、符合国家产业政策 烟台福如泰医疗器械有限公司为内资企业，本项目主要为灭菌检测专用耗材的生产，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》，本项目产品和工艺均不属于鼓励类、限制类和淘汰类范围，为允许类项目，符合国家产业政策。 本项目不属于工业和信息化部《产业转移指导目录（2012年本）》中优先承接发展产业。 根据《烟台市工业行业发展导向目录》可知，本项目不属于优先发展产业、限制发展产业和淘汰落后生产工艺装备和产品，为允许发展产业，符合烟台工业行业发展政策要求。 2、与环发[2012]77号文和环发[2012]98号文符合性 表1 与环发[2012]77号文和环发[2012]98号文符合性一览表 有关事项 符合情况 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号文） 新、改、扩建相关建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施；从环境风险源、扩散途径、保护目标三方面识别环境风险，科学开展环境风险预测，并提出合理有效的环境风险防范和应急措施。 本项目为灭菌检测专用耗材生产项目，不是存在较大风险的建设项目，无重大危险源。 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号文） 环境影响评价文件里设置环境风险评价内容，环境风险防范设施和应急措施完善。 本次环评对项目环境风险进行评价，项目方按照规定设计完善的防范措施和应急措施。 3、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）和《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》的符合性 （1）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 表2 与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析一览表 有关事项 符合情况 （1）治理重点，（一）重点行业，（二）重点污染物。 本项目产生的VOCs不在重点污染物（芳香烃、烯烃、炔烃、醛类）行列，但是本项目位于山东，属于重点地区，应该加强VOCs的排放控制。本项目已申请VOCs总量。 （2）加快实施工业源VOCs污染防治，深入推进包装印刷行业VOCs综合治理 加强源头控制。大力推广使用水性、大豆基、能量固化等低（无）VOCs含量的油墨和低（无）VOCs含量的胶粘剂、清洗剂、润版液、洗车水、涂布液，到2019年底前，低（无）VOCs含量绿色原辅材料替代比例不低于60%。对塑料软包装、纸制品包装等，推广使用柔印等低（无）VOCs排放的印刷工艺。在塑料软包装领域，推广应用无溶剂、水性胶等环境友好型复合技术，到2019年底前，替代比例不低于60%。 加强废气收集与处理。对油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用等，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，有机废气收集率达到70%以上。对转运、储存等，要采取密闭措施，减少无组织排放。对烘干过程，要采取循环风烘干技术，减少废气排放。对收集的废气，要建设吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保达标排放。 本项目采用水性油墨和UV油墨；本项目产生的有机废气经集气罩收集后由UV光氧催化+活性炭处理，收集效率90%，处理效率90%，确保达标排放，满足环保要求。 （2）与《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》符合性分析 表3 与《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》符合性分析一览表 有关事项 符合情况 根据《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》中，包装印刷行业的管理要求： 提高环保型油墨、胶粘剂的使用比例。鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型油墨、胶粘剂，禁止使用不符合环保要求的油墨、胶粘剂。印刷过程推广使用水性油墨、紫外光固化油墨(UV油墨)、辐射固化油墨(EB油墨)、醇溶性油墨、植物基油墨等低VOCs低毒的原辅材料，复合、包装过程逐渐使用水性胶粘剂替代溶剂型胶粘剂，推广无溶剂复合技术，书刊印刷行业推广使用预涂膜技术。 加强工艺废气的集中收集和治理。油墨、粘胶剂、有机溶剂等挥发性原辅材料应密封贮藏，沸点较低的有机物料应配置氮封装置。产生VOCs废气的工艺线应设置于密闭工作间内，配备有机废气收集系统。无法设置密闭工作间的生产线，VOCs排放工段应设置集气罩、排风管道组成的排气收集系统。根据废气组成、浓度、风量等参数选择适宜的技术，对车间有机废气进行净化处理。对单一组分的高浓度有机废气，应优先考虑回收利用；对难以回收利用的有机废气，应采用催化燃烧、热力焚烧以及其它适用的新技术净化处理后达标排放。 本项目采用水性油墨和UV油墨，不使用胶黏剂；项目位于密闭车间内，产生的工艺有机废气，经集气罩收集，由UV光氧催化+活性炭处理后，经1根15m高的排气筒排放，收集效率90%，处理效率90%，确保废气达标排放，满足环保要求。 4、选址合理性分析 本项目建设地点位于烟台海阳市海阳路286号，位于碧城工业园内，租赁现有厂房，交通便利，厂址周边无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位，亦无需特殊保护的野生动植物，环境承载能力较强；厂址所在地地质情况较好，无不良工程地质现象，建设条件良好。项目所占用地为工业用地（见附件），选址合理。本项目具体地理位置图见附图1，项目周边环境敏感点见附图2。 5、平面布置合理性分析 项目平面布置充分考虑了生产工艺和公用设施的要求，各环节连接紧凑，物料输送距离短，便于节能降耗，提高生产效率，同时考虑了厂区内生产、办公环境，也兼顾了厂区外附近环境情况。从方便生产、安全管理、保护环境角度考虑，布局合理。平面布置见附图3。 6、与《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》符合性分析 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》，本项目不在省级生态保护红线图范围内，符合规划要求。 烟台市省级生态保护红线见附图4。 三、项目概况 1、项目名称 本项目名称为灭菌检测专用耗材生产项目。 2、建设性质 本项目为新建项目。 3、项目地理位置 本项目建设地点位于海阳市海阳路286号。 4、项目投资 本项目总投资100万元。 5、劳动定员与工作制度 本项目劳动定员10人，实行一班工作制，每班工作8小时，年工作300天，不提供食宿。本项目劳动定员结构合理、分工明确，满足企业生产管理与发展需要。 6、建设内容 本项目总占地面积682m2。本项目组成情况见表2。 表4 项目组成一览表 工程组成部分 主要内容 主体工程 生产车间1：1F，位于厂区的南侧，建筑面积100m2，用于产品印刷 生产车间2：3F，位于2层，建筑面积90m2，用于产品的包装 检验室1：2F，位于1层，建筑面积32m2，用于生产过程中检验 检验室2：3F，位于2层，建筑面积30m2，用于成品入库前检验 辅助工程 办公室：3F，位于1层，建筑面积90m2 仓储工程 原料库：3F，位于1层，建筑面积30m2，用于储存原辅材料 成品库：2F，位于2层，建筑面积43m2，用于储存成品 备用仓库：3F，位于3层，建筑面积120m2 一般固废暂存间：位于备用仓库内，占地面积10m2，用于存放一般固废 危废仓库：位于备用仓库内，占地面积10m2，用于存放危险废物 公用工程 给水系统：用水由市政供水 排水系统：实行雨污分流，生活污水经化粪池预处理，排入海阳市污水处理厂 供电系统：电源引自当地供电管网 环保工程 废气：有机废气经集气罩收集后，通过UV光氧催化+活性炭处理后，经1根15m排气筒排放 废水：生活污水进入化粪池，经处理后排入市政管网，进入海阳市污水处理厂处理达标后排放 噪声：选用低噪音设备，采取降噪、隔声等措施 固废：生活垃圾袋装化，一般工业固废综合利用，危险废物委托有资质的单位处理 7、产品方案 本项目产品为灭菌检测专用耗材。 表5 项目产品方案 产品名称 规格 产量 单位 指示卡 17mm*100mm 24000 盒/年 BD包 120mm*120mm 50000 个/年 不干胶标签 2-3m2/卷 27000 卷/年 灭菌封包指示胶带 1m2/卷 8000 卷/年 8、主要原辅材料及用量 本项目所需原辅材料见表3。 表6 主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 数量 单位 备注 1 180克白卡纸 65 令/年 外购 2 240克白卡纸 55 令/年 外购 3 不干胶合成纸 90000 平方米/年 外购 4 美纹纸 15000 平方米/年 外购 5 皱纹纸 4500 平方米/年 外购 6 PET预涂膜 0.2 t/年 外购 7 水性油墨 40 kg/年 颜料20% 植物油25% 丙烯酸树脂40% 聚乙烯蜡粉5% 无芳烃助剂10% 8 UV变色油墨 20 kg/年 丙烯酸预聚物及单体80% 光敏引发剂8% 助剂2% 颜料10% 注：UV变色油墨在蒸汽灭菌条件下能改变颜色，用于标示该物品是否已经过压力蒸汽灭菌过程处理。如变色不均匀或不彻底，可提示该包裹未经过符合条件的灭菌处理。 9、主要设备 项目主要生产设备见表4。 表7 主要设备一览表 序号 名称 规格型号 数量（台） 产地 1 裁纸机 QZYK920DN 1 浙江 2 丝网印刷机 SW4070 1 上海 3 柔版印刷机 RY-470 1 浙江 4 三辊研磨机 S150 1 江苏 5 分条机 HSW-350 1 广东 6 标签模切机 320 1 广东 7 覆膜机 M500-J 1 广东 8 UV光氧废气净化器 GYUV-2000 1 河北 9 品检机 - 2 自制 10 UV光油固化机 LY600-2 1 广东 10、环保投资 该工程总投资100万元，其中环保投资10万元，占总投资的10%。 表8 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 项目 环保措施 投资额（万元） 废水治理 化粪池（依托） 0 废气治理 光氧催化设备、活性炭、排气筒 7 | 噪声治理 选用低噪音设备，减震、隔音、吸声、消声等设施的建设等 1 固体废物处置 生活垃圾进入垃圾清运系统，一般工业固废综合利用，危险废物委托有资质的单位处理 2 合 计 10 11、公用配套工程 （1）给排水工程 本项目采用城市自来水作为水源。 本项目无生产用水，主要为生活用水。本项目劳动定员10人，不提供食宿，人均生活用水量按50L/d计算，生活用水量为0.5m3/d，150m3/a。生活污水产生系数按照0.8计算，生活污水的产生量为0.4m3/d、120m3/a，主要污染物为COD、氨氮等，其产生浓度分别为350mg/L、30mg/L。生活污水经化粪池处理后，进入城市污水管网，排入海阳市污水处理厂处理达标后排放。 图1 项目水平衡图 （单位m3/d） （2）供电工程 本项目用电由所在厂区提供，电力供应充足，可以满足项目所需。本项目用电设备主要包括机器设备和照明设备。项目年用电约3万千瓦时。 （3）采暖设计 本项目车间内设计不采暖，办公室实行空调取暖。车间内通风主要通过排气扇和窗户进行通风换气。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不涉及原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 海阳市地处黄海之滨，胶东半岛南翼，位于东经120°50'至121°29'和北纬36°16'至37°10'。东邻乳山、牟平，西接莱阳，北连栖霞，南频黄海，西南隔丁字湾与即墨相望。南北最长64公里，东西最宽54.4公里，总面积1886.84平方公里。市境东起琵琶岛，西至廒子盐场，海岸曲线长130km，直线长62.5km。沿海有大小港湾9处，海中有岛屿9个、较大岩礁17处。 二、地形地貌 海阳市属低山丘陵区，地形北高南低，中部和偏北部地势较高。市内山地占总面积的19.02%，丘陵占44.20%，平原占34.38%，海岸占2.40%。低山区位于中部和偏北部；各山陵之间，河流两岸，分布着小块平原及小型山前倾斜平原。西北部为丘陵区，山峰海拔大都在300米以下，山坡平缓。南部逐渐降低，由海拔200米左右经东西向缓岗，过渡到50米海蚀地带，为海滨冲积平原。境内岩石主要分布着中生界沉积岩和中生代燕山期的岩浆岩，构造以北东向50°左右的断裂为主。境内山岭属崂山山系分支，最大山系为招虎山系。该山系以招虎山、垛鱼顶、跑马岭、翅岭、河龙崮为中心，与古寨、黑崮、垛山、黄草岭诸峰，组成大致呈北东向、次为北西向的低山群，于盘石店、东村、朱吴乡镇。全市高于300米的低山30座，多属招虎山山脉，故低山的形成与招虎山花岗岩体有关。由于构造破坏及风化剥蚀等原因，形成峰峦重叠，沟夼交错的低山丘陵区。 三、气候特征 海阳市位于山东半岛的中南部，南临黄海，北接半岛内陆，属暖温带季风型大陆气候；四季分明，雨量充沛，冬无严寒，夏无酷暑。无霜期长达200余天；在近30年中，年平均气温12.0℃，年平均降水量694.5mm。 春季受海洋气候调节，大部年份无晚霜冻危害，多西南大风，风力在6-7级，持续时间长。夏季盛行东南季风，气候凉爽，受台风影响，风力一般在7-8级。秋季由于北方冷空气的南下，多受大陆变性冷高压控制，秋高气爽，天高云淡。冬季受大陆气团西北季风控制，历年平均风速5.4m/s。 四、地表水 海阳市境内干流长度大于12公里的河流有7条，分别是富水河、昌水河、白沙河、纪疃河、留格河、古现河和东村河，均属黄海水系，为雨源型河道。 留格河：发源于盘石镇仙人盆，河长31公里，流域面积322平方公里，下游汇入黄海。河宽宽度200米，丰水期流量1421 m3/s，流速2.16 m/s，平水期735 m3/s，流速1.67 m/s，枯水期流量415 m3/s，流速1.33m/s。 东村河：是支持海阳市国民经济和人民生活的最主要河流，发源于朱吴乡中涧东山。上游是饮用水源地，中游流经县城，下游汇入黄海。河长35公里，流域面积184平方公里，河口宽度180米，丰水期流量658m3/s，流速1.82m/s，枯水期流量202m3/s，流速1.14m/s。项目位于东村河东侧806米处。 纪瞳河：河口宽度80米，丰水年流量855m3/s，流速2.56m/s，平水年流量440m3/s，流速1.98m/s，枯水年流量252m3/s，流速1.6m/s。 白沙河：河口宽度110米，丰水年流量653m3/s，流速2.06m/s，平水年332m3/s，流速1.58m/s，枯水年流量188m3/s，流速1.27m/s。 拟建项目地位于东村河东侧1746m处。 五、地下水 海阳市地下水可开采量为1.21亿立方米，农用机电井（含大口井）2142眼，可供水量6300万立方米，实际年可供水量5877万立方米；企业、事业自备井211眼，可取水量380万立方米；两处自来水水厂可供水量865万立方米，总计可供水量7122万立方米。 六、海洋水文生态 海阳因位于黄海之北而得名，是一座拥有230公里海岸线的新兴滨海城市，素有“黄金海岸”之美誉。海阳市海岸线蜿蜒曲折，总长度居烟台各县市区首位，浅海水域极为辽阔，沿海水域-15米等深线内浅海滩涂面积1万平方公里，拥有八处自然港湾。 海阳港附近的潮汐属于正规半日潮，一天两高两低现象非常明显。一天两次高潮的潮高不相等，通常上半夜潮高于昼潮，下半年则相反。满潮时间每天推迟55分钟。大潮、小潮每月各两次，农历每月初三、十八两日潮最大，初十、二十六潮最小。最高潮位4.53米，平均高潮潮高3.7米，平均低潮潮高0.86米。潮汐的时间东早西迟，潮流的方向为东北-西南流，表层潮流大，底层潮流小，表、底层有时流向相反，尤以强风和潮流转向时为显著。 七、自然资源 海阳市依山傍海，海岸线蜿蜒曲折，总长度230公里，居烟台各县市区首位，浅海水域极为辽阔，沿海水域~15米等深线内浅海滩涂面积约1万平方公里，拥有八处自然港湾，盛产各种水产品，是中国水产品出口的重要基地。 海阳市地域广阔，地下矿藏品种多、储量大。已探明具开采价值的有铁、铅、铜、金、重水晶、石棉、钼、石灰石、滑石、大理石、花岗岩等40余种矿产资源，其中花岗岩储量1.5亿立方米，大理石储量3700万吨，黄金储量60吨，硫储量35万吨，铅、锌储量各1000吨，石墨、滑石各50万吨，建筑用砂7000万吨，资源潜力较大，并有较大的远景储量，矿石质量及矿体的赋存条件较好，水文地质及工程地质条件简单，开采技术条件优越，可进行重点开发。 海阳市近海海水生物有303种，沿海水域浮游植物平均总个体数8.25×104个/m3，浮游动物平均生物量55.33mg/m3。海水鱼类有加吉鱼、鳓鱼、鲅鱼、梭鱼、黄鱼、铜鱼、带鱼等77种。蟹类虾类贝类有70种大型海藻类有41种，主要有石花菜、小石花菜、风头菜、甘紫菜等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 根据烟台市环境保护局《烟台市环境质量报告书（2016年度）》中的监测资料，海阳市环境质量状况如下： 一、环境空气质量 2016海阳市SO2、NO2年均值分别为0.014mg/m3、0.024mg/m3，符合国家环境空气质量二级标准。符合相应功能区标准。2016年可吸入颗粒物年均值为0.068mg/m3，符合国家环境空气质量二级标准。 二、地表水 根据2016年度《烟台市环境质量报告书》，2016年全市5条主要河流中，大沽夹河、辛安河、黄水河水质状况为“优”，五龙河、界河水质状况为“轻度污染”。与上年度比较，5条河流水质状况无明显变化。 三、地下水 2016年在海阳市共监测2眼地下水井，检测结果表明，海阳市地下水水质状况良好，各监测项目均符合《地下水质量标准》（GB14848-93）Ⅲ类标准。 四、声环境 2016年，海阳市区域环境噪声监测结果为昼间为52dB（A），属于较好级别，区域环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 五、生态环境 项目用地主要为林地及荒草地，无濒危物种。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价范围内的环境空气、地下水、声环境以及周围的居民和周围企业的工作人员。 表9 主要环境保护目标一览表 环境要素 保护对象名称 方位 距离(m) 规模（人） 环境功能 大气环境 杨家泊村 SE 360 800 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 碧城工业区中心小学 SSW 310 260 东上城 E 400 500 海阳英才实验学校 S 630 350 地表水 东村河 SW 2000 / 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准 声环境 厂界200m范围内敏感目标 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 地下水 厂址1km2范围内浅层地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 一、环境空气 环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》，VOCs参照非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》。 表10 环境空气质量标准 （单位：mg/m3） 污染物名称 SO2 NO2 PM10 PM2.5 TSP 非甲烷总烃/VOCs 日平均 0.15 0.08 0.15 0.075 0.30 / 1小时平均 0.50 0.2 / / / 2.0 二、声环境 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 三、地表水 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 表11 地表水环境质量标准Ⅳ类标准 （单位：mg/L，pH无量纲） 项目 pH COD BOD5 氨氮 硫酸盐 标准限值 6～9 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤250 项目 氰化物 硫化物 挥发酚 氯化物 氟化物 标准限值 ≤0.2 ≤0.5 ≤0.01 ≤250 ≤1.5 四、地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 表12 地下水质量标准Ⅲ类标准 （单位：mg/L，pH、总大肠菌群除外） 参数 pH 总硬度 高锰酸盐指数 氨氮 氟化物 氯化物 硫酸盐 硝酸盐 亚硝酸盐 六价铬 溶解性总固体 Ⅲ类 6.5-8.5 ≤450 ≤3.0 ≤0.2 ≤1.0 ≤250 ≤250 ≤20 ≤0.02 ≤0.05 ≤1000 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废气 VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2、表3中标准限值。非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值。 表13 废气污染物排放标准 污染物 有组织 无组织 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h）（排气筒≥15m） 浓度限值（mg/m3） VOCs 50 1.5 2.0 非甲烷总烃 120 10 4.0 二、废水 项目产生废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B等级标准。 表14 污水排入城镇下水道水质标准 （单位：mg/L，pH除外） 项目 pH COD BOD5 SS 氨氮 标准 6.5～9.5 ≤500 ≤350 ≤400 ≤45 三、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 表15 工业企业厂界环境噪声排放标准 （单位：dB(A)） 时间 环境噪声限值 执行标准 昼间 夜间 营运期 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 四、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目不设锅炉，无SO2、NOX的排放。 本项目污染物总量控制指标为VOCs，排放量为0.57kg/a，需要向海阳市环境保护局申请总量。 本项目废水为生活污水，无生产废水。生活污水经化粪池处理后，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，排入海阳市污水处理厂处理，生活污水产生量为120m3/a，COD排放量为0.006t/a，氨氮排放量为0.0006t/a，需要向海阳市环境保护局申请总量。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程 本项目所用生产场所为已建成厂房，无需施工。 二、营运期工艺流程 本项目产品为灭菌检测专用耗材，主要为指示卡、不干胶标签、BD包、灭菌封包指示胶带。其生产工艺流程及产污环节见下图： 1）指示卡工艺流程 图2-1 指示卡工艺流程及产污环节图 2）不干胶标签工艺流程 图2-2 不干胶标签工艺流程及产污环节图 3）BD包工艺流程 图2-3 BD包工艺流程及产污环节图 4）灭菌封包指示胶带工艺流程 图2-4 灭菌封包指示胶带工艺流程及产污环节图 工艺流程介绍： 1）指示卡工艺流程 采购回来的180克白卡纸，外协进行文字印刷，然后在生产车间1进行油墨（水性油墨和UV变色油墨按照一定的比例在三辊研磨机中混合均匀）印刷（UV固化），检验印刷效果，之后进行裁切，检验包装入库待售，根据特殊客户的需要，印刷之后需要使用覆膜机将PET膜附在印刷品表面。 2）不干胶标签工艺流程 采购回来的180克白卡纸，在生产车间1使用水性油墨进行文字印刷，然后进行油墨（水性油墨和UV变色油墨按照一定的比例在三辊研磨机中混合均匀）印刷（UV固化），检验印刷效果，之后进行模切、分条，检验包装入库待售。 3）BD包工艺流程 采购回来的240克白卡纸，在生产车间1进行油墨（水性油墨和UV变色油墨按照一定的比例在三辊研磨机中混合均匀）印刷（UV固化），检验印刷效果，裁切成所需规格，将印刷好的产品上下各放置20张白卡纸，然后用皱纹纸包装，检验入库代售。 4）灭菌封包指示胶带工艺流程 采购回来的带胶美纹纸，在生产车间1进行油墨（水性油墨和UV变色油墨按照一定的比例在三辊研磨机中混合均匀）印刷（UV固化），检验印刷效果，之后进行分条，检验包装入库代售。 主要污染工序： 一、施工期污染工序及污染源强分析 本项目所用生产场所为租赁的现有厂房，无需施工，因此本评价不对施工期进行分析。 二、营运期污染工序及污染源强分析 1、废气 本项目废气主要为印刷过程产生的油墨废气，以VOCs计和覆膜过程中产生的非甲烷总烃。 2、废水 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水。 3、噪声 本项目噪声源主要为设备运转时产生的设备噪声，设备运行时噪声源源强在65-85dB(A)之间。 4、固体废物 本项目产生的固废主要包括生活垃圾、不合格产品、下脚料、废油墨桶、废活性炭和废印刷版等。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 印刷 | VOCs | 有组织 | 18mg/m3，2.7kg/a | 1.8mg/m3，0.27kg/a |
|  |  |  | 无组织 | 9.415×10-5mg/m3 0.3kg/a | 9.415×10-5mg/m3 0.3kg/a |
|  | 覆膜 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 36mg/m3，3.6kg/a | 3.6mg/m3，0.36kg/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.001255mg/m3 0.4kg/a | 0.001255mg/m3 0.4kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 COD 氨氮 | 120m3/a 350mg/L，0.042t/a 30mg/L，0.0036t/a | 120m3/a 320mg/L，0.0384t/a 28mg/L，0.00336t/a |
| 固 体 废 物 | 生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0t/a |
|  | 生产 | 下脚料 不合格产品 废油墨桶 废活性炭 废印刷版 | 0.5t/a 0.2t/a 0.02t/a 0.1t/a 2kg/a |  |
| 噪声 | 项目噪声来源于设备运行噪声，其噪声级为65～85dB（A）。经减振、隔声等措施后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响： 本项目营运期，外排污染物控制在国家标准允许范围内，不会对区域生态环境产生明显影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目厂房为租赁的已建成厂房，因此不对项目施工期环境影响进行分析。 营运期环境影响分析 项目营运期的污染源有废气、废水、噪声和固体废物污染。根据本项目的性质及工程概况，本项目运营期环境影响分析如下： 大气影响分析 本项目产生的废气主要为印刷过程中产生的有机废气VOCs和覆膜过程产生的非甲烷总烃。 1、有组织废气 1）印刷废气VOCs 本项目印刷过程中产生有机废气，以VOCs计。类比《烟台德鑫彩印包装有限公司德鑫彩印印刷项目环境影响报告表》（烟芝环审〔2017〕46号），VOCs的产生量按油墨用量的5%计算，拟建项目油墨用量为0.06t/a，则VOCs的产生量为3kg/a。 本项目在印刷机上方设置一套集气罩收集装置（收集效率为90%），集气系统风机风量为1000m3/h，每年印刷150h，废气经UV光氧催化装置+活性炭处理后（处理效率为90%），引至1根15m高排气筒排放。本项目进入集气系统的VOCs为2.7kg/a，产生浓度为18mg/m3，则经UV光氧催化装置+活性炭处理之后，有组织排放的VOCs量为0.27kg/a，排放浓度为1.8mg/m3，排放速率为0.0018kg/h。 表16 有机废气产生及有组织排放情况 工序 排气量 (Nm3/h) 污染物 名称 产生状况 治理 措施 效率 排放状况 排气筒 高度 (m) 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 年产 生量 （kg/a） 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 年排放量 （kg/a） 印刷 1000 VOCs 18 0.018 2.7 集中收集+光氧催化装置+活性炭+排气筒 收集效率90%；处理效率90% 1.8 0.0018 0.27 15 项目VOCs有组织排放浓度能够满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》表2浓度限值（50mg/m3）和排放速率限值（1.5kg/h）要求。 2）非甲烷总烃 覆膜机将预涂膜附在纸张上会产生少量的非甲烷总烃。参考《海阳市凌晖包装有限公司PE保护膜扩建改造项目》可知，非甲烷总烃挥发量按照原料用量的0.2%计，预涂膜年用量0.2t/a，则非甲烷总烃产生量为4kg/a。 本项目在覆膜机上方设置一套集气罩收集装置（收集效率为90%），集气系统风机风量为1000m3/h，每年覆膜100h，废气经UV光氧催化装置+活性炭处理后（处理效率为90%），引至1根15m高排气筒排放。本项目进入集气系统的非甲烷总烃为3.6kg/a，产生浓度为3.6mg/m3，则经UV光氧催化装置+活性炭处理之后，有组织排放的非甲烷总烃量为0.36kg/a，排放浓度为3.6mg/m3，排放速率为0.0018kg/h。 表17 非甲烷总烃有组织排放情况 工序 排气量 (Nm3/h) 污染物 名称 产生状况 治理 措施 效率 排放状况 排气筒 高度 (m) 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 年产 生量 （kg/a） 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 年排放量 （kg/a） 覆膜 1000 非甲烷总烃 36 0.036 3.6 集中收集+光氧催化装置+活性炭+排气筒 收集效率90%；处理效率90% 3.6 0.0036 0.36 15 本项目非甲烷总烃有组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值（120mg/m3）和排放速率限值（10kg/h）要求。 2、无组织废气 本项目车间内未被集气罩收集的10%VOCs和10%非甲烷总烃通过设排风扇加强通风，无组织排放。VOCs的无组织排放量为0.3kg/a，排放速率为0.002kg/h，非甲烷总烃的无组织排放量为0.4kg/a，排放速率为0.004kg/h。VOCs和非甲烷总烃无组织排放预测参数见下表。 表18 拟建项目无组织VOCs和非甲烷总烃排放预测参数一览表 污染源参数（面源） 车间 排放高度 面源长度 面源宽度 车间 3.5m 12.5m 8m 污染物参数 污染物名称 评价标准 污染源源强 VOCs 2.0mg/m3 0.3kg/a 非甲烷总烃 0.4kg/a 环境参数 距离厂界最近距离 环境温度 年平均风速 10m 12℃ 5.4m/s 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中规定，采用SCREEN3估算模式预测，预测结果见下图。 图3 拟建项目无组织VOCs预测结果图 图4 拟建项目无组织非甲烷总烃预测结果图 预测结果表明，VOCs最大落地浓度为9.415×10-5mg/m3。无组织排放的VOCs厂界浓度满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》表3浓度限值（2.0mg/m3）要求。非甲烷总烃最大落地浓度为0.001255mg/m3，无组织排放的非甲烷厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值（4.0mg/m3）要求。 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 本项目无生产废水产生，产生的废水主要为生活污水。生活污水产生量按生活用水量的80%计算，则生活污水的产生量为0.4m3/d，120m3/a，主要污染物为COD、氨氮等，其产生浓度分别为350mg/L和30mg/L，经化粪池预处理后，排放浓度分别为320mg/L、28mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准，排入市政污水管网，最终进入海阳市污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 污水进入污水处理厂进行处理可行性分析： 海阳市污水处理厂位于海阳市凤城镇臧家村河西，一期日处理污水2万吨，采用改良氧化沟工艺，2005年10月建成投产，二期日处理污水3万吨，采用A2O工艺，于2009年6月投入正式运行，2016年进行了升级改造，采用“倒置A2O反应池”处理工艺。服务范围为海阳市整个老城区、海阳市经济开发区和海阳市旅游度假区。 本项目在海阳市污水处理厂的服务范围内，污水能够通过污水管网进入海阳市污水处理厂处理，项目排水量为0.4m3/d，120m3/a，海阳市污水处理厂完全有能力接纳并进行处理。 污水处理工艺流程如下： 图5 海阳市污水处理厂污水处理工艺流程图 海阳市污水处理厂设计进水水质要求为COD≤450mg/L，SS≤300mg/L，NH3-N≤40mg/L，投产运行后的污水出水水质COD≤50mg/L，SS≤10mg/L，NH3-N≤5mg/L，符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GBl8918-2002）中的一级A类标准。 莱芜中和水质东厂2016年1~12月份的例行监测数据见下表。 表19 海阳市污水处理厂2017年监测结果表 监测时间 化学需氧量 氨氮 浓度(mg/l) 排放量（t） 浓度(mg/l) 排放量（t） 2017-01 41.6 14.9 0.564 0.228 2017-02 47.5 19.6 0.984 0.4 2017-03 43.5 17.4 1.07 0.4 2017-04 36.6 12.4 3.33 1.1 2017-05 37.5 11.5 2.72 0.809 2017-06 32.6 9.94 3.38 0.92 2017-07 32.6 13 3.04 1.15 2017-08 21 14 2.32 1.58 2017-09 27.2 10.5 2.25 0.918 2017-10 27 11.4 3.68 1.44 2017-11 29.8 13.5 1.83 0.693 2017-12 27.5 13 1.22 0.533 经监测，海阳市污水处理厂出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GBl8918—2002）中的一级A类标准，项目污染物排放对水环境影响很小。 2、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），将建设项目分为四类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。本项目为灭菌检测专用耗材生产项目，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不需要进行地下水影响评价。 本项目对地下水产生影响的可能环节是生活垃圾收集点、化粪池、危废仓库。危废仓库采用环氧漆做地面防腐防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，化粪池做好防渗处理，不会污染地下水。生活垃圾要及时清运，生活垃圾收集点在做好防雨、防渗及密封工作前提下，对地下水影响很小。 三、声环境影响分析 本项目噪声主要为厂内的设备运行时产生的噪声，噪声值范围为65dB（A）～85dB（A），为降低噪声对周围声环境的影响，建设单位采用以下降噪措施。 1、用低噪声高性能的产品； 2、采取隔音、消音和减震措施，并在运行过程中加强设备的维修和保养； 3、车间门窗按隔声要求处理。 考虑噪声衰减，再经建筑物隔声，厂界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。 四、固体废物影响分析 本项目固体废弃物主要来源于生活垃圾、下脚料、不合格品、废油墨桶和废印刷版等。 1、生活垃圾：生活垃圾的产生系数按照0.5kg/人·d计算，项目劳动定员10人，则生活垃圾产生量为1.5t/a，由环卫部门统一分类收集处理。 2、下脚料：属于一般工业固废，产生量为0.5t/a，集中收集后外售。 3、不合格产品：属于一般工业固废，产生量为0.2t/a，集中收集后外售。 4、废印刷版、废活性炭和废油墨桶均为危险废物，危险废物类别为HW49，危废代码为900-041-49，废印刷版产生量为2kg/a，废活性炭产生量为0.1t/a，废油墨桶年产生量为0.02t/a，集中收集后，委托有资质单位处置。 项目危险废物产生情况详见下表。 表20 项目危废产生情况一览表 危废名称 产生工序及装置 产生量 （t/a） 废物 类别 废物 代码 形态 主要成分 生产周期 危险 特性 去向 废油墨桶 印刷 0.02 HW49 900-041-49 固态 油墨 1a/次 T,I 暂存于危废库内 废印刷版 印刷 0.002 HW49 900-041-49 固态 油墨 T,I 废活性炭 废气处理 0.1 HW49 900-041-49 固态 油墨 T,I 表21 项目危废贮存场所基本情况一览表 贮存场所 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废仓库 废油墨桶 HW49 900-041-49 备用仓库内 10m2 密封 4.0 12个月 废印刷版 HW49 900-041-49 废活性炭 HW49 900-041-49 因此，以上固体废物处置措施经济合理，可操作性强，有效地避免了对环境可能造成的二次污染，保证了项目固废实现“零排放”。 五、环境风险分析 建设项目环境风险评价是指对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆物质泄漏，或突发时间产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。 本项目印刷生产过程使用的油墨、纸张属于易燃物品。因此，本项目物品在储存和使用等过程一旦处理不当可能导致火灾事故的发生。 本项目在贮存和使用油墨、纸张过程中，应做到以下几点： （1）运输过程中的事故防护措施 各类油墨及纸张的运输过程中应小心谨慎，确保安全。为此须注意以下几个问题。 ①原辅材料（油墨）的装运和储存应注意防火，禁止装运人员运输过程中携带火种。 ②被装运的具有易燃、有毒等多种危险特性的物品，则应该根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几个包装标志，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。 ③在易燃物品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安部门和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物质，使损失降到最小范围。 （2）储存过程中的安全防范措施 ①原辅材料仓库内设备布置严格执行国家有关防火防暴的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离。 ②原辅材料仓库应经常进行通风换气，杜绝“自燃”引起的火灾事故发生。 ③在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。 （3）严格执行安全防范措施 针对本项目的特点，本报告建议在运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： ①车间内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，生产装置设备之间保证有足够的安全间距； ②采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； ③在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品； 项目运行过程中存在火灾风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免火灾事故的发生。 在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全措施及安全对策后，拟建项目的环境风险对周围的影响是可以接受的。 六、防护距离分析 1、大气环境防护距离 大气环境防护距离根据《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2008）》要求，当有无组织排放源时，应采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，结合厂区平面布置，确定控制距离方位，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护距离。 根据以上要求，采用国家环保部环境工程评估中心推荐的大气环境防护距离计算软件进行计算项目的大气环境防护距离，计算可知，本项目可不设置大气环境防护距离。 图6 VOCs大气防护距离截图 图7 非甲烷总烃大气防护距离截图 2、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）中7.2节规定“无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)与《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离”。 企业卫生防护距离应按下式计算： 其中： Cm－标准浓度限值（mg/m3） L－工业企业所需卫生防护距离（m） r－有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)，根据生产单元的占地面积S(m2)计算，r=(S/()0.5。 B、C、D－卫生防护距离计算系数，无因次。由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB13201－91）中表5查取。 Qc－工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 该区域近五年平均风速为5.4m/s，根据上述公式与参数，卫生防护距离计算结果截图如下： 图8 VOCs卫生防护距离计算截图 图9 非甲烷总烃卫生防护距离计算截图 表22 卫生防护距离计算参数及其计算结果一览表 无组织 排放源 污染物名称 小时评价标准（mg/m3） 排放速率（kg/h） 占地面积（m2） 计算卫生防护距离（m） 确定卫生防护距离（m） 生产车间1 VOCs 2 0.002 100 0.083 50 非甲烷总烃 0.004 0.312 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T13201-91的规定，卫生防护距离在100m以内，级差为50m；两种或两种以上的有害气体的卫生防护距离在同一级别时，应提高一级。因此，本项目生产车间需要设置100米卫生防护距离，在此距离内禁止建设居民定居点。距离本项目最近的敏感点是位于项目西南偏南侧约310米的碧城工业区中心小学，对其影响很小。 卫生防护距离包络情况见附图5。 七、项目“三同时”验收 本项目对环境的影响以废气、废水和固体废物为主，根据《建设项目竣工环境保护设施验收管理办法》（国家环保总局令第13号）规定，建设单位须委托经环境保护行政主管部门批准由相应资质的环境监测机构进行环境保护验收调查并提交环境保护验收调查报告。本项目环保设施竣工验收一览表见下表。 表23 本项目环保设施竣工验收一览表 项目 污染物 竣工验收内容 验收标准 废气 VOCs 有组织 废气是否达标排放 《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2标准限值 无组织 《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3中标准限值 非甲烷总烃 有组织 废气是否达标排放 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值 无组织 废水 COD、氨氮 出水是否达标 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B等级标准 噪声 设备运行产生的噪声 隔声、减震措施等 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准 固废 生活垃圾、一般工业固体废物 固废暂存处 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 危险废物 危废暂存处 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单

建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 印刷 | VOCs | 集气罩，光氧催化+活性炭处理，经1根15米高的排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 覆膜 | 非甲烷总烃 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活 | COD 氨氮 | 经化粪池处理后，进入市政污水管网，排入海阳市污水处理厂处理 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 生活 | 生活垃圾 | 定期清运处理 | 合理处置 |
|  | 生产 | 下脚料 | 集中收集后外售 |  |
|  |  | 不合格产品 |  |  |
|  |  | 废油墨桶 | 有资质的单位处理 |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废印刷版 |  |  |
| 噪 声 | 厂界噪声排放达标，不改变环境质量现状等级类别。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目用地符合有关规定，所在区域无珍稀动植物，项目实施后，不会对区域生态环境产生明显影响。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 烟台福如泰医疗器械有限公司成立于2018年，法人代表为刘全斌，经营范围为医用消毒设备和器具制造销售；批发、零售：一、二、三类医疗器械。公司拟投资100万元建设灭菌检测专用耗材生产项目。本项目劳动定员10人，一班制，每天工作8小时，年工作300天。 2、产业政策、规划符合性 烟台福如泰医疗器械有限公司为内资企业，本项目主要为灭菌检测专用耗材的生产，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》，本项目产品和工艺均不属于鼓励类、限制类和淘汰类范围，为允许类项目，符合国家产业政策。 本项目不属于工业和信息化部《产业转移指导目录（2012年本）》中优先承接发展产业。 根据《烟台市工业行业发展导向目录》可知，本项目不属于优先发展产业、限制发展产业和淘汰落后生产工艺装备和产品，为允许发展产业，符合烟台工业行业发展政策要求。 本项目采用水性油墨和UV油墨，不使用胶黏剂，印刷在单独的密闭车间进行，项目产生的有机废气VOCs经集气罩收集，由UV光氧催化+活性炭处理后，经1根15m高的排气筒排放，废气达标排放，满足环保要求。符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气【2017】121号）和山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案的要求。 本项目建设地点位于烟台海阳市海阳路286号，碧城工业园内，租赁现有厂房，交通便利，厂址周边无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位，亦无需特殊保护的野生动植物，环境承载能力较强；厂址所在地地质情况较好，无不良工程地质现象，建设条件良好。项目所占用地为工业用地（见附件），符合海阳市总体规划，选址合理。 项目平面布置充分考虑了生产工艺和公用设施的要求，各环节连接紧凑，物料输送距离短，便于节能降耗，提高生产效率，同时考虑了厂区内生产、办公环境，也兼顾了厂区外附近环境情况。从方便生产、安全管理、保护环境角度考虑，布局合理。 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》，本项目不在省级生态保护红线图范围内，符合规划要求。 3、项目区域环境质量现状 （1）空气质量不符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 （2）地表水不符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准。 （3）声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 （4）地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 4、营运期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 1）项目印刷过程中产生有机废气，以VOCs计。本项目在印刷机上部设置集气罩，经收集的有机废气通过光氧催化处理后由1根15m高排气筒排放。有组织排放的VOCs量为0.27kg/a，排放浓度为1.8mg/m3，排放速率为0.0018kg/h。项目VOCs有组织排放浓度能够满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》表2浓度限值（50mg/m3）和排放速率限值（1.5kg/h）要求。 未被收集的VOCs量为0.3kg/a，以无组织的形式排放。通过《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式—SCREEN3预测计算，VOCs最大落地浓度为9.415×10-5mg/m3，无组织排放的VOCs厂界浓度满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》表3浓度限值（2.0mg/m3）要求。 2）覆膜机将预涂膜附在纸张上会产生少量的非甲烷总烃。本项目在覆膜机上方设置一套集气罩收集装置，废气经UV光氧催化装置+活性炭处理后，由1根15m高排气筒排放。有组织排放的非甲烷总烃量为0.36kg/a，排放浓度为3.6mg/m3，排放速率为0.0018kg/h。本项目非甲烷总烃有组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值（120mg/m3）和排放速率限值（10kg/h）要求。 未被收集的非甲烷总烃量为0.4kg/a，以无组织的形式排放。通过《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式—SCREEN3预测计算，非甲烷总烃最大落地浓度为0.001255mg/m3，无组织排放的非甲烷厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值（4.0mg/m3）要求。 （2）水环境影响分析 本项目无生产废水产生，产生的废水主要为生活污水。生活污水产生量为0.4m3/d，120m3/a，主要污染物为COD、氨氮等，其产生浓度分别为350mg/L和30mg/L，经化粪池预处理后，排放浓度分别为320mg/L、28mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准，排入市政污水管网，最终进入海阳市污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 （3）噪声 项目噪声主要来源于设备运行产生的噪声，噪声源强为65～85dB（A）。通过落实各种降噪措施后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 （4）固废 本项目固体废弃物主要来源于生活垃圾、下脚料、不合格品、废油墨桶、废活性炭和废印刷版等。 生活垃圾定点存放，委托环卫部门定期清理。不合格产品、下脚料属于一般工业固废，集中收集后外售。废油墨桶、废活性炭和废印刷版属于危险废物，危废代码HW49（900-041-49）委托有资质的单位处理。 综上，本项目固体废物去向明确，均得到有效处置，不会产生二次污染。 （5）风险风险分析 本项目无重大危险源，周边环境不敏感，本项目环境风险主要为火灾。项目在落实好各项风险防范措施，加强日常管理后，发生风险事故的可能性较小。 （6）环境防护距离分析 本项目不需设置大气环境防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》，本项目需要设置100米卫生防护距离，距离项目最近的敏感点为310米处的碧城工业区中心小学，能够满足卫生防护距离的要求，特别指出的是今后在此卫生防护距离内应禁止建设居民定居点。 5、环保设施及投资概算 环保投资约为10万元，占总投资的10%。 6、污染控制指标及排放量 本项目不设锅炉，无SO2、NOX产生；本项目污染物总量控制指标为VOCs，排放量为0.57kg/a，需要向海阳市环境保护局申请总量。 本项目废水为生活污水，无生产废水。生活污水经化粪池处理后，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，排入海阳市污水处理厂处理，生活污水产生量为120m3/a，COD排放量为0.006t/a，氨氮排放量为0.0006t/a，需要向海阳市环境保护局申请总量。 7、建设合理性分析 综上所述，本项目对各种可能对环境产生影响的环节，采取预防措施后，可减少对环境造成的污染，在各种污染防治措施严格落实的条件下，对周围环境的影响可满足环境保护的要求。从环境保护的角度分析，本项目是可行的。 二、建议 1、工程必须通过“三同时”验收后方可正式运营。 2、增强环境保护意识，加强管理，降低能耗、物耗，实行清洁生产。 3、本项目须严格落实废气、废水、噪声和固体废物处理措施。 综上，本项目运营后，只要在运营过程中切实落实废气、废水、噪声及固体废物污染治理措施，建立完善的管理制度，确保污染物达标排放，保证各种污染防治设施正常运行，其环境安全是有保证的。因此，烟台福如泰医疗器械有限公司灭菌检测专用耗材生产项目从环境保护角度讲，是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

山东省环境保护局翻印