建设项目环境影响报告表

项 目 名 称 ：年产20万套模架和1万吨热处理钢材项目

建设单位（盖章）：   南通保业机械科技有限公司

编制日期： 2018年11月

江苏省环境保护厅制

填报说明

《江苏省建设项目环境影响报告表》由建设单位委托持有环境影响评价证书的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出拟建项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明拟建项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料，并装订整齐。

十、审批意见——由负责审批拟建项目的环境保护行政主管部门批复。

十一、此表经审批后，若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的，应修改此表内容，重新报原审批机关审批。

十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。

十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求，是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。

十四、项目建设单位，必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定，按照建设项目环境保护审批程序，办理有关手续。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20万套模架和1万吨热处理钢材项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南通保业机械科技有限公司 |
| 法人代表 | 何嘉业 | 联系人 | 陈建中 |
| 通讯地址 | 南通市经济技术开发区广州路26号 |
| 联系电话 | 18001953822 | 传真 | -- | 邮政编码 | 226100 |
| 建设地点 | 南通市经济技术开发区新兴路北、星宇路西 |
| 立项审批部门 | 南通市经济技术开发区行政审批局 | 批准文号 | 2017-320652-34-03-536714 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C3525模具制造 |
| 占地面积 | 29488.07m2 | 绿化面积 | 3721m2 |
| 总投资 （万元） | 13800 | 其中：环保 投资（万元） | 38 | 环保投资占总投资比例 | 2.75% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 | 2019年6月 |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 原辅材料情况见表 1-4，主要设备情况见表 1-6。 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（t/a） | 8340 | 燃油（t/a） | -- |
| 电（万kW·h/a） | 1500 | 燃气（万Nm3/a） | 600.29 |
| 燃煤（t/a） | -- | 其它 | -- |
| 废水排水放去向 本项目实施雨污分流。雨水通过雨水管道排入厂区北侧谷东村北横河；建设项目废水主要为职工的生活污水和食堂废水，分别经化粪池、隔油池处理达标后，接市政污水系统送开发区第二污水处理厂处理。 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用 无 |
| 1.1 工程内容及规模 1.1.1 任务由来（或概述） 南通保业机械科技有限公司（项目建设方）成立于2017年3月21日，主要经营范围为机床研发、模具制造、金属加工、机械设备的制造和加工、金属热处理等。模架即模具的支撑，将模具各部分按一定规律和位置加以组合和固定，使模具能更好地安放在机台上。模架为模具的半制成品，由各种不同的钢板及零件组成。由于模具和模架涉及的加工有所差异，将其分开制作可节约很大成本并方便加工维护。热处理是指金属材料通过加热、保温和冷却的手段，以获得预期组织和性能的一种金属热加工工艺。 2017年，项目建设方投资13800万元，在南通市经济技术开发区新兴路北、星宇路西，占用土地约为 29488.07m2，建设年产20万套模架和1万吨热处理钢材项目，该项目于2018年2月27日获得南通经济开发区环境保护局审批（通开发环复（表）2018013号），详见附件。该项目现处于土建完工，设备即将安装阶段。项目建设方在后续的设备选型及工艺可靠性论证过程中发现，天然气回火炉具有电回火炉无法比拟的优势，可在成本降低的情况下获得更优质的产品。因此项目建设方拟增加3台天然气回火炉替换其中1台电回火炉，增加2台渗碳炉、2个淬火槽，其余设备不变的基础上继续建设年产20万套模架和1万吨热处理钢材项目。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令，2017年9月1日起施行），本项目属于“二十四、专用设备制造业” 中“70 专用设备制造及维修”和“二十二、金属制品业” 中“68 金属制品表面处理及热处理加工”，应该编制环境影响报告表。南通保业机械科技有限公司委托南通国信环境科技有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，重新编制了本项目环境影响报告表。 1.1.2 项目周边环境概况 本项目位于南通市经济技术开发区新兴路北、星宇路西，根据现场踏勘，本项目拟建地块原为农田和居民自建房屋，现为已平整空地。场地东邻星宇路，隔路为空地；北侧为规划的园区路，隔路为谷东村北横河；西侧为钢丝绳厂；南侧与新兴路相邻，隔路为空地。距离最近的敏感点为项目东北侧430m 的星竹花园。本项目具体地理位置见附图 1，周边土地利用状况见附图 2。 1.1.3 产业政策及规划相符性分析 本项目为模架制造和钢材热处理(气体渗碳）项目，对照《产业结构调整指导目录（2011 年本，2013 修改）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本，2013 修改）》和《南通市工业结构调整指导目录》，本项目模架及热处理工艺（渗碳、淬火）不属于其中的限制类、淘汰类。本项目为外商独资，对照《外商投资产业指导目录》（2017 年修订），本项目不属于其中的限制类、禁止类。因此本项目符合国家和地方产业政策。 本项目拟建于南通市经济技术开发区新兴路北、星宇路西，根据《南通经济技术开发区规划环境影响报告书》（环审〔2016〕97 号）和《南通市经济技术开发区“5+3”控制性详细规划》，本项目位于规划的精密机械产业园内（产业布局图见附图 3），精密机械产业园重点引进工程机械、精密模具、精密铸件、汽车零部件等项目，因此本项目符合南通市经济技术开发区精密机械产业园的产业规划。该地块的用地性质为工业用地，项目建设符合南通经济技术开发区的土地规划。 南通市经济技术开发区行政审批局已准予本项目备案，项目代码为2017-320652-34-03-536714。 1.1.4与《热处理行业规范条件》相符性分析 本项目热处理与《热处理行业规范条件》的符合性见表1-1。 表1-1 项目热处理与《热处理行业规范条件》符合性分析 序号 行业规范条件 本项目情况 结论 1 投资新建或改扩建的热处理加工、热处理设备制造和热处理工艺材料生产企业（厂、点）要符合国家产业政策和产业规划，符合地区工业发展规划、产业发展导向和区域功能。新建或改扩建的热处理加工企业生产能力应具有大于（含）1000万元/年产值的生产能力 项目采用气体渗碳、水浴工艺，不涉以氰盐为原料、铅浴工艺。因此，符合国家和地方产业政策；项目生产能力大于（含）1000万元/年产值。 符合 2 热处理的生产场所一般应设置在地区规划部门规定的区域内，禁止设立在居民区、商业区、旅游区、蔬菜、粮食等农作物种植区与水源保护区。 本项目位于南通市经济技术开发区规划的精密机械产业园内。 符合 3 热处理加工企业或厂点应采用先进技术装备，加热设备的有效加热、保温及炉温均匀性应满足工艺要求，少无氧化的热处理加热设备比例达 50％或以上。不得使用国家明令禁止和淘汰的热处理工艺和设备（参见《产业结构调整目录》、《工业和信息化部高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》）。 本项目使用电加热炉和天然气加热炉，不属于国家明令禁止和淘汰的热处理工艺和设备。 符合 4 热处理加热设备应符合相应的电炉能耗分级标准，炉体表面温升、空炉升温时间和空炉损耗功率比应符合 GB/T15318《热处理电炉节能监测要求。电阻炉加热效率不得低于 70％，燃料炉综合热效率不得低于 60％。 本项目使用的电阻炉加热效率不低于70％，燃料炉综合热效率不低于 60％，符合相关国家标准规范。 符合 5 热处理的加热设备应使用陶瓷纤维等性能优良的绝热、保温材料，禁止使用石棉类材料，保证设备和工艺的能耗符合国家、行业的相关标准要求。 本项目使用的加热设备不是石棉类材料，设备和工艺的能 耗符合国家、行业的相关标准要求。 符合 6 热处理设备应采用智能仪表精密控温技术及固态继电器装置，采用工业 PC 或 PLC的计算机控制技术以及智能化柔性控制技术等先进控制系统，其比应达到控制系统的 80％或以上。 本项目热处理设备拟采用先进的控制系统，智能控制系统达到控制系统80%。 符合 综上，项目热处理建设符合《热处理行业规范条件》的要求。 1.1.5 “三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线相符性 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发〔2013〕113号）与《市政府关于印发南通市生态红线区域保护规划的通知》（通政发〔2013〕72 号），本项目不在江苏省与南通市划定的生态红线范围内，距离最近生态红线管控区--老洪港湿地公园二级管控区 2100 米，具体见附图 4。因此，本项目与江苏省及南通市关于生态红线的相关规划相符。 （2）环境质量底线相符性 根据《2017 年南通市环境状况公报》，项目所在地 SO2、NO2、PM10、 CO均达到二级标准，PM2.5 劣于二级标准，臭氧日最大 8 小时滑动平均浓度春夏季出现超标。长江干流近岸带南通段总体水质符合Ⅲ类标准，水质优良。本项目周边噪声背景值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准。本项目建设中严格控制颗粒物和挥发性有机物产排，建成后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，且对区域环境质量影响较小，不会改变区域环境功能。因此，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线相符性 本项目热处理与《热处理行业规范条件》中能源消耗和资源综合利用的符合性见表1-2。 表1-2 项目热处理与《热处理行业规范条件》中能源消耗和资源综合利用符合性分析 序号 行业规范条件 本项目情况 结论 1 加强能源管理，建立能源管理体系，通过能效管理认证，建立节能计量、统计管理制度，严格执行GB/Z18719《热处理节能技术导则》、GB/T17358《热处理生产电耗定额及其计算和测定方法》、GB/T19944《热处理生产燃料消耗定额及其计算和测定方法》等能耗管理标准,接受各级节能监察机构的监督检查。热处理厂点应设专职或兼职能源管理员，受企业总经理直接领导负责能源管理工作，按管理规定定期检查、分析企业能源利用情况，并提出报告。 按照相关要求、规定建立能源管理体系，建立三级节能计量，设专职或兼职能源管理员，定期检查、及时 分析企业能源利用情况。 符合 2 热处理能耗指标达到≤3300kWh/万元产值或≤600 kWh/吨工件 热处理能耗指为580kWh/吨工件。 符合 3 生产用水应采用循环用水，热处理水耗≤0.3m3/吨工件 热处理水耗为0.06m3/吨工件 符合 项目热处理建设符合《热处理行业规范条件》中能源消耗和资源综合利用的要求。 （4）准入负面清单相符性 对照南通市化学品生产负面清单与控制对策（第一批，试行），拟建项目淬火工艺不采用铅浴工艺，未涉及重金属铅；渗碳工艺采用甲醇、液化气和液氨原料，不涉及氰盐渗碳工艺。项目热处理涉及液氨作为碳氮共渗时气体，在热处理渗碳工艺高温和甲醇等作用下分解为N2和H2，该工艺暂无可靠的无替代使用方案。同时拟建项目所处区域为南通经济开发区精密机械产业园内，卫生防护距离内不涉及敏感区域。 因此本项目使用原材料符合南通市化学品生产负面清单与控制对策（第一批，试行）。 1.1.5 “两减六治三提升”相符性分析 拟建项目对照《中共江苏省委江苏省人民政府关于印发<两减六治三提升专项行动方案>的通知》（苏发[2016]47号）、《南通市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（通政办发[2017]55号）要求，生产过程中产生的天然气燃烧废气、食堂废气均采取了有效的治理措施后能达标排放；项目综合污水经化粪池、隔油池处理达标后，经市政污水系统送往开发区第二污水处理厂处理，尾水排入长江，不会对附近河道造成污染；固废均采取有效措施处理，不会污染外环境。因此项目符合“两减六治三提升”专项行动的要求。 1.1.6 项目概况 1、建设内容及规模 南通保业机械科技有限公司拟投资13800万元建设年产20万套模架和 1 万吨热处理钢材项目，总用地面积为29488.07m2，容积率 1.13，建筑占地面积 14670.77m2，绿地面3721m2，整个用地内共设置机动车位 143 辆。 2、产品方案 拟建项目投产后，预计年生产20万套模架，产品规格根据顾客不同需求定制。预计年热处理1万吨钢材。项目主要产品方案见表1-2。 表1-2 项目主要产品方案 序号 产品名 产品主要规格 设计规模 年工作时间 1 模架 根据顾客不同需求定制 年产 20 万套 312 天×24h/天 2 热处理钢材 厚度 0.2-1.2m，宽 1.5-1.8m，长 4-6m，根据 不同需求定制 年热处理 1 万吨钢材 3、总平面布置 本项目厂区位于南通市经济技术开发区新兴路北、星宇路西，拟在地块内新建厂房，主入口设置在厂区南侧新兴路，次入口设置在厂区北侧园区路（规划）。厂区内建设四间生产厂房，厂区西侧自南往北依次是办公区、厂房 1（热处理车间、原料、开料间、成品库）和配电间、泵房，厂区东侧自南往北依次是车间 2、3（模架车间钻铣磨线）、车间4（模架车间加工中心车间）和换休楼。非机动车位设置于本项目北部，机动车位主要位于厂区南部。本项目厂区平面布置和车间生产布局见附图5，主要构筑物情况见表1-3。 表1-3 项目平面布置情况 序号 构筑物名称 建筑面积（m2） 占地面积（m2） 备注 1 传达室 31.08 31.08 -- 2 办公楼 样品车间 4359.04 1023.5 共五层，高20.4m，一层样品仓库、二层以上办公 3 热处理和下料车间（车间1） 7992 3996 共一层，高18m 4 模架生产车间（车间2、3、4） 17480.4 8740.2 共一层，高12m 5 换休楼 2925.96 580.11 共五层，高18.9m，一层食堂、二层以上换休室 6 配电间、消防水泵房 299.88 299.88 -- 总计 33088.36 14670.77 4、主要原辅材料消耗情况 拟建项目主要原辅材料情况消耗见表1-4。主要原辅料理化性质及其危险特性见表 1-5。 表1-4 项目主要原辅材料消耗 分类 序号 原辅材料 数量（t/a） 运输方式 储存方式 备注 模架原料 1 45#或50C 板 36000 汽运 仓库 低碳钢，杂质C,Mn,P,S,Si 等 2 模具配件 1000 汽运 货架 成品购买 3 螺丝 300 汽运 货架 成品购买 4 氧气 0.16 汽运 罐装，13.6kg/罐 火焰切割机用 5 乙炔 0.48 汽运 罐装，13.6kg/罐 火焰切割机用 热处理原料 1 合金钢 10000 汽运 仓库 含Fe、C、Cr、Ni 等 2 甲醇 80 汽车 桶装 渗碳工艺使用 3 液化气 35 汽车 瓶装 渗碳工艺使用 4 液氨 12 汽车 瓶装 渗碳工艺使用 辅助材料 1 切削液 15 汽运 桶装 水基切削液 2 导轨油 8 汽运 桶装 68# 3 包装纸 5 汽运 货架 -- 4 柴油 5 汽运 桶装 叉车、起重机用 表 1-5 主要原辅料理化性质及其危险特性 名称 理化性质 燃烧性 毒性 甲醇 分子式CH3OH，又称“木醇”，“木精”，“木酒精”或“甲基氢氧化物”，是一种有机化合物，也是结构最为简单的饱和一元醇。外观为无色、透明、易燃、易挥发的有毒液体。误饮5～10毫升能双目失明，大量饮用会导致死亡。甲醇常温下对金属无腐蚀性（铅、铝除外），略有酒精气味。相对密度0.792(20/4℃)，熔点-97.8℃，沸点64.5℃，闪点12.22℃，自燃点463.89℃，蒸气密度1.11，蒸气压13.33KPa(100mmHg 21.2℃)，蒸气与空气混合物爆炸极限6～36.5 %（体积比），能与水、乙醇、乙醚、苯、酮、卤代烃和许多其他有机溶剂相混溶。通常用作溶剂、防霜剂(antifreeze)、燃料或中和剂 易燃 人(男性)经口LDLo: 6422mg/kg; TDLo: 3429mg/kg。女性经口TDLo:4mg/kg 。另有报道，人类经口LDLo：428mg/kg，143mg/kg不等；吸入TCLo: 86000mg/m3 ，300ppm不等。 大鼠经口LD50: 5628mg/kg; 吸入LC50: 64000ppm/4H 。小鼠经口LD50: 7300mg/kg;吸入 LCLo: 50 gm/m3/2H。兔经皮LD50: 15800 mg/kg。 液化气 液化石油气是石油产品之一。英文名称liquefied petroleumgas，简称LPG。是由炼厂气或天然气(包括油田伴生气)加压、降温、液化得到的一种无色、挥发性气体。由炼厂气所得的液化石油气，主要成分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯，同时含有少量戊烷、戊烯和微量硫化合物杂质。由天然气所得的液化气的成分基本不含烯烃。 易燃 本品有麻醉作用。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等 液氨 国标编号 23003 CAS号 7664-41-7 分子式 NH3 分子量 17.03 无色有刺激性恶臭的气体;蒸汽压 506.62kPa(4.7℃);熔点 -77.7℃;沸点-33.5℃;溶解性：易溶于水、乙醇、乙醚;密度：相对密度(水=1)0.82(-79℃);相对密度(空气=1)0.6;稳定性：稳定;危险标记 6(有毒气体);主要用途：用作致冷剂及制取铵盐和氮肥。 易燃 急性毒性：LD50350mg/kg(大鼠经口);LC501390mg/m3，4小时，(大鼠吸入)。 刺激性：家兔经眼：100ppm，重度刺激。 亚急性慢性毒性：大鼠，20mg/m3，24小时/天，84天，或5～6小时/天，7个月，出现神经系统功能紊乱，血胆碱酯酶活性抑制等。 致突变性：微生物致突变性：大肠杆菌1500ppm(3小时)。细胞遗传学分析：大鼠吸入19800µg/m3，16周 导轨油 外观为淡黄色至褐色油状液体，无气味或略带异味，相对密度＜1，闪点 76℃，引燃温度 248℃。 可燃 具刺激性，吸入有害 5、主要生产设备 拟建项目主要生产设备见表1-6。 表1-6 拟建项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 产地 数量 位置 备注 1 全自动火焰切割机 -- -- 1 台 车间 1 模架生产设备 2 双端面铣床 ZM1XM50Ⅱ 常州 30 台 车间 2、3 平均分布 3 龙门立磨 XK-450*3000 马鞍山 15 台 车间 2（7 台）、车间 3（8 台） 4 多功能多头钻 ZK5223,ZK5232 杭州 30 个 车间 2、3 平均分布 5 数控加工中心 VM1375 南京 30 台 车间 4 6 摇臂钻 Z3050 -- 4 台 车间 2、3 平均分布 7 自动三联倒角机 -- -- 4 台 车间 2、3 平均分布 8 台车式电阻炉 350kW -- 2 台 车间 1 热处理设备 9 台车式回火炉 250kW -- 2 台 车间 1 10 台车式回火炉 （天然气） 200Nm3/h 300Nm3/h 300Nm3/h -- 3台 车间 1 11 渗碳炉 30kW -- 2台 车间 1 12 高温台车炉 150kW -- 1 台 车间 1 13 淬火槽 14*5.5*5.5m 12*4*5.5m -- 2个 车间 1 14 校直机 500T -- 1 台 车间 1 15 校直机 150T -- 1 台 车间 1 16 大型立锯 V0625,H-5550 昆山 30 台 车间 1 共用 设备 17 叉车 3T -- 2 台 -- 18 叉车 5T -- 1 台 -- 19 永磁变频空压机 CY-55A -- 2 台 空压机房（厂区西北角） 20 起重机 32T -- 2 台 车间 1 6、劳动定员及工作制 项目定员 200 人，实行 24 小时两班工作制，年工作 312 天。设有食堂，每日提供三餐，设有换休楼供换班时需要休息的职工休息。 7、公辅及环保工程 （1）供电 拟建项目年用电250万kW·h，由市政电网提供。 （2）供水 拟建项目给水均来自市政供水管网，年用水量 8340m3。 a.生活用水 拟建项目运营后共有职工200人，年工作312天。项目换休楼设淋浴间及公共盥洗室，根据《建筑给水排水设计规范》（2009 年版），职工每日生活用水定额取 100L/人·天，则本项目职工生活用水量为 6240m3/a。 b.食堂用水 拟建项目运营后共有职工 200 人，食堂每日提供三餐。根据《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012 年修订），食堂用水定额取 5L/人·次，则本项目食堂用水量为 936m3/a。 c.循环水补充水 拟建项目生产过程中磨床、钻床、铣床和加工中心使用循环水将金属屑带出并过滤，生产过程中循环水只添加不外排，根据建设方提供资料，本项目生产过程中每天循环水补充水量为1m3，即 312m3/a。 d.绿化用水 拟建项目绿地面积为 3721m2，绿化用水标准参考《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012 年），为 1.3L/m2次，每星期浇水一次，全年共 52 次，则本项目绿化用水量为252m3/a。 e.淬火槽补充水 拟建项目热处理淬冷介质为水，根据建设方提供资料，淬火槽每年补充水量为 600t。 （3）排水 拟建项目无生产废水产生和排放，项目废水主要为职工的生活污水和食堂废水，分别按生活用水和食堂用水量的 80%计算，则本项目产生废水 5740.8t/a，其中生活污水4992t/a，食堂废水 748.8t/a。项目排水采用雨污分流。雨水通过雨水管道排入谷东村北横河，食堂废水、生活污水分别经隔油池、化粪池处理达标后，通过市政污水系统送开发区第二污水处理厂处理。 （4）供气 拟建项目天然气主要用于回火工序和职工食堂，合计消耗600.29万Nm3/a。 a.生产用气 拟建项目3台台车式回火炉天然气使用量分别为300Nm3/h、300Nm3/h、200Nm3/h，年工作7488小时，则生产用天然气消耗量为599.0万Nm3/a。 b.生活用气 拟建项目天然气主要用于职工食堂，根据《南通市城市燃气规划 (2012-2020)》，确定居民生活用气量指标为 2720MJ/人·年，天然气热值取 36.17MJ/ Nm3，天然气用量按 0.206Nm3/人·天计，生活天然气用量约为 12854.4Nm3/a。 （5）贮运 本项目在办公楼一层设有样品仓库，车间 1 设有热处理钢材成品库、车间 2 设有模架半成品库、车间 3 设有模架成品库，原料存放于车间 1 东部，具体位置见附图 5 厂区平面布置图。本项目原料、成品厂外均使用汽车运输，厂内叉车运输。项目公用及环保工程见表1-7。 表1-7 项目公用及环保工程 工程名称 设计能力 备注 贮运工程 原料仓库 2500m2 车间 1 的东侧区域 半成品、成品仓库 5000m2 车间 1、车间 2、车间 3的南侧区域 公用 工程 给水 8340m3/a 市政供水 排水 5740.8m3/a 送开发区第二污水处理厂处理 供电 250万kW·h 市政电网 环保工程 废气 天然气废气 15m排气筒 达标排放 食堂油烟 食堂油烟净化装置 达标排放 废水 隔油池，化粪池 达接管标准 噪声 厂房隔声，设备减震 厂界达标 固废处理 一般固废仓库10m2 回收综合处理 危废仓库5m2 委托有资质单位处理 2个120L垃圾桶 环卫部门处理 8、环保投资 项目环保投资达38万元，占总投资的2.75‰。具体环保投资一览表见表1-8。 表1-8 项目环保投资一览表 污染 种类 设施名称 环保投资 （万元） 处理效果 进度 废气 天然气废气经15m排气筒达标排放 5 达标排放 运营期实施 食堂油烟净化装置1套 2 污水 隔油池、化粪池 10 达标排放 噪声 隔声、减振设施 5 厂界噪声达标 固废 一般固废仓库 1 无外排 危险固废仓库 3 垃圾桶 1 雨污 分流 雨污分流管网建设 6 达规范要求 绿化 绿化面积3721m2 5 净化空气，保持水土 合计 38 1.2与拟建项目有关的污染情况及主要环境问题 拟建项目为新建项目，拟在南通市经济技术开发区新开路北、星宇路西地块新建厂房，该场地上原为农田与村民自建房屋，现为已平整空地，因此该场地不存在与拟建项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况 2.1.1地理位置 南通市地处我国黄海南部，长江入海口北岸，位于江苏省东南部，南与苏州、上海两市隔江相望，西与泰州市接壤，北与盐城市接壤，总面积 8001km2，地理位置为北纬31°41'~32°43'、东经 120°12'~121°55'之间。南通市处于沿海经济带与长江经济带 T型结构交汇点，长江三角洲洲头城市。南通“据江海之会、扼南北之喉”，隔江与中国经济最发达的上海及苏南地区相依，被誉为“北上海”；北接广袤的苏北大平原，通过铁路与欧亚大陆桥相连；从长江口出海可通达中国沿海和世界各港；溯江而上，可通苏、皖、赣、鄂、湘、川六省及云、贵、陕、豫等地。南通经济技术开发区位于南通市南部，地理坐标为东经 120°53'、北纬 31°55'，距南通市中心 12km，距狼山约 5km，距长江入海口约 100km。东北方向分别与海门市、通州区相邻，西北与南通崇川区相连，西南方向有长江环绕。南通经济技术开发区地处我国黄金海岸线中部、长江入海口北岸，面向太平洋，背靠整个长江流域，地理位置占尽“黄金海岸”和“黄金水道”之利，区位优势明显。 本项目位于南通市经济技术开发区规划的精密机械产业园内，精密产业园位于开发区中部。 2.1.2地形地貌 南通滨江临海、地势低平，地表除南部极少数基岩山体外，都为第四纪松散沉积物所覆盖。除了通扬运河（曲塘~海安）以北为江淮平原一部分外，其余大部分地区属长江三角洲冲积、堆积平原。全境地表起伏甚微，高程普遍在 2~6m，地势由西向东微微倾斜。 南通地貌从总体上看为长江三角洲平原，除狼山低丘群外，长江三角洲平原和江淮平原差异不大。拟建项目所在的南通经济技术开发区属于沿江冲击平原类型，由长江河床淤积而成，地面多呈垅状和缓起伏，构成物质以亚粘土为主。开发区境内地势平坦，高程在 2.8m 以下，自西北向东南略有倾斜。 2.1.3气候气象 工程区域地处我国东部沿海，位于北亚热带和中亚热带过渡地带，季风明显，四季分明；冬冷夏热，春温多变，秋高气爽；雨热同季，降水充沛，光能充足，热量富裕。 （1）气温 年平均气温 15.1℃ 极端最高气温 39.5℃（2003 年 7 月） 极端最低气温 -9.3℃（1977 年 1 月 31 日） 最热月的平均最高气温 27.3℃（7 月） 最冷月的平均最低气温 2.8℃（1 月） （2）降水 多年平均降水量 1083.7mm 年最大降水量 1626.8mm 年最小降水量 641.3mm 日最大降水量 287.1mm 年平均日降水量≥25 mm 的天数 10.7d，主要集中在 6～10 月。 （3）风况 本地区多年平均风速 3.4m/s，主导风向 E 向，频率 10%；次常风向 NE、ESE 频率为9%。夏季常风向 SE 向，冬季主导风向 NNW 向，强风向 ESE 向，实测最大风速 17m/s；次强风向 SSE 向，实测最大风速 16m/s。瞬时极大风速 26.3m/s（60 年代初期）。年平6 级（10.8m/s）以上大风天数 20d；年平均 7 级（13.8m/s）以上大风天数 12.8d。 （4）雾 多年平均雾日数（能见度小于 1km）30d，年最多雾日数 60d，年最少雾日数 5d。雾常在晚春和初冬出现，80%的雾情出现于凌晨 3～7 时。雾的延时较短，3～5 小时后消散，最长持续时间 27 小时。 （5）相对湿度 本地区年平均相对湿度 80%。 （6）雷暴 本地区多年平均雷暴日数 30d，最多雷暴日数 53d。 2.1.4水文 拟建项目所在南通经济技术开发区濒临长江，长江干流南通段（靖江~崇头）全长87km，江面宽一般在 6~18km 之间，大通站多年平均流量 28700m3/s，水资源丰富，干流河段水质良好。长江南通段水量丰富，年径流量 9793 亿 m3，平均流量 3.1m/s。该江段处于潮流界内，受径流和潮汐双向影响，水流呈现不规则半日周期潮往复运动。 南通市经济技术开发区内现有四级以上河道 163 条，总长 299.4km，其中一级河道 2条（通启运河和新江海河）；二级河道 4 条，长 27km；三级河道 28 条，长 58km；四级河道 139 条，长 204km。 开发区紧靠长江，无暗沟暗塘，地下深井水分为三层。第一承压含水层埋深较浅，已与地表水联成一体；第二承压含水层埋深在 160 米左右，水质较差，水量也不够丰富；第三承压含水层埋深在 220-250 米，水质较好，水量丰富，是主要的开采层。 本项目拟建地北侧为谷东村北横河，本项目雨污分流，雨水通过管道排入该河道。 2.1.5植被及生物多样性 南通地处我国北亚热带，根据气候区划，大致在通扬运河-如泰运河以北为温和亚带，南为温暖亚带，亚热带植被的过渡性表现明显，植被组成中既有大量北方种类的温带落叶、阔叶林树种，也有不少南方种类的常绿树种，地带性植被属落叶阔叶和常绿阔叶混交林。此外，自然植被中还有非地带性的湿生、水生植被和滨海盐生植被等类型。 南通经济技术开发区开发区利用程度高，自然植被保存不多，人工植被比例很大。开发区长江段内及内河有鱼类、无脊椎动物，其中重要淡水鱼种主要有中华鲟、鲫鱼、河豚、鲑鱼、银鱼、河鳗以及青草鲢等。此外开发区陆域有两栖类动物、爬行动物、哺乳动物，还有鸟类，均为常见物种。 2.2社会环境简况 2.2.1社会经济概况 南通市经济技术开发区于1984年12月经国务院批准设立，面积为4.62km2，是我国首批14个国家级开发区之一，是国家环保总局授予的“ISO14000 国家示范区”。2002年，国务院批准设立南通出口加工区，面积2.98km2；2004年经国土资源部等四部委审核，开发区面积为24.29km2；2013年，国务院批准在开发区内设立南通综合保税区，面积5.29km2；根据环审【2016】97号关于《南通经济技术开发区规划环境影响报告书》的审查意见，评价的规划范围是分区规划扣除苏通科技产业园的范围，面积134.08km2。 南通市经济技术开发区地处南通市区，濒临长江，与张家港、常熟隔江相望，世界第一斜拉桥苏通长江大桥就在开发区内。开发区以其通江达海的区位优势，配套完善的投资环境，特色鲜明的产业基础，日益成为长江三角洲投资兴业的优选之地。 南通市经济技术开发区规划建设出口加工区和电子信息产业园、装备制造产业园、精密机械产业园、医药健康产业园、新材料产业园等先进制造业园区及能达商务区、综合保税区、品牌商业集聚集区等。 南通市经济技术开发区以工业经济为主体，目前已形成精细化工、化纤、纺织、机械、电子、医药、船舶等多门类相配套的工业体系。现有企业基本进驻在港口工业一区、港口工业二区、港口工业三区和出口加工区。 2.2.2区域基础设施规划及现状 （1）供水：开发区由区内洪港水厂和位于开发区北面的南通市狼山水厂双水源供水，其中通启河偏南、偏东范围属于洪港水厂供水范围，洪港水厂现状供水能力60万t/d；通富南路以西，通启河偏北、偏西范围由南通市狼山水厂供水，狼山水厂现状供水能力80万 t/d。 （2）污水收集及处理：开发区实行雨污分流制。目前开发区污水管网主要集中在西部已建成区域，工业区内企业纳管率 100%，生活污水纳管率 90%。开发区北部和南部分别已建成第一污水处理厂和第二污水处理厂，经多次扩建后目前处理规模分别为12.8m3/d和9.8万m3/d，尾水排放长江。开发区还建有中水回用设施，用于处理江苏王子造纸有限公司经自行处理后的达标废水，处理能力共 5.75 万 m3/d，处理后回用水提供给开发区其他企业。 本项目位于开发区第二污水处理厂接管范围。 （3）供电：开发区供电由区内已建4座220kV 输变电站和10座110kV 输变电站提供，可提供110kV、35kV、10kV 等不同等级的电源，实现双回路不间断供电。 （4）供热：开发区统一规划，实行集中供汽。区域内已建成尼达维斯热电有限公司、美亚热电有限公司、江山农化热电厂3座热电联供厂，向区内企业集中供热，蒸汽供热总能力为 1170t/h。此外，还建有东丽公司和江苏王子造纸有限公司两座自备电厂。 （5）固废处理处置： ①危废：南通升达废料处理有限公司已建成投产，选址于港口工业三区内，服务对象以南通经济技术开发区为主，工业危险废物采用回转窑焚烧工艺，处置规模为 3 万 t/a。 ②生活垃圾 开发区生活垃圾处置依托南通市区已有设施，开发区内设有三个生活垃圾中转站，收集能力共 210t/d。 拟建项目依托区域功能完善的基础设施，有能力保证项目的顺利实施。

三、环境质量状况

3.1拟建项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 根据2017年南通市环境质量公报，项目所在区域环境质量状况如下： 3.1.1环境空气质量状况 根据2017年南通环境质量公报，南通市区环境空气质量SO2、NO2、PM10、CO均符合国家《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中的二级标准，PM2.5 劣于二级标准，臭氧日最大 8 小时滑动平均浓度春夏季出现超标。具体见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量现状 项目 SO2（mg/m3） NO2（mg/m3） PM10（mg/m3） CO（mg/m3） 南通市区（年均值） 0.021 0.038 0.065 1.5 评价标准 0.06 0.04 0.07 4（24小时平均） 南通市区空气质量全年达到优72天，良好194天，轻度污染82天，中度污染12天，重度污染5天。 3.1.2水环境质量状况 全市均以长江水作为饮用水源，其中市区由狼山水厂、洪港水厂、崇海水厂。根据2017年南通市环境质量公报，狼山水厂水源地总体水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，洪港水厂水源地总体水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，均可满足饮用水源地水质要求，水质达标率为100%。 长江南通段近岸水质符合地表水环境质量Ⅲ类标准，水质良好。 南通市区潜层水水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅴ类标准。第一承压层仅在市区设监测井，其水质符合地下水Ⅴ类标准。第三承压层水质符合地下水Ⅲ类标准。 3.1.3声环境质量状况 拟建项目所在区域噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中的3类标准。为掌握项目周边噪声现状，委托南通海力环境检测有限公司于2018年12月14日在本拟建项目厂界外1m设置噪声监测点4个。监测结果表明，项目四周监测点噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类标准，监测结果见表3-2： 表3-2 厂界环境本底噪声监测值 监测点位 类 别 噪声标准dB(A) 测量值dB(A) 昼 间 夜 间 昼 间 夜 间 N1（东） 3 65 55 47.0 46.2 N2（南） 3 65 55 49.5 48.9 N3（西） 3 65 55 47.5 46.8 N4（北） 3 65 55 48.2 47.4 3.2主要环境保护目标： 根据拟建项目所在地环境现状，确定拟建项目环境保护目标，详见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标 环境 要素 环境保护对象名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 空气 环境 竹韵花园 NE 1100 900 户，约 2700 人 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的2级标准 世家花园 NE 1300 3102 户，约 9300 人 万和家园 NW 1800 2400 户，约 7200 人 星辰花园 N 450 2995 户，约 8640 人 星怡花园 N 880 2160 户，约 7987 人 星竹花园 N 430 900 户，约 2700 人 龙田花苑 N 1200 1440 户，约 4320 人 瑞兴花园 NE 560 1560 户，约 4680 人 南通师范高等专科学校 NW 1700 约 4000 人 南通工贸技师学院 NW 2100 约 5000 人 竹行小学 N 760 约 2000 人 东方中学东校区 E 600 约 1000 人 水环境 长江(南通开发区段) W 4700 大河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 通启运河 N 5500 中河 谷东村北横河 N 紧邻 小河 谷东村南横河 S 665 小河 长洪河 E 220 小河 洪港水厂取水口 SW 5000* 60 万 t/d 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 洪港水厂取水口一级保护区 SW 4500* 洪港水厂取水口二级保护区 SW 4000* 洪港水厂取水口准保护区 SW 2500* 生态环境 老洪港湿地公园 SW 2100 6.63km2 南通市生态红线保护区 老洪港应急水源保护区 SW 2200 1.16km2 长江洪港饮用水水源二级管控区 SW 4900 3.41km2 注： *为水环境保护目标距南通开发区第二污水处理厂排污口的距离。

四、评价适用标准

4.1环境质量标准 4.1.1大气环境质量标准 根据《江苏省环境空气质量功能区划分》，拟建项目所在区域为环境空气质量功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃根据《大气污染物综合排放标准详解》确定；甲醇执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) 居住区大气中有害物质的最高容许浓度。具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 评价因子 单位 浓度限值 标准来源 1小时 平均 24小时 平均 年平均 SO2 mg/m3 0.5 0.15 0.06 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) NO2 mg/m3 0.2 0.08 0.04 PM10 mg/m3 - 0.15 0.07 TSP mg/m3 - 0.3 0.2 CO mg/m3 10 4 - 非甲烷总烃 mg/m3 2.0 - - 根据《大气污染物综合排放标准详解》确定 甲醇 mg/m3 3.0 1.0 - 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） 4.1.2地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，开发区长江段（除狼山水厂和洪港水厂取水口上游2km、下游1km 以及长江中泓水体水质执行Ⅱ类）及内河地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L，pH 无量纲 项目 pH COD NH3-N 总磷 高锰酸盐指数 石油类 Ⅱ类标准值 6-9 ≤15 ≤0.5 ≤0.1 ≤4 ≤0.05 Ⅲ类标准值 6-9 ≤20 ≤1.0 ≤0.2 ≤6 ≤0.05 4.1.3声环境质量标准 根据《南通市噪声功能区划》，本项目所在精密机械产业园为环境噪声3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类别 昼间 dB（A） 夜间 dB（A） 3类 65 55 4.2污染物排放标准 4.2.1大气污染物排放标准 拟建项目施工期粉尘、扬尘和运营期火焰切割下料产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准。详见表 4-4。 表 4-4 大气污染物排放标准 污染物 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) 标准来源 颗粒物 1.0 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 拟建项目回火炉生产过程中使用天然气，热处理废气SO2、NOX排放浓度参照上海《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB31/860-2014)中限值控制、排放速率执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）；烟尘参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中非金属加热炉标准。具体见下表4-5。 表4-5 大气污染物排放限值 污染物 排气筒高度 排放限值 标准来源 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 烟尘 15 200 -- 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中非金属加热炉标准 SO2 100 2.6 《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB31/860-2014)《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） NOX 200 0.77 拟建项目食堂油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的“中型”标准，具体情况见表4-6。 表4-6 饮食业单位油烟最高允许排放浓度和油雾净化设施最低去除效率 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度mg/m3 2.0 净化设施最低去除效率 60 75 85 4.2.2废水污染物排放标准 本项目废水排入开发区第二污水处理厂。废水排放执行《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）中表 4 三级标准；氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）表 1 中 B 等级标准；污水处理厂尾水排入长江，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准。详见表 4-7。 表 4-7 污水排放标准限值 单位：mg/L，pH 污染物 pH COD 石油类 动植物油 SS NH3-N 总磷 本项目排口 6-9 500 20 100 400 45 8 污水处理厂排口 6-9 50 1 1 10 5（8） 0.5 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指。 4.2.3噪声排放标准 拟建项目施工期场界噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。具体标准见表4-8。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放标准（dB（A）） 时段 执行标准 昼间 夜间 70 55 建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 拟建项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体标准见表4-9。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准（dB（A）） 功能区类别 时段 执行标准 昼间 夜间 3类 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4.2.4固废贮存标准 拟建项目一般工业固废储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013 年修改版)中相关规定。 项目产生的危险废物在收集、贮存、运输过程中执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关规定。 生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 4.3总量控制指标 拟建项目实施后，全厂污染物排放总量控制指标建议见表4-10。 表4-10 污染物排放总量控制指标 类别 污染物 产生量（t/a） 削减量（t/a） 排放量（t/a） 废气 天然气燃烧废气 SO2 1.797 / 1.797 NOX 11.2 / 11.2 烟尘 1.714 / 1.714 食堂 油烟废气 0.053 0.0424 0.0106 废水 综合废水 废水量 5740.8 / 5740.8 COD 2.1216 0.4243 1.6973 SS 1.5101 0.2496 1.2605 NH3-N 0.194 0.018 0.176 TP 0.0272 0.0037 0.0235 动植物油 0.112 0.101 0.011 固废 一般固废 生活垃圾 31.8 31.8 / 餐厨垃圾 0.109 0.109 / 废油脂 26 26 / 废刀片、钻头等 26 26 / 边角料、次品、铁渣 3693.6 3693.6 / 危险固废 废导轨油 0.65 0.65 / 废切削液 0.35 0.35 /

五、建设项目工程分析

5.1工艺流程图 5.1.1 施工期工艺流程 拟建项目施工期工艺流程和产污环节见图 5-1。 图5-1 项目施工期工程内容流程图 工艺流程与产污环节介绍： ①基础工程：建设项目基础工程主要为场地的平整、填土和夯实。建筑工人利用推土机等设备将对地块进行改造，使地块内坡度减缓，会产生大量的粉尘、建筑垃圾和噪声污染。由于作业时间较短，粉尘和噪声只是对周围局部环境影响，从整个施工期来看，对周围环境影响较小。建设项目将基础阶段产生的碎石、砂土、粘土等共同用作填土材料。利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为 8～12 遍。该项目地块较为平坦，水土流失量很小，该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 ②主体工程：建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 ③装饰工程：利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工。 本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 ④设备安装：包括项目地块道路、雨污水管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 5.1.2 运营期工艺流程 （1）模架的生产工艺流程和产污环节见图 5-2。 图5-2 模架生产工艺流程图 工艺说明： ①开料：用立锯对原材料（45#板或 50C 板）进行开锯成规格料，其中 20-40mm 厚的薄板采用全自动火焰切割机切割（氧炔焰切割），火焰切割机下部有金属渣收集系统。本工序产生噪声（N）、边角料（S）和金属屑，火焰切割产生金属粉尘（G）。 ②粗铣：用双端面铣对规格料进行四面粗铣，铣床自带循环水系统，循环水携带金属屑至机器下部的过滤系统，金属屑被滞留收集。此工序中的水循环使用，只添加不外排。本工序产生噪声（N）和边角料（S）。 ③磨床：使用磨床将规格料细磨，使其达到要求的公差和光洁度。工件在龙门立磨相对密闭的空间中打磨，故无金属粉尘向外逸散，产生的金属屑和金属粉尘经由机器自带的循环水携带，吸附于立磨机底部的磁性板，并由刮板带走后收集。此工序中的水循环使用，只添加不外排。本工序产生噪声（N）和边角料（S）。 ④精铣：用双端面铣对磨好的规格料进行端面精加工，使其达到要求的公差。本工序产生的污染物主要为设备噪声（N）和边角料（S）。 ⑤去尖角：使用半自动倒角机对板件进行倒角处理，去掉利边。本工序产生的污染物主要为设备噪声（N）和边角料（S）。 ⑥孔加工：使用摇臂钻对需要吊孔和攻丝的板件进行加工；使用半自动多头钻床对不同规格板件进行粗钻孔；使用数控加工中心对需精孔加工的板件进行加工。其中钻床和加工中心自带循环水系统，循环水携带金属屑至机器下部的过滤系统，金属屑被滞留收集。此工序中的水循环使用，只添加不外排。本工序产生噪声（N）和边角料（S）。 ⑦抛光：采用铣床的精铣机部分对模架的上下模板进行光洁度处理，产生的废料为片条状，故不考虑金属粉尘的产生。本工序产生的污染物主要为设备噪声（N）和边角料（S）。 ⑧装配：将外购配件、螺丝和加工过的板件按不同型号的要求进行组装。 ⑨检验：根据不同产品的品控标准对产品的外观（厚度、平度、光洁度等）进行检验。部分不合格品进行返工后可达标，最终的产品合格率为 99.9%。本工序产生废品（S）。 （2）钢材热处理的生产工艺流程和产污环节见图 5-3。 图5-3 热处理钢材生产工艺流程及产污环节图 ①渗碳 将需热处理的送入淬火炉体内高温（820～870℃）加热，在加热过程中通入甲醇（甲醇燃烧产生的气体作为载气，排除炉内空气，防止零件表面氧化）、液化气（丙烷为主）、液氨（为提高五金件性能有选择的加入）。热处理过程中使用甲醇、液化气作为保护气，氨气作为碳氮共渗时气体，在高温和甲醇等作用下分解为N2和H2，最后全部点燃燃烧，成为CO2和H2O等气体。 ②淬火：钢的淬火是将钢加热到临界温度 Ac3（亚共析钢）或 Ac1（过共析钢）以上温度，保温一段时间，使之全部或部分奥氏体化，然后以大于临界冷却速度快速冷却进行马氏体（或贝氏体）转变的热处理工艺。本项目加热保温工序历时约20h，钢件表面泛红，随即用起重机将其放入淬火槽中快速冷却 10min，随后放置旁边，使其在空气中自然冷却至适当温度。本项目淬冷介质为水，淬火槽中的水只添加不排放。本工序产生铁渣（S）及噪音（N）。 ③回火：将经过淬火的金属件在回火炉（电加热或者天然气）中重新加热到低于下临界温度 Ac1的适当温度，并保温一段时间，历时27-28h 后在空气中自然冷却。回火用以降低或消除淬火钢件中的内应力，本项目属于高温回火，钢件加热至 600℃左右并保温一段时间，能使钢件的强度、塑性、韧性等综合力学性能得到较好的提升。本工序产生铁渣（S）及天然气燃烧废气（G）。 ④检验：对热处理后钢材的尺寸、硬度等进行检验，并用校直机对热处理后变形的钢材进行校直，检验无废品产生。本工序产生噪声（N）。 5.2 主要污染工序 5.2.1 施工期主要污染工序 （1）施工期废气 施工过程中造成大气污染的主要污染源有：施工开挖及运输车辆、施工机械行走车道所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料等）的装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成的扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆所排放的尾气，建筑装修的油漆废气。 扬尘的起尘量与物料性质、道路平整情况、风速、施工强度、车流量、地面湿润度有关，机动车辆及施工机械废气的产生与燃油量、工况、施工强度等有关，施工扬尘与尾气的排放情况较为复杂，主要污染因子为颗粒物、NOx、CO 和非甲烷总烃，油漆废气为无组织排放，排放量难以定量估算。 施工期间，施工机械的运转、运输车辆的尾气，均会排放一定量的 NOx、THC、CO，其特点是排放量小，且属于间断性无组织排放。由于这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此不会对大气环境造成较大影响。 （2）施工期废水 施工期水污染源主要为施工人员的生活污水和施工废水。 ①生活污水 虽然本项目施工内容较多，但因各施工过程简单且分工较细，各项工作持续时间较短，施工人员为专业施工人员，有固定食宿场所，施工场地内建有隔油池和化粪池，通过临时管道接入市政管网。 ②施工废水 本项目施工废水主要包括开挖过程中产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，主要污染因子为 SS，其排放量与工况、施工强度等有关，排放量难以定量估算。该污水要进行截流集中处理后回用，不排放。 （3）施工期噪声 施工期噪声主要来自各类建筑施工机械以及运输车辆的交通噪声。这些噪声源的噪声级一般在 90~100dB（A），会对周边环境产生一定的影响，但这种影响是暂时的，施工期结束影响消失。 （4）施工期固废 施工过程中产生的建筑垃圾主要包括建筑施工过程中产生的建筑废弃物、地表开挖的泥土、渣土、施工剩余废物料等，其量较难估算，表现特征为量大，产生时间短，影响范围为周边环境。 施工期间施工人员还产生一定量的生活垃圾，委托环卫部门定期清运。（5）施工期生态环境本项目施工期间对项目所在地地面的开挖平整等会对原有的生态系统和生态平衡产生一定的影响。 施工期可能导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃土填埋，本项目所在地多暴雨、降雨量大部分集中在雨季（4 月至 9 月），降雨大，降雨时间长，这些气象条件是导致项目施工期水土流失的主要原因。工程地表开挖使地表裸露是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰因素中。暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。 施工过程中严重的水土流失，不但影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对周边水体和周边环境产生较为严重的影响。在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式进入水体，造成水体污染。故本项目施工期的水土流失问题应着重注意，采取必要的措施进行控制。 5.2.2 运营期主要污染工序 （1）废气 拟建项目运营期主要大气污染源为火焰切割下料时产生的金属粉尘、天然气燃烧废气及食堂的油烟废气。 ①金属粉尘 根据建设方提供资料，每年约1080t钢材（20-40mm 厚）采用全自动火焰切割机进行切割下料。由于氧炔焰温度可达 3000℃以上，气割过程中会产生以金属氧化物为主的烟尘。根据同行业类比，金属烟尘产生量取被切割钢材质量的 0.02%，则本项目金属粉尘产生量为 0.216t/a。金属粉尘比重较大，会有部分沉降（本环评取40%），其余在车间无组织排放，则金属粉尘无组织排放量为 0.1296t/a。本项目无组织废气产生及排放情况见表 5-1。 表5-1 项目无组织废气产生及排放情况 污染源 污染因子 排放状况 排放源参数 速率 排放量 年排放时 长度 宽度 高度 (kg/h) （t/a） 间（h） （m） （m） （m） 火焰切割下料 粉尘 0.1038 0.1296 1248 88.8 45 9 注：根据建设方提供资料，火焰切割下料工序年运行 312 天，平均每天 4h。 ②天然气燃烧废气 拟建项目年消耗天然气599.0万Nm3/a，工业废气量、二氧化硫、氮氧化物参照《工业污染源产排污系数手册（2010）修订》中“4430热力生产和供应行业（包括工业锅炉）”，烟尘参考《环境统计手册》燃烧天然气的排污系数，烟尘的产污系数为286.2kg/百万立方米天然气。产污系数见表5-2。 表5-2 热力生产和供应行业（包括工业锅炉）产排污系数表 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 蒸汽/热水/其他 天然气 室燃炉 所以规模 工业废气量 标立方米/万立方米-原料 136259.17 二氧化硫 千克/万立方米-原料 0.02S 氮氧化物 千克/万立方米-原料 18.71 注：S=150mg/立方米。 项目钢材热处理淬火工序全年需使用599.0万Nm3/a天然气，天然气燃烧废气中SO2产生量为1.797t/a，NOX产生量为11.2t/a，烟尘的产生量为1.714t/a，废气产生量为10900.0m3/h。SO2、NOX、烟尘的产生速率分别为0.240kg/h、1.496kg/h、0.229kg/h，引至15m排气筒（内径0.6m）排放，则SO2、NOX、烟尘的排放浓度分别为22.02mg/m3、137.25mg/m3、21.01mg/m3。 ③油烟废气 根据类比调查，目前人均食用油消耗量约为 10g/（人·餐），本项目共有职工200人，年工作312天，每日提供三餐。油烟挥发系数取 2.83%，则本项目食用油用量为1.872t/a，油烟产生量为 0.053t/a，产生的油烟须经油烟净化器脱油烟处理。本项目食堂员工每天工作4小时，食堂有 4 个灶头，并配有一台风量为 6000m3/h 的油烟净化器，油烟去除效率可达80%，经处理后油烟排放量为0.0106t/a，排放速率为 0.00849kg/h，平均浓度为1.415mg/m3，本项目油烟产生及排放情况见表 5-1。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），本项目食堂规模为中型，油烟去除效率不得低于75%，最高允许排放浓度 2mg/m3，因此本项目油烟废气排放符合标准。 表5-3 食堂油烟产生及排放情况 规模 耗油量 油烟挥发系数 油烟产生量 油烟去除效率 油烟排放量 油烟排放浓度 200人 1.872t/a 2.83% 0.053t/a 80% 0.0106t/a 1.415mg/m3 （2）废水 本项目运营期产生的废水主要为职工的生活污水和食堂含油废水，分别经化粪池、隔油池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准后，通过市政污水管网进入开发区第二污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排入长江。 本项目职工生活用水量参考《建筑给水排水设计规范》（2009 版），取 100L/d·人，食堂用水参考《江苏省城市生活与公共用水定额》，取 5L/人·次；根据建筑方提供的资料，模架车间年补充循环水量为 312m3，热处理车间淬火槽年补充水量 600m3；绿化用水标准参考《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012 年），为 1.3L/m2·次，每星期浇水一次。因此，本项目年用水量为 8340m3，其中冷却水312m3/a，淬火槽补充水600m3/a，生活用水 6240m3/a，食堂用水 936m3/a，绿化用水 252m3/a，冷却水循环使用，只添加不外排，淬火槽中的水只添加不外排。生活、食堂用水排污系数按0.8计，则项目废水排放量为 5740.8t/a，其中生活污水 4992t/a，食堂废水 748.8t/a。 图 5-4 建设项目水平衡图(t/a) 本项目废水产生及排放情况见表 5-4。 表5-4 项目废水产生及排放情况表 污 染 源 水量 （t/a） 污染 因子 产生 浓度 mg/L 产生量 t/a 治理 措施 去除 效率 % 排放浓度 mg/L 排放量 t/a 排放方式 及去向 生 活 污 水 4992 COD 350 1.747 化粪 池 20 280 1.398 经市政污水 系统送开发 区第二污水 处理厂集中 处理 SS 250 1.248 20 200 0.998 NH3-N 35 1.175 10 31.5 0.157 TP 5 0.025 15 4.25 0.021 食 堂 废 水 748.8 COD 500 0.374 隔油 池 20 400 0.300 SS 350 0.262 0 350 0.262 NH3-N 25 0.019 0 25 0.019 TP 3 0.002 0 3 0.002 动植 物油 150 0.112 90 15 0.011 综 合 废 水 5740.8 COD - 2.1216 隔油 池 + 化粪 池 - - 1.6973 SS - 1.5101 - - 1.2605 NH3-N - 0.194 - - 0.176 TP - 0.0272 - - 0.0235 动植物油 - 0.112 - - 0.011 （3）噪声 本项目运营期噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪声，其源强为 70~85 dB（A）。建设项目主要高噪声设备情况见表 5-5。 表5-5 项目主要噪声源及源强 序 号 设备名称 数量 (台) 单台设备噪声值 (dB（A）) 治理 措施 降噪效果 (dB（A）) 距离各厂界距离（m） 东 南 西 北 1 大型立锯 30 85 合理 布局 + 厂房 隔声 + 设备 减震 25 113 96 28 27 2 双端面铣床 15 80 25 9 57 68 168 3 龙门立磨 7 80 25 60 57 68 54 4 多功能多头钻 15 80 25 60 57 68 54 5 数控加工中心 30 75 25 10 127 67 32 6 摇臂钻 2 80 25 9 57 68 168 7 自动三联倒角机 2 75 25 9 57 68 168 8 全自动火焰切割机 1 70 25 113 96 15 27 9 校直机 2 75 25 137 96 5 27 10 永磁变频空压机 2 85 25 156 173 10 10 11 双端面铣床 15 80 25 60 57 68 54 12 龙门立磨 8 80 25 9 57 68 168 13 多功能多头钻 15 80 25 9 57 68 168 14 摇臂钻 2 80 25 60 57 68 54 15 自动三联倒角机 2 75 25 60 57 68 54 （4）固废 1）一般固废 ①生活垃圾 本项目建成后共有职工200人，经同行业类比分析，生活垃圾产生量按照 0.5kg/人·d计算，则本项目产生生活垃圾31.2t/a。根据建设方提供资料，项目每月产生含油手套、抹布50kg，则年产生量为0.6t/a。含油手套、抹布的危废代码为900-041-49，混入生活垃圾由环卫部门清运，满足豁免条件。故本项目生活垃圾产生量为31.8t/a。 ②餐厨垃圾 本项目食堂每日为职工提供三餐，职工总人数为200 人，二十四小时两班制。按每人每餐产生餐厨垃圾0.2kg 计，则本项目产生餐厨垃圾为37.44t/a。 ③废油脂 本项目废油脂包括食堂隔油池及油烟净化器收集的废油脂，产生量约为 0.109t/a。 ④废刀片、锯条、钻头等 根据建设方提供资料，本项目刀片、锯条等切割用具的损耗量为26t/a。 ⑤边角料、次品、铁渣 根据建设方提供资料，本项目模架生产过程产生边角料、废品，合计约3593.6t/a；热处理（淬火）过程中氧化铁皮脱落产生量约100t/a，则本项目产生边角料和次品共3693.6t/a。 2）危险固废 ①废导轨油 本项目机加工设备需要使用导轨油，根据企业提供资料，导轨油通常1年更换一次，废导轨油平均产生量约为0.65t/a，对照《国家危险废物名录》属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08。本环评建议使用塑料桶装好后暂存于危废存放处，并及时交由有资质单位处理。 ②废切削液 本项目锯床、磨床、加工中心和钻床需要使用一定比例配置的切削液和水，根据企业提供资料，切削液通常1年更换一次，废切削液（油水混合物）评价年产生量为0.35t/a，对照《国家危险废物名录》属于HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码为900-006-09。本环评建议使用塑料桶装好后暂存于危废存放处，并及时交由有资质单位处理。 本项目营运期固体废弃物的产生情况见表 5-6。 表5-6 固废产生情况 种类 产生源 产生量（t/a） 拟采取处置方式 生活垃圾 职工生活 31.8 环卫部门清运 餐厨垃圾 食堂 37.44 加盖塑料桶收集，环卫部门清运 废油脂 0.109 废刀片、钻头等 切割用品损耗 26 专门企业回收 边角料、次品、铁渣 机加工、检验、热处理工序 3693.6 售卖 废导轨油 机加工 0.65 交有资质单位处理 废切削液 0.35 5.3 污染物三本帐汇总表 本项目建成后污染物三本帐汇总表见表 5-7。 表5-7 本项目污染物产生量、削减量、排放量三本帐汇总表（t/a） 种类 污染物名称 产生量 削减量 排放量 废气（有组织） SO2 1.797 0 1.797 NOX 11.2 0 11.2 烟尘 1.714 0 1.714 油烟废气 0.053 0.0424 0.0106 废气（无组织） 粉尘 0.1296 0 0.1296 废水 （5740.8t/a） COD 2.1216 0.4243 1.6973 SS 1.5101 0.2496 1.2605 NH3-N 0.194 0.176 0.018 TP 0.0272 0.0037 0.0235 动植物油 0.112 0.101 0.011 固体废物 一般 固废 生活垃圾 31.8 31.8 0 餐厨垃圾 0.109 0.109 0 废油脂 26 26 0 废刀片、钻头等 26 26 0 边角料、次品、铁渣 3693.6 3693.6 0 危险 固废 废导轨油 0.65 0.65 0 废切削液 0.35 0.35 0

# 六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度/产生量 | 排放浓度/排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 废气 | SO2 | 22.02mg/m3、1.797t/a | 22.02mg/m3、1.797t/a |
|  |  | NOX | 137.25mg/m3、11.2t/a | 137.25mg/m3、11.2t/a |
|  |  | 烟尘 | 21.01mg/m3、1.714t/a | 21.01mg/m3、1.714t/a |
|  |  | 油烟废气 | 7.075mg/m3、0.053t/a | 1.061mg/m3、0.00795t/a |
|  | 无组织 废气 | 金属粉尘 | 0.1296t/a | 0.1296t/a |
| 水 污 染 物 | 综合废水5740.8m3/a | COD | 370mg/L、2.1216t/a | 296mg/L、1.6973t/a |
|  |  | SS | 263mg/L、1.5101t/a | 220mg/L、1.2605t/a |
|  |  | NH3-N | 34mg/L、0.194t/a | 31mg/L、0.176/a |
|  |  | TP | 5mg/L、0.0272t/a | 4mg/L、0.0235t/a |
|  |  | 动植物油 | 20mg/L、0.112t/a | 2mg/L、0.011t/a |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 31.8 | 0 |
|  |  | 餐厨垃圾 | 0.109 | 0 |
|  |  | 废油脂 | 26 | 0 |
|  |  | 废刀片、钻头等 | 26 | 0 |
|  |  | 边角料、次品、铁渣 | 3693.6 | 0 |
|  | 危险固废 | 废导轨油 | 0.65 | 0 |
|  |  | 废切削液 | 0.35 | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于生产设备产生的噪声，单台设备噪声值约为70~85dB(A)，经设备减震、厂房隔声和距离衰减后，厂界四周噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中三类标准，所以该项目对周围区域环境影响较小，不会造成扰民影响。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响 无 |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 7.1.1 大气环境影响分析 1、施工前须制定控制工地扬尘方案，施工期间接受城管部门的监督检查，执行《南通市城乡建设局关于进一步加强建设工程文明施工管理的通知》（通建安[2013]336 号）中的规定，采取有效防尘措施。施工场地要设置围挡，以防扬尘扩散。在城市主干道两侧的围墙（挡）高度不低于 2.5m，在一般路段的高度不低于 2m。施工现场合理布局，对制作场地、堆料场地和工地道路要硬化，对易扬尘物料加盖苫布。为进一步降低施工扬尘，要定期对路面和施工场区洒水，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量，洒水频率视天气情况调整，原则上晴天每天不少于 4 次。施工区空气要一直保持湿润。进出车辆的车轮要经常冲洗； 2、4 级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并对施工场地做好遮掩工作。施工渣土必须覆盖，严禁将施工产生的渣土带入交通道路。禁止现场搅拌混凝土； 3、加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放； 4、加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工、减少施工期的大气污染，要认真执行相关污染防治管理办法。 采取上述措施后，施工扬尘预计能满足《建筑施工颗粒物控制标准》（DB31/964-2016）中的监控要求。 7.1.2 水环境影响分析 施工期水污染源主要为施工人员的生活污水和施工废水。 ①生活污水 施工期生活污水是由于施工队伍的生活活动造成的，包括食堂污水、洗涤废水和冲厕水。对于施工期生活污水，建设方拟分别采取隔油池、化粪池进行处理，然后排入施工期临时建造的污水管道，最终排入市政污水总管。不会对周边水环境造成不良影响。 ②施工废水 本项目施工废水主要包括开挖过程中产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，主要污染因子为 SS，其排。放量与工况、施工强度等有关，排放量难以定量估算。该污水要进行截流集中处理后回用，不排放。 7.1.3 噪声环境影响分析 严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)对施工阶段的噪声要求规定，在施工过程中应注意做到以下几点： （1）合理安排施工时间和施工进度。应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；提高工作效率，使拆除工程及土建工程尽可能在短期内完成；施工时间尽可能避开周边敏感点的正常生活和休息时间。 （2）合理安排施工场地。避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高，并在靠近敏感点一侧布设临时性隔声屏障；在条件允许时尽量将高噪声设备布置在地块西北部，远离地块周边敏感点；尽量利用工地已完成的建筑作为声障。 （3）加强声源控制。尽量采用低噪声设备；对高噪声的电机安装隔声罩，对空压机的进气口安装消声器，砂轮机、切割机及电锯等设备的使用尽量安排在室内进行；对动力机械设备进行定期的维修、养护；暂不使用的设备应立即关闭。 （4）降低人为噪音。按规范操作机械设备；在模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音；尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，代之以现代化通讯设备。 （5）建立临时声障。对于位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量放入操作间，不能入棚的，可建立隔声屏障，来降低噪声对外环境的影响。 （6）严格控制夜间施工。应尽量避免夜间施工，如施工工艺要求必须连续作业的，应当根据《南通市城乡建设局关于进一步加强建设工程文明施工管理的通知》（通建安[2013]336 号）的有关规定，向环境保护管理部门办理夜间施工许可手续，并严格按照审批的内容合理施工，不得进行捶打、敲击和锯割等作业，并向周围居民公告，以求得大家的理解，同时应采取隔声降噪措施，减少夜间施工噪声对周边环境的影响。 （7）控制施工交通噪声。尽量减小夜间运输量；适当限制大型载重车辆的车速，杜绝鸣喇叭；对运输车辆定期维修、养护。通过采取以上污染防治措施，预计场界噪声排放可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相应限值，大大降低了施工期噪声对周边声环境及周边敏感点的影响。 7.1.4 固体废物环境影响分析 施工期的建筑垃圾应尽可能加以回用，不能回用的也要集中堆放，定期清运。施工人员居住区的生活垃圾要实行袋装化，每天由清洁员清理，集中送至指定堆放点。采取以上各项管理措施，实行文明施工，可以最大限度地减轻施工期的固废对环境的不利影响。 7.1.5 夜间施工申请 应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的要求，如确需夜间施工的，必须向当地环保部门提出申请，获准后方可在指定日期内进行夜间施工。 施工期对环境的影响只是暂时的，随着项目的竣工，这些影响将随之消失。 7.2运营期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 本项目营运期废气主要来源于淬火工序天然气燃烧废气、车间1火焰切割机下料产生的金属粉尘及食堂产生的油烟废气。 （1）有组织废气 1）天然气燃烧废气 项目钢材热处理回火工序全年需使用599.0万Nm3/a天然气，天然气燃烧废气中SO2产生量为1.797t/a，NOX产生量为11.2t/a，烟尘的产生量为1.714t/a，废气产生量为10900.0m3/h。SO2、NOX、烟尘的产生速率分别为0.240kg/h、1.496kg/h、0.229kg/h，引至15m排气筒（内径0.6m）排放，则SO2、NOX、烟尘的排放浓度分别为22.02mg/m3、137.25mg/m3、21.01mg/m3。天然气燃烧废气中污染物浓度、速率均符合《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB31/860-2014)中限值控制、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中相关标准。 项目天然气燃烧废气源强见表7-1。 表7-1 项目天然气燃烧废气源强参数 污染源名称 评价因子 排放速率kg/h 最大排放浓度mg/m3 排气筒内径m 出口风量m3/h 年排放小时数h 15m排气筒 SO2 0.240 22.02 0.6 10900.0 7488 NOX 1.496 137.25 烟尘 0.229 21.01 按照《环境影响评价技术导则—大气导则》的要求，以SCREEN3 估算模式的计算结果作为预测和分析的依据。预测结果见表 7-2。 表7-2 项目天然气燃烧废气废气预测结果一览表 排放源 污染物 最大落地浓度（mg/m3） 占标率（%） 最大落地浓度距离（m） 15m排气筒 SO2 0.0019 0.38 203 NOX 0.0118 5.89 烟尘 0.00181 0.20 本项目15m排气筒有组织排放的SO2、NOx、烟尘的最大落地浓度分别为0.0019mg/m3、0.0118mg/m3、0.00181mg/m3，出现距离为203m，占标率分别为0.38%、5.89%、0.20%，可见天然气燃烧产生的废气对周围环境空气质量影响甚微。 2）食堂油烟 食堂烹调采用天然气， 天然气属清洁能源，不再进行污染物分析，烹饪过程产生的大气污染物主要为油烟。本项目食用油用量为1.872t/a，油烟产生量为 0.053t/a，产生的油烟须经油烟净化器脱油烟处理。本项目食堂员工每天工作4小时，食堂有4个灶头，并配有一台风量为 6000m3/h 的油烟净化器，油烟去除效率可达80%，经处理后油烟排放量为0.0106t/a，排放速率为 0.00849kg/h，平均浓度为1.415mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准。因此本项目食堂油烟废气排放对周围环境影响较小。 （2）无组织废气 火焰切割机下料产生的金属粉尘在车间1无组织排放。按照《环境影响评价技术导则—大气导则》的要求，以 SCREEN3 估算模式对生产车间无组织排放的废气进行预测和分析，排放源强参数见表7-3，预测结果见表7-4。 表7-3 项目无组织废气排放源强 污染源 污染因子 排放状况 排放源参数 速率（kg/h） 排放量（t/a） 年排放时间（h） 长度（m） 宽度（m） 高度（m） 火焰切割下料 粉尘 0.1038 0.1296 1248 88.8 45 9 注：根据建设方提供资料，火焰切割下料工序年运行312天，平均每天4h。 表7-4 项目无组织废气排放预测 排放源 火焰切割下料 距离中心下风向距离（m） 粉尘 下风向浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 0.001114 0.22 100 0.00389 0.78 183 0.004142 0.83 200 0.004098 0.82 300 0.003985 0.80 400 0.003982 0.80 500 0.003848 0.77 600 0.003469 0.69 700 0.003052 0.61 800 0.002681 0.54 900 0.002362 0.47 1000 0.002093 0.42 1100 0.00187 0.37 1200 0.001681 0.34 1300 0.00152 0.30 1400 0.001382 0.28 1500 0.001261 0.25 1600 0.001158 0.23 1700 0.001067 0.21 1800 0.0009874 0.20 1900 0.000916 0.18 2000 0.0008531 0.17 2100 0.0007993 0.16 2200 0.0007514 0.15 2300 0.0007082 0.14 最大值出现距离 183 本项目车间1无组织排放的粉尘最大落地浓度为0.004142mg/m3，出现距离为183m，占标率约为0.83%。预测结果表明本项目粉尘的无组织排放对周围环境空气质量影响较小，预计叠加环境本底后，符合环境空气质量标准，不会降低当地环境空气质量功能。 （3）大气环境防护距离的计算 根据计算，本项目各无组织废气排放无大气超标点，无须设置大气防护距离，计算结果见表 7-5。 表7-5 大气环境防护距离计算参数和结果 排放源 污染物名称 排放量（t/a） 排放高度（m） 评价标准（mg/m3） 计算结果 车间1 金属粉尘 0.1296 9 0.45 无超标点 （4）卫生防护距离的计算 依据《制定大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）推荐的方法进行卫生防护距离的计算，计算公式为： 式中：Qc—有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h） Cm—环境一次浓度标准限值mg/m3 r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m） L—工业企业所需的卫生防护距离（m） A、B、C、D为计算参数。由所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。拟建项目无组织排放气体见表7-6， 表7-6 卫生防护距离计算 排放源 污染物名称 Cm（mg/m3） Qc（kg/h） L计（m） 卫生防护距离（m） 火焰切割下料 粉尘 0.45 0.1038 2.644 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，卫生防护距离在100m 以内时，级差为50m。本项目热处理及下料车间（车间 1）卫生防护距离为50m，具体见附图 2。通过对本项目周围环境踏勘调查，本项目卫生防护距离内无居民居住，也无其它对环境敏感的保护目标。 7.2.2水环境影响分析 本项目实施雨污分流。本项目无生产废水，生产过程中模架车间和热处理车间的冷却水循环使用，不外排；营运期产生的废水主要为职工的生活污水和食堂含油废水，废水总量约为 5740.8t/a，分别经化粪池、隔油池处理达标后，经市政污水系统送往开发区第二污水处理厂处理，尾水排入长江。 综上，本项目建成后运营过程中产生的废水不会对拟建区域附近水环境造成污染影响。 7.2.3声环境影响分析 本项目运营期噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪声，其源强为 70~85 dB（A），建设单位拟采用合理布局、厂房隔声和设备减震等措施，对噪声的削减量可达 25dB（A）。预测正常生产条件下的生产噪声在厂界上各监测点噪声值，对照评价标准，作出噪声环境影响评价。 计算公式如下： （1）点声源衰减公式 计算采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的点声源衰减模式，计算公式如下： 式中：LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； LA(r)——距离声源r处的A声级，dB(A)； ΔL——声屏障、遮挡物、空气吸收及地面效应引起的衰减量； r0、r——参考位置及预测点距声源的距离（m）。 （2）项目声源在预测点产生的等效声级贡献值 项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 （3）预测点的预测等效声级 预测点的预测等效声级计算公式： 式中：Leq——预测点的预测等效声级，dB(A)； Leqg——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 拟建项目生产设备均置于室内，设计墙体的隔声量和减震不低于15～20dB(A)。具体预测方法为以各噪声设备为噪声点源，根据距厂界的距离及衰减状况，计算各点源对厂界的贡献值，然后与背景值叠加，预测厂界噪声值。 各噪声源预测点贡献值与背景值叠加后各监测点最终预测结果见表7-7。 表7-7 各预测点声环境影响预测结果（单位：dB(A)） 预测点 昼间 夜间 预测值 背景值 叠加值 预测值 背景值 叠加值 东厂界 52.0 47.0 54.2 49.5 46.2 50.5 南厂界 53.5 49.5 54.5 50.5 48.9 51.6 西厂界 50.2 47.5 51.8 49.8 46.8 50.2 北厂界 54.3 48.2 55.3 52.5 47.4 53.3 根据厂界噪声预测结果，本项目昼、夜间噪声排放对各厂界影响值较小，预计叠加环境噪声本底后，四个厂界昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。根据预测结果，本项目噪声经距离衰减、空气衰减和隔声减振后排放对周围环境的影响较小，不会降低当地声环境功能级别。 7.2.4固体废物环境影响分析 拟建项目产生的一般固废边角料、次品、铁渣及废刀片、钻头等经收集后外售或由专门企业回收；产生的危险固废废废导轨油、废切削液委托有资质单位处理，生活垃圾、餐厨垃圾、废油脂则由环卫部门定期清运。 此外，拟建项目各类废物均分类收集、分类堆放，各类废物贮存场所应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2015）及2013第36号修改单中的要求建设。 拟建项目固废均能得到合理、有效处置，不会产生二次污染，对外环境影响较小。 7.2.5清洁生产评述 拟建项目使用的能源为电和天然气，二者均为清洁能源；项目生产所用的辅料为常规原辅料，较清洁；生产过程严格按工艺流程操作，实行有效的监控手段，严格执行国家和地方法律法规；各种污染物均得到了妥善的处理或处置，对环境的影响很小，符合清洁生产要求。 7.2.6环境管理要求 环境管理是企业管理中的一项重要的专业管理，是加强环境管理力度，实现环境效益、经济效益协调发展和走持续发展道路的重要措施。为保证环境管理系统的有效运行，建设项目在生产运行过程中应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容： ①组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心； ②制定并实施公司环境保护工作的长期规划和年度污染治理计划；定期检查环保设施运行状况及设备的维修与管理情况，严格控制“三废”的排放； ③掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告； ④负责环保专项资金的平衡； ⑤组织环境监测，检查公司环境状况，发生环保问题时及时向环保部门通报。 7.2.7 风险评述和防范措施 本项目生产过程中使用液氨、甲醇、液化石油气、天然气等物质。液氨属于有毒物质，甲醇、液化石油气、天然气属于易燃物质，因此在储存过程中存在环境风险。 （1）危险特性分析 液氨的理化性质和危险特性见下表7-8。 表7-8 液氨的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述 危险性类别： 第2.3类有毒气体 燃爆危险： 易燃 侵入途径： 吸入、经皮吸收 有害燃烧产物： 氮氧化物 健康危害： 低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死；急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。 环境危害： 对水生物有毒性 第二部分 理化特性 外观及性状： 无色有刺激性恶臭的气体 熔点（℃）： <-77.73 相对密度（水＝1） 0.70 闪点（℃）： -54 相对密度（空气=1） 0.59 引燃温度（℃）： 651 爆炸上限％（V/V）： 27.4 沸点（℃）： -33.5 爆炸下限％（V/V）： 15.7 溶解性： 易溶于水、乙醇、乙醚 主要用途： 用作制冷剂，制取铵盐和氮肥，并用于医药 第三部分 稳定性及化学活性 稳定性： 稳定 避免接触的条件： 禁配物： 卤素、酰基氯、酸类、氧仿、强氧化剂 聚合危害： 不聚合 分解产物： 氨、氧化氮 第四部分 毒理学资料 急性毒性： LD50：350mg/kg（大鼠经口） LC50：1390mg/m3，4小时（大鼠吸入） 急性中毒： 轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。 慢性中毒： 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 刺激性： 家兔经眼：100mg，重度刺激。 最高容许浓度 30mg/m3 甲醇的理化性质和危险特性见下表7-9。 表7-9 甲醇的理化性质和危险特性 标识 中文名：甲醇；木酒精 危险货物编号：32058 英文名：methyl alcohol；Methanol UN编号：1230 分子式：CH4O 分子量：32.04 CAS号：67-56-1 理化性质 外观与性状 无色澄清液体，有刺激性气味。 熔点（℃） -97.8 相对密度(水=1) 0.79 相对密度(空气=1) 1.11 沸点（℃） 64.8 饱和蒸气压（kPa） 13.33/21.2℃ 溶解性 溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 毒性及健康危害 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收。 毒性 LD50：5628mg/kg(大鼠经口)；15800mg/kg(兔经皮)； LC50：83776mg/m3，4小时(大鼠吸入)。 健康危害 对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼及上呼吸道刺激症状(口服有胃肠道刺激症状)；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。 燃烧爆炸危险性 燃烧性 易燃 燃烧分解物 一氧化碳、二氧化碳。 闪点(℃) 11 爆炸上限（v%） 44.0 引燃温度(℃) 385 爆炸下限（v%） 5.5 建规火险分级 甲 稳定性 稳定 聚合危害 不聚合 禁忌物 酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属 危险特性 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 储运条件 与泄漏处理 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。防止阳光直射；保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。灌装时应注意流速(不越过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品等混装混运。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 灭火方法 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 石油气的理化性质和危险特性见下表7-10。 表7-10 石油气的理化性质和危险特性 标识 中文名：石油气[液化的]；液化石油气 危险货物编号：21053 英文名：Liquefied petroleum ges UN编号：1075 分子式：/ 分子量：/ CAS号：68476-5-7 理化性质 外观与性状 无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味。 熔点（℃） / 相对密度(水=1) / 相对密度(空气=1) / 沸点（℃） 120～200 饱和蒸气压（kPa） 1380/37.8℃ 溶解性 / 毒性及健康危害 侵入途径 吸入。 毒性 /。 健康危害 本品有麻醉作用。中毒症状有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等症状，严重时有麻醉状态及意识丧失。长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳、植物神经功能障碍等。 急救方法 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 燃烧爆炸危险性 燃烧性 易燃 燃烧分解物 一氧化碳、二氧化碳。 闪点(℃) -74 爆炸上限（v%） 33 引燃温度(℃) 426～537 爆炸下限（v%） 5 危险特性 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。液化石油气与皮肤接触会造成严重灼伤。 建规火险分级 甲 稳定性 稳定 聚合危害 不能出现 禁忌物 强氧化剂、卤素。 储运条件 与泄漏处理 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型；罐储应有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。泄漏处理：切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 灭火方法 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。用雾状水、泡沫、二氧化碳灭火。 （2）环境风险识别 根据项目特点，结合本项目存在的风险隐患进行风险识别，总结环境风险因子一览表。 表7-11 环境风险因子一览表 序号 名称 风险特性 储存方式 备注 1 液氨（NH3） 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 液氨瓶装，容积0.8t 《危险化学品》名录编号：有毒气体23003 2 甲醇（CH4O） 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 桶装，容积0.32t 《危险化学品》名录编号：中闪点液体32058 3 液化石油气 环境危害：对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。燃爆危险：本品易燃，具麻醉性。危险特性：极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃 液化石油气瓶装，容积0.5t 《危险化学品》名录编号：易燃气体21053 4 天然气 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火极易燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发 生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火引着回燃，若遇 高热，容器内压增大，有开裂和爆炸危险 管道，无储存 《危险化学品》名录编号：易燃气体21007 （3）重大危险源识别 重大危险源是指长期或临时生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量。 根据HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1中爆炸性物质、易燃物质和有毒物质名称及临界量表，对项目涉及的危险化学品进行识别，本项目所涉及的危险物质为液氨、甲醇、石油气、天然气。 表7-12 重大危险源辨识 名称 临界量（t） 贮存量（t） 是否构成重大危险源 生产场所 贮存区 液氨 10 0.8 否 否 甲醇 10 0.32 否 否 石油气 10 0.5 否 否 天然气 50 0 否 否 由上表可以判断出项目不属于重大危险源。 （4）事故分类分析 从表7-11中可以看出，甲醇、石油气、天然气为易燃易爆物质，不仅容易引起火灾，一旦由于泄漏与空气形成爆炸性混合气体，会引起爆炸。此外甲醇、石油气、天然气虽然毒性较小，但高浓度的气体会导致人畜窒息。液氨是有毒有害物质，人体吸入过量的氨后会引起中毒事件。 根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本项目主要事故类型可以分为泄漏与中毒、火灾与爆炸两大类。 A.泄漏与中毒危害 危险物料的泄漏是导致一系列危险有害因素（如火灾爆炸、窒息等）的先决条件，对于本项目危险物料是液氨和甲醇、石油气，泄漏原因是多方面的，归纳起来主要有设备原因和人为原因两大因素。 设备原因主要包括： ①设备本身生产质量差，如容器（管）壁薄、材质差、加工粗糙、金属内部组织存在裂纹、焊接缺陷等。 ②设备安装质量差，错位、密封不紧密、倾斜等； ③设备等受撞击或其他外力导致破裂。这种危害主要来自于装卸车往来频繁，容易发生车辆撞击事故。其他还有维护、检修时不当的敲击导致的损坏，以及自然灾害如暴风、地震引起的破坏； ④设备等由于腐蚀导致壁厚变薄、破裂； 人为因素主要包括： ①装卸过程操作人员操作失误会导致物料泄漏，如在装卸前装卸管未连接好就启动系统装卸； ②检修时设备或管道内液氨或甲醇、石油气未放空就拆卸或带压紧固； 泄漏造成的中毒危害： ①甲醇、石油气、天然气的毒性很低，气体有刺激和麻醉作用的特性，通过吸入或者皮肤吸收过量的此物质，会引起麻醉，失去知觉和呼吸器官损伤。若泄漏后引起爆炸、燃烧，将会消耗周围的氧气，也会产生窒息危害； ②氨进入人体后会阻碍三羧酸循环，降低细胞色素氧化酶的作用。致使脑氨增加，可产生神经毒作用。高浓度氨可引起组织溶解坏死作用。 吸入是接触的主要途径。氨的刺激性是可靠的有害浓度报警信号。但由于嗅觉疲劳，长期接触后对低浓度的氨会难以察觉。轻度吸入氨中毒表现有鼻炎、咽炎、气管炎、支气管炎。患者有咽灼痛、咳嗽、咳痰或咯血、胸闷和胸骨后疼痛等；急性吸入氨中毒的发生多由意外事故如管道破裂、阀门爆裂等造成。急性氨中毒主要表现为呼吸道粘膜刺激和灼伤。其症状根据氨的浓度、吸入时间以及个人感受性等而轻重不同；严重吸人中毒可出现喉头水肿、声门狭窄以及呼吸道粘膜脱落，可造成气管阻塞，引起窒息。吸入高浓度可直接影响肺毛细血管通透性而引起肺水肿。 低浓度的氨对眼和潮湿的皮肤能迅速产生刺激作用。潮湿的皮肤或眼睛接触高浓度的氨气能引起严重的化学烧伤；皮肤接触可引起严重疼痛和烧伤，并能发生咖啡样着色。被腐蚀部位呈胶状并发软，可发生深度组织破坏；高浓度氨气对眼睛有强刺激性，可引起疼痛和烧伤，导致明显的炎症并可能发生水肿、上皮组织破坏、角膜混浊和虹膜发炎。轻度病例一般会缓解，严重病例可能会长期持续，并发生持续性水肿、疤痕、永久性混浊、眼睛膨出、白内障、眼睑和眼球粘连及失明等并发症。多次或持续接触氨会导致结膜炎。 B．火灾 通过物料危险有害因素的分析可知，甲醇、石油气、天然气和液氨的危险有害因素就是火灾爆炸。引起火灾的原因有三大要素，一是可燃物的泄漏，二是点火源，三是空气（氧气）。 厂区内形成点火源的原因主要有： ①操作人员吸烟等人为携带的明火等； ②非防爆灯具、开关、电器、线缆等产生的电火花； ③检修、维修时使用电焊、气割焊等明火设备的作业产生的明火或火星； ④可燃气体在管道中流动产生的静电，操作人员穿容易产生静电的化纤衣物也会导致静电危害； ⑤未装阻火器的机动车辆； ⑥使用易产生火花的金属工具敲打或操作人员穿着带铁钉的鞋子等会产生火花； ⑦气体压缩，空气若混入压缩系统，在压缩过程中会放出大量热量，有可能点燃可燃性混合气体； ⑧雷电产生火花，引起可燃气体燃烧； ⑨大功率电磁波发射器（如手机、通讯信号转送塔等）。 空气中的氧是引起燃烧不可缺少的物质，由于系统外空气是无所不在的，一旦物料发生泄漏，必然与空气混合，形成可燃性或爆炸性混合物。 C．爆炸 爆炸可分为化学爆炸与物理爆炸。 ①化学爆炸 化学爆炸是当危险物料泄漏后在室内或某个空间范围内形成爆炸性混合气体遇点火源而发生的爆炸事故。发生化学爆炸的前提除了上述发生火灾的三要素外，空气中的可燃气体还必须处于物质的爆炸极限范围内。甲醇为5.5～44%，石油气为5～33%，液氨的爆炸极限为15.7%～27.4%，当空气中的物料体积百分比介于其爆炸极限之间时，遇点火源就会发生爆炸。 甲醇、石油气、天然气与空气混合能形成爆炸性混合物。接触热、火星、火焰或氧化剂易燃烧爆炸。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 由于本项目生产区域均为敞开式建筑，氨比重比较轻，易于扩散，一般情况下不易积累而形成爆炸性混合物，在发生大量泄漏，一时无法扩散而在某个空间积聚时，才会形成爆炸性混合气体。 化学爆炸威力强大，不仅仅有爆炸冲击波的伤害，还伴有强烈的热伤害。 ②物理爆炸 物理爆炸是由于设备内部物料压力过大，超出材料承受极限而造成的，也就是超压。超压所造成的后果可分为缓和的和剧烈的两种表现形式，超压引起设备、管线局部破损造成泄漏属于缓和型的危害，但若系统突然超压或压力超标过大，系统有可能整体崩溃，这就形成了剧烈的危害表现形式，即爆炸。 物理爆炸的伤害主要源自于爆炸冲击波，但是物理爆炸后可燃气体瞬间释放，往往伴随着化学爆炸一起发生，因此其破坏作用也是相当巨大的。 D．防止事故发生的措施 防止事故的发生，本项目应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等标准规范进行了设计与施工，采取防止措施，其中主要包括： ①总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离； ②按有关规范设计设置了有效的消防系统，配置消防水泵，做到以防为主，安全可靠； ③工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。充装站电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸火灾危电力装置设计规范》GB50058-82和《漏电保护器安装与运行》GB13955-92的规定； ④在可能发生物料挥发及泄漏积聚的场所，设置可燃气体报警装置； ⑤本项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采取了较大的抗震结构保险系数，增加了充装站的抗震能力。 E．事故风险识别 从前面两种事故分析来看，第一类事故的发生频率相对第二类事故要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。本项目各设备都按照有关规范进行了设计与施工，并采取了有效的检测泄漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。 第二类事故出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重，其影响范围可大数百米之外，并且将产生大量的有毒有害气体，造成区域内大气环境受到严重的污染。 （5）事故防范措施 ①在厂房的选址和布局上，要确保安全性，切实做到远离居民区，并有足够的安全距离。 ②平时要强调安全检修整体性，注意阀门由于高压下的“氢化”和“氮化”而降低设备的强度，及时了解装置设备存在的事故隐患和薄弱环节，并科学地制定预防、控制事故的措施。 ③加强对干部职工的安全教育培训，同时要储备个人防护和堵漏器材的投入，比如空气呼吸器、全封闭防化服、管道断裂包扎套等设施。 ④发生泄漏后，厂方要积极主动采取果断措施，如停止供料、关闭相应的阀门，严格控制电、火源，及时报警，特别要配合消防部门，提供相关物料的理化性质等，作好协助工作。 （6）应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。事故救援计划应包括以下内容： ①应急救援系统的建立和组成； ②应急救援计划的制定； ③应急培训和演习； ④应急救援行动； ⑤现场清除与净化； ⑥系统的恢复和善后处理。 事故应急预案应包括以下几个方面： ①停电时的应急预案； ②易燃易爆物料（大量）泄漏时的应急预案； ③发生火灾时的应急预案； ④发生爆炸时的应急预案； ⑤发生人员中毒时的应急预案； ⑥发生人员化学烧伤时的应急预案； ⑦生产操作出现严重触电、高温烫伤伤害和严重机械伤害时的应急预案； ⑧生产操作控制出现异常情况时的应急预案； ⑨特殊气象条件和自然火灾时的应急预案。 7.2.8 “三同时”验收一览表 拟建项目“三同时”验收一览表详见表7-12。 表7-12 “三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效果 完成时间 本项目 天然气燃烧废气 SO2、NOX、烟尘 通过15m排气筒达标排放 污染物浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的标准 与建设项目同时施工、同时运行 食堂 油烟废气 油烟净化器 符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准 食堂废水 生活污水 COD、SS、NH3-N TP、动植物油 隔油池 化粪池 达到开发区第二污水处理厂接管标准 生产设备 Leq 采用低噪声设备、减震装置、厂房隔声等 不产生扰民影响 固废 一般固废 生活垃圾、餐厨垃圾、废油脂 环卫清运 不产生二次污染“零”排放 废刀具等 专门厂家回收 边角料、次品 外售 危险固废 废导轨油、废切削液 有资质单位处理 雨污分流 管网建设 雨污分流管道 达规范要求 绿化 -- 净化空气、保持水土 环境管理 建立完善的环境管理体系，保障项目对环境的影响最小 排污口规范化设置 排污口规范设置，雨污分流 《满足江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求 卫生防护距离 以车间1设置50米的卫生防护距离

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

8.1污染防治措施及预期效果 拟建项目拟采取的防治措施及预期治理效果见表8-1。 表8-1 项目拟采取的防治措施及预期治理效果 内容 类型 排放源 污染物名称 防治措施 预期治理效果 大气污染物 天然气燃烧废气 SO2、NOX、烟尘 通过15m排气筒达标 排放 污染物浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的标准 食堂 油烟废气 油烟净化器 符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准 水污染物 食堂废水 生活污水 COD、SS、NH3-N TP、动植物油 隔油池 化粪池 达到开发区第二污水处理厂接管标准 固体废弃物 一般固废 生活垃圾、餐厨垃圾、废油脂 环卫清运 零排放 废刀具等 专门厂家回收 边角料、次品 外售 危险固废 废导轨油、废切削液 有资质单位处理 噪声 通过厂房隔声、设备减震等措施，使建设项目边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声标排放准》（GB12348-2008）3 类标准，不会降低周围声环境功能类别。 其它 无 8.2生态保护措施及预期效果 无

九、结论与建议

9.1结论 1、项目概况 南通保业机械科技有限公司（项目建设方）成立于2017年3月21日，主要经营范围为机床研发、模具制造、金属加工、机械设备的制造和加工、金属热处理等。2017年，项目建设方投资13800万元，在南通市经济技术开发区新兴路北、星宇路西，占用土地约为 29488.07m2，建设年产20万套模架和1万吨热处理钢材项目，该项目于2018年2月27日获得南通经济开发区环境保护局审批（通开发环复（表）2018013号）。该项目现处于土建完工，设备即将安装阶段。项目建设方在后续的设备选型及工艺可靠性论证过程中发现，天然气回火炉具有电回火炉无法比拟的优势，可在成本降低的情况下获得更优质的产品。因此项目建设方拟增加3台天然气回火炉替换其中1台电回火炉，增加2台渗碳炉、2个淬火槽，其余设备不变的基础上继续建设年产20万套模架和1万吨热处理钢材项目。 2、产业政策和规划相容性分析 本项目为模架制造项目，符合《产业结构调整指导目录（2011 年本，2013 修改）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本，2013 修改）》、《南通市工业结构调整指导目录》和《外商投资产业指导目录》（2017 年修订）等国家和地方产业政策。 本项目位于南通市经济技术开发区规划的精密机械产业园内，用地性质为一类工业用地，符合相关土地规划和园区产业规划。 本项目不在江苏省与南通市划定的生态红线范围内，符合江苏省及南通市关于生态红线的相关规划。 南通市经济技术开 发区行政审批局已 准予本项目备案，项目代码为2017-320652-34-03-536714。 3、环境质量状况 大气环境质量状况：建设项目所在地环境空气 SO2、NO2、PM10、CO均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求准，PM2.5劣于二级标准；臭氧日最大8小时滑动平均浓度春夏季出现超标。 水环境质量状况：根据2017年南通市环境质量公报，狼山水厂水源地总体水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，洪港水厂水源地总体水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，均可满足饮用水源地水质要求，水质达标率为100%。 声环境质量现状：南通市区 3 类声功能区昼、夜间噪声等效声级值分别为 55.6、50.8dB（A），符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标准。 4、环境影响及措施 （1）废气 ①施工期 本项目施工期废气主要为施工扬尘。 施工扬尘浓度与施工现场条件、施工管理水平等诸多因素有关，通过及时回填土方、采取苫盖措施、洒水抑尘、路面硬化、场地围挡、保持路面清洁等可大大降低扬尘对环境的影响，能够满足环境要求。机械、车辆尾气排放量少，局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，对环境影响较小。 ②运营期 拟建项目运营期主要大气污染源为火焰切割下料时产生的金属粉尘、热处理过程生产工艺废气和天然气燃烧废气及食堂的油烟废气。 本项目天然气燃烧废气通过15m高排气筒外排，食堂配备油烟净化器装置，火焰切割下料时的金属粉尘产生量较小，为无组织排放。各项废气排放浓度符合排放标准，根据预测最大落地浓度也达相应环境质量标准。本项目以车间1为边界设立50米卫生防护距离，根据现场踏勘，卫生防护距离内无敏感点。 综上，项目在营运期产生的废气均能做到达标排放，对周围环境影响较小，不会改变评价区域大气环境现有质量级别与功能。 （2）废水 ①施工期 本项目施工期产生的施工废水通过设临时沉淀池和污水接管等措施可有效的控制对周边水体环境的影响。 ②运营期 本项目运营期间冷却水循环使用不外排，产生的废水主要为生活污水和食堂废水，分别经化粪池、隔油池处理，达标后排入市政污水管网，送开发区第二污水处理厂集中处理。 （3）噪声 ①施工期 本项目施工期噪声主要来自各类建筑施工机械以及运输车辆的交通噪声，通过合理安排施工时间、架设挡板、加强管理可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。 ②运营期 项目建成运营后，主要设备噪声源强在 70~85dB（A）之间，经厂房隔声、设备减震等措施治理后，厂界噪声达标排放，对周围环境影响较小，不会改变项目所在地原有声功能级别。 （4）固废 ①施工期 本项目施工期的建筑垃圾应尽可能加以回用，不能回用的也要集中堆放，定期清运。施工人员居住区的生活垃圾要实行袋装化，每天由清洁员清理，集中送至指定堆放点。 采取以上各项管理措施，实行文明施工，可以最大限度地减轻施工期的固废对环境的不利影响。 ②运营期 拟建项目产生的一般固废边角料、次品、铁渣及废刀片、钻头等经收集后外售或由专门企业回收；产生的危险固废废废导轨油、废切削液委托有资质单位处理，生活垃圾、餐厨垃圾、废油脂则由环卫部门定期清运。营运期固体废物均得到了妥善处置，不会造成明显影响。 （5）污染物排放总量 项目建成后预计向大气排放有组织废气污染物：SO2 1.797t/a、NOx 11.2t/a。 将向开发区第二污水处理厂排放废水 5740.8t/a，废水中污染因子有 COD、SS、NH3-N、TP 和动植物油，年排放量分别为1.6973t、1.2605t、0.018t、0.0235t 和 0.011t。 （6）清洁生产评述 本项目生产设备较为先进，生产工艺成熟，原辅料利用率高；使用的能源为天然气、电，均属于清洁能源；各种污染物均得到妥善的处理或处置，对环境影响很小。因此本项目符合清洁生产要求。 综上所述：本项目符合国家和地方产业政策，建成后有较高的社会、经济效益。拟采用的各项污染防治措施基本可行，水、气污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目投产后，对周边环境污染影响不明显，环境风险事故出现概率较低，环保投资可基本满足污染控制需要，能实现经济效益和社会效益的统一。因此，在确保“三废”达标排放和杜绝环境风险事故的前提下，从环保角度分析，年产20万套模架和1万吨热处理钢材项目在拟建地建设是可行的。 9.2建议 本项目生产过程中应注意易燃易爆物质使用和储存的过程的安全管理。热处理工艺和设备选择应符合产业政策和行业规范条件。 建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。 加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修， 严格控制无组织排放，确保各环节各项污染物均达标排放，避免污染事故发生。 加强对员工的安全教育，定期对员工进行安全生产培训，杜绝意外事故的发生。 完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。环境管理专职人员应落实、检查环保设施的运行状况，保证装置长期、安全、稳定运行，配合当地环保部门做好本项目的环境管理、验收、监督和检查工作。 上述评价结果是根据南通保业机械科技有限公司提供的项目规模、布局、工艺、原辅料用量及对应的排放情况基础上得出的，如果布局、规模、工艺和排污情况等有所变化，南通保业机械科技有限公司应向环保部门另行申报。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

生活垃圾、生活污水

基础工程

主体工程

装饰工程

设备安装

工程验收

运营使用

噪声、扬尘

噪声、扬尘

噪声、扬尘、有机废气

噪声、废弃物

噪声、生产垃圾

生活垃圾、生活污水、建筑垃圾

施工期

营运期

N、S、G

开料

粗铣

磨床

精铣

N、S

去尖角

孔加工

抛光

装配

S

检验

成品

合金钢

甲醇

液化气

氨气

G、H2O

渗碳

N、S

淬火

天然气

S、G

回火

N

检验

成品