标包一： 中、小学体育器材清单及技术参数（带★产品需要提供样品）

1、初中体育器材清单（以下为一套配备，共3套）

| 名称 | 规 格 和 技 术 要 求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起跑器 | 塑胶跑道专用起跑器。踏脚板采用厚5mm的钢板一次冲压成型，两用，两块地脚板采用2mm的钢板一次冲压成型，长200mm，宽100mm。表面镶嵌8mm厚的防滑胶垫，前后可调，为插销调节。符合相关技术标准。 | 付 | 2 |
| 接力棒 | 铝合金材质，长度300mm，直径28～30mm，重量≥40g，光滑空心圆管，两端堵口与棒身一体连接，选用机器包边，无毛刺。不能使用塑料堵口，棒的两端倒角卷边处理。表面氧化或静电喷涂，色泽均匀鲜艳。 | 根 | 6 |
| 跳高架 | 移动升降式，铝合金立柱采用50*50mm铝合金方管。规格质量：立柱高1600～2000mm；高度刻度500～1800mm；横杆：长度3000～4000mm，直径25～30mm，质量≤2000g，横杆托：长60±5mm，宽40±3mm。外观结构：立柱应垂直场面，垂直公差不大于1/800，其高度刻度应精确、清晰，两立柱高度刻度应对称；跳高架应超过横杆实际提升高度100mm；横杆采用不易折断的玻璃钢纤维材料制成，不得采用金属材料；除两端外，横杆横截面应是圆形，横杆颜色应醒目，表面不得有毛刺，所有楞边和尖角半径≥5mm；横杆固定在立柱上，中心自然下垂应小于20mm；横杆托应能牢固地固定在立柱的刻度内，横杆托上不得包裹橡胶或其他能够增大与横杆之间摩擦力的任何物质，亦不得使用任何各类的弹簧，进行跳高运动时，碰触横杆要使横杆容易掉下。 | 付 | 2 |
| 跳高横杆 | 玻璃钢 长4米，直径：3公分 | 付 | 2 |
| 跨栏架 | 栏架：金属或其他适宜材料制成；两底座和两根立柱之间应有1～2根横梁连接；两立柱应与地面垂直，并固定在底座末端。栏板：具有一定的强度、环保的、有软感的适宜的PVC材料制成，栏板上沿应圆滑，其倒角圆角半径不小于5mm；长度1200mm，宽度70mm，黑白相间或对比醒目的颜色。栏架底座长≤700mm，栏架高度700±3mm～1000±3mm，每50mm一档。外表采用通用的绿色环保静电喷涂处理，具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观，适合潮湿和酸雨环境，产品的涂料配方不含有毒元素。确保五年内外表不变色，涂层不脱落，坚固耐用。 | 付(架) | 5 |
| 实心球 | 圆周长420-460mm，重量2 kg±30g. 圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感柔软无伤害，外摸无填充物感觉。球面用不低于4mm厚的天然橡胶整体成形，未使用再生胶，产品没有异味。从10m高处自由落体试验后，应无破裂。球表面防滑，球上有明显不易脱落的商标、标志。外表面均匀分布乳头状小颗粒，半球结合处没有凹楞。 | 个 | 20 |
| 木尺 | 铝合金材质。 教学用木直尺1.8-2.8m | 根 | 2 |
| 皮尺 | 50m【尺 寸】8mm宽× 150cm长/60inch【材 质】工程塑料（ABS）/进口改良牛皮与纳米材料合成 (不易变形) | 盘 | 2 |
| 肋木★ | 肋木埋入地下后基本尺寸：长x宽x高=2000x80x2640（mm）；埋入地下部分长大于700mm，带有200mm长十字形钢管预埋件。2. 肋木由3根立柱， 12根横杆组成，立柱114mm的国标管材，壁厚不小于3.5mm，横杆采用Φ32x2.5焊管， 所有钢制件均经除锈、磷化等金属表面处理后在自动喷涂线上喷塑。 | 间 | 2 |
| 平梯 | 平梯长:4000mm。立柱4根采用Φ114的国标管材，臂厚不小于3.5mm。横梁2根均用Φ60国标钢, 壁厚不小于4mm的材料制成,平梯横杠内侧间距:不小于60mm。立柱高度:不小于2000mm。横梁(管):与两端立柱焊接牢固.梯步：每端不少于3梯，间距250～300,顶部梯步，每200间距设一步。用Φ42 mm壁厚不小于3 mm的钢管制成。立柱固定：采用地埋式,深度不小于700mm，带有200mm长十字形钢管预埋件。所有金属件均应作防锈处理，并加涂覆层 | 根 | 1 |
| 短跳绳 | 1、手柄用杂木制成，尺寸为Φ25mm×130mm。木柄表面光滑无毛刺，喷清漆，绳体与手柄连接，应有转轴或轴承。2、绳料为彩色，用PU材质制成，绳粗约为Φ4mm，绳长250-300cm。3、手柄与绳的结合应能承受20kg的力而不脱落。4、手柄与绳连接处应灵活转动，无缠绞现象。 | 根 | 30 |
| 长跳绳 | 1、手柄用杂木制成，尺寸为Φ25mm×130mm。木柄表面光滑无毛刺，喷清漆，绳体与手柄连接，应有转轴或轴承。2、绳体为彩色，用PU材质制成，绳粗约为Φ7mm，绳长500cm。3、手柄与绳的结合应能承受20kg的力而不脱落。4、手柄与绳连接处应灵活转动，无缠绞现象。 | 根 | 20 |
| 助跳板 | S型。1.助跳板面板选用优良木板制作，规格为：长x宽x厚=120*60*17公分。2、面板底部采用木条加固，增强面板的有弹簧，3、助跳板上铺橡胶皮，起防滑作用。 | 块 | 1 |
| 山羊 | 1、由箱体和四脚构成。四脚可调，使箱体上表面的高度由800mm至1100mm范围内可调，调节档位不少于五档。２、箱体外表用人造革包扎，包裹层均匀平整。３、外脚管尺寸为Φ60内脚管直径48mm,壁厚不小于3mm，采用铸件链接。4、金属件表面均作防锈和装饰处理。 | 台 | 1 |
| 跳箱 | 箱长1200～1400mm，箱高（七层）1250mm，箱底层宽780mm，箱盖宽380mm，箱盖高350mm，箱其他层高150mm，木柱出头高40～50mm，跳箱盖必须平整，软硬适宜，手感舒适，采用水曲柳，厚度为25mm,之间拼接采用燕尾槽，各层结合应平直、稳定牢固，接地面应平稳。 | 套 | 1 |
| 低单杠 | 器材为室外地埋三联式 ，主立柱采用直径114mm,壁厚3.5mm,的国标圆管制成。立柱顶部配有拉伸内塞。地面以上1800mm，三个高度，埋入地下≥700mm，带有200mm长十字形钢管预埋件，杠面采用实心弹簧钢制成。横杆直径28mm,两立柱支点中心距长2000mm。杠面具有弹性，配合性，抗腐蚀性。表面抛丸除锈，静电喷塑处理，蓝黄搭配，色彩亮丽。具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观，适合潮湿和酸雨环境，产品的涂料配方不含有毒元素。确保五年内外表不变色，涂层不脱落，坚固耐用。 | 付 | 1 |
| 低双杠 | 地埋固定式双杠 高1300mm，杠面长3000mm，宽480mm，地埋深度为700mm，带有200mm长十字形钢管预埋件。立柱采用直径89mm×3.0mm国标钢管，金属表面抛丸喷砂，静电喷涂。杠面采用一次性成型树脂玻璃钢，杠面断面为卵圆形，短径40mm，长径50mm,杠面直度偏差≤3mm。 | 付 | 1 |
| 毽子 | 羽毛宽32～35mm，插毛管高22～24mm，毽垫：直径38～40mm，厚度15～20mm，球高130～135mm，球重13～15g。毽毛应采用4支鹅翎，成十字型插在毛管内，鹅翎应整齐，无缺损；毽垫应呈圆型，底面平整，有拉毛点；插毛管应与下垫连接在一起，上下垫中间应有由三层以上硬质薄形皮革或类似材质制成的垫圈。 | 个 | 30 |
| 篮球 | 皮制七号篮球(标准球)材质：精选高级牛皮酷炫赛场进口中胎 —— 经久耐用，弹跳出众严选皮料 —— 经典配色，耐磨持久独创贴合 —— 一丝不苟，严谨精确，圆周长710 mm（±7mm ），产品质量符合GB/T19851.4-2005相关要规定。 | 个 | 10 |
| 仿液压篮球架 | 1、主立柱上口20*45cm，下口20*115cm国标钢材。采用加宽立柱钢板折弯焊接。横梁采用100*160mm厚3mm上面用40*80mm国标方管加固，伸臂长度为2.25米，采用组合双拉式结构，后拉杆也采用加宽小方管焊接，均匀分担作用力，使篮球架结构稳定，样式新颖；2、后配重箱尺寸2×1×0.49×0.39米，平箱占地面积较大 ，稳固性较好，内有水泥配重350公斤，采用壁厚3mm国标钢板以上折弯拼制。3、钢化玻璃篮板长1800mm，宽1005mm。具有透明度高，抗冲击力强，外形美观大方，安全防护性能好等特点。4、篮球圈采用弹性篮圈。5.整体表面采用静电喷塑工艺，具有防锈蚀，耐氧化，不掉漆，不退色等优点。 | 付 | 1 |
| 小体操垫 | 长度1200±5mm，可折叠；宽度600±5mm；双层厚度＞120mm，选用重质海绵，胎芯重量不小于0.90kg。采用防水牛津帆布。四角为直角，表面平整、无皱折、色泽一致，表面层不得有对视觉有干扰的图像或标志。跳垫的四角为直角，表面平整，无皱折，里外层不得发生相对位移。涤纶线缝合，两面革贴角，棱角加红或白牙子，设置4个提带。可长度方向对半折叠，两侧应有提手、便于移动。并可在垫子一边加装粘扣，便于拼接与使用。 | 块 | 20 |
| 大体操垫 | 长度2000±5mm，宽度1000±5mm，厚度＞120mm，选用重质海绵，胎芯重量不小于6.96kg。采用防水牛津帆布。四角为直角，表面平整、无皱折、色泽一致，表面层不得有对视觉有干扰的图像或标志。跳垫的四角为直角，表面平整，无皱折，里外层不得发生相对位移。涤纶线缝合，两面革贴角，棱角加红或白牙子，设置4个提带，两侧应有提手、便于移动。并可在垫子一边加装粘扣，便于拼接与使用。 | 块 | 5 |
| 体操棒 | 长900mm，截面直径25～30mm，采用高级木制，表面光滑无毛刺、缺损，采用硬质塑料，壁厚不小于5mm，外观颜色鲜艳醒目。 | 根 | 5 |
| 排球 | 优质PU材质，5号，圆周长650～670mm，圆周差≤3.0mm，质量230～270g，回弹高度≥1050mm，外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，表面无破损、脱落等现象，在1m目测距球表面无污渍、颜色均匀明显。产品质量符合GB/T19851.5-2005相关要规定。 | 个 | 6 |
| 排球柱 | 1、配重箱式排球柱：可齿轮自动升降，移动式，高度调节范围1800～2200mm；2、零部件全部采用金属结构件，立柱直径89mm，壁厚3.5mm，材质为Q235B，升降柱直径为76mm，壁厚3.5mm，插孔调升降，柱体后部装有紧绳器； 3、立柱配有安全保护帽，赠送排球架专网1付；4、外表面采用静电喷涂粉末喷塑工艺。 | 付 | 1 |
| 足球 | 牛皮材质，4号，圆周长540～560mm，圆周差≤4mm，重量270～320g，回弹高度≥1100mm，丁基内胆，外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片手缝精致细密，表面无破损、脱落等现象，在1m目测距球表面无污渍、颜色均匀明显。产品相关要求及质量符合GB/T19851.13-2005相关规定。 | 个 | 5 |
| 乒乓球拍 | 球拍长240mm宽150mm厚10mm，椭圆形。实木，反胶带海绵，直拍、横拍两种，球拍底面平整、坚硬。底板为厚度≥85%的天然实木。底板的粘合层为强纤维材料，每层粘合层不超过底板总厚度的7.5%或是0.35mm，整体实木反胶。用来击球的拍面有一层颗粒向外的覆盖层，连同粘合剂总厚度≤4mm，且颗粒每平方厘米不少于10颗，不多于50颗，均匀分布整个拍面。 | 付 | 12 |
| 室外乒乓球台 | 室外使用，球台由支架、台面、网架组成。规格为：2740*1525*760mm。支架为直径60 mm，厚3.5 mm的优质钢管。用自动弯管机一次弯制成彩虹式，中间横称采用直径32mm，厚为3mm的钢管制成，网架采用20*15*2mm的方管精焊而成，安装平稳，牢固。所有支架金属外表经喷砂抛丸、酸洗磷化后静电喷涂。台面采用SMC片状膜塑料，由不饱和树脂材料、引发剂、增调剂、低收缩添加剂、脱膜剂、着色剂、交联剂组成，整体高温模压一次成型；台面面板厚度5mm，翻边宽度50mm，翻边厚度5mm；台面下加2个不小于1000×1000mm的田字方框，采用20×40mm；表面采用酸洗磷化处理，静电喷涂。台面喷深蓝色氟碳漆，手摸不掉色、褪色率达5年以上；台面耐磨性强、防腐、防晒、防雨、防风、阻燃、环保、不易变形、零收缩、耐老化程度可达10年（非人为破坏），弹性：230-260mm。网架采用钢制网架，网架高度152.5mm，与支架外表处理一样的工艺，球台符合符合GB/T19851.7—2005 中对“乒乓球台”的要求。所有固件均采用防退热镀锌拴、螺母，并加防盗帽；所有腿架连接板等采用酸洗、磷化；除油、除锈处理后采用室外粉喷塑处理。台脚与端面距离＞150mm，台脚与两侧距离＞100mm，端部和侧面撑档与地面距离＞250mm。符合国家GB1919272-2011标准并提供相应的检验报告原件。 | 张 | 2 |
| 羽毛球拍 | 产品整体铝合金制，（弦线除外），长度≤670mm，球拍宽度≤230mm，球拍弦面长度≤280mm，整体重量≤100g，拍弦直径≤0.9mm，握柄直径25mm；球拍金属部分为6级（连续喷雾8h）、电镀层2级（连续喷雾8h）漆膜层。抗扭性＜25mm。2个球拍为1副，配拍套一副。 | 付 | 10 |
| 羽毛球 | 羽毛球球头: 复合软木(中高档) 羽毛球包装: 78速(全圆毛)12支装 77速 羽毛球毛片: 鹚鸪鸭(赤骨/吃骨) | 桶 | 10 |
| 发令枪 | 定装式发令弹；容弹量2发；发射方式：单发；声响：镗口水平正前方100处，声强值不小于60分贝；烟雾：在规定背景下，镗正前方150米清晰可见。带子弹100发，金属制品；扣动扳机可发出枪声、烟和闪光。每只枪带包一个。 | 支 | 1 |
| 哨子 | 规格：长5CM*高2CM材质：纯不锈钢，银白色 | 个 | 5 |
| 气筒 | 手动打气筒或脚踩打气筒，极限抽气压力≤6.7×10Pa。最低打气压力≥2.9×105Pa。 | 个 | 4 |
| 计算器 | 简易型12位显示 ，显示屏可视面积不小于100×19mm。 | 个 | 1 |
| 扩音器 | 腰带式，便携式喇叭，配电池、充电器、12V电源两用。 | 台 | 1 |
| 身高体重 测量仪 | 身高量程：90～200cm，精度：±0.1cm，分度值：0.1cm，功能：测量人体身高。特点：刻度尺显示。体重量程：2～150kg，精度：±0.1kg，分度值：0.1kg，功能：测量人体体重。特点：显示受试者的体重数据，操作方便，精度高。 | 台 | 1 |
| 肺活量计 | 电子显示屏配吹嘴50个。肺活量的测量范围为100～9990mL，误差±2.5%。功能：测定人体呼吸的最大通气能力，其数值反应肺的容积和肺的扩展能力。特点：落地式，带同步语音提示功能，宽屏液晶显示；有防补气功能；三次测试完毕，自动取最大。 | 台 | 1 |
| 体前屈测量计 | 功能：通过对被试者屈体、腰等关节活动极限幅度的测定，反映个体相关部位的关节、韧带和肌肉的伸展性和弹性，及身体柔韧性的发展水平。特点：具有防作弊措施，自动复位功能，精度高、无惯性，两次测试后，显示测量的最大值。量程-20～35cm，精度+0.1cm，分度值0.1cm。 | 台 | 2 |
| 握力器 | 电子显示，量程：0～99.9kg，精度：±0.1kg，分度值：0.1kg，功能：利用电子握力计对被试者握力测定，反映个体上肌及手部肌肉力量的发展水平。特点：根据手掌大小调节手柄，人性化，耐久性好，精度高，可进行两次测试，并显示其最大值。 | 个 | 2 |
| 标志旗 | 重量：注水式重约0.8公斤/根，组成：注水或者灌沙底座+1.5米或者1米的树杆+彩旗底座直径19.5厘米 可往里面注水罐沙 | 面 | 2 |
| 标志杆 | 标志杆高1500mm，立杆采用PVC材质，直径25mm，厚1.2mm，表面静电喷涂，三角形红色旗面，带橡胶底盘，底盘直径220mm，重量2800g，表面光滑，放置平稳。 | 根 | 2 |
| 拔河绳 | 25m 麻绳直径35mm，材料采用优质精麻，以增强拔河绳的强度、硬度，在使用过程中，不会出现断裂现象，使其安全性大大提高，绳的两端编结而成，且牢固，不易脱落。 | 根 | 1 |
| 广播体操挂图 | 最新，对开，9幅。128g不反光铜版纸，四色彩印，国家正式出版物，满足新课程要求。 | 套 | 1 |
| 中学体育教学挂图 | 对开，45幅。128g不反光铜版纸，四色彩印，国家正式出版物，满足新课程要求，教育部或省级教学仪器产品质量检测中心检测。 | 套 | 1 |
| 健康知识挂图 | 对开，30幅。128g不反光铜版纸，四色彩印，国家正式出版物，满足新课程要求，教育部或省级教学仪器产品质量检测中心检测。 | 套 | 1 |

- 小学体育器材清单及技术参数（以下为一套配备，共28套）

| 名称 | 规 格 和 技 术 要 求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起跑器★ | 塑胶跑道专用起跑器。踏脚板采用厚5mm的钢板一次冲压成型，两用，两块地脚板采用2mm的钢板一次冲压成型，长200mm，宽100mm。表面镶嵌8mm厚的防滑胶垫，前后可调，为插销调节。符合相关技术标准。 | 付 | 3 |
| 接力棒 | 铝合金材质，长度300mm，直径28～30mm，重量≥40g，光滑空心圆管，两端堵口与棒身一体连接，选用机器包边，无毛刺。不能使用塑料堵口，棒的两端倒角卷边处理。表面氧化或静电喷涂，色泽均匀鲜艳。 | 根 | 6 |
| 跳高架★ | 移动升降式，铝合金立柱采用50*50mm铝合金方管。规格质量：立柱高1600～2000mm；高度刻度500～1800mm；横杆：长度3000～4000mm，直径25～30mm，质量≤2000g，横杆托：长60±5mm，宽40±3mm。外观结构：立柱应垂直场面，垂直公差不大于1/800，其高度刻度应精确、清晰，两立柱高度刻度应对称；跳高架应超过横杆实际提升高度100mm；横杆采用不易折断的玻璃钢纤维材料制成，不得采用金属材料；除两端外，横杆横截面应是圆形，横杆颜色应醒目，表面不得有毛刺，所有楞边和尖角半径≥5mm；横杆固定在立柱上，中心自然下垂应小于20mm；横杆托应能牢固地固定在立柱的刻度内，横杆托上不得包裹橡胶或其他能够增大与横杆之间摩擦力的任何物质，亦不得使用任何各类的弹簧，进行跳高运动时，碰触横杆要使横杆容易掉下。 | 付 | 1 |
| 跨栏架★ | 栏架：金属或其他适宜材料制成，两底座和两根立柱之间应有1～2根横梁连接，两立柱应与地面垂直，并固定在底座末端。栏板：具有一定的强度、环保的、有软感的适宜材料制成，栏板上沿应圆滑，其倒角圆角半径不小于5mm；长度1200mm，宽度50～70mm，黑白相间或对比醒目的颜色。栏架底座长≤700mm，栏架高度400±3mm～700±3mm，每50mm一档。外表采用通用的绿色环保静电喷涂处理，具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观，适合潮湿和酸雨环境，产品的涂料配方不含有毒元素。确保五年内外表不变色，涂层不脱落，坚固耐用。 | 付（2架） | 3 |
| 秒表★ | 尺寸: 82.2 x 62.3 x 23.0 mm；电子60道 60跑道- 1/100秒秒表, 可持续9小时59分59.99秒- 3行, 23位大数字液晶显示- 12/24小时显示- 分段、总段和连续时间显示- 每分钟10次到320次的节拍响闹- 9999次的节拍次数- 可显示最快、最慢和平均圈速- 倒数计时, 最高可倒数10小时- 时间和日历- 防水结构- 定时响闹- CR-2032钮扣锂电池. | 块 | 2 |
| 实心球 | 圆周长420-460mm，重量1 kg±30g. 圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感柔软无伤害，外摸无填充物感觉。球面用不低于4mm厚的天然橡胶整体成形，未使用再生胶，产品没有异味。从10m高处自由落体试验后，应无破裂。球表面防滑，球上有明显不易脱落的商标、标志。外表面均匀分布乳头状小颗粒，半球结合处没有凹楞。 | 个 | 20 |
| 小沙包 | 帆布，袋状填充砂砾或其他物质，重量150g。 | 只 | 20 |
| 木尺 | 铝合金材质。 教学用木直尺1.8-2.8m | 根 | 2 |
| 皮尺 | 15m，30m或50m【尺 寸】8mm宽× 150cm长/60inch【材 质】工程塑料（ABS）/进口改良牛皮与纳米材料合成 (不易变形) | 根 | 2 |
| 哑铃 | 1kg，铸铁浸塑加工制作而成，外观色泽鲜艳。 | 付 | 10 |
| 平梯★ | 平梯长:4000mm。立柱4根采用Φ114的国标管材，臂厚不小于3.5mm。横梁2根均用Φ60钢, 壁厚不小于4mm的材料制成,平梯横杠内侧间距:不小于60mm。立柱高度:不小于2000mm。横梁(管):与两端立柱焊接牢固.梯步：每端不少于3梯，间距250～300,顶部梯步，每200间距设一步。用Φ42 mm壁厚不小于3 mm的钢管制成。立柱固定：采用地埋式,深度不小于700mm，带有200mm长十字形钢管预埋件。所有金属件均应作防锈处理，并加涂覆层 | 根 | 1 |
| 短跳绳 | 1、手柄用杂木制成，尺寸为Φ25mm×130mm。木柄表面光滑无毛刺，喷清漆，绳体与手柄连接，应有转轴或轴承。2、绳料为彩色，用PU材质制成，绳粗约为Φ4mm，绳长250-300cm。3、手柄与绳的结合应能承受20kg的力而不脱落。4、手柄与绳连接处应灵活转动，无缠绞现象。 | 根 | 30 |
| 长跳绳 | 1、手柄用杂木制成，尺寸为Φ25mm×700mm。木柄表面光滑无毛刺，喷清漆，绳体与手柄连接，应有转轴或轴承。2、绳体为彩色，用PU材质制成，绳粗约为Φ7mm，绳长≥700cm。3、手柄与绳的结合应能承受20kg的力而不脱落。4、手柄与绳连接处应灵活转动，无缠绞现象。 | 根 | 5 |
| 助跳板 | S型。1.助跳板面板选用优良木板制作，规格为：长x宽x厚=70*45*17公分。2、面板底部采用木条加固，增强面板的有弹簧，3、助跳板上铺橡胶皮，起防滑作用。 | 块 | 1 |
| 山羊★ | 1、由箱体和四脚构成。四脚可调，使箱体上表面的高度由800mm至1100mm范围内可调，调节档位不少于五档。２、箱体外表用人造革包扎，包裹层均匀平整。３、外脚管尺寸为Φ60内脚管直径48mm,壁厚不小于3mm，采用铸件链接。4、金属件表面均作防锈和装饰处理。 | 台 | 1 |
| 跳箱★ | 箱长1000mm，箱高（五层）900mm，箱底层宽650mm，箱盖宽360mm，箱盖高260mm，箱其他层高≥100mm，木柱出头高≥50mm，跳箱盖必须平整，软硬适宜，手感舒适，采用水曲柳或红松，之间拼接采用燕尾槽，各层结合应平直、稳定牢固，接地面应平稳。 | 套 | 1 |
| 低单杠★ | 器材为室外地埋三联式 ，主立柱采用直径114mm,壁厚3.5mm,的国标圆管制成。立柱顶部配有拉伸内塞。地面以上1800mm，三个高度，埋入地下≥700mm，带有200mm长十字形钢管预埋件，杠面采用弹簧钢制成。横杆直径28mm,两立柱支点中心距长1800mm。杠面具有弹性，配合性，抗腐蚀性。表面抛丸除锈，静电喷塑处理，蓝黄搭配，色彩亮丽。具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观，适合潮湿和酸雨环境，产品的涂料配方不含有毒元素。确保五年内外表不变色，涂层不脱落，坚固耐用。 | 付 | 1 |
| 低双杠★ | 国标 尺寸:杠子长度3000mm ,高度700～1300mm， 横截面纵轴高度50mm,横截面横轴高度40mm,两根支撑立柱的固定部分之间的距离至少为48厘米宽度调节：埋入地下≥700mm，带有200mm长十字形钢管预埋件，杠手材料：优质尼龙纤维杠面双杠底座：槽钢+铸铁 双杠表面处理：喷漆（防酸、防锈）。 | 付 | 1 |
| 毽子 | 羽毛宽32～35mm，插毛管高22～24mm，毽垫：直径38～40mm，厚度15～20mm，球高130～135mm，球重13～15g。毽毛应采用4支鹅翎，成十字型插在毛管内，鹅翎应整齐，无缺损；毽垫应呈圆型，底面平整，有拉毛点；插毛管应与下垫连接在一起，上下垫中间应有由三层以上硬质薄形皮革或类似材质制成的垫圈。 | 个 | 20 |
| 藤圈 | PE材质内管，彩色PVC罗纹管，圈直径830mm，管直径20mm。 | 个 | 20 |
| 小篮球★ | Pu或皮制5号篮球(标准球)材质：精选高级牛皮酷炫赛场进口中胎 —— 经久耐用，弹跳出众严选皮料 —— 经典配色，耐磨持久独创贴合 —— 一丝不苟，严谨精确，圆周长657 mm（±7mm），产品质量符合GB/T19851.4-2005相关要规定。 圆周长：660±5mm，圆周差≤4.0，质量450±5g，反弹高度≥1100mm，气密性（充气静置36h后，以气压下降率计，％）≤15，耐压力冲击达3000次以上。 经国家体育用品质量监督检验中心检测，为优等品并提供检验报告原件。 | 个 | 10 |
| 小学篮球架★ | 可移动式篮球架1、主立柱采用180*180mm厚度不小于4mm的优质国标方管。伸臂长度为1.1米，后拉杆小方管焊接，均匀分担作用力，使篮球架结构稳定，样式新颖；2、箱体尺寸是1500mm×1100mm采用壁厚3mm优质钢板以上折弯拼制， 3、钢化玻璃篮板长1200mm，宽800mm。具有透明度高，抗冲击力强，外形美观大方，安全防护性能好等特点。4、整体表面采用静电喷塑工艺，具有防锈蚀，耐氧化，不掉漆，不退色等优点。弹性蓝筐。 | 付 | 1 |
| 乒乓球拍 | 球拍长240mm宽150mm厚10mm，椭圆形。实木，反胶带海绵，直拍、横拍两种，球拍底面平整、坚硬。底板为厚度≥85%的天然实木。底板的粘合层为强纤维材料，每层粘合层不超过底板总厚度的7.5%或是0.35mm，整体实木反胶。用来击球的拍面有一层颗粒向外的覆盖层，连同粘合剂总厚度≤4mm，且颗粒每平方厘米不少于10颗，不多于50颗，均匀分布整个拍面。 | 付 | 10 |
| 室外乒乓球台★ | 室外使用，球台由支架、台面、网架组成。规格为：2740*1525*760mm。支架为直径60 mm，厚3.5 mm的优质国标钢管。用自动弯管机一次弯制成彩虹式，中间横称采用直径32mm，厚为3mm的国标钢管制成，网架采用20*15*2mm的方管精焊而成，安装平稳，牢固。所有支架金属外表经喷砂抛丸、酸洗磷化后静电喷涂。台面采用SMC片状膜塑料，由不饱和树脂材料、引发剂、增调剂、低收缩添加剂、脱膜剂、着色剂、交联剂组成，整体高温模压一次成型；台面面板厚度5mm，翻边宽度50mm，翻边厚度5mm；台面下加2个不小于1000×1000mm的田字方框，采用20×40mm；表面采用酸洗磷化处理，静电喷涂。台面喷深蓝色氟碳漆，手摸不掉色、褪色率达5年以上；台面耐磨性强、防腐、防晒、防雨、防风、阻燃、环保、不易变形、零收缩、耐老化程度可达10年（非人为破坏），弹性：230-260mm。网架采用钢制网架，网架高度152.5mm，与支架外表处理一样的工艺，球台符合符合GB/T19851.7—2005 中对“乒乓球台”的要求。所有固件均采用防退热镀锌拴、螺母，并加防盗帽；所有腿架连接板等采用酸洗、磷化；除油、除锈处理后采用室外粉喷塑处理。台脚与端面距离＞150mm，台脚与两侧距离＞100mm，端部和侧面撑档与地面距离＞250mm。 符合国家GB19272-2011检验标准，并提供检验报告原件。 | 张 | 2 |
| 小足球★ | 牛皮材质，4号，圆周长615～650mm，圆周差≤4mm，回弹高度≥1100mm，丁基内胆，外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片手缝精致细密，表面无破损、脱落等现象，在1m目测距球表面无污渍、颜色均匀明显。产品相关要求及质量符合相关规定。 | 个 | 10 |
| 小体操垫★ | 长度1200±5mm，可折叠；宽度600±5mm；双层厚度＞120mm，选用重质海绵，胎芯重量不小于0.90kg。采用防水牛津帆布。四角为直角，表面平整、无皱折、色泽一致，表面层不得有对视觉有干扰的图像或标志。跳垫的四角为直角，表面平整，无皱折，里外层不得发生相对位移。涤纶线缝合，两面革贴角，棱角加红或白牙子，设置4个提带。可长度方向对半折叠，两侧应有提手、便于移动。并可在垫子一边加装粘扣，便于拼接与使用。 | 块 | 10 |
| 大体操垫 | 长度2000±5mm，宽度1000±5mm，厚度＞120mm，选用重质海绵，胎芯重量不小于6.96kg。采用防水牛津帆布。四角为直角，表面平整、无皱折、色泽一致，表面层不得有对视觉有干扰的图像或标志。跳垫的四角为直角，表面平整，无皱折，里外层不得发生相对位移。涤纶线缝合，两面革贴角，棱角加红或白牙子，设置4个提带，两侧应有提手、便于移动。并可在垫子一边加装粘扣，便于拼接与使用。 | 块 | 2 |
| 体操棒 | 长900mm，截面直径25～30mm，采用高级木制，表面光滑无毛刺、缺损，采用硬质塑料，壁厚不小于5mm，外观颜色鲜艳醒目。 | 根 | 2 |
| 体操凳 | 规格：300×30×20cm材质：支架为钢管，凳面为木质 | 条 | 1 |
| 小排球★ | PU材质，圆周长600～620mm，圆周差≤3.0mm，质量200～240g，回弹高度≥1050mm，外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，表面无破损、脱落等现象，在1m目测距球表面污渍、颜色不均匀不明显。产品质量符合GB/T19851.5-2005相关要规定。 | 个 | 10 |
| 排球架★ | 1、配重箱式排球柱：可齿轮自动升降，移动式，高度调节范围1800～2200mm；2、零部件全部采用金属结构件，立柱直径89mm，壁厚3.5mm，材质为Q235B，升降柱直径为76mm，壁厚3.5mm，插孔调升降，柱体后部装有紧绳器； 3、立柱配有安全保护帽，赠送排球架专网1付；4、外表面采用静电喷涂粉末喷塑工艺。 | 付 | 1 |
| 羽毛球拍★ | 产品整体铝合金制，（弦线除外），长度≤670mm，球拍宽度≤230mm，球拍弦面长度≤280mm，整体重量≤100g，拍弦直径≤0.9mm，握柄直径25mm；球拍金属部分为6级（连续喷雾8h）、电镀层2级（连续喷雾8h）漆膜层。抗扭性＜25mm。2个球拍为1副，配拍套一副。 | 付 | 10 |
| 羽毛球 | 羽毛球球头: 复合软木(中高档) 羽毛球包装: 78速(全圆毛)12支装 77速 羽毛球毛片: 鹚鸪鸭(赤骨/吃骨) | 桶 | 4 |
| 哨子 | 规格：长5CM*高2CM材质：纯不锈钢，银白色 | 个 | 1 |
| 肋木★ | 二联，宽度2200mm，高度2500±100mm，横肋间距250mm，握持直径28～32mm，横档采用直径30mm国标钢管，边框采用直径60mm国标钢管，地下埋700mm，带有200mm长十字形钢管预埋件，，塑料喷涂或烤漆，表面应光滑无毛刺。外表采用通用的绿色环保静电喷涂处理，具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观，适合潮湿和酸雨环境，产品的涂料配方不含有毒元素。确保五年内外表不变色，涂层不脱落，坚固耐用。 | 间 | 1 |
| 标志杆 | 长1.5m，立杆采用PVC材质，直径25mm，厚1.2mm，表面静电喷涂，三角形红色旗面，带橡胶底盘，底盘直径220mm，重量2800g，表面光滑，放置平稳。 | 根 | 3 |
| 拔河绳 | 25m，直径35mm，材料采用优质精麻，以增强拔河绳的强度、硬度，在使用过程中不会出现断裂现象，使其安全性大大提高，绳的两端编结而成，且牢固，不易脱落。 | 根 | 1 |
| 气筒 | 手动打气筒或脚踩打气筒，极限抽气压力≤6.7×10Pa。最低打气压力≥2.9×105Pa。 | 个 | 2 |
| 计算器 | 简易型12位显示，显示屏可视面积不小于100×19mm。 | 个 | 1 |
| 扩音器 | 腰带式，便携式喇叭，配电池、充电器、12V电源两用。 | 台 | 1 |
| 垒球 | 圆周长195±10mm，质量80±5g，弹性1000mm。自由落体落下回弹高度≥300mm，采用适宜的材料制成，商标、图案应清晰，球表面进行防滑处理，不得有颗粒脱落。 | 个 | 10 |
| 铁环 | 铁质，直径400～450mm，配6mm钢条铁环推手。 | 个 | 10 |
| 身高体重测量仪 | 身高量程：90～210cm，精度：±0.1cm，分度值：0.1cm，功能：测量人体身高。特点：刻度尺显示。体重量程：2～150kg，精度：±0.1kg，分度值：0.1kg，功能：测量人体体重。特点：显示受试者的体重数据，操作方便，精度高。提供针对该项目的原厂售后服务承诺函 。 | 台 | 1 |
| 肺活量计★ | 电子显示屏配吹嘴50个。肺活量的测量范围为100～9990mL，误差±2.5%。功能：测定人体呼吸的最大通气能力，其数值反应肺的容积和肺的扩展能力。特点：落地式，带同步语音提示功能，宽屏液晶显示；有防补气功能；三次测试完毕，自动取最大。 | 台 | 1 |
| 体前屈测量计 | 功能：通过对被试者屈体、腰等关节活动极限幅度的测定，反映个体相关部位的关节、韧带和肌肉的伸展性和弹性，及身体柔韧性的发展水平。特点：具有防作弊措施，自动复位功能，精度高、无惯性，两次测试后，显示测量的最大值。量程－20～35cm，精度＋0.1cm，分度值0.1cm。 | 台 | 1 |

| 小学足球门★ | 钢制小学7人制，框架整体可移动，钢管直径114mm，壁厚4mm，后支架直径48mm，壁厚3mm，侧面有挂钩，每600mm1个，均匀的分布在框架上，其余无缠绕钩挂。球网一副，用尼龙绳制成网眼≤120mm，金属外表面采用喷砂抛丸、酸洗磷化除锈，表面静电喷涂全部使用优质纯聚酯室外粉末，厚度不低于80um，颜色是白色。产品质量符合国家GB/T19272-2011标准，并提供相应检验报告原件和样品。 | 套 | 87 |
| --- | --- | --- | --- |

标包二、国际田联少儿趣味田径软式体育器材

（义务教育系列小学标准型一套，共20套）

1、技术参数

| 序号 | 产品 名称 | 技术要求 | 执行标准 | 规格 | 数量 | 单位 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色 软式 跨栏 架 | 颜色：红、黄、兰 材质：环保塑料泡沫 特点：高度三档调节 跑步跨栏运动 | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 底板：220*700*18mm 侧板：218*525*18mm 横梁：100*700*18mm | 24 | 套 |  |
| 2 | 少儿 软式 标枪 | 颜色：红、黄、兰 材质：环保塑料泡沫+硅胶，火箭形状 标枪投掷类 | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 长 ：600m 直径 ：φ40mm 尾翼宽度：150mm | 20 | 个 |  |
| 3 | 趣味 带哨 标枪 | 颜色：红、黄、黑 材质：鱼雷形状带尾翼、带哨音，塑料+PU发泡材料， 投掷类 | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 长度 ：300mm 直径：φ85mm | 20 | 个 |  |
| 4 | 彩带 风阻 软球 | 颜色：红、黄、兰 材质：球体橡胶发泡。 尾翼：彩色布料 特征：用网兜将球体与尾翼连接，尾翼从球体开始分别为蓝、红、黄色相间，每截200MM | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 球体直径：70mm 尾翼长：600mm 重量：40g | 20 | 个 |  |
| 5 | 少年 塑胶 标枪 | 颜色：红、黄、兰 外形：呈火箭形状 材质：PVC+PP 投掷类 | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 外形尺寸：长685 mm ，直径φ32mm ，燕尾高35mm 重量：300克 | 12 | 个 |  |
| 6 | 软式 塑胶 铁饼 | 颜色：红、黄、兰 特征：外部柔软 投掷类 | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 外形尺寸：直径φ178mm，厚38mm（边厚4.6mm） 材质：PVC 重量：550克 | 12 | 个 |  |
| 7 | 彩色 软式 壶铃 | 颜色 ： 红、黄、兰 其他特征：留有气嘴，可充气 用作掷准、掷远 | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 外形尺寸 球形 ：φ190mm 材质 ： PVC 重量 ： 550克 | 12 | 个 |  |
| 8 | 充气 橡胶 实心球 | 颜色：红、黄、兰 特征：有球胆，可充气 | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 外形尺寸 直径：φ190mm 重量：1000g 材质：天然橡胶 | 9 | 个 |  |
| 9 | 少儿 软式 铅球 | 颜色：红、橘黄、兰 特征：可充气，外部柔软 作投掷，无人身伤害 | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 外形尺寸：呈球体， 直径：φ100mm 重量：1000g 材质：PVC+铁砂 | 12 | 个 |  |
| 10 | 彩色 充气 接力环 | 颜色 ： 红、黄、兰 其他特征：留有气嘴，可充气 用作投掷，接力圈，飞盘 | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 外形尺寸 外径 ：φ185mm 环粗 ：φ36 m 材质 ：PVC | 18 | 个 |  |
| 11 | 撑杆跳软式 撑杆 | 颜色 ： 红、兰 内部材质：玻璃钢 外部材质：发泡橡胶 用作跳跃 | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 外形尺寸： 长2000mm，直径φ25mm | 4 | 根 |  |
| 12 | 数字圆 跳垫 | 颜色 ：蓝色垫子白色字 特征：印有0-5数字 作跳跃缓冲和计分 | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 外形尺寸 直径：φ470mm 材质：塑料泡沫+防滑皮革双面复合而成 | 18 | 个 |  |
| 13 | 软式 趣味 绳套 | 颜色：黑白相间或彩色相间 用作速度阶梯联系， | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 外形尺寸 长度：19*500mm 外形尺寸 材质：环保塑料泡沫管+橡胶绳 | 4 | 个 |  |
| 14 | 30米 大号 皮尺 | 颜色：黄底白字 特征 ：每20厘米一格，标有长度，每10米一种颜色，全长30米 | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 外形尺寸 ： 170mm*30000mm 材质 ：皮革+丝网印 | 2 | 个 |  |
| 15 | 十字 跳垫 | 颜色：绿色红色相间特证：每个垫子按照一定顺序印有0-4数字 | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 外形尺寸 ： 5个垫子十字形连接排列 5*500mm*500mm*10mm 材质：体育专用细文革+环保塑料泡沫板 | 4 | 个 |  |
| 16 | 多功能 折叠长垫 | 颜色 ： 红、兰 特征：四个部分可以向任何方向折叠，变化各种形状 | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 外形尺寸 四折叠 ：600*1800*25mm 材质：双面皮革+环保塑料泡沫板 | 4 | 个 |  |
| 17 | 彩色 标志杆 | 材质 PP 颜色 红、黄、兰 特征 ：杆和座可以分离，底座可以灌水和沙子，底座呈契形，杆越往里插越紧卡子：固定杆与杆 | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 外形尺寸：杆长 1200mm 杆直径 φ27mm 底座高 107mm 底座直径 φ195mm | 24 | 根 |  |
| 18 | 彩色 标杆座 |  |  |  | 24 | 个 |  |
| 19 | 标志 杆卡子 |  |  |  | 16 | 个 |  |
| 20 | 投掷 数字锥 | 特 征: 印有5、10、15、20等数字 标志物 | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 外形尺寸 高270mm 上直径 φ 58mm 下直径 :φ192m 材质 : LDPE | 16 | 个 |  |
| 21 | 彩色标志小旗 | 颜色 ： 红、黄、兰 标志物 | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 外形尺寸：三角形，300*300， 材质：织物 | 24 | 面 |  |
| 22 | 大号 标志桶 | 颜色：红、黄、蓝 材 质 PP 标志物 | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 外形尺寸：高500mm 上直径 φ45mm 下边长 230mm | 9 | 个 |  |
| 23 | 运动 计数器 | 颜色：红、黄、蓝 材质：ABS彩色塑钢 用于运动计数 | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 数字显示范围：0-9999 随时方便回零 | 12 | 个 |  |
| 24 | 彩色 软式 横杆 | 颜色：红、黄或绿、蓝 材质：环保塑料泡沫管和高强度弹力绳及ABS塑料绳扣 用于跳高横杆及投掷标志杆 | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 塑料泡沫管：500mm*7 高强度弹力绳：4000mm 塑料绳扣直径：45mm | 4 | 个 |  |
| 25 | 少儿软式教学铁饼 | 颜色：红、黄、蓝 材质：PVC环保塑料 空心，柔软，安全 三种握姿 投掷类器械 | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 直径200mm 中心厚度40mm 边缘厚度15mm | 12 | 个 |  |
| 26 | 少儿软式铁饼 | 颜色：红、黄、蓝 材质：PVC环保塑料 空心，柔软，安全、可充气、投掷类器械 | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 直径180mm 中心厚度40mm 边缘厚度6mm | 12 | 个 |  |
| 27 | 少儿木柄跳绳 | 木柄采用原木制成呈卡通形状 跳绳用尼龙或棉绳 | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 卡通木柄跳绳 长度：2600mm | 12 | 个 |  |
| 28 | 小号 标志物 | 材质 ：LDPE 用作田径场上的标志物 | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 外形尺寸：高 75mm 上直径 φ45mm 下直径 φ200m | 100 | 个 |  |
| 29 | 中号 标志桶 | 颜色：红、黄、蓝 材 质 PP 标志物 | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 外形尺寸：高225mm 上直径 φ28mm 下边长 140m | 20 | 个 |  |
| 30 | 带轮 便携 器械包 | 颜色：黄、蓝 特点：包底部装有滑轮，便于拖动 用途：装软式器材 | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 外形尺寸：长*宽*高：1300*350*500mm 材质：高强度牛津布或皮革 | 2 | 个 |  |
| 31 | 20米 大号 皮尺 | 颜色：黄底白字 特征 ：每20厘米一格，标有长度，每10米一种颜色，全长20米 | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 外形尺寸 ：170mm*20000mm 材质 ：皮革+丝网印 | 1 | 个 |  |
| 31 | 体育场地标志胶带 | 颜色：红、黄、蓝 用于粘贴，标志等 | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 外形尺寸 宽 75mm 直径 φ105mm | 3 | 卷 |  |
| 32 | 便携式充气筒 | 颜色：红、黄、蓝 材质：PVC 带充气软管及气针 用于为器械充气 | 符合IAAF国际田联标准要求以及国家Q/XCTLY0001-2012少儿趣味田径软式体育器材标准 | 气筒高度300mm 直径：40mm | 1 | 个 |  |
| 33 | 讲师培训资料光盘 | 光盘 | IAAF 国际田联制订 |  | 3 | 张 |  |
| 34 | 实践指南教材 | 教材 | IAAF 国际田联制订 |  | 3 | 本 |  |
| 35 | 实践指南光盘 | 光盘 | IAAF 国际田联制订 |  | 3 | 张 |  |
| 36 | 教学 卡片 | 卡片 | IAAF 国际田联制订 |  | 3 | 本 |  |
| 37 | 少儿趣味田径证书 | 证书 | IAAF 国际田联制订 |  | 100 | 张 |  |

2、资质要求

（1）提供原厂家授权书原件。       （2）提供加盖厂家公章的宣传彩页。