# 建设项目环境影响报告表

项目名称：天津星河永旺食品科技有限公司年产1964万个面食产品项目

建设单位（盖章）： 天津星河永旺食品科技有限公司

# 编制日期：2016年7月

国家环境保护总局制

建设项目基本情况

| 项目名称 | 天津星河永旺食品科技有限公司年产1964万个面食产品项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 天津星河永旺食品科技有限公司 |
| 法人代表 | 杨瑞萍 | 联系人 | 胡燕 |
| 通讯地址 | 天津市北辰区医药医疗器械产业园京福公路东侧优谷新科园138号楼 |
| 联系电话 | 13002200241 | 传 真 |  | 邮政编码 | 300400 |
| 建设地点 | 天津市北辰区医药医疗器械产业园京福公路东侧优谷新科园138号楼 |
| 立项审批部门 | 天津市北辰区 行政审批局 | 批准文号 | 津辰审批[2016]345号 |
| 建设性质 | 新建(改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 米、面制品制造C1431 |
| 占地面积 (平方米) | 682 | 绿化面积(平方米) | —— |
| 总投资 (万元) | 3358 | 其中:环保投 资(万元) | 27 | 环保投资占总投资比例 | 0.8% |
| 评价经费 (万元) | —— | 预期投产日期 | 2017年9月 |
| 工程内容及规模： 1．项目概况 天津星河永旺食品科技有限公司拟投资3358万元，在天津市北辰区医药医疗器械产业园京福公路东侧优谷新科园内以租赁标准厂房形式建设“年产1964万个面食产品项目”，主要生产馒头、豆包、切面等。 本项目已经在天津市北辰区行政审批局备案（津辰审批 [2016]345 号文件），相关文件见附件。经核查，本项目生产工艺、设备和产品均不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 修正）的限制类和淘汰类，项目的建设符合国家及天津市相关产业政策。 本项目租赁面积2029m2，项目建成后可年产1964万个面食产品。本项目位于天津市北辰区医药医疗器械产业园京福公路东侧优谷新科园内，项目四周均为优谷科技园内其他企业，优谷科技园东侧、北侧临腾泰道，西临京福线，南临腾达道。 本项目地理位置图和周围环境简图见附图1、2。 2．建设规模 本项目厂房租赁面积为2029m2，为地上四层建筑。本项目不进行主体施工，租赁现有闲置厂房按食品生产企业要求改造装修后进行生产，建设的厂房内各功能分区建筑面积见下表1，项目功能分区的平面布置图见附图3。 表1 各功能区划分情况一览表 编号 名称 单位 建筑面积 一层 锅炉房 m2 27.7 会议室、财务室、档案室 m2 61.15 办公室 m2 44.15 包装材料库 m2 28.92 原辅材料库 m2 69.74 成品库 m2 56.77 更衣室 m2 18.14 二层 蒸制间 m2 45.49 醒发间 m2 20.52 冷凉间 m2 66.29 成型间 m2 190.55 内包间 m2 69.34 外包间 m2 58.17 和面间 m2 41.75 清洗消毒间 m2 21.58 三层 蒸制间 m2 45.49 醒发间 m2 34.04 冷凉间 m2 62.73 成型间 m2 183.98 内包间 m2 93.06 外包间 m2 27.5 和面间 m2 41.75 清洗消毒间 m2 21.58 四层 车间 m2 20.91 库房 m2 14.54 内包间 m2 61.45 冷凉间 m2 38.47 门厅 m2 88.59 切配间 m2 139.42 脱包配料间 m2 34.29 更衣室 m2 8.6 厨房 m2 47.11 卫生间 m2 16.1 3．生产规模 本项目建成后，主要生产产品见表2： 表2 项目主要产品 序号 产品名称 单位 年产量 1 全麦馒头 万个 245.5 2 小麦粉馒头 万个 260 3 饽饽 万个 220 4 刀切馒头 万个 300 5 枣蓉窝窝头 万个 200 6 枣卷 万个 150 7 豆包类 万个 160 8 银丝卷 万个 245 9 切面 吨 600 4．主要原辅料 本项目主要原、辅料存放在原料库房内离地离墙储存，原辅材料消耗情况见表3。 表3 主要原辅材料一览表 序号 原辅料名称 单位 年用量 1 小麦粉 t/a 1000 2 玉米面 t/a 12 3 碱 t/a 1 4 酵母 t/a 5 5．主要生产设备 本项目主要生产设备明细见表4。 表4 主要生产设备一览表 序号 名称 规格 单位 数量 1 压饼机 —— 台 1 2 方馒头成型机 MD60 台 1 3 包装机 —— 台 2 4 馒头机 MG65 台 2 5 包子/馒头/银丝卷成型机 —— 台 1 6 包馅机 IV208 台 2 7 压面机 MT60A 台 1 8 馒头成型机 MG70 台 2 9 切面成型机 —— 台 1 10 切面拌粉机 —— 台 1 11 自动压面机 YMZD500 台 3 12 和面机 HWT75-1 台 5 13 墨轮印字封口机 FRD-1000 台 4 6．公共设施 （1）给水：本项目用水由天津市北辰区市政供水管网统一提供。 （2）排水：本项目产生的生活污水经过隔油池处理后汇同生产废水、锅炉定期排水经化粪池沉淀处理后外排，所有外排废水均通过厂区总排口进入园区市政污水管网，最终排入双青污水处理厂统一处理。 （3）供电：本项目用电由天津市北辰区市政电网提供。 （4）供热制冷：本项目生产区和办公区冬季采暖采用本项目新增1t/a燃气锅炉，夏季制冷采用分体电空调。 （5）其他：本项目四层设置职工食堂，厨房灶头数为4个，烹饪过程中使用天然气为能源。 6．项目定员及工作制度 本项目职工定员30人，年工作300天，每天1班，每班8小时工作制，年工作2400小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于天津市北辰区医药医疗器械产业园京福公路东侧优谷新科园内，项目四周均为优谷科技园内其他企业，优谷科技园东侧、北侧临腾泰道，西临京福线，南临腾达道。本项目租赁优谷科技园内已建成的待租赁标准厂房，无原有环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文植被、生物多样性等)： 本项目位于天津市北辰区医药医疗器械产业园京福公路东侧优谷新科园内，东侧、北侧临腾泰道，西临京福线，南临腾达道。建设项目所在地自然环境简况如下： 1地质 北辰区处于新华夏构造体系的华北沉降带的东北部，次级结构为沧县隆起北段、冀中坳陷东北部。区内及邻近地区主要断裂有：天津北断裂，位于区境东部，从东堤头穿过，走向北东，倾向北西，长40多公里，为活动断裂。汉沟断裂，位于区域中北部，胜芳--北仓（汉沟）断裂呈现反扭运动。潘庄北断裂和梅厂断裂，处于区境北部，走向北东，二者平行展布，第四纪以来有不同程度的活动。上述断裂带同属于新华夏构造体系，属于压扭性断裂，它们的产生与发育，控制着区境基底地形轮廓、层面分布、地震活动和地面沉降。 2地貌 本项目所在地区地貌属于冲积海积平原区。地势平坦，有王庄等相对的洼地。该区土地肥沃，交通便利。今年因兴建水利、沟渠配套，生产条件优越，成为北辰区蔬菜生产基地及天津市城市建设的规划区和控制区。 3水文 北辰区境内及边界河道共14条，其中一级河道7条，总长115.1公里；二级河道7条，总长88.18公里。 4水文气候 该地区属北方长日照地区。年均晴天167.3天，日照2733.0小时，日照百分率为62%。全年太阳总辐射为每平方厘米129.5千卡（1卡=4.184焦耳），生理辐射为每平方厘米63.5千卡，光能资源丰富。 5水文植被 本地区多数植物为夏绿，生长繁茂；冬凋，落叶休眠或枯萎。地带性植被属暖温带落叶阔叶林并混有温性针叶林和次生灌草丛植被，植物区系以华北成分为主。种子植物主要以禾本科、菊科、豆科和蔷薇科的种类为最多，其次为百合科、莎草科、伞形科、毛莨科、十字花科及石竹科。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 北辰区是天津市环城四区之一，位于市中心区北部，距北京 100公里，距高速公路杨村出口9km，距天津滨海国际机场25km，距天津新港40km。总面积478.5平方公里,辖4街、9镇，户籍总人口32万人。 2010年，地区生产总值实现377.9亿元，同比增长20.3%，其中：第一产业实现增加值8.6亿元，同比下降0.8%；第二产业经济主导地位显着，实现增加值257.7亿元，同比增长18.5%，对北辰区经济增长的贡献率达到63.3%；第三产业发展势头良好，实现增加值111.6亿元，同比增长26.8%，对北辰区经济增长的贡献率达到36.8%；从三次产业占生产总值的比重来看，一、二、三次产业依次为2.3︰68.2︰29.5。 2010年，小淀中学、双口学校、成教中心、启智学校建设和实验小学扩建，启动大张庄九年一贯制学校、双街二小建设。完善职业教育管理体制和成人教育三级办学网络，多元化发展学前教育。巩固教育人事制度改革成果，提升教师队伍整体水平，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。义务教育完成率达到99.6%，比上年提高了0.1个百分点；普通中小学在校学生数42653人，高中阶段入学率达到98.5%，小学毕业合格率达到100%，北辰区高考本科一次上线率达到80.6%，比上年提高了9.6个百分点；四十七中学本科上线率达到97.7%；完成各类成人培训7.7万人次。 突出科技带动，优先发展教育，各项社会事业全面进步。建成水产、奶牛养殖、蔬菜种植3个农业科技服务中心和现代医药、生物技术、电子信息、锂离子动力电池四个研发中心。启动了“农业科技孵化器”建设，引进、推广农业新品种、新技术、新设施36项。开发新产品30个，完成科技成果鉴定8项，申报专利2000项。我区第四次通过全国科技进步考核，第八次在天津市科技进步监测中位居农口区县第一名。教育水平明显提高，实验小学都旺校区、河头小学教学楼、华辰学校初中部、九十六中和朱唐庄中学宿舍楼相继建成投入使用，启动了南仓示范中学扩建工程。全区高考一次上线率达到88.8%，比上年提高8个百分点，47中学（含华辰）一次上线率达到100%。 建设项目选址周围500米范围内无文物古迹。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等) 1．环境空气质量现状调查 本项目采用2015年天津市及各区县环境空气质量状况通报中北辰区常规因子——SO2、NO2、PM10、PM2.5的监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见表5。 表5 2015年天津市北辰区空气质量自动监测结果 mg/m3 项目 PM10 PM2.5 SO2 NO2 年均值 0.125 0.076 0.030 0.040 标准值 0.07 0.035 0.06 0.04 由上表可见，建设地区2015年常规大气污染物中PM10、PM2.5监测结果均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，主要受燃煤及扬尘污染所致。随着美丽天津“一号工程”的实施，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，项目所在区域将得到改善。 2．声环境质量现状调查 经现场监测（监测时间2016年7月4~5日），本项目四周厂界外一米处噪声值见表6。 表6 噪声现状监测结果 dB（A） 监测点位 时段 噪声值 7月4日 7月5日 东厂界外1米 昼间 48.2 47.8 夜间 42.2 41.9 南厂界外1米 昼间 49.1 48.8 夜间 43.5 41.9 西场界外1米 昼间 50.4 49.6 夜间 42.9 41.2 北厂界外1米 昼间 47.8 48.5 夜间 42.5 42.1 由噪声现状监测可知，本项目周围现状昼夜噪声值均满足《声环境质量标准》3类要求，项目所在地声环境质量状况良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于天津市北辰区医药医疗器械产业园京福公路东侧优谷新科园内，项目四周均为优谷科技园内其他企业，优谷科技园东侧、北侧临腾泰道，西临京福线，南临腾达道。本项目附近500m范围内无环境保护目标。

评价适用标准

环境质量标准 1．环境空气质量标准 环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》（二级）标准，见表7。 表7 环境空气质量标准限值 μg/m3 污染物 浓度限值 年平均 24小时平均 1小时平均 SO2 60 150 500 NO2 40 80 200 PM10 70 150 —— PM2.5 35 75 —— 2．环境噪声标准 环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类区标准，见表8。 表8 环境噪声标准 dB(A) 时 段 声环境功能区类别 标准值 标准值 昼间 昼间 3类 65 55

污染物排放标准 1．废气排放标准 本项目配料过程产生的粉尘执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准；锅炉烟尘、SO2执行DB12/151-2003《锅炉大气污染物排放标准》燃气锅炉标准限值；氮氧化物执行GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》特别排放限值中燃气锅炉标准。职工食堂产生的油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）。具体标准如下： 表9 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m³） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 排气筒（m） 二级 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 表10 锅炉大气污染物排放限值 锅炉类型 污染物 标准值mg/m3 烟囱高度 燃气锅炉 烟尘 10 不低于8m 二氧化硫 20 氮氧化物 150 表11 饮食业油烟排放标准（试行） 规模 基准灶头数 最高允许排放浓度mg/m3 净化设施最低去除效率% 中型 ≥3，＜6 2.0 85 2．废水排放标准 废水排放执行DB12/356-2008《污水综合排放标准》（三级）标准，见表12： 表12 污水总排放口排放标准限值 (单位：mg/L、pH无量纲) 污染物 pH COD BOD5 SS 氨氮 总磷 动植物油 浓度限值 6~9 500 300 400 35 3.0 100 3．噪声排放标准 运营期厂界噪声排放标准执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准，见表13。 表13 工业企业厂界环境噪声排放限值 dB(A) 时 段 厂界外声环境功能区类别 昼 间 夜 间 3 65 55 4．其他 一般工业固体废物按照GB18599-2001《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单中相关要去进行妥善贮存；生活垃圾执行《天津市生活废弃物管理规定》中相关要求。

总量控制指标： 根据国家有关规定，结合本项目污染物排放的实际情况，确定本项目总量控制因子如下： 废气：粉尘、烟尘、SO2、NOx 废水：COD、氨氮。 （1）项目主要生产工艺及规模 本项目建成后，可年产1964万个面食产品。 本项目生产工艺流程如下： 图1 本项目生产工艺流程图 测算依据 ①燃气废气 本项目新增1台1t/a的燃气蒸汽锅炉，用于生产供蒸汽及冬季供暖，产生燃烧废气。根据建设单位提供的资料，预计锅炉天然气用量为1.35×105m3/a。锅炉燃气废气通过厂房屋顶烟囱高空排放，根据对类似天然气锅炉烟气中污染物的监测数据，锅炉燃气废气排放情况如下表14： 表14 供热锅炉排气筒污染物排放情况 排气筒 编号 污染物 风量 m3/h 排放情况 排放方式 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h P 烟尘 1200 8 0.0096 15m高排气筒 SO2 15 0.018 NOX 120 0.144 由上表可知，锅炉烟尘、SO2排放满足DB12/151-2003《锅炉大气污染物排放标准》燃气锅炉标准限值（烟尘10mg/m3、二氧化硫20mg/m3）；氮氧化物满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》特别排放限值中燃气锅炉标准（氮氧化物150mg/m3），可以实现达标排放。经过初步核算，根据排气筒各污染物排放速率及排放时间（全年按2400h计），全年共排放烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放量分别0.017/a、0.032t/a、0.259t/a。 ②粉尘：本项目生产过程中原料配料、和面工序会产生粉尘，本项目配料和和面工序采用人工加料的方式，搅拌时进料口加盖密闭，因此只在进料及和面初期会产生少量粉尘。项目使用小麦粉1000t/a，玉米面12t/a，根据类比资料，配料和和面工段粉尘产生系数为0.15kg/t物料，即粉尘产生量0.1518t/a。产生的粉尘以无组织形式排入环境。 ③废水：本项目产生的废水主要是生产废水、员工日常生活污水和锅炉定期排水。 生产废水：主要包括设备和地面清洗废水。根据建设单位提供的资料，本项目设备和地面清洗废水产生量为120m3/a；生活污水：全厂定员30人，按每人每天排放生活污水50L计算，生活污水产生量为1.5m3/d（450m3/a）；锅炉定期排水：排放量约300m3/a。则本项目废水产生量总计870 m3/a。废水中污染物总量核算情况见表15。 表15 本项目废水总量核算情况 类别 本期项目产生量① 本期项目削减量 本期项目排放量 依据标准核算总量② 区域平衡削减量 经污水处理厂处理后排放量③ 水污染物 废水量 870.0 0 870.0 870.0 0 870.0 COD 0.348 0 0.348 0.435 0.3045 0.0435 氨氮 0.0261 0 0.0261 0.030 0.0217 0.0044 本期项目水污染物总量计算过程如下： ①本期项目污染物产生量=预测排放浓度×年排水量 其中COD总量=400mg/L×870.0t/a=0.348t/a 氨氮总量=30mg/L×870.0t/a=0.0261t/a ②依据标准核算总量=本项目排放标准×年排水量 其中COD总量=500mg/L×870.0t/a=0.435t/a 氨氮总量=35mg/L×870.0t/a=0.030t/a ③最终进入环境的量=污水处理厂排放标准×年排水量 其中COD总量=50mg/L×870.0t/a=0.0435t/a 氨氮总量=5mg/L×870.0t/a=0.0044t/a （3）总量指标及替代削减方案 本项目污染物排放总量见表16。 表16 本项目建成后污染物排放总量 t/a 污染物名称 污染物产生量 削减量 污染物排放量 大气污染物 烟尘 0.017 0 0.017 SO2 0.032 0 0.032 NOX 0.259 0 0.259 粉尘 0.1518 0 0.1518 水污染物 总水量 870 0 870 COD 0.0435 0 0.0435 氨氮 0.0044 0 0.0044 本项目建成后污染物排放总量为烟尘0.017t/a，SO20.032t/a，NOx0.259t/a；粉尘0.1518t/a、COD 0.0435t/a、氨氮0.0044t/a，本项目新增的烟尘、SO2、NOx、粉尘、COD和氨氮总量控制指标均实行倍量替代。建议以本项目排放的污染物总量作为环保部门下达总量控制指标的参考依据。

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期： 本项目位于天津市北辰区医药医疗器械产业园京福公路东侧优谷新科园内，项目四周均为优谷科技园内其他企业，优谷科技园东侧、北侧临腾泰道，西临京福线，南临腾达道。本项目租赁优谷科技园内已建成的标准厂房进行生产经营活动，项目无新增土建，施工期仅对室内进行装修并安装设备，主要污染为设备调试过程中产生的噪声，运输车辆进出厂区产生的扬尘和噪声。 二、运营期： 本项目生产工作流程如下： 图2 本项目生产工艺及产污环节图 本项目生产用原材料均为外购，生产过程中汽蒸采用本项目新增1t/a燃气蒸汽锅炉。 本项目主要涉及的工艺简述： 配料及和面： 原辅料按比例进行配料； 用和面机将所需面粉和水按照一定比例进行均匀搅拌，此过程产生少量粉尘和噪声； 发酵：和面后，面团需要发酵一定时间； 机器成型/手工成型：面团发酵完成后，机器/手工进行馒头、花卷等制作； 汽蒸：产品醒发一定时间后蒸汽锅炉提供蒸汽蒸熟； （5） 冷却：将蒸熟后的产品装入托盘，放入冷凉间，自然冷却； （6） 成型及包装：按产品要求切制成型，包装入库。

主要污染工序： 1．施工期： 本项目位于天津市北辰区医药医疗器械产业园京福公路东侧优谷新科园内，项目四周均为优谷科技园内其他企业，优谷科技园东侧、北侧临腾泰道，西临京福线，南临腾达道。本项目租赁优谷科技园内已建成的标准厂房进行生产经营活动，项目无新增土建，施工期仅对室内进行装修并安装设备，主要污染为设备调试过程中产生的噪声，运输车辆进出厂区产生的扬尘和噪声。 2．营运期： 2.1废气 （1）燃气废气 本项目新增1台1t/a的燃气蒸汽锅炉，用于生产供蒸汽及冬季供暖，产生燃烧废气。根据建设单位提供的资料，预计锅炉天然气用量为1.35×105m3/a。锅炉燃气废气通过厂房屋顶烟囱高空排放，根据对类似天然气锅炉烟气中污染物的监测数据，锅炉燃气废气排放情况如下表17： 表17 供热锅炉排气筒污染物排放情况 排气筒 编号 污染物 风量 m3/h 排放情况 排放方式 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h P 烟尘 1200 8 0.0096 15m高排气筒 SO2 15 0.018 NOX 120 0.144 由上表可知，锅炉烟尘、SO2排放满足DB12/151-2003《锅炉大气污染物排放标准》燃气锅炉标准限值（烟尘10mg/m3、二氧化硫20mg/m3）；氮氧化物满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》特别排放限值中燃气锅炉标准（氮氧化物150mg/m3），可以实现达标排放。经过初步核算，根据排气筒各污染物排放速率及排放时间（全年按2400h计），全年共排放烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放量分别0.017/a、0.032t/a、0.259t/a。 （2）食堂废气 食堂使用燃料为天然气，使用量为800 m3/a，参照《北京市大气污染综合防治对策研究》课题中“大气污染的成因和来源分析成果”部分所提供的经大量测试综合得出的有关排放因子，餐饮炊事燃用天然气时，每燃烧1000m3天然气，燃气废气中烟尘、SO2、NOX的排放量分别为0.14kg、0.18kg和1.76kg，按此估算，排放量分别为烟尘0.112kg/a、SO20.144kg/a、NOX 1.408kg/a。食堂设置4个灶头，属于中型规模。类比天津市环境监测中心对部分食堂、饭店油烟的监测结果，预测本项目废气中油烟产生浓度约6~8mg/m3。本项目将对食堂设置高效油烟净化装置，净化效率高于85%，油烟排放浓度低于2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）规定，油烟经净化装置处理后由专用烟道引至屋顶排气筒排放。 （3）粉尘 本项目生产过程中原料配料、和面工序会产生粉尘，本项目配料和和面工序采用人工加料的方式，搅拌时进料口加盖密闭，因此只在进料及和面初期会产生少量粉尘。项目使用小麦粉1000t/a，玉米面12t/a，根据类比资料，配料和和面工段粉尘产生系数为0.15kg/t物料，即粉尘产生量0.1518t/a。 2.2废水 本项目产生的废水主要是生产废水、员工日常生活污水和锅炉定期排水。 （1）生产废水：主要包括设备和地面清洗废水。根据建设单位提供的资料，本项目设备和地面清洗废水产生量为120m3/a，生产废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮和动植物油等。 （2）生活污水：全厂定员30人，按每人每天排放生活污水50L计算，生活污水产生量为1.5m3/d（450m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总磷等。 （3）锅炉定期排水：为减少炉体及管路水中水垢渣，保证其水质清洁度，需排出少量炉水，排放量约1t/d。 本项目产生的生活污水经过隔油池处理后汇同生产废水、锅炉定期排水经化粪池沉淀处理后，最终排入双青污水处理厂进行统一处理。 2.3 噪声 本项目主要噪声设备为和面机、包装机、油烟风机及空调室外机等，综合噪声源强约70dB(A)。 2.4 固废 废包装材料：根据建设单位提供的资料，本项目废包装材料产生量约 100kg/a。 其他生产废料：包括生产过程产生的少量产品边角料、不合格产品等，根据建设单位提供的资料，边角料产生量为30kg/a，不合格产品产生量为122kg/a。 生活垃圾：职工日常生活垃圾，按职工平均每人每天产生0.5kg计，定员30人，则生活垃圾产生量为4.5t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 燃气锅炉 | 烟尘 | 0.0096kg/h、8mg/m3 | 0.0096kg/h、8mg/m3 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.018kg/h、15mg/m3 | 0.018kg/h、15mg/m3 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.144kg/h、120mg/m3 | 0.144kg/h、120mg/m3 |
|  | 食堂废气 | 烟尘 | 0.112kg/a | 0.112kg/a |
|  |  | SO2 | 0.144kg/a | 0.144kg/a |
|  |  | NOx | 1.408kg/a | 1.408kg/a |
|  |  | 食堂油烟 | 6～8mg/m3 | ≤2mg/m3 |
|  | 配料、和面工序 | 粉尘 | 0.063kg/h | 0.063kg/h |
| 水 污 染 物 | 生产工序 | 设备和地面冲洗水等 | 120m3/a | 120m3/a |
|  |  |  | SS 350mg/L | SS 350mg/L |
|  |  |  | COD 400mg/L | COD 400mg/L |
|  |  |  | BOD5 300mg/L | BOD5 300mg/L |
|  |  |  | 氨氮 30mg/L | 氨氮 30mg/L |
|  |  |  | 总磷2.0mg/L | 总磷2.0mg/L |
|  |  |  | 动植物油 <100mg/L | 动植物油 <100mg/L |
|  | 日常生活 | 生活污水 | 225m3/a | 225m3/a |
|  |  |  | COD 400mg/L | COD 400mg/L |
|  |  |  | BOD5 250mg/L | BOD5 250mg/L |
|  |  |  | 氨氮 30mg/L | 氨氮 30mg/L |
|  |  |  | 动植物油25mg/L | 动植物油25mg/L |
|  |  |  | 总磷 3mg/L | 总磷 3mg/L |
|  | 蒸汽锅炉 | 锅炉排水 | 1t/d 少量SS | 1t/d 少量SS |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 边角料 | 30kg/a | 0 |
|  |  | 不合格品 | 122kg/a | 0 |
|  |  | 废包装材料 | 100kg/a | 0 |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 主要噪声设备为和面机、包装机、油烟风机和空调室外机，综合噪声源强约70dB(A)。 |
| 其它 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目无明显生态影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析 天津市北辰区医药医疗器械产业园京福公路东侧优谷新科园内，项目四周均为优谷科技园内其他企业，优谷科技园东侧、北侧临腾泰道，西临京福线，南临腾达道。本项目租赁优谷科技园内已建成的标准厂房进行生产经营活动，项目无新增土建，施工期仅对室内进行装修并安装设备，主要污染为设备调试过程中产生的噪声，运输车辆进出厂区产生的扬尘和噪声。由于施工期简单且时间较短，且随着施工期结束污染将消失，因此，施工期对周围环境的影响较小。本报告不对施工期环境影响进行评价，仅对营运期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析 1．废气对环境的影响分析 （1）锅炉废气 本项目新建1台1t/a燃气蒸汽锅炉，用于生产供蒸汽及冬季采暖，锅炉安装低氮燃烧器，氮氧化物排放浓度低于120mg/m3，实际运行过程中，实际运行过程中，锅炉天然气用量为75.0m3/h，年运行1800h，预计锅炉天然气用量为1.35×105m3/a。本项目锅炉燃气废气通过厂房楼顶烟囱高空排放，根据对类似天然气锅炉烟气中污染物的监测数据，锅炉燃气废气排放情况如下表18： 表18 供热锅炉排气筒污染物排放情况 排气筒 编号 污染物 风量 m3/h 排放情况 排放方式 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h P 烟尘 1200 8 0.0096 15m高排气筒 SO2 15 0.018 NOX 120 0.144 由上表可知，锅炉烟尘、SO2排放满足DB12/151-2003《锅炉大气污染物排放标准》燃气锅炉标准限值（烟尘10mg/m3、二氧化硫20mg/m3）；氮氧化物满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》特别排放限值中燃气锅炉标准（氮氧化物150mg/m3），可以实现达标排放。经过初步核算，根据排气筒各污染物排放速率及排放时间（全年按1800h计），全年共排放烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放量分别0.017/a、0.032t/a、0.259t/a。锅炉烟囱高度为15m高于周边200m范围内最高建筑物3m以上，符合GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》要求。 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ 2.2-2008）中推荐模式清单中的估算模式分别对烟尘、SO2、NOX的地面浓度分布进行预测，污染源强参数见表19。 表19 现阶段点源污染源参数 排气筒 烟尘 (kg/h) SO2 (kg/h) NOx (kg/h) 烟气量 (m3/h) 排气筒 高度(m) 出口内径 (m) 烟气出口 温度(℃) P 0.0096 0.018 0.144 1200 15 0.4 80 根据以上各污染源参数，依据导则推荐的估算模式，估算最大落地浓度占标率Pi及地面浓度达标准限值10%时所对应的D10%，采用国家环保评估中心的推荐的估算模式Screen3进行计算，计算结果详见表20。 表20 排气筒有组织排放估算模式计算结果 距源中心下风向距离D(m) 烟尘 SO2 NOX 下风向预测浓度Ci2(ug/m3) 浓度占标率Pi2(%) 下风向预测浓度Ci2(ug/m3) 浓度占标率Pi2(%) 下风向预测浓度Ci2(ug/m3) 浓度占标率Pi2(%) 100 1.206 0.27 2.261 0.45 18.08 7.23 200 0.692 0.15 1.298 0.26 10.38 4.15 300 0.446 0.10 0.836 0.17 6.69 2.68 400 0.388 0.09 0.728 0.15 5.827 2.33 500 0.318 0.07 0.597 0.12 4.775 1.91 1000 0.136 0.03 0.256 0.05 2.044 0.82 1500 0.079 0.02 0.148 0.03 1.184 0.47 2000 0.054 0.01 0.101 0.02 0.806 0.32 下风向最大浓度 1.279 0.28 2.398 0.48 19.18 7.67 最大落地浓度距离（m） 72 根据估算模式计算结果，现阶段排气筒排放的烟尘、SO2和NOX一次最大落地浓度均出现在排放源下风向72米处，小时地面浓度最高值分别为1.279×10-3mg/m3、2.398×10-3mg/m3和19.18×10-3mg/m3，浓度占标率分别为0.28%、0.48%和7.67%。 上述预测结果表明，现阶段有组织排放的大气污染物对该地区的环境空气质量影响较小。 食堂废气 食堂使用燃料为天然气，使用量较小，且天然气为清洁能源，污染物较少。食堂设置4个灶头，属于中型规模。厨房烹饪过程中会产生一定量的油烟，根据同类行业食品加工油烟监测资料，中型厨房废气中油烟的产生浓度为6~8mg/m3。油烟经净化装置处理后由专用烟道引至屋顶排放。油烟净化效率应高于85%，油烟排放浓度应该低于2.0mg/m3。此外，油烟排放还应满足以下要求： ①排气筒出口段的长度至少应有4.5倍直径（或当量直径）的平直管段。 ②排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物。 ③排烟系统应做到密封完好，禁止人为稀释排气筒中污染物浓度。 在采用效率高，便于操作和维修、符合国家环境保护总局推荐型号的油烟净化器后，本项目油烟达到标准规定的限值要求，食堂废气不会对周围环境产生明显影响。 （3）粉尘 本项目生产过程中原料配料和面工序会产生粉尘，本项目配料和和面工序采用人工加料的方式，搅拌时进料口加盖密闭，因此只在进料及和面初期会产生少量粉尘。项目使用小麦粉1000t/a，玉米面12t/a，根据类比资料，配料和和面工段粉尘产生系数为0.15kg/t物料，即粉尘产生量0.1518t/a。 本项目产生的粉尘通过生产车间内布设的排风扇以无组织形式排放，排放速率为0.063kg/h（按年工作2400h计）。 本评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）估算模式预测车间内无组织排放粉尘的大气影响，估算模式所需的污染源参数见表21，估算结果见表22。 表21 面源污染源强参数表 面源 名称 海拔 高度 面源 长度 面源 宽度 与正北方夹角 面源初始排放高度 年排放小时数 排放 工况 评价因子排放速率 单位 m m m ° m h — kg/h 粉碎车间 0 8 6.5 0 5 2400 连续 0.063 表22 项目粉尘无组织排放估算结果 污染物 厂界 下风向最大浓度值 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 相对距离（m） 2 5 30 5 46 粉尘（mg/m3） 3.05×10-10 2.52×10-4 0.0835 2.52×10-4 0.0936 由上表可知，车间内无组织排放粉尘的一次最大落地浓度出现在排放源下风向46m处，浓度为0.0936mg/m3，项目厂界无组织排放污染物浓度均小于最大落地浓度值，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，计算结果如下：生产车间粉尘无组织排放源强0.063kg/h，根据大气环境防护距离模式计算无超标点；由以上计算结果，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）规定，本项目厂界外不设大气环境防护区域。 为了保护周围的大气环境和人群健康，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中推荐的卫生防护距离方法核算本项目的卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单位的等效半径，m[根据该生产单位占地面积S（m2）计算，r =（S/π）0.5]； A，B，C，D——卫生防护距离计算系数，可查表获得A=470，B=0.021，C=1.85，D=0.84； QC——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 根据上式计算可得，L =12.986m；因此生产车间卫生防护距离确定为50m。 经过现场调查，本项目卫生防护范围内均为园区道路和工厂等，厂区周围500m范围内无环保目标。因此本项目选址能够满足卫生防护距离要求。 上述预测结果表明本项目无组织排放的大气污染物排放对该地区的环境空气质量影响较小。 2．废水对环境的影响分析 本项目产生的废水主要是生产废水、员工日常生活污水和锅炉定期排水，其中生产废水包括设备和地面清洗废水。 （1）生产废水：主要包括设备和地面清洗废水。根据建设单位提供的资料，本项目设备和地面清洗废水产生量为120m3/a，生产废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮和动植物油等。 （2）生活污水：全厂定员30人，按每人每天排放生活污水50L计算，生活污水产生量为1.5m3/d（450m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总磷等。 （3）锅炉定期排水：为减少炉体及管路水中水垢渣，保证其水质清洁度，需排出少量炉水，排放量约1t/d。 根据污水水质参考类比资料，本项目产生的生活污水经过隔油池处理后汇同生产废水、锅炉定期排水经化粪池沉淀处理后的排放水质见表23。 表23 本项目排放废水水质情况 单位mg/l 废水 pH COD BOD SS NH3-N TP 动植物油 平均水质 6-9 400 200 250 30 1.5 25 排放限值 6-9 500 300 400 35 3.0 100 根据上表，本项目产生的生活污水经过隔油池处理后汇同生产废水、锅炉定期排水经化粪池沉淀处理后，污水中各项污染物指标均能满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级标准值，可达标排放，经市政污水管网最终排入双青污水处理厂处理，不会对周围环境产生明显影响。 双青污水处理厂位于天津北辰区双口镇规划北辰西道与卫河交口东北角，总占地面积80亩，总投资1.4亿元。设计污水总处理能力15万立方米/日，一期项目污水处理能力为4万立方米/日。采用A2/O工艺，处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级标准中A标准后，排放到卫河。双青污水处理厂的服务范围为双口--青光镇镇域及外环线、北运河以外的北仓镇镇域。目前该污水处理厂一期工程已经运行，日处理污水量达到2.4万～2.8万立方米。 调查表明，本项目属于双青污水处理厂收水范围，本项目使用期所排放的废水可以通过市政污水管网最终排入双青污水处理厂；排放污水的水质满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）中三级标准的要求，符合污水处理厂的进水水质要求，综上所述，本项目排水去向可行。 3．噪声对环境的影响分析 本项目主要噪声设备为和面机、包装机、油烟风机、空调室外机，综合噪声源强约70dB(A)。按下列噪声距离衰减公式预测其对各厂界的影响值。 LP＝Lr0 –20log(r/r0)-а(r-r0)-R 式中：LP— 受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)； Lr0—距噪声源r0处的声压级，dB(A)； r—噪声源至受声点的距离，m; r0—参考位置的距离，m；取r0=1m； а—大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，平均值为0.008dB(A)/m； R—噪声源防护结构及房屋的隔声量，隔声量取20。 表24 厂界噪声预测结果 单位： dB(A) 噪声源 位置 源强 距最近厂界距离 计算结果 噪声标准 和面机 室内 65 3 55.5 昼间65 夜间55 包装机 室内 70 6 54.4 油烟风机 室内 70 3 60.4 空调室外机 室外 65 2 58.9 由表24可知，拟建项目投产后，建设单位在选用低噪声设备、采取减振降噪措施、再经墙体隔声和距离衰减后，四周厂界昼间噪声影响值均可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，项目夜间不生产，项目周围500m范围内无环境敏感目标，噪声对周围环境不会产生较大影响。 4．固体废物对环境的影响分析 （1）废包装材料：根据建设单位提供的资料，本项目废包装材料产生量约 100 kg/a，废包装材料由物资回收部门回收处理； （2）其他生产废料：包括生产过程产生的少量面食边角料和不合格产品，根据建设单位提供的资料，边角料产生量为30kg/a，不合格产品产生量为122kg/a。不合格面食产品通过低价售卖处理，边角料由环卫部门定期清运。 （3）生活垃圾：职工日常生活垃圾，按职工平均每人每天产生0.5kg计，定员30人，则生活垃圾产生量为4.5t/a。本项目产生的生活垃圾有环卫部门负责清运。 可见，本项目的固体废物处理符合减量化、无害化、资源化的原则，废物优先考虑综合利用，不能利用的由环卫部门拉走进行处理，固体废物去向合理，不会对环境造成二次污染。 5．产业政策符合性及选址可行性 本项目主要为米、面制品制造项目，经与发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》和《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》对比，拟建项目不在所列的限制类和淘汰类中，属于允许类，符合国家的相关产业政策，也满足《市发展改革委关于印发天津市国内招商引资产业指导目录及实施细则的通知》（津发改区域[2013]330号）和《市发展改革委关于印发天津市禁止制投资项目清单（2015年版）的通知》（津发改投资[2015]121号）的要求。项目已取得天津市北辰区行政审批局的备案（津辰审批[2016]345号），项目符合国家产业政策要求。 本项目位于天津市北辰区医药医疗器械产业园京福公路东侧优谷新科园内，项目四周均为优谷科技园内其他企业，优谷科技园东侧、北侧临腾泰道，西临京福线，南临腾达道。本项目租赁优谷科技园内部分厂房进行生产，厂区用地性质为工业用地，符合天津市北辰区土地利用总体规划要求，项目选址可行。 排污口规范化设置 按照天津市环境保护局文件津环保监理[2002]71号文件《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》和津环保监测[2007]57号《关于发布天津市污染源排放口规范化技术要求的通知》的要求，本项目必须进行排放口规范化建设工作： （1）废气排气口应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台； （2）本项目废水排放依托优谷科技园废水总排口，建设单位在本项目废水排放口预留采样口的设置，并于排放口附近醒目处设置环保图形标志牌。 （3）固定废物贮存处置场必须实行规范化整治，设置环境保护图形标志牌。 7．环保投资 本项目总投资3358万元，其中环保投资27万元，环保投资占总投资的0.8%。环保投资具体明细见下表。 表25 环境保护设备与投资汇总表 序号 环保措施 投资（万元） 备注 1 运营期废气处理 8 废气收集及油烟净化器等 2 营运期噪声防治 4 消声、减振等 3 营运期废水防治 3 隔油池等 4 固体废物收集与处置 2 废物分类暂存及处理 5 排污口规范化 2 —— 6 验收监测 8 —— 合计 27 —— 8．建设项目三同时污染治理措施 本项目建成试运行后，根据国家“三同时”的有关规定，环保行政主管部门需对环保设施进行验收检查。本项目环保设施验收内容见表26。 表26 环保“三同时”竣工验收一览表 验收内容 产污环节 重点验收内容 排放去向 监测位置、因子 执行标准 废气 燃气锅炉 清洁能源，1根15m高排气筒定向排放 环境空气 监测位置在排气筒排放口 监测因子：烟尘、SO2、NOX DB12/151—2003《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》 职工食堂 油烟净化器 环境空气 监测位置：油烟排放口； 监测因子为：油烟 GB18483—2001《饮食业油烟排放标准（试行）》 生产车间 —— 环境空气 监测位置：四周厂界 监测因子：颗粒物 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》（二级） 废水 生产废水、 生活污水、 锅炉排水 —— 双青污水处理厂 监测位置：厂区总排口 监测因子：pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、动植物油等 DB12/356—2008《污水综合排放标准》（三级） 噪声 生产车间 选用低噪声设备，采取减振、降噪措施 — 监测位置：厂界外1m 监测因子：等效连续A声级 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类 固体废物 固废暂存点 固体废物收集、暂存措施 废包装袋等由物资回收部门处理；不合格面食产品通过低价售卖处理；边角料、生活垃圾由环卫部门负责清运； — —

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 蒸汽锅炉 | 燃气废气 | —— | 达标排放 |
|  | 职工食堂 | 油烟 | 油烟净化设施 | 达标排放，对环境无明显影响 |
|  | 配料、和面工序 | 粉尘 | 车间设置排气扇 |  |
| 水 污 染 物 | 生产工序 | 设备和地面冲洗水等 | 经管网排放至双青污水处理厂 | 达标排放 |
|  | 日常生活 | 生活污水 |  |  |
|  | 蒸汽锅炉 | 定期排水 |  |  |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 边角料 | 由环卫部门及时清运 | 符合环保要求，不会产生二次污染 |
|  |  | 不合格产品 | 低价售卖处理 |  |
|  |  | 一般废包装材料 | 由物资回收部门处理 |  |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门及时清运 |  |
| 噪 声 | 选用低噪声设备，并采取隔声、减振措施后，厂界噪声达标，对外环境无明显影响。 |
| 其 它 |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目无明显生态影响。 |

结论与建议

一、评价与结论 1．建设项目概况 1．项目概况 天津星河永旺食品科技有限公司拟投资3358万元，在天津市北辰区医药医疗器械产业园京福公路东侧优谷新科园内以租赁标准厂房形式建设“年产1964万个面食产品项目”，主要生产馒头、豆包、切面等。 本项目租赁面积2029m2，项目建成后可年产1964万个面食产品。本项目位于天津市北辰区医药医疗器械产业园京福公路东侧优谷新科园内，项目四周均为优谷科技园内其他企业，优谷科技园东侧、北侧临腾泰道，西临京福线，南临腾达道。 2．项目选址与产业政策可行性 本项目主要为米、面制品制造项目，经与发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》和《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》对比，拟建项目不在所列的限制类和淘汰类中，属于允许类，符合国家的相关产业政策，也满足《市发展改革委关于印发天津市国内招商引资产业指导目录及实施细则的通知》（津发改区域[2013]330号）和《市发展改革委关于印发天津市禁止制投资项目清单（2015年版）的通知》（津发改投资[2015]121号）的要求。项目已取得天津市北辰区行政审批局的备案（津辰审批[2016]345号），项目符合国家产业政策要求。 本项目位于天津市北辰区医药医疗器械产业园京福公路东侧优谷新科园内，项目四周均为优谷科技园内其他企业，优谷科技园东侧、北侧临腾泰道，西临京福线，南临腾达道。本项目租赁优谷科技园内部分厂房进行生产，厂区用地性质为工业用地，符合天津市北辰区土地利用总体规划要求，项目选址可行。 3．建设地区环境空气质量 根据北辰区2015年常规因子监测数据统计结果可知，建设地区2015年常规大气污染物中PM2.5、PM10因子超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，超标情况较严重，建设地区环境空气质量有待改善。 由噪声现状监测可知，本项目周围现状昼夜噪声值均满足《声环境质量标准》3类要求，项目所在地声环境质量状况良好。 4、建设项目环境影响 4.1 施工期 本项目无新增土建，施工期主要为设备的安装调试，主要污染为设备调试过程中产生的噪声，运输车辆进出厂区产生的扬尘和噪声。由于施工期简单且时间较短，污染将随着施工期结束而消失，因此，施工期对周围环境的影响较小。 4.2 运营期 4.2.1 废气 锅炉废气 本项目新建1台1t/a燃气蒸汽锅炉，用于生产供蒸汽及冬季采暖，锅炉安装低氮燃烧器，氮氧化物排放浓度低于120mg/m3，实际运行过程中，实际运行过程中，锅炉天然气用量为75.0m3/h，年运行1800h，预计锅炉天然气用量为1.35×105m3/a。本项目锅炉燃气废气通过厂房楼顶烟囱高空排放，锅炉烟尘、SO2排放满足DB12/151-2003《锅炉大气污染物排放标准》燃气锅炉标准限值（烟尘10mg/m3、二氧化硫20mg/m3）；氮氧化物满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》特别排放限值中燃气锅炉标准（氮氧化物150mg/m3），可以实现达标排放，本项目大气污染物排放对该地区的环境空气质量影响较小。 （1）食堂废气 由于餐厅烹饪使用的天然气是清洁能源，产生的废气中污染物量较少，可随烹饪油烟一起由屋顶油烟排放口排放，不会对该地区环境空气产生较大影响。油烟经符合环保要求的油烟净化装置处理后引至屋顶排放筒排放，排放浓度和排放方式可以满足《饮食业油烟排放标准》（试行）要求，排放方式较为合理。 （2）粉尘 本项目生产过程中原料配料和面工序会产生粉尘，本项目配料和和面工序采用人工加料的方式，搅拌时进料口加盖密闭，因此只在进料及和面初期会产生少量粉尘。本项目粉尘产生量为0.1518t/a，通过生产车间内布设的排风扇以无组织形式排放，排放速率为0.063kg/h。根据估算结果，本项目排放的粉尘能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求，对该地区的环境空气质量影响较小，厂界外不设大气环境防护区域。 本项目生产车间卫生防护距离为50m，经过现场调查，本项目卫生防护范围内均为园区道路和工程等，厂区周围500m范围内无环保目标。因此本项目选址能够满足卫生防护距离要求。 4.2.2 废水 本项目产生的废水主要是生产废水、员工日常生活污水、锅炉排水，其中生产废水包括设备和地面清洗废水。本项目产生的生活污水经过隔油池处理后汇同生产废水、锅炉定期排水经化粪池沉淀处理后，污水中各项污染物指标均能满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级标准值，可达标排放，经市政污水管网最终排入双青污水处理厂处理，不会对周围环境产生明显影响。 4.2.3 噪声 本项目主要噪声设备为和面机、包装机、油烟风机、空调室外机，综合噪声源强约70dB(A)。经预测，项目四周厂界噪声值均满足GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类要求，项目噪声不会对周围环境产生明显影响。 4.2.4 固体废物 本项目营运期产生的废包装材料由物资回收部门回收处理；生产过程产生的少量边角料由环卫部门清运，不合格产品通过低价售卖处理；生活垃圾由环卫部门清运。因此本项目固体废物去向合理，不会对环境造成二次污染。 综上所述，在落实环保投资，采取各项环保治理措施，做到排污口规范化的条件下，各类污染物可以做到达标排放，不会对周围环境产生明显影响，从环保角度分析，本项目建设具备环境可行性。 二、建议与对策 为确保本项目对环境的影响控制在环境允许的范围内，建设单位应切实做好下列工作： 1）为确保油烟能长期达标排放，应加强对油烟净化设备的日常管理，定期清洗、检修。 2）为减少噪声影响，在设备运行时需要紧闭门窗，以减少对厂外界噪声的影响，使厂界噪声达标。 3）加强职工的环保意识，注意在生产的各个环节中节能降耗，减少各种污染物的产生，减少环境污染。 4）如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应及时向有关部门申报。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

QC

Cm

1

A

（BLC+0.25r2）0.50LD