中小学实验室成套设备清单

| 编 号 | 采 购 品 目 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 初中物理电学实验室成套设备（56座） | 见初中物理电学实验室设备清单及技术参数 |
| 2 | 初中化学实验室成套设备 （56座） | 见初中化学实验室设备清单及技术参数 |
| 3 | 初中生物综合实验室成套设备（56座） | 见初中化学实验室设备清单及技术参数 |
| 4 | 小学科学实验室成套设备（48座） | 见小学科学实验室设备清单及技术参数 |
| 5 | 初中物理实验室配套仪器 | 见初中物理电学实验室配套仪器清单及技术参数 |
| 6 | 初中化学实验室配套仪器 | 见初中物理电学实验室配套仪器清单及技术参数 |
| 7 | 初中生物实验室配套仪器 | 初中生物实验室配套仪器清单及技术参数 |
| 8 | 初中数学仪器 | 初中数学仪器清单及技术参数 |
| 9 | 初中地理仪器 | 初中地理仪器清单及技术参数 |
| 10 | 小学科学实验室配套仪器 | 见小学科学实验室设备清单及技术参数 |
| 11 | 小学数学仪器 | 见小学科学实验室设备清单及技术参数 |

一、初中物理电学实验室设备清单及技术参数（56座/套）

（以下为一套配备数字）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 2400*700*850 | 台面：采用12.7mm实心理化板板，具有防火、耐磨等功能。铝合金框架结构（教师台共计 27 根）:主框架铝合金采用外径≥50*48mm椭圆形方管或直径≥50mm的园管，壁厚≥1.5mm；横梁为≥40*40mm的方管，壁厚≥1.5mm，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，组装方便、灵活。台身主体、背板及吊板采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，演示台采取开门式设计，所带柜门均安装一钥通开锁，既防盗又方便管理；所有外露板材都选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、 防潮、耐腐蚀等特点。 | 1张 |
| 2 | 教师主控台 | 中国教育行业标准 | 教师演示台提供教师自用电源、学生实验台电源控制两部分。规格：550*265mm 教师演示台设置抽屉式数控电源总控制台，其功能要求为： （1）设置1个电源总控制开关和4个分组控制开关，采取触摸式按键开关机。每组电源带漏电保护及超载保护功能。（2）通过数字化键盘设置教师电源和学生电源，数码显示交直流电压值。 （3）教师电源的低压交流电压分两文件，即1V-18V/8A、19V-30V/4A，分辩率为1V。低压直流电压分两文件，即1.5V-18.0V/6A、18.1V-30.0V/3A，分辩率为0.1V。 （4）总电源面板上至少提供2个五眼220V15A电源插座。 （5）大电流短时输出电流值为40A，输出电流大于10A时，20秒自动关断。 （6）分4组向学生实验桌输出220V交流电源。 教师电源系统的性能应符合《 JY0374-2004》中的相关要求。 | 1台 |
| 3 | 学生实验桌 | 2400*600*780 | 台面：采用12.7mm实心理化板板，具有防火、耐磨等功能。 铝合金框架结构（学生台 11 根）:主框架铝合金采用外径≥50*48mm椭圆形方管或直径≥50mm的园管，横梁为≥40*40mm的方管，壁厚≥1.5mm、所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，组装方便、灵活。 柜身用材：台身主体、背板及吊板采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板。所有外露板材都选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、耐腐蚀等特点。 | 12张 |
| 4 | 学生实验电源 | 中国教育行业标准 | 每张台接受教师演示台的信号控制电源。电源装置安装在实验台电源面板上（电源面板与实验台面之间110º角斜面）。 （1）每个学生电源盒应自带1个独立变压器，学生电源系统能独立操作。 （2）通过轻触按键设置学生电源的低压交流电压值和直流电压值，数码显示交直流电压值。 （3）学生电源的低压交流电压分两文件，即1V-18V/3A、19V-30V/2A，分辩率为1V。具备自动超载保护功能。 （4）学生电源的低压直流电压分两文件，即1.5V-16.0V/2A、16.1V-30.0V/1A，分辩率为0.1V。具备自动超载保护功能。 （5）学生电源盒面板上提供一个三眼220V15A安全电源插座。 （6）学生电源系统的性能应符合《 JY0374-2004》中的相关要求。 | 24套 |
| 5 | 学生实验凳 |  | 采用高密度ABS材质，直径300mm,内衬Φ130*1.5mm铁板托盘一次注塑成型。凳脚采用1.2mm半圆形冷轧钢管，脚垫采用外包注塑成型，能防滑、减震、防静电。 制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊 2. 涂层:环氧树脂粉末喷塑,高温凝固,表面磷化处理。质量稳定，坚固耐用，美观大方。 | 49张 |
| 6 | 全室供电 系统 |  | 铜芯24芯，耐压500V，高低压两路电缆线穿φ32mm或φ20mmPVC管埋地。 | 1套 |
| 7 | 准备台 | 2400*1000*850mm | 台面：采用12.7mm实心理化板，具有防火、耐磨等功能。 铝合金框架结构:主框架铝合金采用外径≥50*48mm椭圆形方管或直径≥50mm的园管，横梁为≥40*40mm的方管，壁厚≥1.5mm、所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，组装方便、灵活。 柜身用材：台身主体、背板及吊板采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板。结构：上部分为抽屉,下部分为柜体，内置底板，安装木质对开门。所有外露板材都选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、耐腐蚀等特点。 | 1张 |
| 8 | 仪器柜 | 1200*500*2000mm | 1、铝木结构。柜身采用铝合金结构，型材≥38*38，壁厚≥1.2mm ；侧板采用16mm厚灰三聚氰胺板。上部分为镶嵌玻璃木质对开门，内设二层可调层板并配有专业可调金属升降架，层板均为18mm厚三聚氰胺板，层板下设置金属托架；下部为木质对开门，内设一层固定层板，整体结构科学合理、造型美观。所有外露板材都选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。2、可调脚：采用ABS 工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 10张 |

二、初中化学实验室设备清单及技术参数（56座/套）

（以下为一套配备数字）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 2800*700*900 | 台面：采用12.7mm实心理化板，易清洁、防水，四边加厚，机械打磨；实验台面三面装有高度≥5cm的实芯理化板围边。主框架铝合金（教师台共计 27 根）采用外径≥50*48mm椭圆形方管或直径≥50mm的园管，壁厚≥1.5mm；横梁为≥40*40mm的方管，壁厚≥1.5mm，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，组装方便、灵活。台身主体、背板及吊板采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，演示台采取开门式设计，所带柜门均安装一钥通开锁，既防盗又方便管理；所有外露板材都选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、 防潮、耐腐蚀等特点。演示台一端带水。 | 1张 |
| 2 | 教师控制台 | 中国教育行业标准 | 教师演示台(规格：600x300MM)提供教师自用电源、学生实验台电源控制两部分。教师用部分 ①直流电源：能提供给教师6A、0V～24V的直流稳压输出，连续线性可调，稳压精度0.99。（即最大压降不超过0.1V），纹波≤5 mA。有开关，工作指示（电压表显示），超载指示（红色指示灯），超载保护及手动复位功能。②交流电源：能提供给教师8A、0V～24V的交流连续低压输出，连续线性可调。有开关，工作指示（电压表显示和绿色指示灯），超载指示（红色指示灯），超载保护及手动复位功能。③交流高压输出：220 V/4 A两个插座输出。有开关，工作指示（电压表显示），超载指示（红色指示灯），超载保护及手动复位功能。④9 V/40 A大电流10±2秒输出。有开关，工作指示（电压表显示），超载指示（红色指示灯），超载保护及手动复位功能。学生控制部分 ①能提供给每个学生桌2A、0V～24V的交流和稳压直流电源，有工作指示（电压表显示和绿色指示灯）。超载保护及手动复位功能。②教师演示台上设有学生电源总开关，教师用A、B、C、D四组漏电保护开关来分组控制学生用220 V其它执行JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。交流电源。 | 1套 |
| 3 | 学生实验桌 | 2800×600×780 | 台面：采用12.7mm实心理化板，易清洁、耐酸碱、耐腐蚀，四边加厚，机械打磨；实验台三面装有高度≥5cm的实芯理化板围边。铝合金框架结构（学生台 11 根）。主框架铝合金采用外径≥50*48mm椭圆形方管或直径≥50mm的园管，横梁为40mm*40mm的方管，壁厚1.5mm、所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱、组装方便、灵活。 台身主体、背板及板采用16mm厚三聚氰胺防潮双贴面板；所有外露边都选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、形美观、经久耐用。可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点 | 12张 |
| 4 | 学生电源 | 中国教育行业标准 | 学生电源盒采用翻盖式防尘结构。配有多用插座，紧靠桌边。盒内接线柱均采用有弹簧的压线式。 交流0V～24V电压连分文件可调，输出电流2A。有超载保护及手动复位功能。 直流0V～24V电压分文件可调，输出电流2A。有超载保护及手动复位功能。 其它执行JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。 | 24套 |
| 5 | 水槽 | 420*320mm | PP 材料，耐酸碱腐蚀，遇热不变形 | 13个 |
| 6 | 水嘴 |  | 实验室专用优质节能化验水龙头，铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀 | 13套 |
| 7 | 学生实验凳 |  | 采用高密度ABS材质，直径300mm,内衬Φ130*1.5mm铁板托盘一次注塑成型。凳脚采用1.2mm半圆形冷轧钢管，脚垫采用外包注塑成型，能防滑、减震、防静电。 制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊 2. 涂层:环氧树脂粉末喷塑,高温凝固,表面磷化处理。质量稳定，坚固耐用，美观大方。 | 49张 |
| 8 | 实验室电器布线及线管 |  | 全部采用BVR-500（4平方单铜芯线），过线管为PVC材料，系统按市电、低压线路分管全封闭敷设安装，线路接头紧实，免维护，有超载保护功能、漏电保护开关，符合安全标准。 | 1套 |
| 9 | 给排水系统 |  | 在教师演示台设有给水控制器对全室供水系统进行控制，给水管选用国标φ32mm、φ25mm、φ20mmUPVC管，排水管选用加厚50mmUPVC管，给、排水管均安装在地下，给、排水顺畅，不易堵塞，便于维护。废水排放符合国家GB3838-88V类水质标准的规定值。 | 1套 |
| 10 | 准备台 | 2400×1000×850mm | 台面：采用12.7mm实心理化板，具有耐酸碱、耐磨等功能。 铝合金框架结构:主框架铝合金采用外径≥50*48mm椭圆形方管或直径≥50mm的园管，横梁为≥40*40mm的方管，壁厚≥1.5mm、所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，组装方便、灵活。 台身主体、背板及吊板采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板。结构：上部分为抽屉,下部分为柜体，内置底板，安装木质对开门。所有外露板材都选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、耐腐蚀等特点。 | 1张 |
| 11 | 仪器柜 | 1000*500*2000mm | 1、铝木结构。柜身采用铝合金结构，型材≥38*38，壁厚≥1.2mm ；侧板采用16mm厚灰三聚氰胺板。上部分为镶嵌玻璃木质对开门，内设二层可调层板并配有专业可调金属升降架，层板均为18mm厚三聚氰胺板，层板下设置金属托架；下部为木质对开门，内设一层固定层板，整体结构科学合理、造型美观。所有外露板材都选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。2、可调脚：采用ABS 工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 8张 |
| 12 | 药品柜 | 1000X2000X500mm | 铝木结构：柜身采用铝合金结构，型材≥38*38，壁厚≥1.2mm ；侧板采用16mm厚灰三聚氰胺板。上部为镶装玻璃木质对开门，配有二层六阶式台阶 ；下层为板式对开门，内设一层固定层板 ；柜门采用16mm三聚氰胺板，所有外露板材都选用优质PVC封边，密封性好，外形美观，经久耐用。 可调脚：采用ABS 工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 2张 |

三、初中生物实验室设备清单及技术参数（56座/套）

（以下为一套配备数字）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 2800*700*850 | 台面：采用12.7mm实心理化板，易清洁、防水，四边加厚，机械打磨；实验台面三面装有高度≥5cm的实芯理化板围边。主框架铝合金（教师台共计 27 根）采用外径≥50*48mm椭圆形方管或直径≥50mm的园管，壁厚≥1.5mm；横梁为≥40*40mm的方管，壁厚≥1.5mm，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，组装方便、灵活。台身主体、背板及吊板采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，演示台采取开门式设计，所带柜门均安装一钥通开锁，既防盗又方便管理；所有外露板材都选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、 防潮、耐腐蚀等特点。演示台一端带水。 | 1张 |
| 2 | 教师控制台 | 中国教育行业标准 | 教师演示台(规格：600x300MM)提供教师自用电源、学生实验台电源控制两部分。依据JY/0374-2004标准生产，主要技术指标： 采用触摸式控制面板,输出、输入全数字显示,控制学生交流电源220V/AC四组,每组有独立的输出电源显示,最大电流8A,有超负载自动切断电源和复位功能,市输入电压有数字表显示。面板装有教师使用的多功能安全电源插座和总漏电保护开关。 | 1套 |
| 3 | 学生实验桌 | 2800×600×780 | 台面：采用12.7mm实心理化板，易清洁、耐酸碱、耐腐蚀，四边加厚，机械打磨；实验台三面装有高度≥5cm的实芯理化板围边。铝合金框架结构（学生台 11 根）。主框架铝合金采用外径≥50*48mm椭圆形方管或直径≥50mm的园管，横梁≥为40mm*40mm的方管，壁厚≥1.5mm、所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱、组装方便、灵活。 台身主体、背板及板采用16mm厚三聚氰胺防潮双贴面板；所有外露边都选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、形美观、经久耐用。可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点 | 12张 |
| 4 | 学生电源 | 中国教育行业标准 | 交流220V到桌，有短路及超载保护，带保护罩。 | 24套 |
| 5 | 实验光源 |  | 20W光照角度钢制可调日光灯，安装在灯台上具防水，防漏电作用。 | 25套 |
| 6 | 学生实验台水槽 | 420*320mm | PP 材料，耐酸碱腐蚀，遇热不变形 | 13个 |
| 7 | 水嘴 |  | 实验室专用优质节能化验水龙头，铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀 | 13套 |
| 8 | 学生实验凳 |  | 采用高密度ABS材质，直径300mm,内衬Φ130*1.5mm铁板托盘一次注塑成型。凳脚采用1.2mm半圆形冷轧钢管，脚垫采用外包注塑成型，能防滑、减震、防静电。 制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊 2. 涂层:环氧树脂粉末喷塑,高温凝固,表面磷化处理。质量稳定，坚固耐用，美观大方。 | 49张 |
| 9 | 实验室电器布线及线管 |  | 全部采用BVR-500（4平方单铜芯线），过线管为PVC材料，系统按市电、低压线路分管全封闭敷设安装，线路接头紧实，免维护，有超载保护功能、漏电保护开关，附合安全标准。 | 1套 |
| 10 | 给排水系统 |  | 在教师演示台设有给水控制器对全室供水系统进行控制，给水管选用国标φ32mm、φ25mm、φ20mmUPVC管，排水管选用加厚或50mmUPVC管，给、排水管均安装在地下，给、排水顺畅，不易堵塞，便于维护。废水排放符合国家GB3838-88V类水质标准的规定值。 | 1套 |
| 11 | 准备台 | 2400×1000×850mm | 台面：采用12.7mm实心理化板，具有酸碱、耐磨等功能。 铝合金框架结构:主框架铝合金采用外径≥50*48mm椭圆形方管或直径≥50mm的园管，横梁为≥40*40mm的方形铝管，壁厚≥1.5mm、所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，组装方便、灵活。 柜身用材：台身主体背板及吊板采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板。结构：上部分为抽屉,下部分为柜体，内置底板，安装木质对开门。所有外露板材都选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、耐腐蚀等特点。 | 1张 |
| 12 | 仪器柜 | 1000 X500X2000mm | 1、铝木结构。柜身采用铝合金结构，型材≥38*38，壁厚≥1.2mm ；侧板采用16mm厚灰三聚氰胺板。上部分为镶嵌玻璃木质对开门，内设二层可调层板并配有专业可调金属升降架，层板均为18mm厚三聚氰胺板，层板下设置金属托架；下部为木质对开门，内设一层固定层板，整体结构科学合理、造型美观。所有外露板材都选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。2、可调脚：采用ABS 工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 8张 |
| 13 | 药品柜 | 1000 X500X2000mm | 铝木结构：柜身采用铝合金结构，型材≥38*38，壁厚≥1.2mm ；侧板采用16mm厚灰三聚氰胺板。上部为镶装玻璃木质对开门，配有二层六阶式台阶 ；下层为板式对开门，内设一层固定层板 ；柜门采用16mm三聚氰胺板，所有外露板材都选用优质PVC封边，密封性好，外形美观，经久耐用。 可调脚：采用ABS 工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 2张 |
| 14 | 标本柜 | 1000 X500X2000mm | 上半部分为铝合金结构,三面镶嵌玻璃，铝合金型材≥30×30立柱，壁厚≥1.2mm,横梁≥40×18方柱。表面喷涂防腐处理、环氧树脂粉高温固化处理。内设三层活动玻璃层板，配5mm厚玻璃，随意可调。单面走轨式推拉门，便于观察；下半部分为全木结构，板材采用16mm厚三聚氰胺板，木质对开门。 | 2张 |

四、小学科学实验室设备清单及技术参数（48座/套）

（以下为一套配备数字）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 2800×700×850 | 台面：采用12.7mm实心理化板，易清洁、防水，四边加厚，机械打磨；实验台面三面装有高度≥5cm的实芯理化板围边。主框架铝合金（教师台共计 27 根）采用外径≥50*48mm椭圆形方管或直径≥50mm的园管，壁厚≥1.5mm；横梁为≥40*40mm的方管，壁厚≥1.5mm，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，组装方便、灵活。台身主体、背板及吊板采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，演示台采取开门式设计，所带柜门均安装一钥通开锁，既防盗又方便管理；所有外露板材都选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、 防潮、耐腐蚀等特点。演示台一端带水。 | 1张 |
| 2 | 教师控制台 | 中国教育行业标准 | 装置在主控台中间抽屉内：规格：550mm*265mm 触膜键控制，薄膜面板装置在演示台内，其主要技术参数指标如下： 1、微电脑控制、智能设计、触摸按键，使用开关电源，功耗特小、负载能力强，在压降大时结温不变，质量非常稳定；2、设有电源总开关、漏电保护开关、工作指示表、220V交流输出多用插座等多种操作功能；3、0-30V交流电压电源，分文件输出，额定电流≥6A（短路、超载自动保护、自动复位功能）；4、1.25-30V精密稳压电源，无级输出（分辨率为0.1V），额定电流≥6A（短路、超载自动保护、自动复位功能）；5、低压直流大电流输出：9V/40A；延时8S自动关断，采用软件控制，误差几乎为零；6、高压小直流电压：300V/150V、0.1A，有自动保护功能，保护电流为100MA；7、控制学生所有供电输出。所有输出参数符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。 | 1套 |
| 3 | 学生实验桌 | 2800×600×720 | 台面：采用12.7mm实心理化板，易清洁、耐酸碱、耐腐蚀，四边加厚，机械打磨；实验台三面装有高度≥5cm的实芯理化板围边。铝合金框架结构（学生台 11 根）。主框架铝合金采用外径≥50*48mm椭圆形方管或直径≥50mm的园管，横梁≥为40mm*40mm的方管，壁厚≥1.5mm、所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱、组装方便、灵活。 台身主体、背板及板采用16mm厚三聚氰胺防潮双贴面板；所有外露边都选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、形美观、经久耐用。可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点 | 12张 |
| 4 | 学生电源 | 中国教育行业标准 | 每张台接受教师演示台的信号控制电源。电源装置安装在实验台电源面板上。 受控低压交流电源2-30V/3A（2V一檔）（短路、超载自动保护、自动复位） 低压直流电源：1.25V-30V/3A 交流电源：每台配备220V交流输出多用豪华插座两个； 电源全部由教师台控制； 所有电器产品符合国家部颁标准。 | 24套 |
| 5 | 实验光源 |  | 20W光照角度钢制可调日光灯，安装在灯台上具防水，防漏电作用。1.6 驱动电源 | 25套 |
| 6 | 学生实验台水槽 | 420*320mm | PP 材料，耐酸碱腐蚀，遇热不变形 | 13个 |
| 7 | 水嘴 |  | 实验室专用优质节能化验水龙头，铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀 | 13套 |
| 8 | 学生实验凳 |  | 采用高密度ABS材质，直径300mm铁板托盘，厚度2mm；立柱直径50mm。升降范围15cm，凳脚采用1.2mm半圆形冷轧钢管，脚垫采用外包注塑成型，能防滑、减震、防静电。 制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊 2. 涂层:环氧树脂粉末喷塑,高温凝固,表面磷化处理。质量稳定，坚固耐用，美观大方。 | 49张 |
| 9 | 实验室电器布线及线管 |  | 全部采用BVR-500（4平方单铜芯线），过线管为PVC材料，系统按市电、低压线路分管全封闭敷设安装，线路接头紧实，免维护，有超载保护功能、漏电保护开关，附合安全标准。 | 1套 |
| 10 | 给排水系统 |  | 在教师演示台设有给水控制器对全室供水系统进行控制，给水管选用国标φ32mm、φ25mm、φ20mmUPVC管，排水管选用加厚或50mmUPVC管，给、排水管均安装在地下，给、排水顺畅，不易堵塞，便于维护。废水排放符合国家GB3838-88V类水质标准的规定值。 | 1套 |
| 11 | 准备台 | 2400×1000×850mm | 台面：采用12.7mm实心理化板，具有防火、耐磨等功能。 铝合金框架结构:主框架铝合金采用外径≥50*48mm椭圆形方管或直径≥50mm的园管，横梁为≥40*40mm的方形铝管，壁厚≥1.5mm、所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，组装方便、灵活。 柜身用材：台身主体背板及吊板采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板。结构：上部分为抽屉,下部分为柜体，内置底板，安装木质对开门。所有外露板材都选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、耐腐蚀等特点。 | 1张 |
| 12 | 仪器柜 | 1000 *500*2000mm | 1、铝木结构。柜身采用铝合金结构，型材≥38*38，壁厚≥1.2mm ；侧板采用16mm厚灰三聚氰胺板。上部分为镶嵌玻璃木质对开门，内设二层可调层板并配有专业可调金属升降架，层板均为18mm厚三聚氰胺板，层板下设置金属托架；下部为木质对开门，内设一层固定层板，整体结构科学合理、造型美观。所有外露板材都选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。2、可调脚：采用ABS 工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 12张 |
| 13 | 药品柜 | 1000X2000X500mm | 铝木结构：柜身采用铝合金结构，型材≥38*38，壁厚≥1.2mm ；侧板采用16mm厚灰三聚氰胺板。上部为镶装玻璃木质对开门，配有二层六阶式台阶 ；下层为板式对开门，内设一层固定层板 ；柜门采用16mm三聚氰胺板，所有外露板材都选用优质PVC封边，密封性好，外形美观，经久耐用。 可调脚：采用ABS 工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 2张 |
| 14 | 标本柜 | 1000 *500*2000mm | 上半部分为铝合金结构,三面镶嵌玻璃，铝合金型材≥30×30立柱，壁厚≥1.2mm,横梁≥40×18方柱。表面喷涂防腐处理、环氧树脂粉高温固化处理。内设三层活动玻璃层板，配5mm厚玻璃，随意可调。单面走轨式推拉门，便于观察；下半部分为全木结构，板材采用16mm厚三聚氰胺板，木质对开门。 | 2张 |

五、初中物理实验室仪器清单及技术参数

（以下为一套配备数字）

| 序号 | 编号 | 名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2001 | 钢制黑板 | 不小于900mm×600mm，绿白双面，钢制，书写面为镀锌冷轧钢板制造，中间为人造板，并与金属板粘结牢固，边框采用铝制材料四周镶边。无镜面反光，色泽均匀，书写流畅。黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜。 | 块 | 1 |
| 2 | 2010 | 手摇抽气机 |  | 台 | 1 |
| 3 | 2020 | 仪器车 | 不锈钢管组成，尺寸680mm*460mm*800额定载重量50千克以上，板材厚度不小于1.2mm,带4个万向脚轮转动：0-360°均可 | 辆 | 1 |
| 4 | 2023 | 充磁器 | 1. 主要由螺线管、整流器、电源按钮开关、功能转换开关、和外壳组成。 2. 对中学物理实验室配备的条形磁铁（D-CG-LT-180）、蹄形磁铁（D-CG-LU-63、D-CG-LU-80、D-CG-LU-100）、磁针等磁性材料具有充磁、退磁功能。标有充磁N极、S极取向标志。 3. 磁后的条形磁铁（D-CG-LT-180）的磁感应强度（表面）≥0.070T；蹄形磁铁（D-CG-LU-63）磁感应强度（表面）≥0.055T、蹄形磁铁（D-CG-LU-80）磁感应强度（表面）≥0.050T、蹄形磁铁（D-CG-LU-100）磁感应强度（表面）≥0.070T。 4. 绝缘电阻≥20MΩ。 | 台 | 1 |
| 5 | 2051 | 放大镜 | 掌上型，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 9 |
| 6 | 2060 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 1 |
| 7 | 2061 | 天文望远镜 | 主镜口径(70mm) ；焦距(900mm)；焦比12.9；主镜重量1.5KG；分辨率 (2.2 ")；极限星等11.1；集光力 100X。EM45新德式赤道仪；1.25英寸脚架；不锈钢毛重(12.5kg) ；PL10,PL25目镜，90度正向天顶镜； 高质量不锈钢三脚架，1.25英寸脚架中的高配，下截1英寸；光学寻星镜，5倍放大倍数，与主镜的高放大倍数更加匹配； 顺滑的调焦； 方便的附件盘； 最新设计、流线外观、蓝色镜身，色彩绚丽； 15-70的地理维度调节范围，覆盖全境； 80调焦筒集成T接口，可直接接单反相机拍照. | 台 | 1 |
| 8 | 2075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 1 |
| 9 | 2101 | 听诊器 | 医用 | 个 | 1 |
| 10 | 2103 | 注射器 | 100ml塑料制成。密封性好，滑动灵活。刻度标线规整、清晰。符合GB 15810-2001《注射器》的有关规定。 | 个 | 4 |
| 11 | 2115 | 透明盛液筒 | 1. 透明盛液筒体用聚苯乙烯压制而成，透明度良好、不易损坏。 2. 筒的外经φ≥100mm，高度≥300mm。 3. 筒体表面用丝网漏印法印制表示深度的标尺和刻度标志，呈红色或蓝色。 4. 筒体壁厚度≥2.5mm，筒体底部安放平稳、牢固，造型美观。外形平整、无划痕、修正的边沿不得有变形破边等缺陷。 5. 刻度和字迹要清晰、量值要准确。 | 个 | 1 |
| 12 | 2116 | 透明水槽（圆形或方形） | 圆形：φ270mm×高140mm；或方形：300mm×300mm×高150mm，透明塑料，壁厚≥2mm。底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好。 | 个 | 2 |
| 13 | 2125 | 碘升华凝华管 | 密封式。可自制 | 个 | 5 |
| 14 | 3001 | 物理支架 |  | 套 | 2 |
| 15 | 3002 | 方座支架 |  | 套 | 14 |
| 16 | 3003 | 多功能实验支架 |  | 套 | 2 |
| 17 | 3004 | 升降台 | 由载物台、下底座、升降机构、摇手柄等组成。载物台200mm×200mm×5mm用不锈钢制成。下底板尺寸不小于200mm×200mm×10mm用不锈钢制成。摇手柄，用金属制成，外表镀铬。升降范围：不小于150mm，载重量不小于10Kg。摇手柄摇动过程中应灵活轻便无阻滞。台面加载10Kg重物，在全程升降过程中应保持水平，所载重物无晃动、无倾斜、下滑现象。 | 个 | 2 |
| 18 | 3006 | 三脚架 |  | 个 | 5 |
| 19 | 3013 | 旋转架 |  | 套 | 2 |
| 20 | 4001 | 学生电源 | 直流1.5V～9V，1.5A，每1.5V一檔 | 台 | 14 |
| 21 | 4004 | 教学电源 | 交流2V～12V，5A，每2V-檔；直流1.5V～12V，2A，分为1.5V、3 V、4.5V、6V、9V、12V，共六檔；40A、8s自动关断 | 台 | 1 |
| 22 | 4007 | 蓄电池 | 6V，15Ah，封闭免维护式 | 台 | 1 |
| 23 | 4009 | 充电器 | 供蓄电池充电 | 台 | 1 |
| 24 | 4010 | 电池盒 | 可串并联 | 套 | 48 |
| 25 | 10001 | 演示直尺 | 1000mm | 只 | 2 |
| 26 | 10002 | 木直尺 | 长1000mm，分度值1mm。标注m，dm，cm，mm四种单位。外形尺寸不小于1000×38×5mm；用不易变形的木材或塑料制造。木材应脱脂、干燥处理，其含水率应符合JY0001第5.22条要求，应无节疤、裂纹存在，无明显变形；尺面漆色鲜明、平整清洁，应符合JY0001第6.5条要求；全长允差应小于3mm；尺面刻线清晰，垂直于测量面，无断线、数字清晰、端正。 | 只 | 9 |
| 27 | 10004 | 钢直尺 | 200mm×20mm×0.8mm，分度值0.5mm。 | 只 | 1 |
| 28 | 10005 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 1 |
| 29 | 10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 1 |
| 30 | 10010 | 游标卡尺 | 125mm,0.05mm | 把 | 1 |
| 31 | 10011 | 外径千分尺 | 25mm,0.01mm | 只 | 1 |
| 32 | 11001 | 物理天平 | 500g（感量0.1-0.2） | 台 | 1 |
| 33 | 11002 | 学生天平 | 200g，0.02g | 台 | 1 |
| 34 | 11004 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 14 |
| 35 | 11005 | 托盘天平 | 500g，0.5g（感量0.1-0.2） | 台 | 1 |
| 36 | 11010 | 电子天平 | 100g，0.001g | 台 | 1 |
| 37 | 11018 | 案秤 | 10kg,10g | 台 | 1 |
| 38 | 11021 | 金属钩码 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×2，误差≤1%。钩码表面应钝化处理，定位装于塑料盒内，底呈半球形，下钩位于底槽内，上下钩方向垂直，材料用钢材制成，外表镀铬，镀层不得有脱落，不均现象；挂钩必须牢固，应能承受1000g以上的重物悬挂，符合JY105-1982《勾码》的技术要求。 | 套 | 9 |
| 39 | 12001 | 机械停表 | 0.1s,上海钻石504 | 块 | 1 |
| 40 | 12002 | 机械停钟 |  | 块 | 7 |
| 41 | 12003 | 电子停表 | 0.1s，双道记时，塑壳；防水防震，防滑结构；机芯在表壳组件应稳固，液晶屏显示清晰、表玻璃透明无伤、印字清楚正确、表壳与玻璃后盖的配合应紧，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层无气泡，不脱落。数码显示，具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能；秒表计时可选择简易计时，分段计时，两段时间显示；符合国标GB6050第一章要求。 | 块 | 1 |
| 42 | 13001 | 温度计 | 玻璃，红液。长度不小于150mm，测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显弯曲，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。感温液体必须纯洁、无杂质，液体不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象，下降时不得在管壁上留下液滴。符合JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计》的技术要求。 | 支 | 9 |
| 43 | 13003 | 温度计 | 玻璃，水银。长度不少于500mm，测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。符合JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计》的技术要求。 | 支 | 2 |
| 44 | 13004 | 演示温度计 | 1. 由玻璃温度计、标度牌、保护套组成。 2. 感温液：红色，装在感温泡和毛细管中。 3. 感温泡：长约135mm，位于温度计下端。 4. 毛细管：安装在标度板上，是具有毛细管的玻璃管与管泡熔接在一起，熔接应光滑，无缺陷。其内径应均匀，液注上升或下降时无跳跃现象。毛细管的截面为三角形，当从正面观察时，有放大作用。 5. 标度板：用厚0.5mm铝板制成，安装在ABS塑料底版上，标度板长≥500mm，宽≥110mm，其标度线有两种温度指示，摄氏温度（符号℃）和热力学温度（符号K）。 6. 刻度范围：摄氏温标0～100℃，热力学温标273～373K。每1℃刻线的长度为4mm。每1℃为短线、每5℃为中线、每10℃为长线。刻线和字迹应清晰、无断线。 7. 误差≤±2℃。 | 只 | 2 |
| 45 | 13005 | 热敏温度计 | -10℃～+100℃，线性刻度 | 只 | 1 |
| 46 | 13006 | 双金属片温度计 |  | 个 | 1 |
| 47 | 13010 | 体温计 | 体温计的刻度应为35℃-42℃，精确度1/10度。误差小于±0.2℃。39℃以下，误差小于±0.15℃。 水银柱应能恒定到准确度数，用后应回到液泡里，液泡内不得有明显的气泡，水银柱不应中断、不应自流、不应难甩，玻璃管不得有爆裂现象。 产品应符合 GB-1588-2001《玻璃体温计》标准要求。 | 支 | 2 |
| 48 | 13011 | 电子体温计 |  | 支 | 1 |
| 49 | 13012 | 红外线快速体温检测仪 | 30℃～50℃+0.5℃ | 个 | 1 |
| 50 | 13020 | 寒暑表 | 指针式，-35℃～+60℃，精度：±1℃。尺寸：Φ125×17（mm）可悬挂。 | 只 | 1 |
| 51 | 14001 | 条形盒测力计 | 10N | 个 | 14 |
| 52 | 14002 | 条形盒测力计 | 由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。量程：0～5N。分度值为量程的1／50N，回零允差不大于1／4分度值，任一点的平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度。产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。 | 个 | 14 |
| 53 | 14003 | 条形盒测力计 | 由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。量程：0～2.5N。分度值为量程的1／50N，回零允差不大于1／4分度值，任一点的平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度。产品应符合JY0127-92《教学测力计》的要求。 | 个 | 2 |
| 54 | 14004 | 条形盒测力计 | 由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。量程：0～1N。分度值为量程的1／50N，回零允差不大于1／4分度值，任一点的平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度。产品应符合JY0127-92《教学测力计》的要求。 | 个 | 14 |
| 55 | 14005 | 圆筒测力计 | 由外筒、内管、弹簧、端盖、提环、挂钩等组成。零点可调。量程：0～5N。分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1个分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／2分度。产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。 | 个 | 2 |
| 56 | 14006 | 圆筒测力计 | 由外筒、内管、弹簧、端盖、提环、挂钩等组成。零点可调。量程：0～1N。分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1个分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／2分度。产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。 | 个 | 2 |
| 57 | 14008 | 平板测力计 | 由刻度板、弹簧、指标、拉杆、悬挂定位装置等组成。指针可调。量程：0～5N。分度值为量程的1／50，任一点平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度。产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。 | 个 | 14 |
| 58 | 14010 | 圆盘测力计 | 5N | 个 | 2 |
| 59 | 14011 | 演示测力计 | 由刻度板、弹簧、指标、拉杆、悬挂定位装置等组成。指针可调。外形尺寸：390×90mm；内槽：287×25mm。量程：0～2N（牛顿）；最小分度值0.1N。示值允差不大于全量程的4%，回零允差不大于分度值的1/4。刻度板用铝合金制成，刻线清晰。指针用钢板，漆红色。产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。 | 个 | 2 |
| 60 | 14012 | 拉压测力计 |  | 个 | 2 |
| 61 | 14013 | 双向测力计 |  | 个 | 2 |
| 62 | 14020 | 握力计 |  | 个 | 1 |
| 63 | 14021 | 拉力计 |  | 个 | 1 |
| 64 | 15001 | 演示电表 | 直流电压、电流，检流；2.5级 | 只 | 1 |
| 65 | 15002 | 数位演示电表 | 直流电压、电流，检流；四位半 | 只 | 1 |
| 66 | 15006 | 电能表 | 单相 | 只 | 2 |
| 67 | 15008 | 直流电流表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 14 |
| 68 | 15009 | 直流电压表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 14 |
| 69 | 15010 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 9 |
| 70 | 15011 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级。教师用 | 只 | 1 |
| 71 | 15012 | 投影电流表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 1 |
| 72 | 15013 | 投影电压表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 1 |
| 73 | 15014 | 投影检流计 | ±300μA | 只 | 1 |
| 74 | 16001 | 密度计 | 密度>1 | 支 | 2 |
| 75 | 16002 | 密度计 | 密度<1 | 支 | 2 |
| 76 | 16004 | 湿度计 | 指针式可悬挂，相对湿度范围：0～100%，分度值：5%。示值允许误差±1%。显示盘直径不小于200mm。 | 个 | 1 |
| 77 | 16005 | 罗盘 |  | 只 | 1 |
| 78 | 16008 | 空盒气压计 | 1.产品结构为多膜盒式，其膜盒数量不得少于3只，结构外观应符合JY0001第6、7章的有关要求。 2.读数范围：94～104KPa或80～106KPa分度值0.25。 3.可测量环境气压，在环境温度为0～40℃时，其测量误差应≤±%5。符合JY0128-1991《空盒气压计》的要求。 | 台 | 1 |
| 79 | 21001 | 圆柱体组 | 有铜、铁、铝各一只，几何尺寸完全相同，直径 Φ20mm±0.05mm，高32mm±0.05mm。符合JY/T0394-2007《圆柱体组》的要求。 | 套 | 7 |
| 80 | 21002 | 立方体组 | 1.产品由相同形状、相同尺寸的铜、铁、铝及木材立方体配套组成。 2.每个体积均为25×25×25mm。 3.立方体块表面无毛刺、无锈蚀，无扭曲，成型规整。木质立方块着色美观大方。产品参考并符合JY55-80《体积单位演示器》的要求。 | 套 | 7 |
| 81 | 21003 | 运动和力实验器 | 由水平板、斜面板、小车、过渡塑料片、毛巾，布，瓦楞纸，小球2个(金属球、塑料球），硬盒、小球滑槽运动块等组成。水平板和斜面板用合页连接，斜面板后面装有直径3mm镀锌支架，宽度和厚度尺寸要一致，宽度120mm，厚度12mm。水平板长度530mm，斜面板长200mm，小车为塑料制品，尺寸不小于120mm×75mm×40mm，两小球直径一致，为16mm。 | 套 | 7 |
| 82 | 21004 | 惯性演示器 | 底座尺寸300mm×150mm×10mm，支架、摆锤、板机装置、钢珠等组成。摆锤为铁质，品质350g。钢珠Φ22mm，品质45g。钢球抛出的水平距离不小于90mm。 | 套 | 2 |
| 83 | 21005 | 摩擦计 | 1.摩擦板和摩擦块均由经过脱脂、干燥处理，几何变形小、不易断裂、质地坚韧、细滑的优质木料制成，摩擦面无断、裂、节。2.大于1mm，摩擦面及其背面不涂漆。测试方法：将摩擦板平放在乎台上，保持摩擦面翘离平台的最大距离为最小，用钢板尺（或1mm塞尺）测量摩擦板面各部位翘离平台的最大距离不应超过lmm。 3.摩擦块为100×40×30mm的木块，品质为50g±2g。摩擦面为100×40mm和100×30mm各一面，要求平直不上漆。大摩擦面的背面打有两个钩码孔，一端面质心在线有挂线钧。 4.产品执行JY40-79《摩擦计技术条件》的标准。 | 套 | 7 |
| 84 | 21006 | 螺旋弹簧组 | 钢制螺旋，五种为一组。弹簧拉力限量为5N、3N、2N、1N、0.5N。弹簧上部为圆环，圆环面通过弹簧轴心，下部为可调整弹簧钢度的三角片，片中心悬伸一钩子。弹簧钢度分别为：5N：0.025/mm、3N：0.015/mm、2N：0.01/mm、1N：0.005/mm、0.5N：0.0025/mm。 产品符合JY132-1982《螺旋弹簧》的要求。 | 组 | 2 |
| 85 | 21007 | 阿基米得原理实验器 | 1.本产品由专用测力计、游标指针（2只）、塑料桶、塑料圆柱体和溢液杯组成。小桶的容量与圆柱的体积相等，塑料圆柱体与塑料小桶密合，桶、柱上端平齐。小桶和圆柱分别有将容积和体积分为三等份的刻度线。 2.小圆桶与溢液杯均为透明塑料制成，测力计弹簧应经防锈处理。 3.测力计的刻度线清晰、字迹清楚，测量范围0～2N。 4.塑料桶和塑料圆柱体的总质量约为140g，（其中塑料圆柱体的质量不小于120g）。在桶、柱臂上均有三条容积、体积等分线，线宽为1mm。 5.塑料桶容积为100mL，塑料圆柱体体积为1.0×105mm3，其允差均不大于1%。 6.溢液杯溢液管下口高度应不低于70mm。 7.产品应符合JY175-84《阿基米得定律演示器》的要求。 | 套 | 7 |
| 86 | 21008 | 阿基米得原理及其应用实验器 |  | 套 | 7 |
| 87 | 21009 | 液体压强与深度关系实验器 |  | 个 | 7 |
| 88 | 21010 | 连通器 | 由玻璃连通器和底座两部分组成。外形尺寸不小于：200×120×200mm。玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃。玻璃件壁厚约1.0mm。玻璃件细管外径为12mm，粗管外径为30mm。玻璃件必须经过退火处理，消除应力。底座要平稳，表面光滑无痕。产品应符合JY232-87《连通器》的要求。 | 个 | 1 |
| 89 | 21011 | 帕斯卡球 |  | 个 | 1 |
| 90 | 21012 | 浮力原理演示器 | 由透明筒、浮体、密封环等组成。透明筒为上下结构，外径为Φ100mm，高度200mm。上面为液室，下面为气室，两室之间有隔环。液管、气管位于两侧。浮体为空心塑料圆柱体，内加配重，应能在水中上浮，颜色鲜艳。密封环为厚1mm平板橡胶环，表面平整。 | 套 | 1 |
| 91 | 21013 | 物体浮沉条件演示器 | 组合式；盒内有简易液压计，铁（防锈处理），铝，木，塑料圆柱体，塑料吊筒，潜艇模型等十种配件组成。塑料件表面光洁，无明显变形，金属件无毛刺，无锈斑。符合JY/T0370-2004《物体浮沉演示条件》标准。 | 套 | 1 |
| 92 | 21014 | 潜水艇浮沉演示器 |  | 套 | 1 |
| 93 | 21015 | 液体内部压强实验器 | 由承压盒、支杆、胶管和胶膜等组成。承压盒的内径φ36mm，转轴孔径φ4mm，孔的轴线通过盒口中心并与盒口在同一平面内，允许偏差为0.5mm。胶管内径6mm，壁厚不小于1mm，长度不少于600mm。支杆由φ4低碳钢制成，一端弯角为90±1°，表面镀铬。产品应符合JY107-82《液体内部压强演示器》的要求。 | 套 | 7 |
| 94 | 21016 | 微小压强计 | 量度范围：300mm。外形尺寸：380×65×30mm。由U形玻璃管、刻度板、三通管、乳胶管、螺旋夹、夹持柄等组成。U形管用内径均匀的玻璃管制成，其内径为4～6mm，壁厚不小于1mm。U形管竖直长度不小于380mm，两侧距离30±1mm，一端成喇叭口，另一端成“接头”状。三通管用外径为6+0.5mm的玻璃管制成，三个端头均为“接头”状。乳胶管长250mm，内径6mm。刻度板最小刻度为5mm，刻度总长为300mm。产品应符合JY133-82《微小压强计》的要求。 | 台 | 1 |
| 95 | 21017 | 液体对器壁压强演示器 | 由透明的圆管和圆缸组成。圆缸侧壁上，在不同深度固定有三个喷嘴。还有一个带螺纹的侧管，附件有螺塞、鼓膜塞、圆底板各2件；橡胶膜10片。规格尺寸：圆管内径φ25mm；管长210mm；壁厚不大于2.5mm；圆缸内径φ80mm；缸深200mm；壁厚不大于2.5mm。圆管、圆缸外形匀称，光洁透明，无龟裂破损，外壁标有指示深度的红色刻度线，分度为5mm，线的长度和宽度应均匀一致。圆缸上的侧管和喷嘴在缸壁的凸出长度为6mm，喷嘴孔径为2mm。产品应符合JY229-87《液体对器壁压强演示器》的要求。 | 台 | 1 |
| 96 | 21018 | 气体浮力演示器 | 大球内胆、大气球 | 套 | 1 |
| 97 | 21019 | 马德堡半球 | 由两个附有拉手的铸铁组成。铸铁件应符合：（1）铸铁件其中一个半球上装有旋塞和抽气管咀。（2）半球（圆盘）外径不小于φ105mm，内径不小于φ75mm。（3）金属件外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺。两半球（圆盘）的合口处和旋塞应进行成组研磨，并配套编号。半球（圆盘）的合口处光洁度不低于▽5，不得有砂眼、气孔和毛刺。金属球体内表面涂防锈漆。（4）旋塞和抽气管咀由黄铜制成。旋塞锥度1:7，外径φ8mm，旋塞一端装有与通气孔方向一致带箭头的旋片，旋塞应松紧适宜、转动灵活。（5）当半球（圆盘）的内外压强差为500mmHg，经30分钟后，其压差不低于480mmHg。应符合JY108-82《马德堡半球》的要求。 | 套 | 1 |
| 98 | 21020 | 大气压系列实验器 |  | 套 | 1 |
| 99 | 21021 | 压力和压强演示器 | 产品有压强小桌、海绵块组成。压强小桌为塑料制品，桌面尺寸为130×70mm，应精制美观。小桌腿长50mm，圆柱形略带锥度。海绵块尺寸为：135×80×45mm，须切割平整。产品配合J2106金属钩码使用，要求不再配砝码。 | 盒 | 1 |
| 100 | 21022 | 流体流速与压强关系演示器 | 1.由快慢流速管(1支) U形管(2个) 滴管 (1支) 示教板 (铁制) 乳胶管，铁制底座组成。示教板规格:440mm×275mm，板厚0.8mm，表面涂白漆，漆面均匀.底座呈U形，规格(长×宽×高):440mm×115mm×15mm，板厚0.8mm，表面涂黑色漆，漆面均匀。 2.玻璃器件表面无结石、无裂纹，无超标气泡等缺陷，所配色素为食品级。 | 套 | 1 |
| 101 | 21030 | 杠杆 | 由杠杆尺、轴、调平装置和四只挂钩组成。表面平整、挺直、均匀、无毛刺。杠杆尺为500×25×8mm，中心有φ4mm的铜轴套。杠杆尺正面以轴心为零点向两端刻印厘米单位刻度线，刻线清晰，每5cm印一长线并标注数字。杆身有效长度为480mm，由塑料或铝合金制成。杠杆尺两端装有镀锌调平螺母，尺端包头加固。杠杆应平衡。应符合JY172-84《杠杆》的要求。 | 套 | 7 |
| 102 | 21031 | 演示滑轮组 | 演示滑轮组的组成及规格：包括单滑轮2个、三并滑轮2个、三串滑轮2个、可卡滑轮2个。单滑轮配备数量:2个，轮盘数量:1个，外径D:70mm，轮缘厚a:8mm， 轮毂厚b：10mm， 槽深c：5mm；三并滑轮配备数量:2个，轮盘数量:3个，外径D:70mm，轮缘厚a:8mm， 轮毂厚b：10mm， 槽深c：5mm；三串滑轮配备数量:2个，轮盘数量:3个，其一为外径D:70mm，轮缘厚a:8mm， 轮毂厚b：10mm， 槽深c：5mm；其二为外径D:53mm，轮缘厚a:8mm， 轮毂厚b：10mm， 槽深c：5mm； 其三为外径D:40mm，轮缘厚a:8mm， 轮毂厚b：10mm， 槽深c：5mm，三并滑轮为直边半封闭式，三串滑轮和单滑轮为单边悬臂式，滑轮的上下挂钩方向互成90°或可转动。允许负荷：2kg（19.6牛顿）。轮盘用酚醛塑料制成。框架用碳钢冷轧板制成。中轴由钢丝制成，框架表面作防锈处理。轮盘应转动灵活，轮盘沿轴向串动距离不大于1mm。滑轮悬挂后，其框架侧边均应铅直，误差不大于1.5mm。各轮盘平面与框架的平行度公差不大于1mm。一对单滑轮，当负荷500g时，机械效率应不低于90％。每对三并、三串的滑轮，当负荷1500g时，机械效率应不低于60％。应符合JY134-82《演示滑轮组》的要求。 | 组 | 1 |
| 103 | 21032 | 滑轮组 | 滑轮组的组成及规格：由单滑轮4个、二并滑轮2个、二串滑轮2个、可卡滑轮2个组成。单滑轮配备数量：4件 轮盘数量：1个；二串滑轮配备数量：2件 轮盘数量：2个；外径D：40mm ；轮缘厚a：7mm ； 轮毂厚b：10mm ；槽深c：4.5mm 。框架结构形式均为直边封闭式，上下挂钩互成90°或可转动。允许负荷：2千克。轮盘用塑料制成。框架用碳钢冷轧板制成。中轴由钢丝制成，框架表面作防锈处理。轮盘应转动灵活，轮盘沿轴向串动距离不大于1mm。滑轮悬挂后，其框架侧边均应铅直，误差不大于1.5mm。各轮盘平面与框架的平行度公差不大于1mm。一对单滑轮，当负荷500克时，机械效率应不低于90％。应符合JY135-82《滑轮组》的要求。 | 组 | 7 |
| 104 | 21033 | 滚摆 | 滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。摆轮直径Φ125mm。摆轴直径Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高400mm，横梁长240mm。摆体（摆轮和摆轴）重0.65Kg。摆轴对摆轮的垂直度公差为0.25mm。摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差为0.5mm。摆体重心偏移轴线公差为0.45mm。摆轴镀铬。底座应稳固、表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。应符合JY110-82《滚摆》的要求。 | 个 | 1 |
| 105 | 21036 | 初中力学演示板 |  | 套 | 1 |
| 106 | 21037 | 飞机升力原理演示器 | 塑料、金属、鼓风机外壳直径210，厚110，风口100×100，底板530×120×12，风翼架高21×φ4二条，机翼105×105，最厚处20，电压220V，带开关，可做小型风洞实验。反应飞机机翼产生升力的原因 | 套 | 1 |
| 107 |  | 科技小制作 | 塑料 种类不少于30种，可组装，可拆卸。 产品种类有：自制小电扇、三轮电动赛车、旋转陀螺、风力发电机、悬浮动物、共振摆、地球离心力、自制电磁铁、滑轮组、吹不走的小球、机械手、压路机、风向标、自制发报机、皮带轮小车、七彩灯、气球直升机、滚摆、风力吊车、皮带传动、磁力演示器、螺旋桨小车、光控风扇、节日小灯闪、手腕稳定性、光控电动车、电子笼中鸟、光控报警器、混色盘、风力电动车、弹力小车、齿轮传动、光学转盘、光控风车、串联电路、定滑轮、探秘风车、光控灯、并联电路、万花筒 | 套 | 1 |
| 108 | 22001 | 音叉 | 200mm×5mm，支叉为200mm×5mm，圆柄，单支为45号碳钢制造，表面镀铬，音频256Hz，以钢印载明。其误差不大于±0.5Hz。应符合JY227-87《F256音叉、F512音叉》的要求。 | 套 | 3 |
| 109 | 22002 | 音叉 | 200mm×5mm，支叉为200mm×5mm，圆柄，单支为45号碳钢制造，表面镀铬，音频512Hz，以钢印载明。其误差不大于±0.5Hz。应符合JY227-87《F256音叉、F512音叉》的要求。 | 套 | 3 |
| 110 | 22003 | 发音齿轮 | 由三片齿板、转动轴等组成。齿轮用钢材制成，外形尺寸约φ78mm×134mm。三片齿板的顶圆直径约为φ78mm，齿数分别为80、60、40齿，齿的分布均匀，齿片应平整，无毛刺。三片齿板相距23mm，顺序装在转动轴上，装配应牢固端正，不得有松动现象。三片齿板表面镀铬，其余表面镀锌。应符合JY224-87《发音齿轮》的要求。 | 个 | 1 |
| 111 | 22004 | 单摆 | 一个摆球 | 个 | 2 |
| 112 | 22007 | 声传播演示器 | 1. 仪器由底板、透明管、密封上盖、发声声源、固体传声棒、喇叭、声源接受器、密封下盖、气阀门、电源输入端、抽气管、放气管组成。 2. 仪器密封后用抽气管抽气，应使透明管内极限压强≤6.7×103Pa。 3. 当管内压强被抽至6.7×103Pa时，放置30秒钟，其漏气引起的压强变化应小于2.6×102Pa.。 4. 当管内压强被抽至6.7×103Pa时，实验声音传播音量应明显小于在充满空气时的传播音量。 5. 用液体或固体实验声音传播时，音量明显大于空气稀薄时的音量。 6. 管内注入适量的水，无漏水现象。 7. 距离仪器7m，仍能直观观察到仪器结构，听到实验声音。 8.符合JY/T0371-2004《声传播演示器》标准。 | 套 | 1 |
| 113 | 22202 | 内聚力演示器 | 由两只带有金属挂钩的铅圆柱体组成，并配有挤压板和旋转式刮削器。圆柱体直径φ20mm、长50mm。铅的纯度不得低于99.9％。铅的有效使用长度不小于30毫米。挂钩镀铬。安装在圆柱体端面的中心，允许偏差不大于1毫米。圆柱体无砂眼气孔，表面漆层均匀、美观。削平两圆柱体端面压接在一起后，承受纵向拉力不小于60牛顿。应符合JY171-84《内聚力演示器》的要求。 | 套 | 1 |
| 114 | 22203 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等组成。外形尺寸：65mm×65mm×200mm。气缸由有机玻璃制成，缸长不小于130mm，外径不小于φ25mm，内径φ10mm。缸体透明度好，表面无划痕。底座直径φ65mm，底座与缸体连接牢固，放置平稳。活塞与气缸气密性应良好。手柄直径φ40mm，表面应光滑、无毛刺；活塞杆直径φ8mm，表面镀铬，手柄与活塞杆连接牢固并具有足够的机械强度。产品在正常的冲击力作用下，实验效果应明显。连续压缩引火100次，密封圈的使用效果不变。应符合JY137-82《空气压缩引火仪》的要求。 | 个 | 1 |
| 115 | 22205 | 机械能热能互变演示器 |  | 套 | 1 |
| 116 | 22213 | 纸盘扬声器 | 直径不小于200mm，8Ω，动圈式扬声器的主要性能在指向性、频响(5-5KHZ)、失真度、音质等方面应符合技术要求。 | 台 | 1 |
| 117 | 22214 | 掌上型喇叭 |  | 个 | 1 |
| 118 | 23001 | 玻棒（附丝绸） | 每对产品应含玻棒（或有机玻棒）2根、丝绸2块。玻棒用硬制实心玻璃或有机玻璃制成，外形尺寸直径为14±1mm，长度300±5mm，头部为球形半径R4mm。丝绸为桑蚕织品，颜色为本色，尺寸不小于360×360mm。产品应符合JY179-85标准。 | 对 | 1 |
| 119 | 23002 | 玻棒（附丝绸） | 或有机玻棒（附丝绸），学生用 | 对 | 1 |
| 120 | 23003 | 胶棒（附毛皮） | 每对产品应含胶棒（或聚碳酸脂棒）2根、毛皮2块。胶棒用硬橡胶或聚碳酸脂制成，外形尺寸直径为14±1mm，长度300±5mm，头部为球形半径R4mm。毛皮为经过鞣制的猫皮、羊羔皮等，尺寸应不小于150mm×150mm。产品应符合JY179-85标准。 | 对 | 1 |
| 121 | 23004 | 胶棒（附毛皮） | 或聚碳酸酯棒（附毛皮），学生用 | 对 | 2 |
| 122 | 23005 | 箔片验电器 | 1.本产品由外壳、圆球或圆盘、导电杆、箔片及中位卡组成。 2.外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕。 3.圆球或圆盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺。安装后应紧固无松动及歪斜现象。 4.导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片。 5.金属箔片厚度不大于0.02mm，长度不小于25mm，带电时应能顺利张开，两边张角应对称，不飞翻弯曲，电荷消失后应能完全回零。 6.在圆球或圆盘上加8KV的直流高压时，泊片的两边张开与中位片的角度应不小于45°。移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间应不小于1分钟。 7.产品应符合JY202－85《箔片验电器》的有关规定。 | 对 | 1 |
| 123 | 23006 | 箔片验电器 | 学生用 | 对 | 2 |
| 124 | 23007 | 指针验电器 | 1.本产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成。指针验电器由外壳、圆球或圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。 2.壳体应连接牢固、平整周正，底座平稳，表面无明显划痕，壳体的演示面应有指标张开角度的刻度，如有活动门则门与壳体之间的配合应严密活动方便。 3.圆球或圆盘及导电杆用金属制成，镀铬抛光后，表面应光洁无毛刺。 4.圆球或圆盘与导电杆之间用M4螺纹配合，装配后整体平整周正。 5.指标用薄金属片制成；长度不小于100mm，针体平直，表面光滑无毛刺，下部成箭头形，漆红色。 6.指标架用金属制成，镀铬抛光后表面光滑无毛刺。指针装在指针架上时，动作应灵敏可靠，不前后偏斜摇摆，电荷消失后应能顺利向零。 7.在圆球或圆盘上连接9KV直流高压电源的一极时，指针张开角度不小于45°，移去高压后，指标保持30°以上的时间应不小于10分钟。 8.本产品中两只验电器的指示灵敏度指针指示张角0°到60°范围内不得有明显的偏差。指针指示文化中不应有跳动现象。 9.产品应符合JY203－85《指针验电器》的要求。 | 对 | 1 |
| 125 | 23010 | 小灯座 | 1.底座用黑色塑料制成，表面平整光洁。外形尺寸约75×35×10mm，底座上有两个直径为4.5mm的安装孔，孔的中心距离为40±0.5mm。应有足够的强度。 2.接线柱为644型，行程不小于6mm。 3.灯座用剧0.5～0.6mm的磷铜片制做，表面镀镍。灯座与两接线柱之间用宽8mm的铜片连接和灯座为一整体。 4.小灯座上所有螺丝、螺母、垫片均为铜质。 5.小电珠旋入后，应接触良好可靠，不应有接触不良或短路。 6.未旋入小电珠时，两接线柱间电阻不小于100MΩ。 7.未旋入小电珠时，两接线柱间抗电强度为500V。 8.产品应符合JY116－82《小灯座》的有关规定。 | 个 | 48 |
| 126 | 23011 | 单刀开关 | 1.由底座，接线柱，闸刀，刀座，手柄等组成。底座外形尺寸:75mm×35mm×10mm； 2.开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。 3.工作环境条件环境温度：-10～40℃，相对湿度：不大于85%。 4.开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm。接线柱直径为φ4mm，有效行程不小于4mm。 5.开关通额定电流，其导电部分允许温升不大于35℃，操作手柄允许温升不大于25℃。 6.开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，应无飞弧、无击穿现象。 7.开关在额定直流电流工作条件下，其接线两端直流电压降应不大于100mV。 8.开关在高温50±2℃和低温－40±2℃各贮存4h，其工作性能不变。 9.开关应具有足够的强度。 10.产品应符合JY0117－91《教学用闸刀开关》的有关规定。 | 个 | 48 |
| 127 | 23012 | 滑动变阻器 | 1.技术规格：20Ω，2A；或10Ω，2A 2.电阻值误差应小于10％。 3.滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整。 4.电阻线绝缘层承受不低于1.5KV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5KV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象，电阻线直径Φ0.65mm。 5.在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象。 6.瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹，尺寸不小于Φ30×185mm。 7.常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ。 8.滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅。滑动头在电阻在线滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。 9.滑杆采用六角金属材料，滑动头采用黄铜材料，触头采用磷铜材料。 10.支架采用铝合金材料制成，与绕线电阻管和滑杆结合牢固、端正，放置平稳。 11.产品应符合JY0028－1999《滑动变阻器》的要求。 | 个 | 7 |
| 128 | 23013 | 滑动变阻器 | 1.技术规格：50Ω，1.5A。 2.电阻值误差应小于10％。 3.滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整。 4.电阻线绝缘层承受不低于1.5KV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5KV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象，电阻线直径Φ0.65mm。 5.在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象。 6.瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹。 7.常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ。 8.滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅。滑动头在电阻在线滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。 9.滑杆采用六角金属材料，滑动头采用黄铜材料，触头采用磷铜材料。 10.支架采用铝合金材料制成，与绕线电阻管和滑杆结合牢固、端正，放置平稳。 11.产品应符合JY0028－1999《滑动变阻器》的要求。 | 个 | 1 |
| 129 | 23014 | 滑动变阻器 | 1.技术规格：5Ω，3A。 2.电阻值误差应小于10％。 3.滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整。 4.电阻线绝缘层承受不低于1.5KV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5KV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象，电阻线直径Φ0.65mm。 5.在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象。 6.瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹。 7.常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ。 8.滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅。滑动头在电阻在线滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。 9.滑杆采用六角金属材料，滑动头采用黄铜材料，触头采用磷铜材料。 10.支架采用铝合金材料制成，与绕线电阻管和滑杆结合牢固、端正，放置平稳。 11.产品应符合JY0028－1999《滑动变阻器》的要求。 | 个 | 1 |
| 130 | 23018 | 电阻圈 | 1.电阻圈有三个规格：5Ω，10Ω，15Ω。 2.电阻圈的电阻丝应采用精密电阻合金丝（如康铜线、锰铜线、新康铜线等）绕制。表面氧化处理。 3.工作环境条件： 环境温度：-10～40℃； 相对湿度：不大于85%。 4.接线端钮应为铜质材料，联机后其接触电阻不应大于0.1Ω。 5.电阻圈阻值的基本误差不大于1%。 6.电阻圈在额定电流下工作2h后，各性能指针仍能达到规定要求。 7.电阻圈在无包装状态下，从1m高处自由落下到水泥地面无明显损伤。 8.电阻圈经-40℃4h后，各性能指针仍能达到规定要求。 9.外观的质量要求： 绕线平整、间距均匀、使用中或使用后不得松动。氧化层不得脱落，支座不得出现灼焦现象，并应符合JY 0001中第4、5、6章的有关规定。 10.产品应符合JY0029－91《电阻圈》的有关规定。 | 组 | 7 |
| 131 | 23019 | 电阻定律演示器 | 1.本产品由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成。 2.外形尺寸：1060mm×150mm×40mm。 3.工作条件：温度－10～40℃，相对湿度不大于85%。 4.品质：约2kg。 5.金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。 6.三种金属导线的规格、阻值如下表：材质导线直径mm有效长度mm参考阻值Ω数量根铜0.5±0.041000±20.091铁0.5±0.041000±2 0.51镍铬0.5±0.04 1000±252 7.金属导线、接线柱与底板装接应牢固、无松动现象。金属导线在两接线柱间的长度为1000±2mm。 8.金属导线的材质、直径在底板上应有明显的标记。 9.底板应平整无变形、表面作防护处理。 10.连接片为1mm厚的黄铜制成，表面镀铬。 11.接线柱为铜质，直径不小于8mm，与底板绝缘良好。12.产品应符合JY217－87《电阻定律演示器》的有关规定。 | 台 | 1 |
| 132 | 23020 | 电阻定律实验器 | 1.本产品由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成。 2.外形尺寸： 560mm×180mm×40mm。 3.工作条件：温度－10～40℃，相对湿度不大于85%。 4.品质：约2kg。 5.金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。 6.三种金属导线的规格、阻值如下表：材质导线直径mm有效长度mm参考阻值Ω数量根铜 0.5±0.04500±2 0.091铁0.5±0.04 500±2 0.51镍铬0.5±0.04 500±252 7.金属导线、接线柱与底板装接应牢固、无松动现象。金属导线在两接线柱间的长度为500±2mm。 8.金属导线的材质、直径在底板上应有明显的标记。 9.底板应平整无变形、表面作防护处理。 10.连接片为1mm厚的黄铜制成，表面镀铬。 11.接线柱为铜质，直径不小于8mm，与底板绝缘良好。 12.产品应符合JY217－87《电阻定律演示器》的有关规定。 | 台 | 1 |
| 133 | 23021 | 演示电阻箱 |  | 个 | 1 |
| 134 | 23022 | 教学电阻箱 | 9999.9Ω，电阻箱阻值变换方式为开关式，每十进开关上电阻值的比值是 1：2：2：2：2或1：1：1：1：1：1：1：1：1；电阻箱的参考条件：环境温度20±4℃，相对湿度40%～60%；使用条件：温度范围0～40℃、相对湿度25%～80%时，电阻箱参考功率为0.3W，标称使用功率为1W。电阻箱外壳应用胶木制作。产品应符合JY31－88《教学电阻箱》的有关规定。 | 个 | 1 |
| 135 | 23023 | 简式电阻箱 | 9999Ω | 个 | 1 |
| 136 | 23030 | 演示线路实验板 | 1.线路底板用工程塑料压制而成，其单板基本尺寸和孔的位置应符合底板长度360mm±1mm，宽度240mm ±1mm，高度20mm±1mm，孔径尺寸φ6mm±0.2mm，孔心距离30mm±0.3mm。 2.紧固销用于底板拼合时应松紧适度，每块底板配备不少于5只。 3.吊环拆卸应容易，每只吊环应能承受100牛顿的拉力而不损坏，每套仪器应不少于三只。 4.三角支板用于是底板为支撑座将组装的演示板竖起。三角支板安装应松紧适度、拆卸方便。安装后，演示底板不应有明显晃动。三角支板由工程塑料制成。 5.各种插座插脚的直径为φ6±0.3mm，中心距为30mm的整数倍。6.产品应符合JY218－87《演示线路实验板》的有关规定。 | 套 | 1 |
| 137 | 23031 | 初中电学演示箱 | .1 本产品配备的仪器应能满足初中物理课程标准的最低要求，且实验效果良好。2.2 本实验箱箱内最少应装备如下表规定的仪器。序号 仪 器 名 称 规 格 数量 技术要求1 滑动变阻器 20Ω/2A 50Ω/1.5A 各1件 JY218标准 200Ω/1.25A 5Ω/3A 初中学生组 1件 JY218标准2 学生线路实验板 1件3 焦耳定律演示器 T054 1对4 条形磁铁 10 个 1盒5 小磁针 附丝绸 1对 JY179标准6 玻棒（有机） 附毛皮 1对 JY122标准7 胶棒 1件 JY50标准8 蹄形电磁铁 1件 JY123标准9 演示电磁继电器 1件 JY218标准0 左右手定则演示 1件 JY28标准11 电机模型 立式 1件12 导线 2ｍ2.3 各仪器在箱内应定位可靠。2.4 箱体尺寸应以各仪器在箱体内存放合理为原则。2.5 箱内各个活动部位开启应灵活，仪器取用方便。2.6 箱体及门、盖、提手、合页、箱扣等结合处要连接可靠，不得由于震动、碰撞而变形、松脱。2.7 箱体及部件应有一定的耐腐蚀性能。 | 套 | 1 |
| 138 | 23033 | 单刀双掷开关 |  | 个 | 2 |
| 139 | 23034 | 双刀双掷开关 |  | 个 | 1 |
| 140 | 23035 | 焦耳定律演示器 | 1. 焦耳定律演示器由封闭容器、液面导管、连接橡胶软管、U型玻璃管、高度标尺板、接线柱组成。 2. 电源电压：DC 6V。 3. 工作电流：<2A。 4. 标准电阻：4.7Ω±0.5Ω。 5. 贮气盒由透明塑料制成。 6. 刻度线刻度清晰、字迹清楚。 7. 面板采用硬塑板制成，表面平整光洁。 8. 底座稳固、牢靠。 | 套 | 1 |
| 141 | 23037 | 保险丝作用演示器 | 1.产品使用电源:交流 198V-242V，50HZ。 2.面板应采用阻燃材料或金属面板，长度不小于450mm，高度不小于300mm，具有线路压降显示表和工作电流表，有相应的实验电路图，电路图应绘制正确，清晰，不易脱落，图形符号应符合JY0001的有关规定。 3.绝缘实验导线或裸实验导线用的接线柱应是铜质，接线柱间的距离不小于280mm. 绝缘实验导线或裸实验导线与接线柱连接后，导线与面板间的距离不小于80mm。 4.接保险丝的接线柱为铜质.两接线柱间的距离不小于80mm。 5.电路开关开合松紧适宜、控制准确、接线柱、灯泡口接触良好、各连接件连接方便可靠。 6.实验材料及要求：保险丝1A、2A、3A、5A各种不少于5米。铜导线，单芯，直径不小于0.5mm，长不小于80mm，数量不少于10根绝缘实验导线，额定电流3A，长不小于290mm，数量不少于30根裸实验导线，单芯，直径不大于0.7mm，长不小于285mm，数量不少10根短路导线，多芯铜线，长不少于150mm，两端有接线夹负载（灯泡），12V/50W，数量不少于4只负载（灯泡），12V/10W，数量不少于2只。 7.保险丝在长时间通过额定电流时不熔断，通过大于二倍额定电流时短时间熔断。 8.绝缘实验导线的芯心为金属合金导线，外套为无毒塑料管或纸管；当通过电流大于二倍额定电流时，绝缘实验导线的外套管，应能冒烟，燃烧。 9.交流电压表和交流电流表为竖直式大指针表。准确度等级不低于2.5级，其它应符合JY0330的有关要求。 10.在9m外观看实验应清晰。 11.当输入电压为220V时。电源输出空载电压不大于14.5V，额定电流时负载电压不小于12V，额定电流值，不小于10A。 12.用裸实验导线连接电路，并在接保险丝的两接线柱间接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5分钟后 将负载短路，保持5分钟，关闭电源，重新开启电源，仪器应能正常工作。13.符合JY/T0364-2004《保险丝作用演示器》有关规定。 | 套 | 1 |
| 142 | 23038 | 玩具电动机 | 带座和风扇 | 套 | 4 |
| 143 | 23039 | 电子门铃 | 带座 | 套 | 4 |
| 144 | 24001 | 条形磁铁 | 1.产品属D-CG-LT-180型，并经磁化。每对两条。 2.北极（N极）涂红色，南极（S极）涂兰色或白色。 3.磁铁的外形尺寸为170mm×20.5mm×10mm。 4.磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值应不小于70mT。 5.磁感应强度（表面）：≥0.060T。 6.矫顽力（He）： ≥50KA/m。 7.应符合JY0057-94《教学用磁钢》的要求。 | 对 | 14 |
| 145 | 24002 | 蹄形磁铁 | 1.产品属D-CG-LU-80型，磁化而成，并配有软铁制成的衔铁。 2.北极（N极）涂红色，南极（S极）涂兰色或白色。 3.高度：80mm±2.0mm。 4.横截面积： 200平方毫米。 5.磁感应强度（表面）：≥0.055T。 6.矫顽力（He）： ≥50KA/m。 7.应符合教育行业JY0057-94《教学用磁钢》的要求。 | 个 | 1 |
| 146 | 24003 | 磁感线演示器 | 1.仪器由永磁板盖、永磁板座、磁针、条形磁铁、蹄形磁铁等构成。 2.磁板盖、磁板座为透明有机玻璃材料，将磁针密封后组成演示板，可在投影仪上投影演示，演示板外形尺寸184×100×8mm。 3.磁针直径0.8mm，长4mm，数量325个材料为碳素钢丝。 4.条形磁铁磁感应强度不小于450GS，蹄形不小于700GS。 | 套 | 1 |
| 147 | 24004 | 立体磁感线演示器 | 1.仪器由条形磁铁及六个矩形透明磁感应板立片、蹄形磁铁及月牙形透明磁感应板和固定支架组成。 2.透明磁感应板上装有多个小磁针，磁针转动灵活，其板面应平整光洁、无碰伤、无划痕、无毛刺。 3.透明磁感应板和固定支架易于组装插合。演示时显示磁力线分布的立体空间形状明显、直观。 4.条形磁铁和蹄形磁铁应符合JY 0057—94《教学用磁钢》第4章的有关要求。 | 套 | 1 |
| 148 | 24005 | 磁感线演示板 | 投影式或演示板型。由直线电流、环形电流、通电螺丝管三个演示板或投影盒组成。方线圈（80×50mm），圆线圈（直径Φ45mm），螺线管（直径Φ45mm）采用优质铜线。投影盒或演示板由有机玻璃制成，其外壳无变形、无划伤、无漏油，盒内允许有一直径≤2mm的气泡，演示观察磁力线应清晰形象。线圈应安装牢固、整齐。仪器能承受-20—40℃高低温贮存和运输。 | 套 | 1 |
| 149 | 24006 | 电流磁场演示器 | 投影式或演示板型。由直线电流、环形电流、通电螺丝管三个演示板或投影盒组成。方线圈（80×50mm），圆线圈（直径Φ45mm），螺线管（直径Φ45mm）采用优质铜线。投影盒或演示板由有机玻璃制成，其外壳无变形、无划伤、无漏油，盒内允许有一直径≤2mm的气泡，演示观察磁力线应清晰形象。线圈应安装牢固、整齐。仪器能承受-20—40℃高低温贮存和运输。 | 套 | 2 |
| 150 | 24007 | 菱形小磁针 | 菱行小磁针，整盒装16个，每个小磁针带底座。 1.磁针体长28±1.0 mm、宽8±0.7mm；底座：底径25±1.0mm；总高25±1.0mm。 2.磁针体的形状:菱形小磁针的磁针体为平面菱形。 3.磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承。铆嵌要牢固。 4.磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于5mT。 5.磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。 6.支座用非铁磁性材料制成。底座平整、稳定，顶部装钢针，钢针镀铬，不得有绣蚀和毛刺。 7.磁针在外力作用下，磁针体应转动灵活，无明显偏斜和阻滞现象。去掉作用力后，磁针体应能自行回归指向，回归指向偏差不大于5。 8.磁针在无外强磁场或铁磁性物体影响下，磁针体应无明显倾斜。 9.磁针体经人工老化处理3h，平均剩磁下降幅度不大于30％。10.产品应符合JY0012－90《磁针》的有关规定。 | 套 | 7 |
| 151 | 24008 | 翼形磁针 | 由垂直翼形针体和支座组成。供中学教学演示实验用，说明磁体的指向性及磁极的相互作用。翼型磁针，每组2支，J2405型。1.磁针体长140±2.0mm，宽8±0.7mm。支座低径71±1.5mm，总高112±1.7mm。 2.磁针体的形状:翼形磁针的磁针体为翼形扭式，两翼面与中部面互相垂直。两翼面端斜面向下。 3.磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承。铆嵌要牢固。 4.磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于9mT。 5.磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。 6.支座用非铁磁性材料制成。底座平整、稳定，顶部装钢针，钢针镀铬，不得有绣蚀和毛刺。 7.磁针在外力作用下，磁针体应转动灵活，无明显偏斜和阻滞现象。去掉作用力后，磁针体应能自行回归指向，回归指向偏差不大于5。 8.磁针在无外强磁场或铁磁性物体影响下，磁针体应无明显倾斜。 9.磁针体经人工老化处理3h，平均剩磁下降幅度不大于30％。10.产品应符合JY0012－90《磁针》的有关规定。 | 对 | 7 |
| 152 | 24011 | 蹄形电磁铁 | 线圈骨架用塑料制成。骨架上在两端应有接线柱，接线柱要安装牢固。接线柱、焊片及垫圈均为铜质。接线柱分别用红色、黑色表示接入后的电流方向。线圈外绕有明显的绕向标志。绕向标志方向应与线圈绕向一致。产生的吸力不小于49N。铁芯剩余磁力应不大于5.88N，即在断电后衔铁和重物总质量不大于600G时应自行与铁芯脱离。铁芯磁路平均总长度不小于220mm，两磁极面中心距离不小于40mm。衔铁尺寸应符合：长等于铁芯两端面外端间最大距离；宽等于铁芯宽度或直径；厚不小于4.0mm。铁芯上部中间和衔铁下方中间有挂钩，挂钩承重不小于196N。密绕细线，稀绕粗线，工作电压：DC6V；工作电流：不大于1A。产品应符合JY0013－90《蹄形电磁铁》的有关规定。 | 组 | 1 |
| 153 | 24012 | 电磁铁实验器 |  | 台 | 7 |
| 154 | 24013 | 电铃 | 产品为立式结构，由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成。工作电压：直流3～6V。外形尺寸：约90mm×85mm×225mm。品质约0.4kg。影响效果在15米范围内铃声清晰。电磁铁线圈的直流电阻为10～20Ω。衔铁的触点为银质。电路导线的走向应醒目整齐。铁铃采用Φ75mm（或Φ55mm）国产自行车铃盖。底板应放置平稳。产品应符合JY208－85《电铃》的有关规定。 | 个 | 1 |
| 155 | 24014 | 演示电磁继电器 |  | 个 | 1 |
| 156 | 24015 | 电磁继电器 |  | 个 | 2 |
| 157 | 24016 | 磁场对电流作用实验器 | 1.由强磁铁（U形磁铁）、导电管、接线杆、支架（方座支架）组成。 2.强磁铁主要参数：长100mm，横截面积670 mm2，磁感应强度T（表面）≥0.07T。 3.导电管为空心，薄壁黄铜管，尺寸不小于Φ8mm×180mm，表面经镀铬处理，无拆皱、无凹陷、无划伤，与引线接线牢靠。 4.导电管引线用外径不小于1 mm的多股塑料软线，线端接线叉并加套管，长度为350±2 mm。引线可承受电压为6V，电流强度为2A的通电电流，通电5分钟内无发热、烧燃冒烟现象。 5.接线杆2只用为Φ8mm×200mm的绝缘材料制成；在其上方装红、黑两只644型接线柱，两端用M6×10 mm镀铬螺丝固定。 6.强磁铁（U形磁铁）用专用夹固定在方座支架上，固定牢靠。 7.产品实验效果明显，直观。 | 套 | 1 |
| 158 | 24018 | 小型电动机实验器 | 1.小型电动机模型主要由转子（电枢）、定子、电刷、支架、底座等组成。定子、磁铁可为电磁铁，也可为永久磁铁。 2.各部件均可组装拆卸。 3.永久磁铁尺寸为22×20×20mm，磁感应强度Br不低于720高斯，N极涂红色，S极涂兰色或白色，端页应磨平。 4.极靴圆弧部分半径为23mm，一片涂红色，一片涂蓝色或白色。 5.电磁铁线圈应平整，并有绕线方向标志.线圈引线用多股软线，一端用红色，一端用蓝色，前端焊接接线叉。 6.转子（电枢）线圈应平整、对称。芯子端部为圆弧形，直径为42mm，芯于与转子轴结合应牢固。 7.转子轴的直径为4mm，长为75mm，装皮带轮的一端应有挡圈，安装好的电枢的芯子两极端面在任何位置与极靴的间距应均匀且不得大于2mm。 8.电刷应采用弹性好的铜合金材料。 9.换向器由两个半圆铜环构成，半圆铜环应嵌镶端正，缺口与转子芯方向一致。铜环与轴的同轴度为0.5mm，两环之间的距离要均匀，并且不超过1.5mm，转子线圈的两根引线铜环应焊接牢固。 10.皮带轮为橹形轮，装在转子轴上不得松动。 11.转子置于支架上应处于随遇平衡。 12.底座上安装孔的位置合适，能保证装配的位置公差和通电后运转正常。 13.所有零部件均应无毛刺和尖锐棱角，转子轴、螺钉、螺母应电镀。接线柱采用铜质M4螺钉螺母，其余螺钉螺母用M3。14.产品应符合JY22－87《小型电动机模型》的有关规定。 | 套 | 9 |
| 159 | 24019 | 手摇交直流发电机 | 结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成，底板采用木制。本机输出端电压：在转子转速为1600转/分时，空载电压≥8V，串入4.8V，0.3A小灯泡，负载电压≥5V。本机两个电刷放在整流子两端时，输出为交流电，放在整流子中间时，输出为直流电。转子线圈用φ0.47～0.49mm高强度漆包线，平绕440匝，误差±5%。转子外表刷绝缘清漆。磁铁两极应有明确的表示色，红色为N极，兰色为S极。电枢转轴，由元钢制成，电枢支架上两轴孔的不同轴度≤1.5mm。无碰撞和摩擦。本机底座为木制，平面无变形、裂缝，四角平放，不晃动，漆面应光洁、均匀，美观大方。底板上各紧固件不得松动，转动部分应灵活，均匀，杂音小。产品应符合JY21－79《手摇交直流发电机》的有关规定。 | 个 | 1 |
| 160 | 24024 | 能的转化演示器 | 由主示教板、机能示教板和光、热能示教板组成。主示教板由一只直流永磁式电机、传动机构、二节五号电池盒、转换开关、两只接线柱和底盘组成。直流永磁式电机输出的直流电压不低于3V。传动机构稳定可靠，旋转手轮时应平稳，转动灵活，无卡死、皮带脱落等现象。底盘应采用优质塑料注塑成型，底面上印有线路图，图线宽度不小于1mm，图线清晰，醒目。直流永磁式电机、传动机构、二节五号电池盒、转换开关、两只接线柱均固定于底盘上，布局合理，安装牢固可靠。机能示教板由直流电机、支架、风叶组成。各部件组装牢固可靠，电机无卡死现象。光、热能示教板由发光二极管、支架组成。 | 套 | 1 |
| 161 | 24025 | 能的转化实验器 | 势能→动能,机械能→电能→热能→光能；化学能→电能→机械能→热能 | 套 | 1 |
| 162 | 24026 | 磁悬浮演示器 |  | 套 | 1 |
| 163 | 25001 | 光具盘 | 磁吸附式。演示板：铝合金板正面喷白色无光漆；演示盘：铝合金圆形板，正面喷白色无光漆，角度：四个象限，每象限分别印制1度格值的刻度（0～90度）和10度格位的黑白间隔；光源：附独立激光光源三只（稳压恒电源电压6V），白炽光源一只（电压6～8V），供白光的色散与合成和透镜成像之用；附件：梯形玻璃砖、等腰直角棱镜、半圆柱透镜、凹凸柱面镜、大双凸柱透镜、小双凸柱透镜、小双凹柱透镜、平面反射、漫反射镜一组、正三棱镜一对、双凸透镜、潜望模型镜、平面反射镜等。产品应符合JY0033－91《光具盘》的有关规定。 | 套 | 1 |
| 164 | 25002 | 凹面镜 | 由凹面镜体，托架、支柱、底座各部分组成。托架、支柱、底座均为铁制品。底座直径Φ105mm，厚度1mm，表面涂清漆，支柱直径Φ8mm，表面电镀，托架呈半圆形，厚度2mm，半圆直径Φ110mm。凹面镜体直径Φ95mm，外部镶嵌黑色塑料外框。产品应符合JY138－82《凹、凸面镜》的有关规定。 | 个 | 1 |
| 165 | 25003 | 凸面镜 | 由凸面镜体，托架、支柱、底座各部分组成。托架、支柱、底座均为铁制品。底座直径Φ105mm，厚度1mm，表面涂清漆，支柱直径Φ8mm，表面电镀，托架呈半圆形，厚度2mm，半圆直径Φ110mm。凸面镜体直径Φ95mm，外部镶嵌黑色塑料外框。产品应符合JY138－82《凹、凸面镜》的有关规定。 | 个 | 1 |
| 166 | 25004 | 玻璃砖 | 外形尺寸：上底长为35mm，两底角为60±0.5°和45±0.5°，高度为35±1mm，厚度15±1mm。透明，无气泡。产品应符合JY140－82《玻璃砖》的有关规定。 | 块 | 4 |
| 167 | 25005 | 光具座 | 1.光具座由导轨（包括支架）、滑块、标尺及附件组成。附件包括：双凸透镜2块、凸透镜1块、双凹透镜1块、“1”字屏1块、 白屏1块、插杆5根、毛玻璃屏（带屏架）1块、光源1套、烛台1件。 2.1 导轨和滑块均为金属件。 2.2 导轨与基准平面的平行度误差应不大于1.00mm。双导轨光具座的两根导轨，其轴线平等度误差应不大于0.50mm。 2.3导轨前端支架与滑块上的插孔为6+0.15omm，插孔指示标线应清晰，且指示插孔纵向中心位置。 2.4 以导轨支架插孔中心和最后一只滑块插孔中心的联机为基准线。 2.5 导轨支架和四只滑块插孔的轴线在纵向应平行。 2.6 滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。 3.1 标尺为金属件。 3.2 标尺刻度范围应与导轨有效长度相匹配，全刻度误差不大于±1mm。 3.3 标尺最小分度为1mm。 4.1 透镜的焦距和通光孔径应符合双凸透镜焦距100±3、通光孔径≥35；双凸透镜焦距50±3、通光孔径 ≥25；平凸透镜：焦距300±12、通光孔径≥45； 双凹透镜焦距—75±5、通光孔径≥25。 4.2 透镜应无明显条纹。 4.3 透镜的表面疵病应符合GB 1185表2中规定的Ⅶ级要求。 4.4 透镜框应能牢靠地夹持透镜。 5.1 光源工作电压为交直流6～8V，功率不大于5W。 5.2 光源出口处照度应不小于500lx，离光源出口500mm处照度应不小于300lx。 5.3 插杆直径为6mm±0.15mm，插杆与插件结合可靠。"1"字屏为黑色，"1"字轮廓应清晰。 6.1 白屏表面应平整，涂覆均匀，边缘无毛刺。 6.2 毛玻璃屏磨砂均匀，周边应有保护性倒角。产品应符合JY0034－91《普教光具座》的有关规定。 | 套 | 7 |
| 168 | 25006 | 光具组 |  | 套 | 4 |
| 169 | 25007 | 三棱镜 | 三棱镜由三棱镜体、托架、支柱、底座等组成。 1.整机外形尺寸约为100mm×100mm×200mm。 2.三棱镜体外形为正三棱柱。 边长25±1.5mm，相邻两角60±0.5°，棱长80±1mm。 3.玻璃材料应符合GB903-65《无色光学玻璃》中的规定。 4.三棱镜体两端面光洁度为▽5，三个侧面为精加工面，应进行抛光处理。 5.三棱镜体表面不许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 6.托架应有足够的强度，三棱镜体应能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。 7.支柱高度可调，其升降范围不小于30mm，整个仪器应有足够的稳度。 8.产品应符合JY142－82《三棱镜》的有关规定。 | 个 | 4 |
| 170 | 25008 | 白光的色散与合成演示器 | 由棱镜、棱镜台和光源等组成。棱镜为重量火石玻璃，顶角为60°。光源额定电压为6-8V。棱镜台台面装有进光狭缝及光源。白屏.棱镜固定可靠，装卸方便。做白光的色散实验时，可见光区域内的连续光谱清晰。 能把白光色散后的七色光谱带还原成白光。产品应符合JY0310－91《白光的色散与合成演示器》的有关规定。 | 套 | 1 |
| 171 | 25009 | 透镜及其应用实验器 |  | 盒 | 2 |
| 172 | 25010 | 平面镜成像实验器 | 1.仪器由平面镜、平面镜支架、蜡烛台座（物像台）、60°直角三角尺等各1个组成。 2.平面镜尺寸不小于200mm×120mm，四周经打磨处理，或镶边框。 3.60°直角三角尺有效刻度不小于100mm。 4.物像台高度不小于60mm。 | 套 | 14 |
| 173 |  | 平面与立体磁感线 | 压克力、强磁铁、规格尺寸：立体φ175×240，平面240×120×10，看得见的磁感线。 | 套 | 1 |
| 174 | 25011 | 光的传播、反射、折射实验器 | 整体式结构，掌上型三光束入射，优质圆形光学塑料演示刻度盘，直径为φ148mm，可360度旋转观察，光屏转动由手轮控制。光屏屏面被平分为四个相同的四分之一圆，每个四分之一圆均有0度到90度的清晰刻线，半导体激光笔光源，电池盒一体化。工作电压：DC3V；工作电流：3mA；额定功率：3mW；光源波长：635nm；附配件：水槽1个、分光束器1个、平面镜和漫反射镜1块（两面）、梯形棱镜1个、半圆柱透镜1块、凹凸柱面镜1块、双凸柱透镜（f=45mm)1块、双凹柱透镜（f=-45mm)1块、标尺刻度卡1张。 | 套 | 14 |
| 175 | 25012 | 激光笔 |  | 个 | 2 |
| 176 | 25013 | 光的三原色合成实验器 | 产品由光源、滤色片、色光开关、亮度调节旋钮、外接电源接线柱、屏幕和外壳组成。尺寸100×100×160mm，外壳为塑料，光源由9只高亮度发光二极管组成，外接电源为4.5V，色光开关为三只红、蓝、绿开关组成，亮度调节旋钮由0-100Ω的电位器组成。 | 套 | 1 |
| 177 | 31001 | 轮轴模型 | J2120型 | 个 | 1 |
| 178 | 31002 | 轴承模型 | 1.轴承外径不小于150mm。模型由滑动轴承、滚动轴承组成。滑动轴承由铸铁座、铜套、钢制轴配合制成；滚动轴承由轴承钢制成，外圈对称剖为两半，合并后其不圆度公差不大于0.5mm。 2.转动灵活、轻便，无松动或卡死现象。 3.可拆式。 | 个 | 1 |
| 179 | 31003 | 抽水机模型 | 1.活塞式抽水机模型，分别为吸取式和压力式。吸取式抽水机模型由支架、缸筒、活塞、活塞环（密封圈）、连杆、进水阀、出水阀、进水管、出水咀、缸盖、立柱、压杆、手柄和水槽组成；压力式抽水机模型除以上结构外还装有压力包。 2.水槽、立柱、缸盖和支架用冷轧板或塑料制成，冷轧板厚度1mm，表面烤漆；连杆、手柄用金属材料制成，表面防锈处理。 3.筒和压力包用透明塑料制成，壁厚≥4mm，缸筒外经≥60mm。 4.装稳固，密封；结构原理直观，实验效果明显。 | 个 | 1 |
| 180 | 31004 | 离心水泵模型 | 1.产品由泵体、叶轮、机轴、吸水口、出水口、排水口、手轮、齿轮、手柄组成。 2.扬水和吸水高度均不小于0.6米。 3.泵体表面经防锈处理，泵体轴孔应密封不漏水。 4.叶轮应该转动灵活，无跳动卡滞现象。 5.产品应符合JY222－87《离心水泵模型》的有关规定。 | 个 | 1 |
| 181 | 31005 | 液压机模型 |  | 个 | 1 |
| 182 | 31006 | 水轮机模型 | 外形尺寸不小于300mm×200mm×150mm，混流式、轴流式、冲击式三种转轮；由机壳、叶轮、轴杆、支架、底座、水槽等组成，主要部件由硬塑料制成，各部件比例适当，位置正确，连接牢固，工作稳定可靠。叶轮转动灵活，无跳动卡滞现象，叶轮直径大于100mm。 | 套 | 1 |
| 183 | 31008 | 汽油机模型 | 金属或硬塑料制成，高度不小于300mm。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮组、主动轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。模型各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时活塞到达上止点时，示火花点火的灯泡应发光，点火完成后灯熄灭。模型应能适应环境温度为-25—40℃条件下运输或贮存，仪器应不变形，不开裂。 | 个 | 1 |
| 184 | 31009 | 柴油机模型 | 金属或硬塑料制成，高度不小于300mm。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮、凸轮总成、手柄齿轮、介轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时，油针应开启。模型应能适应环境温度为-25—40℃条件下运输或贮存，仪器应不变形，不开裂。 | 个 | 1 |
| 185 | 31010 | 磁分子模型 |  | 套 | 1 |
| 186 | 31011 | 电机模型 | 立式 | 个 | 1 |
| 187 | 31012 | 电话原理模型 |  | 个 | 1 |
| 188 | 51001 | 物质的形态和变化 | 对开5幅 | 套 | 1 |
| 189 | 51002 | 物质的属性 | 对开2幅 | 套 | 1 |
| 190 | 51003 | 物质的结构与物体的尺度 | 对开1幅 | 套 | 1 |
| 191 | 51004 | 新材料及其应用 | 对开2幅 | 套 | 1 |
| 192 | 51005 | 多种多样的运动形式 | 对开2幅 | 套 | 1 |
| 193 | 51006 | 机械运动和力 | 对开13幅 | 套 | 1 |
| 194 | 51007 | 声和光 | 对开8幅 | 套 | 1 |
| 195 | 51008 | 电和磁 | 对开12幅 | 套 | 1 |
| 196 | 51009 | 能量、能量的转化和转移 | 对开2幅 | 套 | 1 |
| 197 | 51010 | 机械能 | 对开3幅 | 套 | 1 |
| 198 | 51011 | 内能 | 对开4幅 | 套 | 1 |
| 199 | 51012 | 电磁能 | 对开10幅 | 套 | 1 |
| 200 | 51013 | 能量守恒 | 对开2幅 | 套 | 1 |
| 201 | 51014 | 能源与可持续发展 | 对开4幅 | 套 | 1 |
| 202 | 51401 | 初中物理实验教学指导书 |  | 套 | 1 |
| 203 | 51402 | 初中物理实验仪器手册 |  | 套 | 1 |
| 204 | 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 4 |
| 205 | 60002 | 量筒 | 50mL | 个 | 2 |
| 206 | 60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 30 |
| 207 | 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 2 |
| 208 | 61002 | 试管 | Ф15mm×150mm | 支 | 5 |
| 209 | 61007 | 试管 | Ф30mm×200mm | 支 | 5 |
| 210 | 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 30 |
| 211 | 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 5 |
| 212 | 61034 | 烧瓶 | 圆、长，500mL | 个 | 5 |
| 213 | 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 5 |
| 214 | 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 4 |
| 215 | 62070 | 平底管 | Ф12mm×150mm | 支 | 2 |
| 216 | 62096 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板 | 支 | 4 |
| 217 | 64005 | 镊子 |  | 个 | 1 |
| 218 | 64032 | 石棉网 |  | 个 | 4 |
| 219 | 70090 | 硫代硫酸钠（海波） | 试剂 | 克 | 1000 |
| 220 | 70091 | 无水硫酸铜 | 试剂 | 毫升 | 1000 |
| 221 | 72025 | 酒精 | 工业 | 毫升 | 1000 |
| 222 | 72027 | 煤油 |  | 毫升 | 1500 |
| 223 | 80101 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等。 | 套 | 1 |
| 224 | 80102 | 电子组件（工业产品） | 电阻（碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等）；电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等。 | 套 | 1 |
| 225 | 80103 | 新材料样品 | 纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料 | 套 | 1 |
| 226 | 80104 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等 | 套 | 1 |
| 227 | 80105 | 一般材料 | 锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡（15W、60W）、小电池（5号、纽扣、太阳电池）、保险丝、保险管（不同规格的合金熔丝、保险管）、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等。 | 套 | 1 |
| 228 | 80106 | 彩色透光片 | 1.彩色透明胶片有红色、绿色、蓝色透明胶片各一片组成。 2.彩色透明胶片基本尺寸为Φ80mm，厚0.25～0.35mm。 3.透光度良好，颜色纯正，红色透光片和绿色透光片迭加后透黄色光，红色透光片和蓝色透光片迭加后透紫红色光，蓝色透光片和绿色透光片迭加后透天蓝色。 4.透光片边缘整齐，圆滑无毛刺。 | 套 | 4 |
| 229 | 80109 | 1号电池 | 每组2至3个 | 组 | 50 |
| 230 | 80110 | 电珠（小灯泡） | 2.5V或3.8V | 个 | 50 |
| 231 | 80111 | 洗洁精 |  | 毫升 | 500 |
| 232 | 80131 | 模型照相机或针孔照相机 |  | 个 | 1 |
| 233 | 80132 | 简易潜望镜、望远镜、显微镜 |  | 套 | 1 |
| 234 | 80133 | 日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜 |  | 套 | 1 |
| 235 | 80134 | 不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机 |  | 套 | 1 |
| 236 | 80135 | 小乐器：橡皮筋吉他，鸟笛、排萧 |  | 套 | 1 |
| 237 | 80136 | 机翼模型、潜艇模型 |  | 套 | 1 |
| 238 | 80137 | 验电器、电磁铁、简单电动机 |  | 套 | 1 |
| 239 | 80138 | 二极管收单机、有线电报机与收报机 |  | 套 | 1 |
| 240 | 80151 | 滚上体，秤，陀螺 |  | 套 | 1 |
| 241 | 80152 | 浮沉子，喷泉，虹吸管，帕斯卡圆桶 |  | 套 | 1 |
| 242 | 80153 | 趣味静电实验材料 |  | 套 | 1 |
| 243 | 80154 | 风筝，降落伞 |  | 套 | 1 |
| 244 | 80155 | 组合面镜、哈哈镜、简易变焦透镜、万花筒 |  | 套 | 1 |
| 245 | 81001 | 测电笔 | 笔尖、笔尾、为金属材料制成，笔杆为绝缘材料制成，长度不小于150mm。500V，产品应符合GB8218－1987 《低压测电器》的要求；电学安全性能指针应符合国家强制性标准。 | 支 | 9 |
| 246 | 81002 | 一字螺丝刀 | 1.4"，旋杆采用铬钒钢，工作部硬度不低于HRC48。 2.旋杆长度L:100 mm，直径D:5 mm。 3.旋杆应经镀铬防锈处理。 4.手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型，表面光洁、无毛刺。与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号。5.其它技术要求按 GB 10635、GB 10637及GB 10639的规定执行。 | 支 | 9 |
| 247 | 81003 | 十字螺丝刀 | 1.4"，旋杆采用铬钒钢，工作部硬度不低于HRC48。 2.旋杆长度L:100 mm，直径D:5 mm。 3.旋杆应经镀铬防锈处理。 4.手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型，表面光洁、无毛刺。与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号。5.其它技术要求按 GB 10635、GB 10637及GB 10639的规定执行。 | 支 | 9 |
| 248 | 81004 | 尖咀钳 | 6"，150mm，采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45-48HRC，PVC全新料环保手柄，其它技术要求按GB6290的规定。 | 把 | 4 |
| 249 | 81005 | 电工刀 |  | 把 | 4 |
| 250 | 81006 | 手摇钻 |  | 个 | 1 |
| 251 | 81007 | 木锉 |  | 个 | 1 |
| 252 | 81008 | 木工锯 |  | 把 | 1 |
| 253 | 81009 | 木工锤 |  | 把 | 1 |
| 254 | 81010 | 铇 |  | 个 | 1 |
| 255 | 81011 | 斧 |  | 把 | 1 |
| 256 | 81012 | 钢手锯 |  | 把 | 1 |
| 257 | 81013 | 剥线钳 |  | 把 | 4 |
| 258 | 81014 | 钢丝钳 |  | 把 | 1 |
| 259 | 81015 | 手锤 |  | 把 | 1 |
| 260 | 81016 | 錾子 |  | 个 | 1 |
| 261 | 81017 | 锉刀 |  | 个 | 1 |
| 262 | 81017 | 三角锉刀 |  | 个 | 1 |
| 263 | 81019 | 什锦锉 |  | 套 | 1 |
| 264 | 81020 | 活扳手 |  | 把 | 1 |
| 265 | 81021 | 手剪 |  | 把 | 1 |
| 266 | 81024 | 电烙铁 | 60W，20W | 支 | 2 |
| 267 | 81025 | 平口钳 |  | 个 | 1 |
| 268 | 81026 | 台钻 | Ф1mm～Ф13mm | 台 | 1 |
| 269 | 81027 | 手电钻 | Ф1mm～Ф13mm | 台 | 1 |
| 270 | 81028 | 钻头 | Ф1mm～Ф13mm | 套 | 1 |
| 271 | 81029 | 台虎钳 | 100mm | 台 | 1 |
| 272 | 81031 | 砂轮机 | 单相，300W，3000vpm | 台 | 1 |
| 273 | 82001 | 工作服 | 材质：涤卡。身长120cm，颜色为白色。工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其它化学腐蚀的能力。产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。产品应做工精细，穿着方便舒适。产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性。产品规格以中号为主，大、小号规格的数量为20%。 | 件 | 2 |
| 274 | 82002 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)。护目镜镜片由高级光学树脂制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度，侧面完全遮挡。镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。镜架具有一定的强度，且佩戴舒适。其它性能指针应符合国家及眼镜行业有关标准的规定。配眼镜专用盒或袋，并附擦镜布一块。 | 个 | 4 |
| 275 | 82006 | 手套 | 材料为棉编制线。编织紧密、耐磨、易洗，穿戴后手感舒适，活动自如。 | 双 | 2 |
| 276 |  | 工具箱 | 豪华型 | 套 | 1 |
| 277 |  | 多媒体设备 | 投影技术：0.63英寸、LCD液晶技术 标称亮度（ISO流明）：≥3200 ISO流明或以上（符合ISO21118标准） 标准分辨率:1024*768 对比度：≥3000:1 灯泡功率：≤215W /167W（ECO) 投射80英寸画面时，镜头中点到画面的距离：≤75CM 内置扬声器功率：≥7W 界面： 两路RGB输入埠、一路RGB输出埠，两路视频端口、一路HDMI接口、一路RJ-45网络接口， 一路RS-232接口、两路音频输入、一路音频输出、一路mini-jack、。 安全防护：一个Kensington TM锁，一个安全锁接口，开机密码保护 其它功能要求： Image Care智能节电功能；第二代无机配向膜Bright Era 技术；内置灯泡防爆网 ；顶部换灯；大于5MM厚度的静电防尘过滤网，智能搜索信号，具有多种投影模式、自定义开机画面、自动提醒校正、一键空白设计 资质檔及其它要求 需要出具厂家授权原件。整机保修三年。灯泡质保壹年 提供3C。 提供国家权威机关检测报告（ISO标准）复印件并加盖厂家公章。 提供所投机型的节能、环保认证证书复印件并加盖厂家公章； | 套 | 1 |
|  |  | 电子白板 | 一 、硬件要求： 书写技术：DVIT或i-AIST红外线感应技术，支持多点触控，抗强光干扰，定位精确，投影机光线被遮挡不影响连续书写。 2、边框对角线尺寸：≥85英寸 4:3 3、分辨率：≥32767×32767 4、有效感应面积 ≥1654mm宽×1161mm高 5、书写：无须专用笔，采用手指或其它材料可在电子白板上直接书写，便于维护。 6、多人书写触控：三人可以同时在电子白板上进行书写，支持四点触控。 7、面板快捷键：白板两侧各具备不少于15个快捷键，通过快捷键，可直接操作白板软件；在Windows接口下仅通过操作快捷键，即可实现PPT翻页功能，具备自定义快捷键，可以定义软件功能，方便使用 8、边框面板：边框及面板采用金属材质设计，面板支持水性笔书写，可反复擦除。 9、硬件笔盒：白板底部笔盒设计，铝合金材质，坚固耐用。 功能要求： 备授课模式：根据教师课前、课中两种实际工作场景，在同一软件中提供对应的备课和授课环境，可以一键进行两种场景的快速转换以及课件的浏览。 支持动态视频批注，可在动态播放的视频上进行批注； 展台图像插入及展台控制功能：可将展台动态图像插入到白板软件中，可对展台图像拍照，并在白板软件中对展台通过USB进行控制，包括：焦距调整、灯光控制、自动对焦。 语音报读：可在白板软件中对文本框、英语学科中单词、语文学科中的拼音内容，进行朗读。 软件要求 导入PPT文件功能：软件可以将PPT文件导入到软件中，并且保持PPT文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入可进行再次编辑和保存，其它对象以图片形式导入。 特效交互面板：对页面中一个或者多个对象进行交互特效设置，如飞入、飞出、缩放、旋转等特效。 页面特效：提供数十种页面特效，可设置页面播放时的动画效果，并可控制特效速度、设置特效声音。用户可以根据教学需要选择页面的淡出、推出、擦除、条纹等特效。 对象特效：提供数十种对象特效，在页面进入或触发对象时，显示相应的交互效果。 页面范本：提供页面模板功能，可自定义设计并添加页面模板，可设置应用模板的范围，包括对当前页面或所有页面设置。利用页面范本，可便捷设置页面背景。 学科范本：提供跟学科相关的模板，如标准化学实验模板、标准物理实验模板，用户也可以根据自己教学需要制作和添加相应的教学范本，方便教学。 音视频播放：支持音频选段播放，支持视频拍照，视频可旋转播放。 多文件打开：软件支持在同一窗口下，同时打开多个檔并可新建多个不同的文件，用户可以在多个文件间进行切换，并可在多檔中进行复制、粘贴以及剪切等操作。 页面显示比例及自适应功能：用户可以根据教学内容对当前页面进行等比例缩放，并可设置页面自适应窗口大小显示。 基于云技术的教学云平台要求 提供云平台的全文检索与智能推荐功能 提供资源的全文检索功能。教师可通过关键词的方式来搜索教学资源及其它教学内容。搜索的内容可以根据资源的类型进行分类。云平台可根据教师信息自动推荐与所备课程相关的各类资源，包括其它教师的共享课件内容。 可在任何有网络的地方在线打开云平台上存储已做好的课件进行授课，也可导出； 提供诸多专题性质的教学应用，包括： DreamWeaver、PowerPoint、Flash、PhotoShop、3DsMax等教师常用的多媒体软件教学课程； 提供同步互动、作文、快乐英语等诸多自主学习数据； 提供安全教育、健康教育、传统节日、古诗词等多个领域的素质教育资料。 与备课软件结合，在线课程制作功能 教师可在网络上创建自己的课本教材，在网络上可制作教案、教学活动设计、课件等。制作结果直接保存到网络上，教学内容可以直接导出到本地的文檔格式。制作课件时候有相关联课程教学资源推荐，支持课件内容共享。 教师个人云存储功能 提供教师单独的网络存储空间。教师可上传保存自己的教学内容和资料。也可分享存储的檔。在云存储空间可建立自己的分类目录。制作的课件可以直接上传的教学云平台上。 教学资源要求 资源网站：提供具有与教育部现行教学大纲相配套的资源库网站，能实时通过网络下载各科课件资资源，包括： 提供涵盖幼儿园、小学、初中、高中及高职的各类资源下载； 提供各学科通用的媒体素材，包括背景图、背景音乐、音效等； 提供一线教师利用电子白板进行教学的课堂实录及相关教学设计。 网络教学资源的直接访问：通过电子白板软件，可直接访问网络资源库；在网络资源库中，选择需要的资源，可直接拖拽到白板页面中；资源对象的大小和属性可以任意设置；同时可以直接下载教学资源到本地硬盘中；用户也可以将各种资源编入自定义的本地资源库中。 本地教学资源：软件中包含大量本地资源，均为中小学教学中常用资源，包括图片、声音等内容。 资源收藏：用户可以根据教学需要将本地资源或者网络资源收藏在特定檔夹中以供教学使用。 在线培训平台要求 专业的软件在线学习平台，可在任意网络环境中进行在线软件使用学习；平台提供文字与视频相配套的教学内容，并提供初级、中级以及高级的培训考核流程，方便一线用户进行学习和考核。 资质要求 MTBF认证：国家权威检验中心NCTC出具的MTBF认证，平均无故障时间≥25000小时。 环境适应性检验: 国家权威检验中心NCTC出具的高温、低温、湿度环境适应性检验合格证书。 抗盐雾腐蚀测试报告：国家权威检验中心NCTC出具的抗盐雾腐蚀检验合格证书。 低辐射干扰测试报告：国家权威检验机构出具的辐射骚扰强测试报告。 软件登记证书：白板软件具有省级以上经济和信息化委员会颁发的《软件产品登记证书》。 软件著作权证书：投标设备厂家电子白板软件获得计算机软件著作权证书。 环保认证：通过中国环境标志（Ⅱ型）认证 。 检测报告：由国家教育部机构出具的产品检测报告。 要求提供厂家针对本次项目授权书及3年售后服务承诺函。 | 套 | 1 |
|  |  | 高清电教展示桌 | ABS注塑一次成型讲桌(含高清数字视频展示功能）；外形尺寸：1200mm*670mm*1050mm（长*宽*高）； 结构：上下分体式结构（采用倒凸样式，美观、大方。便于运输）；高清数字视频展示台通过旋转结构内置并固定于讲桌（不用时可锁闭于讲桌内）。顶部和左右门均可打开。三面进线、全方位纸箱包装，气泡塑料内包装。 材质：上体台面、键盘托、中控盖板和玻璃框选用一次注塑成型（拒绝吹塑或中空需提供产品断截面）（壁厚大于4mm）的ABS工程塑料材质，颜色灰白色，采用三包围结构，整个台面（包含显示器、中控）不能出现金属板材（有效防止触电可能）；下体采用钢塑结合，左右两侧开门（两侧材质包含侧门均采用ABS材质，有效防止触电和碰伤）。钢制部位材料厚度1.2mm；钢制部分表面静电喷塑处理，塑粉要求采用细沙纹，喷后均匀，颜色选用灰白色； 布局：桌面左侧放置显示器，显示器窗口上嵌式安装10mm厚钢化玻璃（固定玻璃配件材质为ABS，禁用铁质、玻璃胶等容易脱落的配件），有效显示范围不小于20英寸宽屏(不小于450×300mm)；右侧放置高清数字视频展示台，同桌面固定可以折迭，操作方便（不需要单独走线或拿出操作），桌面右侧需划定高清实物展台操作区域，最大幅面为A3；带有中控盒，可锁闭。 功能：1/3吋cmos镜头，变焦：数码变焦。300万图像有效像素(2048X1536)，信噪比≦50dB，色彩：24位色；幅面：A4;图片格式：bmp\jpg\png;录像格式：avi\flv。图像控制：亮度调整、自动调整白平衡，自动调整曝光；色彩调整。图像裁剪。辅助超亮白光LED灯；USB界面供电, 无需外接电源。节约能源，绿色环保；功耗：≦1.0W 。 软件： 1、快速扫描、白板批注、课件录制、对比教学、快速抓图等软件功能。软件每个接口都具有快速导航跳转功能，方便教师快速进行功能切换。 2、通过软件以实现动态实时旋转和按照1%梯度缩放：视频显示内容能够以鼠标所在点为中心，实时按照1%梯度进行无级自由缩放达600%, 可通过计算机控制聚焦手动或自动调节，带正负片切换，实现黑白/彩色之间的转换，实现色彩调节、对比度、亮度调节，带背光补偿。 3、软件具有中控“一键切换”展示视频和计算机文件展示 功能： 可以实现教学课件（如ppt、word、视频檔等）与视频展示内容“一键切换”，即软中控，便于教师简单易用，方便互动教学的使用。 4、具有在普通投影屏上用鼠标或无线教鞭进行白板标注讲解教学和录像： 可以自由划线标注，支持16位彩色标注，透明度可设，笔划粗细可设，多种图形，文字，可保存、录制，即简易电子白板。 5、具有同屏多画面对比教学功能： 具有图片1,2，4画面同屏展示、分别控制放大缩小和白板标注，进行对比教学；支持双视频画面同屏展示，分别控制放大缩小和白板标注，进行对比教学。 6、具有课件制作扫描和管理功能： 支持新建、删除、改名，支持多级文件夹，支持鼠标直接拖动图片改变图片文件所属文件夹；支持自动连续扫描，速度可设；支持局部画面扫描，支持多个图片一键装订成册，并自带阅读器。支持成册图片和一组图片一键转换成PDF檔，并自带PDF阅读器。 7、具有视频图片直接拖入教学PPT和word，快速将展示内容形成课件。 要求提供该产品一次成型的现场生产图片，提供一次成型的模具实物照片；投标提供样品。通过中央电化教育教馆“班班通综合解决方案”产品物理检测、通过中央电化教育教馆“数字校园综合解决方案”产品物理检测（提供检测证书复印件，加盖制造厂商公章）. | 套 | 1 |

六、初中化学实验室仪器清单及技术参数

（以下为一套配备数字）

| 序号 | 编号 | 名称 | 规 格 和 技 术 要 求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2002 | 打孔器 | 材质为不锈钢，4件，刀口直径分别为10、8、6、4mm，刀管直径分别为12、10、8、6mm，在橡皮塞或软木塞上打孔用。刀口硬度不低于HRC55，捅条直径φ3.5mm，长105mm。刀管与刀柄、桶条表面镀铬。 | 套 | 1 |
| 2 | 2003 | 打孔夹板 | 不小于175mm×40mm×11mm。由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。上、下夹板由透明塑料板制成，表面光洁，透明度好。上夹板应备有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。紧固螺钉与下夹板坚固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。夹板应有足够的强度，夹持物体时不变形。 | 个 | 1 |
| 3 | 2004 | 打孔器刮刀 | 刀体长度不小于80mm。由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。刀片采用具有足够刚性和硬度工具钢片。刀刃应锋利、无缺损、变形、卷刃现象。刀体与刀柄连接牢固。刀架采用金属材料制成，表面作防锈处理。刀架工作端为1：4锥度圆锥体，经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm～13mm的打孔器刀口。手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适。刀片与刀架配合灵活，便于装拆。刀口张角可调。 | 个 | 1 |
| 4 | 2005 | 手摇钻孔器 | 1.仪器由夹持固定装置、螺旋立柱、转动手轮（手柄）、四支不同直径的刀头及捅条等部分组成。 2.螺旋立柱可通过手轮（手柄）的转动向安装后的刀头稳定加压打孔。 3.刀口直径分别为：φ12mm、φ10mm、φ8mm、φ6mm。刀头用硬度不小于HRC55的钢材制作，刀口锋利，无卷边。 4.捅条直径不小于φ4mm，硬度可保证正常捅出刀管内的残留、堵塞物。 5.表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其它机械损伤。 | 台 | 1 |
| 5 | 2006 | 电动钻孔器 |  | 台 | 1 |
| 6 | 2020 | 仪器车 | 不锈钢管组成，尺寸680mm*460mm*800额定载重量50千克以上，板材厚度不小于1.2mm,带4个万向脚轮转动：0-360°均可 | 辆 | 1 |
| 7 | 2075 | 酒精喷灯 | 座式，用黄铜制成。密闭无渗漏。仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热盘、加料口等部分组成。空气调节器可使调节片可靠稳定于调节范围内的任意位置。能自如地调节空气进量而调节火焰大小。壸体装酒精容积不小于250ml。喷管与各管焊接牢固，不得因喷火燃烧而熔化焊接。火苗调节杆柄在调节火苗时不应变形。调节手轮不得因工作时焦熔。 | 个 | 2 |
| 8 | 2077 | 电加热器 | 1.工作电源：AC 220V 50Hz 。 2.额定功率：1000W 。 3.密封式，有恒温控制，炉面温度自动控制在330℃～ 400℃。 4.外形尺寸：190 mm×190 mm×60 mm 。 5.其它要求应符合GB 5488—85《日用电炉》的相关规定。 | 个 | 1 |
| 9 | 2083 | 列管式烘干器 | 1.工作电压：220V±10%。2.仪器由鼓风装置、加热器件、壳体及吹风列管等部分构成。壳体及列管由不锈钢材质制造。3.发热功率：不小于200W。 4.干燥气流温度：50～60℃。 5.整机噪声：≤50DB。6.热源分布均匀，噪声低，操作方便，干燥后器具不留任何水渍。7.通风管不少于12支。 | 台 | 1 |
| 10 | 2102 | 注射器 | 10ml，塑料，密封性好，滑动灵活。刻度标线规整、清晰。符合GB 15810-2001《注射器》的有关规定。 | 只 | 30 |
| 11 | 2121 | 塑料洗瓶 | 乳白色塑料制品。产品造型为有一喷出水咀的瓶体，容量为250ml。出喷水咀口径为1mm，水位应与盛水口等高。盛水口应有螺旋瓶盖，盖紧后不应漏水。喷水靠挤压瓶体使水从喷水咀喷出。 | 个 | 2 |
| 12 | 2122 | 试剂瓶托盘 | 1.本盘平时放于药品柜中，内径尺寸约300mm×250mm×70mm，四边有护边，一盘内可同时放小试剂瓶30个以内。 2.材质为ABS注塑成型。 3.托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等。 4.托盘厚度≥2mm，底部有加强筋，应满足承重要求。 | 个 | 12 |
| 13 | 2123 | 实验用品提篮 | 材质为ABS注塑成型，尺寸不小于360mm×300mm×80mm。 | 个 | 2 |
| 14 | 2124 | 塑料水槽 | 由透明塑料注成，方形，250mm×180mm×100mm，壁厚≥2mm，表面平整不变形，无毛刺。附集气架。产品应符合JY53-80《塑料水槽》的要求。 | 个 | 20 |
| 15 | 2125 | 碘升华凝华管 | 1.由玻璃密封管体和手柄组成，管的高度≥45mm，直径≥30mm，两端内凹面深度为4±1mm。管内密封碘的品质≥0.1克。 2.手柄长≥100mm，直径为ф6±1mm。 3.管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。 4.管体应耐80℃温差的急冷骤热。 | 个 | 7 |
| 16 | 3002 | 方座支架 |  | 套 | 25 |
| 17 | 3006 | 三脚架 | 铁环和3只脚组成，应用Ф6冷拉钢丝制成，表面喷漆或镀锌。圆环直径Ф80mm，中心高130mm。焊点光滑、平整。支脚分布均等、平稳。 | 个 | 14 |
| 18 | 3007 | 泥三角 | 由三根铁丝弯成，套有三截素烧瓷管，形如三角形。三角形的单边长不小于60㎜，铁丝接头绞合，绞合长度约30mm，瓷管应不裂、不缺、坚固、圆滑。 | 个 | 14 |
| 19 | 3008 | 试管架 | 产品为木质或塑料制品，木质制品所用木材需经脱脂干燥处理；塑料制品为无毒硬质塑料制成。产品外观无明显扭曲、变形现象。12孔、12柱，底座厚度≥12mm，孔板厚度≥8mm。上孔板与底座上面距离70±5mm，试管柱直径φ10±1mm，长度65±5mm，底座上平面对应孔板孔，加工有同孔径的凹坑深约3mm。上孔板孔径φ22mm8个，φ26mm4个，孔中心距31mm。底座上平面和上孔板面应平行、无明显偏斜，塑料底座装有配重。试管与底座上平面的垂直不大于2mm。 | 个 | 30 |
| 20 | 3009 | 漏斗架 | 由支承板、底板、立柱等组成。支承板木质或塑料制成，尺寸为300mm×90mm，板上布有4个孔径为φ50mm的圆孔。另有可调高度的紧固装置。底板尺寸不小于210mm×135mm，用铸铁制造。立柱长度不小于250mm，直径φ12mm。底座均应作防腐处理。支承板的高度应能方便调整且紧固可靠。 | 个 | 1 |
| 21 | 3010 | 滴定台 | 由底座、支杆、滴定管夹组成，底座台面为大理石面，外形尺寸325mm×155mm×30mm，其上有M8螺纹，立杆由直径Ф10mm圆钢制成，表面镀铬，与底座紧固后，滴定夹夹持范围6mm～20mm。最大夹持重量不小于800g，底座四角应装有橡胶垫脚，放置平衡，不晃动。 | 个 | 1 |
| 22 | 3011 | 滴定夹 | 滴定夹是滴定台的组成部份。由铝合金制成，蝶式结构，外形尺寸约为200mm×110mm。两端能夹持20mm以下直径的滴定管，两管平行，当两管盛满液体后，不下滑。 | 个 | 1 |
| 23 | 4005 | 教学电源 | 交流 2V～12V,5A，每2V一檔；直流 1.5V～12V,2A,分为1.5V,3V,4.5V,6V,9V,12V共六檔。可与物理共享 | 台 | 1 |
| 24 | 11003 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 台 | 23 |
| 25 | 11005 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 1 |
| 26 | 13001 | 温度计 | 玻璃，红液。长度不小于150mm，测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显弯曲，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。感温液体必须纯洁、无杂质，液体不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象，下降时不得在管壁上留下液滴。 | 支 | 14 |
| 27 | 13003 | 温度计 | 玻璃，水银。长度不少于500mm，测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 1 |
| 28 | 13007 | 数字测温计 | -30℃～+200℃ | 台 | 1 |
| 29 | 16001 | 密度计 | 1.计量范围：密度1.000—2.000。 2.最小分度值：0.001。 3.全长：310±10mm。 4.误差：±0.001。 5.密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。 6.产品符合GB/T17764-2008《密度计》的技术要求。 | 支 | 1 |
| 30 | 16002 | 密度计 | 1.计量范围：密度0.7000—1.000。 2.刻度：0.001。 3.全长：310±10mm。 4.误差：±0.001。 5.比轻计各部位无严重内应力集中现象，不应有影响其自身强度及密度测量的玻璃缺陷。 6.产品符合GB/T17764-2008《密度计》的技术要求。 | 支 | 1 |
| 31 | 16003 | 酸度计（pH计） | 笔式，测量范围pH0.0～14.0 | 台 | 1 |
| 32 | 26001 | 水电解演示器 | 1.产品由支架、底座、电解管、胶塞、电极、导线、活塞等组成。 2.电解管由透明玻璃制成，按30ml分度，最小分度单位为0.5ml，刻度线清晰，造型规范，两管平行，粗细均匀，无结瘤、裂痕等缺陷。 3.电极为抗氧化合金电极。 4.使用电源：直流6～12v。 5.电解过程中，H2与O2的体积（刻度）比为2:1，无明显差异，活塞密封严。 | 台 | 1 |
| 33 | 26002 | 水电解实验器 | 1.产品由支架、底座、电解管、胶塞、电极、导线、连接胶管等组成。 2.电解管由透明玻璃制成，按10ml分度，最小分度单位为0.5ml，刻度线清晰，造型规范，两管平行，粗细均匀，无结瘤、裂痕等缺陷。 3.电极为合金电极。 4.使用电源：直流6～12v。 5.电解过程中，H2与O2的体积（刻度）比为2:1，无明显差异。 | 台 | 9 |
| 34 | 26005 | 贮气装置 | 1.化学实验室设备，用于收集、贮存气体用。 2.由底座、手柄、支架、气球嘴、锁紧螺母、贮气球、气嘴、气嘴阀门、气胆阀门、手压球各部分组成。 3.气球嘴、气嘴应紧固、牢靠，在使用中不得产生松动现象。 4.底座与支架组装成后，支架与底面的垂直度误差不大于5mm。 5.气嘴阀门、气胆阀门的耐磨性能好，气密性良好。 | 台 | 2 |
| 35 | 26009 | 分子间隔实验器 | 透明塑料制，仪器总容量不小于300ml，仪器总高度不小于114mm。口径直径不小于60mm，壁厚不小于2mm，仪器表面光滑无瑕疵，透明度强。仪器外表并标有明显刻度。 | 件 | 3 |
| 36 | 26010 | 溶液导电演示器 | 由示教电路板、电极电线、容器、隔板等组成。示教电路板用木板或硬塑料板制成，尺寸不小于300×200×5mm，板上安装小灯泡、导线、接线柱等电路组件。电极采用耐酸、碱、盐的导电材料制成，导电面积不小于10mm×20mm。容器为耐酸、碱、盐的透明材料制成矩形，中间有插放隔板的槽（示插入隔板厚电解质的导电情况），容器上有安放电极的盖板。容器容量为50ml左右。容器的数量应不少于3个。工作电压为直流6V。 | 台 | 1 |
| 37 | 26017 | 化学实验废水处理装置 | 实验教学和废水处理兼用 | 套 | 1 |
| 38 | 32003 | 分子结构模型 | 塑料制，为球棍（管）式，并可组装金刚石、石墨、氯化纳的晶体结构。球与键的组装应松紧适度，不应自由转动、松脱或滑出。组成任一分子结构，从不同方向观察，不得有明显的歪曲，变形等角度变化。用手将其提起，应无变形，并不得松脱或转动。组件颜色应按第三条规定，色泽应鲜明，同一套产品中每种组件颜色应均匀一致。应符合JY52-80《分子结构模型》的要求。 | 套 | 2 |
| 39 | 32004 | 金刚石结构模型 | 演示用 | 套 | 1 |
| 40 | 32005 | 石墨结构模型 | 演示用 | 套 | 1 |
| 41 | 32006 | 碳—60结构模型 | 演示用 | 套 | 1 |
| 42 | 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用 | 套 | 1 |
| 43 | 32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸 | 套 | 2 |
| 44 | 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 金属矿物标本由方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、磁铁矿、铝土矿等组成。金属标本由铁、铅、锌、铜、铝等组成。合金标本由钢、黄铜、不锈钢、铍铜、磷青铜等组成。其矿物外形要求、包装要求应符合JY0005-90《矿物岩石标本》中的相关规定，各类不少于5种。 | 盒 | 1 |
| 45 | 42002 | 原油常见分馏标本 | 不小于8种。由原油、常压分馏塔、减压分馏塔组成。常压分馏塔由石油气、汽油、煤油、轻柴油、重油组成。减压分馏塔由重柴油、轻滑润油、重滑润油、油渣组成。 | 盒 | 1 |
| 46 | 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种本标本由塑料、橡胶、合成纤维组成。塑料由：聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS、酚醛塑料。橡胶由：天然橡胶、合成橡胶、丁苯、顺丁、氯丁、丁腈。合成纤维由：棉纶、涤纶、晴纶、维纶、丙纶、氯纶组成。 | 盒 | 1 |
| 47 | 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 盒 | 1 |
| 48 | 52001 | 走进化学实验室 | 对开12幅 | 套 | 1 |
| 49 | 52002 | 身边的化学物质 | 对开13幅 | 套 | 1 |
| 50 | 52003 | 物质构成的奥秘 | 对开8幅 | 套 | 1 |
| 51 | 52005 | 化学与社会发展 | 对开7幅 | 套 | 1 |
| 52 | 52041 | 元素周期表 | 带轴 | 件 | 1 |
| 53 | 52401 | 初中化学实验教学指导书 |  | 套 | 1 |
| 54 | 52402 | 初中化学实验仪器手册 |  | 套 | 1 |
| 55 | 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 26 |
| 56 | 60002 | 量筒 | 50mL | 个 | 26 |
| 57 | 60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 2 |
| 58 | 60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 2 |
| 59 | 60023 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 1 |
| 60 | 60024 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 1 |
| 61 | 60041 | 滴定管 | 酸式，25mL | 支 | 1 |
| 62 | 60043 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支 | 1 |
| 63 | 61001 | 试管 | Ф12mm×70mm | 支 | 250 |
| 64 | 61002 | 试管 | Ф15mm×150mm | 支 | 250 |
| 65 | 61003 | 试管 | Ф18mm×180mm | 支 | 75 |
| 66 | 61005 | 试管 | Ф20mm×200mm | 支 | 75 |
| 67 | 61007 | 试管 | Ф32mm×200mm | 支 | 5 |
| 68 | 61008 | 具支试管 | Ф20mm×200mm | 支 | 5 |
| 69 | 61009 | 硬质玻璃管 | Ф15mm×150mm | 支 | 5 |
| 70 | 61010 | 硬质玻璃管 | Ф20mm×250mm | 支 | 5 |
| 71 | 61020 | 烧杯 | 25mL | 个 | 75 |
| 72 | 61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 150 |
| 73 | 61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 150 |
| 74 | 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 50 |
| 75 | 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 5 |
| 76 | 61025 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 3 |
| 77 | 61033 | 烧瓶 | 圆、长，250mL | 个 | 5 |
| 78 | 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 5 |
| 79 | 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 5 |
| 80 | 61042 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 15 |
| 81 | 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 2 |
| 82 | 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 30 |
| 83 | 62004 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 1 |
| 84 | 62005 | 抽气管 |  | 个 | 1 |
| 85 | 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 2 |
| 86 | 62007 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 2 |
| 87 | 62021 | 冷凝器 | 直固，300mm | 支 | 2 |
| 88 | 62023 | 牛角管 | 弯形，Ф18mm×150mm | 支 | 2 |
| 89 | 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 26 |
| 90 | 62032 | 漏斗 | 90mm | 个 | 3 |
| 91 | 62033 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 2 |
| 92 | 62034 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 2 |
| 93 | 62035 | 分液漏斗 | 锥形，100mL | 个 | 2 |
| 94 | 62036 | 分液漏斗 | 梨形，50mL | 个 | 15 |
| 95 | 62039 | 布氏漏斗 | 瓷,80mm | 个 | 1 |
| 96 | 62071 | T形管 |  | 个 | 1 |
| 97 | 62072 | Y形管 |  | 个 | 1 |
| 98 | 62073 | 滴管 |  | 支 | 100 |
| 99 | 62075 | 干燥管 | 单球，150mm | 支 | 4 |
| 100 | 62076 | 干燥管 | U型,￠15*150mm | 支 | 2 |
| 101 | 62079 | 活塞 | 直形 | 支 | 2 |
| 102 | 62091 | 圆水槽 | Ф200mm×100mm | 个 | 4 |
| 103 | 62092 | 圆水槽 | Ф270mm×140mm | 个 | 2 |
| 104 | 62093 | 玻璃钟罩 | Ф150mm×280mm | 个 | 2 |
| 105 | 63002 | 集气瓶 | 125mL | 个 | 100 |
| 106 | 63003 | 集气瓶 | 250mL | 个 | 26 |
| 107 | 63005 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 个 | 5 |
| 108 | 63011 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 250 |
| 109 | 63012 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 15 |
| 110 | 63013 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 15 |
| 111 | 63014 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 5 |
| 112 | 63015 | 广口瓶 | 茶，60mL | 个 | 15 |
| 113 | 63016 | 广口瓶 | 茶，125mL | 个 | 5 |
| 114 | 63017 | 广口瓶 | 茶，250mL | 个 | 5 |
| 115 | 63021 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 50 |
| 116 | 63022 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 250 |
| 117 | 63023 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 25 |
| 118 | 63024 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 5 |
| 119 | 63025 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 5 |
| 120 | 63026 | 细口瓶 | 3000mL | 个 | 3 |
| 121 | 63027 | 细口瓶 | 茶，60mL | 个 | 5 |
| 122 | 63028 | 细口瓶 | 茶，125mL | 个 | 25 |
| 123 | 63029 | 细口瓶 | 茶，250mL | 个 | 5 |
| 124 | 63030 | 细口瓶 | 茶，500mL | 个 | 2 |
| 125 | 63031 | 细口瓶 | 茶，1000mL | 个 | 2 |
| 126 | 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 26 |
| 127 | 63042 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 250 |
| 128 | 63043 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个 | 5 |
| 129 | 63044 | 滴瓶 | 茶，60mL | 个 | 10 |
| 130 | 64001 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个 | 3 |
| 131 | 64002 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 30 |
| 132 | 64003 | 烧杯夹 |  | 个 | 4 |
| 133 | 64005 | 镊子 |  | 个 | 15 |
| 134 | 64006 | 试管夹 |  | 个 | 25 |
| 135 | 64007 | 止水皮管夹 |  | 个 | 15 |
| 136 | 64008 | 螺旋皮管夹 |  | 个 | 15 |
| 137 | 64032 | 石棉网 |  | 个 | 25 |
| 138 | 64041 | 燃烧匙 |  | 个 | 13 |
| 139 | 64042 | 药匙 |  | 个 | 25 |
| 140 | 64051 | 玻璃管 | Ф5mm～Ф6mm | 千克 | 1 |
| 141 | 64052 | 玻璃管 | Ф7mm～Ф8mm | 千克 | 1 |
| 142 | 64053 | 玻璃棒 | Ф3mm～Ф4mm | 千克 | 1 |
| 143 | 64054 | 玻璃棒 | Ф5mm～Ф6mm | 千克 | 1 |
| 144 | 64061 | 软胶塞 |  | 千克 | 2 |
| 145 | 64062 | 橡胶管 |  | 千克 | 0.5 |
| 146 | 64063 | 乳胶管 |  | 米 | 30 |
| 147 | 64071 | 试管刷 |  | 个 | 25 |
| 148 | 64080 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 2 |
| 149 | 64081 | 表面皿 | 60mm | 个 | 15 |
| 150 | 64082 | 表面皿 | 100mm | 个 | 2 |
| 151 | 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 15 |
| 152 | 64087 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 1 |
| 153 | 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 26 |
| 154 | 64089 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 3 |
| 155 | 64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 15 |
| 156 | 64092 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 个 | 15 |
| 157 | 70001 | 铝片 |  | 克 | 100 |
| 158 | 70002 | 铝箔 |  | 克 | 100 |
| 159 | 70003 | 铝丝 |  | 克 | 100 |
| 160 | 70004 | 锌粒 |  | 克 | 1000 |
| 161 | 70005 | 还原铁粉 |  | 克 | 500 |
| 162 | 70006 | 铁丝 |  | 克 | 300 |
| 163 | 70008 | 锡粒 |  | 克 | 250 |
| 164 | 70009 | 铅粒 |  | 克 | 250 |
| 165 | 70010 | 紫铜片 |  | 克 | 200 |
| 166 | 70011 | 铜丝 |  | 克 | 100 |
| 167 | 70021 | 碘 |  | 克 | 100 |
| 168 | 70022 | 活性炭 |  | 克 | 500 |
| 169 | 70032 | 二氧化锰 |  | 克 | 250 |
| 170 | 70033 | 三氧化二铁 |  | 克 | 250 |
| 171 | 70034 | 氧化铜 |  | 克 | 500 |
| 172 | 70041 | 氯化钾 |  | 克 | 250 |
| 173 | 70042 | 氯化钠 |  | 克 | 500 |
| 174 | 70043 | 氯化钠 |  | 克 | 1000 |
| 175 | 70044 | 氯化钙 |  | 克 | 250 |
| 176 | 70045 | 无水氯化钙 |  | 克 | 250 |
| 177 | 70046 | 氯化镁 |  | 克 | 500 |
| 178 | 70047 | 三氯化铁 |  | 克 | 500 |
| 179 | 70049 | 氯化铵 |  | 克 | 500 |
| 180 | 70065 | 碘化钾 |  | 克 | 500 |
| 181 | 70070 | 硫酸钾 |  | 克 | 500 |
| 182 | 70083 | 硫酸铝 |  | 克 | 500 |
| 183 | 70086 | 硫酸铜（蓝矾、胆矾） |  | 克 | 1000 |
| 184 | 70087 | 硫酸铵 |  | 克 | 500 |
| 185 | 70088 | 硫酸铝钾（明矾） |  | 克 | 1000 |
| 186 | 70091 | 无水硫酸铜 |  | 克 | 250 |
| 187 | 71001 | 碳酸钾 |  | 克 | 500 |
| 188 | 71002 | 碳酸钠 |  | 克 | 1000 |
| 189 | 71003 | 碳酸氢钠 |  | 克 | 500 |
| 190 | 71004 | 大理石 |  | 克 | 2000 |
| 191 | 71005 | 碳酸氢铵 |  | 克 | 500 |
| 192 | 71006 | 碱式碳酸铜 |  | 克 | 500 |
| 193 | 71020 | 硝酸银 |  | 克 | 100 |
| 194 | 71041 | 氢氧化钡 |  | 克 | 500 |
| 195 | 71042 | 氨水 |  | 亳升 | 500 |
| 196 | 71044 | 氢氧化钙（熟石灰） |  | 克 | 1000 |
| 197 | 71045 | 碱石灰 |  | 克 | 500 |
| 198 | 72021 | 葡萄糖 |  | 克 | 500 |
| 199 | 72022 | 蔗糖 |  | 克 | 500 |
| 200 | 72025 | 酒精 |  | 千克 | 20 |
| 201 | 72027 | 煤油 |  | 克 | 1500 |
| 202 | 72051 | 石蕊 |  | 亳升 | 10 |
| 203 | 72052 | 酚酞 |  | 克 | 25 |
| 204 | 72054 | 品红 |  | 克 | 25 |
| 205 | 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 克 | 57 |
| 206 | 72062 | 蓝石蕊试纸 |  | 本 | 15 |
| 207 | 72063 | 红石蕊试纸 |  | 本 | 15 |
| 208 | 72091 | 定性滤纸 |  | 盒 | 15 |
| 209 | 73003 | 汽油 |  | 亳升 | 500 |
| 210 | 74001 | 红（赤）磷 |  | 克 | 500 |
| 211 | 74011 | 硫粉 |  | 克 | 500 |
| 212 | 74012 | 镁条 |  | 克 | 25 |
| 213 | 74013 | 铝粉 |  | 克 | 250 |
| 214 | 75001 | 过氧化氢 |  | 毫升 | 1500 |
| 215 | 75002 | 氯酸钾 |  | 克 | 500 |
| 216 | 75003 | 高锰酸钾 |  | 克 | 1500 |
| 217 | 75004 | 硝酸铵 |  | 克 | 500 |
| 218 | 75005 | 硝酸钾 |  | 克 | 1500 |
| 219 | 75006 | 硝酸钠 |  | 克 | 500 |
| 220 | 76001 | 草酸 |  | 克 | 100 |
| 221 | 77001 | 硝酸 |  | 亳升 | 500 |
| 222 | 77003 | 硫酸 |  | 亳升 | 1000 |
| 223 | 77004 | 硫酸 |  | 亳升 | 2000 |
| 224 | 77011 | 盐酸 |  | 亳升 | 1500 |
| 225 | 77012 | 盐酸 |  | 亳升 | 3000 |
| 226 | 77021 | 甲酸 |  | 亳升 | 500 |
| 227 | 77026 | 乙酸 |  | 亳升 | 500 |
| 228 | 77032 | 氢氧化钠 |  | 克 | 500 |
| 229 | 77033 | 氢氧化钠 |  | 克 | 2000 |
| 230 | 80201 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 |  | 14 |
| 231 | 81002 | 一字螺丝刀 | 1.4"，旋杆采用铬钒钢，工作部硬度不低于HRC48。 2.旋杆长度L:100 mm，直径D:5 mm。 3.旋杆应经镀铬防锈处理。 4.手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型，表面光洁、无毛刺。与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号。 5. 其它技术要求按 GB 10635、GB 10637及GB 10639的规定执行。 | 支 | 1 |
| 232 | 81003 | 十字螺丝刀 | 1.4"，旋杆采用铬钒钢，工作部硬度不低于HRC48。 2.旋杆长度L:100 mm，直径D:5 mm。 3.旋杆应经镀铬防锈处理。 4.手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型，表面光洁、无毛刺。与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号。 5.其它技术要求按 GB 10635、GB 10637及GB 10639的规定执行。 | 支 | 1 |
| 233 | 81014 | 钢丝钳 | 6"，150mm，采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45-48HRC，PVC全新料环保手柄，其它技术要求按GB6290的规定。要提供注册商标的知名品牌产品。 | 把 | 1 |
| 234 | 81015 | 手锤 | 采用45号高碳钢精工铸造，表面抛光处理，敲击面热处理，硬度45-48HRC，羊角锤头0.25KG，纤维手柄。 | 把 | 1 |
| 235 | 81017 | 锉刀 | 中齿锉刀（三角锉），采用T12特殊钢材制造，淬火处理。软胶手柄。齿高和齿距合理，确保工件表面锉削后干净整齐。要提供注册商标的知名品牌产品。 | 个 | 1 |
| 236 | 81032 | 剪刀 | 不锈钢制造，刃口机磨，刀身抛光，剪切锋利，全新ABS料塑料手柄。全长不小于200mm。 | 把 | 1 |
| 237 | 82001 | 工作服 | 材质：涤卡。身长120cm，颜色为白色。工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其它化学腐蚀的能力。产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。产品应做工精细，穿着方便舒适。产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性。产品规格以中号为主，大、小号规格的数量为20%。 | 件 | 2 |
| 238 | 82003 | 护目镜 | 护目镜镜片由高级光学树脂制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度，侧面完全遮挡。镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。镜架具有一定的强度，且佩戴舒适。其它性能指针应符合国家及眼镜行业有关标准的规定。配眼镜专用盒或袋，并附擦镜布一块。 | 个 | 14 |
| 239 | 82004 | 防护面罩 | 由透明有机玻璃和帽架组成。面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。帽架应采用韧性好的材料制作，不易折断、变形。面罩与帽架的连接应牢固可靠。帽架系带应宜于调整松紧。 | 个 | 1 |
| 240 | 82005 | 防毒口罩 | 直接式防毒口罩。由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成。口罩能完全罩住口、鼻不漏气。系带可调节松紧。防毒时间不小于1小时。有关口罩的资料： 口罩重量：≤250克；呼气阻力：＜49帕；吸气阻力：＜78帕；漏气系数：＜5%；有害空间：＜170cm2；下方视野：＞35º。口罩应卫生清洁，不得有灰尘。不得用有毒材料制作。应符合GB2890-82《过滤式防毒面具》的有关规定。 | 个 | 1 |
| 241 | 82007 | 耐酸手套 | 1. 产品为外覆PVC材料，内为棉质材料制成。 2. 表面应具有较好的耐酸、耐碱及其它化学试剂腐蚀的性能。 3. 柔韧性好，穿戴后便于进行各类实验操作。 4. 产品规格以中号为主，大、小号规格的数量为20%。 | 双 | 1 |
| 242 | 82009 | 洗眼器 | 主体：高密PP材质制造。阀门可自动关闭，密封可靠。喷头：洗眼盆头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。功能：设有流量调节控制阀，可根据供水压力调整到眼睛最适宜的流量（使用压力：0.2MPa-0.6MPa）开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用。软管：供水软管长度采用1.5米，PP软管，最大耐水压7Pa。 | 套 | 1 |
| 243 | 82010 | 简易急救箱 | 急救箱内应配备以下药品及器材：烧伤药膏1瓶；苏打粉100g；硼酸100g；医用酒精50ml一瓶；创可贴10条；灭菌结晶磺胺50g；紫药水50ml；碘氟50ml；3％双氧水100ml；胶布1卷；绷带5卷；药棉1包；手术剪1把；镊子1把；一次性注射器10ml一支；止血带1根（长度不小于30cm）；消炎粉；硼酸软膏；灼伤药；甘油等。箱体采用中号铝合金材质。 | 件 | 1 |
| 244 | 82011 | 实验防护屏 | 三片折迭式结构，由透明度好的有机玻璃制造。外形尺寸不小于650mm×360mm×5mm。防护屏支撑牢靠，底座平稳。板面不得有划痕、裂纹等缺陷。合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落。 | 件 | 1 |
| 245 | 82012 | 易燃品储存柜 | 1000*1800*450mm，采用优质冷轧钢板，经过酸洗磷化喷塑，厚度不低于1.2mm，双门电子双锁。内板用防腐板。 | 个 | 1 |
| 246 | 82013 | 毒害品储存柜 | 1000*1800*450mm，采用优质冷轧钢板，经过酸洗磷化喷塑，厚度不低于1.2mm，双门电子双锁。内板用防腐板。 | 个 | 1 |
| 247 |  | 工具箱 | 豪华型 | 套 | 1 |
| 248 |  | 多媒体设备 | 投影技术：0.63英寸、LCD液晶技术 标称亮度（ISO流明）：≥3200 ISO流明或以上（符合ISO21118标准） 标准分辨率:1024*768 对比度：≥3000:1 灯泡功率：≤215W /167W（ECO) 投射80英寸画面时，镜头中点到画面的距离：≤75CM 内置扬声器功率：≥7W 界面： 两路RGB输入埠、一路RGB输出埠，两路视频端口、一路HDMI接口、一路RJ-45网络接口， 一路RS-232接口、两路音频输入、一路音频输出、一路mini-jack、。 安全防护：一个Kensington TM锁，一个安全锁接口，开机密码保护 其它功能要求： Image Care智能节电功能；第二代无机配向膜Bright Era 技术；内置灯泡防爆网 ；顶部换灯；大于5MM厚度的静电防尘过滤网，智能搜索信号，具有多种投影模式、自定义开机画面、自动提醒校正、一键空白设计 资质檔及其它要求 需要出具厂家授权原件。整机保修三年。灯泡质保壹年 提供3C。 提供国家权威机关检测报告（ISO标准）复印件并加盖厂家公章。 提供所投机型的节能、环保认证证书复印件并加盖厂家公章； | 套 | 1 |
|  |  | 电子白板 | 一 、硬件要求： 书写技术：DVIT或i-AIST红外线感应技术，支持多点触控，抗强光干扰，定位精确，投影机光线被遮挡不影响连续书写。 2、边框对角线尺寸：≥85英寸 4:3 3、分辨率：≥32767×32767 4、有效感应面积 ≥1654mm宽×1161mm高 5、书写：无须专用笔，采用手指或其它材料可在电子白板上直接书写，便于维护。 6、多人书写触控：三人可以同时在电子白板上进行书写，支持四点触控。 7、面板快捷键：白板两侧各具备不少于15个快捷键，通过快捷键，可直接操作白板软件；在Windows接口下仅通过操作快捷键，即可实现PPT翻页功能，具备自定义快捷键，可以定义软件功能，方便使用 8、边框面板：边框及面板采用金属材质设计，面板支持水性笔书写，可反复擦除。 9、硬件笔盒：白板底部笔盒设计，铝合金材质，坚固耐用。 功能要求： 备授课模式：根据教师课前、课中两种实际工作场景，在同一软件中提供对应的备课和授课环境，可以一键进行两种场景的快速转换以及课件的浏览。 支持动态视频批注，可在动态播放的视频上进行批注； 展台图像插入及展台控制功能：可将展台动态图像插入到白板软件中，可对展台图像拍照，并在白板软件中对展台通过USB进行控制，包括：焦距调整、灯光控制、自动对焦。 语音报读：可在白板软件中对文本框、英语学科中单词、语文学科中的拼音内容，进行朗读。 软件要求 导入PPT文件功能：软件可以将PPT文件导入到软件中，并且保持PPT文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入可进行再次编辑和保存，其它对象以图片形式导入。 特效交互面板：对页面中一个或者多个对象进行交互特效设置，如飞入、飞出、缩放、旋转等特效。 页面特效：提供数十种页面特效，可设置页面播放时的动画效果，并可控制特效速度、设置特效声音。用户可以根据教学需要选择页面的淡出、推出、擦除、条纹等特效。 对象特效：提供数十种对象特效，在页面进入或触发对象时，显示相应的交互效果。 页面范本：提供页面模板功能，可自定义设计并添加页面模板，可设置应用模板的范围，包括对当前页面或所有页面设置。利用页面范本，可便捷设置页面背景。 学科范本：提供跟学科相关的模板，如标准化学实验模板、标准物理实验模板，用户也可以根据自己教学需要制作和添加相应的教学范本，方便教学。 音视频播放：支持音频选段播放，支持视频拍照，视频可旋转播放。 多文件打开：软件支持在同一窗口下，同时打开多个檔并可新建多个不同的文件，用户可以在多个文件间进行切换，并可在多檔中进行复制、粘贴以及剪切等操作。 页面显示比例及自适应功能：用户可以根据教学内容对当前页面进行等比例缩放，并可设置页面自适应窗口大小显示。 基于云技术的教学云平台要求 提供云平台的全文检索与智能推荐功能 提供资源的全文检索功能。教师可通过关键词的方式来搜索教学资源及其它教学内容。搜索的内容可以根据资源的类型进行分类。云平台可根据教师信息自动推荐与所备课程相关的各类资源，包括其它教师的共享课件内容。 可在任何有网络的地方在线打开云平台上存储已做好的课件进行授课，也可导出； 提供诸多专题性质的教学应用，包括： DreamWeaver、PowerPoint、Flash、PhotoShop、3DsMax等教师常用的多媒体软件教学课程； 提供同步互动、作文、快乐英语等诸多自主学习数据； 提供安全教育、健康教育、传统节日、古诗词等多个领域的素质教育资料。 与备课软件结合，在线课程制作功能 教师可在网络上创建自己的课本教材，在网络上可制作教案、教学活动设计、课件等。制作结果直接保存到网络上，教学内容可以直接导出到本地的文檔格式。制作课件时候有相关联课程教学资源推荐，支持课件内容共享。 教师个人云存储功能 提供教师单独的网络存储空间。教师可上传保存自己的教学内容和资料。也可分享存储的檔。在云存储空间可建立自己的分类目录。制作的课件可以直接上传的教学云平台上。 教学资源要求 资源网站：提供具有与教育部现行教学大纲相配套的资源库网站，能实时通过网络下载各科课件资资源，包括： 提供涵盖幼儿园、小学、初中、高中及高职的各类资源下载； 提供各学科通用的媒体素材，包括背景图、背景音乐、音效等； 提供一线教师利用电子白板进行教学的课堂实录及相关教学设计。 网络教学资源的直接访问：通过电子白板软件，可直接访问网络资源库；在网络资源库中，选择需要的资源，可直接拖拽到白板页面中；资源对象的大小和属性可以任意设置；同时可以直接下载教学资源到本地硬盘中；用户也可以将各种资源编入自定义的本地资源库中。 本地教学资源：软件中包含大量本地资源，均为中小学教学中常用资源，包括图片、声音等内容。 资源收藏：用户可以根据教学需要将本地资源或者网络资源收藏在特定檔夹中以供教学使用。 在线培训平台要求 专业的软件在线学习平台，可在任意网络环境中进行在线软件使用学习；平台提供文字与视频相配套的教学内容，并提供初级、中级以及高级的培训考核流程，方便一线用户进行学习和考核。 资质要求 MTBF认证：国家权威检验中心NCTC出具的MTBF认证，平均无故障时间≥25000小时。 环境适应性检验: 国家权威检验中心NCTC出具的高温、低温、湿度环境适应性检验合格证书。 抗盐雾腐蚀测试报告：国家权威检验中心NCTC出具的抗盐雾腐蚀检验合格证书。 低辐射干扰测试报告：国家权威检验机构出具的辐射骚扰强测试报告。 软件登记证书：白板软件具有省级以上经济和信息化委员会颁发的《软件产品登记证书》。 软件著作权证书：投标设备厂家电子白板软件获得计算机软件著作权证书。 环保认证：通过中国环境标志（Ⅱ型）认证 。 检测报告：由国家教育部机构出具的产品检测报告。 要求提供厂家针对本次项目授权书及3年售后服务承诺函。 | 套 | 1 |
|  |  | 高清电教展示桌 | ABS注塑一次成型讲桌(含高清数字视频展示功能）；外形尺寸：1200mm*670mm*1050mm（长*宽*高）； 结构：上下分体式结构（采用倒凸样式，美观、大方。便于运输）；高清数字视频展示台通过旋转结构内置并固定于讲桌（不用时可锁闭于讲桌内）。顶部和左右门均可打开。三面进线、全方位纸箱包装，气泡塑料内包装。 材质：上体台面、键盘托、中控盖板和玻璃框选用一次注塑成型（拒绝吹塑或中空需提供产品断截面）（壁厚大于4mm）的ABS工程塑料材质，颜色灰白色，采用三包围结构，整个台面（包含显示器、中控）不能出现金属板材（有效防止触电可能）；下体采用钢塑结合，左右两侧开门（两侧材质包含侧门均采用ABS材质，有效防止触电和碰伤）。钢制部位材料厚度1.2mm；钢制部分表面静电喷塑处理，塑粉要求采用细沙纹，喷后均匀，颜色选用灰白色； 布局：桌面左侧放置显示器，显示器窗口上嵌式安装10mm厚钢化玻璃（固定玻璃配件材质为ABS，禁用铁质、玻璃胶等容易脱落的配件），有效显示范围不小于20英寸宽屏(不小于450×300mm)；右侧放置高清数字视频展示台，同桌面固定可以折迭，操作方便（不需要单独走线或拿出操作），桌面右侧需划定高清实物展台操作区域，最大幅面为A3；带有中控盒，可锁闭。 功能：1/3吋cmos镜头，变焦：数码变焦。300万图像有效像素(2048X1536)，信噪比≦50dB，色彩：24位色；幅面：A4;图片格式：bmp\jpg\png;录像格式：avi\flv。图像控制：亮度调整、自动调整白平衡，自动调整曝光；色彩调整。图像裁剪。辅助超亮白光LED灯；USB界面供电, 无需外接电源。节约能源，绿色环保；功耗：≦1.0W 。 软件： 1、快速扫描、白板批注、课件录制、对比教学、快速抓图等软件功能。软件每个接口都具有快速导航跳转功能，方便教师快速进行功能切换。 2、通过软件以实现动态实时旋转和按照1%梯度缩放：视频显示内容能够以鼠标所在点为中心，实时按照1%梯度进行无级自由缩放达600%, 可通过计算机控制聚焦手动或自动调节，带正负片切换，实现黑白/彩色之间的转换，实现色彩调节、对比度、亮度调节，带背光补偿。 3、软件具有中控“一键切换”展示视频和计算机文件展示 功能： 可以实现教学课件（如ppt、word、视频檔等）与视频展示内容“一键切换”，即软中控，便于教师简单易用，方便互动教学的使用。 4、具有在普通投影屏上用鼠标或无线教鞭进行白板标注讲解教学和录像： 可以自由划线标注，支持16位彩色标注，透明度可设，笔划粗细可设，多种图形，文字，可保存、录制，即简易电子白板。 5、具有同屏多画面对比教学功能： 具有图片1,2，4画面同屏展示、分别控制放大缩小和白板标注，进行对比教学；支持双视频画面同屏展示，分别控制放大缩小和白板标注，进行对比教学。 6、具有课件制作扫描和管理功能： 支持新建、删除、改名，支持多级文件夹，支持鼠标直接拖动图片改变图片文件所属文件夹；支持自动连续扫描，速度可设；支持局部画面扫描，支持多个图片一键装订成册，并自带阅读器。支持成册图片和一组图片一键转换成PDF檔，并自带PDF阅读器。 7、具有视频图片直接拖入教学PPT和word，快速将展示内容形成课件。 要求提供该产品一次成型的现场生产图片，提供一次成型的模具实物照片；投标提供样品。通过中央电化教育教馆“班班通综合解决方案”产品物理检测、通过中央电化教育教馆“数字校园综合解决方案”产品物理检测（提供检测证书复印件，加盖制造厂商公章）. | 台 | 1 |

七、初中生物实验室仪器清单及技术参数

（以下为一套配备数字）

| 序号 | 编号 | 名称 | 规 格 和 技 术 要 求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2002 | 打孔器 | 材质为不锈钢，4件，刀口直径分别为10mm、8mm、6mm、4mm，刀管直径分别为12mm、10mm、8mm、6mm，在橡皮塞或软木塞上打孔用。刀口硬度不低于HRC55，捅条直径φ3.5mm，长105mm。刀管与刀柄、捅条表面镀铬。 | 套 | 1 |
| 2 | 2020 | 仪器车 | 不锈钢管组成，尺寸680mm*460mm*800额定载重量50千克以上，板材厚度不小于1.2mm,带4个万向脚轮转动：0-360° | 辆 | 2 |
| 3 | 2040 | 生物显微镜 | 1.由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、移动尺、反光镜、目镜、物镜等组成，单目直镜筒。2.最大放大倍数 1600×。3.消色差物镜：100×（油、弹）、10×、40×（弹）。玻璃镜片，光学部件均镀膜，物镜均齐焦中心一致。4.惠更斯目镜：10×、16×（带指针）。玻璃镜片，光学部件均镀膜。5.物镜转换器三孔同心，定位准确。6.反光镜一面为平面，一面为凹面。旋转光栏板，NA=0.65。7.整机机架、金属铸铝制造的马蹄形底座，坚固稳定，弯臂支架可45°倾斜、目镜外壳、目镜筒、物镜筒、载物台、粗微动调焦部件、移动尺、平台托架、为金属铸铝制造。8.载物台：单层金属平台，防腐蚀120mm×120mm，，移动尺平台与托架为一体结构，纯金属铸铝制造。 9.粗调范围50mm，微调范围1.8mm-2.2mm，调焦手轮具有防滑保护机构，防止调焦超载时调焦系统的损坏，调焦具有限位机构，可有效避免物镜和载玻片的碰伤。10.调焦机构（齿条）为纯铜Hpb59-1材料制造，稳定、牢固、耐用，抗磨损、无自行下滑现象。制造工艺：1、显微镜齿条的材料经过高低温检测和高强度冲击，以保证足够的强度和耐磨性。2、采用金属喷涂工艺，保证显微镜外观油漆的高光泽和牢固的附着力。3、镜片防霉技术，保证显微镜在不同的环境下使用而不发霉。工程塑料箱包装 | 台 | 2 |
| 4 | 2041 | 生物显微镜 | 放大倍数：40X-640X观察镜筒：单目，45°倾斜，360°旋转目 镜：广角WF10X/16mm，广角WF16X 物 镜：消色差物镜4X、10X、40X（弹）转 换 器：三孔内倾载 物 台：可移动圆平台，切片夹大小Φ90mm，四周移动范围6mm焦机构：粗微动不同轴，粗调10mm，微调1.8mm聚 光 镜：毛玻璃，单透镜光 源：LED冷光源，1W，可充电，亮度可调,停电时可连续工作15个小时。电 源：外置电子稳压变压器 | 台 | 20 |
| 5 | 2042 | 数码显微镜 | ≥130万像素，USB接口，相关图像处理软件 | 台 | 1 |
| 6 | 2044 | 双目立体显微镜 | 1.由镜座、托镜杆、镜筒、准焦螺旋、载物台、目镜、物镜等组成。2.放大率：40× 。3.目镜 广角10×、物镜 4×。4.铰链双目，45°倾斜。5.工作距离：55mm 。6.成像应齐焦，左右两系统的放大率差小于1.5%。7.瞳距可调，瞳距55mm-75mm。8.调焦机构稳定，无自行下滑现象。 粗调范围45mm。 | 台 | 10 |
| 7 | 2051 | 放大镜 | 掌上型，有效通光孔径不小于30㎜，5倍 | 个 | 50 |
| 8 | 2070 | 电动离心机 |  | 台 | 1 |
| 9 | 2071 | 离心沉淀器 | 1.手摇式。产品由机壳、蜗轮、离心管、离心管管套、离心管管架组成。 2.机壳由铸铁制成，壳体要求薄厚均匀，表面烤漆，壳体上的蜗轮轴、蜗杆二轴孔线的垂直度不超过0.10mm。 3.蜗杆为双头蜗杆，碳钢制成。 4.蜗轮齿数为32齿，铸铁制成。 5.蜗轮轴由碳钢制成。 6.离心管为玻璃材料制成，管壁上有表示容积的刻线，每单位刻度表约1mL，透明度好，离心管管套由塑料制成，要求薄厚均匀，不得有明显的凹陷。 7.离心管管架由厚为不小于1mm的冷板制成。 8.产品应能稳定在10～40mm厚的支持物上，各转动处配合松紧适度，蜗轮与蜗杆啮合良好，摇动手柄仪器各部分转动灵活且无显著回响。 | 台 | 2 |
| 10 | 2073 | 磁力加热搅拌器 |  | 台 | 1 |
| 11 | 2075 | 酒精喷灯 | 座式，用黄铜制成。密闭无渗漏。仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热盘、加料口等部分组成。空气调节器可使调节片可靠稳定于调节范围内的任意位置。能自如地调节空气进量而调节火焰大小。壸体装酒精容积不小于250mL。喷管与各管焊接牢固，不得因喷火燃烧而熔化焊接，不得漏气。火苗调节杆柄在调节火苗时不应变形。调节手轮不得因工作时焦熔。 | 个 | 3 |
| 12 | 2080 | 高压灭菌锅 | 1.容积：大于8L。生物实验室用具，供玻璃器皿及有关器具消毒用。 2.有器身、器盖、紧固螺栓、紧固螺母、放气管、安全阀、圆柱销、消毒桶、压力表、筛架、手持环、提柄、密封垫圈等部分。 3.灭菌器工作压力为14N/cm2。 4.安全阀在灭菌器内压力为14～16．5N/cm2时，应能自动启闭，启闭之差应不超过1．5N/cm2 ，开启后压力应不再继续上升。 5.压力表。表径φ60mm，精度为2.5级。压力限值为25N/cm2 。压力表面应附加饱和蒸汽压7．0～14．2N/cm2 压力下的相对温度，刻度范围为115～126℃，最小分度值为1℃，在14．2N/cm2和126℃处应标有红线。 6.灭菌器的受压部件应能承受25N/cm2 水压，5分钟后，不得有渗漏现象和永久变形。 7.灭菌器在额定工作压力下，各部分不得有渗漏现象。 | 个 | 1 |
| 13 | 2082 | 恒温水浴锅 | 1.工作室容积：2L 。2.加热功率：500W 。3.温控范围：室温～100℃ 。4.温控精度：±1℃ 。5.升温速度：1℃/min。 6.电源：交流220V/50Hz。7.外形尺寸：不小于180mm×180mm×130mm。 8.内锅中的不锈钢管内应装有热敏电阻，控温部分选用电子控温，温度数显直接显示锅内实际温度。 | 台 | 1 |
| 14 | 2084 | 烘干箱 |  | 台 | 1 |
| 15 | 2087 | 恒温培养箱 | 1.外壳采用优质钢板，外表喷塑，内室采用优质冷轧板，箱门具有大面积双层钢化玻璃观察窗。自然对流通风式结构，发热源安装在箱体底端，控温仪表安装于箱体上部。 2.控温装置：为单片机及双排LED三位显示的微电脑智能控制器，用Pt100铂电阻为感温组件，采用PID调节方式控制加热系统，并应有控温、自整定功能。 3.电源电压：220±22V，50Hz。控温范围：RT+10℃～60℃，±0.5℃。温度分辨率：0.1℃。恒温波动度：±0.1℃。输入功率：500w。内胆尺寸：≧400mm×380mm×400mm | 台 | 1 |
| 16 | 2089 | 超净工作台 | 超净工作台是一种通用型局部净化设备，它能有效地排除工作区域空气中悬浮粒子和工艺粉尘对实验品的有害影响。仪器能有效地排除空气中悬浮粒子和细菌、霉菌的污染，使检验操作的结果更为可信，为实验提供更好的结果。产品主要由箱体、送风机组、高效过滤器、控制台、移动玻璃门、工作台面、万向脚轮组成。外形尺寸：880×640×1720mm； 电源电压：AC220V±10%50HZ；电机功率：300W；风速：0.25～0.45米/秒；过滤效果：≥0.3～0.5微米的尘埃粒子每升小于三个；震动：工作台面不大于5微米；噪声：一檔噪 | 套 | 1 |
| 17 | 2090 | 移液器 | O．5~5mL，快速可调 | 支 | 15 |
| 18 | 2101 | 听诊器 | 医用 | 个 | 20 |
| 19 | 2119 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用 注塑成型，规格不小于450mm×350mm×150mm，壁厚不小于5mm，坚固结实耐用。 | 个 | 10 |
| 20 | 2120 | 保温桶 | 1～2L，用厚度不小于0.5mm的不锈钢制，无磁，桶体密闭，具有良好的保温性能，保温效果：6小时后温度≥62℃。 | 个 | 5 |
| 21 | 3002 | 方座支架 | 方座支架附烧瓶夹一只，大小铁环各一，复夹3只。底座尺寸210 mm×135mm，立杆直径φ12mm，一端有M10×18mm螺纹。大铁环内径φ90mm，柄长105mm。小铁环内径φ50mm，柄长125mm，圆环120°，有一开口，宽约20mm。烧瓶夹闭合间隙＜0.1mm，最大开口≥35mm，杆径φ10mm，蝶形螺帽为M5。底座重量不小于1kg，放置平稳、支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度不大于3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度不大于4mm。 | 套 | 2 |
| 22 | 3006 | 三脚架 | 铁环和3只脚组成，应用Ф6mm冷拉钢丝制成，表面喷漆或镀锌。圆环直径Ф80mm，中心高130mm。焊点光滑、平整。支脚分布均等、平稳。 | 个 | 10 |
| 23 | 3008 | 试管架 | 为木质或塑料制品。木质制品所用木材需经脱脂干燥处理；塑料制品为无毒硬质塑料制成。外观无明显扭曲、变形现象。顶板、底板、插杆组成6孔、6插。顶板为250mm×34mm×9mm，6孔分布均匀，孔径不小于22 mm。底板为250mm×65mm×10mm，底板6孔应与顶板6孔同心，同孔径的凹坑深约3mm。上孔板与底座上面距离70mm。塑料制品的试管架，底座应做配重处理。在工作台面上应放置稳定可靠。 | 个 | 20 |
| 24 | 10006 | 软尺 | 材料为软塑料，用于中小学测量非直线长度；长度为1500㎜，基本测量单位为厘米，1cm～10cm范围内最小刻度单位为mm；软尺两端用防锈处理后的金属片封边；软尺表面印制的刻度线能长久保持，测量精度准确，不断线等。 | 把 | 15 |
| 25 | 10015 | 测微尺 | 显微镜用，台式网格测微尺:网格板0.2mm 25mm×25mm网格线。 | 个 | 8 |
| 26 | 11004 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 4 |
| 27 | 11010 | 电子天平 | 100g，0．001g | 台 | 1 |
| 28 | 12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 15 |
| 29 | 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 40 |
| 30 | 13003 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 5 |
| 31 | 13023 | 干湿球温度计 | ﹣36℃～﹢46℃ | 付 | 12 |
| 32 | 16015 | 血压计 | 汞柱式 | 个 | 2 |
| 33 | 16016 | 肺活量计 | 电子式 | 台 | 1 |
| 34 | 16041 | 计数器 | 掌上型 | 个 | 5 |
| 35 | 27001 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件（大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊） | 套 | 2 |
| 36 | 27002 | 解剖器 | 不锈钢材料，4件（大剪刀，解剖刀，解剖针，弯头镊） | 套 | 20 |
| 37 | 27003 | 解剖盘 | 蜡盘,140mm*250mm | 个 | 20 |
| 38 | 27004 | 骨剪 | 130mm，不锈钢 | 把 | 1 |
| 39 | 27005 | 接种箱 | 带紫外灯 | 台 | 1 |
| 40 | 27006 | 接种环 | 手柄长应不小于75mm，采用耐高温塑料材质制成，上接长118mm的铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔锁住一根Φ0.5×95mm的镍铬丝。 | 把 | 20 |
| 41 | 27008 | 植物光合、呼吸作用、蒸腾作用演示器 |  | 套 | 2 |
| 42 | 27009 | 徒手切片器 | 外形尺寸应不小于73 mm～80mm；分度值0.02mm，升降范围0～10mm，精度0.01 mm～0.10mm，夹持部分可靠，推进机构灵活、稳定，无跳动现象，刻度应准确。平台应平整、光滑，无明显机械缺陷。金属件应作镀铬处理，无漏底及镀层剥落现象。 | 个 | 8 |
| 43 |  | 电炉 |  |  | 4 |
| 44 | 33001 | 植物细胞模型 |  | 件 | 2 |
| 45 | 33002 | 根纵剖模型 | 产品选用无毒硬质塑料制作，产品应有根尖纵、横剖面，固定于支架上。可水平移动。根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等。成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。模型以单子叶植物玉米的根尖为主要参考材料。各种类型的细胞特点应明显、正确。各区颜色的过度应自然。根冠高7cm～10cm，分生区高10cm～11cm，伸长区高18～20cm。根毛与表皮的粘接应自然、牢固。说明书附结构示意图。 | 件 | 1 |
| 46 | 33003 | 导管、筛管结构模型 | 选用无毒硬质透明塑料制作，各管应按自然顺序排列在底座上。显微结构的立体放大模型。包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。各种导管及筛管的外直径依次不小于40mm、40mm、50mm、60mm、40mm。长度不小于250mm，两端开口。环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。各种导管及筛管的形态结构应正确、自然。各部位粘接应牢固，且内部纹路应相互吻合。说明书附结构示意图。 | 件 | 1 |
| 47 | 33004 | 单子叶植物茎模型 | 应选用硬质塑料制作。单子叶植物茎纵、横切面的模型，为横切面的1/10（去掉中央部分），高不小于12cm，长约40cm，跨径约40cm。通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。维管束横剖面上，示气道、导管、筛管、筛板和筛孔。在一侧的纵剖面上，示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。模型以玉米茎为参考材料。各部细胞的形态结构、比例应正确，在模型上应示细胞的表面观和不同剖面。各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面上的细胞应对应准确。各缝处应修饰自然、正确、牢固。说明书附结构示意图。 | 件 | 1 |
| 48 | 33005 | 双子叶草本植物茎模型 | 选用无毒硬质塑料制作，双子叶草本植物茎的纵、横切面的模型，为横切面约为茎的2/3，高15cm～18cm，直径32cm～35cm。横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层、初生木质部）髓和髓射线。纵剖面的一侧通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切。并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观。维管束的横断面上，应示导管、筛管、筛板和筛孔。在纵断面上示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。模型以向日葵茎为参考材料。各部细胞的形态结构、位置应正确，在模型上应示细胞的表面观和不同剖面。部分生活细胞应示胞核。各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面上的细胞应对应准确。各缝处应修饰自然、正确、牢固。 | 件 | 1 |
| 49 | 33006 | 叶构造模型 | 产品选用无毒塑料制作，双子叶植物叶构造模型。长约45cm，宽约15cm，叶主脉处高18cm～20cm。通过主脉做部分叶片的横切，在模型的一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。在模型的另一边，通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。模型以蚕豆叶为主参考材料。各部细胞的形态结构、位置应正确。各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面的细胞应对应准确。各缝处应修饰自然、正确、牢固。说明书附结构示意图。 | 件 | 1 |
| 50 | 33007 | 桃花模型 | 放大的桃花模型，选用无毒塑料制作，直径约35cm，示盛开形态。花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。桃花的结构示：花柄、花托、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25～30个）和雌蕊。各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。各部的接插件应安装牢固，松紧适度，便于拆装。 | 件 | 1 |
| 51 | 33008 | 小麦花模型 |  | 件 | 1 |
| 52 | 33101 | 蝗虫解剖模型 |  | 件 | 1 |
| 53 | 33102 | 蛙胚胎发育模型 | 产品为无毒硬质塑料制作，八个放大之蛙胚胎发育模型组成，前六个的直径不小于10cm，后两个按比例延长，每个模型均置于支架上。卵裂期示完整的外形，其它期作剖面，示其内部结构。八个模型分别显示蛙胚胎的几个发育阶段：受精卵、四细胞期、八细胞期、囊胚期、原肠早期、原肠晚期、神经胚前期、5.5mm期。蛙胚胎各期的外形及内部结构应正确。 | 件 | 1 |
| 54 | 33103 | 草履虫模型 |  | 件 | 1 |
| 55 | 33104 | 蚯蚓解剖模型 | 雌雄合抱，可拆装 | 件 | 1 |
| 56 | 33105 | 血吸虫模型 |  | 件 | 1 |
| 57 | 33201 | 头、颈、躯干模型 | 产品应采为无毒硬质塑料制作，高约85cm的男性成年头、颈、躯干解剖模型。显示人体内脏器官的正常位置，形态结构及其相互关系。重点显示呼吸、消化和泌尿三个系统。内脏各器官应形态正确，比例适当、纹理清晰，连接准确和切面平整。各部位着色应准确、鲜明，颜色不得溢出外界。金属零件或镶嵌件，都应按使用要求做表面处理。镶嵌件定位必须准确牢固，拆装方便，松紧适度，无松动脱落或呆滞现象。产品的头颈部作正矢状切面，颈部作水平切面，胸腹两侧近腋前线切下胸腹壁，在其断面上示肋骨和胸腹壁肌，内部示各内脏器官。模型上各部位均应贴名签或号签，如贴号签时，必须有与号签相对应的注解。说明书附结构示意图。 | 件 | 1 |
| 58 | 33204 | 人体骨骼模型 | 男性成年骨骼模型，高85cm，采用无毒硬质塑料制成，串制成正常直立姿势立于支架上。由颅、脊柱、胸廓、骨盆、上肢骨、下肢骨组成，结构比例正确。骨的形态特征应明确清晰，软骨与骨在质感上应有明显区别，应有明显的色别。在同一模型上，同类人体部件，不得有目视上的色差，各部形态应正确。金属连接件应表面处理，松紧适度，拆装方便。模型上各部位均应贴名签或号签，如贴号签时，必须有与号签相对应的注解。说明书附结构示意图。 | 件 | 1 |
| 59 | 33205 | 眼球解剖模型 | 模型采用硬塑制作。6倍自然大的成人眼球模型，装置于支架上。产品应通过眼球前后极做正中水平切面，示眼球壁三层被膜、眼球内水晶状体、玻璃体和虹膜，由外向内三层被膜部分作梯形切面，显示其各部结构。各部的膜壁、肌肉、血管神经等形态、位置、比例、颜色应正确自然。角膜、晶状体的透明度应不低于85%，且不得有雾斑和结石。视轴与眼轴的夹角应为4º～5º。解剖部位拼缝应平整，缝口不大于1㎜。产品上各部位或器官应贴名签或号签。如贴号签时，必须有与号签相对应的注解。说明书附结构示意图。 | 件 | 10 |
| 60 | 33206 | 眼球仪 | 晶状体曲率可变 | 件 | 1 |
| 61 | 33207 | 心脏解剖模型 | 产品应采用无毒硬质塑料制作，为3倍自然大的成人心脏模型，示舒张状态。以正常生理位置放置在支架上，可水平转动。做左、右心房的剖面。示左右心房的内部结构及肺静脉，主动脉半月瓣。心室切开一个剖面，示左、右心室的内部结构。心脏各部结构及血管的粗细比例、位置、走向以及分支等，应正确自然，动、静脉管的断面管壁应有明显的区分。各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。模型上各部位均应贴名签。说明书附结构示意图。 | 件 | 1 |
| 62 | 33208 | 心脏解剖模型 | 产品应采用无毒硬质塑料制作。规格：自然大。模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部件。主要部件。主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等。心脏模型的后部分主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等。出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣。心外形主要显示：浅层心肌纤维、冠状沟、前室间沟、后室间沟、心尖切迹和房间沟等。心腔主要显示左右心房、心室的结构和四腔的位置关系。右心房：显示上下腔静脉口、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口。右心室：显示肉柱、乳头肌、隔缘肉柱、三尖瓣环、动脉圆锥、肺动脉瓣等。左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉、右肺静脉、左房室口的开口。左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口、主动脉瓣等。心左右径约80mm；前后径约100mm；右心室内径约30mm；左心室内径约25mm；上下腔静脉外径约27mm；肺动脉外径约25mm；主动脉外径约26mm；左右静脉外径约13mm。心脏各部结构及血管的粗细比例、位置、走向以及分支等，应正确自然，动、静脉管的断面管壁应有明显的区分。模型上各部位均应贴名签。说明书附结构示意图。 | 件 | 2 |
| 63 | 33209 | 喉解剖模型 | 产品应采用无毒硬质塑料制作，高约24cm，固定于底座上。示喉的上方与舌骨相连，下方连气管（至第八气管软骨）后方借喉口与咽相通。喉软骨的外面附有甲状腺，并显示梨状隐窝以及神经血管的分布。喉的软骨部示甲状软骨、环状软骨、会厌软骨和杓状软骨。喉肌示杓横肌、杓斜肌、环杓后肌及左侧的环甲肌。剖开右侧甲状软骨（可拆装），示杓会厌肌、甲会厌肌、甲杓肌及环杓侧肌。模型做正中矢状切，示喉前庭、喉中间腔、声门下腔、气管腔及其内部结构特点。各部的形态位置、比例、颜色等均应正确清晰。应正确显示甲状腺位于喉和气管上部前面，两侧叶下缘应抵第六气管软骨，甲状腺峡应位于2—4气管软骨前方。在剖开甲状软骨的一侧，去掉环甲肌以示环状软骨的形态特点。去掉右侧甲状腺被膜，示其丰富的血管分布，甲状腺上动、静脉、甲状腺下动、静脉、甲状腺中静脉的走向应正确。甲状旁腺形状略似大豆，位于甲状腺侧叶后缘；上对位于甲状腺侧叶后缘中部附近，下对位于甲状腺下动静脉附近。应正确显示位于喉口外侧的梨状隐窝。杓会厌皱壁边缘应薄锐，颜色应与喉粘膜有区别。喉上动、静脉和喉上神经内支，穿过甲状舌骨膜的侧面中部，舌管小角的外侧进入喉腔。应正确显示声壁位于喉中间的内下方，呈白色，表面光滑，边缘菲薄的结构特点。应正确显示前庭襞位于喉中间腔的外上方，呈粉红色，边缘较厚的结构特点。气管的矢状断面后部应显示膜壁（粘膜、平滑肌纤维和结缔组织等）。声门裂应显示其前窄后宽约成30°角的形态结构特点。模型显示部位应贴名签或号签。如贴号签时，必须有与号签相对应的注解。说明书附结构示意图。 | 件 | 1 |
| 64 | 33210 | 肺泡模型 | 模型应选用无毒硬质塑料制成，高约40cm，固定于底座上。示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。模型应正确显示各部的结构特征，立体感要强，轮廓清晰，血管由粗变细描绘自然。说明书附结构示意图。 | 件 | 1 |
| 65 | 33211 | 脑解剖模型 | 产品应采用无毒硬质塑料制作，自然大之人脑解剖模型，以正常生理位置放于架上。要严格参照正常人脑标本，将各部的形态、位置、比例、毗邻做正确，内部的主要结构要轮廓清楚。在大脑正中矢状断面上，应显示前连合、透明隔、穹窿等结构，不显示胼胝体横断面的内部结构。小脑表面的横沟的走向及小脑正中矢状切面的小脑皮质、髓质应正确清晰。间脑应显示背侧丘脑的下丘脑沟，丘脑间粘合；左侧背侧丘脑的终纹；下丘脑的视交叉，灰节结，漏斗及乳头体。脑干应显示中脑背部的一对上、下丘；脑桥腹面的桥横纤维；延脑腹面上界的桥延沟，腹侧面的前正中裂、外侧沟、锥体、锥体交叉及橄榄。在脑干的正中矢状切面上，应示中脑水管、第四脂室及延髓中央管。十二对脑神经根的出入脑部位及形态应准确。松果体应为椭圆形，以细茎与第三脑室顶相连。产品必须严格参照正常的人脑标本，将各部的形态、位置、比例、毗邻制作正确，内部的主要结构要轮廓清楚。各部位或器官应贴名签或号签。如贴号签时，必须有与号签相对应的注解。说明书附结构示意图。 | 件 | 1 |
| 66 | 33212 | 耳解剖模型 | 模型应选用无毒硬质塑料制成，6倍自然大的成人耳模型，装置于底座上。整体为外耳及相连的颞骨岩部，切除外耳道的前部，显示外耳道的形态结构，水平切开颞骨岩部，保留鼓宜盖，显示中耳、内耳的结构。外耳示耳廓、外耳道；中耳示鼓膜（可拆下）、鼓室、3块听小骨（连在一起可拆下）、咽鼓管及乳突窦；内耳（可整体拆下）示骨半规管、前庭、耳蜗和前庭蜗神经等结构。示颈内动、静脉。各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。说明书附结构示意图。 | 件 | 1 |
| 67 | 33213 | 男性泌尿生殖系统模型 | 产品应采用无毒硬质塑料制作，自然大的男性泌尿生殖系统模型，置于支架上。一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构。泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。生殖器示：睾丸、附睾、输精管、射精管、尿道、前列腺、精囊腺、尿道球腺和阴茎。示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。产品上各部位或器官应贴名签或号签。如贴号签时，必须有与号签相对应的注解。说明书附结构示意图。 | 件 | 1 |
| 68 | 33214 | 女性泌尿生殖系统模型 | 模型应选用无毒硬质塑料制成，自然大的女性泌尿生殖系统模型，置于支架上。一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构。泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。生殖器示：卵巢、输卵管、子宫、阴道及子宫阔韧带、子宫圆韧带、卵巢圆韧带及卵巢系膜等固定结构。显示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。模型的着色鲜明、协调，各部形态、位置、比例准确。各器官的衔接应准确、牢固，拆卸方便。模型所示部位的名称应贴签注明。 | 件 | 1 |
| 69 | 33215 | 皮肤结构模型 |  | 件 | 1 |
| 70 | 33216 | 肝、十一指肠、胰脏模型 | 自然大 | 件 | 1 |
| 71 | 33217 | 肾单位、肾小体模型 |  | 件 | 3 |
| 72 | 33218 | 心搏与血液循环模型 | 示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 件 | 3 |
| 73 | 33219 | 人体肌肉模型 | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 3 |
| 74 | 33220 | 肘关节活动模型 | 附肩胛骨 | 件 | 1 |
| 75 | 33221 | 牙列及磨牙解剖模型 |  | 件 | 1 |
| 76 | 33225 | 膈肌运动仿真器 | 由环保无毒的PVC制作，用集成电路技术控制，以发光管显示模拟的人体膈肌运动机制模型。模型设计原理应正确，效果应清晰。无形变、无缺陷。模型各部位的色彩要自然。产品按正常人体比例设计。能够演示出由于肋间肌交替收缩与舒张而带动肋骨和胸骨位移，而使胸腔变粗、变细。能够显示由于膈肌的上下移动而使胸腔变长、变短的过程。模型电路控制部分应安全可靠、使用方便。 | 件 | 2 |
| 77 | 33301 | 始祖鸟化石及复原模型 | 产品由始祖鸟化石模型和复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料制作。始祖鸟化石模型外形尺寸不小于390mm×490mm。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。 骨化石与石块的颜色应有区别。头骨小而平，上下颌齿槽内具尖锐小齿，眼窝大且有一圈巩膜骨，鼻孔位于前端。示颈椎、胸椎、综荐骨和尾椎，尾椎游离不具尾综骨。示颈肋、胸肋和腹壁肋，肋骨细小无钩状突起。前肢骨示肩骨、肱骨、桡骨、尺骨、掌骨和指骨。腕骨和掌骨彼此分离，翼上三指游离且指端具爪。后肢骨示坐骨、耻骨、股骨、胫骨、跗骨客骨、趾骨和爪。趾骨游离向后伸长，足具四趾，三趾向前一指向后。指骨和践骨均匀分布。羽毛示尾羽和飞羽的印迹。始祖鸟复原模型的身体大小和姿态根据化石模型的比例来确定，体长不小于450mm。示头、颈、躯干、尾、翼、足。头部布满鳞片，体被羽毛，尾羽对称排列。头顶平，嘴无喙具齿，鼻孔位于上颌前端。上三指彼此分离，指分节指端具爪。趾分节，三趾向前一趾向后，部与趾均具鳞片。齿着白色，眼、爪、体、底座颜色应有区别。模型上各部位或器官均应贴名签或号签。如贴号签时必须有与号签相对应有的号签注解，贴在底座上。说明书附结构示意图。 | 件 | 1 |
| 78 | 43006 | 蛙发育顺序标本 | 包埋式 | 盒 | 1 |
| 79 | 43008 | 蛔虫标本 | 包埋式 | 盒 | 1 |
| 80 | 43009 | 花序类型保色浸制标本 | 包埋式 | 盒 | 1 |
| 81 | 43010 | 花冠类型保色浸制标本 | 包埋式 | 盒 | 1 |
| 82 | 43011 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 包埋式 | 盒 | 1 |
| 83 | 43012 | 红藻类植物保色浸制标本 | 包埋式 | 盒 | 1 |
| 84 | 43013 | 海葵标本 | 包埋式 | 盒 | 1 |
| 85 | 43014 | 海蛰标本 | 包埋式 | 盒 | 1 |
| 86 | 43015 | 寄居蟹标本 | 包埋式 | 盒 | 1 |
| 87 | 43016 | 寄居蟹与其它生物共生标本 | 包埋式 | 盒 | 1 |
| 88 | 43017 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 | 包埋式 | 盒 | 1 |
| 89 | 43021 | 珍贵植物保色浸制标本 | 包埋式 | 盒 | 1 |
| 90 | 43022 | 葫芦藓生活史标本 | 包埋式 | 盒 | 1 |
| 91 | 43023 | 蕨生活史标本 | 包埋式 | 盒 | 1 |
| 92 | 43101 | 蝗虫生活史标本 | 包埋式 | 盒 | 1 |
| 93 | 43105 | 菜粉蝶生活史标本 | 包埋式 | 盒 | 1 |
| 94 | 43106 | 兔骨骼标本 | 190*90*90，包埋式 | 盒 | 1 |
| 95 | 43107 | 鱼骨骼标本 | 包埋式 | 盒 | 1 |
| 96 | 43108 | 蛙骨骼标本 | 包埋式 | 盒 | 1 |
| 97 | 43109 | 鸽骨骼标本 | 包埋式 | 盒 | 1 |
| 98 | 43116 | 化石标本 | 包埋式 | 盒 | 1 |
| 99 | 43118 | 节肢动物标本 | 包埋式 | 盒 | 1 |
| 100 | 43119 | 昆虫标本 | 164*78*20，2个，包埋式 | 盒 | 1 |
| 101 | 43201 | 植物根尖纵切 | 1.标本应取于人工培养的玉米根或蚕豆，取材部位为根冠至根毛区。 2.切片厚度在8μm以内，每张玻片垂直放置材料1～2片。 3.细胞核着色明显、胞质着色均匀，可见核仁、胞质。 4.标本应在80×和200×学生显微镜下清楚观察到根尖结构，看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等。 | 片 | 14 |
| 102 | 43202 | 顶芽纵切 | 1.标本应取于人工培养的玉米根或蚕豆，取材部位为根冠至根毛区。 2.切片厚度在8μm以内，每张玻片垂直放置材料1～2片。 3.细胞核着色明显、胞质着色均匀，可见核仁、胞质。 4.标本应在80×和200×学生显微镜下清楚观察到根尖结构，看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等。 | 片 | 12 |
| 103 | 43203 | 南瓜茎纵切 |  | 片 | 9 |
| 104 | 43204 | 单子叶植物茎横切 |  | 片 | 5 |
| 105 | 43205 | 双子叶植物茎横切 |  | 片 | 5 |
| 106 | 43206 | 木本双子叶植物茎横切 | 1.取材为三年生椴木的枝条，秋末取材。 2.切片厚度在15μm以内。各组织无破裂，表皮脱落应不超过1/4。 3.显示横断面上木质部的年轮、皮层、木栓层、厚角组织、皮层韧皮部、形成层、木质部、髓部、髓射线等，显示基的支持和运输功能。 4.标本应在80×和200×学生显微镜下清楚观察木本双子叶植物茎横断面的结构。 | 片 | 14 |
| 107 | 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 |  | 片 | 5 |
| 108 | 43209 | 植物细胞有丝分裂 | 1.在400×生物显微镜下植物细胞有丝分裂的各期形态。 2.期能看清分裂期间的细胞和分裂过程中的前期、中期、后期、末期的分裂形态。3.还能看清分裂各期染色体的位置，纺锤体隐约可见。4.取材于人工培养的细胞分裂旺盛时期的洋葱根尖，根的上端应切齐。5.切片厚度为5μm，每张玻片垂直放材料1～3片。6.根尖应完整无破损现象，细胞间可有轻微裂隙。7.标本单一染色，胞核、核仁、染色体应着色明显，胞质色淡。8.标本具下列一顼时为二级品；8.1 细胞间有轻微裂隙并伴有胞核收缩；8.2 胞核、核仁显示不清，胞质色浓。 | 片 | 14 |
| 109 | 43210 | 松叶横切 |  | 片 | 5 |
| 110 | 43211 | 胞间连丝切片 |  | 片 | 5 |
| 111 | 43212 | 地衣切片 |  | 片 | 5 |
| 112 | 43213 | 蕨叶切片 |  | 片 | 5 |
| 113 | 43214 | 蕨原叶体装片 |  | 片 | 5 |
| 114 | 43215 | 蕨原叶体幼孢子体装片 |  | 片 | 5 |
| 115 | 43216 | 花粉萌发装片 |  | 片 | 5 |
| 116 | 43217 | 百合子房切片 |  | 片 | 5 |
| 117 | 43218 | 百合花药切片 |  | 片 | 5 |
| 118 | 43219 | 荠菜幼胚切片 |  | 片 | 5 |
| 119 | 43220 | 荠菜老胚切片 |  | 片 | 5 |
| 120 | 43221 | 迎春叶横切 | 1.取材为木樨科迎春花的叶片。 2.切片厚度在15μm 以内，每张玻片应放材料不少于二片。 3.取材用番红、固绿染色，使表皮、叶脉呈红色，其它绿色。 4.在80×和200×镜下可清楚观察叶子的内部结构、排列紧密的叶表皮，表皮细胞外壁有一层不易透水的角质层。表皮下有保卫细胞组成的气孔。叶肉由栅栏组织和海绵组织构成，细胞内含有较多的叶绿体。束状结构的叶脉包括两种管道：导管、筛管。 5.玻片应完整，无污染，各组织间无裂隙。 | 片 | 14 |
| 121 | 43222 | 玉米种子纵切 |  | 片 | 5 |
| 122 | 43223 | 洋葱鳞片叶表皮装片 |  | 片 | 5 |
| 123 | 43301 | 青霉装片 | 1.取材为人工培养的典型青霉。 2.视菌株培养情况做装片或切片，切片方向平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定。 3.显示营养菌丝及其上的分生孢子梗和顶端的帚状枝。 4.能在200×学生显微镜下清楚观察青霉的形态，在400×学生显微镜下清楚观察帚状枝的梗基和小梗上呈链状的分生孢子。 | 片 | 2 |
| 124 | 43303 | 衣藻装片 |  | 片 | 9 |
| 125 | 43304 | 细菌三型涂片 | 1.取材于人工培养的球菌、杆菌、螺旋菌。球菌可用单球菌、双球菌或葡萄球菌；杆菌可用枯草杆菌、大肠杆菌或炭疽杆菌；螺旋菌可用具有一个弯以上的任一种螺旋菌。 2.做三种细菌的混合涂片，所用玻片应经洗液清洗。 3.选用能显示菌体的染色方法，不得出现任何沉淀物。 4.在500×生物显微镜下清楚观察细菌的三种基本形态。 | 片 | 14 |
| 126 | 43305 | 酵母菌装片 |  | 片 | 5 |
| 127 | 43306 | 水绵接合生殖装片 |  | 片 | 5 |
| 128 | 43307 | 水绵装片 |  | 片 | 5 |
| 129 | 43308 | 团藻装片 |  | 片 | 5 |
| 130 | 43309 | 曲霉装片 | 1.取材为人工培养曲霉属任一种。 2.视菌株培养的情况，可做装片或切片。切片方向应平行于分生孢子梗，切片厚度根据菌株培养情况决定。 3.能在100×和400×生物显微镜下清楚观察曲霉的形态。 4.能看清不少于五个模式的分生孢子穗；看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子。 | 片 | 14 |
| 131 | 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 1.在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态。 2.能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期。 3.能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、为宫壁等，纺锤体隐约可见。 4.取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片板放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期。 5.切片厚度为6μm～8μm。 6.卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 7.标本具有下列一项时为二级品： 7.1 中、后期的中心体色淡，但仍可辨认； 7.2 部分卵壳有凹陷，但不影响观察细胞分裂； 7.3 卵着色过深，但中心体、染色体仍可辨认清楚。 | 片 | 14 |
| 132 | 43505 | 纤维结缔组织装片（腱纵切） | 1.取材为哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应保持其自然伸直状态。 2.做腱的纵断面切片，切片厚度在15μm以内，材料长度应不少于4mm。 3.胶原纤维束应伸直，可有部分略呈波纹状，但不得有断裂或卷曲现象。 4.在400×生物显微镜下清楚观察腱纵断面的结构。 | 片 | 14 |
| 133 | 43506 | 疏松结缔组织装片 | 1.取材于哺乳动物的皮下结缔组织，均匀平铺于载玻片正中。 2.平铺的结缔组织中不得混入动物的毛。 3.弹力纤维应明显；胶原纤维均匀，形态正常，不得有溶解现象；成纤维细胞的胞核不收缩，并可见胞质。 4.在80×和200×学生显微镜下清楚观察疏松结缔组织装片的结构。 | 片 | 14 |
| 134 | 43507 | 人血涂片 | 1.取材为人的新鲜血液，能看清红血细胞和白血细胞。血细胞变形者不宜使用。 2.血膜应涂布均匀，无污染；血细胞不重迭，无变形和自溶现象。 3.用苏木精、曙红双重染色。 4.在400×生物显微镜下清楚观察血液血细胞的形态。 | 片 | 14 |
| 135 | 43510 | 心肌切片 | 1.取材为哺乳动物的心脏。 2.切片厚度在8μm以内，材料面积不小于4mm×4mm。 3.在80×和200×学生显微镜下清楚观察心肌的结构。 | 片 | 2 |
| 136 | 43511 | 运动神经元装片 | 1.取材为脊髓灰质前角中的运动神经元，能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞体内的细胞核、少量的神经纤维和神经胶质的细胞的细胞核，作涂片或分离装片。 2.神经元应分布均匀，形态正常，无破碎现象，在80×镜下，盖玻片中间部分的任一视野内应出现不少于五个运动神经元。 3.在80×和200×学生显微镜下可清楚观察运动神经元的形态。 | 片 | 2 |
| 137 | 43512 | 脊髓横切 |  | 片 | 5 |
| 138 | 43516 | 动静脉血管横切 | 1.取材为哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，取材时不应过多保留血管外围的其它组织。材料应能看清动静脉的结构。 2.材料应轮廓完整，不应切穿分枝处，厚度在9μm以内。 3.标本染色对比协调，着色均匀。 4.在400×生物显微镜下可清楚观察动、静脉结构特征效果应明显。 | 片 | 14 |
| 139 | 43517 | 小肠切片 | 1.取材为哺乳动物的空肠或回肠。 2.作完整小肠的横切片或小肠的部分横切片，切片厚度在8μm以内，绒毛较直，切穿绒毛基部呈纵断形态者不少于三条。 3.染色对比协调，着色均匀，粘膜基层与粘膜下层不脱离，基层无破裂。 4.在400×生物显微镜下清楚观察小肠壁的结构，示绒毛、肠腺、杯状细胞等。 | 片 | 14 |
| 140 | 43523 | 口腔上皮细胞装片 |  | 片 | 5 |
| 141 | 43601 | 字母“e”装片 |  | 片 | 20 |
| 142 | 43602 | 褐藻类植物原色覆膜标本 |  | 套 | 1 |
| 143 | 43603 | 红藻类植物原色覆膜标本 |  | 套 | 1 |
| 144 | 60001 | 量筒 | 10ml | 个 | 15 |
| 145 | 60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 9 |
| 146 | 60004 | 量筒 | 500ml | 个 | 9 |
| 147 | 61001 | 试管 | Ф12mm×70mm | 支 | 30 |
| 148 | 61002 | 试管 | Ф15mm×150mm | 支 | 60 |
| 149 | 61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 30 |
| 150 | 61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 30 |
| 151 | 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 30 |
| 152 | 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 30 |
| 153 | 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 15 |
| 154 | 61042 | 锥形瓶 | 250ml | 个 | 30 |
| 155 | 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 15 |
| 156 | 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 1 |
| 157 | 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 15 |
| 158 | 62072 | Y形管 |  | 个 | 15 |
| 159 | 62073 | 滴管 |  | 支 | 150 |
| 160 | 62074 | 离心管 | 10mL | 支 | 9 |
| 161 | 62093 | 玻璃钟罩 | ￠150mm*280mm | 个 | 2 |
| 162 | 62097 | 玻璃弯管 |  | 支 | 9 |
| 163 | 62098 | U形管 |  | 个 | 9 |
| 164 | 63012 | 广口瓶 | 125ml | 个 | 50 |
| 165 | 63014 | 广口瓶 | 500ml | 个 | 50 |
| 166 | 63023 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 5 |
| 167 | 63024 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 5 |
| 168 | 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 50 |
| 169 | 63043 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个 | 50 |
| 170 | 63044 | 滴瓶 | 茶,60ml | 个 | 50 |
| 171 | 64006 | 试管夹 |  | 把 | 13 |
| 172 | 64007 | 止水皮管夹 |  | 个 | 13 |
| 173 | 64032 | 石棉网 |  | 个 | 13 |
| 174 | 64042 | 药匙 |  | 把 | 13 |
| 175 | 64051 | 玻璃管 | ￠5mm-￠6mm | 千克 | 1 |
| 176 | 64052 | 玻璃棒 | ￠3mm-￠4mm | 千克 | 1 |
| 177 | 64061 | 软胶塞 |  | 千克 | 3 |
| 178 | 64062 | 橡胶管 |  | 千克 | 3 |
| 179 | 64084 | 培养皿 | 64053 | 个 | 30 |
| 180 | 64085 | 培养皿 | 100mm | 个 | 30 |
| 181 | 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 13 |
| 182 | 70066 | 碘化钠 | 化学纯，250g | 克 | 250 |
| 183 | 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 试剂 | 克 | 500 |
| 184 | 71003 | 碳酸氢钠 | 试剂 | 克 | 500 |
| 185 | 71020 | 硝酸银 |  | 克 | 100 |
| 186 | 71044 | 氢氧化钙（熟石灰） | 试剂 | 克 | 500 |
| 187 | 72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 | 500 |
| 188 | 72014 | 琼脂 |  | 克 | 250 |
| 189 | 72016 | 甘油 | 试剂 | 克 | 500 |
| 190 | 72022 | 蔗糖 |  | 克 | 500 |
| 191 | 72023 | 可溶性淀粉 |  | 克 | 500 |
| 192 | 72025 | 工业酒精 |  | 毫升 | 500 |
| 193 | 72026 | 医用酒精 |  | 毫升 | 500 |
| 194 | 72052 | 酚酞 | 试剂 | 毫升 | 25 |
| 195 | 72061 | pH广范围试纸 | 1~14 | 本 | 25 |
| 196 | 72081 | 甲基绿 | 试剂 | 克 | 10 |
| 197 | 72084 | 亚甲基蓝 | 试剂 | 克 | 50 |
| 198 | 72085 | 尿糖试纸 |  | 盒 | 5 |
| 199 | 72091 | 定性滤纸 |  | 盒 | 10 |
| 200 | 75003 | 高锰酸钾 | 试剂 | 克 | 500 |
| 201 | 75016 | 硝酸铅 | 化学纯，250g | 克 | 250 |
| 202 | 76002 | 氯化钡 | 化学纯，250g | 克 | 250 |
| 203 | 77003 | 硫酸 | 化学纯，500mL | 克 | 500 |
| 204 | 77011 | 盐酸 | 试剂 | 毫升 | 1000 |
| 205 | 77026 | 乙酸(醋酸) | 化学纯，500mL | 克 | 500 |
| 206 | 77028 | 硼酸 | 化学纯，500mL | 克 | 500 |
| 207 | 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 500 |
| 208 | 77052 | 甲醛 | 试剂 | 毫升 | 500 |
| 209 | 80301 | 生物实验材料 | 大豆、玉米、鸡翅、鸡血、动物心脏、注肠、动物腓肠肌、活小鱼等；双面刀片、消毒棉签、牙签、纱布、脱脂棉、镜头纸、吸水纸、凡士林、透明胶带、干酵母粉、彩色玻璃纸、坐标纸、碘酒、洋红等。 | 套 | 9 |
| 210 | 80302 | 载玻片 | 45°角，抛光边载玻片；规格：25.4mm×76.2mm；厚度：0.8mm～1mm；包装：50片/盒，化学性能稳定。 | 盒 | 10 |
| 211 | 80303 | 盖玻片 | 20mm×20mm，厚度：0.13mm～0.17mm 包装：100片/盒，化学性能稳定。 | 包 | 25 |
| 212 | 80304 | 标记笔 | 油性笔，粗细头，标准型，环保产品。 | 支 | 12 |
| 213 | 80305 | 生理盐水 | 每瓶500mL。 | 瓶 | 5 |
| 214 | 80308 | ABO血型实验盒 |  | 盒 | 5 |
| 215 | 80309 | 组织培养基试剂盒 |  | 套 | 5 |
| 216 | 81002 | 一字螺丝刀 | 1.4"，旋杆采用铬钒钢，工作部硬度不低于HRC48。 2.旋杆长度L:100 mm，直径D:5 mm。 3.旋杆应经镀铬防锈处理。 4.手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型，表面光洁、无毛刺。与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号。 5.应提供具有注册商标的品牌产品。 | 支 | 1 |
| 217 | 81003 | 十字螺丝刀 | 1.4"，旋杆采用铬钒钢，工作部硬度不低于HRC48。 2.旋杆长度L:100 mm，直径D:5 mm 3.旋杆应经镀铬防锈处理。 4.手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型，表面光洁、无毛刺。与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号。 5.应提供具有注册商标的品牌产品。 | 支 | 1 |
| 218 | 81111 | 昆虫网（捕虫网） | 1.网兜用人造纤维材料。 2.网圈直径φ不小于300mm，网深不小于400mm，底成尖形。 3.网柄为ABS工程塑料制成。 4.网圈用直径φ3.5mm～3.8mm的镀锌铁丝。 | 把 | 4 |
| 219 | 81112 | 枝剪 | 1.总长度不小于200㎜。 2.材质为炭钢45﹟以上，应进行淬火处理，硬度不低于HRC51。 3.枝剪刀刃间隙适度，刃面相互平行，刀线整齐，刃口锋利，无崩刃。弹簧必须用弹簧钢，弹性良好，弹力均匀，不应有卡紧现象，并附剪鞘。 4.枝剪表面光洁，无裂纹，无毛刺，并经过发黑处理。 | 把 | 4 |
| 220 | 81113 | 水网 | 1.网袋用尼龙网眼纱缝制，开口圆形，底部平整。袋口直径300㎜，袋深200㎜，底部直径200㎜。 2.网圈用直径不小于4㎜的镀锌铁丝制成，可插入网柄固定。 3.网柄为注塑件，长105㎜，用紧固件与网杆固定。 4.所有材料应无瑕疵。 | 把 | 4 |
| 221 | 81117 | 橡皮锤 | 膝跳发射用 | 把 | 4 |
| 222 | 82001 | 工作服 | 材质：涤卡。身长120cm，颜色为白色。工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其它化学腐蚀的能力。产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。产品应做工精细，穿着方便舒适。产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性。产品规格以中号为主，大、小号规格的数量为20%。 | 件 | 6 |
| 223 | 82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 14 |
| 224 | 82008 | 乳胶手套 | 使用高质量天然乳胶材料。具有良好的拉力强度和伸长率。两手通用，卷边腕口。无皮肤刺激、过敏现象。加厚型，长袖口带五指套，长度不短于40cm。应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。冬季不得发硬，夏季不得粘连。各部位应完整严密，无开裂和小孔。产品规格以中号为主，大、小号规格的数量为20%。 | 付 | 10 |
| 225 | 82014 | 急救包 | 急救箱内应配备以下药品及器材：烧伤药膏1瓶；苏打粉100g；硼酸100g；医用酒精50mL一瓶；创可贴10条；灭菌结晶磺胺50g；紫药水50ml；碘氟50mL；3％双氧水100mL；胶布1卷；绷带5卷；药棉1包；手术剪1把；镊子1把；一次性注射器10mL一支；止血带1根（长度不小于30cm）；消炎粉；硼酸软膏；灼伤药；甘油等。箱体采用中号铝合金材质。 | 个 | 1 |
| 226 |  | 多媒体设备 | 投影技术：0.63英寸、LCD液晶技术 标称亮度（ISO流明）：≥3200 ISO流明或以上（符合ISO21118标准） 标准分辨率:1024*768 对比度：≥3000:1 灯泡功率：≤215W /167W（ECO) 投射80英寸画面时，镜头中点到画面的距离：≤75CM 内置扬声器功率：≥7W 界面： 两路RGB输入埠、一路RGB输出埠，两路视频端口、一路HDMI接口、一路RJ-45网络接口， 一路RS-232接口、两路音频输入、一路音频输出、一路mini-jack、。 安全防护：一个Kensington TM锁，一个安全锁接口，开机密码保护 其它功能要求： Image Care智能节电功能；第二代无机配向膜Bright Era 技术；内置灯泡防爆网 ；顶部换灯；大于5MM厚度的静电防尘过滤网，智能搜索信号，具有多种投影模式、自定义开机画面、自动提醒校正、一键空白设计 资质檔及其它要求 需要出具厂家授权原件。整机保修三年。灯泡质保壹年 提供3C。 提供国家权威机关检测报告（ISO标准）复印件并加盖厂家公章。 提供所投机型的节能、环保认证证书复印件并加盖厂家公章； | 套 | 1 |
| 227 |  | 电子白板 | 一 、硬件要求： 书写技术：DVIT或i-AIST红外线感应技术，支持多点触控，抗强光干扰，定位精确，投影机光线被遮挡不影响连续书写。 2、边框对角线尺寸：≥85英寸 4:3 3、分辨率：≥32767×32767 4、有效感应面积 ≥1654mm宽×1161mm高 5、书写：无须专用笔，采用手指或其它材料可在电子白板上直接书写，便于维护。 6、多人书写触控：三人可以同时在电子白板上进行书写，支持四点触控。 7、面板快捷键：白板两侧各具备不少于15个快捷键，通过快捷键，可直接操作白板软件；在Windows接口下仅通过操作快捷键，即可实现PPT翻页功能，具备自定义快捷键，可以定义软件功能，方便使用 8、边框面板：边框及面板采用金属材质设计，面板支持水性笔书写，可反复擦除。 9、硬件笔盒：白板底部笔盒设计，铝合金材质，坚固耐用。 功能要求： 备授课模式：根据教师课前、课中两种实际工作场景，在同一软件中提供对应的备课和授课环境，可以一键进行两种场景的快速转换以及课件的浏览。 支持动态视频批注，可在动态播放的视频上进行批注； 展台图像插入及展台控制功能：可将展台动态图像插入到白板软件中，可对展台图像拍照，并在白板软件中对展台通过USB进行控制，包括：焦距调整、灯光控制、自动对焦。 语音报读：可在白板软件中对文本框、英语学科中单词、语文学科中的拼音内容，进行朗读。 软件要求 导入PPT文件功能：软件可以将PPT文件导入到软件中，并且保持PPT文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入可进行再次编辑和保存，其它对象以图片形式导入。 特效交互面板：对页面中一个或者多个对象进行交互特效设置，如飞入、飞出、缩放、旋转等特效。 页面特效：提供数十种页面特效，可设置页面播放时的动画效果，并可控制特效速度、设置特效声音。用户可以根据教学需要选择页面的淡出、推出、擦除、条纹等特效。 对象特效：提供数十种对象特效，在页面进入或触发对象时，显示相应的交互效果。 页面范本：提供页面模板功能，可自定义设计并添加页面模板，可设置应用模板的范围，包括对当前页面或所有页面设置。利用页面范本，可便捷设置页面背景。 学科范本：提供跟学科相关的模板，如标准化学实验模板、标准物理实验模板，用户也可以根据自己教学需要制作和添加相应的教学范本，方便教学。 音视频播放：支持音频选段播放，支持视频拍照，视频可旋转播放。 多文件打开：软件支持在同一窗口下，同时打开多个檔并可新建多个不同的文件，用户可以在多个文件间进行切换，并可在多檔中进行复制、粘贴以及剪切等操作。 页面显示比例及自适应功能：用户可以根据教学内容对当前页面进行等比例缩放，并可设置页面自适应窗口大小显示。 基于云技术的教学云平台要求 提供云平台的全文检索与智能推荐功能 提供资源的全文检索功能。教师可通过关键词的方式来搜索教学资源及其它教学内容。搜索的内容可以根据资源的类型进行分类。云平台可根据教师信息自动推荐与所备课程相关的各类资源，包括其它教师的共享课件内容。 可在任何有网络的地方在线打开云平台上存储已做好的课件进行授课，也可导出； 提供诸多专题性质的教学应用，包括： DreamWeaver、PowerPoint、Flash、PhotoShop、3DsMax等教师常用的多媒体软件教学课程； 提供同步互动、作文、快乐英语等诸多自主学习数据； 提供安全教育、健康教育、传统节日、古诗词等多个领域的素质教育资料。 与备课软件结合，在线课程制作功能 教师可在网络上创建自己的课本教材，在网络上可制作教案、教学活动设计、课件等。制作结果直接保存到网络上，教学内容可以直接导出到本地的文檔格式。制作课件时候有相关联课程教学资源推荐，支持课件内容共享。 教师个人云存储功能 提供教师单独的网络存储空间。教师可上传保存自己的教学内容和资料。也可分享存储的檔。在云存储空间可建立自己的分类目录。制作的课件可以直接上传的教学云平台上。 教学资源要求 资源网站：提供具有与教育部现行教学大纲相配套的资源库网站，能实时通过网络下载各科课件资资源，包括： 提供涵盖幼儿园、小学、初中、高中及高职的各类资源下载； 提供各学科通用的媒体素材，包括背景图、背景音乐、音效等； 提供一线教师利用电子白板进行教学的课堂实录及相关教学设计。 网络教学资源的直接访问：通过电子白板软件，可直接访问网络资源库；在网络资源库中，选择需要的资源，可直接拖拽到白板页面中；资源对象的大小和属性可以任意设置；同时可以直接下载教学资源到本地硬盘中；用户也可以将各种资源编入自定义的本地资源库中。 本地教学资源：软件中包含大量本地资源，均为中小学教学中常用资源，包括图片、声音等内容。 资源收藏：用户可以根据教学需要将本地资源或者网络资源收藏在特定檔夹中以供教学使用。 在线培训平台要求 专业的软件在线学习平台，可在任意网络环境中进行在线软件使用学习；平台提供文字与视频相配套的教学内容，并提供初级、中级以及高级的培训考核流程，方便一线用户进行学习和考核。 资质要求 MTBF认证：国家权威检验中心NCTC出具的MTBF认证，平均无故障时间≥25000小时。 环境适应性检验: 国家权威检验中心NCTC出具的高温、低温、湿度环境适应性检验合格证书。 抗盐雾腐蚀测试报告：国家权威检验中心NCTC出具的抗盐雾腐蚀检验合格证书。 低辐射干扰测试报告：国家权威检验机构出具的辐射骚扰强测试报告。 软件登记证书：白板软件具有省级以上经济和信息化委员会颁发的《软件产品登记证书》。 软件著作权证书：投标设备厂家电子白板软件获得计算机软件著作权证书。 环保认证：通过中国环境标志（Ⅱ型）认证 。 检测报告：由国家教育部机构出具的产品检测报告。 要求提供厂家针对本次项目授权书及3年售后服务承诺函。 | 套 | 1 |
| 228 |  | 高清电教展示桌 | ABS注塑一次成型讲桌(含高清数字视频展示功能）；外形尺寸：1200mm*670mm*1050mm（长*宽*高）； 结构：上下分体式结构（采用倒凸样式，美观、大方。便于运输）；高清数字视频展示台通过旋转结构内置并固定于讲桌（不用时可锁闭于讲桌内）。顶部和左右门均可打开。三面进线、全方位纸箱包装，气泡塑料内包装。 材质：上体台面、键盘托、中控盖板和玻璃框选用一次注塑成型（拒绝吹塑或中空需提供产品断截面）（壁厚大于4mm）的ABS工程塑料材质，颜色灰白色，采用三包围结构，整个台面（包含显示器、中控）不能出现金属板材（有效防止触电可能）；下体采用钢塑结合，左右两侧开门（两侧材质包含侧门均采用ABS材质，有效防止触电和碰伤）。钢制部位材料厚度1.2mm；钢制部分表面静电喷塑处理，塑粉要求采用细沙纹，喷后均匀，颜色选用灰白色； 布局：桌面左侧放置显示器，显示器窗口上嵌式安装10mm厚钢化玻璃（固定玻璃配件材质为ABS，禁用铁质、玻璃胶等容易脱落的配件），有效显示范围不小于20英寸宽屏(不小于450×300mm)；右侧放置高清数字视频展示台，同桌面固定可以折迭，操作方便（不需要单独走线或拿出操作），桌面右侧需划定高清实物展台操作区域，最大幅面为A3；带有中控盒，可锁闭。 功能：1/3吋cmos镜头，变焦：数码变焦。300万图像有效像素(2048X1536)，信噪比≦50dB，色彩：24位色；幅面：A4;图片格式：bmp\jpg\png;录像格式：avi\flv。图像控制：亮度调整、自动调整白平衡，自动调整曝光；色彩调整。图像裁剪。辅助超亮白光LED灯；USB界面供电, 无需外接电源。节约能源，绿色环保；功耗：≦1.0W 。 软件： 1、快速扫描、白板批注、课件录制、对比教学、快速抓图等软件功能。软件每个接口都具有快速导航跳转功能，方便教师快速进行功能切换。 2、通过软件以实现动态实时旋转和按照1%梯度缩放：视频显示内容能够以鼠标所在点为中心，实时按照1%梯度进行无级自由缩放达600%, 可通过计算机控制聚焦手动或自动调节，带正负片切换，实现黑白/彩色之间的转换，实现色彩调节、对比度、亮度调节，带背光补偿。 3、软件具有中控“一键切换”展示视频和计算机文件展示 功能： 可以实现教学课件（如ppt、word、视频檔等）与视频展示内容“一键切换”，即软中控，便于教师简单易用，方便互动教学的使用。 4、具有在普通投影屏上用鼠标或无线教鞭进行白板标注讲解教学和录像： 可以自由划线标注，支持16位彩色标注，透明度可设，笔划粗细可设，多种图形，文字，可保存、录制，即简易电子白板。 5、具有同屏多画面对比教学功能： 具有图片1,2，4画面同屏展示、分别控制放大缩小和白板标注，进行对比教学；支持双视频画面同屏展示，分别控制放大缩小和白板标注，进行对比教学。 6、具有课件制作扫描和管理功能： 支持新建、删除、改名，支持多级文件夹，支持鼠标直接拖动图片改变图片文件所属文件夹；支持自动连续扫描，速度可设；支持局部画面扫描，支持多个图片一键装订成册，并自带阅读器。支持成册图片和一组图片一键转换成PDF檔，并自带PDF阅读器。 7、具有视频图片直接拖入教学PPT和word，快速将展示内容形成课件。 要求提供该产品一次成型的现场生产图片，提供一次成型的模具实物照片；投标提供样品。通过中央电化教育教馆“班班通综合解决方案”产品物理检测、通过中央电化教育教馆“数字校园综合解决方案”产品物理检测（提供检测证书复印件，加盖制造厂商公章）。 | 台 | 1 |

八、初中数学仪器清单及技术参数

（以下为一套配备数字）

| 序号 | 编号 | 名 称 | 规 格 和 技 术 要 求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1011 | 计算器 | 函数型 | 个 | 3 |
| 2 | 10003 | 直尺 | 500mm | 只 | 4 |
| 3 | 10005 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 3 |
| 4 | 20001 | 三角板 | 1. 用木材或塑料制成，木材经脱脂干燥处理，含水率≤15％ 2. 平整光洁，无断裂变形，表面涂浅色漆。 3. 刻线应均匀、清晰、无断线，每100mm标注量程。 4. 角度允差0.50，全量程允差≤3mm。 5. 工作边直线度允差≤0.8mm，平面度允差≤1.5mm。 | 付 | 3 |
| 5 | 20002 | 圆规 | 1. 外形尺寸为400mm×25mm×20mm。 2. 用木材制造，木材应经脱脂干燥处理，含水率≤15％，应无断裂和明显变形，表面涂漆，并符合JY0001-2003第7.4.3条要求。 3. 支架两脚间最大张距≥600mm，紧固螺钉调整方便，上紧可靠，并做防锈处理。 4. 粉笔夹爪用塑料或金属制成，夹持粉笔方便可靠，脚针安装牢固，并做防锈处理。 5. 圆规可作半径为30mm-250mm的圆。 6. 附橡胶脚1只。 | 个 | 2 |
| 6 | 20003 | 丁字尺 | 1. 产品材料采用有机玻璃制作，结合部位牢固，表面平整光滑。 2. 公制刻度，最大刻度不小于800mm。 3. 尺头、尺身厚度不小于3mm。 | 个 | 2 |
| 7 |  | 量角器 | 1. 用木材或塑料制成、木材应经脱脂干燥处理，含水率≤15%。规格尺寸：直径50cm。 2. 两面的翘曲度≤1.34mm，直边的直线度允差≤0.55mm。 3. 量角器的刻度：最小分度值为1°，最大分度值5°，最大分度值累计允差≤15′。 4. 板面涂浅色漆，色调美观，刻线与数字符号清晰，无断线。 | 个 | 2 |
| 8 | 20005 | 直角坐标黑板 | 1. 规格：600mm×450mm。 2．钢制黑板，颜色为黑色或墨绿色，双面使用。 3．面板用A3冷轧板制成，厚度≥0.5mm。 4．书写面印制有坐标轴线及覆盖面板的若干2.5cm×2.5cm方格。 | 套 | 2 |
| 9 | 20006 | 探索勾股定理的材料 | 由4块直角三角形块、4块长方形块、1块正方形块和1块底板组成；直角三角形块为磁性塑料片，其勾边长不小于60mm，股长不小于80mm，厚度不小于1.5mm；长方形块为磁性塑料片，其长不小于80mm，宽不小于20mm，厚度不小于1.5mm；方形块为磁性塑料片，其边长不小于60mm，厚度不小于1.5mm；底板为一铁片，其边长不小于200mm，厚度不小于1mm，作防锈处理 | 套 | 2 |
| 10 | 20007 | 多边形拼接条 | 由拼接条6根、漆包线1m组成。拼接条由塑料注塑成型，表面光滑、平整，外形尺寸不小于100mm×80mm×2mm，拼接条上有两对对称孔4个，孔径不大于2mm。漆包线直径不小于0.3mm，长度不小于1m。 | 套 | 2 |
| 11 | 20008 | 探索圆的有关位置关系材料 | 由透明塑料圆、有色圆片、直线与圆的位置关系图卡纸、点与圆的位置关系图卡纸组成。透明塑料圆应采用透明塑料片制成，直径69mm，边缘为红色。有色圆片为PVC塑料片制成，外径不大于60mm。圆与圆的位置关系图卡纸应采用不低于200g的白板纸印刷而成，白板纸上印有一个带点的圆圈。圆的直径不小于80mm。直线与圆的位置关系图卡纸应采用不低于200g的白板纸印刷而成，白板纸上印有一直线。直线长度不小于100mm。点与圆的位置关系图卡纸应采用不低于200g的白板纸印刷而成，白板纸上印有一圆点和一直线，圆点和直线之间的距离不小于90mm。直线长度不大于35mm。 | 套 | 2 |
| 12 | 20009 | 探索几何形体展开操作材料 | 材质：塑料；包括：正方形6块、正方体、圆柱体、圆锥体、白板纸2张、透明胶带，其中正方形边长40mm，正方体棱长40mm，圆柱体直径60mm、高60mm，圆锥体底面直径70mm、高92mm，白板纸长200mm、宽105mm，胶带宽10mm。长方体各表面应平滑，无明显凹陷突起缺陷。圆柱体、圆锥体母线的直线度允差不大于1mm，圆柱体端面的圆度允差不大于1mm。 | 套 | 12 |
| 13 | 20010 | 探索几何形体截面操作材料 | 材质：塑料；包括：正方体、圆柱体、圆锥体、正方形、长方形、等边三角形、白板纸。其中正方体棱长40mm，圆柱体直径60mm、高60mm，圆锥体底面直径70mm、高92mm，正方形边长40mm、厚度不小于1mm，长方形边长55mm、宽40mm、厚度不小于1mm，等边三角形边长50mm、厚度不小于1mm，白板纸长200mm、宽105mm。正方体各表面应平整，无明显凹陷突起现象。圆柱体、圆锥体母线的直线度允差不大于1mm，圆柱体端面的圆度允差不大于1mm。 | 套 | 12 |
| 14 | 20012 | 转盘 | 塑料压制成形，由圆盘、数字、色彩、空白等盘片、指针及连接螺母、底座组成。转盘直径长15cm，厚不小于2.8mm，重约：135g。 | 套 | 5 |
| 15 | 20013 | 投针实验器 | 产品由刻有间距a=20mm的并行线的塑料投掷盘和长度为5mm的投针15枚组成。 | 套 | 2 |
| 16 | 20014 | 塑料球 | 两种颜色，每种10个，外径不小于15mm，配不透明袋。塑料表面圆滑，无毛疵等缺陷，无异味，无毒，符合有关环保要求。符合GB21746－2008《教学仪器设备安全要求总则》教学仪器设备安全的国家强制性标准的要求。 | 套 | 12 |
| 17 | 30001 | 几何形体模型 | 材质：塑料；包括：长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体和球。其中长方体长40mm、宽40mm、高20mm，正方体棱长40mm，四棱柱底面棱长40mm、高50mm，四棱锥底面棱长40mm、高50mm，圆柱体直径45mm、高50mm，圆锥体底面直径45mm、高50mm，球直径35mm。长方体、正方体各表面应平滑，无明显凹陷突起缺陷。长方体、正方体各棱的直线度误差不大于0.5mm，相邻棱的垂直度误差不大于1mm。圆锥体母线的直线度允差不大于0.5mm，圆锥体底面的圆度允差不大于0.5mm。四棱柱、四棱锥底面与中心线的垂直度允差不大于1mm。球的圆度允差不大于1mm。模型各表面应光滑平整、色泽鲜明协调，无裂缝、毛刺、变形等。 | 套 | 9 |
| 18 | 30002 | 组合几何体模型 | 材质：塑料；由5个相同的正方体组成。正方体的棱长为40mm，6个面分红、蓝、黑三种颜色，对应面的颜色相同。正方体表面要求平整、无明显凹陷突起等缺陷。各棱的直线度误差不大于0.5mm，相邻棱的垂直度误差不大于1mm。模型各表面应光滑平整、色泽鲜明协调，无裂缝、毛刺、变形等。 | 套 | 9 |
| 19 | 50001 | 中学数学数与代数教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 20 | 50002 | 中学数学空间与图形教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 21 | 50003 | 中学数学统计与概率教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 22 | 50004 | 中学数学数据挂图 |  | 套 | 1 |
| 23 | 50301 | 计算机数学教学软件 |  | 套 | 1 |
| 24 | 50302 | 中学数学教学素材库 |  | 套 | 1 |
| 25 | 81503 | 切纸刀 | 刀：优质钢材；刀柄：塑料；木质底板尺寸不小于380mm×300mm，标有尺寸，坐标清晰，方便对齐。 | 台 | 1 |

九、初中地理仪器清单及技术参数

（以下为一套配备数字）

| 序号 | 编号 | 名称 | 规 格 和 技 术 要 求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2062 | 天文望远镜 | 主镜口径(65mm) ；焦距(900mm)；焦比12.9；主镜重量1.6KG；分辨率 (2.2 ")；极限星等11.1；集光力 100X。EM45新德式赤道仪；1.25英寸脚架；不锈钢毛重(12.5kg) ；PL10,PL25目镜，90度正向天顶镜； 高质量不锈钢三脚架，1.25英寸脚架中的高配，下截1英寸；光学寻星镜，7倍放大倍数，与主镜的高放大倍数更加匹配； 顺滑的调焦； 方便的附件盘； 最新设计、流线外观、蓝色镜身，色彩绚丽； 15-70的地理维度调节范围，覆盖全境； 85调焦筒集成T界面 | 套 | 1 |
| 2 | 12016 | 世界钟 | 1.石英钟，外形不小于800mm×800mm。 2.计时方法采用24时制，时间精度高、延续时间长等特点。 3.计时盘和钟框为ABC工程塑料模压整体，盘面直径不小于380mm，可视距离大。 4.时区经度盘为彩印地图式与时钟同步运转，圆周用24个短粗箭头等分代表时针、分针共享，反映全世界24个时区的时刻。 5.时区经度盘上标有醒目的日更线，日更线转到子夜24时双日历，同时更换日期。 6.石英振荡频率为：32.768Hz。 7.步进马达转速1转/2秒（每秒一步）。 8.工作温度：-15℃～＋50℃。 9 走时精度日误差≤0.5秒（23℃时）。 | 个 | 1 |
| 3 | 13025 | 自记温度计 |  | 台 | 1 |
| 4 | 16006 | 地质罗盘 |  | 只 | 5 |
| 5 | 16007 | 指南针 | 1.由塑料圆盒、方位盘、小指标、有机塑料盖组合。 2.塑料圆盒直径不小于40mm，并带有悬挂孔。 3.塑料圆盒内的方位盘中央印有八方向标志，边缘每50划一短细分度线，划线应均匀，清晰无断线，每150标明不同方位的刻度，字迹清楚。 4.指针轴承座镶嵌玻璃轴承，小指针印有蓝红两色标志南北极。 5.有机塑料盖透明度良好，表面清洁无划痕，无溶迹、缩迹且无毛刺破边现象。 | 个 | 7 |
| 6 | 16009 | 空气气压表 | DYM3型 | 台 | 1 |
| 7 | 16020 | 毛发表 | 单发 | 个 | 1 |
| 8 | 16022 | 雨量器 | 承水口内径200mm | 套 | 1 |
| 9 | 28001 | 地球运行仪 | 飞碟式Φ1000毫米、采用精密机械传动式材料加工而成、不锈钢边框 | 件 | 1 |
| 10 | 28007 | 三球仪 | 塑料与金属配件相结合；主要结构：太阳（红色圆球表示太阳，球体直径为60 mm～100 mm）、地球（为正圆球直径140 mm～160 mm，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道平面）、月球（球体直径40 mm ～50 mm，球心与地球仪球心等高）、四季盘（直径180mm～220mm）、月相盘（直径110 mm～120 mm）、指针 等。能演示 太阳、地球、月球等三球四季的运动及规律。 | 件 | 1 |
| 11 | 28020 | 沉积作用演示装置 |  | 套 | 1 |
| 12 | 28021 | 流水作用演示装置 |  | 套 | 1 |
| 13 | 28022 | 断层、褶皱演示器 |  | 套 | 1 |
| 14 | 28023 | 地壳变动演示器 |  | 套 | 1 |
| 15 | 28029 | 环境速测箱 | 土壤PH值，P、N测定，水质测定，空气质量测定 | 件 | 1 |
| 16 | 28031 | 地球科学探究活动器材套装 | 包括：底盘（27cm×20cm×2cm）钢制；刮刀（1.5cm×17cm），塑料；造型土；硬纸片（19.5cm×13.5cm）；铅笔、红、蓝铅笔；空白地球仪（Φ9cm）；记录本。 | 套 | 5 |
| 17 | 34001 | 平面政区地球仪 | 1:40 000 000 | 个 | 1 |
| 18 | 34002 | 平面地形地球仪 | 1:40 000 000 | 个 | 1 |
| 19 | 34004 | 立体地形地球仪 | 1:40 000 000 | 个 | 1 |
| 20 | 34009 | 经纬度模型 | 材质：金属；规格:32cm；由24条经线和9条纬线构成的空心网状球体。内装有固定的本初子午线平面板和赤道平面板，以及可转动的经线平面板和纬度指标；球体为正球体，地轴应垂直于赤道面，并通过球心，球体绕轴转动灵活，并能停止在任一位置，将模型放置在20°的斜面上转动时，不发生倾倒现象。 | 件 | 1 |
| 21 | 34010 | 天球仪 | 灯光两用，320mm | 个 | 1 |
| 22 | 34015 | 等高线地形图判读模型 | 由一幅等高线地形图及与其对应的模型构成；至少应有一个侧面为地形剖面；模型尺寸不小于600mm×450mm。 | 件 | 1 |
| 23 | 34018 | 中国政区拼接模型 | 1:20 000 000 | 件 | 14 |
| 24 | 34019 | 板块构造及地表形态模型 |  | 件 | 1 |
| 25 | 34022 | 地球内部构造模型 |  | 件 | 1 |
| 26 | 34023 | 世界立体地形模型 | 1：16000000 | 件 | 1 |
| 27 | 34024 | 中国立体地形模型 | 1：4000000 | 件 | 1 |
| 28 | 44001 | 岩石矿物标本 |  | 套 | 1 |
| 29 | 54001 | 地球和地图教学挂图 | 对开 | 套 | 1 |
| 30 | 54002 | 中国地理教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 31 | 54003 | 世界地理教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 32 | 54004 | 中国地理教学地图 |  | 套 | 1 |
| 33 | 54005 | 世界地理教学地图 |  | 套 | 1 |
| 34 | 54006 | 中国地理填充地图 | 彩色印刷，全开，PVC片材或复合纸或铜版纸覆膜 | 套 | 1 |
| 35 | 54007 | 中学环境与可持续发展教育挂图 | 对开 | 套 | 1 |
| 36 | 54216 | 中学地理景观图片集 |  | 套 | 1 |
| 37 | 54217 | 中学环境与可持续发展教育图片集 |  | 套 | 1 |
| 38 | 54419 | 初中地理实验教学指导书 |  | 套 | 1 |
| 39 | 54420 | 初中地理实验仪器手册 |  | 套 | 1 |
| 40 | 81151 | 地理野外实习用具 | 小型地质包（帆布双背式）、地质锤（0.45kg或0.65kg）、罗盘（袖珍经纬仪GJX-2型或1型）、放大镜（3倍~10倍）、多用铲（剑型双刃铲）、土壤标本盒（塑料多格）、盒尺（2000mm) | 套 | 4 |

十、小学科学实验室仪器清单及技术参数

（以下为一套配备数字）

| 序号 | 编号 | 名称 | 规 格 和 技 术 要 求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002 | 计算器 | 简易型 | 个 | 10 |
| 2 | 2002 | 打孔器 | 1． 产品为掌上型打孔器。要求用优质钢材制造。 2． 空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利。每组4支，其外径分别为12mm、10mm、8mm、6mm。并配一支带柄金属通扦。 3． 空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。 | 套 | 2 |
| 3 | 2015 | 打气筒 | 高压手推打气筒，规格：12寸 | 个 | 2 |
| 4 | 2020 | 仪器车 | 不锈钢管组成，尺寸680mm*460mm*800额定载重量50千克以上，板材厚度不小于1.2mm,带4个万向脚轮转动：0-360°均可 | 辆 | 1 |
| 5 | 2041 | 生物显微镜 | 放大倍数：40X-640X观察镜筒：单目，45°倾斜，360°旋转目 镜：广角WF10X/16mm，广角WF16X物 镜：消色差物镜4X、10X、40X（弹）转 换 器：三孔内倾载 物 台：可移动圆平台，切片夹大小Φ90mm，四周移动范围6mm调焦机构：粗微动不同轴，粗调10mm，微调1.8mm聚 光 镜：毛玻璃，单透镜光 源：LED冷光源，1W，可充电，亮度可调,停电时可连续工作15个小时。电 源：外置电子稳压变压器 | 台 | 1 |
| 6 | 2043 | 生物显微演示装置 | 彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40倍～1500倍37万像素；具有USB界面；可直接插入目镜筒；执行：JQ/JG 108-2005 数字生物显微镜标准。单独纸盒包装。 | 台 | 1 |
| 7 | 2045 | 学生显微镜 | 1.由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成，单目直镜筒。 2.最大放大倍数：200×。 3.消色差物镜：12.5×。玻璃镜片，光学部件均镀膜。 4.目镜：16×。玻璃镜片，光学部件均镀膜。 5.反光镜一面为平面，一面为凹面。 6.整机机架、底座为金属铸铝制造，坚固稳定，弯臂支架可45°倾斜、目镜外壳、目镜筒、物镜筒、载物台、粗微动调焦部件、切片夹、平台托架均为金属铸铝制造。 7.载物台：单层金属平台，防腐蚀84mm×88mm，切片夹， 平台与托架为一体结构，纯金属铸铝制造。8.粗调范围20mm。 9.调焦机构（齿条）为纯铜Hpb59-1材料制造，稳定、牢固、耐用、抗磨损、无自行下滑现象。 10.执行GB/T2985标准。 11.泡沫包装。 | 台 | 14 |
| 8 | 2052 | 放大镜 | 5倍,直径不小于30mm放大倍率：5×。气泡度q为φ1.0 [0.5]。透镜框应能牢靠地夹持透镜。手柄长不小于60mm，产品符合JY/T 0378-2004《放大镜》的有关规定。 | 个 | 10 |
| 9 | 2053 | 放大镜 | 3倍,直径不小于40mm放大倍率：3×。气泡度q为φ1.0 [0.5]。手柄长不小于60mm，透镜框应能牢靠地夹持透镜。产品符合JY/T 0378-2004《放大镜》的有关规定。 | 个 | 10 |
| 10 | 2061 | 天文望远镜 | 主镜口径(70mm) ；焦距(900mm)；焦比12.9；主镜重量1.5KG；分辨率 (2.2 ")；极限星等11.1；集光力 100X。EM45新德式赤道仪；1.25英寸脚架；不锈钢毛重(12.5kg) ；PL10,PL25目镜，90度正向天顶镜； 高质量不锈钢三脚架，1.25英寸脚架中的高配，下截1英寸；光学寻星镜，5倍放大倍数，与主镜的高放大倍数更加匹配； 顺滑的调焦； 方便的附件盘； 最新设计、流线外观、蓝色镜身，色彩绚丽； 15-70的地理维度调节范围，覆盖全境； 80调焦筒集成T接口，可直接接单反相机拍照. | 套 | 1 |
| 11 | 2075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 3 |
| 12 | 2077 | 电加热器 | 密封式 | 台 | 3 |
| 13 | 2086 | 电冰箱 | ≥150L | 台 | 1 |
| 14 | 2101 | 听诊器 | 导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700%,听诊器的两个听诊头及耳测听音头必用铜合金并电镀。耳测听音效果应清晰，无杂音。 | 个 | 10 |
| 15 | 2127 | 水族箱 | 1、规格：800mm×400mm2、鱼缸配有过滤系统及照明系统，过滤系统集过滤，打氧，循环于一体，长期保持水质清澈，合适的照明，3、鱼缸是玻璃制品 | 套 | 4 |
| 16 | 2128 | 手持移动灯 |  | 只 | 5 |
| 17 | 2129 | 水槽 | 1． 水槽里口尺寸：250×180×100mm，壁厚≥2mm，上下梯度≤3mm，四周圆角。2． 槽壁不得有明显的不平，各边上口的不直度≤2mm。3． 水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）。 4．水槽应能在高度1M处自由下落于水泥地面时不碎裂。 5．符合JY53-80《塑料水槽技术条件》的有关规定。 | 个 | 14 |
| 18 | 3002 | 方座支架 | 1． 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。 2． 方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。 3． 底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 4． 立杆与方座组装后应垂直。 5． 产品应符合JY/T 0393—2007的要求。 | 套 | 15 |
| 19 | 3006 | 三脚架 | 1． 由铁环和3只脚组成。2． 铁环内径：74mm外径：90mm3． 三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 脚高：150mm4． 三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。 | 个 | 19 |
| 20 | 3008 | 试管架 | 1． 产品由顶板、底板、插杆组成6孔、6插。 2． 顶板、底板均由经过脱脂、干燥处理，几何变形小，不易断裂的优质木材制成。 3． 顶板为250×34×9（mm）的木板，6孔分布均匀，孔径不小于22 mm，平面度误差不大于1.2 mm。 4． 底板为250×65×10（mm）的木板，底板6孔应与顶板6孔同心，孔深2 mm，平面度误差不大于1.2 mm。 5． 插杆为长80 mm，直径6 mm，与底板孔对应 成排. 6. 试管架高度不小于120mm. | 个 | 23 |
| 21 | 3013 | 旋转架 | 底板、直筒、筒盖及支架，2个旋架为一套 | 套 | 23 |
| 22 | 3021 | 百叶箱支架 | 不锈钢制，直立高度不小于1m，可拆分。 | 个 | 1 |
| 23 | 3022 | 百叶箱 | 箱体尺寸460mm×290mm×537mm，应选松木并经干燥脱脂处理，百叶为双层，人字形排列。 箱内外应涂白色漆，箱体榫接成形，应牢固，无变形。箱内应有干湿球温度计和最高、最低温度计的固定架。百叶箱顶盖应是横竖两层木板镶合而成，前面高于后面10mm，以保护箱内仪器免受损害。 | 个 | 1 |
| 24 | 4002 | 学生电源 | 直流：1.5～6V，每1.5V-一檔，≥1A | 个 | 14 |
| 25 | 4005 | 教学电源 | 交流：2V～12V,≥5A，每2V一檔；直流：1.5V～12V,≥2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6檔 | 台 | 1 |
| 26 | 4010 | 电池盒 | 1号电池4节，可串并连 | 个 | 17 |
| 27 | 10003 | 直尺 | 500mm | 只 | 14 |
| 28 | 10006 | 软尺 | 1500mm | 个 | 14 |
| 29 | 11005 | 托盘天平 | 1． 最大称量500g，分度值0.5 g。 2． 秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3． 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4． 冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 15 |
| 30 | 11029 | 金属钩码 | 50g×10执行JY105标准 | 套 | 10 |
| 31 | 11030 | 体重计 | 杠杆式体重秤、附测身高，最大秤量120千克。最大长度计量范围70-190厘米。承重板面积：380mm×280mm，外形尺寸700mm×280mm×930mm ，重量：24千克。 | 台 | 2 |
| 32 | 12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 10 |
| 33 | 13001 | 温度计 | 红液，(0～100)℃ | 支 | 10 |
| 34 | 13002 | 温度计 | 水银，(0～100)℃ | 支 | 4 |
| 35 | 13010 | 体温计 | 水银，(35～42)℃ | 支 | 10 |
| 36 | 13020 | 寒暑表 | 1．红液，指针式，测量温度范围：－30～50℃，精度：±1℃。2．尺寸：Φ125×17（mm） | 只 | 1 |
| 37 | 13021 | 最高温度表 | 测量范围：(-16～+81)℃测量误差±1℃。最小分度值：1℃。 | 支 | 1 |
| 38 | 13022 | 最低温度表 | 最低温度表测量范围：(-52～+41)℃测量误差±1℃。最小分度值：1℃。 | 支 | 1 |
| 39 | 14002 | 条形盒测力计 | 刻度板、弹簧、指标等组成。量程：5N（牛顿）。分度值为量程的1/50，回零允差不大于1／4分度值，示值允差不大于全量程的1%。产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。 | 个 | 10 |
| 40 | 14003 | 条形盒测力计 | 度板、弹簧、指针等组成。量程：2.5N | 个 | 10 |
| 41 | 14004 | 条形盒测力计 | 度板、弹簧、指针等组成。量程：1N（牛顿）。分度值为量程的1/50，回零允差不大于1／4分度值，示值允差不大于全量程的1%。产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。 | 个 | 10 |
| 42 | 15011 | 多用电表（万用表） | 1． 本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表。 2． 准确度等级：直流电流、电压、电阻测量文件均为2.5级，交流电压测量文件、直流电压0－2500V为5.0级。 3． 电压灵敏度：直流为5KΩ/V，交流为2.5KΩ/V。 4． 量程范围： 直流电流：0－50µA－1mA－10mA－100mA－500mA－5A； 直流电压：0－1V－2.5V－10V－50V－250V－500V－2500V； 交流电流：0－1mA－10mA－100mA－500mA－5A； 交流电压：0－1V－2.5V－10V－50V－250V－500V－2500V； 电阻：R×！、R×10、R×100、R×1K、R×10K。 5． 阻尼时间：不超过4S。绝缘电阻不小于20MΩ。 6． 转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好。 7． 电表指标挺直，机械调零时可在零刻度左右移动。 8． 产品所附测量表笔及电池应完好有效。 9． 产品应符合JY0330－93《教学用指针式电表》的要求。 | 个 | 1 |
| 43 | 16004 | 湿度计 | 指针式，可测温度及湿度，仪盘直径不小于125mm，温度可测 -10°C~45°C，湿度可测 10%RH~95%RH。 | 个 | 1 |
| 44 | 16007 | 指南针 | 铝壳，直径45mm | 个 | 10 |
| 45 | 16016 | 肺活量计 | 一次性吹嘴，不锈钢容积不小于5.5L。支架上附标尺能正确反映肺活量计读数。 | 台 | 10 |
| 46 | 16022 | 雨量器 | 塑料制品，盛水杯直径不小60mm，长度不小于150mm。杯上有0-50mm刻度，导水漏斗，外形直径不小于110mm，长度不小于90mm，漏斗口径不小于10mm，储水筒外形直径不小于105mm，长度不小于150mm。 | 套 | 10 |
| 47 | 16025 | 风杯式风速表 | 有直读装置，风速传感器、主机，主机需带有显示屏及功能按钮，显示屏尺寸不小于46mm×30mm，显示的数字字节尺寸不小于18mm×9mm。能测量瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、对应浪高及具有数据锁存功能。 | 套 | 2 |
| 48 | 28007 | 三球仪 | 由地球、月球、月相板、季节盘、太平齿轮、插头、固定螺帽、变速箱、底座、太阳模型及传动机构等组成。太阳模型直径约85ｍｍ，地球模型直径约60ｍｍ，地球倾角约66.5°，月球模型直径约16mm。 | 台 | 1 |
| 49 | 29001 | 斜面 | 铁制，有斜面板、上檔板、支架等组成，斜面长应不小于240mm，宽度不小于95mm，上檔板高不小于20mm。 | 个 | 10 |
| 50 | 29002 | 压簧 | 极限弹度不小于4.5N | 套 | 2 |
| 51 | 29003 | 拉簧 | 极限弹度不小于4.5N | 套 | 10 |
| 52 | 29004 | 沉浮块 | 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体 | 套 | 10 |
| 53 | 29005 | 杠杆尺及支架 | 杠杆尺、支架杆、支架台等 | 个 | 10 |
| 54 | 29006 | 滑轮组及支架 | 固定桌面夹、2个滑轮等构成 | 套 | 10 |
| 55 | 29007 | 轮轴及支架 | 轮轴、支杠、底座、挂线、挂钩等 | 套 | 10 |
| 56 | 29008 | 齿轮组及支架 | 底座、立杆、大齿轮（2个）、小齿轮、手摇柄组成。底座直径不小于100mm ，高不小于220mm，大轮轴直径不小于50mm ，小轮轴直径不小于30mm 。 | 套 | 10 |
| 57 | 29009 | 弹簧片 | 尺寸不小于95mm×14mm×0.1mm | 套 | 10 |
| 58 | 29010 | 小车 | 塑料制品，外形尺寸应不小于118mm×72mm×38mm,车体上部带有可放置重物的凹槽，凹槽尺寸不小于60mm×58mm×17mm，其它应符合JY39-84的有关要求。 | 个 | 10 |
| 59 | 29011 | 太阳高度测量器 | 底盘、立杆、角度投影板、角度指示针，底盘直径不小于120mm。 | 个 | 10 |
| 60 | 29012 | 风的形成实验材料 | 风管应为透明塑料体，直径不小于54mm，长度不低于170mm，壁厚不小于2.4mm，配风扇组合体、蜡烛。 | 套 | 10 |
| 61 | 29013 | 组装风车材料 | 底座、叶片、支架、叶片插槽等组成，底座应为铁制品，表面需做防锈处理，尺寸不小于：Φ15mm×12mm，支架长度不小于120mm，叶片3种颜色。 | 套 | 10 |
| 62 | 29014 | 组装水轮材料 | 手柄、支架、水轮轴、叶片等。 | 套 | 10 |
| 63 | 22001 | 音叉 | 音叉应采用碳钢制成，表面镀铬，音叉长度不小于190mm，频率256Hz，叉枝宽不小于8mm，叉枝厚不小于5mm，两支股内间距不小于8mm，需配音叉槌头，共鸣箱。 | 只 | 10 |
| 64 | 29015 | 太阳能的应用材料 | 组合式，太阳能电池板，电子线路板，感应线圈、支架等，电池板尺寸应不小于25mm×10mm。 | 套 | 10 |
| 65 | 29016 | 小鼓 | 鼓身为木制，直径不小于150mm，高度不小于80mm,皮质双面鼓面，配实木鼓棰2支。 | 个 | 10 |
| 66 | 29017 | 组装土电话材料 | 土电话筒二只，话筒压盖二只，薄膜二块，塑料圆片二片，细线5米组成。话筒尺寸应不小于Φ50mm×35mm，壁厚不小于1mm，话筒盖尺寸不小于Φ52mm×10mm,壁厚不小于1mm。 | 套 | 10 |
| 67 | 29018 | 热传导实验材料 | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 | 套 | 10 |
| 68 | 29019 | 物体热涨冷缩实验材料 | 金属球、塑料球、实验器等，金属球及塑料球直径不小于16mm、实验器需带手柄，手柄长度不小于130mm，实验器的实验圆环外径不小于20mm，内径不小于17mm。 | 套 | 10 |
| 69 | 29020 | 灯座及灯泡 | 金属部分为铜质 | 个 | 10 |
| 70 | 29021 | 开关 | 单刀式，金属部分为铜质 | 个 | 10 |
| 71 | 29022 | 物体导电性实验材料 | 实验盒，支架，电池盒及测试片（铜片，铁片，铝片，塑料片，电池盒规格为5#电池两节，实验盒体尺寸不得小于100mm×55mm×45mm。 | 套 | 10 |
| 72 | 24001 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 套 | 2 |
| 73 | 29025 | 条形磁铁 | 学生用 | 套 | 10 |
| 74 | 24002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 套 | 2 |
| 75 | 29028 | 蹄形磁铁 | 学生用 | 套 | 10 |
| 76 | 29029 | 磁针 | 底座、立柱、垂直翼形针，2个为一对。 | 套 | 10 |
| 77 | 29030 | 环形磁铁 | 学生用 | 套 | 10 |
| 78 | 29031 | 电磁铁组装材料 | 蹄形圆铁、骨架、桥板、大头针、电线等，蹄形圆铁表面应做防锈处理，直径不小于7mm，需配有羊眼挂钩。骨架一对，长度不小于30mm，漆包线应配两条，每条长度不小于3m。 | 套 | 10 |
| 79 | 29032 | 电磁铁 | 演示用，蹄形圆铁、柱形圆铁、大头针、联接线、桥板、骨架、塑盒、小磁针（1对）。蹄形圆铁表面均应做防锈处理，直径不小于7mm，需配有羊眼挂钩。骨架一对，长度不小于30mm。柱形圆铁表面均应做防锈处理，直径不小于7mm，长度不小于40mm。 | 套 | 1 |
| 80 | 29033 | 手摇发电机 | 小型发电机、齿轮、正负极接头、灯炮、手柄，空载输出电压应6.0V，输出电流:0.2A。 | 个 | 10 |
| 81 | 25012 | 激光笔 | 带红色光源，射程不小于5米。 | 个 | 10 |
| 82 | 29035 | 小孔成像装置 | 组装式，支座、小孔板、白屏、烛台、蜡烛等，小孔板及白屏尺寸应不小于75mm×55mm×1mm，支座尺寸应不小于60mm×20mm×18mm，并应开有凹槽，可用于支放小孔板、白屏、烛台。 | 套 | 10 |
| 83 | 29036 | 平面镜及支架 | 平面镜、支架等 | 套 | 10 |
| 84 | 29038 | 透镜、棱镜及支架 | 凸透镜、凹透镜、三棱镜、底座、支柱组成，凸透镜、凹透镜直径应不小于Φ35mm，支座尺寸：63mm×23mm×20mm，支座尺寸应不小于60mm×20mm×18mm，并应开有插孔。 | 套 | 10 |
| 85 | 29039 | 成像屏及支架 | 支架、白屏、毛玻璃等，120*60mm附支架， | 套 | 10 |
| 86 | 29040 | 昆虫观察盒 | 外形呈圆筒形，外形尺寸不小ф65mm×55mm,盒体、盒盖、手柄等组成。盒盖应装有凸透镜，透光孔径不小于50mm,手柄要能插接之盒盖上使用，手柄尺寸不小于70mm×8mm×8mm。 | 个 | 7 |
| 87 | 29041 | 动物饲养笼 | 2种笼组合而成,哺乳动物笼尺寸不小于320mm×320mm×350mm，爬行动物笼尺寸不小于230mm×180mm×260mm。 | 个 | 2 |
| 88 | 29042 | 塑料注射器 | 30mL，带针头。 | 个 | 10 |
| 89 | 33211 | 消化系统模型 | 模型应采用无毒PVC材料制作，器官可拆装。 | 件 | 1 |
| 90 | 33212 | 耳解剖模型 | 模型应采用无毒PVC材料制作，器官可拆装。 | 件 | 1 |
| 91 | 34001 | 平面政区地球仪 | 材质:硬塑；产品由球体、支架和底座组成，直径不小于310mm，比例尺1∶40 000 000 | 个 | 1 |
| 92 | 34002 | 平面地形地球仪 | 材质:硬塑；直径不小于310mm，比例尺1∶40 000 000 | 个 | 1 |
| 93 | 39001 | 照相机模型 | 光学 | 套 | 7 |
| 94 | 39051 | 儿童骨骼模型 | 模型应采用无毒PVC材料制作，按成人比例缩小，整体高为850mm的男性少年骨架。可直观头颅骨、脊柱、骨盆等。 | 件 | 4 |
| 95 | 39052 | 儿童牙列模型 | 附牙刷 ，模型取正常儿童男性牙齿的上颌和下颌部分，用蛇形管连接，可自由张开、闭合，并附牙刷。上颌和下颌由玻璃纤维增强硬塑料制成，规格：上颌部分：不小于160mm×130mm×60mm 下颌部分：不小于160mm×130mm×55mm。蛇形管由金属材料制成，外表面镀铬处理，可使上下颌闭合、张开。模型上下颌的牙齿形状、大小、排列顺序应符合儿童的生理特点。产品应符合JY0354-1999《牙列解剖模型》的有关规定。 | 个 | 4 |
| 96 | 39053 | 少年人体半身模型 | 模型应采用无毒PVC材料制作，模型以上肢根部横断，按正常人比例所缩小，高约65cm的男性儿童头、颈、躯干解剖模型，内脏器官均有，器官可拆装。 | 台 | 1 |
| 97 | 39054 | 眼构造模型 | 眼球前后直径约145mm，材质为塑料生物模型，用于观察眼球形态结构的教学与实验。产品应符合JY164－84《眼球解剖放大模型技术要求》的规定。 | 台 | 1 |
| 98 | 39101 | 啄木鸟仿真模型 | 模型应为自然大小、居于一段树干上，用喙捉虫的仿真模型，整体固定在底盘上。模型应用羽毛全部覆盖成型的体架，各种羽毛的分布与着色应呈自然状，特征鲜明、逼真、形象。应显示喙直坚硬，末端尖锐的特征。 | 件 | 1 |
| 99 | 39102 | 猫头鹰仿真模型 | 模型应为自然大小、栖于一段树干上的仿真模型，整体固定在底盘上。模型应用羽毛全部覆盖成型的体架，各种羽毛的分布与着色应呈自然状，特征鲜明、逼真、形象。应突出眼睛的瞳孔大，喙坚硬，末端尖锐，向下钩曲，趾端有长而锐利的钩爪。 | 件 | 1 |
| 100 | 39151 | 地动仪模型 |  | 套 | 1 |
| 101 | 39152 | 地球构造模型 | 球体直径320mm（可剖分），内部应有嵌块，可直观看到地壳，地幔，外核等圈层。底座直径不小于210mm，模型整体高约为：450mm。 | 件 | 1 |
| 102 | 39154 | 司南模型 | 305*305*100 | 台 | 1 |
| 103 | 39156 | 月相变化演示器 | 塑料、金属、分组实验。φ230×80，黑色暗箱，使用1.5V干电池两个。能演示满月、凸月、下弦月、眉月、钩月、上弦月等月相。探究月相的形成 | 件 | 1 |
| 104 | 43050 | 蟾蜍浸制标本 | 包埋式 | 套 | 1 |
| 105 | 43051 | 河蚌浸制标本 | 包埋式 | 套 | 1 |
| 106 | 43052 | 爬行类动物浸制标本 | 包埋式 | 套 | 1 |
| 107 | 43053 | 蛙发育顺序标本 | 140*64*18，包埋式 | 套 | 1 |
| 108 | 43150 | 昆虫标本 | 164*78*20，2个，包埋式 | 套 | 1 |
| 109 | 43151 | 桑蚕生活史标本 | 164*78*20，包埋式 | 套 | 1 |
| 110 | 43152 | 兔外形标本 | 190*90*90，包埋式 | 套 | 1 |
| 111 | 43153 | 植物种子传播方式标本 | 140*64*18，包埋式 | 套 | 1 |
| 112 | 49001 | 天然材料标本 | 140*64*18，包埋式 | 套 | 4 |
| 113 | 49002 | 人造材料标本 | 140*64*18，包埋式 | 套 | 4 |
| 114 | 49003 | 纺织品标本 | 164*78*20，包埋式 | 套 | 4 |
| 115 | 49004 | 各种纸样标本 | 164*78*10，包埋式 | 套 | 4 |
| 116 | 49005 | 矿物标本 | 220*90*24，包埋式 | 套 | 1 |
| 117 | 49006 | 岩石标本 | 164*78*20，包埋式 | 套 | 5 |
| 118 | 49007 | 金属矿物标本 | 140*64*20，包埋式 | 套 | 1 |
| 119 | 49008 | 土壤标本 | 140*64*18，包埋式 | 套 | 1 |
| 120 | 49009 | 矿物提炼物标本 | 140*64*18，包埋式 | 套 | 1 |
| 121 | 43201 | 植物根尖纵切 | 11种，各13片 | 片 | 1 |
| 122 | 43206 | 木本双子叶植物茎横切 | 参照通用标准 | 片 | 1 |
| 123 | 43250 | 草本植物茎横切 | 参照通用标准 | 片 | 1 |
| 124 | 43251 | 洋葱表皮装片 | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 | 片 | 7 |
| 125 | 43252 | 叶片横切 | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 | 片 | 7 |
| 126 | 43253 | 叶片气孔装片 | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 | 片 | 7 |
| 127 | 43450 | 动物表皮细胞装片 | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 | 片 | 7 |
| 128 | 43451 | 蛙卵细胞切片 | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 | 片 | 7 |
| 129 | 43550 | 骨细胞切片 | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 | 片 | 7 |
| 130 | 43551 | 口腔粘膜细胞装片 | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 | 片 | 7 |
| 131 | 43552 | 人血细胞装片 | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 | 片 | 7 |
| 132 | 59001 | 中国政区地图 | 经国家批准出版社出版，比例尺为：1：6000000 | 张 | 1 |
| 133 | 59002 | 中国地形地图 | 经国家批准出版社出版，比例尺为：1：6000000 | 张 | 1 |
| 134 | 59003 | 小学科学安全操作挂图 | 应符合新课标要求，对开，铜版纸。 | 套 | 1 |
| 135 | 59008 | 植物分类图谱 | 16开，彩色印刷图案，中小学通用 | 套 | 1 |
| 136 | 59009 | 动物分类图谱 | 16开，彩色印刷图案，中小学通用 | 套 | 1 |
| 137 | 59301 | 小学科学教学素材库 | 正版17碟 | 套 | 1 |
| 138 |  | 小学科学多媒体教学软件 | 正版17碟 | 套 | 1 |
| 139 |  | 小学科学教学视听资料 | 正版17碟 | 套 | 1 |
| 140 | 59401 | 小学科学实验教学指导书 |  | 套 | 1 |
| 141 | 59402 | 小学科学实验仪器手册 |  | 套 | 1 |
| 142 | 59403 | 中小学实验室管理手册 |  | 本 | 1 |
| 143 | 60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 20 |
| 144 | 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 20 |
| 145 | 60061 | 甘油注射器 | 30mL | 个 | 20 |
| 146 | 61002 | 试管 | φ15mm×φ150mm | 支 | 20 |
| 147 | 61005 | 试管 | φ20mm×φ200mm | 支 | 20 |
| 148 | 61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 20 |
| 149 | 61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 15 |
| 150 |  | 烧杯 | 150mL | 个 | 15 |
| 151 | 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 15 |
| 152 | 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 15 |
| 153 | 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 15 |
| 154 | 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 15 |
| 155 | 62001 | 酒精灯 | 150mL玻璃，灯体、灯芯管和灯帽。 | 个 | 15 |
| 156 | 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 40 |
| 157 | 62072 | Y形管 | 玻璃，不小于管外径5mm，全长100mm，支管长50mm。玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应参考GB12804－91《实验室玻璃仪器——量筒》。 | 个 | 40 |
| 158 | 62073 | 滴管 | 150mm附胶头 | 个 | 40 |
| 159 | 63002 | 集气瓶 | 125mL | 个 | 40 |
| 160 | 64005 | 镊子 | 12cm不锈钢 | 个 | 30 |
| 161 | 64006 | 试管夹 | 木制，长度不小于150mm。 | 个 | 15 |
| 162 | 64032 | 石棉网 | 铁网及石棉，铁网尺寸不小于100mm×100mm。 | 个 | 15 |
| 163 | 64041 | 燃烧匙 | 金属，长度不小于200mm。 | 个 | 15 |
| 164 | 64042 | 药匙 | 塑料，长度不小于100mm。 | 个 | 15 |
| 165 | 64051 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 2 |
| 166 | 64054 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 个 | 30 |
| 167 | 64062 | 橡胶管 | 6*9 | 千克 | 2 |
| 168 | 64065 | 橡胶塞 |  | 千克 | 3 |
| 169 | 64066 | 试管刷 | 铁线、猪鬃绳 | 个 | 15 |
| 170 | 64067 | 烧瓶刷 | 中号匹配烧瓶规格，铁线、猪鬃绳 | 个 | 13 |
| 171 | 64068 | 培养皿 | 100mm | 个 | 28 |
| 172 | 64069 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 12 |
| 173 | 64070 | 塑料量杯 | 500ml，应带有刻度标记。 | 个 | 10 |
| 174 | 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 试剂500g | 千克 | 2 |
| 175 | 72025 | 酒精 | 工业，500ml | 千克 | 3 |
| 176 | 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 10 |
| 177 | 75003 | 高锰酸钾 | 试剂500g | 千克 | 2 |
| 178 | 77011 | 盐酸 | 试剂500ml | 千克 | 4 |
| 179 | 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 千克 | 2 |
| 180 | 80901 | 小学科学一般实验材料 | 蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香、白醋、小苏打、淀粉等 | 组 | 7 |
| 181 | 80302 | 载玻片 | 50片装，尺寸不小于24mmX75mm，厚度不小于1mm。 | 盒 | 7 |
| 182 | 80303 | 盖玻片 | 100片装，尺寸不小于18mmX18mm，厚度不小于0.15mm。 | 包 | 7 |
| 183 | 81001 | 测电笔 | 螺丝刀式，测量范围100v-500v | 个 | 5 |
| 184 | 81002 | 十字螺丝刀 | 旋杆长度100mm,直径2.0-3.0mm方型旋杆，边宽50mm | 个 | 5 |
| 185 | 81002 | 一字螺丝刀 | 旋杆长度100mm,直径2.0-3.0mm方型旋杆，边宽51mm | 个 | 5 |
| 186 | 81003 | 镊子 | 150mm | 支 | 10 |
| 187 | 81004 | 尖嘴钳 | MTC-29AB150MM MTC-13 150MM | 个 | 10 |
| 188 | 81008 | 木工锯 | 小型，30cm。 | 个 | 5 |
| 189 | 81012 | 钢手锯 | 小型，固定式 | 个 | 2 |
| 190 | 81014 | 钢丝钳 | 大号，长度不小于150mm。 | 个 | 5 |
| 191 | 81015 | 手锤 | 中号 | 个 | 2 |
| 192 | 81020 | 活扳手 | 长457mm规格18,最大开口55mm | 个 | 7 |
| 193 | 81024 | 电烙铁 | 60W,20W | 支 | 5 |
| 194 | 81027 | 手电钻 | φ1mm～φ13mm | 台 | 1 |
| 195 | 81032 | 剪刀 | 180mm不锈钢 | 个 | 20 |
| 196 | 81109 | 花盆 | 直径不小于200mm | 个 | 7 |
| 197 | 81201 | 小刀 | 刀片可伸缩 | 个 | 7 |
| 198 | 81202 | 塑料桶 | 直径不小于150mm，带桶盖。 | 个 | 7 |
| 199 | 81203 | 手摇铃 | 铁制品，表面电镀，掌上型,铃身长不小于40mm，铃口直径不小于60mm。 | 个 | 1 |
| 200 | 81204 | 手持筛子 | 不锈铁边框及铁丝网制成，直径不小210mm，高不低于50mm，底部应有防刮手处理。 | 个 | 20 |
| 201 | 81205 | 喷水壶 | 掌上型，壶体直径不小于140mm。 | 个 | 8 |
| 202 |  | 搭框架结构的配套材料：小棒和橡皮筋等 | 通用标准配置 | 套 | 7 |
| 203 |  | 陶瓷等新型材料的配套盒。 | 通用标准配置 | 套 | 7 |
| 204 |  | 宇宙单元的材料 | 通用标准配置 | 套 | 7 |
| 206 |  | 科技小制作 | 塑料 种类不少于30种，可组装，可拆卸。 产品种类有：自制小电扇、三轮电动赛车、旋转陀螺、风力发电机、悬浮动物、共振摆、地球离心力、自制电磁铁、滑轮组、吹不走的小球、机械手、压路机、风向标、自制发报机、皮带轮小车、七彩灯、气球直升机、滚摆、风力吊车、皮带传动、磁力演示器、螺旋桨小车、光控风扇、节日小灯闪、手腕稳定性、光控电动车、电子笼中鸟、光控报警器、混色盘、风力电动车、弹力小车、齿轮传动、光学转盘、光控风车、串联电路、定滑轮、探秘风车、光控灯、并联电路、万花筒 | 套 | 1 |
| 207 |  | 电动机与发电机 | 塑料、金属,规格： 420mm×200mm×140mm，转动一个发电机，发出的电可带动另一个电动机转动。 | 个 | 1 |
| 208 | 81207 | 采集捕捞工具 | 木制标本夹、捕虫网、水网、小铁铲、枝剪、水桶、花把、塑夹、铝合金捕捞杆2根，杆横截面直径不小于18mm。 | 套 | 7 |
| 209 | 81208 | 榨汁器 | 手动式，盛汁杯、榨汁机体、渣盘组成，机体长度不小于210mm，盛汁杯直径不小于85mm，深度不小于60mm。 | 个 | 15 |
| 210 |  | 多媒体设备 | 投影技术：0.63英寸、LCD液晶技术 标称亮度（ISO流明）：≥3200 ISO流明或以上（符合ISO21118标准） 标准分辨率:1024*768 对比度：≥3000:1 灯泡功率：≤215W /167W（ECO) 投射80英寸画面时，镜头中点到画面的距离：≤75CM 内置扬声器功率：≥7W 界面： 两路RGB输入埠、一路RGB输出埠，两路视频端口、一路HDMI接口、一路RJ-45网络接口， 一路RS-232接口、两路音频输入、一路音频输出、一路mini-jack、。 安全防护：一个Kensington TM锁，一个安全锁接口，开机密码保护 其它功能要求： Image Care智能节电功能；第二代无机配向膜Bright Era 技术；内置灯泡防爆网 ；顶部换灯；大于5MM厚度的静电防尘过滤网，智能搜索信号，具有多种投影模式、自定义开机画面、自动提醒校正、一键空白设计 资质檔及其它要求 需要出具厂家授权原件。整机保修三年。灯泡质保壹年 提供3C。 提供国家权威机关检测报告（ISO标准）复印件并加盖厂家公章。 提供所投机型的节能、环保认证证书复印件并加盖厂家公章； | 套 | 1 |
|  |  | 电子白板 | 一 、硬件要求： 书写技术：DVIT或i-AIST红外线感应技术，支持多点触控，抗强光干扰，定位精确，投影机光线被遮挡不影响连续书写。 2、边框对角线尺寸：≥85英寸 4:3 3、分辨率：≥32767×32767 4、有效感应面积 ≥1654mm宽×1161mm高 5、书写：无须专用笔，采用手指或其它材料可在电子白板上直接书写，便于维护。 6、多人书写触控：三人可以同时在电子白板上进行书写，支持四点触控。 7、面板快捷键：白板两侧各具备不少于15个快捷键，通过快捷键，可直接操作白板软件；在Windows接口下仅通过操作快捷键，即可实现PPT翻页功能，具备自定义快捷键，可以定义软件功能，方便使用 8、边框面板：边框及面板采用金属材质设计，面板支持水性笔书写，可反复擦除。 9、硬件笔盒：白板底部笔盒设计，铝合金材质，坚固耐用。 功能要求： 备授课模式：根据教师课前、课中两种实际工作场景，在同一软件中提供对应的备课和授课环境，可以一键进行两种场景的快速转换以及课件的浏览。 支持动态视频批注，可在动态播放的视频上进行批注； 展台图像插入及展台控制功能：可将展台动态图像插入到白板软件中，可对展台图像拍照，并在白板软件中对展台通过USB进行控制，包括：焦距调整、灯光控制、自动对焦。 语音报读：可在白板软件中对文本框、英语学科中单词、语文学科中的拼音内容，进行朗读。 软件要求 导入PPT文件功能：软件可以将PPT文件导入到软件中，并且保持PPT文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入可进行再次编辑和保存，其它对象以图片形式导入。 特效交互面板：对页面中一个或者多个对象进行交互特效设置，如飞入、飞出、缩放、旋转等特效。 页面特效：提供数十种页面特效，可设置页面播放时的动画效果，并可控制特效速度、设置特效声音。用户可以根据教学需要选择页面的淡出、推出、擦除、条纹等特效。 对象特效：提供数十种对象特效，在页面进入或触发对象时，显示相应的交互效果。 页面范本：提供页面模板功能，可自定义设计并添加页面模板，可设置应用模板的范围，包括对当前页面或所有页面设置。利用页面范本，可便捷设置页面背景。 学科范本：提供跟学科相关的模板，如标准化学实验模板、标准物理实验模板，用户也可以根据自己教学需要制作和添加相应的教学范本，方便教学。 音视频播放：支持音频选段播放，支持视频拍照，视频可旋转播放。 多文件打开：软件支持在同一窗口下，同时打开多个檔并可新建多个不同的文件，用户可以在多个文件间进行切换，并可在多檔中进行复制、粘贴以及剪切等操作。 页面显示比例及自适应功能：用户可以根据教学内容对当前页面进行等比例缩放，并可设置页面自适应窗口大小显示。 基于云技术的教学云平台要求 提供云平台的全文检索与智能推荐功能 提供资源的全文检索功能。教师可通过关键词的方式来搜索教学资源及其它教学内容。搜索的内容可以根据资源的类型进行分类。云平台可根据教师信息自动推荐与所备课程相关的各类资源，包括其它教师的共享课件内容。 可在任何有网络的地方在线打开云平台上存储已做好的课件进行授课，也可导出； 提供诸多专题性质的教学应用，包括： DreamWeaver、PowerPoint、Flash、PhotoShop、3DsMax等教师常用的多媒体软件教学课程； 提供同步互动、作文、快乐英语等诸多自主学习数据； 提供安全教育、健康教育、传统节日、古诗词等多个领域的素质教育资料。 与备课软件结合，在线课程制作功能 教师可在网络上创建自己的课本教材，在网络上可制作教案、教学活动设计、课件等。制作结果直接保存到网络上，教学内容可以直接导出到本地的文檔格式。制作课件时候有相关联课程教学资源推荐，支持课件内容共享。 教师个人云存储功能 提供教师单独的网络存储空间。教师可上传保存自己的教学内容和资料。也可分享存储的檔。在云存储空间可建立自己的分类目录。制作的课件可以直接上传的教学云平台上。 教学资源要求 资源网站：提供具有与教育部现行教学大纲相配套的资源库网站，能实时通过网络下载各科课件资资源，包括： 提供涵盖幼儿园、小学、初中、高中及高职的各类资源下载； 提供各学科通用的媒体素材，包括背景图、背景音乐、音效等； 提供一线教师利用电子白板进行教学的课堂实录及相关教学设计。 网络教学资源的直接访问：通过电子白板软件，可直接访问网络资源库；在网络资源库中，选择需要的资源，可直接拖拽到白板页面中；资源对象的大小和属性可以任意设置；同时可以直接下载教学资源到本地硬盘中；用户也可以将各种资源编入自定义的本地资源库中。 本地教学资源：软件中包含大量本地资源，均为中小学教学中常用资源，包括图片、声音等内容。 资源收藏：用户可以根据教学需要将本地资源或者网络资源收藏在特定檔夹中以供教学使用。 在线培训平台要求 专业的软件在线学习平台，可在任意网络环境中进行在线软件使用学习；平台提供文字与视频相配套的教学内容，并提供初级、中级以及高级的培训考核流程，方便一线用户进行学习和考核。 资质要求 MTBF认证：国家权威检验中心NCTC出具的MTBF认证，平均无故障时间≥25000小时。 环境适应性检验: 国家权威检验中心NCTC出具的高温、低温、湿度环境适应性检验合格证书。 抗盐雾腐蚀测试报告：国家权威检验中心NCTC出具的抗盐雾腐蚀检验合格证书。 低辐射干扰测试报告：国家权威检验机构出具的辐射骚扰强测试报告。 软件登记证书：白板软件具有省级以上经济和信息化委员会颁发的《软件产品登记证书》。 软件著作权证书：投标设备厂家电子白板软件获得计算机软件著作权证书。 环保认证：通过中国环境标志（Ⅱ型）认证 。 检测报告：由国家教育部机构出具的产品检测报告。 要求提供厂家针对本次项目授权书及3年售后服务承诺函。 | 套 | 1 |
|  |  | 高清电教展示桌 | ABS注塑一次成型讲桌(含高清数字视频展示功能）；外形尺寸：1200mm*670mm*1050mm（长*宽*高）； 结构：上下分体式结构（采用倒凸样式，美观、大方。便于运输）；高清数字视频展示台通过旋转结构内置并固定于讲桌（不用时可锁闭于讲桌内）。顶部和左右门均可打开。三面进线、全方位纸箱包装，气泡塑料内包装。 材质：上体台面、键盘托、中控盖板和玻璃框选用一次注塑成型（拒绝吹塑或中空需提供产品断截面）（壁厚大于4mm）的ABS工程塑料材质，颜色灰白色，采用三包围结构，整个台面（包含显示器、中控）不能出现金属板材（有效防止触电可能）；下体采用钢塑结合，左右两侧开门（两侧材质包含侧门均采用ABS材质，有效防止触电和碰伤）。钢制部位材料厚度1.2mm；钢制部分表面静电喷塑处理，塑粉要求采用细沙纹，喷后均匀，颜色选用灰白色； 布局：桌面左侧放置显示器，显示器窗口上嵌式安装10mm厚钢化玻璃（固定玻璃配件材质为ABS，禁用铁质、玻璃胶等容易脱落的配件），有效显示范围不小于20英寸宽屏(不小于450×300mm)；右侧放置高清数字视频展示台，同桌面固定可以折迭，操作方便（不需要单独走线或拿出操作），桌面右侧需划定高清实物展台操作区域，最大幅面为A3；带有中控盒，可锁闭。 功能：1/3吋cmos镜头，变焦：数码变焦。300万图像有效像素(2048X1536)，信噪比≦50dB，色彩：24位色；幅面：A4;图片格式：bmp\jpg\png;录像格式：avi\flv。图像控制：亮度调整、自动调整白平衡，自动调整曝光；色彩调整。图像裁剪。辅助超亮白光LED灯；USB界面供电, 无需外接电源。节约能源，绿色环保；功耗：≦1.0W 。 软件： 1、快速扫描、白板批注、课件录制、对比教学、快速抓图等软件功能。软件每个接口都具有快速导航跳转功能，方便教师快速进行功能切换。 2、通过软件以实现动态实时旋转和按照1%梯度缩放：视频显示内容能够以鼠标所在点为中心，实时按照1%梯度进行无级自由缩放达600%, 可通过计算机控制聚焦手动或自动调节，带正负片切换，实现黑白/彩色之间的转换，实现色彩调节、对比度、亮度调节，带背光补偿。 3、软件具有中控“一键切换”展示视频和计算机文件展示 功能： 可以实现教学课件（如ppt、word、视频檔等）与视频展示内容“一键切换”，即软中控，便于教师简单易用，方便互动教学的使用。 4、具有在普通投影屏上用鼠标或无线教鞭进行白板标注讲解教学和录像： 可以自由划线标注，支持16位彩色标注，透明度可设，笔划粗细可设，多种图形，文字，可保存、录制，即简易电子白板。 5、具有同屏多画面对比教学功能： 具有图片1,2，4画面同屏展示、分别控制放大缩小和白板标注，进行对比教学；支持双视频画面同屏展示，分别控制放大缩小和白板标注，进行对比教学。 6、具有课件制作扫描和管理功能： 支持新建、删除、改名，支持多级文件夹，支持鼠标直接拖动图片改变图片文件所属文件夹；支持自动连续扫描，速度可设；支持局部画面扫描，支持多个图片一键装订成册，并自带阅读器。支持成册图片和一组图片一键转换成PDF檔，并自带PDF阅读器。 7、具有视频图片直接拖入教学PPT和word，快速将展示内容形成课件。 要求提供该产品一次成型的现场生产图片，提供一次成型的模具实物照片；投标提供样品。通过中央电化教育教馆“班班通综合解决方案”产品物理检测、通过中央电化教育教馆“数字校园综合解决方案”产品物理检测（提供检测证书复印件，加盖制造厂商公章）。 | 台 | 1 |

十一、小学数学仪器清单及技术参数

（以下为一套配备数字）

| 序号 | 编号 | 名称 | 规 格 和 技 术 要 求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1012 | 计算器 | 简易型。教师用 | 台 | 10 |
|  | 1 | 测量 |  |  |  |
|  | 10 | 长度 |  |  |  |
| 2 | 10007 | 软尺 | 材料为软塑料，用于中小学测量非直线长度；长度为2000mm，基本测量单位为厘米，1－10厘米范围内最小刻度单位为mm；软尺两端用防锈处理后的金属片封边；软尺表面印制的刻度线能长久保持，测量精度准确，不断线。 | 个 | 5 |
| 3 | 10008 | 卷尺 | 30m，尺带PE塑料制造尺盒有硬塑料制造，带有伸缩可旋转手柄，刻线均匀、清晰、垂直纵边、无断线。 | 个 | 5 |
| 4 | 11 | 品质 |  |  |  |
| 5 | 11006 | 托盘天平 | 300×120×175mm，托盘直径120mm。双托盘、单杆等臂、横梁上装有刻度尺。最大称量500克，刻度尺最大称量10克。最小分度值0.5克。最大称量时感量0.5克。配四等砝码及镊子一个。带有片码的四等砝码，专用塑料砝码盒，各种砝码和镊子定位放置；铸铁底座，表面喷塑，横梁铝制，表面钝化，称盘塑料，刀子和刀承采用采用优质合金钢制成。 | 台 | 2 |
| 6 | 11007 | 简易天平 | 最大称量200g，最小分度值1g；由底座、横梁、吊桶、游码和槽码等组成。底座和横梁为ABS塑料制成，槽码为金属制：有10克的16个，5克的8个；横梁上有金属制的游码滑杆，游码金属制，可在滑杆上左右移动，游码微调范围为1g～5g；吊桶容积200ml，可称量液体。 | 套 | 6 |
| 7 | 11019 | 弹簧度盘称 | 外壳为塑料制，指针式，零点可调。台式1kg，最小刻度为0.02kg，指标刻度盘直径不小于φ100mm。 | 台 | 2 |
| 8 | 11023 | 弹簧秤 | 质量单位，2.5kg，由透明塑料圆筒，具有测量性能的耐疲劳弹簧，调节螺母、金属提手和金属挂钩组成。上带手提环，下带钩物环。最小刻度为0.02kg，产品符合JY127-82《弹簧秤》的有关规定。 | 台 | 2 |
|  | 12 | 时间 |  |  |  |
| 9 | 12003 | 电子停表 | 0.1s，双道记时，塑壳；防水防震，防滑结构；机芯在表壳组件应稳固，液晶屏显示清晰、表玻璃透明无伤、印字清楚正确、表壳与玻璃后盖的配合应紧，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层无气泡，不脱落。数码显示，具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能；秒表计时可选择简易计时，分段计时，两段时间显示；符合国标GB6050第一章要求。 | 块 | 6 |
|  | 2 | 专用仪器 |  |  |  |
|  | 20 | 数学 |  |  |  |
| 10 | 20501 | 专用直尺 | 1m，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位 | 支 | 4 |
| 11 | 20502 | 三角板 | 演示用，60°、45°各1，材料用木材或塑料制，木材应经干燥处理，应无断裂和明显变形，表面涂浅色漆刻线应均匀、清晰、无断线。全量程500mm，边宽≥50mm。角度允差为0.5°，全量程允差不大于3mm。工作边直线允差不大于0.8mm，平面度允差不大于1.5mm。 | 套 | 10 |
| 12 | 20503 | 圆规 | 演示用，木制或塑料制，附橡皮脚，外形尺寸为400×25×20（mm）。木材应经干燥处理，应无断裂和明显变形，表面涂漆。支架两脚间最大张距不小于600mm。紧固螺钉应做防锈处理，应调整方便、松紧可靠。夹爪用塑料或金属材料制成，夹持粉笔方便可靠。圆规可做半径30～250mm的圆。 | 套 | 4 |
| 13 | 20504 | 量角器 | 演示用，由木材或塑料制成。0°～180°500mm，小分度值为1°，大分度值为5°版面涂浅色漆，刻线与数字应清晰、无断线。 | 个 | 2 |
| 14 | 20505 | 标杆 | 标杆直径≥φ35mm，长度≥1600mm制造标杆的木材应经干燥处理或壁厚大于等于3mm强化塑料杆。标杆以100mm的间距为单位，分别涂红、白相间的色漆，标杆的一头应装有实心铁制尖脚，其外表应涂漆防锈。标杆的直径允差±5mm，标杆的直线度应≤4mm。 | 套 | 7 |
| 15 | 20506 | 测绳 | 长50m，粗2.5mm，钢芯，塑料纤维编织，分度值为1米，分度值误差≤±10mm.全长误差≤±200mm。每米处卡有金属片标记米数，不易脱落，一端为起点固定圈，另一端配有塑料拉环。 | 条 | 4 |
| 16 | 20507 | 塑料球 | 三种颜色，每种10个，外径不小于15mm，配不透明袋。塑料表面圆滑，无毛疵等缺陷，无异味，无毒，符合有关环保要求。由透明PP制成的塑料盒装。符合GB21746－2008《教学仪器设备安全要求总则》教学仪器设备安全的国家强制性标准的要求。 | 套 | 9 |
| 17 | 20508 | 塑料小球 | 五种颜色，每种20个，外径不小于5mm。塑料表面要求圆滑，颜色鲜艳，无毛疵、伤痕等缺陷，无异味，无毒，符合有关环保要求。由透明PP制成的塑料盒装。符合GB21746－2008《教学仪器设备安全要求总则》教学仪器设备安全的国家强制性标准的要求。 | 套 | 9 |
| 18 | 20509 | 计数片 | 圆形 不小于φ15mm 正方形 不小于15mm×15mm， 正三角形 边长不小于15mm， 各片厚不小于1mm | 套 | 14 |
| 19 | 20510 | 竖式计数器 | 演示用三檔，底座、檔板和数珠为塑料制，算珠杆应为金属制。数珠为白色，每檔10粒，数珠直径应不小于φ34mm，厚度应不小于16mm；底座两面均应印有相应的数位“个、十、百”数字。算珠结构应符合JY0060第4.1、4.2条的规定，其余应符合JY0060的有关规定。 | 个 | 2 |
| 20 | 20511 | 竖式计数器 | 演示用五檔，底座、檔板和数珠为塑料制，算珠杆应为金属制。数珠为白色，每檔10粒，数珠直径应不小于φ34mm，厚度应不小于16mm；底座一面印有相应的数位“个、十、百、千、万”，另一面印有“百分、十分、个、十、百”。算珠结构应符合JY0060第4.1、4.2条的规定，其余应符合JY0060的有关规定。 | 个 | 2 |
| 21 | 20512 | 竖式计数器 | 学生用，五檔。底座、檔板和数珠为塑料制，数珠每檔10颗，每檔算珠一种颜色，共五种颜色，算珠直径不小于Φ16mm，厚度不小于6mm，算珠杆为金属杆，表面镀铬。算珠结构应符合JY0060第4.1、4.2条的规定，其余应符合JY0060的有关规定。 | 个 | 14 |
| 22 | 20513 | 演示算盘 |  | 个 | 1 |
| 23 | 20514 | 计数棒 | 演示用，产品的截面积为正方形、圆形、正多边形，产品的颜色为红、黄、蓝、绿、白（基本色）。产品的截面直径（截面形状的外接圆直径）为10±0.1mm。长度为200±1mm。若为塑料材料制品，必须有足够强度。产品每10根一捆。为一个包装。每10捆为一套。用透明PP材料制的塑料盒包装。 | 套 | 4 |
| 24 | 20515 | 计数棍 | 学生用，长不小于100mm，外径不小于1.2mm | 套 | 14 |
| 25 | 20516 | 钉板 | 390mm×590mm 五合板由钉板、橡皮圈等组成。钉板的钉数不少于187个，两钉的中心距不小于33mm。钉板正面印有白和浅蓝或浅绿两色相间的正方形色块，色块的边长不小于33mm，色块交线平直。钉子的位置在色块的交点，钉子不应有明显的偏离和歪斜。钉子凸出板面部分为6～8mm。 | 套 | 4 |
| 26 | 20517 | 钉板 | 演示用，采用透明塑料制成，外形尺寸：200mm×200mm，配有橡皮筋，板面上划有36个等分方格，在方格的每一交点处嵌有塑钉，塑钉等高，钉体成圆柱形，使用时不至于橡皮筋滑出，板面上绘有的线条清晰、整齐、粗细一致，可与投影机配合使用，用橡皮筋在钉板上围成的几何图形，可直观地计算几何图形的面积。 | 套 | 4 |
| 27 | 20518 | 钉板 | 学生用，不小于140mm×140mm | 套 | 14 |
| 28 | 20519 | 大型积木 |  | 套 | 2 |
| 29 | 20520 | 塑料插接块 |  | 套 | 4 |
| 30 | 20521 | 塑料连接链 |  | 套 | 4 |
| 31 | 20522 | 数字骰子 | 不小于12mm×12mm×12mm，每个侧面上有1-6不同的字，每套不少于3个。由透明PP制成的塑料盒装。 | 套 | 4 |
| 32 | 20523 | 空白骰子 | 不小于12mm×12mm×12mm，每套不少于2个。由透明PP制成的塑料盒装。 | 套 | 4 |
| 33 | 20524 | 数字转盘 | 塑料制品，由底座、转轴、盘面及指针组成，底座直径100mm，高度40mm，盘面直径130mm，盘面图案应采用喷绘并覆光膜制作，以圆心为中心将盘面分为十个等分扇形区，每个区内有不同的数字，印有0-9的数位，盘面可翻转或调换，另一面为白色光面，可供学生自由发挥有关内容，指标为红色。转轴应采用金属制作。 | 套 | 4 |
| 34 | 20525 | 色块转盘 | 塑料制品，由底座、转轴、盘面及指针组成，底座直径100mm，高度40mm，盘面直径130mm，盘面图案应采用喷绘并覆光膜制作，以圆心为中心将转盘均匀分成12个区，每个区以红、兰、白三颜色相间。盘面可翻转或调换，另一面为白色光面，可供学生自由发挥有关内容。指针为红色。转轴应采用金属制作。 | 套 | 4 |
| 35 | 20526 | 空白转盘 | 塑料制品，由底座、转轴、盘面及指针组成，底座直径100mm，高度40mm，盘面直径130mm，盘面为白色，可用水笔填写。盘面可翻转和调换。指针为红色。转轴应采用金属制作。 | 套 | 4 |
| 36 | 20527 | 几何图形片 | 结构：长方形、正方形（3cm×3cm×0.1cm）、平行四边形（4cm×3cm×2cm）、梯形(上底1.5cm、下底3cm、腰2.1cm) 、直角三角形（长边2.5cm，短边1.5cm）、等边三角形(边长3cm)、不规则梯形（上底3cm、下底7.7cm、腰3cm）和圆(直径3cm)。材料：塑料，要求无毒无异味，符合有关环保要求。塑料表面要求平整光滑，无毛疵、气泡等缺陷。用透明PP制成的塑料盒装。 | 套 | 4 |
| 37 | 20528 | 集合圈 | 折迭式，拼接条用塑料注塑制成，尺寸60mm×5mm×1.4mm的拼接条20根。一端有插接条，一端有插接孔，可头尾相接，根据需要可围成多个大小不同的集合圈，最小可围成40mm的集合圈。用透明PP材料制成的塑料盒装。 | 套 | 14 |
| 38 | 20529 | 计数多层积木 | 由10mm×10mm×10mm、100mm×10mm×10mm、 100mm×100mm×10mm 三种规格的积木块组成 | 套 | 4 |
| 39 | 20530 | 七巧板 | 塑料制品，七种颜色，所组成的正方形不小于80mm×80mm，厚不小于1mm；反面带磁性；表面要求平滑，无毛疵、气泡等缺陷；无异味，无毒，符合有关环保要求。用透明PP制成的塑料盒装。 | 套 | 14 |
| 40 | 20531 | 角操作材料 | 塑料制品，长、短边用金属制成并涂漆，各边平直，无毛刺；由量角器、2根金属指标组成，量角器为透明，应采用丝网印刷，左右两边分别需印有0～180°角度刻度线，最小刻度1°，在每隔10°位置就印有角度数值。两根金属指针规格55mm×5mm×0.1mm，表面应电镀处理。用透明PP制成的塑料盒包装。 | 套 | 14 |
| 41 | 20532 | 图形变换操作材料 | 塑料制品，平行四边形、梯形、三角形各2片，分三种颜色，厚度均为2mm，可做平移、旋转、对称等内容。学生分组使用，满足新课标要求。用透明PP材料制成的塑料盒包装。 | 套 | 14 |
| 42 | 20533 | 面积测量器 | 透明材料，不小于100mm×100mm，表面应有方格，每个方格边长为5mm，每10mm处为粗线条，每5mm处为细线条，线条粗细均匀、清晰、无断线。面积测量器其中相邻的二条边上有0～100mm数字。 | 个 | 14 |
| 43 | 20534 | 探索几何图形面积计算公式材料 | 塑料制品，由正方形（边长30mm）、长方形（60mm×30mm）、直角三角形（两直角边30mm×15mm）、等边三角形（边长30mm）、平行四边形（边长45mm×33mm×20mm）、梯形（上底30mm下底60mm高30m）、图形片各一片，圆面积实验器一套（半径30mm，可分成1/16的扇形块15片、1/32的扇形片2片）和面积测量板（10cm×10cm）一块组成。用透明PP材料制的塑料盒装。 | 套 | 14 |
| 44 | 20535 | 探索几何图形体积计算公式材料 | 由边长10mm的小正方体16个、圆柱圆锥体积比一套（由一个φ60mm×60mm的透明圆柱容器和一个φ60mm×60mm的透明圆锥容器组成）、圆柱体体积演示器一套（由1/16等分块15块，1/32等分块2块组成一个φ60mm×60mm的圆柱体）等组成，用以探索几种典型几何体体积计算公式。用透明PP材料制成的塑料盒包装。 | 套 | 14 |
| 45 | 20536 | 口算练习器 | 外形尺寸：360mm×180mm。产品由底板及数字、运算符号卡片组成；底板设有六个夹持卡片的卡位元槽，演示板可直立放置，上边缘有供悬挂底板的小孔；塑料卡片48张（0～10数字、＋、－、×、÷、＝符号各3张），卡片尺寸：50mm×37mm×0.3mm。卡片与底板配合良好、插取方便，卡片上的数字与符号清晰，正常光照下，七米外观察清晰。 | 套 | 2 |
| 46 | 20537 | 分数片 | 分数片尺寸不小于φ80mm，由厚度不小于0.2mm的透明PVC材料的3种等分扇形制成，（角度30度12种颜色扇形12块；角度72度扇形5块；角度90度扇形4块）；表面要求平滑，无毛疵、气泡等缺陷；无异味，无毒，符合有关环保要求。由透明PP材料制成的塑料盒包装。 | 套 | 14 |
| 47 | 20538 | 计数彩条 |  | 套 | 14 |
| 48 | 20539 | 塑料量杯 | 透明，圆柱形，2L有刻度 有手柄，厚度不小于3mm，塑料表面要求圆滑，透明度好，无异味，无毒，符合有关环保要求。 计量刻度准确，刻度线清晰。产品参考GB／T 12803《量杯技术条件》的有关规定。 | 个 | 4 |
| 49 | 20540 | 塑料量杯 | 透明，棱柱形，1.5L有刻度 有手柄，厚度不小于3mm，塑料表面要求圆滑，透明度好，无异味，无毒，符合有关环保要求。 计量刻度准确，刻度线清晰。产品参考GB／T 12803《量杯技术条件》的有关规定。 | 个 | 4 |
| 50 | 20541 | 塑料量杯 | 透明，水杯形，1L有刻度 有手柄，厚度不小于3mm，塑料表面要求圆滑，透明度好，无异味，无毒，符合有关环保要求。 计量刻度准确，刻度线清晰。产品参考GB／T 12803《量杯技术条件》的有关规定。 | 个 | 4 |
| 51 | 20542 | 小学低年级数学磁性教具 | 不小于54cm×32cm×11cm两用几何教板、橡胶圈、钟面模型、竖式计数器、分数问题演示器、活动角、直尺、三角形、正方体、圆形、0-20数字、符号、乘法表、计数棒、七巧板、活动抽板、高能图片1套。实物图板154块（含单根计数棒、10根计数棒、百根计数棒、饼图板、方形图板、苹果、飞机、大客车、小轿车、货车、摩托车、自行车、小花、女孩、男孩、小兔、盘子、角演示器、直尺、6种几何图板等），计量单位、各种符号（含0-9数字、＋、－、×、÷、＞、＜、＝等符号）。数字图形应印刷清晰、鲜艳、端庄；各种图片、器件与磁块粘接牢固。 | 套 | 1 |
| 52 | 20543 | 小学中年级数学磁性教具 | 不小于54cm×32cm×11cm，"背景图7张（含学习用品价目表、方眼图、整数小数数字顺序表、整数数字顺序表、数字顺序表、自编应用题背景图、半圆仪等）。有数字及运算符号图板59块（含0-9数字、＋、－、×、÷、＞、＜、〔〕、［］、＝、≈等符号）；实物图板122块（含计数棒、小数点、饼图板、方形图板、苹果、飞机、大客车、小轿车、货车、摩托车、自行车、女孩、男孩、小兔、角演示器、直尺、三角形内角和演示板、分数演示板、12种几何图板等）。计量单位21块（米、分、厘、毫、吨、千、克等）。方形图板尺寸50mm×80mm，饼图板尺寸φ各种符号、数字图形应印刷清晰、鲜艳、端庄；各种图片、器件与磁块粘接牢固。 | 套 | 1 |
| 53 | 20544 | 小学高年级数学磁性教具 | 不小于54cm×32cm×11cm，背景图8张（含方眼图、行距株距计算背景图、整数小数数字顺序表、整数数字顺序表、半圆仪、组合图形（1）、组合图形（2）、组合图形（3）等）。有数字及运算符号图板63块（含0-9数字、＋、－、×、÷、＞、＜、＝、≈、……、∶等符号）；实物图板144块（含计数棒、小数点、饼图板、方形图板、苹果、飞机、大客车、小轿车、货车、摩托车、自行车、女孩、男孩、小兔、角演示器、直尺、三角形内角和演示板、分数演示板、几何图板等）。符号图板26块（含：X、a、b、c、d、s、V、h、r、%、π等符号）。方形图板尺寸50mm各种符号、数字图形应印刷清晰、鲜艳、端庄；各种图片、器件与磁块粘接牢固。 | 套 | 1 |
|  | 3 | 模型 |  |  |  |
|  | 30 | 数学 |  |  |  |
| 54 | 30501 | 钟表模型 | 演示用，规格：两针，非联动，12时表示。表盘直径250mm左右，产品表面光滑、平整。数字、刻线清晰、准确。塑料要求无毒无异味，符合有关环保要求。产品符合JY0061-1991《钟面模型》的有关规定。细瓦楞纸盒包装。 | 套 | 2 |
| 55 | 30502 | 钟表模型 | 演示用，三针，联动，12时表示，表盘直径250mm左右，产品表面光滑、平整。数字、刻线清晰、准确。塑料要求无毒无异味，符合有关环保要求。产品符合JY0061-1991《钟面模型》的有关规定。细瓦楞纸盒包装。 | 套 | 2 |
| 56 | 30503 | 钟表模型 | 演示用，三针，联动，24时表示，表盘直径250mm左右，产品表面光滑、平整。数字、刻线清晰、准确。塑料要求无毒无异味，符合有关环保要求。产品符合JY0061-1991《钟面模型》的有关规定。细瓦楞纸盒包装。 | 套 | 2 |
| 57 | 30504 | 钟表模型 | 学生用，两针，非联动，表盘直径80mm左右，表盘采用丝网印刷印有1到12小时制标记，表盘上安有时针和分针，模型安有控制拨轮两个，左侧拨轮控制时针，右侧拨轮控制分针，模型顶端设有悬挂孔。产品符合JY0061-1991《钟面模型》的有关规定。细瓦楞纸盒包装。 | 套 | 14 |
| 58 | 30505 | 钟表模型 | 学生用，三针，联动 ，表盘直径为：80mm，表盘采用丝网印刷印有1到12小时制标记，表盘采用丝网印刷印有1到12小时制标记，表盘上安有时针和分针及秒针，模型右侧拨轮控制联动，模型顶端设有悬挂孔。产品符合JY0061-1991《钟面模型》的要求。细瓦楞纸盒包装。 | 套 | 14 |
| 59 | 30506 | 几何形体模型 | 学生用。 一般长方体(60mm×30mm×10mm）1个、特殊长方体（60mm×60mm×10mm）1个、正方体(边长30mm)1个、实心圆柱体（φ30mm×60mm）1个、空心圆柱（φ60mm×60mm）1个、球（直径30mm）、圆锥体（φ60mm×60mm、φ30mm×60mm、φ30mm×50mm）3种各1个组成，由透明PP制成的塑料盒装。 | 套 | 4 |
| 60 | 30507 | 厘米立方块 | 塑料制品，每块为单色，颜色种类不少于2种，10㎜×10㎜×10㎜，30个，塑料表面要求圆滑，颜色鲜艳，无毛疵、伤痕等缺陷，无异味，无毒，符合有关环保要求。由透明PP制成的塑料盒装。 | 套 | 4 |
| 61 | 30508 | 几何形体表面积展开模型 | 由无毒塑料制做的长方体（长60mm、宽30mm、高15mm）、正方体(棱长30mm)、圆柱体（底面直径60mm、高100mm）各一个和对应的展开图组成；长方体、正方体、圆柱体的展开图应与相应的几何形体轮廓相吻合。展开图采用彩色素厚纸印刷而成。用透明PP材料制的塑料盒装。 | 套 | 4 |
| 62 | 30509 | 圆面积、圆周率计算公式推导演示模型 | 塑料制成，φ200㎜，分圆面积计算公式推导和圆周率计算公式推导两部分，圆面积演示器直径≥200mm，厚8～10mm，扇形面（块）不小于16个。表面涂浅色漆。 圆周率演示器中的直径≥100mm，厚≥5mm。面板应大于400mm×80mm×8mm，表面涂浅色漆，圆面积和面板漆色应有较大的反差，其上的标志、符号、数字等应清晰可见。印有滚动起始标志点，演示圆圆周和刻度尺侧面为齿面接合，演示圆周率滚动时不打滑。 | 套 | 2 |
|  | 50 | 数学 |  |  |  |
| 63 | 500 | 数学挂图（图片） |  |  |  |
| 64 | 50051 | 物品卡片 | 幅数：11；幅面：对开；纸张规格：不小于128克铜板纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰；附光盘一张。印刷质量符合GB7705-89《平面装潢印刷品标准》，教育部或省级教学仪器产品质量检测中心检测。 | 套 | 4 |
| 65 | 50052 | 小学数学数与代数部分教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 66 | 50053 | 小学数学空间与图形部分教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 67 | 50054 | 小学数学统计与概率教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 68 | 50055 | 小学数学数据图 |  | 套 | 1 |
|  | 81 | 工具 |  |  |  |
| 69 | 81032 | 剪刀 |  | 把 | 4 |
| 70 | 81251 | 圆柱形塑料杯 | 不小于500mL，采用透明塑料成圆柱形，厚度不小于3mm，有手柄，杯体上刻度线清晰，计量刻度的误差值不大于标称值的±5%，塑料无毒无异味，外型光滑、无毛疵。 | 套 | 4 |
| 71 | 81252 | 方形塑料杯 | 不小于500mL，采用透明塑料方形，厚度不小于3mm，有手柄，杯体上刻度线清晰，计量刻度的误差值不大于标称值的±5%，塑料无毒无异味，外型光滑、无毛疵。 | 套 | 4 |
| 72 | 81253 | 刻刀 |  | 把 | 4 |
| 73 | 81254 | 角尺 |  | 把 | 4 |