腾达ccd-200系列隔爆型防爆灯(IIC)

适用范围 
◆适用于1区、2区危险场地。 
◆适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类，温度组别为T1-T4的爆炸性气体环境。  
技术参数
■ 执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000

■ 防爆标志: ExdⅡCT4
■ 额定电压：AC220V/50Hz
■ 防护等级：IP55
■ 灯座规格：E27
■ 防腐等级：WF1
■ 引入口规格：G3/4"
■ 电缆规格：Φ9mm～Φ14mm
■ 配装光源及功率：（可配用光源长度≤190mm）白炽灯：200W 自镇汞灯：125W、160W 高压钠灯：110W 金卤灯：70W /150W
产品特点 
■ 壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；
■ 钢化玻璃灯罩，不锈钢外露紧固件，防护网采用镀锌后表面浸塑； 
■ 采用活节螺栓紧固，能快速开启便于维修。
■ 可按用户要求配装灯伞。 
■ 钢管布线。