建设项目环境影响报告表

项目名称：           农产品深加工项目

建设单位(盖章)     启东市禾顺农副食品有限公司

编制日期：2017年8月

江苏省环境保护厅制

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 农产品深加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 启东市禾顺农副食品有限公司 |
| 法人代表 | 陈洪生 | 联系人 | 陈霞 |
| 通讯地址 | 启东市寅阳镇建丰村 |
| 联系电话 | 13606283011 | 传真 | / | 邮政编码 | 226251 |
| 建设地点 | 启东市寅阳镇建丰村 |
| 立项审批部门 | 启东市寅阳镇人民政府 | 批准文号 | 寅阳镇备2016060号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C1371蔬菜加工 |
| 占地面积 | 4214m2 | 绿化面积 | / |
| 总投资 (万元) | 2800 | 其中：环保投资 (万元) | 35 | 环保投资占总投资比例 | 1.25% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | / |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 本项目主要原辅材料及用量见表1-1，主要设备使用情况见表1-2，原辅料的理化性质见表1-3。 表1-1 项目主要原辅材料一览表 序号 名称 组分/规格 年耗量（t/a） 包装储存方式 最大储存量(t/a) 来源及运输 1 去壳青蚕豆 / 1000 袋装 100 外购 2 毛豆仔 / 1500 袋装 100 外购 3 新鲜荠菜 / 1500 袋装 100 外购 4 液氨 / 3 储氨桶 3 外购 表1-2 主要设备一览表 序号 名称 规模/型号 数量（台套） 产地 备注 1 流态化速冻机 / 1 / 新增 2 蒸发式冷凝器 / 2 / 新增 3 生物质锅炉 DZL1-1.25-S 1 / 新增 4 制冷机组 / 6 / 新增 5 氨泵 / 6 / 新增 6 循环桶 / 2 / 新增 7 中冷 / 2 / 新增 8 高压储氨桶 / 2 / 新增 9 提升机 / 2 / 新增 10 漂烫机 / 1 / 新增 11 震动筛 / 1 / 新增 12 震动沥水机 / 1 / 新增 13 清洗机 / 1 / 新增 表1-3 原辅料理化性质 序号 名称 理化性质 1 液氨 [NH₃] 分子式:NH₃，分子量:17.04，气氨相对密度(空气=1):0.59，液氨相对密度(水=1):0.602824(25℃)，熔点(℃):-77.7，沸点(℃):-33.42℃，水溶液pH值:11.7，自燃点:651.11℃，CAS编号:7664-41-7，危险货物编号:23003，爆炸极限:16%~25% |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 6550 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（万度/年） | 9 | 燃气（标立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（立方米/年） | / |
| 废水（工业废水√□、生活废水√□）排水量及排放去向 工业废水： 本项目产生的生产废水总量为1656.8t/a，经沉淀池处理后经过污水管网进入江海污水处理厂处理，处理达标后排入长江。 生活污水： 本项目生活污水产生量为240t/a，经化粪池处理后经过污水管网进入江海污水处理厂处理，处理达标后排入长江。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |
| 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目由来 根据寅阳镇备2016060号登记备案通知书，启东市禾顺农副食品有限公司拟投资2800万元，在启东市寅阳镇建丰村进行农产品深加工项目。启东市寅阳镇种植农副产品面积广，农副产品产量大，该项目的建成有利于启东市寅阳镇农副产品的发展。项目建成后预计年生产冷冻蚕豆1000t，冷冻毛豆1500t，冷冻荠菜1500t。 根据环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，启东市禾顺农副食品有限公司于2017年7月委托苏州科太环境技术有限公司（国环评证乙字第1971号）进行本项目的环境影响评价工作。苏州科太环境技术有限公司接受委托后，认真研究该项目的有关材料，并进行实地踏勘、调研，收集和核实了有关材料，编制了本项目的环境影响报告表，提交建设单位，供环保部门审查批准，为项目的工程设计、施工及建成后的环境管理提供科学依据。 2、地理位置及周围环境简况 本项目位于启东市寅阳镇建丰村，项目地理位置图见附图1。 本项目位于启东市寅阳镇建丰村，项目北侧为新兴线，过路为寅阳镇建丰村；南侧为小河，过河为寅阳镇建丰村；西侧为小河，过河为寅阳镇建丰村；东侧为空地和振东玩具有限公司。 本项目周边300米图见附图2。 3、厂区平面布置 该项目位于启东市寅阳镇建丰村，占地4214m2。全厂包括1个流水车间、1个冰库、1个制冰室、1个冷库房、1个锅炉房、1个食堂和1个配电室。 项目厂区平面布置见附图3。 4、主体工程及产品方案 本项目设计生产的产品品种及数量见表1-4。 表1-4 建设项目主体工程及产品（含副产品）方案 序号 工程名称 （车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计能力 年运行时数 1 农产品深加工生产线 冷冻蚕豆、冷冻毛豆、冷冻荠菜 4000吨/年 1500h/a 5、公用及辅助工程 本项目公用及辅助工程见表1-5。 表1-5 公用及辅助工程 类别 建设名称 设计能力 备 注 主体工程 流水车间 688m2 / 贮运工程 储存 冷库房 1750m2 新增 冰库 270m2 运输 / 原辅材料及产品均汽车运输 辅助工程 制冰室 426 m2 / 公用工程 给水 6550t/a 市政自来水管网 排水 1896.8t/a 企业化粪池、沉淀池处理 供电 9万kwh/a 市供电局 供热 2m3/h 锅炉 环保工程 废气处理 水膜除尘 除尘效率90% / 固废处理 生活垃圾 1.5t/a 环卫部门清运 原料杂质 0.25t/a 包装材料 0.02t/a 回收利用 废水处理 生活污水 5m3 化粪池 生产废水 3m3 沉淀池 6、劳动定员及工作制度 职工人数：10人。 工作制度：8小时工作制，生产季10小时工作制（5，7，8，10，11，12月为生产季），年工作300天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，位于启东市寅阳镇建丰村，无原有污染情况及主要环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 本项目拟建于启东市寅阳镇建丰村，项目地理位置见附图1。 1.地理位置 启东市位于东经121°25′40″-121°54′30″，北纬31°41′06″-32°06′19″，地处苏北平原的东南犄角之端，位于长江与沿海T型结构主轴线的结合部。南部为长江入海口北支，东、北为黄海，西与海门市毗邻。三面环水，形如半岛，历来是江海门户，战略要地，是长江三角洲重要经济区之一。 启东具有接轨上海，融入苏南，牵引苏中，辐射苏北的独特区位优势。她地处万里长江入海口，三面环水，形拟半岛，集黄金水道、黄金海岸、黄金大通道于一身，与日本、韩国隔海相望，与国际大都市—上海相连，人缘相通，经济相融。这里有宁启高速公路，沿江、沿海公路，宁启铁路及规划中的崇启大桥。使启东全面融入上海一小时都市圈，成为沟通南北，连接东西的交通枢纽。 2.地形地貌 启东平原为长江三角洲平原的一部分，地形平坦，地表无基岩出露，均为第四纪松散堆积物。这一地区在远古时代是大陆附近的陆棚，水下部分由河流冲击物和海相堆积物混合组成，水上部分主要是河床及河漫滩冲击物--砂、轻亚粘土、亚粘土、粘土和淤泥。经钻探揭示，在380～400米疏松沉积岩层下埋藏着坚硬的基岩。 启东市域内地势平坦，属沿海低平地区。而微域地形略有起伏，从西向北东南微倾，倒岸河为南北地貌的自然分野，河南高程（吴淞标高）3.6～4.6米，河北高程为5.1～6.1米，倾斜度南北约1/30000米，东西倾斜度为1/43500米。全境分为通东、沿海、沿江、内圩4个平原区；境内河沟纵横，水域面积占土地总面积20.75%。 3.气象特征 属于亚热带海洋性气候区，季风影响显著，冬冷夏热，春暖秋凉，四季分明，气候湿润，光照充足，雨量充沛，无霜期长，常年主导风向为东南风。但因地处中纬度沿海，受冷暖气流影响，气候变化多，灾害性气候频繁，春季常遇阴雨；夏季多发台风、暴雨，间有伏旱、高温、秋雨，局部地区还出现龙卷风和冰雹；冬季时有强寒潮侵袭。 降水：雨量充沛，人年平均降水量为1052.3毫米。但降水季节分布不均，主要集中在夏秋季的6～9月，占全年总降水量的53％。年际降水变化也大，最多年降雨量为1574.1毫米（1977年），最少年降雨量为596.4毫米（1978），月最大降水量为409．8毫米（1977年8月）。一日最大降雨量为182．3毫米（1977年8月11日），历年汛期（5～10月）平均降雨量为678.1毫米，占历年平均降水量的64.5％。 4.水文 境内地势平坦，沟河纵横，属沿海低平地区。微域地形略有起伏，西北向东南微倾，倒岸河为南北地貌的自然分野，河南高程 (吴淞标高) 3.6-4.6米，河北高程在5.1-6.1米，南北倾斜度约1/30000米。东西倾斜度约1/43500米。常年地下水位1.2-1.6米。 5.生态环境与自然资源 这里有丰富的自然资源，有全国六大中心渔港之一的吕四港，出产2000余种海产品，年海洋捕捞量占江苏总量的四分之一。11000多平方海里渔场水域面积，提供了2000多种的海产资源，海蛰、紫菜、黄鱼、鲳鱼等。是大黄鱼、银鲳、灰鲳、黄鳓等主要产卵场所，春夏季浮游生物量比毗邻的海区高10倍左右。有江、海岸线203公里，其中可建10万吨级以上深水泊位岸线就有30多公里，最大可建25万吨级深水码头。有60多万亩江海滩涂，是重特大项目充实的土地后备资源。 启东长江口（北支）湿地省级自然保护区位于我国最大河流长江与黄海交汇处，保护区总面积477.34平方公理，是我国最大的淡水河口湿地。区内湿地生态系统保存完整，生态类型复杂、多样，生物多样性丰复，是国际著名的候鸟亚太迁徙路线的重要驿站。区内有鸟内160余种，其中国家一、二级保护鸟类20余种，列入《中日保护候鸟及其栖息环境的协定》的鸟类有100余种。区内还拥有中华鲟、白鲟等国家重点水生动物，并为日本鳗鱼苗等长江重要经济水产品的幼苗集中分布区。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 启东市是由江苏省南通市代管的一个县级市，全市辖24个乡镇，337个行政村，人口116万。土地面积1208平方千米，占南通市土地总面积的14.8％。作为全国首批沿海对外开放区之一，启东市连续三届跻身全国农村综合实力百强县市行列，先后荣获全国首批小康县、全国科技百强县市、中国明星县、全国卫生城市等“四张名片”。 2016年，面对严峻复杂的国内外形势，启东市上下在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，紧紧围绕“领跑沿海、融入上海、包容四海”的发展战略，咬住率先全面建成小康社会的目标，积极顺应经济发展新常态，全力推进“四个城市”、“一堡三地”建设，不断加快经济结构转型发展，突出沿海开发，加强城乡统筹，推进民生实事，创新社会治理，全市经济社会呈现出运行平稳、转型加快、民生改善、和谐有序的良好态势，较好地完成了市十六届人大五次会议确定的主要预期目标。 经济总量稳步攀升。初步预计（下同），全年实现地区生产总值880亿元，同比（下同）增长9.6%。其中，一产增加值68亿元，增长0.3%；二产增加值422亿元，增长10.1%；三产增加值390亿元，增长10.8%。三次产业结构比由2015年的8.1:48.5:43.4调整为7.7:47.9:44.4。 有效投入持续扩大。全年完成全社会固定资产投资615亿元，增长14%；其中工业投资362亿元，增长10%；服务业投资252亿元，增长20.5%。深入开展“项目建设提速年”活动，制定实施《重大项目建设“双十”三年行动计划》，全年新开工亿元以上产业项目108个，新竣工亿元以上产业项目52个。100个重大项目平均单体投资10.6亿元，超百亿元项目3个，超10亿元项目25个。15个南通市级以上重大项目完成投资116亿元，超年初目标15%。华峰超纤、华滋海工等一批重特大项目建成投运；广汇能源二期、姚记扑克、米歌酒庄、海四达动力电池等一批重特大项目快速推进。 消费需求平稳增长。积极挖掘新的消费增长点，培育旅游、休闲、文化、健康等产业的发展，带动相关商品、住宿、餐饮、纪念品等的消费。引导支持本地商贸企业自主建设电子商务平台，发展网络销售，努力打通线上线下，积极、主动地进行转型升级，实现多层次、多业态、多元化发展。全年完成社会消费品零售总额322亿元，增长10%，其中限额以上批发零售业和住宿餐饮业零售额分别增长了9.2%和10%。物价保持稳定，全年居民消费价格指数上涨2.1%，低于省控目标。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、大气环境质量状况 本项目所在地环境空气质量功能为二类，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据2016年南通市环境状况公报，项目所在区域环境质量状况见表3-1。 表3-1 大气环境质量状况监测 污染物名称 年均浓度 浓度（mg/m3） 标准（mg/m3） SO2 0.017 0.06 NO2 0.019 0.04 PM10 0.055 0.07 PM2.5 0.041 0.035 由上表可知：SO2、NO2 、PM10均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5超过二级标准。超标原因为区域环境空气污染。 2、水环境质量状况 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），长江启东段功能类别为Ⅲ类。根据《2016年南通市环境质量公报》，长江启东段满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。项目周边水环境质量较好。 3、声环境质量状况 项目所在地为2类声环境功能区，为掌握项目边界噪声现状，于2017年8月1日在项目边界外1m处设置了4个环境噪声监测点进行监测，监测点位见附图2，监测结果见表3-2。 表3-2 噪声现状监测结果表 监测点位 位名 类 别 噪声标准dB(A) 测量值dB(A) 昼 间 夜 间 昼 间 夜 间 N1 东侧 2 60 50 54.1 44.1 N2 南侧 2 60 50 56.3 45.8 N3 西侧 2 60 50 58.9 48.6 N4 北侧 2 60 50 55.8 45.1 监测结果表明，厂界各噪声监测点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 综上所述，本项目所在地环境质量状况良好，无主要环境问题存在。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围的主要环境敏感保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离(m) 规模 环境功能 保护级别 大气环境 建丰村 N 45 250 居住区 二级 WS 80 100 WN 90 100 水环境 长江启东段 WS 520 大河 工业、农业用水区 Ⅲ类 五效河 WN 390 小河 农业用水区 Ⅲ类 声环境 建丰村 N 45 250 居住区 2类 WS 80 100 WN 90 100 注：本项目居民离厂界最近距离45m，离高压储氨桶最近距离72m。

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 项目所在区域大气环境中PM10、SO2、NO2、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物 取值时间 浓度限值（mg/m3） 标准来源 PM10 年平均 0.07 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 日平均 0.15 SO2 年平均 0.06 日平均 0.15 小时平均 0.50 NO2 年平均 0.04 日平均 0.08 小时平均 0.20 TSP 年平均 0.2 日平均 0.3 2、地表水环境 项目所在区域内的长江启东段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 污染物名称 Ⅲ类标准 (mg/L) 标准来源 pH 6～9（无量纲） 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） 高锰酸盐指数 ≤6 COD ≤20 BOD5 ≤4 氨氮 ≤1.0 DO ≥5 总磷(以P计) ≤0.2 3、环境噪声 本项目所在区域厂界均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。详见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 执行标准 标准值 dB(A) 昼间 夜间 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 大气污染物排放标准 本项目食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），油烟净化设施最低去除效率60%，排气筒高度大于8m（超过附近建筑物3m），详见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 标准限值 无组织排放监控浓度限值 执行标准 排气筒 高度(m) 速率 （kg/h） 监控点 浓度（mg/m3） 油烟 2.0 8 / / / 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 本项目生物质锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准（按燃煤锅炉标准），详见表4-5。 表4-5 锅炉大气污染物排放标准 锅炉类型 烟尘排放浓度（mg/m3） SO2排放浓度（mg/m3） NOX排放浓度（mg/m3） 生物质锅炉 50 300 300 2、水污染物排放标准 本项目生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，启东江海污水处理厂排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类标准。详见表4-6。 表4-6 水污染物排放标准 (mg/L) 项目 单位 指 值 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类标准 pH 无量纲 6～9 6～9 COD mg/L 500 50 SS mg/L 400 10 NH3-N mg/L 45① 5（8）② TP mg/L 8① 0.5 动植物油 mg/L 100 1 注：①NH3-N、TP接管标准参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）。 ②括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、声环境污染物排放标准 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。详见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 执行标准 标准值 dB(A) 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 60 50 4、固体废弃物排放标准 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。 |
| 总量控制指标 | 总量控制因子和排放指标： 表4-8 本项目污染物总量指标申请表（单位：t/a） 种类 污染物名称 产生量 削减量 接管考核量 外排环境量 废水 生活 污水 废水量 240 0 240 240 COD 0.096 0.019 0.077 0.012 SS 0.084 0.024 0.06 0.0024 NH3-N 0.0084 0 0.0084 0.0012 TP 0.0019 0 0.0019 0.00012 动植物油① 0.0034 0 0.0034 4.8E-5 生产废水 废水量 1656.8 0 1656.8 1656.8 COD 0.6194 0.0892 0.5302 0.0828 SS 0.4537 0.0395 0.4142 0.0166 种类 污染物名称 产生量 削减量 外排环境量 废气 生物质锅炉 烟尘 0.94 0.846 0.094 SO2 0.0425 0 0.0425 NOX 0.0255 0 0.0255 固废 原料杂质 0.25 0.25 0 0 包装材料 0.02 0.02 0 0 生活垃圾 1.5 1.5 0 0 注：①表示动植物油产生量是按照食堂含油废水48t/a计算而得。 本项目水污染物排放总量纳入启东江海污水处理厂的排放总量中。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： （1）冷冻蚕豆及冷冻毛豆仁生产工艺流程 图5-1 冷冻蚕豆及冷冻毛豆仁生产工艺流程及产污节点图 工艺说明： 人工检验原料，此过程产生少量杂质S1，将合格的原料自提升机送入流水线。将原料放入清水内清洗，产生清洗废水W1，之后在漂烫机内进行漂烫，如漂烫不够，豆会变硬，食用时不易煮烂，热烫过度，会使豆粒变黄，丧失香味，此过程产生漂烫废水W2。挑选漂烫合格的豆粒浸入水中冷却，此过程产生冷却废水W3。将冷却后的豆粒进行沥水，产生废水W4。沥水后的豆粒经提升机送料至速冻设备进行速冻。最后将速冻过后的产品经出料口进行人工包装，产生包装废料S2。 （2）冷冻荠菜生产工艺流程 图5-2 冷冻荠菜生产工艺流程及产污节点图 工艺说明： 人工检验荠菜，此过程产生少量不合格荠菜S1，将合格的荠菜自提升机送入流水线。将荠菜放入清水内清洗，产生清洗废水W1，之后在漂烫机内进行漂烫，使荠菜组织内所含少量的空气逸出，叶绿素颜色更加鲜艳，杀死部分附着的微生物和虫卵，此过程产生漂烫废水W2。挑选漂烫合格的荠菜浸入水中冷却，此过程产生冷却废水水W3。将冷却后的荠菜进行沥水，产生废水W4。最后将产品送入速冻库速冻。 全部生产过程除挑选外从原料自提升机送入流水线后自动完成，即原料从一侧输送至生产流水线后，自动从另一侧输出成品，在此过程中仅用水进行清洗，无任何辅料添加。 主要污染工序： 1、废气 本项目的废气主要来源于食堂油烟废气和生物质锅炉废气。 （1）食堂油烟 本项目建成投入运行后，公司内设职工食堂一座，解决职工的就餐问题，公司职工人数约为10人，食堂使用液化气作为燃料，液化气为清洁能源，燃烧较充分，基本无废气生产，食堂平均每日操作2小时，日产生油烟约为5g，年产油烟1.5kg，经高效油烟净化装置处理后(去除率大于60%)，日排放油烟3g左右，经过风量大于4000m3/h的高度为8m(高度高于附近房顶3米)的管道高空排放，排放浓度约为0.375mg/m3。 （2）生物质锅炉废气 生物质锅炉采用秸秆、水稻秆、薪材、木屑、花生壳、甜菜粕、树皮等废弃的农作物作为燃料，燃料用量为25t/a，产生的废气经水膜除尘器处理后通过20m高排气筒排出，除尘器除尘效率为90%，按《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》下册计算，废气量、烟尘、SO2、NOX的产污系数分别为6552.29Nm3/t-原料、37.6kg/t-原料、17S①kg/t-原料、1.02kg/t-原料。本项目产生废气量16.381万Nm3/a，本项目生物质锅炉产生废气排放情况见下表5-1。 表5-1 生物质锅炉废气产生及排放情况表 污染源名称 污染物名称 废气量万Nm3/a 产生状况 治 理 措 施 排放状况 执行标准 排放源参数 排放方式 浓度mg/m3 速率kg/h 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 浓度 mg/m3 高度m 直径m 温度 ℃ 生物质锅炉 烟尘 16.381 31.32 0.783 0.94 水膜除尘 3.132 0.0783 0.094 50 20 0.8 20 间歇排放 （1200h/a） SO2 16.381 1.416 0.0354 0.0425 1.416 0.0354 0.0425 300 20 0.8 20 NOX 16.381 0.852 0.0213 0.0255 0.852 0.0213 0.0255 300 20 0.8 20 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S％）为0.1％，则S=0.1。 2、废水 1、生活污水 本项目年工作300天，拥有职工10人，生活用水按100L/d•人计算，项目生活用水量为300t/a，污水产生量按生活用水量的80%计，生活污水产生量为240t/a，其中含油废水为48t/a。主要因子污染物COD、SS、NH3-N、TP、动植物油。 2、生产废水 （1）清洗产品废水W1 项目清洗产品用水为600t/a，产生的废水量按用水量的90%计，即废水量为540t/a。主要污染物浓度COD浓度约为400mg/L，SS浓度约为300mg/L。 （2）漂烫废水W2 项目生产过程中产生漂烫废水，每年产生的废水量为405t/a。主要污染物浓度COD浓度约为450mg/L，SS浓度约为350mg/L。 （3）冷却废水W3 项目产品在冷却过程中产生冷却废水665t/a，主要污染物浓度COD浓度约为300mg/L，SS浓度约为200mg/L。 （4）沥水废水W4 项目在生产过程中产生沥水废水9t/a，主要污染物浓度COD浓度约为300mg/L，SS浓度约为200mg/L。 （5）设备清洗废水 本项目清洗设备主要为农产品加工流水线上的设备，主要为提升机、沥水机、清洗机等。所有清洗设备的清洗废水总量为16.2t/a，主要污染物浓度COD浓度约为500 mg/L，SS浓度约为400mg/L。 （6）车间地面清洗 本项目每半个月清洗车间地面一次，车间地面清洗用水为24t/a，产生的清洗废水按用水的90%计，则废水量为21.6t/a。主要污染物浓度COD浓度约为500 mg/L，SS浓度约为400mg/L。 （7）锅炉用水 本项目锅炉燃烧产生的蒸汽为306t/a，产生的蒸汽冷凝水循环利用，锅炉产生的硬水可作清下水处理，产生量为61.2t/a，排放至雨水管网。 表5-2 项目营运期废水产生情况表 废水来源 废水量(t/a) 污染物名称 污染物产生量 治理措施 污染物接管量 浓度(mg/l) 产生量（t/a） 浓度(mg/l) 排放量（t/a） 生活污水 240 COD 400 0.096 化粪池 320 0.077 SS 350 0.084 250 0.06 NH3-N 35 0.0084 35 0.0084 TP 8 0.0019 8 0.0019 动植物油① 70 0.0034 70 0.0034 生产废水 1656.8 COD 374 0.6194 沉淀池 320 0.5302 SS 274 0.4537 250 0.4142 注：①表示动植物油产生量是按照食堂含油废水48t/a计算而得。 ②生产废水主要污染物COD、SS浓度为污染物的综合浓度。 水平衡（单位：m3/a） 3、噪声 本项目主要噪声源、源强及防治措施见表5-3。 表5-3 项目噪声产生情况 序号 设备名称 设备数量（台） 单机声级值dB(A) 备注 1 提升机 2 70 建筑隔声、减振吸声材料 2 清洗机 1 80 建筑隔声、减振吸声材料 3 漂烫机 1 75 建筑隔声、减振吸声材料 4 震动筛 1 80 建筑隔声、减振吸声材料 5 震动沥水机 1 80 建筑隔声、减振吸声材料 6 制冷机 6 85 建筑隔声、减振吸声材料 4、固体废弃物 本项目生产固废主要为原料中的杂质，为0.25t/a，每天集中后由环卫人员定期清运。另产生少量包装废料，为0.02t/a，包装袋为编织袋或者高分子有机薄膜，由专人收集后可循环再利用。 本项目生活固废为生活办公垃圾，项目共有职工10人，人均产生量约为0.5kg/d，年产生量1.5t/a，由环卫人员定期清运。 建设项目固废产生及处理情况详见表5-4、5-5、5-6。 表5-4 建设项目副产物产生情况汇总表 副产物名称 产生工序 形态 主要 成分 产生量(t/a) 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 杂质 检验 固态 / 0.25 √ 《固体废物鉴别导则（试行）》 包装废料 包装 固态 编织袋或者高分子有机薄膜 0.02 √ 生活垃圾 生活办公 固态 / 1.5 √ 表5-5 固体废物分析结果汇总表 废物名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别 方法 危险性 分类编号 废物代码 产生量(t/a) 杂质 一般固废 检验 固 / 《危险废物鉴别标准通则》GB 5085.7-2007 / / / 0.25 包装废料 包装 固 编织袋或者高分子有机薄膜 / / / 0.02 生活垃圾 生活垃圾 职工生活 固 / / / / 1.5 表5-6 项目固体废物利用处置方式 序号 固体废物名称 属性 废物代码 产生量（t/a） 利用处置方式 1 杂质 一般工业固体废物 / 0.25 由环卫部门统一收集处理 2 包装废料 / 0.02 综合利用 3 生活垃圾 生活垃圾 99 1.5 由环卫部门统一收集处理

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生物质锅炉 | 烟尘 | 31.32 | 0.94 | 3.132 | 0.0783 | 0.094 | 大气 |
|  |  | SO2 | 1.416 | 0.0425 | 1.416 | 0.0354 | 0.0425 |  |
|  |  | NOX | 0.852 | 0.0255 | 0.852 | 0.0213 | 0.0255 |  |
| 水污染物 | 分类 | 污染物名称 | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a | 排放 去向 |
|  | 生活污水 | COD | 400 | 0.096 | 320 | 0.077 | 江海污水处理厂 |
|  |  | SS | 350 | 0.084 | 250 | 0.06 |  |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.0084 | 35 | 0.0084 |  |
|  |  | TP | 8 | 0.0019 | 8 | 0.0019 |  |
|  |  | 动植物油① | 70 | 0.0034 | 70 | 0.0034 |  |
|  | 生产废水 | 漂烫废水 | COD | 450 | 0.1823 | COD：320 SS：250 | COD：0.5302 SS：0.4142 |  |
|  |  |  | SS | 350 | 0.1418 |  |  |  |
|  |  | 清洗产品废水 | COD | 400 | 0.216 |  |  |  |
|  |  |  | SS | 300 | 0.162 |  |  |  |
|  |  | 冷却废水 | COD | 300 | 0.1995 |  |  |  |
|  |  |  | SS | 200 | 0.133 |  |  |  |
|  |  | 沥水废水 | COD | 300 | 0.0027 |  |  |  |
|  |  |  | SS | 200 | 0.0018 |  |  |  |
|  |  | 设备清洗废水 | COD | 500 | 0.0081 |  |  |  |
|  |  |  | SS | 400 | 0.0065 |  |  |  |
|  |  | 车间地面清洗废水 | COD | 500 | 0.0108 |  |  |  |
|  |  |  | SS | 400 | 0.0086 |  |  |  |
| 电离电磁辐射 | 无 |
| 固体 废物 | 分类 | 产生量 | 处理处置量 | 综合利用量 | 外排量 | 备注 |
|  | 包装材料 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 回收利用 |
|  | 原料杂质 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 由环卫部门统一收集处理 |
|  | 生活垃圾 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声状况见表5-3，噪声源强为70～85dB(A)，经过建筑隔声、减振及距离衰减后能起到较好的降噪效果，厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |
| 主要生态影响 本项目建成后产生的废水、固废均得到妥善处置，本项目的建设对周边生态环境无明显影响。 |

注：①表示动植物油产生量是按照食堂含油废水48t/a计算而得。

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目在启东市寅阳镇建丰村进行农产品深加工项目建设。 1、施工期废气 本项目施工期废气主要产生于土建过程中的扬尘。土建阶段扬尘主要来源于土方阶段、结构施工和扫尾阶段。土方阶段扬尘主要产自场地平整及车辆运输过程中的土尘，结构施工阶段要求使用商品混凝土，因此扬尘主要为黄沙、石灰、石子等的装卸、运输所产生的沙石尘；扫尾阶段主要是场地清理、绿化道路及垃圾清运过程产生的扬尘。施工扬尘往往会影响施工场地及附近区域的环境卫生和空气质量。 此外，施工过程中将会有各种工程及运输用车来往于施工现场，主要有运输卡车、翻斗车、挖掘机、铲车、推土机等，这些车辆产生的汽车尾气对大气环境有一定的影响。 2、施工期废水 施工期产生的废水主要包括：施工废水和生活废水 （1） 生活污水 项目施工人员约20人，施工期约180天，生活污水产生量以100L/人·d计，则施工期产生的生活污水为2t/d，各污染物COD、SS、NH3-N、磷酸盐、动植物油的浓度约为350mg/L、250mg/L、25mg/L、5.0mg/L，70mg/L，其产生总量分别为0.126t、0.090t、0.0091t、0.002t、0.025t。施工期产生的生活污水经化粪池预处理后经污水管网排至启东海工船舶工业园污水处理站。 （2） 施工废水 施工废水主要为项目施工土石方阶段的泥浆水，根据类比调查，本项目工程施工废水最大产生量约为1t/d，水中主污染物为悬浮物，经过沉淀处理回用，不排放。 3、施工期噪声 施工期的主要高声源设备为风镐、空压机、挖掘机、塔吊、电锯、运输车辆等，它们的单机声级值为75～95dB(A)。 对建设施工噪声可从以下几个方面加以控制和管理： （1）采用低噪声施工工艺和机械，用低噪声施工设备替代传统的高噪声设备。 （2）钢模板在拆卸、转移过程中要轻拿轻放，避免其互相碰撞产生撞击噪声对周围声环境的影响。 （3）采取工程措施防止因振动及地基处理过程中对敏感目标产生的影响。 （4）对固定高噪声源，采用噪声控制措施，如木工机械、线材切割机等设备采取简易声屏蔽措施。 （5）加强对施工工地的管理和施工人员的环境意识教育。 4、施工期固体废弃物 项目在施工过程中，产生的固体废弃物主要为建筑施工垃圾和施工人员的生活垃圾。整个施工过程中，项目产生约20t建筑施工垃圾，施工弃土和建筑垃圾部分可用于填路材料，部分可以回收利用，其它统一收集后由市政环卫部门清理；项目施工人员有20人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则施工期共产生生活垃圾1.8t，由环卫部门统一清运。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 ①食堂油烟 本项目食堂油烟产生的废气经高效油烟净化装置净化处理后通过专用烟道排放，油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值，对周围大气环境质量影响较小。 ②生物质锅炉产生的废气 本项目生物质锅炉产生的废气通过除尘装置滤尘，该除尘设备引风量为25000m3/h，然后以20m高排气筒排放，排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2污染物排放浓度限值，对周围大气环境质量影响较小。 2、水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水和生产废水，污水经化粪池、沉淀池预处理后通过污水管网排入江海污水处理厂处理。江海污水处理厂接管污水总量为2万t/d，主要接纳启东市船舶工业园区的工业废水以及周边镇区（寅阳镇、惠萍镇等）的生活污水，通过“改良型厌氧--缺氧—好氧生物脱氮除磷工艺(即改良型A2/O工艺)”进行废水处理，处理达标后排入长江，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 本项目废水接管量为1896.8t/a，对江海污水处理厂的冲击负荷影响较小。污水接管浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，即COD≤500mg/L、SS≤400mg/L，经江海污水处理厂处理，尾水排放浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，不会明显增加受纳水体的污染负荷。 综上所述，本项目处理后可达标排放，对最终纳污河道的影响较小。 3、声环境影响分析 本项目使用的生产设备噪声值在70～85dB（A），预测计算中主要考虑建筑物的隔声、距离衰减及设置减振垫、吸声材料等因素，预测正常生产条件下的生产噪声在厂界上各监测点及敏感点噪声值，对照评价标准，作出噪声环境影响评价。 计算公式如下： （1）点声源衰减公式 计算采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的点声源衰减模式，计算公式如下： 式中：LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； LA(r)——距离声源r处的A声级，dB(A)； ΔL——声屏障、遮挡物、空气吸收及地面效应引起的衰减量； r0、r——参考位置及预测点距声源的距离（m）。 （2）项目声源在预测点产生的等效声级贡献值 项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 （3）预测点的预测等效声级 预测点的预测等效声级计算公式： 式中：Leq——预测点的预测等效声级，dB(A)； Leqg——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 本项目生产设备均置于室内，设计墙体的隔声量不低于15dB(A)。具体预测方法为以各噪声设备为噪声点源，根据距厂界及敏感点的距离及衰减状况，计算各点源对厂界及敏感点的贡献值，然后与背景值叠加，预测厂界及敏感点噪声值。 各噪声源对预测点及敏感点贡献值与背景值叠加后各监测点及敏感点最终预测结果见表7-3。 表7-3 各预测点声环境影响预测结果（单位：dB(A)） 预测点 贡献值 背景值 预测值（夜间不生产） 昼间 夜间 昼间 夜间 东侧 25.6 54.1 44.1 54.11 / 南侧 24.4 56.3 45.8 56.3 / 西侧 22.4 58.9 48.6 58.9 / 北侧 23.9 55.8 45.1 55.8 / 根据预测结果，与评价标准进行对比分析表明，项目建成后，全厂设备产生的噪声经治理后厂界各噪声预测点的昼间值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；本项目夜间不生产，项目设备产生的噪声对建丰村的夜间值无影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目包装材料经回收后再利用，原料杂质和生活办公垃圾由环卫部门统一清运、处置。项目产生的固废都能妥善处置，对周边环境无明显污染影响。

# 八、风险评价及应急预案

1、物质风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中物质危险性划分标准（参见表8-1）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）中的火灾危险性分类（表8-2）和《危险化学品目录》（2015年版）、《环境风险评价实用技术和方法》中的毒物危害程度分级标准（表8-3），项目生产过程中涉及的化学品原料及产品物质危险性划分见表8-4。 表8-1 物质危险性标准 LD50（大鼠经口） mg/kg LD50（大鼠经皮） mg/kg LD50（小鼠吸入，4小时）mg/L 有 毒 物 质 1 ＜5 ＜1 ＜0.01 2 5＜LD50＜25 10＜LD50＜50 0.1＜LD50＜0.5 3 25＜LD50＜200 50＜LD50＜400 0.5＜LD50＜2 易 燃 物 质 1 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质。 2 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质。 3 可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质。 爆炸性物质 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。 注：（1）符合有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。 （2）凡符合易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质 表8-2 物品的火灾危险性分类 类别 项别 储存物品的火灾危险性特征 甲 1 2 3 4 5 6 7 闪点小于28℃的液体 爆炸下限小于10%的气体，以及受到水或空气中水蒸汽的作用，能产生爆炸下限小于10%气体的固体物质 常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质 常温下受到水或空气中水蒸汽的作用，能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质 遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂 受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质 在密闭设备内操作温度大于等于物质本身自燃点的生产 乙 1 2 3 4 5 6 7 闪点大于等于28℃，但小于60℃的液体 爆炸下限大于等于10%的气体 不属于甲类的氧化剂 不属于甲类的化学易燃危险固体 助燃气体 常温下与空气接触能缓慢氧化，积热不散引起自燃的物品 能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点大于等于60℃的液体雾滴 丙 1 2 闪点大于等于60℃的液体 可燃固体 丁 1 2 3 对不燃烧物质进行加工，并在高温或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产 利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其它用的各种生产 常温下使用或加工难燃烧物质的生产 戊 4 不燃烧物品 表8-3 毒物危害程度分级 指标 分 级 I (极度危害) II (高度危害) III(中度危害) IV(轻度危害) 危害中毒 吸入LC50 (mg/m3) <200 200— 2000— >20000 经皮LD50 (mg/kg) <100 100— 500— >2500 经口LD50 (mg/kg) <25 25— 500— >5000 致癌性 人体致癌物 可疑人体致癌 实验动物致癌 无致癌性 表8-4 本项目化学品危险性判定 化学品名 理化特性 燃爆性 毒性 判定结果 氨（NH3） 外观与形状：无色有刺激性恶臭的气体 熔点：-77.7℃ 沸点：-33.5℃ 相对密度：0.7714g/L 临界压力：11.40Mpa 临界温度（℃）：132.5 溶解性：易溶于水、乙醇、乙醚 液氨的自燃点为651℃，临界温度为132.3℃ 爆炸极限为15.7%～27% 急性毒性：LD50 350mg/kg；LC50 1390mg/m3，4小时 易燃、易爆 2、重大危险源判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），重大危险源分为生产场所重大危险源和贮存场所重大危险源两种，根据物质不同的特性，将危险物质分为爆炸性物质、易燃物质和有毒物质三大类。标准给出了物质的名称及其临界量。根据《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2009），重大危险源的辨识指标有两种情况： ①单元内存在的危险化学品为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 ②单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源。 （1） 式中q1.q2…，qn—每种危险化学品实际存在量，t。 Q1.Q2…，Qn—与各危险化学品相对应的生产场所或贮存区的临界量t。 本项目参与辨识的危险化学品主要是液氨，具体辨识见表8-5。 表8-5 本项目重大危险源辨识一览表 功能单元 物质名称 临界量（t） 最大贮存量（t） q/Q Σq/Q 生产车间 液氮 10 3 0.3 0.3＜1 3、环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中关于风险评价等级的划分方法，具体见表8-6。 表8-6 风险评价工作等级划分依据 剧毒危险性 物质 一般毒性危险 物质 可燃、易燃危险性 物质 爆炸危险性 物质 重大危险源 一 二 一 一 非重大危险源 二 二 二 二 环境敏感地区 一 一 一 一 依据工程分析章节对项目所涉及的生产装置和物料情况分析，由表8-6可见，该项目未构成重大危险源，且项目不属于环境敏感区，故本次环境风险评价等级为二级。 4、 液氨贮运风险识别 4.1 液氨进料过程危险危害因素分析 1、液氨卸料进贮槽前，需对氨泵/系统进行排气置换，置换气送入回收系统进行水吸收，如果吸收系统水（氨水）不够或者浓度饱和，会影响吸收效果，造成置换气外泄，会造成作业人员中毒事故的发生。 2、液氨卸料进贮槽前，如果不准确定位贮槽中的液氨液位，在高液位报警及连锁切断不能正常启动的情况下可能会造成超量充装，造成中毒、火灾、爆炸事故的发生。 3、液氨在卸料进储氨桶时，如果连接管未与装卸车辆连接好就启动氨泵或者连接不好造成卸料过程连接脱落，可能会造成液氨泄漏，液氨泄漏一方面会造成现场中毒、冻伤的危险及下风向人员中毒的危险，另一方面液氨具有易燃易爆性，遇静电、明火等激发能量有引发火灾、爆炸事故的发生。 4、液氨卸料过程中，如果槽罐车未在指定位置停车、熄火并将轮胎固定好，可能会发生车辆滑移，拉扯卸料管线甚至拉断，造成液氨泄漏引发事故的发生。 5、液氨卸料进储氨桶过程中，如果管道阀门甚至管道本体发生泄漏，会造成液氨泄漏引发中毒事故的发生。 6、液氨本身为有毒气体，不过其具有易燃性，未对槽车进行静电接地，以及输送管道没有安装静电接地或接地不合要求，有可能在液氨输送的过程中产生的静电无法导除，引起火灾、爆炸事故的发生。 7、进入卸氨场所的车辆未按规定设置阻火器或者驾乘人员吸烟等，有可能引起火灾、爆炸的危险。 4.2 液氨贮存过程危险危害因素分析 1、储氨桶因长期使用后老化储氨桶焊缝附近或定位焊接等处发生应力腐蚀裂纹，或者构件（如接管或人孔、法兰等）泄漏，导致储氨桶的破裂而发生泄漏造成中毒、火灾、爆炸事故。 2、储氨桶附件（如安全阀、液位计失灵或者管线断裂），排污孔堵塞、泄漏、连接件不密封等都会给易燃液氨的安全贮存带来严重威胁，造成大量泄漏甚至引起着火爆炸事故。 3、由于传感元件、安全监测（特别是自动监护设施的执行元件）和有关设备本身与安装方面的原因，精度不符合要求，防爆等级不够，动作失灵，不能起到可靠的监护作用，甚至“帮倒忙”，如在储氨桶高液位状态下不报警而引发事故。 4、液氨在储存中会积油，如不定期排放，会影响液氨质量，油污会污染温度计、液位计、压力表等监测仪表，甚至造成自动监控仪表设施误动作引发事故发生。此外在排污操作中如控制不好，会使积油器超压，甚至发生爆炸。 5、罐区液氨在输出中，既可向生产系统送氨，又可向充装站送氨，操作人员在调换储罐、开关阀门时如误操作，易引发危险。 4.3其它危害因素分析 1、作业人员不能正确使用劳动保护用品。穿、脱化纤物，产生静电火花。 2、液氨充装站内的用电设备未采取触电保护、漏电保护、短路保护、过载保护、电器绝缘破裂，电气隔离、屏护、电气安全距离等措施失效，会导致触电事故的发生。 3、液氨充装站内作业未能使用防爆不发火花工具，会因撞击产生火花导致火灾、爆炸事故。 4、对于液氨贮存充装过程中的自控系统操作，如果操作人员不能有效掌握尤其是异常情况的应急响应，可能会造成事故的发生。 5、事故环节分析 制冷是一个封闭的系统，制冷工质在系统中藉助压缩机械能输送流动，完成制冷循环。制冷装置在正常运行时不会释放易燃物质；即使释放也是在压缩机、氨泵的轴封处和阀门、法蓝、管件接头等密封处偶尔的、短时的发生。因此，在冷库的正常运行下，可以将氨制冷系统作为非爆炸危险区看待。同时，冷库氨在正常工况下的自然损耗不会对环境造成污染影响。 综上所述，本项目冷库环境风险来源于氨泄漏。氨泄漏因素主要有： ① 管路系统泄漏（包括管道、阀门、连接法兰、泵的密封等设备及部位）； ② 高压储氨桶泄漏； ③ 自然因素，如地震、雷击等。 6、最大可信事故 根据类比资料，冷库氨泄漏一般来储氨桶泄漏。根据统计资料，该类事故发生的允许概率为1.0×10-5。本次评价考虑当且仅当有一座冷库储氨桶发生事故时可能对周围环境造成的影响。根据工程生产特点和危险性识别，可能产生的最大可信事故见表8-7。 表8-7 最大可信事故 事故源位置 最大可信事故 储氨桶 储氨桶出口管线断裂，发生液氨泄漏 7、事故后果分析 1、液氨储罐泄漏 （1）预测模式 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的要求，本项目事故泄漏易造成有毒有害物质在大气中的扩散，在事故后果评价中采用下列模式计算： 在事故后果评价中采用下列烟团公式： 式中：c（x, y,0）——下风向地面(x,y)坐标处的空气中污染物浓度，mg/m3； x0 , y0 , z0——烟团中心坐标； Q ——事故期间烟团的排放量； σx、σ y、σz——为x、y、z方向的扩散参数，m。常取σx=σ y 对于瞬时或短时间事故，可采用下述变天条件下多烟团模式： 式中：Cw（x, y,0,tw）——第i个烟团在tw 时刻（即第w时段）在点（x, y,0） 产生的地面浓度； Q' ——烟团排放量，mg，Q'=Q△t；Q为释放率，mg/s；△t为时段长 度，s； σx,eff 、σy,eff、 σz,eff ——烟团在w时段沿x、y 和z 方向的等效扩散参数，m，可由下式估算： 式中： x' w和y'w ——第w 时段结束时第i 烟团质心的x 和y 坐标，由下述两式计算： 各个烟团对关心点t 小时的浓度贡献，按下式计算： 式中，n 为需要跟踪的烟团数，可由下式确定： 式中，f 为小于1 的系数，可根据计算要求确定。 （2）预测结果 事故排放预测选取了四类稳定度、两种风速、两个时刻（事故排放历时内和事故排放结束后某一时刻），形成16 种不同的条件组合，分别预测在不同条件下风险较大事故时间液氨下风向的轴线浓度，预测结果见表8-8。 表8-8(a) 液氨下风向轴线浓度预测结果 单位：mg/m3 时间min 5 10 15 风速m/s 1.0 稳定度 B C D E B C D E B C D E 10 65.71 80.82 0.00 218.12 218.10 0.00 0.00 187.93 187.91 0.00 65.72 80.87 100 1.04 12.06 9.82 3.52 3.47 3.80 22.34 7.41 7.31 7.28 1.05 12.31 200 0.24 2.44 4.11 0.87 0.77 1.24 8.82 1.86 1.59 2.67 0.26 3.13 300 0.09 0.45 2.26 0.37 0.24 0.62 5.23 0.79 0.39 1.39 0.11 1.30 400 0.04 0.04 1.45 0.19 0.06 0.37 3.50 0.40 0.06 0.86 0.06 0.61 500 0.01 0.00 1.01 0.11 0.01 0.25 2.54 0.20 0.00 0.59 0.04 0.28 600 0.00 0.00 0.75 0.06 0.00 0.18 1.93 0.01 0.00 0.43 0.02 0.11 700 0.00 0.00 0.58 0.03 0.00 0.13 1.39 0.01 0.00 0.33 0.01 0.04 800 0.00 0.00 0.36 0.02 0.00 0.08 0.36 0.00 0.00 0.23 0.00 0.01 900 0.00 0.00 0.14 0.01 0.00 0.05 0.02 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 1000 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 1200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 1400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 标准限值： LC50：1390mg/m3，1 小时(大鼠吸入)，最高允许浓度0.2mg/m3 表8-8(b) 液氨下风向轴线浓度预测结果 单位：mg/m3 时间min 5 10 15 风速m/s 3.4 稳定度 B C D E B C D E B C D E 10 0.00 0.00 187.94 0.00 0.00 65.72 80.88 0.00 0.00 218.13 0.00 0.00 100 3.79 22.34 7.42 7.28 7.28 1.05 12.34 9.82 9.82 3.52 3.80 22.34 200 1.24 8.82 1.88 2.67 2.67 0.26 3.18 4.11 4.11 0.88 1.24 8.82 300 0.62 5.23 0.83 1.40 1.40 0.12 1.40 2.26 2.26 0.39 0.62 5.23 400 0.37 3.51 0.45 0.86 0.86 0.06 0.76 1.45 1.45 0.21 0.37 3.51 500 0.25 2.54 0.28 0.59 0.59 0.04 0.45 1.01 1.01 0.13 0.25 2.54 600 0.18 1.94 0.18 0.43 0.43 0.03 0.27 0.75 0.75 0.09 0.18 1.94 700 0.13 1.53 0.11 0.33 0.33 0.02 0.16 0.59 0.59 0.06 0.13 1.53 800 0.01 0.13 0.01 0.03 0.03 0.00 0.01 0.05 0.05 0.00 0.01 0.13 900 0.00 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.01 0.04 0.04 0.00 0.01 0.01 1000 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.01 0.00 1200 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 1400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 1600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 标准限值： LC50：1390mg/m3，1 小时(大鼠吸入)，最高允许浓度0.2mg/m3 表8-9 泄漏事故分析 项目 大气稳定度类型 液氨 风速1.0m/s 风速3.4m/s B C D E B C D E 地面空气中最大浓度（mg/m3） 65.84 221.11 191.90 125.80 28.20 60.10 87.40 168.50 最大浓度影响距离（m） 9.5 9.2 17.6 28.2 28.9 27.7 27.4 24.9 半致死浓度的影响范围（m） 16.9 34.3 达到短时间接触允许浓度影响范围（m） 106 187 241 346 265 428 588 757 表8-10 氨对人体的危害程度 浓度（mg/m3） 接触时间 毒性反应 最高允许浓度 140 30min 眼及上呼吸道不适恶心、头痛 居民区大气中有害物最大允许浓度：0.20mg/m3 八小时工作平均接触浓度：20mg/m3 嗅阀：0.7mg/m3 140~210 / 有明显不适 175~350 28min 呼吸和脉搏加速 700 / 立即咳嗽 1750~4500 / 可危害生命 3500~7000 / 可即时死亡 据此，评价将氨地面浓度大于1750mg/m3为致死浓度值，大于140mg/m3为污染影响健康区域，小于0.20mg/m3为达标区域。 （3）影响分析 根据预测结果可知，在静风条件下，半致死浓度出现在下风向16.9m区域范围内，此范围内主要为职工，在未采取措施的前提下，发生泄露，职工会出现生命安全，可危害生命，超环境质量标准浓度最大影响范围(0.2mg/m3)为，液氨泄露15min后，C稳定度下，影响范围在0~800m；在有风条件下，半致死浓度出现在下风向34.3m区域范围内，此范围内主要为职工，在未采取措施的前提下，发生泄露，职工会出现生命安全，可危害生命，超环境质量标准浓度最大影响范围为，液氨泄露15min后，B、C稳定度下，浓度超标范围出现在800m范围内，会有明显的臭味。根据现场环境敏感点分布情况，发生事故时，项目周边点均会闻到恶臭，但影响很小、一般不会出现明显不适症状，影响时间较短。上述分析表明，最大可能后果是事故源附近工作人员会受到强烈刺激，距离34.3m可能出现生命安全。 8、应急预案 8.1液氨储存安全防范措施 （1）储氨桶的基础应有满足储氨桶的承载能力，并高出地面0.2m，并做好相应的防腐措施。此外储氨桶的承重支柱耐火极限不低于1.5h。 （2）进入储氨桶的线缆不宜在防火堤或者储氨桶上部穿越，应尽量埋地布置。 （3）储氨桶应由资质单位进行设计、制造、安装。 （4）储氨桶应设置温度、压力、液位检测系统，并应设置温度、压力、液位远传记录超限报警；其中温度报警高低限至少设置两级（高报、低报和高高报、低低报），液位报警高低限至少设置一级（高报、低报），压力报警高低限至少设置两级（高报、低报和高高报、低低报），相应的检测数据及报警信号均引入充装站DCS 控制系统；装卸管道设置便于操作的紧急切断阀和远程自动切断阀装置，并且超限报警（高低报）与远程自动切断阀装置形成连锁。 （5）储氨桶应设置安全阀及放空管等安全附件，选用的安全阀开启压力不得大于储氨桶的设计压力，放空管排气应接入氨处理回收系统。 （6）应定期对储氨桶的温度计、压力表、液位计、安全阀等安全附件进行检测检验，确保其可靠运行。 （7）液氨储氨桶应设置防晒、冷却水喷淋降温设施或者有良好的绝热保温措施。 8.2液氨充装过程 （1）液氨充装前，对待充装钢瓶的外观、安全附件、检验合格证明等进行检查，对超过检测周期、外观裂纹损伤、腐蚀严重、明显变形等不符合规定的气瓶不应进行充装。 （2）对不具有“气瓶制造许可证”的单位生产的钢瓶、未经省级安全监督机构批准认可的进口钢瓶、气瓶制造钢印标记非液氨的钢瓶、超过气瓶使用年限及超期未检的钢瓶、私自进行改装的钢瓶、安全附件不全或损坏的钢瓶不应进行充装。 （3）液氨充装前，应对钢瓶瓶内的介质进行确认，并对其余量进行称重记录，避免因过量充装引起物理爆炸。 （4）对新投入使用或内部检查后首次充气的气瓶，应按规定置换瓶内的空气后方可充装；对于无剩余压力的气瓶，充气前应将阀门卸下，进行内部检查，确认瓶内无异物后置换瓶内的空气后方可充装； （5）充装前，应对氨泵/系统进行排气置换，置换气送入回收系统进行水吸收，应定期检查吸收水的液位及浓度，防止吸收水过少或者已经吸收饱和，造成氨气外泄事故。 （6）液氨充装，应对输送管线的接地进行检查，确保其消除充装过程中可能产生的静电。 （7）充装计量器（称重泵）应保持准备，其最大称量值不得大于气瓶的实际质量（包括气瓶质量和充液质量）的3 倍，也不得小于1.5 倍。并按规定进行定期校验，并且至少在每班使用前校验一次。 （8）充装计量器（称重泵）应设置超重报警、自动切断设施，并对超重报警、自动切断设施进行校验检查，确保其安全运行。 （9）液氨充装时，开启阀门应缓慢操作，注意充装速度和充装压力，并注意监听瓶内有无异常音响。 （10）液氨充装过程中，应使用不产生火花的操作检修工具。 （11）液氨充装过程中，应随时检查气瓶各处的密封情况，瓶体温度是否正常等。 8.3 液氨贮存充装过程的其它防范措施 （1）对进入液氨罐区的车辆应进行检查，确保其配有阻火器，并对驾乘人员的游烟进行有效监督。 （2）对于液氨贮槽设置的安全阀，应保证所有安全阀的根部切断阀处在全开位置，严禁随意将安全阀切断阀关闭；安全阀带压工作时，严禁进行任何修理和紧固；严禁操作人员擅自开拆铅封或调整安全阀的整定螺钉。 （3）液氨卸料及充装过程中，作业人员应严格执行操作规程，坚守岗位，不得离岗脱岗，发现问题及时处理。 8.4 液氨泄露应急防范措施 泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：管道老化、设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目主要采取以下物料泄漏事故的预防： （1）严格执行安全和消防规范。厂区内设置环形道路，以利于消防和疏散。 （2）加强车间通风，避免造成有害物质的聚集。 （3）应经常对各类阀门进行检查和维修，以保证其严密性和灵活性。 （4）对压力计、温度计及各种调节器进行定期检查。 （5）装车时严格按规程进行操作，雨天不宜装车。 （6）所有排液、排气均集中收集，并进行妥善处理，防止随意流散。液氨泄漏的处置措施 ：疏散人员至上风口处，并隔离至气体散尽或将泄漏控制住； 切断火源，必要时切断污染区内的电源；开启室外消防水并进行喷淋；应急人员佩带好液氨专用防毒面具及手套进入现场检查原因；采取对策以切断气源，或将管路中的残余部分经稀释后由泄放管路排尽；在泄漏区严禁使用产生火花的工具和机动车辆，严重时还应禁止使用通讯工具；与抢救的人员应戴防护气势手套和液氨专用防毒面具；逃生人员应逆风逃生，并用湿毛由、口罩或衣物置于口鼻处；中毒人员应立即送往通风处，进行紧急抢救并通知专业部门。 8.5环境风险应急预案 本项目应急预案主要包括应急组织机构、应急救援保障、预案分级响应条件、报警通讯联络方式、事故应急救援关闭程序、应急培训计划、公众教育和信息等，具体见表8-10。 表8-11 企业环境风险应急预案内容一览表 序号 项 目 主 要 内 容 1 应急计划区 明确主要危险源、明确环境保护目标：附近企业和居民点等敏感目标。 2 应急组织结构 实施三级应急组织机构（车间班组、公司级、社会联动级），各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。 3 预案分级响应条件 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。 4 报警、通讯联络方式 公布企业应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。 5 应急救援保障 应急救援保障包括企业内准备的应急救援物质和设施，以及与企业风险事故发生后相关其他部门所能提供的救援保障措施。如当地医疗系统所能提供的周围受感染人群治疗的能力等。 6 应急环境监测 设立常年风向标，明确事故信号，组织企业监测人员配合环保部门对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。 抢险、救援控制措施 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制事故区域设置和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。 7 人员紧急撤离、疏散计划 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。 8 事故应急救援关闭程序 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 事故恢复措施 制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、地表水体），组织专业人员对事故后周围环境和人群健康进行监测和调查，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。 9 应急培训计划 定期安排有关人员进行培训与演练。 10 公众教育和信息 依据企业自身特点，对企业邻近区域内人群开展公众教育、培训和发布相关信息，提供公众的自身防护能力。 1、应急计划区 设定应急计划区，将项目所在的储氨桶作为主要危险源，并将周围环境敏感目标纳入事故应急计划区内。 2、应急组织机构 组织构建风险事故应急组织结构，建立风险事故三级防控应急组织机构，建立应急指挥系统。建立以企业主管领导为主体，技术、设备、消防、安环、医务和生产调度等部门负责人参加的应急救援指挥中心，明确各自的分工和责任。 3、预案分级响应条件 根据事故的影响程度情况，制定相应级别的应急预案和相应情况的处理措施。依据事故的类别、危害程度的级别和评估结果，在发现以下情况时，必须启动应急方案： 1）危险化学品或种毒外溢等； 2）水灾、台风、雷雨、地震等自然灾害； 3）关键设备失效，如：动力设备、控制设备、生产设备、灭活系统等； 4）人为灾难如：恐怖威胁、相邻区域事故可能引发的连锁反应。 在生产过程中，生产车间和仓库发生危险品原料细小泄漏事故后，岗位操作人员应立即向生产主管、值班长、厂部值班人员汇报并采取相应措施，予以处理。 当处理无效，泄漏有扩大趋势时，应及时向公司主管报告；公司主管在接到报告后，下达按应急救援预案处置的指令，立即通知公司应急救援领导小组成员到达现场，并迅速成立应急指挥部，各专业组按各自职责开展应急救援工作。 4、报警、通讯联络方式 企业公布风险事故应急组织各相关部门的主要负责组织部门和负责人的报警通讯方式、地点、电话以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，做好协调工作。保证风险事故发生时，能快速及时的进行通讯联络和报警。运输危险化学品和危险固废的驾驶员的的联络方式需要详细登记，必须在出车前应将本人的手机号码留给领导小组（或安全员）。 5、应急救援保障 建立应急救援网络体系，建立企业日常的毒物资料库，储存和准备应急救援物质和设施。在发生风险事故时，能够及时确定毒物发生源和处理方案。企业要特别做好生物安全方面的相关应急救援保障体系。 6、应急环境监测、抢险、救援控制措施 明确事故信号，配合环保部门对事故现场进行监测，为指挥部门提供决策依据。协调与风险事故相关的其他部门的救援保障措施，如当地医疗系统接收感染人群能力。建立各类事故抢险救援组织，如工程组、消防组、医疗组等，配备相应器材。 7、人员紧急撤离、疏散计划 设定常年风向标，在发生事故时，明确事故信号。依据事情情况，判断事故等级。依照已定的撤离、疏散计划进行相关人群的撤离和疏散。对事故影响受影响人制定救护计划，进行人员医疗救护与公众健康检查。 8、事故应急救援关闭程序与恢复措施 依据事故处理后果情况，依据监测结果，制定相关风险事故应急状态终止程序。制定有关的恢复措施（包括生态环境、地表水体和周围人群健康），对事故后的环境质量、周围人群健康进行监测和调查，注重人群、禽畜生物安全健康，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。 9、应急培训计划 依据企业生产特点，制定与企业风险事故相关的应急预案培训计划，定期安排有关人员进行培训与演练。重点是进行公司员工和周围人群的应急生物安全培训。 10、公众教育和信息 依据企业自身特点，结合周围公众实际情况，对公司邻近区域内人群开展公众教育、培训和发布相关信息，提供公众自身防护能力。做好公众对生物疫苗及其相关的生物安全方面的了解，提高公众相关生物安全的防护意识。 8.6环境风险评价结论 本项目不涉及大规模使用化学品，通过物质危险性识别，企业使用的化学物质涉及易燃易爆和毒性物品。经重大危险源辨识，项目不构成重大危险源，确定项目环境风险评价工作级别为二级评价。公司最大可信事故主要有储氨桶泄漏、火灾、爆炸次生风险。根据对事故后果的分析可知：由于项目使用和储存危险化学品量均很小，发生事故造成的影响较小，可在短时间内进行事故处理，不会对周边环境造成影响。 因此在综合落实拟采取的污染控制措施和风险防范措施的基础上，该项目对周围环境的环境风险影响较小，对周围环境的环境风险可控。

# 九、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生物质锅炉 | 烟尘、SO2、NOX | 水膜除尘器 | 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2污染物排放浓度限值 |
| 水污 染物 | 生活污水、生产废水 | COD、SS、NH3-N、TP、动植物油 | 化粪池、沉淀池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 电力辐射和电磁辐射 | 无 |
| 固体废弃物 | 生产区 | 包装余料 | 回收利用 | 零排放 |
|  |  | 原料杂质 | 由环卫部门 统一清运、处置 |  |
|  | 生活办公 | 生活办公 垃圾 | 由环卫部门 统一清运、处置 |  |
| 噪声 | 设备 | 噪声 | 合理布局、厂房隔声、距离衰减、减震、加强管理 | 对周围 环境影响较小 |
| 其它 | 项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |
| 生态保护措施及预期效果 项目建成后产生的废水、固废均得到妥善处置，项目的建设对周边生态环境无明显影响。 |

# 十、结论与建议

结论 1、项目概况 根据寅阳镇备2016060号登记备案通知书，启东市禾顺农副食品有限公司拟投资2800万元，在启东市寅阳镇建丰村进行农产品深加工项目，项目占地面积为4214m2 ，启东市寅阳镇种植农副产品面积广，农副产品产量大，该项目的建成有利于启东市寅阳镇农副产品的发展。项目建成后预计年生产冷冻蚕豆1000t，冷冻毛豆1500t，冷冻荠菜1500t。 2、项目建设与地方规划相容 本项目位于南通市启东市寅阳镇建丰村，该地块性质为工业用地，项目的建设符合房屋的使用功能，项目选址可行。项目建设地点与周边用地环境功能相容。 3、产业政策相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）（国家发改委令第21号，2013年2月16日）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修正）（苏经信产业[2013]183号）、《南通市工业结构调整指导目录》(通政办发〔2007〕14号)中规定的淘汰和限制类项目。 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中所列项目，亦不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中所列项目，属于允许用地项目类。 因此，本项目符合国家和地方产业政策。 4、项目各种污染物达标排放 ①废气 本项目生物质锅炉产生的废气经水膜除尘器处理后通过20米高的排气筒有组织达标排放，食堂产生的油烟经高效油烟净化装置处理后达标排放。 ②废水 本项目生活污水和生产废水经化粪池、沉淀池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，由污水管网排入江海污水处理厂处理，尾水排入长江，排放浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 ③噪声 根据预测结果，与评价标准进行对比分析表明，项目建成后，全厂设备产生的噪声经治理后厂界各噪声预测点的昼间值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；本项目夜间不生产，项目设备产生的噪声对建丰村的夜间值无影响。 ④固体废物 本项目包装材料经回收后再利用，原料杂质和生活办公垃圾由环卫部门统一清运、处置。项目产生的固废都能妥善处置，对周边环境无明显污染影响。 5、项目排放的各种污染物对环境的影响 本项目生物质锅炉产生的废气通过除尘装置滤尘，该除尘设备引风量为25000m3/h，然后以20m高排气筒排放，排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2污染物排放浓度限值，对周围大气环境质量影响较小。 本项目生活污水和生产废水经化粪池、沉淀池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，由污水管网排入江海污水处理厂处理，尾水排入长江，排放浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目对江海污水处理厂的冲击负荷小，处理后可达标排放，对最终纳污河道影响较小。 根据预测结果，与评价标准进行对比分析表明，项目建成后，全厂设备产生的噪声经治理后厂界各噪声预测点的昼间值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，本项目夜间不生产，项目设备产生的噪声对建丰村的夜间值无影响。本项目不改变周边环境的声功能区划。 本项目包装材料经回收后再利用，原料杂质和生活办公垃圾由环卫部门统一清运、处置。项目产生的固废都能妥善处置，对周边环境无明显污染影响。 6、项目建设符合国家与地方的总量控制要求 表9-1 本项目污染物总量指标（单位：t/a） 种类 总量控制 因子 产生量 削减量 接管考核量 外排环境量 平衡途径 废水 生活 废水量（t/a） 240 0 240 240 纳入江海污水处理厂总量指标 COD 0.096 0.019 0.077 0.012 SS 0.084 0.024 0.06 0.0024 NH3-N 0.0084 0 0.0084 0.0012 TP 0.0019 0 0.0019 0.00012 动植物油 0.0034 0 0.0034 4.8E-5 生产 废水量（t/a） 1656.8 0 1656.8 1656.8 COD 0.6194 0.0892 0.5302 0.0828 SS 0.4537 0.0395 0.4142 0.0166 废气 总量控制 因子 产生量 削减量 外排环境量 平衡途径 烟尘 0.94 0.846 0.094 经20m高的排气筒排放 SO2 0.0425 0 0.0425 NOX 0.0255 0 0.0255 固废 原料杂质 0.25 0.25 0 0 由环卫统一清运、处置 包装材料 0.02 0.02 0 0 回收利用 生活垃圾 1.5 1.5 0 0 由环卫统一清运、处置 7、项目建设符合清洁生产要求 项目主要原辅材料选用符合国家清洁生产的要求，生产工艺技术设备成熟先进，生产过程中采取了相应的污染防治措施，可以做到达标排放，各种废物均得到合理的处理和利用，符合清洁生产的要求。 8、三本帐汇总表 表9-2 新建项目污染物产生、削减、排放一览表（t/a） 类别 污染物名称 产生量 削减量 排放量 废气 生物质锅炉 烟尘 0.94 0.846 0.094 SO2 0.0425 0 0.0425 NOX 0.0255 0 0.0255 废水 生活污水 水量（m3/a） 240 0 240 COD 0.096 0.019 0.077 SS 0.084 0.024 0.06 NH3-N 0.0084 0 0.0084 TP 0.0019 0 0.0019 动植物油① 0.0034 0 0.0034 生产废水 水量（m3/a） 1656.8 0 1656.8 COD 0.6194 0.0892 0.5302 SS 0.4537 0.0395 0.4142 固废 原料杂质 0.25 0.25 0 包装材料 0.02 0.02 0 生活垃圾 1.5 1.5 0 注：①表示动植物油产生量是按照食堂含油废水48t/a计算而得。 9、“三同时”验收一览表 表 9-3 污染治理投资和“三同时”验收一览表 项目名称 农产品深加工项目 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准 环保投资(万元) 完成 时间 废气 生物质锅炉 烟尘、SO2、NOX 水膜除尘器 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2污染物排放浓度限值 10 废水 生活污水、生产废水 生活污水、生产废水 化粪池1座5m3、沉淀池1座3 m3 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 10 雨水 雨水 厂内雨、污管网 雨污分流 4 噪声 生产设备 噪声 隔声门窗、吸声材料、距离衰减 达到《工业企业厂界噪声排放标准》 2类标准 6 固废 生产 原料杂质 环卫部门清运 满足相关要求 2 包装材料 回收利用 事故应急措施 / / / 环境管理（机构、监测能力） 监测仪器 保证日常环境管理 1 清污分流、排污口规范化设置 环保标志牌 2 “以新带老”措施 / / 总量平衡具体方案 / / 区域解决问题 / / 卫生环境防护距离设置 / / 总计 — 35 — 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目落实环评报告中的全部治理措施后，对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。 对策建议及要求 1、建设单位应确保夜间不生产，生产设备应合理平面布局，将高噪声设备尽量布置在车间东侧，远离建丰村。 2、加强厂区周围环境建设，美化厂区周围环境，以达到既美化环境，又减少噪声对周围环境的影响。 3、建设单位必须加强环保意识，项目建设必须严格按照《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定执行。 4、本评价报告仅限于现有的生产设备和规模。若要增添设备、扩大产量、变更生产工艺或产品方案等，必须重新向相应的环境保护行政主管部门申报并审批。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日