本章小结训练

知识点1   电压

1.电压：

(1)作用：使电路中形成       .

(2)电源：提供       的装置.

(3)单位：       ,简称伏,用字母       表示.

(4)电路中形成电流的两个必要条件：①电路两端有       ;②电路是       的.

(5)我国的家庭电路电压：       .

2.电流表和电压表的使用：

| 名称 | 电流表 | 电压表 |
| --- | --- | --- |
| 连接方式 | 联 | 联 |
| 电流流向 | 正进负出 |
| 被测量能否超过量程 |  |
| 能否直接接在电源上 |  |  |

3.电流表和电压表的读数方法：

(1)根据接线确定所选用的      ;

(2)根据所选用的量程确定        ;

(3)根据指针偏转的格数确定示数.

知识点2   电流和电压规律

- 串并联电路中的电流和电压规律：

| 电路 | 文字表述 | 表达式 |
| --- | --- | --- |
| 串联 | 串联电路中电流 | I=I1=I2 |
|  | 串联电路中，各部分电路两端 电压和等于 | U=U1+U2 |
| 并联 | 干路电流等于 | I=I1+I2 |
|  | 并联电路中，各支路两端电压 ，且等于 | U=U1=U2 |

5.在探究电流和电压规律的实验中,应选用      规格的灯泡多次进行实验.

知识点3   电阻

6.定义：表示导体对            的大小.

7.单位：       ,简称     ,用符号      表示.

8.影响因素：电阻是导体本身的一种性质,它与导体的       、      、            和       有关;与是否接入电路、外加电压及通过电流的大小等因素     关.

(1)导体的材料一定时,长度越长,横截面积越小,电阻越      .

(2)一般情况下,不考虑      对电阻的影响.

(3)对大多数导体来说,温度越高,电阻越        .少数导体,电阻随着温度的升高而      .

知识点4   滑动变阻器

9.原理：通过改变                       改变连入电路中的电阻.

10.接法：

(1)断路式接法：如图甲所示,变阻器     边的电阻线被断路,     边的电阻线接入电路.

(2)短路式接法：如图乙所示,变阻器     边的电阻线被短路,     边的电阻线接入电路.

(3)定值电阻式接法：如图丙所示,变阻器的电阻线全部接入电路中,其滑片的移动       改变自身连入电路中的电阻,只能改变与其并联的电压表的示数.

考点1   电压的测量

- 如图所示,闭合开关后能测出小灯泡L1两端的电压的电路是(    )

2.如图所示,当量程为0~3 V时,电压表的读数为       V;当量程为0~15 V时,电压表的读数为      V.

3.甲、乙、丙三位同学在做“用电压表测电压”的分组实验中,闭合开关前,他们所用的电压表指针均指在零刻度处.当闭合开关试触时,发现电压表指针摆动分别出现了如图甲、乙、丙所示的三种情况,则他们在电压表的使用上存在什么问题?

(1)甲同学的问题：                                ;

(2)乙同学的问题：                                ;

(3)丙同学的问题：                                .

考点2   串、并联电路中的电压规律

4.如图所示的电路中,当开关闭合时,电压表示数为2 V,电源电压为4.5 V,则下列说法中正确的是(     )

A.L1两端的电压为2.5 V

B.L2两端的电压为2.5 V

C.L2两端的电压为4.5 V

D.L1两端的电压为2 V

第4题图         第5题图

5.在如图所示的电路中,当开关S闭合时,电压表V1的示数为3 V,V2的示数为6 V,则电源电压为(    )

A.3 V          B.6 V             C.9 V           D.12 V

- 在图甲所示电路中,闭合开关后,两个电压表指针偏转均如图乙所示,则电阻R1和R2两端的电压分别为

V和      V.

考点3   电阻及其影响因素

7.下列哪个物理量是决定导体电阻大小的因素之一(      )

A.导体的长度      B.导体中的电流     C.导体两端的电压    D.导体是否通电

8. （2013·沈阳）在探究导体电阻大小与横截面积有什么关系的实验中，请根据表所提供的信息选择合适的金属丝(     )

| 金属丝代号 | 材料 | 长度L/m | 横截面积S/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 镍铬合金 | 1.80 | 1.0 |
| ② | 镍铬合金 | 0.90 | 1.0 |
| ③ | 镍铬合金 | 0.45 | 1.0 |
| ④ | 镍铬合金 | 0.90 | 2.0 |
| ⑤ | 镍铬合金 | 0.90 | 0.5 |
| ⑥ | 锰铜合金 | 0.90 | 0.5 |
| ⑦ | 镍铬合金 | 3.60 | 0.5 |

A.①②③     B.⑤⑥⑦     C.②④⑤        D.①④⑦

9.把长短、粗细都相同的铜丝和铁丝分别接入如图所示电路的A、B两点间,观察到小灯泡的亮度不同,这说明导体的电阻跟导体的        有关;其中,将        (填“铜丝”或“铁丝”)接入A、B两点间时灯泡要亮些.

考点4  变阻器

10.如图所示的电路,闭合开关S后,要使滑动变阻器的滑片P向左移动时,电流表的示数减小,则M、N应与滑动变阻器上的哪两个接线柱连接(     )

A.M接C,N接D        B.M接A,N接B        C.M接C,N接B        D.M接A,N接D

第10题图             第11题图

11.某高速公路收费站对过往的超载货车实施计重收费,小明同学结合所学的物理知识设计了如图所示的称重表原理图,对于小明同学的设计,你认为(     )

A.此设计可行,称重表由电流表改装

B.此设计可行,称重表由电压表改装

C.此设计不可行,当车辆越重时电路中电流越小

D.此设计不可行,电路中的R1没有作用

12.如图所示的电路,在开关S闭合前应将滑片P移到变阻器的       (填“A”或“B”)端.若将滑片P由中间位置向左移动,则电流表的示数将       (填“变大”“不变”或“变小”).

13.用电压表测得电路中两盏电灯两端的电压相等,则两盏电灯的连接方式是(   )

A.一定是串联   B.一定是并联    C.串联、并联都有可能    D.以上说法都不对

14.如图所示,M、N表示一个电压表的两个接线柱,a、b、c、d表示电路中的四个连接点,若想用此电压表测量小灯泡的两端电压,以下连接正确的是(   )

A.M接a,N接b

B.M接d,N接a

C.M接c,N接d

D.M接d,N接c

15.(2012·扬州)如图所示的电路中,电源电压恒定,当开关S闭合时(   )

A.V表示数变小,A表示数变大

B.V表示数变大,A表示数变小

C.V表示数不变,A表示数变小

D.V表示数不变,A表示数变大

第15题图        第16题图

16.（2013·茂名）如图所示，当开关S闭合后，灯L1、L2发光.过一会儿，两灯突然熄灭，电压表有明显示数，由此现象判断电路的故障是  (    )

A.开关S接触不良     B.灯L1断路      C.灯L2断路      D.灯L2短路

17.（2013·新疆）自动照相机的感光元件由光敏电阻制成，它能够根据光的强弱自动调节曝光量，其主要材料是(    )

A.磁性材料      B.纳米材料    C.半导体     D.超导体

18.（2013·上海）在图所示的电路中添加一根完好的导线，连接A、B、C、D四点中的两点.

①为避免实验中电源短路，导线不能连接               两点.

②在避免电源短路的情况下，若导线连接的是               两点，则闭合开关S前后，电路中一个电表的示数始终为零.

19.（2013·扬州）干电池使用时将      能转化为      能.我们可以买到标有1.5 V字样的电池，却买不到标有1.5 A字样的电池，你认为其中的原因是                                            .

20.小明用电压表测量某灯泡L两端的电压，电路连接正确，如图甲所示，则电源的      （填“A”或“B”）端为正极.闭合开关S后，电压表的示数如图乙所示，则灯L两端的电压为      V.

21.有同种材料组成的四根导线,R1＜R2＜R3＜R4,如果它们的长度相等,则横截面积最大的是      ;如果它们的横截面积相等,则电阻线的长度最长的是      .

22.（2013·德州）如图所示的电路，当开关S闭合后，若电阻R1、R2并联，则甲表是      表，乙表是

表.

23.如图所示,AB和BC是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体,则RAB      RBC;将它们串联后接入电路中,通过它们的电流分别为IAB和IBC,则IAB      IBC.(填“＜”“=”或“＞”)

第23题图       第24题图

- 如图所示,若开关S接a时电压表示数为9 V,开关S接b时电压表示数为4 V,则此时灯L1两端电压U1=

V,灯L2两端电压U2=    V,电源电压U=    V.

25.画出如图所示实物电路的电路图.

26.请根据电路图连接实物电路.

27.小强学习了滑动变阻器的使用方法后,想利用如图所示的器材设计一个可以控制电铃声音大小的电路,请你协助他完成下列任务：

(1)连接好实物图;

(2)画好正确连接后的电路图;

(3)如果要使电铃的声音越来越响,针对你所设计的电路,说明应该如何调节滑动变阻器.

- （2013·常州）为探究影响导体电阻大小的因素，小明找到了不同规格的导线，如表所示.

| 导线 | 材料 | 长度 | 横截面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬 | l0 | S0 |
| B | 镍铬 | 2l0 | S0 |
| C | 镍铬 | ▲ | 2S0 |
| D | 锰铜 | l0 | S0 |

（1）要探究电阻大小与导体长度的关系，应选择    和    两根导线进行实验；

（2）要探究电阻大小与导体材料的关系， 应选择    和    两根导线进行实验；

（3）小明用A、C两根导线探究了电阻大小与导体横截面积的关系，则导线C的长度应为       .

29.（2013·义乌）在“研究串联电路电压的特点”实验中，小阳同学设计并连接了如图所示的电路，其中小灯泡L的额定电压为10 V，电压表、电流表均选择了合适的量程且能正常使用.

（1）闭合开关S后，小阳发现电压表V2的示数为0 V，而电压表V1、V3的示数均为12 V，电流表也有示数.你认为出现这种情况的原因可能是                                                       .

（2）恢复正常后，闭合开关并移动滑动变阻器滑片，依次记录了以下几组数据，分析以上实验数据，可以得出的结论是                                                       .

| 次数 | U1 （V1示数/V） | U2 （V2示数/V） | U3 （V3示数/V） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 10 | 12 |
| 2 | 4 | 8 | 12 |
| 3 | 6 | 6 | 12 |

参考答案

知识清单习

1.（1）电流 （2）电压 （3）伏特  伏 V （4）电压  闭合 （5）220 V  2.串  并  否  否能  3.（1）量程 （2）分度值  4.处处相等  电路两端的总电压  各支路电流之和  相等  电源电压  5.不同  6.电流阻碍作用  7.欧姆  欧  Ω  8.材料  长度  横截面积  温度  无（1）大 （2）温度 （3）大  减小  9.连入电路中电阻线的长度  10.（1）右  左 （2）右  左 （3）不能

基础训练

1.D  2. 0.6  3  3.（1）电压表正、负接线柱接反了 （2）电压表的量程选大了 （3）电压表的量程选小了  4.A  5.C  6. 4.8  1.2  7.A  8.C  9.材料  铜丝  10.C  11.A  12.A  变小

巩固训练

13.C  14.A  15.D  16.B  17.C  18.①AC、BC  ②AD、BD、CD

19.化学  电  电池提供的电压一定，而产生的电流与接入的电阻有关（或电池提供的电压一定，而提供的电流是变化的，或电池提供的电流是变化的）  20.A  2.3  21.R1  R4  22.电压  电流  23.＞  =  24. 5  4  9

25.    26.  27.（1）

（2）  (3)滑片向左移动  28.（1）A  B （2）A  D （3）l0  29.（1）滑动变阻器短路（或R短路；电压表V2被短路；滑动变阻器滑片滑在最左端；接线连在金属杆两端等） （2）串联电路两端总电压等于各串联导体两端电压之和（或U3=U1+U2）