| 风冷式冷水机技术参数/reference |
| --- |
| 类别/Type | 风冷式冷水机技术参数表/Technical Parameters of Air Cooling |
| 参数/型号/Model | NWS- 2AC | NWS- 3AC | NWS- 5AC | NWS- 6AC | NWS- 7AC | NWS -8AC | NWS- 10AC | NWS- 12AC | NWS- 14AC | NWS- 16AC | NWS- 20AC | NWS- 25AC | NWS- 30AC | NWS- 40AC | NWS- 50AC |
| 额定制冷量 | 50Hz | Btu/h | 20655 | 28541 | 36427 | 48820 | 57082 | 66095 | 70977 | 94636 | 110409 | 126181 | 126181 | 228704 | 252363 | 378544 | 457408 |
|  |  | KW | 6.05 | 8.36 | 10.67 | 14.3 | 16.72 | 19.36 | 20.79 | 27.72 | 32.34 | 36.96 | 55.44 | 66.99 | 74.9 | 110.9 | 134 |
|  |  | Kcal/h | 5202 | 7188 | 9175 | 12296 | 14377 | 16647 | 17876 | 23835 | 27807 | 31780 | 47670 | 57601 | 63560 | 95340 | 115202 |
|  |  | USRT | 1.7 | 2.4 | 3 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 5.9 | 7.9 | 9.2 | 10.5 | 15.8 | 19 | 21 | 31.5 | 38.1 |
| 输入电源/Power input |  |  |
| 压缩机功率 Compressor power | KW | 2.08 | 2.5 | 3.68 | 4.82 | 5.6 | 6.16 | 7.02 | 9.8 | 11.89 | 13.42 | 9.82×2 | 11.89×2 | 13.42×2 | 19.32×2 | 23.79×2 |
| 节流器/Flow regulator |  | 毛细管Capillary vessel 热力膨胀阀Termoexpension valve |
| 制冷剂/Refrigerant |  | R22 |
| 款式/Stlye |  | 高效紫铜管套串率翅片+低噪音轴流风扇 Highly effective red copper pipe socket string auminum wing piece+low noise axial fan |
| 蒸发器 | 形式Style |  | 水箱式/壳管式 |
| Evaporator | 水箱容量 | L | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 145 | 210 | 210 | 250 | 360 | 510 | 510 | 510 | 600 | 780 |
| 标准冷冻水流量 | m3/h | 1.04 | 1.44 | 1.84 | 2.46 | 2.88 | 3.33 | 3.58 | 4.77 | 5.57 | 6.37 | 9.55 | 11.54 | 12.73 | 19.1 | 23.08 |
| Standard freezing water flow |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准接管口径 | DN | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 |
| Diameter of standard nipple |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内置水泵 | 马力horsepower | HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Built-in pump |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机器重量 | 重量weight | Kg | 102 | 150 | 1760 | 260 | 280 | 320 | 380 | 410 | 680 | 710 | 830 | 1200 | 1400 | 1520 | 1620 |
| Machine weight |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械尺寸/Measure | 长 | 790 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1360 | 1580 | 1650 | 1800 | 1800 | 1960 | 2400 | 2250 | 2990 | 3200 |
|  | 宽 | 500 | 560 | 560 | 560 | 560 | 700 | 740 | 800 | 990 | 990 | 1050 | 1150 | 1100 | 1150 | 1600 |
|  | 高 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1780 | 1900 | 1980 | 1980 | 1980 | 2200 |

产品分类: 工业冷水机系列-风冷式冷水机系列

纳金工业冷水机说明：

纳金牌活塞式冷冻机制冷量范围3.9KW到156.6KW等多种水冷式机型，机组选用欧美日原装进口牌压缩机及电控组件，以先进的加工手段完成整机的生产装配

工业冷水机机组特点：

1、高品质压缩机作为工业冷水机的心脏（产地欧美日全新原装压缩机，内置安全保掮，低噪音，省电耐用）。

2、水箱式蒸发器内置自动补水装置，省去工程安装中的彭胀水箱并方便安装及保养，适用于大温差小流量等特殊场合。

3、风冷式冷凝器高整冲床冲孔，翻片质量可靠。二次翻边，铜管与翅片更加紧密接触，换热效率高。采用全进口铜管和全自动弯头焊接；大大增强了氧密性，杜绝制冷剂泄漏现象；尤其适合水资源缺乏或水质硬度高的地区使用。

4、工业冷水机机组配置：配置单片式控制系统，内置压缩机干燥过滤器及膨胀阀，维修手阀接口等装置，确保了机器

可靠安全运行，方便了保养维修。

5、工业冷水机多功能操作面板上装有电流表，控制系统保险，压缩机开关按钮，水泵开关按钮，电子温控制器，各项安全保掮故障灯，机组启动运转指示灯，操作简单，使用方便。