# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 自行车及零配件生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏奇可车业有限公司 |
| 法人代表 | 赖燕膑 | 联系人 | 王长征 |
| 通讯地址 | 淮安经济技术开发区深圳东路以北、开新路以东 |
| 联系电话 | 13382153868 | 传真 | / | 邮政编码 | 223005 |
| 建设地点 | 淮安经济技术开发区深圳东路以北、开新路以东 |
| 立项审批部门 | 淮安经济技术开发区管理委员会 | 项目代码 | 2018-320806-34-03-539743 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C376自行车制造 |
| 占地面积 | 19820.53平方米 | 绿化面积 | 3000平方米 |
| 总投资 （万元） | 10000 | 其中：环保投资（万元） | 90 | 环保投资占总投资比例（%） | 0.9% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投 产日期 | 2019年8月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见表1-2“主要设备”、表1-3“原辅材料”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 20184 | 燃油（吨/年） | -- |
| 电（千瓦时/年） | 20万 | 燃气（Nm3/a） | 50万 |
| 燃煤（吨/年） | -- | 其他 | -- |
| 废水（生活污水）排水量及排放去向： 项目厂区实行“雨污分流”制。雨水经厂区雨水管网收集后排入市政雨水管网。项目经化粪池处理后的生活污水(1200m3/a)与经厂区污水站处理后的生产废水（13670 m3/a）达标排入淮安经济开发区污水处理厂，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后外排至清安河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 江苏奇可车业有限公司拟投资10000万元在淮安经济技术开发区深圳东路以北、开新路以东建设年产40万套自行车配件项目。公司占地面积约为19820.53平方米，规划建设约20000m2厂房，目前项目尚未开工建设。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号及生态环境部令第1号）的有关规定，项目须编制环境影响报告表，江苏润天环境科技有限公司受江苏奇可车业有限公司委托，承担该项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表。 本项目位于淮安经济技术开发区深圳东路以北、开新路以东，项目北侧为空地，东侧为万宝鑫金属制品有限公司，南侧隔深圳东路为空地，西侧隔开新路为空地。项目地理位置见附图一，项目周边300米环境现状见附图二。项目水系见附图四。 1、产业政策 本项目为自行车制造项目，经查在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013修正）中不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；不属于《淮安市产业结构调整指导目录》（2017年版）中第二产业中限制列入目录，属于允许类；不属于《外商投资产业指导目录》（2017年修订）中的鼓励类、限制类和禁止类，属于允许类；对照《淮安市产业结构调整指导目录(2018-2020年版)》中条目，不属于鼓励类、限制类项目；同时，同时已经取得淮安经济技术开发区管理委员会批复，项目代码为2018-320806-34-03-539743，因此项目建设符合国家及地方的产业政策。 2、区域规划 本项目位于淮安经济技术开发区深圳东路以北、开新路以东，项目在淮安经济开发区工业用地，符合淮安经济开发区总体规划，开发区规划图见附图六。 3、产品方案 项目建成后年产40万套自行车配件。项目建设3栋厂房，1栋宿舍楼及1栋办公楼，总建筑面积为20000平方米项目主体工程及产品方案见表1-1。 表1-1 产品方案表 序号 产品名称 生产量 喷涂面积 年运行时数 1 自行车整车 40万辆/年 0.15m2/辆 300*8=2400 注：本项目主要生产车架及前叉，其他配件外购进行组装形成整车外售。 4、主要运营设备 本项目主要运营设备见表1-2。 表1-2 项目运营设备一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 备注 1 下料机 2 -- 2 弯管机 3 -- 3 切R机 3 -- 4 校正机 3 -- 5 铣床 2 -- 6 车床 1 -- 7 氩弧焊机 6 -- 8 冲床 10 -- 9 T4、T6炉 1 -- 10 手持喷枪 4 -- 11 天然气热风炉 1 60万大卡 12 喷漆房 4 - 13 装配生产线 1 - 14 质量检测设备 1 - 15 总计 42 -- 5、主要原辅助材料 项目主要原辅材料见表1-3。 表1-3 主要原辅材料及消耗情况 序号 原料名称 消耗量 备注 1 铝材 240t/a 原料 2 钢管 240t/a 原料 3 无铅焊丝 10t/a 焊接原料 4 脱脂剂 3t/a 10%氢氧化钠、碳酸钠溶液 5 酸洗液 3t/a 20%硫酸+5%草酸 6 皮膜剂 1t/a 磷酸20%、磷酸二氢锌40%、水40% 7 水性漆 24t/a 丙烯酸树脂60%、颜料10%、填料10%、溶剂10%（乙二醇4%，正丁醇4%，其余挥发性有机成分2%）、水10% 8 外购配件 40万套/年 整车组装其他配件 表1-4 主要原辅材料成份的物化性质一览表 序号 原料名称 物化性质 1 脱脂剂 脱脂剂主要成分未无机盐助剂、表面活性剂等，易溶于水，具有良好的润湿、增溶，去油能力。除油粉用于钢铁件、不锈钢等产品的表面处理 2 皮膜剂 皮膜剂的主要组成成分为磷酸、磷酸盐和钼酸盐等，为淡蓝色酸性涂体，易溶于水，可在钢铁、铝、铁的表面形成厚0.8-1.7μm，呈黄红兰彩色膜层。 3 酸洗液 本项目酸洗液主要为硝酸盐水溶液，缓蚀剂，为无色或淡黄色溶液，无臭，已溶于水，微溶于乙醇、甲醇、乙醚。 4 丙烯酸树酯 无色或有色流体，有特殊芳香味。蒸汽压400mmHg。熔点-47.9℃(纯)，沸点139℃。与水混溶。相对密度0.86(相对水)；相对密度(空气=1)3.66。 表1-5 喷漆过程水性漆用量核算 种类 喷漆面积 单位面积用量 用量 水性漆 单量m2/辆 年加工数量/a 合计m2/a kg/ m2 t/a 0.15 30万辆 45000 0.533 24 6、公用工程及辅助工程 项目公用及辅助工程详见表1-6。 表1-6 公用及辅助工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 主体工程 1#厂房 1780m2 组装车间 2#厂房 3100 m2 机加工、焊接车间 3#厂房 3400m2 前处理、涂装车间 贮运工程 原料成品库 1000m2 存放铝材、钢管等 成品仓库 2000m2 存放成品整车 公用工程 给水 20184m3/a 市政管网 排水 14870 m3/a 采用“雨污分流”排水方式 供电 20万KWh/a 来自市政电网 环保工程 废气 有组织 喷漆漆雾 4个喷漆房废气由集气装置收集后经1套过滤棉与烘干房废气一同经1套活性炭+UV光解+15m高排气筒H1 满足环境管理要求 喷漆VOCs 烘干VOCs 天然气热风炉废气 8m 高排气筒H2 满足环境管理要求 废气 无组织 焊接烟尘 焊接烟尘经移动式焊接烟尘收集器处理后车间无组织排放 喷漆漆雾 无组织逸散 喷漆、烘干VOCs 无组织逸散 生活污水 1200m3/a 生活污水经化粪池处理后与经厂区污水站处理后的生产废水一起接管进入淮安经济开发区污水处理厂处理达标后排入清安河 生产废水 13670m3/a 噪声处理 设备合理布局、安装隔声门窗、距离衰减等措施 满足环境管理要求 固废处理 一般固废暂存点 位于3#车间西南侧，面积为10m2 危险废物暂存点 位于3#车间西南侧，面积为50m2 7、职工人数及工作制度 项目职工100人，年运行300天，两班制生产，每班8小时，年运行2400小时。 8、环保投资 项目环保投资总额预计90万元，占总投资的0.9%，具体环保投资概算见表1-6。 表1-6 项目环保措施投资清单 污染种类 设施名称 环保投资（万元） 处理效果 建设计划 废气 1套过滤棉+1套UV光解废气净化器+活性炭+15m高排气筒H1，1根8m 高排气筒H2、移动式焊接烟尘处理装置4套 20 达标排放 与工程同步 废水 化粪池、厂区污水站（50m3/d） 35 达标排放 噪声 设备合理化布置，厂房隔声等 5 达标排放 固废 一般固废暂存点、危险废物堆场 10 安全暂存 排污口 雨污管网及排口 5 -- 绿化 绿化 15 － 合计 90 － 10、平面布置及合理性分析 项目在淮安经济技术开发区深圳东路以北、开新路以东新建3栋厂房，1栋办公楼，厂区主大门在项目南侧，进入大门西北侧为2#厂房，主要用于原料及车架、前叉的存放，2#厂房东北角是焊接区，大门左侧1#厂房用于成品贮存及成品组装，大门右侧3#厂房，为本项目的主体工程，主要用于产品的前处理工序及涂装工序。项目地块较方正，设备布局合理，平面布置见附图三。 11、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 A《江苏省生态红线区域保护规划》 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），拟建项目距离最近的生态红线保护区为淮安经济技术开发区水厂废黄河饮用水水源保护区，距离为3.1km，《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）。具体情况见表1-5。 表1-5 项目周边重要生态功能保护区一览表 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 相符性 一级 管控区 二级管 区 淮安经济技术开发区水厂废黄河饮用水水源保护区 水源水质保护 一级管控区为一级保护区，范围为：取水口（E119°08′32″，N33°33′36″）上游1000 米至下游500 米，及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围 二级管控区为恒坝-涟水县界一级保护区以外水域以及该水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围 最近距离二级管控区南约3.1km 根据淮安经济技术开发区水厂废黄河饮用水水源保护区维护区范围可知：因此拟建项目不在确定的江苏省生态红线区域范围之内，项目选址不在淮安经济技术开发区生态红线管控区范围内，符合《江苏省生态红线保护区域保护规划》中相关要求。 B《江苏省国家级生态保护红线规划》 距离本项目最近的陆域生态保护红线区域为淮安经济技术开发区水厂废黄河饮用水水源保护区。与本项目最近距离约为3.1km。具体情况见表1-8。 表1-8项目周边陆域生态保护红线区域一览表 生态保护红线名称 类型 地理位置 区域面积（平方公里） 淮安经济技术开发区水厂废黄河饮用水水源保护区 饮用水水源保护区 取水口设在新325省道淮沭河大桥北约350米处的东岸。 一级保护区：取水口上游1000米至下游500米，及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围。 二级保护区：一级保护区以外上溯1500米、下坡500米的水域范围和二级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围 0.45 根据淮安经济技术开发区水厂废黄河饮用水水源保护区生态红线保护区域范围可知：项目选址不在江苏省国家级生态保护红线区域内，符合《江苏省国家级生态红线保护规划》中相关要求。 （2）环境质量底线 根据 2017 年淮安市环境质量报告书，钵池山测点环境空气中的可吸入颗粒物（PM 10 ）和细颗粒物（PM 2.5 ）、一氧化碳（CO）均超过国家环境空气质量二级标准，环境空气属于不达标区，但随着整治规划的逐步落实，环境空气质量已逐渐有所改善，且具有一定的环境容量。 清安河 COD、氨氮、总磷超标，目前政府已经制定出相应的整治规划，随着整治规划的逐步落实，清安河水质已逐渐有所改善。项目废气、废水、噪声、固体废弃物等经有效处理后，根据第七章环境影响预测及分析，对环境影响较小，不会改变环境质量现状。 项目纳污水体—清安河水质劣于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准。 本项目昼夜噪声值分别满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类标准，符合声环境区划要求。 目废气、废水、噪声、固体废弃物等经有效处理后，根据第七章环境影响预测及分析，对环境影响较小，不会改变环境质量现状。 因此项目的建设符合环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目用水来自自来水管网，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；项目位于淮安经济技术开发区深圳东路以北、开新路以东，项目用地为工业用地，用地不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-6。 表1-6 本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）国家发展和改革委员会令第9号 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2011年）》及修订中的限制及淘汰类，符合该文件的要求 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目，项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目中的限制及淘汰类，符合该文件的要求 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 项目用地为工业用地，项目用地不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中 4 《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中 5 《市场准入负面清单草案》（试点版） 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中 6 《淮安市产业结构调整指导目录(2018-2020年版)》 经查，本项目属于《淮安市产业结构调整指导目录(2018-2020年版)》中鼓励类和限制类项目 由表1-6可知，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求。 12、与苏发〔2017〕30号 《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》相符性分析 项目使用水性漆作为原料，符合2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。同时水性漆挥发以及喷涂过程中产生的VOCs采用UV光氧+活性炭吸附装置进行处理，符合苏发〔2017〕30号 《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》的要求。 13、与苏政发[2018]122号相符性分析 《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122号）要求加强工业企业无组织排放管理：推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节有机废气收集。 本项目喷涂工序产生的漆雾及VOCs废气采取集气罩+过滤棉+UV光解+活性炭+15m高排气筒排放，焊接烟尘经移动式焊接烟尘处理装置处理后无组织排放，符合《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122号）要求。 14、与淮政发〔2018〕113号相符性分析 《市政府关于印发淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（淮政发〔2018〕113号）要求推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节有机废气收集。同时文件要求禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 本项目喷涂工序产生的漆雾及VOCs废气采取集气罩+过滤棉+UV光解+活性炭+15m高排气筒排放，焊接烟尘经移动式焊接烟尘处理装置处理后无组织排放，符合《市政府关于印发淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（淮政发〔2018〕113号）要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 目前该地块尚未开工建设，不存在未批先建问题 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 淮安市位于苏北平原中部、淮河下游。地理位置为东经 118°12’-119°36’、北纬32°43’-34°06’。东与盐城市接壤、西邻安徽省，南连扬州市，北与连云港市、宿迁市毗邻；与周围几个中心城市的空间距离分别为：南距上海市、南京市分别为 400km、190km，北距徐州市、连云港市分别为 210km 和 120km，东到盐城市 110km。新长铁路和京沪高速公路、宁连高速公路、宿淮盐高速公路、宁徐一级公路等公路干线，以及举世闻名的京杭大运河贯穿市域。 2、地形、地貌、地质 淮安市地形特征为平原地形，地貌属黄淮冲积平原，地势平坦开阔。区内无影响园区开发建设的采空区、崩塌、滑坡、泥石流、冻土等特殊地形、地貌。园区地处扬子淮地的苏北凹陷区的西侧，基底为前震旦系泰山群变质岩，上复第三系、第四系松散堆积层。第三系属新生代，第三系晚期陆相堆积层、上部为下草湾组，下部为峰山组，第四系分三层，第一层属于冰水相，河湖相堆积层，厚度为 20-30 米，第二层属冲击层，厚度为 10-20 米，第三层为属海陆相过渡沉积层，厚度 5-15 米，地震基本烈度为 7 度震级。 3、水文地质 淮安市地处淮、沭、沂、泗流域下游，西南部有洪泽湖；京杭大运河、古黄河、淮河入海水道、盐河、里运河、淮沭新河贯穿市区。水系以黄河故道为分水岭，北属沂沭泗河流域，南属淮河流域，大运河和淮沭河将这两大水系连成一体。 ①里运河 里运河为古运河道，起于淮阴船闸，迄于淮安船闸，总长27.7km，集水面积64.3km2。该河走向自淮阴船闸东北行，穿过市区，折而南下，经板闸、河下镇达淮安，在运东闸上游与京杭运河汇合。里运河市内航线全长9.6km。历年最高水位10.5m，正常情况下9.2m，最枯水位8.5m，平均水深2～3m。该河下游受运东闸、上游受淮阴闸控制。为保证工业用水和航运能力，该河水位一般是稳定的，保持在9m左右。 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，里运河主要功能是饮用水源、工业用水、农业用水，水质目标为Ⅲ类。 ②清安河 清安河系1959年市区段里运河改道时调整排灌水系而人工开挖的。起于淮海南路，迄于清安河地涵，总长22.04km，该河走向自淮海南路船舶修理厂，由西向东渡过淮安市区南部，经地下涵洞穿过里运河，在淮安南门桥西侧与入海水道（即排水渠）汇合，途经阜宁、滨海而入黄海。清安河处于京杭运河及里运河包围的市区三角形地带，其中清江浦区段长9.6km 整个市区境内长17km。 ③古黄河 古黄河起于二河，迄于淮安盐城界，总长 98.6km，底坡千分之 0.053，集水面积295.05km 2 ，平均底宽 85m，平均底高程 3.7m。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，古黄河淮阴段主要功能是农业，古黄河淮安市段主要功能是饮用水源，水质目标均为Ⅲ类。 ④京杭大运河 京杭大运河为境内主要水运航道，为二级航道，南至长江入长江。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，京杭大运河主要功能为饮用水源、工业用水，水质目标为Ⅲ类。 4、气候、气象特征 淮安处于北亚热带和暖温带交界区内，基本属于暖温带季风气候，气候宜人，四季分明，年均气温14℃，年均气温 5℃以上时间289天，年均无霜期213天。光照充足，日照2130-2430小时，雨水丰沛，年均降水量940毫米，雨日104天，年均相对湿度77％；常年主导风向东南风。 5. 生态环境 （1）陆生生态 淮安市南北植被兼有，适宜生长的树种比较丰富，其中以暖温带落叶阔叶树种占优势，其次为常绿针叶树种，还有少数常绿阔叶树种分布。由于人类活动的影响，当地天然植被已被人工植被所替代，除少数人工绿地外，其余均为耕地，且主要为水田。 区域植被系统主要由农田系统和林地植被系统构成。农田系统主要是农田和菜地，其中物种一年四季变换较为频繁；林地植被系统以杨树、柳树、刺槐等为主，并混有灌、草丛，形成多层次的立体植被体系。林地植被系统具有较高的物种多样性，对保护生物多样性是有益的。 （2）野生动植物资源与水生生物 淮安市位于冬候鸟迁徙途径的东线上，同时地处淮河下游，境内湖泊众多，较大面积的湿地为冬候鸟提供了丰富的饵源和良好的栖息场所，据调查统计，常见鸟类有一百多种，属国家级保护的鸟类主要有白鹤、灰鹤、天鹅、白鹳等珍稀鸟类，还有国家二级保护动物草獐等野生动物资源。 本项目评价区范围内没有野生动物的栖息地。 二 、淮安市经济技术开发区南马厂工业集中区规划概述 （1）规划范围 东至开发大道，西至京沪高速公路，北至古黄河，南至海口路，总规划面积约2559.22公顷。 （2）功能定位 根据现状发展条件及上位规划相关要求，规划南马厂工业集中区定位为：先进制造业和高新技术产业为主体的综合性、生态型产业基地、淮安市文化旅游新区。 （3） 淮安市南马厂工业集中区环评及审查意见 淮安经济开发区南马厂乡工业集中区控制性详细规划环境影响报告书于2010年8月获得淮安市环保局《关于淮安经济开发区南马厂乡工业集中区控制性详细规划环境影响报告书的审查意见》（淮环发〔2010〕166号。 （4）区域环保设施建设情况 ①给水工程 南马厂工业集中区供水管网均与道路同步建设，供水管网已基本建成。南马厂工业集中区自来水主要由经济技术开发区水厂提供。经济技术开发区水厂位于淮安市经济开发区大同路北侧、鸿海北路东侧，现状供水能力10.0万m3/d，水源为废黄河，可以满足园区原规划用水需求。 ②污水工程 南马厂工业集中区范围内雨污分流，园区排水管网均与道路同步建设，已建成片区有完善的雨水和污水收集系统，污水通过泵站提升后送入淮安市经济技术开发区污水处理厂进一步处理。 淮安经济开发区污水处理厂服务范围为淮安经济技术开发区徐杨片分区和南马厂片区。淮安经济技术开发区污水处理厂选址于天虹路及新长铁路交汇西北角，总占地面积13ha，污水处理厂目前已建成规模为4万m3/d，正在进行扩建及提标改造工程的建设，建成后规模达到8万m3/d，同时尾水排放可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。根据污水处理厂实际运行情况，工艺运行稳定，处理后废水稳定达标排放。 淮安经济开发区污水处理厂采用C-TECH为主体工艺，其污水处理工艺流程如下：入流污水首先进入粗格栅以去除污水中含有的粗大物质，保护后续进水泵房和构筑物的正常运行。污水提升后经细格栅和沉砂池处理后进入混凝沉淀系统，考虑到富士康等企业废水成分较为复杂，因此设置混凝沉淀系统，以去除废水中含有的重金属等污染物，经混凝沉淀处理后流入后续生物处理反应池，生物处理池以循环式活性污泥法C-TECH工艺运行，在曝气阶段同步完成生物除磷、硝化/反硝化和去除有机物等功能，在非曝气阶段完成泥水分离过程，处理出水经撇水器撇出系统后进入后续消毒池，经紫外消毒系统后尾水经泵站输送排入清安河。生物反应池排出的剩余污泥经机械浓缩和脱水后外运。 ③雨水工程 南马厂工业集中区区域实行雨污分流制，目前雨水管网已建成，雨水就近排入附近水体。 ④集中供热 园区集中供热由淮安经济开发区热电厂提供。园区供热管网仅南马厂大道东侧、深圳路北侧部分区域已建成，其他区域均未完成供热管网的建设工作，还不能覆盖到园区内所有企业，对未来部分企业的入驻存在一定的制约。 （5）园区存在的主要环境问题及整改措施 南马厂工业集中区目前以工业用地为主，经过对园区的现状分析，主要存在以下一些环境问题和制约因素： ①园区用地布局合理，但进驻企业规模较小，没有形成大的产业集群 园区内现有用地布局中居民分布较为合理，居民集中分布于园区东南，企业分布于园区西、北，不存在居民区和工业区混杂现象。园区内目前进驻企业较少，区内以未开发利用用地为主，企业规模不大、以中小型企业为主，技术、产值不高，未形成大的产业集群，缺少一定产业带动作用。 园区内供热管网还未完全建设完成。 园区内垃圾中转站和垃圾箱数量不足，道路两旁均未设置垃圾箱，环卫设施不健全，随着园区的发展，区内人流、车流的增加，将不能保证园区的废物收集需要。 ②园区内规划工业用地范围仍有部分居民未完成拆迁安置。 ③南马厂工业集中区规划环境影响跟踪评价正在进行，仍未完成。 针对现状环境问题的整改措施及落实情况主要有： ①提升园区的规划水平，促进园区环境资源整合和统筹协调发展； ②加快园区供热管网建设，要求实施集中供热的区域必须使用清洁燃料，不得再新建燃煤锅炉；实现工业废气处理率达100%；加快园区污水管网完善工作，确保园区废水集中处理率达100%。 ③实现生活垃圾、危险废物无害化处理率达100%；工业固体废弃物综合利用率达100%； ④加强环境安全保障措施，建立园区和企业突发环境污染事故应急预案；根据企业的生产及贮运情况采取有针对性的事故防范和应急措施； ⑤加快完成工业用地范围内的居民拆迁安置工作。 ⑥加快完成南马厂工业集中区规划环境影响跟踪评价，明确园区规划实施后存在的环境问题及整改措施。 项目周围无文物保护目标。

三、环境质量状况

项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、大气环境质量现状 根据《淮安市环境质量报告书》（2017），全市共有空气自动监测站 9 个，其中市区 5 个国控站点，其他 4 个县区各设一个监测点。根据监测数据：二氧化硫年均值为 0.015mg/m 3 ，达到国家环境空气质量二级年均值标准(0.06mg/m 3 )，9 个监测点监测浓度范围为 0.002～0.077mg/m3，日均值无超标。一氧化碳年均值为 0.856mg/ m3，达到国家环境空气质量二级年均值标准(4mg/ m3)，9 个监测点监测浓度范围为 0.095～3.092mg/ m3，日均值无超标；二氧化氮年均值为 0.027mg/ m3，达到国家环境空气质量二级年均值标准(0.04mg/ m3)，9 个监测点监测浓度范围为 0.001～0.114mg/ m3，日均值有 16 点次超标；可吸入颗粒物（PM 10 ）年均值为 0.081mg/ m3，超过国家环境空气质量二级年均值标准(0.07mg/ m3)，9 个监测点监测浓度范围为 0.007～0.408mg/ m3，日均值有 244 点次超标；细颗粒物（PM 2.5 ）年均值为 0.044mg/ m3，未达到国家环境空气质量二级年均值标准(0.035mg/ m3)，9 个监测点监测浓度范围为 0.004～0.256mg/ m3，日均值有 396 点次超标；臭氧年均值为 0.101mg/ m3，达到国家环境空气质量二级日均值标准(0.16mg/ m3)；9 个监测点监测浓度范围为 0.009～0.294mg/ m3，日均值有 345 点次超标。 2017 年，全年共监测 365 天，全市 295 天空气质量良好，优良率为 80.8%。市区 248 天空气质量良好，优良率为 68.1%。全市均值型综合污染指数在 0.525-0.832之间，所有测点处于良好级别。年 AQI 指数为优标准的天数为 58 天；介于优至良标准之间占 237 天，优良率 80.8%；超过良标准为 70 天。市区年 AQI 指数为优标准的天数为 51 天；介于优至良标准之间占 197 天，优良率 68.1%；超过良标准为 116天。 从总体上来看，我市大气环境污染类型还是以煤烟型污染为主，机动车尾气污染有所增加，细颗粒物污染仍然是影响城市空气质量的主要因素，但在夏秋季节，高温强辐射的天气条件下，臭氧污染逐渐显现。目前相关部门已制定相应的防止措施，稳步推进产能结构调整和优化，狠抓工业大气污染防治，高度重视移动污染源治理，扎实推进扬尘污染长效机制建立，继续抓好秸秆禁燃禁抛和综合利用，高度重视餐饮油烟及烟花爆竹限放工作，坚持环境空气质量周通报制度，严格落实地方各级政府“党政同责”、“一岗双责”，区域环境空气质量稳步提升，大气污染防治工作体系逐步完善。与 2016 年限相比，市区环境空气优良率上升了 0.3 个百分点，超标因子年均值浓度持续下降，细颗粒物（PM2.5）下降了 3.4%。 2、地表水环境质量现状 根据《2017 年淮安市环境质量报告书》，淮安市共布设35个河流监测断面（淮安区监测站为保持数据连续性，继续开展排水渠苏嘴和总渠苏嘴监测），水质优良的断面有29个，占 82.9%；轻度污染的断面有2个（浔河唐曹、维桥河维桥河口断面）,占5.7%；中度污染的断面有1个（入海水道南偏泓杨湾腰闸断面），占2.9%；重度污染的断面有3个（清安河淮安农校、清安河口断面，入海水道南偏泓苏嘴断面），占8.6%。 项目废水纳污河流清安河是淮安市区和楚州部分地区主要排涝、排污沟渠，源于西南化工区，流经楚州区后穿涵洞进淮河入海水道南偏泓，总长20.1km，其间无清水补给。主要受纳主城区污水处理厂排水，其中淮安农校断面至清安河口断面因为有淮安区居民生活污水及排涝水排入，导致清安河口断面污染加重。清安河水质状况属于重度污染，未达到水质功能区划Ⅴ类要求。所监测的2个断面水质均为劣V类。其中淮安农校断面主要污染物为氨氮、总磷、五日生化需氧量，年均值分别超标2.87、2.20、0.55倍。清安河口断面主要污染物为氨氮、石油类、化学需氧量，年均值分别超标9.38、9.00、2.26 倍。总磷最大值出现在淮安农校断面，氨氮、石油类、化学需氧量、五日生化需氧量最大值出现在清安河口断面。 清安河废污水、淮安区部分废污水由淮河入海水道南偏泓下泄入海。淮河入海水道南偏泓：自二河新闸沿苏北灌溉总渠北侧与其成两河三堤，最后在扁担港入海，全长163.5km，设计行洪流量2270m3/s，淮安市境内长66.5km，水质状况属于重度污染，未达到水质功能区划Ⅴ类要求。所监测的2个断面，苏嘴断面为劣V类，杨湾腰闸为V类。其中苏嘴断面主要污染物为氨氮、化学需氧量、总磷，年均值分别超标1.74、0.41、0.30倍。杨湾腰闸断面主要污染物为氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量，年均值分别超标 0.79、0.27、0.13 倍。氨氮、化学需氧量、总磷、五日生化需氧量最大值均出现在苏嘴断面。 清安河水质超标原因为纳污量增加，沿途无其它河流地表水汇入，自净作用低。根据《淮安市清安河水环境综合整治方案（2016-2020）》，淮安市政府实施对清安河采取控源截污、内源治理、生态修复和调水引流等四大措施，构建水污染治理与水环境管理技术体系，构建重污染河流“三三三”治理模式，清安河及入海水道环境质量在逐渐好转。与上年相比，清安河水质保持稳定，水质状况均为重度污染，综合污染指数下降了 14.4 百分点；入海水道水质保持稳定，水质状况均为重度污染，综合污染指数下降了 7.1 百分点。 3、声环境质量现状 根据淮安淮测检测科技有限公司提供的监测报告（编号：HC1810030-01）监测报告，本项目四周声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 表3-3 项目地声环境监测结果 单位：LeqdB(A) 检测时间 检测结果dB(A) Z1 Z2 Z3 Z4 2018.10.27 昼间 43.3 44.8 44.5 43.7 夜间 41.8 41.5 40.3 41.3 2018.10.28 昼间 43.6 44.4 43.9 43.4 夜间 41.7 40.7 40.6 41.3 4、其他环境状况 无不良辐射环境和生态环境影响。 5、区域主要环境问题 区域未出现重大环境污染事故。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，拟建项目周围环境保护目标见表3-4。 表3-4环境空气保护目标一览表 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 规模/人 相对方位 相对最近距离/m X Y 严赵村 33.618976 119.179884 居民 人群 500 北 700 张桥村 33.619583 119.190828 居民 人群 300 北 800 南马厂花园 33.625193 119.192245 居民 人群 2000 北 1700 南马厂中学 33.625193 119.192245 居民 学校 400 北 1750 高张村 33.626017 119.174241 居民 人群 500 北 1900 三里湾 33.612535 119.205221 居民 人群 500 东 2000 新东花园 33.601575 119.202125 居民 人群 2000 东南 2000 东城青春苑 33.594463 119.175605 居民 人群 2000 西南 2000 表3-5环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离（距离厂界） 规模 环境功能 水 境 清安河 西南 3800m 小型河流 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准 声环境 厂界四周 / / / 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准值 生态 本项目不在淮安市生态红线区域内

四、评价适用标准及总量控制标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 根据空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，区域环境空气中PM10、PM2.5、SO2、NO2、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准；VOCs参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录表D.1中TVOC（总挥发性有机物）8小时均值标准，并2倍折算为小时值。具体见表4-1。 表4-1 空气环境质量标准 污染物项目 取值时间 浓度限值 单位 物综合 排 标准来源 放标准 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 μg/m3 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 TSP 年平均 200 μg/m3 24小时平均 300 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 O3 1小时平均 200 μg/m3 TVOC 8小时平均值 600 μg/m3 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D 2、地表水环境质量标准 清安河执行《地表水环境质量标准》（GB 3838–2002）Ⅴ类标准，其中SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）中五级标准，具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（单位：mg/l，pH无量纲） 项目 pH 化学需氧量 氨氮 SS 总磷 Ⅴ类标准值 6～9 ≤40 ≤2.0 ≤150 ≤0.4 3、声环境质量标准 项目位于淮安经济技术开发区深圳东路以北、开新路以东，项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 类别 标准值 单位 昼间 夜间 3 65 55 dB(A) |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气污染物排放标准 本项目颗粒物（烟尘、漆雾）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准；VOCs参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/ 524-2014)表2中表面涂装的有组织排放标准及表5的其他行业无组织排放限值要求。具体见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 单位 mg/m3 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 VOCs 50 15 1.5 2.0 项目烘干工序使用天然气热风炉，根据江苏省环境保护厅2018年7月20日颁布的《关于执行大气污染物特别排放限值的通告》（苏环办【2018】299号）文件规定，天然气燃烧产生的烟尘、SO2废气和NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值标准。 表4-5 大气污染物特别排放限值 单位 mg/m3 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 标准来源 颗粒物 20 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） SO2 50 NO× 150 2、水污染物排放标准 项目运营过程中废水主要为生活污水和生产废水。生产废水经厂区废水处理设施处理达标后与经化粪池处理的生活污水一起排入淮安经济技术开发区污水处理厂集中处理，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，最终排入清安河，开发区污水处理厂接管标准、出水标准及回用水标准见表4-6。 表4-6 污水处理厂接管标准和排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 项目 PH COD SS NH3-N TP 石油类 接管标准 6～9 400 250 35 5 20 排放标准 6～9 50 10 5（8） 0.5 3 3、噪声排放标准 项目施工期间，厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准值，具体标准值见表4-7。 表4-7 建筑施工噪声排放限值 单位：dB（A） 限值 昼间 夜间 70 55 项目运行期间，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值，具体标准值见表4-8。 表4-8 项目厂界噪声标准值 （dB（A）） 类别 昼间 夜间 标准来源 3类 65 55 GB12348-2008 4、固废控制标准 项目一般工业固废废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）标准。 |
| 总量控制指标 | 总量平衡途径：本项目经化粪池处理后的生活污水(1200m3/a)与经厂区污水站处理后的生产废水（13670m3/a）达标排入淮安经济开发区污水处理厂处理,本项目污染物排放总量控制指标建议见表4-9。 表4-9 项目污染物排放总量控制指标 单位：t/a 污染物 产生量 削减量 接管量 进入环境量 废气 有组织 排气筒H1 漆雾 5.48 4.932 -- 0.548 VOCs 2.32 2.089 -- 0.231 排气筒H2 SO2 0.3 0 -- 0.3 NOX 0.91 | 0 -- 0.91 烟尘 0.015 0 -- 0.015 无组织 颗粒物 0.368 0.034 -- 0.334 VOCs 0.111 0 -- 0.111 废水 废水量 14870 0 14870 14870 COD 7.073 5.366 1.707 0.6835 SS 5.601 4.036 1.565 0.1367 氨氮 0.036 0 0.036 0.036 TP 0.3036 0.24 0.0636 0.0068 石油类 0.3645 0.2185 0.146 0.041 固废 生活垃圾 15 15 -- 0 边角料 2.4 2.4 -- 0 废机油 1.5 1.5 -- 0 表面处理废液 3.6 3.6 -- 0 漆渣 2 2 -- 0 废漆桶 0.05 0.05 -- 0 废过滤棉 1 1 -- 0 废活性炭 1.73 1.73 -- 0 污泥 20 20 -- 0 |

# 五、建设项目工程分析

| 1、项目工艺流程及产污环节简述 图5-1 车架及前叉工艺流程及产污环节图 2、工艺说明 1、下料裁切：使用下料机，按照工程资料的规格尺寸裁料，要求规格正确、尺寸准确，长度公差不大于1mm。 2、折弯、冲压等加工：按相关工艺要求，将裁切后的铝合金管件放入专用设备上装架好的专用磨具中进行加工。使用弯管机、冲床等设备将圆直铝管加工成或弯或扁或两端粗细不同的符合工程图纸要求的合格管料。 3、焊接：使用氩弧焊机，即钨极惰性气体保护弧焊，用钨针作不熔化电极，惰性氩气体保护的焊接方法。本工序需确保焊道均匀饱满，无假焊漏焊这一质量要求，从而保证零部件直至自行车成品的强度合格。 4、T4、T6热处理：前段工序完成后工件进入T4T6炉中进行热处理，工件首先进入T4炉中通过电加热至535℃后放入水槽中进行淬火处理，水淬采用强制水冷的方式，工件落水时间少于8S，且附冷冻循环系统及强力搅拌，是工件瞬间冷却时变形量降至最低并确保处理物的硬度。之后进入T6炉中回火，加热至215℃后自然冷却至室温。本项目用水淬火，不会产生油烟，水淬废水循环使用，定期外排。 5、表面处理：本工序依托一条半自动前处理流水线，采用行车半自动游浸的方式依次通过脱脂、水洗、酸洗、水洗、皮膜、水洗，其中脱脂主要除去金属表面油脂，再用清水去除残留槽液，酸洗主要是金属除锈，再次通过清水清洗去除表面附着物，皮膜主要是在工件表面形成一层无色纳米涂层，可增强金属表面耐腐蚀性，提高漆膜附着力。 （1）脱脂、水洗 经加工后的金属表面会残留附着的润滑油或防锈油、金属粉、尘埃、指纹等污物，95%以上为可皂化的油脂，即甘油三酸酯类物质，该类油脂可以与碱性物质发生皂化反应而分解。本项目采用氢氧化钠（脱脂剂）+碳酸钠（缓冲剂）碱性混合溶液（pH=10）作为脱脂液。经热处理检验后的工件放入预脱脂槽，温度70-80℃，浸泡时间10分钟。脱脂槽药液里产生少量沉淀，为保持含脱脂剂的槽液循环使用，所有药液槽均配备过滤装置，并定期补充脱脂剂。药液槽定期排渣，频次为2-3月1次。 工件从脱脂槽中取出后，在空中停留5-10 秒钟，移至水洗槽，进一步去除表面的油污及残留的脱脂剂。采用自来水对工件进行三级逆流漂洗，每次清洗时间为2 分钟，共6分钟。 此工序产生脱脂废液、碱性清洗废水。 ⑵酸洗、水洗 本项目酸洗先采用2级酸洗，由20%的硫酸酸洗+5%草酸酸洗组成，方式为高温浸泡酸洗、工艺温度为50-60℃。 酸洗也叫酸洗活化，其目的是清洗工件表面较深层的脱模剂、氧化物污染物。草酸酸洗对于除锈有很好的作用，每级酸洗后均采用自来水对工件进行2级逆流漂洗，进一步去除表面的残留物。工件从药液槽中取出后，应在空中停留5～10 秒钟后，再移至水洗槽，以减少药剂的带出。 生产中清洗下来的杂质将在酸洗槽药液里产生少量沉淀，因此所有药液槽均配备过滤装置，保持槽液循环使用，并定期补充酸洗剂。药液槽定期排渣，频次为2-3月一次。 此工序会有酸性废液、及酸性清洗废水。 （3）皮膜、水洗 本项目采用磷酸盐皮膜法防止金属表面的变色、生锈腐蚀以至变形。皮膜剂为磷酸（H3PO4）与第一磷酸盐[Me(H2PO4)2，Me是Mn、Zn等二价金属]配制成酸度为4-5的溶液，采用常温浸洗的方式进行皮膜化成，浸洗时间约2分钟。皮膜化是一种腐蚀反应，将腐蚀成份停留在金属表面，利用腐蚀生成物变成一种皮膜。其生成机理如下： ①Al＋2 H3PO4→Al(H2PO4)3＋2H2 ②Me(H2PO4)2→Me HPO4＋2H3PO4 ③3 Me HPO4→Me3(PO4)2＋H3PO4 （皮膜主要成分） 首先，被处理品与处理液接触后即引起①的反应，处理液H3PO4减少，为了恢复减少的H3PO4，继续引起②及③的反应。结果，处理品表面产生不溶性的Me3(PO4)2、XH2O•Me HPO4、H2O的皮膜。 皮膜槽配备过滤装置，保持槽液循环使用，并定期补充皮膜剂。药液槽定期排渣，频次为2-3月一次。 工件从皮膜槽中取出后，在空中停留5-10 秒钟，移至水洗槽。采用自来水对工件进行三级逆流漂洗，每次清洗时间为2 分钟，共6分钟，水洗槽体设计为5.4m×1.6m×1.75m。 此工序会产生皮膜废液及含磷清洗废水。 6、烘干：喷漆工序后，通过烘烤的方式加快漆膜的干燥时间。涂料的成膜过程就是涂层的固化过程。加热烘干的温度一般在80℃左右，烘干房采用天然气锅炉加热热风循环，加热时间一般为8小时左右。 7、装配检验：将制作完成的前叉和车架以及购买来的其他自行车配件装配成车。通过设备检验产品性能是否合格，不合格产品作废品外售。 8、成品入库：对检验合格的成品车包装入库。 |
| --- |
| 主要污染工序 本项目产生污染的工序分施工期和营运期阶段。 一、施工期阶段 1、工程施工过程中造成的水土流失； 2、施工机械和运输车辆所排放的废气以及在施工过程中产生的扬尘； 3、施工过程产生的废水主要是施工废水和生活污水。施工废水主要来自各种施工机械设备运转的冷却水、设备冲洗用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护等产生的废水。生活污水是由施工队伍的生活活动造成的。 4、建筑施工时来自施工机械和运输车辆的噪声。 二、营运期阶段 1、大气污染物 （1）有组织废气 ①喷漆工段废气 项目喷漆过程分别为底漆、中间漆、面漆、金油四道喷漆工序。喷漆过程分别在半封闭式的喷漆房中进行，仅工件进出喷漆房会有废气逸出，喷漆过程废气采用集气系统收集，收集系统的收集效率为95%，仅原材料进出过程中会逸散出漆雾及VOCs，作无组织排放。项目喷漆房每年运行约100天，每天运行约8小时。 项目水性底漆使用量为6t/a，水性底漆中固份含量为80%，挥发份含量约为10%。本项目喷涂效率按70%计算，则喷底漆过程中约有70%的固份附着在产品表面，30%的固份转化成漆雾（1.44t/a）；挥发份按70%计，则VOCs挥发量为0.42t/a，则有组织底漆喷涂废气漆雾及VOCs的产生量分别为1.37t/a、0.4t/a。 项目水性中间漆使用量为6t/a，水性中间漆中固份含量为80%，挥发份含量约为10%。本项目喷涂效率按70%计算，则喷底漆过程中约有70%的固份附着在产品表面，30%的固份转化成漆雾（1.44t/a）；挥发份按70%计，则VOCs挥发量为0.42t/a，则有组织中间漆喷涂废气漆雾及VOCs的产生量分别为1.37t/a、0.4t/a。 项目水性面漆使用量为6t/a，水性面漆中固份含量为80%，挥发份含量约为10%。本项目喷涂效率按70%计算，则喷底漆过程中约有70%的固份附着在产品表面，30%的固份转化成漆雾（1.44t/a）；挥发份按70%计，则VOCs挥发量为0.42t/a，则有组织面漆喷涂废气漆雾及VOCs的产生量分别为1.37t/a、0.4t/a。 项目水性金油使用量为6t/a，水性金油中固份含量为80%，挥发份含量约为10%。本项目喷涂效率按70%计算，则喷底漆过程中约有70%的固份附着在产品表面，30%的固份转化成漆雾（1.44t/a）；挥发份按70%计，则VOCs挥发量为0.42t/a，则有组织金油喷涂废气漆雾及VOCs的产生量分别为1.37t/a、0.4t/a。 综上，喷漆房有组织漆雾、VOCs产生量分别约5.48t/a、1.6t/a，产生速率分别约2.28kg/h、0.667kg/h。根据建设规模需要，该工段风机总风量为10000m3/h，则漆雾、VOCs产生浓度分别为228.3mg/m3、66.67mg/m3，处理后经15m高排气筒H1排放。 ②烘干废气 本项目在烘干过程中产生有组织废气VOCs，本项目在烘干工序VOCs产生量为底漆、中间漆、面漆、金油四道工序中挥发溶剂剩余的30%，经计算产生量为0.72 t/a，项目配备约250平方米烘干房，每小时循环送风2.5次，则根据建设规模需要，该工段风机风量为5000m3/h，由于烘干房密闭，仅工件进出会逸散出废气，收集效率可以达到99%，则烘干工序中的VOCs收集量为0.713t/a，产生浓度为59.4mg/m3。处理后与喷漆房废气一同经15m高排气筒H1排放。 ③天然气热风炉燃烧废气 项目使用1台60万大卡天然气热风炉对烘干固化工艺供热，热风炉采用园区天然气作为燃料，天然气量为50万Nm3/a，燃烧产生的废气通过一根8m 高排气筒H2排放，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，燃烧1万Nm3天然气产生13.626万Nm3的烟气，18.17kg的NOx和6kg的SO2（西气东输天然气S值取300）。根据《大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南》，燃烧1Nm3天然气燃料产生0.03g烟尘，燃料气燃烧各污染物排放系数见表5-1所示。 表5-1 燃料气燃烧各污染物排放系数 项目 SO2 NOX 烟尘 排放系数：kg/1×104Nm3燃料 6 18.17 0.3 由表5-1可知，天然气热风炉燃烧排放各污染物情况见表5-2。 表5-2 天然气热风炉燃烧排放的各污染物情况 项目 SO2 NOx 烟尘 产生量（t/a） 0.3 0.91 0.015 产生浓度（mg/m3） 44 134 2.2 （2）无组织废气 ①焊接烟尘 项目工件在焊接的过程中会产生焊烟，通过查阅《焊接安全生产与劳动保护》、《焊接车间环境污染及控制技术发展》等相关资料，可知焊接过程中焊烟产生量为5~8g/kg焊条，本项目按8g/kg焊条计算，项目焊丝年消耗量为10t，则焊接过程中焊烟产生量为0.08t/a，焊接收集装置的收集效率为60%，处理效率为70%，则无组织焊接烟尘排放量约为0.046 t/a。 ②喷漆及烘干车间废气 项目在喷漆及烘干车间未被收集到的无组织VOCs废气产生总量为0.087 t/a，调漆在喷漆房中进行，调漆产生废气按用量的0.1%计，则调漆过程中产生的无组织VOCs废气量为0.024 t/a。则调漆、喷漆及烘干工序产生的无组织VOCs废气总量为0.111 t/a。 ③漆雾 项目在喷漆过程中未被收集的无组织漆雾量为0.288 t/a。 2、水污染物 本项目运营期主要为生活用水、生产用水、绿化用水。 （1）生活用水 项目共有员工100人，员工生活用水量按50L/人·d算，项目员工生活用水量为1500m3/a，产污系数按0.8计，则本项目生活污水产生量为1200m3/a，主要污染物及浓度分别为COD 350 mg/L、SS250mg/L, 氨氮30mg/L、TP3mg/L。生活污水经化粪池处理后接管淮安经济开发区污水处理厂处理。 （2）生产用水 ①脱脂后水洗废水：根据建设方提供的资料，脱脂后水洗用水量约为500 m3/a，废水产生量按用水的80%计，则脱脂后水洗废水产生量为4000 m3/a。污染物COD浓度约600mg/L，SS浓度约为450mg/L，石油类浓度约为100mg/L。 ②酸洗后水洗废水：根据建设方提供的资料，酸洗后水洗用水量约为5000 m3/a，废水产生量按用水的80%计，则酸洗后水洗废水产生量为4000 m3/a。废水呈酸性，污染物COD浓度约600mg/L，SS浓度约为550mg/L。 ③皮膜后水洗废水：根据建设方提供的资料，皮膜后水洗用水量约为5000 m3/a，废水产生量按用水的80%计，则皮膜后水洗废水产生量为4000 m3/a。污染物COD浓度约为400mg/L，SS浓度约为300mg/L，TP浓度约为150mg/L，总磷浓度约为100mg/L。 ④地面清洗废水：根据《建筑给水排水设计手册》（中国建筑工业出版社），车间地面冲洗废水产生量为1.0～1.5L/m2·次，取最大值1.5L/m2·次，年冲洗约30次，则本项目生产车间地面清洗废水排放量为1520t/a，废水中主要污染因子包括COD400 mg/l、SS300mg/L，属于间歇性排水，进厂区污水处理站处理达接管要求后进入淮安经济开发区污水处理厂集中处理后排入清安河。 ⑤水淬废水：该废水固熔化热处理后水淬工序，该废水经沉淀后循环利用，定期外排，主要污染物为COD、SS、石油类，总循环损耗量约为1t/a，300t/a，其中50%蒸发损耗，其余150t/a定期进厂区污水处理站处理达接管要求后进入淮安经济开发区污水处理厂集中处理。主要污染物为COD300mg/l、SS300 mg/l、石油类30 mg/l。 ⑥补充用水：项目脱脂、酸洗、皮膜槽须定期补充水，根据建设方提供的资料，须补充新鲜水600t/a，脱脂、酸洗、皮膜槽每年更换一次槽液，废槽液作危废处理。 ⑦循环冷却水：本项目循环冷却水循环冷却过程中有冷却水损耗或排放。其中，循环水泵循环量约为10t/h，以年工作100天计，每天工作8小时，则总循环水量约为8000t/a，损耗量以总循环使用量的0.8%估算，则补充水量约为64t/a，其中，蒸发等损耗以总循环水量的0.4%计，约为32t/a，其余作循环冷却排水排放，排放量约为32t/a。拟全部作为清下水直接排放至园区雨水管网。 （3）绿化用水：项目绿化面积3000m2，绿化用水按2L/m2·d计算，浇水时间按200d/a计（除去雨季和冬季），则绿化用水量为1200m2/a，绿化用水全部被植物吸收、或下渗土壤、蒸发，采用新鲜自来水。 表5-3 项目废水产生情况一览表 种类 废水量(m3/a) 污染物名称 产生浓度(mg/L) 产生量(t/a) 治理措施 生活污水 1200 COD 350 0.42 生活污水经化粪池预处理后排入淮安经济开发区污水处理厂 SS 250 0.3 氨氮 30 0.036 TP 3 0.0036 脱脂后水洗废水 4000 COD 600 2.4 厂区污水站处理后排入淮安经济开发区污水处理厂 SS 450 1.8 石油类 100 0.4 酸洗后水洗废水 4000 COD 600 2.4 SS 550 2.2 皮膜后清洗废水 4000 COD 400 1.6 SS 300 1.2 TP 150 0.6 地面冲洗水 1520 COD 400 0.608 SS 300 0.456 水淬废水 150 COD 300 0.045 SS 300 0.045 石油类 30 0.0045 3、噪声 本项目的主要噪声声源为下料机、弯管机、铣床、车床、冲床、喷涂机等机械设备噪声，噪声源强约为75-90dB(A)，详见表5-5。 表5-5 项目噪声源强 序号 设备名称 数量 等效声级 （dB(A)） 所在车间 (工段)名称 距最近厂界 位置(m) 治理措施 治理措施降噪 效果（dB(A)） 1 下料机 2 75 精加工 30 设备设置于室内，车间厂房隔声，距 离衰减 ≥25 2 弯管机 3 85 28 ≥25 3 铣床 2 80 30 ≥25 4 车床 1 90 30 ≥25 5 冲床 10 90 30 ≥25 6 喷涂机 4 80 涂装车间 25 ≥25 4、固废 生活垃圾、边角料、废机油、表面处理废液、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废漆桶、污泥 生活垃圾：项目用工100人，年工作300天，按0.5kg/人•d计算，生活垃圾产生量约为15t/a。生活垃圾统一收集后由环卫部门处置。 边角料：项目钢管及铝材用量为480 t/a，边角料产生量约为原料用量的0.5%，则项目边角料产生量约2.4 t/a。 废机油：设备定期更换的废机油，属于危险废物，产生量约为1.5t/a。 表面处理废液：项目前处理过程中为满足处理要求，需要定期清理含槽渣废液、每年清理一次槽液，据企业提供的相关资料，废槽液产生量约为3.6t/a，作为危废安全处置。 漆渣：项目涂装工序产生一定量的废漆渣，预计产生量为2t/a，作为危废安全处置。 废过滤棉：项目使用过滤棉除去喷涂废气中的漆雾和其中混有的的水分，废过滤棉产生量约1t/a；废过滤棉中含有丙烯酸与聚氨酯的合成物、颜料等，作为危废安全处置。 废活性炭：项目拟采取活性炭+UV光解废气净化器处理喷漆房有机废气。类比同类企业知，1t活性炭可以吸附0.25~0.35t的有机废气（本项目取0.3t）。项目活性炭吸附装置处理的有机废气（物）量约0.4t/a，则项目废活性炭产生量约1.73t/a。 废漆桶：项目生产过程中需要使用到水性漆，使用过程中会产生废漆桶，产生的废包装桶由厂家回收用于原用途，使用过程中会产生极少量的破损废漆桶，产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年本），此部分废漆桶属于HW49号废物，不得随意处理和储存，交由有资质的单位回收处理。 污泥：项目污水站处理废水的过程中会产生污泥，产生量约为20t/a。 建设项目副产物产生情况见表5-6。 表5-6 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断* 固体废物 副产品 判定依据 1 生活垃圾 员工生活 固态 可燃物、可堆腐物 15 √ 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017） 2 边角料 生产加工 金属 2.4 √ 3 废机油 液态 废机油 1.5 √ 4 表面处理废液 液态 废液 3.6 √ 5 | 漆渣 固态 丙烯酸酯树脂等 2 √ 6 废漆桶 固态 水性漆、塑料桶 0.05 √ 7 废过滤棉 废气处理 固态 有机质、过滤棉 1 √ 8 废活性炭 固态 有机质、活性炭 1.73 √ 9 污泥 废水处理 半固态 污泥、有机质 20 √ 根据《国家危险废物名录》(2016年)以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2018），判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见表5-7。 |

表5-7 营运期固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固体废物名称 | 属性 | 产生 工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性 鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | -- | 员工生活 | 固态 | 可燃物、可堆腐物 | 《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准 | -- | -- | -- | 15 | 环卫清运 |
| 2 | 边角料 | 一般工业固废 | 生产加工 | 固态 | 金属 |  | -- | -- | -- | 2.4 | 外售 |
| 3 | 废机油 | 危险固废 |  | 液态 | 废机油 |  | T，I | HW08 | 900-214-08 | 1.5 | 有资质的单位安全处置 |
| 4 | 表面处理废液 |  |  | 液态 | 废液 |  | T，I | HW17 | 336-064-17 | 3.6 |  |
| 5 | 漆渣 |  |  | 固态 | 丙烯酸酯树脂等 |  | T，I | HW12 | 900-252-12 | 2 |  |
| 6 | 废漆桶 |  |  | 固态 | 水性漆、塑料桶 |  | T，I | HW49 | 900-041-49 | 0.05 |  |
| 7 | 废过滤棉 |  | 废气处理 | 固态 | 有机质、过滤棉 |  | T，I | HW49 | 900-041-49 | 1 |  |
| 8 | 废活性炭 |  |  | 固态 | 有机质、活性炭 |  | T，I | HW49 | 900-041-49 | 1.73 |  |
| 9 | 污泥 |  | 废水处理 | 半固态 | 污泥、有机质 |  | T/C | HW17 | 336-064-17 | 20 |  |

表5-8 项目危险废物汇总样表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 1.5 | 生产加工 | 液态 | 机油 | 废矿物油 | 半年 | T，I |  |
| 2 | 表面处理废液 | HW17 | 336-064-17 | 3.6 |  | 液态 | 废液 | 有机质 | 1年 | T，I | 单独包装、分开堆存、有资质单位安全处置 |
| 3 | 漆渣 | HW17 | 336-064-17 | 2 | 生产加工 | 固态 | 丙烯酸酯树脂等 | 有机质 | 1个月 | T，I |  |
| 4 | 废漆桶 | HW12 | 900-252-12 | 0.05 |  | 固态 | 水性漆、塑料桶 | 有机质 | 1个月 | T，I |  |
| 5 | 废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 1 | 废气处理 | 固态 | 有机质、过滤棉 | 有机质 | 1个月 | T，I |  |
| 6 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 1.73 |  | 固态 | 有机质、活性炭 | 有机质 | 1个月 | T，I |  |
| 7 | 污泥 | HW29 | 900-023-29 | 20 | 废水处理 | 半固态 | 污泥、有机质 | 有机质 | 1个月 | T/C |  |

六  拟建项目主要污染物产生及预计排放情况

表6-1 建设项目污染物排放量汇总

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 有组织 | 喷漆 | 漆雾 | 228.3 | 5.48 | 15.22 | 0.228 | 0.548 | 15 m高排气筒H1 |
|  |  | 喷漆 | VOCs | 66.67 | 1.6 | 6.42 | 0.096 | 0.231 |  |
|  |  | 烘干 | VOCs | 59.4 | 0.713 |  |  |  |  |
|  |  | 天然气热风炉 | SO2 | 44 | 0.3 | 44 | 0.125 | 0.3 | 8m 高排气筒H2 |
|  |  |  | NOX | 134 | 0.91 | 134 | 0.38 | 0.91 |  |
|  |  |  | 烟尘 | 2.2 | 0.015 | 2.2 | 0.006 | 0.015 |  |
|  | 无组织 | 焊接 | 烟尘 | / | 0.08 | / | 0.0192 | 0.046 | 排入大气 |
|  |  | 喷漆 | 漆雾 | / | 0.288 | / | 0.12 | 0.288 |  |
|  |  | 调漆、喷漆、烘干 | VOCs | / | 0.111 | / | 0.0463 | 0.111 |  |
| 水 污染物 |  | 污染物名称 | 废水量 m3/a | 产生浓mg/L | 产生量t/a | 排放量 m3/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 1200 | 350 | 0.42 | 14870 | 114.79 | 1.707 | 经化粪池处理后的生活污水与经厂区污水站处理后的生产废水一起接管进入淮安经济开发区污水处理厂处理 |
|  |  | SS |  | 250 | 0.3 |  | 105.25 | 1.565 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 | 0.036 |  | 2.42 | 0.036 |  |
|  |  | TP |  | 3 | 0.0036 |  | 4.28 | 0.0636 |  |
|  | 脱脂后水洗废水 | COD | 4000 | 600 | 2.4 |  | / | / |  |
|  |  | SS |  | 450 | 1.8 |  | / | / |  |
|  |  | 石油类 |  | 90 | 0.36 |  | 9.82 | 0.146 |  |
|  | 酸洗后水洗废水 | COD | 4000 | 500 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | SS |  | 450 | 1.8 |  |  |  |  |
|  | 皮膜后清洗废水 | COD | 4000 | 400 | 1.6 |  |  |  |  |
|  |  | SS |  | 300 | 1.2 |  |  |  |  |
|  |  | TP |  | 75 | 0.3 |  |  |  |  |
|  | 地面冲洗水 | COD | 1520 | 400 | 0.608 |  | / | / |  |
|  |  | SS |  | 300 | 0.456 |  | / | / |  |
|  | 水淬废水 | COD | 150 | 300 | 0.045 |  | / | / |  |
|  |  | SS |  | 300 | 0.045 |  | / | / |  |
|  |  | 石油类 |  | 30 | 0.0045 |  | / | / |  |
| 固体 废物 |  | 产生量（t/a） | 处理处置量（t/a） | 综合利用量 | 外排量 | 备注 |
|  | 生活垃圾 | 15 | 15 | 0 | 0 | 环卫清运 |
|  | 边角料 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 外售 |
|  | 废机油 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 委托有资质单位处理 |
|  | 表面处理废液 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 |  |
|  | 漆渣 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
|  | 废漆桶 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  |
|  | 废过滤棉 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 废活性炭 | 1.73 | 1.73 | 0 | 0 |  |
|  | 污泥 | 20 | 20 | 0 | 0 |  |
| 噪声 | 设备名称 | 等效声级 （dB(A)） | 所在车间 (工段)名称 | 距最近厂界 位置m | 备注dB(A) |
|  | 下料机 | 75 | 精加工 | 30 | 优先选择用低噪声设备，设备设置于室内等 |
|  | 弯管机 | 85 |  | 28 |  |
|  | 铣床 | 80 |  | 30 |  |
|  | 车床 | 90 |  | 30 |  |
|  | 冲床 | 90 |  | 30 |  |
|  | 喷涂机 | 80 | 涂装车间 | 25 |  |
| 主要生态影响：无 |

七、环境影响分析

| 一、施工期影响分析： 本项目的建设内容主要是生产车间和综合楼的建造，在建筑施工过程中会对环境产生影响，主要对大气环境及声环境等有一定影响，应加以控制，减少对周围环境的不良影响，现将可能产生的影响及防治措施阐述如下： 1、大气环境 施工期间，运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx、HC等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源。 此外，还有地面扬尘。根据类似的施工情况，扬尘的颗粒物粒径一般都超过100μm，易于在飞扬过程中沉降；其浓度可达30mg/m3以上，将超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。 上述废气对周围大气环境的污染，以扬尘较为严重。为减轻扬尘的污染程度和影响范围，施工单位必须采取以下措施： （1）施工现场对外围有影响的方向设置围栏或围墙，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成的影响距离粉尘可减少40%，汽车尾气可减少30%。 （2）装运土方时控制车内土方低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料及时清扫，砂石堆场、施工道路应定时洒水抑尘。 （3）运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。故施工现场运输车辆和部分施工机械一方面应控制车速，使之小于40Km/h,，以减少行使过程中产生的道路扬尘；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间。 （4）燃油机车和施工机械尽可能使用柴油，若使用汽油，必须使用无铅汽油。 （5）建议对排烟量大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。 （6）在较大风速时，应停止施工。 （7）湿作业时，织物面板、顶棚饰面和可移动隔墙等可能成为挥发性有机物的“吸收器”，因此应按序施工，将湿作业安排在安装“吸收器”之前，若在室内作业，应对建筑物进行强制性通风。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。 2、水环境 施工废水主要来自砂石冲洗、混凝土养护、场地和设备冲洗等过程。施工废水中主要含有泥沙和油污。施工期防止水环境污染的主要措施为： （1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 （2）施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 （3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷，污染附近水体。 （4）安装小流量的设备和器具，以减少在施工期间的用水量。 通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的。 3、声环境 施工期间，运输车辆和各种施工机械如挖掘机、打桩机、推土机、搅拌机等都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值见表7-1。 表7-1 施工机械设备噪声值一览表 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB（A） 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB（A） 1 挖 掘 机 82 5 起 重 机 82 2 推 土 机 76 6 卡 车 85 3 搅 拌 机 84 7 电 锯 84 4 夯 土 机 83 8 打桩机 105 在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。 施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。 表7-2 建筑施工噪声排放限值 单位：dB（A） 限值 昼间 夜间 70 | 55 施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，在预测其影响时只考虑其扩散衰减，预测模型为： 根据点声源距离衰减公式：△L=20lg(r/r0) 式中：ΔL—距离增加产生的衰减值 r —监测点距声源的距离 r0—参考位置距离及噪声随距离的衰减关系。 得出噪声衰减的结果见表7-3。 表7-3 施工噪声值随距离衰减的关系 距离 1 10 50 60 100 150 200 250 400 ΔL[dB（A）] 0 20 34 35 40 43 46 48 52 施工机械挖掘机、搅拌机、打桩机的施工噪声随距离衰减后的见表7-4。 表7-4 施工噪声随距离衰减后的情况 距离（m） 10 50 60 100 150 200 250 300 400 500 打桩机的影响值[dB（A）] 105 91 90 85 80 79 77 76 73 70 挖掘机的影响值[dB（A）] 82 68 67 62 59 56 54 53 50 47 搅拌机的影响值[dB（A）] 84 70 69 64 61 58 56 55 52 49 由上表可见，经衰减后项目施工对外环境影响较小，各种施工车辆的运行产生的交通噪声短期内将对道路沿线产生一定影响。 4、固体废弃物 施工期垃圾主要为建筑垃圾及施工队伍居住生活产生的生活垃圾。建筑垃圾要及时清运或回收利用，防止长期堆放后干燥而产生扬尘。生活垃圾由环卫所统一清运。由于施工期较短故对当地环境空气、水环境、声环境影响时间较短，不会降低当地环境质量类别。 5、生态影响分析 项目在建设期间，因挖掘土地等施工活动，对土壤扰动较大，特别是车辆扬尘、风起扬尘引起水土流失。建议施工结束后，可通过生态绿化减缓施工对土壤的扰动；通过合理安排施工季节、对渣场设置挡护设施、对路面洒水等措施减轻水土流失。 二、营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 （1）废气污染防治措施评述 本项目营运期产生的空气污染主要为焊接时产生的焊接烟尘，喷漆及烘干过程产生的喷涂废气（VOCs和漆雾颗粒），天然气燃烧产生二氧化硫、氮氧化合物、烟尘。 ①有组织废气 项目有组织废气产生与排放情况一览表如下： 表7-5 项目有组织排放产生与排放情况一览表 产生环节 排气筒 污染物 防治措施 有组织排放情况 风量(m3/h) 执行标准 达标情况 排放量(t/a) 排放速率(kg/h) 排放浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 浓度(mg/m3) 编号 高度（m） 喷漆、烘干 H1 15 漆雾 过滤棉+活性炭吸附+UV光解 0.548 0.228 15.22 15000 3.5 120 达标 VOCs 0.231 0.096 6.42 1.5 50 达标 天然气热风炉 H2 8 SO2 / 0.3 0.125 44 3000 / 50 达标 NOX 0.91 0.38 134 / 150 达标 烟尘 0.015 0.006 2.2 / 20 达标 项目烘干废气与经过滤棉过滤的喷漆房废气一同经活性炭+UV光解处理后经1根15m高排气筒H1高空排放。本项目漆雾可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物的二级排放标准的要求（排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h）；VOCs排放浓度满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中表面涂装的有组织排放标准（排放浓度≤50mg/m3、排放速率≤1.5kg/h） UV光解即采用光催化氧化处理有机废气。光催化是利用TiO2作为催化剂的光催化过程，反应条件温和，光解迅速，产物为CO2和H2O或其它，而且适用范围广，包括烃、醇、醛、酮、氨等有机物，都能通过TiO2光催化清除。其机理主要是光催化剂二氧化钛吸收光子，与表面的水反应产生羟基自由基(·OH)和活性氧物质（·O，H2O2），其中羟基自由基(·OH)是光催化反应的一种主要的活性物质，对光催化氧化起决定作用。羟基自由基具有120kJ/mol的反应能，高于有机物中的各类化学键能，如：C-C(83kJ/mol)，C-H(99kJ/mol)，C-N(73kJ/mol)，C-O(84kJ/mol)，H-O(111kJ/mol)，N-H(93kJ/mol)，因而能迅速有效地分解挥发性有机物和构成细菌的有机物。光催化氧化适用范围广泛，制药厂、电子厂、化工厂、石油化工企业、涂料厂、印刷厂、涂装厂、家具厂、皮革厂等。能够去除各种有机废气如烃类、醛类、酚类、醇类、硫醇类、苯类、氨类、氮氧化物、硫化物以及其它VOCs类有机物及无机物。VOCs及其它臭气的净化效率可达90%以上，处理后的废气浓度可确保达到国家排放标准。例如2008北京奥运赛艇喷漆废气处理项目、浙江众成包装材料有限公司、杭州浙晨橡胶有限公司、烟台万润精细化工股份有限公司、安徽圣诺贝化学科技有限公司、重庆博腾制药科技股份有限公司等众多企业或项目采用光催化处理废气。综合考虑到采用同类处理装置项目实际运行状况以及废气净化前浓度情况，确定本项目有机废气处理效率为75%。 活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。当气体分子运动到固体表面时，由于气体分子与固体表面分子之间相互作用，使气体分子暂时停留在固体表面，形成气体分子在固体表面浓度增大，这种现象称为气体在固体表面上的吸附。被吸附物质称为吸附质，吸附吸附质的固体物质称为吸附剂。而活性炭吸附法是以活性炭作为吸附剂，把废气中有机物溶剂的蒸汽吸附到固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气的方法。根据《活性炭治理多组分有机废气的研究》（谢裕坛）的资料表明，虽然活性炭吸附多组分有机废气存在竞争吸附与干涉，但也是有限的。只要合理设计，一级活性炭吸附处理对有机物的去除率能稳定达到70%以上，《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（编制说明）中给出的有关调查数据表明，活性炭吸附的处理效率在90%~95%。综合考虑到采用同类处理装置项目实际运行状况以及废气净化前浓度情况，确定本项目有机废气处理效率为70%。 在试验性装置中过滤棉+活性炭+UV光解装置对漆雾、VOCs的去除效率均可达到95%；本环评中过滤棉+活性炭+UV光解装置对漆雾、VOCs的去除效率均以90%计。 项目使用1台天然气热风炉对烘干固化工艺供热，热风炉采用园区天然气作为燃料，天然气量为50万Nm3/a，燃烧产生的废气通过一根8m 高排气筒H2排放，项目烟尘、SO2、NOx能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值标准，烟尘排放浓度≤20mg/m3、SO2排放浓度≤50mg/m3、NOx排放浓度≤150mg/m3的要求。 ②无组织废气 无组织废气通过提高操作工艺、提高集气罩收集效率、增加车间周边绿化，无组织颗粒物（烟尘、漆雾）满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物的无组织排放限值；无组织VOCs满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中无组织排放浓度限值。对周围环境影响较小。项目无组织废气产排情况详见表7-6。 表7-6 项目无组织废气产生和排放情况一览表 废气来源 污染物名称 工作时长（h/a） 面源参数（长*宽*高）m 排放源强（t/a） 最大落地浓度（μg /m3） 执行标准（μg /m3） 达标情况 2#厂房 焊接 烟尘 2400 62×50×8 0.046 15.541 1000 达标 3#厂房 喷漆、烘干车间 漆雾 2400 100×34×8 0.288 68.825 1000 达标 3#厂房 VOCs 2400 0.111 39.044 2000 达标 2、环境影响预测分析 本报告根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐的估算模式(AERSCREEN)预测本项目废气污染物对环境的影响。 （1）评价等级判定 ①评价因子和评价标准筛选 本项目评价因子和评价标准见表7-7。 表7-7 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 漆雾 小时平均 900 《环境空气质量标准(GB3095-2012)》二级标准中日均浓度限值的三倍值 VOCs 小时平均 1200 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录DTVOC8h浓度限值按2倍换算 SO2 小时平均 500 《环境空气质量标准(GB3095-2012)》二级标准中小时平均值 NOx 小时平均 200 《环境空气质量标准(GB3095-2012)》二级标准中小时平均值 烟尘 小时平均 450 《环境空气质量标准(GB3095-2012)》二级标准中日均浓度限值的三倍值 ②估算模型参数 本项目估算模型参数见表7-8。 表7-8 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) 100万 最高环境温度 37.0 °C 最低环境温度 -23 °C 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / ③评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN 对污染物的最大地面占标率Pi（第i 个污染物）及第i 个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi 定为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ci—采用估算模型计算的第i个污染物最大1h地面空气质量浓度，μg /m3； c0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。 大气评价工作等级判定表如表7-9示。 表7-9 大气环境评价工作等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% ④废气排放源强 本项目排放源强见表7-10、表7-11。 表7-10 本项目有组织排放源强参数 名称 排气筒 高度m 排气筒出口 内径m 烟气 流速（m/s） 烟气 温度℃ 年排放 小时数/h 排放工况 污染物排放速率(kg/h) 排气筒H1 15 0.6 17.43 50 2400 连续 漆雾 0.228 连续 VOCs 0.096 排气筒H2 8 0.3 15.24 80 2400 连续 SO2 0.125 NOx 0.38 烟尘 0.006 表7-11 本项目无组织排放源强一览表 污染源位置 污染物 名称 排放量 （t/a） 排放源强 （kg/h） 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源有效排放高度（m） 排放历时（h/a） 2#厂房 烟尘 0.046 0.0192 62 50 8 2400 3#厂房 漆雾 0.288 0.12 100 34 8 2400 3#厂房 VOCs 0.111 0.0463 100 34 8 2400 ⑤预测结果 大气污染物预测结果见表7-12。 表7-12 本项目预测结果表 排放源 污染因子 最大落地浓度 距离（m） 最大落地 浓度（μg/m3） 最大落地浓度 占标率（%） 评价标准 （μg/m3） 有组织 排气筒H1 喷涂工序 漆雾 218 4.8993 0.54 900 VOCs 218 2.0841 0.17 1200 排气筒H2 天然气热风炉 SO2 208 2.6871 0.54 500 NOx 208 8.1383 4.07 200 烟尘 208 0.12822 0.03 450 无组织 2#厂房 烟尘 41 15.541 3.45 450 3#厂房 漆雾 52 68.825 8.87 900 3#厂房 VOCs 52 39.044 3.25 1200 经估算模式预测，本项目排放污染物下风向最大质量浓度占标率1%≤Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级为二级。 （2）非正常情况下污染源强 根据《环境影响评价影响导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式中的估算模式对项目排放污染物影响程度进行估算，非正常排放时点源调查参数见表7-13。 表7-13非正常排放大气污染物源强 非正常排放源 原因 污染物 排放速率（kg/h） 单次持续时间h 年发生频次 H1 活性炭长期未更换，UV光解装置故障致去除率下降甚至无效果 漆雾 2.28 0.5 ≤1 VOCs 0.97 0.5 ≤1 H2 / SO2 0.125 / / NOX 0.38 / / 烟尘 0.006 / / 由上计算结果可知，非正常工况下，项目排放的污染物的浓度超过相应评价标准限值，对周围环境空气质量影响较正常排放时增大。因此建设方必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。在废气处理设备停止运行时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。 为减少废气非正常排放，应采取以下措施来确保废气达标排放： ①注意废气处理设施的维护保养，及时发现设备隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期更换活性炭、检查UV灯管、清理滤筒除尘器，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量； ③进一步加强对废气处理装置的监管，记录各排气筒进出口风量、温度。 ④建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训。安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况。 （3）大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），大气环境防护距离的确定：采用进一步预测模型模拟评价基准年内，本项目所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布。在底图上标注从厂界起所有超过环境质量短期浓度标准值的网络区域，以自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离。 本项目四周厂界均无超标区域，因此无需设置大气防护距离。 （4）卫生防护距离计算 项目排放无组织废气粉尘，按照规定，需设置卫生防护距离，本环评采用《制定大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）推荐的方法进行卫生防护距离的计算，计算公式为： 式中：Qc—有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h） Cm—环境一次浓度标准限值mg/m3 r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m） L—工业企业所需的卫生防护距离（m） A、B、C、D为计算参数。由所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类 别查取。 经计算，本项目无组织排放源的卫生防护距离见表7-14。 表7-14 卫生防护距离计算结果表 位置 2#厂房 3#厂房 污染物 烟尘 漆雾 VOCs 计算距离（米） 0.942 3.459 0.823 卫生防护距离取值（米） 50 50 50 最终取值 50 100 经计算，根据规定本项目在2#厂房需分别设置50米卫生防护距离，在3厂房需分别设置100米卫生防护距离（卫生防护距离包络线图见项目300米范围环境状况分布图）。经调查，目前该范围内没有环境敏感目标。针对无组织排放的污染物，必须采取更加严格可行和有效的无组织排放污染控制措施，以削减排放源强；建设方可以通过合理布局，以确保污染源与周围满足卫生防护距离要求。同时，远期亦不得在卫生防护距离内建设居民点等敏感目标。 （5）污染物排放量计算 本项目大气污染物有组织排放量核算见表7-15，本项目大气污染物无组织排放量核算见表7-16，本项目大气污染物年排放量核算见表7-17，非正常排放量核算见表7-18。 表7-15大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算情况 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 主要排放口 / / / / / / 主要排放口合计 / / 一般排放口 1 排气筒H1 漆雾 15.22 0.228 0.548 2 VOCs 6.42 0.096 0.231 3 排气筒H2 SO2 44 0.125 0.3 4 NOx 134 0.38 0.91 5 烟尘 2.2 0.006 0.015 一般排放口合计 颗粒物（漆雾、烟尘） 0.563 VOCs 0.231 SO2 0.3 NOx 0.91 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物（漆雾、烟尘） 0.563 VOCs 0.231 SO2 0.3 NOx 0.91 表7-16 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（μg /m3） 1 2#厂房 焊接 烟尘 移动式焊接烟尘处理装置 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1000 0.046 2 3#厂房 喷漆、烘干车间 漆雾 / 1000 0.288 3 VOCs / 2000 0.111 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物（烟尘、漆雾） 0.334 VOCs 0.111 表7-17 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 有组织 漆雾 0.548 2 VOCs 0.231 3 SO2 0.3 4 NOx 0.91 5 烟尘 0.015 6 无组织 颗粒物 0.334 7 VOCs 0.111 表7-18 污染源非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度/(mg/m3) 非正常排放速率/(kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次 /次 应对 措施 1 H1 活性炭长期未更换，UV光解装置故障致去除率下降甚至无效果 漆雾 228.3 2.28 0.5 ≤1 立即停止生产，检修后恢复生产 2 VOCs 66.67 0.97 0.5 ≤1 3 H3 / 烟尘 12 0.036 / / / 二氧化硫 30.1 0.09 / / 氮氧化物 170 0.51 / / （6）环境监测计划 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目在生产运行阶段的污染源监测计划如下表： 表7-19 有组织废气监测计划表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 排气筒H1 漆雾 1次/年 GB16297-1996 VOCs DB12/ 524-2014 排气筒H2 SO2 1次/年 GB13271-2014 NOx 烟尘 表7-20 无组织废气监测计划表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界（下风向） 颗粒物 1次/年 GB16297-1996 VOCs 1次/年 DB12/ 524-2014 （7）大气环境影响评价结论 表7-21 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级☑ 三级□ 评价范围 边长=50km 边长5~50km☑ / 评价因子 SO2+NOX排放量 ≥20000t/a□ 500~2000t/a□ 小于500t/a☑ 评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准☑ 附录D☑ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2017）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（/） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（0.5）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物、SO2、NOx） 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ 无监测□ 环境质量检测 监测因子：（/） 监测点位数（/） 无监测☑ 评价 结论 环境影响 可以接受☑ 不可接受□ 大气环境防护距离 距（ / ）厂界最远（100）m 污染源年排放量 颗粒物0.897t/a（有组织0.563t/a，无组织0.334t/a）、VOCs0.342t/a（有组织0.231t/a，无组织0.111t/a）、二氧化硫0.3t/a、氮氧化物0.91t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 综上所述，本项目大气环境评价工作等级为二级，项目属于非达标区，正常排放下各污染源下风向最大落地浓度较小，非正常排放下颗粒物、VOCs下风向最大落地浓度占标率明显增大，建设单位需采取防范措施，项目无大气环境防护距离，建设项目大气环境影响可接受。 二、水环境影响分析 本项目营运期废水主要为生活污水及生产废水，项目生产废水（水洗废水（12000t/a）、地面冲洗水（1520 t/a）、水淬废水（150 t/a））经厂区污水站处理后，与经化粪池处理后的生活污水（2400t/a）一起接管淮安经济开发区污水处理厂处理，废水主要污染物为 COD、SS、NH3 -N、TP、石油类 等，处理达标后排入淮安经济技术开发区污水处理厂。 表7-22 项目废水处理后情况一览表 种类 废水量(m3/a) 污染物名称 产生浓度(mg/L) 产生量(t/a) 治理措施 生活污水 1200 COD 300 0.36 生活污水经化粪池预处理后排入淮安经济开发区污水处理厂 SS 200 0.24 氨氮 30 0.036 TP 3 0.0036 生产废水 13670 COD 98.55 1.347 厂区污水站处理后排入淮安经济开发区污水处理厂 SS 96.95 1.325 TP 4.39 0.06 石油类 10.66 0.146 表 7-23 项目废水排放情况源强 污染物名称 污水量 COD SS 氨氮 TP 石油类 接管浓度（mg/L） 14870 114.79 105.25 2.42 4.28 9.82 接管量 （t/a） 1.707 1.565 0.036 0.0636 0.146 排入环境浓度（mg/L） 50 10 2.42 0.5 3 排入环境量（t/a） 0.6835 0.1367 0.036 0.0068 0.041 （1）厂区污水处理站工艺简介 本项目生产废水主要为各类清洗废水、地面冲洗水及淬火废水。按照废水处理要求，需对脱脂废水及水淬废水先经隔油去除其中的石油类后，与其他废水一并进废水处理站处理。 废水处理工艺流程图见下图7-18 技术可行性分析 A除油： 由于油在水中呈液滴状、乳化态及溶解态，形成油膜后会阻碍大气复氧，使水体形成缺氧状态，影响后续生化反应，并可对污水处理工艺和设备造成影响，若直接进行生化处理，会影响微生物的生长，故需先采用混凝气浮的方法将此类物质去除，同时通过混凝气浮将废水中的大部分油污和部分COD去除，有利用后续生化处理。 B除磷 清洗废水中主要污染因子为有机物、酸碱度和磷酸盐，废水进入调节池调节pH，首先向调节池内投加Ca(OH)2，调节废水中pH为碱性，使废水中磷酸盐生成羟基磷灰石沉淀，随着pH的增高，羟基磷灰石的溶解度急剧下降，从而去除废水中的磷。 根据杨勇在《环境科学》附表的《汽车磷化废水处理探析》一文，处理皮膜废水，石灰水是很好的选择，原料易得且除磷效果好， pH达11时，可去除其中90%的磷酸盐，pH达13条件下，95%的磷酸盐可被去除。 清洗废水中含有大量有机物，采用水解酸化+好氧生化+二沉池，可以使废水中难降解的有机大分子与兼氧细菌结合，使其发生水解，变为易降解的小分子，提高废水的可生化性。 同时先厌氧后好氧的工艺也有利于磷酸盐的去除，传统生物除磷理论认为：生物除磷通过聚磷酸首先在厌氧条件下水解细胞原生质中聚合磷酸盐释放磷，然后再由于条件下通过量摄取磷，并排出富磷污泥的途径实现对磷的去除。 工业废水处理效果见下表7-25。 表7-25 工业废水处理效果一览表 污染源名称 COD SS TP 石油类 气浮池+混凝沉淀 进水浓度mg/L 486.69 387.78 21.95 26.66 出水浓度mg/L 438.02 193.89 8.78 10.66 去除率% 10% 50% 60% 60% 水解酸化池 进水浓度mg/L 438.02 193.89 8.78 10.66 出水浓度mg/L 328.52 193.89 8.78 10.66 去除率% 25% / / 0% 生化池 进水浓度mg/L 328.52 193.89 8.78 10.66 出水浓度mg/L 98.55 96.95 4.39 10.66 去除率% 70% 50% 50% / 总去除率 81.9% 80% 80% 60% 排放标准mg/L 450 250 5 20 根据上述表格，项目采用的污水处理工艺可满足本项目废水处理需求，废水可满足园区污水处理厂的接管标准要求。 （2）淮安经济开发区污水处理厂简介 淮安经济开发区污水处理厂服务范围为淮安经济技术开发区徐杨片分区和南马厂片区。淮安经济技术开发区污水处理厂选址于天虹路及新长铁路交汇西北角，总占地面积13ha，淮安经济技术开发区污水处理厂远期设计规模为16万m3/d，其中近期设计规模为8万m3 /d，分两期实施。目前，开发区污水处理厂扩建及提标改造工程已完成并通过验收，扩建后淮安经济开发区污水处理厂运营规模达到8万m3/d。 本项目废水接管量为 8 m3/d，运营后排放的废水在淮安经济技术开发区污水处理厂的接管范围之内。尾水排放可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。污水处理厂设计进出水水质及污染物去除效率见表7-5。 表7-26 淮安市经济技术开发区污水处理厂进、出水水质单位 单位：mg/L 项目 COD SS NH3-N TP 接管标准 ≤500 ≤250 ≤45 ≤8 排放标准 ≤50 ≤10 ≤5（8） ≤0.5 淮安经济技术开发区污水处理厂采用 C-TECH 为主体工艺，其污水处理工艺流程如下：入流污水首先进入粗格栅以去除污水中含有的粗大物质，保护后续进水泵房和构筑物的正常运行。污水提升后经细格栅和沉砂池处理后进入混凝沉淀系统，考虑到富士康等企业废水成分较为复杂，因此设置混凝沉淀系统，以去除废水中含有的重金属等污染物，经混凝沉淀处理后流入后续生物处理反应池，生物处理池以循环式活性污泥法 C-TECH 工艺运行，在曝气阶段同步完成生物除磷、硝化/反硝化和去除有机物等功能，在非曝气阶段完成泥水分离过程，处理出水经撇水器撇出系统后进入后续消毒池，经紫外消毒系统后尾水经泵站输送排入清安河。生物反应池排出的剩余污泥经机械浓缩和脱水后外运。 根据 2018 年淮安市环保局监督数据，淮安市经济技术开发区污水处理厂扩建工程正式运行，处理规模已达8万m3 /d，处理后尾水稳定达标。 （3）评价等级确定 表7-27地表水评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 — 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）分级判据，确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。因此无需进行进一步预测与评价，只需对污染物排放量及相关信息进行核算。 （4）废水类别、污染物及污染治理设施信息 表 7-28废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别(a) 污染物种类(b) 排放去向(c) 排放规律(d) 污染治理设施 排放口编号(f) 排放口设置是否满足要求(g) 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称(e) 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD SS 氨氮 总磷 进入城市污水处理厂 间断排放、流量稳定 TW001 化粪池 化粪池 DW001 (是 (否 (企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设置排放口 2 生产废水 COD SS 总磷 石油类 TW002 厂区污水处理站 气浮+混凝+厌氧好氧等 a是指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c包括不外排；排至场内综合污水处理站；直接排入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d包括连续排放、流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击性排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e指主要污水处理设名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关编号进行填写。 g指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。 （5）废水排放口基本情况 表7-29废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标(a) 废水排放量/（m3/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称(b) 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/l） 1 DW001 119.181390 33.611599 14870 开发区污水处理厂 连续排放、流量稳定 — 开发区污水处理厂 COD SS 氨氮 总磷 ≤50 ≤10 ≤5*（8） ≤0.5 a对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 b指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如XX生活污水处理厂、XXX化工园区污水处理厂等。 （6）污水接管水质可行性 项目生活污水及生产废水经处理达到淮安经济技术开发区污水处理厂接管标准排入园区污水管网。废水排放浓度为 COD114.79mg/L、SS105.25mg/L、NH3-N 2.42mg/L、TP 4.28mg/L、石油类 9.82mg/L，可达到淮安市经济技术开发区污水处理厂接管标准。故本项目废水各污染物浓度均能达到污水处理厂接管标准，因此接管水质是可行的。 （7）接管水量可行性 淮安经济开发区污水处理厂规划处理规模为16万m3/d，现扩建阶段工程建设已完成，扩建后淮安经济开发区污水处理厂运营规模达到8万m3/d，扩建及提标改造工程已建成并通过验收，可以投入运营。 综上所述本项目运营期产生的职工生活废水（2400t/a）及生产废水（13670t/a）,主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP和石油类 等，达到淮安经济开发区污水处理厂接管标准，经区域管网接入淮安经济开发区污水处理厂处理，不会肆意排放至外环境污染地表水和地下水。生活污水管道阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时发现解决。 （8）废水污染源排放量 本项目废水污染源排放量信息见下表。 表7-30废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 废水排放量/（m3/a） 污染物种类 排放浓度/（mg/l） 日排放量/（kg/d） 年排放量/（t/a） 1 FS01 14870 COD SS 氨氮 总磷 石油类 114.79 105.25 2.42 4.28 9.82 5.69 5.22 0.12 0.212 0.487 1.707 1.565 0.036 0.0636 0.146 全厂排放口合计 COD 1.707 SS 1.565 氨氮 0.036 总磷 0.0636 石油类 0.146 表7-31环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型(；水文要素影响型( 水环境保护目标 饮用水水源保护区(；饮用水取水口(；涉水的自然保护区(；重要湿地(； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地(；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体(；涉水的风景名胜区(；其他( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放口(；间接排放口(；其他( 水温(；径流(；水域面积( 影响因子 持久性污染物(；有毒有害污染物(；非持久性污染物(；pH值(；热污染(；富营养化(；其他( 水温(；水位（水深）(；流速(；流量(；其他( 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级(；二级(；三级A(；三级B( 一级(；二级(；三级( 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建(；在建(；拟建(；其他( 拟替代的污染源( 排污许可证(；环评(；环保验收(；既有实测(；现场监测(；入河排放口数据(；其他( 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 生态环境保护主管部门(；补充监测(；其他( 区域水资源开发利用状况 未开发(；开发量40%以下(；开发量40%以上( 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 水行政主管部门(； 补充监测(；其他( 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( （pH、COD、SS、NH3-N、TP） 监测断面或点位个数（3）个 现状评价 评价范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 评价因子 （pH、COD、SS、NH3-N、TP） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类(；Ⅱ类(；Ⅲ类(；Ⅳ类(；Ⅴ类( 近岸海域：第一类(；第二类(；第三类(；第四类( 规划年评价标准（） 评价时期 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况(：达标(；不达标( 水环境控制单元或断面水质达标状况(：达标(；不达标( 水环境保护目标质量状况(：达标(；不达标( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况(：达标(；不达标( 底泥污染评价( 水资源与开发利用程度及其水文情势评价( 水环境质量回顾评价( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况( 达标区( 不达标区( 影响预测 预测范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 预测因子 （） 预测时期 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 设计水文条件( 预测情景 建设期(；生产运行期(；服务期满后( 正常工况(；非正常工况( 污染控制和减缓措施方案( 区（流）域环境质量改善目标要求情景( 预测方法 数值解(：解析解(；其他( 导则推荐模式(：其他( 影响评价 水污染控制与水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标(；替代削减源( 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求( 水环境控制单元或断面水质达标( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求( 满足区（流）域水环境质量改善目标要求( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价( 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( 污染源排放量核算 污染物名称 排放量(t/a) 排放浓度(mg/L) COD 1.707 114.79 SS 1.565 105.25 NH3-N 0.036 2.42 TP 0.0636 4.28 石油类 0.146 9.82 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量(t/a) 排放浓度(mg/L) （） （） （） （） （） 生态流量确定 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m 防治措施 环保措施 污水处理设施(；水文减缓设施(；生态流量保障设施(；区域削减(；依托其他工程措施(；其他( 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动(；自动(；无监测( 手动(；自动(；无监测( 监测点位 （） （1） 监测因子 （） （pH、COD、SS、NH3-N、TP） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受(；不可以接受( 三、噪声环境影响分析 （1）噪声环境影响分析 建设项目主要噪声源为生产设备运行产生的噪声。噪声源强为65～90dB(A) 根据声环境评价导则的规定，选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中附录A.1.3室内等效室外声源声功率级计算方法的预测模式，应用过程中将根据情况作必要简化。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 1）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式3近似求出： 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 也可按公式4计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式5计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式6计算出靠近室外围护结构处的声压级： 公式6 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式7将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 公式7 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 本项目为新建项目，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）9.2.1 评价方法和评价量，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量，选用以上预测模式，预测建设项目厂界噪声结果见表 7-32。。 表 7-32 厂界噪声预测值 单位：dB（A） 点位 贡献值 昼间 夜间 达标状况 预测值 预测值 1 40 60.44 49.69 达标 2 45 57.55 49.19 达标 3 44 55.70 47.6 达标 4 43 57.36 49.42 达标 从表 7-12 可以看出：建设项目厂界噪声预测，昼间为 57.55-60.44dB(A)，夜间为47.6-49.69dB(A)，各评价点噪声对周界外的影响能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。因此项目噪声对环境的影响能够满足环境保护的要求。 本项目应加强对噪声环境的管理。为控制噪声源传播，确保厂界噪声达标，企业应采取如下噪声控制措施： ①车间内高噪声设备较为密集的区域，应采用吸声材料加强车间墙体的隔声效果； ②建设单位在选用生产设备时应尽量选用低噪声设备； ③合理布置高噪声设备，优化调整车间内的布局，在不影响工艺流畅的情况下尽量使高噪声设备远离厂界； ④车间墙体作吸声处理，选用具有良好吸声和隔声效果的建筑材料； ⑤公司应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，减少设备噪声的产生。高噪声设备操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。 本项目采取以上措施并通过合理布局、距离衰减后，预计厂界各点噪声对周界外 的影响能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求，对周围环境影响较小。 四、固体废物环境影响分析 项目固废主要是生活垃圾、边角料、废机油、表面处理废液、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废漆桶、污泥。 （1）建设项目一般工业固废暂存场所分析 建设项目一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001 及其修改单）的要求建设。 （2）建设项目危险固废影响分析 本项目设置一个危险废物暂存库用于暂存运营期产生的废机油、表面处理废液、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废漆桶、污泥。 ① 贮存场所环境影响分析 对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 及其修改单），淮安经济技术开发区区域内无活动性断裂，历史上也未曾发生过强烈的破坏性地震，区域稳定性较好。项目危废暂存间需按照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）的技术标准进行防渗设计，暂存间防风、防雨、防晒。因此本项目危险废物暂存场所选址是可行的。 项目危险废物采用封闭的桶进行收集，贮存场所采取相应的防渗措施，根据项目周围环境概况，本项目 50 米范围内无居民、学校等敏感目标，因此，项目危险废物在贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤及环境敏感目标造成影响。 ②运输过程环境影响分析 本项目产生的危险废物采用密封桶运输到危险废物暂存间以防止运输过程中发生散落污染土壤，且运输过程均在项目厂区内完成，厂区内地面均采取硬化处理。因此，项目危险废物从厂区内产生环节运输至危险废物暂存间不会对环境产生影响。 本项目危险固体废物在包装运输过程中若发生散落、泄漏，有可能对周围的大气、土壤、地下水等造成污染，影响周边环境质量。因此在收集前根据危废的性质选用密封桶进行包装，所有的包装容器经过周密检查，按照《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》（苏环控[1997]134 号文）的要求对危废进行包装，并在明显位置处附上危险废物标签，确保其安全性。在装载、运输过程中，配合专业人员做好相关工作，一旦发生散落、遗漏，做好应急工作。 综上所述，项目危险废物在运输过程中不会对环境产生影响。 ③委托利用或者处置的环境影响分析 本项目运营期产生的废机油（HW08）、表面处理废液（HW17）、漆渣（HW12）、废过滤棉（HW49）、废活性炭（HW49）、废漆桶（HW49）、污泥（HW17）委托有资质单位安全处置。不会对环境产生影响。 （3）危险废物污染防治措施及经济可行性分析 本项目无相关可研报告、设计等技术文件，本项目固体废物污染防治措施按照本次环评要求实施。 建设项目固体废物利用处置方式评价见表7-33。 表7-33 项目固废利用处置方式评价表 序号 固废名称 属性 产生工序 主要成分 废物类别 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 生活垃圾 -- 员工生活 可燃物、可堆腐物 -- 15 环卫清运 环卫部门 2 边角料 一般工业固废 生产加工 金属 -- 2.4 外售 相关单位 3 废机油 危险固废 废机油 HW08 1.5 安全处置 有资质的单位 4 表面处理废液 废液 HW17 3.6 5 漆渣 丙烯酸酯树脂等 HW12 2 6 废漆桶 水性漆、塑料桶 HW49 0.05 7 废过滤棉 废气处理 有机质、过滤棉 HW49 1 8 废活性炭 有机质、活性炭 HW49 1.73 9 污泥 废水处理 污泥、有机质 HW17 20 ①暂存场所污染防治措施： 本项目危废暂存间设置“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），危废采用密闭桶 收集堆放于暂存库，库区地面做防渗，渗透系数小于10-10 cm/s，库区设置相应的警示 标识。本项目危险废物贮存场所相关情况见表 7-34 表7-34 本项目危险废物暂存场所情况一览表 序号 贮存场所（设施）名称 危险 废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存 周期 相符性 1 50m2 危险废物暂存场所 废机油 HW08 900-214-08 拟放置在3#车间西南侧 <5m2 单独包装、分开堆存 大于2吨 半年清理一次 符合 2 表面处理废液 HW17 336-064-17 <5m2 单独包装、分开堆存 大于2吨 半年清理一次 符合 3 漆渣 HW12 900-252-12 <5m2 单独包装、分开堆存 大于2吨 半年清理一次 符合 4 废漆桶 HW49 900-041-49 <5m2 单独包装、分开堆存 大于2吨 半年清理一次 符合 5 废过滤棉 HW49 900-041-49 <5m2 单独包装、分开堆存 大于2吨 2年清理一次 符合 6 废活性炭 HW49 900-041-49 <5m2 单独包装、分开堆存 大于2吨 半年清理一次 符合 7 污泥 HW17 336-064-17 <5m2 单独包装、分开堆存 大于2吨 一年清理一次 符合 ②运输过程的污染防治措施 本项目危废由有资质单位按照其经营范围的专业运输公司进行运输，运输方式为道路运输。危险废物在运输过程中严格执行《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005 年]第 9 号）中相关规定，运输车辆按照 GB13392 设置车辆标志。该单位在事先必须作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。因此，本项目运输方式是可行的。 ③利用或者处置方式的污染防治措施 本项目危险废物委托有资质单位进行安全处置，不在厂区内自行处置。因此本项 目危废委托有资质公司处理是可行的。 ④地下水防渗防污措施 参考《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)中的污染防治分区根据装置、单元的特点和所处的区域及部位，可将建设场地划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。 一般污染防治区为对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位；重点污染防治区为对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位；非污染防治区为一般和重点污染防治区以外的区域或部位。 对不同的污染防治区采取不同等级的防渗方案，本项目分区防渗方案及防渗措施详见表 7-35。 表 7-35 本项目分区防渗方案及防渗措施表 序号 防治分区 分区位置 防渗要求 1 重点污染防治区 污水处理站 采用刚性防渗结构，水泥基渗透结晶型抗渗混凝土(厚度不宜小于150mm)+水泥基渗透结晶型防渗涂层(厚度不小于0.8mm)结构型式。防渗结构层渗透系数不应大于 1.0×10 -10 cm/s 2 危废暂存间 地基垫层可采用 450mm 的混垫层，并按照水压计算设计地面防渗层，可采用抗渗标号为 S30 的钢筋混凝土结构，厚度为300mm，底面和池壁壁面铺设 HDPE(高密度聚乙烯)，采用该措施后，其渗透系数不大于 1.0×10 -13 cm/s 3 一般污染防区 原料仓库 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层 4 成品仓库 5 一般固废贮存区 6 非污染防治区 办公楼 该区域基本不会造成地下水污染，按常规工程进行设计和建设，一般采取地面水泥硬化措施 综上所述本项目产生的危险废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 4）环境风险评价 针对本项目危险废物在产生、收集、贮存、运输等不同阶段可能发生的泄漏风险事故，应采取以下应急措施：危险废物需采用密闭的暂存方式防止暂存过程中发生泄漏；危废暂存间应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙脚要用坚固的防渗材料建造；危废暂存间应设置防风、防晒、防雨设施；危险废物应及时清运，定期清理；委托有资质的危废处置单位进行处置，并按照废物转移联单制度进行管理，防止危险废物与一般固体废物混合收集和处理。建议将危险废物泄漏事故列入企业环境风险应急预案。 （5）环境管理要求 ①将危险废物的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。 ②规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志。加强对危险废物包装、贮存的管理，对盛装危险废物的容器和包装物，要确保无破损、泄漏和其他缺陷。危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》有关要求张贴标识，详细标明危险废物的名称、数量、成分与特性。 ③严格执行危险废物申报及转移联单制度，危险废物运输应符合危险废物运输污染防治技术规定，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。 （6）危险废物环境影响评价结论与建议 本项目运营过程中产生的危险废物为废活性炭，针对产生的危险废物企业设置危险废物暂存间，且该暂存间按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）(2013年修订)进行设置，危废经收集后委托有资质单位进行处置，可确保危险废物安全处置。因此，在落实本环评提出的危险废物防治措施及管理要求后，项目运营期产生的危险废物对环境影响较小。 建设项目产生的生活垃圾、化粪池污泥由环卫部门定期清运。其方式可行，只要加强管理，建设项目固体废物不会对周围环境卫生产生显著影响，也不会产生二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 五、环境监测计划 纳入排污许可管理的火电等 17 个行业污染物实际排放量计算方法（含排污系数、物料衡算方法）（试行）排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接收社会监督。为此，企业应定期委托有资质的环境监测单位对项目的废水、噪声、废气进行监测。运营期环境监测计划见表7-36。 表7-36 运营期环境监测计划一览表 序号 类别 污染源或处理设施 监测内容 监测位置 常规监测频率 1 噪声 隔音、减振等 等效A声级 厂界 1次/季度 2 废水 废水排放口 pH、SS、COD、 氨氮、TP、石油类 废水排放口 1次/季度 3 废气 排气筒H1 漆雾、VOCs 厂界 1次/年 4 排气筒H2 SO2、NOX、烟尘 厂界 1次/年 5 无组织 颗粒物、VOCs 厂界（下风向） 1次/年 注：当环保设施运转异常或发生污染事故时，应及时进行有关监测。 |
| --- | --- |

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 喷漆 | 漆雾 | 4个喷漆房废气由集气装置收集后经1套过滤棉与烘干房废气一同经1套UV光解废气净化器+活性炭+15m高排气筒H1 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放标准 |
|  |  | 喷漆 | VOCs |  | VOCs满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中表面涂装的排放标准 |
|  |  | 烘干 | VOCs |  |  |
|  |  | 天然气热风炉 | SO2、NOX、烟尘 | 8m 高排气筒H2 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值标准 |
|  | 无组织 | 焊接 | 烟尘 | 提高有组织废气收集率，洒水抑尘，加强绿化等 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放标准 |
|  |  | 喷漆 | 漆雾 |  |  |
|  |  | 调漆、喷漆、烘干 | VOCs |  | 满足参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中无组织排放监控浓度限值 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP | 化粪池 | 达淮安经济技术开发区污水处理厂接管标准 |
|  | 生产废水 | COD、SS、 TP、石油类 | 厂区污水站（50m3/d） | 达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）洗涤用水标准后回用，不外排 |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 固废零排放 |
|  | 生产 | 边角料 | 外售 |  |
|  |  | 废机油 | 有资质的单位安全处置 |  |
|  |  | 表面处理废液 |  |  |
|  |  | 漆渣 |  |  |
|  |  | 废漆桶 |  |  |
|  |  | 废过滤棉 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 污泥 |  |  |
| 噪声 | 下料机、弯管机、铣床、车床、冲床、喷涂机等机械设备噪声，噪声源强约为75-90dB(A) | 车间密闭，厂房隔声，合理布局等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值 |
| 电离辐射和电磁辐射 | / |
| 其他 | 2#生产车间设置50米卫生防护距离，3#生产车间设置100米卫生防护距离 |
| 主要生态影响 建设项目对周围生态环境基本无影响。 |

# 九、结论与建议

一、结论 江苏奇可车业有限公司拟投资10000万元在淮安经济技术开发区深圳东路以北、开新路以东建设年产40万套自行车配件项目。经对项目生产工艺、污染治理措施、周围环境状况、项目的环境影响等综合分析得出以下评价结论： 1、与产业政策相符 建设项目为自行车制造项目，经查在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013修正）中不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；不属于《淮安市产业结构调整指导目录》（2017年版）中第二产业中限制列入目录，属于允许类；不属于《外商投资产业指导目录》（2017年修订）中的鼓励类、限制类和禁止类，属于允许类；项目已经取得淮安经济技术开发区管理委员会批复，文件号：2018-320806-34-03-539743（见附件）。因此拟建项目符合产业政策。 2、与规划相容 本项目选址位于淮安经济技术开发区深圳东路以北、开新路以东，项目用地性质为工业用地。经查本项目不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制或禁止用地项目，项目选址符合淮安经济技术开发区南马厂用地规划要求。 3、环境质量现状 （1）大气环境质量现状 根据《2017 年淮安市环境质量报告书》，二氧化硫、一氧化碳达到国家环境空气质量二级年均值标准，二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧均超过国家环境空气质量二级标准，本市环境空气质量属于不达标区。目前相关部门已制定相应的防止措施，稳步推进产能结构调整和优化，狠抓工业大气污染防治，高度重视移动污染源治理，扎实推进扬尘污染长效机制建立，继续抓好秸秆禁燃禁抛和综合利用，高度重视餐饮油烟及烟花爆竹限放工作，坚持环境空气质量 （2）地表水质量现状 项目纳污水体—清安河水质劣于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准。目前政府已经制定出相应的整治规划，随着整治规划的逐步落实，清安河水质已逐渐有所改善。 （3）声环境质量现状 本项目昼夜噪声值分别满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类标准，符合声环境区划要求。 4、环保措施和环境影响分析结论 ①废气：项目喷漆工段产生的漆雾及VOCs经过1套过滤棉过滤与烘干房产生的VOCs一同经1套UV光解废气净化器+活性炭+15m高排气筒H1排放，有组织漆雾能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物的排放要求，VOCs满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中表面涂装的排放标准，对外环境影响较小。 项目天然气热风炉产生的燃烧废气通过8m 高排气筒H2排放，烟尘、二氧化硫、氮氧化物能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物特别排放限值，对外环境影响较小。 无组织废气通过提高有组织废气收集率，加强绿化等措施后，颗粒物（烟尘、漆雾）能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中颗粒物的无组织排放监控浓度限值，VOCs满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表表5中无组织排放监控浓度限值，对外环境影响较小。 ②废水：项目生活污水（1200m3/a）经化粪池处理后与经厂区污水站处理的生产废水（13670m3/a）达标排入淮安经济开发区污水处理厂，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后外排至清安河，对区域地表水环境影响较小。 ③噪声：项目产生的噪声经采取相应措施后，项目周界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。 ④固废：项目固废有生活垃圾15 t/a、边角料2.4 t/a、废机油1.5t/a、表面处理废液3.6t/a、漆渣2 t/a、废漆桶0.05t/a、废过滤棉1 t/a、废活性炭1.73 t/a、污泥20 t/a。生活垃圾收集后由环卫部门清运处置，边角料出售给回收单位综合利用，废机油、表面处理废液、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废漆桶、污泥委托有资质单位处置。项目固体废物可以做到零外排放，不影响外环境。 本项目产生的污染物都能做到达标排放，因此，本项目的建设对周围环境产生的影响不大，不会产生扰民或其他环境纠纷。 5、总量控制要求 废气：颗粒物（漆雾、烟尘）0.897t/a（有组织0.563t/a，无组织0.334t/a）、VOCs0.343t/a（有组织0.231t/a，无组织0.111t/a）、二氧化硫0.3t/a、氮氧化物0.91t/a。 废水：污水接管量为：综合污水14870m3/a，主要污染物接管指标为：COD1.707t/a、SS1.565 t/a、NH3-N 0.036t/a、TP 0.00636t/a、石油类0.146 t/a；最终外排量为：COD0.6835t/a、SS0.1367 t/a、NH3-N 0.036t/a、TP 0.0068t/a、石油类0.041 t/a。 固废：0。 6、三同时一览表 表9-1 建设项目环保“三同时”验收一览表 类别 验收因子 治理措施 执行标准 验收要求 废气 有组织 喷漆 漆雾 4个喷漆房废气由集气装置收集后经1套过滤棉与烘干房废气一同经1套UV光解废气净化器+活性炭+15m高排气筒H1 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放标准 满足环保要求 喷漆 VOCs VOCs满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中表面涂装的排放标准 烘干 VOCs 天然气热风炉 SO2、NOX、烟尘 8m 高排气筒H2 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值标准 无组织 焊接 烟尘 提高有组织废气收集率，洒水抑尘，加强绿化等 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放标准 喷漆 漆雾 调漆、喷漆、烘干 VOCs 满足参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）无组织排放监控浓度限值 废水 生活污水 COD、SS、 NH3-N、TP 化粪池 达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后 生产废水 COD、SS、 TP、石油类 厂区污水站（50m3/d） 噪声 车间设备 设备合理化布置，下料机、弯管机、铣床、车床、冲床、喷涂机等底部加装减振垫、安装隔音窗户，厂房隔声、距离衰减等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值 固废 生产、生活 生活垃圾收集后由环卫部门清运处置，边角料出售给回收单位综合利用，废机油、表面处理废液、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废漆桶、污泥委托有资质单位处置 固废零排放 固废 一般固废暂存点 位于3#车间西南侧，面积为10m2 危险废物暂存点 位于3#车间西南侧，面积为50m2 雨污分流、排污口规范化设置 1个雨水排口、1个污水排口 卫生防护距离 2#生产车间设置50米卫生防护距离，3#生产车间设置100米卫生防护距离 环境管理 环境管理机构和人员 设单位须有1人以上的专门人员（或者兼职人员）负责日常环境管理工作，建立环境管理制度 总量 废气：颗粒物0.897t/a（有组织0.563t/a，无组织0.334t/a）、VOCs0.342t/a（有组织0.231t/a，无组织0.111t/a）、二氧化硫0.3t/a、氮氧化物0.91t/a 废水：污水接管量为：综合污水14870m3/a，主要污染物接管指标为：COD1.707t/a、SS1.565 t/a、NH3-N 0.036t/a、TP 0.00636t/a、石油类0.146 t/a；最终外排量为：COD0.6835t/a、SS0.1367 t/a、NH3-N 0.036t/a、TP 0.0068t/a、石油类0.041 t/a。 固废：0。 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理。项目正常生产期间产生的废气、废水、噪声经采取合理有效的治理措施后，均可达标排放，对周围环境影响较小，固体废弃物能够合理处置不排放。因此，从环保角度看，项目的建设是可行的。 二．建议 1、建议项目废水排口及固废暂存点应按照相应的环保规定及规范化整治要求完善；加强对原料的妥善保管，并采用严格的管理制度进行监督； 2、加强生产管理，强化企业职工自身的环保意识和事故风险意识； 3、项目建设完成后须经环境保护部门检查认可后，方可投入试生产，试生产三个月内，应向环境保护部门书面申请验收。 4、厂方在以后生产过程中，如需扩大生产规模或更改生产工艺，需向当地环境保护局重新申报。

建设项目排放污染物指标申请表

| 申请单位(章) | 江苏奇可车业有限公司 | 法人代表 | 赖燕膑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 自行车及零配件生产 | 联系人 电话 | 王长征13382153868 |
| 单位地址 | 淮安经济技术开发区深圳东路以北、开新路以东 | 邮政编码 | 223005 |
| 水污染物 | 污水排放量(m3/a) | 14870 | 排放去向 | 接管淮安经济开发区污水处理厂处理，最终排入清安河 |
|  | 清下水排放量(t/a) |  | 排放去向 |  |
|  | 污染物名称 | COD | SS | NH3-N | TP | 石油类 |
|  | 排放浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |
|  | 平均日排放量（kg/d） |  |  |  |  |  |
|  | 年排放总量（t/a） | 1.707 | 1.565 | 0.036 | 0.0636 | 0.146 |
| 说明： |
| 大气污染物 | 有组织排放废气量 （万Nm3/a） |  | 排气筒数 | 2 | 无组织排放废气量（万Nm3/a） |  |
|  | 污染物名称 | 漆雾 | VOCs | SO2 | NOX | 烟尘 | 颗粒物 | VOCs |
|  | 排放浓度（mg/Nm3） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放总量（t/a） | 0.548 | 0.231 | 0.3 | 0.91 | 0.015 | 0.334 | 0.111 |
| 说明： |
| 固体废物 | 固体废物名称 | 生活垃圾 | 边角料 | 废机油 | 表面处理废液 | 漆渣 | 废漆桶 | 废过滤棉 | 废活性炭 | 污泥 |
|  | 产生量（t/a） | 15 | 2.4 | 1.5 | 3.6 | 2 | 0.05 | 1 | 1.73 | 20 |
|  | 利用量（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 处置量（t/a） | 15 | 2.4 | 1.5 | 3.6 | 2 | 0.05 | 1 | 1.73 | 20 |
|  | 排放量（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 说明：所有固废全部处理处置、利用，实行零排放。 |
| 污染物名称 | COD | SS | NH3-N | TP | 石油类 | 颗粒物 | VOCs | SO2 | NOx |
| 原有排放量 （t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目新增排放量（t/a） | 0.6835 | 0.1367 | 0.036 | 0.0068 | 0.041 | 0.563 | 0.231 | 0.3 | 0.91 |
| 以新代老消减量（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 申请排放量 （t/a） | 0.6835 | 0.1367 | 0.036 | 0.0068 | 0.041 | 0.563 | 0.231 | 0.3 | 0.91 |
| 排放增减量 （t/a） | +0.6835 | +0.1367 | +0.036 | +0.0068 | +0.041 | +0.563 | +0.231 | +0.3 | +0.91 |
| 申请接管量（t/a） | 1.707 | 1.565 | 0.036 | 0.0636 | 0.146 | / | / | / | / |
| 区域总量平衡方案： |

排放污染物指标审批

| 污染物名称 | COD | SS | NH3-N | TP | 石油类 | 颗粒物 | VOCs | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原有排放量 （t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目新增排放量（t/a） | 0.6835 | 0.1367 | 0.036 | 0.0068 | 0.041 | 0.563 | 0.231 | 0.3 | 0.91 |
| 以新代老消减量（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 申请排放量 （t/a） | 0.6835 | 0.1367 | 0.036 | 0.0068 | 0.041 | 0.563 | 0.231 | 0.3 | 0.91 |
| 排放增减量 （t/a） | +0.6835 | +0.1367 | +0.036 | +0.0068 | +0.041 | +0.563 | +0.231 | +0.3 | +0.91 |
| 申请接管量（t/a） | 1.707 | 1.565 | 0.036 | 0.0636 | 0.146 | / | / | / | / |
| 区域总量平衡方案： |
| 经办人： | 项目所在地环保局（章） 年 月 日 |
| 审核人： |  |
| 签发： |  |
| 上一级环保部门复核意见： （公章） 年 月 日 |

# Text boxes

自来水2620

生活用水

地埋式有动力污水处理设施

生产用水

软水设备

隔油沉淀池

中和池

锅炉

用汽设备

蒸汽冷凝水

收集池

300

60

1600

排入穿城镇污水厂

400

1920

400

960

960

4800

4800

生活污水240 24024012

碱性废水960

下料裁切

折弯

冲压成型

水洗

酸洗

皮膜

烘干

成品入库

焊接

水洗

T4、T6热处理

喷漆

烘干固化

装配检验

表面处理

S1:边角料

厂区污水站处理

G1:烟尘

G2:废气

G3:废气

G4:天然气燃烧废气

说明：

喷漆共喷四道漆，每道漆分别需要烘干处理

精加工

脱脂

水洗

热风炉

管道天然气

电加热

淮安经济开发区

污水处理厂

图5-4  项目水平衡图（单位t/a）

淬火用水

自来水

20184

300

1200

水洗用水

生活用水

1500

15000

150

12000

300

1200

化粪池

污水站

地面冲洗水

1520

1520

150

绿化用水

1200

1200

蒸发、植物吸收、

渗入土地

循环冷却水

64

32

32

雨水管网

8000

3000

槽体补充水

600

600

3000

剩余污泥

上清液回流

PAM、PAC

其他废水

集水池

pH调节池

混凝沉淀池

接触氧化池

二沉池

热处理水淬废水、脱脂废水

混凝气浮除油

混凝沉淀池

达接管标准后，由园区污水管网接管至经济开发区污水处理厂处理，处理达标后排至清安河

污泥池

污泥

图7-24  工艺废水处理工艺图

鼓风曝气

PAM、PAC

水解酸化池

Ca（OH）2