盈都牌（YDL）硅磷晶罐

一、 硅磷晶罐简介：

YDL硅磷晶加药罐材质均采用不锈钢，从10KG至吨均可加工主用于饮用水，饮料，食品加工，太阳能，洗浴，小型锅炉等水处理阻垢方面。

—安装示意图与产品外观图—

二、设备安装说明：

设备安装无需膨胀螺丝，放于水平的地面，在管道建U连接罐体，设备支腿放于平稳地面或放于混泥土平面。

安装步骤及要求：

1．首先应检查设备外观是否有损坏，如检查无异常，再进行安装。本设备要求安装在室内。

2．设备应安装在平稳的地面或其他位置，用设备无须与混凝土基础平台固定。

3．设备安装形式应为旁通式安装，以满足在不停机状态下加装硅磷晶药剂的需要。

4.建议：如果有水箱、增压泵，最好把硅磷晶罐设备安装在增压泵的前面，水箱的后面。

5．设备主体最大外径距墙体距离不小于1000mm，设备间距离不小于1500mm。

5．设备维修距离不小于500mm。

6．  设备进出口的管道上，应以靠近管口处设置管道支架；直接与容器管口相连接的大于或等于DN150的阀门下面宜设置支架。

7．  设备进水口、出水口、旁通管均需加装阀门。

8．  YDL-10、20、40、50型设备与管道采用螺纹连接，YDL-65、80、100、125、150、200 、300型设备与管道采用法兰连接。

三、设备选型

| 型号 | 日用水量 T/D | 外形尺寸 Φ*L/H（mm） | 进水口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-3L | 2-3 | 110*350 | DN20/25 |
| 5L | 3-7 | 159*350 | DN25 DN32 |
| 10L | 10-25 | 159*550 | DN25 DN32 |
| 20L | 25-30 | 219*600 | DN40 DN50 |
| 30L | 30-40 | 250*730 | DN50 |
| 40L | 40-60 | 273*780 | DN50 DN65 |
| 50L | 60-120 | 300*950 | DN50法兰/内丝 |
| 60L | 120-165 | 300*1150 | 65法兰/内丝 |
| 80L | 165-200 | 350*1130 | 80法兰/内丝 |
| 100L | 205-280 | 350*1340 | 100法兰 |
| 150L | 285-400 | 400*1500 | 125法兰 150法兰 |
| 200L | 410-650 | 450*1560 | 150法兰 200法兰 |
|  | 20-40公斤外形图 | 50公斤以上外形图 | 5-10公斤外形图 |

四、使用说明

1、设备运行前

设备系统在开始运行前，应先对系统管路进行冲洗。此时设备进水口阀门，出水口阀门必须关闭，打开旁通阀门。

2．正常运行

1）仔细检查管路、阀门状况。

2）检查无误后，开启进水阀、出水阀、关闭旁通阀。

3.后期维护

硅磷晶在每吨水中含量应3～5克即可达到预期效果，因此用户需每隔3～6个月补充.

硅磷晶系统

说  明  书

石家庄盈都环保设备有限公司