# 01.建设项目基本情况

| 项目名称 | 佛冈县宏昌机械厂改扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 佛冈县宏昌机械厂 |
| 法人代表 | 赖宏森 | 联系人 | 赖宏森 |
| 通讯地址 | 佛冈县石角镇二村力竹坝桥头 |
| 联系电话 | 13922551941 | 传真 | 0763-4286945 | 邮政编码 | 511600 |
| 建设地点 | 佛冈县石角镇二村力竹坝桥头 |
| 立项审批部门 | —— | 批准文号 | —— |
| 建设性质 | 改扩建 | 行业类别及代码 | C3391黒色金属铸造 |
| 占地面积 | 2300平方米 | 绿化面积 | — |
| 项目总投资 | 250万元 | 环保投资 | 50万元 | 环保投资比例 | 20% |
| 评价经费 | --- | 预投产日期 | 2018年10月 |
| 1.1项目背景及任务由来 1.1.1项目背景 佛冈县宏昌机械厂成立于2004年05月19日，法人代表赖宏森，统一社会信用代码914418211977208953，公司位于佛冈县石角镇二村力竹坝桥头，经营范围为塑料破碎机、混色机、打禾机配件的生产及销售。 该企业于2008年编制了《佛冈县宏昌机械厂建设项目环境影响登记表》，并于2008年10月30日取得佛冈县环保和建设局的批复意见。 该企业于2011年委托英德市德宝环境保护服务有限公司编制了《佛冈县宏昌机械厂扩建项目环境影响报告表》，并于2011年8月31日取得佛冈县环境保护局的批复意见（佛环审批[2011]42号），详见附件5。 于2012年10月22号通过佛冈县环境保护局的竣工环境保护验收并取得了佛冈县环境保护局颁发的竣工验收意见(佛环验[2012]95号)，详见附件6。 该企业排污许可证编号为441821-2010-000137，详见附件7。 根据市场需要和环保要求，企业拟淘汰原有燃焦炭铸造熔炉，新增6套中频电炉，并扩建塑料破碎机配件铸件到1.2万吨/年。 1.1.2任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》《广东省建设项目环境保护管理条例》等有关环保法律、法规，本次改扩建项目需进行环境影响评价。结合本次改扩建项目情况，检索《国民经济行业分类》（GBT4754-2017）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本，2018年修订）项目属于“二十、黑色金属冶炼和压延加工业”类别中的“60黑色金属铸造-其他”，应编制环境影响报告表。判定依据详见下表。 表1.1-1 本项目环境影响评价类别判定表 判定依据 内容分析 改扩建项目内容 年产塑料破碎机配件铸件1.2万吨；原辅材料详见1.2.4节 国民经济行业 类别及代码 C3391黒色金属铸造（指铸铁件、铸钢件等各种成品、半成品的制造） 建设项目环境影响评价分类管理名录 二十、黑色金属冶炼和压延加工业--60黑色金属铸造。年产10万吨及以上-报告书；其他-报告表 环评类别判定 本次改扩建项目年产12000吨塑料破碎机配件铸件，小于10万吨，应编制“环境影响报告表” 受建设单位委托，四川省国环环境工程咨询有限公司承担了本次改扩建项目的环境影响评价工作。接受委托后，环评单位在现场踏勘、资料分析和环境监测的基础上，按照国家和地方的有关法律法规和政策、环境影响评价技术规范和标准，对本次改扩建项目在施工期、运营期的产污环节、环保措施、环境影响、产业政策等情况进行详细评价分析，从环境保护角度评价本次改扩建项目的可行性，编制了《佛冈县宏昌机械厂改扩建项目环境影响报告表》。呈报有审批权的环境保护管理部门组织评审，经审批后，可作为建设单位环保工程设计、环保验收、环境管理及环境保护行政部门监督管理的依据。 1.1.3评价目的 （1）核实现有项目排放的污染源强及主要污染物排放现状，原有项目环保措施运行状况及遗留的环境问题和执行原环评批复的情况。 （2）预测本次改扩建项目的污染源强及主要污染物排放情况，对环境的影响程度和范围。 （3）分析本次改扩建项目拟采用的环境治理措施的可行性和可靠性，有针对性地提出防治环境污染的对策及措施。 （4）对本次改扩建项目环境可行性作出评价结论，为环境管理提供科学依据。 （5）寻求清洁生产的途径，提出污染物总量控制要求，从环境保护方面提出本次改扩建项目可持续发展的策略。 1.1.4评价关注的主要环境问题 （1）内环境：原有项目生产线及本次改扩建项目运营期排放的废气对环境空气的影响，噪声对周围声环境的影响，废（污）水对水环境的影响，各类固废对环境的影响；上述主要环境问题对评价范围内敏感点的影响。 （2）外环境：本次改扩建项目所在区域环境功能区划及已经存在的突出环境问题（如环境容量是否超负荷、用地是否违背规划、生态敏感目标是否受到威胁等问题）。 1.2工程内容及规模 1.2.1改扩建前后产品方案及产量 项目改扩建前、后产品方案详见表1.2-1。 表1.2-1 项目改扩建前、后项目产品方案 序号 产品名称 年设计能力(t/a) 扩建前 扩建后 变化量 1 塑料破碎机配件铸件 280 12000 +11720 1.2.2改扩建前、后建设内容及规模 本企业占地面积2300m2，改扩建前、后建设内容及规模详见下表。 表1.2-2 扩建前、后建设内容及规模 类别 项目名称 扩建前 扩建后 备注 主体 工程 熔炼车间 砼结构，建筑面积480m2 砼结构，建筑面积480m2 依托原有 造型车间 砼结构，建筑面积480m2 砼结构，建筑面积480m2 依托原有 车床加工车间 砼结构，建筑面积480m2 砼结构，建筑面积480m2 依托原有 储运 工程 原料仓 砼结构 砼结构 依托原有 成品仓 砼结构 砼结构 依托原有 厂区道路 满足厂区物流及消防要求 满足厂区物流及消防要求 依托原有 公用工程 办公楼 砼结构，建筑面积240m2 砼结构，建筑面积240m2 依托原有 车棚 钢结构，建筑面积60m2 钢结构，建筑面积60m2 依托原有 辅助 工程 供电工程 包括变压器,高低压配包房等 包括变压器，高低压配包房等 改造 给水工程 自备水井提供 市政供水 改造 排水工程 生活污水经生化处理后排入附近农灌渠 “隔油隔渣+生化处理”达标后回用 改造 环保 工程 废水措施 生活污水：隔油隔渣+生化处理 隔油隔渣+生化处理 废气措施 收集、沉降 各产尘点设置除尘器 新建 固废存放 固废分类处置，定点存放 固废分类处置，定点存放 依托原有 噪声措施 满足环保要求 满足环保要求 绿化措施 绿化面积250m2 绿化面积250m2 依托原有 1.2.3主要原辅材料及能源消耗 1.2.3.1改扩建前、后主要原辅材料消耗情况 表1.2-3 改扩建前、后原辅材料消耗一览表 类别 名称 年耗量（t/a） 备注 扩建前 扩建后 变化量 原料 生铁、废铁 300 12100 +11800 型砂 100 200 +100 石英砂 100 200 +100 辅料 机油 -- 0.08 +0.08 用于机器设备 1.2.3.2主要原辅料理化性质 生铁：生铁是含碳量大于2.11%的铁碳合金，生铁性能为坚硬、耐磨、铸造性好，但生铁脆，不能锻压。熔点为1100～1200℃。 型砂：铸造中用来造型的材料，一般由铸造用原砂、型砂粘结剂和辅加物等造型材料按一定的比例混合而成。型砂按所用粘结剂不同，可分为粘土砂、水玻璃砂、水泥砂、树脂砂等。通常对型砂的要求是:①具有较高的强度和热稳定性，以承受各种外力和高温的作用。②良好的流动性，即型砂在外力或本身重力作用下砂粒间相互移动的能力。③一定的可塑性，即型砂在外力作用下变形，当外力去除后能保持所给予的形状的能力。④较好的透气性，即型砂孔隙透过气体的能力。⑤高的溃散性，又称出砂性，即在铸件凝固后型砂是否容易破坏，是否容易从铸件上清除的性能。 石英砂：石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度（1-20目为1.6~1.8，20-200目为1.5），其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃。 1.2.3.3改扩建前、后能源及资源消耗情况 表1.2-4 改扩建前、后能源及资源消耗一览表 名称 年耗量 来源 用途 扩建前 扩建后 变化量 电 4万度/年 600万度/年 +596万度 市政电网 生活和生产 水 140m3/a 10448m3/a +10308m3/a 扩建前：自备水井 扩建后：市政供水 生活和生产 焦炭 74.7t/a 0 -74.7t/a 外购 生产 1.2.4项目主要设备清单 表1.2-5 项目主要设备清单一览表 设备名称 规格型号 数 量 备 注 改扩建前 改扩建后 变化量 焦炭冲天炉 -- 1条 0 -1 陶汏 中频电炉 1吨/时 0 6条 +6 使用电能 铁水包 0 6个 +6 浇注用 牛头刨 -- 1台 1台 0 插床 -- 1台 1台 0 摇臂钻 -- 2台 2台 0 清砂机 -- 1台 1台 0 吊床 -- 2台 2台 0 风割烧焊 -- 1套 1套 0 车床 6163型 6台 6台 0 车床 140型 3台 3台 0 行车 0 3台 +3 砂箱（模） 0 1000箱 +1000 砂轮机 0 10部 +10 鼓风机 0 10部 +10 变压器 0 2台 +2 1.2.5扩建后公用工程 1.2.5.1 给排水设计 标准规范：《室外给水设计规范》GB500B-2006；《室外排水设计规范》GB50014-2006；《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003； 设计范围：改扩建项目设计包括厂区生活及消防的给水、排水系统设计。 给水：本次改扩建前没有生产用水，改扩建后有中频感应炉水冷系统的冷却用水，不定期补充新鲜水量约为10000m3/a；本次改扩建项目员工人数由20人增加到 40 人，均不在厂内食宿，改扩建前生活用水量为140m3/a，改扩建后生活用水量为448m3/a。改扩建前给水由自备水井解决，改扩建后项目给水由市政给水管网供给。 排水：本次改扩建项目采用雨污分流制，雨水经道路和建筑物四周引水系统，将屋面和地面的雨水经暗渠接入厂区雨水排放总管道；本次改扩建项目冷却水循环使用；生活污水经“隔油隔渣+生化处理”达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）标准要求后回用。 1.2.5.2供配电设计 配电系统：原有项目用电由市政电网供应，用电量为4万度/年，本次改扩建项目依托原有电房增容，用电由市政电网供应，用电量为600万度/年。 电气照明：正常照明的光源以节能型荧光灯为主，荧光灯功率因数不小于0.9。 1.2.5.3防雷与接地 本次改扩建项目建筑物按二类和三类防雷，防雷接地、保护接地、弱电接地公用一套接地系统，联合接地电阻不大于1Ω。 1.2.5.4贮运工程 项目改扩建前后，厂外运输（包括原材料、辅助材料等）均委托社会有运输资质的运输力量负责运输，采用汽车运输，运输较为方便，运输能力能够得到满足。 项目改扩建前后，厂内运输则使用自备运输车辆，采用叉车、手推小车等。生产车间及贮运仓库分别按功能区划分设置，合理组织厂内运输流线，并于厂外运输路线合理衔接，保证物流、人流通行顺畅，互不干扰；道路布置在满足运输要求下，同时满足厂区安全、卫生、消防检修、管道敷设等的要求；既方便厂区物流通畅，又符合生产与贮运仓库的安全规笵。 1.2.5.5垃圾收集 本次改扩建项目生产区、办公区均设置垃圾收集点，由环卫部门定期清运处理。 1.2.6劳动定员及工作制度 表1.2-7 项目工作制度及劳动定员一览表 劳动定员 食宿情况 工作制度 年工作时数 改扩建前 20人 均不在厂内食宿 1班/天，8小时/班，280天/年 2240小时/年 改扩建后 40人 均不在厂内食宿 2班/天，8小时/班，280天/年 4480小时/年 1.2.7项目进度安排 本次改扩建项目进度安排，详见下表。 表1.2-8 项目工程进度安排 环评审批 设备安装 试生产 2018年8月 2018年9月 2018年10月 1.3项目地理位置及周边环境状况 1.3.1项目地理位置 佛冈县宏昌机械厂位于佛冈县石角镇二村力竹坝桥头，中心点坐标为北纬23°52'54.95"，东经113°32'22.78"。本次改扩建项目在原有厂房内进行。地理位置详见附图1。 1.3.2周边环境状况 本次改扩建项目位于佛冈县石角镇二村力竹坝桥头，东面为鱼塘养殖场，西面为板厂和林地，南面为九爪龙山，北面隔村道为农田。项目选址四至见附图2。 1.4与本次改扩建项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属于改扩建性质，与本次改扩建项目有关的原有污染主要是原有建设项目产生的污染及主要问题。为了解原有污染情况，现对原有项目（改扩建前）污染情况进行回顾分析。 1.4.1原有工程（扩建前）回顾性分析评价 1.4.1.1原有工程（扩建前）生产工艺 图1.4-1 原有工程生产工艺流程图 1.4.1.2原有工程（改扩建前）产污环节及源强 （1）大气污染源 原有项目外排废气主要有铸造废气、燃料废气，燃料废气经沉降除尘措施达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）锅炉废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准的要求后排放。 表1.4-1 原有项目大气污染物产排情况一览表 序号 产污工序 污染物名称 处理前浓度及产生量 排放浓度及排放量 1 熔炼 铸造废气 烟尘 -- -- 燃料废气 （947520m3/a） 二氧化硫 504.3mg/m3，0.48t/a 504.3mg/m3，0.48t/a 烟尘 1536.6mg/m3，0.09t/a 95mg/m3，0.018t/a （2）水污染源 原有工程无工业废水产生和排放，生活污水主要来自员工办公生活污水，改扩建前生活污水排放量约112m3/a；生活污水经“隔油隔渣+三级生化”处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准要求后排放到附近农灌渠。 表1.4-2 原有工程生活污水污染物浓度及产生量一览表 项目 CODCr BOD5 SS 氨氮 产生浓度（mg/L） 250 150 100 15 产生量（t/a） 0.028 0.0168 0.0112 0.00168 排放浓度（mg/L） 78.4 13.1 35.1 1.726 排放量（t/a） 0.00878 0.00147 0.00393 0.00019 （3）噪声污染源 原有生产线在生产过程中主要噪声污染源是清砂机、车床、刨床、摇臂钻等机械运行的噪声，源强为75.0～95.0dB(A)。经相应的隔声、减震、消声等措施后，项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准的要求：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 （4）固体废弃物污染源 表1.4-3 原有工程（扩建前）固废产生情况 污染物名称 产生量 类别 处置方式 生活垃圾 2.8t/a 生活垃圾 环卫部门处理 铸铁废渣 20t/a 一般固废 收集后用于筑路 废机油 -- 危险废物 交由有资质单位处理 1.4.2原有项目（改扩建前）区域存在的主要环境问题 （1）通过现场调查，项目选址周边环境空气质量、水环境、声环境和生态环境质量均良好，不存在制约项目建设的外环境污染源问题。 （2）来自项目周围工业企业产生的废水、废气、噪声、固体废物，附近村庄产生的生活污水、生活垃圾以及农田废水等。 1.4.3原有工程（改扩建前）执行原环评批复情况 本报告对原有工程现场调查情况与批复内容及要求进行对比对分析，详见下表： 表1.4-4 原有工程（改扩建前）建成情况与环评批复落实情况一览表 序号 原工程建成实况 原工程实际落实及执行情况 备注 一、主体工程 1 占地面积2300m2 2300m2 与原环评相符 2 产能 塑料破碎机配件280吨 2800吨 与原环评相符 3 生产设备 牛头刨1台 1台 与原环评相符 4 插床1台 1台 与原环评相符 5 摇臂钻2台 2台 与原环评相符 6 铸造熔炉1条 1条 与原环评相符 7 清砂机1台 1台 与原环评相符 8 吊床2台 2台 与原环评相符 9 风割烧焊1套 1套 与原环评相符 10 车床（6063型）6台 6台 与原环评相符 11 车床（140型）3台 3台 与原环评相符 二、环保措施 12 隔油隔渣+生化处理 隔油隔渣+厌氧处理 符合环保要求 13 收集沉降除尘设施 粉尘沉降室+水膜喷淋处理 符合环保要求 14 固废分类处理：生活垃圾交环卫部门；铸铁废渣收集后用于筑路；废机油委托有资质单位处理。 固废分类处理：生活垃圾交环卫部门；铸铁废渣收集后用于筑路；废机油委托有资质单位处理。 符合环保要求 15 环保验收情况 已完成验收 表1.4-5 原有工程“三同时”验收一览表 污染类别 污染源 主要环保措施 验收标准 废水 生活污水 隔油隔渣+生化处理 （DB44/26-2001）第二时段一级标准 废气 燃料废气 收集沉降除尘设施 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2二级标准要求 噪声 机械设备 采用减振、隔声措施 达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准的要求 一般固废 废渣 收集后用于筑路 符合相关环保要求 生活垃圾 生活垃圾 交环卫部门处理 危险废物 废机油 交有资质的单位处理 表1.4-6 原项目排污许可证主要内容 排污许可证编号 441821-2010-000137 行业类别 金属制品业 排污种类 废水、废气 污染污排放浓度限值(mg/L) CODcr 氨氮 BOD5 悬浮物 动植物油 90mg/L 10mg/L 20mg/L 60mg/L 10mg/m3 主要污染物排放总量限值(t/a) 0.0756 0.0084 0.0168 0.0504 0.00084 |

# 02.编制依据及环境功能区划

2.1国家法规及管理文件 ◆《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； ◆《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订）； ◆《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）； ◆《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）； ◆《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）； ◆《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016年修订）》； ◆《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修订） ◆《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.1.1）； ◆《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）； ◆《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）； ◆《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本，2018年修订）； ◆《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环保部2016年7月15日）； 2.2地方法规及管理文件 ◆《广东省建设项目环境保护管理条例》（2012年修正）； ◆《广东省环境保护规划纲要》（2006~2020年）； ◆《广东省打赢蓝天保卫战2018年工作方案》（粤环〔2018〕23号）； ◆《广东省水污染防治行动方案》（2015年12月） ◆《关于印发广东省主体功能区规划的配套环保政策的通知》（粤环[2014]7号 ◆《关于实施差别化环保准入促进区域协调发展的指导意见》（粤环[2014]27号） ◆《清远市打赢蓝天保卫战2018年工作方案》（清环[2018]355号）； ◆《清远市水污染防治行动计划》（2016年.2月） ◆《清远市主体功能区规划》（2010-2020）； ◆《清远市环境保护与生态建设“十三五”规划》； ◆《佛冈县环境保护规划》（2004年）； ◆《佛冈县土地利用总体规划》（2010-2020）； ◆《佛冈县石角镇总体规划》（2011-2030）； 2.3 产业政策文件 ◆《中国铸造行业准入条件》（2013年） ◆《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修订）》； ◆《部分工业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（工产业[2010]第122号》 ◆《广东省产业结构调整指导目录》（2007 本）； ◆《广东省主体功能区产业发展指导目录 》（2014 年本）； ◆《广东省企业投资项目实行清单管理的意见（试行）》粤府〔2015〕26号； ◆《清远市主体功能区产业发展指导目录》（2013年10月31日实施）； ◆《清远市企业投资负面清单》（2014年09月01日实施） 2.4相关的技术标准规范 ◆《环境影响评价技术导则-总纲》(HJ 2.1-2016)； ◆《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2008)； ◆《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.3-93)； ◆《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ 2.4-2009)； ◆《声环境功能区划技术规范》（GBT/15190-2014）; ◆《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； 2.5铸造行业标准及规范 ◆《铸造行业准入条件》（2013年） ◆《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA-030802-2-2017） ◆《铸造防尘技术规程》（GB 8959-2007）； ◆《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007和GBZ2.2-2007）； ◆《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）； ◆《铸造企业GB/T19001-2008标准》； ◆《铸造企业GB/T 15587-2008标准》； ◆《铸造企业GB/T24001-2004标准》； ◆《铸造企业GB/T28001-2011》； 2.6建设单位提供的资料 ◆环评委托书、承诺书； ◆项目工程设计资料； ◆环评资料调查表； ◆与项目有关的其他相关文件。 2.7环境功能区划 项目区域环境功能属性，详见一览表2.7-1 表2.7-1 扩建项目所在区域环境功能区分类及标准一览表 序号 功能区类别 功能区分类及执行标准 1 水环境功能区 根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号），潖江河属于II类区域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准。 2 环境空气功能区 二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 3 声环境功能区 2类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-20082类标准 4 基本农田保护区 否 5 饮用水源保护区 否 6 水库区 否 7 风景名胜保护区 否 8 城市污水厂集水范围 是，佛冈县城污水处理厂 9 是否属煤气管道范围 否 10 是否两控区 是* 11 可否现场搅拌混凝土 否 *注：两控区是指酸雨控制区和二氧化硫污染控制区，根据国务院《关于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区有关问题的批复》(国函(1998)5号)，清远市属于酸雨控制区。

# 03.建设项目所在地自然环境及公共环保设施简况

3.1自然环境简况 3.1.1地理位置 本次改扩建项目位于佛冈县石角镇二村力竹坝桥头，中心点坐标为北纬23°52'54.95"，东经113°32'22.78"。 佛冈县位于广东省中部，珠江三角洲北缘，清远市西南角，北江一级支流潖江的中上游，东经113º18'—113º47'，北纬23º40—24º07'。东北与新丰县交界，东南与从化市接壤，西南与清远市毗邻，西北与英德市相连。县境东西长50.92公里，南北宽25.57公里。全县地域面积1302平方公里，行政上隶属清远市管辖。佛冈县境内有106国道和京珠高速2条高等级公路贯穿全县。其中国道106线佛冈段（一级公路）贯穿全县6个镇，县城距广州90公里，距花都新白云国际机场52公里。铁路运输方便，县城至京广铁路英德火车站40.8公里。县内公路四通八达，村村通公路。 3.1.2水文条件 佛冈的河流水系主要由潖江和烟岭两条较大的河流组成。项目附近的河流为烟岭河。烟岭河是佛冈县的第二条大河，发源于高岗镇礼溪村的羊子栋(山顶名)。由北向南经礼溪、长江、汇宝山水后至上陈(新街)，又汇路下水，向东北流经下陈村、白牛湖、学堂前入三江。在三江北汇漏坑、刘屋水、西汇观音山水，三水汇合后称三江水，在烟岭车角再汇大陂水后称烟岭河，经大坪圩、前所、下文岭穿过文昌阁流入英德的太平镇，于狮子口注入滃江。烟岭河在佛冈县境内长32公里，集雨面积361平方公里。烟岭河由发源地至三江段，河床较陡，三江至文昌阁，河床坡降较缓。河段平均坡降4‰。 3.1.3气候条件 佛冈地处低纬度区，属亚热带季风区，季风影响明显，属南亚热带湿润气候，高温多雨，阳光充足，年平均日照17小时。年平均气温21.4℃，实测最高气温38.9℃，最低气温-3℃，最大风力7级，最大风速17m/s。汛期锋面、低槽、热带气旋活动频繁，其中前汛期（4～6月）降雨主要由锋面、低槽天气形成；后汛期（7～9月）降雨主要是因南海热带气旋侵袭及其环流影响所形成。本区域暴雨以每年的4～6月发生最多，7～8月次之，历年特大洪水基本上都发生在4～7月。 3.1.4植被生物多样性 佛冈境内木本植物可分针叶林、阔叶林、灌丛3个植被型组、12个植被型、43个群系，主要有常绿针叶林，常绿阔叶林，落叶阔叶林，竹林和灌丛这五类。植物资源有松、杉、樟、桐、黄檀，还有沙椤、观光 木、白桂木、吊皮锥等珍贵植物；药材资源有砂仁、巴戟、栀子、金银花、蔓京子、土伏苓、杜鹃花、黄姜等；土特产有草菇、蜜桔、荔枝 、青梅、芦笋、茶叶、竹山、潖江萝卜、沙葛、潖江鸡、乌鬃鹅等特色食品；野生动物资源有黄猄、山猪、果狸、穿山甲、雉鸡、白鹇、龟类、蛇类等。 3.1.5动植物保护 根据调查，评价区域范围内为工业区，人类活动频繁，未发现有受国家和地方保护的珍稀动植物。 3.1.6环境敏感区域 根据调查，评价区域范围内尚无涉及自然保护区、饮用水源保护区、严格控制区、风景名胜区、森林公园、以及其他需要特别保护的受国家和地方保护的历史文物、文化遗址、重要政治文化设施等环境敏感区域。 3.2公共环保设施概况 3.2.1佛冈县城污水处理厂概况 佛冈县城污水处理厂（佛冈县展扬生活污水处理厂）位于清远市佛冈县县城石角镇西南角潖江岸（即英佛公路与江河交界处），为佛冈县唯一的生活污水处理厂，占地面积100亩，特许经营期为20年；目前已建成3万吨/天的处理规模，远期将扩容到5万吨/天，主要收集江河南岸、北岸和县城扩建区的其他生活污水。近期可服务的规模为7-8 平方公里、8-10 万人所产生的污水量。该污水处理厂分为两期建设，首期由广州市市政设计研究院设计，广东水电二局责任有限公司承建，占地面积66 亩，于2009 年1 月被广东省环境产业协会评为《广东省环境保护优秀示范工程》。第二期由广州市市政设计研究院设计，广东一新长城建筑有限公司承建，占地面积34 亩。该污水处理厂采用一级强化+人工湿地的工艺，综合处理污水，通过预处理和生物、化学反应沉淀，再经过人工湿地植物吸附降解，将污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）二时段一级标准的较严者。 根据调查，本次改扩建项目不在佛冈县城污水处理厂纳污范围内。 3.2.2佛冈县生活垃圾卫生填埋场概况 佛冈县城随着扩容提质步伐的加快，县城人口不断增多，原先位于县城近郊的垃圾填埋场已不能满足日常所需及城市定位，为此佛冈规划建设新的生活垃圾卫生填埋场， 2013年12月13日，位于汤塘镇升平村下刀排的县生活垃圾卫生填埋场正式动工建设，一期工程项目于2014年底建成并投入运行。 佛冈县生活垃圾卫生填埋场选址位于汤塘镇升平村下刀排村（京港澳高速以西），总投资为 7303万元，占地389.03亩，垃圾填埋区位于场区的中部和西部，其中，一期工程位于场区的中间，呈不规则五边形，面积3.01万m2；填埋区二期工程位于场区西部，呈不规则长条形，面积4.96万m2；三期工程在一期、二期面积的基础上向周边延伸，继续在上方进行填埋，面积11.86万m2。填埋场设计总库容为292.57万m3，总有效库容为248.68万m3，可填埋垃圾量为298.41万吨；填埋场的服务年限约为22年，即服务期从2015年至2036年。佛冈县生活垃圾卫生填埋场由垃圾填埋区、渗滤液调节池、渗滤液处理站、雨水沉淀池、办公管理区、进场道路区、垃圾进场检查区（地磅房）等七个部分组成。 根据调查，佛冈县六大乡镇的生活垃圾都将规划为佛冈县生活垃圾卫生填埋场的接纳范围。

# 04.环境质量状况

4.1扩建项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 4.1.1水环境质量现状 根据《广东省地表水环境功能区划粤环》（〔2011〕14号），本项目评价区域地表水体潖江河属于II类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准。本次环评对水环境质量现状引用《佛冈县石角镇国清材料经营部年产14吨包装材料建设项目》的地表水环境质量监测数据。深圳市清华环科检测技术有限公司于2018年05月20日~05月21日对潖江河进行的现状检测，检测结果详见下表4.1-1。 表4.1-1 潖江河水质监测结果（单位mg/L,pH除外) 日期 项目 断面 pH DO CODcr BOD5 氨氮 总磷 W1项目上游500m 2018.05.20 6.52 5.21 14 3.6 0.442 0.13 2018.05.21 7.01 5.42 13 3.1 0.572 0.12 W2潖江河与城迳水交汇处 2018.05.20 6.62 5.16 14 5.0 0.465 0.15 2018.05.21 6.91 5.15 14 3.4 0.412 0.11 W3项目下游1500m 2018.05.20 6.87 4.92 13 3.1 0.513 0.17 2018.05.21 6.77 5.43 14 3.7 0.435 0.15 检测数据表明：该河段的主要水质指标pH、CODCr达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准的要求，DO、BOD5、氨氮、总磷等超标，这说明项目附近地表水潖江河水质受到一定程度的污染。由于潖江河部分河段区域未通有污水管网，该区域附近居民生活污水不能输送到污水处理厂处理，从而造成了地表水的污染。现在污水厂排污管网正在建设中，在污水管网开通后，这些居民生活污水将会被收集到污水处理厂进行深度处理，潖江河的水质也将得以改善。 4.1.2大气环境质量现状 根据《关于确认我市环境空气质量功能区划的函》(清环函[2011]317号)，本次改扩建项目所在地属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本评价报告引用《佛冈县石角镇龙溪村委会柯木迳生活垃圾填埋场（旧场）封场工程》环评时委托深圳市深大检测有限公司于2018年5月16日~2018年5月22日对该空气区域进行环境质量现状监测。引用项目距离本次改扩建项目约2.2千米，监测时间未超过三年，数据有效性符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）导则要求，监测结果详见下表4.1-2。 表4.1-2 项目附近环境空气质量监测结果 监测点位 监测项目 G1居民点 G2白坟前村 G3莲溪村 标准值 PM10日均值 0.044~0.089 0.045~0.083 0.056~0.105 0.15 SO2日均值 0.020~0.044 0.035~0.088 0.031~0.051 0.15 NO2日均值 0.031~0.060 0.028~0.056 0.021~0.035 0.08 SO2小时值 0.033~0.084 0.054~0.088 0.061~0.086 0.5 NO2小时值 0.029~0.072 0.031~0.076 0.036~0.069 0.2 由表4.1-2的监测结果可知：项目评价区域内的SO2、NO2和PM10均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，说明建设项目评价区域内的空气环境容量良好。 4.1.3声环境质量现状 项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。为了解项目所在地的声环境质量现状，本次改扩建项目委托广东正合环境检测技术有限公司在项目的四周边界布设4个环境噪声监测点。噪声的监测时间为2018年8月6日~7日，噪声监测结果，详见下表。 表4.1-3 项目区域环境噪声现状监测结果 检测点/位置 检测日期 结 果（Leq） 昼间 夜间 N1项目东面边界外1m处 8月6日 57.5 46.3 N2项目南面边界外1m处 58.2 47.2 N3项目西面边界外1m处 57.7 45.9 N4项目北面边界外1m处 58.2 47.2 N1项目东面边界外1m处 8月7日 58.1 46.7 N2项目南面边界外1m处 58.4 47.6 N3项目西面边界外1m处 57.5 45.5 N4项目北面边界外1m处 58.3 47.5 评价标准 60 50 根据噪声监测结果可知，本次改扩建项目厂界昼夜噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求，区域声环境良好。 4.1.1.4生态环境现状 本次改扩建项目位于佛冈县石角镇二村力竹坝桥头，东面为鱼塘养殖场，西面为板厂和空地，南面为九爪龙山，北面隔村道为农田，有多种生物共存，未有明显的水土流失和地质灾害状况发生。 根据调查，评价区域范围内为人类活动频繁，未发现有受国家和地方保护的珍稀动植物。 4..2环境敏感点及主要环境保护目标 4.2.1项目的主要污染控制目标 （1）环境空气质量符合（GB3095-2012）的二级标准。控制项目的废气达标排放。 （2）潖江河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准的要求。 （3）保护该区声环境质量，使项目边界符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。 4.2.2环境敏感点及环境保护目标 该项目主要环境敏感点如表4.2-1。 表4.2-1 主要环境保护目标 环境要素 环境敏感点 性质 方位 距离/m 规模 环境功能 大气 环境 饮水塘村 居民 西 180 250人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准 力竹坝村 居民 东北 260 25人 佛冈县职业技术学校 学校 东南 450 100人 塘二村 居民 南 450 250人 城北中学 学校 西南 610 300人 城北幼儿园 学校 西 640 100人 莲花江村 居民 西南 720 250人 佛冈县城 居民 南 900 ＞10000人 城市春天 居民 西南 1150 350人 佛冈县政府 办公 西 1230 85人 佛冈奥园 居民 东南 1300 600人 篁胜温泉度假村 居民 西北 1320 200人 佛冈县第一中学 学校 西南 1420 1000人 水 环境 鱼塘 养殖 东北 80 / 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准 潖江河 水体 南 800 / 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准 声 环境 饮水塘村 居民 西 180 250人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 生态 环境 根据调查，评价区域范围内尚无涉及自然保护区、饮用水源保护区、严格控制区、风景名胜区、森林公园、以及其他需要特别保护的受国家和地方保护的历史文物、文化遗址、重要政治文化设施等环境敏感区域。

# 05.评价适用标准

5.1环境质量标准 5.1.1地表水环境质量标准 项目附近水体潖江河（佛冈东天腊烛至县城湖滨）属II类功能区，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的II类标准。详见下表。 表5.1-1 地表水环境质量标准 序号 项目名称 标准值 1 酸碱度（pH） 6～9 2 溶解氧（DO） ≥6（mg/L） 3 化学需氧量（CODcr） ≤15（mg/L） 4 生化需氧量（BOD5） ≤3（mg/L） 5 氨氮（NH3-N） ≤0.5（mg/L） 6 总磷（TP） ≤0.05（mg/L） 7 高锰酸盐指数 ≤4（mg/L） 5.1.2环境空气质量标准 本次改扩建项目区域环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各评价因子的评价标准，详见下表。 表5.1-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）摘录 序号 污染物名称 浓度限值（mg/m3、标准状态） 标准来源 1小时平均 日平均 年平均 1 TSP / 0.30 0.2 (GB3095-2012)二级标准 2 PM10 / 0.15 0.07 3 SO2 0.50 0.15 0.06 4 NO2 0.2 0.08 0.04 5.1.3声环境质量标准 项目所在区域声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值。 表5.1-3 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 摘录（单位：dB(A)） 指标名称 昼间 夜间 2类标准限值 60 50 5.2污染物排放标准 5.2.1大气污染物排放标准 （1）《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA-030802-2-2017）分为两级：1级适用于一般地区，2级适用于大气污染重点地区。本项目属一般地区，故执行《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA-030802-2-2017）1级有组织排放限值，详见下表。 5.2-1《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA-030802-2-2017）摘录 排放级别 生产工序 设备名称 排放浓度限值（mg/m3） 监控 位置 颗粒物 SO2 NOX VOCS NMHC 1级 金属熔炼 冲天炉 40 100 100 -- 车间或生产设施排气筒 电弧炉、精炼炉 30 -- 150 -- 燃气炉 20 80 200 -- 其他熔炼设备 20 -- -- -- 造型、制芯 浇注、落砂 冷却、砂再生 造型机、制芯机 抛丸机、落砂机 打磨机、砂再生等设备 20 -- -- 50 80 2级 金属熔炼 冲天炉 20 60 80 -- 其他 其他所有熔炼设备 15 40 150 50 60 （2）铸造企业任何1小时无组织大气污染物平均浓度执行《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA-030802-2-2017）无组织排放限值，详见下表。 表5.2-2 《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA-030802-2-2017） （mg/m3） 污染物项目 无组织排放检测点 限 值 颗粒物 生产厂房门窗、屋顶、气楼等排放口 5.0 5.2.2废水污染物排放标准 本扩建项目生活污水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）； 表5.2-1 《 城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T1890-2002） 项目 标准要求 项目 标准要求 pH 6.0~9.0 溶解性总固体/（mg/L） ≤1000 色/度 ≤30 五日生化需氧量（BOD5）/（mg/L） ≤15 嗅 无不快感 氨氮/（mg/L） ≤10 浊度/NTU ≤5 阴离子表面活性剂/（mg/L） ≤0.5 溶解氧/（mg/L） ≥1.0 总大肠杆菌群/（个/L） ≤3 5.2.3噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值，详见下表。 5.2-4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 ≤60 ≤50 5.2.4固体废物 固体废物管理应遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》的有关规定。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2013）及其修改单的有关规定；危险废物的临时贮存参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其2013年修改单。 5.3总量控制指标 根据《“十三五”节能减排综合工作方案》，“十三五”期间国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物5种主要污染物实行节能减排总量控制计划。 本次改扩建项目没有生产废水产生，生活污水处理达标后回用，故不设废水污染物总量控制指标。 本次改扩建项目不产生二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，故不需要设置大气污染物总量控制指标。 故本次改扩建项目不需要设置总量控制指标。

# 06.建设项目工程分析

6.1施工期工程分析 本次改扩建项目利用原有厂房进行建设，只需进行简单的设备安装，无土建施工活动，环境影响小，故本评价不进行施工期环境影响评价。 6.2营运期工程分析 6.2.1营运期工艺流程简介 6.2.1.1铸铁件生产工艺流程图 图6.2-1 项目铸铁件生产工艺流程 6.2.1.2石英砂模的生产工艺流程 图6.2-2 项目砂模生产工艺流程 6.2.1.3工艺流程说明 中频炉工作原理：将生铁、废铁等原材料运至中频感应炉中熔化；将中频感应炉温度升到1300℃左右使固态原料达到熔点后熔化，本扩建项目中频感应炉前设有化学成分分析、金属液温度测量仪。中频电炉是利用中频电源建立中频磁场，使铁磁材料内部产生感应涡流并发热，达到加热材料的目的。中频电炉采用200-2500Hz中频电源进行感应加热，熔炼保温。 中频炉熔炼原理：就是电能通过设备转换成热能的过程。工频50HZ的三相交流电通过设备里的可控硅整流, 变成脉动的直流电源，再通过可控硅逆变，向炉体输出1KHZ左右的交流[称中频]电能，中频电流通过炉体线圈时，把电能转换成磁场形式的磁能，也就是在炉体内产生交变磁场，当炉体内有钢材时，会在钢材内部感应出涡流，这个涡流会使金属材料很快升温，将磁能转换成热能，从而最终完成电能和热能的转换。 混砂、造型：本次改扩建项目外购石英砂、型砂混砂后倒入模具中造型，造型用于倒模工序，废弃的石英砂模具经破碎后重新进行压合成模型用于生产，砂的重复利用率为97%-99%。 浇注：浇注工部采用环轨吊包辅以人工浇注，把液态金属浇入铸型的过程称为浇注，铸铁的熔炼及浇注，应保证在合适的温度下进行，应注意挡渣，及时点燃从砂型中逸出的气体，以防CO等有害气体污染空气及形成气孔。 落砂与清理：铸件落砂与清理是铸造生产中后处理工序，铸件落砂与冷却后，经清砂机清砂取件，再通过车、刨的方式车床加工铸铁件，加工后送至成品库存储。 旧砂再生：本次改扩建项目生产过程中的旧砂均采用人工输送破碎再生利用，旧砂回收率达97%以上。 6.2.1.4项目生产过程产物节点 本次改扩建项目生产过程中的产物节点汇总，详见下表。 表6.2-1 本次改扩建项目产污节点汇总表 序号 产污环节 废气 废水 噪声 固废 1 电炉熔化工段 烟尘 -- 噪声 铸铁废渣 2 混砂工段 粉尘 -- 噪声 旧砂 3 落砂工段 粉尘 -- 噪声 旧砂 4 旧砂破碎工段 粉尘 -- 噪声 废砂 5 车床加工工段 粉尘 -- 噪声 废砂 6 员工办公生活 -- 生活污水 -- 生活垃圾 6.2.2运营期污染源强分析 6.2.2.1营运期水污染源 （1）设备冷却水 本次改扩建项目中频炉正常生产时，为了保证中频炉周边线路温度不至于因炉体的高温而引发危险使用的循环冷却水。其中主要含有悬浮物，经过沉淀和冷却处理继续回用，不外排。根据建设单位提供资料显示，正常生产时，进入循环冷却水池的水温约为80℃。 一般工频炉的冷却水水质要求：pH值为6～9，硬度<10mg当量/L，总固体量不超过250mg/L，冷却水温升<25℃；用于中频电炉的冷却水的水质：pH值为7～8，硬度<1.5mg当量/L，悬浮性固体物：50mg/L，电阻率>4000Ω·cm。循环水池中的循环水应定期化验，确保冷却水水质并定期检查有无水垢，如有水垢应立即清理，以确保冷却效果。当循环水硬度超过2mg当量/L时，应将系统中的循环水放空，重新更换。冷却水塔应定期排污，换取新的软水，以防管道及喷头堵塞，影响降温效果及炉衬使用寿命。 本次改扩建项目中频感应炉水冷系统的冷却水循环使用，不外排，只是定期添加新鲜水，并定期清理经淀淀后的水垢，本次改扩建项目循环冷却水补充量为10000t/a。 （2）生活污水 本次改扩建项目劳动定员40人，均不在厂内食宿，项目产生的污水为职工生活污水（主要为卫生间污水）。按《广东省用水定额》（DB44/T1461－2014），人均用水0.08t/d，一年280天计算，则本次改扩建项目生活用水量为3.2t/d，896t/a。排污系数为0.9，则生活污水产生量为2.88t/d，806.4t/a。生活污水经“隔油隔渣+生化处理”达标后回用。 6.2.2.2营运期大气污染源分析 （1）中频炉熔化烟尘废气 本次改扩建项目共有6套1吨中频感应电炉，使用能源为电源，生产过程中包括熔化、浇铸工序产生的烟尘废气，主要污染因子为烟尘、粉尘。根据《第一次全国污染源普查工业污染源排污系数手册（2010修订）》（第九分册）第103页钢铁铸件制造业产排污系数表，中频感应电炉烟尘废气产生量为1100m3/吨·产品，烟尘产生量为0.6kg/吨·产品。本扩建项目年产量为12000吨铸铁件，年运行4480小时，则熔铁废气量为2946.43m3/h，烟尘产生量7.2t/a，1.607kg/h，产生的烟尘浓度为545.454mg/m3。本次改扩建项目烟尘气体拟采用“回转烟气罩收集+湿法高压静电除尘器”，类比同类除尘系统，静电除尘效率达98%，经车间密闭和加装集气罩，烟气收集效率为90%，本次改扩建项目中频感应电炉熔化烟尘产排情况，详见下表。 表6.2-2 本次改扩建项目中频感应电炉熔化烟尘产排情况表 污染因子 产生量 有组织 无组织 产生量 排放量 排放浓度 产生量 排放量 排放速率 烟尘 7.2t/a 6.48t/a 0.13t/a 9.82mg/m3 0.72t/a 0.72t/a 0.161kg/h 废气量：1320万m3/a （2）工艺粉尘 项目混砂、落砂、旧砂破碎等砂处理工序均在一个车间进行，这些工序会产生少量粉尘，根据业主介绍，本次改扩建项目混砂时，原料中含水量较大，故此工序产生的粉尘量较少，本次改扩建项目粉尘产生工序为落砂、旧砂破碎，根据同行类比资料显示，本次改扩建项目粉尘产生量约为12t/a，2.679kg/h。拟采用的风机风量合约20000m3/h，则粉尘产生浓度为133.93mg/m3。本次改扩建项目拟在粉尘产生工序采用布袋除尘处理，处理效率达到95%，则项目粉尘排放量为0.54t/a，排放速率为0.121kg/h，排放浓度为6.027mg/m3；该类粉尘大多为粒径较大粉尘，大部分将自然沉降于工序周边后经人工收集处理，那么无组织排放量约为0.3t/a，排放速率为0.067kg/h。本次扩建项目粉尘产排情况详见下表。 表6.2-3 本次扩建项目粉尘产排放情况表 工序 设计风量 产生量 产生浓度 排放量 排放浓度 无组织 排放量 排放速率 混砂、落砂、旧砂破碎 20000m3/h 12t/a 133.93mg/m3 0.54t/a 6.027mg/m3 0.3t/a 0.067kg/h （3）金属粉尘 车床加工工序将产生少量的金属颗粒物和金属粉尘，金属颗粒物因粒径较大，自然沉降后，落在相应的工序周边，通过收集后回用于中频感应炉熔化；金属粉尘产生量少，通过加强车间通风的方式减少金属粉尘对工作人员的影响。 6.2.2.3噪声污染源 本扩建项目生产中主要噪声源于牛头刨、插床、摇臂钻、清砂机、车床、砂轮机、鼓风机等运行产生的噪声，噪声值在75-90dB（A）之间，详见下表。 表6.2-4 营运期主要噪声源强及位置信息一览表 序号 噪 声 源 噪 声 级 备 注 1 牛头刨 75～85 dB（A） 车间，间续运行 2 插床 70～80dB（A） 车间，间续运行 3 摇臂钻 75～85dB（A） 车间，间续运行 4 清砂机 65~75 dB（A） 车间，间续运行 5 风割烧焊 75～85 dB（A） 车间，间续运行 6 车床（6163型） 70～85 dB（A） 车间，间续运行 7 车床（140型） 70～85dB（A） 车间，间续运行 8 砂轮机 75～85 dB（A） 车间，间续运行 9 鼓风机 80～90 dB（A） 车间，间续运行 6.2.2.4固体废物 本次改扩建项目生产过程中主要产生一般工业固废、危险废物及员工办公生活过程中产生的生活垃圾。 1）一般工业固废 ①残次品、金属屑、除尘灰 根据同行类比可知，本项目生产过程中铸件的残次品、金属屑年产量约120t，回收后作为原料利用；除尘装置收集的粉尘量约为16.61t/a。 ②废砂 根据同行类比可知，本次改扩建项目铸造使用砂量约400t/a，一般对使用过的砂进行回收利用，回收率达97%以上，但由于在混砂造型、清砂等工序中将会有一定的损耗，按3％计，废砂产生量约12t/a。 ③铸铁废渣 炉渣主要来源于铁水中所含元素氧化后形成的氧化物，金属炉料带入的杂质，炉渣的主要成分是铁、硅、锰等氧化物所组成，根据业主提供的资料，本次改扩建项目炉渣产生量约100t/a。 ④污泥 本次改扩建项目冷却水池、污水站产生沉淀污泥，产生量约0.6t/a，拟定期环卫部门定期清运，送指定地点填埋。 2）危险废物 本次扩建项目生产过程无危险废物产生，但设备维修保养产生废机油，废机油产生量约0.08t/a，属HW08类危险废物。 生活垃圾 本次扩建项目劳动定工40人，员工办公、生活过程产生少量生活垃圾，按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量约5.6t/a。

表6.3-1  扩建前后污染物“三本帐”统计一览表

| 类型 | 排放源 | 污染物名单位 | 扩建前 | 本次改扩建项目 | 扩建后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量 | 排放量 | 消减量 | 以新带老削减量 | 预测排 放总量 | 污染物排放增减少 |
| 废水 | 办公 | 废水量（t/a） | 112 | 806.4 | 0 | 806.4 | 112 | 0 | -112 |
|  |  | CODCr（t/a） | 0.00878 | 0.242 | 0 | 0.242 | 0.00878 | 0 | -0.00878 |
|  |  | NH3-N（t/a） | 0.00019 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.00019 | 0 | -0.00019 |
|  |  | BOD5（t/a） | 0.00147 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.00147 | 0 | -0.00147 |
|  |  | SS（t/a） | 0.00393 | 0.162 | 0 | 0.162 | 0.00393 | 0 | -0.00393 |
| 废气 | 生产过程 | 烟尘(t/a) | 0.018 | 7.2 | 0.85 | 6.35 | 0.018 | 0.85 | +0.832 |
|  |  | 二氧化硫(t/a) | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | -0.48 |
|  |  | 粉尘(t/a) | 有组织 | 0 | 12 | 0.65 | 11.35 | 0 | 0.65 | +0.65 |
|  |  |  | 无组织 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.3 | +0.3 |
| 固体废物 | 生产中 | 一般固体废物 | 残次品、金属屑(t/a) | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 除尘灰(t/a) | 0 | 16.61 | 0 | 16.61 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 废砂(t/a) | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 铸铁废渣(t/a) | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 污泥(t/a) | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 危废 | 废机油(t/a) | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 生活垃圾(t/a) | 0 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |

# 07.项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 中频感应炉 | 烟尘 | 有组织 | 545.454mg/m3，6.48t/a | 9.82mg/m3，0.13t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.161kg/h，0.72t/a | 0.161kg/h，0.72t/a |
|  | 混砂、落砂 破碎、抛丸 | 粉尘 | 有组织 | 133.93mg/m3，12t/a | 6.027mg/m3，0.54t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.067kg/h，0.3t/a | 0.067kg/h，0.3t/a |
|  | 车床加工 | 金属颗粒物 | 少量 | 收集后回用于中频感应炉 |
|  |  | 金属粉尘 | 微量 | 微量 |
| 水 污 染 物 | 设备冷却水 | 温度 | 10000t/a | 循环使用不外排 |
|  | 员工生 产办公 | 生活污水 | CODCr | 300mg/L，0.242t/a | 0 |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L，0.12t/a | 0 |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.162t/a | 0 |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.024t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 一般固体废物 | 残次品、金属屑 | 120t/a | 回用于中频感应炉熔化 |
|  | 除尘器 |  | 除尘灰 | 16.61t/a | 交水泥厂作原料 |
|  | 废砂回收 |  | 废 砂 | 12t/a |  |
|  | 中频电炉 |  | 铸造废渣 | 100t/a | 交专业公司处理 |
|  | 水处理 |  | 污泥 | 0.6t/a | 交环卫部门统一处理 |
|  | 设备维修 | 危险废物 | 废机油 | 0.08t/a | 交危废资质单位处理 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 5.6t/a | 交环卫部门统一处理 |
| 噪 声 | 牛头刨、插床、摇臂钻、清砂机、车床、砂轮机、鼓风机等运行产生的噪声，噪声值在75-90dB(A)之间。 |
| 其 它 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目运营期所排放的污染物量少，且不存在对土壤、植被等造成危害的污染物，因此项目正常营运对生态基本没有影响。 |

# 08.环境影响分析

8.1施工期环境影响分析 本次改扩建项目利用原有厂房进行建设，只进行生产设备的安装，无土建施工，环境影响小，故本次评价不进行施工期环境影响评价。

8.2营运期环境影响分析 根据本次改扩建项目工艺特点、污染物排放特征、区域环境对建设项目制约因素及建设项目对环境的影响，确定以下主要评价因子，详见下表。 表8.2-1 项目营运期主要污染因子 序号 产污环节 废气 废水 噪声 固废 1 电炉熔化工段 烟尘 -- 噪声 铸铁废渣 2 混砂工段 粉尘 -- 噪声 旧砂 3 落砂工段 粉尘 -- 噪声 旧砂 4 旧砂破碎工段 粉尘 -- 噪声 废砂 5 车床加工工段 粉尘 -- 噪声 废砂 6 员工办公生活 -- 生活污水 -- -- 8.2.1营运期大气环境影响分析 8.2.2.1有组织排放烟（粉）尘环境影响分析 本次改扩建项目有组织排放的烟（粉）尘主要来自中频电炉熔化工段，以及在混砂、落砂、旧砂破碎等砂处理工段产生的粉尘。 本次改扩建项目中频炉熔化烟尘废气，拟采用“回转烟气罩收集+湿法高压静电除尘器”，类比同类除尘系统除尘效率高达98%。经捕集处理后的烟尘约为6.48t/a，无组织飘逸烟尘约为0.72t/a，处理后烟尘排放量约为0.13t/a，排放速率为0.029kg/h，排放浓度约为9.82mg/m3，无组织排放速度为0.161kg/h。 本次改扩建项目在混砂、落砂、旧砂破碎等砂处理工段产生的粉尘，拟采用“集气罩+布袋除尘器净化处理”，处理效率达到95%，则本次改扩建项目排放粉尘量为0.54t/a，排放速率为0.121kg/h，排放浓度为6.027mg/m3；无组织排放量0.3t/a，0.067kg/h。 本次改扩建项目除尘装置主要由局部吸风罩、风管、除尘器、风机等组成，有组织烟（粉）尘经处理后达到《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA-030802-2-2017）1级有组织排放限值，由15m高排气筒排放。 经估算模式预测，在正常达标排放的情况下，无论是在有风、小风情况下还是在在不利气象条件下（熏烟），对周围环境空气质量影响均在可接受的范围之内； 但如果在非正常排放的情况下，如布袋除尘器出现故障（布袋破损），无论是在什么样的气象条件下，则会出现烟（粉）尘超标的情况。因此，应坚决杜绝事故排放，同时加强除尘设施的管理，确保对周围环境空气质量的影响在可以控制的范围内。 8.2.2.2无组织排放环境影响分析 本次改扩建项目生产过程中部分粉尘未被收集，将以无组织型式排放。 粉尘的危害及其最高容许浓度： （1）粉尘通常是指小于40μ m的颗粒，它是污染空气的主要因素之一。 （2）人长期吸入某些矿物质粉尘会导致尘肺（如矽肺等）。 铸造工艺烟（粉）尘虽然没有毒性，但对人体的呼吸系统有一定的刺激性，因此，评价要求：尽可能提高有组织排放烟（粉）尘的收集效率；车间定期洒水降尘；加强车间通风换气，安装强制性的通风换气装置，加强对员工身体健康的保护。 8.2.2营运期水环境影响分析 （1）感应炉循环冷却水 一般工频炉的冷却水水质要求：pH值为6～9，硬度<10mg当量/L，总固体量不超过250mg/L，冷却水温升<25℃；用于中频电源的冷却水的水质：pH值为7～8，硬度<1.5mg当量/L，悬浮性固体物：50mg/L，电阻率>4000Ω·cm。循环水池中的循环水应定期化验，确保冷却水水质并定期检查有无水垢，如有水垢应立即清理，以确保冷却效果。当循环水硬度超过2mg当量/L时，应将系统中的循环水放空，重新更换。冷却水塔应定期排污，换取新的软水，以防管道及喷头堵塞，影响降温效果及炉衬使用寿命。 本次改扩建项目中频感应炉水冷系统的冷却水循环使用不外排，只需定期添加自来水，并定期清理经沉淀后的水垢，故不会对周围水环境产生影响。 （2）营运期生活污水 本次员工生活污水产生量403.2m3/a，主要为污染物CODcr、BOD5、SS、NH3-N。生活污水若不经过处理排入水体，其所含污染物将消耗水中一定的溶解氧，使水体出现缺氧现象，使鱼类等水生动物死亡，而厌氧的微生物大量繁衍，改变群落结构，产生甲烷、乙酸等物质，导致水体发黑发臭，恶化环境质量。 本次改扩建项目生活污水经“隔油隔渣+生化处理”达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）要求后回用（绿化灌溉、厕所冲洗等），不会对周围水体产生明显影响。 8.2.3营运期声环境影响分析 8.2.3.1主要噪声源及预测模式 根据工程分析，本工程主要噪声源有牛头刨、插床、摇臂钻、清砂机、车床、砂轮机、鼓风机等，源强在75～90dB(A)之间。 本次噪声影响预测选用无指向性点声源几何发散衰减模式进行预测，将各车间的噪声设备合成后视为一个点声源，在噪声传播过程中，经过隔声、距离衰减后到达受声点，具体预测模式如下： 式中： ——预测点距声源r处的A声级，dB(A)； ——参考位置r0处的A声级，dB(A)。 同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得到该受声点的声压级，叠加公式如下： 式中： L——总声压级，dB(A)； n——噪声源数。 8.2.3.2预测结果及评价 对项目厂房四周进行噪声预测，预测范围与现状评价范围一致，预测结果详见下表。 表8.2-2 厂界昼、夜间噪声影响预测结果 单位：dB(A) 项目 预测位置 厂房东 厂房南 厂房西 厂房北 昼间 工程贡献值 46.9 45 44.7 35.7 标准值 60 夜间 工程贡献值 46.9 45 44.7 35.7 标准值 50 从预测结果可知，本次改扩建项目建成投产后，噪声源对四周厂界的贡献值在35.7～46.9dB(A)之间，项目东面、南面、西面、北面场界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对区域声环境质量影响轻微。 8.2.4固体废物影响分析 8.2.4.1固体废物对环境的危害 本次改扩建项目产生的固废主要包括除尘系统产生的除尘灰、中频炉的铸铁废渣、旧砂清理工段产生的废砂、以及机械维修保养产生的少量废机油、生活垃圾等，其产生量和处理措施见8.2-3。 固体废物，如若处理不当或不及时，可能会产生以下不良影响： （1）侵占土地 固体废物不加以回收利用则需要占地堆放。据估算堆积1万吨废物需要占地1亩左右，堆积量越大，占地越多，可能侵占周围农田和其他土地，影响人民正常生活和工作。 （2）污染土壤 废物堆放或没有适当的防治措施的垃圾处理，特别是对于危险废物暂存场，其中的有害组分很容易通过风化、雨水淋溶、地表径流的侵蚀，产生有毒有害液体渗入土壤，污染土壤。 （3）污染水体 固体废物随天然水体和地表径流流入周围水体，或者随风飘移落入水体，使地表水体受到污染；若随渗滤液进入土壤则污染地下水。直接排入水体则会减少水体面积，防碍水生生物的生存和水资源的利用。 （4）污染大气 固体废物污染大气的方式有：以细粒状存在的废渣和垃圾在大风吹动下，随风漂移扩散到很远的地方；运输过程产生的有害气体和粉尘；一些有机固废在适宜的温度和湿度条件下被微生物分解，释放出有害气体；固体废物在处理时散发毒气和臭味等。 （5）影响环境卫生 城市的生活垃圾，特别是粪便由于清理不及时，会影响人们居住环境的卫生状况，对人们的健康构成威胁。天气炎热时，垃圾腐解很快，分解、发酵产生难闻的气味，同时容易滋生蚊蝇。 8.2.4.2固体废物处理方式 本次改扩建项目固体废物产生及处理方式，详见下表。 表8.2-3 固体废物产生及处理方式 序号 固废名称 产生工序 产生量（t/a） 处置措施 固废属性 1 废机油 机械设备维修 0.08 交危废资质单位处理 危险废物 2 金属屑、残次品 铸件打磨、产品检验 120 返回中频电炉熔化 一般工业固废 3 铸铁废渣 中频电炉 100 交专业公司处理 4 废砂 废砂清理回收 12 交水泥厂作原料 5 除尘灰 各工序布袋除尘器 16.61 6 污泥 水处理 0.6 交环卫部门处理 7 生活垃圾 员工办公生活 5.6 交环卫部门处理 生活垃圾 8.2.4.3固体废物环境影响分析小结 本次改扩建项目产生的固体废物都按国家和地方对固体废物及危险废物污染防治的有关要求和规定进行处理和处置，其中一般工业固废可外售处理，不能外售的送有专业公司处理；生活垃圾等固废由环卫部门上门清运统一处理；本次改扩建项目的固体废物都能得到妥善的处理处置，实现减量化、资源化和无害化，既防止了固体废物的二次污染，又做到了资源的回收利用。因此，各类固体废弃物处置率可达100％，不会进入当地环境，对区域环境不会产生直接影响。 8.2.5运营期主要生态环境影响分析 本次改扩建项目运营期所排放的污染物简单且量少，不存在对土壤、植被等造成危害的重金属等污染物，因此，项目正常营运对区域生态环境影响甚微。 8.2.6大气防护距离 大气环境防护距离的含义是指“工业企业产生有害因素的部门(车间或工段)的边界与居住区之间所需大气环境防护距离”。根据导则要求，无组织排放有害气体的生产单元(生产区、车间或工段)与居住区之间应设置大气环境防护距离。本次改扩建项目无组织排放源为粉尘。无组织排放采用国家环保部评估中心的大气环境防护距离计算模式计算，详细参数见表8.2-5，计算结果详见下表。 8.2-5 无组织估算模式参数一览 污染物 排放速率(kg/h) 质量标量(mg/m³) 源高度(m) 面源长度(m) 面源宽(m) 计算结果 粉尘 0.067 0.9 6 40 13 无超标点 根据《环境影响评价技术导则〈大气环境〉》(HJ2.2－2008)推荐模式中大气环境防护距离模式计算，计算结果为无超标点（计算结果见图8.2-1），因此本次改扩建项目不需要设置大气环境防护距离。 图8.2-1 粉尘大气防护距离

# 09.环保措施分析

9.1环保防治措施可行性分析 9.1.1废气防治措施分析 9.1.1.1中频炉烟尘收集及处理措施分析 （1）烟气收集措施 本次改扩建项目中频电炉熔化过程产生烟尘废气，依倨铸造防尘技术规程（GB8959-2007）及废气处理工程技术设计手册等规范，拟在熔炼设备、出铁扒渣、铁水包及渣包的维修或烘干，炉渣的干法泼渣及水淬渣，铁液球化孕育处理等铁水预处理设备上方应设置侧吸或移动式集气罩，烟尘废气收集率要求按90%设计。 （2）烟气处理措施 中频炉产生烟气量约为2946.43m3/h（1320万m3/a），烟尘产生浓度约为545.454mg/m3。拟采用“回转烟气罩收集+湿法高压静电除尘器”的工艺对中频炉产生的烟尘统一处理，烟气收集效率为90%，除尘效率98%，处理后烟尘排放浓度为9.82mg/m3。经处理后烟尘排放浓度能满足《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA-030802-2-2017）1级有组织排放限值的要求。中频感应炉烟气处理工艺流程，详见下图： 图9.1-1 中频感应炉烟气处理工艺图 9.1.1.2工艺粉尘收集及处理措施分析 本次改扩建项目工艺过程中的混砂、落砂、旧砂破碎等砂处理工艺均会产生粉尘。为减少车间粉尘排放，确保大气环境质量达标，环评要求，在各扬灰点分别加装吸气罩，设计处理风量为20000m3/h，粉尘经收集后进入脉冲袋式除尘器一并处理，脉冲袋式除尘器处理效率可达95%，处理后粉尘排放浓度为6.027mg/m3，满足《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA-030802-2-2017）1级有组织排放标 准要求。 工艺粉尘处理工艺流程，详见下图： 图9.1-2 工艺粉尘废气处理工艺流程 9.1.1.3烟（粉）尘处理措施可行性分析 （1）烟（粉）尘处理工艺类比分析 目前国内处理烟（粉）尘废气的工艺主要有旋风除尘、湿法旋流水膜除尘、布袋除尘、高压静电除尘几种工艺。在这几种除尘工艺中，都各有其优缺点，就以上除尘工艺作了一个比较，其比较如下表： 表9.1-1 烟尘废气处理工艺类比分析表 净化设备 种 类 粉尘粒径 界限μm 压力损失Pa 运行费用比较 投资费用比较 可维 护性 除尘 效率 优缺点分析 旋风收尘 10 800～1500 较小 较小 简单 较低 一般作予收尘 洗涤收尘 5～10 600～1700 中等 中等 简单 较高 要二次处理 布袋收尘 0.1 1000～1500 较大 中等 较易 高 不适应湿度大 温度高的烟尘 静电收尘 0.1 50～130 较小 较大 较易 高 适用性较广 运行费用低 （2）烟（粉）尘废气处理工艺分析 1）湿式电除尘器简介 ①湿式电除尘器工作原理 湿式电除尘器设备是由阴极线和阳极管（沉淀极）组成的，其工作原理为烟气通过高压电场，高压电场使烟气中的烟尘和尘滴带电，形成带电离子，带电离子向相反电荷的电极运动，带电离子到达电极后进行放电，形成中性尘、尘颗粒，沉积于电极上凝集、降落而被除去。 ②湿式电除尘器技术特点 ◆系统阻力小、能耗底； ◆气体悬浮颗粒及尘经在0.01—100um均可除去，对烟尘烟尘适用范围广泛； ◆除尘、除尘效率高，一般除尘、除尘效率在95—99.5%，最高可达99.9%； ◆对低温、潮湿饱和气体尘、尘可进行有效处理； ◆操作简单，可实行自控操作。 2）布袋除尘器简介 ①布袋除尘器工作原理：布袋除尘器是含尘气体通过滤袋（简称布袋）时，滤去其中粉尘粒子的分离捕集装置，是一种干式高效过滤式除尘器。布袋除尘器适宜于要求除尘效率较高、排气量变化较大的场合，最适宜处理有回收价值的、粒径比较细小的颗粒物。 ②布袋除尘器技术特点 布袋除尘器是国内铸造行业使用比较广泛且成熟稳定的干式除尘工艺，布袋除尘器可设计制造出能适应不同气量大小含尘气体的多种型号。布袋除尘器的处理烟气量可从每小时几立方米到几百万立方米。布袋除尘器除尘效率达到98%以上，同时布袋除尘器投资费用适中、过滤面积大、过滤效果好、而且使用寿命长等特点。 为适应环保新形势的需要，解决铸造企业烟（粉）尘废气处理稳定达标排放的可靠性方面分析，本次改扩建项目中频电炉烟气处理采用“湿式电除尘器”工艺，烟（粉）尘处理采用“布袋除尘器”是最佳工艺措施。 综上所述，本项目烟（粉）尘处理措施工艺成熟、技术可靠，可以保证各污染指标的达标排放，故从工艺技术角度分析是可行的。 9.1.2 废水防治措施可行性分析 根据6.2.2.1营运期水污染源分析，本次改扩建项目中频感应炉水冷系统的冷却水循环使用不外排，只是定期添加新鲜水，并定期清理经沉淀后的水垢。生活污水经“隔油隔渣+生化处理”达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准后回用。 （1）生活污水处理工艺流程 本次扩建项目生活污水排放的污水总量为1.44m3/d（403.2t/a），生活污水经“隔油隔渣+生化处理”达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准后回用。生活污水处理流程如下图： （2）污水处理工艺流程 图9.1-3 生活污水处理工艺流程 9.1.2.2生化处理装置可行性分析 污水处理站采用接触氧化工艺，具有生物膜法和活性污泥法的优点，其处理效率高，填料比表面积大，池内充氧条件良，因此生物接触氧化池内水流完全混合，对水质水量的骤变有较强的适应能力。且剩余污泥量少，不存在污泥膨胀问题，运行管理简便。因此项目生活污水经接触氧化生化处理后，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准要求后回用，不会对周围水环境产生不良影响。 9.1.2.3生活污水回用可行性分析 本次改扩建项目生活污水产生量1.44m3/d（403.2t/a），产生量少，污水经“隔油隔渣+生化处理”达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）水质标准可完全回用（回用于冲厕、厂区绿化灌溉、车辆冲洗等），故生活污水经处理达标后回用是可行的。 综上所述，本次改扩建项目拟采用的废水处理措施从工艺技术及可靠性分析是可行的。 9.1.3噪声防治措施可行性分析 本次改扩建项目拟采取的相关噪声治理措施有： ①选用低噪声设备，加强设备维修与护养，及时淘汰老旧设备； ②针对落砂机、抛丸清砂机等运行噪声较大的设备统一安排在一个车间，车间安装隔声效果较好的铝合金门窗； ③设置独立真空泵及空压机机房，空压机基座安装减震垫； ④加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源； 上述噪声的控制技术都已经较为成熟，本次改扩建项目的噪声治理措施约投资1万元，通过采取上述各项减振、隔声、吸声等综合治理措施，从技术角度上讲，完全可以满足噪声防治的需要，使本次改扩建项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；从经济角度而言，其投资也较少，在可承受范围内。 综上所述，本次改扩建项目采取的噪声防治措施在技术和经济上是可行。 9.1.4固体废物防治措施可行性分析 9.1.4.1一般工业固废处理措施 本次改扩建项目产生的烟尘、废砂及粉尘均交给水泥厂作原料；铸铁废渣交专业公司处理；残次品、金属边角料作为原料回用于中频感应炉熔化。 9.1.4.2危险废物处理措施 本次改扩建项目产生的废机油委托有相应危险废物处理资质的单位处置。 危险废物须严格按《广东省危险废物经营许可证管理暂行规定》和《广东省危险废物转移报告联单管理暂行规定》中的有关要求管理。加强对危险废物的管理，对危险废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节建立追踪性的帐目和手续，并纳入环保部门的监督管理。 危险废物的运输和贮存注意事项如下： （1）贮存 本次改扩建项目生产过程中将产生一定量的危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）相关要求进行分类收集后置于专用桶中，暂存放在项目的危险废物贮存间内。同时该危险废物贮存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）相关要求进行。 （2）运输 本次改扩建项目产生的危险废物，拟交由有资质单位回收处理，由处理单位派专用车辆定期上门接收，运输至资质单位废物处理场进行处理。 （3）处置 本次改扩建项目产生的危险废物交由有资质单位根据各危险废物的性质进行无害化处置，项目设置的危险废物临时堆放间需满足以下要求： 危险废物临时堆放场要做好防风、防雨、防晒， 基础必须防渗。 b.应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物临时堆放场内。 c.堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 d.在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容。 e.不相容的危险废物不能堆放在一起。 9.1.4.3生活垃圾处理措施 生活垃圾分类收集后交环卫部门统一送佛冈县生活垃级填埋场处理。 佛冈县生活垃圾卫生填埋场选址位于汤塘镇升平村下刀排村（京港澳高速以西），垃圾填埋区位于场区的中部和西部，其中，一期工程位于场区的中间，面积4.96万m2；三期工程在一期、二期面积的基础上向周边延伸，继续在上方进行填埋，面积11.86万m2。填埋场设计总库容为292.57万m3，总有效库容为248.68万m3，可填埋垃圾量为298.41万吨；填埋场的服务年限约为22年，即服务期从2015年至2036年，主要面向全县六个乡镇生活垃圾处理填埋。故本次改扩建项目生活垃圾分类收集后交环卫部门统一送佛冈县生活垃级填埋场处理是可行的。 综上所述，本次改扩建项目采取的固体废物防治措施是可行的。 9.2本次改扩建项目环保投资 本次改扩建项目总投资250万元，环保投资50万元，环保投资占总投资的20%，本次改扩建项目环保投资详见下表。 表9.2-1 本次改扩建项目环保投资一览表 序号 污染类别 污染源 环保措施 投资额 （万元） 1 废气 烟尘 收集系统+湿式电除尘器+15米排气筒 35 混砂、落砂、旧砂破碎粉尘 收集系统+布袋除尘器+15米排气筒 2 污（废）水 雨污分流 雨水管网+回用水管网；污水站 13 3 噪声 生产设备 采用减振、隔声措施 1 机械通风 4 固废 生活垃圾 交由环卫部门处理 1 一般工业固废 回收返炉利用，交水泥厂作原料 危险固废 委托有危险废物资质公司处置 合计 50 9.3排污口规范化要求 9.3.1排污口规范化依据 依据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》、国家环保部《排污口规范化整治要求（试行）》、《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环[2008]42号）的技术要求，企业所有排污口（包括水、渣、气、声），必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检测”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。同时对环保治理设施安装在线监控装置。排污口的规范化要符合环境环境法规的有关要求。 9.3.2排污口规范化要求 9.3.2.1废水排放口 企业排水管网应严格执行清污分流、雨污分开的要求，严禁混排。在废（污）水排放口附近按照《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15562.1-1995)的要求设置明显的环保标志牌，废（污）水排放口设置便于日常采样、监管的采样口，废（污）水排污口原则上只设一个（建设、改建项目视实际情况确定），排污口位置根据实际地形位置和污染物的种类情况确定。 9.3.2.2废气排放口 废气排放口（排气筒）必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，废气采样口设置直径不小于75mm。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。 9.3.2.3固定噪声排放源 主要固定噪声源附近按照《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15562.1-1995)的要求设置环境保护图形标志牌。 9.3.2.4固体废弃物贮存源 本次改扩建项目固体废物应分类收集，分别处理。依据循环经济的理念，尽可能综合利用，不能回用的部分委托有资质的单位处理。固体废物在项目内暂存期间要根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求设置专门的储存设施或堆放场所，存放场地需采取防扬散、防渗漏、防流失措施，并根据《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)的要求，按照一般固废、严控废物、危险废物、生活垃圾等设置专用的堆放场地并设置标志牌；对固体废物的产生、处理全过程进行跟踪管理，建立台帐，便于查询。 9.3.3排污口管理要求 9.3.3.1设置标志牌要求 （1）环境保护标志牌由省环保厅统一定点厂家制作，并由环境监察部门核定企业的排污编号。排放一般污染物排放口（源），设置提示性标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告性标志牌。 （2）标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 （3）规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监察部门同意并办理变更手续。 9.3.3.2排污口的管理 建设单位应在各排污口设立较明显的排污标志牌，穿注明主要排放污染物的名称。 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。 建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案，以便进行验收和排放口的规范化管理。 本次改扩建项目各排污口(源)环境保护图形标志及标准化排污口置示，详见下表。 表9.3-1 各排污口(源)标志牌设置示意图 名称 废水排放口 废气排放口 噪声排放源 一般固体废物 提示图形 符号 功能 表示污水 向水体排放 表示废气 向大气环境排放 表示噪声 向外环境排放 表示一般固体废物 贮存、处置场 表9.3-2 项目标准化排污口情况一览表 排放源编号 污染物名称 排放浓度及排放量 排放去向 排放口形式 1#熔化炉废气排放口 烟（粉）尘 9.82mg/m3 0.13t/a 大气 标志牌 烟囱高度15米 2#铸造粉尘排放口 粉尘 6.027mg/m3 0.54t/a 大气 标志牌 烟囱高度15米 9.4环保设施“三同时”验收 9.4.1 本次改扩建项目“三同时”环保验收依据 （1）建设项目环境保护相关法律、法规、规章、标准和规范性文件； （2）建设项目竣工环境保护验收技术规范； （3）建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定。 9.4.2 建设项目竣工环保验收的主体责任 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 环境保护设施是指防治环境污染和生态破坏以及开展环境监测所需的装置、设备和工程设施等。 验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。 9.4.3建设单位自主开展环保验收的程序和内容 一、建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。 二、需要对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试的，建设单位应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。 三、验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在本办法第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。 四、建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见： （一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的； （二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的； （三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的； （四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的； （五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的； （六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的； （七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的； （八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的； 9.4.4本次改扩建项目环保“三同时”竣工验收内容 本次改扩建项目环保“三同时”竣工验收内容，详见下表。

表9.4-1  建设项目“三同时”验收内容一览表

| 类别 | 污染源 | 监控指标 | 环保措施 | 验收执行标准 | 监测 点位 | 验收 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 中频感应电炉 | 烟尘 | 吸气罩+湿法静电除尘器 +15米排气筒 收集率≥90%、去除率≥98% | 《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA-030802-2-2017）1级 有组织排放及无组织限值要求 | 有组织：排气筒； 无组织：厂界 | 监测 |
|  |  | 砂处理工序 | 粉尘 | 吸气罩+布袋除尘器 +15米排气筒 烟尘去除率≥95% |  |  | 监测 |
|  | 无组织 | 各扬尘点 | 烟（粉）尘 | 采取密闭、遮挡、隔墙、洒水 安装强制通风换气装置等措施 | 达到《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA-030802-2-2017）1级无组织排放限值要求 | 监测厂界 | 监测 |
| 废水 | 生活污水 | CODCr.、BOD5、SS、NH3-N、 | 隔油隔渣+生化处理 | 执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002） | 标准化 排污口 | 监测 |
|  | 循环冷却 | 温排水 | 循环使用，不外排 | / | / | / |
| 噪声 | 生产设备 | 设备噪声 | 隔声、消声、减震降噪措施 | 厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) | 厂界外1米 | 监测 |
| 固废 | 一般固废 | 废砂、除尘灰 | 分类收集，交水泥厂作原料 | 遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》的有关规定。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)及其修改单有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597－2001)的规定。 | / | 检查 台帐 |
|  |  | 铸铁废渣 | 交专业公司处理 |  | / |  |
|  |  | 残次品 | 回炉再利用 |  |  |  |
|  |  | 污泥 | 填埋场填埋 |  | / |  |
|  | 危废 | 废机油 | 委托有危废资质单位处理 |  | / |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 送佛冈县垃圾填埋场处理 |  | / |  |
| 环境应急措施 | 依据（环境保护部文件--环发[2015]4号）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的规定， 编制企业突发环境应急预案、灭火器材、防泄漏措施、应急管理措施及规章制度等。 | 环境应 急现场 | 检查 |
| 排污口规范化 | 清污分流，设罝雨水排放口，污水处理排放口，排气筒及标准化采样口，污染物标至牌等。 | 排污口现场 | 检查 |
| 环境管理措施 | 设立环保管理负责人1名，环保设施操作人员2人，实行环保管理制度及台帐制度。 | 管理现场 | 检查 |
| 验收 产能 | 验收项目运行工况稳定，运行负荷达75%以上。 | 厂区现场 | 检查 |

# 10.建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 中频感应炉 | 烟尘 | 吸气罩+湿法静电除尘器+15米排气筒 | 达到《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA-030802-2-2017）1级有组织排放及无组织限值要求 |
|  | 混砂、落砂、旧砂破碎工序 | 有组织排放粉尘 | 吸气罩+布袋除尘器 +15米排气筒 |  |
|  |  | 无组织排放粉尘 | 密闭并加强车间通风 |  |
| 水 污 染 物 | 员工生产办公 | 生活污水 | CODCr BOD5 SS 氨氮 | 隔油隔渣+生化处理 | 达到执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准要求后回用 |
| 固 体 废 物 | 混砂、清理 | 一般固废 | 废砂 | 交水泥厂作原料 | 不对周围环境 造成直接影响 |
|  | 除尘装置 |  | 粉 尘 |  |  |
|  | 中频电炉 |  | 铸铁废渣 | 交专业公司处理 |  |
|  | 产品检验 |  | 残次品 | 回用于中频感应炉熔化 |  |
|  | 水处理 |  | 污泥 | 交环卫部门清运 |  |
|  | 设备维修 | 危废 | 废机油 | 交危废资质单位处理 |  |
|  | 员工生产办公 | 生活垃圾 | 分类收集，交环卫部门统一处理； |  |
| 噪 声 | 选用低噪声设备，在设备底部安装减震垫，并加强对设备的维护和保养；合理布局车间，高噪声设备安排一个车间，车间安装隔声效果较好的门窗；同时加强管理，合理安排作业时间；针对空压机设置独立机房，空压机基座上安装减震垫。噪声再通过墙体隔声、距离衰减后本次改扩建项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 |
| 其他 | —— |
| 生态保护措施及预期效果： 1、按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响。 2、加强生态建设，实行综合利用和资源化再生产。 |

# 11.建设项目环境可行性分析

11.1 《清远市企业投资负面清单》相符性分析 对应《清远市企业投资负面清单》（2014年09月01日实施），本次扩建项目不在该负面清单之列。 11.2铸造行业准入条件符合性分析 根据国家工业和信息化部颁布的关于“铸造行业准入条件（2013年）”文件进行符合性列表分析，项目铸造行业准入条件符合性分析。详见下表。 表11.1-1 项目与铸造行业准入条件符合性分析表 内容 项目实际建设情况 铸造行业准入条件（2013年）规定 符合性 熔化炉 项目采用的是1吨中频感应炉，不属于无芯工频感应电炉及无磁扼的铝壳中频感应电炉） 不得采用无芯工频感应电炉、0.25 吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉；新（扩）建铸造企业冲天炉的熔化率应大于5 吨/小时，不得采用铸造用燃油加热炉。 符合 产品产量 年产量12000吨 年产量不小于10000吨 符合 耗能 年用电量约600万kw·h，每吨金属液耗电量为500（kw·h /t金属液） 感应电炉容量≤1吨时，能耗指标≤580（kw·h /t金属液） 符合 工艺 采用无需制芯生产工艺 不得采用粘土砂干型/芯 符合 配制的设备 中频感应炉前设有化学成分分析、金属液温度测量，并对产生烟尘拟采用“风管冷却+湿法静电除尘”进行处理 炉前应配置必要的化学成分分析、金属液温度测量装备，并配有相应有效的通风除尘、除烟设备与系统。 符合 废气处理 烟尘经“风管冷却+湿法静电除尘”进行处理；粉尘经布袋除尘处理；且对清砂机等设备进行基础减震。 项目生产过程中产生粉尘、烟尘和其他废气的部位均应配置大气污染物收集及净化装置 符合 固体废物 本次扩建项目危险废物分类收集容器收集后交资质单位处理，项目采用石英砂和型砂，回收率97%以上 设置规范的分类收集容器（罐、场）进行分类收集，并交给有资质处置相关危险废物的机构实施无害化处置。 旧砂的回用率，粘土砂≥95%。 符合 通过上述分析，本次改扩建项目的建设符合“铸造行业准入条件”的准入条件要求。 11.3选址环境可行性分析 11.3.1与主体功能区划相符性分析 本次改扩建项目拟选址于佛冈县石角镇二村力竹坝桥头，根据《清远市主体功能区规划实施纲要2010-2020》将全市国土空间进一步划分为优化提升区、重点拓展区、村镇发展区、生态发展区、禁止开发区等五类主体功能区；其中，南部地区清城区、清新区以及佛冈县列为重点发展区。本次扩建项目选址片区属于“重点开发区域”中的“城镇与工业集聚发展区”。 11.3.2与佛冈县环境保护规划相符性分析 根据《佛冈县环境保护规划》（2004年）、《佛冈县主体功能区规划（2011-2020）》，水环境功能区：项目附近水体潖江河（佛冈东天腊烛至县城湖滨）属II类功能区；环境空气功能区：项目所在地属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；环境噪声功能区：项目所在地属2类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目生活污水、废气、噪声、固废经采取措施后对周围环境的影响在可接受范围内。 11.3.3与环境敏感区不冲突分析 本次改扩建项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、严格控制区、风景名胜区、森林公园及其他需要特别保护的环境敏感区域，本次改扩建项目符合该区域内建设项目环境管理的有关规定。故本次改扩建项目与佛冈县环境保护规划及环境功能区划相符。 11.3.4与生态控制线相符性分析 根据本次改扩建项目选址坐标核查《清远市生态控制线规划》《清远市基本生态控制线范围图》，该项目位于生态控制线范围之外，故本次改扩建项目与《清远市生态控制线规划》相符。 综上所述，本次改扩建项目符合“铸造行业准入条件”的规定，符合广东省和清远市主体功能区规划，符合佛冈县环境保护规划及环境功能区划中的要求，符合佛冈县土地利用规划和石角镇总体规划要求，符合清远市基本生态控制线管理规定。 因此，本次改扩建项目选址合理可行。

# 12.结论与建议

12.1评价结论 12.1.1项目概况 佛冈县宏昌机械厂选址于佛冈县石角镇二村力竹坝桥头，主要从事铸造、销售：塑料破碎机、混色机、打禾机配件，本次改扩建项目总投资250万元，年产铸铁件12000吨。 12.1.2选址周围环境质量现状评价结论 （1）该项目所在地的环境空气各主要指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中的二级标准值，该项目附近环境空气质量现状良好。 （2）该项目附近地表水监测结果表明：潖江河的主要水质指标pH、CODCr达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准的要求，DO、BOD5、氨氮、总磷等超标，这说明项目附近地表水潖江河水质受到一定程度的污染。由于潖江河部分河段区域未通有污水管网，该区域附近居民生活污水不能输送到污水处理厂处理，从而造成了地表水的污染。现在污水厂排污管网正在建设中，在污水管网开通后，这些居民生活污水将会被收集到污水处理厂进行深度处理，潖江河的水质也将得以改善。 （3）该项目所在区域声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2标准要求，声环境质量现状较好。 12.1.3环境影响评价结论 12.1.3.1水环境影响评价结论 （1）本次改扩建项目员工生活污水产生量约1.44t/d（403.2t/a），经“隔油隔渣+生化处理”达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）要求后回用。 （2）本次改扩建项目中频感应炉水冷系统的冷却水循环使用不外排，只是定期添加新鲜水，并定期清理经沉淀后的水垢，故不对周围水环境产生影响。 12.1.3.2大气环境影响结论 （1）烟尘及粉尘排放影响结论 根据8.2.2.1小节分析，经估算模式预测，在正常达标排放的情况下，无论是在有风、小风情况下还是在在不利气象条件下（熏烟），对周围环境空气质量影响均在可接受的范围之内；但如果在非正常排放的情况下，如布袋除尘器出现故障（布袋破损），无论是在什么样的气象条件下，则会出现烟（粉）尘超标的情况。 因此，应坚决杜绝事故排放，同时加强除尘设施的管理，确保对周围环境空气质量的影响在可以控制的范围内。 （2）无组织排放烟（粉）尘 本次改扩建项目无组排放烟（粉）尘采取密闭、遮挡、隔墙、洒水、安装强制通风换气装置等措施，通过加强车间通风换气，加强对员工身体健康的保护，对周边环境影响很小。 12.1.3.3声环境影响评价分析结论 根据8.2.3.1小节分析，从预测结果可知，本次改扩建项目建成投产后，噪声源对四周厂界的贡献值在35.7～46.9dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对区域声环境质量影响轻微。 12.1.3.4固体废物影响评价结论 本次改扩建项目产生的固体废物都按国家和地方对固体废物及危险废物污染防治的有关要求和规定进行处理和处置，其中一般工业固废可外售，不能外售的送专业公司处理；生活垃圾等固废由环卫部门上门清运统一处理；本次改扩建项目的固体废物都能得到妥善的处理处置，实现减量化、资源化和无害化，既防止了固体废物的二次污染，又做到了资源的回收利用。因此，各类固体废弃物处置率可达100％，不会进入当地环境，对区域环境不会产生直接影响。 12.1.4总量控制指标分析结论 本次改扩建项目没有生产废水产生，生活污水处理达标后回用，故不设废水污染物总量控制指标。 本次改扩建项目不产生二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，故不需要设置大气污染物问题控制指标。 故本次改扩建项目不需要设置总量控制指标。 12.1.5选址合理合法性分析结论 本次改扩建项目位于佛冈县石角镇龙溪村下围，项目符合“铸造行业准入条件”的规定，符合广东省和清远市主体功能区规划，符合佛冈县环境保护规划及环境功能区划中的要求，符合佛冈县土地利用规划和石角镇总体规划要求，符合清远市基本生态控制线管理规定，因此，本次改扩建项目选址合理可行。 12.1.6评价综合结论 本次改扩建项目选址符合国家、广东省产业政策的要求，符合广东省主体功能区规划、清远市主体功能区规划、佛冈县环境保护规划中的要求，项目选址具有规划合理合法性和环境可行性。 本评价报告认为，建设单位按现有报建规模，在确保严格执行建设项目环境保护“三同时制度”，对本报告表所提出的各项污染防治措施和建议逐项予以落实，加强生产和污染治理设施的运行管理，完善环境应急措施及规范，逐步实施“清洁生产、总量减排”，在确保各污染物达标排放的前提下，本次改扩建项目在总体上对周围环境的影响可以控制在允许的范围以内，不会改变所在地区的环境功能属性。 综上所述，本次改扩建项目从环境保护管理角度分析是可行的。 12.2评价要求与建议 12.2.1评价要求 （1）建设单位需筹集足够的环保专项资金，并做到专款专用；确保污染防治措施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”及各项污染物必须达标排放。 （2）项目建成后企业必须依法申请环保行政部门环保验收；并向环保监察部门办理排污许可证、排污口编号和标志牌。 （3）项目运行后企业需成立清洁生产领导小组，持续开展清洁生产，以进一步实现“节能、降耗、减污、增效”的目标。如生活污水处理达标后可回用于厂区绿化、洒水降尘及消防用水等。 （4）依据（环境保护部文件--环发[2015]4号）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的规定，企业应编制《突发环境事件应急预案》并报环保部门审查备案。 （5）加强环境管理和宣传教育，提高员工环保意识；建立健全环境保护岗位责任制和环保工作台帐制度，设立环保专职人员负责经常性的监督管理工作。 （6）今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大、生产技术更新改造，都必须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。 12.2.2评价建议 （1）建议将项目环保治理措施委托有环保工程专项资质的单位进行设计和施工，以确保项目环保治理措施的合理性、可行性。 （2）项目运行后，每半年或每季定期委托当地环境监测站对环保设施的排放口（烟气、粉尘）及厂界噪声进行监测，以判定是否达标排放。 （3）加强环境管理和宣传教育，提高员工环保意识；建立健全环境保护岗位责任制和环保工作台帐制度，设立环保专职人员负责经常性的监督管理工作。 （4）今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大、生产技术更新改造，都必须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四至位置图 附图3 项目与敏感点的关系图 附图4 项目周边环境现状 附图5 项目与引用的地表水监测点位关系图 附图6 项目与引用的大气监测点位关系图 附件： 附件1 建设项目承诺书 附件2 建设项目委托书 附件3 营业执照 附件4 租赁合同 附件5 《佛冈县宏昌机械厂扩建项目环境影响评价报告表》批复 附件6 《佛冈县宏昌机械厂扩建项目环境影响评价报告表》竣工验收意见 附件7 排污许可证 附件8 建设项目审批信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选择1-2项目进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

熔炉

生铁（废铁）

铸造成型

车床加工

成品

废气、废渣、噪声

噪声

G1、S

熔融

生铁（废铁）

浇注

自然冷却

落砂

车床加工

成品

G2

G2

注：G1为烟尘；G2为粉尘、S为铸铁废渣

造型

混砂

型砂、石英砂

G2

造型

石英砂、

型砂

用于倒模工序

模具

落沙

G2

混砂

G2

混砂

G2

破碎

项

中频感应电炉烟尘

集气罩

湿法静电除尘器

引风机

15米排气筒排放

工艺粉尘

引至15米排气筒

引风机

集气罩

布袋除尘器

回用