2-12芯GYXTW轻铠装光缆，GYXTW生产厂家

GYXTW铠装光缆，GYXTW生产厂家，GYXTW规格型号

兴海线缆提供GYXTW中心束管式光缆，物美价廉，厂家直销，交货期短。

产品描述：

GYXTW光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管中，套管内填充 阻水化合物。松套管外用双面涂塑（皱纹）钢带纵包，钢带和松套管中间的阻水环保证了光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置的两根平行钢丝加强后护套成缆选用优质光纤，确保光缆具有优秀的传输性能。

产品特点：

精确控制光纤余长，保证光缆具有优良的机械特性和温度特性。

严格的工艺、原材料控制，保证光缆稳定工作30年以上。

全截面阻水结构，确保良好的阻水防潮性能。

松套管填充特种油膏，对光纤进行关键性保护。

松套管位于光缆物理中心，有利于光缆弯曲。

两根平行圆钢丝既起到抗张力作用，又起到抗侧压力作用，光缆机械性能好。

外护套具有良好的抗紫外辐射性能。

光缆外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，适宜施工操作。