建设项目基本情况

| 项目名称 | 洛阳市银博金属锻造有限公司年加工生产10万套金属管件及配件 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 洛阳市银博金属锻造有限公司 |
| 法人代表 | 曲春夏 | 联系人 | 曲春夏 |
| 通讯地址 | 偃师市顾县镇曲家寨工业区 |
| 联系电话 | 13383871088 | 传真 | / | 邮政编码 | 471922 |
| 建设地点 | 偃师市顾县镇曲家寨工业区 |
| 立项审批 部门 | 偃师市发展和改革委员会 | 批准文号 | 2017-410381-33-03-046164 |
| 建设性质 | 新建 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | C3360金属表面处理及热处理加工 |
| 占地面积 (平方米) | 2867 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 60 | 其中：环保投资 (万元) | 2 | 环保投资占总投资比例 | 3.33% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2018年12月 |
| 1. 项目由来 洛阳市银博金属锻造有限公司位于偃师市顾县镇曲家寨村，项目已于2017年8月在偃师市发展和改革委员会进行备案（附件二），顾县镇工业起步较早，基本形成了电线电缆、机械加工、精细化工和耐火材料四大支柱产业，建成了东部电线电缆工业区，中部机械加工工业区和精细化工工业区，西部高耗能冶金工业区三大工业区，洛阳市银博金属锻造有限公司位于中部机械加工工业区，结合地域优势，投资60万元建设年加工生产10万套金属管件及配件生产线一条。 按照《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）：68金属制品表面处理及热处理加工。本项目为金属管件及配件热处理加工，没有电镀工艺不使用有机涂层，应当编制环境影响报告表。 受洛阳市银博金属锻造有限公司委托（委托书见附件一），核工业二○三研究所承担了该项目的环境影响评价工作。我单位通过现场踏勘，根据国家和河南省建设项目管理的有关规定，依据“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则和《环境影响评价技术导则》的相关规定，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制完成了本项目的环境影响报告表，现提请审查。 工程内容及规模 1. 项目基本情况 本项目投资60万元，计划占地4.3亩，建设厂房及业务用地1600平方米，年加工生产10万套金属管件及配件，主要工艺为：外购材料→复检→下料→压型→热处理→车铣钻床加工→成品。 2. 地理位置与交通 本项目位于偃师市顾县镇曲家寨，周围环境现状为：南侧为310国道；西侧为闲置厂房，南侧隔路为非凡电缆集团有限公司，东侧为鹏达机械有限公司，北侧为祥泰冶金设备制造公司。南侧366米为曲家寨村、1055m老君洞沟；西南侧1235米为顾县村，东南侧805米为西宫底村、980米为木阁沟村，西北侧1330为安滩村，东北侧1200米为韩庄，北侧1640米为伊河。本项目周围环境示意图见附图2。 3. 建设规模及内容 表1 项目主要建设内容 名称 工程内容 备注 主体工程 生产 加工车间 518m2厂房一座 已建 热处理车间 680m2厂房一座 未建 仓库 360 m2仓库一座 未建 辅助工程 办公 办公区 275 m2 办公楼一座 已建 公用工程 供电 配电室 28m2配电室 已建 供水 自来水 / / 环保工程 废气 天然气燃烧废气 15m高排气筒 / 焊接烟尘 移动式焊接烟尘净化器 / 废水 生活污水 10m3化粪池+集水池 / 冷却塔更换水 循环利用 / 噪声 设备噪声 基础减震、厂房隔声 / 固废 废润滑油、液压油、切削液 危废暂存处 / 边角料 固废暂存处 / 含油废抹布 垃圾桶 / 废油桶 厂家回收 / 水淬池沉渣 垃圾桶 / 生活垃圾 垃圾桶 / 4. 产品方案及规模 本项目产品方案见表2。 表2 本项目产品方案 序号 生产产品 产量 主要型号 备注 1 三叉管 2万套 Ф60×δ8 /Ф42×δ6/Ф76×δ10 / 2 弯头 2万套 Ф168×δ12/Ф168×δ16/Ф108×δ8/Ф426×δ40 / 3 三通 2万套 Ф168×δ12/Ф168×δ16/Ф108×δ8/Ф426×δ40 / 4 大小通 2万套 Ф168×δ12/Ф168×δ16/Ф108×δ8/Ф426×δ40 / 5 其他配件 2万套 / / 5. 主要生产设备 主要生产设备见表3。 表3 主要生产设备 位置 设备名称 型号 数量 备注 机加工厂房 车床 CA6140 3 淘汰设备，不再使用 CA6160 1 / C20 1 / C30 1 / C60 1 / 立式车床 C5225 1 / C5230 1 / 锯床 G380 1 / G800 1 / 空气锤 C41-1000 1 / C41-400 1 / 模锻电液锤 C86-400 1 / 四柱液压机 YL32-315 1 / YL32-500 1 / YL32-1600 1 / 三通液压机 ST-500 1 / 折弯机 LGJ-160 1 / 空压机 0.3m3*2/6m3 3 / 冲床 JH36-120B 2 / 磁粉仪 CJE-A 1 / 光谱仪 XL2 100G 1 原材料检验 （无放射性） 超声仪 HS610 1 测厚仪 TT100 1 电焊机 ZX7-630 1 用于修理 热处理厂房 工频加热炉 PT3-45-12 1 根据需要选择 PT3-15-12 1 中频加热炉 200kw 1 高频加热炉 80kw 1 天然气加热炉 0.6m*1.2m/1.3m*2.3m 2 加热较大管件 冷却塔 1m×2m×3m 1 加热炉冷却 红外线测温仪 PTT150 1 检验 6. 主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗表见表4。 表4 项目主要原辅材料一览表 序号 名称 年用量 备注 1 圆钢 20t / 2 无缝钢管 20t / 3 钢板 20t / 4 切削液 0.1t 原液 5 润滑油 0.1t / 6 液压油 0.036t / 7 焊条 0.1t 结422型 7. 能源消耗 本项目能源消耗一览表见表5。 表5 能源消耗一览表 名称 年用量 来源 水 114.2m3 自来水 电 2.8万kw·h 顾县镇电网 天然气 5000m3 顾县镇工业园区天然气管网 8. 用地性质 本项目位于顾县镇曲家寨，根据偃师市规划局提供的证明（附件四）和偃师市国土资源局出具的情况说明（附件五），项目用地符合偃师市土地利用总体规划，项目用地性质属于工业用地（附图8-1），根据顾县镇土地利用总体规划，项目用地性质为允许建设区（附图8-2）。 9. 劳动定员与工作制度 本项目劳动定员8人，均为附近村民，不在厂区食宿。工作制度为八小时工作制（上午8:00-12:00，下午14:00-18:00），夜间不生产，年工作300天。 10. 建设周期及场地现状 本项目租用现有加工车间、办公区及配套设施，热处理车间及仓库尚未建设完成。属于未批先建，补办环评手续，偃师市环保局已进行未批先建罚款。 11. 项目总平面布置 本项目位于偃师市顾县镇曲家寨310国道旁。办公区及厂区大门设在临路一侧，运输方便，厂房在厂区西侧和北侧。主要设备车床、锯床、空气锤等尽量设置在厂区北侧，可减少对南侧曲家寨村居民的影响。因此本项目平面布置合理。 12. 公用工程 （1）供电及供水 本项目供电由顾县镇电网供电，供水由曲家寨供水管网供应。 （2）供气 本项目天然气来自曲家寨工业园区天然气管道。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目租用原有厂房，经现场调查，现存问题主要为： 1.未设置危废暂存间，地面遗留少量污渍。 2.机加工厂房地面部分未硬化，液压机未做防渗处理。 3.焊接烟尘未收集处理。 采取的措施及完成时限： 1.设置“四防”危废暂存间，定期交有资质单位回收。预计2018年3月完成。 2.机加工厂房地面全部硬化，液压机摆放位置做防渗处理。预计2018年6月完成。 3.购置移动式焊接烟尘净化器对焊接烟尘进行收集处理。预计2018年3月完成。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文等)： 1. 地理位置 偃师市位于河南省中西部地区的洛阳盆地东隅，地理坐标介于东经112°26′15″- 113°00′00″和北纬34°27′30″-34°50′00″之间。全市8镇3乡1区、226个行政村，人口55.88万，总面积668.58平方公里，约占洛阳市总土地面积的4.39%，占全省总土地面积的0.4%。偃师市东邻巩义市，距巩义市30km；西接洛阳市郊区和孟津县，距洛阳市30km；南倚嵩山接登封市、伊川县；北与孟州市隔黄河相望。 顾县镇位于河南省偃师市中东部，紧邻市区，交通发达，310国道纵穿南北，岳佃、岳安公路路横贯东西；北距陇海铁路2公里，连霍高速公路6公里。总面积29.7平方公里，辖18个行政村，183个村民组。 项目厂址位于偃师市顾县镇曲家寨村，南侧15m为310国道，交通便利，本项目地理位置图见附图一。 2. 地形地貌 偃师市南北高中间低，地貌景观略呈槽形，地表形态复杂多样，大体可分为山地、丘陵、坡地、平原四种类型。南部万安山，山势由东向西降低，海拔300—900米，最高峰1302米，面积占全市的16.72%；万安山北侧为丘陵和洪积冲积坡地，海拔 150—400米，面积占全市的35.71%；中部伊洛河冲积平原，地势平坦，海拔115—135米，面积占全市的31.37%；北部邙山丘陵，东西走向，岭脊突起，海拔140—300米，最高峰403.9米，面积占全市的16.2%。 3. 地质 偃师市大地构造位置处于华北路块南缘，横跨嵩箕台隆和华北坳陷两个两级构造单元。境内地层发育较齐全，尤以元古代底层最为发育。区内构造简单，以褶皱和断裂为主。岩浆活动较为微弱，以元古代中条期酸性岩和中基性脉岩为主。 4. 气候、气象 偃师市地处暖温带地区，属暖温带大陆性季风气候。年平均气温为14.2℃，无霜期年平均为211天，全年实际日照时数为2248.3小时，全年日照百分率为51%。多年平均风向以东北风、西风最多，其次是东风、南风，北风最小。年平均相对湿度为69%，年平均降水量526.5mm，年最大降水量931.8mm，一日最大降水为 109.4mm，年平均风速为1.2m/s，最大风速为15m/s。。 5. 水文 偃师市境内河流属黄河水系，黄河沿邙岭北麓流过，境内长1km多，伊、洛河在境内流程最长（伊河37km，洛河42km），还有马涧河、刘涧河、沙河等季节性河流。全市共有水库13座，其中，中型水库2座：桃花店水库、九龙角水库；小型一类水库6座，小型二类水库5座。水资源年平均总量3.8亿m，其中，地表径流1.21亿m，地下水1.22亿m，地表客水1.01亿m，外引水0.36亿m。 距离本项目最近的水系为伊河，距本项目北厂界外1.66km。 6. 自然资源 偃师南部嵩山延脉万安山富含多种矿藏，开发前景广阔。现已探明的主要有煤炭、铝矾土、石英石、石灰石、钾长石、钠长石、白云岩、花岗岩等20多个品种。原煤储量达7亿吨，铝矾土储量3500多万吨，花岗岩6亿立方米，其中花岗岩“云里梅”、“菊花青”两个品种被誉为世界“独特品种”。偃师地下水净储量18.5亿立方米，黄河中下游的重要支流──伊河、洛河等过境水源，完全可以满足生产生活用水。 根据现场调查及查阅相关资料，本项目所在区域内无矿产资源。 7. 土壤类型 偃师市土壤分褐土、潮土2个土类、6个亚类、16个土属、39个土种。从北部邙岭乡的东蔡庄到最南边的县林场风门山一线，主要由低山、伊南坡地，伊洛河一级阶地和岭地组成。成土母质主要有马兰黄土、离石、午城黄土、黄土状物质（次生黄土）、第三级保德红土、灰岩及砂岩风化的残积物、坡积物及近代河流沉积物。偃师市大部分地区土壤层深厚，质地适中，有机质含量0.29%~6.54%，全氮0.026%~0.32%，有效磷平均含量14mg/kg，土壤pH值6.4~8.9，碱性稍高。 8. 动、植物资源 偃师市动植物资源较为丰富，林木达 1200 多种，各种动物 220 余种，农作物主要为小麦、玉米、棉花、花生、大豆等。项目区域内植被主要为人工农业植被及零星分布的树木花草与田间、地头、路边生长的杂草等。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1. 行政区划 顾县镇位于河南省 偃师市中东部，紧邻市区，交通发达，310国道纵穿南北，岳佃、岳安公路路横贯东西；北距陇海铁路2公里，连霍高速公路6公里。总面积29.7平方公里，辖18个行政村，183个村民组。下辖岳滩、东庄、王庄、前马郡、后马郡、寇圪瘩、赵庄寨、赵庄街、黄大王庙、仝庄、周堂、佛滩头、尚庄、喂南、喂北、西谷、东谷、堤头18个行政村。 2. 产业结构 顾县镇工业起步较早，基本形成了电线电缆、机械加工、精细化工和耐火材料四大支柱产业，建成了东部电线电缆工业区，中部机械加工工业区和精细化工工业区，西部高耗能冶金工业区三大工业区。洛染股份有限公司，主导产品2.4-二硝基氯苯产量占有全中国销售总量的70%；河南省石油化工机械厂生产的白云牌管件，处于国内领先水平。白云牌管件、四方泥瓦等产品在中原乃至全中国享有盛誉，“肖氏”香料获河南省知名品牌 3. 交通运输 偃师市地处河南省西部，东距省会郑州80公里，西距古都洛阳30公里，是郑洛工业走廊的重要节点城市。境内陇海铁路、焦枝铁路和连霍高速、太澳高速公路以及310国道、207国道交汇贯通，形成了以国道、省道、县道为主干，以乡村道路为支脉，四通八达的道路交通网络。 4. 文物古迹 偃师为夏、商、东周、东汉、曹魏 、西晋 、北魏 等七朝古都，辉煌五千年。境内二里头文化遗址 、西亳商城遗址 、汉魏故城遗址 ，世人瞩目；东汉太学遗址 是中国最早的国立大学 ；这里有众多名人的墓葬，西周伯夷叔齐墓、秦相吕不韦墓 、唐太子李弘墓 等，又有唐代武则天 亲书的升仙太子碑 、东汉灵台 等古迹，还有唐代高僧玄奘、宋朝名相吕蒙正的故乡，张衡 、蔡伦 、班固 、王充 等古代著名人物也曾在此奉献过聪明才智，创造了不凡业绩。 本项目位于偃师市顾县镇曲家寨村，对照洛阳市大遗址保护区划规划图，项目最近的文物保护单位为西侧4.5km的东汉陵墓南兆域保护区，不在其保护范围和建设控制地带内。 5. 产业政策 5.1 《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正） 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目产品、生产规模、生产工艺以及采用的生产设备均不在指导目录淘汰类和限制类之列，属于国家允许建设项目，符合国家产业政策要求。 5.2 《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号） 根据文件要求，加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设；深化面源污染治理；开展餐饮油烟污染治理，本项目不涉及锅炉和餐饮油烟，建设施工期已完成部分建设内容。因此本项目符合《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）相关要求。 5.3 《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环〔2015〕33号） 本项目厂址位于顾县镇曲家寨，所在区域属于本意见所列5种类型分区中的农产品主产区，依据农产品主产区的环境准入政策执行。相关内容如下： 主体功能区划限制开发区域中的农产品主产区，要以保障农产品供给安全为目标，严格控制工业开发活动，支持因地制宜发展农产品加工业，防止不合理工业开发对农业生产环境的不良影响。 ① 取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录》中的水利、农林牧渔、交通设施、社会事业与服务业等4 类项目，不需办理环评手续。 ② 简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的农副产品加工项目，探索环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，现场办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。 ③ 严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外） 。 ④ 严控部分区域重污染项目。在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。 本项目金属表面热处理项目，属于该文件“工业项目分类清单”中所列“二类工业项目——金属制品（有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工）”，不涉及重金属、持久性有机污染物排放，生产用水不外排，生活污水经化粪池处理后综合利用不排入地表水体，因此，项目选址符合该意见要求。 5.4 《洛阳市2017大气污染防治攻坚战实施方案》洛政办〔2017〕4号 根据文件要求，按照洛阳市生态环境建设体系总体部署，围绕年度空气质量改善目标，一、四季度重点抓管控，二、三季度重点抓治理，围绕“扬尘污染、燃煤污染、工业污染、机动车污染和城市生活面源污染”五大领域，采取“控尘、控煤、控车、控排、控油、控烧”措施，将年度目标分解到每个单位、每项工作和具体时段，不放过每个源，集全市之策，聚全市之力，打赢大气污染防治攻坚战。一是大吨位锅炉超低排放改造。2017年10月底前，单台出力65蒸吨以上的燃煤锅炉完成超低排放治理，废气排放达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）燃气机组排放标准。二是工业废气提标治理。炼焦、耐火材料、铸造、石灰工业、砖瓦工业、石材加工、焊剂制造、刚玉工业等行业实施工业废气提标治理，实现达标排放。“小散乱污”企业整治。2017年8月底前，按照“拆除生产设备和设施，清除生产原料，处置遗留污染，断水断电，注销有关手续，有条件的恢复原状”的标准，取缔未能通过环保违法违规项目清理整改的“小散乱污”工业企业。本项目为金属表面热处理加工企业，项目不设锅炉，不用燃煤。因此本项目符合《洛阳市2017年大气污染防治攻坚战实施方案》洛政办〔2017〕4号的要求。 6. 饮用水源 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号），顾县镇共有一个饮用水源保护区。 偃师市顾县镇供水厂地下水井群(共2眼井): 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 本项目位于顾县镇曲家寨村，距离最近的饮用水源为偃师市顾县镇水厂地下水井群，其保护区距本项目边界最近距离为1500m，不在保护区范围内。 7. 相关规划 7.1《偃师市城市总体规划》（2010-2030） （1）规划期限：本次规划期限为：近期2010—2015年，中期2016—2020年，远期2021—2030年。 （2）规划区范围：城市规划区范围包含：城关镇、顾县镇、顾县镇、工业园区、首阳山镇、山化乡和邙岭乡的行政辖区范围，总面积299平方公里。 （3）城市职能：郑洛工业走廊上的重要节点城市；洛阳城镇密集区的一级节点；以能源电力、建材、机械制造、轻纺工业为主的现代化工业城市；洛阳市东大门；偃师市域的政治、经济、文化中心；偃师旅游服务基地。 （4）城市性质：郑洛工业走廊上的重要节点城市，以机械加工业和高新技术为主的现代化工贸城市，偃师市域旅游服务基地。 （5）城市规模 人口规模：2015年城市人口规模25万。其中老城组团21万，岳滩组团4万。2030年城市总人口规模为45万人。其中：老城组团22.5万人，岳滩组团17万人，顾县组团5.5万人。 用地规模：2015年城市建设用地28.0平方公里，规划人均建设用地为112.0平方米；2030年城市建设用地48.4平方公里，规划人均建设用地为107.50平方米。 （6）城市总体布局 中心城区呈现“两心两带三组团”的布局结构。总用地面积约48.4平方公里。 两心：城市主中心—老城组团中心，城市副中心—岳滩组团中心。 两带：分别为洛河和伊河生态绿化景观带。 三组团：分别为老城组团、岳滩组团和顾县组团。 （一）老城组团 规划范围：北至北环路以北约350米，南至洛河，西至商城遗址和邙山陵墓群东边界，东至伊洛河。面积约25.4平方公里，人口约27.5万人。 功能定位：城市主中心，以商业、居住、行政为主要功能的城市生活片区。 （二）岳滩组团 规划范围：现状顾县镇行政辖区，东至现状310国道，西至规划310国道，南至伊河，北至洛河。面积约16.5平方公里，人口约13万人。 功能定位：偃师中心城市副中心，偃师市文化旅游中心，偃师市产业集聚区。 （三）顾县组团 规划范围：北至伊河，南至310国道南侧约500米，西至伊河河滩，东至偃师市界。面积约6.5平方公里，人口约4.5万人。 功能定位：城市综合新区，片区中心，以工业和物流服务功能为主。 根据偃师市规划局出具的《证明》（附件四），本项目所在地块用地性质符合《偃师市城市总体规划》（2010-2030）。 7.2《偃师市产业集聚区总体发展规划调整方案》（2013-2020） 偃师市原产业集聚区为一区一园，位于顾县镇，总用地面积约7.1km2，东至连霍高速引线，北至洛河、西至规划改线的310国道，南至岳滩中心区干道南200m。其中，建成区面积0.48km2，规划发展区3.46km2，规划控制区3.16km2。 本项目位于偃师市产业集聚区顾县组团，用地性质为工业用地，符合规划。 7.3偃师市顾县镇总体规划（2008-2020年） （1）规划范围 顾县镇位于偃师市中东部，东与巩义市毗邻，总面积668.58km2。 （2）规划原则 ①以镇区为核心，以李湾、史家湾和金丰工业园区为副中心，310国道和顾龙公路为依托，高速铁路的建设为轴线，全面发展工业等支柱产业，促进镇域经济稳定、有序的发展。 ②以镇区建设为重点，兼顾其他三个组团中心的建设，达到资源共享，形成完整的城镇建设体系。 （3）空间布局结构 考虑到现状顾县镇居民点的分布情况，规划考虑空间上的布局结构概括为：一心——三带——两片区 一心：顾县中心镇区 三带：伊洛河南岸生态防护带；沿310国道和顾龙公路两侧规划的城镇建设带；沿南部高速铁路规划的工业发展带。 两片区：镇域南部与东部的农业生产区；镇域西部东汉陵墓南兆域历史文化保护区。 （4）产业发展规划 ①农业 加快农业结构调整，有计划、有步骤的引导农民 种 植 经 济 作物、发展林果、畜牧及水产品，积极推进农业产业化经营，采取多种形式的经营模式，使企业和农户形成利益共享，风险共担的经济利益共同体。建立核桃、小杂果等农业示范基地和园区，搞好名优新品种引进、新技术推广，积极开展农业招商引资工作，兴办特色农业和规模化养殖，从而实现农业的可持续增长。 ②工业 加快产业升级和企业的创新，对传统工业进行改造提升，并采用“走出去、引进来”的办法，培养技术人才，提高企业员工的技术素质和管理水平，为打造知名产业品牌奠定基础。依托工业园区的建设，发展特色经济，实行各种优惠政策，狠抓招商引资，促进东部、中部和西部及南部支柱产业的发展建设，增加市场竞争力，以求发展。 ③第三产业 以市场建设为龙头，大力发展顾县镇各类工农业产品市场和综合性农贸市场。积极完善市场设施，发展镇区综合型农贸市场。在西部组团，以耐火材料等高能耗材料生产基地为依托，形成以此为产品的批发市场；在史家湾、回龙湾以电线电缆生产基地为依托，引导培育电线电缆类产品批发市场；在南部组团，以轻工业和建材生产为依托，形成以此为产品的批发市场。 本项目位于偃师市顾县镇曲家寨村，项目为金属表面热处理加工，项目用地性质为工业用地，符合偃师市总体规划。 7.4《偃师伊洛河国家湿地公园总体规划》 (1)湿地公园规划范围 湿地公园西起城关镇龙虎滩、佃庄镇河头村（洛河），佃庄镇后石罢（伊河），李村镇新民村；东至顾县镇杨村、城关镇许庄村（老偃登路伊洛河渡口）；北起洛河北堤；南至伊河南堤。规划总面积约为45.09km2。 根据《河南偃师伊洛国家湿地公园总体规划》，将区域用地划分为三个生态保护区：一级生态保护区、二级生态保护区、三级生态保护区。 (2)湿地公园保护要求 一级生态保护区主要以保护自然生态系统所需要的生态安全框架用地和湿地资源保护保育所需要的范围为主，主要为生态保育区。一级生态保护区是伊洛湿地公园的核心区域，除湿地服务工作人员外，禁止游客和其他人入内，以免惊扰鸟类栖息，从而破坏湿地的生境。本区域内部不开展任何旅游活动，游客的观鸟活动只能在该区与恢复重建区交界处的观鸟屋或观鸟台进行。严禁在区内开发旅游等休闲项目，尽量保持伊洛河流域的原始性和真实性。 二级生态保护区的开发建设以培育生态环境，进行生态环境建设为主，根据生态环境建设的优劣程度，逐步释放可建设用地。二级生态保护区主要为湿地生态缓冲区。二级生态保护区内禁止开采地下水，确保湿地中的水量和河道中的水位，以尽快恢复湿地水文状况为前提，保留原有大片的野生芦荟群落和沙丘地等，使游客能够亲身体验湿地自然环境和湿地的生物多样性。采用适当的水土调控技术，发展生态安全型农业、林业，将湿地生态恢复与生态农业、林业有机的结合。 三级生态保护区以土地的合理利用为主要要求，充分满足湿地公园建设要求。三级生态保护区主要包括合理利用区和科普教育区、服务管理区。三级生态保护区可合理建设必要的管理服务建（构）筑物，满足公园的基本服务功能，提供可供游客进行休憩、娱乐、医疗、停车等活动，以及管理机构开展科普宣教和行政管理的场所。 本项目厂址距湿地公园保护区最近距离约1.4m，不在保护区范围内。相对位置关系见附图4。 7.5《市域历史文化保护及大遗址保护规划》 ①商城遗址 根据经国家文物局批准的《偃师<尸乡沟>商城遗址保护规划》：偃师商城遗址划定保护范围、建设控制地带和环境影响区。 保护范围：东侧边界为大城东墙向东100米，太学路以南段是东墙以东250米；北侧边界为北城墙以北110米；西侧边界为西城墙遗址以西150米，向南至洛河；南边界是南城墙遗址以南200米，并沿河堤向西至距南城墙遗址100米处与城墙平行，其西端与城墙遗址西南角以外80米的河堤平行线相交。保护范围总面积265.9公顷。保护范围又分为重点保护区和一般保护区。重点保护区是小城、大小城墙沿墙基内外各50米范围以及部分大城城区。一般保护区是除重点保护区之外的保护区。 建设控制地带：建设控制地带分为两部分，一是东、西、北部的建设控制地带，一是南部建设控制地带。东部自保护区边界向东200米为界，北部自保护区边界向北190米为界，西部自保护区边界向西150米为界，南部为洛河南岸河堤以南100米。 环境影响区：自北部建设控制地带东端点向东北45°角做放射线，至邙山山脊线；西端点向西北45°角做放射线，至邙山山脊线的连线范围内的山体南坡向阳面范围。 重点保护区：禁止从事有损遗址保护和地形地貌的挖土、取土或爆破、钻探等活动；搬迁范围内现有建筑物和设施，不得新建与文物保护或展示无关的建筑物；禁止在重点保护区范围内进行城市道路和市政设施建设；可以结合遗址保护进行绿化，种植前应征得文物部门同意；重点保护区内的一切建设活动应提出方案，经省文物部门同意并上报国务院有关部门批准。 一般保护区：禁止从事有损遗址保护和地形地貌的建设活动；保护区内现有建筑用地保持现状，不允许增加，并逐步清理退出保护范围，只允许建设保护遗址必需的设施；不得新建城市道路，现有310国道两侧建筑规划拆除，远期改为绿化用地。 ②邙山陵墓群东段 根据2004年河南省文物局公布的邙山陵墓群的保护范围和建设控制地带。保护范围为： 邙山陵墓群分为西段、中段和东段三个区域，其中东段位于偃师市中心城区边缘。东段：偃师市境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 保护范围：北界首阳山一线；西界偃师市首阳山镇寨后村、保庄村――偃师市首阳山镇小湾村、义井铺村；东界首阳山主峰――偃师市老城乡塔庄村；南界偃师市首阳山镇小湾村――老城乡塔庄村之间的洛河北堤，保护范围总面积43.6平方公里。 建设控制地带:偃师市境内，东汉、曹魏、西晋陵区。北界孟津县会盟镇李家庄、小集村――偃师市邙岭乡东蔡庄村――偃师市山化乡南游殿村；西界孟津县、偃师市的分界线；东界偃师市山化乡南游殿村――山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 保护措施: 保护区范围内的首阳山镇在城镇体系规划中不作为重点镇发展，区内不安排集中的大规模的乡镇工业用地。连霍高速扩建工程宜原地扩建，临近陵墓遗址较近的路段，在不破坏地下文物的前提下尽量采用复线绕行。区域性的输水、输油、电力、电讯等大型基础设施的选线应避开邙山陵墓群保护范围，实在无法避开的应由考古部门提出参考意见。 本项目位于偃师市顾县镇曲家寨村，距文物保护单位商城遗址6km，距邙山陵墓群东段保护区2.9km，不在其保护区范围内（附图9）。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1. 环境空气质量现状 为了解项目所在区域环境空气质量现状，引用河南松筠检测技术有限公司对《洛阳凯昌鞋业》中2017年12月25日至12月31日对韩庄（东北侧1.2km）、顾县镇（西侧1.235km）的环境空气监测数据，检测因子有：SO2、NO2、PM10，检测结果如下。 表6 环境空气质量现状检测统计结果 单位：μg/m3 检测点位 检测因子 取值时间 浓度范围 标准值 超标率 最大超标倍数 韩庄 SO2 小时值 26.0~36 500 0 / 日均值 31~34 150 0 / NO2 小时值 34~47 200 0 / 日均值 41~44 80 0 / PM10 日均值 94~106 150 0 / 顾县镇 SO2 小时值 25~36 500 0 / 日均值 31~33 150 0 / NO2 小时值 33~46 200 0 / 日均值 41~44 80 0 / PM10 日均值 96~103 150 0 / 由上表可知，项目所在区域的环境空气中SO2、NO2、PM10的24小时平均浓度和SO2、NO2小时平均浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。该项目所在区域总体环境空气质量良好。 2. 声环境质量现状 本项目所在区域为2类声功能区域，南厂界紧邻310国道，为4a类声功能区，为了解项目所在地声环境现状，对本项目场界进行了现状调查，监测时间为2017年9月24日，昼间（9:00）及夜间（22:00），监测结果见下表。 表7 声环境质量现状监测结果统计表 单位：dB(A) 点位 昼间 夜间 噪声标准 达标情况 昼间 夜间 北厂界 56.4 48.6 60 50 达标 西厂界 52.2 44.6 达标 东厂界 54.8 45.6 达标 南厂界 52.7 44.5 70 55 达标 由上表可知，项目东、西、北厂界昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求，南厂界昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准要求。 3. 地表水环境质量现状 本项目距离最近的水体为伊河，为了解伊河现状水质，引用《2016 年洛阳市环境监测年鉴》中伊河西石罢断面（西侧19km）和伊洛河汇合处断面（北侧2km）的监测结果。根据洛阳市地面水环境功能区划，西石罢断面和伊洛河汇合处断面均为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》GB3838－2002 Ⅲ类标准，检测结果见表8。 表8 地表水质量现状检测结果 mg/L 项目 检测值 标准值 污染指数 超标率(%) 最大超标倍数 1#断面 BOD5 2.0~5.8 ≤4 0.5~1.45 50 0.45 COD 12.9~29.4 ≤20mg/L 0.645~1.47 33.3 0.47 NH3-N 0.148~1.81 ≤1.0mg/L 0.148~1.81 16.7 0.81 2#断面 BOD5 0.5~5.2 ≤4 0.13~1.3 16.7 0.3 COD 5.0~24.2 ≤20mg/L 0.25~1.21 16.7 0.21 NH3-N 0.036~0.9 ≤1.0mg/L 0.036~0.9 0 0 由上表可以看出，西石罢断面各监测因子均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，其中BOD5 的最大超标倍数为0.45 倍，超标率50%，氨氮的最大超标倍数为0.81 倍，超标率16.7%，COD 的最大超标倍数为0.47 倍，超标率33.3%，超标原因可能是西石罢断面上游污水管网不完善，沿河村庄生活污水排入所致；伊洛河汇合处断面各项监测因子中，氨氮的监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，COD 和氨氮均超标，其中BOD5 的最大超标倍数为0.3 倍，超标率16.7%，COD 的最大超标倍数为0.21 倍，超标率16.7%，超标原因可能是上游伊河沿岸村庄的污水管网不完善，沿河村庄生活污水排入所致。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目周围环境保护目标见表9。 表9 本项环境保护目标 环境类别 环境保护目标 方位 项目至保护目标距离 人数 保护级别及要求 大气环境 曲家寨村 S 366m 2300 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 西宫底村 SE 805m 2100 老君洞沟 SW 1055m 1700 顾县镇 W 1235m 2500 木阁沟村 E 980m 1840 史家湾村 E 1780m 1940 安滩村 NW 1330m 900 韩庄 NE 1200m 200 水环境 伊河 N 1640m / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 声环境 项目200米范围内无声敏感点

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 大气环境执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，有关标准值见表10。 表10 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 日平均 150 μg/m3 1h平均 500 μg/m3 NO2 年平均 40 μg/m3 日平均 80 μg/m3 1h平均 200 μg/m3 PM10 年平均 70 μg/m3 日平均 150 μg/m3 2、地表水环境 本项目生产废水为冷却塔更换水，循环利用不外排，生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田，不排入地表水体。 3、声环境 本项目所在区域为2类声功能区域，南厂界紧邻310国道，执行4a类标准。声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类标准，具体标准值见下表。 表11 声环境质量标准 单位：dB（A） 点位 昼间 夜间 昼间 夜间 达标情况 北厂界 57.9 48.6 60 50 达标 西厂界 58.2 44.6 达标 东厂界 51.8 45.6 达标 南厂界 52.7 44.5 70 55 达标 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目废气为天然气加热炉废气，排放执行《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015），标准值见表12。 表12 河南省工业炉窑大气污染物排放标准 环境 要素 标准编号 标准名称 执行级别 主要标准要求 天然气燃烧废气 DB41/1066-2015 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》 表1 颗粒物：其他炉窑30 mg/m3 二氧化硫：200 mg/m3 氮氧化物：400 mg/m3 本项目焊接烟尘废气执行废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级，标准值见表13。 表13 大气污染物综合排放标准 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 2、废水 本项目生产废水主要为冷却塔更换水，全部循环利用不外排，生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田，不排入地表水体。 3、噪声 本项目东厂界、西厂界、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，南厂界执行4类标准值见下表。 表14 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准 区域 标准值 昼间 夜间 南厂界 70 55 西厂界 60 50 东厂界 北厂界 标准来源 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 危险固废执行 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目总量指标见下表。 表15 本项目水污染物总量控制指标 项目 类别 废水量(m3/a) COD（t/a） NH3-N（t/a） 上限指标 生活 76.8 0.0384 / 新增指标 生活 76.8 0.0215 0.0022 建议控制指标 生活 76.8 0.0215 0.0022 表16 项目大气污染物排放总量汇总一览表 污染物因子 项目名称 SO2 NOx 颗粒物（烟尘） 废气量（万m3/a） 6.8 预测排放浓度（mg/m3） 42.01 137.57 10.29 预测排放总量（t/a） 0.0029 0.0094 0.0007 本项目建议控制总量指标（t/a） 0.0029 0.0094 0.0007 本项目推荐新增总量指标（t/a） | 0.0029 0.0094 0.0007 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 图1 工艺流程及产污环节图 1.流程简述： ①复检下料 外购回钢管、圆钢、钢板等材料后需要先进行原材料检验，用光谱仪、超声仪检测原材料是否有质量问题，测厚仪测量原材料规格是否达标，合格的原材根据产品规格进行下料。 下料过程会产生机械噪声和废边角料，不合格品做返厂处理。 ②压型 合格的原材料经下料，制成所需的规格型号，然后根据不同加热温度和表面加热厚度，选择不同加热炉，经过加热处理的钢材用折弯机、空气锤或液压机进行拉拔、挤压、折弯等压型程序，将钢材打造成需要的形状。 此过程会产生机械噪声和天然气燃烧废气。 ③热处理 将经过锻造压型的材料放入水池中进行水淬处理，水淬可以提升钢材的硬度和耐磨性。 ④车床加工 经过热处理加工成三通、大小通、三叉管的管件，用车床进一步将加工好的管件进行切角、整形，将钢材加工成三通、大小通、三叉管成品。 此过程产生机械噪声、废边角料。 2.水平衡 图2 水平衡图 （单位：m3/d） 主要污染工序 一、施工期 本项目租用厂房，部分厂房已建成，项目施工期预计10个月（2017年8月~2018年5月）。施工期主要污染是施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气、施工期生活废水、施工废水、施工机械和装修设备噪声、建筑垃圾、生活垃圾等，但其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。 1、废气 施工废气来源于施工场地扬尘、施工机械设备燃油废气、各类型运输车辆排放尾气。总体而言，该项目建设期的主要大气污染因子是施工扬尘。施工期废气及污染物产生状况见表17。 表17 施工期废气及污染物产生状况 施工阶段 污染工序 主要污染物 施工期 土方堆场、土方装卸过程、进出车辆 扬尘 建材堆场、材料装卸过程、加料过程 扬尘 运输车辆 尾气（NOX、CO、HC） （1）施工扬尘 该项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，施工期为旱季，施工扬尘严重。根据国内外有关资料，施工扬尘起尘量与许多因素有关，主要决定于运用挖土机土石方开挖、堆存时的扬尘量，属无组织面源排放，源强不易确定，起尘点多，影响范围较大。 （2）施工机械、车辆尾气 项目施工期间燃油机械设备较多，且一般采用轻柴油作为动力。使用柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等作业时会产生一些废气，其中主要污染物为NOx、SO2和CO。 2、废水 施工期施工人员每天约8人，生活用水量按40L/人•d，施工期生活用水量为0.32m3/d，排水量按用水量的80%计，则施工期生活污水产生量为0.256m3/d。施工人员产生的生活废水采用类比方法对废水水质进行达标评价分析。该污水主要为洗刷污水，由于该污水除了含有悬浮物和有机物外，不含其它特征污染物，可用于场地洒水降尘。 3、噪声 施工期噪声来源于施工机械升降机和运输车辆。噪声值在80~87dB(A)之间。 4、固体废物 施工期固体废物主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 项目主体工程建设、装修和场地清理过程中会产生一定量的建筑垃圾。 施工人员生活垃圾：按施工人员8人/d，每人每天排放垃圾量0.5kg，建设期产生生活垃圾1.2t。 二、运营期 1、废气 ①焊接烟尘 本项目产生大气污染物来自电焊产生的焊接烟尘，焊条耗量0.1t/a，根据有关资料调查，焊接烟尘的产生量与焊条的种类有关，下表为各种类型焊条熔化时烟尘的产生系数，本项目使用手工电弧焊结422型，则每1kg焊条产生量为焊接烟尘8g。经计算，烟尘产生量为0.8kg/a，经移动式焊接烟尘净化器收集处理后，无组织排放。 表18 各种类型焊条熔化时烟尘的产生系数 焊接工艺 烟尘产生量（g/kg焊条） 手工电弧焊 低氢型普低钢焊条（结507） 11-25 钛钙型低碳钢焊条（结422） 6-8 钛钙型低碳钢焊条（结423） 7.5-9.5 高效铁粉焊条 10-12 自保护电弧焊 保护药芯焊丝 20-23 气体保护电弧焊 CO2保护药芯焊丝 6-8 CO2保护实芯焊丝 8 Ar+5%O2保护实芯焊丝 3-6.5 ②天然气燃烧废气 本项目使用多种加热炉（工频炉、中频炉、高频炉、天然气加热炉），天然气加热炉一般只用于大件管件的加热，根据企业经验，本项目的天然气用量约为5000m3/a。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册.第十分册》中的产污系数可知，天然气燃烧后产污系数见下表。 表19 天然气燃烧后产污系数表 编号 污染物名称 产污系数 单位 备注 1 废气量 136259.17 标准m3/万m3 / 2 SO2 0.02S kg/万m3 / 3 氮氧化物 18.71 kg/万m3 / a.废气量 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册.第十分册》：每一万立方米天然气燃烧废气量的产污系数为136259.17，则本项目废气量为6.8万m3/a。 b. SO2 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十分册44电力、热力的生产和供应业），每燃烧1万m3天然气，产生的SO2量为0.02S kg（S指燃料中含硫量，mg/m3）。本项目所用气源由新奥燃气公司提供，含硫量取285.71mg/m3，即每燃烧1万m3天然气，SO2产生量为5.7142kg。 则有SO2产生量为2.8571kg/a，产生浓度为42.01mg/m3，本项目天然气炉使用频率较小，每天使用时间按2小时计算，则排放速率为0.00476kg/h。 c. NOX确定 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十分册44电力、热力的生产和供应业），每燃烧1万m3天然气，产生NOx为18.71kg。则氮氧化物产生量和产生浓度分别为9.355kg/a，137.57mg/m3，本项目天然气炉使用频率较小，每天使用时间按2小时计算，则排放速率为0.0156kg/h。 d. 烟尘 根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），p123中表4-12数据，每燃烧1万m3天然气排放颗粒物1.4kg。则天然气燃烧产生的烟尘量为0.7kg/a，浓度为10.29 mg/m3，本项目天然气炉使用频率较小，每天使用时间按2小时计算，则排放速率为0.00117kg/h。 天然气燃烧产生的废气经15m高排气筒排放，则本项目的有组织大气污染物产生总量见表20。 表20 大气污染物产生总量 编号 污染物名称 产生总量 排放浓度 1 废气量 6.8万m3/a / 2 SO2 2.8571kg/a 42.01mg/m3 3 NOx 9.355kg/a 137.57mg/m3 4 烟尘 0.7kg/a 10.29 mg/m3 2、废水 本项目生产过程中用水主要为切削液配置用水、冷却塔用水和水淬池用水，切削液配置水以废切削液的形式产生，水淬池用水以水蒸气的形式散失。冷却塔用水需要定期更换，冷却塔体积约为6m3，每半年更换一次，则废水量为12m3/a（0.04 m3/d），水淬池体积约为3 m3，定期补水。冷却塔更换水属纯净下水，可以将更换用水收集至储水罐，循环利用不外排。 本项目营运期间有员工8人，均不在厂区食宿，厂区厕所为水冲厕。生活污水主要来自职工日常盥洗废水。用排水情况详见下表。 表21 生活用排水情况 用水单元 人数 用水定额 用水量 产污系数 污水产生量 员工生活 8 40（L/p·d） 0.32m3/d 0.8 0.256m3/d 由上表可知，本项目生活污水产生量为0.256m3/d（76.8m3/a），主要污染因子有COD、SS、NH3-N，主要污染物情况见下表。 表22 污水主要污染物情况 类别 SS COD NH3-N 0.256m3/d（76.8m3/a） 浓度（mg/L） 200 350 30 产生量（t/a） 0.0154 0.0269 0.0023 0.256m3/d（76.8m3/a） 浓度（mg/L） 100 280 29.1 排放量（t/a） 0.0077 0.0215 0.0022 去除率（%） 50 20 3 生活污水管道通至化粪池处理后暂存至收集池，定期清掏肥田，不排入地表水体。 3、噪声 本项目运营期噪声源主要为车床、锯床、空气锤、空压机等设备运行过程中的噪声，噪声源强见下表。 表23 噪声污染源强和治理措施及效果一览表 序号 噪声源 数量 源强dB(A) 减噪措施 噪声源强dB(A) 1 车床 6 80 基础减震，厂房隔声 降噪20 dB(A) 60 2 锯床 2 85 65 3 空气锤 2 90 70 4 空压机 3 85 65 5 冷却塔 1 80 基础减震降噪10 dB(A) 70 4、固废 （1）一般固废 本项目在落料和车铣锯床加工过程中会产生金属废料，根据同类行业类比和企业经验，金属废料每年产生量约为1t； 水淬池沉渣每半年需捞渣一次，产生量约为0.2t/a，运至垃圾填埋场处理。 （2）危险废物 ①废润滑油 根据企业提供的数据，本项目润滑油每年使用量为0.1吨，损耗率为50%，则废润滑油产生量0.05t/a，属于危险固废HW08。 ②废切削液 切削液原液使用量为0.1t/a，切削液使用过程中为每年更换一次，切削液与水按1:10配比使用，根据类似企业经验，切削液损耗量约为50%，则废切削液产生量为0.5t/a。属于危险固废HW09。 ③废液压油 液压油主要用于空气锤，油箱体积约为36L，液压油密度约为0.7~1.0kg/l，则每年使用量最大为0.036t，每年更换一次，则废液压油产生量为0.036t/a。 ④废抹布 设备清理过程产生少量含油废抹布，产生约0.01 t/a，属于危险固废，根据《危险废物豁免管理清单名录》（2016年8月1日施行），本项目废抹布为危险废物豁免管理清单中“900-041-49废弃的含油抹布、劳保用品”，全过程不按危险废物进行管理，因此，环保要求废抹布经收集桶收集存放于固废暂存区，定期运至垃圾中转站统一处理。 ⑤废油桶 润滑油、液压油、切削液桶属于危险废物，根据企业提供资料，产生废油桶约0.05t/a，根据《危险废物豁免管理清单名录》（2016年8月1日施行），废油桶分类收集，收集过程不按危险废物管理，本项目分类收集后，由厂家回收。 表24 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废润滑油 HW08 900- 217-08 0.05 车床等 液态 1年 T，I 建立“防风、防雨、防晒、防渗漏”危废暂存处，用铁桶收集，定期交有资质单位回收 2 废切削液 HW09 900- 006-09 0.5 车床等 液态 1年 T 3 废液压油 HW08 900- 218-08 0.036 空气锤 液态 1年 T，I 评价提出在车间内设置一个危废暂存点，废润滑油由钢制容器收集后，暂存于暂存点，定期委托有资质单位处理。危废临时存储库点的建设需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），暂存容器要防漏、防渗、防雨淋，并在存储容器上张贴标签、张贴警示标识；建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。必须定期对贮存危险废物的包装容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （3）生活垃圾 本项目生活固废为生活垃圾，项目定员8人，则每年产生量为1.2t/a（按每人每天0.5kg计算），垃圾桶收集后运至垃圾中转站处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （名称） | 污染物 （名称） | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后产生浓度 及产生量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 电焊 | 焊接烟尘 | 0.8kg/a | 0.1664kg/a |
|  | 天然气加热炉 | SO2 | 2.8571kg/a 42.01mg/m3 | 2.8571kg/a 42.01mg/m3 |
|  |  | NOx | 9.355 kg/a 137.57mg/m3 | 9.355 kg/a 137.57mg/m3 |
|  |  | 烟尘 | 0.7kg/a 10.29mg/m3 | 0.7kg/a 10.29mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 员工生活 | COD | 350mg/L、0.269t/a | 280mg/L、0.0215t/a |
|  |  | SS | 200mg/L、0.0154t/a | 100mg/L、0.0077t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L、0.0023t/a | 29.1mg/L、0.0022t/a |
| 固体 废物 | 生产过程 | 危险固废 | 废润滑油 | 0.05t/a | / |
|  |  |  | 废切削液 | 0.5t/a | / |
|  |  |  | 废液压油 | 0.036t/a | / |
|  |  |  | 含油废抹布 | 0.01t/a | / |
|  |  |  | 废油桶 | 0.05t/a | / |
|  |  | 一般固废 | 边角料 | 1t/a | / |
|  |  |  | 水淬池沉渣 | 0.2t/a | / |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.2t/a | / |
| 噪声 | 车床、锯床、空气锤、空压机、冷却塔等机械设备，噪音在80-90 dB（A） |
| 主要生态影响： 本项目位于洛阳市偃师市顾县镇曲家寨，周围自然植被种类较少，以经济作物为主。本项目不会对区域生态环境造成较大影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、水环境影响分析 施工期间废水主要为车辆冲洗废水和生活污水。车辆冲洗废水产生量较小，主要污染成分为水泥碎粒、沙土等，施工期施工人员每天约8人，生活用水量按40L/人•d，施工期生活用水量为0.32m3/d，污水排放系数0.8计算，施工期每天生活污水排放量为0.256 m3/d。产生的废水可以收集后用于施工场地洒水降尘。评价分析认为，经采取以上施工期废水防治措施后，本项目施工期废水对周围环境影响较小。 2、环境空气影响分析 施工期间产生的扬尘主要是建筑垃圾以及物料堆放、建筑物料装卸和运输过程产生的扬尘。减小施工扬尘影响的关键在于施工现场的管理，建设单位应严格执行《洛阳市人民政府关于洛阳市2017年大气污染防治攻坚实施方案的通知》（洛政办[2017]）以及《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2017年持续防治攻坚行动方案的通知》（豫政办[2017]7号）的规定和要求的相关规定。结合项目施工现状及《洛阳市碧水蓝天工程实施方案》评价提出以下防治措施： ⑴施工现场实行封闭管理，设置2.5米高围挡，围挡内侧1米范围内不得堆放料具、土石方等物料，围挡外侧5米范围内保持清洁。 ⑵根据项目现状及其周围环境敏感点分布情况，项目施工主出入口应设置于项目南侧，运输主要路线避开环境敏感点。 ⑶使用商品混凝土，禁止使用袋装水泥。 ⑷建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程概预算，并在与施工单位签订的施工承发包合同中，明确施工单位的扬尘污染防治责任。施工单位应当根据扬尘污染防治相关规定，制订具体的施工扬尘污染防治实施方案。 ⑸在建工程必须使用符合规定要求的密目式安全立网进行封闭，密目式安全立网应封闭严密、牢固、平整、美观，封闭高度应保持高出操作层1.5米。 ⑹施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理，施工道路应当坚实抗压、保障畅通；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。 ⑺建设单位或施工单位从事土方、渣土和施工垃圾等运输应采用密闭式运输车辆。 ⑻施工现场裸露的空地和集中堆放的土方、渣土、砂堆、灰堆等，必须采取覆盖、固化、绿化、定时洒水等措施控制扬尘；施工道路要进行淋水降尘，控制粉尘污染，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 ⑼施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土，应当装袋扎口清运或用密闭容器清运。 ⑽施工现场设置建筑垃圾临时堆放点，施工产生的建筑垃圾、渣土必须及时清运到指定地点；项目施工场区内设置垃圾箱，用于收集生活垃圾应，且做到日产日清。 ⑾遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。 ⑿施工单位应对工地周围环境进行保洁，施工扬尘影响范围为保洁责任区的范围。 ⒀建筑施工扬尘。严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准（试行）》（于建设标[2016]48号），建筑施工（含拆迁、市政工程）工地必须做到“七个100%”，即施工现场100%围挡、现场道路100%硬化、散流体及裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输100%密封、洒水降尘制度100%落实、建筑面积1万平米以上的工地视频监控和扬尘监控措施100%安装。 综上所述，如果工程能做好各项污染防治措施，根据预测分析，项目施工过程中产生的扬尘、汽车尾气和装修废气都降大幅度降低，对周围环境影响很小，措施可行。 3、 声环境影响分析 施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由升降机产生的；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多属于瞬时噪声；施工车辆的噪声属于流动噪声。类别同类项目，施工机械源强，表25提出本项目主要施工机械噪声影响范围。 表25 主要施工机械噪声影响范围 单位：dB(A) 距离 声源 距离作业点不同距离处的噪声预测值 5m 15-20m 30-40m 60-80m 120-160m 施工阶段 吊车起重机 80 73 70 62 56 运输车辆 87 81 75 70 55 由上表分析，主要施工机械在距离场界30-40m左右处，能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间噪声排放标准要求。在距离106m处最大噪声值为60dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类昼间标准限值【60dB(A)】要求。本项目周边最近敏感点为南侧366m处的曲家寨村，其余敏感点均在800m以外，因此项目施工期对周围敏感点影响较小。 但是为了最大限度降低项目施工对周围声环境的影响，特提出以下控制对策： ①合理安排施工计划，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），确保施工场界噪声值能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放标准要求。 ②合理安排施工时间，施工单位应严格遵守洛阳市环境噪声污染防治管理有关规定，夜间（22:00——06:00）不得施工，尽量避免在中午（12：00~14：00）作业，合理安排好施工时间。如果需要夜间施工，在施工之前，需要先进行公示，争得周围居民同意，然后报相关管理部门审批。 ③施工人员要做到文明施工，在拆卸模板时要防止模板互相撞击噪声扰民，尽量避免在周围居民休息期间作业，在建设过程中要协调与周围居民关系，与居民多沟通，多征求居民意见，争得附近居民的理解和支持，避免因施工噪声产生纠纷。 ④ 在施工单位的具体施工计划中，所使用的施工机械种类、数量应写在承包合同之中，以便监督。 采取以上措施后，评价认为施工期噪声对周围居民生活影响较小。施工期的噪声对周围环境的影响仅是暂时的，会随施工期的结束而结束。 4、 固体废物对环境的影响 工程施工过程中的固体废弃物主要有施工人员生活垃圾及建筑垃圾等。项目施工阶段产生的建筑垃圾主要为建筑材料边角料，施工场地清理产生的建筑垃圾，评价要求建设单位及工程承包单位将固体废物分类收集后及时清运并作妥善处置，避免对环境造成不利影响。要及时清理施工现场的生活垃圾，对施工人员加强教育，不随意乱丢废弃物，保证工作生活环境的卫生质量。建筑垃圾尽量做到日产日清，外运建筑垃圾处置场处置，施工用原料、管材应随用随运，减少占地、占道对厂区植被的影响和引起的扬尘问题。评价认为施工期产生的固体废物经采取以上措施后，不会对周围环境造成二次污染。 5、对环境的生态影响 本项目完成后将会对区域进行绿化，使之与周围环境相协调，施工期产生的局部环境影响可以逐渐恢复，本项目建成后对当地生态环境将影响不大。 营运期环境影响分析： 1. 大气环境影响分析 ①焊接烟尘 电焊会产生焊接烟尘，焊条耗量0.1t/a，根据有关资料调查，焊接烟尘的产生量与焊条的种类有关，下表为各种类型焊条熔化时烟尘的产生系数，结422型焊条每kg焊条产生量为焊接烟尘8g。经计算，烟尘产生量为0.8kg/a，经一台移动式焊烟净化器处理后，无组织排放。移动式焊烟净化器收集效率处理约为80%，处理效率可以达到99%，则焊接烟尘产生量为0.1664kg/a，本项目,每天需要焊接的工作时间按0.5小时计算，则焊接时烟尘产生速率为0.0011kg/h。 将车间作为一个面源采用估算模式进行预测。根据工程分析，无组织排放源强及参数见表26。 表26 无组织排放源强及参数 排放源 污染物 排放速率(kg/h) 面源高度(m) 面源宽度(m) 面源长度(m) 电焊 颗粒物 0.0011 6 14 34 本项目厂界无组织排放监控浓度预测采用大气估算模式预测模式对厂界处无组织排放监控点最大浓度贡献进行了预测。 表27 厂界无组织排放监控点浓度预测 单位：mg/m3 车间名称 厂界(无组织源距厂界距离) 污染因子 最大浓度贡献 占标率(%) 车间 东厂界(30m) 颗粒物 0.0007068 0.08 西厂界(7m) 0.0001588 0.02 北厂界(34m) 0.0007563 0.08 南厂界(40m) 0.0008474 0.09 由上表可知，拟建过程实施后，颗粒物无组织排放监控点处最大浓度贡献值为0.0008474 mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级新扩改建厂界浓度标准值要求。 采用导则中推荐的大气环境防护距离计算无组织的大气环境防护距离，经计算本项目预测范围内无组织排放废气无超标点，无需设置大气环境防护距离。 ②天然气燃烧废气 则本项目的大气污染物产生总量见表28。 表28 大气污染物产生总量 编号 污染物名称 产生总量 排放浓度 最高允许排放浓度 1 废气量 6.8万m3/a / / 2 SO2 2.8571kg/a 42.01mg/m3 200 mg/m3 3 NOx 9.355kg/a 137.57mg/m3 400 mg/m3 4 烟尘 0.14kg/a 10.29 mg/m3 30mg/m3 本项目天然气燃烧废气通过一根15m高排气筒有组织排放，将排气筒出口看做一个点源，按照点源预测模式进行预测，点源参数见表29，预测结果见表30。 表29 有组织排放源强及参数 排放源 污染物 年排放时长 排放高度(m) 排放速率(kg/h) 排气量（kg/a） 排气筒内径(m) 烟气温度（℃） 天然气燃烧 SO2 600 15 0.00476 2.8571 0.5 100 NOx 600 0.0156 9.355 0.5 100 烟尘 600 0.00117 0.7 0.5 100 表30 估算模式预测结果 污染源 天然气燃烧废气 污染因子 SO2 NOx 烟尘 预测距离（m） 预测值（mg/m3） 占标率（%） 预测值（mg/m3） 占标率（%） 预测值（mg/m3） 占标率（%） 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 0.0006625 0.00 0.009494 0.00 0.001496 0.00 161 0.0006185 0.00 0.002171 0.00 0.001628 0.00 200 0.000585 0.00 0.002027 0.00 0.00092 0.00 300 0.0004984 0.00 0.009417 0.00 0.001438 0.00 400 0.0004027 0.00 0.001633 0.00 0.001225 0.00 500 0.0003253 0.00 0.00132 0.00 0.0009899 0.00 600 0.0002662 0.00 0.001066 0.00 0.0007997 0.00 700 0.0002211 0.00 0.0008723 0.00 0.0006542 0.00 800 0.0001889 0.00 0.0007246 0.00 0.0005434 0.00 900 0.0001939 0.00 0.0006189 0.00 0.0004642 0.00 1000 0.0001932 0.00 0.0006355 0.00 0.0004766 0.00 1100 0.00019 0.00 0.0006333 0.00 0.0004749 0.00 1200 0.0001852 0.00 0.0006228 0.00 0.0004671 0.00 1300 0.0001794 0.00 0.000607 0.00 0.0004552 0.00 1400 0.0001731 0.00 0.000588 0.00 0.000441 0.00 1500 0.0001665 0.00 0.0005673 0.00 0.0004254 0.00 1600 0.0001599 0.00 0.0005457 0.00 0.0004093 0.00 1700 0.0001534 0.00 0.000524 0.00 0.000393 0.00 1800 0.000147 0.00 0.0005026 0.00 0.000377 0.00 1900 0.0001409 0.00 0.0004818 0.00 0.0003614 0.00 2000 0.000135 0.00 0.0004617 0.00 0.0003463 0.00 2100 0.0001295 0.00 0.0004425 0.00 0.0003319 0.00 2200 0.0001242 0.00 0.0004243 0.00 0.0003182 0.00 2300 0.0001193 0.00 0.0004072 0.00 0.0003054 0.00 2400 0.0001147 0.00 0.000391 0.00 0.0002933 0.00 2500 0.0006625 0.00 0.0003758 0.00 0.0002818 0.00 最大值 0.0006185 0.00 0.002171 0.00 0.001628 0.00 最大值出现距离(m） 161 D10%出现距离（m） / 由上表可知，本项目天然气燃烧废气排放可以达到《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）标准。 2. 地表水环境影响 本项目生产用水为切削液配只用水、冷却塔用水和水淬池用水，冷却塔更换水属纯净下水，循环利用不外排，切削液配制用水和水淬池用水蒸发损耗不外排。本项目营运期间有员工8人，均不在厂区食宿，厂区厕所为水冲厕。生活污水主要来自职工日常盥洗废水。产生量为0.256m3/d（76.8m3/a），污水的主要污染因子有COD、SS、NH3-N，主要污染物情况见下表。 表31 污水主要污染物情况 类别 SS COD NH3-N 0.256m3/d（76.8m3/a） 浓度（mg/L） 200 350 30 产生量（t/a） 0.0154 0.0269 0.0023 0.256m3/d（76.8m3/a） 浓度（mg/L） 100 280 29.1 排放量（t/a） 0.0077 0.0215 0.0022 去除率（%） 50 20 3 本项目化粪池10m3，项目生活污水产生量为0.256 m3/d，则清掏周期约为一个月清掏一次。生活污水经过化粪池处理后，定期清掏肥田，不排入地表水体。 3. 声环境影响 本项目运营期噪声源主要为车床、锯床、空气锤等设备运行过程中的噪声，噪声源强见下表。 表32 噪声污染源强和治理措施及效果一览表（dB(A)） 序号 厂房 噪声源 数量 源强dB(A) 减噪措施 降噪后源强 整体源强 1 机加工 厂房 车床 6 80 基础减震厂房隔声降噪20 dB(A) 60 76.21 2 锯床 2 85 65 3 空气锤 2 90 70 4 空压机 3 85 65 5 热处理 冷却塔 1 80 基础减震降噪10 dB(A) 70 70 本项目产生的噪声设备均安装在机加工厂房内，对厂界的影响以噪声源在传播过程中的距离衰减因素为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物的反射因素的影响未做考虑，按照整体点声源预测模式预测，噪声无指向性点声源几何发散衰减按下公式计算： LA（r）=L A（r0）－20lg（r/r0） 式中：LA（r）——预测点的噪声值，dB(A)； L A（r0）——点声源噪声值，dB(A)； r——衰减距离（m）。 r0——距声源1m 噪声叠加模式： 式中：Lp—预测点噪声叠加值，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)。 对项目厂界昼间噪声影响进行预测，预测结果见表33。 表33 噪声设备运行时对厂界声环境预测分析 单位：dB(A) 预测点位 噪声源 源强 距声源距离(m) 贡献值 总贡献值 标准值 北厂界 机加工厂房 76.21 34 45.58 52.84 60 热处理厂房 70 8 51.94 西厂界 机加工厂房 76.21 8 58.15 58.35 60 热处理厂房 70 18 44.89 南厂界 机加工厂房 76.21 40 44.17 44.5 70 热处理厂房 70 70 33.10 东厂界 机加工厂房 76.21 32 46.11 48.55 60 热处理厂房 70 18 44.89 由上表可知，运营期间各生产设备产生的噪声经过隔声及衰减后，项目东、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，南厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准；本项目营运期间昼间生产噪声对周边声环境影响不大，且夜间不生产，不会对周边声环境产生影响。 4. 固体废物 （1）一般固废 ①金属废料：本项目在车床加工和钻孔过程中会产生金属废料，根据同类行业类比和企业经验，金属废料每年产生量约为1t，项目在厂房外建有固废暂存间对边角废料进行收集，定期外售。 ②水淬池沉渣：水淬池会产生一定量沉渣需定期清捞，每年产生量约为0.2t，收集后运至垃圾填埋场。 ③含油废抹布、废油桶：设备清理过程产生少量含油废抹布，产生约0.01 t/a，收集存放于固废暂存区，定期由环卫部门统一处理；润滑油、液压油、切削液桶每年产生量约为0.05t/a，分类收集后，由厂家回收。 （2）危险废物 ①危险固体废物产生量及属性判定 本项目所用液压机、车床等设备需要用到润滑油、切削液和液压油。根据企业提供的数据，本项目润滑油每年使用量为0.1吨，损耗率为50%，则废润滑油产生量0.05t/a。废润滑油主要成分为基础油和添加剂，添加剂具有毒性，基础油具有易燃性。属于危险固废HW08。 液压油主要用于液压机，油箱体积约为36L，液压油密度约为0.7~1.0kg/l，则每年使用量最大为0.036t，每年更换一次，则废液压油产生量为0.036t/a。废液压油主要成分为基础油和添加剂，添加剂具有毒性，基础油具有易燃性。属于危险固废HW08。 切削液原液使用量为0.1t/a，切削液使用过程中为每年更换一次，切削液与水按1:10配比使用，根据类似企业经验，切削液损耗量约为50%，则废切削液产生量为0.5t/a。废切削液主要成分为石油磺酸钠 13%;聚氧乙烯烷基酚醚（OP-10） 6.5%；氯化石蜡 10~30%；环烷酸铅 5%；三乙醇胺油酸皂 2.5%；高速机械油（5号）43~63% 。其中聚氧乙烯烷基酚醚、环烷酸铅具有毒性，废切削液属危险固废HW09。 ②污染防治措施 本项目危险废物废液压油收集时可直接由液压油箱中放出，放至钢制容器中，转运到暂存间暂存点。在厂房西南角设置一个危废暂存点，润滑油、液压油和切削液由钢制容器收集后，暂存于暂存点，定期委托有资质单位上门回收处理，因此本项目只涉及危险废物的收集和贮存。 表34 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废润滑油 HW08 900-217-08 0.05 车床等 液态 1年 T，I 建立“防风、防雨、防晒、防渗漏”危废暂存处，用铁桶收集，定期交有资质单位回收 2 废切削液 HW09 900-006-09 0.5 车床等 液态 1年 T 3 废液压油 HW08 900-218-08 0.036 空气锤 液态 1年 T，I ③危废运输过程环境影响分析 废润滑油、废液压油、废切削液采用桶装。由人工用推车运至危废暂存库。运输基本在车间内，运输小车应保证堆放危废堆放整齐、牢固，防止运输过程发生散落、泄漏。 ④委托利用或者处置的环境影响分析 本项目产生的废润滑油、废液压油，分类收集后暂存于危废暂存库，定期交由有资质单位处理。本项目环评阶段暂未确定处置单位，我单位通过调查和查阅，罗列出项目周边有资质单位，以供建设单位参考。 表35 项目周边危废处理单位情况 单位：（t/a） 序号 单位名称 许可证编号 地址 核准经营方式 核准经营危险废物类别 核准经营规模 许可有效期 1 昊海工贸有限公司 豫环许可危废字23号 洛阳市吉利区207国道东 综合经营 HW08（900-200-08、900-201-08、900-202-08、900-203-08、900-204-08、900-249-08） 1万 2019.01.02 2 洛阳永安环保再生能源有限公司 豫环许可危废字25号 洛阳市老城区邙山镇后洞村 综合经营 废矿物油HW08（900-200-08、900-203-08、900-249-08） 5000 2019.08.18 3 昊海工贸有限公司 豫环许可危废字35号 洛阳石化产业集聚区 综合经营 HW06（261-005-06、261-006-06）； HW09（900-05-09、900-006-09、900-007-09）；HW42（231-010-42、172-001-42、900-451-42） 废溶剂2000t/a；废乳化液3000t/a 2018.07.20 4 河南天辰环保科技股份有限公司 豫环许可危废字71 新郑市郭店镇天辰路9号 综合经营 HW02医疗废；HW03废药物、药品；HW04农药废物；HW06有机溶剂废物；HW07热处理含氰废物；HW08废矿物油；HW09废乳化液；HW11精（蒸）馏残渣；HW12染物、涂料废物；HW13有机树脂类废物；HW16感光材料废物；HW17表面处理废物；HW18焚烧处置残渣；HW21含铬废物；HW22含铜废物；HW23含锌废物；HW26含镉废物;HW31含铅废物；HW32无机氟化物废物；HW33无机氰化物废物；HW34废酸；HW35废碱；HW36石棉废物；HW37有要磷化合物废物；HW38有机氰化物废物；HW39含酚废物；HW46含镍废物；HW47含钡废物；HW49其他废物 5.67万 2019.07.31 ③危险废物储存场所污染防治措施 危废临时存储点的建设需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），暂存间设置应做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），暂存容器要防漏、防渗、防雨淋。储存间内设置两个不同的暂存区域，各种危险废物分类存放在各自堆放区内，并装入储存罐内，分层整齐堆放，粘贴危废标签。临时贮存间地面与裙角需用防渗混凝土建造，表层无裂痕，并应在防渗混凝土层外采用防渗材料铺设，保证渗透系数≤10-10cm/s，厚度不小于2.0mm；存放区四周设有砖混围挡，以免危废容器破裂，导致危险废物泄露蔓延污染地表水、地下水。 本项目废润滑油产生量为0.05t/a，危废暂存处设铁桶一个用于废润滑油暂存，铁桶体积200L，润滑油密度约为0.7~0.9kg/L，年储存能力为0.14t~0.18t，则1个铁桶可满足每年废润滑油暂存能力。围挡尺寸为1m×1m×0.2m，如发生泄漏可防止废润滑油外溢对周围环境产生影响。 废液压油每年产生量为0.036t/a，危废暂存处设一个铁桶用于废液压油暂存，铁通体积200L，液压油密度约为0.8~1kg/L，年储存能力为0.16t~0.2t，则1个铁桶可满足每年废液压油暂存能力。围挡尺寸为1m×1m×0.2m，如发生泄漏可防止废润滑油外溢对周围环境产生影响。 废切削液产生量为0.5t/a，危废暂存处设两个铁桶用于废切削液收集，切削液密度约为0.95~1.1 kg/L，则年储存能力为0.38t~0.44t，围挡尺寸为1m×1m×0.2m，企业需每半年定期交有资质单位上门回收。 表36 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施） 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存处 废润滑油 HW08 900-217-08 危废暂存间 1m2 钢制容器 0.18t/a 一年 2 危废暂存处 废切削液 HW09 900-006-09 危废暂存间 1m2 钢制容器 0.44t/a 半年 3 危废暂存处 废液压油 HW08 900218-08 危废暂存间 1m2 钢制容器 0.2t/a 一年 ④危险废物环境管理要求 对危险废物暂存应建立严格管理制度，定期对危废贮存容器及危废储存间进行检查，若发现容器破裂或地面出现裂痕应及时采取措施，避免危废泄露或下渗，污染区域水环境；库房内采取全面通风的措施，设安全照明设施，设置干粉灭火器，并要建立严格管理制度，定期检查。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 ⑤危险废物环境影响评价结论与建议 本项目危险废物有废润滑油、废液压油和废切削液，废润滑油和废液压油属危险固废HW08，废切削液属于危险固废HW09。废润滑油年产生量为0.05t/a，废液压油年产生量0.036t，具有毒性和易燃性；废切削液年产生量0.5t/a，具有毒性。在收集废润滑油和切削液的过程中，应小心操作，防止撒落和沾染设备，避免废润滑油和切削液交叉污染。在贮存过程中对暂存容器加盖减少挥发，加强暂存处的通风。做好突发事件应急准备工作，防止发生环境污染事件。本项目在采取上述措施后，本项目危险废物能得到妥善处置危险废物不会对周围环境产生较大影响。 （3）生活垃圾 本项目生活固废为生活垃圾，项目定员8人，则每年产生量为1.2t/a（按每人每天0.5kg计算），评价要求在厂区内设固定垃圾收集箱，做到日产日清。因此，本项目固体废弃物均能得到妥善处置，对周围环境影响不大。 5. 总量控制分析 （1）水污染物总量 根据国家总量控制项目有关规定，结合本项目污染物排放特征，本次工程废水总量控制的污染物为废水中的COD、氨氮。本项目生产用水主要为切削液配制用水、冷却塔循环更换水、水淬池用水，切削液配制用水和水淬池用水蒸发损耗，不产生废水，冷却塔循环水为纯净下水且循环利用，不产生总量。生活污水经化粪池收集处理后定期清掏肥田，不排入地表水体。废水污染物总量控制建议指标见下表。 表37 废水污染物总量控制建议一览表 项目 类别 废水量(m3/a) COD（t/a） NH3-N（t/a） 上限指标 生活 76.8 0.0384 / 新增指标 生活 76.8 0.0215 0.0022 建议控制指标 生活 76.8 0.0215 0.0022 综上，本项目水污染物总量控制建议指标为：COD0.0215t/a，氨氮0.0022t/a；本项目总量控制新增指标为：COD0.0215t/a，氨氮0.0022t/a。 （2）大气污染物总量 根据国家总量控制项目有关规定，结合本项目污染物排放特征，本次工程天然气燃烧产生燃烧废气，废气总量控制的污染物为废气中的SO2、NOX、烟尘。产生情况见下表。 表38 项目大气污染物排放总量汇总一览表 污染物因子 项目名称 SO2 NOx 颗粒物（烟尘） 废气量（万m3/a） 6.8 预测排放浓度（mg/m3） 42.01 137.57 10.29 预测排放总量（t/a） 0.0029 0.0094 0.0007 本项目建议控制总量指标（t/a） 0.0029 0.0094 0.0007 本项目推荐新增总量指标（t/a） 0.0029 0.0094 0.0007 综上，本项目大气污染物总量控制建议指标为：SO20.0029t/a，NOx 0.0094t/a，烟尘0.0007t/a；本项目总量控制新增指标为：SO20.0029t/a，NOx 0.0094t/a，烟尘0.0007t/a。 6. 选址可行性 6.1 饮用水源 本项目位于顾县镇曲家寨，本项目位于偃师市顾县镇曲家寨，距离最近的饮用水源为偃师市顾县镇地下水井群。其保护区距本项目边界最近距离为1500m（南侧），不在保护区范围内，相对位置关系图见附图5。 6.2 周围环境相容性 本项目位于顾县镇曲家寨，周围为工业园区，自然植被种类较少，以经济作物为主。项目南侧紧邻310国道，运输方便，办公区设在临路一侧，厂房在厂区西侧和北侧，厂区西侧和北侧为其他工业企业，可减少噪音对周围居民影响。 6.3 规划相符性 本项目位于顾县镇曲家寨，属金属表面热处理项目，符合偃师市总体规划布局，根据偃师市规划局出具的《证明》（附件四），本项目符合《偃师市城市总体规划》（2010-2030）。 6.4文化保护相符性 本项目位于顾县镇曲家寨，距离最近的文物保护单位商城遗址距离约为6km，不在其保护范围内。 7. 平面布置合理性 本项目位于偃师市顾县镇曲家寨310国道旁，属于偃师市城市总体规划中的顾县组团。项目南侧紧邻310国道，运输方便，办公区设在临路一侧，厂房在厂区西侧和北侧。主要设备车床、锯床、空气锤等尽量设置在厂区北侧，可减少对南侧曲家寨村居民的影响。因此本项目平面布置合理。 8. 环保投资 本项目总投资60万元，其中环保投资2万元，环保投资占总投资的3.33%。环保投资估算明细表见表39，环保设施“三同时”验收一览表见表40。 表39 项目拟采取的环保措施及投资一览表 污染要素 产污环节 环保措施 投资估算（万元） 废气 焊接烟尘 焊接烟尘净化器 0.5 天然气燃烧废气 一根15m高排气筒 0.5 废水 冷却塔更换水 循环利用 / 生活污水 10m3化粪池处理，集水池收集 0.1 噪声 设备噪声 基础减振、厂房隔声 0.2 固废 废润滑油、切削液、液压油 集中收集暂存，定期交有资质单位回收 0.5 废边角料 集中收集后定期外售 / 废油桶 分类收集后，由厂家回收 / 含油废抹布 集中收集后，运至垃圾中转站 0.2 水淬池沉渣 集中收集后，运至垃圾中转站 生活垃圾 集中收集后，运至垃圾中转站 合计 / / 2 表40 环保设施“三同时”验收一览表 污染要素 产污环节 环保措施 验收标准 废气 焊接烟尘 焊接烟尘净化器 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 天然气燃烧废气 一根15m高排气筒 废水 冷却塔更换水 循环利用 不排入地表水体 生活污水 10m3化粪池+集水池 噪声 设备噪声 基础减振、厂房隔声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 固废 废润滑油、切削液、液压油 集中收集定期回收 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 废油桶 分类收集厂家回收 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 含油废抹布 收集后运至垃圾中转站 废边角料 集中收集后定期外售 水淬池沉渣 收集后运至垃圾中转站 生活垃圾 收集后运至垃圾中转站

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （名称） | 污染物 （名称） | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 电焊 | 焊接烟尘 | 焊接烟尘净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 |
|  | 天然气炉 | SO2 | 15m高排气筒 | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015） |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生产过程 | 冷却塔更换水 | 循环利用 | 不排入地表水体 |
|  | 员工生活 | 生活污水 | 化粪池处理后集水池收集，定期清掏肥田 |  |
| 固体 废物 | 生产过程 | 危险固废 | 废润滑油 | 0.01t/a | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
|  |  |  | 废切削液 | 0.02t/a |  |
|  |  |  | 废液压油 | 0.036t/a |  |
|  |  | 一般固废 | 废油桶 | 0.05t/a | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |
|  |  |  | 含油废抹布 | 0.01t/a |  |
|  |  |  | 边角料 | 1t/a |  |
|  |  |  | 水淬池沉渣 | 0.2t/a |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.2t/a |  |
| 噪 声 | 项目噪声主要为车床、锯床、空气锤、空压机、冷却塔等产生的噪声，噪声源强在80～90dB(A)之间，采取环评要求的治理措施后，厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准。 |
| 主要生态影响： 本项目位于洛阳市偃师市顾县镇曲家寨，周围自然植被种类较少，以经济作物为主。本项目不会对区域生态环境造成较大影响。 |

结论与建议

1. 项目概况 本项目投资60万元，占地4.3亩，建设厂房及业务用地1600平方米，年加工生产10万套金属管件及配件，主要工艺为：外购材料→复检→下料→压型→热处理→车铣钻床加工→成品。 2. 产业政策及规划符合性分析 （1）产业政策符合性分析 洛阳市银博金属锻造有限公司年加工生产10万套金属管件及配件项目，外购材料，生产金属管件及配件，该项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）中鼓励类，也不属于淘汰类、限制类，为允许类。项目目前已在偃师市发展和改革委员会备案，项目代码2017-410381-33-03-046164，项目的建设符合国家及地方相关产业政策要求。 （2）土地利用规划符合性分析 本项目位于顾县镇曲家寨，属金属表面热处理项目，项目用地性质为工业用地，符合偃师市总体规划布局，根据偃师市规划局出具的证明（附件四）和偃师市国土资源局出具的情况说明（附件五），本项目符合《偃师市城市总体规划》（2010-2030）。 3. 项目选址可行性分析 本项目厂址位于偃师市顾县镇曲家寨。项目用电依靠顾县镇电网供给，用水来自曲家寨水厂，项目选址符合《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见（豫环〔2015〕33号）相关要求。经分析，项目运营期产生的固废、噪声、废气、废水全部合理处置，项目建设周围环境影响较小。综上所属，项目的选址不存在大的环境制约因素，选址可行。 4. 环境质量现状 监测期间，两个监测点SO2、NO2小时平均值及24小时平均值、PM10 24小时平均值均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。项目四周厂界背景噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准限值要求。伊河监测断面各项监测因子监测数据均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 综上所述，本项目所在区域环境质量现状较好。 5. 总量控制指标 本项目总量控制建议指标为：COD0.0215t/a，氨氮0.0022t/a；SO20.0029t/a，NOx 0.01019/a，烟尘0.0007t/a。项目新增指标为：COD0.0215t/a，氨氮0.0022t/a；SO20.0029t/a，NOx 0.01019/a，烟尘0.0007t/a。 6．环境影响分析结论 6.1 施工期 本项目部分厂房已建成，施工期主要污染为施工期生活污水、施工扬尘、施工噪音和建筑垃圾，采取生活污水回用于洒水抑尘，合理安排、建设施工围挡等措施后，施工期污染对周围环境影响较小。 6.2 营运期 本项目营运期废气为焊接烟尘和天然气燃烧废气，焊接烟尘无组织排放，天然气燃烧废气经15m高排气筒排放，可满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；项目职工生活污水经化粪池处理后定期清掏综合利用，不排入地表水体；厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准；项目产生的危险固废废润滑油和废切削液、废液压油经其它单位回收；一般固废边角料集中收集定期外售；水淬池沉渣、含油废抹布、生活垃圾集中收集后定期清运至垃圾中转站处理，废油桶由厂家回收。 综上所述，本项目营运期环境影响对周围环境影响较小。 7. 建议 ①营运期加强环保管理，建立、健全环保制，企业管理人员负责环保设施的运转、维护，确保环保设施的正常有效运行，做到污染物稳定、达标排放。 ②加强厂区的绿化、美化，建议厂区空地及厂界四周植树、种草，以进一步减小项目无组织排放和噪音对周围环境的影响。 8．总结论 洛阳市银博金属锻造有限公司年加工生产10万套金属管件及配件项目符合国家产业政策，选址可行并符合当地规划。项目的建设不可避免会对环境造成一定影响，但企业在认真执行环境“三同时”制度，落实本环评提出的各项污染防治措施后，项目的环境影响可降至很小。综合其社会、经济和环境效益，从环保角度出发，本项目是可行的。

# Text boxes

0.02

弯管

噪 声、废 气

冷却塔更换水

噪 声

固 废

三通、三叉管、大小通

热处理

0.0007

水淬池更 换水

水淬池更换水

循环利用

0.04

复检下料

冷却水

液压机

折弯机

热处理

0.3807

新鲜水

0.0007

车床加工

废切削液

切削液配制

水淬池用水

生活用水

化粪池

0.064

0.02

0.256

0.32

加热

外购材料