硫酸亚铁产品简介：蓝绿色单斜结晶或颗粒。无气味。在干燥空气中风化。在潮湿空气中表面氧化成棕色的碱式硫酸铁。加入碱或露光能加速其氧化。相对密度(d15)1.897。半数致死量（小鼠，经口）1520mG/kG。有刺激性。无水硫酸亚铁是白色粉末，含结晶水的是浅绿色晶体，晶体俗称“绿矾”，溶于水水溶液为浅绿色。用于色谱分析试剂。点滴分析测定铂、硒、亚硝酸盐和硝酸盐、还原剂、制造铁氧体、净水、聚合催化剂，照相制版。

产品详情：

产品指标　　国内企业执行GB10531-89

项目 单位 测试数据 分析项目 单位 测试数据

FeSO4.7H2O % ≥90 水不溶物 % ≤1.0

TiO2 % ≤1 砷As % ≤0.0005

重金属含量（以Pb计） % ≤0.002 游离酸（以H2SO4计） % ≤2.0

合成方法

1、硫酸法 ：硫酸与铁屑反应，经沉淀结晶，脱水。

Fe+H2SO4——FeSO4+H2

2、钛白生产副产品：由钛铁矿制取钛白粉，从生产中副产品得到。

成分/组成信息

有害物成分 CAS No.

硫酸亚铁 7782-63-0

【技术指标】 项 目 指 标（工业水处理用） 优等品 一等品 合格品

硫酸亚铁FeS04•7H2O/% ≥ 97.0 94.0 90.0

二氧化钛TiO2/% ≤ 0.5 0.5 0.75

水不溶物/% ≥ 0.5 0.5 0.75

硫酸亚铁操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、碱类接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、碱类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。在空气中极易被氧化，实验时必须现用现配。

接触控制/个体防护

理化特性

外观与性状：浅蓝绿色单斜晶体或粉末状。

碱性：酸性

ph：暂无数据

比重：1．899（14．8°）

熔点(℃)： 64°(-6H2O)

沸点(℃)： 无资料

相对密度(水=1)： 1.897(15℃)

相对蒸气密度(空气=1)： 无资料

溶解性：溶于水、甘油，几乎不溶于乙醇。有还原作用。

相关数据：在90°失去六分子结晶水，在300°失去全部结晶水。在空气中渐渐风化，并氧化形成黄褐色碱式硫酸铁。

无水物是白色粉末，比重3．4，与水作用则又重新变为蓝绿色。

主要用途：用作净水剂、煤气净化剂、媒染剂、除草剂、并用于制墨水、颜料等，医学上用作补血剂。

其它理化性质：高温分解2FeSO4•7H2O==高温==Fe2O3+SO2↑+SO3↑+14H2O

稳定性和反应活性

禁配物：强氧化剂、潮湿空气、强碱。

避免接触的条件：光照。

分解产物：（高温）SO2(g)， SO3(g)

废弃处置方法：用安全掩埋法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。公路运输时要按规定路线行驶。

荣茂公司以“诚信  环保    创新    高效  ”为理念，为您提供方便、快捷、高效的服务！

地址：巩义市芝田工业开发区

电话：0371-64225696

传真：0371-64225696

手机：13526466298    18638742646

客服QQ：1369997063

网址：www.zzrmjs.com

荣茂净水专业生产硫酸亚铁，荣茂牌硫酸亚铁价格，硫酸亚铁最低价，硫酸亚铁厂家，硫酸亚铁用途，七水硫酸亚铁价格。

硫酸亚铁介绍：七水硫酸亚铁俗称绿矾，是蓝绿色结晶或颗粒，主要用于施肥、农药、颜料、医药等，此外还用于色谱分析试剂等。

硫酸亚铁包装储存：25Kg或50kg内衬聚乙烯塑料编织袋，防潮、防雨。

硫酸亚铁操作处置与储存：七水硫酸亚铁操作注意事项： 密闭操作，局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、碱类接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

硫酸亚铁储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、碱类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。在空气中极易被氧化，实验时必须现用现配。

硫酸亚铁，分子式为FeS04.7H2O，含铁20.09%、含硫11.53%，为蓝绿色晶体，俗称“绿矾”。硫酸亚铁化学性质常不稳定，易失水氧化而变成棕色的硫酸铁，特别是在高温、光照强或有碱性物质存在的条件下更不稳定。用来溶解硫酸亚铁的水如果PH值大于6.5时就会失去效力。如果硫酸亚铁因保存不善，由蓝绿变成棕色时，此时的硫酸亚铁已氧化成硫酸铁，而无法为植物吸收利用。

防治方法如下：

1、把溶解硫酸亚铁的水的酸碱度调整到PH4左右。方法是往水中加优质米醋或稀硫酸，用石蕊试纸测量水中的酸碱度，开始先不加一点，测试一次，直到把水的PH值调到4为止。然后放入硫酸亚铁溶液后再用石蕊试纸测一次，如果PH值仍是4左右，即可用此硫酸亚铁溶液浇灌因缺铁而发黄的。一般情况只要植物缺铁黄化，盆中的PH值必然较高，用此低PH值的硫酸亚铁溶液浇灌才会使盆土的PH值降低一些，从而达到为缺铁补充铁元素的目的。

2、把硫酸亚铁制成螯合物铁肥施用。在一般的化学试剂商店都能买到的乙二胺四乙酸二钠（C10H14N2O8Na2）化学上称为“螯合剂”。螯合剂的好处是与它相结合的金属，不易被化学反应所沉淀，但能为植物所利用。

硫酸亚铁在水中反应的原理：七水硫酸亚铁在水中离解的是铁离子(Fe2+)，水解产物只是单棱配合物，故不具有Fe3+ 的优良混凝效果。同时，Fe2+会使处理后的水带色，特别是当Fe2+与水中有色胶体作用后，将生成颜色更深的溶解物。故采用硫酸亚铁做絮凝剂时，需采用氯化、曝气等方法，将二价铁Fe2+氧化成三价Fe3+目前生产上常用的是氯化法。硫酸亚铁稀释浓度2％一5％，pH=3～ 4，经氯氧化后，FeSO4生成Fe2(S04)3和。=FeCl3的混合液，因此它具有Fe2(S04)3的絮凝性能，又具有FeCl3的混凝性能．一般FeSO4•7H20和C12的比例为8：l，并根据废水有机物含量大小，适当调整。

七水硫酸亚铁分子式为FeSO4.7H2O，是硫酸法生产一种稀有金属产品过程中产出的副产品，产品外观为淡绿色或淡黄绿色结晶固体。加入一定用量可调节碱性水中的PH值，与水中悬浮物有机结合，并加速沉淀，主要应用于水质净化和工业废水处理，同时具有杀菌作用。

七水硫酸亚铁是化学式为FeSO4的无机化合物，是最常用蓝绿色的七水合物。七水硫酸亚铁在污水处理中主要用于絮凝剂、还原剂、沉淀剂等。

硫酸亚铁的其他性能：七水硫酸亚铁在湿空气中易氧化生成黄色或铁锈色，溶于水和甘油，不溶于醇，加热时易失去结晶水，无水物为白色粉末，与水作用则要为蓝绿色。该产品适宜于碱度高、浊度高的废水，受水质影响，适宜pH为8．1—9．6。

七水硫酸亚铁(俗称黑矾、绿矾)，含铁16％～18％，含硫11．5％，是一种良好的铁肥。喜酸性土的花卉，如山茶、杜鹃、栀子、含笑、白兰、米兰、茉莉等经常施用硫酸亚铁，能防止黄化病发生。铁是花卉叶绿素形成的催化剂，缺铁时叶绿素的形成受阻，便会产生缺绿症，叶片呈淡黄色，降低观赏效果。在正常情况下土壤中一般是不会缺铁的，但当土壤的pH呈碱性反应时，土壤中可供花卉吸收利用的可溶性铁就会变为不溶性铁，不能被花卉吸收。因而引起花卉缺铁黄化病。硫酸亚铁水溶液可直接提供给花卉吸收利用的铁，并能降低土壤的碱度使其呈酸性反应。

更多硫酸亚铁的问题，欢迎您联系我们！

郑州荣茂净水材料厂是国内生产净水材料的专业厂家，技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，有十多个系种，近百种产品，被建设部定为专业产品推广厂家。产品被广泛用于城镇供水、排水、冶金、电力、工业污水处理等领域。主要产品：水处理材料系列：1、活性炭。2、净水剂--新型高效聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、硫酸亚铁、氯锭、聚合氯化铝铁。 3、滤料-鹅卵石、石英砂、海绵铁、无烟煤、沸石、泡沫滤珠、磁铁矿、锰砂等滤料及各种挂膜生物陶粒滤料。4、填料—蜂窝斜管填料、纤维球、多面空心球、组合式填料、液面覆盖球填料及各种化工填料。

备注：产品要15吨以下走物流公司，15吨以上有荣茂货运部专车配送。

（郑州荣茂净水材料有限公司-拥有自己的配货车）

厂家24小时垂询热线：13526466298  18638742646

销售经理：王经理

客服QQ：1369997063

网址：www.zzrmjs.com

硫酸亚铁蓝绿色单斜结晶或颗粒，无气味，在干燥空气中风化，在潮湿空气中表面氧化成棕色的碱式硫酸高铁。在56.6℃成为四水合物，在65℃时成为一水合物。溶于水，几乎不溶于乙醇。其水溶液冷时在空气中缓慢氧化，在热时较快氧化，加入碱或露光能加速其氧化，相对密度(d15)1.897。半数致死量(小鼠，经口)1520mG/kG，有刺激性。

储存：密封阴凉干燥避光保存。

用途：色谱分析试剂，点滴分析测定铂、硒、亚硝酸盐和硝酸盐，还原剂，制造铁氧体，净水，聚合催化剂，照相制版。

质检信息质检项目指标值

含量(FeSO4•7H2O)，% 99.0～101.0 　　砷(As)，% ≤0.0002 　　铅(Pb)，% ≤0.002 　　氨水不沉淀物(以硫酸盐计)，% ≤0.05 　　高铁(Fe)，% ≤0.02 　　锌(Zn)，% ≤0.005 　　水不溶物，% ≤0.005 　　锰(Mn)，% ≤0.05 　　铜(Cu)，% ≤0.002 　　总氮量(N），% ≤0.001 　　氯化物(Cl)，% ≤0.001 　　磷酸盐(PO4)，% ≤0.0005

制 备：

(1)硫酸法：稀硫酸与铁屑反应，经沉淀结晶，脱水即得到硫酸亚铁，其反应式如下： 　　Fe+H2SO4==FeSO4十H2↑ （因为稀硫酸不具有强氧化性，不能将铁氧化成+3价态，所以荣幸升职为+2价亚铁了。）

(2)钛白生产副产物：由钛铁矿制取钛白粉生产中副产物得到。

技术指标

项 目 指 标(工业水处理用) 优等品 一等品 合格品

硫酸亚铁FeS04•7H2O/% ≥ 97.0 94.0 90.0

二氧化钛TiO2/% ≤ 0.5 0.5 0.75

水不溶物/% ≥ 0.5 0.5 0.75

危险性概述

健康危害：对呼吸道有刺激性，吸入引起咳嗽和气短。对眼睛、皮肤和粘膜有刺激性。误服引起虚弱、腹痛、恶心、便血、肺及肝受损、休克、昏迷等，严重者可致死。

环境危害：对环境有危害，对水体可造成污染。

燃爆危险：本品不燃，具刺激性。

急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。尽快就医。

消防措施

危险特性： 具有还原性。受高热分解放出有毒的气体。

有害燃烧产物： 氧化硫。

灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

泄漏应急处理

应急处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

操作处置与储存

操作注意事项： 密闭操作，局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、碱类接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、碱类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物，在空气中极易被氧化，实验时必须现用现配。

稳定性和反应活性：

禁配物： 强氧化剂、潮湿空气、强碱。

避免接触的条件：光照。

聚合危害：分解产物：（高温）SO2(g), SO3(g)

废弃处置；废弃物性质，废弃处置方法： 用安全掩埋法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。

荣茂净水材料有限公司主营产品有：各种规格活性炭、椰壳活性炭、粉状脱色活性炭、煤质柱状活性炭、无烟煤、石英砂、稀土瓷砂、果壳滤料、磁铁矿、活性炭、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、锰砂、卵石、多面空心球垫层滤料，广泛适用于城镇给水、排水以及化工、冶金、电力、油田、印染、造纸、制药、工业污水处理等领域，是目前最理想的水质净化过滤填料。                                               本公司技术力量雄厚，生产设备齐全，生产工艺精细，用户至上，信誉第一，质优价廉，供货及时，代办托运，热诚服务，敬请光临。

如有需要请与我们联系：

联系人：王经理

手机：13526466298  18638742646

电话：0371-64225696

客服QQ：1369997063

网址：www.zzrmjs.com

谢谢，预祝我们合作愉快！！！

河南硫酸亚铁生产厂家，硫酸亚铁在水中反应的原理： 七水硫酸亚铁在水中离解的是铁离子(Fe2+)，水解产物只是单棱配合物，故不具有Fe3+ 的优良混凝效果。同时，Fe2+会使处理后的水带色，特别是当Fe2+与水中有色胶体作用后，将生成颜色更深的溶解物。故采用硫酸亚铁做絮凝剂时，需采用氯化、曝气等方法，将二价铁Fe2+氧化成三价Fe3+目前生产上常用的是氯化法。硫酸亚铁稀释浓度2％一5％，pH=3～ 4，经氯氧化后，FeSO4生成Fe2(S04)3和。=FeCl3的混合液，因此它具有Fe2(S04)3的絮凝性能，又具有FeCl3的混凝性能．一般FeSO4·7H20和C12的比例为8：l，并根据废水有机物含量大小，适当调整。

七水硫酸亚铁分子式为FeSO4.7H2O，是硫酸法生产一种稀有金属产品过程中产出的副产品，产品外观为淡绿色或淡黄绿色结晶固体。加入议定用量可调节碱性水中的PH值，与水中悬浮物有机结合，并加速沉淀，主要应用于水质净化和工业废水处理，同时具有杀菌作用。

七水硫酸亚铁是化学式为FeSO4的无机化合物，是最常用蓝绿色的七水合物。七水硫酸亚铁在污水处理中主要用于絮凝剂、还原剂、沉淀剂等。

硫酸亚铁的其他性能：七水硫酸亚铁在湿空气中易氧化生成黄色或铁锈色，溶于水和甘油，不溶于醇，加热时易失去结晶水，无水物为白色粉末，与水作用则要为蓝绿色。该产品适宜于碱度高、浊度高的废水，受水质影响，适宜pH为8．1—9．6。

七水硫酸亚铁(俗称黑矾、绿矾)，含铁16％～18％，含硫11．5％，是一种良好的铁肥。喜酸性土的花卉，如山茶、杜鹃、栀子、含笑、白兰、米兰、茉莉等经常施用硫酸亚铁，能防止黄化病发生。铁是花卉叶绿素形成的催化剂，缺铁时叶绿素的形成受阻，便会产生缺绿症，叶片呈淡黄色，降低观赏效果。在正常情况下土壤中一般是不会缺铁的，但当土壤的pH呈碱性反应时，土壤中可供花卉吸收利用的可溶性铁就会变为不溶性铁，不能被花卉吸收。因而引起花卉缺铁黄化病。硫酸亚铁水溶液可直接提供给花卉吸收利用的铁，并能降低土壤的碱度使其呈酸性反应。

更多硫酸亚铁的问题，欢迎您联系我们！咨询热线：0371-64227683 15516156831 网站www.lsytcj.com www.jingshuigs.com！