邯郸市固标紧固件制造有限公司位于河北省邯郸市永年县。双头螺栓厂引进新型高档的设备：无屑液压滚丝机，生产高强双头、35crmoA双头螺栓、异形件等紧固件产品。产品销售全国各地，以可靠的质量和便宜的价格深受广大客户的信赖。

   本公司经过多年的发展，产品不断更新，生产设备的引进越来越精良，销售网络也很快的发展和扩大。现已具备一定的生产规格，是一家集研究、开发、生产、销售与一体的现代化企业，本着坚持“诚信、优质、创新、进取”的经营方针，在市场经济中不段的探索前进。我们期待海内外的各界人士、客户朋友前来洽谈合作。

双头螺栓是依照GB897-901标准制造，所用材质有：Q235、45#、40Cr、35CrMoA、Q345D，规格有： M3mm-M100mm，长度可根据用户需要定制。

高强度双头螺栓，材质有35#、45#、35CrMoA、25Cr2MoV、304、316、304L、316L、2H、2HM、B7、B7M、B16、B8、8、B8M、8M，广泛应用于电力、化工、炼油、阀门、铁路、桥梁、钢构、汽摩配件等领域

双头螺栓作用：一般用于矿山机械、桥梁、汽车、摩托车、锅炉钢结构、吊塔、大跨度钢结构和大型建筑等。

双头螺栓的表示方法：一般双头螺栓表示为：M12×100 GB/T901-88(标准) 35#/35#(材质)8.8级/8级(调制级别)意思就是：直径为=12mm 长度=100mm GB/T901-88采用的是国标(当然也可以根据需要采用行业标准)

1、用在主体为大型设备，需要安装附件，比如视镜、机械密封座、减速机架等，这是就用到的双头螺栓，一端拧入主体，安装好附件后另一端带上螺母，由于附件是经常拆卸的，螺纹会磨损或损坏，使用双头螺栓更换会非常方便。

2、用于连接体厚度很大，螺栓长度非常长时，会用双头螺栓。

用于连接机械的固定链接功能，双头螺栓两头都有螺纹，中间的螺杆，有粗的也有细的，称呼：直杆/缩杆，也叫双头螺丝。

作用：

一般用于矿山机械，桥梁，汽车，摩托车，锅炉钢结构，吊塔，大跨度钢结构和大型建筑等。

## 概述

螺栓特指直径较大一些的螺丝，也可以没有头部，如双头螺栓。一般的，不叫“双头螺栓”而叫“双头螺柱”。双头螺柱最常用的形式是两端有螺纹，中间是光杆。

最典型的用途地脚螺栓、或者类似地脚螺栓的地方、较厚的连接，用普通螺栓无法实现的时候。

## 规格标示

螺纹规格d=M12、公称长度L=80mm、性能待级为4.8级等长双头螺栓完整标记为：GB/T901M12×80

## 应用

1、用在主体为大型设备，需要安装附件，比如视镜、机械密封座、减速机架等。这是就用到的双头螺栓，一端拧入主体，安装好附件后另一端带上螺母，由于附件是经常拆卸的，螺纹会磨损或损坏，使用双头螺栓更换会非常方便。

2、用于连接体厚度很大，螺栓长度非常长时，会用双头螺栓。

## 防松目的

实际工作中，外载荷有振动、变化、材料高温蠕变等会造成摩擦力减少，螺纹副中正压力在某一瞬间消失、摩擦力为零，从而使螺纹联接松动，如经反复作用，螺纹联接就会松弛而失效。因此，必须进行防松，否则会影响正常工作，造成事故。

## 专业基础知识

双头螺栓销售电话：13722679924

双头螺栓标准:GB/T900-1988

公司主要生产不锈钢、双相不锈钢、马氏体不锈钢、高温耐热钢、铬钒钢、合金钢、哈氏合金、蒙乃尔合金、铬镍合金等材质紧固件以及机械零件。产品囊括内外六角螺栓、双头螺柱、各种螺母、各种销轴和非标紧固件以及机械加工零件、产品规格不限制。主要用于石油化工、火电核电、压力容器、燃油动力、冶金矿山、船舶机车、重型机械、流体管道、工程建设、钢构幕墙、食品医药系统以及工业设备安装和特种设备制造等领域。 
一、 主要合金钢材质紧固件： 

25Cr2Mo1V螺栓螺母、25Cr2MoVa螺栓螺母、25Cr2MoV螺栓螺母、25CrMoV螺栓螺母、30CrMoV 螺栓螺母、35CrMoV螺栓螺母、35CrMoV螺栓螺母、35CrMoVA螺栓螺母、20Cr1Mo1VNbTiB螺栓螺母、20Cr1Mo1VTiB螺栓螺母、40Cr螺栓螺母、40CrNi螺栓螺母、40CrNiMo螺栓螺母、38CrMoAl螺栓螺母、12Cr1MoV螺栓螺母、30CrMo螺栓螺母、30CrMoA螺栓螺母、1Cr5Mo螺栓螺母、42CrMoA螺栓螺母40MnB螺栓螺母、20MnTiB螺栓螺母。20CrMnTi螺栓螺母等。 
二、 不锈钢、双相钢、特殊不锈钢紧固件：1Cr17Mn6Ni5N螺栓螺母、0Cr18Ni9螺栓螺母、00Cr19Ni10（SUS304L）螺栓螺母、0Cr18Ni10Ti（SUS321）螺栓螺母、0Cr18Ni11Nb(SUS347)螺栓螺母、0Cr17Ni4Cu4Nb（SUS630/17-4PH）螺栓螺母、GH2132螺栓螺母、GH2038螺栓螺母、GH2135螺栓螺母、GH3039螺栓螺母、GH4033螺栓螺母、双相钢1.4410、1.4460、1.4462、1.4501、1.4507、S31803、2205、2507、2520螺栓螺母、脱硫硝酸合金DIN1.4529（20Cr25Ni6Mo1Cu0.2N/ASTM A240/UNS N08926）螺栓螺母、904L（DIN1.4539/20Cr24Ni4.3Mo1.5Cu/UNS N08904）螺栓螺母、哈氏合金C4、C276螺栓螺母、 
0Cr17Ni12Mo2螺栓螺母、00Cr17Ni14Mo2螺栓螺母、X2CrNiMo18-14-3螺栓螺母、X5CrNiMo17-12-2螺栓螺母27CND17-12-2螺栓螺母、X12CrNIS18-9螺栓螺母、Z10CNF18-09螺栓螺母、08KH17H13M2T螺栓螺母、08KH18H10螺栓螺母、03KH17H14M2螺栓螺母、0Gr25Ni20螺栓螺母、20Cr25Ni6Mo1Cu螺栓螺母、1Cr18Ni9Ti螺栓螺母、Cr25Ni20螺栓螺母、0Cr18Ni12Mo2Ti螺栓螺母、00Cr17Ni13Mo2N螺栓螺母、00Cr20Ni25Mo4.5Cu螺栓螺母、Ni-Mo-Ti合金螺栓螺母、MoNeL合金螺栓螺母、Ni、Ti、IncolloY800螺栓螺母、IncolloY800H螺栓螺母、InCoNeL601螺栓螺母、0Cr13螺栓螺母、1Cr13螺栓螺母、2Cr13螺栓螺母、3Cr13螺栓螺母、1Cr17Ni2螺栓螺母、C1-70螺栓螺母、C1-110螺栓螺母、C3-80螺栓螺母等紧固件。

304、321,347,2205.32750.2760.哈C276.C22,MONEL K400.K500.lnconel718.625.825.925.，等不锈钢制品加工，

## 作用

一般用于矿山机械，桥梁，汽车，摩托车，锅炉钢结构，吊塔，大跨度钢结构和大型建筑等。

双头螺栓是依照GB897-901标准制造，所用材质有：Q235、45#、40Cr、35CrMoA、Q345D，规格有： M3mm-M100mm，长度可根据用户需要定制。

## 材质

有35#、45#、35CrMoA、25Cr2MoV、304、316、304L、316L、2H、2HM、B7、B7M、B16、B8、8、B8M、8M，广泛应用于电力、化工、炼油、阀门、铁路、桥梁、钢构、汽摩配件等领域。

## 表示方法

一般双头螺栓表示为：M12×100 GB/T901-88(标准) 35#/35#(材质)8.8级/8级(调制级别)意思就是：直径为=12mm 长度=100mm GB/T901-88采用的是国标(当然也可以根据需要采用行业标准)

1、用在主体为大型设备，需要安装附件，比如视镜、机械密封座、减速机架等，这是就用到的双头螺栓，一端拧入主体，安装好附件后另一端带上螺母，由于附件是经常拆卸的，螺纹会磨损或损坏，使用双头螺栓更换会非常方便。

2、用于连接体厚度很大，螺栓长度非常长时，会用双头螺栓。