特 别 提 示

各供应商：

在参与本次招标项目投标时，请按招标文件中规定的可能导致无效投标、废标、黑体字要求的内容逐条响应。若不响应将导致投标失败。

目    录

供应商须知前附表…………………………………………………3

第一章：招标书……………………………………………………4

第二章：投标须知…………………………………………………6

第三章：设备需求一览表及技术规格要求………………………26

第四章：合同条款 ……………………………………………….40

附件：主要投标文件格式及其内容：

1、投标函

2、法定代表人授权委托书

3、投标一览表

4、投标分项报价表

5、商务条款偏离表

6、技术规格偏离表

7、项目业绩表

8、售后服务承诺书

供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：兵团森林公安机关视频会议系统 项目编号：BZHW-[2015]63 |
| 2 | 招标代理机构：新疆生产建设兵团招标有限公司 |
| 3 | 投标保证金金额：投标保证金叁万元整，各供应商必须在投标截止时间3天前交到新疆生产建设兵团招标有限公司账上。 |
| 4 | 投标有效期：90天 |
| 5 | 投标截止时间：2015年4月13日16:00（北京时间） |
| 6 | 投标文件的数量：正本1份、副本4份、电子版1份，进入开标唱标程序的投标文件概不退还。 |
| 7 | 投标文件递交至：新疆乌鲁木齐市新民路200号创天大厦负一楼兵团公共资源交易中心开标厅 |
| 8 | 开标时间: 2015年4月13日16:00（北京时间） |
| 9 | 开标地点：新疆乌鲁木齐市新民路200号创天大厦负一楼兵团公共资源交易中心开标厅 |
| 10 | 招标代理机构服务费：中标单位按照相关收费标准收取。 |
| 11 | 招标文件中所涉及的日期均为日历日。 |
| 12 | 备注：以人民币报价 |
| 13 | 投标文件必须使用胶粘装订，如果出现拉杆或活页装订将导致投标无效。 |

第一章    招 标 书

我公司受新疆生产建设兵团森林公安局的委托，对其所需的新疆生产建设兵团森林公安机关视频会议系统进行公开招标。

一、项目编号：BZHW-[2015]63

二、招标内容：

1.本标书招标内容为新疆生产建设兵团森林公安局所需的机关视频会议系统及其相关服务。各投标商应提供项目的供应清单。招标项目名称、数量、技术规格要求详见第三章；投标报价见第二章《投标须知》11条款。

2.设计标准按国家现行规定（国际标准、国家标准、部标或行业标准）。

三、有关说明

1.投标报价应一次性报价，应包括：外购件、外协件、配套件、原材料及生产制造、检验、包装、保险、利税、管理、运输、安装、人员培训及招标文件所要求的其它服务事项等全部费用。

2.供应商的报价应包含税金及本次招标内容所必须的全部费用。

3.规范要求和实际需要的内容，在招标文件中有漏项，务请在投标文件中指出，并提供解决方案作实质性响应。

4.供应商应按本招标文件附件中所示的格式填写投标报价单。

5.本次招标采用一次性报价包干的方式，供应商的报价在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。

6.供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7.供应商应提供该项目保证质量和服务的承诺。

8.项目地点：新疆生产建设兵团森林公安局及各师产品使用地。

9.项目工期：合同签订后三个月

四、招标文件价格：

招标文件售价500元/本，(邮购须另加50元人民币)。我公司不负责招标文件在邮寄过程中丢失造成的损失。不论投标方出于何种原因不参与投标，或投标后未中标，招标文件及其费用概不退还。

五、投标地点：新疆乌鲁木齐市新民路200号创天大厦负一楼兵团公共资源交易中心开标厅

六、投标截止日期：2015年4月13日16:00 (北京时间)

七、开标时间：2015年4月13日16:00（北京时间）

八、开标地点：新疆乌鲁木齐市新民路200号创天大厦负一楼兵团公共资源交易中心开标厅

九、购买标书时间：2015年3月23日起上午10:00时至13:00时下午15:30时18:00时(北京时间节假不休息)到新疆生产建设兵团招标有限公司购买招标文件。

十、联系电话及银行账号：

| 开户名称：新疆生产建设兵团招标有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部 账号：108200001077 行号：104881003013 | 电 话：0991-8852441 传 真：0991-8865994 联系人：徐椿、李金璋 E-mail: yw1@xjbtzb.com |
| --- | --- |

第二章    投 标 须 知

一、   总     则

1.  合格的供应商：

1.1  具有独立法人资格、其他组织或者自然人，应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2  凡参加投标的供应商必须具有履行本招标文件规定的有关要求的能力，信誉良好。

1.3  供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》等相关法令、法规的规定。

2.  定义。

2.1  “招标代理机构”系指新疆生产建设兵团招标有限公司。

2.2  “投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的供应商。

2.3  “设备”系指卖方按合同要求，向买方提供的设备、设备手册及其他技术资料。

2.4  “服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、技术协助和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5  “卖方”系指提供合同设备和服务的经济实体。

2.6  “买方”系指购买设备和服务的单位。

3.  投标费用

3.1  供应商在投标时应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

# 二、招 标 文 件

4.  招标文件

4.1  招标文件用以阐明所需设备和服务、招标投标程序和商务合同主要条款，包括：

4.1.1  招标书

4.1.2  投标须知

4.1.3  招标设备需求一览表及技术规格要求

4.1.4  商务合同主要条款

附件:主要投标文件格式及其内容

1、投标函

2、法定代表人授权委托书

3、投标一览表（需法定代表人签字或经法人授权的代表人签字并加盖企业公章）

4、投标分项报价表（投标设备名称、数量、产地、规格、型号及单价等）

5、商务条款偏离表

6、技术规格偏离表

7、近三年项目业绩表

8、售后服务承诺书

4.2  供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标文件可能被拒绝。

5.  招标文件的澄清

5.1  招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.  招标文件的修改

6.1  招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

6.2  招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的供应商，并对供应商具有约束力。

# 三、 投标文件的编制

7.  投标文件的编写

7.1  供应商应仔细阅读招标文件,了解招标文件的要求。在充分理解招标文件设备规格型号、技术性能、技术参数、服务和商务条件后，制作投标文件。

8.  投标的语言及计量单位

8.1  供应商的投标文件以及供应商与招标代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，供应商应将其译成中文。

8.2  投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9.  投标文件构成

9.1  供应商编写的投标文件应按下列顺序及内容提供:

9.1.1  资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1)营业执照原件或经公证机构公证后的营业执照复印件开标时随身携带备查，复印件装入投标文件中；

(2) 税务登记证及组织机构代码证原件或公证机构公证后的复印件；

(3)授权书原件(随身携带一份)及被授权人身份证原件 (身份证复印件附入投标文件内,原件随身携带开标时查验)；

(4)投标保证金或其缴纳凭证；

（5）具备计算机信息系统集成三级以上（含三级）或有效期内的自治区计算机信息系统集成甲级以上（含甲级）；

（6）具备自治区安防工程二级及以上企业资质（含二级）；

（7）具备质量管理体系认证证书，要求设备国产。

（8）疆外企业需在疆具备工商部门注册的分支机构，具有较强的本地化服务能力。

（9）投标人所投视频会议设备生产厂家在乌鲁木齐设立长期办事机构，有售后服务，须提供相关部门开具的办事机构备案登记证。

（10）在疆内具有本次项目同类视频会议建设集成业绩，本次项目中视频设备必须具有全疆联网实例。

(11) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

# 9.1.2  商务投标文件

(1) 投标函

(2) 投标一览表

(3) 投标分项报价表

(4) 售后服务承诺书

(5) 备品备件和专用工具清单

(6) 商务条款偏离表

(7) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

# 9.1.3  技术投标文件

（1） 供应商对本项目的理解；

（2） 技术方案（含实施方案）；

（3） 技术规格偏离表；

（4） 供应商认为应提交的其他材料。

9.2  第9.1.1条中第(1) (2) (3)（4）（5）(6)（7）项、第9.1.2条中第(1)(2)(3)(4)项、第9.1.3条中第(1)(2)为必备项，供应商必须提供。

10.  投标文件的格式

10.1  招标文件附件及招标文件各章节提供了一部分用于编制投标文件时必要的格式，供应商应按此格式编制投标文件。

10.2  招标文件中未提供格式的部分由供应商自行编制。

11.  投标报价

11.1  除本招标文件另有规定外，供应商应按招标文件所附相应的投标一览表格式标明拟提供设备的单价和总价等内容。

11.2  任何有选择性的报价将不予接受，每种设备只允许有一个报价。

11.3  供应商须充分注意并重视第三章“招标设备需求一览表及技术规格要求”的内容，并严格按该章的有关内容做出实质性响应。

11.4  供应商可按招标文件第三章“招标设备需求一览表及技术规格要求”的内容全部报价，投标报价应包括：

11.4.1 运费、保险费、设备费、安装调试费、检测费、配合验收和后续服务费等。

11.4.2  技术规格中特别要求的零、备件费用。

12.  报价以人民币报价。

13.  证明供应商合格和资格的文件

13.1  按照第9条规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2  供应商应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

14.  证明设备合格和符合招标文件规定的文件

14.1  供应商应逐条对招标文件要求的技术规格进行评审，指出自己提供的设备和服务是否对招标文件做出实质性的响应，并认真填写招标文件所附的“商务条款偏离表”、“技术规格偏离表”。如有偏离应在相应表格内填写“无”。如不填写将视为不响应招标文件要求。

14.2  证明设备合格和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

14.2.1  投标设备的试验报告、鉴定证书（复印件）；

14.2.2  执行的制造、验收标准；

14.2.3  荣获国优、部优、省优荣誉证书（复印件）；

14.2.4  有关产品样本、手册、图纸等资料；

14.2.5  供应商认为有必要提供的其它证明文件。

15.  投标文件的有效期：

15.1  投标文件从投标截止时间起90天内有效。

15.2  在特殊情况下, 在原投标有效期届满之前，招标代理机构可与供应商协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

16.  投标文件的书写要求、签署及数量。

16.1  投标文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

16.2  投标文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商全权代表签字或盖章。

16.3  未实质性响应招标文件、字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将被定为废标。

16.4  投标文件应由供应商法人或法人授权代表在规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

16.5  投标文件的数量：一式5份。正本１份, 副本4份、电子版1份，并在投标文件封面左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。参考资料不限量。电子版投标文件与纸质版投标文件内容保持一致。

16.6  供应商可根据招标文件要求自行编制其它文件一式5份纳入投标文件中。

17.  投标保证金

17.1  投标保证金金额为叁万元整，各供应商必须在投标截止时间3天前递交至新疆生产建设兵团招标有限公司。

17.2  投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

17.3  投标保证金用人民币，由供应商按《招标书》中明确的银行账号，按17.1条要求的数额递交或在投标时交招标代理机构。对未按要求提交投标保证金的投标文件，招标代理机构将视为不响应投标而予以拒绝。

17.4  投标保证金以银行汇票、支票或现金方式提交,本次招标不接受银行保函形式和其它形式的投标保证金。

17.5  本项目不允许联合体投标。

17.6  未按时缴纳投标保证金的投标，将被拒绝。

17.7  中标人的投标保证金，将在合同签订后的5个工作日内予以退还；未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内予以退还。

17.8  发生以下情况投标保证金不予退还；

17.8.1 如果供应商在投标有效期内撤回投标；

17.8.2中标供应商有下列情形之一的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
    （二）未经采购人同意将中标项目转让给他人，或者将中标项目分包给他人的；
    （三）拒绝履行合同义务的。

17.8.3  如果中标人放弃中标项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的。

# 四、 投标文件的递交

18.  投标文件的密封与标记

18.1  供应商应将投标文件正本和副本分别装入信封内加以密封，分别在信封上标“正本”或“副本”，并在密封处压口加盖公章（或合同专用章）。

18.2  供应商还应将填好的投标一览表、投标保证金分别装入一单独的信封内加以密封，在密封处压口加盖公章（或合同专用章），并在信封上注明“开标”字样，作为投标文件的一部分。

18.3  所有投标文件信封上均应贴上封条,封条上应写明：

⑴ 招标单位：

⑵ 项目名称：

⑶ 项目编号：

⑷ 供应商名称和地址。

⑸ 注明“开标前不准启封”，“正本”，“副本”字样。

18.4  未按本须知要求密封、标记和投递的投标文件，招标代理机构不对其后果负责。

19.  投标文件递交的截止日期

19.1  供应商必须在2015年4月13日16:00之前（北京时间）将投标文件送达到指定开标地点。

19.2  超过招标文件规定的投标截止时间送达到的投标文件将不予接受。

20.  投标文件的修改和撤销

20.1  供应商对其投标文件进行的修改或撤销应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达。

20.2  供应商对投标文件的修改或撤销应按第18和19条规定进行准备、密封、标注和递交。

20.3  投标截止时间后不得修改投标文件。

20.4  供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则采购人将不予退还其投标保证金。

五、 开    标

21.  开标

21.1  开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

21.2  代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。

21.3  开标时，应当由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

21.4  未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

21.5  开标时，投标文件中投标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.6  对未按照本招标文件要求进行投标及资格审查不合格的供应商，其投标文件将被视为无效标书。

21.7 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害招标采购单位或者其他供应商的合法权益。

21.8 供应商不得向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

# 六、 评标、定标

22.  评标

22.1  评标委员会

22.1.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

22.1.2 招标采购单位就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。采购人不得以专家身份参与本部门或者本单位采购项目的评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

22.1.3  评标人员应认真执行《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定，同时维护采购人与供应商的合法权益

22.1.4  评标的依据为招标文件和投标文件

22.1.5  评标中各评委若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

22.2 评标纪律

（一）不徇私情，不得明招暗定，杜绝不正之风。

（二）评标人员不得私自泄露评标内容。

（三）评标过程应严格遵守保密制度。开标后,直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

22.3 评标委员会成员应当履行的义务

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（三）对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（四）参与评标报告的起草；

（五）配合财政部门的投诉处理工作；

（六）配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

23.  评标原则

# 23.1  评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

24.  评标方法

24.1  开标后评标委员会将审查投标文件是否完整、要求的保证金是否已提供、文件是否恰当签署、是否有计算错误,若供应商拒绝接受修正，其投标将可能被拒绝。

24.2  在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。实质性响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，而没有重大偏离。重大偏离系指影响到合同所有条款的供货范围、质量、性能和规格或在实质上与招标文件不一致，而且限制了买方的权力和供应商的义务。而纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。

24.3  评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不寻求外部证据。

24.4  对已被评标委员会确定为非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

24.5  评标委员会允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

24.6  本项目将采用综合评分法进行评标

24.6.1、评标委员会将采用综合评分法对投标文件所载明的供应商的投标报价、经营状况、技术力量、信誉、质量保证、售后服务等内容进行打分，依据得分从高到低的顺序最终确定中标供应商，最低报价不作为中标的唯一依据。采用百分制原则：满分为100分、商务标占40%、技术标占60%。供应商最终得分=商务标得分+技术标得分，具体评分标准如下：

商务标评分标准

| 项目 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 0-30 | 报价得分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 供应商的报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标人报价)×30%×100，投标报价得分基准分为15分。 |
| 供应商 基本情况 | 经营状况 | 0-3 | 实力雄厚，系统集成经验丰富，业绩好的得2-3分。 |
|  |  |  | 实力一般的得0-1分。 |
|  | 技术力量 | 0-3 | 工程技术人员中有中、高级职称或中、高级项目经理的，有所投产品原厂商工程师且技术力量强的得2-3分。 |
|  |  |  | 工程技术人员少，无中、高级项目经理，技术力量相对薄弱的，得0-1分。 |
| 投标文件质量 | 投标文件的完整性 | 0-2 | 投标文件符合招标文件的内容要求，没有遗漏，叙述清晰，数据详实，资料充盈的得2分。 |
|  |  |  | 投标文件遗漏关键章节、页码，叙述混乱，数据缺失严重，主要资料不全的得0分。 |
|  | 投标文件的系统性 | 0-1 | 投标文件章节编排有序，体系明了，归类汇总合理，易读易懂，说服力强的得1分。 |
|  |  |  | 投标文件体系混乱，章节编排无序，用语含糊 ，说服力极差的得0分。 |
|  | 信誉 | 0-1 | 根据商业信誉以及其履约评价 |
| 合计：40分 |

技术部分评分标准

| 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 整体方案 | 根据投标企业技术方案设计是否完善合理,是否符合甲方在全网召开视频会议要求,是否技术具有一定的先进性、可靠性等内容进行评分 | 0-10 |
| 技术参数 响应 | 根据投标文件对招标文件中设备技术要求的响应度进行评分 | 0-25 |
| 质量保证 | 根据投标企业及所投高清视频会议系统的质量保证措施进行评分 | 0-10 |
| 故障响应 | 根据故障响应时间及承诺内容进行评分 | 0-2 |
| 相关证明材料 | 供应商能够完整提供质量检测报告、产品彩页等招标文件要求的相关证明文件得2-3分，只提供部分文件的得0-1分。 | 0-3 |
| 售后服务 | 在疆有原厂商专业售后服务队伍（需提供厂商证明文件），技术力量雄厚，并有可靠的保证，给5-8分，无原厂商专业售后服务队伍，技术力量一般，得0-4分。 | 0-8 |
| 培训计划 | 人员培训计划具体，目标明确，本地不低于2次全系统培训的,得1-2分，人员培训计划空泛、一般的，得0-1分。 | 0-2 |
| 合计：60分 |

24.7  供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

24.8  与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

25. 评标程序

25.1 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

25.2 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

25.3 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.5 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.6 推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。

25.7投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（一）应交未交投标保证金的；

（二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定资格要求的；

（四）供应商的报价均超过了采购预算;

（五）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

25.8 在招标采购中，出现下列规定情形之一的，招标采购单位应当予以废标，并将废标理由通知所有投标供应商。

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

初步审查表

| 评审项目 | 投标人 |
| --- | --- |
| 是否缴纳投标保证金 |  |  |  |
| 投标文件是否按招标文件规定要求密封、签署、盖章 |  |  |  |
| 资格证明文件是否完整无缺 |  |  |  |
| 是否满足技术要求，产品功能和技术规格与招标文件无重大偏离 |  |  |  |
| 是否能保证产品质量，保证交货期 |  |  |  |
| 是否对售后及其他服务有保证，有较好的社会信誉 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

备注：1.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件与招标文件有“重大偏差”而予以否决投标处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有“无重大偏差”的投标。2.表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“×”表示。

25.9 废标后，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当重新组织招标。需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准。

26. 定标

26.1采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

27. 中标人的确认

27.1  评标委员会以书面形式推荐一名至三名中标候选人。采购人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。评标委员会无义务向供应商进行任何有关评标的解释工作。

27.2  使用国有资金投资或者国家融资的项目，采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

27.3  在确定中标供应商前，招标采购单位不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

28. 中标通知

28.1  中标供应商确定后，中标结果应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

# 28.2 在发布公告公示期，招标代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

29.  拒绝投标的权力

29.1  采购人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对供应商造成的损失不负任何责任，同时对此也不做任何解释。

七、 授  予  合  同

# 30.  签订商务合同

30.1  中标人应当在收到《中标通知书》后的30日内与采购人签订合同。

30.2  中标合同不得转让。合同分包需在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

30.3  如中标人拒签合同, 采购人可从评委推荐出的中标候选人中按推荐顺序重新选定中标人，并与重新选定的中标人签订商务合同。

30.  商务合同的组成

30.1  下列文件均为商务合同不可分割的组成部分：

# 30.1.1  招标文件；

30.1.2  卖方中标的投标文件；

30.1.3  中标通知书；

30.1.4  供应商澄清、说明或补正文件。

# 八、 采购人授标时更改采购设备数量的权利

31.  采购人在授予合同时有权在幅度内对“设备需求及技术规格要求”中规定的数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增加的数量按同类型中标价格支付货款。

# 九、 其 他 事 项

32.  招标代理服务费

32.1  《中标通知书》核发的同时，中标方必须向招标代理机构按照相关收费标准一次性付清招标代理服务费。

32.2  招标代理服务费的计算基数是中标通知书中载明的中标总金额。

33.  本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》的规定编制，解释权属新疆生产建设兵团招标有限公司。

34.  参与本次招标的投标企业必须有商务、技术人员对评标委员会提出的商务、技术问题进行答疑。

第三章  设备需求一览表及技术规格要求

| 序号 | 设备名称 | 安装地点 | 功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议多点交互单元（MCU） | 兵团森林公安局 | 软硬件一体结构，支持1080P高清，具备32路双向1080P/60fps高清并发接入容量。后期可升级、可扩容。可直接与兵团公安局视频会议对接。 | 套 | 1 |
| 2 | 高清视频会议终端 |  | 支持1080P/60帧高清视频编码，分辨率：1960*1080、1280*720、640*480，网络接口1000M自适应，接口3G-SDI、HDMI、DVI、VGA等。 | 套 | 1 |
| 3 | 高清电视墙服务器 |  | 32路高清图像输出 | 套 | 1 |
| 4 | 会议管理软件 |  | 具备终端注册，认证和会议模板创建功能。 | 套 | 1 |
| 5 | 录播服务器 |  | 支持1080P高清会议录制，支持至少一组1080P高清会议录制。 | 套 | 1 |
| 6 | 高清云台摄像机 |  | 镜头支持至少70度视野的广角镜头、100度全视角的倾斜角度、支持1080P60fps/秒的图像抓取能力、不低于12倍光学变焦、自动对焦，可通过遥控器或电脑软件调整摄像头。 | 套 | 1 |
| 7 | 会议话筒 |  | 详见配置参数 | 套 | 1 |
| 8 | 会场配套音频设备 |  | 满足80-100平米左右的会议室扬声、防啸叫，根据需要随时调整音量大小。包含（调音台、功放、音箱） | 套 | 1 |
| 9 | 视频矩阵 |  | 32×32路高清矩阵 | 套 | 1 |
| 10 | 65寸液晶电视 |  | 分辨率1920×1080，SDI支持模式1080P（60HZ）向下兼容，HDMI、DVI高清物理接口。 | 套 | 1 |
| 11 | 设备机柜 |  | 600MM×600MM×1800MM，前后网门，黑色，带四轮支撑。 | 套 | 1 |
| 12 | 视频监视器 |  | 46寸，支持3G-SDI,HDMI、DVI,等接口。 | 套 | 1 |
| 各师森林公安局 |
| 1 | 视频会议多点交互单元（MCU） | 兵团第1、2、3、4、5、6、7、8师森林公安局 | 软硬件一体结构，支持1080P/60帧高清，具备8路双向1080P/60fps高清并发接入容量。可升级、可扩容。 | 套 | 8 |
| 2 | 高清视频会议终端 |  | 支持1080P/60帧高清视频编码，分辨率：1960*1080、 1280*720、640*480，网络接口1000M自适应，接口3G-SDI、HDMI、DVI、VGA等。 | 套 | 8 |
| 3 | 会议管理软件 |  | 具备终端注册，认证和会议模板创建功能，支持会场软件轮训。 | 套 | 8 |
| 4 | 高清云台摄像机 |  | 镜头支持至少70度视野的广角镜头、100度全视角的倾斜角度、支持1080P60fps/秒的图像抓取能力、不低于12倍光学变焦、自动对焦，可通过遥控器或电脑软件调整摄像头。 | 套 | 8 |
| 5 | 会议话筒 |  | 详见配置参数 | 套 | 8 |
| 6 | 会场配备音频设备 |  | 满足80-100平米左右的会议室扬声、防啸叫，根据需要随时调整音量大小。包含（调音台、功放、音箱） | 套 | 8 |
| 7 | 65寸液晶电视 |  | 分辨率1920×1080，SDI支持模式1080P（60HZ）向下兼容，HDMI、DVI高清物理接口。 | 套 | 8 |
| 8 | 设备机柜 |  | 600MM×600MM×1000MM，前后网门，黑色，带四轮支撑。 | 套 | 8 |
| 各基层派出所 |
| 1 | 一体化高清视频终端 | 兵团第9、10、12、13、14师局和各森林公安派出所 | 采用嵌入式硬件一体化结构，内置1080p高清摄像头，部署方便。含55寸液晶电视，摄像机、安装架，1080p60fps编解码器，具备至少2路高清视频输出物理接口，（HDMI/DVI） | 套 | 21 |
| 2 | 会议话筒 |  | 详见配置参数 | 套 | 21 |
| 全体 |
| 1 | 综合布线 | 所有会场 | 对音频线、视频线、强电和弱电分开走线，保证信号传输稳定无干扰。（线缆选用国内知名品牌） | 套 | 1 |

本系统建设完成后将要达到如下功能要求：

1、采用业界先进的智能视频技术，系统平台高度集成，部署简单、维护简单。核心平台支持集群通讯，地图直观显示，电源冗余热备份，保障系统稳定运行。

2、满足与国家森林公安局和兵团公安局视频会议召开需要，完成后可直接与兵团公安局视频会议系统对接。

3、满足兵团森林公安局-师-派出所的视频会议召开需要。

4、各师森林公安局可自行组织所属派出所进行视频会议的召开。

5、整个系统操作简单，易扩展，核心平台操作均由一个界面完成，无需专业运维人员即可操作，终端只需遥控器，就可召开多点会议。

技术要求

# 兵团森林公安局

## 视频会议多点交互单元（MCU）

| 序号 | 总体要求 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统架构 | 国产品牌，采用嵌入式软硬件一体化设计结构,系统设计简洁，易维护，应采用单一设备实现多媒体业务的整合应用 |
|  |  | MCU满足电信级的稳定性，采用嵌入式操作系统设计，具有双电源冗余热备份，保证7×24小时可靠运行，设备应具备多种报警提醒，具备外置显示屏，可通过显示屏查看设备的当前IP地址，网络连接故障等状态，方便维护人员第一时间判断设备状态 |
|  |  | MCU和其控制系统应采用较为安全的B/S全中文控制，管理一体化界面。 |
|  |  | MCU设备在功能方面是服务高度集成的一体化设备。设备同时集成GK、存储管理；电视墙管理等功能模块，在存储方面支持对IP-SAN的管理。 |
|  |  | 系统应支持扩展与标准的350M/4G LTE集群对讲系统的对接，实现全业务的多媒体通讯，提供案例证明 |
| 2 | 协议标准 | 可以实现标准H.323/SIP视频会议；标准视频监控。3G/4G/LTE/OFDMA等无线通讯方式的移动终端直接接入 |
|  |  | 支持标准的VOIP协议，应满足与业内主流的：捷思锐；震有；大唐高鸿等SIP语音系统的互联互通并实现互控。 |
|  |  | 系统应支持GB/T 28181标准，可以满足与标准的视频监控系统对接，实现系统级的多媒体融合并实现互通。可以直接接入支持此标准的DVS;DVR;IPC产品 |
|  |  | 支持G.711、G.722、G.723.1、G.722.1、MPEG4-AAC支持各种语音协议的适配。 |
|  |  | 支持H.263、H.263+、H.264 high profile、H.264 国际标准视频协议。 |
|  |  | 支持至少4种速率的适配，同时支持至少4种不同分辨率的的适配，并支持高清与标清视频的混合组网适配 |
|  |  | MCU可提供融合通讯PC客户端软件，通过此客户端软件可实现与硬件视频会议互通，并可根据权限参与到任意会议当中，并可在任意会议间漫游，同时可查看监控IPC摄像头的图像，并与之实现双向音频对讲等功能 |
| 3 | MCU功能 | 支持32路双向1080p/60帧高清终端并发接入，每用户最大8M，支持4CIF/720P/1080P等分辨率。 |
|  |  | 支持会议模板功能，可以定义好会议成员和会议模式，每次开会通过定义好的模块即可立即召开，无需再行定义。 |
|  |  | 支持抗丢包技术，15%丢包时图像连续不花屏。（需提供工信部认可的测试报告） |
|  |  | 可直接与公安部要求的安全网闸产品对接，无需再次开发对接协议 |
|  |  | 支持丢包恢复机制、自动降速、自动提速，断线自动重邀功能。对端丢包超过10％时，自动降低编码速率,当网络没有丢包时自动提高速率。 |
|  |  | 支持语音激励会议、主席控制模式会议、导演控制模式会议、监控会议等多种会议模式。 |
|  |  | 支持三级以上(含三级）主从级联功能，级联后通过主MCU控制界面直接对下级MCU所连接的终端进行操作控制。 |
|  |  | 平台本身具备录播控制功能，可进行开始、停止录放像控制。 |
| 4 | 会场布局功能 | 支持1080p高清分屏，支持2/3/4/6/9/8/10/13/16等多种多画面模式，支持自动多画面功能，多画面随着会场数量的增加自动改变多画面模式，至少支持20种以上分屏组合模式 |
|  |  | MCU可设置终端自由选择观看其他会场图像，不局限于只接受MCU的广播视频 |
|  |  | 应能通过MCU向各会场发送滚动字幕功能，可以通过字幕向会场传达会议内容和会议发言提醒，显示参加者姓名，音频静音，图像静音状态 |
|  |  | 支持IPC;DVR;DVS等监控画面加入多画面功能 |
| 5 | 安全性 | 支持HTTPS安全管理 |
|  |  | 各个会场可设置单独会议号及参会密码。 |
| 6 | 管理功能 | 提供基于WEB的配置管理界面 |
|  |  | 应支持丰富的管理和应用权限设置，管理方面应可以区分登录管理权限；用户管理权限；域管理权限；并可区分日志管理权限。应用方面应支持用户细分，可以对使用者的角色进行划分，可以对任意终端进行权限授权。 |
|  |  | 可统一对参会终端进行声音及画面的自由控制，也可以分别对呼入终端进行数据查看，图像查看等单独控制功能。 |
|  |  | 提供用于第三方管理的API |
|  |  | 支持任意视频会议终端 |

## 高清视频会议终端

| 序号 | 总体要求 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体技术要求 | 国产品牌，与MCU同一品牌 |
|  |  | 采用专用DSP硬件架构设计，嵌入式操作系统 |
|  |  | 可支持ADSL等互联网接入,具备抗丢包能力支持内外网互通。 |
|  |  | 操作界面支持在主流图像上叠加显示，也可以在辅流图像上叠加显示。 |
|  |  | 支持1080P/60帧，支持回声抵消、噪声抑制、自动增益，支持IP网络升速、降速完全自适应，即根据IP网络带宽的变化，自动调整会议中视音频带宽，保证图像语音质量良好。 |
|  |  | 支持主席会场全会议控制功能，要求终端申请主席后能进行：点名发言、广播会场、设置多画面模式、添加会场、删除会场、静闭音、广播轮训、延长会议、结束会议等操作。 |
|  |  | 每套高清视频终端配置包含遥控器，辅助线缆等 |
| 2 | 通信标准 | 要求符合标准的H.323、H.264、H.263协议，支持H.323 V5及以上版本，能够和其它符合H.323国际标准的产品互通。支持标准H.239协议的双流收发。 |
|  |  | 视频会议系统高清终端应可支持4-8Mbp带宽 |
|  |  | 提供对QoS的支持，支持IP优先、DiffServ服务等级设置等QoS策略，和路由器、交换机等设备配合，实现QoS，保证视频会议的质量。 |
|  |  | 支持双网口，内嵌NAT功能，实现终端同时接入不同的IP网络，实现不同IP网络的互通、不同IP网络视频会议桥接和不同IP路由备份功能。 |
| 3 | 系统接口 | 同时具备HDMI.DVI.VGA.3G-SDI视频输入及HDMI.DVI.VGA.3G-SDI输出接口，20%的网络抗丢包，输出要具备2路HDMI输出接口。 |

## 高清电视墙服务器

支持H.263、H.263+、H.264、MPEG4等视频编解码标准协议

支持G.711、G.722等多种音频编解码标准协议

支持1080p50/60fps

根据要求提供DVI-I、HD-SDI、3G-SDI数字高清视频输出接口

提供32路高清图像输出。

服务器机框具有可扩展功能，在增加终端用户时需增加板卡

## 会议管理软件

| 序号 | 总体要求 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理功能 | 可建立会议模版和会议终端列表 |
|  |  | 可对会议进行分屏控制，可制定画面的显示顺序 |
|  |  | 可进行会议轮询，主场轮询，语音激励等操作设置，切轮询时间可调节 |
|  |  | 可控制单个与会终端静音、闭音；也可对全体与会终端进行全体静音、闭音操作 |
|  |  | 能够实时监看与会终端的系统信息，可观察终端的视频格式，实时帧率，码率，丢包率，终端上传图像的预览等功能 |
|  |  | 可远程遥控终端摄像机，调解摄像机云台的转动和变焦等操作 |
|  |  | 可以创建永久会议、预约会议、即时会议多种会议模式 |
|  |  | 可调解会议时长，增加会议的召开时间 |
|  |  | 可实现指定主席会场，会议点名，点名发言等功能 |
|  |  | 可向各会场发送滚动字幕功能，可以通过字幕向会场传达会议内容和会议发言提醒 |
|  |  | 可自定义会场名称，可调整会场名称显示的位置和颜色，可设置透明或者不透明 |

## 录播服务器

| 序号 | 总体要求 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统架构 | 支持云平台虚拟化部署 |
| 2 | 接口标准 | 可兼容所配备MCU、终端 |
|  |  | H.261、H.263、H.263+、H.263++、H.264（MPG4可选)等视频协议 |
|  |  | 支持G.711A、G.711U、G.728、G.723.1、G.729、G.722、G.722.1等音频协议 |
|  |  | 支持H.323、SIP、H.225、H.245、H.239 、HTTP、RTP、RTCP通信协议 |
|  |  | 支持CIF,4CIF,720p，1080p等视频格式录制 |
| 3 | 录制功能 | 支持录制音频，视频（支持分辨率高达1080p60）和记录数据 |
|  |  | 录播时不占用视频终端的视频输出接口 |
|  |  | 支持10组1080p多点交互式高清会议同时录制 |
|  |  | 支持双流录制，双流录制可到最高两路1080P 60帧图像。PC可以通过网络进行点播，可使用windows media player 播放。 |
|  |  | 支持自动录制，和MCU建立了呼叫连接就可以自动建立录制任务。 |
| 4 | 安全性能 | 支持AES、TLS加密 |
|  |  | 支持系统管理员和用户密码设置，以及访问权限设置，防止非法用户登录，增加会议的安全特性。 |
| 5 | 发布功能 | 通过WEB浏览器管理界面进行点播功能，让用户可以体会即时看到录制的效果。 |
|  |  | 用户可以对录制的内容进行导出和转储，方便录播视频文件保存和重要视频文件的备份。 |
|  |  | 在会议录制过程中，可对录制会议的实况进行播放。 |
|  |  | 在视频会议中，可以支持多个通道同时录制，每个通道又可以进行点播和组播。 |
|  |  | 最大可同时支持300路用户点播 |
| 6 | 储存 | 本地存储介于1T和2T之间 |
| 7 | 用户权限 | 可对不同用户设置不同权限 |

## 高清摄像头

| 1 | 主要参数 | 视角为3.8°（远端）--55°（近端） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 不低于200万像素，具有3G-SDI和HDMI等高清视频输出接口，摄像机和终端可以达到100米以上无损传输距离 |
|  |  | 快速准确而稳定的自动聚焦镜头，不低于12倍光学变焦。 |
|  |  | 输出最高可达1080P60帧/秒，信噪比＞50db。 |
|  |  | 可对128个位置，(摇控器设置10个预置位)进行预先设置，包括水平、俯仰、变倍进行预设，即使在摄像机掉电关闭时，预设数据也可以保存下来，支持倒置吊顶安装，支持按键快速设置视频格式并实时显示。 |

## 797-CR99S系列会议话筒

| 1 | 功能 | 适用范围：会议、录音。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 参数 | 指向性：心型，频率范围20-20000HZ，灵敏度-37dB（14mV/Pa）±2dB，输出阻抗50Ω，48V幻象供电，咪管长度Φ20×345mm，最大声压级131dB，等效噪声级20dB，信噪比74dB， |

## 会场配套音频设备

| 序号 | 总体要求 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物理连接 | 与会场现场视频终端通过至少15米的专用线缆连接，即可灵活实现日常即时会议的需要，也可以全面备份会议室已有音频设备。 |
| 2 | 音响功能 | 具有高保真数字音响，满足80-100平米左右的会议室扬声的需要具备数字扩声，噪声抑制功能，频谱峰值限制在不失真情况下防止扬声器削峰，没有嘶鸣声，通过网线或专用线缆与主机连接，可以根据需要随即调整音量大小。 |
| 3 | 调音台 | 24通道结构左右（LR）主混音多模式单通道输出4组发送6路辅助发送7×4矩阵适合的双功能用于主调音台/监听混音可以录音单通道可以配置为左右叠加，每路带有话筒与双立体声线路输入立体声通道话筒输入可以用交叉跳线接到矩阵。 |
| 4 | 功放 | 双单声道平衡输入结构，多种输入方式：立体声、桥接、平行。H类高效的功率放大电路，内置自动温度控制的风扇的冷却系统、智能限压系统、100HZ高通滤波器，开机自动软启动。输出功率（20Hz-20KHz/THD≤0.1%） |
| 5 | 音箱 | 频响50Hz～20KHz 阻抗不大于8Ω 高音φ34钛膜高音左右 低音φ190磁12寸低音左右 功率350W 灵敏度100db 箱体材料为15mm高密度板 |

## 视频矩阵

| 序号 | 总体要求 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 32路高清矩阵 | 32路SDI信号输入、32路SDI信号输出，模块化设计、前插板式结构、冗余式热备份双电源，支持带电热插拔、双电源冗余式热备份，具有掉电记忆功能，断电现场保护，设备在断电情况下可以记忆掉电前的切换状态。输入输出板卡均为双路板卡。 1．根据用户配置转换盒 2．配置桌面键盘 3．矩阵支持电脑软件 |

## 液晶电视

| 序号 | 总体要求 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 65寸液晶电视 | 支持HDMI,DVI等高清数据传输。 |

# 师级单位

## 视频会议多点多点交互单元（MCU）

| 序号 | 总体要求 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统架构 | 国产品牌，采用嵌入式软硬件一体化设计结构,系统设计简洁，易维护，应采用单一设备实现多媒体业务的整合应用 |
|  |  | MCU满足电信级的稳定性，采用嵌入式操作系统设计，具有双电源冗余热备份，保证7×24小时可靠运行，设备应具备多种报警提醒，具备外置显示屏，可通过显示屏查看设备的当前IP地址，网络连接故障等状态，方便维护人员第一时间判断设备状态 |
|  |  | MCU和其控制系统应采用较为安全的基于B/S全中文控制，管理一体化界面。 |
|  |  | MCU设备在功能方面是服务高度集成的一体化设备。设备同时集成GK、存储管理；电视墙管理等功能模块，在存储方面支持对IP-SAN的管理。 |
|  |  | 系统应支持与标准的350M/4G LTE集群对讲系统的对接，实现全业务的多媒体通讯，并提供案例证明 |
| 2 | 协议标准 | 可以实现标准H.323/SIP视频会议；标准视频监控，3G/4G/LTE/OFDMA等无线通讯方式的移动终端直接接入 |
|  |  | 支持标准的VOIP协议，应满足与业内主流的：捷思锐；震有；大唐高鸿等SIP语音系统的互联互通并实现互控。 |
|  |  | 系统应支持GB/T 28181标准，可以满足与标准的视频监控系统对接，实现系统级的多媒体融合并实现互通。可以直接接入支持此标准的DVS;DVR;IPC产品 |
|  |  | 支持G.711、G.722、G.723.1、G.722.1、MPEG4-AAC支持各种语音协议的适配。 |
|  |  | 支持H.263、H.263+、H.264 high profile、H.264国际标准视频协议。 |
|  |  | 支持至少4种速率的适配，同时支持至少4种不同分辨率的的适配，并支持高清与标清视频的混合组网适配 |
|  |  | MCU可提供融合通讯PC客户端软件，通过此客户端软件可实现与硬件视频会议互通，并可根据权限参与到任意会议当中，并可在任意会议间漫游，同时可查看监控IPC摄像头的图像，并与之实现双向音频对讲等功能 |
| 3 | MCU功能 | 支持8路双向1080p/60帧高清终端并发接入，每用户最大8M，支持4CIF/720P/1080P等分辨率。 |
|  |  | 支持会议模板功能，可以定义好会议成员和会议模式，每次开会通过定义好的模块即可立即召开，无需再行定义。 |
|  |  | 支持抗丢包技术，15%丢包时图像连续不花屏。（需提供工信部认可的测试报告） |
|  |  | 可直接与公安部要求的安全网闸产品对接，无需再次开发对接协议 |
|  |  | 支持丢包恢复机制、自动降速、自动提速，断线自动重邀功能。对端丢包超过10％时，自动降低编码速率,当网络没有丢包时自动提高速率。 |
|  |  | 支持语音激励会议、主席控制模式会议、导演控制模式会议、监控会议等多种会议模式。 |
|  |  | 支持三级以上(含三级）主从级联功能，级联后通过主MCU控制界面直接对下级MCU所连接的终端进行操作控制。 |
|  |  | 平台本身具备录播控制功能，可进行开始、停止录放像控制。 |
| 4 | 会场布局功能 | 支持1080p高清分屏，支持2/3/4/6/9/8/10/13/16等多种多画面模式，支持自动多画面功能，多画面随着会场数量的增加自动改变多画面模式，至少支持20种以上分屏组合模式 |
|  |  | MCU可设置终端自由选择观看其他会场图像，不局限于只接受MCU的广播视频 |
|  |  | 应能通过MCU向各会场发送滚动字幕功能，可以通过字幕向会场传达会议内容和会议发言提醒，显示参加者姓名，音频静音，图像静音状态 |
|  |  | 支持IPC;DVR;DVS等监控画面加入多画面功能 |
| 5 | 安全性 | 支持HTTPS安全管理 |
|  |  | 各个会场可设置单独会议号及参会密码。 |
| 6 | 管理功能 | 提供基于WEB的配置管理界面 |
|  |  | 应支持丰富的管理和应用权限设置，管理方面应可以区分登录管理权限；用户管理权限；域管理权限；并可区分日志管理权限。应用方面应支持用户细分，可以对使用者的角色进行划分，可以对任意终端进行权限授权。 |
|  |  | 可统一对参会终端进行声音及画面的自由控制，也可以分别对呼入终端进行数据查看，图像查看等单独控制功能。 |
|  |  | 提供用于第三方管理的API |
|  |  | 支持任意视频会议终端 |

## 高清视频会议终端

| 序号 | 总体要求 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体技术要求 | 国产品牌，与MCU同一品牌 |
|  |  | 采用专用DSP硬件架构设计，嵌入式操作系统 |
|  |  | 可支持ADSL等互联网接入,具备抗丢包能力支持内外网互通。 |
|  |  | 操作界面支持在主流图像上叠加显示，也可以在辅流图像上叠加显示。 |
|  |  | 支持1080P/60帧，支持回声抵消、噪声抑制、自动增益，支持IP网络升速、降速完全自适应，即根据IP网络带宽的变化，自动调整会议中视音频带宽，保证图像语音质量良好。 |
|  |  | 支持主席会场全会议控制功能，要求终端申请主席后能进行：点名发言、广播会场、设置多画面模式、添加会场、删除会场、静闭音、广播轮训、延长会议、结束会议等操作。 |
|  |  | 每套高清视频终端配置包含遥控器，辅助线缆等 |
| 2 | 通信标准 | 要求符合标准的H.323、H.264、H.263协议，支持H.323 V5及以上版本，能够和其它符合H.323国际标准的产品互通。支持标准H.239协议的双流收发。 |
|  |  | 视频会议系统高清终端应可支持4-8Mbp带宽 |
|  |  | 提供对QoS的支持，支持IP优先、DiffServ服务等级设置等QoS策略，和路由器、交换机等设备配合，实现QoS，保证视频会议的质量。 |
|  |  | 支持双网口，内嵌NAT功能，实现终端同时接入不同的IP网络，实现不同IP网络的互通、不同IP网络视频会议桥接和不同IP路由备份功能。 |
| 3 | 系统接口 | 同时具备HDMI.DVI.VGA.3G-SDI视频输入及HDMI.DVI.VGA.3G-SDI输出接口，20%的网络抗丢包，输出要具备2路HDMI输出接口。 |

## 会议管理软件

| 序号 | 总体要求 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理功能 | 可建立会议模版和会议终端列表 |
|  |  | 可对会议进行分屏控制，可制定画面的显示顺序 |
|  |  | 可进行会议轮询，主场轮询，语音激励等操作设置，切轮询时间可调节 |
|  |  | 可控制单个与会终端静音、闭音；也可对全体与会终端进行全体静音、闭音操作 |
|  |  | 能够实时监看与会终端的系统信息，可观察终端的视频格式，实时帧率，码率，丢包率，终端上传图像的预览等功能 |
|  |  | 可远程遥控终端摄像机，调解摄像机云台的转动和变焦等操作 |
|  |  | 可以创建永久会议、预约会议、即时会议多种会议模式 |
|  |  | 可调解会议时长，增加会议的召开时间 |
|  |  | 可实现指定主席会场，会议点名，点名发言等功能 |
|  |  | 可向各会场发送滚动字幕功能，可以通过字幕向会场传达会议内容和会议发言提醒 |
|  |  | 可自定义会场名称，可调整会场名称显示的位置和颜色，可设置透明或者不透明 |

## 高清摄像头

| 1 | 主要参数 | 视角为3.8°（远端）--55°（近端） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 不低于200万像素，具有3G-SDI和HDMI等高清视频输出接口，摄像机和终端可以达到100米以上无损传输距离 |
|  |  | 快速准确而稳定的自动聚焦镜头，不低于12倍光学变焦。 |
|  |  | 输出最高可达1080P60帧/秒，信噪比＞50db。 |
|  |  | 可对128个位置，(摇控器设置10个预置位)进行预先设置，包括水平、俯仰、变倍进行预设，即使在摄像机掉电关闭时，预设数据也可以保存下来，支持倒置吊顶安装，支持按键快速设置视频格式并实时显示。 |

## 797-CR99S会议话筒

| 1 | 功能 | 适用范围：会议、录音。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 参数 | 指向性：心型，频率范围20-20000HZ，灵敏度-37dB（14mV/Pa）±2dB，输出阻抗50Ω，48V幻象供电，咪管长度Φ20×345mm，最大声压级131dB，等效噪声级20dB，信噪比74dB， |

## 会场配套音频设备

| 序号 | 总体要求 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物理连接 | 与会场现场视频终端通过至少15米的专用线缆连接，即可灵活实现日常即时会议的需要，也可以全面备份会议室已有音频设备。 |
| 2 | 音响功能 | 具有高保真数字音响，满足80-100平米左右的会议室扬声的需要具备数字扩声，噪声抑制功能，频谱峰值限制在不失真情况下防止扬声器削峰，没有嘶鸣声，通过网线或专用线缆与主机连接，可以根据需要随即调整音量大小。 |
| 3 | 调音台 | 24通道结构左右（LR）主混音多模式单通道输出4组发送6路辅助发送7×4矩阵适合的双功能用于主调音台/监听混音可以录音单通道可以配置为左右叠加，每路带有话筒与双立体声线路输入立体声通道话筒输入可以用交叉跳线接到矩阵。 |
| 4 | 功放 | 双单声道平衡输入结构，多种输入方式：立体声、桥接、平行。H类高效的功率放大电路，内置自动温度控制的风扇的冷却系统、智能限压系统、100HZ高通滤波器，开机自动软启动。输出功率（20Hz-20KHz/THD≤0.1%） |
| 5 | 音箱 | 频响50Hz～20KHz 阻抗不大于8Ω 高音φ34钛膜高音左右 低音φ190磁12寸低音左右 功率350W 灵敏度100db 箱体材料为15mm高密度板 |

## 液晶电视

| 序号 | 总体要求 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 65寸液晶电视 | 支持HDMI,DVI等高清数据传输。 |

# 基层派出所

## 一体化高清视频终端

| 序号 | 总体要求 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体技术要求 | 国产品牌，与MCU同一品牌 |
|  |  | 采用专用DSP硬件架构设计，嵌入式硬件一体化结构 |
|  |  | 可支持ADSL等互联网接入,具备抗丢包能力支持内外网互通。 |
|  |  | 操作界面支持在主流图像上叠加显示，也可以在辅流图像上叠加显示。 |
|  |  | 每套高清视频终端配置包含遥控器，辅助线缆等 |
| 2 | 通信标准 | 要求符合标准的H.323、H.264、H.263协议，支持H.323 V5及以上版本，能够和其它符合H.323国际标准的产品互通。 |
|  |  | 视频会议系统高清终端应可支持4-8Mbp带宽 |
|  |  | 提供对QoS的支持，支持IP优先、DiffServ服务等级设置等QoS策略，和路由器、交换机等设备配合，实现QoS，保证视频会议的质量。 |
|  |  | 支持双网口，内嵌NAT功能，实现终端同时接入不同的IP网络，实现不同IP网络的互通、不同IP网络视频会议桥接和不同IP路由备份功能。 |
| 3 | 系统接口 | 具备HDMI.DVI.VGA.3G-SDI视频输入及HDMI.DVI.VGA.3G-SDI输出接口，20%的网络抗丢包，USB配置自动导入，至少具备1路以上高清输入接口和2路以上高清输出接口。 |
| 4 | 视频功能 | 支持目前最先进的H.264 high profile国际标准视频协议。 |
|  |  | 主视频流最大要求支持1080P 60fps全高清分辨率并向下兼容 |
|  |  | 辅助视频流最大要求支持1080P、XGA高清分辨率 |
|  |  | 主流图像格式支持CIF、4CIF、720P、1080I、1080P |
|  |  | 辅流图像格式支持CIF、4CIF、720P、1080I、1080P、SVGA、XGA、SXGA |
|  |  | 支持本地分屏显示模式，支持画中画的多种显示模式，可以在一台显示器上实现远端图像、本地图像和数据双流的组合、全面显示。支持双流的单屏双显或双屏双显。主视频输出支持单画面，双画面和双流叠加显示模式。 |
|  |  | 支持辅流带宽动态调整，动态判断主辅流画面，自动优化主辅流带宽；辅流停止后，将辅流带宽让给主流，自动恢复主流带宽。 |
| 5 | 音频功能 | 支持G.711a、 G.711u、 G.722、G.722.1、G.722.1c、MPEG-4 AAC-LC，至少支持两种或以上宽频音频编码标准。 |
|  |  | 要求提供良好的唇音同步性能，保证端到端图像和语音播放时间差小于40ms。 |
|  |  | 支持发音测试功能，发音测试支持左声道、右声道以及左右声道顺序发音，通过此功能可以检测终端的声音输出是否正常。 |
| 6 | 摄像头 | 视角为3.8°（远端）--55°（近端） |
|  |  | 快速准确而稳定的自动聚焦镜头，不低于12倍光学变焦。 |
|  |  | 输出帧频最高可达60/50帧/秒 |
|  |  | 可对128个位置，(摇控器设置10个预置位)进行预先设置，包括水平、俯仰、变倍进行预设，即使在摄像机掉电关闭时，预设数据也可以保存下来。 |
| 7 | 管理控制 | 采用全中文化图形界面。终端支持WEB方式进行管理 |
|  |  | 终端可以方便的为外接摄像机提供供电，无需在使用电源适配器为摄像机供电，支持硬件查看终端IP地址、音频状态，方便维护 |
|  |  | 支持终端远程强制升级，可以在远程对终端强制升级，终端无需做任何操作，满足统一维护、统一升级的需要。 |
|  |  | 支持串口调试功能，可以通过专门的维护接口，对终端进行维护管理。 |
|  |  | 支持程序备份，在升级过程中对程序进行备份，即使升级失败，也不影响终端的正常运行。 |
| 8 | 安全性 | 支持会议密码，需要输入密码才能加入会议，避免无关人员随意加入会议，保证会议的安全性。 |
|  |  | 支持主席密码控制，需要输入密码才能具有主席控制权限，避免会议人员随意申请主席控制权限。 |
| 9 | 网络适应性 | 支持抗丢包技术，能够在更加复杂的网络环境中保证音视频效果。 |

## 797-CR99S会议话筒

| 1 | 功能 | 适用范围：会议、录音。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 参数 | 指向性：心型，频率范围20-20000HZ，灵敏度-37dB（14mV/Pa）±2dB，输出阻抗50Ω，48V幻象供电，咪管长度Φ20×345mm，最大声压级131dB，等效噪声级20dB，信噪比74dB， |

第四章  合同条款

1.定义

本合同中和附件中所用的下列术语应解释为：

1.1“买方”系指买设备的单位。

1.2“卖方”系指提供合同设备和服务的经济实体。

1.3“合同”系指买方、卖方双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有附件、附表和组成合同的所有文件。

1.4“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确的履行合同义务时买方应支付给卖方的货币额。

1.5“合同专用设备”系指卖方根据招标文件规定须向买方提供的一切配套设备、仪表、备品备件、专用工具、手册、“三证”和技术资料及其他材料。

1.6“服务”系指根据合同所含招标文件中技术规范要求的规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其他的服务，如安装、调试、技术协助、培训以及其它类似的义务。

1.7“现场”系指买方单位项目建设地点。

1.8“备品备件”系指根据合同提供的合同专用设备的备用部件，包括随机备品备件和足够两年运行使用的备品备件。

2. 合同标的(详见技术规格及要求)

3. 供货范围

3.1 合同的供货范围详见第三章相关条款。

3.2 合同供货范围包括了所有开发软件系统方案、专用设备、技术资料、专用工具、备品备件，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足第二章相关条款对合同专用设备的性能保证要求所必须的，均应由卖方负责将所缺的专用设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。

4. 合同价格

4.1 合同价格即合同总价（      ）万元（大写:       万元）。

本合同采用的合同价格方式为固定合同总价，包括软件系统、设备设计、配套设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、服务、安装、调试等费用，还包括合同专用设备的税费、运杂费、保险费等与合同有关的所有费用。

4.1.1 合同专用设备价格为（      ）万元。

4.1.2 合同专用设备的运杂费为（      ）万元。

4.1.3 合同专用设备的安装、调试费为（          ）万元。

4.2 合同价格在合同执行期内不得变动。

5. 项目工期

5.1 本合同项目工期为：合同签订后三个月

6. 结算方式

6.1 本合同使用的货币种类为人民币。

6.2 货款的支付

6.2.1验收通过后支付到合同总额95%，验收合格满一年后支付剩余的5% 。

7. 交货和运输

7.1 本合同设备的交货及安装进度满足招标文件的要求。

7.2 项目地点：新疆生产建设兵团森林公安局及各师产品使用地

7.3 卖方在交货地点交货，运输费（指从设备出厂到运抵交货地点所产生的运输费用以及所有包装物返回的费用）及相关的杂费、保险费包括在卖方的投标总报价之内,运输方式由卖方决定,由卖方办理。

7.4 全部设备运抵施工现场并经开箱验收安装合格后的日期应视为设备交货日期，此日期即本合同第20款计算迟交设备违约金时的依据。

7.5 卖方装运的设备不应超过合同规定的数量或重量。否则。卖方应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。

7.6 收货单位名称

收货单位：新疆生产建设兵团森林公安局及各师产品使用地

8. 装运通知

8.1 卖方应在系统装完后的24小时之内将合同号、货号、数量、覆盖面积、发票金额、运输工具的名称及起运日期，以电报或传真通知买方。如卖方延误了将上述内容用电报或传真通知买方的时间，由此引起的一切损失应由卖方负担。

9. 包装要求

9.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部设备，均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输，防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，有严禁倒置标识，以确保设备安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的设备锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

9.2 每件包装内应附一份详细装箱单和质量合格证。

9.3 可以多次使用的包装物，应由卖方负责收回。

10. 标识

10.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标识：

a.收货人；

b.合同号；

c.发货单位；

d.收货人代号；

e.到货站；

f.出厂编号；

g.总共箱（件）数及箱号；

h.出厂或装箱日期；

I.设备的名称；

j.毛重/净重（公斤）；

k.尺寸：长×宽×高（以厘米计）

10.2 如果设备单件重在两吨或两吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标识标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据设备的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“请勿倒置”等字样和其他适当的标志。

11. 专利权

卖方应保证买方在使用该设备或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉。

12. 保险

12.1 由卖方办理到达目的地的按照发票金额的100%的“一切险”的保险。在买方收到设备前的损坏、丢失，由卖方负责补齐。

13. 技术资料

13.1 卖方应提供所用设备的使用、维修手册，维修密码和全套的电路原理图（中、英文各一套）。

13.2 提供制造厂的检验、测试报告及合格证书,并提供设备装箱清单。

13.3 卖方认为有必要提供的其它技术资料及文件。

14. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件和期限

14.1 卖方应严格按照专用设备材料制造国家标准和机械行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

14.2 设备到达使用单位后，卖方接到用户电话通知后,3天内派工程技术人员达现场。

14.3  在商检人员和卖方技术人员在场的情况下，对照配置及装箱清单开箱验收合格后，再进行安装、调试工作。

14.4  设备安装、调试并投入使用应在规定期限3天内完成，如不能完成每延一天，交滞纳金1000元/天。

14.5卖方应保证所提供设备的技术性能达到用户标书所提出的各项要求，如在使用中发现技术参数达不到投标文件所要求时，用户可要求赔偿损失。如重要技术参数达不到要求，用户可要求退机，一般技术参数达不到要求，每一项按设备总价的10%赔偿。

14.6 设备安装、调试、验收合格后，双方共同签署设备验收报告。

15. 检验

15.1 在发货前，卖方应对软件系统、设备的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明设备符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量和重量的检验不应视为最终检验，卖方检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明，并提供规定检验的证书。

15.2 设备运抵现场后, 设备到达目的地，采购人、供应商、及买方聘请的相关人员共同开箱验货；买方可以向当地的技术监督局或工商行政管理局或有权威的专业检验部门申请对设备的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现设备的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在设备运抵现场后30天内，根据出具的检验证书向卖方提出索赔，并由卖方承担全部检验费用。

15.3 如果设备的质量和规格与合同不符，或在第18条规定的质量保证期内证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用了不符合要求的材料，买方应报请当地技术监督局或工商行政管理局或有权威的专业检验部门进行检查，并有权凭检验证书向卖方提出索赔，并由卖方承担全部检验费用。

15.4 在检验、验收过程中应遵照有关标准和验收规范进行。设备按照现行国标、部标、或者行业标准制造。对检测及验收不达标的设备，所发生的一切费用及给采购人造成的经济损失，均由供应商承担；采购人保留追究其经济及法律责任的权利。

16 安装与整机要求

16.1安装

16.1.1 卖方提供对机房及电源的要求并根据用户需求，在现有的房间进行安装。

16.1.2 安装、调试期间所发生的一切费用由卖方承担

17  培训

供应商应负责项目用户的应用和技术培训, 内容包括：

# （1）操作培训

对用户进行相应的应用培训，确保用户能够熟练应用系统各项功能。

# （2）系统运维培训

对负责系统运行管理的人员进行日常维护的技术培训，使其能够独立完成系统的日常维护工作。

18  质保和维护服务：

（1）高清视频会议系统所有软硬件产品提供叁年免费质保、叁年免费培训（同时提供30人的现场集中培训3天）,且软件提供叁年免费升级。解决系统故障响应时间2小时，24小时内处理故障。提供7*24小时电话咨询服务。

（2）招标文件中的设备材料按国际标准、国标、部标或专业标准制造；质量标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。

（3）设备及材料包装按国家或部颁标准执行。

（4）采购方根据招标需求，可视情况随机要求投标方提供方案配置的同型号、同配置设备到开标现场，进行功能符合性测试。

（5）供应商在质保期内至少应在兵团森林公安局派驻1人及以上技术力量，承担系统技术服务。一般问题在24小时内修复，重大问题在48小时之内修复。

（6）在质保期内，根据项目验收时确定的功能，供应商应免费提供系统

升级服务。

19. 索赔

19.1 根据合同第15条和第18条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

A. 卖方同意退货，并用合同中规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险金、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的设备所付出的其他费用。

B. 根据设备低劣程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定同意降低设备的价格。

C. 用符合规格要求的新零件、部件来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所遭受的一切直接费用。同时，卖方应按相关规定，对更换件相应延长质量保证期。

D. 由于卖方设计、制造或安装缺陷造成现场改造或影响工作效率时，工作或修补缺陷的一切费用由卖方承担，并视情况扣除质保金。造成拖延工期时，按违约处理。

19.2 如果在买方发出的索赔通知后10天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后30天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第19.1条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或从质量保证金中扣回索赔金额。

20. 迟、错交货

20.1 卖方应按照合同规定的时间和地点交货和提供服务。

20.2 如果卖方毫无理由的拖延交货，将受到以下制裁：罚款和（或）终止合同。

20.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货和提供服务的理由、延误时间通知买方，买方在接到卖方通知后，应对情况进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货和提供服务的时间。当买方仍需要按期交货和按期提供服务时卖方应按期交货和提供服务，逾期交货和逾期提供服务应按照《合同法》的有关规定，按逾期交货和逾期提供服务的时间向买方偿付违约金，并承担由此而造成买方的其他损失及费用。核定损失额比率为每迟交七日，按迟交设备金额的0.５％计，不满七日按七日计。

20.4 产品错发时，除应承担由此多支付的一切费用外，并按相关条款承担延期交货的责任。

21. 违约罚款

21.1 除合同第22条规定外，如果卖方没有按照规定的时间完成系统安装、调试和提供服务，或没有达到投标文件中任一条款的承诺都是卖方违约。应向买方支付的1-5%的违约金。如果达到最高限额，买方将考虑终止合同。

22. 不可抗力

22.1 如果双方任何一方由于战争、严重的火灾、水灾、台风和地震以及其他双方同意属于不可抗力的事故，致使合同的履行受到影响时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

22.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给另一方，如果不可抗力影响时间延续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

23. 税费

23.1 根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

23.2 本合同价格为含税价。卖方提供的设备、系统安装、技术图纸资料、服务（包括运输）、进口专用设备（或部件）等所有税费（包括保险费）已全部包含在合同价格内，由卖方承担。

24. 合同争议的解决

24.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，双方应将争端提交新疆中级人民法院诉讼解决。如仍不能解决，任何一方则可以将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。

24.2 法院判决对双方均有约束力。

24.3 由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应有败诉方负担。

24.4 在法院审理期间，除正在进行法院审理的部分外，本合同其他部分应继续执行。

25. 违约终止合同

25.1 在买方对因卖方违约而采取的任何补救不受损害的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

A.如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或者全部设备。

B.如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

在上述任一情况下，卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能矫正其过失。

25.2 在买方根据上述第25.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的设备和服务，卖方应对购买类似设备和服务所超出的费用部分负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止部分。

26. 转让和分包

26.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

26.2 如投标文件中没有明确分包合同，卖方应书面通知买方本合同中卖方所转授出的全部分包合同，但原投标文件或后来发出的通知均不能解除卖方履行本合同的义务。

26.3 卖方对部分或全部转让其应履行的义务而确定的分包合同负全部责任，买方不承担任何责任和义务。

27. 适用法律

本合同按中华人民共和国的法律进行解释。

28. 合同生效及其他

28.1 合同在买方、卖方双方签字后即开始生效。

28.2 本合同一式四份，以中文书写。买、卖双方各执两份。

28.3 招标文件、中标单位的投标文件、评标答疑记录及中标通知书都是本合同不可分割的一部分。

28.4如需修改或补充合同内容,经协商，买卖双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

(附件：主要投标文件的格式)

招标项目投标文件

项目名称：

项目编号：

供应商：

供应商全权代表：

供应商：（公章）

附件1.

投 标 函

新疆生产建设兵团招标有限公司：

我们收到贵公司               项目招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供系统方案、招标设备、安装调试及技术服务投标总价              万元（大写）￥：                 万元人民币。

⒉如果我们投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按招标文件的规定，本投标文件的有效期为投标截止时间 90 天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

⒏该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳           万元的投标保证金。

⒑综合说明：

（1）设备的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、备品备件、专用工具及供应方式。

（3）技术服务。

（4）运输方式。

（5）要求采购人提供的配合。

（6）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（7）其它。

11.所有有关本投标文件的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

电 报 挂 号：

传       真：

邮 政 编 码：

联   系  人：

供应商（公章）：

授权代表签字：

年   月  日

附件2.

法定代表人授权委托书

新疆生产建设兵团招标有限公司：

现委托             参加贵公司组织的                 招标活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜，代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人情况

姓  名：                性  别：

年  龄：                职  务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：

邮政编码：

传  真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签章）

年    月    日

附件3：

投 标 一 览 表

供应商名称:                                                                         单位：万元

项 目 名 称 ：                                                                      项目编号：

| 设备名称 | 数量 （批） | 价格（万元） | 安装调试费 （万元） | 运费保险费 （万元） | 项目工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写） | （小写：￥ ） |

供应商法人或授权代表签字：

供应商盖章：

注：1、请将本投标一览表与投标保证金分别装在不同信封内。

附件4                                         分项报价明细表

| 编号 | 各项系统名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 供货厂商名称 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |

供应商授权代表签字：

（公章）盖章：

日  期

注：如表格数量不足可延伸

附件5

商 务 条 款 偏 离 表

供应商名称：　　　　　　                                                                  项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商法人或授权代表签字：

注:若有偏离,请将具体偏离条款在”偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在”偏离”一栏中标注”无”字样.

附件6

技 术 规 格 偏 离 表

供应商名称：　　　　　　　　　　　　                                                         项目编号：

| 序号 | 系统名称 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商法人或授权代表签字：

注:若有偏离,请将具体偏离条款在”偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在”偏离”一栏中标注”无”字样.

附件7

项目业绩表

项目编号：                                                                                年     月    日

| 序号 | 项目名称 | 所在地区 | 交货时间 | 规模 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商法人或授权代表签字：

附件8

售后服务承诺书

该承诺书格式由投标商自行确定，但必须包括以下内容：

# 1、质保期：（请写明质量保证期限）

按照第三章技术规格要求中的质保服务要求写明质量保证期限。

2、明确承诺达到用户培训要求。

3、提供常用配件清单及分项报价单

供应商法人或授权代表签字：                                            供应商盖章：