特点：

1、磕蛋机、蛋清分离机是打蛋机加工设备。蛋黄、蛋清可分离，也可不分离

2、全不绣钢制造，快速、洁净

3、变速控制调节

4、全自动蛋杯清洗

5、所有机械零件部分容易拆修及检查

6、每个蛋独立检查系统

7、全机采用食品级304不锈钢制作

基本说明：

LJ-QFB是一套全自动打蛋并且可将蛋黄蛋白分离的机械设备。打蛋部分是为圆盘旋转型，处理速度根据圆盘的直径不同（直径为1.2米和1.8米两种），最快速度可达到10800枚/小时和15800枚/小时。

它适用于蛋糕、蛋粉厂，以及加工跟蛋液相关的食品类生产企业使用。效率可选，以满足客户的不同用量需求。

该设备上蛋部分连接一个约为1.4米的输送链，可用人工放蛋，或者采用水箱上蛋。

2.操作方式：

鸡蛋由送蛋输送链由进蛋滚轮一枚接着一枚进入打蛋圆盘，在打蛋圆盘处直接将蛋黄、蛋白分离。旋转式的打蛋及分离原理能够提供一段较长时间动作以及高品质的打蛋效果，此外，经由旋转式及分离杯之微振动原理将得到极纯的蛋黄比率。

操作人员能轻易控制所有的蛋杯，将不良的液蛋直接打入全蛋区，且在靠近操作人员附近有一枚紧急停止及启动开关。注：旋转式机组被设计在蛋杯未至定位时，如果有紧急停止及启动开关将不会损害到机械本身。

设备一般需要2-3人操作：其中包括1-2人在输送链前段放蛋，1人监视品检。

☆安全及服务

所有立君机械的产品及系统都被设计符合工业安全标准

专业服务团队能够为您提供完善的维修计划以及零部件供应。

此图片为老款图样，现我们新款的采用圆盖式，更精巧美观，大方。

以新款为准

泰兴市立君机械设备有限公司敲蛋机说明