2015最新型木工雕刻机，电动雕刻机厂家=====河北瑞航数控设备有限公司
一个人，一个企业开始时候总是充满艰辛的，我知道一个人付出多少汗水就会浇灌出多少花朵，如今我公司在历尽千辛万苦的考验，淘汰了一代又一代的产品后，终于可以使我们的品牌立于同行业的前列！满足你们的服务是我们的宗旨,我代表我公司全体员工期待与您共创美好明天！
 
 大城县瑞航建材设备有限公司成立于2000年，地处京津两大城市之间，交通货运十分便捷。我公司主要研发生产:亚克力吸塑机，、广告雕刻机，木工雕刻机，数控等离子切割机，数控激光切割机等数控设备！朝霞品牌质量保证,设备远销全国各大省市及国外。 我公司自成立以来，不断学习和引进先进的生产技术和工艺，成熟的技术，造就优质的产品，朝霞具有强大的产品研发能力，并以高品质、品种多样的产品而著称。并相继获得中轻产品质量保障中心给予的质量、信誉示范单位认定及国家外经贸部须可的自营进口权，德国莱茵公司认证CE国际安全体系认证，顺利通过ISO9001：2008质量管理体系认证！
               一 ： 性能特点
1、配德国产双螺母丝杠，进口导轨。
2、采用对断点记忆方式，保证可在意外(断刀)或隔天情况下加。
3、独特的多个工件加工原点的保存方式。
4、兼容性强：可兼容Type3/artcarm/castmate/proe/Corelerow/文泰等各种CAD/CAM
软件，可制作精美的浮雕，影雕、三维艺术品。
5、龙门式移动。坚固耐用长时间使用不变形，使定位精度更加精确
6、大功率切割不仅使雕刻精细无锯齿，底面平整光滑轮廓清晰，而且进行2公分有机板切割也轻松自如。
                    二：使用范围
亚克力雕刻，水晶字制作，双色板雕刻，有机玻璃与PVC板，建筑模型，胸牌及标识制作;木工家具雕刻，镂空雕刻，浮雕等工艺礼品制作。
工艺品雕刻：玻璃雕刻字或图，艺术品，装饰品。
广告雕刻：亚克力切割及雕刻，水晶字制作，双色板切割及雕刻，有机玻璃与PVC板，建筑模型，仪表面板，胸牌及标识制作。
木工雕刻：木工家具雕刻，镂空雕刻，浮雕等工艺礼品制作。
金属雕刻：铁/铜/铝/钢等金属雕刻，工业模具雕刻。
工艺品雕刻：玻璃雕刻字或图，艺术品，装饰品。
三性能参数：
 
X、Y 轴 行 程  1300×2500mm 
Z  轴  行  程  200mm 
平  台  尺  寸 1480×3000mm 
最高行进速度   35m/min 
装  夹  型  式 真空吸附by suction 
处    理    器 DSP/主频100MHz 
接  口  界  面 USB 
雕  刻  指  令 G代码*.u00*.mmg*.plt 
软件运行环境   DSP或维宏系统 
功率(不含主轴) 1840W 
工  作  电  压 380V/50Hz 
主  轴  功  率 4.5/6KW(意大利风冷) 
主  轴  转  速 0-18000rpm/min 
工  作  方  式 步进Steper
四、售后保障：
1、朝霞数控售出的ZX-1325A型木工雕刻机均可享受12个月内故障配件免费配换，1年免费维修，终身保修的贴心服务，让您购买雕刻机更放心；
2、您在朝霞数控购买的木工雕刻机如在使用中有任何疑问，请直接与我公司工程师联系，我方在接到用户报修电话后1 小时内进行故障定位，并提出解决方案，最终指导用户排除设备故障，若现场解决不了的，我方会在8-48小时内提供现场服务，最终解决设备故障。
3、售后服务人员每年至少上门走访客户一次或由客服人员进行电话回访，对运行的设备实施现场检查，及时发现设备运行中出现的隐患，减少设备发生故障的概率，保证客户设备的稳定运行。
4、设备使用一段时间后，我方会根据用户要求，对设备进行软件升级，提高设备的使用性与可操作性。
5、本公司将始终坚守“诚信”“快速”“低价”“安全”的服务承诺，让您买到质优价廉，服务周到的产品，为此我们不遗余力。

我公司机械设备多种多样，我公司以性能完善，型号规格齐全，技术成熟，公司体系完善等众多优点多年来一直领先于同行业!
我代表我公司全体员工期待您莅临我公司亲自考察，与我们进一步交流，让我们一起完善我们的产品，是我们达到双赢！
最后祝您在新的一年里事业腾飞，身体健康，好人一生平安！

联系人：刘先生

电话：15333365631

QQ：497241849