项目编号：SDJC-2017-0048-GK

陕西师范大学采购文件

项目名称：校园安全技术防范系统建设(一期)

陕西师范大学物资设备采购招标管理办公室

2017年5月22日

此 页 无 内 容

商务标部分

第一条 项目概述

1.项目名称：校园安全技术防范系统建设(一期)

2.项目编号：SDJC-2017-0048-GK

3.执行地点：陕西师范大学长安校区

4.采购预算：人民币756万元

5.交货（完成）期：合同签订后60日内

6.免费质量保证期：至少三年

7.项目执行单位：陕西师范大学国有资产管理处（物资设备采购招标管理办公室）（简称采招办）

第二条 资格要求

投标单位应符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合本项目要求的其他资格条件。

1.基本资格条件

① 具有独立承担民事责任的能力；

② 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③ 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④ 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤ 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。不能是正在接受有关部门审查、被其它企业兼并（包括收购、重组）或因重大经济纠纷正在法院打官司等涉及未决诉讼的企业；也不能是被相关机构宣布上了“黑名单”的企业。

2.其他资格条件

① 在中华人民共和国境内合法注册、有经营许可的法人或其他组织；

② 具有良好的信用记录,未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单等政府部门规定的不良信用记录；

③ 电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质；

④ 安全技术防范工程设计施工壹级资质；

⑤ 竞标人必须具有制造标的物或合法提供货物及安装、培训和售后服务的资格和能力；

⑥ 按本采购项目规定获取采购文件；凡未购买采购文件的投标单位，不得参加；

⑦ 本项目不接受联合体投标。

3.投标单位在招标资质审验环节，必须交验以下资料的原件，留存复印件。复印件须加盖投标单位公章，采用左侧无线胶装，装订成册。

① 营业执照、税务登记证和组织机构代码证或三证合一的营业执照；

② 法定代表人授权委托书；

③ 电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质证书；

④ 安全技术防范工程设计施工壹级资质证书；

⑤ 制造商针对本项目的授权或产品代理证书，授权内容：前端各型摄像机、视频综合管理平台和拼接控制器。

⑥ 信用查询结果。以“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）”查询结果为准，查询结果截图打印加盖投标单位公章，截止时间为公司报名日期；

⑦ 信用承诺函。

第三条 标书费及投标保证金

1.标书费人民币伍佰圆整(不退还)，投标保证金人民币壹拾伍万圆整,通过银行电汇或转账，不接受现金和支票,到账时间不得晚于报名截止时间。

2.收款单位开户信息：

户   名	陕西师范大学

账   号	61001925200050001702

开户银行	中国建设银行西安小寨支行

3.电汇或转账均必须以单位的名义和账号，不接受个人账号，且单位名称必须与投标单位报名的单位名称一致，不得以办事处或其他机构名义递交。

4.通过银行电汇或转账报名的，在办理手续时，在银行电汇单附言栏或转账备注上必须填写清楚项目编号及标书费或者投标保证金等关键信息，如：“SDJC-2017-0048-GK投标保证金”、“SDJC-2017-0048-GK标书费”字样。标书费与投标保证金必须分别办理电汇或转账，不能放在一笔中进行。

5.投标保证金在招标结果公告后如数退还，不计利息。凡因自身原因未参加投标的单位，保证金不予退还，并进入学校不诚信名单，招标单位保留追究其责任的权利。

第四条 履约保证金

1.履约保证金按成交金额的10%核定。正常履约，项目综合验收合格后如数退还，不计利息。如不能正常履约，学校可使用履约保证金以弥补项目中断产生的损失。

2.中标商若因非不可抗力因素无法在合同约定时间交付项目使用，每超过一天扣除履约保证金的2‰作为处罚。

第五条  供货及验收

1.交货（完成）期要求：合同签订之日起60日内完成项目交付。

2.供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作, 符合行业规范和合同等相关文件的规范要求。

3.货物安装完成正常运行30天后，由供货商提出验收申请，项目单位同意后，物资设备采购招标管理办公室组织相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件对项目进行实物及技术的综合运行验收。

4.如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，中标供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

第六条 质保期

1.本项目免费质量保证期要求不低于叁年。

2.投标方承诺免费质保期为n年，中标方完成项目并经招标方综合运行验收合格后n年后方予以退还质保金，具体见结算方式。

3.质保期从货物供货、安装、调试正常且经招标方综合运行验收合格后开始计算。

第七条  结算方式

1.本项目采取乙方全款垫资的方式

2.货物全部到货，安装到位调试运行正常，经招标方对项目进行综合验收合格后，乙方在7日内向甲方支付合同总额的5%作为质量保证金，甲方收到质量保证金后15日内一次性支付合同总价的100%。质量保证期满后，经甲方对项目保修质量验收合格后，一次性付清剩余质量保证金（不计利息）。

第八条 投标文件（密封）

1.投标文件主要包括目录、价格、商务、技术、售后服务等内容。具体编写格式见附件，装订按照附件1目录顺序。

2.投标文件一正九副，双面打印，正副本内容必须保持一致，每本不得超过200张纸，投标文件正本必须有法人或被授权人签字并加盖单位公章。

3.投标文件的正本和副本必须采用左侧无线胶装，分别装订成册，不得采用活页或可拆卸的装订方式。

4.投标文件密封袋上须注明以下信息：

项目编号：_______________________

项目名称：_______________________

投标单位名称：_______________________

在______年___月___日___时___分（北京时间）前不得启封

5.投标文件密封处须盖有投标单位公章或法人委托人签字。

6.投标单位必须按照要求制作和密封投标文件，否则在形式审查环节被认定为不符合要求而判定为无效投标。

第八条 投标及开标

1.投标单位务必于2017年06月14日08:30前将投标书密封后送达陕西省西安市陕西师范大学长安校区图书馆会议室（图书馆西门进入后上二层），逾期不再受理。

2. 2017年06月14日08:30在陕西省西安市陕西师范大学长安校区图书馆会议室（图书馆西门进入后上二层）开标和评标。

第九条 评标办法

本项目采取综合评标法进行评标，综合考察投标单位的报价、技术参数应标情况、商务业绩、售后服务及承诺情况后确定中标结果。具体办法请见采购文件附件。

第十条 结果公告

中标结果在中国政府采购网和陕西师范大学国有资产管理处主页（http：//gzc.snnu.edu.cn/）公告。

第十一条 质疑与投诉

投标单位若对招标结果有异议，可向采招办、监察处按照国家法律法规提出质疑与投诉，逾期不予受理。

第十二条 通用投标须知

1.任何要求对采购文件进行澄清的投标单位，应于采购文件发售期内按采购文件中的联系方式来函告知陕西师范大学物资设备采购招标管理办公室，物资设备采购招标管理办公室对收到的任何澄清要求将以书面或邮件方式答复并送达给所有投标单位，任何口头答复均视为无效。

2.此采购文件由陕西师范大学物资设备采购招标管理办公室对外发放，投标单位不得自行转让或复制。采购文件一经售出，一律不退，且仅作为本次采购使用。

3.投标单位对本采购文件有任何疑问，或认为本采购文件含有标明特定的生产供应者、有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，须以书面方式在采购文件发售期间前向陕西师范大学物资设备采购招标管理办公室提出，否则，将视投标单位认可本采购文件的全部要求，且不得因此在采购活动开展后提出任何异议。

4.投标单位对采购文件阅读疏忽、误解、遗漏，或因对市场行情了解不清以及计算错误而造成的后果和风险，由投标单位负责。

5.本采购文件要求及采购单位认为需要进行报价的各项费用项目，在谈判时投标单位未报或未在投标文件中予以说明，采购单位则认为这些费用已包含在报价之中。

6.投标单位一旦购买（获取）了本采购文件并参加投标，即被认为正确理解并接受了本采购文件中的所有条款和规定。

7.技术标部分如标有产品商标、参考品牌、型号的，仅起说明或参考作用并非进行限制。

8.采购文件、修改及补充文件，投标单位投标文件、投标单位相关澄清和承诺均是本项目合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

9.评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

10.若供应商的报价明显低于其他供应商投标（响应）报价，评标委员会认为其投标（响应）报价可能低于项目成本的，供应商应按要求做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本价报价投标（响应），应作废标或无效响应处理。

11.中标人必须独立完成项目，不得以任何形式转包项目，否则采购人有权终止合同并追究中标人的责任。

12.有下列情况之一者，投标单位投标文件作废：

（1）投标书逾期送达；

（2）投标单位未按规定制作、密封投标文件；

（3）未能按要求提供资质文件；

（4）提供多个方案或投标报价；

（5）投标书对采购文件未做出实质响应；

（6）投标书内容不全，字迹模糊；

（7）投标总报价大于采购预算金额；

（8）采购文件中独立约定废标的。

第十二条 本项目投标须知

1.本项目属于货物类设备采购，遵循国家关于货物类招标采购的相关规定执行。届时中标单位履行合同，出具发票类型应为合同总金额的货物类发票。

2.本项目为交钥匙项目，投标单位报价应为满足本采购文件要求及投标单位认为需要进行报价的各项费用。投标单位可踏勘现场以充分了解项目位置﹑情况﹑道路﹑储存空间﹑装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或交付期延长申请将不被批准。清单内的传输线缆、工程施工辅材等品种、数量只作为参照数据，以工程实际发生量为准，增加或减少部分不再计入费用。

3.项目实施时，中标单位须对原有旧设备和线路进行拆除，且此部分费用包含在中标单位投标报价内。

4.项目采购内容里涉及的视频综合管理平台、拼接控制器、前端摄像机须为同一品牌。

5.投标单位须在投标文件中要明确项目参与团队人员清单（包括项目经理、技术人员、施工人员）和人员资质证书，明确人员职责，并提供项目经理、技术人员的社保缴纳证明文件。此部分内容需装订入投标书中。

6.投标时需提供视频监控中心、安防综合指挥中心效果图。此部分内容需装订入投标书中。

7.视频监控设备为政府强制采购的节能产品，投标单位所投产品必须要在第二十一期节能产品政府采购清单内，具体见“财库[2017]25号文”，投标单位投标文件里须提供相关支撑材料，否则按照无效投标处理。

8.安装调试、售后服务及培训相关要求。

（1）按时完成安装，将设备调试到标称的参数，运行正常；

（2）提供3 年7*24小时故障响应，2小时专业技术人员上门服务；

（3）若无法及时解决故障，质保期内免费提供备品备件服务；

（4）派驻至少1名专业维护人员，在1名维修人员无法完成维修任务时增派人员；

（5）质保期每年2次现场培训。

9.投标单位业绩考察安排

（1）时间：2017年06月01日开始，直至所有投标单位考察完毕。

（2）考察为业绩考察，以投标单位报名时提交的2015年以来与本招标项目内容类似的，已验收合格的具有代表性的业绩合同为准，不接受变更。

（3）考察实行打分制度，满分15分。在对所有投标单位业绩进行考察的基础上，横向比较，考察组各成员独立打分，求和计算平均值，结果记入综合评标分值中，若因投标单位未能使考察小组考察到的业绩，则该投标单位的考察分记0分，考察成员不再打分，具体请查阅评审办法细则。

（4）各投标单位要安排专人负责考察的协调工作，保证考察工作顺利进行。

填写下表，在报名时提交到报名系统中。

| 投标单位名称 | 业绩考察具体负责人姓名 | 负责人联系电话 | 业绩考察甲方单位名称 | 业绩考察甲方单位具体地点 | 业绩考察合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.现场勘查安排

（1）时间：2017年05月31日08：30。

（2）地点：陕西师范大学长安校区文渊楼一段1101房间

（3）投标单位负责勘察人员须携带单位介绍信，并2017年05月31日08：30前签到确认，否则视为放弃勘察，并承担相应后果。

（4）勘查结束后，在陕西师范大学长安校区文渊楼一段1101房间进行答疑，若不参加答疑，视为无疑问，并承担相应后果。

（5）勘察具体事宜联系张老师，电话：029-85310100

11.产品功能演示安排

（1）时间：2017年 06月13日11：00至22:00。

（2）地点：陕西师范大学长安校区上林体育馆南侧二层平台

（3）演示产品：符合本采购项目技术要求的枪式摄像机1台、人像识别系统1套、球型摄像机1台、180°全景摄像机1套。

（4）演示内容：

- 在白天及夜间室外同一环境下，不同厂商保持场景一致，观察场景中目标物体的细节特征，以此判断图像的清晰度。包含以下：

- 枪式摄像机、球型摄像机宽动态效果。

- 枪式摄像机、球型摄像机逆光条件下画面清晰度、强光抑制效果。

- 枪式摄像机、球型摄像机变、对焦速度。

- 枪式摄像机、球型摄像机夜间低照度画面清晰度。

- 枪式摄像机对50米目标物体的监控图像清晰度。

- 球型摄像机对150米内移动物体智能跟踪效果、对150米内目标物体的监控图像清晰度。

- 人脸识别摄像机识别速度和准确率。

- 180°全景摄像机视角角度、画面有无变形、画面拼接效果、运动物体图像完整连贯性、画面有无抖动。

（5）演示所用产品需与投标文件中产品保持一致，否则废除其投标或中标资格。演示现场需提供各型摄像机彩页，并加盖单位公章。

（6）投标单位负责演示人员须携带单位介绍信，并2017年06月13日11：00前将相关设备部署调试完毕，否则视为放弃演示。演示前自行到测试地点架设、调试设备，摄像机架设高度参照实际安装最佳高度，所需架设器材学校不提供。

（7）产品演示实行打分制度，满分10分。专家组在对所有投标单位产品演示观看的基础上，横向比较，专家组成员独立打分，求和计算平均值，结果记入综合评标分值中，若因投标单位未能让考察小组正常观看到产品演示，则该投标单位的产品功能演示记0分，专家不再打分，具体请查阅评审办法细则。

（8）产品演示结束后，演示所用产品需打包封装至招标结果公告发布，第一、第二、第三中标候选单位的产品需保留至合同签署，合同签署后，合同乙方单位的产品保留至项目验收合格，并作为项目执行过程中检查检验使用。

（9）演示全程录像，并留存录像视频。

（10）现场演示具体事宜联系张老师，电话：029-85310100。

第十四条 本采购文件解释权归陕西师范大学物资设备采购招标管理办公室。

联系方式：董老师  029-85310695   zbb@snnu.edu.cn

评标办法

一、原则

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》以及学校相关规定的要求，对公开采购的项目坚持公开、公平、公正和竞争的原则。

二、评审办法

本项目采用公开招标方式采购，评审采用综合评标法，考察公司业绩、产品功能演示、投标报价、技术指标、商务业绩、售后服务以及采购文件相应要求内容，见评审办法细则。

本次采购活动采用公开1次报价，即投标文件中载明的报价为最终有效报价。若出现大小写不符，以大写为准，若总价和单价不符，以总价为准。

三、流程

1.工作人员安排各投标单位签订，抽取质询顺序，主持人介绍评审专家组构成。对各投标单位宣布关于废标的规定、关于中标结果查看的说明等情况。

2.资质审验环节。监察人员在现场按抽签顺序审验各投标单位资质文件，宣布审验检查结果，对符合资质要求的单位收取投标文件，检查其密封性，并宣布密封情况。

3.资质审查、密封性检查通过，工作人员对所有评审专家和投标单位进行公开唱标，包括设备总价、供货期、质保期等，并征询对唱标是否有异议。

4.形式审查环节。评审专家组对投标文件进行形式审查，按照采购文件相关要求处理。

5.评审专家组对各投标单位的投标文件进行评定，若存在疑问则对相应投标单位进行技术质询，投标单位须采用书面方式（投标咨询响应函）对质询进行澄清，投标咨询响应函和投标文件具有同等效力。

6.质询结束后，各评审专家分别独立对符合采购文件要求的投标单位的技术部分、商务部分进行打分，每个投标单位最终得分以各评委打分的加和求平均值计算。记分过程依照四舍五入原则，最终取到小数点后两位。

7.评审专家组打分完毕，工作人员向评审专家公布计算得出的结果。按最终得分的高低排序得出第一、第二、第三中标候选单位。

若出现最高分并列时，按照投标报价由低到高顺序排列，若报价也相等，按照技术得分由高到低顺序排列，若技术得分也相等，按照商务得分由高到低排列。

8.形成招标纪要等相关材料，并签署。

四、未尽事宜由评审专家组集体商议决定。

附件：评审办法细则

| 序号 | 分值 | 子项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩考察(15分) | 对投标单位代表性业绩进行考察，主要对被考察业绩项目系统的稳定性、传输稳定性、监控画质、图像质量、大屏幕拼接技术、180度监控图像拼接技术、总控制室和建设周期等因素。评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差不得分。 |
| 2 | 功能演示(10分) | 专家组对各投标单位产品现场演示情况进行横向比较后评审打分。评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差不得分。 |
| 3 | 价格(30分) | 投标报价得分=(评标基准价/投标报价) * 30 评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 |
| 4 | 技术部分 (23分) | 技术参数响应 （16分） | 专家组针对投标产品整体技术参数、产品功能、性能等优劣情况进行评分。评委各自独立在相应分档范围内打分，评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差不得分。 |
|  |  | 配套设备性能质量（2分） | 配套设备性能质量，包括开关电源、网线、光纤、光纤收发器、插线板等配套设备参数、性能、质量。评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差不得分。 |
|  |  | 设计方案（3分） | 方案完整详细以及科学合理性。评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差不得分 |
|  |  | 实施方案（2分） | 实施方案，项目总体布置、组织机构、人员配备及安全保障措施、工程进度建议。评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差不得分 |
| 5 | 商务部分 22分 | 公司实力（3分） | 投标单位概况，根据投标单位注册资金、固定资产、员工数量、技术人员情况等几个方面进行综合考量打分（1分）; 最近三年每年的营业总额（1分）; 具有电子与智能化工程设计施工壹级资质加1分。 |
|  |  | 售后服务（13分） | 免费质保期限（4分） 满足投标文件要求免费质保年限的前提下，每增加一年得2分，最多得4分； 当质保期未达到招标文件免费质保年限要求的，为无效投标。 |
|  |  |  | 响应和处理（2分） 第一档2分，对问题的响应和处理与其他投标商相比更加迅速，响应范围完全满足要求； 第二档1分，对问题的响应和处理较及时，响应范围基本满足要求； 第三档0分，对问题的响应和处理不够及时或在投标商中响应和处理时间偏长，响应范围不明确或设定限定条件。 |
|  |  |  | 相关培训（2分） 第一档2分，有完整详细的培训方案，培训方案设计科学合理； 第二档1分，有较为完整的培训方案，培训方案设计基本科学合理； 第三档0分，无完整的培训方案或培训方案简略，培训方案设计不够科学合理。 |
|  |  |  | 服务网点（3分） 第一档3分，供应商、产品生产厂家西安市城区内有完善的售后服务机构和技术人员； 第二档1-2分，供应商、产品生产厂家西安市城区内有售后服务机构和技术人员； 第三档0-1分，供应商、产品生产厂家西安市城区内无售后服务机构，售后服务机构不完善或售后服务技术人员缺乏。 |
|  |  |  | 派驻售后维护人员（2分） 第一档2分，派驻1名及以上专业技术维护人员，拥有中级以上(含中级）相关专业资格证书； 第二档1分，派驻1名专业技术维护人员。 |
|  |  | 业绩加分（4分） | 与本项目类似业绩（合同复印件加盖公章），2014年5月1号以来单项300万元(含300万)以上类似业绩每项计1分，满分4分。 |
|  |  | 标书制作 规范 (2分) | 根据投标文件响应情况、细致规范程度进行横向比较，评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差不得分。 |
| 6 | 政策要求 | 小微企业 政策 | 投标单位为小型、微型企业提供本企业制造的货物，或者提供其他小型、微型企业制造的货物（不包括使用大型、中型企业注册商标的货物），投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。 评标委员会根据投标单位提供的《中小企业声明函》和政府部门认定小型、微型企业的证明材料，认定其是否属于小微企业并享受小微企业优惠政策。投标单位的《中小企业声明函》和政府部门认定的小微企业证明材料如有虚假，其投标或中标资格将被取消。对未填写“中小企业声明函”的或无政府部门认定小微企业证明材料的，在价格评审时不予考虑。 享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件： ①符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业【2011】300号）的规定划分）； ②提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品。 享受小型、微型企业价格扣除政策的投标单位应同时符合以下条件（说明：关于监狱企业，视同小微企业。按财库[2014]68号文执行）： a.投标单位为中国法人； b.投标产品制造商为中国法人； c.投标产品原产地为中国； d.投标货币为人民币。 |
|  |  | 环保节能政策 | 1．环境标志产品按财库〔2017〕23号文精神执行。 供应商所供货物列入财政部、环境保护部发布的“环境标志产品政府采购清单”，且认证证书在有效截止日期内，有一类加 0.5分，最多1分（供应商提供相关证明材料）。 2．节能产品按财库〔2017〕25号文精神执行。 |

技术标部分

一、项目概述

1.项目背景

陕西师范大学是教育部直属、国家“211工程”重点建设大学，国家教师教育“985”优势学科创新平台建设高校，是国家培养高等院校、中等学校师资和教育管理干部以及其他高级专门人才的重要基地，被誉为西北地区“教师的摇篮”。学校建有长安、雁塔两个校区，占地面积2800亩。

长安校区视频监控报警系统自2006年建成以来，在维护学校安全稳定工作中发挥了极为重要的作用。随着时间的推移，该系统呈现出监控点少、覆盖范围小、技术落后、设备老化等问题。2009年、2014年进行了部分维修改造，但仍问题频出，远不能满足我校目前安全工作需要，亟需进行彻底升级改造。

2.建设目标

建成以视频监控系统为主，充分集成消防报警联动、一键报警、车辆管理、案（事）件管理等子系统的智能化、可视化综合业务管理平台。平台应具备3000路以上视频接入能力，能完全接入和兼容雁塔、长安校区现有视频信号，并为后期视频监控升级改造、增加前端设备搭建平台和空间。

3.设计原则

设计主要遵循以下原则：

可靠性:系统可靠性是系统长期稳定运行的基石，只有可靠的系统，才能发挥有效的作用。系统设计理念、系统架构设计、产品选型，都要坚持系统可靠性原则，采用成熟的技术，具备较高的可靠性、较强的容错能力、良好的恢复能力及防雷抗强电干扰能力。

先进性:在投资费用许可的情况下，系统采用当今先进的技术和设备，一方面能反映系统所具有的先进水平，包括先进的传输技术、图像编码压缩技术、视频智能分析技术、存储技术、控制技术，另一方面使系统具有强大的发展潜力，设备选型与技术发展相吻合，能保障系统的技术寿命及后期升级的可延续性。

扩展性:系统应充分考虑扩展性，采用标准化设计，严格遵循相关技术的国际、国内标准，确保系统之间的透明性和互通互联，并充分考虑与其它系统的连接；在设计和设备选型时，科学预测未来扩容需求，进行余量设计，设备采用模块化结构，便于系统扩容、升级。要求系统加入新建设备时，只需配置前端系统设备、建立和上级调度的连接，在管理平台做相应配置即可，软硬件无须做大的改动。

易管理性、易维护性:系统采用全中文、图形化软件实现整个监控系统管理与维护，人机对话界面清晰、简洁，操控简便、灵活，便于监控和配置；采用稳定易用的硬件和软件，完全不需借助任何专用维护工具，既降低对管理人员进行专业知识的培训费用，又要节省日常频繁地维护开支。

安全性:综合考虑设备安全、网络安全和数据安全。在前端采用完善的安全措施以保障前端设备的物理安全和应用安全，在前端与监控中心之间必须保障通信安全，采取可靠手段杜绝对前端设备的非法访问、入侵或攻击行为。数据采取二、三期接入本平台分布存储、平台中心集中存储管理相结合的方式，对数据的访问采用严格的用户权限控制，并做好异常快速应急响应和日志记录。

4．设计标准

系统规划设计必须按照国际、国家和本地区的有关标准和规范进行。本设计将依据和参照以下的设计规范和要求进行：

《安全防范工程技术规范》（GB50348－2004）

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367－2001）

《安全防范系统验收规则》（GA308－2001）

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75－94）

《防盗报警控制器通用技术条件》（GB12663－90）

《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）

《入侵报警系统工程设计规范》（GB50395-2007）

《出入口控制系统工程设计规范》（GB50396-2007）

《建筑物防雷设计规范》（GB50057－94）

《中国电器安装工程施工及验收规范》（GBJZ32－90－92）

《信息技术客户通用电缆铺设要求》(ISO/IEC11801)

《工业电视系统工程技术规范》(GBJ115-87)

《视音频编解码标准——视听对象的编码（6部分）》（ISO/IEC14496）

《工业企业扩音通信系统工程设计规程》（CECS62-94）

《工业企业通信工程设计图形及文字符号标准》(ECS37-91)

《广播传音电缆线路工程建设技术规范》(GY5053-94)

《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74－2000）

《城市地理空间框架数据标准》（CJJ103－2004）

二、建设主要内容

1.本系统是以数字化网络建设为基础，构建长安校区安防综合监控管理平台，统一规划技术标准，本次新建系统（一期）能兼容长安校区已建成的室内视频监控系统，可远程接入雁塔校区室内外已建成的高清监控系统，资源共享，前、后端共同管理，总控中心统一调度管理的控制模式；旨在实现视频监控系统的网络化、数字化、智能化，形成协调一致的动态视频监控系统。系统实现监控画面一站式管理，逐步形成视频监控、可视报警对讲、消防联动、人脸识别、车辆管理、门禁为一体的智能化集成安防综合监控系统，与其他校园安防系统互联互通，数据共享，可实现手机远程巡视。

2.系统建设采用200万像素（1080P）高清红外星光级网络摄像机，共计345个监控点位。

| 序号 | 安装位置 | 安装方式 | 摄像机类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外公共区域 校区各大门、公共教学楼和球类运动场出入口，校区主干道和十字路口，校务楼、教学楼、实验楼、学生公寓、餐厅、校医院、锅炉房、不高山、昆明湖、水源地等出入口周边及校园北、东、西三面围墙周界部位，校区室外公共场所布置监控进行实时监控录像，基本实现校区面上监控的全覆盖 | 立杆 | 高清枪机 | 236 |
|  |  | 立杆/壁装 | 高清球机 | 61 |
| 2 | 重点部位出入口 北门东、西两侧值班室墙 新东门北侧人行通道 老东门内南侧 校医院东门东侧 家属区西门 家属区东门 校务楼南北门 文渊楼一段、三段主门 文津楼一段南北主3门 篮球场南北出入口 等部位设计出入口采用人脸识别技术和设备同步进行音视频录像存储 | 壁装、立杆 | 人像识别摄像机 | 28 |
| 3 | 公共区域紧急报警 厚德路东口北侧 游泳池门口 硕士楼东侧道路与公寓区道路口 阳光苑北门 新勇东路与敦行路口 溢香楼学生食堂西北 分区域安装报警柱，实现人员与监控中心直接视频语音对讲 | 独立安装一体式报警柱 | 可视报警柱 | 6 |
| 4 | 校园主干道限速路段 沣镐道中段材料学院门口 昆明湖路东段兰园1号楼西北道路上 安装校园主干道测速提示和后期处罚管理 | 立杆安装 | 测速摄像机 | 4 |
| 5 | 公共大面积活动区域 北大门西值班室外墙顶壁装 北门内喷泉广场北侧偏东 图书馆北草坪西南角 体育场外东北、东南 昆明湖南偏东 阳光苑北门 采用180度全景摄像机可实现快速跟踪抓拍。 | 立杆安装 | 全景摄像机 | 7 |
| 6 | 北大门值班收费岗亭、视频监控中心及设备间内安装 | 吸顶安装 | 高清半球带音频摄像机 | 3 |
|  | 总计 |  |  | 345 |

3.对原有系统设备进行拆除。

4.系统总体结构图如下：

三、建设要求

1.综合安防管理使用平台

综合安防业务平台主要包含实时监控、视频报警、诊断分析、手机远程查控、电子地图、网格化录像存储、查询、回放、追踪等功能，同时集成人员管理、消防报警联动等服务，满足安保日常工作要求，提高工作效率。

2.监控中心建设要求（文渊楼一段）

系统重新布局设计点位通过网路传输到中心，存储在新建的综合管理平台存储服务器上；雁塔校区和长安校区原有高清监控系统通过分配IP地址及视频专用网络，接入中心管理平台（二期），录像资料利用磁盘阵列实现IPSAN集中存储。所有摄像机接入中心管理平台后进行集中管理，通过视频管理平台解码上电视墙上显示。

监控中心安装55寸液晶拼接显示屏3*5计15块组成电视墙，拼接缝不超过1.9mm，操作台为8联标准钢木操作台，包括8把椅子。

监控中心简易装修：划分四个功能区，设备间(28平米)、视频监控中心(60平米)、值班接待室(32平米)、安防综合指挥中心（设在保卫处二层约34平米）。地面铺设仿瓷静电地板(设备间、监控室），其余房间仿瓷地砖，微孔铝板吊顶、墙面刷白、600*600 LED嵌入式吸顶灯。

中心主要设备：视频综合管理平台服务器、视频诊断服务器、录像存储服务器、视频管理平台解码大屏拼接、人像识别管理服务器、消防报警主控器（费用不计入该项目）、管理计算机8台。消防报警主控器费用不计入该项目。

设备间及视频监控中心：标准服务器机柜（预留消防及其他子系统接入），防雷接地系统1套（独立接地系统），精密空调1台，气体消防1套，新风系统1套、普通空调柜机1台，

值班接待室：办公桌椅2套，沙发1套，壁挂空调1台，管理计算机1台（调阅录像资料用），彩色激光打印机一台，文件柜2个。

安防综合指挥中心：沙发1套、会议桌包含20把椅子1套。普通空调柜机1台，90寸液晶电子显示屏，操作键盘、对讲主机，管理计算机1台。

3.前端设备

全部监控点位均采用200万像素高清红外星光级网络摄像机。针对不同的场景需求，将选取不同类别、不同款型的前端摄像机，实现对长安校区室外公共区域、大门、道路、广场和主要建筑出入口全面覆盖。其中有61台200万高清红外网络球型机安装在大门和主要道路公共场所，236台200万高清红外枪式星光级网络摄像机安装在主要路口及主要建筑楼群出入口周围，28台人像识别抓拍摄像机安装在学校大门口、教学楼、行政楼等处。7套全景摄像机安装在校园北大门内、操场、食堂广场、图书馆广场、昆明湖等公共重点区域，6套可视语音报警柱安装在人群重点活动区域，两处测速点4台测速摄像机安装在昆明湖路两处、丰镐道两处具备实施探测功能，并能及时将车辆相关信息发送至中心并能在现场LED屏显示。1台高清半球含拾音摄像机安装在北大门岗亭内，2台半球机分别安装在视频监控中心及设备间内。

前端设备包括：监控摄像机、电源、设备箱和立杆，前端设备在安装时应安装防雷电设施并进行接地处理（符合国家防雷接地标准），并在每个汇聚点、接入点安装空气开关PDU电源插板；立杆高4.5米，臂长不超1米。

同时，所有摄像机均可与平台兼容，进行统一的使用和管理。

前端设置紧急报警点，可进行人员报警与前端摄像机的联动，监控中心可实时语音视频对讲接警处理。

设备数量及主要指标：

| 序号 | 摄像机类型 | 数量 | 主要指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 180°全景摄像机 | 7 | 180°全景摄像机及20倍联动智能跟踪球机（星光级，最低照度≤0.001Lux，宽动态，自动跟踪）。 |
| 2 | 人像识别摄像机 | 28 | 1080P，星光级，最低照度≤0.001 Lux，宽动态，高快门。 |
| 3 | 测速摄像机 | 4 | 300万以上摄像机。 |
| 4 | 球型摄像机 | 61 | 1080P、红外星光级，最低照度：彩色≤0.001Lux,黑白≤0.0001Lux， 20倍以上变焦；其中不高山山顶采用30倍变焦球机一台，立杆6米。 |
| 5 | 可视报警柱 | 6 | 音视频同步（含20倍球机1080P、红外星光级，最低照度≤0.001 Lux） |
| 6 | 枪式摄像机 | 236 | 1080P、红外星光级，最低照度：彩色≤0.001 Lux，黑白≤0.0001 Lux，支持电动焦距 |
| 7 | 半球摄像机带拾音 | 3 | 1080P、红外防爆，照度≤0.02 Lux，电动变焦； |
| 8 | 总计摄像机点位 | 345 |  |

4.传输路由部分

新建系统采用专网传输，所有的点全部重新铺设光缆及光纤，前端摄像机通过光纤汇聚到就近的接入层交换机上，接入层交换机通过光纤传输到汇聚交换机，汇聚交换机通过光纤传输到中心核心交换机上，接入层交换机到核心交换机采用光纤传输。

楼宇之间通过光纤经汇接点连接至监控中心，在监控中心配置核心交换机，各分区配置汇聚、接入层交换机，所有交换机为可网管交换机，监控中心配置网管软件，所有网络设备实现可视化统一管理。

所有线缆可利用现有校园地下管网或穿管地埋方式敷设。

传输设备包括：核心交换机、汇聚交换机、接入层交换机、光纤收发器和光模块、网管软件。

视频监控系统与消防报警系统共用专网,每个分支给消防报警系统预留2芯光纤。

系统网络拓扑结构图如下：

产品技术要求：

以太网核心交换机主机：

主机有9个槽位，其中有6个业务槽位数，交换机网板槽位数有3个，交换容量： 128 Tbps，IPv4包转发率： 36000 Mpps，本次配置双电双引擎，固定端口千兆光口≥24个，万兆光接口≥4个。

汇聚交换机：

端口配置：24个SFP端口，8个10/100/1000 Base-T（combo）端，交换容量：5.98Tbps，包转发率： 222Mpps，扩展插槽：1个，三层交换机设备。

接入交换机：

端口配置：24个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口和2个复用的100/1000Base-X SFP端口，交换容量：64Gbps，包转发率： 14.85Mpps，二层交换机设备。

其他产品：

通过光纤、网线传输，当使用防雷设备时，需要先接入防雷设备，再接入传输或交换设备。

网线：采用国标，六类非屏蔽网线

电源线:采用国标RVV3*2.5（主干）RVV3*1.5（分支）

电缆：国标 单模8芯铠装（分支） 单模24芯铠装（主干）

室外地埋：25mm PE套管，上墙或过路采用镀锌钢制套管，上墙两端伸出地上2米；非地埋：国标25mm PE套管

室内： 25mmPVC套管

5.电源供电部分：

系统供电采用分布式集中供电方式，校园监控中心配置一台机架式10千瓦UPS供电电源，机房内监控设备实现后备供电。

前段设备及摄像机采用集中供电方式。

产品技术要求：

UPS10KW∕2小时：

一线品牌,单台输出功率不小于10KVA，电源后备2小时（拼接屏除外），机架式安装方式，输入输出220V单相交流电。单路输入，双路输出，待机时间大于120分钟。

UPS5KW∕2小时：

一线品牌,单台输出功率不小于5KVA，电源后备2小时。机架式安装方式，输入输出220V单相交流电。单路输入，双路输出，待机时间大于120分钟。

电源线:采用国标RVV3*2.5（主干）RVV3*1.5（分支）

6.防雷接地部分：

对前端供电和控制部分，需要采取有效的避雷接地措施，充分保障前端的稳定性和可靠性。

前端监控的防雷接地主要从以下三个方面进行：

（1）在直击雷非防护区的每个视频监控点均配置预放电避雷针。

（2）供电设施的雷击电磁脉冲防护。

（3）对前端室外防水箱220V电源进线以及室外防水箱到摄像机的低压电源线路进行避雷接地。220V电源进线避雷标称放电电流不小于10KV，接地线缆不小于6mm2。

均压等电位连接技术：

监控点设备（含电源避雷器、控制信号避雷器）宜采用单点接地方式实现等电位连接，独立接地电阻小于10Ω。

7.存储系统部分：

总控中心采用IPSAN集中存储，确保存储安全性和高性能。前端摄像点采用网络摄像机系列，编码后的数据在本系统均集中到监控中心进行存储。要求7×24小时，按照1080P4M码流连续存储30天实时存储数据。

录像系统能实现手动、自动、按时间表录像的功能，具有满存储自动删除旧录像的功能。录像须确保查询回放时的完整、流畅和高清质量。

根据存储量的需求来确定需要的硬盘数量。结合路数及总码流大小以及存储设备的接入性能，确定设备的数量。采用企业级4T SATA磁盘。

新建存储可完全接入原有设备和后期建设设备等不同品牌设备的音视频信号，并有可靠成熟的存储扩容升级方案支持。

8.监控中心显示控制部分：

监控中心放置8联操作台（含消防报警操作台）、55寸3*5台液晶拼接屏电视墙。中心整体布局可参考设计图纸。

液晶拼接电视墙合理的设计为3*5形式，一旦发生情况，即可将该处现场图像切换到液晶拼接大屏幕上显示。主要从视频监控中心的空间及工作人员的视觉效果考虑，合理设置操作台与大屏幕距离，确保工作人员能够轻松、全面地观察到每一个监控画面。

电视墙的背面为设备间。合理规划和设置UPS后备电源、精密空调、气体灭火系统、新风系统、防雷接地系统和标准服务器机柜6台。

视频综合管理平台要适应各种视音频编码方式；支持1080P高码流视频解码能力；设备稳定可靠适合长时间运行；易管理，配置简单；可稳定兼容主流品牌设备和现有其他设备信号，并有可靠的接入处理方案。

实现视频资料管理、调阅、控制、人像比对、多系统附接、维护、信息统计分析等功能。

四、实现功能

本系统从综合安防考虑进行总体设计，以数字化网络建设为基础，建立智能可视化综合安防管理系统，系统采用高清前端+视频综合平台/高清解码器+分布式和中心集中存储相结合解决方案，同时兼顾校区内其它安防子系统的接入需求。

（一）高清技术的应用

采用高清产品，图像分辨率达1080p，拥有广阔的视野，能清晰地呈现监控现场原貌，查看现场人物、车辆细节信息。

前端所有摄像机采用超高性价比的200万像素（1080p）高清红外实时网络摄像机进行建设，同时重点部分采用超低照度摄像机，保障夜晚图像色彩，清晰。前端视频图像通过监控网络传输至监控中心，监控中心安装网络集中存储对接入高清视频进行录像存储，通过视频综合平台解码后采用DVI高清输出口接监控大屏进行画面分割或拼接显示。监视器显示图像和显示模式可以通过监控客户端或网络控制键盘进行控制，另外可以网络客户端或手机远程巡视对所有图像进行实时在线预览、回放、云台控制等操作。

监控中心部署一套可视化综合安防系统管理软件，可以把视频监控子系统、消防报警子系统、可视报警对讲、人脸识别查控、车辆测速、门禁等统一在一个平台上进行集中控制和管理，其综合利用各子系统产生的信息，根据这些信息的变化情况，让各子系统做出相应协调动作，中心系统可以同各子系统达到信息交换、提取、共享和处理。

1.搭建统一管理、存储、指挥平台，应满足5—10年内系统设备增容、升级、扩展和软件升级的可靠性和兼容性。

2.系统24小时监控录像，按1080P4M码流连续录像存储不小于30天。

3.系统具有接入3000路以上高清视频能力。

系统具有接入消防系统报警系统能力，可实现消防报警与视频监控报警联动功能。

管理平台要实现实时监控、视频存储、视频数据快速检索与回放、报警视频联动、电子地图、设备和运行管理、权限管理和处理、系统日志等功能。

大门口采用高清宽动态红外星光级网络摄像机，能够清晰地看清车牌及车内驾驶员的容貌。球机在150米处、枪机在50米处能清晰看清人的体态、行为、着装。

（二）H．265高效编码技术的应用

系统前端部分采用H.265高压缩比网络摄像机，大大提升了视频的编码效率，摄像机编码后，1080P分辨率仅占2M-4M带宽，有效节省传输链路带宽和磁盘存储空间，降低项目建设成本。

（三）智能技术的应用

系统应用视频图像智能分析技术，对监控画面范围内的行为进行实时识别并及时报警。

（四）高效的存储方案

系统存储设计采用的中心集中存储模式架构，支持视频流经编码设备直接写入专业存储设备，和存储服务器直接管理专业存储设备。阵列内置模块，可直接实现视频流的多路实时转发、录像、回放、检索等功能。

（五）系统扩展性、兼容性行强

系统全面兼容国内外主流厂商的IPC、DVR/DVS，兼容国内主流的报警系统，而且通过设备厂商提供稳定的SDK，可兼容其它前端接入设备；系统能够兼容有线/无线监控设备接入，支持联通/移动/电信的4G网络接入。

（六）图像处理技术，确保全天候监控效果

摄像机采用超宽动态、星光级超低照度技术，支持透雾，电子防抖，强光抑制，背光补偿，慢快门等功能，适应不同监控环境，确保高品质、高清晰图像效果。

五、项目建设周期

总工期为两个月（包含设备采购、布线施工、设备安装及调试）。

六、项目管控措施（售后、维修、保养）

1. 合同质保期：施工及设备免费质保叁年；合同质保期内，按照合同约定进行售后服务；

2.质保期后，建设方根据重新约定的维修、保养内容，在系统使用期内继续提供有效的维保服务。

七、施工工艺、材料要求

（一）一般要求

1.经会审和批准的设计文件和施工图纸应完整合理，施工人员应熟悉各有关图纸资料，了解系统工程的施工方案、工艺要求、质量标准；

2.摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方，安装位置不应影响现场，安装的高度，室外宜距地面3.5m－4.5m，摄像机镜头应避免强光直射；

4.室外设备箱里面设备摆放整齐，保持箱体内的整洁，做好通风、降温、防锈处理，室内机柜做到布局合理，规划整齐；

5.除特殊情况外，摄像机下端离地面高度一般不低于3.5m，立杆应做灌筑基础，地龙底盘处理（或预制底座），基础深度应不小于800mm，底部直径不小于500mm；

6.系统的工程防雷接地安装，应按工程设计要求施工，机房和室外摄像机必须全部采用防雷接地；

（二）线缆施工规范及要求

1.光缆光学特性要求：

（1）符合YD/T901-2001、YD/T769-95 及YD/T981-98标准；

（2）模场直径要求：1310nm(8.6-9.5)um±0.7um;

（3）折射率系数：1.4675（131nm）/1.4681(1550nm);

（4）光纤衰减要求：1310nm波长≤0.35db/公里；1550nm波长≤0.21db/公里；其中在1288－1339nm波长范围内，任一波长光纤的衰减常数与1310nm波长范围上的衰减常数相比，其差值不大于0.03dB/Km。另外，在1525－1575nm波长范围内，任一波长上的衰减系数与1550nm波长的衰减系数相比，其差值不大于0.02dB/Km；

（5）在光纤后向散射曲线上，任意500m长度上实测衰减值与全长度上平均每500m的衰减值之差的最坏值不大于0.05dB；

（6）在-40℃~+60℃时，衰减变化<0.05dB/Km；

（7）光缆中任意两根光纤在熔接接头衰减满足以下要求：平均值< 0.02dB 最大值<0.03dB；

2.光缆机械特性要求：

| 项 目 | 技 术 要 求 |
| --- | --- |
| 拉伸 | 受力情况 | 短期（敷设时） | 长期（工作时） |
|  | 缆中光纤允许应变% | ≤0.1 | ≤0.05 |
|  | 允许拉力 N | >1500 | >600 |
| 压扁，允许拉力 N | >1500 | >300 |
| 冲 击 | 冲击能量为5N·m,对间隔为0.5m的5个冲点击进行冲击，每点冲5次。 |
| 反 复 弯 曲 | 负载150N,弯曲半径R为缆直径的20倍，以30次/min的速度±90°反复弯曲30次。 |
| 扭 转 | 受试长度1m, 轴向张力150N，扭转角度±360°（铠装为180°） 速率30次/min，扭转次数10次 |
| 外套磨损、松套管弯曲 | 按YD/T901-1997第8.5.8、 8.5.9款 |

3.光缆施工要求：

（1）光缆施工全部要求做隐蔽处理；

（2）在下列情况下宜采用塑管：腐蚀情况较严重的地段；地下障碍复杂的地段；施工期限要求迅速复原的地段；塑管的接续宜采用承插法。采用承插法接续塑料管，其承插部分应涂粘合剂，应在距直管管口10mm处向管身涂抹，涂抹承插长度的2/3；塑料管的组群管间缝隙为10-15mm，接续管头必须错开，每隔2-3米设垫物支撑，并保证管群的整体形状统一。进入人（手）孔窗口部分的堵抹（喇叭口）不应凸出墙面，应终止在墙体内30-50mm处；

（3）在下列情况下宜采用钢管：（注：钢管壁厚2.0mm以下时为薄壁钢管，2.0mm以上时为厚壁钢管。）钢管附挂在墙面上或跨越沟渠、有悬空跨度；埋深过浅或路面荷载过重；地基特别松软或有可能遭到强烈振动；有强电危险或干扰影响需要防护；在有腐蚀的地段采用钢管时，必须做钢管的防腐处理；钢管接续宜采用管箍法，两根钢管应分别旋入管箍长度的1/3以上，两端管口应锉成坡边，使用有缝管时应将管缝置于上方；

（4）在通信管道的分歧点、电（光）缆引上点、穿越公路、交叉路口及转弯地点等，必须要建筑人（手）孔；

（5）两人（手）孔间的距离不应超过120米，一般为100米；

（6）人（手）孔有砖砌人（手）孔、钢筋混凝土人（手）孔等。一般电（光）缆引上点、支线及配线管道上可设置手孔；

（7）人（手）孔应防止漏水，并应浇筑混凝土基础，当遇到土质松软或地下水位较高时，还应增设碴石地基或采用钢筋混凝土基础；

（8）人（手）孔内不得有其它管线穿越；

（9）人（手）孔顶部应高出路面2-3cm；

（10）子管管孔应按要求封堵；

（11）管道埋深（管顶至路面）不能小于0.8米。塑料管道敷设后，其管顶覆土小于0.8米时，应采取保护措施。如用砖砌加钢筋混凝土盖板或做钢筋混凝土包封等；

（12）管道的埋深，应保证管道进入人孔时管顶距离人孔上覆不得少于40公分，管孔底部距手孔底面净距不少于20公分；

（13）管道沟回填：应每回填15公分，分层夯实，回填土应高出地面20公分；

（14）光缆的弯曲半径应不小于光缆外径的20倍；

布放光缆时，光缆必须由绕盘上方放出，保持松驰弧形，光缆布放过程中应无扭转，严禁打小圈、浪涌等现象发生；

（15）人孔内的光缆可采用纵剖塑料波纹管保护，并用黄色胶带缠扎牢固，缠孔间距300mm，并用扎带绑扎在电缆托架上。

4.双绞线施工要求：

布线要求衡平竖直，整齐有序。严格按照如下标准施工：

《国际商用建筑通信布线标准》ISO/IEC 11801

《商用建筑通信布线北美标准》EIA/TIA-568B

《民用建筑通信管理标准》EIA/TIA-606

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS72:97

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范》CECS89:97

5. 所有地埋线缆、顺墙体布设线缆，在走线时线缆不能裸露在外，根据现场环境选择使用PVC管、PE管、钢管或桥架走线，线缆走向应尽量选择人不能直接触及的位置，220V 电源线不能与视频线等弱电线路同管，所有管线必须做到横平竖直。人行井布线须人工放置，捆绑到井内托架上，每隔100米设置一个标识。

6.开挖地面、草坪必需征得甲方后勤管理部门同意后方可施工，禁止直接开挖硬化路面，线路需要下穿路面时，应从路面下方顶管处理。开挖草坪施工后应尽快恢复原状，并自行做好垃圾的清理工作。线路架设原则上顺楼体墙面布设，可利用校园现有架空线路，不得擅自布设架空线路，没有架空线路的地方、校园主要建筑四周、广场、公共活动区域不得架设空中线路，必须在地面下布设线路。地下线缆布设深度不得小于70CM。所有室外电缆施工必须架设或埋设电缆走向标识桩或标贴（间隔50米），严格遵循国家及陕西省关于视频监控网络共享系统技术规范的相关要求。

7.验收要求：

（1）施工完成后必须出具全部光缆的测试文档，文档内需包含技术要求的所有指标；

（2）出具FLUKE4000或者以上型号的双绞线测试报告；

（3）提交施工路由图纸。在路由上需明确标注敷设方式与施工标准。

八、 技术标准和要求

1.依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、强制性条文、规范的要求。

2.根据工程设计要求，该项工程施工除必须达到以上标准外还应满足设计要求和采购人在采购文件、施工合同中的要求。

3.本项目的材料、设备、施工如无上述1、2条标准，在材料、设备的订货、采购和施工、安装时，应出具生产厂家或施工企业、安装企业在技术监督部门已备案的企业标准，并经监理单位和采购人认定质量合格后方可实施。

4.质量标准：合格。

5.提供竣工资料，包括工程简介、资质复印件、合同及设备清单、施工组织方案、设备材料检验报告、合格证、工程签证及变更报审表、供电位置及取向说明、交换机配置、机房光纤熔接对照表、IP地址及设备编码、位置清单、系统试运行报告、工程竣工报验申请表、工程竣工图等。

九、设备清单及参数

| 名称 | 设备名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控前端设备 | 室外1080P高清红外星光级枪型网络摄像机(镜头、护罩、支架、电源) | 采用不小于1/1.9 inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器，最大分辨率：1920×1080； 水平解像力不低于1000TVL； 支持H.265编码协议； 支持电动变焦，最小焦距≦3 mm，最大焦距≧12mm； 最低照度：彩色≤0.001Lux，黑白≤0.0001Lux； 支持宽动态，宽动态范围不小于105dB； 支持强光抑制； 支持区域入侵、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、区域徘徊等智能行为分析功能。 摄像机集成100M以太网自适应电口，支持长距离以太网传输，网口防雷能力达到±6KV； 最低工作温度不高于-25℃，最高工作温度不低于60℃； IP66防护等级； 确保与原有监控设施以及其它相关设备兼容，能被平台统一管理； 投标时需提供公安部产品检测报告；GB/T28181-2011国标检测报告。 | 236 | 台 |
|  | 人脸识别摄像机 | 1080P枪型网络摄像机； 1/1.9英寸CMOS Sensor； 水平解像力可以达到1000线； 宽动态范围：≧120dB； 支持光学透雾，支持强光抑制； 配备人像抓拍高清镜头； 支持IR-CUT，支持彩转黑功能； 适用-20～60℃温度环境工作； 摄像机支持自动后焦调整（ABF）功能； 摄像机提供100M以太网自适应电口，网口防雷达到±6KV； 2个报警输入/1个输出口，满足环境告警需求； 支持音频输入/输出，音频输入接口支持双声道； 本地模拟BNC信号输出口，方便安装调节； 标准SD插糟，选配64GB SD本地监控码流存储卡； 提供DC12V/AC24V电源输入口； 满足长时间在±25％电压波动电网中工作； 支持H.265； 最大支持1080P 60fps图像编码能力； 支持区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量； 支持走廊模式监控； AAC宽频语音，支持双向语音对讲； 至少支持8组OSD，OSD内容支持自定义，OSD可自定义字体大小，支持半透明背景、钩边、空心等OSD风格设置； 支持实况组播传播，有效减轻带宽压力； 支持网络自适应，5％丢包网络环境下图像效果良好； 支持镜头遮挡检测告警； 支持声音异常检测功能，检测到环境声音异常后自动产生告警； 支持视频图像局部遮盖，实现对敏感或隐私区域的保护，遮盖区域不低于4个； 支持标准ONVIF协议与第三方厂家设备进行互通； 投标时提供公安部产品检测报告，GB/T28181-2011国标检测报告。 | 28 | 台 |
|  | 室外1080P高清红外星光级智能球型网络摄像机 | 采用不小于1/1.9inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器； 智能红外补光，红外补光距离不低于150米； 支持H.265 编码协议； 镜头的变倍要求20倍以上变焦能力； 最低照度不大于0.001lux (彩色)，0.0001lux (黑白)； 摄像机提供100M以太网自适应电口，网口防雷达到±6KV； 满足长时间在±25％电压波动电网中工作； AAC宽频语音； 最低工作温度不高于-25℃，最高工作温度不低于60℃； IP66及以上防护等级； 网口防雷能力达到±6KV； 确保与原有监控设施以及其它相关设备兼容，能被平台统一管理； 投标时需提供公安部检测报告、GB/T28181-2011国标检测报告、IP66及以上防护等级检测报告。 | 61 | 台 |
|  | 180度全景拼接1080P高清红外星光级网络摄像机 | 采用N枪加1球，CMOS图像传感器； 视角达 180°； 最低照度不大于0.001Lux（彩色），0.0001Lux（黑白）； 支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能； 系统支持检测直径最大300米180°半圆形范围内运动目标； 支持点击联动功能、目标自动跟踪功能； 最低工作温度不高于-25℃，最高工作温度不低于60℃； IP66防护等级； 确保与原有监控设施以及其它相关设备兼容，能被平台统一管理； 投标时需提供公安部检测报告；GB/T28181-2011国标检测报告。 | 7 | 套 |
|  | 室内1080P高清红外半球（含音频）摄像机 | 1/2.8英寸CMOS传感器； 支持电动变焦； 支持ICR滤光片切换功能，实现昼夜监控 ； 支持吸顶或嵌入式安装方式； 采用标准H.265 视频压缩技术，压缩比高，码流控制准确、稳定； 采用超低照度CMOS 图像传感器，图像清晰度高，水平解像力可以达到1000线； 彩色最低照度：0.02Lux； 支持超宽动态，宽动态范围：≧120dB； 支持强光抑制； 采用大功率红外灯，支持光学智能红外技术； 支持IK10防暴等级； IP66防护等级； 摄像机集成100M以太网自适应电口，网口防雷能力达到±6KV； 图像延时小于180ms； 2个报警输入/1个输出口，满足环境告警需求； 支持1路复合视频输出； 满足长时间容忍±25％电压波动范围； 提供DC12V电源输入口； 支持AAC宽频语音； 支持异常音频检测功能，可通过声音进行报警联动； OSD采用矢量字库，图像放大后字符无锯齿； 提供运动检测、开关量等报警布防，支持按报警源、按周、按节假日配置布防计划，运动检测区域可达4个； 支持区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量； 支持视频图像局部遮盖，实现对敏感或隐私区域的保护，遮盖区域支持4个； 适用-25～55℃温度环境气候工作； 可提供SDK供第三方厂家进行开发调用； 投标时需提供公安部检测报告；GB/T28181-2011国标检测报告。 | 3 | 台 |
|  | 可视报警柱 | 支持双网口； 一键报警、采用不小于200w CMOS低照度像素视频采集，双向语音对讲、广播； 防碰撞等级达IK10； 中心语音及视频告警，按下报警按键后触发报警呼叫，设备应进入等待中心（或平台）接听，并触发警灯； 中心可与前端进行对话； 防水等级达到IP66 防雷等级达±6KV 含20倍球机1080P、红外星光级，照度≤0.0005 Lux | 6 | 套 |
|  | 校园道路测速系统 | 300万卡口摄像单元/300万抓拍相机/前端存储_16G/接口_单电口/加热器与风扇组件含7字杆、爆闪灯、补光灯、光纤收发器、交换机、抓拍服务器、镜头、检测器、抱箍支架、超速LED双色显示屏、防雨箱 | 4 | 套 |
| 视频综合管理平台 | 视频管理服务器 具备视频质量诊断，智能浓缩播放，运维管理智能行为分析 | 供应商应根据陕西师范大学长安校区校园安全防范系统设计方案技术要求实际情况提供完整妥善的平台兼容性解决方案，并配套提供相应软硬件设备和软件的免费维护升级； 平台需满足不低于3000路前端设备接入需求； 平台需确保原有设备正常接入使用，实现所有设备统一管理配置。 平台需提供通用的软硬件接口，用户可在其基础上进行二次功能开发（如图像智能分析等）。 平台系统具备良好的可扩展性、易升级性以及系统冗余，少量的设备增减对系统性能的影响较小。 平台支持ONVIF、GB/T28181等国内外主流安防协议。 支持清晰度异常（图像模糊），亮度异常（过亮、过暗），偏色，噪声干扰（雪花、条状、滚屏），画面冻结，信号丢失等常见摄像机故障的分析、判断和报警，负责对平台接入的视频监控资源进行视频图像质量诊断，支持≧2000路视频诊断分析； 以运动目标提取以及视频内容比对关联检索为核心技术，通过视频预处理及比对分析，实现对录像视频快速检索功能，单机支持同时预处理12条视频文件，处理两小时视频的预处理时间规格：D1行为相关视频：预处理时间≤8分钟；720P行为相关视频：预处理时间≤10分钟；1080P行为相关视频：预处理时间≤15分钟； 单向、双向穿越警戒面检测、进入区域检测、离开区域检测、区域入侵检测、物品放置拿取、人员聚集检测、徘徊检测、停车检测、快速移动检测，单台服务器可同时分析8路720P或4路1080P高清视频 除满足甲方要求智能应用外，供应商可根据实际情况提供其他特色智能应用功能，并配套相应的软硬件产品。 | 1 | 套 |
|  | 人脸识别布控系统 | 支持不小于48路人脸识别摄像机的接入，支持5万人脸数据库，重点人群1000个1秒响应数据。 | 1 | 套 |
| 监控中心设备 | 拼接大屏液晶显示单元 | 屏幕尺寸55寸，LED光源； 清晰度：1080P； 双边拼缝≦1.9mm； 水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，响应时间≦6ms； 亮度不低于500cd/m2，对比度不低于4000:1，图像显示清晰度≥900TVL，亮度鉴别等级≥11级； 输入接口支持BNC、VGA、、DVI、HDMI，输出接口支持BNC； 显示单元支持对某些重要信号通道提供冗余保护，提高稳定安全性； 显示单元运行稳定可靠，采用冗余构架，拼接和驱动模块的双模冗余设计，实现高强度持续工作。 | 15 | 块 |
|  | 拼接大屏机柜 | 3*5“LCD拼接单元落地机柜，黑色，钢质材料≥1.2mm | 1 | 套 |
|  | LED条屏 | P4双色屏，规格不小于6000mm×300mm，具体根据机柜设计 | 1 | 套 |
|  | 服务器 | CPU型号：Xeon E5-2640 v3； 内存类型：DDR4 ； 内存容量：32GB； 硬盘接口类型：SAS/SATA/SDD 3T； 用途：人脸识别服务器、车辆测速服务器、视频服务器。 | 3 | 台 |
|  | 大屏线缆 | 按需配置 | 1 | 批 |
|  | 操作台 | 黑色，钢质材料≥1.2mm（木质台面）（含椅子8把） | 8 | 联 |
|  | 拼接控制器（含解码、拼控功能） | 机架式机箱,嵌入式系统，支持双电源冗余； 支持D1/ 1080P /4K高清实时解码； 支持不少于16路1080P图像解码； 支持H.265编码； 支持DVI/HDMI/VGA等输出接口，倍帧畅显功能； 支持ONVIF、GB/T28181等协议； 拼控支持24路输入16路输出； 支持VGA、DVI、HDMI等多种信号格式； 支持消防报警系统的信号接入； 支持视频开窗漫游功能，画中画功能； 确保与原有监控设施以及其它相关设备兼容，能被平台统一管理； 投标时需提供公安部检测报告。 | 1 | 台 |
|  | IPSAN | 标准IP SAN存储设备，单机头/扩展柜高度不大于4U，控制器架构，支持主控板热插拔，所有硬盘均为前面板插板，并在投标现场提供前面板照片和设备后视图照片； 系统可通过扩展接入机头及扩展柜提升存储空间和接入能力，系统最大支持128台IPSAN存储机头接入。本次配置2台IPSAN机头，满足345路视频存储性能； 单机头要求支持千兆GE口和万兆10GE口，支持端口链路聚合、负载均衡，最大网络接口数≥8个，本次每机头配置5个千兆以太网口； 单机头支持高速缓存最大可扩容至32GB，本次每机头配置8GB缓存； 提供PCIE3.0插槽，单机头可接入4端口万兆以太网卡或4端口千兆以太网卡或2端口SAS3.0卡或4端口FC卡或4端口HDMI卡； 录像和回放总性能可达单机头1408路2M（1280路2M写入+128路2M回放）； 每个机头需包含双电源，双风扇，双电池，双BIOS模块冗余。支持电源、风扇、电池的热插拔。提供设备后面板和电池照片； 为保障数据安全性，支持设置逻辑资源的防篡改，在设置时间内该资源只可读，不可写； 可通过SAS3.0接口连接扩展柜，单机头最大支持≥9级扩展柜，单机头后端接口总带宽≥192Gbps (单向)，单机头最大支持级联接入480块硬盘，本次共配置192个磁盘插槽； 单一存储主机同时支持SAN和NAS存储方式，无需配置NAS文件引擎或机头，同时支持iSCSI、NFS、CIFS、FTP、HTTP协议； 支持视频流直接写入存储，无流媒体服务器，且写入硬盘中的录像文件不能在本系统外解码播放； 支持将SSD硬盘设置为缓存盘； 当RAID阵列中一块硬盘拔掉以后，10分钟之内再插上，该硬盘能够恢复到原有RAID中，RAID阵列能够恢复正常； 当RAID出现故障失效时（拔出阵列中2块及以上磁盘时），RAID中的录像可进行回放； RAID中磁盘发生故障导致RAID阵列处于降级/重建状态时同时写入不低于600路视频4M视频流，不影响视频流写入； 为了防止存储设备使用中突然断电，造成存储数据丢失，存储设备应具有掉电数据保护功能，可以做到掉电前1秒数据不丢失； 支持JBOD、RAID 0、1、10、5、6、50，60，供产品彩页并加盖厂商公章； 配置4T SATA硬盘192块，含IPSAN接入许可； 选用的产品必须同时CE/ FCC/UL/TUV/CCC/CQC认证证书 选用的产品必须提供公安部检测报告，以上6至16项技术指标必须提供明确的证明材料； 平均无故障时间不小于12万小时。 | 1 | 套 |
|  | 管理计算机 | 一体机；cpu：第六代智能英特尔酷睿i7处理器I7-6700；内存：8GB（含8GB）以上；硬盘：1T；显卡：1G以上独立显卡GTX750TI；显示器： 23英寸。 | 10 | 台 |
|  | 90"液晶电视 | 指挥中心用高清不低于4K分辨率 | 1 | 台 |
|  | 会议对讲调度系统 | 含12分机 | 1 | 套 |
|  | 数字分控四维键盘 | 连接视频管理平台可调阅任意图像 | 2 | 台 |
|  | 精密空调 | 一线品牌，12.5KW机房专用精密空调； 制冷量和显冷量（W）:24℃</CHMETCNV />dB； 制冷量:12500； 显冷量:10200； 风机:标准风量（m3/h）2800； 风机台数:1； 压缩机:数量1； 滤网:尺寸（mm）578x914x8376x427x8*2，数量3； 回液管ID（mm）12.7； 排气管ID（mm）15.88； 净重:（kg）140； 电参数:最大电流FLA（A）10.5； 空开:32A。 | 1 | 台 |
|  | 新风系统（含辅材） | 国内一线品牌，每小时换风5次，风量为800 m3/h的风机，吊顶内暗装，根据工作区和设备区面积配置四个出风口、四个回风口。 | 1 | 台 |
|  | UPS10KW2小时 | 一线品牌单台输出功率不小于10KVA，电源后备足2小时（除拼接屏外）。机架式安装方式，输入输出220V单相交流电。单路输入，双路输出，待机时间大于120分钟。 | 1 | 台 |
|  | UPS5KW2小时 | 一线品牌单台输出功率不小于5KVA，电源后备足2小时。机架式安装方式，输入输出220V单相交流电。单路输入，双路输出，待机时间大于120分钟。 | 6 | 台 |
|  | 机房防雷接地装置 | 最大放电电流（KA）：300/抗风强度（m/s）：40/重量（KG）：2.5/最大杆粗：直径25/材料：不锈钢/总高（m）：1.0/含接地模块HJD02*6块；/外形尺寸:500×400×60mm/重20kg ，工频接地电阻Rj（估算式）:Rj≈0.16ρ；接地小于3欧姆； | 1 | 套 |
|  | 七氟丙烷无管网装置 | 国内知名品牌，≥120KG钢瓶 | 1 | 台 |
|  | 药剂 | 七氟丙烷 | 120 | 公斤 |
|  | 气体灭火控制盘2P | 国内知名品牌，≥2分区，支持手动、自动灭火，支持报警记录打印 | 1 | 台 |
|  | 烟感探测器 | 国内知名品牌 | 4 | 台 |
|  | 温感探测器 | 国内知名品牌 | 7 | 台 |
|  | 声光报警器 | 国内知名品牌 | 4 | 台 |
|  | 紧急启停按钮 | 国内知名品牌 | 2 | 台 |
|  | 放气指示灯 | 国内知名品牌 | 2 | 台 |
|  | 空调 | 双制、3p柜机3台（控制室、指挥中心、值班室各1台） | 3 | 台 |
| 机房 | 设备机房 | 包括屋面防火微孔铝天花吊顶、配电照明600*600 LED嵌入式吸顶灯8组（要求照度不低于500LX），墙面刷白漆（环保乳胶漆）、木龙骨轻质防火隔墙，防火木门，地面铺防静电仿瓷地板（高20CM)、安装踢脚线，接地铜网处理达到机房接地标准、铺设强弱电金属线槽，主电缆接入、安装配电设备、PDU、窗帘等，装修拆除及垃圾清理、清运包含在内。 | 28 | M2 |
|  | 监控控制室 | 包括屋面防火微孔铝天花吊顶、配电照明600*600LED嵌入式吸顶灯16组（要求照度不低于500LX），墙面刷白漆（环保乳胶漆）、地面铺防静电仿瓷地砖（高20CM)、做好防、排水处理，安装踢脚线，接地铜网处理达到机房接地标准。强弱电面板（地插）安装、窗帘安装等。8联操作台，8把椅子，装修拆除及垃圾清理、清运包含在内。 | 60 | M2 |
|  | 值班接待室 | 包括屋面防火微孔铝天花吊顶、配电照明600*600LED嵌入式吸顶灯8组（要求照度不低于300LX），墙面刷白漆（环保乳胶漆）、地面铺仿瓷地砖（800*800)、安装踢脚线，安装强弱电面板（地插），安装窗帘等。办公皮沙发1套(3+1加茶几）、办公座椅2套，A4彩色激光打印机1台，装修拆除及垃圾清理、清运包含在内，文件柜2个。 | 32 | M2 |
|  | 安防综合指挥中心 | 包括屋面防火微孔铝天花吊顶、墙面刷白漆（环保乳胶漆）、地面铺仿瓷地砖（800*800)、安装踢脚线，配电照明600*600LED嵌入式吸顶灯8组（要求照度不低于500LX），铺设强弱电金属线槽包含地插及电缆，20人会议桌包含20把椅子，强弱电面板安装、窗帘安装，装修拆除及垃圾清理、清运包含在内。 | 34 | M2 |
| 传输线缆设备以及辅材等 | 以太网核心交换机主机 | 主机有9个槽位，其中有6个业务槽位数，交换机网板槽位数有3个，交换容量：128 Tbps，IPv4包转发率：36000 Mpps，本次配置双电双引擎，本次配置双电双引擎，固定端口千兆光口≥24个，万兆光接口≥4个。提供厂家授权、售后服务承诺函，推荐品牌：华为、新华三、思科。 | 2 | 台 |
|  | 汇聚交换机 | 24个SFP端口，8个10/100/1000 Base-T（combo）端，交换容量：5.98Tbps，包转发率：222Mpps，扩展插槽：1个，三层交换机设备，推荐品牌：华为、新华三、思科。。 | 6 | 台 |
|  | 接入交换机 | 24个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口和2个复用的100/1000Base-X SFP端口，交换容量：64Gbps，包转发率：14.85Mpps，二层交换机设备，推荐品牌：华为、新华三、思科。 | 24 | 台 |
|  | 光纤收发器 | 不少于4个10/100M自适应接口 | 202 | 对 |
|  | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 30 | 对 |
|  | 前端设备安装箱 | 控制箱由设备厂家根据所需容量配备，外壳采用优质304不锈钢，板壁厚不小于1.5mm，控制箱必须考虑防水、防盗、散热设计，规格500mm*400mm*250mm； | 200 | 个 |
|  | 网络机柜 | 1.6M高标准服务器机柜。 | 30 | 台 |
|  | 服务器机柜 | 标准服务器机柜42U（安防系统4台，消防系统2台） | 6 | 台 |
|  | PDU插座 | 输出插座单元/制式：10位混合 ﻿输入插头：10A，国标三扁插头 ﻿输入线缆规格：3*1.5 mm2*3M ﻿额定：10A 250VAC ﻿额定功率：2500W 产品认证 CCC | 40 | 个 |
|  | 空气开关、配电系统 | 空气开关、配电系统包含级联点等 | 200 | 项 |
|  | 监控立杆 | 高4.5米，热镀锌不锈钢钢管（Q235），杆体杆焊缝光滑、整齐，杆体壁厚3MM，立杆上口径76MM，下口径114MM，高度4.5M，横臂1米，含地笼、预埋件、0.5M*0.5M混凝土配筋基础。 | 147 | 根 |
|  | 交通立杆 | 9米×6米L型热镀锌交通专用八棱杆2处； | 2 | 根 |
|  | 单模光纤 | 室外单模光缆，铠装；24芯（推荐品牌：长飞、西蒙、爱普华顿、普利驰） | 6000 | 米 |
|  | 单模光纤 | 室外单模光缆，铠装；8芯（推荐品牌：长飞、西蒙、爱普华顿、普利驰） | 25000 | 米 |
|  | RVV电源线 | RVV国标纯铜电源线；3*1.5（推荐品牌：上上、峰峰、爱普华顿） | 15000 | 米 |
|  | RVV电源线 | RVV国标纯铜电源线；3*2.5（推荐品牌：上上、峰峰、爱普华顿） | 10000 | 米 |
|  | 六类网线 | UTP-6国标纯铜（推荐品牌：德特威勒、西蒙、普利驰） | 30 | 箱 |
|  | 顶管 | 符合现场环境需求 | 700 | 米 |
|  | PE、PVC管材及辅料 | 国标管材 | 25000 | 米 |
|  | 开挖、恢复地面、绿植 | 宽0.2m，深0.7m。 | 4000 | 米 |
|  | 地面标识桩 | 地上40cm高（下有电缆）及走向箭头,满足实际需求。 | 500 | 个 |
|  | 音响 |  | 1 | 套 |

附件1：投标文件目录、材料组成及相关说明

封面（有规定格式）：…………………………………………………………………………1

目录（按照此目录格式编写）…………………………………………………………………2

第一部分：商务部分

（一）报价材料

★ 1.投标响应函（有规定格式）………………………………………………………………3

★ 2.投标报价表（有规定格式）………………………………………………………………4

★ 3.报价清单（有规定格式）……………………………………………………………5

★ 4.商务偏离表（有规定格式）……………………………………………………… 实际页码

★ 5.其他易损件、材料及服务报价表（有规定格式）……………………………… 实际页码

（二）资格证明文件

★ 6.营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一文件…………………实际页码

★ 7.法定代表人授权书（有规定格式，要求提供原件）…………………………实际页码

★ 8.产品授权文件（有规定格式）…………………………………………………实际页码

★ 9.信用承诺函（有规定格式）………………………………………………………实际页码

★ 10.信用查询证明（从 “信用中国”网站上查询并打印）………………………实际页码

11.检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函…………………………………实际页码

★ 12.近三个月纳税证明（纳税票据复印件或第三方审计报告复印件）…………实际页码

13.近三个月社会保险费缴纳证明（投标单位员工缴纳社保证明）……………实际页码

★ 14.无重大违法记录的书面声明（有规定格式）…………………………实际页码

★ 15.标书费、投标保证金交纳证明……………………………………………实际页码

16.投标人认为需要的其他资料………………………………………………………实际页码

（三）其他商务文件

★ 17.投标人近三年同类货物（服务）销售业绩（有规定格式）……………………实际页码

★ 18.投标人概况（基本情况、财务等）（有规定格式）………………………实际页码

★ 19.售后服务及培训计划………………………………………实际页码

★ 20.项目组织实施方案………………………………………………实际页码

★ 21.反商业贿赂承诺书（有规定格式）……………………………………实际页码

22.其它商务证明文件………………………………………实际页码

第二部分：技术部分

★ 23.投标货物技术规格（提供详细的技术参数）（有规定格式）……………实际页码

★ 24.技术偏离表（有规定格式）……………………………………………………实际页码

★ 25.货物简介（货物名称、产地、应用领域、优势、年销量、市场占有率等）…实际页码

26.产品质量保障证明文件……………………………………………………实际页码

★ 27.技术资料证明（产品标准、检验报告、使用说明书、第三方出具的证明等）…实际页码

★ 28.系统整体设计方案………………………………………………………………………实际页码

★ 29.系统整体实施方案………………………………………………………………………实际页码

★ 30.电源线、网线、光纤等工程辅材的第三方检测报告………………实际页码

31.其它技术资料证明文件(产品工作环境条件，产品验收标准和方法等）………实际页码

32.投标人认为必要的其他技术资料……………………………………………实际页码

★ 33.投标产品核心设备的产品宣传彩页

相关说明：

1. 本目录标注★部分材料必须按照要求提供，否则将被视为无效投标；未标注★部分材料酌情提供，不作强制要求。

2. 各投标单位必须按照总目录要求的顺序装订相关材料，如果不按照目录约定顺序装订材料的投标单位，会在商务部分进行减分，请各投标单位知悉并遵照执行。

3.有规定格式要求的文件按照规定格式及要求制作标书，没有规定格式的其他文件特做以下简要说明：

▲ 营业执照、税务登记证、组织机构代码证 说明：提供以上文件的复印件加盖投标单位公章，复印件应每页标注“本件与原件一致”字样

▲企业法定代表人身份证明 说明：提供企业法定代表人身份证正反面复印件

▲法人委托人身份证明 说明：提供法人委托人身份证正反面复印件

▲信用查询证明（从 “信用中国”网站上查询并打印） 说明：从 “信用中国www.creditchina.gov.cn”“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/cr/list”网站上查询并打印

▲企业所在地或项目所在地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函 说明：无规定格式，据实提供即可

▲近三个月纳税证明 说明：无规定格式，据实提供即可

▲近三个月社会保险费缴纳证明（投标单位员工缴纳社保证明） 说明：无规定格式，据实提供即可

▲投标保证金交纳证明 说明：无规定格式，据实提供即可

▲售后服务承诺及培训计划 说明：无规定格式，据实提供即可

▲项目组织实施方案 说明：无规定格式，据实提供即可

▲产品质量保障证明文件 说明：无规定格式，货物质量保障证明文件复印件：投标主要产品的产品质量认证、产品质量合格检测报告等资料；

▲技术资料证明（产品标准、检验报告、使用说明书、第三方出具的证明等） 说明：无规定格式，技术资料证明文件复印件，如产品标准、检验报告、产品使用说明书、第三方出具的证书或报告等其它有效证明材料；所投标产品详细的技术指标和参数描述（附投标货物生产厂家宣传彩页原件）；

▲系统整体设计方案 说明：无规定格式，各投标单位按照勘察现场情况结合项目情况自行设计。

▲系统整体实施方案 说明：无规定格式，各投标单位按照勘察现场情况结合项目情况自行设计。

投标文件封面规定格式

（正本/副本）

陕西师范大学

投标文件

项目编号：_____________________

项目名称：_____________________

投标单位名称：_____________________

投标单位法人或法人委托人： _____________________

法人或法人委托人联系电话（手机）：　______________________

法人或法人委托人邮箱: ______________________

投标时间：__________________

附件2.书脊格式（规定格式）

书脊格式

项目编号： 项目名称： 投标单位名称：

注:书脊内容如果编辑空间不够，可以简写书脊内容

附件3.投标响应函（规定格式）

投标响应函

致：（采购人）

根据贵方（项目名称）                                项目（项目编号）             采购文件，签字代表（姓名）        经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）       提交以下投标文件正本一份及副本9份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

1.投标文件包含技术部分和商务部分。

2.投标文件技术部分包含货物简介、技术规格响应/偏离表、投标货物符合采购文件规定的证明文件等内容。

3.投标文件商务部分包含报价材料、资格证明文件、商务条款响应/偏离表、商务证明文件及售后服务、培训计划等内容。

在此，签字代表宣布同意如下：

1.以                形式缴纳的投标保证金，金额为人民币            元。

2.投标人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部采购文件，包括本项目的补充通知 。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.本投标有效期为自开标日起90天。

5.在规定的开标时间后，投标人保证遵守采购文件中有关保证金的规定。

6.根据投标人须知的规定，我方承诺：

（1）与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系；

（2）与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联；

（3）在参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；

（4）我方依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为。

7.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标单位授权代表签字：____________________________（投标单位公章）

日期： ____________________________

附件4.投标报价表（规定格式）

投标报价表

投标单位名称：_______________________________

项目名称：___________________________________

| *投标报价（元）： | 小写：￥ .00 |
| --- | --- |
|  | 大写： 圆整 |
| *项目交付时间： |  |
| *免费质保期时间： | 年 |
| 优惠条件： |  |

注：

- 本项目为交钥匙工程，本表报价包括税费、包装、运输、保险、安装、调试、施工、培训、验收检测费、伴随服务费等一切费用（同时包括由于投标单位未考虑到的其他因素引起的一切费用）；

- 报价精确到元；

- 上表*部分不能缺项，否则视为没有实质性响应采购文件。

投标单位授权代表签字：____________________________（投标单位公章）

日期： ____________________________

附件5.设备报价清单（规定格式）

报价清单

投标单位名称：_______________________________

项目名称：___________________________________

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 在节能清单内的具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 举例:本产品在节能清单第XX页第XX行 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 举例:本产品在节能清单第XX页第XX行 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 举例:本产品在节能清单第XX页第XX行 |
| 总计（元） | （大写）： | ￥： |  |

注：

- 如实逐项填写，不得空项，每一项都必须填写清楚。空缺项目将视为没有实质性响应采购文件。

- 若未提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件；

- 本表总计金额必须与投标报价表中的总报价一致；

- 报价精确到元。

- 报价表格式必须与上表格式完全一致。

- 如果按单价计算的结果与总价不一致,以总价为准修正单价。

投标单位授权代表签字：_______________________（投标单位公章）

日期：________________________

附件6.商务偏离表（规定格式）

商务偏离表

投标单位名称：_______________________________

项目名称：___________________________________

| 序号 | 名称 | 采购文件要求 | 投标单位响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货（完成）期 |  |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |  |
| 3 | 资格要求 |  |  |  |
| 4 | 标书费及投标保证金 |  |  |  |
| 5 | 履约保证金 |  |  |  |
| 6 | 验收 |  |  |  |
| 7 | 结算方式 |  |  |  |
| 8 | 投标文件 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| A、□我公司已详细阅读采购文件中各项商务要求，所有商务要求均无负偏离，成交后我公司将严格遵照执行。 B、□我公司已详细阅读采购文件中各项商务要求，除下述条款有负偏离外，其余条款我公司均予以认可，成交后将严格遵照执行。 |

1．供应商应根据实际情况，填写本表格，若无负偏离，则勾选A项，按表格要求及实际情况填写后，签字盖章。若有负偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后，签字盖章。

2．表格中“采购文件的商务条款要求”在填写时应注明该条款在采购文件的页码及条款号。

3．表格中“响应文件的商务条款”请供应商根据实际情况如实、完整、准确的填写。

4．本表格中内容与响应文件其余部分不一致的，以本表格为准。

投标单位授权代表签字：_______________________（投标单位公章）

日期：________________________

附件7. 其他易损件、材料及服务报价表（规定格式）

其他易损件、材料及服务报价表

投标单位名称：_______________________________

项目名称：___________________________________

| 配件名称或服务内容 | 品牌、型号和规格（属服务内容的填服务周期或频率及其他特定标准） | 原产地 | 制造商 （属服务内容的填负责服务公司） | 收费标准（单价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位授权代表签字：_______________________（投标单位公章）

日期：________________________

附件8. 法定代表人授权书（规定格式）

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的   （投标单位名称）    的       （法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权  （被授权人的姓名、职务）   为本公司的合法代理人，就陕西师范大学项目编号为  （项目编号）  的  （项目名称）  的招标项目，以本公司名义处理一切与之有关的招标、签约等具体事务，并签署全部相关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。本授权书于       年      月     日签字生效。

法定代表人签名：

| （法人代表身份证复印件） 注：正面 | （法人代表身份证复印件） 注：反面 |
| --- | --- |

代理人（被授权人）签字： ________________________

手机：________________________        常用邮箱：________________________

| （被授权人身份证复印件） 注：正面 | （被授权人身份证复印件） 注：反面 |
| --- | --- |

附件9.产品授权文件（格式）

产品授权书

致：陕西师范大学

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方（项目名称）（项目编号：）采购邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（1）作为制造商，我方保证以竞标供应商合作者来约束自己，并对该采购共同和分别承担文件中所规定的义务。

（2）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于_______年___月___日签署本文件，（贸易公司名称）于_______年____月____日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：   （加盖单位公章）        制造商名称：    （加盖单位公章）

签字人职务和部门：                       签字人职务和部门：

签字人姓名：                             签字人姓名：

签字人签名：    （签字或盖章）           签字人姓名：    （签字或盖章）

备注：若制造商有固定格式授权书，在征取招标方意见前提下可以按照制造商出具的授权书格式提供授权文件。

附件10.信用承诺函（规定格式）

信用承诺函

陕西师范大学：

我单位承诺：                   公司不是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，信用信息查询以“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）及其关联信息平台为准，信用信息截止时间以项目报名开始时间为止；在投标报名贵校招标项目时所提交的报名、投标材料真实有效。否则，我方愿接受如下处理：

1、罚没我单位递交的投标保证金；

2、同意取消我单位的投标资格；

3、同意在招投标信用档案（信息平台）中进行如实记录；

4、由此造成的不良影响或损失，责任由我方自行承担。

特此承诺。

投标单位授权代表签字：____________________________（投标单位公章）

日期： ____________________________

## 企业近三个月依法纳税证明

## （提供原件复印件或扫描件，加盖投标人单位公章）

缴纳税收证明资料:近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

## 近三个月企业员工缴纳社保的证明；

## （提供原件复印件或扫描件，加盖投标人单位公章）

缴纳社会保险证明资料：近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。

附件11.无违法记录和重大安全、质量事故声明（规定格式）

## 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致陕西师范大学（采购人）：

我单位保证在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，包括：受到刑事处罚，受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

我单位保证所述内容真实、有效，并对此声明内容的真实性负法律责任并愿意承担相应责任。

特此声明！

投标单位授权代表签字：____________________________（投标单位公章）

日期： ____________________________

## 附件12.近三年类似货物销售业绩（规定格式）

注意：项目合同金额须是300万元人民币以上（含300万元）的高清数字安防项目，同时提供相应合同复印件作为支撑材料

| 序号 | 甲方单位名称 | 签约日期 | 采购货物内容描述 | 合同额 | 项目执行地地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

投标单位授权代表签字：____________________________（投标单位公章）

日期： ____________________________

## 附件13.投标人概况（规定格式）

## 投标人概况

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  |
| 联系方式 | 项目经办人 |  | 电 话 |  |
|  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  | 其中 | 高级职称人员人数 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员人数 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员人数 |  |
| 银行账号 |  |  | 技工人数 |  |
| 备注 |  |

财务状况：

- 固定资产：                        资产净值：

- 最近三年每年的营业总额（新注册企业根据实际情况提供）：

| 年份 | 业务总额 | 国内 | 出口 |
| --- | --- | --- | --- |

- 最新财务状况：提供由中介机构审核的近三年年度财务审计报告或财务报表（根据实际情况酌情提供）。

注意：

- 高级、中级、初级职称人员人数、技工人数须提供相关人员的资质证书复印件及社保缴纳证明作为支撑材料

- 最近三年的营业总额须提供相关证明材料

投标单位授权代表签字：____________________________（投标单位公章）

日期： ____________________________

附件14. 售后服务承诺及培训方案

售后服务承诺及培训方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

  - 详细说明生产厂家针对本次投标产品所提供的产品保修时间、保修期内的保修内容与范围、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。（为保证供货渠道，生产厂家出具针对本项目的售后服务承诺函的原件）。

  - 相关技术培训方案（详细说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数,培训必须为免费培训）。

  - 投标单位、产品生产厂家在西安市城区售后服务机构和技术人员情况。

  - 派驻售后服务人员情况（人员学历、技术资质等级等）。

  - 其它服务承诺（保质期内、故障出现   次更换设备等）。

  - 软件免费升级期限及硬件的保修期限和保修方式

投标单位授权代表签字：____________________________（投标单位公章）

日期： ____________________________

附件15. 反商业贿赂承诺书（规定格式）

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （项目名称）                     招标活动中，我公司（单位）保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标单位授权代表签字：____________________________（投标单位公章）

日期： ____________________________

附件16. 投标货物技术规格（规定格式）

投标货物技术规格（提供详细的技术参数）

投标单位名称：_______________________________

项目名称：___________________________________

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号或规格 | 制造厂家 | 数量 | 主要规格参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 如实逐项填写，不得空项。空缺项目将视为没有实质性响应采购文件。

- 若货物无具体型号和注册商标的必须特别注明。各项货物详细技术性能可另页描述。

- 提供详细的技术参数，主要规格参数必须要描述清楚，不能低于采购文件要求。

投标单位授权代表签字：____________________________（投标单位公章）

日期： ____________________________

附件17. 技术偏离表（格式）

技术偏离表

投标单位名称：_______________________________

项目名称：___________________________________

| 序号 | 货物名称 | 采购文件要求 | 投标单位应答（必须按投标货物实际参数指标如实填写，禁止编造，禁止完全复制采购文件内容） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

填表要求：

1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标货物实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将作为无效响应对待。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将作为无效响应对待。

投标单位授权代表签字：                （投标单位公章）

日期：_______________________