SMTC2007—36#仪器设备采购文件部分内容的修改通知

各投标单位：

2007年9月4日上午9:00在我中心组织召开的采购文件答疑会上，就参投供应商所提问题，经我中心与业主的反复磋商，现将修改内容通知如下：

一、交货期、质保期的说明

1、交货期：合同签订后15日内（含节假日），80%的货物应运抵用户现场，合同签订后20日内（含节假日）,全部到货。

2、部份仪器的质保期延长至两年，相应设备的质保金在验收合格两年以后支付。

二、各合同包货物修改如下：

1、第一合同包：（所有货物按下表数量及要求）

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 主要技术参数 | 数量 | 生产厂家或厂地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电液式压力试验机 （电脑自动采集） | YA-2000 | 最大试验力2000kN、示值相对误差±1 %，数显、带打印 （质保期2年、提供CMC认证书复印件） | 1台 | 上海华龙 长春新试验机有限公司 深圳诚思诺 |
| 2 | 电液式压力试验机 （电脑自动采集） | YA-500 | 最大试验力500kN、示值相对误差±1 %，数显,带打印（质保期2年、提供CMC认证书复印件） | 1台 |  |
| 3 | 水泥电动 抗折试验机 （方砣） | DKZ5000 | 最大试验力：单杠杆时1000N 双杠杆时5000N/6000N 示值精度：±1%、数字显示 加载速率（双杠杆）：50N/S 净重：≈85kg （质保期2年、提供CMC认证书复印件） | 1台 | 无锡建仪仪器机械有限公司、济南试金集团、 无锡锡仪 |
| 4 | 比表面积测定仪NTB | SBT-127 | 透气圆筒内腔试料高度：15 mm 穿孔板孔数：35 穿孔板孔径：φ1.0 mm 穿孔板厚度：1 mm 净重：≈6kg | 1台 | 无锡建仪仪器机械有限公司、河北科析、无锡市建仪实验器材有限公司 |
| 5 | 分层度仪 |  | 内径(150±1)mm、上层高(200±1)mm、下层高(100±1)mm | 2套 | 无锡建仪仪器机械有限公司、天津建筑仪器试验机有限公司、天津北辰建工 |
| 6 | 砂浆稠度仪 |  | 滑杆和圆锥体总重量300±2g 其他参数应符合相关标准 | 2套 |  |
| 7 | ISO水泥标准稠度测定仪 |  | 应满足现行标准要求 | 1台 | 无锡建仪仪器机械有限公司、济南恒瑞金、天津建筑仪器试验机有限公司 |
| 8 | ISO水泥抗压夹具 |  | 上、下压力板长度40mm 上、下压力板宽度>40mm 上、下压力板自由距离>45mm 净重≈5kg（质保期2年） | 1套 |  |

| 9 | IS0胶砂振实台 |  | 振动部分总重量：20±0.5kg;振动部分落差：15±0.3 mm 振动频率：1次/秒 工作周期：60次 电机功率：220V 110W （质保期2年） | 1台 | 无锡建仪仪器机械有限公司、济南恒瑞金、天津建筑仪器试验机有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ISO胶砂搅拌机 |  | 应满足现行标准要求 （质保期2年） | 1台 |  |
| 11 | 砼抗渗仪(自动数显) | HP-4 | 最大使用压力：5MPa 一次试验试件：1~6件 电机功率：120W；净重：≈200kg （质保期2年） | 1台 | 天津建筑仪器试验机有限公司、天津惠达、无锡华南 |
| 12 | 负压筛析仪（环保型） | FYS-150 | 筛析测试细度：45μm～80μm 时间可调节范围：0～999S 工作负压：4000～6000Pa 电源电压：220V 50Hz 噪音：<75dB；总重量：≈35kg （质保期2年） | 1台 | 上海东星、沈阳建工仪器、北京长星 |
| 13 | 砂浆养护箱 |  | 控制温度：16～26℃可调 控制湿度：35～95%可调 容积40升（质保期2年） | 1台 | 苏州东华、河北科析、天津北辰 |
| 14 | 砼养护室自控仪 |  | 养护室约80立方米； 温控范围：0～50℃可调；湿控范围：≥90%；室温控制精度±2℃；带自动打印；带加热、雾喷功能（质保期2年） | 1台 | 无锡建仪仪器机械有限公司、上海康路、天津京润 |
| 15 | 数显自控电动水泥跳桌 |  | 符合GB/T2419-2005要求 | 1台 | 无锡建仪仪器机械有限公司、济南恒瑞金、无锡锡威 |

2、第二合同包：（所有货物按下表数量及要求）

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 主要技术参数 | 数量 | 生产厂家或厂地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属线材反复弯曲试验机（手动） | GWS-8 | 适用于直径2mm～8mm钢筋的反复弯曲试验 | 1台 | 济南宏试金、天津北辰、天津建筑仪器试验机有限公司 |
| 2 | 电脑土壤液塑限联合测定仪 | LP-100D | 锥重：100克±0.1克 最小分辨率：0.1 mm 最大量程：22 mm； 误差：±0.1 mm （质保期2年） | 1台 | 上海东星、南京土壤、上海土工公路仪器有限公司 |
| 3 | 灌砂法密度测定器 | GSF-A | 符合GB/T50123-1999要求 | 1台 |  |
| 4 | 电子天平 | 200g | 精度:1mg | 2台 | 深圳衡通、上海海康、上海精科、沈阳天平仪器有限公司 |
| 5 | 多功能电动击实仪（轻重两用、带手动液压脱模器） |  | 1、击实锤重： 重型：4.5kg，轻型：2.5kg 2、落锤高度： 重型：457 mm，轻型：305mm 3、锤击次数：30次/分 4、电机功率：三相550W 5、主要附件应齐全（质保期2年） | 1台 | 上海土工公路仪器有限公司、南京土壤、天津宏州建仪 |
| 6 | 涂料试验用 轴流风机 |  | 风速控制：3±0.3 m/S （带风筒、进口风速计） | 1台 | 无锡正海、浙江上风、成都经华 |
| 7 | 普通钢材切割机 |  |  | 1台 |  |
| 8 | 线棒涂布器 | XB型 | 线径：80、100、120（um）； 总长：240 mm；有效距离：200 mm | 1套 | 上海普申、广东东莞、天津港源 |
| 9 | 防水卷材测厚仪 | 10 mm | 单位面积压力0.02MPa 分度值0.01mm | 1只 | 南京土壤 天津北辰 深圳衡通 |
| 10 | 高分子片材测厚仪 | 6 mm | 压力(22±5)KPa 分度值0.01mm、测足直径6mm | 1只 |  |
| 11 | 钢管脚手架扣件 力学试验机 |  | 符合GB15831-2006要求 （质保期2年） | 1台 | 沈阳合兴 济南华馨亿 北京海智 |
| 12 | 洛氏硬度计 | HR-150A | 测量范围：20～88HRA，20～100HRB，20～70HRC 主要附件： 大平试台：1个、V形试台：1个 1/16＂钢球压头：1只 标准洛氏硬度块：5块 （质保期2年） | 1个 | 济南时代试金集团、莱州华银试验仪器有限公司、广州广精 |
| 13 | 布氏硬度计 | HB-3000 | 测量范围： 8～450HBS，8～650HBW 主要附件齐全（质保期2年） | 1个 | 莱州华银试验仪器有限公司、广州广精、济南时代试金集团 |
| 14 | 电热鼓风干燥箱 (数显,不锈钢) | 101-2 | 电压：220V；温度：10～300℃ 温控精度：±2℃（质保期2年） | 1台 | 上海东星、天津惠达、南通中良 |
| 15 | 拉力试验机 （电子数显） | DL-A-2500 | 能同时测定拉力与延伸率,测力范围0～2000N,最小分度值≤5N,伸长范围能使夹具间距伸长1倍,夹具夹持宽度不小于50mm（质保期2年、提供CMC认证书复印件） | 1台 | 天津建筑仪器试验机有限公司、江都新真威、深圳新三思 |

3、第三合同包：（下表为修改的部份，其余仍按《采购文件》要求执行）

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 主要技术参数 | 数量 | 生产厂家或厂地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静力荷载测试仪 | RS-JYC或 JCQ-503D或 RSM-JCⅢ | 按国家标准和厂家标准，配件应齐全（质保期2年） | 2套 | 武汉岩海 徐州建科所 武汉中科智创岩 |
| 2 | 动测仪(便携式) | RS-1616K(S)或 KON-PIT(N)或 ZBL-P810 | 按国家标准和厂家标准，低应变检测配件应齐全（质保期2年） | 1台 | 武汉岩海 北京康科瑞 北京智博联 |

4、第四合同包：（下表为修改的部份，其余仍按《采购文件》要求执行）

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 主要技术参数 | 数量 | 生产厂家或厂地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100t、10t万能试验机 夹具、弯曲夹具 |  | 按国家标准和厂家标准。原试验机厂家：WE-1000A（上海试验机厂）、WE-100（金华市试验机总厂）、WE-60（济南材料试验机厂） | 各1套 |  |
| 2 | 60t压力机砼抗折夹具 |  |  | 1套 |  |
| 38 | 水泥雷氏夹 | LJ-175 | 环模几何尺寸：内径(30±0.42)mm,外径(31±0.26)mm 试针长度：150 mm,直径2 mm 弹性限变：(C-A)=(17.5±2.5)mm、且A=B | 50个 | 上海东星、无锡建仪仪器机械有限公司、淄博森源 |
| 39 | 涂膜膜具 |  | 350mm×320mm | 1套 |  |
| 40 | 标准筛（土工） |  | 筛子直径300mm | 1套 | 南京土壤、南京自动、上海土工公路仪器有限公司、 |
| 47 | 除湿机 |  | 涂料试验用 | 1台 | 上海川井、南京迪曼得、湖北川岛 |
| 48 | 加湿器 |  | 涂料试验用 | 1台 | 广州傲特、江阴祥虹、北京盛世兄弟 |

4、供应商应按生产厂家、主要技术参数的要求提供设备；所有设备均应符合现行国家标准和行业标准要求。

三、对本项目的询问请按照以下方式联系：

联系人：陈凡、魏诗宏

联系电话：0598—8241448、8299997

传真：0598—8241448

福建省三明市人民政府采购中心

2007年9月6日