● H-U系列手持式铸造专用测温仪

H-U系列手持式测温仪是专业用于工

业窑炉高温检测，适合现场温度测量

的高精度产品，距离系数大，目镜瞄准，

内置温度一体化显示。

●  光路图

- 技术参数

光谱响应：     0.8-1.2μm

测温范围：     600℃-2000 ℃/400℃-3000℃（分段可选）

光学分辨率：   200：1

精度：         0.6%F·S

辐射率：       可调

瞄准方式：     目视瞄准

反应速度：     ＜20ms

环境温度：     -25～70℃

仪器重量：     350g

电源：         2节1.5V

●  显示方式                           ● 应用范围