生产厂家：厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司

配置：东风凯普特底盘，正宗襄阳产危化品专用底盘，原厂前盘制动、ABS、限速器，东风轻型发动机102马力(五十铃技术)，5档变速箱，700钢丝胎，带增压，国四电喷发动机，液压方向助力，汽油介质，气刹制动。

罐体部分配置：容积6立方米，优质碳钢卷罐，筒体/封头设计厚度5mm,实测厚度4.2mm，罐体探伤、气压水压试验，出具合法罐检报告。正宗上海佰莱加油机带加油卷盘(全国三包)，带欧标罐口、欧标海底阀，加油机侧装在大梁一侧。灭火器、防火帽、反光条具全。

出厂优惠价格：11.5万

楚胜牌CSC5070GJY4型加油车  联系电话：18672222883 蒋经理

| 【主要技术参数】 |
| --- |
| 产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 275 |
| 产品名称 | CSC5070GJY4型加油车 | 产品号 | ZKSVB4WP043 |
| 总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | 5.15(实罐容积6立方米) |
| 额定载质量(Kg) | 3435,3500 | 外形尺寸(mm) | 5990×1950×2300 |
| 整备质量(Kg) | 3670 | 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 |
| 接近角/离去角(°) | 19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1658 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
| 轴荷(Kg) | 2920/4380 | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 其它 | 运输介质:汽油,密度:700千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积:5.15立方米(实罐容积6立方米),罐体外形尺寸 (长×宽×高) (mm):4000×1700×1100(加油机外装在车架左侧或右侧),4000×1750×1250(加油机内装在罐体前部,加油机仓长800mm)。侧防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235B,焊接,截面高220mm,截面宽50mm,下边缘离地高550mm。加油装置型号及生产企业:SKES-1112/上海伯莱机械有限公司, CS20D1110F/正星科技有限公司。随底盘选装驾驶室。选装后部结构。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅选用子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;ABS型号/厂家:36BG13-30010。 |
| 【底盘技术参数】 |
| 底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘（二类） |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| 钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前轮距(mm) | 1506,1404,1500,1441,1586 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458,1520,1500,1530 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| D28D10-4DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 75 |